航星洗涤机械(泰州)有限公司是一家外商独资企业，是泰州地区洗涤机械生产基地，主营工业洗衣机、脱水机、烘干机、烫平机、大型洗衣机、工业水洗机、洗衣房设备、大型宾馆洗衣房设备、大型酒店洗涤设备等。服装石磨水洗机、袜子染色机、丝绸砂洗机、脱水机、烘干机、烫（熨）平机、蒸气烫台、地毯清洗机等。这些产品新型节能，广泛应用于纺织、水洗厂、漂染厂、砂洗厂、印染、丝绸、服装、化工乳胶业、宾馆、饭店、招待所等多种行业。工业洗衣机用途：

工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。 工业洗衣机适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等领域，满足大容量的洗衣要求。

工业洗衣机主要特点：

工业洗衣机结构采用卧式滚筒型，工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨损小且无损伤，机器使用寿命长。

工业洗衣机结构紧凑，操作维护方便、设计合理，噪音低，洗涤容量大，效率高。

工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠；

工业洗衣机采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。

工业洗衣机技术参数：

| 型号 | 最大洗涤量(kg) | 转筒直径(内径×长度) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽压力(Mpa) | 耗汽量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高) | 整机重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GX15 | 15kg | ø520×620 | 33 | 0.75 | 0.3-0.6 | 15kg | 1350×1000×1100 | 220 |
| GX20 | 20kg | ø550×660 | 33 | 0.75 | 0.3-0.6 | 15kg | 1100×800×1200 | 290 |
| GX30 | 30kg | ø660×800 | 36 | 1.1 | 0.3-0.6 | 18kg | 1500×1150×1180 | 400 |
| GX50 | 50kq | ø800×980 | 36 | 1.5 | 0.3-0.6 | 20kg | 1700×1280×1320 | 500 |
| GX70 | 70kg | ø950×1220 | 34 | 2.2 | 0.3-0.6 | 30kg | 1980×1500×1520 | 700 |
| GX100 | lOOkg | ø960×1420 | 34 | 3 | 0.3-0.6 | 45kg | 2300×1400×1850 | 960 |
| GX150 | 150kg | ø1060×1650 | 33 | 4 | 0.3-0.6 | 50kg | 2480×1550×1700 | 1150 |
| GX200 | 200kg | ø1080×2000 | 32 | 5.5 | 0.3-0.6 | 60kg | 2900×1500×1900 | 1500 |
| GX250 | 250kg | ø1200×2280 | 30 | 7.5 | 0.3-0.6 | 70kg | 3200×1800×2200 | 1950 |
| GX300 | 300kg | ø1300×2280 | 28 | 7.5 | 0.3-0.6 | 80kg | 3200×2000×2300 | 2300 |
| GX400 | 400kg | ø1450×3000 | 27 | 11 | 0.3-0.6 | lOOkg | 4100×2150×2350 | 3100 |
|  | www.hxjtgw.com |

联系人：费先生             手机：15312800828

QQ：11360769               网址：www.hxjtgw.com

电话：0523-89615618

售后服务:

在合同规定的期限和维修范围内，对客户的设备提供免费保修与维护，保修期外，终身服务。

定期回访用户，帮助解决用户在使用设备时或洗衣时出现的问题和要求。

24小时接受用户的来电咨询，帮助解决用户在使用设备或洗衣时出现的问题和要求。

不定期组织有关用户进行经验交流，并邀请有关专家进行指导、授课。

公司成立有专家小组，对于用户设备的特殊性故障，进行针对性的技术支持。

1、去除油污的优势 　　工业洗衣机技术主要优势是去除油性污垢。在人们衣物上经常沾染的油性污垢包括：人体分泌的各类油脂类分泌物;各种食物类含有的动物油脂、植物油脂;各种日用品(化妆品、润滑油、文化用品等)中含有的各类油脂。 　　上述这些油脂性污垢都会在工业洗衣机中得到很好去除。

2、保护衣物形态的优势 　　由于工业洗衣机衣物的大环境是工业洗衣机溶剂，工业洗衣机机内的水分非常有限。因此，不会对各种纤维以及面料造成浸润或是溶涨。由于衣物的面料、里料以及各种衬料所使用的纤维不同，在接触水以后的变化也会各不相同。所以，工业洗衣机具有保持衣物形态的优势。

3、保护衣物颜色的优势 　　纺织品的大多数是在水中加工完成的，所使用的染料大多数也是水溶性的。因此，水洗洗涤发生掉色的可能性大大增加。而工业洗衣机环境中水分非常少，因此，工业洗衣机过程中衣物掉色的可能性也大大降低。所以，工业洗衣机洗涤对于衣物的颜色具有一定的保护作用。

工业洗衣机售后保证：
1、在合同规定的期限和维护范围内，对客户的设备提供免费保修与维护，保修期外，终身服务。
2、定期回访用户，帮助解决用户在使用设备时或洗衣时出现的问题和要求。
3、24小时接受用户的来电咨询，帮助解决用户在使用设备或洗衣时出现的问题和要求。

工业洗衣机结构：
    工业洗衣机结构采用卧式滚筒型，工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨损小且无损伤，机器使用寿命长；
　　工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构，外筒门盖上设有行程开关，运转安全可靠。工业洗衣机采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用；
　　工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。石磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。
　　工业洗衣机系列产品具有设计新颖、操作方便、运转平稳可靠、性能优良、结构合理、密封、保温、美观大方等优点。

　　1、本机是卧式滚筒型，内外筒均采用优质不锈钢板特制而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。
　　2、本机安全可靠，内筒门盖上装有安全锁紧结构，外筒门盖上根据用户要求可设定电器互锁安全装置：若门未关好，机器就无法启动，若运行中门被打开，机器将立即停止运转。
　　3、本机传送系统由电机经二级三角胶带传至滚筒主轴。运转平稳，无噪音，经久耐用。
　　4、本机设有定时控制。根据洗涤工艺要求，调好时间，到时会自动停机。
　　5、洗涤染色两用机系列装有水位计和温度自动控制系统。用户只要在进气管和保温管端安装进气电磁阀就能自动升温和控制温度。
　　6、洗涤染色两用机系列根据用户要求可采用调速电机或采用变频器，根据洗涤工艺要求自动调节滚筒转速。
  工业洗衣机适用于洗涤各种棉织、毛纺、麻类、化纤混纺等衣物织品，在服装厂、水洗厂、工矿企业、学校、宾馆、酒店、医院等的洗衣房具有广泛应用，是减轻劳动强度，提高工作效率，降低能耗的理想设备。从世界上第一台洗衣机问世，工业洗衣机就相伴而生。就象整个工业革命带来的巨变一样，今天越来越自动化的洗涤机械使当年用手搓洗的生活改头换面。

    工业洗衣机，正在全面的改变着人们的生活习惯，越来越多的酒店、宾馆、学校、医院、工厂等地都建有自己的洗衣房，配备设备齐全的工业洗衣机，为人们提供更全面的洗涤服务，只为您提供最好的工业洗衣机！
工业洗衣机产品介绍：
·专利产品“正反转自动控制器”控制，可实现洗涤、漂洗、排水等过程的自动化，操作方便。
·采用卧式滚筒结构，造型新颖，美观大方，结构坚实牢固，操作方便。
·内筒、外筒以及接触水等部位均采用进口优质不锈钢制造，经久耐用。
·多级变速结构转动方式，使设备运转更安全、更平稳。
·洗涤容量大，效果好。
·适用范围广，该机型可适合工厂、医院、学校等洗衣房洗涤设备，也可用于印染、砂洗、专业洗衣厂等行业满足工艺需求。