GH系列电动执行器参数表

GH-10系列电动执行器可选AC/DC24V,AC/DC220V,AC380V等电源，并有过扭矩保护等，GH-10调节性电动装置可选用4-20mA，0-10V,1-5V等输入信号。

概要

- 功能强劲（智能型，比例式，开关式，各类信号输出型应有尽有）；
    2. 体积小巧（体积仅相当于同类产品的35%左右）；
    3. 轻便宜人（重量仅相当于同类产品的30%左右）；
    4. 性能可靠（轴承和电气元件等关键部件均采用进口名牌产品）；
    5. 美观大方（铝合金压铸外壳，精细流畅，且可减少电磁干扰）；
    6. 精密耐磨（蜗轮输出轴一体化特殊铜合金锻造，强度高，耐磨性好）；
    7. 回差几小（蜗轮输出轴一体化，避免了键连接间隙，传动精度高）；
    8. 安全保证（通过1500V耐压检测，F级绝缘电机，安全有保障）；
    9. 配套简单（采用单相电源，外接线路特别简单，也可做380V，直流电源）；
    10.使用方便（免加油，免点检，防水防锈，任意角度安装）；
    11.护装置（双重限位，过热保护，过载保护）；
    12.多种速度（全行程时间5秒，10秒，15秒，30秒，60秒等）；
    13.防腐防锈（支架，联轴器，螺钉均采用不锈钢）；
    14. 智能数控（数字设定，高度精确，自诊断，一机多能）；
    15. 集成一体（智能控制模块高度集成于电动装置本体中，无需外接定位器）.
 GH系列电动执行器技术先进 性能好，质量高的特点质量有保证技术先进、质量有保证，产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修欢迎咨询洽谈。

可配蝶阀：口径DN25-DN700 可配球阀：口径DN15-DN300

输出扭矩：50N.M，100N.M，200N.M，400N.M，600N.M，1000N.M，1600N.M2000N.M

产品型号：GH-05 GH-10 GH-20 GH-40 GH-50 GH-100  GH-200

安装

安装场所  室内注意事项

属非防爆产品，所以不要安装在有爆炸性气体的室内

请确保橡胶塞已盖紧，以策万全

请预留进线 手动时所需要的空间。

室外安装注意事项

请加装防护盖，请确保橡胶堵塞已盖紧，以策万全。

注意：阳光直射会造成机内高温，加速元器件的老化。雨水会加速密封件的老化，造成渗水而损坏机器。

与阀门的连接

1 手动转动阀门，确定无异常情况，并将阀门转到全闭位置

2 将支架用螺丝钉轻轻固定在阀门上

3将联轴器套在阀门的阀杆上

4并将电动装置转到全闭位置、

5将电动执行器的输出轴插入到联轴器中

6将电动装置用螺钉轻轻固定在支架上

7手动转动电动装置，确认无偏心，卡死等异常情况

8拧紧支架上的各个螺钉

具体参数

| 机 型 | 力 矩 | 开关时间 | 特 殊 功 能 | 重量（KG） | 阀门开度信号类型 | 球阀口径（软） | 蝶阀口径（软） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-05 | 50N*M | 20秒 | 开关到位灯 | 2.6 | 灯指示 | DN15-40 | DN32-80 |
| GH-10 | 100N*M | 30/60秒 | 开关到位灯 | 3.7 | 灯指示 | DN50-65 | DN80-125 |
| GH-20 | 250N*M | 30/60秒 | 开关到位灯 | 6.7 | 灯指示 | DN65-80 | DN150-200 |
| GH-40 | 400N*M | 30/60秒 | 开关到位灯 | 7.2 | 灯指示 | DN80-100 | DN200-250 |
| GH-50 | 500N*M | 30/60秒 | 开关到位灯 | 7.3 | 灯指示 | DN100-125 | DN250-300 |
| GH-60 | 600N*M | 45秒 | 开关到位灯 | 7.8 | 灯指示 | DN125-150 | DN300-350 |
| GH-100 | 1000N*M | 50秒 | 开关到位灯 | 11.2 | 灯指示 | DN150-250 | DN400-500 |
| GH-200 | 2000N*M | 100秒 | 开关到位灯 | 11.2 | 灯指示 | DN250-300 | DN500-700 |
| GH-05S | 50N*M | 20秒 | 无源触点信号 | 2.6 | 触点信号 | DN15-40 | DN32-80 |
| GH-10S | 100N*M | 30/60秒 | 无源触点信号 | 3.7 | 触点信号 | DN50-65 | DN80-125 |
| GH-20S | 250N*M | 30/60秒 | 无源触点信号 | 6.7 | 触点信号 | DN65-80 | DN150-200 |
| GH-40S | 400N*M | 30/60秒 | 无源触点信号 | 7.2 | 触点信号 | DN80-100 | DN250-300 |
| GH-50S | 500N*M | 30/60秒 | 无源触点信号 | 7.3 | 触点信号 | DN100-125 | DN250-300 |
| GH-60S | 600N*M | 45秒 | 无源触点信号 | 7.8 | 触点信号 | DN125-150 | DN300-350 |
| GH-100S | 1000N*M | 50秒 | 无源触点信号 | 11.2 | 触点信号 | DN150-250 | DN400-500 |
| GH-200S | 2000N*M | 100秒 | 无源触点信号 | 11.2 | 触点信号 | DN250-300 | DN500-700 |
| GH-05R | 50N*M | 20秒 | 1K/5K电位计 | 2.6 | 开度信号 | DN15-40 | DN32-80 |
| GH-10R | 100N*M | 30/60秒 | 1K/5K电位计 | 3.7 | 开度信号 | DN50-65 | DN80-125 |
| GH-20R | 250N*M | 30/60秒 | 1K/5K电位计 | 6.7 | 开度信号 | DN65-80 | DN150-200 |
| GH-40R | 400N*M | 30/60秒 | 1K/5K电位计 | 7.2 | 开度信号 | DN80-100 | DN250-300 |
| GH-50R | 500N*M | 30/60秒 | 1K/5K电位计 | 7.3 | 开度信号 | DN100-125 | DN250-300 |
| GH-60R | 600N*M | 45秒 | 1K/5K电位计 | 7.8 | 开度信号 | DN125-150 | DN300-350 |
| GH-100R | 1000N*M | 50秒 | 1K/5K电位计 | 11.2 | 开度信号 | DN150-250 | DN400-500 |
| GH-200R | 2000N*M | 100秒 | 1K/5K电位计 | 11.2 | 开度信号 | DN250-300 | DN500-700 |
| GHP-05 | 50N*M | 20秒 | 智能调节(电子式) | 2.8 | 4-20mADC | DN15-40 | DN32-80 |
| GHP-10 | 100N*M | 30/60秒 | 智能调节(电子式) | 3.9 | 4-20mADC | DN50-65 | DN80-125 |
| GHP-20 | 250N*M | 30/60秒 | 智能调节(电子式) | 6.9 | 4-20mADC | DN65-80 | DN150-200 |
| GHP-40 | 400N*M | 30/60秒 | 智能调节(电子式) | 7.2 | 4-20mADC | DN80-100 | DN250-300 |
| GHP-50 | 500N*M | 30/60秒 | 智能调节(电子式) | 7.5 | 4-20mADC | DN100-125 | DN250-300 |
| GHP-60 | 600N*M | 45秒 | 智能调节(电子式) | 7.8 | 4-20mADC | DN125-150 | DN300-350 |
| GHP-100 | 1000N*M | 50秒 | 智能调节(电子式) | 11.5 | 4-20mADC | DN150-250 | DN400-500 |
| GHP-200 | 2000N*M | 100秒 | 智能调节(电子式) | 11.5 | 4-20mADC | DN250-300 | DN500-70 |

本公司以高品质产品奉献社会，创新为本，诚信经营，热情待客，努力为建材事业作贡献，热诚欢迎有识之士洽谈合作
扬州市超能电动阀门有限公司位于我国的历史文化名城 - 扬州市，是一家研制开发、市场销售阀门电动装置的专业厂家，公司建立了可靠的质量保证体系，产品质量标准得到了全面的贯彻实施。公司产品阀门电动装置品种规格齐全，广泛用于电力、冶金、石油、化工、制药、造纸和给排水等行业工程，深受用户好评。
  多年以来， 超能电动阀门有限公司一直秉承“质量第一、诚信为本、技术领先、客户至上”的经营理念，得到各行业用户的认可，树立企业的品牌形象，创造电动阀门行业的精品。公司产品立足中国，面向世界，畅销全国三十多个省、市、自治区。公司以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的承诺。公司产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修。
  在新的世纪里，我们将热切期待和您的携手合作，谋求共同发展，进一步推动国内工业自动化。您的满足是我们追求的目标。超能电动阀门有限公司正以优良的产品质量、低廉的价格、完善的售后服务体系赢得越来越多的用户的赞誉，超能人正以蓬勃的朝气和满腔的热情来迎接您。竭诚欢迎海内外广大新老顾客来公司参观、指导、考察。