HJ-2磁力加热搅拌器☆多头磁力搅拌器代表

HJ-2双头磁力加热搅拌器是在本企业研制生产的磁力加热搅拌器的基础上改进而成，具有单点和双点同时搅拌、加热功能，操作简便，运转平稳，无级调速，能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合小体积的样品，是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

HJ-2双头磁力加热搅拌器技术指标：

型号：HJ-2

调速范围：起动-2000r/min

工作面直径：120mm×2

加热功率：200W×2

电源：交流220V  50Hz

电机功率：25W×2

HJ-2双头磁力加热搅拌器使用维护：

1、将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其它器皿)放在工作面顶板上，当需要使用夹具时，应调整，校准夹具在立柱上的高度位置，并正确装夹。

2、接通外电源。

3、将相应的搅拌开关合上，对应指示灯亮，调节调速旋钮，升至所需转速。

4、将相应的加热开关合上，对应指示灯亮，即为加热状态。

5、工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，关搅拌和加热开关，切断电源。

6、将工作面顶板、立柱、夹具擦拭干净，其上不允许有水滴，污物残留。

本厂致力于“康辉”品牌产品的开发与生产，所有本厂产品，质量实行三包（一年），顾客至上是我们秉承的一贯宗旨，欢迎新老顾客来电。

我厂生产各种型号的多头磁力搅拌器系列产品，详情请点击来看看！！！