《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15000套办公家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳金之诺办公家具有限公司 |
| 法人代表 | 杨小卫 | 联系人 | 杨小卫 |
| 通讯地址 | 洛阳市伊滨区庞村镇西庞村 |
| 联系电话 | 13603966300 | 传真 |  | 邮政编码 | 471000 |
| 建设地点 | 洛阳市伊滨区庞村镇西庞村 |
| 立项审批 部门 | 洛阳伊滨区管理委员会经济发展局 | 批准文号 | 豫洛伊滨制造[2017]28016 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2130金属家具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 4000.4 | 绿化面积 （平方米） | 300 |
| 总投资 （万元） | 90 | 其中：环保投资（万元） | 9 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2015年3月 |
| 工程内容及规模： 1．项目由来 洛阳金之诺办公家具有限公司在市场调查的基础上，于2015年投资90万元在洛阳市伊滨区庞村镇西庞村租用闲置厂房建设年产15000套办公家具项目，本项目已于2015年3月建成投产，属于未批先建项目。 本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合国家产业政策；已于2017年8月24日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]28016。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定和要求 “第十项家具制造业-27 家具制造-有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的属于编制报告书类别，其他编制报告表，本项目属于其他类别，其环境影响评价报告类型为报告表。受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2．建设场地及工程内容 2.1建设场地 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，具体地理位置见附图1。本项目占地面积4000.4m2，为租用河南省花城办公家具有限公司闲置老厂房进行建设，根据偃师市国土资源和城乡规划局出具的偃政土（1995）129号及偃政土9号文批复，该地为工业用地。根据洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具的证明，该地为工业用地符合伊滨区庞村镇土地利用总体规划（后附租赁协议及证明）。 本项目东为生产路，路外为铁箱厂，南为铁箱厂，西为生产路，路外为铁箱厂，北为铁箱厂。本项目附近居民主要为：东800m的东庞村，南120m的西庞村，东北1200m的赵屯村，东2000m的掘山村，东2300m的门庄村，北1300m的大庄村，西北1100m的柿园村（周边环境见附图三）。 2.2工程内容 本项目为利用现有闲置车间、办公室进行建设，项目具体工程内容见表1（厂区平面布置见附图二）。 表1 项目主要工程内容一览表 工程 类别 工程名称 工程内容及规模 备注 主体 工程 生产车间 35×95×8m 钢架结构 机械加工区17×20×8m 已建 点焊区17×33×8m 人工磷化区17×20×8m 喷塑区（喷粉间2个） 烘干道26m 包装区17×21×8m 废弃涂料区17×41×8m 成品区17×53×8m 附属 工程 办公楼 21×12×3m ，2层，砖混结构 已建 厕所 1个，旱厕 已建 公用 工程 给水 镇自来水管网 / 供电 镇配电所供给 / 污水 粪池收集后农户拉走肥田 / 环保 工程 废气 喷粉间 小旋风二级除尘设施 +15m排气筒 拟建 焊接 焊烟净化设施 拟建 烘干道 活性炭吸附装置+15m排气筒 拟建 废水 职工生活 1个10m3粪池 已建 噪声 高噪设备 设备安装减震、降噪设施 已建 固废 生活垃圾 生活垃圾收集桶收集 已建 废铁皮边料、废磷化抹布、废磷化桶 厂区1个10m2固废 棚暂存后外售 已建 废机油、 废液压油、废活性炭 1个5m2危废堆场 拟建 废塑粉 1个5m2固废堆场 拟建 废纸箱 3．主要产品及产量 本项目主要产品及产量为年产15000套办公家具。 4．主要生产设备（设施） 本项目主要生产设备及生产设施见表2。 表2 主要生产设备（设施）一览表 项目 设备名称 型号（规格） 数量 备注 1 剪板机 Q11-3×2500 1台 / Q11-8×2500 1台 / 2 冲床 JS21-63T 1台 / JS21S-25T 1台 / JS23-16B 1台 / JS21-25T 1台 / 3 折弯机 FZ67Y-2500 1台 / FZ67Y-1200 2台 / 4 点焊机 / 2台 / 5 二保焊 / 1台 / 6 喷塑 喷塑间1 人工工位 3个 / 喷塑间2 人工工位 3个 / 7 烘干 26m烘干道 1条 8 空压机 KS-200 1台 / 9 切割机 MC-275B 1个 / 10 燃烧机 / 1个 / 5．主要原辅材料、能源消耗情况及材料、能源性质 5.1主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 原辅材料及能源消耗情况一览表 名称 单位 消耗量 备注 板材 吨/年 500 外购 扣手 万个/年 6 外购 门锁 万个/年 6 外购 机油 吨/年 0.02 定期更换 液压油 吨/年 0.02 定期更换 活性炭 吨/年 0.35 定期更换 塑粉 吨/年 30 外购 焊丝 吨/年 2 外购 磷化液 吨/年 1 外购，人工磷化 水 吨/年 204 自备井 电 万度/年 8 庞村镇电网 天然气 万m3/年 10 洛阳新奥华油燃气有限公司 5.2原辅材料理化性质 塑粉：本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 磷化液：磷化作为喷漆、喷塑等涂装前的底层，可在工件表面形成均匀、致密、耐蚀的灰色磷化膜，使涂层附着力好。本项目使用磷化液为锌铁系磷化液，主要成分为磷酸23%，纯碱4%，氧化锌2.5%，柠檬酸1.5%，酒石酸3%，磷酸三钠1.2%，三聚磷酸钠1.8%，磷酸氢二铵2%，活性剂5%，AES5%，水50%。本项目用磷化液为人工擦拭除锈。 天然气：本项目使用天然气由洛阳新奥华油燃气有限公司供应，天然气质量执行“天然气—Sy7514”标准，主要成分是甲烷，体积分数约占天然气的96%，另外还含有乙烷、丙烷等其它烃类，以及CO2、N2等，硫化氢含量小于20mg/m3，天然气比空气轻，密度约为0.70kg/m3，热值较高，可达8000-9000千卡/m3，是一种清洁高效的优质能源。 6．供电及给排水 本项目用电由庞村镇电网统一供应，可满足项目生产需要，用电量约为8万度/年。本项目用水为庞村镇自来水管网，新鲜水用量为204t/a，主要为职工生活用水。 7．职工定员及劳动制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员2人，实行8小时工作制（8:00~12:00；14:00~18:00），每年工作日为300天。 8．总投资 本项目总投资90万元，全部为企业自筹。 存在问题及整改方案 本项目现存主要环境问题及整改措施见下表。 表4 现存问题及整改方案 序号 存在问题 整改措施 1 现有烘干道产生的废气经出件口集气罩收集后排放。 烘干道产生的含非甲烷总 有机废气及天然气燃烧废气经集气罩收集后再经活性炭吸附装置处理后15米排气筒排放。 2 废机油、废液压油、废活性炭等危废无固定堆存场所。 车间内建立5m2危废堆存场所，用于存放废机油、废液压油等危废；地面经防渗漏处理，周边建立0.5米高围堰，设施警示标志。 3 废纸箱、废塑粉 无固定堆存场所。 车间内建立5m2固废堆存场所。 4 废铁皮等无固定堆放场所。 车间内建立10m2废料区。 5 点焊烟尘未经治理直接排放。 点焊烟尘经旱烟净化设施处理后车间内排放。 6 常规粉喷粉间粉尘经滤芯除尘器处理，无组织粉尘散失较大。 要求滤芯除尘器改为小旋风+滤筒二级除尘设施，处理后15米排气筒排放。 7 车间内有废弃粉末生产线1条。 要求拆除该生产线。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为租用河南省花城办公家具有限公司老厂区进行建设，河南省花城办公家具有限公司主要生产加工钢制办公家具，于2015年该厂区闲置，本项目为利用现有闲置车间、仓库、办公楼及喷粉间、烘干道进行建设, 由于河南省花城办公家具有限公司已于2015年停产，原有污染不在考虑。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 洛阳新区伊滨区位于东经112°29´至112°38´，北纬34°30´至34°40´之间，洛阳市南部，偃师市西南。规划区西接洛阳市洛龙区之关林镇及龙门镇，南隔万安山与伊川县彭婆镇相望，北跨伊河与洛河相望，东西长约16km，南北宽约18km。 本项目东为生产路，路外为铁箱厂，南为铁箱厂，西为生产路，路外为铁箱厂，北为铁箱厂。最近的居民点为南120m的西庞村。 2．地形地貌 洛阳新区伊滨区地处秦岭地轴东段，嵩山复背斜北翼邙岭原区，具有典型的黄土地貌特征。地层为二元结构，上层50-80m为第四系黄土类夹砂层，底部为砂卵石、碎石层。下层为三迭系砂岩、类泥页岩。 该区的大地构造单元属洛阳古凹陷带，地貌上反映出河谷盆地的特征，盆地边缘新构造上升运动表现明显，而盆地中心则相对下降。南部山丘地带有第四纪前基岩的分布。 该区属于豫西黄土丘陵区，地处于新生代形成的洛阳凹陷盆地南缘。地势南高北低，地表形态复杂多样，大体分为浅山区、山前坡地和平原三种类型。南部万安山为浅山区，山势由东向西，由南向北依次降低，海拔在180—600m。中部为万安山前洪积、冲积平原，海拔在160-180m。北部为伊河冲积平原，地势平坦，海拔在130-160m。 本项目处于万安山以北，属于平原地带，地势平坦。 3．气候气象 伊滨区地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明：冬季寒冷，雨雪稀少多大风；春季暖和、气温回升快，干旱少雨；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，天气晴朗。 伊滨区年平均气温14.3℃，一月最冷，七月最热，年较差平均27.8℃。极端最高气温41.8℃，极端最低气温-13.2℃。年平均地面温度17.4℃，5cm年平均温度15.9℃，10cm年平均温度15.9℃，15cm年平均温度15.9℃，20cm年平均温度16.1℃，地下各层温度平均相差不大。全年太阳总辐射可达115.67千卡/c平方米，以6月份最多，为14.23千卡/c平方米；12月份最少，为5.78千卡/c平方米。全年实际日照时数为2248.3小时，日照百分率为51%，其中6月份（57%）最大，3月份（48%）最小。年降水量在600—650mm左右，近年来平均降水量625.8mm，各月降水以7月最多，1元月最少。降水年际变化大，年最大降水量1047.3mm，年最少降水量355.0mm；将雨季节不均匀，夏季最多占48.5％，春、秋季分别为19.5％、27.0％，冬季最少仅5％；暴雨、大暴雨多出现于7月。平均风向以东北风、西风最多，其次是东风，南风和北风最少，平均风速以东北风、西北风最大，西风次之，东风最小。平均风速2.0m/s，最大风速19.7m/s。年平均相对湿度为69%，春季66%，夏季71%，秋季74%，冬季64%。 4．地表水 本项目所在区域主要地表水体为伊河（位于本项目西北3km处）。 伊滨区属黄河流域，伊洛河水系，境内的地表水主要有伊河和伊东渠。伊河一般河岸结冰，河水不冻。年径流量不大，但汛期洪水比较大，并具有涨落陡，洪峰高，历时短等特点。伊河下游（龙门）均在7月中旬至8月下旬发生洪水时间最多，延续时间较长。伊河年最大洪水的变化大于洛河，最大洪水出现的年份，伊河、洛河均在1958年。造成洪水的主要原因是本地区暴雨集中且日雨量大于150毫米的暴雨中心，出现在7月中旬和8月上旬。 5．地下水 本项目所在区域地下水蕴藏较为丰实，尤以埋藏60m以内的浅层地下水，水质良好易开采，适宜饮用和灌溉。南部山前丘陵区水井单井出水量在30-80m3/h不等，井深40m左右，最深达180m；北部沿伊河南岸地下水单井出水量100m3/h-160m3/h不等，埋深在10-12m。 6．植被与生物多样性 伊滨区位于北温带向亚热带过渡地带，属暖温带植物区系，植被属暖温带落叶阔叶林，以暖温带植物为主，以亚热带和西北黄土高原等区系成分为辅的混生杂居区。林木达1000多种，动物100多种。 评价区域内农业种植开发时间较长，人为活动频繁，动物的栖息环境已遭到一定程度的改变，很多大型野生动物已较为罕见，可见一些草灌丛型动物，主要有野兔、刺猬、山鸡、黄鼬、蛇类等，此外该区域内可常见一些鸟类活动，主要有喜鹊、乌鸦、麻雀、布谷鸟等；人工饲养的家禽家畜类主要有牛、羊、猪、鸡等。 评价区内目前尚未发现珍稀动植物种群。 7．矿产资源 南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿t）、铝矾土（探明储量5200多万t）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 行政区划及社会经济概况 庞村镇全镇地势南高北低，南北有207国道从镇区东边通过，东西有省道顾龙公路穿境而过，交通极为便利。全镇总面积27.5km2，总人口3.6万人，辖14个行政村，24个自然村，全镇现有耕地2000万m2。辖14个村委会：掘山村、东庞村、门庄村、辛庄村、九贤村、军屯村、白草坡村、西庞村、赵屯村、草店村、大庄村、窑沟村、彭店村、彭店寨村。 2．环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目所在地不在洛阳市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区，四周厂界声环境质量执行2类标准。 3．敏感点概况 根据调查，本项目附近环境保护目标见表5。 表5 环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 距厂区方位、距离 保护级别 大气 东庞村 东800m 《环境空气质量标准》（GB 095-2012）二级 西庞村 南120m 大庄村 北1300m 赵屯村 北1200m 门庄村 东2300m 掘山村 东2000m 柿园村 西北1100m 地下水 庞村镇水厂 庞村镇水厂集中饮用水源一级保护区外西北1580m 文物 东汉陵墓南兆域 建设控制地带范围内 4．饮用水源保护区 庞村镇集中供水厂位于庞村镇镇区南部，水源地位于供水站站附近，设计供水能力为2000m3/d，供水区域包含辖区内掘山村、东庞村、门庄村、辛庄村、九贤村、军屯村、白草坡村、西庞村、赵屯村、窑沟村、彭店村、彭店寨共12个村庄，供水人口共计35600余人。水源地共包括3眼水井，其中1#井位于水厂内部，于2007年建成，井深181m，井口直径0.6m，设计取水量为42m3/h。2#井位于厂西侧幼儿园院内，于2010年建成，井深300m，井口直径0.6m，设计取水量为40m3/h。3#井位于水厂西北铁厢厂院内，为备用水井，于2010年建成，井深271m，井口直径0.6m，设计取水量为40m3/h。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号，伊滨区庞村镇水厂地下水井群(共3眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东190m、西300m、南至郑西高铁、北160m的区域。本项目厂址位于水源保护区外围西北1580m，不在该集中水源一级保护区保护范围内。 5．文物保护规划 洛阳市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于伊滨区庞村镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于洛阳市伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇和偃师市高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。 本项目位于东汉陵墓南兆域建设控制地带范围内，为租用已建成的厂房进行建设，已经投产无土建工程，因此本项目的建设不会对地下文物产生影响（项目与文物保护区的关系见附图五）。 6. 洛阳新区伊滨分区规划 洛阳新区伊滨分区规划范围为：西起二广高速、东至南兆域遗址保护范围西边界、北起规划的伊河北大道、南至规划郑洛第二高速，规划范围为72平方公里，本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，厂址不在洛阳新区伊滨分区规划范围内，本厂址所在区域未进行相关规划。 根据《中共洛阳伊滨区工委会议纪要》2018第21号第一条：“对符合国家产业政策和环境准入条件，未取得土地手续的企业，按照所属区域，在城市规划区内的，土地违法依法处罚到位。在城市规划区以外的，要符合土地利用规划，经依法处罚到位，且向所在镇政府交齐补办用地手续相关费用。符合以上条件的，由区国土部门出具意见。”本项目位于伊滨区庞村镇，符合国家产业政策和环境准入条件，项目位于城市规划区以外，已取得相关用地性质及用地面积的证明。根据《中共洛阳伊滨区工委会议纪要》2018第21号第二条：对符合国家产业政策和环境准入条件，已取得土地手续或者国土部门审查意见，但未取得规划手续的企业，经所在镇政府审查出具规划审查意见。本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇，已取得洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具规划证明。 根据偃师市国土资源和城乡规划局出具的偃政土（1995）129号及偃政土9号文批复，该地为工业用地。根据洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具的证明，该地为工业用地符合伊滨区庞村镇土地利用总体规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量现状 洛阳市青源环保科技有限公司委托河南摩尔检测有限公司于2017年11月4至10日对赵屯村（东北2100m），监测项目为非甲烷总烃、PM10、SO2、NO2。本项目环境空气质量现状借鉴该检测资料。 洛阳市青源环保科技有限公司委托河南摩尔检测有限公司于2017年7月30日～8月1日对西庞村（东北1200m）和门庄村（东2200m）的环境空气进行了监测，监测因子选定为非甲烷总烃。本项目环境空气质量现状借鉴该检测资料，具体监测统计结果见表7。 表7 环境空气现状监测数据统计表单位：µg/m3 监测项目 赵屯村 西庞村 门庄村 标准限值 SO2 1小时平均浓度 28.9-41.7 / / 500 24小时平均浓度 25.2-46.5 / / 150 NO2 1小时平均浓度 33.8-39 / / 200 24小时平均浓度 22.8-48.7 / / 80 PM10 24小时平均浓度 111-125 / / 150 非甲烷总烃 1小时平均浓度 950-1380 1470~1270 1220~1490 2000 由上表可知：监测点SO2和NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度、PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足大气污染排放标准详解中标准要求。 2．声环境现状 为了解该区域的声环境质量现状，于2017年8月25日对本项目四周厂界的昼夜背景噪声进行了监测（监测期间项目处于停产状态），监测结果见表8（南、北厂界与其它厂区共界）。 表8 四周厂界昼夜背景噪声监测结果 单位：dB(A) 东厂界 西厂界 2017.08.25 昼间 51.3 52.1 夜间 46.6 48.5 标准限值： 昼间60 夜间50 由表8可知，本项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，该区声环境质量良好。项目区域声环境质量较好。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 PM10：日平均浓度0.15mg/m3； SO2：1小时平均浓度0.50mg/m3，日平均浓度0.15mg/m3 NO2：1小时平均浓度0.20mg/m3，日平均浓度0.08mg/m3 非甲烷总烃：1小时平均浓度2mg/m3（《大气污染物综合排放标准详解》）。 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2类： 昼间：60dB(A) 夜间：50 dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级标准 颗粒物 120 15 3.5 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 二氧化硫 / / / 0.4 氮氧化物 / / / 0.12 2、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2015)表1 SO2排放浓度200mg/m3； NOX排放浓度400mg/m3 烟粉尘30 mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间：60dB(A) 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标： 废气：SO20.0571t/a、NOx0.1871t/a。 废水COD：0.049t/a；NH3-N：0.0049t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 工艺流程 图例： ▲噪声 ■固废 ●废气 废水 外购板材经剪板（切割）、冲压、折弯、焊接、除油除锈后进喷粉间喷塑、入烘干道固化（温度为170-190度）、组装，验收合格即可包装为成品。 （1）剪板工段：对外购的钢制板材进行切割、冲压、折弯等操作。 （2）焊接工段：对钢制板材及零部件进行焊接。 （3）表面处理工段：采用人工擦拭方式进行，用抹布蘸取磷化液，将浸湿抹布手工对焊接好的钢制部件进行擦拭（注：项目使用抹布过程不用清水进行清洗，仅在磷化液中连续浸沾使用，作用是对表面进行除油除锈）。 （4）喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。生产车间内有2个人工喷粉间（每个喷粉间3个人工工位，常规喷粉间1套小旋风+滤筒二级除尘设施，杂粉间每个工位1套滤筒除尘器）。 （5）固化工段：喷涂后部件送入烘干道进行烘干，烘干道长26m（加热温度170～190℃左右）。天然气经管道接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧后，产生的热烟气与烘干道内引出的热空气一起送入烘干道，从而形成循环风，含天然气燃烧废气的热空气在烘干道内对部件加热。（6）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。

主要污染工序： 1．废气：主要为天然气燃烧产生的含烟尘、SO2、NOx的废气，烘干固化过程产生的非甲烷总烃废气，喷塑工序产生的粉尘，焊接过程产生的焊接烟尘等。 2．废水：主要为职工生活污水。 3．噪声：主要为剪板机、冲压机、折弯机、空压机、循环风机等设备产生的噪声。 4．固体废物：主要为职工生活垃圾、废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废抹布手套、废磷化剂桶、废机油、废液压油、废塑粉纸箱、废活性炭等。

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
| 大气 污染 物 | 烘干道 有组织 | SO2 | 35mg/m3 | 0.0457t/a | 35mg/m3 | 0.0457t/a |
|  |  | NOX | 115mg/m3 | 0.1497t/a | 115mg/m3 | 0.1497t/a |
|  |  | 烟尘 | 14.77mg/m3 | 0.0192t/a | 14.77mg/m3 | 0.0192t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 110.77mg/m3 | 0.112t/a | 22.15mg/m3 | 0.0224t/a |
|  | 烘干道 无组织 | 非甲烷总烃 | / | 0.028t/a | / | 0.028t/a |
|  |  | 无组织SO2 | / | 0.0114t/a | / | 0.0114t/a |
|  |  | 无组织NOX | / | 0.0374t/a | / | 0.0374t/a |
|  |  | 无组织烟尘 | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a |
|  | 喷粉间 | 粉尘 | / | / | 3.12mg/m3 | 0.03t/a |
|  | 生产车间 | 无组织焊接烟尘 | / | 0.016t/a | / | 0.0058t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L | 0.049 t/a | / | / |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0049 t/a | / | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 2.25 t/a | / | 0 |
|  | 人工磷化 | 废抹布 | / | 0.15 t/a | / | 0 |
|  |  | 废磷化剂桶 | / | 40个/年 | / | 0 |
|  | 机加工 | 废边角料 | / | 15 t/a | / | 0 |
|  | 喷粉间 | 废塑粉 | / | 0.6t/a | / | 0 |
|  |  | 废滤筒 | / | 24个/年 | / | 0 |
|  |  | 废纸箱 | / | 0.2 t/a | / | 0 |
|  | 机械设备 | 废液压油 | / | 0.04 t/a | / | 0 |
|  | 机械设备 | 废机油 | / | 0.04 t/a | / | 0 |
|  | 活性炭装置 | 废活性炭 | / | 0.35 t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要是剪板机、冲压机、折弯机、空压机等设备运行时产生的噪声。噪声值介于70～86dB（A）之间。 |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，为利用现有车间进行建设，无土建工程，厂区周围没有珍稀动植物种群。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目为利用现有厂房、仓库，办公室进行建设，已于2015年投产，施工期环境影响不再考虑。

运营期环境影响分析 1环境空气影响分析 本项目大气污染源主要为：天然气燃烧炉产生的经烘干道利用后的含烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气，部件在烘干道烘干过程产生的含非甲烷总烃有机废气，喷塑工序产生的粉尘，点焊过程产生的焊接烟尘。 1.1喷粉间粉尘 本项目设置2个喷粉间（含杂粉喷粉间及常规粉喷粉间2个，1用1备），现状喷粉间粉尘收集采用滤筒除尘器，拟将常规粉喷粉间改为小旋风+滤筒二级除尘设施处理喷粉间粉尘。 本项目喷粉间塑粉使用量30t/a，喷粉过程塑粉约80%附着在部件上，18%随高速旋风混合流体进入旋风除尘器，2%散落在喷粉间地面。进入旋风除尘器的塑粉（18%）有15%进入沿旋风管壁落入管底，重新进入粉盒形成闭路循环经管道回用，滤筒过滤分离器进行过滤分离（除尘效率90%），处理后15米排气筒排放，该喷粉过程粉尘排放量为0.09t/a，风机风量为12000m3/h，每天运行8小时，则喷粉过程粉尘排放浓度为3.12mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3）。 1.2烘干道废气 本项目采用一台燃烧机为烘干道提供热源，固化工件上附着的塑粉。采用管道天然气为热源，天然气经管道接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧后，产生的热烟气与烘干道内引出的热空气一起送入烘干道，从而形成循环风，含天然气燃烧废气的热空气在烘干道内对部件固化（加热温度170～190℃左右）。本项目烘干道燃烧机天然用量为10万m3/a，根据《环境保护实用数值手册》，燃烧1万m3天然气约产生13万Nm3的烟气；参照《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》天然气燃烧污染物排放因子：SO2产污系数为5.7142kg/万m3-原料（经过摩尔浓度计算，天然气含硫量=285.71mg/m3，SO2=0.02Skg/万m3=0.02×285.71=5.7142kg/万m3）、NOX产污系数为18.71kg/万m3-原料、颗粒物2.4kg/万m3。 本项目烘干炉内烘干温度约170-190°C，部件表面喷涂的塑粉在烘干固化过程中受热会挥发出一定量的有机废气，以非甲烷总烃计，本项目塑粉用量为35t/a，喷粉过程中金属工件表面塑粉附着率为80%，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本项目固化工序非甲烷总烃占塑粉量以5‰计。 燃烧机燃烧产生的经烘干道利用后的含SO2、NOX、颗粒物废气与烘干道产生的含非甲烷总烃有机废气一起经烘干道出件口集气罩收集后（集气罩收集效率约80%）经活性炭吸附装置（活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率为80%，年运行300天，每天8h）处理后15米排气筒排放。烘干道污染物产排情况见下表。 表11 烘干道废气产生情况一览表 污染物指标 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 SO2 0.0457t/a 35mg/m3 0.0457t/a 35mg/m3 NOX 0.1497t/a 115mg/m3 0.1497t/a 115mg/m3 烟尘 0.0192t/a 14.77mg/m3 0.0192t/a 14.77mg/m3 非甲烷总烃 0.112t/a 110.77mg/m3 0.0224t/a 22.15mg/m3 根据上表可知，本项目天然气燃烧废气经烘干道利用后废气排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2015)表1标准。烘干道产生的有机废气经处理后排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996中表2中非甲烷总烃（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）的要求。 烘干道无组织废气：本项目烘干道固化过程产生的含SO2、NOX、颗粒物废气与含非甲烷总烃有机废气经烘干道出件口集气罩收集后，仍有少量无组织散失，散失量约为非甲烷总烃0.028t/a，SO20.0114t/a、NOX0.0374t/a、颗粒物0.0048t/a。 1.3焊接烟尘 本项目的焊接工序在车间内进行，焊接过程产生的烟尘以无组织排放形式排放，成分以氧化铁为主，达30％~70％，其次是氧化锰、氧化硅、氧化钙等。本项目焊接工序年工作时间约2400h（300天，每天8h），焊丝使用量约为2t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为16kg/a。本项目拟在车间内设置专门的焊接区域，并购置1套移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生的烟尘利用净化器处理后直接排放至车间内。移动式焊接烟尘净化器收集效率约80%，处理效率约80%，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放。焊接烟尘无组织排放量为0.0058t/a。 1.4大气污染源强 以厂区西南角为坐标中心，东西向为X轴，南北向为Y轴，本项目大气污染物排放源参数见表10、表11。 表10 点源参数调查清单 名称 排气筒高度 排气筒内径 废气出口速度 烟气出口温度 年排放 小时数 排放工况 评价因子源强 SO2 NOX PM10 非甲烷总烃 m m m/s K h Cond t/a 烘干道 排气筒 15 0.4 1.2 323 2400 正常排放 0.0457 0.1497 0.0192 0.0224 喷粉间 排气筒 15 0.6 11.2 293 2400 正常排放 / / 0.03 / 表11 矩形面源参数调查清单 面源名称 面源长度 面源宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 颗粒物 SO2 NOX 非甲烷总烃 生产区 m m 。 m h / t/a 95 35 0 3 2400 正常排放 0.0106 0.0114 0.0374 0.028 1.5评价等级 根据污染物排放情况，确定本项目SO2、PM10、氮氧化物、非甲烷总烃为主要污染物。采用《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算非甲烷总烃、氮氧化物、SO2、PM10的最大地面浓度占标率，计算参数见表10、表11，结果见表12，评价工作等级判别标准见表13。 表12 采用估算模式计算结果表 浓度单位µg/m3 SO2 NO2 PM1 非甲烷总烃 最大估算浓度 占标（%） 最大估算浓度 占标（%） 最大估算浓度 占标（%） 最大估算浓度 占标（%） 0.000664 0.13 0.002176 0.91 0.0003426 0.08 0.0004653 0.23 表13 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥80%，且D10%≥5km 二级 其它 三级 Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 由上表可以看出几种污染物的最大地面浓度占标率为烘干道排气筒排放的二氧化氮，Pmax=0.91%，小于10%。根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为三级评价。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气环境评价范围，即以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或以2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围。本项目所排放的污染物地面浓度估算值均不到标准限值的10%，即不会出现D10%。因此，该项目的评价范围为半径2.5km的圆。 根据估算结果可知可知，预测因子SO2、NO2、PM10一小时浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》1小时平均浓度2mg/m3限值要求。本项目有组织污染源对周围环境空气影响较小。 1.6无组织废气大气环境影响分析 本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式对无组织排放的粉尘、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物的厂界达标情况进行预测，本项目无组织污染源预测结果见下表。 表15 无组织排放污染源厂界达标情况预测结果 污染源 计算项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 生产 车间 厂界距源中心距离D/m 20m 0m 0m 0m 颗粒物厂界外10m浓度c（mg/m3） 0.01227 0.008902 0.008902 0.008902 二氧化硫厂界外10m浓度c（mg/m3） 0.0009284 0.0006739 0.0006739 0.0006739 氮氧化物厂界外10m浓度c（mg/m3） 0.003046 0.002211 0.002211 0.002211 非甲烷总烃厂界外10 m浓度c（mg/m3） 0.00228 0.001655 0.001655 0.001655 标准 氮氧化物0.12mg/m3；TSP：1.0mg/m3；非甲烷总烃2.0mg/m3；二氧化硫0.4mg/m3 由上表可知，本项目无组织颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物对四周厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”要求。本项目无组织非甲烷总烃对四周厂界贡献值远低于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办2017（162号）要求（表面涂装工业：工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3）。本项目无组织排放粉尘、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物对周围环境空气影响较小。 1.7大气环境防护距离 本项目无组织粉尘面源面积、有效源高及排放强度，利用《中华人民共和国国家环境保护标准》HJ2.2-2008推荐模式清单中的大气环境防护距离计算程序计算，本项目粉尘无组织排放源无超标点；因此本项目不设大气环境防护距离。 2水环境影响分析 本项目新鲜水用量为204t/a，主要为职工生活用水，无生产用水。 本项目劳动定员15人，2人在厂内食宿，在厂内食宿人均用水量按照80L/人·d计算，不在厂内食宿用水量按40L/人·d，则项目生活用水量为204t/a（0.68t/d，主要为洗手洗脸水、厕所冲洗水），污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为163.2t/a（0.544t/d）。本项目使用旱厕，粪便经粪池收集后农户拉走肥田，职工日常洗手洗脸废水经收集后用于厂区绿化，不外排。类比同类型项目生活污水可知COD、氨氮产生浓度分别为300mg/L、30mg/L，则生活污水COD、氨氮产生量分别为0.049t/a、0.0049t/a。 洛阳市伊滨区污水处理厂位于洛偃快速通道以北、规划掘丁路以东、伊河大堤以南。于2017年建设，污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良型氧化沟二级生物处理和混凝-沉淀-过滤深度处理，其设计规模为10万立方米/日， 一期日处理规模达到5万立方米/日，出水标准：出水水质计划达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。本项目位于该污水处理厂收水范围内，待配套污水管网建设完成，该污水处理厂投运后，本项目生活污水经管网排至该污水处理厂，处理达标后排入伊河。近期本项目生活污水经收集后用于厂区绿化不外排。本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3声环境影响分析 3.1声源参数 本项目噪声源主要是剪板机、冲压机、折弯机、空压机、循环风机等机械设备，声源声级值在70～86dB（A）之间，项目仅昼间生产。本项目噪声源参数见表16。 表16 设备声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备 数量 声源声级值 工作方式 减噪措施 降噪效果 剪板机 1台 80 连续 厂房隔声 降噪20 冲压机 2台 78 连续 减震、厂房隔声 降噪20 折弯机 3台 70 连续 厂房隔声 降噪20 空压机 1台 86 间断 厂房隔声 降噪20 循环风机 1台 85 连续 厂房隔声 降噪20 3.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围为厂界外1m处；预测点位：四周厂界；预测因子为等效连续A声级。 3.3预测模式及预测结果 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型噪声环境影响评价系统V2.1.2正式版（环安科技）。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间、办公室、仓库等的屏障作用。预测模式采用面声源处于半自由空间的几何发散模式。噪声设备对四周厂界的昼间噪声贡献值见表17（仅昼间生产）。 表17 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 东厂界 西厂界 贡献值 51.33 50.23 标准 60 由表17可知，本项目正常生产时对厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。本项目的建设对周边声环境影响较小。 4固体废物影响分析 4.1 固废产生情况 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废磷化抹布、废磷化剂桶、废液压油、废机油、废活性炭、废纸箱等。本项目固废产生及存放处理处置方式见表18。 表18 固废产生量及处置方式一览表 / 固废名称 产生环节 产生量 污染防治措施 一般 固废 生活垃圾 职工生活 2.25t/a 生活垃圾经垃圾收集桶后至埋场集中处理 废金属边角料 机械加工 15t/a 10m2废料堆棚暂存后外售 废磷化桶 磷化 40个/年 10m2废料堆棚暂存后厂家回收 废磷化 抹布手套 磷化 0.15t/a 收集桶收集废料堆棚暂存后 与生活垃圾一起处理 废滤筒 喷粉 24个/年 厂家直接回收 废包装纸箱 喷粉 0.2t/a 5m2固废堆场暂存后外售 废塑粉 喷粉间 0.6t/a 5m2固废堆场暂存后厂家回收 危险废物 废机油 机械加工 0.04t/a 专用桶5m2危废场暂存后定期交资质单位处理 废液压油 机械加工 0.04t/a 专用桶5m2危废场暂存后定期交资质单位处理 废活性炭 废气治理 0.35t/a 5m2危废场暂存后定期交资质单位处理 1）项目劳动定员15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后运往垃圾填埋场。 2）本项目在金属加工过程中会产生边角料，产生量约为15t/a。经废料收集棚暂存后外售。 3）本项目杂粉喷粉间滤筒在运转过程中会产生损耗，影响收尘效率，要求建设单位及时更换废旧滤筒，每年更换两次，废旧滤筒产生量约24个/年，厂家更换后直接回收不在厂区存放。 4）本项目喷粉间内塑粉喷塑过程约0.6t/a散落至喷粉间内地面，经装袋收集后车间内5m2固废堆场暂存后厂家回收。 5）本项目喷粉间内塑粉包装废纸箱，产生量约为0.2t/a，车间内5m2固废堆场暂存后外售。 6）本项目人工磷化该过程产生的废磷化剂桶，产生量为40个/a，10m2废料棚暂存后厂家回收。人工磷化工序产生的废抹布产生量为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目废抹布为危险废物豁免管理清单中“900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品”，全过程不按危险废物进行管理，废抹布经收集桶收集存放于废料棚暂存区，定期与生活垃圾一块运往垃圾填埋场。 7）本项目生产过程中产生的危险废物主要是废液压油（HW08）、废机油（HW08）、以及处理烘干道有机废气产生的废活性炭（HW49），产生量分别为0.04t/a、0.04t/a、0.35t/a，分别桶盛装存放于危险废物暂存区，定期交由具有资质的单位进行处置。 4.2固废防治措施可行性分析 一般固体废物：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定设置专门的贮存区，并设置标识标牌，本项目废料区地面经硬化处理，位于机械加工区，用于存放废金属料、废磷化液桶、废磷化抹布（废磷化抹布存放于金属制桶内）。本项目厂区固废暂存区位于喷粉间西侧，地面经硬化处理，用于存放废塑粉、废纸箱。一般固体废物防治措施可行。 危险废物：在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存区应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废区周边设置0.5m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥，本项目危废暂存区位于机加工区。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。建议本项目废机油、废液压油委托洛阳天添环保科技有限公司处理处置，该公司位于洛阳市伊滨区庞村镇白草坡，经营范围为：废矿物油。建议本项目废活性炭委托尉氏县宏升金属材料有限公司处理处置，该公司经营范围为：各类废催化剂、含金属废物、金属污泥、废活性炭、废氧化铝等。采取以上措施后本项目危废污染防治措施可行，危废暂存场所设置可行。 表19 危险废物贮存设施汇总表 危废名称 危废类别 及代码 产生量 产生 工序及周期 形态 主要 成分 贮存能力及周期 危险 特性 防治措施 废机油 编号HW08： 900-249-08 0.04t/a 机械设备使用1a/次 液态 矿物油 0.15t， 3年 毒性 在车间内5m2危废暂存区金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 废液压油 编号HW08： 900-249-08 0.04t/a 机械设备使用1a/次 液态 矿物油 0.15t， 3年 毒性 在车间内5m2危废暂存区金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 废活性炭 编号HW49： 900-041-49 0.35t/a 烘干道废气治理设施1a/次 固态 含有机物废物 0.6 t， 1年 毒性 在车间内5m2危废暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 废磷化抹布及手套为危险废物豁免管理清单中“900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品”，全过程不按危险废物进行管理， 综上所述，本项目的固体废物均得到了合理处置。因此，本项目产生的固体废物不会对外环境产生较大的影响。 5环保投资估算 本项目总投资为90万元，环保投资为8.1万元，占总投资的90%。投资估算见表20。 表20 投资估算一览表 序号 污染源 环保设施 投资（万元） 1 生活垃圾 垃圾桶 0.01 2 二保焊 焊烟净化设施1套 0.2 3 喷粉间 小旋风+滤筒二级除尘器+15m排气筒（1套） 5.9 4 固化烘干道 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套） 1.4 5 废料棚 1个10 m2固废堆棚 0.1 6 一般固废堆场 1个5m2固废堆场 0.1 7 危废暂存区 1个5m2危废堆场 0.29 8 职工生活污水 1个10m3粪池 0.1 合计 8.1 6相关政策文件相符性 6.1洛政办〔2018〕37号文相符性分析 《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2018〕37号）总体要求：围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力完成年度空气质量改善目标，为实现“四高一强一率先”奋斗目标提供环境支撑。 表24 洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案 要求 环评要求 相符性 （一）加快调整能源消费结构。加快清洁取暖体系建设，深入开展工业燃煤设施拆改，稳步推进清洁能源替代利用，持续削减城市煤炭消费总量，促进我市能源消费结构日趋合理。 本项目燃烧炉采用天然气为燃料（气源为洛阳新奥华油燃气有限公司），无燃煤设施。 相符 （四）加快推动工业企业绿色发展。统筹做好“工艺废气、窑炉废气、工业堆场”污染防治，持续提升工业企业清洁生产水平，完成化工等行业特别排放限值改造，开展重点工业企业超低排放改造，加快重点企业无组织排放治理，深入开展工业VOCs治理，推广绿色示范工厂建设，加快推动工业企业绿色发展转型。 23、化挥发性有机物VOCs污染防治。喷涂企业VOCs治理。2018年7月底前，表面涂装企业开展挥发性有机物VOCs收集净化治理。根据排放的VOCs的成分和工艺要求，收集喷涂、烘干等工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，VOCs排放达到省环境攻坚办《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化。 本项目烘干道固化产生的有机废气经集气罩收集后，再经活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放，VOCs排放达到省环境攻坚办《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。本项目无酸洗磷化工艺。 相符 22、组织排放治理。2018年8月底前，钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和燃煤锅炉，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”的标准完成无组织排放治理。2018年10月底前，火电、水泥、集中供热等行业的工业堆场（包括煤场、灰场、渣场、料场）要实现全封闭，按照“场地硬化，流体进库，密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，治理工业堆场无组织排放，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”市住建部门负责组织水泥搅拌站料场和生产粉尘整治。 本项目不属于钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业，无燃煤锅炉，无工业堆场无组织源。 相符 本项目燃烧炉采用天然气为燃料（气源为洛阳新奥华油燃气有限公司），无燃煤设施，符合燃料燃烧污染防治的相关要求；本项目产生的工业废气主要为喷粉间粉尘，采用小旋风二级除尘设施及滤筒除尘器进行处理，符合工业污染防治的相关要求。本项目烘干道固化产生的有机废气经集气罩收集后，再经活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放，符合有机废气污染防治的相关要求。因此本项目的建设符合洛政办〔2018〕37号文中的相关要求。 6.2洛政办〔2017〕5号文相符性分析 《洛阳市2017年水污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2017〕5号）工作目标：2017年，全市地表水责任断面达到省政府下达的环境质量目标要求，城镇集中式饮用水水源水质达标率100%。地下水质量考核点位水质级别保持稳定；城市建成区内消除黑臭水体；水环境安全得到保障。 本项目厂址不在庞村镇集中式饮用水水源地保护范围内；本项目无生产废水产生，使用旱厕，粪便经粪池收集后处理后农户拉走肥田，职工日常洗手洗脸水经收集后用于厂区绿化不外排。因此本项目的建设符合洛政办〔2017〕5号的相关要求。 6.3产业政策相符性分析 本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合国家产业政策；本企业已于2017年8月24日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]28016。 6.4 《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中实施工业涂装行业VOCs综合整治，第三条：工程机械制造行业。推广使用高固分涂料，使用比例达到20%以上。加强废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，喷漆与烘干废气采用焚烧等方式进行处理。工程机械制造企业VOCs综合去除率（含原料替代）要达到50%以上。本项目使用涂料全部为固体粉末涂料，固化产生的含非甲烷总烃有机废气经烘干道口集气效率80%集气罩收集，然后经吸附效率80%（有机废气）活性炭吸附装置进行处理后排放，符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相关要求。 6.5豫环文[2015] 33号相符性分析 根据河南省环境保护厅关于《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015] 33号）（以下简称《实施意见》），划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在“洛阳市主体功能区”5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，洛阳市主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入要求是：“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）”。本项目为一类工业项目中“金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）”，属豫环文[2015] 33号可以审批的项目。 7 挥发性有机物治理措施可行性分析 7.1燃烧法 燃烧法通常采用的方法有直接燃烧法和催化燃烧法二种。直接燃烧法通常是在620~850℃时高温下产生氧化反应，温度在760~850℃之间时，其转化率大约控制在90%~95%，要达到转化率95%~99%时，一般温度需要控制在850~1100℃之间。催化燃烧法是把有机加热到150~300℃时，在催化剂的作用下进行的无火焰燃烧法。温度在150~200℃时完全氧化与不完全氧化共存，完全氧化占60%，其余为不完全氧化，在250~300℃时完全氧化占90%~95%，300℃以上达到95%~99%。 一般情况下直接燃烧法进行有机废气处理可以采用窑、炉等设备的直接燃烧和火炬燃烧。采用燃烧法处理有机废气多是用于处理高浓度的废气，不适用于低浓度的有机废气。 7.2活性炭吸附法 活性碳多是粉末状或颗粒状，经过特殊的工艺处理后，能产生丰富的微孔结构，这些人眼看不到的微孔能够依靠分子力，吸附各种VOCs，从而达到净化的目的。活性碳吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理。在工业吸附过程中,活性炭是使用得最为广泛的一种吸附剂。但它也存在不耐高温、在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力、易燃的缺点。 根据本项目的实际情况，本项目有机废气产生量较小，且废气浓度较低，因此适合本项目的有机废气治理方法为活性炭吸附处理法。本项目产生的含非甲烷总烃有机废气经集气效率80%集气罩收集，然后经吸附效率80%活性炭吸附装置进行处理后达标排放排放。因此本项目产生的含非甲烷总烃有机废气采用活性炭吸附装置处理措施可行。 8总量控制 本项目总量控制指标：废气：SO20.0571t/a、NOx0.1871t/a。废水COD：0.049t/a、NH3-N：0.0049t/a。 9 选址合理性分析 本项目厂址位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，本项目占地面积4000.4m2，根据偃师市国土资源和城乡规划局出具的偃政土（1995）129号及偃政土9号文批复，该地为工业用地。根据洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具的证明，该地为工业用地符合伊滨区庞村镇土地利用总体规划。本项目生产过程无无生产废水产生，生活污水经收集后用于厂区绿化，正常生产时厂界昼间噪声贡献值能满足标准要求，固体废物均得到了合理处置，废气能达标排放，项目排放的废气对敏感点影响较小，厂址不在集中饮用水水源保护区范围内，位于东汉陵墓南兆域建设控制地带内，现已建成投产，不会对东汉陵墓南兆域地下文物产生影响，项目的建设符合豫环文[2015] 33号，符合洛政办〔2017〕5号，符合洛政办〔2018〕37号文。因此从环保角度而言本项目选址较为合理。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷粉间 | 粉尘 | 小旋风+滤筒二级除尘设施+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 烘干道 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m排气筒 |  |
|  |  | 天然气废气 |  |  |
|  | 焊机 | 焊接烟尘 | 焊烟净化设施及车间通风 |  |
| 水污 染物 | 生活 | COD、NH3-N | 粪池 | 农户拉走肥田 |
| 固 废 | 生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶暂存 | 运往垃圾填埋场 |
|  | 人工磷化过程 | 废抹布 | 收集桶收集废料棚暂存 | 与生活垃圾一块处理 |
|  |  | 磷化剂废桶 | 废料棚暂存 | 厂家回收 |
|  | 喷塑过程 | 定期更换的滤筒 | 厂家直接回收 | 合理处置 |
|  |  | 废塑粉 | 装袋存放于固废暂存区 | 厂家回收 |
|  |  | 废纸箱 | 存放于固废暂存区 | 外售 |
|  | 机加工 | 边角料 | 废料棚暂存 | 外售 |
|  | 机械设备 | 废液压油 | 危废暂存区暂存 | 交由有资质单位进行置 |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 活性炭装置 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 对剪板机、冲压机、折弯机、循环风机、空压机等采取隔音、减振降噪等措施。经厂房阻隔、距离衰减，厂界噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其他 |  |
| 主要环保措施及预期治理效果： 本项目厂址位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，厂区周围没有珍稀动植物种群。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

结论与建议

结论结论 1．国家产业政策相符性 本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类之列，属允许建设项目，本企业已于2017年8月24日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]28016。本项目的建设符合国家产业政策。 2．本项目选址可行 本项目厂址位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，本项目占地面积4000.4m2，根据偃师市国土资源和城乡规划局出具的偃政土（1995）129号及偃政土9号文批复，该地为工业用地。根据洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具的证明，该地为工业用地符合伊滨区庞村镇土地利用总体规划。本项目生产过程无无生产废水产生，生活污水经收集后用于厂区绿化，正常生产时厂界昼间噪声贡献值能满足标准要求，固体废物均得到了合理处置，废气能达标排放，项目排放的废气对敏感点影响较小，厂址不在集中饮用水水源保护区范围内，位于东汉陵墓南兆域建设控制地带内，现已建成投产，不会对东汉陵墓南兆域地下文物产生影响，项目的建设符合豫环文[2015] 33号，符合洛政办〔2017〕5号，符合洛政办〔2018〕37号文。因此从环保角度而言本项目选址较为合理。 3．环境质量现状 3.1空气环境质量现状 项目所在区域SO2和NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度、PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足大气污染排放标准详解中标准要求，该区域环境空气质量现状较好。 3.2声环境质量现状 本项目所在区域的昼、夜噪声现状值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，该区域声环境质量较好。 4．环境影响 4.1大气环境影响分析 本项目烘干道废气通过经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、烟尘废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015)表1标准；非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）的要求。 本项目喷粉间粉尘通过小旋风+滤筒二级除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 本项目焊接烟尘通过焊接烟尘净化器处理后废气车间内无组织排放；烘干道无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限制要求并同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3。 综上所述，本项目排放废气对周围环境空气影响较小。 4.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水，经粪池收集定期由吸粪车拉走肥田，职工日常洗手洗脸废水经收集后用于厂区绿化不外排。不会对周边水环境产生影响。 4.3声环境影响分析 本项目噪声源经厂房隔音、及减震降噪措施后，正常生产时噪声源对厂界昼间噪声最大贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此本项目的建设不会对周边声环境产生大的影响。 4.4固体废物影响分析 本项目各种固体废物均得到合理处置和综合利用，不会对外界环境产生较大的影响。

建议与要求 1．加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。 2．建议本项目总量控制指标：废气：SO20.0571t/a、NOx0.1871t/a。 废水COD：0.049t/a；NH3-N：0.0049t/a。 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择较合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，从环境保护角度看，该项目是可行的。

环保设施“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施、措施 | 数量、 规格 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷粉间 | 小旋风+滤筒二级除尘+15m排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准 |
|  | 焊接 | 焊烟净化设施 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2无组织排放监控浓度限制 |
|  | 烘干道废气 | 活性炭吸附装置 | 1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015) 表1标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3）的要求 |
|  |  | 15m排气筒 | 1根 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 合理布局，距离衰减，基础减震 | / | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准要求 |
| 废水 | 生活污水 | 粪池 | 1个10m3 | 用于积肥 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 定期运往垃圾填埋场集中处理 |
|  | 边角料 | 废料储存棚 | 1个10m2 | 全部外售 |
|  | 废磷化剂桶 | 废料储存棚 |  | 厂家回收 |
|  | 废抹布 | 废料储存棚 |  | 定期运往垃圾填埋场集中处理 |
|  | 废旧滤筒 | 不在厂区存放 | / | 厂家回收 |
|  | 废塑粉 | 车间内 固废暂存区 | 1个5 m2 | 外售 |
|  | 废塑粉包装箱 |  |  | 外售 |
|  | 废液压油 | 危废暂存区 | 1个5m2 | 交由有资质单位进行处置 |
|  | 废机油 |  |  |  |
|  | 废活性碳 |  |  |  |

# Text boxes

厂界

时间

钢板

点焊

折弯

冲压

剪 板

切割

人工磷化

成品入库

组装

烘干

喷塑

天然气

燃烧炉