竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：  JG2011-042

项目名称：  紫外可见分光光度计等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年一月

第一部分   谈判邀请函

受天津商业大学的委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就紫外可见分光光度计等设备项目进行竞争性谈判采购,欢迎合格的供应商参加谈判。

1．项目编号：JG2011-042

2．项目名称：紫外可见分光光度计等设备项目

3．采购货物名称、数量： (见采购货物一览表)

4．交货期：以合同为准

5．交货地点：以合同为准

6．发售谈判文件时间：2011年1月4日至2011年1月19日12：00止，8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买谈判文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的企业法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件）。

8.谈判开始时间：2011年1月20日9：30时， 各参与单位须于2011年1月20日9：30时前递交谈判文件。逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．谈判地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买谈判文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：26669409（李砚明）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年1月4日

第二部分   采购项目谈判要求

1、本次竞争性谈判为紫外可见分光光度计等设备项目。

2、参加竞争性谈判的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

3、供应商应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、供应商提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。供应商对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。供应商所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。供应商应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次谈判优惠幅度。

5、未在谈判文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、供应商提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、供应商应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、供应商所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

谈判文件中报价一览表内容与谈判文件中其它表格内容不一致的，以报价一览表为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、供应商所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

16、谈判资质文件实质性要求：

（1）供应商为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）供应商须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、供应商需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；供应商需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；供应商需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、供应商须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

供应商提供的产品属于自主创新目录中品目的，对供应商规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与谈判时，联合体中一方为提供自主创新产品的供应商的，联合体视同自主创新产品供应商。

19、谈判文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的代表签字、盖章并加以密封。谈判文件要求一份正本、三份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

供应商还须提供电子版谈判文件，当电子版谈判文件与纸质谈判文件不一致时，以纸质谈判文件为准。

20、谈判文件应包含：谈判书、报价一览表、报价分项一览表、谈判应答表、偏离说明一览表、产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、采购代理机构将根据项目的特点组建谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判小组负责审查谈判文件，当认为有必要时，可向供应商质疑。谈判小组负责全部谈判过程，并向采购人提出有签字的书面报告。

22、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家谈判小组有权宣布终止谈判。竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

23、谈判原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据。对谈判截止时间后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

24、本次谈判分为两步进行：谈判文件要求按技术文件和价格文件分别单独进行封装。第一步进行技术符合性谈判，供应商需提供采购货物一览表所采购货物的货物简要说明一览表。谈判小组对供应商的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。经过谈判小组审定符合技术要求的供应商方可进入价格谈判，在进入价格谈判前（特别是在技术谈判文件中），供应商不得提供价格或以其他方式暗示价格，否则以“废标”处理。第二步进入价格谈判的供应商方可按照谈判小组的要求报价，进行价格谈判。

25、本次谈判比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商。最低评标价计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品供应商为谈判成交供应商。

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

26、供应商应在谈判前交纳1%的谈判保证金，未递交保证金的谈判将被拒绝。发布谈判结果后谈判保证金随即退还。获得谈判成功的供应商将按照谈判成功货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

本次谈判收取谈判代理服务费，经协商由投标人缴纳，谈判代理服务费须在签订合同时缴纳。

谈判代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

27、本次谈判可以分项进行谈判。

28、合同签订方式：获得谈判成功的供应商应在收到成交通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

29、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

30、本项目谈判有效期为60天。

31、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改。采购文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买采购文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形势确认收到修改文件。 为使投标人在编写采购文件时，有充分时间为采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长采购日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买采购文件的每一投标人。

32、凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的谈判要求。供应商如对本谈判文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日3日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本谈判文件和补充文件的公平、公正性。

33、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.竞争性谈判文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：紫外可见分光光度计等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 充分满足欧洲、美国、日本药典所要求的技术规格和功能(波长准确性、分辨性、测光精度等)，紧凑轻巧。 产品特点： 1.波长准确性、测光精度等符合药典的要求。 2.专用键，操作简单。按照LCD上的显示进行人机对话，具有出色的操作简便性。 3.最新的软件可与电脑联机使用。 4.标准配备多波长测定。 5.标准配备定量、定性用的几乎所有功能，此外，可利用IC卡进一步扩展功能。 性能指标： 1.谱带宽度 1nm(190~900nm) 2.测试波长范围 190.0~1100.0nm 3.波长准确性 +/-0.3nm 4.波长重复精度 +0-0.1nm 5.杂散光 0.04%以下 (220.0nm,340nm) 6.测光方式 双光束 7.分光器 消象差型闪耀全息光栅 8.最高水平分辨率1mm , A2尺寸 9.杂散光 0.04%以下 (220.0nm,340nm) 专用电脑： CPU描述 Intel 酷睿i3 530 CPU频率2.93GHz显示器尺寸19寸分辨率1440×900显示比例16:10内存容量2GB 内存类型DDR3 1333硬盘容量500GB 硬盘描述7200转, SATAII光驱DVD刻录机 显卡类型 独立显AMD Radeon HD4350显存容量512MB操作系统Windows 7 专业版其他功能一键恢复 保修3年质保 | 套 | 1 |
| 2 | 菌落计数器 | 菌落计数器是一种数字显示式自动细菌检验仪器。由计数器、探笔、计数池等部分组成，计数器采用CMOS集成电路精心设计，LED数码管显示，字高13mm，清晰明亮，配合专用探笔，计数灵敏准确。菌落对比清楚。便于观察。本仪器可减轻实验人员的劳动强度，提高工效，提高工作质量，广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、化妆品、卫生用品、饮用水、生活污水、工业废水、临床标本中细菌数的检验。自动语音报读出计数结果（中/英文可其它语种）。自动，光学放大5X，10X，透射反射照明，计数范围：1－999，电源：16W 培养皿尺寸：Φ90mm ,Φ50。自动语音报读（中/英文）。可增加RS-232 接口,分析软件. 专用电脑： CPU描述 Intel 酷睿i3 530 CPU频率2.93GHz显示器尺寸19寸分辨率1440×900显示比例16:10内存容量2GB 内存类型DDR3 1333硬盘容量500GB 硬盘描述7200转, SATAII光驱DVD刻录机 显卡类型 独立显AMD Radeon HD4350显存容量512MB操作系统Windows 7 专业版其他功能一键恢复 保修3年质保 | 套 | 1 |
| 3 | 无线力量/荷重感测系统 | 无线传输型ELF系統，是一套操作简易的力量感测系統，让您能够快速的从百尺內的距离 获取、儲存力量感测数据到您的桌上型电脑或笔记本电脑中。這個系統包括运动裝备測試、安全評估，另外还有工业开发等多項产业，提供了很大的使用彈性。這套系統包含了USB介面的无线信号接受器、无线傳輸器和相容Windows的操作软体，成為一套力量感测裝置。 系統組成： 无线信号接收器(USB介面) x 1組  无线信号傳輸器 (电池供电) x 1組  WB201薄膜型荷重感測器 x 3組 (WB201-L, WB201-M, W201-H各一組)  操作软体光碟片 x1張  使用說明书x 1份 性能要求： 信号接收器(USB介面) x 1組 无线信号傳輸器 (电池供电) x 1組 WB201薄膜型荷重感测器 x 3組 (WB201-L, WB201-M, W201-H各1組) 操作软体光碟片 x1張 使用說明书x 1份 线性度 (误差) < ± 5% 重复性< ± 2.5% FSR 迟滯< ± 4.5% FSR 漂移< 5% (Log曲线) 取样頻率最高200 Hz 操作溫度-9℃〜60℃ * 电池容量大約24小時 接收距离≦100呎的距离 专用电脑： CPU描述 Intel 酷睿i3 530 CPU频率2.93GHz内存容量2GB 内存类型DDR3 1333硬盘容量500GB 硬盘描述7200转, SATAII光驱DVD刻录机 显卡类型 独立显AMD Radeon HD4350显存容量512MB操作系统Windows 7 专业版其他功能一键恢复 保修3年质保 显示器尺寸19寸分辨率1440×900显示比例16:10  即时数据获取  ASCII 输出数据分析  操作简便且支援数据储存  可调式感应灵敏度  可依需求扩充至16通道  支援影像纪录/存档  系统支援多点式校正  具量测负重的能力  支援内部触发功能 支援 LabVIEW VI 操作 系统特性： 线性度 (误差) 重复性 迟滞 漂移 取样频率 操作温度 电池容量 接收距离 < ± 5% < ± 2.5% FSR < ± 4.5% FSR < 5% (Log曲线) 最高200 Hz -9℃〜60℃ * 大约24小时 ≦100尺的距离 备注： 感测器承受0—50% 最大负载所测得之数据 感测器承受80% 之最大负载时所测得之数据 感测器承受80% 之最大负载时所测得之数据 感测器承受固定负载25磅时所测得之数据 连接8组感测器时 (注)： * 力量感应输出随温度之变化约为 ± 0.2%/ºF (0.36%/ºC) * 当负载力<10磅，操作温度可提升至74°C | 套 | 6 （电脑1台） |
| 4 | 手动升降台 | 1.功能与用途： 用于大行程，不定量，大载荷的升降调整；用于三维数字散斑相关测量系统、显微拉伸试验系统的载物与调整定位。 2.主要技术指标： 台面尺寸：165mm×280mm； 驱动方式：精研丝杠驱动； 升降行程：120mm； 最小调整量：5μm； 承载：25kg； 材料：硬铝 表面处理：阳极氧化染黑 | 台 | 1 |
| 5 | 夹持支撑固定组合系统 | 1.功能与用途： 固定调整架或物品，用于三维数字散斑相关测量系统、显微拉伸试验系统的载物与调整定位。 2.主要配置及技术参数： ①齿条支撑棒：直径φ=38mm，长度L=356mm，带齿条，圆形底座可拆下，可直接利用其下方的M6螺杆与底板等连接， 1件； ②棒体夹持器：配合齿条支撑棒使用，具有齿轮齿条副配合；安装面上有标准孔距的M6螺纹孔和光孔，方便固定其它调整架或物品；安装面尺寸：76mm×76mm；棒体夹持器套孔直径φ=38mm； 1件； ③底板：用于将调整架安装固定于工作台面上或组合多种调整架； 平面尺寸：100mm×60mm 1件； 平面尺寸：100mm×100mm 1件； 平面尺寸：130mm×120mm 1件； 平面尺寸：100mm×110mm 1件； 平面尺寸：65mm×65mm 1件； 平面尺寸：125mm×75mm 1件； 平面尺寸：100mm×76mm 1件； 平面尺寸：150mm×150mm 1件； 平面尺寸：φ=82 1件； 平面尺寸：φ=75 1件； ④压板：将底板，或调整架等光具座固定在台面任意位置；不同型号共7件； ⑤磁性底座：； 顶部具有孔板的磁性底座：吸附力60kg；4个； 超薄磁性底座：磁力从0到0.5kg连续可调，厚度为11mm；2个； 超薄磁性底座：磁力从0到23kg连续可调，厚度为20mm，上表面有螺孔；2个； ⑥直角固定块：用于将位移台组合成两维或三维正交系统； 底板：90mm×90mm，竖板：250mm×90mm； 1个 底板：100mm×100mm，竖板：100mm×100mm； 1个 | 套 | 1 |
| 6 | 多功能粉碎机 | 1.功能与用途： 进行植物秸秆等粉碎；用于生物质包装材料的实验教学和科学研究。 2.主要技术指标： 最大容量:1000ml; 转速:0～12000转/分; 电机功率: 300W 定时范围: 每次使用不超过5min | 台 | 1 |
| 7 | 风选粉碎机 | 1.功能与用途： 进行植物秸秆等粉碎；用于生物质包装材料的实验教学和科学研究。 2.主要技术指标： 产量:3-12kg/h; 细度: 60-200目; 电压: 220/380V; 功率:1500W; 转速: 5800r/min; 体积: 500×400×800mm | 台 | 1 |
| 8 | 检测解析分析系统 | 检测解析分析软件 1 套： 任意多个可选择的分析和识别模型，相互独立的基体效应校正模型， 多变量非线性回收程序，多种分析模式，包括基本参数，Compton归一化，经验校准模式，光谱搭配。 解析计算机： （CPU描述 Intel 酷睿i3 530 CPU频率2.93GHz显示器尺寸19寸分辨率1440×900显示比例16:10内存容量2GB 内存类型DDR3 1333硬盘容量500GB 硬盘描述7200转, SATAII光驱DVD刻录机 显卡类型 独立显AMD Radeon HD4350显存容量512MB操作系统Windows 7 专业版其他功能一键恢复 保修3年质保） 彩色喷墨打印机 1 台 | 套 | 1 |
| 9 | 能量色散X荧光光谱仪 | 性能特点： 可自动切换准直器和滤光片 专业RoHS检测 内置信噪比增强器，可有效提高仪器信号处理能力25倍以上 智能RoHS软件，专业开发，与仪器相得益彰 任意多个可选择的分析和识别模型 多变量非线性回收程序 X荧光光谱仪技术指标 元素分析范围从硫（S）到铀（U）。 分析检出限可达1ppm。 分析含量一般为1ppm到99.9％。 任意多个可选择的分析和识别模型。 相互独立的基体效应校正模型。 多变量非线性回收程序。 多次测量重复性可达0.1％。 长期工作稳定性为0.1％。 温度适应范围为15℃至30℃。 电源: 交流220V±5V, 建议配置交流净化稳压电源。 X荧光光谱仪标准配置 移动样品平台。 信噪比增强器。 电制冷Si-PIN探测器。 信号检测电子电路。 高低压电源。 大功率X光管。 计算机及喷墨打印机 货物清单： 1. 硅针半导体探测器+放大电路 1 套 2. X 光管（100W 大功率光管） 1 个 3.高低压电源 1 套 4.多道分析器 1 套 5.信噪比增强器 1 套 6标样配置 1)标样 0# EC680K 2)准直器 | 套 | 1 |
| 10 | 万用仪专业版（虚拟测试平台用)（进口） | （万用仪）是一个功能强大的多功能虚拟仪器软件。它支持多种硬件，从几乎所有电脑都配备了的声卡到专用的ADC和DAC硬件，例如NI DAQmx卡等。它包括下列仪器和功能。 1.双踪示波器 它提供以下五种波形显示： 实时双踪波形 实时波形相加 实时波形相减 实时波形相乘 实时李莎如图 显示各种统计数据，包括最大值、最小值、平均值和有效值（RMS）。在示波器窗口的左下方将显示每帧数据的时标，精度为毫秒。在进行各种数据分析之前，可对所采集的信号先进行数字滤波处理，支持低通、高通、带通、带阻和任意滤波，所支持的数字滤波器的种类包括：FFT、FIR和IIR。如果示波器中所显示的信号的采样频率和采样位数与电脑的默认声卡兼容，则该信号可通过默认的声卡播放或循环播放出来。它还可工作于记录模式，在该模式下，能连续将所采集的信号录制到硬盘中，直到手动停止录制或所记录的数据长度超过2G为止。示波器还可工作于滚动模式。 2.双踪频谱分析仪， 它提供以下七种显示： 实时幅度谱 实时相位谱 实时自相关函数 实时互相关函数 实时相干函数 实时传递函数（Bode图，或增益和相位图） 实时冲激响应图 并可调节快速富立叶变换的点数（范围128点～4194304点），选择55种窗函数（矩型窗、三角窗、汉宁窗、哈明窗、布莱克曼窗、Kaiser窗等）以及窗重叠百分比（0%、25%、50%、75%）。支持X轴和Y轴（dBr、dBV、dBu、dBFS、dBSPL）对数刻度显示、倍频程分析（1/1、1/3、1/6，1/12、1/24、1/48、1/96）、频率补偿、频率加权（A、B、C、ITU－R 468）、移动平均平滑、去除直流、峰值保持、线性平均、指数平均以及参数测量（总谐波失真THD、THD+N、SINAD、信噪比SNR、噪声电平、互调失真IMD－SMPTE/DIN、互调失真IMD－CCIF1、互调失真IMD－CCIF2、串扰、带宽、谐波分析、峰值检测、用户定义的频带内的能量）等。 3.双踪信号发生器（扫频/任意波形/函数/猝发信号发生器） 它提供以下几种波形信号： 正弦波 方波（占空比可调） 三角波 锯齿波 白噪声 粉红噪声 多音合成、 自定义波形（波形库） MLS（长度可调，127～16777215） DTMF 单位冲激 单位阶跃 音阶 4.双踪万用表 RMS dBV dBu dBSPL dB(A) dB(B) dB(C) 频率计 频率计 转速表 计数器 占空比计 频率/电压转换 周期有效值 周期平均值 振动计（加速度、速度和位移的有效值，峰值／峰峰值、峰值因数） 它既可按所指定的固定频率产生所指定的波形，也可以按线性或者对数扫频的方式在指定的时间及频率范围内产生所指定的波形。 输出信号可部分（即一个通道，而另一个通道用于现场信号输入）或全部（即双通道）通过软件自身实时回馈到示波器的输入端，用于显示和分析。支持信号发生器与示波器间的同步运作，同步精度与采样频率同级。也支持扫幅和猝发信号的输出。支持输出信号的渐入和渐出 它提供以下几种数字显示： 从频率计到周期平均值的这些仪表都包含有一个脉冲计数过程，您可以配置计数器的触发电平和触发滞回，以在计数前将模拟信号转换为矩形脉冲信号。您还可以指定分频因子。 独有性能特征 软触发算法保证不会错过任何触发点。 算法保证了周期信号显示的超稳定。 算法实现了以远小于FFT分辩率的精度显示频率峰值。 屏幕刷新典型值为50帧 ／秒 DSP算法配置 硬件选择，允许独立选择ADC和DAC硬件 符合人机工程原理的图形用户界面设计 | 套 | 5 |
| 11 | 虚拟音频测试仪（虚拟测试平台用)（进口） | 性能指标： 七种显示类型：实时幅度谱、实时相位谱、实时自相关函数、实时互相关函数、实时相干函数、实时增益和相位（Bode图）、实时冲激响应。 X轴和Y轴可独立缩放和滚动。 在幅度谱中，Y轴支持相对显示模式（线性或dBr刻度）和绝对显示模式（RMS有效电压、dBV、dBu、dBSPL和dBFS刻度）。X轴支持的刻度包括线性、对数、八度、1/3八度、1/6八度、1/12八度、1/24八度。 分析结果可以输出为TXT文本文件。 可打印数据曲线或将它保存为BMP位图文件。 数据显示刷新快：大约每秒50幀（测试环境：Windows XP SP2，IBM ThinkPad R51型笔记本电脑，Pentium M CPU 1.60 GHz，扫描时间=10 ms，FFT点数1024，示波器和频谱分析仪工作于自动触发模式）。因此数据的显示和分析实现了真正的实时。 可设置显示颜色，字体大小和屏幕刷新率。 可调节快速富立叶变换（FFT）的点数，调节范围为128点～4194304点。 允许采样长度与快速富立叶变换（FFT）的点数不同。如果FFT的点数比采样点数多，则在测量数据的尾部添零后再计算FFT。如果FFT的点数比采样点数少，则将测量数据分为多段数据，每段数据的长度与FFT的点数一样。可设置段与段之间的重叠百分比（0%、25%、50%、75%），最终的结果由每段数据的结果平均而成。 支持55种窗函数：矩型窗、三角窗、汉宁窗、哈明窗、布莱克曼窗、Exact Blackman, Blackman Harris, Blackman Nuttall, Flat Top, Exponential, Gaussian, Welch (or Riesz), Cosine, Riemann (or Lanczos), Parzen, Tukey, Bohman, Poisson, Hanning-Poisson, Cauchy, Bartlett-Hann, Kaiser等。 能显示峰值频率（精度高于由采样频率和FFT点数所决定的分辨率）、互相关函数的峰值时延和相应的相关系数、相干函数的峰值频率和相应的相干系数、增益和相位图中的峰值频率和相应的增益和相位、冲激响应图中的峰值时间及相应的数值。 可测量在指定的频率范围内的总谐波失真（THD）、THD+噪声（THD+N）、SINAD、信噪比（SNR）、噪声电平（NL）。 可测量互调失真（IMD－SMPTE／DIN，IMD－CCIF1，IMD－CCIF2）、带宽（-3dB）、串扰。 每个数据显示窗口拥有1个移动光标读数器和最多两个标记点，能读出所在点处的实际测量点的XY读数。 帧内处理包括：在频谱分析中除去直流分量、频率补偿、频率加权（A、B、C、ITU－R 468）。频率补偿是通过调入用户配置的频率补偿文件（*.fcf）来实现的。 帧间处理包括：峰值保持、平均。可指定需处理的帧数（2～200，永久）数。若选择了“永久”，在运行时可重置处理过程。 五种图表类型：连线、离散点、垂直条、直方图和阶梯线。线宽可调。 每通道可配置最多5条参考曲线。参考曲线可通过复制当前曲线、读入合符格式的文本文件、或读入以前存储的参考曲线来配置。 每幅图形中的数据都可以按文本方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件（例如：Microsoft Excel）中作进一步的处理和分析。每幅图的图像也可以按位图方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件（例如：Microsoft Word）中。 | 套 | 3 |
| 12 | 振动计测试模块（虚拟测试平台用)（进口） | 一、有效值，峰值/PP，波峰因数为加速度，速度，位移（在万用表） 万用表性能指标 显示当前数据帧的有效值（RMS），单位可为： Vrms，dBV，dBu。 显示当前数据帧的声压值，单位可为：dBSPL，dB（A），dB（B），dB（C）。 显示当前数据帧的频率（通过频率计数器）、转速（RPM）、计数、占空比、频率电压转换值。可设置计数器的触发电平和触发滞回，以先将模拟信号转化为矩形的脉冲信号然后计数。 可为每通道的计数器指定分频因子。 为如果使用加速度，速度或位移传感器，则可显示加速度，速度或位移的有效值，峰值/峰峰值，峰值因数 。 二、波形之间的转换加速度，速度和位移（在示波器） 示波器性能指标 与模数转换硬件相关的性能指标 基于声卡的系统： 1）扫描时间：100 µs - 500 s （取决于电脑内存） 2）带宽：10 Hz - 96 kHz （取决于声卡） 3）最大允许输入电压（在直接连接的情况下）：大约3 V （取决于声卡） 4）可选择采样频率（最大192kHz）、采样位数（8位、16位或24位）和采样通道（单通道或双通道）（取决于声卡） 5） 四种触发模式：自动、正常、单次、间歇。 6）可选择触发通道、触发电平和触发升降沿（升、降、升降）。支持电平触发和差分触发。 7）可选择超前触发和延迟触发，选择范围从采样长度的0%到100%。 8）连续监视输入信号从而确保了不会错过任何触发事件。 9）可标定输入通道在进行工程量转换时将内部增益的变化自动考虑在内。 非声卡的系统： 请参阅各自的硬件手册 可用于瞬态信号的捕捉，能连续在硬盘上记录多达2G的数据。 五种波形显示：实时双踪波形、实时波形相加、实时波形相减、实时波形相乘和实时李莎如图。 X轴和Y轴可独立缩放和滚动。 可显示和分析WAV波形文件以及符合格式的文本文件。 可将采集到的测量数据保存为WAV波形文件或输出为TXT文本文件。 可打印数据曲线或将它保存为BMP位图文件。 可对测量数据加注文字说明。 数据显示刷新快：大约每秒50幀（测试环境：Windows XP SP2，IBM ThinkPad R51型笔记本电脑，Pentium M CPU 1.60 GHz，扫描时间=10 ms，FFT点数1024，示波器和频谱分析仪工作于自动触发模式）。因此数据的显示和分析实现了真正的实时。 可设置显示颜色，字体大小，屏幕刷新率。 可具体指定每幀数据的采集点数，精确到1点。 可显示每幀数据的最大值、最小值、时均值、有效值（RMS），因此可作电压表用。 每个数据显示窗口拥有1个移动光标读数器和最多两个标记点，能读出所在点处的实际测量点的XY读数。 五种图表类型：连线、离散点、垂直条、直方图和阶梯线。线宽可调。 支持不同波形文件的合并，并允许从一个波形文件中抽取部分数据另存为一个波形文件。 支持信号的正常和倒置显示。 每通道可配置最多5条参考曲线。参考曲线可通过复制当前曲线、读入合符格式的文本文件、或读入以前存储的参考曲线来配置。 支持数字滤波，包括：低通、高通、带通、带阻和任意。滤波器的种类包括：FFT、FIR和IIR。 支持自动或手动逐帧打开长的WAV波形文件。 每帧数据都作了时标，精度为毫秒。 每幅图形中的数据都可以按文本方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件（例如：Microsoft Excel）中作进一步的处理和分析。每幅图的图像也可以按位图方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件（例如：Microsoft Word）中。 如果示波器中所显示的信号的采样频率和采样位数与电脑的默认声卡兼容，则该信号可通过默认的声卡播放或循环播放出来。 屏幕显示支持“滚动”模式。 支持加速度、速度和位移之间的波形转换. 支持工程单位转换。 支持采样参数的自动设置，例如采样频率、扫描时间和模数转换器满程电压范围。 在Windows2000，XP，2003，Vista，7及以上的版本下，用户界面支持多国语言，包括：简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、日文和韩文。在Windows95、98、Me、WindowsNT下，仅支持当地语言和英文。 | 套 | 6 |
| 13 | 虚仪声卡万用仪系列探头套件（进口） | 包括：1个探头、1个3.5mm立体声-2RCA转换器、1个3.5mm单声道-1RCA转换器以及附件 探头性能指标 最大允许输入电压： ±24 V 内含输入保护电路，保证了探头的输出始终保持在±3V内 三个衰减档位：1、2、3，连上声卡时的输入阻抗分别为1kΩ+声卡输入阻抗、201kΩ+声卡输入阻抗、10.001MΩ+声卡输入阻抗。注意：声卡输入阻抗（话筒输入或者线路输入），因声卡而异，通常在600 Ω到50 kΩ之间。 频率范围：0~200 kHz 各接头处均采用注塑连接，经久耐用。 附件包括弹性套钩、15厘米长的接地线夹等。 其后端为RCA插头，可通过立体声-2RCA转换器或单声道-1RCA转换器与普通声卡相连。并可直接与带有RCA输入输出的声卡相连。 可用于信号发生器作信号输出。1、2、3档位的输出阻抗分别为1kΩ、201kΩ和10.001MΩ。 | 套 | 1 |
| 14 | 信号采集卡（虚拟测试平台用) | 基本参数： 适用类型：台式机/笔记本声卡安装方式，外置 声卡接口类型：USB 技术参数 适用操作系统：Windows Vista/XP/2000/ME/98SE;Mac OS X 10.4及以上 信号传输类别：数字式 声道系统：2声道 声卡采样率：32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz 采样精度：24bit 功能参数： 音频接口： 2路模拟输出，，2路模拟输入，2个独立Hi-z输入 其它功能：1个Hi-z可转换成带前置放大器的麦克风接口，1路耳机输出可做Line out输出， 数字输出：支持数字输出。 | 块 | 6 |
| 15 | 虚拟包装结构与材料测试实验平台专用电脑 | CPU描述 Intel 酷睿i3 530 CPU频率2.93GHz内存容量2GB 内存类型DDR3 1333硬盘容量500GB 硬盘描述7200转, SATAII光驱DVD刻录机 显卡类型 独立显AMD Radeon HD4350显存容量512MB操作系统Windows 7 专业版其他功能一键恢复 保修3年质保 显示器尺寸19寸分辨率1440×900显示比例16:10 | 台 | 8 |
| 16 | 积分式噪音计 | 自动换档 RS-232接口可与计算机连 可记录32000笔资料 附万年历和时钟功能 测量功能： 瞬间音压SPL、 均能音量Leq、 准确度 ±1.5dB 动态范围 100dB 测量范围 30-130dB 频率 预设量测时间 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs 动态特性 Impulse(冲击音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反应速率 取样率为16次/秒 | 台 | 1 |
| 17 | 包装生产过程多媒体素材库 | Flash动画50段 3D动画20段 Flash模型50个 | 个 | 1 |
| 18 | 数显电导率仪 | 1）高稳定性、高可靠性以及高准确度； 2）具有溶液的手动温度补偿功能以及电极常数补偿功能； 3）具有0～10mv讯号输出，据用户需要，也可输出0～20mv或0～2v； 4）采用3位半LED数码显示（字高20mm），读数清晰。 测量范围：0～2×105μS/cm，分为四个基本量程档（配用常数=1的电极）。仪器级别：1级 量程开关位置 量程范围 Ⅰ 0～20 μS/cm Ⅱ 0～200 μS/cm Ⅲ 0～2 ｍS/cm Ⅳ 0～20 ｍS/cm 注：测量范围电导率时（大于10000μS/cm）适合采用常数为10的电极，这时测量范围扩展为2×105μS/cm。 仪器基本误差：±1.0%（F S） 温度补偿范围：（15～35）℃，基准：25℃ 电子单元温度补偿误差：±0.5%（F S） 电子单元稳定性误差：±0.33%（F S） 电子单元重复性误差：±0.15%（F S） 注：F S——各档的满量程。 仪器正常工作条件 a）环境温度：（5～40）℃ b）相对湿度：不大于85% c）供电电源：AC220V±22V；50HZ±1HZ d）无显著的振动 e）除地磁场外，无外磁场干扰 | 套 | 1 |
| 19 | 低速台式大容量离心机 | 要求具有运行平衡、噪音低、容量大(最大1000ml)，相对离心力大(可达5000g)离心效率高的特点。整机采用全电脑控制，可方便地设置离心时间，运转速度等工作参数。采用发光数码管显示设定的工作参数或运行时的参数，便于使用时监控，运行时电子门锁会自动将盖门锁住，保证安全可靠。要求操作简便，使用效率高，可广泛用于不同液体中沉淀物的分离。 技术参数： 最高转速：带风罩转速5000rpm(转/分) 最大相对离心力：5000xg 定时范围：0～60min 电源：220V 50Hz 750W 水平转子：250ml×4/50ml×8/10ml×36 | 套 | 1 |
| 20 | DTG-60传感器 | DTG-60配套专用,长度15cm，陶瓷材质耐高温1000℃，顶端有三壁式托盘，白金镀面，一套两支传感器 | 套 | 1 |
| 21 | 数字显微熔点测定仪 | 技术特点： 1. 采用LED数码管显示熔点温度的测定值与控温值。 2. 测定温度值采用四位半的LED数码管，可精密读出0.1℃温度值，读数清晰、快捷，无读数误差。 3. 热台升温装置分为：A/M仪表PID自动控制升温和手控调节升温两种方式。 4. 热台升温过程，无需操作人员值守。达到预先设定的上限与下限温度后,LED指示灯自动亮起，且蜂鸣器自动报警，及时提醒操作人员。 5. A/M仪表设有温度值“OE”自动修正功能。 6. A/M仪表设有“口令”约定功能，以保护设定的控制数据，有效地防止其它原因造成的误操作。 7. 自动循环时间打印和即时打印，记录出熔点的日期、时间以及温度值，达到准确及时。 主要技术参数 放大倍数 7X～160X 物方视场 27.1mm/1.4mm 工作距离 88mm/33mm 测定熔点温度范围 室温～320℃ 测定准确度 ±0.5℃ 测定误差 满量程±0.5% 测试量 小于0.1mg 循环打印时间间隔范围 1'～99' | 台 | 1 |
| 22 | 旋转蒸发仪 | 技术特点： 加热锅设有全透明防护罩；具有保温、节能、防爆、防溅、防锈、防污染等特点。主要金属件采用耐腐蚀优质不锈钢制造，可以延长使用寿命。 主要技术参数 主机0-150转/分，电子无级调速。微电机驱动，上下自动升降。 冷却器立式，附加料管。大冷凝管、大蒸发管、蒸发率大于同类仪器。 温度自动控制室温-99℃数字显示。 加热锅不锈钢特氟隆复合锅透明罩 输入功率1000w电压：-220v/50Hz | 台 | 1 |
| 23 | 材料水分测定仪 | 温度范围 ：50-160 加热源 ：红外加热，适用于样品中含糖量较高或其他容易烤焦的样品 可读性(%) ：0.1% 可读性(g) ：0.01g 称量范围 ：110g 重复性(3g 样品)(%) 0.3% 重复性(10g 样品)(%) 0.2% 最小样品量(g) 0.5 建议样品量(g) 3~20 独特的产品特点： 1.背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮，并提供丰富的测定信息 显示内容 水分%、固体%、重量、时间、温度 2.便捷的操作-没有繁琐的菜单，6个按键轻松完成全部操作 3.杰出的性能-运用了隔热式称重传感器技术，来防止加温过程对称量准确度造成的影响 4.标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 终点控制：定时、自动 加热温度范围(℃)：50℃到160℃(5℃为一阶梯) 加热时间 1~60分钟步进量为30秒，60~90分钟步进量为1分钟 秤盘尺寸(mm)：直径90 环境操作温度(℃) 10℃-30℃ | 台 | 1 |
| 24 | 连续变倍体视显微镜 | 系统技术规格： 连续变倍体视显微镜采用平行光路、高质量的光学系统，变倍比8:1，从低倍到高倍整个连续变焦系统可提供高清晰和无奇变的显微图像。同时具有独特的模组化设计，能连接各种配件，提供清晰的无畸变图像。 产品特点： 1、设计原理:采用平行光路的光学系统,模组化结构设计 2、基本配置：体视显微镜主机、平场消色差无畸变1X物镜：1.0X 3、变倍范围：0.62X～5X 4、变倍比：8：1. 5、放大倍数6.2X～1000X 6、工作距离：一般为80mm，26～296mm 7、视场范围： ø106～ø0.6mm 8、瞳距调节：50～75mm 9、视度调节：＋5～－5个屈光度 10、物镜：平场消色差物镜：0.32X,0.5X,0.63X消色差物镜:1.6X,2.0X 11、目镜：WFH10X－D/21,WF16X,WF20X,WF25X, WF40X 12、偏光专用起偏镜 13、偏光专用检偏镜 配置计算机 Dell, CPU:E6550 19”LCD 2G 内存 320G硬盘 独立显卡 工作和运行环境 电源： 220V电源插口； 环境温度：18℃-28℃ 技术服务要求 在用户现场对技术相关人员进行设备培训；设备型号停产后10年内维修部件供货保证 对设备所含软件终生进行免费升级；免费更换零部件，对设备终生免费维修。 | 台 | 1 |
| 25 | 高真空泵 | 技术特点： 采用旋片式的TrivacC双级油封真空泵； 采用德国莱宝进口的旋片、整套密封件及防返油阀等关键部件； 具有与众不同的轻巧结构：全部必不可少的连接件与控制件均位于项部，而油窗、注油与放油塞以及标牌均位于前方； 容易操作、控制和与系统配用。 技术参数： 指 标 单位 数值 抽速（50Hz） m3/h 17.01 抽速（60Hz） m3/h 20.33 关气镇极限分压强 mbar 4×10-4 关气镇极限总压强 mbar 3×10-3 开气镇极限总压强 mbar 6×10-3 水汽允许压强 mbar 20 连接口进气口、排气口 DN(mm) KF25 噪音（当气镇关/开时，距离1米处声压电平值） dB 55/58 注油量（最大/最小） L 1.5/1.0 工作环境温度（最高/最低） ℃ 40/10 | 台 | 1 |
| 26 | 不锈钢软管与卡钳 | 马弗炉配套专用，长度15m，以卡钳连接与炉顶端，另一端接与通风； 耐高温与耐有机胺等腐蚀气体侵蚀 | 件 | 1 |
| 27 | 蒸汽发生器 | 蒸发量: 0.008t/h 电热功率: 6KW） 额定工作压力: 0.7Mpa (蒸汽温度可达171°) 水压实验压力: 1.05Mpa(10.5Kgf/cm2) 效率: 98% 燃料: 电(发热量：857kcal/KWh) 电源: 三相 380v,50Hz | 台 | 1 |
| 28 | 压力传感器 | 量程：-0.1….0～0.02….100Mpa 压力形式：表压、绝压、负压 输出信号：4～20 mA (1～5V) 二线制 精 度：0.1%FS、0.3%FS 、0.5%FS 非线性迟滞重复性：（%FS）≤0.1 、≤0.3 、≤0.5 零点漂移（%FS/4h）：≤0.1 、≤0.3 、≤0.5 零点及灵敏度温度漂移：（%FS/℃） ≤0.01、≤0.03 、≤0.05 长期稳定性（%FS/年）：≤±0.1；≤±0.3 工作电压：（V）＋12～＋36 （标定值为＋24） 补偿温度：（℃）-20～+70 工作温度：（℃）-20～＋85 存储温度：（℃）-40～+125 过载能力：（%）150 负载电阻：（Ω）R=（U-12.5）/0.02-RD 其中：U为电源电压，RD为电缆内阻 测量介质：与316L兼容的腐蚀性介质 膜片材料：316L不锈钢，法兰连接 | 台 | 2 |
| 29 | 温度传感器 | 量程：0-120oC 精度：±0.1oC 法兰连接 | 件 | 1 |
| 30 | 反应釜 | 油箱容积5L；水箱容积5L；主锅容积10L，工作容积8L；极限真空度0.09Mpa。 5L 本机组材质：内壁为进口316L优质不锈钢，夹套、外层为进口304优质不锈钢。内外精抛，表面特殊亮光处理。 油、水箱：均为三层制作，内壁厚度3mm，中层厚度3mm，外层厚度2mm。 水油箱加热系统：夹层电加热功率2kw，外层有石棉隔热装置。既保证热能减少散出，又避免烫伤员工。 水油箱搅拌系统：两箱配额定搅拌分散器0.025kw，转速300转/分，使油、水加热更加迅速均匀。 真空均质乳锅：为三层制作。内壁厚度3mm，中层厚度3mm，外层厚度2mm，特殊亮光处理。本机采用上均质机，根据不同的产品任意设定均质时间，电压220V，功率0.55kw的上海华琦电机，最高转速3000转/分钟。均质机采用先进的德国技术制作，结构独特，物料在多层转子和定子之间的间隙内高速运动，形成强烈的液力剪切和湍流，分散物料，同时产生离心挤压、碾磨、碰撞等综合作用力，最终使物料充分混合、搅拌、细化达到理想要求。锅盖配有照明观察孔，随时掌握锅内产品的乳化状况。配有微量物料入口便于特殊香精添加工艺。操作方便锅底出料，通过管道可直接进入灌装机进行分装，同时还又倾倒出料，便于清洗。 真空系统：电压220V，功率0.2kw，真空吸料，采用旋片式真空泵消泡处理，提高均质效果。 搅拌系统：配有透明过滤器监控，变频调速刮壁搅拌，电压220V，功率0.25kw，10-120转/分钟。 加热系统：主机底部附2kw电加热装置作为主机加热。 手动升降系统：操作方便，能有效地使物料在封闭式条件下进行乳化。 控制系统：控制系统配有数码时间继电装置，这样可根据不同产品的工艺及特点调节均质机的转速和工作时间。电器总程控制柜，把本机所有动力开、关、温度显示、控制、电压、电流以及变频调速，均质机时间设定都合理集中在一起 。 | 台 | 1 |
| 31 | 循环泵 | 流量：50L/min 扬程：6M 功率：100/67/46（3档调速） 接口距离：130mm LRS15/6的丝外径是25mm，法兰连接 | 台 | 1 |
| 32 | 真空泵 | 软管连接；可长时间连续工作15小时； 绝对压力10Pa; 转速r/min:1400 功率：90W；电压：220V； 口径：6mm | 台 | 1 |
| 33 | 转子流量计 | 公称通径 (mm)：φ10； 液体测量范围：10-100L/h 温度范围：-20~120oC 工作压力：≤1MPa 精度：±2.5% 锥管长度(mm)：160 浮子材料：金属 法兰连接 | 件 | 1 |
| 34 | 不锈钢管件与阀门 | 温度范围：0-150oC；耐压1.5MPa；耐有机酸等短时间腐蚀 | 套 | 1 |
| 35 | 膜组件 | 膜组件通过不锈钢管实现管路连接；由两件组成，一件适于多层平板膜测定，一件适于单片膜测定； 多层膜组件的指标如下： 1. 瞙的强度高在高强度曝气和化学清洗过程中，不容易断丝。 2. 化学性能好，可采用强碱、强酸以及含氯消毒剂清洗。 3. 膜组件采用不锈钢保护结构; 4. 瞙的上下由不锈钢孔板固定，可分多层。 单层膜组件的指标如下： 1. 分上下两个腔室组成，平板膜置于中间构成； 2. 膜上下腔组件采用不锈钢材料； 3. 平板膜放置于内嵌的筛板上，通过密封圈和上腔组件贴合； 4. 膜的上下腔组件可由法兰固定拧紧；或其它紧固方式。 | 套 | 1 |
| 36 | 绘图液晶屏 | 绘图液晶屏性能指标及参数： 绘图液晶屏显示性能 显示屏幕：a-Si TFT 动态矩阵液晶屏 显示尺寸：432.0 × 324.0 毫米，长宽比：4:3 支持的分辨率： 1600 x 1200，1280 x 1024，1024 x 768 像素间距：0.270 x 0.270 毫米 显示色彩：16.7M色（256级），对比度：550:1，亮度：200cd/m2，反应时间：26ms 输入信号接口：DVI-I 输入信号：数字DVI 或 模拟RGB信号（使用转换线） 水平视角：垂直面起 左右85度 上下视角：垂直面起 上下85度 绘图液晶屏支架 旋转± 180°；倾斜度为与垂直方向成30°到80° 3、绘图液晶屏压力感应指标 感应方式：电磁授受方式， 数位屏压感级数：2048级 工作区域：432.0 × 324.0 毫米 分辨率：0.005毫米/点 最大读取高度：5毫米或以上 笔倾斜角度：±40度（从垂直起） 笔倾斜级数：±60级（从垂直起） 最大读取速率：133点/秒 通讯接口：USB 配套紧握笔 压感级别：2048级（笔尖和橡皮擦） | 台 | 1 |
| 37 | 接触角测量仪 | 1.接触角测量仪组件 1.1 usb数字CCD摄像头 1个 1.2.连续变倍光学系统 1个 1.3.手动可控加样系统1套 1.4.手动CCD倾角平台 1个 1.5 电加热平台1个 1.6.影像分析测量系统应用软件 1个 1.7.图像处理分析系统1套 1.8.说明书及操作手册电子版 1份 2.系统参数： 2.1样品台控制 2.1.1前后移动 手动，行程50mm，精度0.1mm左右移动 手动，行程50mm，精度0.1mm 2.1.2上下移动 手动，行程10mm，精度0.1mm 2.1.3水平调整 水平脚调整平台水平 2.1.4电加热平台（采用日本欧姆龙控温器，可控加热，室温～400℃） 2.1.5样品台尺寸 70*70mm(无温控) 25*15mm（带温控） 2.2进样器控制 2.2.1上下移动 手动部分：齿条，行程25mm，精度0.1mm 2.2.2手动旋钮式进样系统 2.3 CCD光学系统 2.3.1光学放大 0.7－4.5×连续变倍（仅变倍参数，内置还有放大后置镜）图像放大率：50－318piexl/mm 2.3.2 CCD参数 USB2.0制式700线工业CCD25帧/秒的速度 2.4背景光控制 2.4.1光源 LED可调单色冷光源 2.4.2镜头前后调整 手动，行程10mm，精度0.1mm 2.4.3镜头上下调整 手动，行程10mm，精度0.1mm 2.4.4 镜头俯视调整 手动倾角平台 2.5软件部分 2.5.1测量方式 半角量角法、半角量高法、自动测量法、五点拟合法 2.5.2动态视频测量 自动触发 视频速度：25帧/秒 2.5.3间隔存储 1－3600秒可选 2.5.4动态接触角 前进角和后退角 2.5.5 左右角对比 计算左右角并取平均值 2.5.6表面自由能 owens二液法（其他方法可选择） 2.5.7 曲面校正 凹凸面接触角测量 2.5.8 软件升级 免费升级 2.6 图像处理分析系统配置 Dell电脑 ：intel E5700 /2G 内存/ 320G 硬盘/ 1G 独显/ 21.5 寸高清显示器 | 套 | 1 |
| 38 | 功能材料双语教学素材库 | Flash动画20段 3D动画20段 Flash模型30个 | 个 | 1 |
| 39 | 手动三维移动台 | 1.功能与用途： X、Y、Z三维精密调整；用于三维数字散斑相关测量系统、显微拉伸试验系统的载物与调整定位。 2.两台相同的主要技术指标： 台面尺寸：65mm×65mm； 驱动方式：测微头； 行程：25mm； 最小刻度：10μm/1.5μm； 精度：3μm/1.5μm； 最小调整量：2μm/0.1μm； 导轨形式：交叉滚柱导轨； 承载：12kg； 直线度：2μm； 台面平行度：15μm； 运动平行度：8μm； 材料：不锈钢 表面处理：阳极本色氧化 3.两台不同技术指标要求： 要求驱动位置不同，一台为中央驱动，另一台为测向驱动。 | 台 | 2 |
| 40 | 信号采集卡（虚拟测试平台用) | 基本参数： 适用类型：台式机，声卡安装方式：内置，声卡接口类型:PCI 技术参数： 声卡音效芯片:VIA Envy24HT+WM8770IFT 适用操作系统 Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows ME/Windows XP/DOS6.0以上 信号传输类别:数字式,声道系统:7.1声道,声卡采样率:96KHz,采样精度:24bit 功能参数： 支持音效:DirectSound 3D/A3D 1.0/EAX 1.0, EAX 2.0/MacroFX/EnvironmentFX/MultiDrive等 音频接口:4组线级输出/1组线级输入/1组麦克风输入/数字光纤输出/数字光纤输入/2个CD音频输入 支持多种音效规格。 | 块 | 1 |
| 41 | 工程投影机 | 4000流明、XGA、光学移动镜头 显示技术 3LCD 技术类型及规格 三片 0.8吋 TFT LCD with MLA 支持的色彩数目 1677万 最高显示分辨率(dpi) 1600*1200 标准显示分辨率(dpi) 1024*768 标称对比度 1000：1 标称光亮度均匀值 86 投影画面尺寸 30~300吋 屏幕宽高比例 4:3 (Video讯号时可呈现16:9画面) 梯形矫正 内建垂直±40度、水平±20度梯形修正功能(with standard Lens) 投影灯泡功率(W) 210 投影灯泡寿命(小时) 2000/3000 安全认证 UL60950-1、CSA C22.2、 IEC 60950-1 整机功率(W) 343 0.4（睡眠） 电源性能 AC100V~120V/AC200V~240V 随机附件 电源线(3m)、计算机线 (1.8m)、无线遥控器、美观接口收线槽、使用说明书、光盘、保证书 其它特点 智能型全屏幕调整系统，Len Shift垂直水 平位移功能 可选购更换多种光学镜头 支援 Web-c PJ-Link 多屏幕色彩调校功能 讯号自动搜寻功能 Projector ID轻松操控多台投影机 HDTV高画质数字电视兼容 7W高功率喇叭 Direct power-On/Off / 零秒关机 长距遥控功能 (至多15m) 密码保护功能[User logo, Network, Timer lock] 3D Y/C 影像降噪处理 ; I/P 转换处理 | 台 | 2 |

附件2

竞争性谈判文件格式（参考）

谈  判  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      竞争性谈判邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版谈判文件一份。

- 报价一览表

- 报价分项一览表

- 谈判应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按谈判须知要求提供的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自谈判之日起有效期为60个工作日。

- 谈判开始后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被集中采购代理机构没收。

- 供应商同意提供按照机构可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解集中采购代理机构不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判文。

本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：               （公章）

日期：    年    月    日

全权代表签字：

报价一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 价格 | 价格折扣 | 折扣后价格 | 交货期 | 优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

报价分项一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

谈判优惠条件：

交货期：

交货地点：

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判价格表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其他费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“招标货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其他费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附支分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判应答表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本资料等

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单（需单独封装）

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权    代表   进行天津市   项目的竞争性谈判（项目编号：    ），此授权至   年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以竞争性谈判方式，对      项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单