大丰市固得抛丸设备有限公司

地址：江苏大丰西团镇大龙工业区

电话：18651527786

传真：0515-83754085

网址：www.dfgdjx.com

目录

一  设备构成

二  技术参数

三  图解说明

四、产品质量保证措施

五、安装调试

六、用户自备易损件明细表

七、售后服务保证措施

八、付款方式

九、设备制造周期

一、设备构成

本设备主要由抛丸室、抛丸器总成、螺旋输送机、提升机、分离器、供丸系统、维修平台、履带传动系统等组成。

1.1清理室

室体由钢板、型材焊接而成，内部可能受到弹丸抛打的部位，内衬都是高铬耐磨护板。室体两侧及后壁设有检修门，用来检查、调整和更换履带。

1.2履带传动系统

整条履带由特种耐磨橡胶原料加工而成，左右端盘上装有特种耐磨护板。履带由一台摆线针轮减速机直接驱动。

- 3端盘

两只端盘是采用合金铸铁经加工制成，盘内侧装有耐磨护板，安装在室壁上的轴承座已经密封，并注满了油脂以支承端盘。

1.4弹丸循环系统

弹丸循环系统包括底部料斗、螺旋输送机、提升机、分离器、供丸闸门和抛丸器。弹丸靠自重从分离器下方的贮丸斗中流出，定量地通过供丸闸门进入抛丸器，从高速回转的抛丸器中抛出用于清理工件。抛出的弹丸经履带、底部料斗、螺旋输送机、提升机，进入到分离器，经分离器分选后，合格弹丸进入贮丸斗，供抛丸器循环使用。分离出的较大颗粒从废料管中流出，细小粉尘进入除尘系统净化。应定期地清理掉底部料斗筛板和分离器筛板上的杂物。

1.5抛丸器

本机选用瑞士+GF+公司先进的工艺技术制作的悬臂离心式抛丸器Q034，它由叶轮、结合盘、分丸轮、定向套、叶片、电机等元件组成。分丸轮固定在电机主轴上与叶轮一同旋转，定向套则由定向套压圈固定在罩壳上。

将定向套的窗口转动，可随意变更弹丸的抛射方向。窗口的角度大小，决定弹丸的径向抛射角，一般径向散射角比定向套窗口角度大100左右。弹丸的轴向散射角是~80，弹丸的定向角~900，弹丸抛射角是~400，弹丸的抛射带成橄榄状。本抛丸器具有抛丸量大，润滑性能优良等优点。

二、技术参数

- 履带端盘直径                 φ400mm

- 履带端盘转速                 3.6r/min

- 被清理工件最大单件重量       5kg

- 滚筒最大载重量（易翻滚件）   80kg

- 生产率                   300—600kg/h(灰铸件)

- 抛丸器：

转速              2930r/min

叶轮直径          φ200mm

抛丸量            80kg/min

抛丸器功率        4Kw

7.布袋除尘器

功率                     1.1KW

除尘器风量                  1500m3/h

8.总装机容量               7.8kW

9.机器外形尺寸（L×W×H）  1300mm×1200mm×2480mm

10.机器总重                  2335kg

# 三、图解说明

# 1、螺旋输送器

# 螺旋输送器由摆线针轮减速机、螺旋轴、输送罩、带座轴承等组成，是一种标准的丸砂水平输送设备，是抛丸机弹丸循环系统的重要组成部分。
    螺旋输送器为我公司系列化部件，通用性、互换性高，性能稳定可靠。整个螺旋轴焊后加工两轴头以保证同轴度。
    本部件螺旋轴采用厚壁无缝钢管加工而成，保障螺旋轴优良的刚性；螺旋叶片采用16Mn材料，其内外圆均经特殊工艺进行加工后拉伸而成，节距、外圆尺寸均十分精确，提高了使用寿命，降低了运行噪音。

# 2、斗式提升机

斗式提升机由摆线针轮减速机、上下滚筒、输送胶带、料斗、封闭料筒和涨紧装置等组成。

特点：

（1）罩壳采用折弯成型焊接结构。其侧面设有检修门，以维修、更换料斗。下罩壳的正面及侧面均安装有活动门，以维修下部传动，排除底部弹丸堵塞。

（2）离心重力方式落料。工作时，固定在输送带上的料斗将底部的丸料刮起，并将丸料送至顶部，然后靠离心重力方式落料。

（3）鼠笼型滚筒，中间略突起，呈鼓型结构。此种机构有利于皮带的自动对中，既提高了提升胶带与带轮间的摩擦力，避免了老式铸铁光皮带轮的打滑现象，又降低了提升皮带的涨紧力，延长了使用寿命。并且，能够防止弹丸卡在下部皮带轮与皮带之间防止皮带跑偏现象，弹丸可从轮辐与皮带之间流出。

3、丸砂分离器

本机采用BE型满幕帘流幕式分离器，是我公司引进吸收瑞士+GF+ . DISA和美国潘邦公司技术生产的。

组成：分选区、丸料仓、弹丸控制闸阀等

工作原理：从斗式提升机流入的丸砂混合物，送至分离器全长均匀布料，形成瀑布状丸砂流幕。利用重力风选原理，将流幕中的弹丸与金属氧化皮碎片、破碎弹丸及粉尘有效分离，来不及分离的物料从溢流口流出，细小丸料、粉尘从废料出口流出，弹丸进入丸料仓进行循环。本类型分离器的分离效率可达99%。

4、除尘系统

除尘系统包括除尘器、风机、风机管道、除尘器与主机之间的连接管道、风机等。

采用布袋式除尘器，除尘效率 达 99 %以上，废气排放≤110mg/m3，符合GBJ4-73工业“三废”排放标准，除尘布袋采用工业涤沦208绒布精密缝制而成，布袋可以方便地拆下进行清洗再使用。

# 四、产品质量保证措施

1.产品所需钢板、型材一律从名牌厂家进货。

2.组成设备的各钢板、型材或构件一律进行除锈后喷保养底漆。

3.各配套标准件尽可能从名牌厂家购买，如轴承、电机、减速机等。

4.关键部件抛丸器厂内负荷试车、各运动机构厂内空运转试车。

5.由设计、质检人员成立专门质量监督小组，监管以上各步的落实，以确保产品质量。

6.设备制造完成后，通知用户对各功能部件进行初验收，验收合格后方可出厂。

7、耐磨护板厚度为12mm.材质为髙铬铸铁。

8、所有轴承均采用密封装置。

9、所有传动件均有安全防护装置。

10、采用布袋除尘器、确保粉尘排放。

# 五、安装调试

5.1  设备安装

5.1.1安装者拆箱时应先检查技术文件、备件及装箱单内容并根据装箱单内容清点零部件。

机器运至现场时，应放置在不受天气影响的地方，至少要盖上防油布，若地点潮湿时，电气部分需用不透气罩袋密封。

5.1.2安装准备就绪，对照机器总图，将机器置于垫板上，垫板应留出灌浆空间。

5.1.3将水平仪放在抛丸器底板上，进行设备找平，取测得件的几个读数做平均值，可用垫片调整垫板找平，然后拧紧地脚螺栓。

5.1.4将清理机以上部件装于清理室上，（调找）平 后，拧紧各部连接螺栓。

5.1.5用水平仪检查提升机皮带轮轴,如果需要可用垫片来校正水平。

5.1.6用铅锤检查提升机上、下皮带轮中心。连接提升机皮带。

5.1.7连接压缩空气管道和粉尘、废料管道。

5.1.8根据电气原理图和互联图等电气图纸，按装电气导管并接线。

5.1.9根据需要将所有调平垫片和地基灌浆并焊接。

5.2新设备的调整

设备安装时,应查看各减速器箱体上的型号是否正确；

检查各处润滑油和润滑脂是否注至要求;

检查各电动机转速是否符合装配要求;

检查机器的各调整部位是否调整到位;

在空气开关闭合的情况下,人工检查所有电器系统。

5.3张紧提升机皮带并使之定心

提升机上罩，由摆线针轮减速机、传动轴轴承、皮带轮及涨紧螺栓等组成，可使皮带达到所需要的张力。这些张紧螺栓同时也用来对皮带运转定中心，对提升机皮带定心只能在它处于运转状态时进行。

每次张紧或使皮带定中心前都必须松开夹紧螺栓，然后再上紧。（若所张紧路径不能再对准，则皮带要利用皮带张紧装置缩短）。

为此必须进行以下工作过程：

在提升机头上松开夹紧螺栓。在提升机头上的上护盖要拆下，以致可以更好地看清提升机皮带的运转情况。

在皮带张紧和定中工作后，把盖板关上，再上紧夹紧螺栓。

5.4调节分离器

来自清理室的弹丸藉防尘板和活动闸板分配到分离器的整个宽度上，弹丸混合物必须呈均匀流幕状从气道旁流过，在这里杂物由空气流抽走，在这些杂物中大颗粒落入沉积室， 而细小颗粒落入沉积室，只有粉尘通过吸除接管吸入除尘器。

5.5抛射带的调节

为保护机器和传动功率保持稳定，正确地调节抛射带具有举足轻重的意义。通过转动定向套，就可以调整抛射带。

抛射带的标准位置，如图二所示，指向滚筒端盘之间。抛射带可以随叶轮的大小、转速以及  弹丸的种类和大小而变。对抛射带进行调节时，可以将一块双面涂有颜色的薄板放入滚筒并准确地放到抛丸器下。之后可以使有弹丸的抛丸器运转几秒钟。在涂有颜色的板上会精确地示出抛射带和主要集中点。根据结果的不同，可通过旋转定向套（A）来调节抛射带的标准位置。

抛丸清理技术的原理图

弹丸(1)通过分丸轮(2)转向并加速。

定向套(3)在其圆周上一点将预加速的弹丸转移给叶片(4)。

可通过调节定向套(3)来得到合理的抛射带(5)。

要将定向套始终以压板压牢，否则它在工作过程中会移动，降低清理功率，造成机器过度磨损。

5.6调节除尘

调节良好的除尘系统，可以减少因废弹丸(氧化皮、砂、无用弹丸)对清理设备的磨损。

调节只能在机器运转和除尘情况下进行。

调节：

首先打开蝶阀1/4，再将蝶阀逐渐放大，直到在抛丸室中形成一负压，其强度可以确保对抛丸室良好除尘为止。

# 六、用户自备易损件明细表

| 图 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q034-03 | 分丸轮 | 耐磨铸铁 | 1 |
| Q034-04 | 定向套 | 耐磨铸铁 | 1 |
| Q034-05 | 顶护板 | 耐磨铸铁 | 1 |
| Q034-06 | 端护板 | 耐磨铸铁 | 2 |
| Q034-07 | 侧上护板 | 耐磨铸铁 | 2 |
| Q034-08 | 侧下护板 | 耐磨铸铁 | 2 |
| Q034-09 | 叶片 | 耐磨铸铁 | 8 |

# 七、售后服务保证措施

1、产品质量实行“三包”，“三包”期六个月年；

2、在三包期内，凡因正常使用出现的电气控制及机械部分的故障及损坏件，包修包换（易损件除外）；

3、售后服务实行“24小时”答复，即用户与我公司售后服务办联系，保证在24小时内电话解决或派人走出。

# 八、付款方式

首付定金总额的30%、提货时付总额的50%、安装调试交付使用付总额的15%、余款为质保金六个月付清。

# 九、设备制造周期

设备制造周期：供方自收到预付款之日起10天交货。

# Text boxes

提升机示意