# 建设项目环境影响报告表

（试 行）

项目名称：       烧结烟气综合治理项目

建设单位(盖章):    滦县利丰铸造有限公司

编制日期：2018年8月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 烧结烟气综合治理项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县利丰铸造有限公司 |
| 法人代表 | 朱力民 | 联 系 人 | 安德刚 |
| 通讯地址 | 滦县榛子镇朱官营村滦县利丰铸造有限公司 |
| 联系电话 | 18617517799 | 传 真 |  | 邮政 编码 | 063000 |
| 建设地点 | 滦县榛子镇朱官营村滦县利丰铸造有限公司院内 |
| 立项审批 部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]152号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□技改□√ | 行业类别及代码 | 其他环境治理（N-8029） |
| 占地面积 (平方米) | 3440 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 11600 | 其中：环保投资(万元) | 11600 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 滦县利丰铸造有限公司位于滦县榛子镇朱官营村，成立于2012年8月15日，注册资金5000万元，占地面积10444m2，现有员工298人，是集烧结、炼铁、发电、铸造于一体的短流程铸造企业，以生产高炉、烧结机专用耐热、耐腐篦条、衬板、铸铁机模、栏板、各种配重铁及铁路、矿山、船舶、机床配件等，具备年生产能力12万吨。 公司目前主要工艺装备有：烧结区现有96m2步进式烧结机1台；炼铁区现有210m3高炉1座；发电区现有1座3MW发电机机组，浇铸区现有2套5t中频感应电炉。 在以上设备中，高端精密铸锻件加工项目于2012年取得了原滦县环境保护局以滦环表（2012）006号进行的批复，并于2014年以滦环验［2014］021号通过验收；其余主体设备根据《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》(环发[2014]55 号)、《关于转发环保部在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》(冀环办发[2014]109号)和《关于印发河北省化解产能严重过剩行业环保违规项目现状整顿认定备案工作方案的通知》(冀环防[2014]369 号)，河北省环境保护厅开展了建成违规钢铁项目备案认定工作，滦县利丰铸造有限公司编制了《滦县利丰铸造有限公司建成违规项目环保备案自查报告》，于2016年6月通过了唐山市环保局组织的评审工作，于同年7月在《河北省环境保护厅化解产能过剩环保认定备案核定领导小组办公室第四批企业申请认定备案项目信息公示中》进行了公示。2016 年滦县利丰铸造有限公司编制了现状环境影响评估报告暨排放污染物技术报告，并上报河北省环境保护厅。 目前公司96m2烧结机烟气脱硫目前采用的是石灰石膏法脱硫工艺一套。工艺流程是烧结烟气+布袋除尘器+主抽风机+增压风机+石灰--石膏湿法脱硫系统后，通过脱硫塔顶部排气筒排放，外排烟气中污染物能够满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值要求。但是现有处理工艺中无脱硝设施，烧结冷却段布袋除尘器因烟气温度较高易破损，随着当前环保要求的不断提高，根据《唐山市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办[2018]38号），为减少烧结废气排放总量，降低后续净化工序的成本，滦县利丰铸造有限公司拟投资11600万元对现有1座96m2步进式烧结机机头烟气配套的湿法脱硫系统进行改造，改造内容为新建双室四电场静电除尘器1套+脱硫、除尘、脱白一体化系统工程，烧结冷却段新建1套双室单电场+布袋除尘复合除尘器代替现有布袋除尘器，新建1套矿槽布袋除尘器代替烧结地仓布袋除尘器和烧结成品布袋除尘器。拆除现有湿法脱硫设施、机头布袋除尘器、机尾布袋除尘器、烧结地仓布袋除尘器、成品布袋除尘器。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，该项目应编制环境影响报告表。为此滦县利丰铸造有限公司委托我单位承担环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 (1)工程概况 ①项目名称：烧结烟气综合治理项目 ②建设单位：滦县利丰铸造有限公司 ③建设性质：技改 ④工程投资：项目总投资11600万元，其中环保投资11600万元，占总投资金额的比例为100%。 ⑤占地面积：3440m2 (2)建设地点及周边关系 技改项目位于滦县利丰铸造有限公司院内，项目中心地理坐标为北纬39°50′21.47″，东经118°20′26.44″。技改项目北侧为白膜车间、西侧为厂界、南侧为厂界、东侧为高炉。距技改项目最近的村庄为南侧280m的朱官营村，北侧985m的小贺庄子村，西北侧1490m的贾家营村、东侧1255m东拨子村。技改项目地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2。 (3)建设内容及规模 建设内容及规模：①烧结机除尘工程，包括烧结机机头新建双室四电场静电除尘器1套，烧结机冷却段新建双室单电场+布袋除尘复合除尘器1套。②烧结烟气脱硫、除尘、脱白一体化系统工程，采用半干法脱硫+布袋除尘工艺，新建脱硫塔（Φ6000×45000mm）1座，更换亚克力混纺覆膜布袋5280条，并配套喷淋系统、吸收剂存储和输送系统、脉冲式清灰系统以及控制系统等。③烧结烟气脱销工程，采用氧化性药剂（NaClO2+NaClO）输送到脱硫塔内进行喷淋吸收NO，新建活性氧制药设备+亚氯酸钠（次氯酸钠）溶剂制造设备1套，并配备控制系统、储罐等。④矿槽除尘工程，包括新建1座布袋除尘器，对扬尘较严重的破碎筛分设备集中区进行围挡封闭抑尘，降尘之后引风除尘；以及对破碎机、振筛、皮带两端落料点进行封闭；对细面输送皮带落料点抽风除尘；对料仓上口进行封闭除尘。总建筑面积4000平方米，占地3440平方米。 项目拆除现有湿法脱硫装置、机头布袋除尘器、机尾布袋除尘器、烧结地仓布袋除尘器、成品布袋除尘器，新建烧结机烟气脱硫、除尘、脱白一体化系统工程，新建烧结烟气脱硝工程，新建烧结机机头、机尾、矿槽除尘工程。项目占地3440平方米，总建筑面积4000m2。技改项目主要建设内容见表1。 表1 技改项目主要建设内容一览表 序号 项目 拆除工程内容 新增工程内容 1 烧结机机头 石灰石-石膏法脱硫装置、布袋除尘器 新建双室四电场静电除尘器1套，脱硫、除尘、脱白一体化系统工程，脱硝工程 2 烧结机冷却段 机尾布袋除尘器 新建双室单电场+布袋除尘复合除尘器1套 3 烧结机矿槽 地仓布袋除尘器和成品布袋除尘器 矿槽除尘工程 (4)劳动定员及工作制度 技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 3.主要设备 技改项目主要生产设备情况见表2-1。 表2-1 主要设备及设施一览表 序号 设备名称 规格及技术要求 单位 数量 备注 烧结机除尘工程 1 双室四电场静电除尘器 XD250m2/2*4 座 1 2 双室单电场+布袋复合除尘器 XD250M2 /2*1+LCMD-20000 座 1 3 布袋除尘器 LCMD-7400 座 1 脱硫、除尘、脱白工程 1.烟道系统 1 进出口管道 套 1 2 管道支架 套 1 3 烟道翻板阀 按管径 套 2 2.脱硫塔系统 1 脱硫塔本体 塔径6米，高45米 套 1 主筒体为316L脱硫塔顶部弯头至布袋除尘器进口为碳钢类 2 脱硫塔框架 阻焊件 套 1 3 脱硫塔保温 岩棉+0.5mm瓦 套 1 4 插板阀 400*400 套 1 5 星型卸料器 400*400 套 1 3.工艺水喷淋系统 1 水箱 6m3 套 2 2 立式水泵 3KW 台 2 3 进口关断阀 DN125 台 2 4 出口关断阀 DN100 台 2 5 喷淋管道 DN40 批 1 6 法兰式球阀 DN40 件 20 7 排污阀 DN40 件 2 8 不锈钢球阀 DN15 件 10 9 软连接 DN40 件 2 10 止回阀 DN40 件 2 11 法兰式电磁阀 DN40 件 2 12 不锈钢球阀 20 件 8 13 高压软管 DN20 件 8 4.脱硫剂（石灰粉）储备系统 1 石灰仓 筒径3.5米，筒高8米 座 2 Q235 2 框架 套 2 3 进粉管道 Φ108 批 1 4 手动蝶阀 DN100 件 2 5 减压阀 DN25 件 2 6 法兰式截止阀 DN25 件 8 7 法兰式电磁阀 DN25 件 2 8 金属软管 DN25 条 8 9 气化板 套 8 10 石棉垫子法兰等配件 批 1 5.脱硫剂供应系统系统 与石灰仓配套 1 罗茨风机 11KW 台 2 2 手动插板阀 400*400 套 2 3 星型卸料器 400*400 套 2 4 输送管道 Φ89 批 1 5 不锈钢球阀 DN25 件 4 6 煨制弯头 DN80 件 6 6.压缩空气系统 1 储气罐 3m3 台 1 2 稳压罐 3m3 台 1 3 减压阀 DN50 台 2 4 不锈钢球阀 DN80 件 2 5 活节 DN50 件 2 6 输气管 DN80 批 1 7 石棉垫子法兰等配件 批 1 7.脱硫灰循环系统 1 罗茨风机 18.5KW 台 2 2 手动插板阀 400*400 套 1 3 星型卸料阀 400*400 套 1 4 手动插板阀 300*300 套 44 5 星型卸料阀 300*300 套 44 6 输送管道 Φ108 批 1 循环灰 7 刮板输送机 套 2 废灰 8.干法除尘器系统 1 除尘器本体 箱体δ=5 套 1 2 布袋 Φ160×7000 条 5280 亚克力混纺覆膜 3 笼骨 Φ150×6970 条 5280 热浸有机硅 4 框架平台 套 1 9.喷吹系统 1 脉冲阀 DMF-Y-76S-24V 套 440 2 气包 套 44 3 喷吹管 Φ102 根 440 4 法兰、垫子 批 1 10.灰斗防滞系统 1 球阀 DN40 件 22 2 减压阀 DN40 件 2 3 脉冲阀 DMF-Z-40S-24V 件 22 4 不锈钢球阀 DN40 件 24 5 钢管 Φ165×4 批 1 6 活节、丝头 DN40 套 24 7 风机 5.5KW 台 1 8 引风管道 项 1 11.半干法电控系统 1 控制室 间 1 2 PLC系统 CPU扩展输入模块等均采用德国西门子品牌系统 套 1 3 料位计 采用上海展鹏自动化科技公司 套 1 4 压力变送器 国产名品 套 1 5 工业电器 正泰产品 / 6 变频器 国产名牌欧瑞系列 套 1 7 工控机 联想品牌 套 1 设定组态软件，数据实时连接，自动控制。画面清晰，操作简便。 8 电脑界面设定工艺图 套 1 9 整个系统可以实现2种操作 手动或者自动 套 1 12.排空排气筒 1 钢制排气筒 Φ5300*40000 套 1 双室四电场静电除尘器主要技术性能参数见表2-2，冷却段电袋复合除尘器主要技术参数见表2-3，烧结烟气脱硝工程主要设备参数见表2-4，矿槽布袋除尘器技术参数见表2-5。 表2-2 双室四电场静电除尘器主要技术参数一览表 名称 参数 名称 参数 电场断面积 250m2 停留时间 26s 处理风量 800000m3∕h 通道数 44 电场数量 双室、四电场 同极间距 450mm 电场长度 4000×4=16m 阳极排数 46 电场风速 0.88m∕s 阴极排数 44 总收尘面积 18000㎡ 电场有效高度 12500mm 比收尘面积 83.7㎡∕m3∕s 电场有效宽度 10700mm 阳极板形式 C480mm 阴极线形式 BS芒刺线（不锈钢芒刺） 阳极振打形式 下侧部挠臂锤振打 阴极振打形式 中侧部挠臂锤双层振打 允许烟气温度 ＜260℃ 允许含尘浓度 ＜50g∕m3 出口含尘浓度 ＜50mg∕Nm3 设备本体阻力 ＜300Pa 壳体承压 - 16000 Pa 进出气方式 水平进出 灰斗及保温箱加热方式 电加热 保温层厚度 100mm岩棉外敷彩钢板 顶部检修吊车 3T 设备本体漏风率 ＜3% 配用高压电源 GGAJO21.1A∕72KW（户外型） 除尘效率 ＞99.9% 表2-3 电袋复合除尘器主要技术参数一览表 名称 参数 名称 参数 电场断面积 250 m2 阳极排数 50 处理风量 800000m3∕h 阴极排数 48 电场数量 双室、一电场 电场有效高度 12500mm 电场长度 4000×1=16m 电场有效宽度 10700*2mm 电场风速 0.88m∕s 阳极板形式 C480mm 总收尘面积 6000㎡ 阴极线形式 BS芒刺线（不锈钢芒刺） 比收尘面积 83.7㎡∕m3∕s 阳极振打形式 下侧部挠臂锤振打 停留时间 5s 阴极振打形式 中侧部挠臂锤双层振打 通道数 48 允许烟气温度 ＜260℃ 同极间距 400mm 允许含尘浓度 ＜50g∕m3 出口含尘浓度 ＜200mg∕Nm3 设备本体阻力 ＜300Pa 壳体承压 - 10000 Pa 进出气方式 水平进出 灰斗及保温箱加热方式 电加热 保温层厚度 100mm岩棉外敷彩钢板 顶部检修吊车 3T 设备本体漏风率 ＜3% 配用高压电源 GGAJO21.1A∕72KW（户外型） 除尘效率 ＞99.9% 过滤面积 20000m2 过滤风速 0.65m／min 处理烟气量 800000m3／h 允许烟气温度 ＜180°C 允许含尘浓度 ＜20g／m3 允许承受负压 -10000Pa 设备阻力 1700 Pa 滤袋条数 4992条 滤袋规格 Ø160×8000mm 电磁脉冲阀 4″淹没阀 312只 DC24V 压缩空气耗气量 3～5m3∕min 排放浓度 ＜10mg／m3 表2-4 烟气脱硝工程主要设备参数一览表 序号 设备名称 规格及技术要求 单位 数量 备注 1 罗茨风机 标准风量Qs（m3/min）：10.66 台 2 一用一备 2 碱洗塔 立式；直径，500mm；高度，2500mm； 座 1 3 水洗塔 立式；直径，500mm；高度，2500mm； 座 1 4 空气缓冲罐 立式；体积，3m3； 座 1 5 碱罐 有效容积，20m3 座 1 6 原碱罐 有效容积，30m3 座 1 7 残碱罐 有效容积，6m3 座 1 8 水罐 立式平底；有效容积，20m3 座 1 9 配药罐 立式平底；有效容积，20m3 座 1 10 双氧水罐 立式平底；有效容积，5m3 座 1 11 药剂反应罐 立式平底；有效容积，20m3 座 2 一用一备 12 阴极气液分离器 立式；直径，500mm，高度，1600mm 座 1 13 阳极气液分离器 立式；直径，600mm，高度，2100mm 座 1 14 次氯酸钠储罐 立式平底；有效容积，20m3 座 1 15 复合药剂罐 立式平底；有效容积，20m3 座 2 一用一备 16 循环药罐 立式平底；有效容积，20m3 座 1 17 药剂储罐 立式平底；有效容积，20m3 座 1 18 A/B药罐 150L；200X800； 座 2 19 碱换热器 板式换热器，20平方 台 1 20 药剂换热器 板式换热器，20平方 台 1 21 制药机 单台长度1150mm，宽度500mm，高度1350mm； 台 12 22 碱泵 TQH32-200，流量，5m3/h；扬程，50m，功率，3Kw 台 2 一用一备 23 原碱泵 TQH32-160，流量，5m3/h；扬程，30m，功率，1.5Kw 台 2 一用一备 24 残碱泵 TQH25-160，流量，3m3/h；扬程，30m，功率，1.5Kw 台 1 25 水泵 TDLF2-70；流量，2m3/h；扬程，50m， 台 2 一用一备 26 双氧水泵 TQH25-160，流量，3m3/h；扬程，30m，功率，1.5Kw 台 2 一用一备 27 药剂泵 TQH32-160，流量，5m3/h；扬程，30m，功率，1.5Kw 台 2 一用一备 28 药剂螺杆泵 流量，7.5m3/h；扬程，100m，7.5kw 台 1 29 复合药剂泵 TQH50-160，流量，10m3/h；扬程，30m 2.2kw 台 2 一用一备 30 次氯酸钠液泵 TQH25-160，流量，3m3/h；扬程，30m，功率，1.5Kw 台 2 一用一备 31 循环药泵 流量，20m3/h；扬程，100m，功率，7.5Kw 台 2 一用一备 32 配药泵 流量，10m3/h；扬程，15m， 台 2 33 A/B药泵 隔膜泵，流量，100L/h；扬程，30m，功率，500W； 台 2 34 碱冷却水泵 流量，10m3/h；扬程，15m， 台 1 35 冷机系统 整机功率，17KW 套 1 36 水过滤器 精度30微米，流量，2m3/h 台 2 一用一备 37 水过滤器 精度5微米，流量，2m3/h 台 2 一用一备 38 双流体喷枪 500L/h， 把 18 39 电动葫芦 起吊重量3t，起吊高度12米 台 1 表2-5 矿槽布袋除尘器技术参数 名称 参数 名称 参数 过滤面积 7430m2 离线分室数 16室 处理风量 34万m3/h 清灰形式 离线清灰 过滤风速 0.76-0.81m/min 喷吹气源 0.4-0.6MPa 滤袋规格 Φ160×6000mm 储气罐 3m3 滤袋条数 2464条 脉冲阀数 176只 滤袋材质 涤纶针刺毡烧毛亚光易清灰 运行阻力 ≤1500Pa 本体耐压 -10000Pa 允许入口浓度 <15g/Nm3 排放浓度 ≤10mg/Nm3 除尘效率 >99.9% 4.主要技术指标 项目主要技术指标见表3。 表3 主要技术指标一览表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 11600 2 环保投资 万元 11600 3 烧结机头 脱硫效率 % 95.6 4 脱硝效率 % ≥73 5 颗粒物排放浓度 mg/m3 ≤10 6 二氧化硫排放浓度 mg/m3 ≤35 7 氮氧化物排放浓度 mg/m3 ≤50 8 烧结冷却段 颗粒物排放浓度 mg/m3 ≤10 9 烧结矿槽 颗粒物排放浓度 mg/m3 ≤10 10 占地面积 m2 3440 11 建筑面积 m2 4000 12 组织定员 人 -- 不新增，现有职工内部调剂 13 年操作时间 小时 7920 5.主要原辅材料及能源消耗 技改项目主要建设烧结烟气脱硫、除尘、脱白一体化工程和烟气脱硝工程，根据项目性质，项目原辅材料及能源消耗为石灰粉、电、亚氯酸钠、次氯酸钠、活性氧药剂等。原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 消耗量 单位 备注 1 石灰粉 7920 t/a 外购，罐车运输 2 电 1658 万kWh/a 引自现有电网提供 3 氯酸钠 1239.7 t/a 袋装，外购 4 氢氧化钠 1425.6 t/a 水溶液，外购 5 软水 9900 t/a 厂内软水站 6 新水 4620 t/a 现有地下水井 6.公用工程 （1）给水 技改工程不新增劳动定员；技改工程生产用水主要为设备间接冷却系统补水和脱硝用软水，技改工程取水量为44m3/d。 由上可知，技改工程总用水量为44m3/d。 （2）排水 项目不新增用工，生活用水量不变。 技改项目脱硝用水随烟气蒸发，不外排；设备冷却用水循环利用，不外排。技改项目无废水外排。 技改工程水量平衡情况见表5。 表5 技改项目给排水平衡一览表 单位m3/d 序号 用水工序 总用水量 损耗量 废水量 1 设备间接冷却补水 14 14 0 2 脱硝用软水 30 30 0 合计 44 44 0 （3）供电 技改项目用电引自公司现有供电系统。 （4）压缩空气供应 技改项目压缩空气接自厂区原有压缩空气管网。 7.选址合理性分析 技改项目位于滦县利丰铸造有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。滦县利丰铸造有限公司取得由滦县国土资源局颁发的土地使用证，土地证号为：滦国用（2014）第08号。根据该证，项目用地为工业用地（见附件）。 8.平面布局合理性分析 该项目在滦县利丰铸造有限公司烧结厂区域内进行建设，不新增占地，未改变原有厂区平面布局。项目平面布局合理。 9.规划符合性分析 滦县利丰铸造有限公司位于河北省滦县榛子镇朱官营村，该项目位于滦县利丰铸造有限公司烧结厂区域内，不新增占地。项目用地类型属于工业用地，因此项目符合相关规划要求。 10.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第一类“鼓励类”第八款“钢铁”第11条“烧结烟气脱硫、脱硝、脱二噁英等多功能干法脱除”和第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2018】152号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.企业概况 滦县利丰铸造有限公司成立于2012年8月15日，位于河北省唐山市滦县榛子镇朱官营村，烧结区现有96m2步进式烧结机1台；炼铁区现有210m3高炉1座；发电区现有1座3MW发电机机组，浇铸区现有2套5t中频感应电炉，生产各种铸件，具备年生产能力12万吨。 公司已取得排放污染物许可证，证号为PWX-130223-0069-16，有效期至2016年12月27日至2018年12月26日，许可的污染物排放量为：二氧化硫为70.91t/a、氮氧化物排放量为104.53t/a。 2.原有污染源及治理措施 滦县利丰铸造有限公司96m2步进式烧结机烟气脱硫目前采用的是石灰石膏法一套。工艺流程是烧结烟气+石灰--石膏湿法脱硫系统1套+布袋除尘器+主抽风机，通过排气筒排放，外排烟气中污染物能够满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值要求，但是现有处理工艺中无脱硝设施。 （1）废气 ①原料装卸、燃料破碎及配料废气 原料装卸、燃料破碎、筛分以及配料过程中产生一定量的含尘废气。现有治理措施：在产尘点设集气罩，将含尘废气收集后送入1台布袋除尘器处理，烟气处理能力6万m3/h（工况），处理后通过20m高排气筒排放。 ②烧结机机头烟气 现有96m2烧结机机头烟气采用石灰石膏湿式脱硫装置+布袋除尘器进行处理，处理后烟气通过40m高排气筒排放，烟气处理能力78万m3/h（工况），未配套脱硝设施。 ③烧结机尾烟气 烧结矿机尾冷却、烧结矿转运过程中产生的粉尘，治理措施：在产尘点设集气罩，将含尘废气收集后送一台布袋除尘器进行处理，烟气处理能力78万m3/h（工况），处理后通过一根36m高排气筒排放。 ④烧结成品烟气 烧结矿成品落地、破碎、筛分过程中产生的粉尘，治理措施：在产尘点设集气罩，将含尘废气收集后送一台布袋除尘器进行处理，烟气处理能力8万m3/h（工况），处理后通过一根25m高排气筒排放。 根据2016年5月31日滦县环境监测站的监测数据表明，烧结地仓布袋除尘器排放口颗粒物浓度为9.44mg/m3，烧结机头烟气排放口颗粒物排放浓度13.23mg/m3，SO2排放浓度34.0mg/m3，NOX排放浓度104.67mg/m3，烧结机尾布袋除尘器外排颗粒物浓度为9.53mg/m3，烧结成品布袋除尘器外排颗粒物浓度为9.92mg/m3，均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)表3特别排放限值要求。 （2）废水 烧结工序生产废水经处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。 （3）噪声 烧结工序产噪设备采取隔声、基础减振、消声等降噪措施，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 （4）固废 生产过程中的产生的固废，全部回收利用。生活垃圾由环卫部门统一清运。 3.存在问题及整改措施 （1）现有烧结治理措施存在的问题 1.烧结机头外排烟气颗粒物不能满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中要求的限值，同时机头还未上脱硝治理措施。 2.烧结机冷却段采用布袋除尘器对冷却烟气进行治理，冷却段烟气温度较高，布袋除尘器的治理效果不太好，同时风机的风量也不够大。 3.烧结地仓布袋除尘器收集的是烧结燃料破碎及配料时产生的粉尘，除尘器风量为60000m3/h（工况），烧结成品布袋除尘器收集的是烧结矿破碎、筛分及转运产生的粉尘，除尘器风量为80000m3/h，现要增加收尘点位，现有除尘器不能满足达标排放的要求。 （2）整改措施 1.拆除现有湿法脱硫设施及布袋除尘器，对烧结机机头烟气采取新增双室四电场静电除尘器+脱硝工程+半干法脱硫+布袋除尘器+40m高排气筒的治理措施。 2.拆除现有烧结冷却段布袋除尘器，烧结冷却段烟气采取双室单电场+布袋除尘复合除尘器的治理措施，处理后通过36m高排气筒排放。 3.拆除现有烧结地仓布袋除尘器和烧结成品布袋除尘器，新增一座矿槽布袋除尘器，在烧结燃料破碎、配料、烧结成品破碎、筛分及转运、铺底料、石灰粉仓等产尘点位设集气罩，收集废气进入矿槽布袋除尘器进行处理，除尘器的风量为340000m3/h（工况），比烧结地仓和成品布袋除尘器的风量大200000m3/h，可满足增加除尘点位的治理，处理后通过25m高排气筒排放。 烧结机头、冷却段、矿槽除尘器处理后外排烟气均达到唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中要求的限值。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5 公里。滦县距离唐山47 公里，距离天津港136 公里，距离秦皇岛82 公里，距离津唐港76 公里，距离北京260 公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9 公里，南北宽43.8 公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54 万人，土地面积为1028 平方公里。 技改项目位于滦县利丰铸造有限公司院内，项目中心地理坐标为北纬39°50′21.47″，东经118°20′26.44″。技改项目北侧为白膜车间、西侧为厂界、南侧为厂界、东侧为高炉。距技改项目最近的村庄为南侧280m的朱官营村，北侧985m的小贺庄子村，西北侧1490m的贾家营村、东侧1255m东拨子村。技改项目地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程在200～300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30～50米之间，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 拟建项目占地区域地势相对平坦。 3.水文地质 滦县分山区和平原两大水文地质区。 山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、沙页岩分布在棒子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、砂质粘土、淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层及砂层，厚度2～5米，地下水埋深10米左右，盆心部分井深80米左右，出水量每小时30吨，岩石区井深一般在150～200米，出水量每小时在10～30吨。 西南部为洪冲击平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水岩性为卵砾砂，其埋深50米，出水量一般在每小时在40吨以上。京山铁路以南，第二含水组含水岩性为细砂、中细砂及中砂，出水量一般在每小时20～40吨。第四含水组岩性为卵石，埋深一般超过120米。 4.地表水系 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流。滦县境内河水分为三个水系：滦河、横河、狗尿河、别故河属滦河水系，沙河、小青龙河、岳家河、溯河属沙河水系，管河、龙湾河属陡河水系。全县地表水系除横河有部分泉水补给外，其余各河流补给均来自大气降水。 滦河是境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，流经量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5公里入渤海。河流全长888公里，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20，流域面积44945平方千米，其中滦县境内河长41千米，流域面积55平方千米，基底为沙卵石。 拟建项目产生的废水经处理后全部回用，无外排废水。据项目最近的地表水系是龙湾河，最近距离为382m。 5.气候气象 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表6。 表6气候气象参数一览表 项 目 单位 统计结果 项 目 单位 统计结果 年平均气温 ℃ 11.5 自计最大风速/风向 m/s/-- 24.0/WNW 年平均降雨量 mm 663.9 定时最大风速/风向 m/s/-- 20.0/W 年最大降雨量 mm 879.4 年平均相对湿度 % 61 月最大降雨量 mm 355.3 年极端最高温度 ℃ 39.6 日最大降雨量 mm 180.0 年极端最低温度 ℃ -24.6 年平均风速 m/s 2.2 年平均日照时数 h 2507.3 6.生物、生态环境 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31 个乡镇。 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。 根据对工程建设地点的勘察，工程所在区域主要以农作物为主，人工饲养的动物主要为家畜和家禽。大牲畜有牛、驴、骡、马，此外还有猪、羊，家禽有鸡、鸭等。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 社会环境概况 滦县交通便利，距天津港136km、距秦皇岛港82km、距京唐港76km，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火 车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。滦县处于华北与东北的连接地带，有发展经济的广阔腹地，发达的公路、铁路及航运 把滦县与华北经济区和华东经济区紧密地联系在一起。 滦县矿藏丰富，目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿t，列为国家重点开发计划的大型铁矿―司家营铁矿座落于滦县境内；制作水泥的主要 原料―优质石灰岩储量3.5亿t；石英长石储量近3亿t，优质石英砂岩储量 6000 万t，为中国耀华玻璃集团的原料基地，开采历史已达一个世纪；花岗岩储量约1亿t；白云 岩储量约1000万t。还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土资源等。 滦县通讯便利，水、电、煤及劳动力资源丰富。滦县已开通了10万门程控电话，可直拨全国和世界各地。全国最大的火力发电厂―陡河电厂就座落在滦县西部，县内 有 22 万伏变电站一座，11万伏变电站 3 座，3.5万伏变电站5座，电力供应充足。滦 县西距开滦矿务局所属林西、唐家庄、赵各庄、范各庄等煤矿 20～25km，交通便利， 运输方便，燃料可满足供应。 滦县农牧产业发展较快。全县现有耕地面积 83.5 万亩，粮食种植面积 50 万亩， 主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。滦县常年花生 种植面积 20 万亩，年产量 5 万 t，为河北省最大的花生产区县，是国家确定的花生出 口基地，被命名为‘中国花生之乡’，花生以其粒大、色红，在国际市场享有盛誉，被 誉为‘东路花生’。经过几年的努力，滦县花生产业化经营已形成一定规模，南光公司、 喜旺公司等花生深加工龙头企业已经打出自己的品牌，咖啡花生、神逗豆、巧克力花 生畅销国际、国内两大市场，全县年花生加工销售总量 13 万 t 以上，年出口花生 3 万 t 以上。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量 8 万 t。滦县还是国家 确定的优质桑蚕基地县，条桑面积 3.5 万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡 等，肉类总产量 5 万 t，是国家瘦肉型猪生产基地。 依托区位，兴商富县，第三产业蓬勃兴起。全县现有各类商贸市场 47 个，形成了 以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交 易规范的区域性专业批发市场体系。其中全县已建成冀东汽车、滦州瓜菜、花生、滦 州木材、冀东农机、冀东粮油、小商品批发、建材、食品城、农资十大专业市场。冀 东汽车交易市场已成为全国500家最大服务行业企业之一，是河北省最大的汽车交易市场，主要经营各种型号的客货车和小轿车，销往 20 多个省市。冀东农机市场是河北省第三大农机市场，主要经营农田排灌、农机配件、农机具、整机 4 大类 3200 余种， 畅销东北三省及河北省。 2.环境功能区划 根据唐山市环境功能区划，技改项目厂址所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水属《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区；厂区声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 根据唐山市监控中心发布的环境空气质量情况报告，滦县2018年1月20日-2018年1月26日PM10日均浓度值为0.045-0.129mg/Nm3，PM2.5日均浓度值为0.026-0.071mg/Nm3，SO2日均浓度值为0.018-0.062mg/Nm3，NO2日均浓度值为 0.031-0.071mg/Nm3，CO日均浓度值为0.8-2.6mg/Nm3，O38 小时均值为0.034-0.068mg/Nm3，均可达标。 上述结果表明，项目所在区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 2.地下水环境 区域地下水质量各项指标满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 3.声环境 区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据技改项目性质及周围环境特点，确定位于厂址周围的居民点作为环境空气保护目标，项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。主要保护对象及目标见表7。 表7 环境保护对象及保护目标 环境对象 保护目标 相对厂址方位 相对厂址距离*(m) 相对项目距离*(m) 功能要求 保护级别 环境空气 朱官营村 S 275 280 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小贺庄字村 N 810 985 贾家营村 NW 1237 1490 东拨子村 E 1130 1255 地下水 项目所在区域 - -- 《地下水质量标准》 (GB/T14848－2017)Ⅲ类标准 声环境 厂界 - -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 备注：*为技改项目距保护对象的最近距离

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准。 3.声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 以上标准值见表8。 表8 环境质量标准 环境要素 污染物名称 标准值 单位 标 准 来 源 环境空气 SO2 1小时平均500 ug/Nm3 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 24小时平均150 NO2 1小时平均200 24小时平均80 O3 1小时平均200 日最大8小时平均160 PM2.5 24小时平均75 PM10 24小时平均150 CO 1小时平均10 mg/Nm3 24小时平均4 地下水 环境 PH 6.5～8.5 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 氨氮 ≤0.5 mg/L 硝酸盐氮 ≤20 亚硝酸盐氮 ≤1.00 铬（六价） ≤0.05 总硬度(以CaCO3计) ≤450 溶解性总固体 ≤1000 硫酸盐 ≤250 氯化物 ≤250 总大肠菌群 3.0 个/L 菌落总数 100 个/mL 声环境 昼间 60 dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气：技改工程废气有组织排放执行唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中要求的限值。 2.厂界噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 3.固体废物处置：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)（修改单）中的相关标准要求。 污染物排放标准见表9。建筑施工场界噪声限值见表10。 表9 污染物排放标准及限值 类别 污染源 污染物 单位 标准值 备注 废气 烧结机头、球团焙烧设备 颗粒物 mg/m3 10 《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》（唐气领办[2018]38号） 二氧化硫 mg/m3 35 氮氧化物 mg/m3 50 烧结机机尾 其它生产设备 颗粒物 mg/m3 10 噪声 等效声级 昼间：60dB (A) 夜间:50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 表10 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为脱硫、脱硝、除尘环保项目，项目建成后，项目颗粒物、SO2、NOx较技改前会有较大幅度的削减。 项目技改前后主要污染物变化情况见表11。 表11 技改工程实施前后排放污染物变化情况一览表 单位 ：t/a 类别 污染物 技改前 排放量 技改后 排放量 增减量 废气 颗粒物 119.3 87.13 -32.17 SO2 156.18 144.69 -11.49 NOx 480.81 140.56 -340.25 废水 COD 0 0 0 氨氮 0 0 0 固废 0 0 0 项目实施后，本项目颗粒物将减排32.17t/a、SO211.49t/a、NOx减排340.25t/a。由此可以看出，技改项目实施后，有利于当地环境空气质量的改善。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期： 项目施工期主要进行厂房建设、设备安装、原有设备拆除，使用商品混凝土，不设搅拌站。工艺流程见下图： 图2 项目施工期工艺流程及排污节点图 营运期： 1、烧结机头烟气综合治理工艺流程概述 技改项目装置采用双室四电场静电除尘+脱硝工程+脱硫、除尘、脱白一体化工程+40m高排气筒。烧结机机头烟气先经双室四电场静电除尘后，由主抽风机引入脱硝系统，采用亚氯酸钠为吸收剂，与次氯酸钠一起输送到吸收塔，对除尘后的烧结烟气进行喷淋吸收，同时脱除SO2和NOx，消减Hg等重金属。经脱硝后的烟气经过风机后汇总直接送入半干法脱硫塔内，采用石灰粉为脱硫剂，在脱硫塔中进行深度脱硫处理，当脱硫反应后的含尘气体由连接风管进入布袋除尘器进风口，经布袋除尘器处理后通过40m高排气筒排放。总体工艺流程及产排污节点图见图2。 图2 烧结机头烟气治理工艺流程 （1）双室四电场静电除尘 烧结机机头采用双室四电场静电除尘器对烧结烟气进行治理，为保证收尘效率所采取的主要技术措施有： ①宽间距和合理的级配型式 同极间距采用400mm极距；极配型式为C型480mm极板配备新型RS芒刺线。 ②足够的收尘板面积 机头设计有效收尘板面积13202m2，在粉尘驱进速度达到5.23cm/s条件下，可以满足收尘效率和出口排放浓度。 ③合理的电场风速 电场风速与收尘效率无关，但对于确定的收尘板面积而言，过高的电场风速，不仅使电场长度增长，使电除尘器整体显得细长,占地面积增大,而且会引起粉尘的二次飞扬,降低除尘效率；反之，在一定的处理烟气量条件下, 过低的电场风速必然需要大的电场断面,这就使得电除尘器结构庞大，气流沿断面的分部不均匀。因此，应选取满足除尘效率的最经济的电场风速。同时电场风速还与烟气特性、粉尘特性有关，当粉尘粒径大、粉尘量大、粉尘比电阻低的烟气粉尘，电场风速可适当增高；反之，当粉尘粒径小、粉尘量小、粉尘比电阻高的烟气粉尘，电场风速可适当降低。 针对烧结机烟气粉尘特点，电场风速V一般取0.6-0.8m/s之间。 ④负压防变形技术 随着高碱度烧结工艺的广泛应用，烧结机容量的加大，烧结机的料层也在普遍加厚，而且采用国外进口大风量风机，高负压操作法，所以，烟气负压相当高，一般均在12000-22000Pa之间。这就对烧结机除尘器的强度和刚度提出更高的要求。所以在钢外壳（包括壳体、进风口、出风口和灰斗）设计时，必须经过结构计算，才能满足电除尘器钢结构件的合理性和稳定性，不因高负压的运行而使电除尘器结构变形，无法工作。 ⑤预荷电技术及阴极线防粘涂层技术 在电除尘器第一电场前设置一排予荷电装置，（供电装置与一电场的供电装置共用）。以使进入电场的粉尘提前荷电，减少机头除尘器粉尘在电场中需要荷电的数量和荷电时间，使粉尘更好的吸附在阳极板上，提高除尘器的收尘效率。 ⑥阴、阳极侧部挠臂锤振打技术及辅助清灰技术 提高了振打加速度，使阳极板上部的粉尘获得足够的振打加速度，有利于阳极板振打清灰。同时振打杆凸凹套处增设计专有技术消力垫措施，增加阳极板与振打杆连接的可靠性，使得振打杆不会出现掉落现象。阴极振打每个供电区采用上下两套侧部振打装置。分别振打上下两层阴极小框架，使其或得均匀的振打加速度，保证清灰效果。 （2）脱硝工程 超净协同脱硫脱硝系统是集药剂制备、溶液制备和雾化脱除为一体的一套工艺设备。利用活性氧制药设备，向制备出的活性氧药剂中加入氯酸钠，制备成稳定的亚氯酸钠为主和活性氧药剂为辅的混合液，亚氯酸钠是一种很好的脱硫脱硝剂。 活性氧制药机是利用国际上燃料电池的前沿技术制备高效电催化膜电极，能在温和条件下、集反应与分离为一体偶对合成羟基自由基活性氧和氧气，它是一种节能、原子经济反应、是在低温，低压下工作，没有任何三废产生，环境友好的新型化工过程。 其电化学反应式： 阳极： 2OH－ H2O+1/2O2+2e 阴极： H2O+O2+2e HO2－+OH－ 该全无氯的羟基自由基活性氧药剂，具有强氧化性和碱性的双重作用。主要原料为空气、水、电解质溶液（氢氧化钠或氢氧化钾）和直流电。该反应将传质、反应与分离为一体，偶对合成羟基自由基活性氧和氧气。 利用我们制备的活性氧药剂，与氯酸钠反应，制备成亚氯酸钠药剂，该药剂为碱性。当进口NOx浓度大于180mg/m3时，需要次氯酸钠进行脱硝。亚氯酸钠与次氯酸钠复合药剂输送到吸收塔进行喷淋吸收，把脱硫脱硝放在一个塔内完成，同时脱除SO2和NOx，消减Hg等重金属。。 亚氯酸钠混合液与次氯酸钠复合药剂在碱性条件下与NO的反应方程式如下： 4NO+3NaClO2+4NaOH=4NaNO3+2H2O+3NaCl 2NO+3NaClO+2NaOH=2NaNO3+H2O+3NaCl 脱硝工艺流程示意图见图3。 图3 脱硝工艺流程示意图 图3 脱硝工艺流程图 （3）脱硫、除尘、脱白一体化系统 采用半干法脱硫除尘一体化的方式，使吸收剂在脱硫塔内悬浮、反应，与烟气中的 SO 2 充分接触、反应来实现脱硫的一种方法。烟气由脱硫塔下部通过布风装置进入脱硫塔。石灰粉以很高的传质速率在脱硫塔中与烟气混合，与烟气中的 SO 2 等酸性物质混合反应，生成 CaSO 4 和CaSO 3 等反应产物。这些干态产物经过布袋除尘器分离、收集。烟气经过脱硫塔、布袋除尘器净化后，达到国家大气污染物排放标准和总量控制标准。烟气脱硫工艺分 7 个步骤：⑴吸收剂存储、输送和制备；⑵烟气雾化增湿调温；⑶脱硫剂与烟气颗粒充分接触混合；⑷二氧化硫吸收；⑸废渣排除。（6）循环灰的重复利用。⑵、⑶、⑷、三个步骤均在净化塔中进行。 在吸收塔内发生的主要化学反应方程式如下： CaO + H2O=Ca(OH)2 Ca(OH)2+ SO2=CaSO3·1/2 H2O +1/2 H2O Ca(OH)2+ SO3=CaSO4·1/2 H2O +1/2 H2O CaSO3·1/2 H2O+ 1/2O2=CaSO4·1/2 H2O 雾化水由脱硫塔喉部的双流体雾化喷嘴喷入脱硫塔，经过研发改进，正常运转时雾化水不必再喷入脱硫塔，只有再烟气温度过高、硫含量突然上升时（可用碱液代替水）才自动开启喷淋系统。 当脱硫反应后的含尘气体由连接风管进入布袋除尘器进风口，与导流板相撞击，在此沉降段内，粗颗粒粉尘掉入灰斗，起到预收尘的作用。 气流随后折转向上，通过内部装有金属架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，使气体净化。在脱硫塔中未反应的石灰粉随同烟气中的粉尘一同进入到除尘器箱体中，整个除尘器箱体做为第二个脱硫反应室，在硫含量过高时在此二次脱硫。双重保证硫含量排放达标。净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，汇集到出风管排出。随着除尘器的连续运行，当滤袋表面的粉尘达到一定厚度时，气体通过滤料的阻力增大，布袋的透气率下降，用脉冲气流清吹布袋内壁，将布袋外表面上的粉饼层吹落，尘层跌入灰斗，滤袋又恢复了过滤功能。并且该除尘器采用离线清灰的方式，提高清灰效率，降低喷吹气压，提高布袋使用寿命。 经过滤袋收集的粉尘，集中在锥斗中，经插板阀卸料器排进循环灰管道中，经由罗茨风机再次打入脱硫塔中。当石灰粉完全失效时，不再循环，经另一套插板阀卸料器送入刮板输送机中送走，循环灰包括静电除尘器未除尽的粉尘和脱硝产生的废物。同时石灰仓供应系统启动供入新的石灰粉。脱硫工艺流程见图4。 图4 脱硫、除尘、脱白工艺流程图 2、烧结机冷却段双室单电场+布袋除尘复合除尘器 ①电-袋复合除尘器的除尘原理 前级电除尘区秉承了电除尘器第一电场的除尘优势，其除尘效率与极板有效面积呈指数曲线变化，能收集烟尘中大部分粉尘，收尘效率达50%以上，并使流经电除尘区未被收集下的微细粉尘电离荷电。从而使得烟气一方面大大降低了进入布袋除尘器区含尘浓度，另一方面荷电后的粉尘在滤袋沉积的粉饼呈低阻特性，从而即达到排放浓度小于10mg/Nm³的环保要求，又提高了除尘器整体性能的功效。 烟气中的荷电粉尘有如下作用： 扩散作用：由于粉尘带有同种电荷，因而相互排斥，迅速在后级的空间扩散，形成均匀分布的气溶胶悬浮状态，使得流经后级布袋各室浓度均匀，流速均匀。 吸附和排斥作用：由于荷电效应使粉尘在滤袋上沉积速度加快，以及带有相同极性的粉尘相互排斥，使得沉积到滤袋表面的粉尘颗粒之间有序排列，形成的粉尘层质地疏松，透气性好，空隙率高，剥落性好。所以电-袋复合型除尘器利用荷电效应减少除尘器的阻力，提高清灰效率，从而设备的整体性能得到提高。 ②电-袋复合除尘器的技术特点 由于在电-袋复合式除尘器中，烟气先通过电除尘区后再缓慢进入后级布袋除尘区，布袋除尘区捕集的粉尘量仅有入口的1/2或更少。这样滤袋的粉尘负荷量大大降低，清灰周期得以大幅度延长；粉尘经过电除尘区电离荷电，粉尘的荷电提高了粉尘在滤袋上的过滤特性，即滤袋的透气性能、清灰性能方面得到大大的改善。合理运用电除尘器和布袋除尘器各自的除尘优点，以及两者相结合产生新的功能，能充分克服电除尘和布袋除尘的除尘不足。 烧结冷却段烟气温度较高，如果直接用布袋除尘器进行处理容易造成布袋除尘器烧坏，所以先经过双室单电场静电除尘后再串联布袋除尘，对烧结冷却段烟气的治理效果更好。因此采用双室单电场+布袋除尘复合除尘器治理冷却段烟气是可行的。 3、矿槽除尘工程 在烧结燃料破碎、配料、一混、二混、烧结铺底料、石灰粉仓、烧结成品破碎、筛分等产尘点位，对破碎机、振筛、皮带两端落料点进行封闭，对细面输送皮带落料点，对料仓上口进行封闭，在所有产尘点设集气罩，将产生的粉尘通过引风机收入YLCMD布袋除尘器进行处理，处理后通过排气筒排放。 YLCMD布袋除尘器是LCMD布袋除尘器的改进型，其特点是各室设有离线阀和反吸切换阀，离线清灰时，离线阀与切换阀同时动作，使该室在清灰时处于逆流反吸负压状态，对脉冲阀的喷吹起到诱导作用，使喷吹清灰更加有力、彻底。 用矿槽布袋除尘器代替现有烧结地仓布袋除尘器和烧结成品布袋除尘器，同时增加了一些除尘点位，槽布袋除尘器的风量是340000m3/h（工况），所收的除尘点位及风量分别为：成品单辊破碎60000 m3/h（工况），链板机10000 m3/h（工况），振筛40000m3/h（工况），返矿两个点位，每个点位5000 m3/h（工况）；链板机头轮5000 m3/h（工况），铺底料4个点位，每个点位5000 m3/h（工况），配料系统下料口14个点位，每个点位5000 m3/h（工况），配料系统各仓顶14个点位，每个点位5000 m3/h（工况），一混5000 m3/h（工况），二混5000 m3/h（工况），所有点位总风量为29.5万m3/h（工况），小于矿槽布袋除尘器的风量，因此，矿槽除尘工程使用一台布袋除尘器是可行的。

主要污染工序： 施工期、营运期主要污染工序见表12。 表12 项目主要污染工序一览表 建设时期 污染类别 污染源 污染因子 处理措施及排放去向 施工期 废气 施工场地 颗粒物 无组织排放 废水 施工人员生活 COD、SS 利用现有办公区生活设施，不外排 固废 建筑施工 建筑挖方 土地平整及筑路填方 施工人员生活 生活垃圾 收集送环卫部门处理 噪声 施工设备、运输车辆 噪声 选用低噪设备、合理安排施工时间 营运期 废气 烧结机头 SO2、NOX、颗粒物 1套双室四电场静电除尘器+脱硝+半干法脱硫+布袋除尘器+40m排气筒 烧结机冷却段 颗粒物 双室单电场+布袋除尘复合除尘器+36m高排气筒 烧结矿槽（包括配料、一混、二混、铺底料、返矿、成品破碎、筛分及转运等） 布袋除尘器+25高排气筒 噪声 泵类、风机 A声级 厂房隔声、基础减震、风机加装消音器 固废 脱硝、脱硫系统 循环灰 外售综合利用 除尘器 除尘灰 返回烧结工序

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 5000mg/m3 22968t/a 700mg/m3 3215.52t/a 180mg/m3 826.85t/a | 5mg/m3 22.97t/a 31.5mg/m3 144.69t/a 30.6mg/m3 140.56t/a |
|  | 烧结机尾 | 颗粒物 | 800mg/m3 4099.39t/a | 8mg/m3 40.99t/a |
|  | 烧结矿槽 | 颗粒物 | 900mg/m3 2316.6t/a | 9mg/m3 23.17t/a |
| 固 体 废 物 | 脱硝、脱硫系统 | 循环灰 | 1.98万t | 外售综合利用 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 2.93万t | 返回烧结工序 |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 技改项目在公司厂区内进行建设，不新增占地，不会对生态环境产生影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1.大气环境影响分析 施工扬尘主要产生于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等。施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化。车辆运输过程中扬尘的大小与路面的清洁程度呈反比、与形式速度成正比。因此，项目施工场地、运输道路应定期清理，保证路面清洁，并洒水抑尘，同时限制运输车辆行驶速度（不超过20km/h），规定运输车辆运行轨迹等均可有效控制运输扬尘。另外，粉尘在空气中扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，粒径的大小与沉降速度成平方关系，项目施工期粉尘产生量很少，不会对周边村庄大气环境造成明显影响。为最大限度的避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》（冀建办安[2013]33号）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理15条措施>的通知》（冀建安[2013]23号）、《唐山市大气污染防治攻坚行动实施方案》（2013-2017 年），本项目施工期采取如下防治措施： (1)施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于 1.8米。 (2)施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 (3)施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 (4)遇有4级以上大风或重度污染天气时，应停止施工作业。 (5)施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。 在采取以上污染防治措施后，对施工扬尘的控制效率>70%，施工场地边界无组织粉尘排放浓度小于1.0mg/m3，对周边大气环境影响很小。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。技改项目所需施工人员较少，生活污水产生量较小，利用厂区内现有办公区及厕所，因此施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工机械的运转噪声和材料等运输交通噪声。施工机械噪声源强在80～90dB(A)之间，交通运输噪声源强在75～80dB(A)之间。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： (1)从声源上控制噪声，与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，施工单位要设专人对设备进行定期保养和维护，要求工作人员严格按操作规范使用各类机械； (2)合理安排施工时间； (3)利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用； (4)施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； (5)建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施以后，可有效控制施工噪声对周围声环境的影响，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。不会对周围声环境造成明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。 5.拆除工程影响分析 依据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》，本项目拆除工程采取如下防治措施： (1)制定拆除活动污染防治方案； (2)拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。 (3)物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。 (4)对拆除活动产生的建筑垃圾由环卫部门定期清运，统一处置，贮存区域应当采取必要的防渗漏等措施。 (5)防止遗留物料、残留污染物污染土壤。 (6)在拆迁物周围设置围挡，同时采取物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、喷洒抑尘措施。 本项目拆除工程是短暂的，随着拆除工程的结束，拆除工程对环境的影响也将随之消失。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 烧结机头烟气：技改工程拟拆除原有湿法脱硫后新建双室四电场静电除尘器+脱硝工程+半干法脱硫、除尘、脱白一体化工程。技改工程除尘系统的工艺流程为烧结机出口烟道→四电场静电除尘器→脱硝→脱硫→布袋除尘器。 根据技改工程设计参数：烧结机头烟气量为780000m3/h（折标况580000 m3/h），烟气中SO2含量约700mg/m3，烟尘含量约5000mg/m3，NOx含量约180mg/m3，烧结机烟气经静电除尘器+脱硝+脱硫+布袋除尘器处理后，直接通过40m高排气筒排放。本项目设计脱硫效率大于95.5%，脱硝效率大于73%，布袋除尘器处理效率为99.9%。 本项目烧结机机头采用双室四电场静电除尘器+脱硝+半干法脱硫装置+袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度为5mg/m3、SO2排放浓度为31.5mg/m3、NOx排放浓度为30.6mg/m3，颗粒物、SO2、NOx排放满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中的要求，处理后废气通过40m高排气筒排放。 烧结机冷却段废气：在冷却段设集气罩，收集后送双室单电场+布袋除尘复合除尘器处理。根据设计参数，处理风量为780000m3/h（折标况647000 m3/h），颗粒物浓度约800mg/m3，双室单电场+布袋除尘复合除尘器的处理效率为99.9%，则外排颗粒物浓度为8mg/m3，满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中排放限值。 矿槽废气（含配料、一混、二混、铺底料、返矿、成品破碎、筛分、转运废气）：烧结配料、一混、二混、铺底料、返矿、成品破碎、筛分及转运时产生的粉尘，扬尘较严重的破碎筛分设备集中区进行围挡封闭抑尘，降尘之后引风除尘；对破碎机、振筛、皮带两端落料点进行封闭，对细面输送皮带落料点抽风除尘，对料仓上口进行封闭除尘，配料及转运过程产生粉尘，一混、二混、返矿产生的粉尘，在所有产尘点设集气罩，将上述除尘点位的粉尘收集后送矿槽布袋除尘器进行处理。根据设计参数，处理风量为340000m3/h（折标况325000m3/h），颗粒物浓度约900mg/m3，双室单电场+布袋除尘复合除尘器的处理效率为99.9%，则外排颗粒物浓度为9mg/m3，满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知。 技改完成后，颗粒物、SO2和NOx排放均满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中要求的限值。 技改项目污染物产生及排放情况见下表。 表13技改项目主要污染物产生及排放情况一览表 污染源 污染物 排气量 初始浓度 初始速率 产生量 治理措施 排放浓度 排放速率 排放量 排气筒编号 万m3/h mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a 烧结机头 颗粒物 58 5000 2900 22968 双室四电场静电除尘器+脱硝+半干法脱硫装置+袋式除尘器+40m排气筒 5 2.9 22.97 1 SO2 700 406 3215.52 31.5 18.27 144.69 NOX 180 104.4 826.85 30.6 17.75 140.56 烧结机冷却段 颗粒物 64.7 800 517.6 4099.39 双室单电场静电除尘器+袋式除尘器+36m排气筒 8 40.99 2 烧结矿槽 颗粒物 32.5 900 292.5 2316.6 布袋除尘器+ 25m排气筒 9 23.17 3 技改工程实施前后污染物变化情况：根据2016年5月31日滦县环境监测站的监测数据，2016年烧结工序污染物排放清单见表14。 表14 原有除尘、脱硫设施后烧结的排放污染物清单 污染源名称（m3/h） 烟气量(m3/h) 颗粒物 SO2 NOX 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 烧结机机头 580000 13.23 60.77 34.0 156.18 104.67 480.81 烧结机尾 647000 9.53 48.83 烧结成品 72000 9.92 5.66 烧结地仓 54000 9.44 4.04 合计 119.3 156.18 480.81 技改项目预测废气污染物排放量，见表15。 表15 本项目废气排放量一栏表 烟气量（m3/h） 污染源 颗粒物 SO2 NOx 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 580000 烧结机机头 5 22.97 31.5 144.69 30.6 140.56 647000 烧结机机尾 8 40.99 325000 烧结机矿槽 9 23.17 合计 87.13 144.69 140.56 技改工程完成后，烧结机机头颗粒物将减排37.8t/a、SO2减排11.49t/a、NOx减排340.25t/a，污染物排放速率将分别减少4.77kg/h、1.45kg/h、42.96kg/h；烧结机尾颗粒物减排7.84t/a，污染物排放速率减少0.989kg/h。采用《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式（SCREEN3）进行大气影响分析。 本次预测按照SCREEN3模型对项目污染源对周围敏感点的地面浓度消减情况进行了估算。 表16 工程完成后预测点浓度消减一览表 序号 污染源 评价因子 预测点消减浓度（mg/m3） 朱官营村 小贺庄字村 贾家营村 东拨子村 1 烧结机机头烟气 PM10 1.65E-05 0.0011148 0.0009642 0.001061 SO2 1.69E-05 0.001189 0.0009913 0.001091 NO2 0.0002161 0.01518 0.01266 0.01393 2 烧结机冷却段烟气 PM10 1.05E-05 0.0007357 0.0006132 0.000675 合计 PM10 0.0004817 0.0040075 0.0031544 0.003503 SO2 1.69E-05 0.001189 0.0009913 0.001091 NO2 0.0002161 0.01518 0.01266 0.01393 本项目颗粒物将减排32.17t/a、SO2减排11.49t/a、NOx减排340.25t/a。由表16可知，工程完成后废气污染物对各敏感点PM10浓度消减为0.0004817～0.002157mg/m3，SO2浓度消减为1.69E-05～0.001189，NO2浓度消减为0.0002161～0.01518mg/m3，技改工程完成后，区域环境质量情况将有较大改善。 2.水环境影响分析 技改项目无新增废水排放，对周围水环境无新增影响。 3.声环境影响分析 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目200m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周围声环境影响不大。 4.固体废物环境影响分析 技改工程固废主要为脱硝、脱硫产生的循环灰和除尘灰，循环灰包括静电除尘器未除净的粉尘、脱硝产生的废物、脱硫产生的废物，循环灰的产生量为1.98万t/a，收集后外售综合利用；除尘灰产生量为2.93万t，收集后返回烧结工序利用。技改工程产生的固体废物全部综合利用，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 表17 建设项目固体废物排放情况 序号 固废名称 产生量 固废性质 处理措施 排放量（t/a） 1 循环灰 1.98万t/a 一般固废 外售综合利用 0 2 除尘灰 2.93万t 一般固废 返回烧结利用 0 5.环境风险分析及防治措施 (1)重大危险源识别 根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对该项目涉及到的危险化学品进行重大危险源辨识，本项目所需原料有氯酸钠，但是最大储存量为24t，临界量为100t。根据辨识结果，本项目不属于重大危险源。 (2)风险评价工作等级 根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级，评价工作级别划分标准具体见表18。 表18 环境风险评价工作等级划分表 项目 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），项目所在地属非环境敏感区，本项目环境风险评价等级定位二级，二级评价进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要，提出防范、缓解和应急措施。 (3)评价范围内环境保护目标 本项目环境风险评价等级为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），确定本项目评价范围为以氯酸钠储存区为圆心，半径3km的圆形区域，根据调查，评价范围内环境风险保护目标如下。 表19 风险保护目标 序号 名称 方位 距离（m） 功能区 1 朱官营村 S 280 居住 2 小贺庄子村 N 985 居住 3 贾家营村 NW 1490 居住 4 东拨子村 E 1255 居住 5 塔岗村 S 2095 居住 6 北河南庄村 ES 1817 居住 7 大岗上村 W 2438 居住 8 吴庄子村 WS 2281 居住 9 石郎庄村 N 2435 居住 10 大贺庄子村 N 1514 居住 11 兴隆店子村 WN 2140 居住 12 莲花池村 EN 2634 居住 13 黄新庄子村 EN 2812 居住 (4)风险识别 本项目风险源为氯酸钠储存区，具体危险特性分析如下： 表20氯酸钠理化性质及应急处理措施 标识 中文名：氯酸钠 危险货物编号：51030 英文名:Sodium chlorate UN编号：1495 分子式：NaCIO3 分子量：106.45 CAS号:7775-09-9 理化性质 外观与形状 无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性。 熔点（℃） 248~261 相对密度（水=1） 2.49 沸点（℃） 分解 饱和蒸气压（kPa） / 溶解性 易溶于水，微溶于乙醇 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 LD50：1200mg/kg（大鼠经口） 健康危害 本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 助燃 燃烧分解物 氧气、氯化物、氧化钠。 闪点（℃） / 爆炸上限（g/m3）： / 自燃温度（℃） / 爆炸下限（g/m3）： / 危险特性 强氧化剂。受强热或强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。 建规火险分级 甲 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝 灭火方法 用大量水补救，同时用于干粉灭火剂闷熄。 急救措施 1、皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清洗冲洗。2、眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。4、食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处置 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 存储注意事项 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切记混储。储区应备有合适的材料收集泄漏物。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁路部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与醇类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂志。 (5)风险类别 从风险识别可知，本项目的风险因子为储存区袋装氯酸钠泄漏，氯酸钠是强氧化剂，受强热或与强酸接触时即发生爆炸。 (6)风险防范措施 本项目对环境的影响主要为氯酸钠泄漏引起土壤和水环境污染。 (7)事故应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，该项目应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室，工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。指定《化学事故应急救援预案》和措施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表21，供项目决策人参考。 表21 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及对环境的风险 2 应急计划区 装置区、仓储区、临近地区。 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业 救援队伍负责事故控制、救援、和善后处理。 临近地区：地区指挥部一负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类 应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以指定相应的应急响应程序 5 应急设施 设备与材料 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备和材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所需的一些药品、器材。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 7 应急环境监测 及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 消除泄漏措施 及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延 及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材设备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施 及相应的设备配备。 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保 护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的 应急剂量、公众疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 11 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生 教育。 12 公众教育 信息发布 对工厂临近地区公众开展 环境风险事故预防教育、应急知识培训定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件资料 6.总量控制 根据建设单位于2016年12月27日取得的《排污许可证》(许可证编号: PWX-130223-0069-16)，本次技改前建设单位污染物排放限值为SO270.91吨/年、NOX104.53吨/年。 技改工程完成后，本项目颗粒物、SO2、NOX减排量分别为32.17t/a、11.49t/a、340.25t/a。 7.环境管理及监测计划 （1）环境保护管理 I环保管理机构的设置 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。 公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作。下设环保科，设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员具体负责项目的环境管理和污染防治。 II环保管理机构职责 环境管理工作由安全环保部门负责，主要负责如下工作： a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责环境监测工作，掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况； e制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、平面图和给排水管网图等； g负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 III项目运行期的环境保护管理 a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； e负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （2）环境监测计划 根据项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： a公司环境监测站定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； b监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； c监测点位、监测项目、监测频次见表22。 表22 环境监测计划一览表 类别 监测点位 项目 监测频次 有组织废气 烧结机处理设施排气筒 颗粒物、SO2、NO2 在线监测 烧结机尾烟气排气筒 颗粒物 4次/年 烧结机矿槽烟气排气筒 颗粒物 声环境 厂界外四周各设1个监测点 等效连续A声级 1次/季 8.排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监[1996]470 号）相关要求设置规范化排污口。 (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合 GB/T16157、HJ/T397 等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 (2) 按 照 国 家 标 准 《 环 境 保 护 图 形 标 志 》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 9.污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表23。 表23 污染物排放清单 污染源 污染物 环保措施 排污口信息 执行标准 环保设施 数量 排放参数 排气筒编号 排气筒高度（m） 内径（m） 废气 烧结机机头烟气 颗粒物SO2 NOX 双室四电场静电除尘器+脱硝+脱硫+布袋除尘器 1 78 万m3/h 1# 40 5.3 唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中要求的限值 烧结机尾 颗粒物 双室单电场静电除尘器+布袋除尘器 1 78 万m3/h 2# 36 4.5 烧结矿槽 颗粒物 布袋除尘器 1 34 万m3/h 3# 25 2.5 噪声 厂界噪声 Leq 工程选取低噪声设备，并采用基础减震，厂房隔声措施，风机加装消声器 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 2类标准 固废 脱硝、脱硫系统 循环灰 外售综合利用 固体废物得到综合利用，处置率达100%，不外排。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 烧结机机头烟气 | 颗粒物SO2 NOX | 双室四电场静电除尘器+脱硝+脱硫+布袋除尘器 | 唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中要求限值 |
|  | 烧结机尾烟气 | 颗粒物 | 双室单电场静电除尘器+布袋除尘复合除尘器 |  |
|  | 烧结矿槽烟气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD SS | 不产生生产废水 | 废水不外排 |
| 固体 废物 | 脱硫系统 | 循环灰 | 外售综合利用 | 全部综合利用，不排放 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 返回烧结利用 |  |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机、泵类、振动筛、链斗机等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目200m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

1.结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：烧结烟气综合治理项目 建设单位：滦县利丰铸造有限公司 建设性质：技改 主要建设内容及规模：①烧结机除尘工程，包括烧结机机头新建双室四电场静电除尘器1套，烧结机冷却段新建双室单电场+布袋除尘复合除尘器1套。②烧结烟气脱硫、除尘、脱白一体化系统工程，采用半干法脱硫+布袋除尘工艺，新建脱硫塔（Φ6000×45000mm）1座，更换亚克力混纺覆膜布袋5280条，并配套喷淋系统、吸收剂存储和输送系统、脉冲式清灰系统以及控制系统等。③烧结烟气脱销工程，采用氧化性药剂（NaClO2+NaClO）输送到脱硫塔内进行喷淋吸收NO，新建活性氧制药设备+亚氯酸钠（次氯酸钠）溶剂制造设备1套，并配备控制系统、储罐等。④矿槽除尘工程，包括新建1座布袋除尘器，对扬尘较严重的破碎筛分设备集中区进行围挡封闭抑尘，降尘之后引风除尘；以及对破碎机、振筛、皮带两端落料点进行封闭；对细面输送皮带落料点抽风除尘；对料仓上口进行封闭除尘。总建筑面积4000平方米，占地3440平方米。 项目拆除现有湿法脱硫装置、机头布袋除尘器、机尾布袋除尘器、烧结地仓布袋除尘器、成品布袋除尘器，新建烧结机机头双室四电场静电除尘器，新建烧结烟气脱硝工程，烟气脱硫、除尘、脱白一体化系统工程，新建烧结机矿槽除尘工程。项目占地3440平方米，总建筑面积4000m2。 工程投资和环保投资：项目总投资11600万元，其中环保投资11600万元，占总投资金额的比例为100%。 劳动定员：技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 (2)项目选址及周边关系 技改项目位于滦县利丰铸造有限公司院内，项目中心地理坐标为北纬39°50′21.47″，东经118°20′26.44″。技改项目北侧为白膜车间、西侧为厂界、南侧为厂界、东侧为高炉。距技改项目最近的村庄为南侧280m的朱官营村，北侧985m的小贺庄子村，西北侧1490m的贾家营村、东侧1255m东拨子村。 (3)项目平面布局及其合理性 该项目在滦县利丰铸造有限公司烧结厂区域内进行建设，不新增占地，未改变原有厂区平面布局。项目平面布局合理。 (4)公用工程 ①给排水 技改工程不新增劳动定员；技改工程生产用水用水主要为设备间接冷却系统补水和脱硝用软化水，由厂区现有管网提供。 技改项目脱硝用软化水随烟气蒸发，不外排；设备冷却用水循环利用，不外排。技改项目无废水外排。 ②供电 技改项目用电引自公司现有供电系统。 ③压缩空气供应 技改项目压缩空气接自厂区原有压缩空气管网。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 根据唐山市监控中心发布的环境空气质量情况报告，滦县2018年1月20日-2018年1月26日PM10日均浓度值为0.045-0.129mg/Nm3，PM2.5日均浓度值为0.026-0.071mg/Nm3，SO2日均浓度值为0.018-0.062mg/Nm3，NO2日均浓度值为 0.031-0.071mg/Nm3，CO 日均浓度值为0.8-2.6mg/Nm3，O38 小时均值为0.034-0.068mg/Nm3，均可达标。 (2)地下水 区域地下水质量各项指标满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。 (3)声环境 区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 (4)周围敏感点 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据技改项目性质及周围环境特点，确定位于厂址周围的居民点作为环境空气保护目标，项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3可行性分析 (1)选址可行性 技改项目位于滦县利丰铸造有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。滦县利丰铸造有限公司取得由滦县国土资源局颁发的土地使用证，土地证号为：滦国用（2014）第08号。根据该证，公司用地为工业用地。另外项目所在区域内无其他文物、风景名胜、自然保护区等环境敏感点，由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 (2)污染防治措施可行性 ①废气 技改工程烧结机头烟气采用双室四电场静电除尘器+脱硝+脱硫+布袋除尘器进行处理。处理后通过40m高排气筒排放。 烧结冷却段烟气采取双室单电场静电+布袋除尘复合除尘器进行处理，烟气经过静电除尘器后温度降低，不会对布袋除尘器造成损坏，处理后通过36m高排气筒排放。 拆除现有烧结地仓布袋除尘器和烧结成品布袋除尘器，新增一座矿槽布袋除尘器，在烧结配料、一混、二混、铺底料、返矿、烧结成品破碎、筛分及转运等产尘点位设集气罩，收集废气进入矿槽布袋除尘器进行处理，除尘器的风量为340000m3/h（工况），大于所有点位收集的风量，可满足所有除尘点位的治理，处理后通过25m高排气筒排放。 废气中颗粒物、SO2、NOx浓度均可稳定满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知中要求的限值。不会对周围环境造成明显影响。综上分析，项目采用的废气治理措施可行。 ②废水 本项目生产用水全部利用，不外排。技改工程没有废水排放，不会对周围环境产生不利影响。 ③噪声 拟建项目产噪设备主要为风机、泵类等，产噪声值在75～95dB（A）之间。采取选用低噪声设备，风机加装消声器，振动设备加装减震措施等隔声降噪措施，降噪声值可达15dB（A）以上。经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目200m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周围声环境影响不大。 因此，措施可行。 ④固体废物 项目产生的固体废物主要为脱硝、脱硫产生的循环灰和除尘灰，循环灰产生量为1.98万t/a，经收集后外售综合利用；除尘灰产生量为2.93t/a，经收集后返回烧结利用。循环灰和除尘灰均属于一般固废，固体废物全部综合利用。因此，措施可行。 1.5 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第一类“鼓励类”第八款“钢铁”第11条“烧结烟气脱硫、脱硝、脱二噁英等多功能干法脱除”和第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2018】152号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 1.6总量控制分析 本项目无废水外排环境，固体废物全部妥善处置。项目实施后，颗粒物、SO2、NOX减排量分别为32.17t/a、11.49t/a、340.25t/a。 1.7工程可行性结论 综合以上分析，项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，选址符合当地发展规划要求，采取污染防治措施可行；技改项目为废气治理活动，实施后污染物排放进一步降低，环境效益显著。因此，在认真落实各项环保措施的前提下，本次评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 (3)搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 环保设施“三同时”验收一览表 类别 序号 污染源 污染物 环保设施 排污口信息 治理效果 验收标准 环保设施 数量 排放参数 排气筒编号 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 废气 1 烧结机头 颗粒物 SO2 NOX 双室四电场静电除尘器+脱硝+脱硫+布袋除尘器 1 78万m3/h 1# 40 5.3 10mg/m3 35mg/m3 50mg/m3 唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求限值 2 烧结机尾 颗粒物 双室单电场静电除尘器+布袋除尘器 1 78万m3/h 2# 36 4.5 10mg/m3 3 烧结机矿槽 颗粒物 布袋除尘器 1 34万m3/h 3# 25 2.5 10mg/m3 噪声 4 风机、泵类 噪声 采取选用低噪声设备，风机加装消声器，振动设备加装减震措施等隔声降噪措施 昼间：60dB (A) 夜间：50dB(A) GB12348-2008 2类标准 固废 5 脱硫系统 循环灰 外售综合利用 资源化、无害化 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

废气、废水、固废、噪声

建筑施工

设备安装

平整场地

拆除湿法脱硫、机头布袋除尘器、冷却段布袋除尘器、烧结地仓布袋除尘器、烧结成品布袋除尘器

脱硝后烟气

排空排气筒

接力风机

布袋除尘

喷淋系统

石灰仓

- 号脱硫塔

②号脱硫塔

- ②号

- ②号

循环灰

循环灰

排空排气筒

脱硫、除尘、脱白

脱硝吸收塔

亚氯酸钠次氯酸钠复合药剂

石灰粉

电除尘

烧结烟气