# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年综合利用0.6万吨再生铝灰（渣）建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市鑫罗铝业有限公司 |
| 法人代表 | 贺春芳 | 联系人 | 贺春芳 |
| 通讯地址 | 汨罗市罗江镇 |
| 联系电话 | 13054087342 | 传真 | —— | 邮政编码 | 414400 |
| 建设地点 | 汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场） |
| 立项审批部门 | \ | 批准文号 | \ |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积（平方米） | 5000 | 绿化面积(平方米) | 500 |
| 总投资（万元） | 400 | 其中：环保 投资(万元) | 28 | 环保投资占总投资比例 | 7% |
| 评价经费（万元） | \ | 预期投产日期 | 2017年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 汨罗市位于湖南省东北部，其再生资源回收业有200多年的历史，社会化回收系统覆盖全国大部分省（市），废品经营户达3500家，全国各地的回收网点达1800个。依托其完备的社会化回收系统，汨罗市涌现了一大批再生铝加工企业，主要以收集到的变形铝、铝合金废料、铸造铝合金废料、铝及铝合金屑、铝及铝合金碎片等为原材料，经过“人工分拣-熔炼-扒渣-精炼-浇筑”等工序生产再生合金铝锭，在这一过程中会产生大量的废铝渣。该部分废铝渣经再生铝加工企业自购热炒灰机热炒灰后，铝回收至熔炼炉继续熔炼，废铝灰则出售给外地相关企业进行综合回收利用，其中铝含量约为10%。 根据相关研究，经简单热炒灰机炒灰回收的铝只占铝灰中极少部分，同时大量废铝灰（渣）远距离外运容易造成铝灰的外泄，污染沿线环境。为了迎合汨罗当地再生铝加工企业废铝灰处理的需求，同时创造一定的经济利益，汨罗市鑫罗铝业有限公司拟投资400万元在汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场）租赁谢霖现有闲置厂房建设年综合利用0.6万吨再生铝灰（渣）建设项目，项目以汨罗市再生铝加工企业废铝灰为原材料，经球磨、振动筛分、磁选得到铝。为了解项目原材料废铝灰（渣）的固废属性，2017年2月湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区域周边再生铝加工企业废铝灰（渣）进行了一次浸出固废检测试验，以汨罗市振深铝业制品有限公司（年产量约5.2万吨再生合金铝锭，以废杂铝为原材料，主要工序为人工分拣-熔炼-扒渣-精炼-浇筑）生产的废铝灰作为检测样品（由检测单位自取），对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1 无机元素及化合物 16项浓度限值进行对比可知，该部分废铝灰（渣）不属于危险废物（详见附件）。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》U 城镇基础设施及房地产155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用的需编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表，本项目主要利用汨罗各铝锭厂冶炼废铝灰作为原材料，经球磨、振动筛分、磁选后得到铝和废铝灰，故需编制环境影响报告表。受建设单位委托，时代盛华科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 2、编制依据 2.1环境保护有关法规条例 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订） 2015年01月01日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订，2016年1月1日实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.3.2）； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008.8.29）； （9）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28修订）； （10）《中华人民共和国可再生能源法》（中华人民共和国主席令第33号）。 （11）《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）； （12）《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29.）； （13）《国家环境保护“十三五”规划》（2017.4.1）； （14）国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）； （15）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010.10.13）； （16）国家环保总局《环境保护公众参与办法》（2015.9.1）； （17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （18）《国家危险废物名录》（2016.8.1）； （19） 《铝行业规范条件》中华人民共和国工业和信息化部公告（2013年第36号）； （20）《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》（发改运行[2006]589号）； （21）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）2013年9月10日。 2.2有关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》 (HJ/T2.1-2016)。 （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2008) 。 （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T 2.3-93) 。 （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016) 。 （5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009) 。 （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011) 。 （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。 （8）湖南省地方标准《用水定额》。 2.3有关技术报告、文件 （1）环评委托书； （2）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）； （3）《汨罗市整治小型冶炼企业专项行动实施方案》； （4）监测、检测报告； （5）建设方提供的其他相关资料。 3、项目区再生铝企业概况 汨罗小型再生铝企业较多，主要集中在归义镇、古培镇和新市镇。根据现场踏勘，汨罗市再生铝加工企业原材料及生产工艺基本相同，均使用汨罗市社会化回收系统回收的废铝，经“简单人工分拣-熔炼-扒渣-精炼-浇筑”等工序后得到再生合金铝锭，熔炼过程中产生的热铝灰（渣）经自建炒灰车间热炒灰机炒灰后，铝液分离沉入容器底部重新送回熔炼炉熔炼，铝灰则外售给相关回收加工企业，再生合金铝锭产能以5.0~5.3万t/a居多，少部分达到10万t/a，铝灰产生量约为60000t/a。由于其主要原材料及生产工艺基本相同，委托检测铝灰（取样于汨罗市振深铝业制品有限公司废铝灰）具有一定代表性，根据浸出试验结果可知，不属于危险固废，浸出液任何一种污染物浓度均未超过GB8978-1996最高允许排放浓度；同时在《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》，铝浮渣属于其附件九中名录B中的B1100类物质，即该类物质不属于公约所辖废物；本项目采用废铝为原材料，不使用原矿石，不属于《国家危险废物名录》（2016版）中321-024-48 铝火法冶炼过程中产生的初炼炉渣和321-026-48 铝火法冶炼过程中产生的易燃性撇渣。因此该部分铝灰（渣）属于I类一般工业固体废物。 4、项目所在地理位置和周边环境概况 本项目位于汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场），项目东侧为山林，东南侧为乡村道路及山林，南面、西面、北面均为山林；东北面120m有1砖厂，评价范围200m范围内无居民等敏感点。项目地理位置详见附图一。 5、工程概况 本项目总投资400万元，建构筑物较为简单，主要配套建设生产车间、原材料仓库、产品仓库以及生活配套设施等，项目占地面积5000m2，建筑面积3800m2。主要建构物详见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 类别 建设内容 规模/数量 备注 主体 工程 球磨车间 1栋、占地面积400m2、砖混结构、H=6m 设置1条铝灰球磨生产线 筛分、磁选车间 1栋、占地面积800m2、砖混结构、H=6m 设置1条铝灰筛分、磁选生产线 储运工程 原材料仓库 1栋、占地面积800m2、砖混结构、H=6m 主要用于原材料铝灰的储存，地面硬化并进行防渗处理 产品仓库 1栋、占地面积500m2、砖混结构、H=6m 主要用于铝、铁球的短期储存，地面硬化并进行防渗处理 副产品仓库 1栋、占地面积1000m2、砖混结构、H=6m 主要用于废渣的短期储存，地面硬化并进行防渗处理 辅助工程 办公生活区 1栋、占地面积300m2、砖混结构、H=6m 主要用于员工办公生活用 公用 工程 供电 由当地电网供给 给水 厂区自备井 排水 项目无生产废水，雨水经沉淀池沉淀后排入南面水渠，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用 环保 工程 废气治理 粉尘（有组织）：密闭管道+布袋除尘器+15m高排气筒； 粉尘（无组织）：移动式吸尘器； 氨气（无组织）：排气扇； 油烟：油烟净化器 废水治理 初期雨水：在项目区东南角设置15m3雨水沉淀池，初期雨水经雨水沉淀池沉淀后达标排放； 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用 噪声治理 减震、隔声 项目固废 垃圾收集池、危废收集桶 6、产品方案及质量标准 本项目拟将废铝灰（渣）经球磨、振动筛分、磁选后得到铝、铁、废渣，项目生产不添加任何原、辅材料，仅为简单的物理加工和分离，分离后的产品拟经尼龙袋装载后短期堆存于产品仓库，主要产品详见表1-2。 表1-2 产品方案一览表 产品名称 生产规模（吨/年） 含铝率（%） 去向 铝 600 80 重新返回各冶炼厂进行熔炼提取其中的铝 铁 180 0 外售给废品回收站 注：本项目仅为简单物理加工和分离，产品与原材料化学性质不变，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年5月9日的浸出试验报告（编号：PBT2016050902），不属于危险固废。 7、主要生产设备 由《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要的生产设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 石磨 自制 1 2 球磨机 Ф1500×4500 1 3-6t/h 3 振动筛分机 1 4 磁铁分离机 齐全95 1 5 布袋除尘器 \ 2 6 风机 \ 2 备注：项目禁止使用落后、限制的生产设备 球磨机：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。根据研磨物料的粒度加以选择，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。 筛分机：筛分机是利用散粒物料与筛面的相对运动，使部分颗粒透过筛孔，将砂、砾石、碎石等物料按颗粒大小分成不同级别的振动筛分机械设备。 8、项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要对汨罗市再生铝加工企业的废铝灰（渣）进行简单物理加工、分离。本项目原辅材料消耗情况如下。 表1-4 原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 铝灰（渣） 吨 6000 / 注：铝灰（渣）含铝率约为10%。 原辅材料理化性质：本项目原材料铝灰为汨罗当地再生铝加工企业在生产过程中经热炒灰机炒灰后的废铝灰（渣），含铝量一般低于10%。为了解项目原材料废铝灰（渣）的固废属性，2016年5月湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区域周边再生铝加工企业废铝灰（渣）进行了一次浸出固废检测试验，以汨罗市振深铝业制品有限公司（生产的废铝灰作为检测样品，相关数据详见表1-5。 表1-5 铝灰检测报告 采样名称 检测项目 单位 检测结果 鉴别标准值（mg/l） 原材料铝灰 总铜 mg/l 0.04 100 总铅 mg/l 0.08 5 总锌 mg/l 0.01 100 总镉 mg/l 0.057 1 总铬 mg/l ND 15 总镍 mg/l 0.07 5 银 mg/l ND 5 总砷 mg/l ND 5 总汞 mg/l 0.00044 0.1 六价铬 mg/l 0.024 5 硒 mg/l ND 1 烷基汞 mg/l ND 不得检出 铍 mg/l 0.008 0.02 钡 mg/l ND 100 无机氟化物 mg/l 8.63 100 氰化物 mg/l ND 5 由表1-5可知，对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1 无机元素及化合物 16项浓度限值进行对比可知，该部分废铝灰（渣）不属于危险废物（详见附件）。 根据区域再生铝企业实际生产情况，其再生铝加工企业原材料及生产工艺基本相同，铝灰检测数据具有代表性。环评要求建设单位在后期运营中严格把控原材料的购入，严禁购入电解铝加工企业生产过程中产生的废铝灰（渣），严禁收购废铜渣。原材料均收置于尼龙袋中后由封闭式箱车运输。本项目目前部分意向供货处理商详见表1-7。 表1-7 原材料意向供货商一览表 序号 名称 地理位置 主要工艺 产能（万吨/a） 铝灰（渣）量（t/a） 1 汨罗市宏拓铝业有限公司 汨罗市工业园 废铝-人工分拣-熔炼-扒渣-精炼-铸造；热灰渣经热炒灰机炒灰 10 1250 2 湖南双兴铝业有限公司 汨罗市工业园 5.0 625 3 湖南万丰铝业有限公司 罗江镇红花 5.0 625 4 汨罗市春辉铝业有限公司 新市镇八里桥 5.0 625 5 汨罗市双华有色金属加工厂 循环经济园 5.0 625 6 汨罗市耀辉有色金属有限公司 城郊乡上马村 5.2 650 7 汨罗市衡峰铝材有限公司 新市镇 5.3 662.5 8 汨罗市长兴有色金属有限公司 新市镇八里桥 5.0 625 9 汨罗市金鑫铜铝材有限公司 新市镇合心村 5 0 625 10 汨罗市超威有色金属有限公司 城郊乡上马村 5.2 650 合计 \ 6962.5 原材料厂商简介：2014年，汨罗市人民政府根据国家相关法律、法规和文件精神，决定对全市采用国家明令淘汰土法坩埚冶炼方式生产和未办理环保审批手续的中小型冶炼企业进行专项整治（汨政告[2014]23号），对园区外的68家再生铝冶炼企业整合保留17家，主要方式为对现有生产规模不小于5万吨/年的再生铝企业进行保留，对生产规模小于5万吨/年的再生铝企业原地进行整合改造升级，整合改造升级后的再生铝企业生产规模必须达到5万吨/年及以上。根据汨罗市相关政策和行动方案，表1-7中的企业均进行了整合改造升级，整合后均符合《铝行业规范条件》和“汨政告[2014]23号”的相关要求。 由于产业集群化因素，汨罗市再生铝冶炼企业生产工艺基本相同，均以汨罗区社会化回收系统回收废铝零件或铝制品生产过程中的边角料以及废铝线等为主要原材料，经熔炼配制生产出来的符合各类标准要求的铝锭。加工工艺主要有：原料预处理、熔炼、浇铸以及铝渣回收，由于市场收购的废铝质量相差较大，因此必须进行原料的预处理，处理后的废铝即可进行熔炼加工，精炼完成后即可进行浇铸。在熔炼过程中产生的废渣通过热炒灰机回收铝料。 9、总平面布置 本项目建构筑物较为简单，厂区大门设置在项目东侧，临靠乡村道路；项目办公生活区布置在厂区的东北角；原材料仓库设置在项目区南面；球磨车间布置在厂区的西南角，西面布置筛分磁选车间，北面布置产品仓库和废铝灰堆场；项目初期雨水沉淀池设置在项目区东南角，项目办公生活区与加工车间分布在两侧，厂房整体环状布局，结构连续，同时厂区车间中间留有足够的物流通道，能实现原材料和产品的良好转送，项目平面布局较为合理。 10、运输方式及路线 本项目原料均由汨罗市各铝厂收购，运输路线为通过G107——村级道路运至厂区内，在运输过程中，对于收购的原料均置于尼龙袋中，同时对汽车进行遮盖放洒落网布。 11、公用工程 11.1、给水 本项目无需生产用水，因此生产过程中无工艺废水；项目用水为员工生活用水，由厂区自备井供给，项目用水量为792t/a。 11.2、排水 本项目实行雨污分流，雨水经沉淀池预处理后排入南面的水渠，最终汇入汨罗江。项目生产运营中无工艺废水产生，故本项目污水主要为生活污水，经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用。 11.3、供电 本项目用电由当地电网供给。 12、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目拟定工作人员16人，均在厂区食宿厂。 工作制度：采用一班制，每班工作8小时，全年工作330天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场），项目东侧为山林，东南侧为乡村道路及山林，南面、西面、北面均为山林；东北面120m有1砖厂，项目厂房为租赁谢霖现有闲置厂房，该厂房原为机械设备拆解。由于一直未办理相关手续，于2016年2月停止运行，根据现场勘踏，目前厂房均已清理，无历史遗留问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 项目位于汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场），工程地理位置详见附图一。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24. 3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m, 其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 项目位于汨罗市，根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16. 9°C，绝对最高温39. 7°C，绝对最低温-13. 4°C，年均降雨量1345. 4毫米，一日最大降雨量159. 9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸 发量；年最大风速13m/s，年平均风速2. 6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数 1714. 9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 （1）气象条件 年平均气温 16.8-16. 9°C 最冷月（1月）平均气温 4.6°C 最热月（7月）平均气温 29. 2°C 最冷月极端最低气温 -11. 8°C 最热月极端最高气温 39. 9°C 年无霜期 256 - 278 天 年降雨量 829~2336mm 历年最 积雪深度 20cm 年主导风向 NNW(夏季为S) 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏粉、能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航。为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。主要经济鱼类有草、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 本项目拟建地，人为活动较頻繁，野生动植物稀少。 区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属 及执行标准 1 水环境功能区 农灌渠 灌溉用水 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处 厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解区域大气环境质量，本次评价特委托湖南精科检测有限公司于2017年4月24日~4月26日对项目区域大气环境做了现状监测。 监测布点： G1：项目所在地上风向500m； G2：项目所在地下风向500m。 （2）监测因子：SO2、NO2 、PM10、TSP、氨 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 监测点位 监测项目 浓度范围 超标率% 最大超标倍数 标准 G1 SO2 0.019-0.023 0 0 0.50（小时） NO2 0.028-0.032 0 0 0.20（小时） PM10 0.082-0.093 0 0 0.15（日均） TSP 0.102-0.114 0 0 0.30（日均） 氨 未检出 0 0 0.2（一次值） G2 SO2 0.020-0.025 0 0 0.50（小时） NO2 0.029-0.035 0 0 0.20（小时） PM10 0.085-0.087 0 0 0.15（日均） TSP 0.101-0.106 0 0 0.30（日均） 氨 未检出 0 0 0.2（一次值） 由上表可知，区域SO2、NO2、TSP、PM10日均值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，氨能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值0.20mg/m3。说明区域环境空气质量较为良好。 2、地表水环境质量现状 根据现场踏勘，项目区雨水初期受纳水体为南面的水渠，为了解区域水环境质量现状，本环评委托湖南精科检测有限公司于2017年4月24日~4月26日对区域水环境做了现状监测。 监测断面： W1：项目所在地农灌渠上游500m； W2：项目所在地农灌渠下游500m； 监测因子为：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、DO、铅、砷、铬、镉、石油类。 具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 采样 地点 监测 项目 计量 单位 监测范围 标准值 超标率 超标倍数 是否 达标 W1 pH值 无量纲 7.12-7.15 6-9 0 0 达标 CODcr mg/L 14.3-15.6 ≤20 0 0 达标 BOD5 mg/L 2.9-3.3 ≤4 0 0 达标 SS mg/L 24-28 ≤30 0 0 达标 NH3-N mg/L 0.256-0.281 ≤1.0 0 0 达标 DO mg/L 6.8-6.9 ≥5.0 0 0 达标 铅 mg/L <0.01 ≤0.05 0 0 达标 砷 mg/L <0.01 ≤0.05 0 0 达标 铬 mg/L <0.03 ≤0.05 0 0 达标 镉 mg/L <0.001 ≤0.005 0 0 达标 石油类 mg/L 0.02-0.03 ≤0.05 0 0 达标 W2 pH值 无量纲 7.09-7.20 6-9 0 0 达标 CODcr mg/L 17.8-19.1 ≤20 0 0 达标 BOD5 mg/L 3.0-3.4 ≤4 0 0 达标 SS mg/L 25-28 ≤30 0 0 达标 NH3-N mg/L 0.412-0.456 ≤1.0 0 0 达标 DO mg/L 6.3-6.5 ≥5.0 0 0 达标 铅 mg/L <0.01 ≤0.05 0 0 达标 砷 mg/L <0.01 ≤0.05 0 0 达标 铬 mg/L <0.03 ≤0.05 0 0 达标 镉 mg/L <0.0 1 ≤0.005 0 0 达标 石油类 mg/L 0.03-0.04 ≤ .05 0 0 达标 备注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94） 由上表3-2可知，各监测断面水质良好，SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准；其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水环境质量现状 为了解本项目所在地的地下水环境质量现状，本评价委托了本环评委托湖南精科检测有限公司于2017年4月24日对本项目自备井进行了现状监测。 监测因子：pH、NH3-N、砷、镉、粪大肠菌群、铬、铅。具体监测结果如下表3-3： 表3-3 地下水检测数据一览表 采样位置 检测项目 单位 检测结果 标准值 是否达标 自备井 pH 无量纲 7.10-7.13 6.5～8.5 达标 氨氮 mg/L <0.025 ≤0.20 达标 总大肠菌群 个/L <3 ≤3.0 达标 砷 mg/L <0.0003 ≤0.05 达标 镉 mg/L <0.001 ≤0.01 达标 铬 mg/L <0.004 ≤0.05 达标 铅 mg/L <0.01 ≤0.05 达标 从上表可知，项目区域地下水环境质量良好，所有指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准，各重金属因子均未检出。 4、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本环评委托湖南精科检测有限公司于2017年4月24日~4月25日对项目所在区域四周进行了现场监测，监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 标准值 4月24日 4月25日 a 场界东面 昼间 51.8 49.8 60 夜间 41.9 40.8 50 b 场界南面 昼间 48.2 48.7 60 夜间 38.6 39.8 50 c 场界西面 昼间 47.5 48.2 60 夜间 43.1 42.1 50 d 场界北面 昼间 49.2 49.8 60 夜间 40.8 41.0 50 根据表3-4的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于60dB（A），夜间噪声均低于50dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周围声环境质量良好。 5、土壤环境质量现状 为了解评价区域土壤环境质量现状，本评价本环评委托湖南精科检测有限公司于2017年4月24日对项目所在地土壤进行了现状监测。具体检测数据详见表3-5。 表3-5 检测数据一览表 采样位置 采样时间 检测项目 单位 检测结果 标准值 是否达标 项目所在地 2017.4.24 pH 无量纲 6.82 6.5-7.5 达标 铜 mg/kg 12 100 达标 砷 mg/kg 2.7 25 达标 镍 mg/kg 8 50 达标 镉 mg/kg 0.05 0.3 达标 锌 mg/kg 28 250 达标 铬 mg/kg 35 300 达标 铅 mg/kg 20 300 达标 由上表可知，项目地周边土壤环境质量良好，各重金属含量均未超过《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，说明区域土壤环境质量较好。 6、生态环境现状 根据现场调查，评价区域属亚热带向热带过度地带植被区，受地形、气候的影响，植被覆盖较好，种类较多。场址区域受早期人类过度的砍伐，其原始的林木早已不复存在，场址内无高大树木存在。项目地周边区域生物群落主要为草本层、灌木层和乔木层。其中草本层主要有丝茅草、狗尾草、芦苇草、茎草和苔鲜植物等；灌木层主要有杜鹃、砾树、黄荆、丛竹等；乔木层主要树种是马尾松、枫树、梓树、棕树等，乔木不太发育，没有大片成林的现象。据现场调查了解，区域无珍稀植被和古树名木存在，无自然保护区和风景名胜区。 评价区域野生动物较少，鸟类主要为斑鸠、麻雀等，动物主要为黄鼬、野兔、鼠类、蛙类、蛇类等常见的中小型动物，鱼类主要为常见的鲫鱼、草鱼、鲤鱼等，区内没有国家规定保护的野生珍稀动物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场），根据建设方提供的资料和现场踏勘可知，项目东侧为山林，东南侧为乡村道路及山林，南面、西面、北面均为山林；东北面120m有1砖厂。项目所在地居民用水来源于自备水井。评价区域内没有重点保护的单位和珍稀野生动植物资源。根据工程性质和周围环境特征。本项目主要保护目标及其保护级别详见表3-6，环境保护目标分布图3-1。 表3-6 环境保护目标一览表 环境 类别 保护目标 控制标准 名称 方位距离 规模 功能 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 大气环境 居民 评价范围500m内无居民等敏感点 地表水 水渠 S，20m 灌溉用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 地下水 项目评价范围内水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准 声环境 评价范围200m内无居民等敏感点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 土壤 项目周边地表土壤 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准 生态环境 项目所在地范围内及周边100m范围内，禁止破坏 图3-1 项目环境保护目标示意图

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨气参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值0.20mg/m3。 表4-1 环境空气质量标准值 污染物名称 标准值 单位 标准来源 SO2 日平均150 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 小时平均500 PM10 日平均150 TS 日平均300 NO2 日平均80 小时平均200 氨 一次最高允许浓度0.2 mg/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979） （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-2 地表水质量标准值 评价参数 单位 Ⅲ类 评价参数 单位 Ⅲ类 pH / 6～9 BOD5 mg/L ≤4 COD mg/L ≤20 氨氮 mg/L ≤1.0 DO mg L ≥5.0 铅 mg/L ≤0.05 砷 mg/L ≤0.05 镉 mg L ≤0.005 铬 mg/L ≤0.05 石油类 mg/L ≤0.05 SS mg/L ≤30 SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94） （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 表4-3 地下水质量标准值 污染物名称 标准值 单位 pH 6.5～8.5 - 氨氮 ≤0.20 总大肠菌群 ≤3.0 个/L 砷 ≤0.05 mg/L 铅 ≤0.05 镉 ≤0.01 铬 ≤0.05 （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-4 声环境质量标准值 类别 昼间 夜间 标准 2类噪声标准值 60dB(A) 50dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008） （5）土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。 表4-5 土壤环境质量标准值 污染物名称 标准值 单位 PH值 6.5-7.5 - Pb 300 mg/kg Ni 50 Cu 100 Zn 250 Cd 0.3 Cr 300 As 25 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气： 执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中有组织排放二级标准和无组织排放监控浓度限值；氨气参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 表4-7 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 依据：《饮食业油烟排放标准》GB8483-2001 （2）废水： 本项目无工艺废水，初期雨水经沉淀处理后达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中一级标准后排放，生活污水经隔油池、化粪池后用于周边林地肥用。 （3）噪声： 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2 60 50 （4）固体废物： 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用；项目无生产废水产生；初期雨水拟经初期雨水沉淀池沉淀处理后达标排放，故本项目无总量控制指标建议。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期 本项目为租赁汨罗市原红花乡东冲村乌柏场谢霖现有厂房新建年综合利用0.6万吨再生铝灰（渣）建设项目，项目施工期主要为设备安装、调试等。主要污染物为安装工人产生的少量生活污水、汽车运输噪声及尾气、设备安装机械噪声、废润滑油桶等。 2、运营期： 本项目仅对原材料铝灰（渣）进行简单的物理加工和分离，项目不得进行再生铝的熔炼。不添加任何原辅材料，主要生产工艺流程描述及产排污节点图如下。 图5-2 运营期工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： 本项目生产工艺较为简单，为单纯的物理加工和分离，原材料铝灰投料料斗后依次经过球磨、振动筛分后得到铝和废灰渣（废灰渣外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂，详见附件8）；经振动筛分得到的铝中含有一定量的铁，该部分铝再经磁铁分选机分选后得到铝和铁（铝外售给周边铝厂、铁外售给废品回收站）。 项目物料平衡图： 本项目产品为铝、铁，其主要物料平衡分析详见表5-1。 表5-1 项目物料平衡表 单位：t/a 投入 产出 来源 名称 数量 去向 名称 数量 原辅材料 铝灰（渣） 6000 产品 铝 600 铁 180 废气 粉尘 有组织产生量 28.5 无组织产生量 3.86 固体废物 剩余的铝灰 5187.64 小计 6000 6000 主要污染工序及污染源： 1、废气污染源 1.1粉尘 （1）有组织 项目在加工过程（项目投料方式为：人工通过铁铲投入料斗再通过输送带运至球磨机内球磨）会产生一定量的粉尘，类比同行业（四川科龙达能源科技有限公司年处理40000吨铝灰（铝渣）建设项目）相关数据产生量按加工量的0.5%计，本项目年球磨、筛分铝灰（渣）约6000t，则加工粉尘产生量约为30t，经拟密闭管道负压（收集效率95%、抽风机风量2000m3/h）进入布袋除尘器处理，处理效率99%，再经15m高排气筒外排。则有组织收集的粉尘为28.5t/a，排放量为0.285t/a，排放速率为0.108kg/h（0.285*1000/（330*8）），排放浓度约为108mg/m3。 （2）无组织 项目生产区密闭管道收集效率约为95%，则无组织粉尘排放量为1.5t/a；项目原材料和产品均为灰状，堆存过程中会产生一定量逸散粉尘，但由于均由尼龙袋包裹且堆存于特定密闭车间，四周墙壁均有遮挡效果，根据露天料堆粉尘扩散规律和同类型项目（四川科龙达能源科技有限公司年处理40000吨铝灰（铝渣）建设项目）经验数据，起尘量拟按的0.02%计，则原材料仓库无组织粉尘排放量约为1.2t/a（6000*0.02%），产品仓库无组织粉尘排放量约为0.12t/a（600*0.02%）；副产品废铝灰仓库无组织粉尘排放量约为1.04t/a（5187.64*0.02%）；项目区整体分析，无组织粉尘排放量约为3.86t/a。 1.2氨气 在废铝回收过程中，尽管使用了覆盖剂等保护措施，但由于搅拌、出铝、注锭、多次重熔配制合金、零部件浇铸等，都不可避免地与炉内气体或外界空气接触。金属铝与外界的气体之间会发生无法控制的化学反应“铝热剂反应”，产生1500℃或更高的温度，让O2、N2、CO2等与铝发生快速的化学反应而形成Al2O3、AlN、Al4C3等化合物而形成氧化浮渣，铝渣灰中的氮就以AlN的形式被固定下来。铝灰中的AlN很不稳定，能与水发生反应放出氨气，反应方程式为： AlN+3H2O→Al(OH)3+NH3 根据《铝渣灰中氨氮的回收》（矿产保护与利用 2012年6月第3期），铝灰堆存过程中NH3的产生量主要与铝灰中AlN的含量、空气中湿度和温度有关，产生量难以核定，环评拟不再对其进行定量分析。 1.3食堂油烟 食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，食堂最高就餐人数为16人，就餐天数330天，耗油量为0.16t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本项目取3%）。油烟产生量为4.8kg/a，食堂设有一个灶头，排放量为2000m3/h，食堂工作330天，每天3小时，食堂油烟的产生浓度约2.42mg/m3。 2、废水污染源 项目生产过程中无工艺废水产生；项目主要原材料和产品（铝灰）在堆存过程中需严格控制，严禁接触水分，故项目严禁对地面进行冲洗； 2.1生活污水 本项目员工人数为16人，均在厂区住宿。根据《湖南省行业用水定额》（DB34/T 679-2007），生活用水量按150 L/d·人，核算出用水量约2.4t/d（792t/a）。产污系数按0.8计算，则生活污水排放量为1.92t/d（633.6t/a）。生活污水中主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油等。本项目生活污水产生情况见表5-2。 表5-2 本项目生活污水产生情况 污染物名称 CODcr BOD5 SS NH3-N 动植物油 生活污水 633.6t/a 产生浓度mg/L 350 180 200 30 50 产生量t/a 0.222 0.114 0.127 0.019 0.032 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用。 2.2初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行分区收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。 根据《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014），初期雨水收集池容积按可能产生的的污染物区域和降水量计算确定，可按下式计算： Vy = 1.2F*I*10-3 式中：Vy——初期雨水收集池容积（m3）； F——受粉尘、重金属、有毒化学品污染场地面积（m2），本项目取1200 m2； I——初期降雨量，取10mm； 计算得，项目项目初期雨水产生量为14.4m3/次，初期雨水收集池容积应为不小于14.4m3，环评建议项目初期雨水池为15m3。初期雨水中的主要污染物为SS，经沉淀处理后外排南面的水渠。 2.3噪声污染源 本项目主要噪声源有振动筛分、风机、磁铁分离机、球磨机等，项目生产设备均布置在封闭的厂房内。具体噪声源情况详见表5-3。 表5-3 本项目主要噪声源源强 序号 设备名称 噪声源强 1 风机 75 2 球磨机 105 3 振动筛分 85 4 磁铁分离机 75 2.4、固体废物 本项目营运期间产生的固体废物主要有少量包装废物、废铝灰、初期雨水沉淀池底泥、少量废润滑油和生活垃圾等，固体废物产生量及处置方式详见表5-4。 （1）包装废物 项目原材料和产品均使用尼龙袋装载，生产过程中会产生一定量的包装废物，产生量约为0.2t/a，拟出售给相关废品回收单位。 （2）废铝灰 根据工程分析及物料平衡计算可知，项目经球磨、振动筛分处理后剩余的废铝灰为5187.64t/a，外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂（附件8）。 （3）初期雨水沉淀池底泥 本项目拟在项目区东南角设置一个初期雨水沉淀池，雨水沉淀池底部会有部分底泥，产生量约为0.4t/a，根据原材料理化性质，属于一般固废，拟同生活垃圾一并交由环卫部门定期清运处理。 （4）废润滑油 项目生产过程中会产生少量废润滑油，约0.02t/a（危废代码：HW08），经危险废物暂存桶收集后交由资质单位处置。 （5）布袋除尘器收集的粉尘 项目布袋除尘器收集的28.22t/a的粉尘，经收集后外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员16人，均在厂区食宿，员工日常生活产生量按1.0kg/d，生活垃圾产生总量为1.6kg/d，0.528t/a（1.6*330/1000）。 表5-4 本项目固废产生情况表 序号 类别 产生量t/a 处理方式 1 包装废物 0.2 出售给废品回收企业 2 剩余的废铝灰 5187.64 外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂 3 初期雨水沉淀池底泥 0.4 环卫部门定期清运，统一处理 4 生活垃圾 0.528 5 除尘器粉尘 28.22 外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂 6 废润滑油 0.02 危险废物暂存桶收集后交由资质单位处置

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 项目区 | 有组织 | 粉尘 | 10800mg/m3、28.5t/a | 108mg/m3、0.285t/a |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | 3.86t/a | 无组织排放 |
|  |  |  | 氨气 | \ | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 4.8kg/a，2.42mg/m3 | 1.2 kg/a，0.605mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 项目区 | 废水 | 本项目无工艺废水；地面严禁进行冲洗； | 无废水产生 |
|  |  | 生活污水 | 633.6m3/a | 经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用 |
|  |  | 初期雨水 | 沉淀池15m3 | 经沉淀后外排 |
| 固 体 废 物 | 项目区 | 生活垃圾 | 0.528t/a | 集中收集后由当地环卫部门统一清运 |
|  |  | 雨水沉淀池底泥 | 0.4t/a |  |
|  |  | 废包装物 | 0.2 t/a | 出售给废品回收站 |
|  |  | 废铝灰 | 5187.64t/a | 外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂 |
|  |  | 布袋收尘器收集的粉尘 | 28.22t/a |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.02t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为机械设备的噪声，噪声一般在75～85dB（A）之间。 |
| 其他 | \ |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场），项目所在区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护动植物，无敏感生态因子，总体上本项目对生态环境的影响轻微。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租赁汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场）谢霖现有厂房新建年综合利用0.6万吨再生铝灰（渣）建设项目，项目施工期主要为设备安装、调试等，主要污染物为安装工人产生的少量生活污水、汽车运输噪声及尾气、设备安装机械噪声、废润滑油桶等。项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌；汽车运输噪声、设备安装噪声经距离衰减对周围环境影响较小；汽车尾气经空气扩散对周围大气环境影响较小；废润滑油桶经收集后交由有资质单位处置。 营运期的环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、粉尘 （1）有组织排放废气 本项目生产车间采用密闭管道负压收集+二级布袋除尘器对粉尘进行收集处理，处理后再从15m高（内径0.3m）排气筒外排，引风机风量为2000m3/h，则有组织排放废气一览详见表7-1。 表7-1 项目有组织排放废气一览表 序号 污染物名称 产生量 处理设施 排放量及排放浓度 排气筒数据 1 粉尘 28.5t/a 密闭管道负压收集（95%）+2个布袋除尘器（99%）、风量2000m3/h 108mg/m3，0.285t/a 1个，高15m，排放口内径0.3m 根据新大气导则推荐的估算模式计算，本项目大气环境影响评价工作等级为三级评价，故不再选用进一步预测模式作预测，直接以估算模式SCREEN3的计算结果作为预测与分析依据，预测结果见表7-2。 表7-2 粉尘估算模式计算结果 粉尘 距离 （m） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 2.785E-21 0.00 100 0.003341 0.37 177 0.003821 0.42 200 0.003731 0.41 300 0.00339 0.38 400 0.00307 0.34 500 0.00256 0.28 600 0.002107 0.23 700 0.001744 0.19 800 0.001461 0.16 900 0.001239 0.14 1000 0.001105 0.12 Pimax 0.003821 0.42 Dimax 177 由预测结果可知，正常工况下，项目生产粉尘的最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；周边各敏感点处粉尘叠加最大本底值后的浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，故项目有组织排放粉尘对周边环境影响较小。 （2）无组织排放废气 大气防护距离： 本项目密闭管道收集效率为95%，同时原材料和产品堆存、副产品堆存过程中会产生一定量的逸散粉尘，项目区不设生活办公区域，整体无组织粉尘排放量约为7.72t/a，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的大气环境防护距离确定的方法，采用环境保护部评估中心实验室推荐的大气环境防护距离模式计算，详见表7-3。 表7-3 大气防护距离计算结果 污染源 污染物 高度（m） 长度（m） 宽度（m） 排放速率（t/a） 评价标准（mg/Nm3） 防护距离（m） 项目区 粉尘 6 80 62.5 3.86 0.9 无超标点 图7-1 TSP大气防护距离计算图 本项目大气卫生防护距离位无超标点，因此无需设置大气防护距离。 大气环境影响评价结论与建议： 为进一步减少项目粉尘对周围环境产生的影响，本环评提出以下防治措施： 在原料、产品运输过程拟采取斗车且用篷布密闭，减少粉尘的产生； 采用先进生产工艺，选用先进生产设备，尽可能减少生产过程中产生的粉尘。 c、保持车间清洁卫生，停产时加强车间通风，并及时清扫车间，尽可能防止车间内粉尘飘散至车间外。 d、项目区配置一台移动式吸尘器，定期对项目区地面散落铝灰进行收集， e、作业员工应戴防尘口罩，必要时采用安全面罩，工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 2、氨气 由工程分析可知，铝灰堆存过程中NH3的产生量主要与铝灰中AlN的含量、空气中湿度和温度有关，产生量难以核定，当空气中湿度较低时，NH3产生量较少，近排气扇和大气扩散消逝后拟不会对周边环境造成较大影响。为了进一步控制项目无组织排放NH3对周边环境的影响，拟采取以下措施： a、项目区严禁进行地面冲洗，各原辅材料严禁露天堆放； b、各堆存车间配置排气扇等通风换气设施； c、尽量避开雨天对项目原材料铝灰和产品进行运输； d、原材料和产品在项目区转存过程中必须全部置于遮挡物下； e、严格控制原材料中AlN的含量，定期对原材料中AlN的含量进行检测。 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列速率标准严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内无居民等建筑物。本项目粉尘通过15m高排气筒排放，则排气筒高度设置合理。 本项目大气污染物种类为1种，因此，本项目只需设置1根15m高的排气筒对颗粒物粉尘进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 3、食堂油烟 根据工程分析可知：油烟产生量约为4.8kg/a，油烟浓度约为2.42mg/m3。采用抽烟烟机和油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率为75%以上，烟气排放量为1.2kg/a，职工食堂设置一个基准灶头，单灶头风量为2000m3/h，本环评建议建设单位安装除油烟效率为75%的油烟净化装置处理后，再由专用烟道引至屋顶排放，处理后油烟排放浓度为0.605mg/m3。能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求（2.0mg/m3）。 二、水环境影响分析 项目生产过程中无工艺废水产生；项目主要原材料和产品（铝灰）在堆存过程中需严格控制，严禁接触水分，故项目严禁对地面进行冲洗； 2.1生活污水 本项目职工16人，均在厂区食宿，年工作330天。按照《湖南省用水定额》中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为2.4t/d（792t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.92t/d（633.6t/a）。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用。 经上述措施处理后，本项目产生的废水对区域水环境影响不大。 2.2初期雨水 本项目生产过程中会有少量粉尘逸散，呈现无组织排放，该部分粉尘经雨水冲刷后可能同雨水一并排入周边地表水环境，从而带来一定的环境影响。建设方拟在项目区东南角设置一个15m3的初期雨水沉淀池，根据相关统计，项目区最大雨水量为10mm，项目初期雨水产生量（15min）约为14.4m3，能够完全接纳，初期雨水经雨水收集池收集后，经沉淀后外排，定期清理底泥，经晒干后送卫生填埋场卫生填埋。 为防止项目运营过程中初期雨水中污染地表水体，本环评要求建设单位采取如下防范措施： （1）要求项目运输车辆在厂房内装卸原辅材料及产品，严禁在厂房外装卸，并保持车辆干净； （2）要求项目厂房地面干燥后运输车辆才能进入厂房内装卸货物； （3）建设单位应加强运输车辆的管理。 3、声环境影响分析及防治措施 （1）预测声源 本项目建成后，主要声源为设备噪声，这些声源是典型的点声源。 （2）预测模式 根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2010)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式： L(r)=L-20lgr-8AWA 式中：LA(r)—距离声源r米处的A声级(dB)； LQA—点声源的A声功率级(dB)； r—声源至受声点的距离(m)； b、多点声源理论声压级的估算方法： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB(A)； LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 在本项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目拟建址所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。 表7-4 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 本底值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼 夜间 东侧厂界 50 0 51.8 41.9 54 41.9 南侧厂界 48 0 48.2 39.8 51.11 39.8 西侧厂界 53 0 47.5 43.1 53.42 43.1 北侧厂界 49 0 49.2 40.8 52.11 40.8 由上表可以看出：本项目生产设备噪声对厂界噪声的贡献值较小，昼间、夜间厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求，对周围环境无明显影响。因此，预计本项目运营期噪声对周围环境的影响不大。 为确保本项目生产过程中厂界噪声达标排放，建议再采取以下噪声防治措施： （1）尽量将高噪声源布置在远离噪声敏感区域和厂界。 （2）选用低噪声生产设备，布置在有良好隔声效果的厂房内。 （3）车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，种植一定的乔木、灌木林。 （4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，该措施可以有效避免非正常高噪声的产生。 （5）生产过程中做到文明生产，减少材料装卸过程中产生的撞击噪声。 项目营运期噪声对外环境影响不大，评价区域声环境可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目营运期间产生的固体废物主要有废弃包装物、初期雨水沉淀池底泥、布袋除尘器收集的粉尘、生活垃圾、废润滑油等，固体废物产生量及处置方式详见表7-5。 表7-5 本项目固废产生情况表 序号 类别 产生量t/a 处理方式 1 包装废物 0.2 出售给废品回收企业 2 剩余的废铝灰 5187.64 外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂 3 初期雨水沉淀池底泥 0.4 环卫部门定期清运，统一处理 4 生活垃圾 0.528 5 布袋除尘器收集的粉尘 28.22t/a 外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂 6 废润滑油 0.02 危险废物暂存桶收集后交由资质单位处置 本项目产生的剩余废铝灰外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂（详见附件），产品及原材料存储区域采取防雨淋、防流失、防扬尘等措施，严禁灰乱堆乱放，或随意丢弃。企业严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修订）》“转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。”同时企业建立铝灰入库台账和出库台账，其中入库台账记录入库日期、入库数量、总暂存量，出库台账记录出库日期、出库数量、接收单位等及时将废铝灰运出。 5、地下水影响分析 本项目厂区原材料和产品均收储于密闭车间，生产过程中无工艺废水，地面严禁进行冲洗，初期雨水经沉淀池沉淀处理后达标排放。在做好项目区地面硬化和原材料仓库、产品仓库、初期雨水沉淀池的防渗措施后，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，项目运营对区域地下水水质的影响很小。 6、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 本项目营运期间的主要风险因素包括以下两点： （1）粉尘事故排放 生产过程中粉尘经密闭管道通过负压抽风系统抽入布袋除尘器处理，若除尘系统故障，大量粉尘外排可能对周边大气环境造成污染。评价要求企业必须对生产车间尽量封闭，保证除尘系统各环节的正常有效运行，使其保持较高的除尘效率，并对除尘系统进行定期维护和检修，除尘器维护修理期间炒灰间应停止生产，待除尘设施正常运行时方可复工运行。 （2）粉尘爆炸风险 项目生产及储存过程中会产生逸散性粉尘。无组织粉尘在过热空气条件下有爆炸的风险隐患。 粉尘爆炸应具备的三个条件是：一是粉尘微小到能够悬浮在空中；二是粉尘与空气混合达到一定浓度；三是有火源，即使是极微弱的电火花或火星，都可能引起爆炸。风险防范措施： ①一是要减少粉尘在空气中的浓度。尽量提高密闭管道的收集效率，尽量减少粉尘逸散； ②储存过程中尽量采用阻燃材料的篷布遮盖，减少粉尘逸散； ③加强车间内通风降温，控制温度，加强清扫工作； ④生产车间采用防爆电机、防爆电灯、防爆开关。 ⑤企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施。 7、环境管理规划 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。本项目主要污染物排放清单及管理要求： 表7-6 项目主要污染物排放清单及管理要求 类型 污染因子 排放情况 治理措施 排污口信息 执行标准 生活废水 COD 废水量633.6m3/a，经隔油池、化粪池处理后用于林地肥用 经隔油池、化粪池处理 不设置排污口 林地肥用 BOD5 SS NH3-N 初期雨水 SS 达标排放 经沉淀池处理后排入南侧水渠 设置排污口 （GB8978-1996）《污水综合排放标准》中一级标准 废气 粉尘 0.285t/a，108mg/m3 移动式吸尘器 无组织 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中有组织排放二级标准和无组织排放监控浓度限值 粉尘 3.86t/a 密闭管道负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒 高空排放 食堂油烟 1.2kg/a 油烟净化器 有组织 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 氨气 少量 排气扇 无组织 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值 噪声 Leq（A） ＜60dB（A） 机械设备安装减震垫，正常维护与保养 —— 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中 2类标准 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-7 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 排气筒 TSP、排气量 每年一次 厂界 TSP、NH3 每年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 每年一次 初期雨水 初期雨水排放口 SS 每年一次 地下水 厂区水井 pH、NH3-N、高锰酸盐指数、氯化物、硫酸盐、粪大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐 每年一次 环境监测工作可委托当地监测站监测。 9、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 在本项目的环境影响评价中，着重从生产全过程预防污染、节能、降耗、减污、增效的角度出发，对工艺技术与设备、原料、能耗、产品、污染控制、污染物排放、 环境管理要求等方面进行清洁生产分析。 （1）生产工艺与装备指标 本项目利用球磨机、振动筛分加工废铝灰（渣），主要设备为1台球磨机和1台振动筛分机，未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》淘汰类中落后生产工艺装备中和《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）淘汰类中落后生产工艺装备中。因此，从生产工艺与装备指标来看，本项目符合清洁生产要求。 （2）资源能源利用指标 本项目废铝灰（渣）属于废物综合利用，节约了铝资源，符合清洁生产要求。 （3）产品指标 本项目对废铝灰（渣）进行在加工，减少了对资源的浪费，符合清洁生产要求。 （4）污染物产排指标 本项目在生产过程中产生的粉尘通过除尘系统得到净化处理，能满足环保要求。 项目将“节能降耗，循环经济”的理念贯穿于整个设计中，各生产装置在采用先进生产工艺的同时，注重生产全过程的“三废”控制，生产过程中产生的“三废”尽量综合利用，这样既节约了资源，控制了物料流失，又大大地减少了外排污染物对环境的影响，对不能回收的“三废”均采取切实可行的治理措施。综上，本项目体现了清洁生产的原则。 （5）环境管理指标 本项目符合国家和地方有关环境法律、法规，“三废”排放符合相关标准的要求。 （6）小结 本项目从生产工艺和装备、资源能源利用、产品、污染物产排情况、废物综合利用、环境管理等方面均满足清洁生产的要求，本项目的实施提高了企业的清洁生产水平。 10、总量控制 本项目无生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用；项目无工艺废水；项目主要外排大气污染物为粉尘，不属于国家总量控制因子，故本项目无总量控制指标。 11、合理性分析 （1）产业政策符合性分析 铝工业是国民经济发展的重要基础原材料产业，但我国铝矿产资源并不丰富，在氧化铝资源紧缺、电力不足的背景下，实现中国铝工业的可持续发展遇到了挑战；同时传统的电解铝、氧化铝又是一个高耗电产业。国家的《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》明确指出：要推进技术改造，淘汰落后的高耗电的生产能力，进一步降低能耗。重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品，满足国民经济发展对铝产品品种、质量的需求；并且鼓励高端铝加工产品的出口。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订版》，本项目属于第三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用及治理工程，属于鼓励类。 本项目仅对废铝灰（渣）进行简单的物理加工和分离，不使用化学制品，不涉及冶炼工序，不属于再生铝加工，不涉及《铝行业规范条件》范畴。 （2）选址的合理性分析 ①用地性质符合性 本项目位于汨罗市原红花乡东冲村乌柏场，项目用地位租赁谢霖现有厂房，详见租赁协议。 ②规划相符性分析 本项目位于汨罗市罗江镇，项目已取得了汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心（原工作企业办）、汨罗市国土资源局罗江所的同意，详附件。目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。 ③周边环境相符性 且该区域交通运输便利，有利于原料、产品的运输。区域现状监测结果表明，项目拟建地所在区域大气、地表水、声环境均满足相应的环境质量标准要求；项目的建设同时也为周边居民提供了一定的就业岗位。环境影响分析表明，项目投产后，排放的污染物对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 （3）总平面布置图合理性分析 本项目建构筑物较为简单，厂区大门设置在项目东侧，临靠乡村道路；原材料仓库设置在项目区南面；球磨车间布置在厂区的西南角，西面布置筛分磁选车间，北面布置产品仓库和废铝灰堆场；项目初期雨水沉淀池设置在项目区东南角，整体布局较为松散，各车间间留有足够的物流通道，总体布局较为紧凑，可实现各生产区之间的合理衔接，减少了物料的倒运次数，使物料运距短捷，减少能耗，布局较为合理。 12、环保投资估算 该工程总投资约400万元，环保投资预计为28万元，占工程总投资的7%，环保建设内容如表7-8示。 表7-8 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资 (万元) 1 废气 粉尘 有组织 密闭管道负压收集+2个布袋除尘器+1个15m排气筒 18 无组织 移动式吸尘器 1.0 NH3 排气扇 1.0 食堂油烟 油烟净化器 0.5 2 废水 雨水 雨水排污管道、初期雨水收集池（15m3） 3.0 3 噪声 隔声、减震等 1.0 4 生活垃圾 垃圾桶 0.5 5 危险废物 危险废物收集桶 0.5 6 生态 绿化 0.5 7 其他 超标排污费、环境监测费 2 合计 28 13、环保措施项目 该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-9 项目环境保护措施一览表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 大气 项目区 有组织 粉尘 密闭管道负压收集+2个布袋除尘器+1个15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新建二级标准 无组织 粉尘 移动式吸尘器 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值 NH3 排风扇 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值 二级新改扩建标准值 食堂 油烟 油烟净化器 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 废水 初期雨水 SS 初期雨水沉淀池（15m3） 沉淀后达标排放 生活污水 COD、NH3-N BOD5 隔油池、化粪池 用于周边林地肥用 固体废物 生产区域 生活垃圾 由环卫部门定期清运 危险废物收集装置、合理处置、达到环保要求 初期雨水沉淀池底泥 晒干后交由环卫部门送往垃圾填埋场卫生填埋 废铝灰 外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂 废弃包装物 出售给废品回收单位 废润滑油 危险废物暂存桶 噪声 生产 LeqA 设备减振底座、隔声门、隔声窗 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 项目区域 | 有组织 | 粉尘 | 密闭管道负压收集+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新建二级标准 |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | 移动式吸尘器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | NH3 | 工业换气扇 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 初期雨水 | SS | 经沉淀后达标排放 | 达到环保要求 |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N | 隔油池、化粪池 | 用于周边林地肥用 |
| 固体废物 | 项目区 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置 |
|  |  | 初期雨水沉淀池底泥 | 晒干后交由环卫部门送往垃圾填埋场卫生填埋 |  |
|  |  | 废铝灰、布袋除尘器收集的粉尘 | 外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂 |  |
|  |  | 废气包装物 | 出售给废品回收单位 |  |
|  |  | 废润滑油 | 危险废物暂存桶 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 加强对设备的维护和保养、减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | \ |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目主要排放粉尘、噪声，通过采取本环评提出的污染防治措施后可达标排放，对区域环境质量影响很小。本项目建设对区域生态环境基本无影响。 |

九、结论与建议

结论： 1、项目概况 汨罗市鑫罗铝业有限公司拟在汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场）租赁谢霖现有闲置厂房新建年综合利用0.6万吨再生铝灰（渣）建设项目，以汨罗市再生铝加工企业废铝灰为原材料，经球磨、振动筛分、磁选得到铝。项目总占地面积5000m2，建筑面积3800m2。项目总投资400万元，其中环保投资28万元，占总投资的7%。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订版》，本项目属于第三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用及治理工程，属于鼓励类。 本项目仅对废铝灰（渣）进行简单的物理加工和分离，不使用化学制品，不涉及冶炼工序，不属于再生铝加工，不与《铝行业规范条件》相冲突。 3、选址可行性 本项目位于汨罗市罗江镇界坡村（原红花乡东冲村乌柏场），项目用地为租赁谢霖现有闲置厂房，详见租赁协议。项目已取得了汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心（原工作企业办）、汨罗市国土资源局罗江所的同意，周边交通便捷，厂址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。从国家产业政策、规划符合性、厂址所处位置、周围环境、建厂条件、环境敏感因素分析等方面进行综合分析认为该项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；水渠水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准；地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准；土壤中各重金属含量均未超过《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，环境质量良好。 5、环境影响 （1）地表水环境影响分析：项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地肥用，项目生产过程中无工艺废水，地面严禁冲洗；项目区初期雨水拟经厂区东南角初期雨水沉淀池沉淀后达标排放，故本项目无生产、生活废水排放。 （2）大气环境影响分析：项目生产车间粉尘经密闭管道负压收集+布袋除尘器处理后从15m高排气筒外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准，最大落地浓度占环境标准值极地不会对周边环境造成较大影响；项目区无组织排放粉尘经大气扩散后能很快消逝，无需设置大气防护距离；原材料、产品铝灰在堆存过程中会产生一定量的NH3，主要跟空气中的湿度和铝灰中的AlN含量有关，产生量难以核计，项目区严禁进行冲洗，储存车间增设排气扇，保持干燥后产生的NH3经大气扩散很快消逝，预计不会对周边环境造成较大影响，故本项目大气对周边环境不会造成较大影响。 （3）噪声环境影响分析：项目产生的噪声主要为机械噪声，经厂区建筑物的隔声、设备减振、距离的衰减等措施下，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）固体废物环境影响分析：废弃包装物拟出售给相关废品回收企业；初期雨水沉淀池底泥经晒干后同生活垃圾一并交由环卫部门定期清运，运往垃圾填埋场卫生填埋；废铝灰外售给郑州同鑫化工有限公司生产净水剂；少量废润滑油拟经危险废物暂存桶短期收储后交由资质单位处置。 （5）地下水环境影响分析：本项目厂区原材料和产品均收储于密闭车间，生产过程中无工艺废水，地面严禁进行冲洗，初期雨水经沉淀池沉淀处理后达标排放。在做好项目区地面硬化和原材料仓库、产品仓库、初期雨水沉淀池的防渗措施后，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，项目运营对区域地下水水质的影响很小。 6、清洁生产 本项目从生产工艺和装备、资源能源利用、产品、污染物产排情况、废物综合利用、环境管理等方面均满足清洁生产的要求，本项目的实施提高了企业的清洁生产水平。 7、环境风险 生产过程中粉尘经密闭管道通过负压抽风系统抽入布袋除尘器处理，若除尘系统故障，大量粉尘外排可能对周边大气环境造成污染。企业必须对生产车间尽量封闭，保证除尘系统各环节的正常有效运行，使其保持较高的除尘效率，并对除尘系统进行定期维护和检修，除尘器维护修理期间项目应停止生产，待除尘设施正常运行时方可复工运行，经采取相应的防治措施后，项目风险在可接受范围内。 8、总量控制指标 本项目无生产废水和工艺废水排放，项目区严禁进行冲洗；排放的大气污染物主要为TSP，不属于总量控制因子；故本项目无总量控制指标。 环评总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求 1、严禁处理电解铝生产过程中的废铝灰（渣）； 2、严禁回收处理再生铜工艺过程中的铜渣、铜泥； 3、定期对原材料供应企业的废铝灰（渣）进行浸出试验检测； 4、严禁对地面进行冲洗； 5、优化车间布局，使高噪声设备远离车间各向厂界。 6、确保生产过程中环保设施和环境分析防范设施正常运行，生产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录，定期进行应急预演。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 租赁协议 附件3 质量保证单 附件4 汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心（原工业企业办）、汨罗市国土资源局罗江所证明 附件5 浸出试验报告 附件6 汨罗市整治小型冶炼企业专项行动实施方案 附件7 郑州同鑫化工有限公司营业执照 附件8 与郑州同鑫化工有限公司的购销合同 附件9 郑州同鑫化工有限公司排污许可证 附图1 项目地理位置图 附图2 平面布置图 附图3 项目周边环境现状图 附图4 监测布点图 附表1 建设项目环境保护审批登记表