建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林正林煤业有限公司新建150万吨/年洗选煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市正林煤业有限公司 |
| 法人代表 | 黄玉德 | 联系人 | 冯骁 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市榆阳区麻黄梁镇东清水河村 |
| 联系电话 | 18098071314 | 传 真 | / | 邮政编码 | 719004 |
| 建设地点 | 榆阳区麻黄梁镇清水河村 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 备案文号 | 榆区政发改发〔2018〕227号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 烟煤和无烟煤开采和洗选（B0610） |
| 占地面积 | 53333.3m2 | 绿化面积 | 3990 m2 |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保投资(万元) | 193.8 | 环保投资占总投资比例 | 6.46% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投 产日期 |  |
| 一、项目内容及规模 1、项目由来 煤炭是我国最主要的能源，发展洁净煤技术，优化产品结构，提高煤炭产品的附加值，是煤炭行业发展的趋势，是提高我国能源效率、减少环境污染的重要途径。 榆林市正林煤业有限公司于2016年12月在麻黄梁镇清水河村新建了洁净型煤项目，其中一期工程已取得环评批复（见附件2），经现场勘查，一期型煤项目目前已停止运营，二期工程并未开展，本项目拟在二期场地投资建设。 现因榆林市正林煤业有限公司业务发展需要，拟计划在现有项目基础上投资建设150万吨/年洗选煤项目，该项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类第三条煤炭行业中的第2项“120万吨/年及以上的高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂的建设”。本项目不仅符合国家产业政策要求，而且具有良好的社会效益和经济效益。根据现场勘查，本项目已基本建成并投入运营，榆林市环境保护局榆阳区分局以榆区环罚字﹝2018﹞119号文对该项目“未报批环保审批手续，擅自开工建设”的实际情况出具了行政处罚事先告知书，以榆区环罚字﹝2018﹞114号文出具行政处罚决定书（见附件3），且榆林市正林煤业有限公司已于2018年7月31日认交罚款（见附件4）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。据此，榆林市正林煤业有限公司于2018年6月委托太原核清环境工程设计有限公司进行该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 接受委托后，我公司组织参评人员对项目进行了踏勘和调研，详细了解了工程的建设内容和生产工艺，收集了当地的区域自然环境和社会环境资料，在此基础上，编制了《榆林正林煤业有限公司新建150万吨/年洗选煤项目》（报审版）。 2018年9月1日，榆林市环境保护局榆阳分局在榆林主持召开了《榆林正林煤业有限公司新建150万吨/年洗选煤项目》（以下简称“报告表”）技术评估会。根据专家意见，我们对报告表进行了认真修改与完善，最终编制完成了《榆林正林煤业有限公司新建150万吨/年洗选煤项目》（报批版），现提交建设单位，报请环保部门审批。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011版）（2013修正）》中规定：120万吨/年及以上的高效选煤厂建设属于鼓励类项目。本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 本项目依据榆林市人民政府办公室榆政办发﹝2011﹞84号文《榆林市人民政府办公室关于加强和规范全市煤炭洗选项目管理工作的通知》中“二、严格准入标准（二）建设规模 原则上，……新建项目产能不应低于120万吨/年；（六）环境保护 原煤必须采用封闭式储存，选后产品储存应采用煤仓或封闭式储煤场；……”等相关规定；本项目拟建设150万吨/年的洗煤生产线，同时原煤及产品采用封闭式储煤库，满足上述相关规定。 本项目符合榆林市产业政策。 另外，煤炭洗选是洁净技术的重要组成部分，是适合我国国情的洁净技术，具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。2018年5月17日，榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发﹝2018﹞227号文(见附件5)对本项目予以备案。因此，本项目的建设，符合国家和地方产业政策，有利于企业实现产品优化调整。 （2）选址合理性分析 本项目位于榆阳区麻黄梁镇清水河村，中心地理坐标为E109.987505°、N38.529849°，西南距离麻黄梁镇8km。项目占地面积53333.3m2，位于原有一期型煤场地南侧。本项目所在地为原拟计划建设的二期型煤场地，根据现场勘探，目前二期型煤项目并未开展实施，实际建设为洗煤生产项目。本项目位于榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司井田范围内，对于生产建设过程中的权责问题，企业已与榆树湾煤矿达成一致，榆林正林煤业有限公司承诺书及榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司的回复函见附件6。本项目选址不占用基本农田，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。项目选址可行。 （3）“三线一单”符合性分析 表1-1 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 符合性 生态保护红线 本项目位于榆阳区麻黄梁镇清水河村，不属于重要生态功能区，不触及生态保护红线 环境质量底线 根据现场监测，项目区环境空气、声环境、地下水等环境要素满足环境质量功能要求，地表水溶解氧、COD、BOD5存在不同程度的超标，说明地表水存在一定污染。若落实环评报告提出污染防治措施，本项目废水全部利用不外排，不会对周围地表水产生影响，不触及环境质量底线 资源利用上线 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线 负面清单 本项目为煤炭行业中的第2项“120 万吨/年及以上的高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂的建设”，属鼓励类，无负面清单 （4）与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性 项目与榆林市“多规合一”控制线检测结果符合性分析见表1-2，检测报告见附件7。 表1-2 本项目与榆林市投资项目选址“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区， 建议与国土部门对接 与国土部门沟通，依法办理用地手续 城镇总体规划 符合 符合 产业园区总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 该项目涉及三级保护林地，建议与林业部门对接 与林业部门沟通，依法办理林地占用手续 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 （县级以上保护单位） 符合 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 符合 3、项目关注的主要环境问题 ⑴施工期地基开挖、土地平整过程中对地表植被的破坏和引起的水土流失； ⑵运营期设备噪声对周边声环境的影响； ⑶运营期原煤及产品储存、转运产生的粉尘及运输扬尘等污染； ⑷运营期煤泥水闭路循环可行性分析； ⑸对本项目进行详细的工程分析，并在此基础上明确工程所产生污染物的种类、数量和排放特征； ⑹对项目周边环境质量现状进行调查，并在此基础上按照导则要求，运用合理的评价方法全面评价项目建设对建设地区可能产生的影响，论证项目及其选址的可行性； ⑺分析工程环保措施的可行性和可靠性，最终提出合理、可靠、可行的污染防治措施。 4、评价结论 本项目的建设符合国家产业政策。项目在落实本评价报告中所提出的各项环保措施，保证所排污染物达标的前提下，同时加强管理，从满足环境质量目标分析，本项目的建设是可行的。 二、工程概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：榆林正林煤业有限公司新建150 万吨/年洗选煤项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：榆林市正林煤业有限公司 2、地理位置 本项目位于榆阳区麻黄梁镇清水河村，中心地理坐标为E109.987505°、N38.529849°，西南距离麻黄梁镇8km。项目占地面积53333.3m2，位于榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司井田范围内，对于生产建设过程中的权责问题，企业已与榆树湾煤矿达成一致，并签订了承诺书。项目地理位置图见附图1。 根据现场踏勘，项目位于东清水河与西清水河之间，厂区周边比较空旷，西临清水路，北侧为一储煤场，东南70m处为一座废弃钻井。距离最近的村庄为北侧0.39km的东清水河村。厂区周边道路主要为清水路和千金路，交通较便利。 项目四邻关系见附图2。 3、工程投资及来源 项目总投资3000万元，项目投资全部由企业自筹。 4、建设规模 建设规模：年入洗原煤150吨，新建1条150万吨/年生产线。 5、项目组成 本工程主要包括跳汰、浮选生产系统及配套公用工程的建设，主体工程主要有主厂房、准备车间、浓缩车间等，辅助工程主要包括原煤储库、精煤储库、洗选车间、浓缩池及办公生活设施等。项目拟建工程见表1-3。 表1-3 项目组成一览表 类别 项目 工程内容 备注 主体 工程 准备车间 备煤工段 胶带输送机、输送廊道、胶带输送机栈桥装置一套，分级筛及破碎机各1 台 已建 洗选车间 洗煤工段 洗煤生产线一条，设置水介跳汰洗煤装置1套，洗煤能力为150万吨/年 已建 浮选阶段 浮选及精煤回收系统，包括浮选机1台及精煤压滤机2 台 已建 浓缩阶段 浓缩及煤泥回收系统，包括防渗浓缩池1座，循环水池800m3，尾煤压滤机2台 已建 辅助 工程 原煤储库 全封闭储库一座，占地面积为2100m2 已建 精煤储库 全封闭储库一座，占地面积2100 m2 未建 中煤储库 全封闭储库一座，占地面积500m2 未建 矸石储库 全封闭储库一座，占地面积500m2 未建 煤泥储库 全封闭储库一座，占地面积500m2 未建 原煤储库、精煤储库地面均进行防渗处理，地面采用200mm 厚的防渗混凝土，再进行水泥硬化（防渗水池底部用60~80mm 的水泥浇底） 未建 公用 工程 供热 拟采用一台2t/h电锅炉取暖 未建 供电 供电电源引自附近电网，项目区设置60m2配电室一座 已建 供水 生产用水引自西安市朗意科技发展有限公司神树畔煤矿，生活用水采用本项目自备水井 已建 办公生活区 利用原有生活办公区 已建 进场道路 利用厂区现有道路 已建 环保 工程 废气 破碎筛分 采用集气罩+布袋除尘器除尘+15排气筒 未建 原煤储间 采用全封闭式储煤棚，并设喷雾洒水装置 已建 产品、固废储存 均采用全封闭式储煤棚，并设喷雾洒水装置 未建 输送转运、转载跌落产生的煤尘 输送廊道采用半圆型玻璃钢密封罩进行封闭，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，原煤入料及带式输送机转载点均设喷雾降尘系统 已建 运输扬尘 道路硬化，并设喷水设施 已建 废水 跑冒漏滴 设置1 座50m3 集水池，地面硬化、防渗处理，渗透系数不大于1×10-7m/s 未建 雨水 拟设一座400m3雨水收集池 未建 煤泥水 1台Φ26m 浓缩机，2台500m2 压滤机，800m3 循环水池，循环水池池底和池壁进行防渗处理，渗透系数不大1×10-7m/s 未建 生活污水 食堂废水经隔油预处理后与其他日常生活污水一起经沉淀后回用于洒水抑尘，隔油池1m3+沉淀池2.5m3 已建 固废 矸石 暂存于厂内矸石棚中，外售至榆林市永银商贸有限责任公司 未建 煤泥 暂存于厂内煤泥储库中，售至榆林市永银商贸有限责任公司 未建 除尘灰 暂存于煤泥棚储库中，售至榆林市永银商贸有限责任公司 未建 生活垃圾 生活垃圾收集后，送当地环卫部门统一处理 已建 噪声 优选设备，基础减振，设备均在车间内布置 已建 本项目已建设完毕，目前正在运营，该公司在未得到有关环境保护部门批准的情况下，未批先建，违反了《建设项目环境保护管理条例》，建设项目必须停止运营，待审批后方可继续运营。 根据现场调查，除产品库、固废棚及环保设施等尚未建设外，其余工程内容主体已基本建成。总结本项目现存在的主要环境问题如下： （1）现场场地未硬化； （2）破碎筛分工序未上除尘措施； （3）产品、矸石和煤泥露天堆放； （4）没有合适的生产用水运输方式。 环评要求采取以下治理措施解决上述存在的环境问题： （1）将场地裸露地面及道路进行硬化； （2）在破碎和筛分这两个产尘点上方设置集尘罩收集粉尘，后共同引加布袋除尘器除尘后经15m排气筒排放； （3）要求建设全封闭产品储库和矸石、煤泥储库； （4）本次评价要求从神树畔煤矿铺设管线输送生产用水； （5）按照环境管理要求，加强厂区苫盖、清扫、洒水、绿化等无组织排放煤尘的措施。 6、主要设备选型 项目主要设备见表1-4。 表1-4 主要设备表 内容 设备名称 型号规格 单位 数量 1 原煤给煤机 1000型 台 1 2 原煤1#皮带 B=1000 L=30m 台 1 3 原煤分级筛 3.6m2 台 1 4 原煤破碎机 1200型 台 1 5 原煤手选皮带 B=1000 L=10m 台 1 6 原煤2#皮带 B=1000 L=50m 台 1 7 洗煤机 16m2—3X 台 1 8 数控系统 PLC 台 1 9 矸石提升机 1000型 台 1 10 中煤提升机 800型 台 2 11 块煤分级筛 ZKB—6m2 台 1 12 块煤皮带 B=1000 L=20m 台 1 13 精煤回收筛 ZKB—12m2 台 2 14 煤泥回收筛 ZKB―8m2 台 6 15 离心脱水机 TLL—1400型 台 1 16 精煤1#皮带 B=1000 L=40m 台 1 17 精煤2#皮带 B=1000 L=30m 台 1 18 精煤3#皮带 B=1000 L=20m 台 1 19 厢式浮选机 20m3 台 1 20 预处理器 ∮3000型 台 1 21 洗煤风包 1930型 台 1 22 周边浓缩机 φ26m 台 1 23 絮凝剂搅拌 ∮1.5m 台 2 24 精煤压滤机 500m2 台 1 25 尾煤压滤机 500m2 台 1 26 精煤上料泵 台 1 27 尾煤上料泵 台 1 28 洗煤风机 160m3 台 1 29 数控空压机 3.6 m3 台 1 30 洗煤水泵 900 m3 台 1 31 磁机 1000型 台 1 32 浮选上料泵 900 m3 台 1 7、厂区总平面布置 本项目位于榆阳区麻黄梁镇清水河村，分为生产区与生活区，主要用于布置原煤 存储场、生产车间、精煤存储场、办公生活区等。将洗选车间布置于厂区的中心处，浓缩池及原煤棚位于洗选车间西侧，精煤棚位于洗选车间东部。生活办公区域位于厂区的北部。 项目总平面布置图见附图3。 8、生产工艺和产品方案 （1）生产工艺方案 工程采用跳汰—浮选工艺，煤泥水采用浓缩+压滤工艺处理。跳汰洗煤具有操作维护方便，适用性较强、分选效率较高，处理量大等优点，对中等可选性以下的原煤均适用，也是我国选煤厂采用最多的一种选煤方法。 （2）产品方案 本项目生产规模为年入洗原煤150万吨，年产精煤104.58万吨、中煤15.06万吨、矸石14.025万吨、煤泥16.335吨。产品方案见表1-5。 表1-5 产品方案表 产品方案 规格 产品指标 产量 产率 灰分 水分 全硫 发热量 mm Aad% % St，ad% MJ/Kg 吨/天 万吨/年 % 精煤 洗大块 50～100 8.51 11.74 0.76 ＞28.02 1998.636 65.955 43.97 洗中块 25～50 8.64 11.74 0.74 ＞28.14 800.9091 26.43 17.62 浮选精煤 ＜25 6.68 16.86 0.35 ＞26.37 369.5455 12.195 8.13 合计 3169.09 104.58 69.72 中煤 -- 44.73 12.9 1.23 ＞20.65 456.3636 15.06 10.04 矸石 -- 34.67 9.27 0.85 ＜6.72 425 14.025 9.35 煤泥 -- 58.92 27.43 0.54 ＜14.17 495 16.335 10.89 合计 -- -- -- -- -- 4545.46 150 100 9、工程主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见表1-6。 表1-6 主要经济技术指标 序号 项 目 单位 指标数量 备 注 1 洗煤厂类型 矿井洗煤 2 洗煤厂设计能力 （1）年 kt 1500 （2）日 t 4545.46 （3）小时 t 284.09 3 洗煤厂工作制度 （1）年工作日数 d 330 （2）每天工作小时数 h 16 4 洗煤方法 跳汰—浮选 5 煤的可选性 易选 6 选煤厂产品及产量 （1）精煤 % 69.72 104.58万吨 （2）中煤 % 10.04 15.06万吨 （3）矸石 % 9.35 14.025万吨 （4）煤泥 % 10.89 16.335万吨 7 动力消耗 生产用水 万m3/a 11.1 电 万Kwh/年 720 8 运输总量 300 运入量 万吨/年 150 运出量 万吨/年 150 9 选煤厂总占地面积 m2 53333.3 10 劳动定员 人 19 11 投资总额 万元 3000 10、原辅材料消耗及物料平衡 本项目年入选原煤150万吨。本项目原煤由西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿、陕西省榆林市榆阳区煤炭公司及榆林市汇邦能源有限公司提供，原煤年供给量分别为96万吨、54万吨、5万吨。可以满足供给本项目的用量。煤炭购买协议见附件8。本项目的建设可实现能源和资源的合理利用，煤源有保证。 项目煤质、浮选剂成分见表1-7、表1-8。 表1-7 原煤煤质成分一览表 类别 水分(MT%) 灰分(Ad%) 挥发分(Vdaf%) 全硫(Std%) 发热量(MJ/kg) 成分 6.35 19.96 37.03 0.75 30.79 表1-8 浮选剂主要成份一览表 成份 C7～C25的烷烃 C5～C15的各种脂肪酸 脂肪胺 醛、酮、烯烃等 含量(%) 62.85 12.8 12.95 6.4 项目原辅材料消耗情况见表1-9。 表1-9 原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 吨原煤消耗量 年用量 1 原煤 — 150万吨 2 浮选剂 1.05kg/t 1575吨 3 电 4.8kWh/t 720万kWh 4 生产用新鲜水 0.074m3/t 11.1万m3/a 根据原辅材料消耗情况，确定项目物料平衡见表1-10，项目灰分平衡见表1-11及项目硫平衡见表1-12。 表1-10 项目物料平衡表 序号 投入 产出 原料名称 数量(万吨) 产品名称 数量(万吨) 1 原煤 150 洗大块 65.955 2 洗中块 26.43 3 浮选精煤 12.195 4 中煤 15.06 5 矸石、煤泥 30.36 合计 合计 150 150.000 表1-11 项目灰分平衡表 序号 投入 产品 原料 名称 用量 (万吨) 灰份(%) 灰份量(吨) 产品 名称 产品量 (万吨) 灰份(%) 灰份量(吨) 1 原煤 150 19.956 299343.4 洗大块 65.955 8.51 56127.71 2 洗中块 26.43 8.64 22835.52 3 浮选精煤 12.195 6.68 8146.26 4 中煤 15.06 44.73 67363.38 5 矸石 14.025 34.67 48624.68 6 煤泥 16.335 58.92 96245.82 合计 150 299343.4 合计 150 299343.4 表1-12 项目硫平衡表 序号 投入 产品 原料 名称 用量 (万吨) 含硫率(%) 含硫量(吨) 产品名称 产品量 (万吨) 含硫率(%) 含硫量(吨) 1 原煤 150 0.75 11250 洗大块 65.955 0.76 5012.6 2 洗中块 26.43 0.74 1955.8 3 浮选精煤 12.195 0.35 426.8 4 中煤 15.06 1.23 1852.4 5 矸石 14.025 0.85 1192.1 6 煤泥 16.335 0.54 882.1 合计 150 11250 合计 150 11250 10、公用工程 （1）供电 引自附近电网，项目区设置60m2配电室一座，内设落地式变压器，可保证电力正常供应。 （2）给水 本项目生产用水由西安市朗意科技发展有限公司神树畔煤矿提供，拟铺设一条约3.3公里的供水管道用于生产供水，供水管线走向图见附图4。神树畔煤矿矿井涌水量约为1560m3/d，煤矿矿井水处理站处理规模为2000m3/d，采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理工艺，煤矿矿井水经处理站处理过后，完全能够满足本项目生产用水量、水质的要求。用水购买协议见附件；本项目生活用水由厂区自备水井提供，水井深50m，水位15m，取水含水层为第四系潜水含水层。水量及水质可以满足生产和生活需求。 ① 办公生活用水 a、日常生活用水 日常生活用水量按15L/（人·d），本项目共有职工19人，则日常生活用水量为0.285 m3/d。 b、厨房用水 参照陕西省人民政府关于印发《陕西省行业用水》定额的通知（陕政发【2004】18号），餐饮用水定额为15L/（人·餐），本项目在厨房就餐人数为19人，按照2餐/（人·d）计算，则厨房用水量为0.57m3/d。 c、洗浴用水 用水定额为25L/（人·次），则洗浴用水量为0.475 m3/d。 通过上述计算，本项目生活用水量为1.33m3/d，485.45m3/a。 ② 洗煤生产用水 本项目生产用水量为336.36m3/d，本项目用水取自西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿，已和西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿签订购水协议（见附件9），洗选煤工艺循环用水8252.54m3/d，工艺水重复利用率为96.8%； 根据确定的工艺流程和洗煤方法，选煤厂生产用水循环利用，生产水量平衡表见表1-13。本项目用、排水量见表1-14。 表1-13 生产水量平衡表 进入系统的水量（m3/d） 产品损失或带出系统的水量（m3/d） 原煤带入 288.64（含水6.35％） 产品带走 精煤带走 390.9569 中煤带走 58.87302 矸石带走 39.41071 补充水量 336.36 煤泥带走 135.7594 小计 625 系统循环水量 8252.54 浓缩机溢流 7940.81 精煤压滤机滤液 122.27 煤泥压滤机滤液 194.46 表1-14 本项目水量计算 序 号 名称 规模 用水标准 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 备注 采暖期 非采 暖期 采暖期 非采 暖期 1 日常生活用水 19人 15 L/（人•d） 0.285 0.285 0.228 0.228 2 洗浴用水 19人 25 L/（人•d） 0.475 0.475 0.38 0.38 3 食堂用水 19人 15L/人·餐 0.57 0.57 0.456 0.456 每人每天两餐计 4 不可预见用水 / / 0.13 0.13 0.104 0.104 生活用水量10% 5 洗煤系统补水 / / 336.36 336.36 / / 6 煤场及道路洒水 / / 16.00 18.00 / / 其中回用水量为1.168m3/d，采暖期和非采暖期的新鲜水用量分别为14.832m3/d和16.832m3/d 7 绿化 3990m2 1.5L/m2 / 5.99 / / 8 合计 / / 352.562 360.642 / / 其中回用水量为1.168m3/d ③排水 生产、生活水量平衡图见图1-2。 （3）采暖 本项目采暖热源由一台2t/h的电锅炉提供。 12、职工定员及工作制度 洗煤厂年设计生产能力150万t/a，年工作330天，每天2班生产，1班检修，日生产能力4545.45t/d，小时生产能力284.09t/h。全厂定员为19人 。 图1-2 项目水平衡图（m3/d） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于原拟建设的型煤二期场地，根据现场勘探了解，目前厂地内留有一座废弃的型煤车间，对本项目环境影响很小，无其他环境遗留问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地理位置 榆林市位于陕西省最北部，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃，北邻内蒙，南接本省延安市。辖1区11县、176个乡镇、7个街道办事处、5474个行政村，总人口364.5万。地域东西长385公里，南北宽263公里，总土地面积43578平方公里。 榆阳区位于榆林市北部，东经108°58′～110°24′，北纬37°49′～38°58′。西北接内蒙古自治区，西南与横山、米脂县相连，东南与米脂、佳县相邻，东北与神木、佳县接壤。东西最宽128km，南北最长124km。 本项目选址位于榆阳区麻黄梁镇清水河村，项目用地中心地理坐标为E109.987505°、N38.529849°，标高为1241m，西南距离麻黄梁镇8km。项目占地面积53333.3m2，项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 榆阳区地处毛乌素沙漠东南缘与陕北黄土高原北缘的交接地带。境内西北部为沙漠草滩地带，地势较平坦，海拔为1100～1391m。东南部为黄土高原丘陵沟壑区，地势起伏，海拔1000～1413m。榆溪河与无定河形成河谷阶地，海拔870～1100m。地势总体东北高，中部、南部低，最高海拔1413m（麻黄梁镇谢家梁），最低海拔870m（镇川镇红柳滩村西无定河出境处），相对高差543m。 地貌大致以长城为界，西北部为风沙草滩区，地势开阔平坦，沙丘、草滩交错分布；东南部为黄土丘陵沟壑区，梁峁起伏，沟壑纵横；榆溪河贯穿境中部南北，在鱼河镇汇入无定河，形成较宽河谷阶地。 本项目位于陕北侏罗纪煤田的南部、陕北黄土高原与毛乌素沙漠的接壤地带，地貌单元上属风沙草滩区。本项目区域地势平坦，适合建筑构筑物。 3、地质、地震 评价区大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单，岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，据记载公元1621年、1448年，曾在府谷、榆林、横山发生过5级地震，此后再未发生过4级以上地震，小震也很少。根据中国《建筑抗震规范》(GB5011-2001)》及《中国地震烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 本项目区域地质条件良好，无不良地质构造。 4、水文特征 （1）地表水 榆阳区内河流属黄河水系。北部、西部及东南部为无定河流域，面积5904km2，占全区面积的83.71%。东北部（麻黄梁镇、大河塌乡、安崖镇和刘千河乡局部）为秃尾河、佳芦河流域，面积分别为720和429km2，分别占全区面积的10.21%、6.08%。区内河道纵横，有大小河流837条，其中常年流水河570条，季节性流水支沟261条。风沙草滩地区有150多个海子。 距离本项目最近的东清水河，位于本项目北部350m处，东清水河属于清水河的支流，属于秃尾河水系；同时在本项目南侧580m处有西清水河流经，南侧500m为东河水库。 清水河，又名红柳河，源于麻黄梁乡王家峁村西，由南向北东流经麻黄梁、大河塌乡地，在神木县高家堡境入秃尾河。全长22公里，在境内长17公里，流域面积120平方公里，常年流量1.1立方米/秒（香水站）。 （2）地下水 区内地下水类型分为新生界第四系松散层地下水和中生界基岩承压水两大类。地下水的形成、分布和水化学特征主要受地貌的制约，此外还受地层岩性、地质构造、古地理环境及水文气象诸因素综合控制。 ① 第四系松散层地下水 含水层岩性主要为第四系风积砂层、黄土层孔隙发育带，受周边煤矿开采影响，地下水流失严重，目前富水性弱。第四系松散层地下水属潜水类型，补给主要为大气降水、区域性侧向补给及沙漠凝结水补给；松散层孔隙潜水的径流方向由高至低与现代地形吻合，径流方向基本由东南向西北的头道河方向运移；其地下水的排泄除蒸发、人工开采外，主要以潜流和泉流的方式排入头道河。 拟建场地第四系松散层地下水分布有上层滞水，且与第四系松散层之间水力联系不连续。上层滞水稳定水位深度为3.5～6.5m，受降雨影响，区域内地下水位年变幅为1.0~3.0m。 ② 侏罗系中统直罗组、侏罗系中统延安组砂岩承压水 主要含水层为基岩风化带裂隙含水层，岩性一般为中粗砂岩。稳定水位深度为3.0～30.0m，属碎屑岩类裂隙承压水类型，在基岩露头处大气降水补给、含水层之间的垂向渗透补给以及同一含水层沿地层倾向的补给。由于受向西单斜构造的控制，从露头处向西含水层倾伏于地下，随着向西延伸，含水层埋深逐渐增大，地下水径流和排泄条件变差，地下水交替循环亦随之减慢，径流方向基本沿岩层倾向由东向西或西南方向运移，在向西延伸的深部，构成较为封闭的储水空间，故水质亦随之变差，富水性减弱。 （3）地下水“补、径、排”条件 第四系松散层地下水补给主要为大气降水，其次为农灌回归补给，另外还有区域性侧向补给及沙漠凝结水补给；松散层孔隙潜水的径流方向由高至低与现代地形吻合，径流方向基本由东南向西北方向运移；其地下水的排泄除蒸发、人工开采外，主要以潜流和泉流的方式排入地表水。 （4）地下水化学特征 地下水类型为潜水型，以新生界第四系松散层地下水和中生界基岩裂隙承压水为主。地下水的矿化度为0.22g/l，PH值介于7.3～8.24之间，属HCO3—Ca2+Mg2+型水，矿化度低，水质良好。基岩承压水随深度的增加沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替补偿，水化学类型由简单到复杂，逐渐由重碳酸盐逐渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度随之升高。 6、气候气象 榆阳区属中温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明，冷暖有序，日照充足，干、湿地域各异。春季干旱多风，常伴有春寒霜冻；夏季炎热，伏旱频繁，雨量多集中在7月，多雷阵雨，常伴有大风和冰雹；秋季天气偏凉，降雨稍多，霜降较早；冬季干燥寒冷，冰封期长。冬春长，夏秋短，雨热基本同期。由于境内沙漠滩地、丘陵沟壑、河谷川道界域明显，地貌不同，气候差异也较明显。气温一般由东南向西北逐渐春升秋降，往往相差2℃左右。降水由东南向西北递减，年相差40～50mm。 本区气温特点是：季度温差、昼夜温差较大，区域温差明显，冬长秋短，日差较大。年平均气温8.7℃，最高9.3℃（1953年），最低7.2℃（1956年和1984年）。1月平均气温－9.7℃，7月平均气温23.3℃。春温上升和秋温下降速度快。春温略高于秋温，平均1.6℃，夏季温度变化小。年际极端最高气温38.6℃（1953年7月8日），极端最低气温为－32.7℃（1954年12月28日，另据史料记载，1940年最低达－40℃）。气温日变化悬殊，以14～15时气温最高，日出前气温最低。全年平均日差13.5℃。晴天比阴天的日差大2倍。同一时间，西北部与东南部平均气温差异较大，一般温差2℃左右。年平均气温在7.2～8.7℃之间，南部高，北部低。年平均日照2879小时，最多3249.5小时（1965年），最少2583.3小时（1985年）。一年中6月份日照时数最多，平均284.8小时，占年总量的9.9％；2月份最少，平均201.3小时，占年总量的7.0％。全年太阳总辐射量145.2千卡/cm2，属陕西省辐射量高值区。一年内6月份最高，为17.1千卡/cm2，占全年总量的11.8％；12月份最低，为6.6千卡/cm2，占年总辐射量的4.5％。无霜期154天。 7、植被 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 8、矿产资源 矿产资源十分丰富，榆阳区是榆神煤田和榆横煤田的重要组成部分。已探明原煤储量300亿吨，占预计储量的82%，且为优质环保煤。本区境内西部是我国大路上最大的整装天然气陕甘宁大气田的重要组成部分，是西气东输的主要发源地之一，已建成国内最大的天然气化工厂。区域境内南部有国内外罕见的精品岩盐矿藏，氯化钠含量达到95%，已探明储量1.3-1.8万亿吨，占全国盐岩资源的13-18%。市区的“普惠泉”和“榆阳泉”泉水，俗称“桃花水”，为低钠重碳酸钙镁型天然矿泉水。同时，高岭土、泥炭、石油、铁矿等资源也有相当规模储量。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于榆阳区麻黄梁镇清水河村，本次大气及地表水环境质量现状引用《榆林市正林煤业有限公司新建120万吨/年洁净型煤生产项目环境质量现状监测》。西安京诚检测技术有限公司于2016年10月28日—11月3日对区域空气环境质量现状进行了监测，2016年10月28日—10月30日对地表水环境进行了监测；本次噪声及地下水环境质量现状委托山西锦禾泰检测技术有限公司对区域地下水环境质量现状进行了监测（监测报告见附件10），2018年7月15日对厂界声环境质量现状、地下水环境质量现状进行了监测。本项目监测点位布点图见附图5。 1、环境空气质量现状 （1）监测点位 本次评价环境空气质量现状监测设2个监测点。监测点位为1#东清水河村，2#贺家沟村。监测点位与拟建项目位置关系见表3-1。 表3-1 监测点位与拟建项目位置关系表 编号 监测点名称 方位 距离（km） 布点原则 监测项目 1# 东清水河村 N 0.35 距项目最近关心点 TSP、PM10、SO2、NO2 2# 贺家沟村 SSE 1.50 下风向 （2）监测项目 监测项目：TSP、PM10、SO2、NO2。 （3）监测时段及频率 西安京诚检测技术有限公司于2016年10月28日—11月3日对评价区环境空气质量进行了监测。 监测频率：TSP进行24h平均浓度的测定，每天应有24个小时的采样时间；PM10进行24h平均浓度的测定，每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间；SO2、NO2进行1h平均浓度和24h平均浓度的测定，1h平均浓度测定要求每小时至少有45分钟采样时间，24h平均浓度测定要求每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间。 （4）采样及分析方法：按照《环境空气质量标准》（GB3095―2012）中表3的有关规定执行。具体方法见表3-2。 表3-2 环境空气采样及分析方法 序号 监测项目 监测方法及来源 主要仪器名称型号 最低检出限ug/m3 1 PM10 重量法（HJ618-2011） 分析天平（QY-001） 24小时：10 2 TSP 重量法（GB/T 15432-1995） 分析天平（QY-001） 24小时：1 3 SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺-分光光度法（HJ482-2009） 分光光度计（YQ-002） 1小时：7 24小时：4 4 NO2 Saltzman法（GB/T 15435-1995） 分光光度计（YQ-002） 1小时：5 24小时：3 （5）数据统计分析 TSP、PM10、SO2和NO2环境质量现状监测统计结果列于表3-3～表3-6。 表3-3 TSP环境质量现状监测统计结果 监测结果 监测点位 24h平均浓度 浓度范围 （ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 超标率（%） 最大浓度占标率（%） 1#东清水河村 145～245 245 0 81.67 2#贺家沟村 144～211 211 0 70.33 GB3095-2012二级标准 300 表3-4 PM10环境质量现状监测统计结果 监测结果 监测点位 24h平均浓度 浓度范围 （ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 超标率（%） 最大浓度占标率（%） 1#东清水河村 76~112 112 0 74.67 2#贺家沟村 78～108 108 0 72.00 GB3095-2012二级标准 150 表3-5 SO2环境质量现状监测统计结果 监测点 1h平均浓度 24h平均浓度 浓度范围 （ug/m3） 最大浓度 占标率 （%） 浓度范围 （ug/m3） 最大浓度 占标率 （%） 1#东清水河村 13～25 25 5.00 17~22 22 14.67 2#贺家沟村 13～23 23 4.60 16～19 19 12.67 标准 500 150 表3-6 NO2环境质量现状监测统计结果 监测点 1h平均浓度 24h平均浓度 浓度范围（ug/m3） 最大浓度 占标率（%） 浓度范围（ug/m3） 最大浓度 占标率（%） 1#东清水河村 11～20 20 10.00 12～17 17 21.25 2#贺家沟村 10～19 199 9.50 12～16 16 20.00 标准 200 80 由表3-3～表3-6可知，评价区在监测期间，监测点TSP和PM10的24小时平均浓度、SO2和NO2的1小时浓度和24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标情况。项目区环境空气质量现状良好。 2、地表水环境质量现状 （1）监测点位 地表水环境质量现状监测以东清水河和西清水河为监测对象，各设一个监测断面，具体现状监测布点见表3-7，具体点位见附图5。 表3-7 地下水环境质量现状监测布点一览表 编号 监测点名称 位置 距离km 1# 东清水河断面 东清水河村 0.8 2# 西清水河断面 西清水河入东河水库处 0.58 （2）监测项目 pH值、COD、BOD5、溶解氧、砷、悬浮物、硫化物、石油类等共8项。 （3）监测时段 西安京诚检测技术有限公司于2016年10月28日~10月30日地表水进行了监测。 （4）分析方法 监测方法采用国家标准方法和国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）中的监测方法。 （5）监测结果及分析评价 地表水监测结果见表3-8。 表3-8 地表水水质监测统计结果 单位mg/L 项目 pH值 溶解氧 悬浮物 COD BOD 硫化物 石油类 砷 1#东清水河断面 10月28日 监测值 7.73 6.03 8 17.8 3.6 ND 0.005 0.03 0.0010 Si 0.37 1.00 / 1.19 1.20 / 0.60 0.02 是否超标 否 否 / 是 是 / 否 否 10月29日 监测值 7.78 5.89 10 18.6 3.7 ND 0.005 0.04 0.0008 Si 0.39 1.12 / 1.24 1.23 / 0.80 0.02 是否超标 否 是 / 是 是 / 否 否 10月30日 监测值 7.71 5.96 7 17.1 3.4 ND 0.005 0.02 0.0009 Si 0.36 1.06 / 1.14 1.13 / 0.40 0.02 是否超标 否 是 / 是 是 / 否 否 2#西清水河断面 10月28日 监测值 7.77 6.11 7 14.4 2.9 ND 0.005 0.04 0.0011 Si 0.39 0.99 / 0.96 0.97 / 0.80 0.02 是否超标 否 否 / 否 否 / 否 否 10月29日 监测值 7.82 5.83 8 15.8 3.2 ND 0.005 0.04 0.0008 Si 0.41 1.26 / 1.05 1.07 / 0.80 0.02 是否超标 否 是 / 是 是 / 否 否 10月30日 监测值 7.79 5.98 9 13.8 2.8 ND 0.005 0.03 0.0011 Si 0.40 1.03 / 0.92 0.93 / 0.60 0.02 是否超标 否 是 / 否 否 / 否 否 Ⅲ类标准 6～9 ≥6 / ≤15 ≤3 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.05 监测结果表明，各监测断面的地表水溶解氧、COD、BOD5存在不同程度的超标现象，其余水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准值要求。溶解氧、COD、BOD5超标表明地表水存在一定的污染，这可能是由于生活污水未经处理直排入河所导致的。 3、地下水环境质量现状 （1）监测点位 本次评价地下水环境质量现状监测设3个监测点，监测井与项目相对位置关系见表3-9和附图5。 表3-9 地下水环境质量现状监测布点一览表 编号 点位名称 监测内容 方位 相对距离 1# 厂区水井 水质、水位 / / 2# 庄家河村水井 水质、水位 ENE 710m 3# 东清水河村 水质、水位 NNE 390 m （2）监测项目 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32—、HCO3—、Cl—、SO42—、pH、NH3-N、悬浮物、石油类、六价铬、挥发酚、硫化物、总硬度、氟化物、耗氧量共18项，同时记录井深、水位和水温。 （3）监测时段 山西锦禾泰检测技术有限公司于2018年7月15日对地下水进行了监测。 （4）分析方法 监测方法采用国家标准方法和国家环保局《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中的监测方法。 （5）监测结果及分析评价 地下水监测结果统计见表3-10。 表3-10 地下水水质监测统计结果 单位mg/L 监测点 监测项目 监测值 （mg/L） 标准指数 评价标准 （mg/L） 评价结果 1#厂区水井 K+ 0.421 / / / Na+ 68.3 / / / Ca2+ 30.2 / / / Mg2+ 18.6 / / / CO32- ND / / / HCO3-（CaCO3计） 216 / / / Cl-（氯化物） 63.2 0.25 250 达标 SO42-（硫酸)盐） 26.4 0.11 250 达标 pH值 7.13 / 6.5~8.5 达标 氨氮 0.11 0.22 ≤0.5 达标 挥发酚 ND / ≤0.002 达标 悬浮物 11 / / / 六价铬 ND / ≤0.05 达标 总硬度 148 0.33 ≤450 达标 氟化物 0.12 0.12 ≤1.0 达标 石油类 ND / / / 耗氧量 0.064 0.02 ≤3.0 达标 水温（℃） 2 / / / 水位（m） 5 / / / 井深（m） 56 / / / 2#庄家河村水井 K+ 0.213 / / / Na+ 69.1 / / / Ca2+ 38.1 / / / Mg2+ 32.1 / / / CO32- ND / / / HCO3-（CaCO3计） 230 / / / Cl-（氯化物） 58.4 0.2336 250 达标 SO42-（硫酸)盐） 23.1 0.0924 250 达标 pH值 7.21 / 6.5~8.5 达标 氨氮 0.06 0.12 ≤0.5 达标 挥发酚 ND / ≤0.002 达标 悬浮物 10 / / / 六价铬 ND / ≤0.05 达标 总硬度 152 0.3377778 ≤450 达标 氟化物 0.14 0.14 ≤1.0 达标 石油类 ND / / / 耗氧量 0.053 0.0176667 ≤3.0 达标 水温（℃） 4 / / / 水位（m） 8 / / / 井深（m） 59 / / / 3#东清河村 K+ 0.366 / / / Na+ 73.0 / / / Ca2+ 40.3 / / / Mg2+ 20.8 / / / CO32- ND / / / HCO3-（CaCO3计） 198 / / / Cl-（氯化物） 60.8 0.2432 250 达标 SO42-（硫酸)盐） 21.0 0.084 250 达标 pH值 7.09 / 6.5~8.5 达标 氨氮 0.21 0.42 ≤0.5 ＞1 挥发酚 ND / ≤0.002 达标 悬浮物 8 / / / 六价铬 ND / ≤0.05 达标 总硬度 139 0.3088889 ≤450 达标 氟化物 0.17 0.17 ≤1.0 达标 石油类 ND / / / 耗氧量 0.060 0.02 ≤3.0 达标 水温（℃） 4 / / / 水位（m） 6 / / / 井深（m） 62 / / / 由监测结果表明，地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。 4、声环境质量现状 （1）监测点位 噪声监测共布设4个点，监测点位示意图见附图5。 （2）监测时间及方法 山西锦禾泰检测技术有限公司于2018年7月15日对项目区域进行了噪声监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。监测当日气象条件较好，天空晴朗，无大风等不利气象因素影响；监测期间建设单位未进行施工，监测结果可以体现当地的声环境背景情况。 （3）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声区域的划分，该评价区属于2类区域，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，昼间噪声限值为60dB（A），夜间噪声限值为50dB（A）。 （4）监测结果与评价 噪声监测结果见表3-11。 表3-11 声环境质量现状监测结果表 单位：[dB(A)] 监测点位 等效声级 2类区标准 昼间Leq 夜间Leq 昼间 夜间 1#：厂址东侧 52.2 41.2 60 50 2#：厂址南侧 51.9 42 3#：厂址西侧 52 42.2 4#：厂址北侧 51.7 43 由表3-11可以看出，厂界噪声监测昼间声级范围为51.7～52.2dB(A)，夜间声级范围为41.2～43dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 拟建厂址位于麻黄梁镇东清水河村，周边无自然保护区、风景名胜区、水源保护地等，主要环境保护目标为评价范围内居民。据现状调查，环境敏感保护目标见表3-12，项目环境保护目标图见附图6。 表3-12 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（km） 保护目标功能区划分情况 保护要求 环境空气 东清水河村 N 0.39 二类区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 庄家河 ENE 0.71 纪家河 NNW 1.46 草皮壕西畔 NW 1.60 后湾掌 NW 2.14 贺家畔 SE 1.27 贾石畔 ESE 1.34 硬地梁 SSW 2.13 地表水 东清水河 N 0.35 Ⅱ类区 《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准 西清水河 S 0.58 东河水库 SSE 0.50 地下水 区域地下水环境 Ⅲ类区 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准 声环境 场界外1m范围 2类声环境功能区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态环境 土壤及植被 场址范围及周边 减少水土流失,保护生态环境 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）

评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据靖边县环境保护局《关于榆林正林煤业有限公司新建150 万吨/年洗选煤项目环境影响评价执行标准函》靖环函﹝2018﹞163号(见附件11) ，本项目环境质量执行以下标准。 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：ug/m³ 标准值 SO2 TSP PM10 NO2 年平均 60 200 70 40 24小时平均 150 300 150 80 小时平均 500 / / 200 2、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 单位：mg/L 项目 pH 溶解氧 COD BOD5 硫化物 石油类 砷 标准值 6-9 ≥6 ≤15 ≤3 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.05 3、地下水 地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类水质标准。 表4-3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 单位：mg/L 项目 pH值 悬浮物 溶解氧 氨氮 硝酸盐 硫化物 石油类 砷 标准值 6.5～8.5 / ≤3.0 ≤0.5 ≤20 / / ≤0.05 4、声环境 该项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：Leq[dB(A)] 类别 时间 昼 间 夜 间 2 标准值[dB（A）] 60 50 5、生态环境 生态环境质量执行《土壤环境质量标准 土壤用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 施工期施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的有关规定；煤炭工业大气污染物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4、表5规定限值；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关限值，具体标准限值见下表。 表4-5 施工厂界扬尘浓度限值 单位：mg/m3 序号 污染物 监测点 施工阶段 小时平均浓度值 1 施工扬尘 厂界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 表4-6 《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006） 类别 污染物 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 生产设备 排气筒 颗粒物 80mg/m3或设备去除效率＞98% 排气筒高度不得低于15m 作业场所 监控点 煤炭工业所属装卸场所 煤炭储存场所、煤矸石堆置场 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值） 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 1.0 SO2 — 0.4 2、水污染物 本项目生产废水执行《选煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）中洗煤水一级闭路循环等级；生活污水经处理设施处理后综合利用，禁止外排，项目污废水实现零排放。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。 表4-7 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 施工阶段 噪声限值 昼间75 夜间55 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 时间 昼 间 夜 间 2 标准值 60 50 4、固体废弃物 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）中有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求。 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

本项目施工期、运营期工艺流程及产污环节 1、施工期工程内容 项目施工期管沟的开挖工艺流程图： 图5-1 管沟开挖施工流程及产污环节图 （1）作业线路、场地清理 管线工程施工首先进行施工放线，现场施工放线确定路由后，即进行施工作业带线路的清理，本项目管道施工作业带宽度不超过2m，对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物、林木等进行清点造册。 施工作业带清理、平整应遵循保护农田、林地、植被及配套设施，减少或防止产生水土流失的原则。清理和平整施工作业带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏应立即补桩恢复。施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。施工完毕之后，要注意施工作业带的恢复工作，使土地恢复原有状态。 （2）修筑施工便道 本项目全线长3.3km，其中管线走线靠近马路，不设施工便道。 （3）管沟开挖以及敷设 管道一般地段采用沟埋敷设方式，在满足最小埋深要求的前提下，管道纵向尽可能少设弯管。管道开挖以机械开挖为主，特设地段采取人工开挖。 ①管沟开挖前应将控制桩移到土堆一侧的占地边界内，堆土时不得将控制桩埋掉，堆土距沟边不得小于1.0m。 ②农耕作业区管沟开挖时应先将表层耕植土推向一侧保存，再进行开挖。回填时应将表层耕植土恢复至原处。 ③直线段管沟应顺直，曲线段管沟应圆滑过渡，并应保证设计要求的曲率半径。 ④管沟在下沟前要认真检查管道，如有折弯或压瘪等缺陷，应割除更换。管道在下沟过程中避免损坏防腐层。 本次工程管线主要采用埋地敷设，最大冻土层深1.15m，管顶设计埋深1.3m。 （4）管道组装、焊接 管道与阀门及设备的连接应采用法兰连接方式，法兰垫片均采用丁腈橡胶垫片。管道与管道之间、管道与管件之间连接应采用焊接连接，焊接时采用氩弧焊打底，以E4315手工电弧焊填充、盖面。 （5）清管试压 管线试压应采用清洁水作试压介质。试压过程中，技术人员需做好试压记录。穿跨越段管线，应单独试压，合格后再同相邻管段连接。 （6）覆土回填，警示带铺设 管道回填时，先用细土回填50cm，再用其他土回填并夯实，原有熟土最后恢复。回填土中不得有坚硬土石、垃圾、腐殖质等，管道两侧及管顶0.5m内的回填土，不得含有碎石砖块等杂物，且不得用灰土回填，距管顶0.5m上的回填土中的石块不得多于10%，直径不得大于0.1米，且均匀分布。 主管道警示带敷设前应将敷设面压实，并平整地敷设于管道顶正上方0.5m，且不得敷设于路基和路面里。 在管道正上方沿线应设置路面标志，设置位置为管道转弯处，三通、四通及管道末端，对混凝土和沥青路面，可使用钢制或塑料标识牌，间距50m；对人行道和土路，可使用混凝土方砖标志，间距100m；对绿化带、荒地和耕地，可使用玻璃钢或混凝土标志，间距100m。 （7）场地清理、迹地恢复 施工结束后，进行生态恢复，主要恢复地形地貌，植被和农业生产，管道中线两侧5m范围内不得有深根植物，因此管道两侧5m范围内不能再恢复树木的种植，只能种植一些浅根植物或农作物，而管线两侧5m范围以外的施工临时占地，在施工结束后，仍可进行所需树木或农作物的种植。 运营期工程内容 本项目生产工艺流程及数质量平衡图见图5-2。 根据确定的选煤方法，本工程的工艺流程分为原煤准备、选煤和煤泥水处理三部分。 （1）原煤准备 本项目所需原煤由神树畔煤矿，由货运汽车运至原煤储库。原煤储库与厂区道路全部作水泥地面硬化处理。场地内设一个地下受煤坑，受煤坑内设往复式给煤机将原煤送至准备车间。在准备车间输送机机头设有除铁器，拣除原煤中铁器，原煤进入预选分级筛，将粒径大于50mm 和小于50mm 原料分级，筛上大于50mm 块煤进入手选带，拣除木器与杂物，除杂后的块煤进入破碎机，破碎煤块与预选分级筛筛下物混合后，由密闭输送机运至主厂房进行跳汰分选。 （2）跳汰洗选 项目洗选工序工艺采用跳汰—浮选工艺。其洗选原理为将粒径小于50mm 原煤在垂直运动的水流作用下，按密度分层达到分选的目的，密度小的矿粒位于上层，密度大的矿粒位于下层。其物料运动过程分为三步，在上升水流作用下，床层被冲起并逐渐松散，这时床层中的矿粒在水流的动力学作用下，首先被冲起的是密度小的细矿粒，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，最后是密度大的粗矿粒；在上升水流末期，床层得到充分地松散，矿粒开始陆续沉降和分层，密度大的粗矿粒沉得快，位于下层，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，密度小的细矿粒沉得最慢，位于上层；水流下降时，随着矿粒的沉降，床层逐渐紧密，粗矿粒沉到筛面上并失去活动性，但细矿粒在下降水流的吸入作用下，仍能通过粗矿粒的间隙向下钻隙运动。水流上升下降一个完整的变化形成一个洗选工作周期。 备煤工序原煤首先运至跳汰机前缓冲仓内，通过链板给煤机将原煤送入跳汰机中，进行原煤的分选作业，分选后的精煤由弧形筛筛分脱水，筛分出粒径100～50mm 即为洗大块精煤产品，由成品皮带输送机运至精煤储库；筛下物进高频筛筛选出粒径50～25mm 即为洗中块精煤产品，经离心脱水后输送至精煤储库；矸石、中煤由斗式提升机从跳汰机底部提升脱水后，直接进入矸石、中煤储间。离心废液与高频筛筛下物组成粒径＜25mm 煤粉液经管道收集在煤泥桶，由泵打入浮选入料缓冲罐。 （3）浮选工序 浮选缓冲罐中煤粉液由泵打入浮选机浮选，浮选系统主要用于25mm 以下煤泥的浮选，为机械搅拌式，其原理为：利用叶轮的旋转在叶轮内部产生负压吸入矿浆和空气，并使其均匀混合，然后在浮选剂作用下，利用煤和杂质不同的气泡吸附性达到分选的目的，分选出洗末煤和煤泥。选出的末煤经精煤压滤机压滤后作为洗末煤输送至精煤棚。尾煤与浮选压滤废水一起排入浓缩池进行浓缩。 （4）煤泥水处理 精煤分级筛、脱水筛、回收筛筛下水进入浓缩池，经浓缩机固、液分离后，溢流直接进入循环水池，经泵加压后作为跳汰机用水；底流通过底流泵打入压滤机，压滤机分离出煤泥和水，煤泥压成煤泥饼，水打入循环水池循环使用，不外排。 （5）产品储运 项目产出的产品输送至煤棚分区储存，煤矸石及煤泥暂存至矸石棚及煤泥棚储存，定期外售综合利用。 本项目运营期产物环节见图5-3。 图5-2 本项目工艺流程及数质量平衡图 图5-3 本项目运营期产排污环节示意图 可选性分析： 根据企业提供资料，本洗煤厂的主要原料煤来自神树畔煤矿原煤及周围地方矿生产的煤，来源比较广泛。本洗煤厂主要入洗原料煤煤种为弱粘煤，经过跳汰洗选后，可以得到灰分在6.68-8.64%的精煤，中煤、矸石和煤泥。根据洗煤厂入选情况，主要入弱粘配焦煤，所以本次设计只对这种煤进行分析，煤质资料如下： （1）自然级50-0mm粒度组成见表5-1； （2）50-0.5mm的浮沉组成见表5-2； （3）0.5-0mm的浮沉组成见表5-3； （4）0.5-0mm的浮沉组成表5-4； （5）可选性曲线见图5-3。 表5-1 原煤50-0mm筛分表 粒级mm 关率 Ad(%) 占全样 筛上累计 ＞50 4.138 4.13 28.46 50-13 15.517 19.66 23.5 13-6 21.034 40.69 15.87 -3 23.448 64.14 11.63 3-0.5 26.897 91.034 10.3 0.5-0 8.966 100 12.92 50-0 95.862 14.23 毛煤总计 1 0 14.81 注：过大块矸石及杂物除去后筛分 表5-2 50-0.5mm入选原煤浮沉综合表 密度级 浮沉物 浮物累计 沉物累计 分选密度 占本级% 灰分% 产率% 灰分% 产率% 灰分% 密度 产率% 1.30 32.87 3.50 32.87 3.50 100.00 12.6 1.30 75.50 1.3-1.4 42.63 6.72 75.50 5.32 67.13 17.05 1.40 52.11 1.4-1.5 9.48 21. 0 84. 8 7.15 24.50 35.02 1.50 17.58 1.5-1.6 8.10 30.35 93.08 9.16 15.02 43.43 1.60 10.00 1.6-1.8 3.80 41.48 96.88 10.43 6.92 58.73 1.70 3.80 1.80 3.12 79.75 100.00 12.60 3.12 79.75 1.80 3.12 小计 100.00 12.60 占 计 9.18 13.62 煤泥 0.82 11.89 总计 100.00 13.61 表5-3 入选原煤0.5-0mm粒度组成表 粒度（网目） Kg 占本级% 灰分（Ad) ＞40 40-60 57.70 23.08 11.03 60-80 15.90 6.36 11.22 80-120 110.20 44.08 12.15 ＜120 250.00 26.48 16.2 总 100.00 12.92 表5-4 0.5-0mm浮沉资料累计表 密 度 级 浮沉物 累计 分选密度±0.1产率 占本级% 占全样% 灰分Ad% 浮物 沉物 密 度 产 率 产率 灰分 产率 灰分 ＜1.4 73.00 61.61 4.26 73.00 4.26 100.00 12.92 1.4 92.82 1.4-1.5 13.51 11.41 14.18 86.52 5.81 27.00 36.34 1.5 18.43 1.5-1.6 3.66 3. 9 3.2 90.18 6.93 13.48 58.55 1.5 18.43 1.6-1.8 3.03 2.56 56.11 93.21 8.53 9.82 67.97 1.7 3.25 ＞1.8 6.97 5.73 73.27 100.00 12.92 6.79 73.25 1.8 8.91 总计 100.00 9.35 12.92 从原煤筛分表（表5-1）中可知，+50mm煤占4.138%，灰分28.46%，大块煤较少，原煤中0.5-0mm含量只有8.966%，说明此种煤煤泥含量较低。 从50-0.5mm入选原煤浮沉综合表（表5-2）中可以看出：在分选密度为1.8时，浮物产率96.88%，灰分10.43%，而沉物产率6.92%，灰分58.73%；在分选密度为1.6时，浮物产率93.08%，灰分9.16%，说明煤在1.6~1.8密度分选期间，变化不大，分选密度区间较大。 由图5-4原煤50-0.5mm级可选发现工线以及上述煤质资料综合得出：当理论精煤灰分为8.5%时，理论分选密度为1.54，理论精煤率为89%，理论分选密度±0.1含量为13%，按煤炭部标准GB16417-1996，本原煤可选性等级属于中等可选。 图5-4 50-0.5mm级可选性曲线

主要污染工序 根据实地勘察，本项目工程主体已基本完成，剩余精煤棚、煤泥棚、矸石棚、环保设施及管线尚待建设。本项目在施工期间产生的扬尘、噪声、污水、固废等会对周围环境产生一定的影响，但随着施工期的结束而消失。生产运营期污染是长期的，主要表现在对水环境、声环境的影响以及固体废物对环境的影响。 一、施工期主要污染工序： 1、大气污染分析 目前厂区洒水降低场地扬尘，采取措施单一，形式简单，没有明确的管理规定，后续施工过程中扬尘污染严重，不能满足环保要求。 ①管线施工扬尘主要污染因子为TSP; ②施工机械和运输车辆排放的尾气，主要污染因子为CO、NOX等； ③管道焊接过程中产生的焊接烟气，主要污染因子为TSP。 2、水污染分析 施工期间施工人员在项目区居住，生活废水经厂区生活污水处理设施处理后回用；施工建筑废水经沉淀处理后，用于厂区降尘。 管道施工主要是管道试压产生的废水。 3、噪声分析 本项目在拟厂界周边进行绿化，可有效降低施工过程中产生的噪声。 4、固体废物分析 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾、管道焊接废渣与生活垃圾，其中，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的渣土、废建筑材料等，以无机成分为主；管道焊接时会产生少量的焊渣。 二、营运期主要污染工序： 1、废气 ①原煤存储粉尘； ②产品、固废储存粉尘； ③输送、转载过程中跌落粉尘； ④原煤破碎、筛分粉尘； ⑤运输扬尘。 2、废水 ①洗煤工段的洗煤水：主要以SS、硫化物、COD 等为主； ②洗煤工段的跑冒滴漏水； ③雨水。 ④生活废水 3、噪声 ①煤炭转运及洗选过程中各种设备如泵类、空压机、筛分破碎机械均产生噪声； ②煤炭运输过程的交通噪声。 根据实际了解，本项目在设备选用时选取了低噪设备，部分产噪设备置于密闭厂房内部。噪声影响较小。 4、固体废物 ①洗煤工段主要固体废物为矸石、煤泥及除尘灰； ②生活、办公等产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/Nm3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/Nm3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原煤储存 | 煤尘 | -- | 2 | -- | 0.3 |
|  | 产品及固废储运 | 煤尘 | -- | 15 | -- | 0.75 |
|  | 输送转运及转载 | 粉尘 | -- | 21.6 | -- | 2.16 |
|  | 原煤筛分破碎 | 煤尘 | 3520 | 176.56 | 35.20 | 1.77 |
|  |  |  | -- | 19.62 | -- | 0.88 |
|  | 运输 | 粉尘 | -- | 10.59 | -- | 3.18 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD BOD5 SS | 388.36m3/a | 食堂废水经隔油预处理后与其他日常生活污水一起经沉淀后回用于洒水抑尘 |
|  | 煤泥水 | SS | 一级闭路循环不外排 |
|  | 跑冒滴漏水 | SS | 设50m3的集水池，收集后泵入洗煤系统，不外排 |
|  | 雨水 | SS | 设雨水池，有效容积400m3，泵入洗煤系统，不外排 |
| 固体废物 | 矸石 | 14.025万 t/a | 暂存于厂内矸石棚中，外售至榆林市永银商贸有限责任公司 |
|  | 煤泥 | 16.335万 t/a | 暂存于厂内煤泥储库中，外售至榆林市永银商贸有限责任公司 |
|  | 除尘灰 | 174.79 t/a | 暂存于煤泥棚储库中，外售至榆林市永银商贸有限责任公司 |
|  | 生活垃圾 | 3.47t/a | 生活垃圾收集后，送当地环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 主要产噪设备有：破碎机、分级筛、离心脱水机、风机、各种水泵等。设备的声压级为80~100dB（A）。 |
| 其他 | 厂界四周建绿化带，场内空余地带种植树木和草坪，绿化面积为3990m2 |
| 主要生态影响 工程施工期生态影响主要表现为水土流失和植被破坏。建设单位在划定的施工区建设，施工范围相对较小，挖填方工程量不大，故施工期间对周围生态环境的影响相对轻微。为防止施工期对生态的破坏，土石方开挖阶段最好避开雨季，若雨季施工，要有排水、挡土、土工布围遮挡等措施，对进场道路和场内施工主干道路面进行硬化，同时做好厂区台阶面的边坡防护、加强周围绿化种植，确保道路路基及台阶面的边坡稳定，以防水土流失。控制施工作业区，在项目场地内施工，以减少对植被带来的损失。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 根据现场调查，本项目工程主体已基本完成，剩余精煤棚、煤泥棚、矸石棚、管线及环保设施尚待建设。剩余厂内工程建设简单，对环境影响较小。本次评价主要对管线施工进行分析和对建设单位已采取的措施有效性进行分析，对不满足要求的因素提出补充措施。 （一）项目建设过程中已采取的环境保护措施 1、施工期大气控制措施及有效性分析 已采取措施：建设期间采用洒水降低施工场地扬尘；水泥、砂石等建筑材料运输采用帆布覆盖；厂界四周设置挡风抑尘网。 效果分析：采取措施单一，形式简单，没有明确的管理规定，施工现场扬尘污染严重，不能满足环保要求，本次评价提出整改补充措施，对施工期大气污染物进行防治。 2、施工期水环境采取的措施 已采取措施：施工期间施工人员在项目区居住，生活废水经厂区生活污水处理设施处理后回用；施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘。 效果分析：施工建设废水和生活废水成分简单，经处理后回用，不外排，采取的措施有可行。 3、施工期采取的噪声防治措施 本项目在拟厂界周边进行绿化，可有效降低施工过程中产生的噪声。 4、施工期固体废物的处理 已采取的措施：项目实施期间，基础开挖产生的弃土全部回填，做到了土石方平衡；施工期的建筑垃圾，做到了及时清运。 效果分析：采取措施后开挖产生的弃土没有影响周边环境；建筑垃圾及时清运，但是去向不明；本次环评对建筑垃圾和生活垃圾按照环保要求提出防治措施。 （二）施工期补充整改措施 1、施工期大气污染物控制措施 （1）焊接烟气 管道焊接过程中将会产生一定的焊接烟气，主要污染因子是烟尘。但由于烟气分散于各个施工点，且位于有利于废气扩散的野外条件下，因此焊接烟气对大气环境的影响较小。 管道施工措施： 土方开挖时，对作业面和土堆适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；工程开挖土方要有计划地堆置在现场，开挖出的土方要及时用于填方；回填土方要及时碾压，临时堆土需对其进行覆盖；对施工路段内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。 输配管线施工，各处同时开工，随挖随填，尽量减少施工场地面积、减少弃土堆存时间。 （2）建筑施工扬尘 工地土方扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，建设单位应严格监管施工扬尘，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 通过采取上述防治措施，可基本控制施工扬尘和废气的排放。总之，施工期应严格按照《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》中的相关要求加强施工场地扬尘的控制，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施；严格施工道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘；严格落实物料堆场抑尘措施，配套喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 2、施工期水污染物控制措施 （1）施工废水和生活污水 在施工工地周围开挖排水明沟，将收集的施工废水汇集到泥浆沉淀池（沉淀池容积大于日排放施工废水量）。经沉淀处理后的废水其上清液可用于次日工程养护和机具清洗，使废水得到回用，减少施工废水排放。这样既节约了水资源，又减轻了地表水环境的污染。 （2）管道试压废水 管道连接完成后，对管道进行调试，会产生管道试压废水为20m3，管道试压废水为洁净水，经沉淀后可作为开挖土堆洒水或周边绿化用水，不外排，对周围环境影响较小。 3、施工期噪声防治措施 （1）闲置不用的设备应立即关闭，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内操作，不能入棚的可适当建立临时声屏障。 （2）安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 4、施工期固废防治措施 （1）施工垃圾 施工期的建筑垃圾，用封闭式运输车及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围环境转移，送往建筑垃圾填埋场进行处理，严禁制造新的“垃圾堆场”； 生活垃圾 工地设置垃圾桶收集施工人员的生活垃圾，定期由环卫部门清运至垃圾处理场集中处理，不能对周围环境产生影响。 （3）焊渣 本项目管道与管道间采用焊接连接，阀门与管道间采用法兰连接。焊渣产生量较少，主要是焊渣，约50kg，管道焊接时产生的焊渣要统一进行回收至旧物品收购站实现重复利用。 5、生态环境影响分析及污染防治措施 施工期开挖管线、安装及建筑材料的运输会对生态环境造成一定的影响。 ①对土地利用状况的影响 本工程占地为临时性工程占地，占地面积6600m2，占用和扰动类型以荒地为主。对于临时占地，竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。在开挖地表土壤时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。施工过程中破坏的植被，要制定补偿措施，进行补偿。复植的绿色植物应优选选择当地有的物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构，并加强养护提高成活率。管道沿线恢复植被时限制深根植物以防止植物根茎穿破管线防护层。通过加大对作业带有机肥料的投入，增加土壤有机质含量，恢复土壤团粒结构，减轻对土壤的压实效应。 施工弃土来自敷设管道本身置换的土方，本项目管线3.3km，多余土方在施工沿线就近平整，开挖土方和填方可实现平衡。 施工结束后，经土方回填，采取生态恢复措施，对施工所造成的生态破坏加以恢复，因而施工活动对占地范围内土地利用结构主要表现为短期可逆影响。 ②对土壤的影响 本项目由于工程开挖和开挖土的堆放，将对土壤环境造成一定的影响，破坏土壤结构，破坏土壤层次，改变土壤质地，影响土壤的紧密度，从而造成土壤养分的大量流失，影响植被生长环境。因此，评价要求在施工过程中做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”，把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。回填时还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。 ③对地表植被的影响 在建设项目施工初期，清除管道沿线地表覆盖物以及土石方开挖时会破坏地表植被。工程建成后对管道沿线恢复地表植被，可在一定程度上减缓工程建设对局部生态环境造成的影响。 在管线建设中，管沟范围内植物的地上部分与根系均被开挖铲除，同时还会伤及附近植物的根系。施工带两侧的植被由于挖掘出的土石方堆放、施工车辆和机具的碾压，会造成植物地上部分破坏甚至死亡。管道施工结束，采取植物恢复措施后，1～2年可基本恢复到原有植被覆盖水平。 生态保护措施： 针对本项目对生态的影响，提出以下生态防护措施： ①管道施工采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被生长； ②本项目施工作业带为2m，施工时所有车辆、机械设备、施工人员的活动严格限制在施工带内，对于临时占地要严格控制面积，减少对土壤与植被的不必要破坏； ③施工结束后要尽快清理施工现场，恢复原有的地形地貌，运走施工垃圾，严禁将其覆土埋入地下； ④合理安排施工进度，减少水土流失；施工要避开雨季和大风天气，施工要分段进行，建筑垃圾运至环卫部门指定地方倾倒； ⑤临时占地要进行恢复，两侧范围内不能进行深根性植物，复植的绿色植物应优先选择当地有的物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构，并加强养护提高成活率； 综上所述，项目施工期间，对环境存在一定的影响，建设单位在建设过程中也采取了一些简单的措施，但是效果不是很明显。本次评价针对项目施工情况提出了相应的整改措施，只要工程在施工期做好上述基本要求，实现文明施工，采取必要的防尘、降噪措施，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降到最小程度。 二、运营期环境影响分析 项目建成进入运营期后污染主要为废气、废水、噪声及固体废物。 （一）大气环境影响分析 本项目拟采用电锅炉取暖，电为清洁型能源，无废气产生；项目废气主要是原料、产品及固废堆放产生的粉尘，原煤筛分破碎、物料输送转载跌落产生的粉尘，原煤、产品汽车运输时产生的扬尘等。 （1）原煤存储产生的扬尘 本项目原煤储存拟采用全封闭式储煤棚，面积为2100m2。由于原煤储存在全封闭式棚内，煤堆随风起尘量很少，主要为原煤卸车时产生的粉尘。 原煤卸车过程历时较短，并且车辆卸车过程中采用弥散型喷雾洒水抑尘，安装整体通风装置提高物料的含水率，减少扬尘扩散对环境空气的影响；特别在卸载时应将车上原煤缓慢落地，待卸载完毕后车辆慢速离开，降低原煤因落地惯性产生较大的扬尘。全封闭式储煤棚内地下设一个受煤坑，受煤坑内设地下皮带输送机与下一工序相联，原煤输送机设半圆型玻璃钢密封罩。类比同类项目，本项目原煤储存产生量约2 t/a，抑尘率85%。在采取以上措施后，原煤储存外逸环境中的粉尘量约为0.3t/a，原煤储存产生的煤尘对环境空气影响较小。 （2）产品、固废堆放产生的粉尘 精煤储存：精煤储存设全封闭式彩钢封闭储库一座，抑尘率95%。储库建筑面积为2100m2，储存量共计约2.5万吨，储期为8天。年排放煤尘0.45吨。 中煤、矸石储存：中煤、矸石均采用全封闭式储库，抑尘率95%，建筑面积均为500m2，每个储库储量约4000吨，储期约5天。年排放煤尘共计0.20t。 煤泥储存：设置封闭煤泥间一座，抑尘率95%。占地面积500m2，储量约2000吨。储期为5天，年排放煤尘0.10t。 综上所述，采取以上措施有明显的抑尘效果。产品、固废无组织排放量0.75t/a。 （3）输送转运、转载跌落产生的煤尘 原煤在厂区输送转运、装载等过程中均有无组织煤尘排放。环评要求输送廊道采用半圆型玻璃钢密封罩进行封闭，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，原煤入料及带式输送机转载点均设弥散型喷雾降尘系统。除尘效率可达90%。经类比估算，产生量约为21.6t/a，采取了措施后排放量为2.16t/a。 （4）原煤破碎筛分产生的粉尘 项目备煤工序中主要产尘源为原煤筛分、破碎工序，项目在筛分、破碎机进行隔离封闭，物料输送全部为密闭通廊。在原煤筛分、破碎产生粉尘，产生浓度3520mg/m3，评价要求在产尘点上方设置抽风集气罩，集气效率90%，引至袋式除尘器进行净化处理(引风量为9500m3/h)，除尘效率为99%，经除尘净化后，废气中粉尘排放浓度35.20mg/m3、排放速率0.3344kg/h，由15m高排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4煤炭工业大气污染物排放限值。处理后煤尘有组织排放量1.77t/a。 无组织排放的粉尘要求在破碎筛分车间设置弥散型喷雾洒水装置进行抑尘，抑尘效率为85%，另外粉尘经厂房封闭可去除70%的粉尘，总的抑尘效率为95.5%，经计算无组织排放量为0.88t/a。 （5）运输过程产生的扬尘 物料在储运过程中由于装卸及运输会产生扬（粉）尘，必然会对周围环境造成一定的环境污染。 拟建项目原煤的运入与产品、固废等的运出全部为汽车运输。原料、产品、固废等的年总运量约为300万吨，每天运输总量为9090.9吨左右，需要载重为20t的汽车455辆·次/d。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区，引起道路扬尘量增加，影响到沿途所经地的环境空气质量。工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h（以40km/h计）； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.12kg/m2计）； M——车辆载重，t/辆（重车约20.0t）；L——运输距离，km（0.8km）； Q——运输量，t/a（本工程约300万t/a）。 运输扬尘产生量约10.59t/a，汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2~30m范围内的影响较大，可能造成道路扬尘、污染道路两侧的环境。为了减少对周边大气环境的影响，项目运输应采取以下措施： ① 厂区道路全部水泥硬化，平时注意道路维护； ② 道路两侧种植高大乔木，组成防尘林带； ③ 严格运煤车辆管理，对车辆进行清洗，清除车辆表面粘附的煤粒、泥土，在厂区进、出口设置洗车台，对出厂前运煤车辆车身、车轮进行清洗。清洗水经沉淀后回用于洗煤厂车间； ④ 对于卸煤口装车煤尘，要求在装车点设移动式围护板进行抑尘控制。 采取以上措施后，可减少道路扬尘70%，排放量为3.18t/a。 （6）大气污染物产生排放汇总 本项目提出的环保措施符合《榆林市铁腕治污十四项攻坚行动计划》中对环保型储煤场的要求，严禁露天堆存和装卸作业，要建设全封闭储煤棚，棚内设置弥散型喷雾洒水装置进行抑尘，安装整体通风装置，降低煤尘浓度防止爆炸。车辆出入储煤场要进行冲洗，并采取密闭运输。大气污染物产生及排放情况见表6-1。 表6-1 运营期大气污染物产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 标准（mg/m3） 原煤储存 粉尘 2 —— 0.3 —— 1.0（无组织） 产品及固废储存 粉尘 15 —— 0.75 —— 1.0（无组织） 输送转运及转载 粉尘 21.6 —— 2.16 —— 1.0（无组织） 破碎筛分 粉尘 176.56 3520 1.77 35.20 80（有组织） 19.62 —— 0.88 —— 1.0（无组织） 运输 扬尘 10.59 —— 3.18 —— 2.0（无组织） 由表7-1可知，本项目有组织粉尘排放1.77t/a，无组织粉尘排放量为7.27t/a。 （二）地表水环境影响分析 （1）洗煤工段的煤泥水 洗煤厂生产过程产生的煤泥水采用洗水闭路循环、煤泥厂内全部回收的工艺流程，在设计上达到洗煤水不外排的要求。项目设置的高效浓缩机对煤泥水进行处理，生产过程中产生的煤泥水全部浓缩机进行处理。浓缩机溢流作为循环水重复使用；浓缩机底流由过滤机回收细粒煤泥，设备处理能力大于实际的量，可以确保这个煤泥回收的关键环节正常工作。滤液与浓缩机溢流一起作为循环水重复使用。当工作浓缩机需要检修或发生故障时，事故水池可容纳其内全部煤泥水，这样可以保证在任何情况下煤泥水不外排，从而避免煤泥水对周围环境的污染。 煤泥水闭路循环可行性分析： ① 煤泥水处理设备能力分析 本工程主要煤泥水处理设备为浓缩机和压滤机等。 a、浓缩机 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2005）要求，处理浮选尾煤时，高效浓缩机表面负荷介于1.6～2.4m3/m2·h之间，设计选用1台高效浓缩机，直径为26m，其面积为530.66m2，单位处理能力取2.0m3/h·m2，则浓缩机处理煤泥水能力为：Q=2.0m3/m2·h×530.66m2=1061.32m3/h。根据洗煤系统数质量平衡，浓缩机入料量为546.13m3/h，煤泥水系统不均衡系数取1.25，则浓缩机入料量为682.66m3/h，浓缩机的负荷率为64.32%，浓缩机的处理能力大于煤泥水最大入料量，可以满足正常生产时煤泥水的要求。 评价要求事故水池与浮选机之间管道连接良好，并在管道上设有阀门进行调节，正常工况下，该阀门处于关闭状态。环评要求设置700m3的事故水池，当工作浓缩机发生故障时，关闭其对应的阀门，打开事故水池，通过泵将煤泥水输送至事故水池进行处理。 b、压滤机 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求，采用快开式隔膜压滤机处理时，压滤机处理能力为0.03～0. 06t/m2•h。本工程处理能力取值0.045 t/m2•h，设计选用2台尾煤压滤机，其面积为1000m2，处理尾煤量为45t/h。根据洗煤系统数质量流程，压滤机入料量为29.37t/h，取系统不均衡系数1.2，则压滤机入料量为35.25t/h，可见本项目所选压滤机可以满足煤泥水处理要求。 ② 一级闭路循环标准可达性分析 选煤厂每小时洗选原煤284.09t，生产补充清水量为21.02t/h，吨煤耗水量为0.074m3，洗煤系统用水量为536.81m3/h，其中浓缩、压滤返回水量为515.78m3/h，循环率为96.08%，满足一级闭路循环中洗煤水重复利用率达90%以上的要求。 ③ 完备的回收系统分析 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50395-2016）要求，事故煤泥水处理宜选用备用浓缩机，也可选用事故煤泥沉淀池。当选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍~1.5倍。评价要求建设一座事故煤泥沉淀池备用，可以保证在事故状况下煤泥水不外排。厂区设集水池，跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等经收集后，经过筛子篦粗后进入煤泥水处理系统处理。 ④ 煤泥回收分析 本工程对煤泥水的处理采用浓缩串压滤回收工艺，经类比，浓缩机溢流水中悬浮物浓度为10-15g/l，压滤机滤液浓度低于30g/l。 浓缩机溢流及压滤机滤液均由泵打入循环水池重复利用，悬浮物浓度远小于50g/l的标准要求。 本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标比照结果一览表见表6-2。 表6-2 本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标比照结果一览表 序号 选煤行业洗水闭路循环一级标准指标 本项目指标 评价结果 1 煤泥全部在厂房内机械回收，取消煤泥沉淀池 煤泥采用浓缩机和压滤机回收，煤泥压滤在室内完成，不设沉淀池 符合 2 洗水实现动态平衡，不向厂区外排水，水重复利用率在90%以上，单位补充水量小于0.15m3/t（入选原煤） 洗水复用率为96.08 %，吨煤补水量为0.074m3/t 符合 3 设有缓冲水池或浓缩机（也可用煤泥沉淀池代替，贮存缓冲水或事故排放水），并有完备的回水系统。设备的冷却水自成闭路，少量进入补水系统 设1台Φ26m的浓缩机，1座事故煤泥水池有完备的回收系统， 符合 4 洗水浓度SS＜50g/L 浓缩机溢流的煤泥水浓度小于50g/L 符合 5 年入选原料煤量达到核定能力的70%以上 入洗原料煤量可达到核定能力的100% 符合 综上所述，本项目产生的洗煤废水可实现闭路循环，达到《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2005）洗煤水闭路循环一级标准，可保证煤泥水不外排，从而避免对周边环境的影响。 （2）洗煤工段的跑冒滴漏水 厂房内设50m3的收集池，跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等经收集后，经过筛子篦粗后进入煤泥水处理系统处理。其次全厂生产系统的厂房、栈桥等采用了封闭的结构，不会因雨水等产生煤泥水；厂区道路全部为水泥路面，可以加强对路面的清扫，以减少路面遗撒造成的污染。 （3）初期雨水 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下： q——暴雨强度，l/s·ha P——重现值，年 t——降雨历时，min 雨水设计流量：Q=ΨqF P 取值1年，t取值30min，Ψ取值0.9，F为1.5hm2（有效收集雨水面积） 经计算，一次(以15min计)强降水厂区收集初期雨水量为124.43m3。 经计算所得，初期雨水量为124.43m3。考虑到只收集初期雨水会导致剩余雨水经地面冲刷形成径流后影响地表水，因此评价要求不仅收集初期雨水，还应将单次降雨全部收集后回用，单次暴雨历时按45min，合计单次降雨量为373.29m3。 本次评价要求在厂内地势处设400m3的雨水收集池，可满足储存要求。厂区内，除建筑面积和绿化面积外，全部做硬化处理。雨水通过厂区内的雨水管网收集汇集至雨水收集池。在降雨时间小于45min时，可以将收集的雨水先进沉淀池处理，以便提高水质，然后再打入循环水池回用；如果降雨时间超过45min时则可立即启动水泵将收集的雨水打入循环水池回用。雨水经收集沉淀后可作为洗煤系统补充水，从而避免无组织煤泥水的外排。 为满足雨水池使用功能要求，评价要求建设的雨水池应满足以下要求。 雨水池设置在厂区地址低洼处，进行防渗处理，场地与道路路面散流以及部分地段设排水明沟相结合的方式，确保厂区内雨水全部进水雨水池内，禁止初期雨水直接外排。 项目生产优先使用收集雨水，禁止雨水长时间存留厂区，引起其他污染、安全事件。 设置雨水切换装置，雨水收集池达到设计水位时，切换至自然排水系统，排入场外雨水沟，避免雨水收集饱和后，雨水池外溢，导致少量初期雨水排入周围地表水体。 全厂区雨水量为373.29m3。新建雨水池400m3大于雨水量，可确保项目雨水全部进入雨水池，不排入地表水体。 （4）生活废水处理 项目设有卫生防渗旱厕，旱厕定期清掏，外运做农肥。生活污水主要为职工日常生活盥洗废水，本项目工作人员19人，生活污水包括包括盥洗水和食堂污水，用水量为1.33m3/d，废水产生量为1.064m3/d，其主要污染物有SS、BOD5、COD等，项目产生的生活污水经厂区沉淀池处理后回用于道路、煤场洒水抑尘等，不外排。 综上，采取措施后项目产生的污废水对区域水环境 影响较小。 （三）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》的要求，本次评价对地下水环境现状进行了调查，同时收集了相关水文资料。分析项目运行对地下水水质的影响；提出对周边村民饮用水源的保护措施。 （1）评价等级 ① 建设项目分类 本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表分析结果为：洗选、配煤属于Ⅲ类项目。 ② 环境敏感程度的划分 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水敏感程度分级表，洗煤厂区评价范围内有分散式引用水源地，敏感程度为较敏感。 ③ 地下水环境影响评价等级 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定的地下水环境影响评价工作分级划分原则，对地下水评价进行等级划分，评价等级划分见表6-3，则本项目地下水评价等级为三级。 表6-3 地下水评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 敏感 一级 一级 二级 较敏感 一级 二级 三级 不敏感 二级 三级 三级 本项目属于III类项目，环境敏感程度为较敏感，故评价等级为三级 （2）评价范围 本项目地下水评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）调查评价范围确定，采用查表法确定，三级评价评价范围≤6km2。根据项目排水情况及可能对地下水的影响范围及该区地下水的补给、径流、排泄条件，确定洗煤厂区地下水上游500m、两侧1000m、下游2000m所圈定的范围作为地下水评价范围。 （3）地下水环境现状调查 ① 地形地貌 项目区属典型的黄土高原地貌，地势总体表现为南高北低，最高点在区域南部梁峁之上，海拔+1192m，最低点在区域北部，海拔+1055m，相对高差137m。 ② 地下水含（隔）水层水文地质特征 区内地下水类型分为新生界第四系松散层地下水和中生界基岩承压水两大类。地下水的形成、分布和水化学特征主要受地貌的制约，此外还受地层岩性、地质构造、古地理环境及水文气象诸因素综合控制。 a第四系松散层地下水 含水层岩性主要为第四系风积砂层、黄土层孔隙发育带，受周边煤矿开采影响，地下水流失严重，目前富水性弱。第四系松散层地下水属潜水类型，补给主要为大气降水、区域性侧向补给及沙漠凝结水补给；松散层孔隙潜水的径流方向由高至低与现代地形吻合，径流方向基本由东南向西北的头道河方向运移；其地下水的排泄除蒸发、人工开采外，主要以潜流和泉流的方式排入头道河。 拟建场地第四系松散层地下水分布有上层滞水，且与第四系松散层之间水力联系不连续。上层滞水稳定水位深度为3.5～6.5m，受降雨影响，区域内地下水位年变幅为1.0~3.0m。 b侏罗系中统直罗组、侏罗系中统延安组砂岩承压水 主要含水层为基岩风化带裂隙含水层，岩性一般为中粗砂岩。稳定水位深度为3.0～30.0m，属碎屑岩类裂隙承压水类型，在基岩露头处大气降水补给、含水层之间的垂向渗透补给以及同一含水层沿地层倾向的补给。由于受向西单斜构造的控制，从露头处向西含水层倾伏于地下，随着向西延伸，含水层埋深逐渐增大，地下水径流和排泄条件变差，地下水交替循环亦随之减慢，径流方向基本沿岩层倾向由东向西或西南方向运移，在向西延伸的深部，构成较为封闭的储水空间，故水质亦随之变差，富水性减弱。 ③ 地下水的补给、径流与排泄条件 第四系松散层地下水补给主要为大气降水，其次为农灌回归补给，另外还有区域性侧向补给及沙漠凝结水补给；松散层孔隙潜水的径流方向由高至低与现代地形吻合，径流方向基本由东南向西北方向运移；其地下水的排泄除蒸发、人工开采外，主要以潜流和泉流的方式排入地表水。 （4）地下水环境影响分析 厂区内生产和生活废水对地下水的影响 洗煤厂产生的生产废水主要为煤泥水，煤泥水执行一级闭路循环标准，在采取一系列措施后能保证其生产用水不外排，同时生产过程中各环节的储水池均做防渗处理。本工程生产过程废水全部循环利用，无外排，全厂做到废水零排放。 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目分为一般防渗区和简单防渗区，一般防渗区包括雨水池、循环水池、集水池、主厂房、储煤棚，其余区域地面为简单防渗区。本项目的一般防渗区要做好地面硬化工作，防渗要达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7m/s，并由专业队伍施工。简单防渗区做好地面硬化工作。 项目采取上述措施后，煤泥水闭路循环设施能够有效杜绝煤泥水外排，在对项目主厂房、储煤棚、循环水池、生活污水处理设施等进行硬化、防渗处理后，能够有效防渗，将项目对地下水的影响降低到最低，影响最小。 （5）地下水污染防控措施 项目产生煤泥水采用浓缩+压滤处理工艺，由前述工程分析可知，项目洗煤水达一级闭路循环不外排，对地下水环境影响甚微。为了防止本项目生产中跑、冒、滴、漏、以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，项目应选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生，加强对“三废”排放的管理，尤其是对煤泥水、生活污水以及固体废物的处理与处置的管理，充分提高其治理、回收和利用率，做好厂区污废水零排放。 企业应建立地下水监测管理体系，制定跟踪监测计划，在地下水下游100m范围内设监测井1口，监测层位为潜水含水层，监测频率为每季度1次。监测项目为pH值、悬浮物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、砷、石油类、硫化物等，监测频率要求是每季一次，发现异常时，加密到每月甚至每周一次。这里异常具体包括三种情况：一是检出组分或常规组分浓度明显升高或超标；二是未检出组分连续检出；三是污染组分出现超标情况，如石油类等。 （6）评价结论 ① 地下水环境影响 经分析，生产废水实现闭路循环，不外排，生活污水经处理达标后用于洒扫抑尘，矸石、煤泥等固废暂存于封闭储库中，地面做防渗处理，受降雨的搬运、淋滤影响较小，对地下水影响较小。因此，本项目的运行不会对周围地下水水质产生影响。 ② 地下水环境污染防控措施 根据地下水导则分析，本项目浓缩池、生活污水沉淀池、循环水池为重点防渗区，主厂房、原煤储库、产品及固废储间为一般防渗区，其余区域为简单防渗区，本项目分区防渗图见附图7。应做好硬化措施并制定跟踪监测计划，对异常情况及时发现，及时处理。 ③ 地下水环境影响评价结论 由上述分析可知，本项目地下水环境影响可接受。 （四）固废环境影响分析 洗煤厂生产固体废物产生源主要有选煤过程中产生的矸石、煤泥、除尘器收集的粉尘及少量生活垃圾。其中矸石、煤泥、收集的除尘灰外销于榆林市永银商贸有限责任公司（销售协议见附件12），进而综合利用。生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定地点，交由环卫部门进行处置。固体废物的环境影响如下： （1）矸石的环境影响分析 ① 自燃倾向分析 煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。 氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。 水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进自燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。 结合当地煤矿生产情况，该区域矸石自燃的可能性较小。加之评价提出矸石外售综合利用，厂区存放量较少，矸石发生自燃的可能性较低。 ② 淋溶水对环境的影响 煤矸石中除含有大量的碳、硅、铝、铁、钙等微量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，它们经过长期风化淋溶，有的可能转移到水系污染水体，有的可能随自然挥发污染大气。本项目根据《榆神矿区神树畔矿井及洗煤厂（1.2Mt/a）项目环境影响报告书》，参考神树畔煤矿矸石浸出毒性试验结果，见表6-4。 表6-4 神树畔煤矿矸石浸出液实验结果 单位：mg/L(除PH值) 项目类别 PH Hg Cd Cr6+ As S2- 实验结果 8.36 0.00056 ﹤0.10μg/L ﹤0.01μg/L 0.0031 0.022 GB5085.3-2007 / ≤0.1 ≤1.0 ≤5 ≤5 / GB8978-1996 6～9 ≤0.05 ≤0.1 ≤0.5 ≤0.5 1.0 GB/T14848-93 6.5~8.5 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.05 / 项目类别 F- Zn Cu Pb 实验结果 0.84 0.00703 0.00584 ﹤0.002 GB5085.3-2007 100 100 100 ≤5 GB8978-1996 1.0 2.0 0.5 ≤1.0 GB/T14848-93 1.0 1.0 1.0 ≤0.05 由煤矸石淋溶浸出毒性鉴别可知，所有检测项目均小于《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)表1标准值，属于一般工业固体废物；由于矸石浸出液pH为8.36，而且矸石淋溶液任何一种污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放标准值，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中关于“固体废物类别判定”的规定，项目矸石为第Ⅰ类一般工业固体废物，不属于危险固废。 浸出液分析表明，浸出液中有毒有害元素浓度均小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，本项目矸石淋溶不会对环境产生较大的危害。在矸石淋溶浸泡的实验中，矸石淋溶浸泡液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，而从当地气象资料来看，本区年平均降雨量为433.1mm，多年平均蒸发量为1192.2mm，蒸发量远大于降雨量，这决定了矸石的自然淋溶量很小，不会出现矸石长期处于浸泡状态的情况，加之评价规定的污染防治措施的实施，由此可确定矸石淋溶水对水环境的影响很小。 ③矸石综合利用可行性分析 本项目产生的矸石经全封闭皮带栈桥运至矸石储间进行暂存，之后外售至榆林市永银商贸有限责任公司砖厂进行烧结砖生产（处置合同见附件）。该砖厂位于麻黄梁镇磨庄村，距离本项目3公里。砖厂年产5000万块煤矸石烧结砖，每天约生产约300天，生产原料比例按照90%的矸石和10%年水泥混合生产。消耗矸石总量约为24万t/a，本项目矸石产生量约为14.025万t/a，项目生产的矸石可全部综合利用。另外，当煤矸石综合利用不畅时，将矸石外售至佳县方塌三联机砖厂进行处置（合同见附件），不外排。由矸石等工业废物生产的烧结砖，具有强度高、抗风化、耐腐蚀、抗冻融特效，可以消除环境污染、节约土地资源、保护生态环境，是国家大力提倡的环保墙体材料，该产品符合国家“保护农田、节约能源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方针，对环境的影响较小。 2）煤泥、除尘灰环境影响分析 煤泥的主要成分是C、SiO2，含C较低，热值较低，除尘灰主要成分为煤粉尘。煤泥、除尘灰与矸石一同外售榆林市永银商贸有限责任公司综合利用。 （3）生活垃圾环境影响分析 本项目生活垃圾收集后，运至环卫部门指定的垃圾填埋场进行处置，对环境的影响较小。本项目有员工19人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则年产生垃圾量为3.47t。 各污染物的产生量及处置方式见表6-5。 表6-5 本项目固体废物产生情况及处置方式 固废名称 产生量（t/a） 主要成分 处置方式 矸石 140250 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO 外售至榆林市永银商贸有限责任公司综合利用 煤泥 163350 SiO2、AL2O3、S、C 除尘器收集的粉尘 174.79 煤粉尘 生活垃圾 3.47 有机物、玻璃、纸类、金属类 收集后运往环卫部门指定地点，交由环卫部门进行处置 合计 303778.26 （五）声环境影响分析 ⑴噪声源强统计分析 项目运行主要噪声源为筛分破碎车间和主厂房破碎机、分级筛、跳汰机、各类水泵、离心机的噪声以及运输车辆噪声等。筛分破碎车间和主厂房的设备大部分是固定噪声源，由于生产时几乎同时运转，多台设备的噪声在车间内形成混响声场，根据与神府矿区大柳塔洗煤厂的类别可知，筛分破碎车间的混响声场噪声级一般在93~95dB(A)，主厂房的混响声场噪声级一般在85~88dB(A)左右。采取下述的降噪措施，特别是经过车间的隔声屏蔽作用后，车间外1m处的噪声可降至75dB(A)以下。 由于本工程选用的设备中大部分为高噪声设备，根据现场勘探，设备基本入室，布置集中，远离生活办公区。本次评价要求厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地布置花坛、种植草坪美化环境。 本项目运煤路线和运矸路线沿线经过的村庄运输车辆对村庄居民生活会造成一定影响，对于运输过程产生的噪声，采取严格管理措施，运输时间避开居民休息时间（22:00---06:00和12:00---2:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛等措施来降低运输噪声对环境产生的影响。 表6-6 洗煤厂主要噪声源及防治措施一览表 噪声源 位置 声源名称 数量 (台) 治理前（车间内混响声场）声 压级dB(A) 治理措施 排放规律 治理后声 压级dB(A) 备注 准备车间 破碎机 1 93~95 基础减振；车间采用隔声门窗 连续 65 室内 分级筛 1 连续 室内 主厂房 振动筛 8 85~88 基础减振，车间采用隔声门窗等 连续 室内 跳汰机 2 连续 室内 水泵、风机 2 连续 室内 浮选机 2 浓缩机 2 基础减振、 车间采用隔声门窗等 连续 室内 压滤机 2 连续 室内 运煤汽车 — 65-75 加强管理、减速、限鸣 间断 60-70 室外 噪声预测影响： 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》中推荐的模式进行预测。 （1）室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： (1) 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 （2）总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： (6) 式中：T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 预测结果： 预测结果见表6-7，噪声预测等声级线图见附图8。 表6-7 噪声预测结果表 序号 测点位置 监测值dB（A） 贡献值dB（A） 标准值dB（A） 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 厂界东侧 52.2 41.2 23.7 60 50 2# 厂界西侧 51.9 42 30.1 3# 厂界南侧 52 42.2 28.2 4# 厂界北侧 51.7 43 26.5 由预测结果可以看出，由于声源设备大都安装在车间厂房内，采取基础减振、设备入室等措施，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 同时为了降低运输车辆噪声影响，要求车辆在经过上述居民点时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛，夜间（22.00---06.00）不运输，避免产生纠纷。 （六）运行期生态环境影响分析及保护措施 项目建设期结束后，临时生态影响随着施工期的结束而消失，由于永久占地和长期生产所造成的生态影响在运营期开始显现出来。评价从土地利用、生态敏感性与脆弱性、植被破坏等方面对运营期环境影响进行分析。 （1）土地利用影响分析 本项目位于榆阳区麻黄梁镇清水河村，位于榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司井田范围内，对于生产建设过程中的权责问题，企业已与榆树湾煤矿达成一致，土地利用方式可行。 （2）生态敏感性和脆弱性影响分析 项目区域气候干燥，植被稀疏，植被类型以天然植被为主，覆盖度较低，野生动物较少，无大型野生动物出没，生态环境脆弱。 人为活动对于区域生态环境影响较大，但在相应的生态恢复和补偿措施严格落实的情况下，不新增其它影响。 （3）植被破坏影响分析 企业建成后的植被主要是厂区绿化。项目运行期的植被影响主要是大气污染物排放影响，参照《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）二级标准。 （4）生态影响的恢复措施 工程建设对评价区的生态环境不可避免的产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。 生态恢复实质上就是被破坏生态系统的有序演替过程，这个过程使生态系统可能恢复到原来的状态。但是，由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用取向影响，生态恢复并不意味着在所有场合下都能够或必须使恢复的生态系统都是原来的状态，生态恢复最本质的目的就是恢复系统的必要功能并达到系统自然维持状态。对于本项目而言，具体有以下措施： 在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离带，防止污染扩散。道路的绿化以种植行道树为主，选择适宜当地的树种进行栽种，形成沿道路绿化带，尽量提高厂区的绿化率。 （5）水土流失防治措施 护坡：场地四周坡度较大，采用护坡工程，减少水土流失，坡面绿化。 场地排水：按照厂区地形高低，修建排水沟，使场地外的来水不对厂区造成冲击，又能使厂区内的雨水及时排走。 厂区内硬化、绿化：对厂区内专用的堆放场进行硬化。对各种建筑物之间的空地，结合场地内的不同功能区进行美化和绿化。 三、环境监测 （1）监测计划 项目建成投产后，公司可委托当地环境监测站定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。项目运营期环境监测计划见表6-8。 表6-8 监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 废气 厂界 粉尘 2次/年 除尘器进出口 粉尘及除尘效率 2次/年 噪声 厂界外1m 等效A声级 1次/季度 固废 各类固废产生地点 产生量、处理方式、去向 每月监测一次 地下水 在地下水下游100m范围内设监测井1口 pH值、悬浮物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、砷、石油类、硫化物等 每季度1次，发现异常时，加密到每月甚至每周一次。 （2）监测方法 无论是采样方法还是监测方法，统一按照国家环保总局颁布的标准方法进行。在新标准方法颁布之前，按照下列方法进行。 ① 废气：按国家环保总局颁布的《环境检测技术规范》（大气部分）执行；按《大气污染物综合排放标准》中有关规定进行监控。 ② 噪声：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定执行。 ③ 地下水：按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关规定执行。 四、环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资193.8万元，占总投资的6.46%。 表6-9 环保投资一览表 类别 污染源 防治措施 数量 投资 （万元） 废气 原煤储库 轻钢全封闭储间 占地面积2100m2 计入主体投资 全场设弥散型喷雾降尘及通风装置 1套 40 精煤储库 轻钢全封闭储间 占地面积2100m2 计入主体投资 中煤、矸石储库 轻钢全封闭储间 占地面积各500m2 煤泥储间 轻钢全封闭储间 占地面积500m2 原煤输送、转载 全封闭的皮带走廊，受煤坑和转折跌落点处设水喷雾除尘装置 输送廊道长20m 6 原煤破碎筛分 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，集气效率90%，除尘效率99% 1套 12 道路、运输扬尘 道路进行硬化，设喷水设施 约800m 12 废水 煤泥水 Φ26m浓缩机 1台 计入主体投资 煤泥压滤机 3台 循环水池 800m3 煤堆淋控水 原煤堆场、产品及固废堆场、生产车间地面均进行硬化，防渗处理 约6900m2 33 跑冒滴漏水 设集水收集池，防渗处理 50m3 计入主体投资 雨水 雨水收集池，并进行防渗处理 250m3 16 生活污水 隔油池（1m3）、沉淀池（2.5m3） 各一座 0.6 噪声 破碎机、筛分机、分级筛、跳汰机、浓缩机、压滤机、水泵等 优选设备、基础减振、安装消声器、隔声罩、采用消声厂房等 60 固废 生活垃圾 生活垃圾收集箱 6个 0.2 其他 绿化 厂内空地及厂区四周种植绿化带 3990m2 14 合计 193.8 六、竣工验收 环保设施竣工验收见表6-10、6-11 七、污染物排放清单 污染物排放清单见表6-12。

表6-10  大气和水、生态环境竣工验收一览表

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原煤储存 | 煤尘 | 占地面积2100m2，彩钢全封闭储库，全场设弥散型喷雾降尘及通风装置 | 1座 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 精煤储存 | 煤尘 | 占地面积2100m2，全封闭储库 | 1座 |  |
|  | 矸石储存 | 煤尘 | 每座占地面积500m2，全封闭储库 | 各1座 |  |
|  | 煤泥储存 | 煤尘 | 占地面积500m2，全封闭储库 | 1座 |  |
|  | 原煤筛分破碎 | 煤尘 | 设集尘罩和布袋除尘器，排气筒高度15m，集尘效率90%，除尘效率99% | 1套 |  |
|  | 原煤输送转载跌落点 | 煤尘 | 全封闭皮带走廊，受煤坑和转折跌落点处设水喷雾除尘，封闭走廊共计长20m，抑尘效率85％ | 1套 |  |
|  | 运输 | 粉尘 | 厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及专用道路进行洒水抑尘；要求运输车辆加盖蓬布；抑尘率70% | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr BOD5、SS | 食堂污水经隔油处理和与盥洗水一起进入废水收集池进行沉淀，出水全部回用于煤场洒水降尘，不外排；隔油池1m3，废水收集池3m3 | / | 污废水不外排，对周围环境 影响较小 |
|  | 煤泥水 | SS | 1台Φ26m浓缩机，2台300m2压滤机，800m3循环水池，循环水池池底和池壁进行防渗处理，渗透系数不小于10-7m/s； | / |  |
|  | 跑、冒、滴、漏，地板冲洗水等 | SS | 设50m3的收集池，经收集后，经过筛子篦粗后进入煤泥水处理系统处理；地面进行硬化、防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7m/s | / |  |
|  | 雨水收集池 | SS | 有效容积400m3，平时应保持池中无水，避免初期雨水携带煤尘外排，池底、池壁进行硬化、防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7m/s | / |  |
|  | 原煤储间、矸石和煤泥间地面均进行防渗处理，地面采用200mm厚的防渗混凝土，再进行水泥硬化（防渗水池底部用60~80mm的水泥浇底） | / |  |
| 绿化 | 绿化率为7%，绿化面积为3990m2 |

表6-11  噪声和固废环保工程竣工验收一览表

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 矸石 | 全部外售，综合利用 | / | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）有关规定 |
|  |  | 除尘灰 | 全部外售，综合利用 |  |  |
|  |  | 煤泥 | 全部外售，综合利用 | / |  |
|  | 生活办公区 | 生活垃圾 | 送当地环卫部门统一处理 | / |  |
| 声 环 境 | 分级筛 | 噪声 | 密闭、减振 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 破碎机 |  | 密闭、减振 | / |  |
|  | 跳汰机 |  | 密闭、减振 | / |  |
|  | 鼓风机 |  | 密闭、减振 | / |  |
|  | 空压机 |  | 优选设备、密闭、减振、消声器 | / |  |
|  | 离心机 |  | 密闭、减振 | / |  |
|  | 泵类 |  | 密闭、减振 | / |  |
|  | 斗提机 |  | 减振 | / |  |
|  | 运输车辆 |  | 加强管理、减速、限鸣 | / |  |

表6-12  本项目污染物排放清单

| 类别 | 工程组成 | 原辅材料组分要求 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放污染物种类 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量指标（t/a） | 排放污染物分时段要求 | 排污口信息 | 执行标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原煤储存 | 2100m2原煤储库一座 | 原煤 | 储库全封闭，内设弥散型喷雾降尘及通风装置，抑尘率98% | 煤粉尘 | / | 0.3 | 无 | 运营期全时段 | 不设排污口 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求 | ① 废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ② 例行监测达标情况 |
|  | 产品及固废储运 | 2100m2精煤储库； 500m2中煤储库； 500m2煤泥储库； 500m2矸石储库 | 中煤、煤泥、矸石 | 储库全封闭，抑尘率95% | 煤粉尘 | / | 0.75 | 无 | 运营期全时段 | 不设排污口 |  |  |
|  | 输送转运及转载 | 输送转运廊道 | 原煤、精煤、中煤、煤泥、矸石 | 输送廊道采用半圆型玻璃钢密封罩进行封闭，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，原煤入料及带式输送机转载点均设弥散型喷雾降尘系统。除尘效率可达90%。 | 煤粉尘 | / | 2.16 | 无 | 运营期全时段 | 不设排污口 |  |  |
|  | 运输 | 运输车辆 | / | 减速慢行、绿化、洒水等 | 扬尘 | / | 3.18 | 无 | 运营期全时段 | 不设排污口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |  |
|  | 原煤筛分破碎 | 备煤车间，内设分级筛、破碎机各一台 | 原煤 | 产尘点上设置集气罩+布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒排放，集气效率90%，除尘效率99% | 煤粉尘 | 35.20 | 1.77 | 无 | 运营期全时段 | 15m高排气筒，并设明显标志 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求 |  |
| 废水 | 生产废水 | 浮选机、浓缩机、压滤机 | 煤泥水 | 1台Φ26m浓缩机，2台300m2压滤机，800m3循环水池，循环水池池底和池壁进行防渗处理，渗透系数不小于10-7m/s； | 煤泥水 | 回用于生产不外排 | 运营期全时段 | 不设排污口 | 煤泥水实现一级闭路循环，不外排；跑冒滴漏废水、雨水经沉淀后回用于生产不外排 | ① 各污水处理设施名称、参数、处理效率、运行状态等； ② 生产废水、生活污水回用情况 |
|  |  | 集水池 | 车间跑冒滴漏废水 | 50m3的集水池一座 | 跑冒滴漏废水 | 回用于生产不外排 | 运营期全时段 | 不设排污口 |  |  |
|  |  | 雨水池 | 雨水 | 400m3的雨水池一座 | 雨水 |  | 运营期全时段 | 不设排污口 |  |  |
|  | 生活污水 | 隔油池、沉淀池 | 生活污水 | 设隔油池1m3，废水收集池2.5m3各一座 | 盥洗废水、食堂废水等 | 处理后回用于原煤储库喷洒抑尘，不外排 | 运营期全时段 | 不设排污口 | 污水回用，不外排 |  |
| 噪声 | 生产过程 | 破碎机、分级筛、离心脱水机、风机、各种水泵等 | / | 室内安装，消声、隔声、减振等措施 | Leq | 厂界达标排放 | 无 | 运营期全时段 | 产噪车间设明显标志 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 噪声治理措施； 例行监测达标情况 |
| 固废 | 生产过程 | 跳汰—浮选生产线 | 原煤 | 外售综合利用 | 矸石 | / | 0 | 无 | 运营期全时段 | 固废产生点及暂存点设明显标志 | 固废排放执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定。生活垃圾处置 | 各类固废产生情况及其去向 |
|  |  |  |  | 外售综合利用 | 煤泥 | / | 0 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 收集后综合利用 | 除尘灰 | / | 0 | 无 |  |  |  |  |
|  | 生活过程 | 生活办公设施 | / | 委托环卫部门处置 | 生活垃圾 | / | 0 | 无 | 运营期全时段 | 垃圾收集点设明显标志 | 参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 | 产生情况及其去向 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原煤储存 | 煤尘 | 彩钢全封闭储库，全场设弥散型喷雾降尘及通风装置 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 精煤储存 | 煤尘 | 彩钢全封闭储库 |  |
|  | 中煤、矸石储存 | 煤尘 | 彩钢全封闭储库 |  |
|  | 煤泥储存 | 煤尘 | 彩钢全封闭储库 |  |
|  | 原煤筛分破碎 | 煤尘 | 设集尘罩和布袋除尘器，集尘效率90%，除尘效率99% |  |
|  | 原煤输送转载跌落点 | 煤尘 | 全封闭皮带走廊，受煤坑和转折跌落点处设水喷雾除尘，抑尘效率85% |  |
|  | 运输 | 粉尘 | 厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及专用道路进行洒水抑尘。要求运输车辆加盖蓬布，抑尘70% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr BOD5、SS | 生活污水经厂区沉淀池处理后回用于厂区道路、煤场洒水抑尘等，不外排 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 事故水及跑冒滴漏水 | SS | 设50m3的收集池，后进入煤泥水处理系统处理 |  |
|  | 煤泥水 | 1台Φ26m浓缩机，2台尾煤压滤机，800m3的循环水池，煤泥水闭路循环不外排 |  |
|  | 雨水 | 设400m3雨水收集池，平时应保持池中无水，避免雨水携带煤尘外排 |  |
| 固体废物 | 矸石 | 全部外售 | 得到合理处置 |
|  | 中煤、煤泥 | 全部外售 |  |
|  | 除尘灰 | 全部外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点填埋 |  |
| 噪声 | 消声、减震、隔音、绿化 | 达标排放 |
| 其他 | 厂区进行绿化、防渗、硬化处理，在厂区运输道路两旁植树绿化 |
| 生态保护措施及预期效果： 针对本项目建成后所造成的生态环境问题，评价提出以下治理措施，以使工程对生态环境的不良影响降到最低。 搞好绿化工作在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带，达到吸声降噪、净化空气和美化厂容的目的。道路绿化选择灌木荫浓叶和抗性强的树种，在树冠空隙选择低矮的灌木草坪。确定专职绿化人员，负责对绿化植物管理、修整等。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目选址位于榆阳区麻黄梁镇清水河村，中心地理坐标为E109.987505°、N38.529849°，项目占地面积53333.3m2，项目总投资3000万元，环保投资193.8万元。 本工程主要包括跳汰、浮选生产系统及配套公用工程的建设，主体工程主要有主厂房、准备车间、浓缩车间等，辅助工程主要包括原煤储库、精煤储库、洗选车间、浓缩池及办公生活设施等。 2、环境现状结论 环境空气：监测点TSP和PM10的24小时平均浓度、SO2和NO2的1小时浓度和24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标情况。项目区环境空气质量现状良好。 地表水环境：各监测断面的溶解氧、COD、BOD5存在不同程度的超标现象，其余水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准值要求。溶解氧、COD、BOD5超标表明地表水存在一定的污染，这可能是由于生活污水未经处理直排入河所导致的。 地下水环境：所有监测点位的地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准值要求。 声环境：厂界噪声监测昼间声级范围为51.7～52.2dB(A)，夜间声级范围为41.2～43dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状良好。 3、环境影响分析 （1）施工期环境影响分析及措施 ① 施工扬尘 采取洒水和覆盖防尘网等措施，加强管理做到文明施工，合理安排施工时序。在采取以上措施后，将建设期施工产生的影响降到最小。 ② 施工噪声 合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工；尽量避免12:00~14:00、22:00~6:00期间施工；合理布置施工场地，采取适宜的施工方式，避免扰民现象发生。 ③ 施工废水 主要是施工产生的废水，排放量较小，污染较轻，经临时性处理设施处理后全部回用，对环境影响很小。 ④ 生态环境影响 项目占地分为永久占地和临时占地，对施工中挖出的土方应及时回填，主体工程完成后尽快完成清场、植被恢复、绿化等配套工程，减少水土流失，尽可能减少项目建设期对生态环境的影响。 （2）运营期环境影响分析及防治措施 ① 水环境影响分析 煤泥水一级闭路循环不外排；事故及跑、冒、滴、漏水经50m3的收集池收集后，进入煤泥水处理系统处理；雨水经400m3雨水池收集后，分批进入污水处理系统进行处理，出水用于生产，不外排；生活污水经过处理后回用。因此，本项目污废水不外排，不会对周边环境造成影响。 ② 大气环境影响分析 原煤、产品及固废储存均采用全封闭式储库，并设全场洒水及通风设施；输送廊道采用封闭式廊道，并在装载点设喷雾降尘系统；原煤破碎筛分采用集气罩+袋式除尘器进行净化处理，经15m高排气筒排放。经上述处理后，生产废气排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中大气污染物排放限值。 ③ 声环境 由监测结果可以看出，厂界噪声监测昼间声级范围为51.7～52.2dB(A)，夜间声级范围为41.2～43dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，本项目对周围声环境影响很小。 ④ 固体废物 本项目煤矸石、煤泥等生产固废，外售于榆林市永银商贸有限责任公司；生活垃圾收集后，送至环卫部门指定地点进行处置。本项目固废均可得到合理处理。 4、达标排放及总量控制 本项目无总量控制指标。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策的要求，符合清洁生产要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，厂址选择可行，因此，从满足环境质量目标要求，“榆林正林煤业有限公司新建150万吨/年洗选煤项目”是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 负责人： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

作业线路、场地清理

管沟开挖

管道敷设

覆土回填

场地清理

破坏植被、农作物

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声