新乡高新技术产业开发区火炬园配套工程

会议音响设备项目变更通知

一、项目名称：新乡高新技术产业开发区火炬园配套工程会议音响设备项目

二、项目编号：项目编号：XXDH2011-026

三、采购方式：竞争性谈判

四、采购单位：新乡高新技术产业开发区管理委员会园区建设管理办公室

五、 更正内容：

原谈判文件第三部分项目原内容

1、视频部分：多媒体投影机2台；投影幕2副；投影机吊架2套等。

2、音频扩音部分：全频音箱16只；超低音音箱18寸2只；功放6台；电源时序器4只；DVD机3台；DSP前置放大器1台；调音台2个；均衡器2台；音箱处理器1台；无线手持话筒6支；无线手持麦克2支；机柜4台等。（详见招标文件）

3、灯光部分：小型激光灯2个； LED花灯4台；小频闪灯4支；效果灯具4个；遥控烟机2台等。（详见招标文件）

变更为：

1、视频部分：多媒体投影机2台；投影幕2副；投影机吊架2套等。

2、音频扩音部分：全频音箱12只；超低音音箱18寸2只；功放6台；电源时序器3只；DVD机2台；DSP前置放大器1台；调音台2个；均衡器2台；音箱处理器1台；无线手持话筒6支；机柜3台等。（详见招标文件）

3、灯光部分：小型激光灯2个； LED花灯4台；小频闪灯4支；效果灯具4个；遥控烟机2台等。（详见招标文件）

原谈判文件第三部分项目要求中以下部分取消：

多功能厅音响设备配置

| 序号 | 品牌型号/Model | 产品说明 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音频扩声部分 |
| 1 | 全频音箱 YAMAHA C115VA | 频响：55Hz-16KHz;功率:500W:灵敏度(1瓦/1公尺)：99分贝， 覆盖角度40°*90°标称阻抗:8Ω | 日本 | 4 | 只 |
| 2 | 功放 VOS Q3600 | 输入阻抗：平衡12千欧姆，非平衡6千欧姆频率响应：20Hz-20KHz；失真率：小于<0.01%；输入功率: (4欧姆):1200WX2,(8欧姆)800W*2 | 合资 | 2 | 台 |
| 3 | MG166CX 16路调音台 | 带数字效果器调音台，16路输入，4路编组输出，2路主输出 | 日本 | 1 | 台 |
| 4 | 图式均衡器 DBX 1231 | 具有三类降噪功能，带高、低切数频滤波器，两路输入电子平衡；阻抗＞10k ohms；两路输出电子平衡；频响在±0.5dB 20Hz-20k Hz可控制设有平直；失真＜0.01%@+18Db/1kHz；通道分离＞80dB@1kHz；峰值指示灯阀值：+20dBu；频率：2k-2kHz。 | 美国 | 1 | 台 |
| 5 | VOS 3902 电源时序器 | 8路电源控制 | 合资 | 1 | 台 |
| 6 | SGK SGH-880智能混音器 | 8信道自动麦克风 / 线路输入, NOMA电路实现自动增益调整，手动阀值电平设定 •利用RS232C接口可使用外部控制设备AMX或CRESTRON+中控 •外部遥控接口用于扩展混音器的应用能力; 可从外部控制接口盒来控制每一路声门的开启与关闭, 或以混 音器提供的5V控制电压来控制其它设备 •附耳机监听输出插座 最大输入电平：MIC 12dbv LINE16dbv 最大输出电平：MIC 22.4 Dbv LINE16dbv AUX X 16db 频率响应：20Hz-20kHz 固有噪音：-80dBV 输入衰减：3-6dB 控制电压输出：+5V 幻象供电：+48v | 合资 | 1 | 台 |
| 7 | SGK SM10专业鹅颈式会议话筒 | 规格：SM-10 单体：背极式驻极体 颜色：黑色雾面烤漆 指向特性：单一指向性 频率响应：50Hz～16KHz 灵敏度：－42dB(5.0mV) 0dB=1V/1Pa,1KHz 最大承受音压：145dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗：250Ω±30% 幻象供电：PHANTOM DC11-52V / | 美国 | 6 | 台 |
| 8 | SGK AT8850S会议话筒底座 | AT8850S防震动话筒底座，卡侬母输入，XLRM卡侬公输出，可对幻象电源提供哑音开关，设有反复按下开关，可控制话筒收音请况，于1000Hz时作55dB衰减。并设有24-48V幻象供电工作的LED显示灯，显示话筒开启工作。不管话筒连接位置，话筒实际的工作电压将会减低10-12V。 | 美国 | 6 |  |
| 9 | SGK U-87无线手持麦克风 | 每支手持预设了200个频点，只需将手持上管上的 IR对准接收机上的 IR键，即可接收到接收机上指定的频点，对频更方便、快捷。手持尾部采用坚固塑料材质，有效防撞击。 | 美国 | 2 | 只 |
| 10 | SONY(索尼) 监听耳机 | 耳机类型 有线动圈耳机 ，耳机佩戴方式 头戴护耳式，单元直径 50mm频响范围 3Hz-28kHz，最大功率 3000mW，阻抗 24欧姆 ，灵敏度 106dB ，插头 3.5mm镀金直型插头 | 日本 | 1 | 付 |
| 11 | DVD 机 | 兼容DVD/VCD/CD | 国产 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 16U专业带散热 | 国产 | 1 | 台 |
| 13 | 线材、插件 | 所有线材、穿线管件、地盒 | 国产 | 1 | 批 |

八、谈判文件其他内容不变。

九、项目联系人：赵女士       电话：0373-3536362

新乡高新技术产业开发区管理委员会园区建设管理办公室

2011年8月9日