DG300普及型管道机器人

宁波广强机器人科技有限公司由多位海外留学归国人员创立于宁波经济开发区，致力于机器人运动控制、热熔埋钉机等关键技术的研发。DG300普及型管道机器人是一套综合运用CCTV、声纳和激光的检测设备，适用于管径 300mm-2000mm管道的检测。对管道的水下部分进行声纳检测，水上部分进行CCTV和激光检测。可以全面的反应监测管道内部情况，结合数据处理软件可以生成管道的剖面图，分析管道的形变、淤积状况，生成标准检测报告。

DG300普及型管道机器人是宁波广强机器人科技有限公司针对全国管网普查研发而成的管道机器人，管道检测技术引领德国技术，坚固耐用，性能稳定。

主要特点：

1.高清晰摄像头

2.后置倒车影像系统以及后视光源

3. 防倾覆设计，车体倾斜度实时监测

4. 摄像部分电动升降结构

5. 1000线传感器

6. 强力照明，复合光源设计

7. 镜头360度无止境旋转

8. 预置拓展接口，可附接一些辅助功能

### 贴心服务

◆免费安装调试。

◆质保期内免费维修换件，免费维修服务。

◆每月定期了解用户使用情况，每半年上门进行一次回访。

◆免费培训操作。

◆随时协助您拟定工程施工方案。

◆保修期内配件免费送货到厂地。

◆终身维修、配件优惠。

◆48小时内全天候快速上门维修。

◆为您建立完善的产品使用档案。

技术参数：

| 序号 | 功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 爬行器 | 四轮驱动、重量20kg |
| 2 | 电缆长度 | 管道探测长度200米 |
| 3 | 车轮 | 4副不同直径轮胎，适应300-2000mm管道 |
| 4 | 旋转云台 | 360度原地全范围摄像 |
| 5 | 摄像头 | 水平解像度700线以上，高清 |
| 6 | 倒车摄像头 | 500线以上专用倒车摄像头 |
| 7 | 计米器 | 在屏幕上实时显示爬行器前进距离，精度0.1米 |
| 8 | 录像 | 实时录像并自动保存到电脑中 |
| 9 | 抓图 | 一键式抓图功能 |
| 10 | 屏幕录入文字 | 工作中，可以根据需要在屏幕视频上录入文字 |
| 11 | 照明 | 4个15W大功率LED照明器，可跟随镜头旋转 |
| 12 | 自动生成报表 | 附带的控制软件，能够自动生成检测报告 |

图片说明：

宁波广强机器人科技有限公司的国内营销服务网络遍及上海、南京、苏州、昆山、宁波、杭州、台州、慈溪、义乌，为客户提供快速、24小时不间断服务。我们宁波广强机器人科技有限公司将不断研发更好的管道机器人以供全国管道检测。