目   录

第一章  项目概况	2

1.1项目背景	2

1.2建设项目工程概况	2

1.3评价范围	3

1.4环境保护目标	4

第二章  建设项目区域环境概况	5

2.1自然环境	5

2.2社会环境	7

第三章  污染源强分析	10

3.1施工期期污染因子及源强分析	10

3.2营运期污染因子及源强分析	13

第四章  环境影响预测	16

4.1施工期环境影响	16

4.2营运期环境影响	17

第五章  污染防治措施	21

5.1施工期污染防治措施	21

5.2营运期污染防治措施	24

第六章  政策符合性及规划合理性分析	27

6.1产业政策符合性	27

6.2规划符合性	27

第七章  环境管理及环境监测	28

7.1施工期环境管理计划	28

7.2营运期环境管理计划	29

7.3环境监测	29

第八章  环境影响经济损益分析	31

8.1经济效益分析	31

8.2社会效益分析	31

8.3环境效益分析	32

第九章  公众参与	33

9.1信息公示	33

9.2公众参与调查	33

9.3小结	34

第十章  总体评价结论	35

10.1工程概况	35

10.2环境影响分析	35

10.3总体结论	38

10.4建议及要求	38

# 第一章  项目概况

## 1.1项目背景

溪语原筑商住小区建设项目位于乌鲁木齐市米东区小水渠北侧，中心地理坐标为北纬43°55’13.22”，东经87°38’07.92”，项目区北侧为规划道路；南侧为规划道路；西侧为规划道路，隔路为规划道路，隔路为金坤房地产新城花苑居住小区；东侧为在建住宅小区。项目总投资8000万元，其中环保投资1085万元。

拟建工程总规划用地面积142806m2，总建筑面积383541m2，设计居住户数为2953户，同时配套建设有公建及商业用房以及地下停车库，总建筑密度19.2%，容积率（不含地下面积）2.0，绿地率40.23%。拟建工程计划于2015年10月竣工。

我单位经请示有关环保主管部门，通过调研和资料收集，并根据拟建工程的设计文件、监测资料，编制了拟建工程的环境影响报告书简本，现报请政府环保主管部门及公众审查阅读。

## 1.2建设项目工程概况

工程名称：溪语原筑商住小区建设项目。

建设单位：新疆峰丽投资有限公司。

建设地点：位于乌鲁木齐市米东区小水渠北侧，中心地理坐标为北纬43°55’13.22”，东经87°38’07.92”。

建设性质：新建。

主要经济技术指标表

| 地块一 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| 1 | 规划用地面积 | m2 | 12700 |
| 2 | 地上建筑面积 | m2 | 12260 |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 | m2 | 5000 |
|  |  | 商业建筑面积（含地下2500） | m2 | 7620 |
| 3 | 地下车库建筑面积 | m2 | 6761 |
| 4 | 机动车停车位 | 辆 | 600 |
|  | 其中 | 地上停车位 | 辆 | 75 |
|  |  | 地下停车位 | 辆 | 525 |
| 5 | 总建筑基底面积 | m2 | 2297 |
| 6 | 居住户数 | 户 | 72 |
| 7 | 居住人数 | 人 | 231 |
| 8 | 绿地率 | % | 41.26 |
| 9 | 容积率（不含跃层） | 万m2/hm | 2.0 |
| 地块二 |
| 1 | 规划用地面积 | m2 | 103820 |
| 2 | 地上建筑面积 | m2 | 220780 |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 | m2 | 203997 |
|  |  | 公建建筑面积 | m2 | 16783 |
|  |  | 其中 | 商业 | m2 | 11383 |
|  |  |  | 公共服务设施 | m2 | 2400 |
|  |  |  | 幼儿园 | m2 | 3000 |
| 3 | 地下车库建筑面积 | m2 | 64400 |
| 4 | 机动车停车位 | 辆 | 1728 |
| 其中 | 地上停车位 | 辆 | 181 |
|  | 地下停车位 | 辆 | 1547 |
| 5 | 居住户数 | 户 | 2341 |
| 6 | 居住人数 | 人 | 7491 |
| 7 | 保障性住房面积 | m2 | 11060 |
| 8 | 屋顶跃层建筑面积 | m2 | 7107 |
| 9 | 总建筑基地面积 | m2 | 18719 |
| 10 | 容积率（不含跃层） | 万m2/hm | 2.13 |
| 11 | 绿地率 | % | 45.33 |
| 12 | 集中绿地面积 | m2 | 7000 |
| 13 | 总建筑密度 | % | 18.03 |
| 地块三 |
| 1 | 规划用地面积 | m2 | 26286 |
| 2 | 地上总建筑面积 | m2 | 52572 |
| 其中 | 住宅建筑面积 | m2 | 46115 |
|  | 公建建筑面积 | m2 | 6457 |
|  | 其中 | 商业 | m2 | 6327 |
|  |  | 公共服务设施 | m2 | 130 |
| 3 | 地下车库建筑面积 | m2 | 15707 |
| 4 | 机动车停车位 | 辆 | 509 |
| 其中 | 地上停车位 | 辆 | 65 |
|  | 地下停车位 | 辆 | 444 |
| 5 | 居住户数 | 户 | 540 |
| 6 | 居住人数 | 人 | 1728 |
| 7 | 屋顶跃层建筑面积 | m2 | 1300 |
| 8 | 总建筑基地面积 | m2 | 6399 |
| 9 | 容积率(不含跃层) | 万m2/hm | 2.0 |
| 10 | 绿地率 | % | 35.65 |
| 11 | 集中绿地面积 | m2 | 1800 |
| 12 | 总建筑密度 | % | 24.3 |
| 地块一+地块二+地块三 |
| 1 | 规划总用地面积 | m2 | 142806 |
| 2 | 地上总建筑面积 | m2 | 285612 |
| 其中 | 住宅建筑面积 | m2 | 255112 |
|  | 公建建筑面积 | m2 | 30500 |
|  | 其中 | 商业 | m2 | 24970 |
|  |  | 公共服务设施 | m2 | 2530 |
|  |  | 幼儿园 | m2 | 3000 |
| 3 | 居住户数 | 户 | 2953 |
| 4 | 户均人口 | 人/户 | 3.2 |
| 5 | 居住人数 | 人 | 9450 |
| 6 | 住宅平均层数 | 层 | 18.2 |
| 7 | 居住区建筑面积毛密度（综合容积率） | 万m2/hm | 2.0（不含跃层） |
| 8 | 地下车库建筑面积 | m2 | 86868 |
| 9 | 机动车停车位 | 辆 | 2837 |
| 其中 | 地上停车位 | 辆 | 321 |
|  | 地下停车位 | 辆 | 2516 |
| 10 | 总基地面积 | m2 | 27416 |
| 11 | 总建筑密度 | % | 19.2 |
| 12 | 绿地率 | % | 40.23 |
| 13 | 集中绿地面积 | m2 | 8800 |
| 14 | 屋顶跃层建筑面积 | m2 | 8407 |
| 15 | 保障性住房建筑面积 | m2 | 11060 |

公共服务设施分配配建表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区用房 | m2 | 600 | 设于S-6#楼的二、三层 |
| 2 | 蔬菜直销点 | m2 | 300 | 设于S-1#楼的三层 |
| 3 | 物业管理用房 | m2 | 900 | 设于S-5#楼的三层 |
| 4 | 社区卫生服务用房 | m2 | 300 | 设于S-3#楼北侧的二层 |
| 5 | 文化活动站 | m2 | 200 | 设于S-3#楼南侧的二层 |
| 6 | 变电站 | m2 | 60 | 设于地下车库 |
| 7 | 换热站 | m2 | 100 | 设于地下车库 |
| 8 | 消防水泵房（含消防水池） | m2 | 300 | 设于地下车库 |

## 1.3评价范围

根据评价工作等级及气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：

环境空气：本项目对于环境空气的影响主要集中在施工期，包括主体施工及装修阶段，运营期仅产生少量的餐饮油烟及汽车尾气，根据施工期扬尘及其他废气的影响范围，可以确定建筑工地周边100m以内；

水环境：本项目产生的废水主要是施工期的施工废水、少量生活污水以及运营期的生活污水及餐饮废水，生活污水排入市政下水管网，因此确定本项目的水环境评价范围为项目规划用地范围内；

声环境：与规划蓝线范围一致，主要控制在施工场地围墙外1m，周围200m范围内有噪声敏感目标的扩展到敏感目标；

生态环境：项目规划用地范围内。

## 1.4环境保护目标

拟建工程位于乌鲁木齐市米东区小水渠北侧，项目区北侧为规划道路；南侧为规划道路；西侧为规划道路，隔路为金坤房地产新城花苑居住小区；东侧为在建住宅小区。周围环境保护目标见下表。

环境保护目标一览表

| 敏感目标 | 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 金坤房地产新城花苑居住小区 | W | 30 |
| 在建住宅小区 | E | 30 |

# 第二章  建设项目区域环境概况

## 2.1自然环境

乌鲁木齐市位于亚欧大陆腹地，地处北天山北坡，准噶尔盆地南缘，是世界上距离海洋最远的内陆城市，位于东经86°37′～88°58′，北纬42°45′～44°08′。辖区东与吐鲁番市接壤，西以头屯河与昌吉市为界，南与托克逊县相邻，在夏格泽山脊线以南与和硕县毗边，西南与和静县为邻，北部沿博格达山脊与吉木萨尔县、阜康市分界。南北最宽处约153km，东西最长约190km，总面积1.42万km2，城市规划控制面积1600 km2，建成区面积261.88 km2，总人口236.05万人，其中市区人口占90％以上。

项目所在区域地处中纬度欧亚大陆腹地，属暖温带荒灌干旱气候。其特点是：四季分明，春季升温慢，秋季降温快；夏热冬寒，干旱少雨；蒸发量大，光照充足；无霜期较长，昼夜温差大；春夏多大风，沙尘天气时有发生，为典型的大陆性气候。其20年统计的气象情况如下：

年主导风向：                     SSE

夏季主导风向及频率：             SSE

冬季主导风向及频率：             SW

年平均风速：                     2.0m/s

夏季平均风速：                   2.1-2.2m/s

冬季平均风速：                   1.8m/s

年平均降水量：                   221.3mm

月最大降水量：                   92.2mm

日最大降水量：                   45.4mm

最大积雪深度：                   380mm

年日照时数：                      2808h

年蒸发量：                        1993－2511mm

沙暴日数（水平能见度小于1000mm）： 2.9d/a

年平均雷电日数：                  12.7d

年平均气压	                     950.2hPa

极端最高气温                      42.0℃

极端最低气温                      －41.5℃

建设项目厂址在人工探井揭露的25m深度范围内，地层主要为三层：表土（素填土）、粉土、圆砾。

表土：褐黄色，厚度在0.3-0.7m，以粉土为主，可见大量植物根茎，局部含少量砾石，干，松散。

素填土：杂色，厚度1.0-1.3m，以卵砾石为主，混杂大量粉土，干，松散，仅在场区个别区域可见。

粉土：褐黄色，埋深0.3-1.5m，厚度0.3-1.0m。土体多虫孔和植物根孔，可见较大孔隙，切面无光泽，摇振反应中等，干强度低，韧性低，稍湿，稍密。

圆砾：场内主要地层，褐黄色-青灰色，埋深0.3-1.8m，本次勘探揭露层未揭穿，最大可见厚度24.6m。颗粒磨圆度一般，以亚圆形为主，颗粒骨架上部以粉土充填为主，上下部以细砂、中砂充填为主，充填密实，局部有胶结。

项目区地质勘探结果表明：

拟建场地勘察范围内无岩溶、滑坡、崩塌等不良地质作用，无液化土层、场地地基稳定性较好。乌鲁木齐市标准冻结深度为1.4m，基本地震烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g，所属地震分组为第一组，建筑场地类别确定为Ⅱ类，设计特征周期为0.35s，场地属建筑抗震有利地段。

米东区境内有大小河流31条，其中常年水流沟16条、季节性洪水沟15条，分属南山、东山、平原三个水系。南山、东山水系分别发源于南天山和博格达山，平原水系由地下潜水溢出补给。主要河流自西南向东北有：水磨河、古牧地河、老龙河。湖泊水库主要有：塔桥湾水库、八一水库、猛进水库、东道海子，地面水资源约有12476万m3/a。本建设项目厂址区域附近距水磨河较近。

米东区境内地下水主要分布在洪积扇以北的广大平原内，地下水的赋存与分布地下水类型主要由基岩裂隙水和碎屑岩类孔隙裂隙水，而在芦草沟、铁厂沟及柏杨河现在河床与河谷两侧的第四季松散冲洪积沙砾和卵砾石层中，赋存着埋藏第四季潜水。

项目区域水资源发源于高山和低山丘陵区。山区基岩裂隙发育，降水和冰雪资源比较丰富，是地下水的补给区；山前倾斜平原为地下水的径流区。冲洪积平原因地质结构逐渐变的复杂形成水力性质互不相同的含水层——潜水和承压水，为地下水的最终排泄区。该区域地下水的动态特征受地质构造及气候的影响，呈现为水文型动态曲线特征。在春季3、4、5月份丰水期，山区冰雪消融逐渐增大，大气降水相对丰沛时期，补给源比较多，导致地下水位上升；进入6、7、8月份，冰雪消融水量更加丰沛时，达到峰值；进入9、10、11、12月份，地下水位下降，呈现为枯水期特征。地下水补给形式主要为大气降水、山区裂隙水、地表径流渗漏及田间渗漏等。

根据项目区岩土工程勘察拟建场区内未发现地表积水，人工探井揭露，厂区自然地面下8m深度范围内未见地下水出露，设计施工中可不考虑地下水对建筑地基和基础的影响，考虑未来绿化用水及其它的影响，建议地下室做好防潮防渗措施。

拟建工程所在区域生态功能区划属乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区，其主要生态服务功能：人居环境、商贸、旅游。本行政区划属乌鲁木齐市，区内气候干旱少雨，水资源缺乏，农业灌溉主要靠乌鲁木齐河和城市污水，水资源利用率高。

拟建工程所在区域生态系统主要是城市生态系统。城市生态系统是城市居民与周围生物和非生物环境相互作用而形成的一类具有一定功能的网络结构，也是人类在改造和适应自然环境的基础上建立起来的特殊的人工生态系统，是由自然系统、经济系统和社会系统所组成的。拟建工程所处的城市生态系统由于受人为活动的影响，野生动植物极少，主要由城市边缘区、城乡居民区所构成。

拟建工程所在区域土壤类型为灰漠土，土层深厚，盐渍化较轻，评价区域常见的树木主要有：柳树、榆树、杨树等。

## 2.2社会环境

经国务院批准，新疆首府乌鲁木齐市米东区2007年8月１日正式成立。新成立的米东区由新疆昌吉回族自治州米泉市和乌鲁木齐市东山区合并而成，这两个区域共处乌鲁木齐市北郊，同属一个经济地理带。米东区距乌鲁木齐中心城区15公里，总人口近30万人。米东区被规划建设为乌鲁木齐的城市副中心、新疆最大的制造业基地核心区、重要的化工工业城、出口加工基地和人居生态新区。

米东区是新疆维吾尔自治区党委、政府实施乌昌经济一体化的“试验田”和“启动区”。实施乌昌经济一体化给米东新区带来了千载难逢的历史性机遇。

乌鲁木齐米东区辖5镇、1乡、3个街道办事处。中央自治区、乌鲁木齐市、昌吉州、兵团地区驻米泉企事业单位27个，主要工业有煤炭、石油化工、建筑、建材、农副产品加工等，其中煤炭、石油化工、建材为乌鲁木齐米东区的支柱产业。

乌鲁木齐米东区交通条件良好，有乌西—大黄山铁路线、乌奎公路、吐—乌—大高级公路、216国道等通过市境，交通设施发达，运输十分方便。

米东区区位优势突出，是新疆天山北坡高新技术产业带的重要组成部分，交通便利，与中亚、南亚、东欧的客货运输十分通达。这里基础设施建设完备，产业基础雄厚，矿产资源丰富，被新疆规划为石油化工、机械制造、新型建材、煤化煤电、机电制造等六大产业基地。米东区工业发展指导思想是“瞄准石油、发展化工、围绕城市，发展加工”，充分利用地缘、资源优势，广泛开展招商引资，扩大对外开放，现已拥有以煤炭、建材、化工、食品饮料、机械加工为主的门类比较齐全，布局较为合理的工业园区。“十一五”期间，这里将着重培育石油化工、新型建材、煤化煤电、机械制造、农牧产品加工、机电、造纸、陶瓷等八大产业集群。

米东区土地肥沃，水资源丰富，无霜期长（165天），具有发展农业生产的有利条件。米东区是新疆水稻的主要产地之一，这里种植水稻历史悠久、产量高、米质好，“米全”牌大米被正式确定为新疆名牌产品。近几年来，米泉市农业生产坚持以市场为导向，以科技为依托，大力发展优质米基地，蔬菜基地，养殖业基地和果林基地建设，基本上形成了鲜明城郊型“两高一优”特色农业生产模式，成为乌鲁木齐市城郊重要的农副畜产品生产、交易基地。

米东区的成立使两市、区生产要素得到了迅速聚集和扩散，资源秉赋得到了更好地发挥，米东区的各项建设也驶上了快车道。

2011年是“十二五”规划的开局之年，米东区上下认真贯彻落实各项政策，创新工作思路，强化工作措施，狠抓任务落实，工业经济实现了持续快速增长，特别是规模以上工业生产的较快增长，推动全区工业经济占GDP的比重较上年又有提高。

全年实现工业增加值130.04亿，占地区生产总值的比重68.42%，高出上年同期2.04个百分点，比重分别较一产、三产高出64.75和44.61个百分点。工业增速达到25.01%，高出地区生产总值增速7.51个百分点，为全区经济稳步发展提供了有力支撑。

米东区当前和今后一个时期经济发展的基本思路是继续实施“优势转换，产业联运，优化结构，区域开发，重点突破”战略，以优化产业结构为重点，促进农村产业结构调整，发展城郊型“两高一优”农业，提高农业综合生产能力；以科技为先导，大力发展城乡工业、工业区建设，以招商引资为突破口，以各种优惠政策来引进项目、资金与人才。农业要建成乌鲁木齐、米东、昌吉地区的菜蓝子生产基地和新疆的优质米生产基地，工业以提高主导行业竞争力为重点，形成以建材、化工为主导行业的产业联运、结构优化的发展格局，建成自治区的煤炭、建材、化工三大生产基地，在农村实现小康，农牧民生活质量达到一定水平。

根据近年来乌鲁木齐城市发展的战略部署，乌昌都市区将会被规划为南北区和昌吉，米东两个新区。米东区将会作为连接乌昌地区经济发展的锁链，有十分重要的意义与地位；米东区必会成为大型的现代物流中心和制造业基地，以及旅游度假基地。米东新区是城市北扩的中心。米东新区逐渐成为乌鲁木齐重点开发和投资的区域，2007年开始，各大房地产开发商陆续开发了很多的房产项目，包括写字楼，高层以及多层住宅，米东区进入了一个新的发展期，随着米东区的城市战略实施，新兴的工业园开发成功，大量潜在的工业人口迁入按照米东的人口规划，建100万人的宜居新城、城区面积达100平方公里、使城镇居民人均年收入达3.5万元，是米东区未来10年的发展方向。米东区2020年将成为首府的副中心。到2015年，米东区地区生产总值将达332.5亿元，较2010年翻1.13番，至2020年 ，地区生产总值较2010年翻2.39番，十年年均增长18%。

作为新疆的首府城市，乌鲁木齐市总体发展规划将体现“大乌鲁木齐”的概念，乌鲁木齐将与周边城市融和，城市建设将跳出旧城建新城，东延、西进、北扩的道路建设已排入倒计时。50亿元城市基础设施建设资金中，25亿元将用在外扩道路的建设。乌鲁木齐市今年建设了北外环路、北京路北延、长春路延伸、苏州路东延、四平路5条路；续建了外环路、河南路延伸、青风路、卫星路等道路。坚持“建设服从规划、规划服从环保”的原则，加快推进以荒山绿化和街景、庭院绿化为重点的城市绿化，下决心综合治理冬季大气污染，不断提高城市环境综合治理水平。今后在旧城要尽可能多地规划建设绿地、水面和游园，力争把乌鲁木齐建成园林城市创造条件。

《乌鲁木齐市城市总体规划》中城市用地布局综合考虑乌鲁木齐市城市自然环境和现状用地情况，从城市远景用地发展出发，满足城市建设可持续发展的要求，并为城市远景发展留有余地；整个市区呈T字形，北部从头屯河到米东区为钢铁、石油储运、仓库、机场、石油化工等工业和交通用地；中部和南部为居住、行政、文化、商业用地构成的市中心，南北之间在十月广场处，呈蜂腰型。乌鲁木齐市城市布局是以天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区为依托的城市中心区的基础上，规划、建设好头屯河区、米东区两个城市副中心，形成城市中心区和两个副中心区互为三角的三角形城市发展框架。同时实施城市北扩、东延、西进战略，城市建设向周边和郊区延伸。

# 第三章  污染源强分析

## 3.1施工期期污染因子及源强分析

3.1.1工艺流程及排污节点

拟建工程在建设过程中及建成投入使用后，由于区域内人员活动及车辆的增加，对拟建工程本身和周围环境质量会产生一定的影响，拟建工程工艺流程及排污节点见图3-1。

图3-1  工艺流程及排污节点图

3.1.2施工期污染因子分析

拟建工程施工期间，会产生生活污水、建筑垃圾、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。拟建工程建设完成后，除部分永久性占地会持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短，随着施工的完成，影响随之消失。

1、废气

拟建工程粉尘污染一般来源于以下几方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；运输车辆在工地内运行造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。

根据同类资料类比结果，在物料堆存及装卸过程中（包括使用过程）粉尘产生情况（以平均5个堆场计）预计见下表。由于面积、量不确定，故排放总量无法计算。

施工期扬尘、粉尘源强估算表

| 排放过程 | 未采取措施的起尘强度 | 采取措施的起尘强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆迁扬尘 | 7.97(kg/m2) | 2.66(kg/m2) | ①采取的环保措施主要包括喷洒水、覆盖等；②拆迁、建筑、堆场去除率以2/3计，装卸过程中(包括使用过程中投放料等)去除率以60%计。 |
| 建筑扬尘 | 0.29(kg/m2) | 0.10(kg/m2) |  |
| 物料堆场 | 0.93(g/s) | 0.31(g/s) |  |
| 物料装卸 | 0.72(g/s) | 0.29(g/s) |  |

安装、装修废气主要来自墙体的粉刷及建筑内装修所用的涂料和油漆中有机废气，属无组织排放。其主要成份为乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁酯、甲醛、甲苯、二甲苯、苯等，成份复杂。

一般涂料的用量每100m2约20～50kg，涂料中溶剂含量40%～60%。根据拟建工程建筑面积估算，拟建工程总建筑面积为135163.86m2，涂料用量定额取0.35 kg/m2，则拟建工程装修期间涂料用量约47.31 t，有机废气约23.65 t有机废气以不同浓度和面源形式向室外弥散，污染周边环境。

2、废水

施工阶段用水主要包括建筑用水和生活用水，建筑用水有①施工现场混凝土搅拌及浇筑、养护用水，占总施工用水量的90%；②环保喷洒水；③施工机械设备冲洗水；生活用水主要为施工人员生活用水。

根据类比同类房地产开发项目，拟建工程建筑用水量约13.5m3/d；生活用水量按50L/人·d（根据《给排水设计手册》测算），若所有住宅楼同时施工，施工高峰期施工人员按400人计，施工期用水量估算见下表。

施工期日用水量源强估算表

| 建筑废水 | 生活污水 |
| --- | --- |
| 混凝土养护 | 环保喷洒 | 设备冲洗 |  |
| 10 m3/d | 1.5 m3/d | 2 m3/d | 20 m3/d |

建筑废水悬浮物含量较高，建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水大多就地蒸发，部分渗入浅部地层，不外排；生活污水污染因子主要为COD、BOD5和SS，产生量按用水量（20 m3/d）的85%核算，生活污水排放量为17m3/d，直接排入市政排水管网。

3、噪声

拟建工程施工期噪声主要来自土建阶段的施工机械、运输车辆和整个建筑后期装修及居民入住前的装修。

施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

建筑施工机械噪声           单位：dB（A）

| 施工设备 | 最大声源强度dB(A) | 不同距离噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20 m | 30m | 40 m | 60 m | 80m |
| 切割机 | 92 | 78 | 72 | 66 | 62 | 58 | 56 | 54 |
| 推土机、挖掘机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 57 | 51 | 49 | 47 |
| 泵车 | 83 | 69 | 63 | 57 | 55 | 49 | 47 | 45 |
| 振捣棒 | 86 | 72 | 66 | 60 | 58 | 52 | 50 | 48 |
| 空压机 | 90 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 54 | 52 |
| 装载汽车 | 88 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 52 | 50 |
| 升降机 | 76 | 62 | 56 | 50 | 48 | 42 | 40 | 38 |
| 水泵 | 85 | 71 | 65 | 59 | 57 | 51 | 49 | 47 |

此外，建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如大型货运卡车在装卸建筑材料时的噪声高达80～88dB之间。

整体建筑配套工程的安装、装修和入住居民的分散装修阶段，噪声强度较大的设备一般有切割机、抛光机、电锯、空压机等，噪声源一般都放在室内，噪声源强在85～90dB(A)之间。配套工程安装和装修阶段的设备一般间断使用，无长时间运行的噪声源。

4、固体废物

拟建工程施工期土建阶段的固体废物主要为土建施工产生的建筑垃圾、施工废弃土石方、装修垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。

拟建工程地基开挖阶段共开挖土方约8.22万m3，其中3.28万m3（40％）回填夯实用于建筑基础或绿化，剩余4.94万m3（60％）需清运出场送市政部门指定的建筑垃圾场处置。建筑垃圾部分进行分拣回收，其余不能回收利用部分统一收集后运至市政部门指定的建筑垃圾场填埋处理。

施工期固体废物产生量统计表

| 名 称 | 定 额 | 数 量 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 2kg/m2 | 383541 m2 | 767.08t |
| 装修垃圾 | 3kg/m2 | 383541 m2 | 1150.6t |
| 生活垃圾 | 0.5kg/d | 400人 | 84t |
| 备 注 | 建筑垃圾、装修垃圾按总建筑面积计算，生活垃圾按施工期7个月计算 施工期为两年，生活垃圾按14个月计算 |

## 3.2营运期污染因子及源强分析

拟建工程建成后产生的污染因子主要有废气、废水、噪声和固体废物，现进行具体分析。

1、废气

拟建工程建成后大气污染源主要有地面提供车场无组织排放的汽车尾气、天然气燃烧废气和烹调油烟以及垃圾集中收集站产生的恶臭等。

（1）汽车尾气排放

拟建工程设计停车位2837个，其中地上停车位321个，地下停车位2516个，拟建工程停车位汽车尾气中CO、THC、NOx排放量见下表。

拟建工程汽车尾气排放量

| 污染物 | CO | THC | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面停车位（t/a） |  |  |  |
| 地下停车位（t/a） |  |  |  |

（2）天然气燃烧废气

拟建工程建成使用后，燃气量用气量约594.28万Nm3/a，天然气燃烧产生少量的NOx、CO等大气污染物，根据国家环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域类），燃烧百万立方米天然气污染物排放系数及拟建工程民用天然气污染物排放量见下表。

拟建工程天然气污染物排放量

| 污染物 | NOx | CO |
| --- | --- | --- |
| 排放系数（kg/100万m3） | 1760 | 350 |
| 拟建工程（t/a） | 10.45 | 2.08 |

（3）餐饮饮食油烟

营运期餐饮大气污染源主要是居民厨房炊事油烟。依据设计资料，拟建工程共有住户2953户，人数约9450人。按每人每日消耗动植物油以0.06kg计，则年消耗食用油约206.9t/a，餐饮油烟的产生量按食用油消耗量的3%进行估算，则居民住宅厨房油烟产生量约为6.2t/a，家庭厨房油烟废气通过各住户吸油烟机简单处理后（油烟去除率按40%计）排放，排放量为3.72t/a。

（4）垃圾集中收集站产生的恶臭

由于目前尚无涉及垃圾收集点与住宅之间防护距离的标准或规定，根据人的嗅觉感官，一般当距离30m左右时，对垃圾收集房的臭气感觉极弱。

2、废水

拟建工程用水主要有居民生活用水、公共及商业建筑用水、绿化用水、消防用水以及未预见水量，总用水量为1269.525m3/d，拟建工程污水量取用水量（除去绿化用水量、消防用水量、未预见用水量）之和的85%计算，则拟建工程排水量约为838.4m3/d，年排废水量为30.6×104m3/a，主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N、动植物油等，各污染物浓度由典型生活污水水质确定。拟建工程各污染物排放量见下表。

废水污染物排放量

| 污染物 | 废水排放量m3/a | 污染物浓度（mg/L） | 污染物排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 30.6×104 | 400 | 122.4 |
| BOD5 | 30.6×104 | 200 | 61.2 |
| SS | 30.6×104 | 220 | 67.32 |
| NH3-N | 30.6×104 | 25 | 7.65 |
| 动植物油 | 30.6×104 | 10 | 3.06 |

3、噪声

拟建工程噪声主要来自拟建工程内外的交通噪声和电梯等设备噪声以及人群各种活动（如商业活动等）产生的社会噪声。各类噪声源的位置不同且噪声影响的方向性、时间性很强，各类噪声在不同时段内的源强见下表。

各类噪声在不同时段内的源强

| 噪声源 | 源强[dB（A）] | 处理措施 | 处理后室外噪声值[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆噪声 | 65 | 采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线 | ＜60 |
| 小型中央空调 | 70 | 注意安装位置和排气方向，选用低噪声设备 | ＜60 |
| 家用空调 | 60 | 注意安装位置和排气方向 | ＜60 |
| 电梯 | 75 | 选用低噪声设备 | ＜60 |

4、固体废物

拟建工程运营期固体废物主要来自商业建筑及住宅楼产生的生活垃圾、商铺餐饮产生的餐厨垃圾等，排放定额及排放量统计见下表。

固体废物排放定额及排放量

| 固废来源 | 固废类别 | 定额 | 数量 | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业、公建等配套用房 | 废弃包装物、生活垃圾 | 0.09kg/m2·d | 30500m2 | 1002 |
| 住宅楼 | 生活垃圾 | 1.18kg/人·d | 9450人 | 4070.1 |
| 商铺餐饮 | 餐厨垃圾 | 0.4 kg/人·d | 400人/d | 58.4 |

# 第四章  环境影响预测

## 4.1施工期环境影响

4.1.1粉尘及废气

粉尘：本项目施工期间的粉尘部位较多，对周围环境有一定的影响，施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2(2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，该范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏维护时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度可超过环境空气质量标准中的三级标准限值，且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大,但只要承建单位积极做好防尘措施，实施标准化施工，地面硬化，洒水降尘，以减少扬尘，可将其影响降至最低，因此对周围环境无较大影响。

装修期间需向周围大气环境排放甲苯或二甲苯,由于装修期间相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显的影响。

4.1.2废水

施工期产生的废水主要为生活污水以及施工活动产生的废水。其中：生活污水来自施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水和冲厕水等；施工活动产生的废水主要包括混凝土养护、砖的淋湿和各种施工机械设备运转的冷却及清洗用水。前者含有一定量的油，后者则含有大量的泥砂。另外在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。混凝土养护、砖的淋湿用水大部分留在建筑材料中通过自然蒸发消耗，从废水产生量上看，以生活污水为主。施工期桩基建设、地下车库挖土和浇筑水泥工段产生的废水应经简单沉淀后上层清液循环回用，底层沉淀后泥浆干燥后作为建筑垃圾清运，生活污水的水量较小，且产生时间仅限于施工期间，预计对水环境不会造成明显影响。

4.1.3噪声

施工噪声对周围地区声环境影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价，相应噪声限值为昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。一般情况下白天施工机械噪声影响在20m处，最大噪声源强为66 dB（A），噪声预测值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求，故拟建工程对周围地区环境影响较小

4.1.4固体废弃物

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾主要成份为碎石、泥土、混凝土、灰碴、钢筋头、破砖、包装箱、塑料、废木条、木板等，来自于地基开挖、主体施工、后期安装和装修等阶段。生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。

拟建工程地基开挖阶段共开挖土方约8.22万m3，其中3.28万m3（40％）回填夯实用于建筑基础或绿化，剩余4.94万m3（60％）需清运出场送市政部门指定的建筑垃圾场处置。整体工程产生建筑垃圾约767.08t，主要为建筑材料边角料、材料包装物等；装修垃圾约1150.6t，主要成份为破砖、包装箱、废木条、木板等。建筑垃圾部分进行分拣回收，其余不能回收利用部分统一收集后运至市政部门指定的建筑垃圾场填埋处理。

拟建工程施工期生活垃圾产生量约84t，统一收集后运至市政部门指定的垃圾场填埋处理。

## 4.2营运期环境影响

4.2.1废气

拟建工程建成后大气污染源主要有停车场无组织排放的汽车尾气、天然气燃烧废气、烹调油烟以及垃圾集中收集站产生的恶臭等。

拟建工程设计停车位2837个，其中地上停车位321个，地下停车位2516个，汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、THC、NOx等。

项目车库汽车废气污染物产生情况

| 项 目 | 泊位(个) | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | CO | THC | NOx |
| 地面停车场 | 321 | 1.25 | 0.16 | 0.15 |
| 地上停车场 | 2516 | 15.45 | 2.6 | 1.51 |

地面停车场的汽车尾气以无组织面源的形式排放，排放量很小，对周围大气环境影响很小。拟建工程建成后，地下停车场必须必须按本环评要求安装强制排风系统，将机动车废气通过管道从地面上的排风口排出，排风口应高于地面3m以上。同时应保证地下车库的换气系统正常运转，特别在早晚车辆进出相对集中的时段要加大换风量，其余时段地下停车场内车位相对较少，尾气浓度较低，通过采取以上措施后拟建项目排放的汽车尾气对驾驶车辆人员以及周围大气环境影响较小。

拟建工程建成使用后，消耗燃气量约为594.28万Nm3/a，天然气燃烧产生少量的NOx、CO等大气污染物，根据国家环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域类），拟建工程民用天然气污染物排放量为NOx10.45t/a、CO 2.08 t/a。

天然气属于清洁能源，具有热值高，燃烧完全，排放污染物低等特点，是理想的清洁燃料，对评价区的大气环境影响很小。

依据设计资料，拟建工程共有住户2953户，人数约9450人。按每人每日消耗动植物油以0.06kg计，则年消耗食用油约206.9t/a，餐饮油烟的产生量按食用油消耗量的3%进行估算，则居民住宅厨房油烟产生量约为6.2t/a，家庭厨房油烟废气通过各住户吸油烟机简单处理后（油烟去除率按40%计）排放，排放量为3.72t/a。

拟建工程建成后进驻该项目区商业用房的所有餐饮服务业都必须按照建设项目环境管理的相关规定，办理相关环保审批手续，并按照环保规定安装油烟净化装置，确保运营期产生的油烟能够达标排放，对评价区环境空气影响较小。

4.2.2废水

拟建工程用水主要有居民生活用水、公共及商业建筑用水、绿化用水、消防用水以及未预见水量，总用水量为1269.525m3/d，拟建工程污水量取用水量（除去绿化用水量、消防用水量、未预见用水量）之和的85%计算，则拟建工程排水量约为838.4m3/d，年排废水量为30.6×104m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，各污染物浓度由典型生活污水水质确定。CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油年排放量分别为122.4t/a、61.2t/a、67.32t/a、7.65t/a、3.06t/a。

拟建工程设有商业用房，由于目前餐饮企业的规模、数量等无法确定，因此本评价只对餐饮废水排放提出要求，待引进服务项目时，必须到环境管理部门办理审批手续。

餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水直接排入市政污水管网，最后进入米东污水处理厂统一进行处理。

4.2.3噪声

由预测可知，日均时段内道路噪声对拟建工程所在区域的影响主要在道路旁，随着距离衰减、空气吸收及建筑物遮挡等因素，所在区域内部声环境噪声可以低于55dB，各商业用房前均能低于55 dB，符合《声环境质量标准》2类区昼间的标准。

针对道路运行情况，在早晚上、下班的高峰期车流量会相对增加，对拟建工程所在区域的声环境影响也会增加，经过距离衰减，住宅楼及综合商业楼前噪声低于60 dB，楼后噪声低于50～55 dB，符合《声环境质量标准》2类区昼间的标准。

对于夜间进入休息时间，车流量明显减少，同时对所在区域的声环境影响也会减少，夜间道路噪声源强减小，道路红线范围内低于60 dB，住宅楼及综合商业楼前均能低于50 dB，拟建工程所在区域内部均能低于50 dB，符合《声环境质量标准》2类区夜间的标准。

经类比调查，油烟排风机声源强度约为75dB(A)，如不采取隔声降噪措施，将会对项目区内声环境产生影响。为降低排油烟风机噪声的影响，本评价要求经营业主及餐饮商铺将排油烟风机设置在设备间内，利用墙体隔声，可削减风机机械噪声25dB(A)以上，并采用隔声材料对排烟管道进行包裹，在油烟排放口安装消声器，降低烟道产生的气流噪声对外界的影响，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.2.3固体废物

拟建工程运营期固体废物主要来自商业建筑及住宅楼产生的生活垃圾、商铺餐饮产生的餐厨垃圾等，产生量分别为1002t/a、4070.1t/a、58.4t/a。

1、生活垃圾

由于目前尚无涉及垃圾收集点与住宅之间防护距离的标准或规定，根据人的嗅觉感官，一般当距离30m左右时，对垃圾收集房的臭气感觉极弱。

根据本项目设计资料，项目区在每栋住宅楼前设置移动式垃圾桶，移动式垃圾筒需派专人负责清理，保证小区生活垃圾及时运至生活垃圾收集点，维护小区卫生环境。

拟建工程所产生的垃圾日产日清，由乌鲁木齐市米东区环卫部门统一收集，运往生活垃圾处理场进行集中处理，不在小区内存放，不会造成小区环境污染。

2、餐厨垃圾

拟建工程餐饮业的规模及数量尚不确定，根据商业用房面积估算运营期餐厨垃圾产生量约58.4t/a。

餐厨垃圾产生单位应实行餐厨垃圾分类收集，不能与玻璃、陶瓷、金属、塑料、筷子、布巾等生活垃圾混装。由于餐厨垃圾中有机物含量很高，在夏季炎热时，如果不及时清运，会分解产生强烈的臭气和大量沥水，对周围环境带来不利影响。

4.2.5生态环境

拟建工程建设完成后，总绿化面积57450.85m2，绿地率将达40.23％，为人工生态系统，通过人工种植各类更适应人们审美需求的树木、草坪、花卉等，植物种类和生态系统结构更趋向多样化、复杂化和立体化，因此拟建工程建成后对评价区生态环境是正面影响。

4.2.6景观影响评价

通过对拟建项目所在区域景观现状的调查，项目区所在地为典型的城市景观。经过收集本项目设计资料，本项目施工没有开挖山体的行为；景观设计中楼体采用简单明快的色彩，不采用过艳色彩，不会与周围建筑产生不协调而影响整个景观环境，本项目对区域性景观影响较小。

综上所述，本项目的建设在一定程度上可丰富项目区域景观，对拟建项目所在区域的景观不产生不利影响。

# 第五章  污染防治措施

## 5.1施工期污染防治措施

5.1.1施工期粉尘、扬尘污染防治措施

拟建工程在场地平整、土方挖掘、结构施工、砂石料运输及堆放等过程中将不可避免地产生扬尘、粉尘污染，所以在施工期间应采取积极、有效的措施减少扬尘的产生和扩散。

  - 合理安排施工场地，砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；施工中应按照有关要求使用散装水泥，贮存于水泥罐中，并配备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，做到文明施工。

  - 所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。

  - 施工现场道路应进行硬化处理，有条件时可利用永久性道路，并对施工场地和汽车行驶的路面经常洒水，使作业面路面和临时堆土保持一定的湿度，以减少施工扬尘的产生量，并缩小扬尘的影响范围。

  - 按照要求，建筑主体必须采用商品砼浇筑，必须要进行现场混凝土搅拌时应集中设置在临时工棚内，并远离环境敏感目标，有条件时修建集中搅拌站，并在拌筒进、出料口上方和地上料斗侧面装几组喷雾器喷头，利用水雾除尘，以有效减少扬尘量。

  - 开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

  - 严禁运输车辆装载过满，土方和水泥、砂石等不得超出车厢板高度，并采取篷布遮盖措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场。

  - 合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。

  - 施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁，特别要注意减少工程施工现场对周边环境敏感点的影响。

  - 大风或其它不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。

  - 施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒。

  - 工程项目竣工后30日内，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物。

  - 对装修阶段有机溶剂的污染控制首先应在源头上，注意选择无毒或低毒环保的，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料和溶剂，合理安排作业，涂喷作业不要过于集中，以降低释放源强度。

  - 合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式。

5.1.2施工期废污水污染防治措施

在施工过程中，各种施工机械设备清洗和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生一定量的施工废水，以及建筑工人生活排放一定量的生活污水，若管理不善容易造成施工现场污水横流，影响周围环境。施工单位应采取以下防治措施：

  - 施工场地设沉砂池，将施工废水收集沉淀处理后用于泼洒地面降尘；工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复或地面硬化。

  - 对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水进入隔油池、沉淀池处理后排放。

  - 施工人员统一安排、统一管理，人员生活居住在附近具有生活配套设施的地方，产生的生活污水排入市政污水管道。

  - 施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对当地水环境的影响。

5.1.3施工期噪声污染防治措施

施工期各种施工机械如挖掘机、电锯、切割机、搅拌机等噪声强度较高，尤其是连续作业时对周围敏感目标影响较大，施工期间必须严格遵守《建筑施工厂界环境噪声排放标准》的要求进行施工时间、施工噪声的控制，严格控制夜间施工。对于不可避免必须连续施工的作业，必须到乌鲁木齐市米东区环保局办理夜间施工许可证，并提前做好告知协调工作，避免产生纠纷。

由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，结合拟建工程施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出以下治理措施和建议：

  - 为了防止工程建设期噪声对所在区域的环境敏感目标的影响，施工单位应合理布设总体施工场区，将产生噪声较大的施工机械作业区设置在拟建工程内的中部有利于噪声衰减，将材料库房及工地办公布置在北侧。

  - 适当调整拟建工程建设规划和施工顺序，要求开发时先行建设沿街一侧建筑，可起到声屏障的作用，降低后续施工噪声对外界环境的影响。

  - 在区域边界设施工围挡等设施。

  - 特殊工序（如混凝土浇筑），若要夜间施工时必需到乌鲁木齐市米东区环保局办理夜间施工许可证。并提前做好告知协调工作，避免产生纠纷，并按市政府相关规定，中考、高考期间严禁施工。

  - 施工单位可合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使拟建工程在施工期造成的噪声污染降到最低。

  - 施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

  - 拟建工程施工作业阶段噪声影响最严重的时期是结构浇筑阶段，施工单位应抓住主要问题，对结构浇筑阶段的噪声问题进行重点防治，通过合理安排浇筑阶段工期和施工部位的安排，尽量减少该阶段对噪声敏感目标的影响。

  - 场外运输作业尽量安排在白天进行，施工车辆经过住宅及敏感点时采取减速、禁鸣等措施。

5.1.4施工期固体废物污染防治措施

拟建工程土建施工阶段产生的土方、废弃建筑材料与施工队伍产生的生活垃圾，如若处理不当，不仅占用大片开发区域的土地，而且容易造成二次扬尘污染。建议采取下述环保措施：

  - 场地挖掘产生的土方应首先考虑用于拟建工程的绿化及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋，以免因长期堆积而产生二次污染。

  - 现场搅拌砂浆时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。

  - 生活垃圾应集中收集，及时清运出场，以免孳生蚊蝇。

5.1.5施工期生态环境保护措施

为控制施工活动对周围生态环境带来的不良影响，维护区域生态环境，在施工期间应保证下列措施的实施：

  - 在开挖土石方时，对拟建工程所在区域原有适宜植被生长的的土层进行保护性堆存，堆放时注意表层土和深层土层分开放置，在回填时尽量填入深层土层或不利于植物生长的粘土，将表土层尽量用于绿化用土，减少弃方量；

  - 工程挖方应尽可能用于场地回填、绿化及道路建设，弃方必须按市政部门的要求运至指定地点并做好防护工作，不得随意抛弃。

  - 工程各处开挖裸露除被建筑物、道路以及施工机械占用外，全部进行硬化或结合后续绿化恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一。

## 5.2营运期污染防治措施

5.2.1大气污染防治措施

- 本项目若进驻餐饮业，应要求其安装油烟净化设备，并达到相应饮食业规模的油烟净化要求，确保营运期油烟废气不对周围大气环境产生影响。

- 要求建设方在商业用房设计中设置专用排烟管，油烟排放口应高于周围居民楼3m以上，并预留安装油烟净化设备的位置。同时，餐饮业必须设在沿街商业用房内，不得在居民住宅区内开设。引进的所有服务业必须到环境管理部门办理审批手续。

5.2.2水污染防治措施

  - 餐饮废水经隔油处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准要求后，方可排入城市排水管网。

  - 加强环境宣传教育，节约用水，以减少生活污水及污染物的排放量。

  - 建议室外排水设计为雨污分流系统，收集雨水用于绿化。

5.2.3噪声污染防治措施

影响拟建工程所在区域声环境的主要因素是外界交通噪声，其次是日常商业经营活动产生的社会生活噪声和设备噪声及其它噪声等，建议采取以下防治措施：

  - 要求拟建工程建筑与交通干线机动车道边界之间应留有30m的噪声防护距离，以景观建筑和绿化带将楼体与交通干道自然分割，可以满足本环评提出的噪声防护局要求，要求采用隔声性能好的窗户，建议采用四腔三密闭铝合全节能窗；

  - 在项目区内沿四周道路一侧种植高大树木，尤其是靠近交通主干道一侧，可在一定程度上降低交通噪声；

  - 对项目区内交通噪声通过加强绿化措施和日常管理减缓，要求建设单位在区域内明显位置设置禁止鸣笛和限速标志，以减少汽车噪声对居民的影响。

  - 要求商铺餐饮的排油烟风机设置在设备间内，并采用隔声材料对排烟管道进行包裹和墙体隔声。

  - 根据国家环境保护局、国家工商行政管理局联合发布的《关于加强饮食娱乐企业环境管理的通知》要求：在居民楼内，不得兴建娱乐场点、机动车修配点和其他噪声超标的加工厂。因此，拟建工程建成后，项目区的物业管理部门应认真执行通知要求。

  - 安装设备时，在设备和基础之间加装减震垫，彻底隔断振动和低频噪声的传播途径。

5.2.4固体废物污染防治措施

营运期产生的主要固体废物为住宅楼及公建商业用房产生的生活垃圾，商铺餐饮后堂产生的餐厨垃圾，建议采取以下措施：

  - 加强物业管理，设立专职环卫队伍，对拟建工程内地面及时清扫、保洁。对生活垃圾部分积极推广分类、袋装、定点、及时收集的原则，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出，以免因长期堆积孳生蚊蝇、传播疾病。

  - 商业用房中若开设餐馆，其餐厨垃圾应分类收集，不能与玻璃、陶瓷、金属、塑料、筷子、布巾等生活垃圾混装。

  - 物业管理部门应加强管理，并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高人员的环保意识，对垃圾实行分类存放，能做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护项目区的环境卫生。

5.2.5其它污染防治措施

- 拟建工程规划设计必须满足规划、电力、消防等部门要求。

- 小区内规划设计符合消防要求的环形消防通道并不得占用。

- 物业管理部门应加强对项目区内绿化植被、景观的养护、保护工作，杜绝植被、景观出现人为破坏现象，加大宣传力度，增强商户爱护、珍惜“绿色家园”的意识。

- 除建筑物和交通主道外，规划设计中应尽量采用生态砖铺筑一般道路和休闲空地，避免全水泥的硬化地表以降低热岛效应的影响。

- 拟建工程建成后，商业用房中招商如引进餐饮、娱乐等服务业，物业管理部门应督促进驻商到环境管理部门办理相关的环保审批手续。

# 第六章  政策符合性及规划合理性分析

## 6.1产业政策符合性

《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制类：别墅房地产类开发项目。

《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地：低密度、大套型住宅项目（指住宅小区建筑容积率低于1.0，单套住房面积查破过160m2的住宅项目），禁止用地：别墅类房地产开发项目。

拟建工程为房地产开发项目，容积率2.0，绿地率40.23%，不属于别墅或低密度、大套型住宅项目，不属于土地成片开发。拟建工程商业建筑设置功能为商业，不属于高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会展中心。

综上所述，拟建工程建设符合国家产业政策要求。

## 6.2规划符合性

溪语原筑商住小区建设项目位于乌鲁木齐市米东区小水渠北侧，中心地理坐标为北纬43°55’13.22”，东经87°38’07.92”，项目区北侧为规划道路；南侧为规划道路；西侧为规划道路，隔路为金坤房地产新城花苑居住小区；东侧为在建住宅小区。拟建工程用地性质为规划中的商住建设用地，符合乌鲁木齐市米东区用地规划。

# 第七章  环境管理及环境监测

## 7.1施工期环境管理计划

施工期环境保护行动计划一览表

| 要素 | 环保行动计划 | 实施时间 | 负责单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | （1）严禁在大风天气下进行挖填作业。 （2）工地场地洒水降尘防止杨尘影响。 （3）对施工原料如水泥等粉状物应放置在临时构筑物内，车辆载粉状物加盖棚布。 （4）施工场地内的运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘。 （5）拆迁阶段对建筑物进行注水喷淋等措施控制扬尘。 | 施工期 | 新疆峰丽投资有限公司及施工建设单位 | 乌鲁木齐市米东区环保监察部门及行政执法部门 |
| 噪 声 | （1）严格控制施工时间，严禁夜间施工。 （2）合理安排好施工时间和施工场所，尽量缩短施工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工设备在同一区域同时使用，对高声源需采用临时隔声围护结构或吸声屏障。 | 施工期 |  |  |
| 水 | （1）对施工期产生的生活废水不能随意乱到，以免产生恶臭，对浮尘多的路面降尘。 （2）施工地要节约用水，避免水管长时间流淌。 | 施工期 |  |  |
| 固体 废物 | （1）施工过程中产生的建筑垃圾集中堆放，及时清运至乌鲁木齐市米东区环卫部门指定的建筑垃圾填埋场填埋。 （2）产生的生活垃圾存放修建的临时垃圾池，运生活垃圾场处理。 | 施工期 |  |  |
| 生态环境 及水土保持 | （1）施工单位应事先了解降雨、大风的天气预报，提前将填铺的松土压实，并做好防护措施以防水土流失。 （2）应尽量减小施工面坡度，避免挖、填土方风蚀和水蚀引起的水土流失。 （3）在施工中要注意爱护并尽量保留施工区周围的植被。 （4）严禁施工材料乱堆、乱放，弃土应及时清运至建筑垃圾填埋场。 | 施工期 |  |  |
| 建筑施工 环境监理 | 根据施工步骤制定监理计划。在初期主要检查对植被、景观、保持环境卫生采取的措施；在施工中主要检查噪声、排水、扬尘以及建筑、生活垃圾清运处置情况；在后期检查环境恢复情况等。 | 施工期 |  |  |
| 其它 | 施工期环境监测 | 施工期 |  |  |
|  | 环境保护竣工验收 | 竣工期 |  |  |

## 7.2营运期环境管理计划

营运期环境保护行动计划一览表

| 要素 | 环保行动计划 | 实施时间 | 负责单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | （1）管理项目区内污水管网，确保污水正常排放。 （2）加强环境宣传教育，节约用水，以减少生活污水及污染物的排放量。 | 运行期 | 物业管理公司 | 乌鲁木齐市米东区环保监察部门及行政执法部门 |
| 固 体 废 物 | （1）加强项目区内的卫生管理，建立健全的保洁队伍，有保洁工作制度，及时进行项目区地面的清扫、维护，垃圾日产日清，无卫生死角。 （2）在拟建工程所在区域内要按初步设计要求积极推广垃圾分类、袋装、定点、及时收集的原则，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出场，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。 （3）物业管理部门应加强对项目区的管理，并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高商户的环保意识，对垃圾实行分类存放，能做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护区域环境卫生。 |  |  |  |
| 噪声 | 加强对区域内噪声管理，禁止在公共场合新增大的噪声源。 |  |  |  |
| 其 它 | （1）营运中物业管理部门应加强对区域内绿化植被、景观的养护、保护工作，杜绝植被、景观出现人为破坏现象，教育商户爱护、珍惜自已的“绿色家园”，保证小区绿化率达到30％。 （2）拟建工程商业用房在招商时应禁止引进强噪声污染、易产生刺激性气味、产生严重大气污染及水污染的项目，且所有新上的有污染项目均应到当地环保部门办理有关手续，得到环保部门批准后需按环保部门的要求采取必要的治理措施，以防对拟建工程所在区域及周边环境产生污染。 |  |  |  |

## 7.3环境监测

7.3.1施工期环境监测

拟建工程的声源主要是施工期噪声，它随施工期的结束而结束，必须严把重管。建设单位应委托有资质的环境监测机构进行监测，监测方法条件依照国家相关法律法规标准进行，监测结果可定期上报环境管理部门，并归档管理。施工期环境监测主要是大气监测和噪声监测。

噪声监测应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行，施工期的噪声分三个阶段实施监测。第一阶段：主要是地基开挖阶段，声源来自施工机械设备产生的噪声，如挖掘机、推土机、车辆等产生的机械噪声；第二阶段：主要是建筑施工产生的声源，有升降机、搅拌机、电锯和振动棒等产生的机械噪声；第三阶段：主要是装修期，噪声源有升降机、搅拌机、切割机、车辆等噪声。对于以上三个阶段产生的声源及敏感目标都必须进行噪声监测，建议每月一次。

大气监测主要监测项目是TSP和降尘，每个施工期监测TSP和降尘各一次，直至工程结束。

7.3.2营运期环境监测

营运期环境监测由物业公司环境管理办公室委托有资质的环境监测机构对区域内污水、大气、噪声状况进行定期监测，资料归档进行内部环保管理。

1、废水监测

拟建工程建成后，商业用房若有餐饮业、洗衣等污水排放行业，对其污水排放出口应规范位置，设立标志利于定点监测。

监测点位：各餐饮排放出口。

监测频率：各餐饮机构验收监测时。

监测项目：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。

2、大气监测

对于区域内餐饮业要严加监督管理，须安装油烟净化装置和隔油池，废气、废水经净化达标后排放，确保区域其他居民正常生活。

监测点位：各餐饮排放出口。

监测频率：各餐饮机构验收监测时。

监测项目：餐饮油烟。

3、噪声监测

加强对区域内车辆的管理，安装禁止鸣笛限速标志标牌，住宅区内设减速带。

监测点位：区域噪声污染源及敏感目标。

监测频率：各餐饮机构验收监测时。

监测项目：等效连续声级。

# 第八章  环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价工程实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施后受到的环境效益，及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

拟建工程的开发建设对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着所在区域环境的变化。通过对拟建工程经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济、社会效益的统一提供依据。

## 8.1经济效益分析

据设计资料，拟建工程总投资为8000万元，主要包括前期综合费、土建工程、设备安装、室内装修、室外市政工程及管理费用等，项目资金由企业自筹。

拟建工程所在位置为规划的居住区，交通便捷，市政基础设施完善，且设计以人为本，办公、生活环境较好，具有较好的市场前景。

拟建工程住宅及商业建筑面积共383541m2，房价按照该地段房产均价计算，为4500元/ m2，则拟建工程销售收入为172593.45万元。

## 8.2社会效益分析

拟建工程的建设完全适应所在地区的发展，具有良好经济效益的同时将产生巨大的社会效益，主要表现在一下几个方面:

  - 地价增值。拟建工程地理位置优越，交通便捷，建成后将带动周边地区的地价增值。

  - 拟建工程建成后为其周边新增商贸、餐饮等第三产业提供了可能，开展的各种经营活动为社会增加了一大批就业机会，在一定程度上缓解可社会就业压力，起到了稳定社会的积极作用。

  - 有利于带动所在区域相关产业的发展，进而加快城市发展步伐，增加地方财政收入。

  - 改善所在区域的居住环境。绿化和景点设置可在一定程度上改善城市景观环境，同时也将推动了乌鲁木齐市米东区房地产经济的发展。

## 8.3环境效益分析

拟建工程总投资8000万元，其中环保投资约1085万元。环保投资主要包括污染治理，绿化建设与补偿，基础环保设施建设等,环保投资估算见下表。

环保投资估算一览表

| 环保设施 | 投资金额（万元） |
| --- | --- |
| 施工期三废及水土保持（加装防尘网、临时沉淀池等设施以及实施施工期洒水抑尘等防范措施的费用） | 150 |
| 营 运 期 | 废气（商铺餐饮油烟净化器及相应设备） | 100 |
|  | 废水（中水回用设施） | 200 |
|  | 废水（完善项目区内的排水管网建设） | 120 |
|  | 固体废物（垃圾收集设施，如垃圾箱） | 50 |
|  | 噪声（隔音窗、墙面隔声材料、设备间隔声减震设施、风机出口加装消声器、水泵房的隔声减震措施） | 280 |
|  | 绿化 | 160 |
|  | 竣工验收（竣工验收监测） | 25 |
|  | 合计 | 1085 |

拟建工程以上各项投资得到落实后，可以恢复和改善所在区域的生态环境，减轻对周围环境的污染。拟建工程所在区域的绿化可以提高区域植被覆盖率，改善区域生态环境；通过废气治理，减轻对周围空气质量的影响，减缓对项目区内人员健康的影响；防噪措施的落实可减少施工期对敏感点声环境的影响。营运期通过对噪声治理可以保证周围的声环境质量，对固体废物的处理可以有效控制二次污染的发生，保护水土资源。综上所述，在各项环保措施严格落实的情况下具有较好的经济效益。

综上所述，拟建工程的建设不仅进一步提高了所在区域的景观形象，同时通过对自身营运时产生的“三废”采取严格的污染控制措施，拟建工程的建设将带来较好的环境效益、经济效益和社会效益。

## 第九章  公众参与

## 9.1信息公示

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》中的规定，为了使公众更好地了解情况，评价单位在接到委托后，首先就项目建设内容和参加环评的单位进行第一次信息公示；待环评报告书基本完成后，对报告书的简本进行第二次公示；同时在环评进行过程中，还向项目所在地居民发放公众参与调查问卷以征求当地居民的意见和建议。

9.1.1第一次信息公示

评价单位在接到新疆峰丽投资有限公司的委托后，进行了《溪语原筑商住小区建设项目环境影响评价信息公示》，内容主要包括：项目名称和工程概要、建设单位联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众参与的主要事项以及公众提出意见的主要方式等。

9.1.2第二次信息公示

评价单位在基本完成本环境影响报告书以后，编制环境影响报告书的简本后进行公示。其主要内容包括项目情况简述、污染治理措施简介、项目可能造成的环境影响概述以及环境影响评价的结论等。公众可在简本公示后查阅，并可向建设单位或评价单位索取补充信息。如果公众对建设项目有何意见和建议，可以以书面形式发送给评价单位。

信息公示过程中建设单位和评价单位均未收到当地群众书面或口头的反馈意见。

## 9.2公众参与调查

9.2.1公众参与调查范围和内容

为使公众参与能客观反映公众对拟建工程的意见，使公众参与人员有充分的代表性和侧重点，本次公众参与调查范围主要为评价区域最可能受拟建工程影响或关心拟建工程建设的人员、企事业单位等，被调查者所从事的职业包括农牧民、工人等。

本次公众参与的调查内容包括：①被调查对象对环境现状的态度；②被调查对象认为拟建工程的运行会对环境及居民日常生活带来什么样的影响；③被调查对象对本项目建设所持的态度等。

9.2.2公众参与调查方法

采用公众意见征询表形式进行调查，调查表具体内容和样式见附件。调查人员首先向被调查对象介绍拟建工程的基本情况，再由被调查人员自愿填写《溪语原筑商住小区建设项目环境影响评价公众参与调查表》，最后对调查表进行整理、汇总和分析。

9.2.3调查结果统计及分析

本次公众参与调查问卷共发放100份，回收100份，有效问卷100份。

调查问卷发放分布于社会各个阶层，能够反映社会不同阶层公众的意愿，使本次公众参与调查具有代表性。

根据调查结果分析可知，被调查者中88%的人认为环境现状一般。被访者认为该地区环境问题是空气污染、噪声污染、比例分别为88%、12%。

对于拟建工程实施后可能产生的污染，大多数人认为是噪声污染，所占比例86%；另外认为是废水污染和废气污染的占到3 %和6 %，有3%的被访者表示不清楚。调查人员对其进行了详细的讲解，经过介绍后该部分被访者对拟建工程有了进一步的认识和了解。

在对公众进行“本项目建设对当地环境质量影响程度”的调查过程中，选择较小的最多，占87%；选择一般的次之，占13%；没有人选择较大及很大。

绝大多数被调查者根据其了解的信息，认为拟建工程实施后能促进当地经济社会的发展，占了总调查人数的97%，3%的人表示不清楚。

被调查公众中全部赞成拟建工程的建设，无人反对。被调查者大多希望建设单位采用完善的环境管理制度，确保污染治理设施的稳定运行，进一步减少污染物排放，将拟建工程对当地环境的影响降到最低，保障居民身体健康。

## 9.3小结

本评价采用发放调查表和信息公示相结合的方式开展公众参与调查，调查范围包括评价区域内最可能受拟建工程影响或关心拟建工程建设的人员和企事业单位，公众参与调查结果基本上可以反映评价区域内大多数居民对拟建工程建设的看法和建议。被调查者无人反对拟建工程的建设，说明周边群众对拟建工程的建设是认同的。

通过对调查表的分析统计，并结合与公众的面谈沟通情况，可以看出，当地居民认为拟建工程的建设对促进当地社会经济发展、解决就业、提高人民生活水平是有好处的，但必须采用完善的环境管理制度，尤其在建设期，确保污染治理设施的稳定运行，进一步减少污染物排放，将拟建工程对当地环境的影响降到最低。

# 第十章  总体评价结论

本次评价遵照国家、地方有关环境保护法律、法规和政策要求，通过对评价区环境现状监测调查以及各专题的测算和分析，得出溪语原筑商住小区建设项目环境影响评价结论如下：

## 10.1工程概况

溪语原筑商住小区建设项目位于位于乌鲁木齐市米东区小水渠北侧，中心地理坐标为北纬43°55’13.22”，东经87°38’07.92”，项目区北侧为规划道路；南侧为规划道路；西侧为规划道路，隔路为金坤房地产新城花苑居住小区；东侧为在建住宅小区。项目总投资8000万元，其中环保投资1085万元。

溪语原筑商住小区总规划用地面积142806m2，总建筑面积383541m2。共新建18栋高层住宅楼、一栋幼儿园及9栋商业楼，其中住宅楼2#、3#、4#、5#、6#、8#、14#、P-1#、P-4#楼为18层，1#、7#、12#、13#楼为26层，9#、10#、11#、P-2#、P-3#楼为24层；商业楼S-1#、S-2#楼为2-3层，S-3#、S-4#楼为1-2层，S-5#、S-6#楼为3层，S-7#楼为1层、3层，S-8# 、S-9#楼为1层，幼儿园为1-3层。

## 10.2环境影响分析

10.2.1施工期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析

拟建工程施工期环境大气影响主要有施工扬尘、装修材料中有机溶剂以及运输车辆尾气的影响。施工扬尘主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，主要影响范围一般为施工区界以外100m内。

装修材料中有机溶剂主要来自胶合板及涂料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有害气体。涂料使用后其中溶剂将全部挥发到大气中去，一般含有苯类等有机物。随着时间的流逝，有害气体的挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。

施工中使用大量的施工机械、材料运输车辆，使区域内尾气排放增加，主要污染因子为CO、非甲烷总烃和氮氧化物，因排放量相对较小，对区域大气环境影响甚微。

（2）水环境影响分析

施工期产生的废水主要为生活污水以及施工活动产生的废水。生活污水主要包括食堂用水、盥洗废水和冲厕水等，含有一定量的油；施工活动产生的废水主要包括混凝土拌合、砖的淋湿和各种施工机械设备运转的冷却及清洗用水，含有大量的泥砂。在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。混凝土养护、砖的淋湿用水大部分留在建筑材料中通过自然蒸发消耗，从废水产生量上看，以生活污水为主。

（3）声环境影响分析

施工期噪声主要有施工运输车辆噪声和建筑施工噪声两类。施工噪声对周围地区声环境影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价，相应噪声限值为昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。一般情况下白天施工机械噪声影响在20m处，噪声预测值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求，故拟建工程对周围地区环境影响较小。

（4）固体废物影响分析

拟建工程地基开挖阶段共开挖土方约8.22万m3，其中3.28万m3（40％）回填夯实用于建筑基础或绿化，剩余4.94万m3（60％）需清运出场送市政部门指定的建筑垃圾场处置。整体工程产生建筑垃圾约767.08t，主要为建筑材料边角料、材料包装物等；装修垃圾约1150.6t，主要成份为破砖、包装箱、废木条、木板等。建筑垃圾部分进行分拣回收，其余不能回收利用部分统一收集后运至市政部门指定的建筑垃圾场填埋处理。拟建工程施工期生活垃圾产生量约84t，统一收集后运至市政部门指定的垃圾场填埋处理。

（5）生态影响分析

拟建工程总规划用地面积142806m2，在施工期间，挖方量约8.22万m3，填方量约3.28万m3，弃方量约4.94万m3，产生的弃土回填至周围的低洼处。随着施工场地开挖、填方、平整，地表植被铲除，土壤松动，致使地表大面积裸露，遇到较大降雨冲刷或大风吹蚀，易发生水土流失，施工过程中造成的植被破坏在一段时间内难以恢复，使选址区内的土壤失去了天然的保护伞，增大了水土流失的可能性。

10.2.2营运期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

拟建工程大气污染源主要有地面停车位排放的汽车尾气、天然气燃烧废气和烹调油烟以及垃圾收集点生的恶臭，汽车尾气主要污染因子为CO、THC、NOx，停车场汽车尾气中上述污染物排放量分别为为16.7t/a、2.76t/a 、1.66t/a。天然气燃烧废气主要来自住宅楼居民，主要污染物为NOx、CO等，民用天然气污染物排放量为NOx10.45t/a、CO2.08t/a。烹调油烟来自居民住宅厨房油烟，是一种混合性污染物，约有200余种成分，排放量约为3.72t/a。

拟建工程产生的废气污染物排放量不大，通常为间断、分散排放，因此对项目区空气环境影响不大。

（2）水环境影响分析

拟建工程用水主要有酒店及商业用房生活用水、公共建筑用水、绿化用水、消防用水以及未预见水量，年排废水量为30.6×104m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，各污染物年排放量分别为122.4t/a、61.2t/a、67.32t/a、7.65t/a、3.06t/a。

拟建工程生活污水中各项污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；区域内的餐饮废水经过隔油处理后，各项污染物浓度能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准要求，与区域内生活污水一并排入城市下水管网，对所在区域的环境及地下水质量影响很小。

（3）声环境影响分析

拟建工程噪声主要来自拟建工程内外的交通噪声和电梯等设备噪声以及人群各种活动产生的社会生活噪声。

交通噪声通过距离衰减、空气吸收及建筑物遮挡等，拟建工程所在区域内部声环境噪声可以低于55dB，住宅及商业用房前均能低于55 dB。在高峰期楼前噪声低于60 dB，楼后噪声低于50～55 dB；夜间道路红线范围内低于60 dB，楼前均能低于50 dB，区域内部均能达到50 dB，符合《声环境质量标准》2类区夜间的标准。

油烟排风机声源强度约为75dB(A)，通过墙体隔声、隔声材料以及安装消声器，可削减噪声25dB(A)以上，边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）固体废物影响分析

拟建工程运营期固体废物主要来自商业建筑及住宅楼产生的生活垃圾、商铺餐饮产生的餐厨垃圾等，产生量分别为1002t/a、4070.1t/a、58.4t/a。

根据本项目设计资料，项目区在每栋住宅楼前设置移动式垃圾桶，移动式垃圾筒需派专人负责清理，保证小区生活垃圾及时运至生活垃圾收集点，维护小区卫生环境。拟建工程所产生的垃圾日产日清，由乌鲁木齐市米东区环卫部门统一收集，运往生活垃圾处理场进行集中处理，不在小区内存放，不会造成小区环境污染。

（5）生态影响分析

拟建工程建设完成后，总绿化面积57450.85m2，绿地率将达40.23％，为人工生态系统，通过人工种植各类更适应人们审美需求的树木、草坪、花卉等，植物种类和生态系统结构更趋向多样化、复杂化和立体化，因此拟建工程建成后对评价区生态环境是正面影响。

## 10.3总体结论

综上所述，溪语原筑商住小区建设项目的建设，符合国家及地方的产业政策、乌鲁木齐市米东区总体规划，有利于促进拟建工程所在地的经济发展，完善当地的景观功能，拟建工程有较好的经济和社会效益。拟建工程施工期会对施工场地周围居民的生活环境产生一定的影响，只要加强施工期管理，在认真落实本报告提出的各项环保措施后，可将环境影响降至最小。拟建工程运营后产生的环境影响很小，因此从环境保护的角度而言，拟建工程建设是可行的。

## 10.4建议及要求

- 民用建筑工程环境污染控制应遵守国家安全卫生和环境保护的有关规定，在工程设计和施工中应选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料。使用的非金属无机建筑材料（含掺工业废渣的建筑材料），包括砂、石、砖、瓦、水泥、墙砖、地砖、马赛克、陶瓷、玻璃，以及混凝土、硅酸盐、石灰、石膏等及其各种制品，如砌块、预制品和构件等应检验放射性指标。

- 室内人造板及饰面人造板必须检验甲醛的释放量或甲醛的含量。室内用水性胶粘剂应测定其挥发性有机化合物、苯及游离甲醛的含量。民用建筑采用内墙涂料严禁使用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内涂料）、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料（107、803内墙涂料）、树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W多彩内墙涂料。民用建筑工程中所使用的混凝土外加剂、阻燃剂不得含有可挥发氨气的成份。

- 建设单位在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。

- 拟建工程建成后进驻该项目区商业用房的所有餐饮、服务业都必须按照建设项目环境管理的相关规定，办理相关环保审批手续。

联系方式

建设单位联系方式

邮编：830000

联系人：高工 13609933200

邮箱：27500290@qq.com

环评机构联系方式

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路

邮编：830000

电话：吴工 18609913879

邮箱：39434918@qq.com

# Text boxes

室内外装修

废气、废水、

噪声、固废

粉尘、废水、

固废、噪声

粉尘、固废、噪声、苯、甲醛等有机废气

粉尘、固废

粉尘、废水、

固废、噪声

粉尘、废水、

固废、噪声

投入使用

内外墙粉刷

主体工程

基础施工

地质钻探

绿化

室外配套工程