神木县大柳塔镇水井渠煤矿资源整合项目（0.90Mt/a）

环境影响评价简本

神木县大柳塔镇水井渠煤矿煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）环境影响评价工作已于2009年6月委托煤炭科学研究总院西安研究院承担，2010年1月设计完成，目前其环境影响报告书已基本编制完成，现将项目环境影响评价简本进行如下公示。

## 一、地理位置及交通

水井渠煤矿资源整合项目位于陕西省神木县大柳塔镇乌兰色太村境内，行政区划属神木县大柳塔镇管辖。煤矿向西距大柳塔集装站10km，向南距神木县40km，向南距榆林市160km，向西北距包头市190km。大柳塔至郭家湾矿区公路由整合区北侧通过，S204省道经整合区西部约9km处通过，沿公路向南进入省内“米”字型公路网，向东经府谷跨黄河可达山西省阳方口，经大柳塔可达内蒙古东胜、包头，南经榆林、延安可达西安。包（头）～神（木）铁路经煤矿西部约9km处通过，包(头)～神(木)～朔(州)铁路南与西包铁路神延段相接,可直达华中、华南及西南地区。煤炭外运条件良好，交通运输条件十分便利。

交通位置图见附图一。

## 二、政策符合性

大柳塔镇水井渠煤矿煤炭资源整合项目属于单井整合，由原神木县大柳塔镇水井渠煤矿整合而成。整合后生产能力0.90Mt/a。该项目符合《陕西省人民政府关于印发陕西省煤炭资源整合实施方案的通知》(陕政发【2006】26号)、《陕西省人民政府关于榆林市煤炭资源整合实施方案的批复》（陕政函【2007】167号）及《榆林市人民政府关于煤炭资源整合工作的实施意见》（榆政发【2008】4号）等相关要求及程序。

## 二、项目工程概况

整合后井田面积3.9774km2，开采煤层为3-2、5-2上和5-2煤层，地质储量45.557Mt，可采储量26.37Mt，服务年限23.2a。整合后采用露天加井工的方式开拓全井田。在井田东边界悖牛川河西岸新建工业场地，并在工业场地西北部的山坡上新建风井场地。工业场地所有设施均为新建，工业场地占地9.65hm2。工业场地绿化率为30％（设计仅为28.03％）。

矿井东南部悖牛川河谷冲刷地段的5-2上及5-2煤层采用露天开采，推土机排土，汽车运输，采用单斗—卡车间断工艺，爆破与挖掘机一次采全高。露天开采在籍人数111人。全员工效为33.26t/工日。露天部分总投资15168.04万元。

3-1煤层和井田西北部的5-2煤层采用两斜井一立井开拓的方式进行井工开采，其中3-1煤层采用高档普采采煤法，5-2煤层采用分两层综采采煤法，全部垮落法管理顶板，井下运输采用胶带输送机。矿井通风采用中央分列方式，抽出式通风方法。井工开采在籍人数538人。全员工效为7.58t/工日。井工部分总投资31234.16万元。

露天与井工部分合计投资46402.2万元，其中环保投资604万元，占总投资的1.3％。

## 三、环境质量现状评价及环境保护目标

（1）环境质量现状

地表水：评价区断面1的石油类和生化需氧量超标，超标倍数分别为0.1和0.25；其余各项指标均满足《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。超标原因与沿线小煤矿的排污有关。

地下水：地下水监测点各项目监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，可见该区的地下水水质良好。

环境空气：所监测的SO2、NO2的一次值和日均值在三个点均满足标准要求，TSP的日均浓度范围0.192－0.583 mg/ m3，在乌兰色太村和郭家湾两个监测点出现了超标现象，最大超标倍数分别为0.743和0.943，超标率均为100%。可见本评价区空气质量基本良好，TSP超标原因与西北地区自然环境、气候、风沙扬尘等影响有关。

声学：工业场地厂界昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。

生态：评价区内分布有荒草地、农田、林地、村镇、工矿、水域等多种类型的生态系统，其中荒草地生态系统在区内广为分布，是区内的主要生态系统，农田生态系统呈规则的斑块分布于河床地带，而其它则在评价区内零星分布。评价区是一个自然和人工共存的半自然生态系统，由于区内干旱少雨，加之人类的粗放式经营，区内的生态环境比较脆弱。煤矿范围内可分为水土流失严重区和中等区。其危害形式主要表现为冲毁土地，割裂地形，破坏各种建筑设施等。根据现场调查，井田范围内未出现地表裂缝和地面塌陷，仅在局部出现新的水土流失量。

（2）环境保护目标

井田范围内主要的环境保护对象名称、基本情况和环境保护目标见表1，主要环境保护目标分布及与工业场地的相对位置关系见附图二。

表1  主要环境保护目标

| 序号 | 类型 | 保护对象 | 与工业场地的 位置关系 | 原因 | 达到的标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 乌兰色太村 3、4组 80户258人 | 位于新建工业场地 | 工程施工影响 | 搬迁 |
|  |  | 乌兰色太村 2组 47户190人 | W 2.0km | 可能受 塌陷影响 | 留设保护煤柱 |
|  |  | 地表植被 | 井田内 | 工程施工、 地表沉陷 | 采取植物与工程措施相结合的方式，保护水资源 |
| 2 | 环境空气 | 工业场地 | / | 锅炉烟气排放影响、煤尘污染影响 | 达到GB3095－1996中的二级标准 |
|  |  | 郭家湾 523户1248人 | SE 1.1km |  |  |
|  |  | 郭家湾煤矿 48人 | SE 1.2km |  |  |
| 3 | 声 | 工业场地 | / | 生产噪声影响 | GB3096－2008中的2类标准 |
| 4 | 地表水 | 乌兰色太沟、悖牛川及附近季节性沟谷沟流 | 工业场地 东侧及南侧 | 可能受 污废水影响 | 采取相应的废水处理、回用措施，不改变现有水域功能 |
| 5 | 地下水 | 井田内民井 | 井田内 | 地表沉陷、 导水裂隙带 | 留设煤柱、保护性开采，减少水资源流失，防止其受到污染 |
|  |  | 基岩薄弱区 潜水 | 3-1煤可采区域西部火烧区边界、5-1煤可采区域的东南部边界 | 地表沉陷、 导水裂隙带 | 留设足够的火烧区煤柱和导通区煤柱，减少水资源流失 |

## 四、环境影响预测及评价

（1）地下水环境影响评价

①评价区含水层为第四系风积砂潜水含水层、侏罗系中统延安组裂隙含水层以及烧变岩潜水含水层，以接受大气降水直接补给为主，其中第四系风积砂含水层是井田内具有供水意义的含水层。

②根据预测，3-1、5-2煤开采后，导水裂隙带最大高度分别为34.49m、62.46m。根据已有的地层赋存资料，煤矿开采后在3-1煤可采区域西部的火烧线、5-1煤可采区域东南部边界可能会导通第四系潜水含水层，环评要求加大3-1煤火烧区边界煤柱的留设，同时在5-2煤导通区（5-2煤可采区域东南部）实行暂不开采，正常情况下不会对该区的生产、生活用水产生影响；矿井直接充水含水层为延安组裂隙承压水含水层。

（2）地表水环境影响评价

本项目的地面污废水处理后全部回用，不外排；露天开采期的采掘场涌水经地面沉淀池处理后部分用于绿化洒水、场地道路洒水、生产储运系统洒水、采掘场排土场洒水以及地面杂用水，剩余全部引入附近沟谷作为下游河道生态补充用水和工业补充用水，不会对地表水体产生影响；井工开采期的井下涌水部分用于井下消防洒水和地面杂用水，剩余全部引入附近沟谷作为下游河道生态补充用水和工业补充用水，也不会对地表水体产生影响。

（3）地表沉陷影响评价

根据预测，3-1、5-2煤开采后，地表最大下沉值分别为899.86mm和4985.24mm。由于井田中部两层煤均有分布，因此，全井田开采后最大沉陷出现在井田中部，沉陷值为5885.10mm。地表沉陷影响范围在井田边界外侧8.73~25.68m范围内。

采煤地表下沉、变形总体上不会改变评价区地表形态类型；受影响的地段主要为沉陷盆地边缘；采煤对地表建筑物、构筑物有影响，采取采前加固、采后修复等措施解决；地表沉陷、变形对评价区野生植被影响较小；对农作物的影响则主要表现在减产，沉陷区及时平整、治理、稳定后可使农作物产量得到恢复。

（4）声学环境影响评价

整合后，主要噪声源主要集中在矿井工业场地，因此，环评主要考虑工业场地厂界噪声状况。由于风井场地附近1000m范围内无居民，因此不再对风井场地噪声状况进行预测。在采取降噪措施后，工业场地厂界昼夜噪声均符合GB12348-2008 2类标准要求。

（5）空气环境影响评价

①采暖季SO2最大落地浓度为0.01352mg/m3，占GB3095－1996《大气环境质量标准》二级标准限值的2.70％，无超标现象；同时，SO2的净增浓度也满足GB9137－88《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》的限值。TSP最大落地浓度为0.00226mg/m3，对周围TSP浓度影响贡献值很小。

②筛分系统采取除尘措施后，排入外环境的煤尘浓度和煤尘量均低于GB20426－2006《煤炭工业污染物排放标准》的允许限值。

③露天采区排土场和场外道路在采取相应的防尘措施后，扬尘影响较小，随着场外道路路矿的改善、相应治理措施以及煤炭运输过程中管理措施的不断加强，其影响会进一步弱化。

燃煤产生的烟尘、SO2及地面生产和运输产生的煤尘经处理后均可达标排放，经预测分析，锅炉采暖季SO2最大落地浓度和净增浓度值均较小，对环境影响满足大气环境质量标准的要求。

（6）固体废物影响评价

本项目掘进矸石全部回填井下废弃巷道，筛分矸石综合利用，灰渣、脱硫渣外销综合利用，垃圾集中收集，定期运往市政垃圾处理场，地面污水处理站的污泥与垃圾一起运往市政垃圾场处置，煤泥外销综合利用，固废在正常情况下不会对环境造成影响。

（7）生态环境影响评价

整合施工对影响是暂时和局部的，施工结束后影响亦结束；营运期只要充分注重生态环境保护措施的实施，会减缓对生态环境的影响。绿化和生物措施的实施对当地生态环境有一定的改善。

同时项目的建设必然促进和带动当地乡镇企业的发展，使区内的产业结构发生变化。有利于退耕还林还草生态规划的实施。

（8）水土流失影响预测

根据预测，在不采取任何水保措施的情况下建设期、营运期新增水土流失量分别为49283.85t、3345.87t/a，在采取相应水保措施后建设期、营运期新增水土流失量将得到有效控制。

## 五、污染防治措施

（1）地表水污染控制

露天部分采掘场正常涌水量为1440m3/d，经地面临时沉淀池处理后用于绿化洒水、场地道路洒水、生产储运系统洒水、采掘场排土场洒水以及工业场地地面杂用水，剩余全部引入附近沟谷作为下游河道生态补充用水和工业补充用水。工业场地污水量为16.9m3/d，经一体化污水处理设备进行二级生化处理后全部用于生产储运系统洒水，不外排。

井工部分矿井正常涌水量为504m3/d，采用经混凝、沉淀、过滤、消毒一级处理后部分用于地面绿化洒水、场地道路洒水以及工业场地地面杂用水，剩余全部引入附近沟谷作为下游河道生态补充用水和工业补充用水。工业场地污水量为74.3m3/d，经一体化污水处理设备进行二级生化处理后全部用于绿化洒水、场地道路洒水及生产储煤系统洒水，不外排。

（2）环境空气污染防治

整合后井筒加热采用热风机组；3台蒸汽锅炉燃用本矿优质低硫、低灰原煤，配置SLTC型湿式脱硫除尘器，除尘效率达97％，脱硫效率75％，烟气处理后由高45m，出口内径1.0m的砖烟囱排放。不对环境空气造成大的影响。

整合后，在筛分设备上方设置密闭的吸气罩，煤尘经吸气罩收集后采取布袋除尘器进行处理，同时安装喷雾洒水抑尘措施，中间运输过程在密闭结构的输煤栈桥内，并设下饲式袋式除尘器，喷洒水降尘装置，原煤及产品煤存储于设有防风抑尘网的储煤场及圆筒式煤仓，因此扬尘对外环境影响较小。

运输车辆车箱封闭，严禁抛洒，运输道路洒水抑尘、道路及时修缮等措施后，煤矿运输道路扬尘对环境空气的影响程度较低且影响范围较小，一般在公路两侧20～50m范围内。同时严格执行陕西省1999年起的规定：煤炭在销售和运输过程中其表面含水率不得低于5％、运煤车辆必须盖有蓬布等，此规定的实施，大幅度减小运煤车辆扬尘。

（3）噪声污染防治措施

在设计阶段选用低噪设备；运行阶段的高噪声设备采取消声、隔声、减震等措施。锅炉风机、空压机均设置在室内，通风机、锅炉风机等安装进消声设备，筛分系统设于室内并安装隔声罩、对溜槽、溜斗及部分设备等要进行阻尼减震处置降噪，锅炉房、坑木加工房及机修车间门窗均采用隔声材料等。同时在噪声源周围绿化降噪。

（4）固体废弃物

本项目掘进矸石不出井，地面筛分矸石综合利用，利用不畅时回填井下，场内设矸石周转仓，灰渣、脱硫渣全部外销综合利用，垃圾集中收集，定期运往市政垃圾处理场，煤泥浓缩后外销，地面污水处理站的污泥与垃圾一起运往市政垃圾场处置，固废在正常情况下不会对环境造成影响。

（5）地下水保护措施

①在生产过程中，尽可能实现废水资源化，间接保护地下水资源。加强对固废的管理，全部安全处置，防止地下水的污染。

②实行保护性开采措施及超前疏干、排供结合措施，使地下水资源得到充分利用，减少矿坑涌水的隐患，大大提高采煤效率。

③大力开展植树种草活动，尽量扩大井田内植被覆盖面积，以加快地下水位的回升。

（6）地表沉陷防护措施

①矿井工业场地、井田的边界、主要大巷、村庄、火烧区边界留设了保护煤柱。

②实施保护性开采，尤其是对5-2煤上覆基岩薄弱区，最大限度减小对第四系潜水影响。

③对开采引起的土地沉陷、裂缝等由地方组织人员平整、充填，恢复耕地的使用能力。对变形造成的植被倾倒、死亡等，矿方应会同地方有关部门及时组织人员扶栽，无法扶载的要补种还林或视破坏程度给予补偿。

④对沉陷区实施复垦、整治措施。沉陷盆地边缘以人工恢复为主，而盆地中部则已自然恢复为主。

六、清洁生产分析与评价

## 项目采用同规模矿井较先进的露天采煤及高档普采和分层综采采煤法，选用同类成熟、可靠的开采设备，同时采用必要的“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产措施，符合小煤矿煤炭资源整合的相应技术水平要求，除井工开采土地资源占用指标较低外，其它指标清洁生产水平基本达到我国煤炭行业基本水平。

## 七、污染物排放总量控制分析

## 整合后水井渠煤矿露天开采阶段COD排放量增加了9.052t/a，井工开采阶段COD排放量减少了0.5038t/a，露天与井工开采阶段SO2均实现了减排，分别减少6.04 t/a、1.42 t/a，建设单位应行文向当地环保局进行确认。

## 八、评价总结论

大柳塔镇水井渠煤矿煤炭资源整合项目规模符合陕西省和榆林市市关于煤炭资源整合的要求和有关规划要求；公众支持率较高；在严格执行本环评报告和设计所提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，可将不利影响控制在环境可接受的范围内。通过整合完善了环保措施，其污染物排放有所减少，体现了整合项目 “以新带老”的原则，同时基本实现“增产不增污”或“增产减污”的目标，实现建设清洁文明矿井的目标。

从环境保护及资源合理利用角度讲，项目建设是可行的。

## 九、要求与建议

（1）应严格根据煤炭资源整合的程序进行煤炭资源整合建设，严禁未批先建。

（2）严格按设计要求留设保护煤柱，确保人民生命财产安全，作好沉陷区整治及复垦工作。

（3）加大对3-1煤可采区域西部火烧区煤柱的留设，同时在5-2煤导通区实施暂不开采，最大限度保护区域水资源和保证生产安全。

（4）蒸汽锅炉均配置SLTC型湿式脱硫除尘器，除尘效率97%，脱硫效率75%，烟囱不应低于45m，确保烟气达标排放。

（5）冬季地面污废水可作为井下消防洒水，以减小新鲜水用量，井下涌水除用于井下消防洒水和地面杂用水之外，剩余可全部引入附近沟谷作为下游河道生态补充用水。

（6）开采中对地下水影响应实施边探边采边观测措施，最大限度减缓对地下水的影响。

（7）鉴于本区地处生态环境脆弱区的实际，建设单位应高度重视环境保护和水土保持工作，补充、完善相应职能机构及规章制度，配备得力的技术与管理人员。

（8）生产期应注重研究井下保护性开采技术，保护地下水资源。

（9）整合前矿井可能存在采空区积水，会对矿井安全生产产生一定的影响，开采中要加以防范。

（10）积极寻找矿井水综合利用途径，提高矿井水回用率。

对于以上结论从即日起10日内将在社会征求广大公意见，广大公众如有建议或意见可向我公司或环境影响评价单位煤炭科学研究总院西安研究院进行反映。

建设单位：神木县大柳塔镇水井渠煤矿

电话：15191994109

联系人：邢先生

环境影响评价单位：煤炭科学研究总院西安研究院

电话：029－87862114

传真：029－87862518

联系人：秦先生

附图一 交通位置图

附图二 保护目标图