广州海德防雷科技有限公司销售部

联系人：李秀兰./13104898182/QQ:1783196828

箱式电源防雷/模块电源防雷/监控视频防雷/工控线路防雷/通信线路防雷/网络线路防雷/直击雷避雷针等等

单口网络防雷器 性能简介： 计算机网络信号电涌保护器，依据IEC电涌保护器的标准设计，充分考虑到器件极间电容和分布电容对数据信号传输的衰减，插入损耗小，输出残压极低，具优越的传输性能，动作快，插损小，RJ45接口，4线或者8线保护，带宽100M。 技术参数表： 型 号 HD-XNET-45/4 HD-XNET-45/8 额定电压Un 5V 12V 最大持续电压Uc 6.8V 15V 标称放电电流In（8/20(s） 2.5KA 300A 最大放电电流Imax（8/20(s） 5KA 600A 1KA/(s电压保护水平Up （X-X）≤10V （X-X）≤35V （X-G）≤10V （X-G）≤35V 串联阻抗R 1Ω 无 外形尺寸 94×25×25mm 67×25×25m 响应时间Ta ≤1ns 插入损耗 ≤0.2dB 工作温度范围Tup -40℃至+80℃ 保护线数 1，2，3，6线 8线全保护 保护等级 IP20 外壳材料 屏蔽金属铝 接线方式 串联 接口方式 RJ45串口 外形尺寸 94×25×25mm 67×25×25m 安装方法： 在被保护设备的线路接口前端串联接入避雷器，"OUT"为设备端、"IN"为进线端，将避雷器接地端与防雷地线（推荐接地电阻≤4Ω）作良好电气连接。

广州市海德防雷科技有限公司

安防事业销售部

联系人：李小姐

服务热线：13104898182

电话：13104898182

传真：020-80724373

地址：广州市番禺区石基镇永善步头路4号

http://www.haidefanglei.com/

邮箱：1783196828@qq.com