## 附件

企业自行监测方案编制指南

## 2019年自行监测方案

企业名称：重庆新格有色金属有限公司

编制时间： 2018年11月28日

## 一、企业概况

（一）重庆新格有色金属有限公司位于重庆永川区工业园区港桥工业园区内,占地面积530000m2，总建筑面积76132m2、现有职业人数270人、行业类别为铝冶炼、主要产品为铝合金，现有项目：再生铝生产线2条，再生铝合金生产能力为12万t/a；压铸生产线1条，压铸能力为2.9万t/a各类铝合金压铸件；2008年重庆新格有色金属有限公司在重庆市永川区港桥工业园区新建30万吨铝硅母合金及30万吨再生铝项目。该项目已于2008年3月取得重庆市永川区环境保护局下发的《重庆市建设项目环境保护批准书》（渝（永）环准[2008]59号）、2011年，由于新建30万吨铝硅母合金及30万吨再生铝项目生产工艺流程和生产规模有变更，重庆新格有色金属有限公司委托重庆市环境科学研究院编制重庆新格有色金属有限公司铝硅母合金及再生铝项目环境影响后评价报告。于2012年4月取得《重庆市永川区环境保护局关于同意铝硅母合金及再生铝项目环境影响后评价文件备案的函》（永环保函[2012]86号），项目再生铝建设规模由30万吨/a调整为年34万吨/a，铝硅母合金30万吨/a不变、2014年，重庆新格有色金属有限公司铝硅母合金及再生铝项目（一期）取得重庆市永川区环境保护局下发的《重庆市建项目竣工环境保护验收意见》（渝（永）环验[2014]9号）。2016年，重庆新格有色金属有限公司在现有生产车间内新建2.9万吨铝压铸件项目和配套建设的X射线整体探伤建设项目。于2016年4月取得重庆市永川区环境保护局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（永）环准[2016]091号）。于2016年10月取得重庆市环境保护局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（辐）环准[2016]050号）。

（二）重庆新格有色金属有限公司现有污染物治理及排放状况：主要污染物：我公司主要污染物为90t-50t/60t-20t-30t熔炼炉、回转炉、破碎机、浮选机排放的颗粒物、氟化物、氯化氢、氮氧化物和二恶英，排放口5个。公司配备有4台1t的热水锅炉，能源采用天然气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，排放口4个。无组织排放主要包括在各生产装置如熔炼炉、保温炉等产生的烟气散排，主要污染物为颗粒物及原料及成品仓库堆放扬尘和厂内运输扬尘。公司配备有员工食堂，主要污染源为食堂油烟。公司生产用水为全部循环使用，不进行外排，生活污水接入园区污水处理厂处理。

处理情况：90t-50t/60t-20t-30t熔炼炉、回转炉产生的烟尘、二氧化硫、氟化物采用三套低压脉冲布袋式除尘器处理，除尘效率为99.9%，废气除尘后通过25m烟囱排放；破碎机、浮选机产生的颗粒物采用两套低压脉冲布袋式除尘器处理，除尘效率为99.9%，废气除尘后通过20m烟囱排放；90-50t熔炼系统、60-20-30t熔炼系统废气处理系统末端配备两套二恶英净化系统，系统采用活性炭吸附净化原理净化二恶英；4台1t热水锅炉使用天燃气作为燃料，天燃气属于清洁能源，锅炉燃烧后的废气直接通过高8m的排气筒直接排放；食堂油烟采用一台油烟净化器进行处理，该型油烟器净化器采用机械净化和静电净化双重作用，油烟净化率达85%以上，废气直接通过高8m的排气筒直接排放；无组织排放主要通过加强生产设备及集气罩等设备的维护管理，设置排风扇等车间强化通风设施，厂区地面硬化及绿化，加强环境管理等措施，可有效控制公司无组织废气污染物的排放。废气防治设施投运率100%，设施运行正常。

## 二、企业自行监测开展情况简介

## （一）为履行企业自行监测的职责拟采取的污染物（废气、废水、噪声）自行监测手段及开展方式：

## 1. 监测手段：

## （1）废气：手工监测+自动监测

## （2）废水：手工监测

## （3）噪声：手工监测

## 2.开展方式：

## （1）废气：手工监测（委托监测）+自动监测

## （2）废水：手工监测（委托监测）

## （3）噪声：手工监测（委托监测）

## 三、手工监测方案

## （一）废气监测方案

## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次

## 废气主要排放源、废气排放口数量。监测点位、监测项目及监测频次见表1。

表1    废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 60-20-30废气排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 自动在线监测， | 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量；自动监测设施不能正常运行期间，采用手工监测每天不少于4次，间隔不得超过6小时 |
| 2 |  |  | 二噁英 | 每年1次 | 记录工况、生产负荷、氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 |
| 3 |  |  | 镉及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物 | 每季1次 | 记录工况、生产负荷、氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 |
| 4 |  |  | 氟化物、氯化氢 | 每月1次 | 记录工况、生产负荷、氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 |
| 5 |  | 90-50废气排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 自动在线监测， | 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量；自动监测设施不能正常运行期间，采用手工监测每天不少于4次，间隔不得超过6小时 |
| 6 |  |  | 二噁英 | 每年1次 | 记录工况、生产负荷、氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 |
| 7 |  |  | 镉及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物 | 每季1次 | 记录工况、生产负荷、氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 |
| 8 |  |  | 氟化物、氯化氢 | 每月1次 | 记录工况、生产负荷、氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 |
| 9 |  | 回转炉废气排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 自动在线监测， | 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量；自动监测设施不能正常运行期间，采用手工监测每天不少于4次，间隔不得超过6小时 |
| 10 |  |  | 镉及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物 | 每季1次 | 记录工况、生产负荷、氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 |
| 11 |  |  | 氟化物、氯化氢 | 每月1次 | 记录工况、生产负荷、氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 |
| 12 |  | 破碎机废气排放口 | 颗粒物 | 每季1次 | 记录工况、生产负荷、烟气量 |
| 13 |  | 浮选机废气排放口 | 颗粒物 | 每季1次 | 记录工况、生产负荷、烟气量 |
| 14 | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物、氮氧化物、颗粒物、氟化物、氯化氢、镉及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物 | 每季1次 | 记录风速、风向、气温、气压等 |

## 2、监测点位示意图

## 3、监测方法及使用仪器要求

废气污染物监测方法及使用仪器情况见表2。

表2   废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |
| 2 | 二噁英 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008 |  |  |
| 3 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 |  |  |
| 4 | 镉及其化合物 | 大气固定污染源镉的测定 火焰院子吸收分光光度法 |  |  |
| 5 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |  |
| 6 | 铅及其化合物 | 固定污染源废气铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |  |
| 7 | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009 |  |  |
| 8 | 铬及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |  |  |
| 9 | 砷及其化合物 | 环境空气和废弃砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |  |
| 10 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |  |  |
| 11 | 锡及其化合物 | 大气固定污染源锡的测定 石墨炉院子吸收光光度法 |  |  |

## 4、监测结果评价标准

废气污染物排放执行标准见表3。

表3   废气污染物排放执行标准

| 污染源 | 序号 | 标准名称 | 执行标准限值 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 颗粒物 | 30mg/Nm3 | 建设时间2012年、所在区域、几类区、排气筒高度25m。 |
|  | 2 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 铬及其化合物 | 1mg/Nm3 |  |
|  | 3 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 铅及其化合物 | 1mg/Nm3 |  |
|  | 4 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 二噁英 | 0.5ng-TEQ/m3 |  |
|  | 5 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 锡及其化合物 | 1mg/Nm3 |  |
|  | 6 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 氯化氢 | 30mg/Nm3 |  |
|  | 7 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 二氧化硫 | 150mg/Nm3 |  |
|  | 8 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 镉及其化合物 | 0.05mg/Nm3 |  |
|  | 9 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 氟化物 | 3mg/Nm3 |  |
|  | 10 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 氮氧化物 | 200mg/Nm3 |  |
|  | 11 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 砷及其化合物 | 0.4mg/Nm3 |  |
| 无组织 废气 | 1 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 锡及其化合物 | 0.24mg/Nm3 |  |
|  | 2 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 镉及其化合物 | 0.0002mg/Nm3 |  |
|  | 3 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 铬及其化合物 | 0.006mg/Nm3 |  |
|  | 4 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 铅及其化合物 | 0.006mg/Nm3 |  |
|  | 5 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 氯化氢 | 0.2mg/Nm3 |  |
|  | 6 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 砷及其化合物 | 0.01mg/Nm3 |  |
|  | 7 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 氟化物 | 0.02mg/Nm3 |  |
|  | 8 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB 31574-2015 | 颗粒物 | 1mg/Nm3 |  |

## （二）废水监测方案

## 1、废水监测点位、监测项目及监测频次

## 监测点位、监测项目及监测频次见表4。

表4  废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放口 | 悬浮物 | 1次/半年 |
| 2 |  | pH值 |  |
| 3 |  | 动植物油 |  |
| 4 |  | 五日生化需氧量 |  |
| 5 |  | 化学需氧量 |  |
| 6 |  | 总磷（以P计） |  |
| 7 |  | 氨氮（NH3-N） |  |
| 1 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/排放期 |
| 2 |  | 氨氮（NH3-N） |  |
| 3 |  | 悬浮物 |  |

## 2、监测点位示意图

## 3、分析方法及使用仪器

废水污染物分析方法及使用仪器情况见表5。

表5  废水污染物分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |  |  |
| 2 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |  |  |
| 3 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |  |  |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |  |  |
| 5 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |  |  |
| 6 | 总磷（以P计） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |  |  |  |
| 7 | 氨氮（NH3-N） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  |  |

## 4、分析结果评价标准

## 废水排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1水污染物排放限值中间接排放标准，未规定间接排放限值的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，港桥工业园污水处理厂排水《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。

表6        废水污染物排放标准           单位：mg/L

| 项目 | 悬浮物 | pH值 | 动植物油 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 总磷（以P计） | 氨氮（NH3-N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 400 | 6-9 | 100 | 300 | 500 | / | / |

## （三）厂界噪声监测方案

## 1、厂界噪声监测内容

## 厂界噪声监测内容见表7。

表7   厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及 依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与项目竣工环境保护验收监测时点位相同 | Leq | 每季一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 |  |  |

## 2、监测点位示意图

## 3、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1 3类标准，昼间：≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

## （四）企业周边环境质量监测方案

## 1、监测内容

企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书(表)及其批复的要求开展。监测点位、项目、频次见表8。

表8  企业周边环境质量监测内容一览表

| 监测类别 | 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1#主导风向上风 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、Cr6+、Hg、Pb、Cd、As、二噁英 | 根据环境管理需要进行监测 |
|  | 2#主导风向下风 |  |  |
| 土壤 | 1#位于主导风向上风向的厂区东北角 | pH、镉、铅、汞、铬、砷、镍、铜、锌、二噁英 |  |
|  | 2#位于主导风向下风向的厂区西南角 |  |  |
| 地下水 | 1#位于厂区西侧（上游） | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、石油类 | 1次/年 |
|  | 2#位于厂区东南侧（下游） |  |  |
|  | 3#位于厂区南侧（下游）附近 |  |  |
| 说明：环境空气、地表水、地下水监测点位、项目、监测频次与环评要求相同。 |

2、评价标准

环境空气、地表水、地下水、环境噪声分别执行相应的质量标准：

## (1)环境空气质量标准   GB3095-1996

## (2)地表水环境质量标准   GB3838-2002

(3)地下水质量标准  GB/T14848-1993

(4)声环境质量标准  GB3096-2008

## （五）手工监测质量保证

1、机构和人员要求：企业自测机构必须具有4名以上持有省级环境保护行政主管部门经过考核颁发的环境监测上岗证的人员，自测机构必须通过省级环境保护行政主管部门的监测资格认定。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194—2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164—2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。

6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

7、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

## 四、自动监测方案

## （一）自动监测内容

自动监测内容见表10。

表10  自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 二氧化硫 | 废气排放口监测孔 | 全天连续监测 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |

## （二）自动监测质量保证

1、人员要求：具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

3、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

4、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

## 五、委托监测

## 企业在特殊情况下，如果确实不具备XX项目的监测能力，经省和市级环保部门备案同意，可委托经省级环境保护主管部门认定的社会检（监）测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构代其开展手工自行监测。委托监测必须签定协议。

承担监督性监测任务的环境保护主管部门所属环境监测机构不得承担所监督企业的自行监测委托业务。

## 委托合同（环境监测技术合同）、受委托单位的监测人员上岗证、监测资格证等资质证明需附后。

## 六、自行监测信息公布

## （一）公布方式

1、企业应按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

## 2、企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

## （二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、污染源监测年度报告。

## （三）公布时限

1、企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

3、自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

## 4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。