目   录

- 安全说明………………………………………………………3

- 工作原理及概述………………………………………………4

- 主要技术参数…………………………………………………6

- 操作指南………………………………………………………7

- 注意事项………………………………………………………8

- 维护及故障检修………………………………………………9

附录（附图）………………………………………………………10

第一章.安全说明

1.1 一般安全参考

在设备首次投入运行前，必须阅读和理解有关安全的重要信息。

本公司机器的安全设施符合专业协会的规定，以及相关的安全法规。只有操作恰当，并在允许的范围内进行操作，才能对操作者的危害与机器的损坏降到最低水平。

设备安装、保养、检查等操作手册上所说明的工作全部应由指定的专业专职人员负责。如果由非专业人员使用及维护该设备，则会加大操作人员的危险隐患。

设备管理部门应保证对于操作、保养及检修的工作人员熟知并能够严格遵守安全知识。

操作人员应该熟悉所有的安全装置及其使用方法，以避免人身伤害和机器损坏。

应将安全规范及危险标志等安全设施安排在设备附近易看到的地方。

如设备有任何异常改变，操作员必须立即通知设备管理部门，以便及时与我公司技术部门联系。

请查看并确认在场人员已安全准备就位，才可启动、运转机器。

1.2质保声明

在下列情况中，制造商将有权拒绝提供质保或承担任何义务：

※设备的运输、布置及安装没有遵照我公司提供的操作手册进行。

※设备包括其附加设备，没有按照有关规则进行保养。

※拆除或关闭了安全装置。

※ 在未征得制造商同意的情况下对设备进行功能上的修改。

第二章.工作原理及概述

2.1主要用途与特点

不锈钢燃气加热夹层锅广泛应用于糖果（软糖、硬糖）、乳品酒、糕点、饮料、蜜饯、罐头等食品加工，也可用于大型餐厅或食堂熬汤烧菜、炖肉、如熟牛肉、熟羊、卤猪肉、炒饭、炒面、炒米粉、、、炒瓜子、炒花生、炒芝麻、炒燕麦、炒各种干货；烹制，焖制：排骨、猪蹄、鸭肉、牛排、熬粥等，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的优良设备。

本锅以燃气为热源，通过产生热量加热夹层内的导热油（或其他传热介质），通过热传递作用，进而加热内锅物料。另外也可以直接加热内胆（诸如粥类等不易粘锅物料），有以下优点：

1、燃烧充分，无烟无尘，少量积碳，无环境污染。

2、火焰温度随意调节，温度最高达300℃左右。

3、强力节能，火大火猛，热效率较同类产品提高25%左右。

4、燃料：液化石油气、管道煤气、天然气、严禁使用油。

5、耗气量：比同类产品降低20%左右。

本锅根据物料的不同特性，内锅体采用耐酸耐热的奥氏体型不锈钢SUS316L或SUS304制造,夹层根据用户要求可采用SUS304不锈钢材料或Q235-B碳钢材料，另外为避免热量散失，还设计配置保温层（根据温度高低情况，选用高密度保温性能优良的聚氨脂发泡保温，或选用致密性良好，耐高温的玻璃岩棉保温层）。保温层外有SUS304不锈钢外包皮保护,外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠。

2.2产品的主要结构与工艺流程

2.2.1本设备主体为滚筒式、半球形结构，由加高圈、半球形锅体、炉头、支腿或支架及各功能管口等部件组成，带搅拌夹层锅配有电机及搅拌桨。

支脚形式：槽形支架式、翻滚式。

滚筒式炒锅为翻滚式，滚筒锅内另加导流板，使炒物料均匀快速。搅拌桨形式：普通搅拌（锚式）和刮边刮底搅拌，刮边材质为聚四氟。带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。可倾式夹层锅锅体最大可倾转90°，倾转方式为手动式翻转。

A、火焰直接加热内胆

可倾式主要由锅体、炉头和可倾装置组成，最大倾斜度90°（图1）；

可倾式带搅拌主要由锅体、炉头、搅拌装置及可倾装置组成（图2）；

B、火焰加热夹套

可倾式主要由锅体、炉头和可倾装置组成，最大倾斜度90°（图3）；

可倾式带搅拌主要由锅体、炉头、搅拌装置及可倾装置组成（图4）；

滚筒式主要由圆筒体，炉头和可倾装置组成，最大倾斜45°（图A）；

2.2.2本设备操作的一般工艺流程为：冲洗锅内壁→向锅内加入物料及工艺比例的水（可倾式夹层锅需先使锅口水平）→打开炉头进气并点燃，加热锅体至物料达到工艺要求的温度→保持锅内物料温度一段时间，达到工艺要求效果即可停止进气并出料→清洗设备。（具体工艺由使用方根据物料特性具体制定。）

第三章.主要技术参数

3.1各型号产品性能参数（夹层锅）：

| 产品型号 | 公称容量（L） 直径×深（㎝） | 形式 | 搅拌速度（r/min） | 最大可倾角 | 进出口管径(inch) | 电机功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG50－Ⅰ DG50－Ⅱ | 50 60×40 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 1/2″ | 0.55 |
| DG100－Ⅰ DG100－Ⅱ | 100 70×45 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 3/4″ | 0.55 |
| DG200－I DG200－II | 200 80×58 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 3/4″ | 0.75 |
| DG300－I DG300－II | 300 90×63 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 3/4″ | 1.1 |
| DG400－I DG400－II | 400 100×68 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 3/4″ | 1.1 |
| DG500－I DG500－II | 500 110×73 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 3/4″ | 1.5 |
| DG600－I DG600－II | 600 120×78 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 3/4″ | 1.5 |
| DG800－I DG800－II | 800 130×83 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 3/4″ | 2.2 |
| DG1000－I DG1000－II | 1000 140×90 | 可倾 搅拌 | 36 | 900 | 3/4″ | 2.2 |

注：电机功率、搅拌浆结构等可根据客户特殊要求意见协商确定，并在合同上注明要求。

各型号产品性能参数（滚筒炒锅）

| 产品型号 | 公称容量 （L） | 形式 | 滚筒转度 | 最大可 倾角 | 倒料口 （mm） | 电机功率 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQ-1 | 60 | 翻滚 | 0-16 | 450 | 300 | 1.5 |
| MQ-2 | 100 | 翻滚 | 0-16 | 450 | 500 | 2.2 |
| MQ-3 | 200 | 翻滚 | 0-16 | 450 | 600 | 3 |

注：电机功率、搅拌浆结构等可根据客户特殊要求意见协商确定，并在合同上注明要求。

第四章.操作指南

4.1 设备安装

4.1.1本设备一般不需固定，只要放在平整坚固的地面上即可。也可打地脚螺栓固定，支脚或支架底有开孔可供穿螺栓。

4.1.2有夹套的需往夹层内加导热油：关闭导热油出口，打开不凝气出口阀门，锅体夹层上有外螺纹接口，可拧一个配套的弯头向上，放置一个漏斗往锅内加导热油（一般为320型导热油）。加油至不凝气出口刚开始溢出导热油为止。

切记：夹层一定要与大气相通，加热时夹层为常压。

注：滚筒炒锅不要加导热油。

各型号导热油加入量参考：

| 设备型 号 | 受热面积 （㎡） | 导热油加入量 （L） | 功率及根数 （KW×Z） |
| --- | --- | --- | --- |
| DG50 | 0.45 | 30 | 3×3 |
| DG100 | 0.58 | 36 | 3×3 |
| DG200 | 1.13 | 45 | 5×3 |
| DG300 | 1.43 | 60 | 6×3 |
| DG400 | 1.75 | 70 | 5×3 |
| DG500 | 2.00 | 80 | 8×3 |
| DG600 | 2.30 | 100 | 8×3 |

4.1.3带搅拌夹层锅横梁上设进液口可接料液管道。

4.1.4带搅拌的夹层锅电机需接三相电至电控箱。接电之前关闭电源，卸下保险丝。电机要可靠接地。实际电压不得超过额定电压的10%，否则绝缘体、电气设备和电线容易老化或损坏。电线、插座要大于所用功率1.5倍。

4.1.5安装完毕，对搅拌式夹层锅，应作空车试运检查，待各转动部件运转正常后，方可投产使用。

4.1.6拧紧撑架上的两颗紧定螺钉，摇转锅体时，两端的进油管不允许随锅转动。

注：电机线路安装应请专业电工。

4.2 设备操作

4.2.1生产前请确认：

（1）水、电、导热油、燃气是否充足可用；

（2）生产原辅料是否准备就绪；

（3）生产人员是否就位且处在安全区域。

4.2.2操作流程：

（1）先用纯水冲洗锅内壁，排出清洗水，摇动手轮使锅口水平；

（2）向锅内加入物料及工艺比例的水；

（3）打点燃气体加热锅体至物料达到工艺要求的温度，后开炉头进气阀门；

（4）保持锅内物料温度一段时间，也可添加辅料，使物料达到工艺要求效果；

（5）加工物料完成后关闭进气，开始出料，缓慢摇动手轮倾斜锅口使物料流入下方的容器。

（6）出料完毕应及时清洗设备。用纯水冲洗锅内壁，并用不伤不锈钢的工具刷洗内壁，排出污水。

第五章.注意事项

5.1夹层锅不应长时间不放物料干烧；

5.2带搅拌的夹层锅使用前首先要检查电源是否接好，有无漏电现象，操作时手上要擦干，切勿带水以防触电；

5.3检修机器之前关闭电源，卸下保险丝；

5.4电机等要可靠接地；

5.5正常运行时不要打开电控箱以免发生触电事故；

5.6结束生产时请将设备断电；

5.7保养、清洗时切勿使用水管和高压水枪（蒸汽喷嘴）喷洗电动机和电控箱；

5.8运转中请不要触摸机械的运动部位或将手伸入锅内。

5.9机械因不明原因停止时，请查明原因在得到管理责任人的许可后方可再次启动。

5.10运转中发现有异常的声音、振动、温度以及负荷等有损于安全的征兆时，操作人员应立即停止机械，向管理者报告后，采取适当处置。

5.11本机械的电机等机器并非防爆型的，所以请绝对避免使用易燃性的、粉尘爆炸性的、以及含可燃性溶剂的产品等。

第六章.维护及故障检修

6.1 减速机开始使用50小时后，应拆下来放掉润滑油，用煤油式柴油冲洗，加入30#-40#干净机油，使用150小时后，第二次换油，以后可视具体情况，每使用到1000小时左右换油一次。

6.2可倾式夹层锅每班使用前，应在各转动部位加油；搅拌式夹层锅，锅体上的配件，建议采用熟菜油，其他各处均采用30＃—40＃机械油。

6.3防锈油漆剥落，应及时涂刷，涂外锅的油漆，建议采用X55-3铝粉乙烯耐水漆。

6.4本锅使用5年后，建议进行安全性水压试验，水压试验夹层内压力时以1.5倍使用压力试验。以后进行水压试验的间隔时间，按各地技术部门的要求进行。

6.5本锅外层锅体使用3—5毫米厚的不锈钢钢板SUS304或SUS316或A3钢板制造。当外锅经多年锈蚀减薄到2毫米以下时，应停止使用。

设备点火；

- 安装煤气管道点火前检查有没有漏气.

- 先把点火器点燃放入炉头上然后开煤气燃烧后再开风机调速器。

- 火焰大小调整煤气量和风机的速度.

# Text boxes

图A

图4

图2

图3

图1

（滚筒式、立式、可倾式）