《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8万吨熟食项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳天佑春都食品有限公司 |
| 法人代表 | 孙志恒 | 联系人 | 孙翠霞 |
| 通讯地址 | 河南省洛阳市伊滨区佃庄镇碑楼村 |
| 联系电话 | 13938828636 | 传真 |  | 邮政编码 | 471000 |
| 建设地点 | 洛阳市伊滨区佃庄镇碑楼村 |
| 立项审批 部门 | 洛阳伊滨管理委 员会经济发展局 | 批准文号 | 豫洛伊滨制造[2016]17605 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 肉制品及副产品加工C1353 |
| 占地面积 （平方米） | 50000 | 绿化面积（平方米）米） | 2000 |
| 总投资 （万元） | 37400 | 其中:环保投资（万元） | 54.2 | 环保投资占总投资比例 | 0.145% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模： 1．项目由来 随着经济快速发展，人们生活水平的提高，便捷休闲肉质食品在国内市场得到快速增长，洛阳天佑春都食品有限公司抓住市场机遇，投资37400万元新建年产8万吨熟食项目，产品主要销往河南省内及省外周边城市的各大超市和商贸市场等。 该项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类的目录范围内，符合国家产业政策。目前，该项目已经洛阳伊滨管理委员会经济发展局备案，备案号：豫洛伊滨制造[2016]17605。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》及环境保护部[2015]第33号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于“N轻工的99、肉禽类加工”中的年加工2万吨及以上项目，所以该项目需编制环境影响报告表。 洛阳天佑春都食品有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查、收集资料和环境监测的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 2．建设内容及规模 该项目位于洛阳市伊滨区佃庄镇，占地面积50000m2（约75亩），所占土地属工业用地（详见附件中的土地证明）；项目地理位置图详见附图一。 该项目主要工程内容为：新建3个生产车间、1个仓库、1栋办公楼、1栋宿舍楼、1栋贵宾楼以及供电、给排水等配套设施（厂区平面布置详见附图二）。该项目的主要土建设施见表1。 表1 主要土建设施一览表 序号 设备名称 规格 备注 1 1#生产车间 82.5m×42m 熟食加工车间 2 2#生产车间 82.5m×42m 速冻食品加工车间；内设1个冷库，面积450m2，碳氢制冷剂，温度-5℃ 3 3#生产车间 137m×40m 预留后期使用 4 仓库 82.5m×25m / 5 办公楼 40m×14m 4层 6 宿舍楼 40m×14m 3层；含1个职工餐厅 7 贵宾楼 40m×14m 3层 3．主要设备 主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备 序号 设备名称 型号 数量 备注 熟食生产设备 1 不锈钢晾肉架 200cm*120cm*120cm 4个 1#生产车间 2 冻肉切片机 ɑP5230 1 1#生产车间 3 片冰机 50-500 1 1#生产车间 4 冻肉绞肉机 D-250 1 1#生产车间 5 不锈钢斩拌机 PB-200-20 1 1#生产车间 6 不锈钢斩拌机 KT-200 1 1#生产车间 7 滚揉机 FGR2500 3 1#生产车间 8 定量自动填充结扎机 KAP500 7 1#生产车间 9 卧式杀菌锅 GT7C5Φ1200*3200 3 1#生产车间 10 热合机 FR-900 2 1#生产车间 11 电子台秤 ACS-30 2 1#生产车间 12 xk3190-A6 1 1#生产车间 13 电子天平 hc6002 1 1#生产车间 14 工作台 256cm*63cm*47cm 2 1#生产车间 15 喷码机 H5+ 1 1#生产车间 16 蒸汽锅炉 6t 1 1#生产车间 17 包装设备 / 2 1#生产车间 速冻食品生产设备 18 不锈钢晾肉架 200cm*120cm*120cm 2个 2#生产车间 19 冻肉切片机 ɑP5230 1 2#生产车间 20 片冰机 50-500 1 2#生产车间 21 冻肉绞肉机 D-250 1 2#生产车间 22 不锈钢斩拌机 PB-200-20 1 2#生产车间 23 不锈钢斩拌机 KT-200 1 2#生产车间 24 滚揉机 FGR2500 2 2#生产车间 25 定量自动填充结扎机 KAP500 3 2#生产车间 26 卧式杀菌锅 GT7C5Φ1200*3200 1 1#生产车间 27 热合机 FR-900 1 2#生产车间 28 电子台秤 ACS-30 1 2#生产车间 29 xk3190-A6 1 2#生产车间 30 电子天平 hc6002 1 2#生产车间 31 工作台 256cm*63cm*47cm 1 2#生产车间 32 喷码机 H5+ 1 2#生产车间 33 包装设备 / 1 2#生产车间 34 冷库 450m2 1 2#生产车间 4．主要原辅材料及能源 该项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见表3、表4。 表3 原辅材料用量情况 序号 项目 单位 用量 备注 1 鸡肉 t/a 57000 冷冻状态；已分割好，不含骨头 2 猪肉 t/a 10000 冷冻状态；已分割好，不含骨头 3 大豆分离蛋白 t/a 4000 外购 4 玉米淀粉 t/a 7000 外购 5 蛋汤 t/a 1600 外购 6 白糖、味精、盐等调料 t/a 500 外购 7 肠衣 t/a 50 外购 8 包装纸箱 t/a 100 外购 表4 能源消耗情况 序号 项目 单位 用量 备注 1 天然气 万m3/a 108 天然气管道输送 2 水 m3/a 16200 自备井 3 电 万度/a 60 伊滨区电网 5．主要产品方案 该项目产品主要为熟食、速冻食品，投产后，年生产熟食6万吨，速冻食品2万吨，产品主要销往河南省内及省外周边城市的各大超市和商贸市场等，市场广阔。 6．供电及给排水 该项目电力由伊滨区电网统一供应，新上 1台250KVA，供电有保证。 该项目用水由厂区内自备井提供，该项目的废水主要为设备、地面冲洗废水以及职工的生活污水，经一体化污水处理设施处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级排放标准后，沿排污管道排入涝洼渠，最终流向伊河。 7．职工定员及劳动制度 本着精干、统一、高效的原则，结合该项目的特点，公司定员120人，工作制度实行2班制，全年工作300天。 8．总投资 该项目总投资37400万元，其中：企业自筹20000万元，国内银行贷款17400万元。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 该项目位于伊滨区佃庄镇碑楼村，所占土地原为洛阳广豫恒包装材料有限公司，该公司建起2座钢结构厂房框架后由于资金跟不上，将厂区转卖给洛阳天佑春都食品有限公司，洛阳天佑春都食品有限公司在此基础上建设本项目，不存在原有污染问题，不会对本项目的建设产生影响。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 洛阳市位于豫西中部，地处黄河中游群山环绕的洛阳－偃师断陷盆地的伊、洛河河谷平原，北依邙山，南望洛水，西有秦岭潼关之险，东有虎牢黑石之固。位于东经111°08′至112°59′，北纬 33°39′至35°05′之间。东距郑州 148Km，西距西安 324Km，北隔黄河与济源市相邻，南连平顶山与南阳。地理位置优越，素有“九州腹地”之称。 该项目位于洛阳市伊滨区佃庄镇碑楼村，北临岳洛路，东临创业路，西侧为河南卓金光电科技有限公司，南侧为1个香精厂，该项目的最近居民为东南侧470m处的黄庄村和北侧530m处的碑楼村，项目周边概况见附图三。 2．地形、地貌、地质 洛阳市位于河南省西部山区与东部平原的过渡地带，背靠邙山，面对伊阙，西连秦岭，中部、东部为伊、洛河冲积平原，构成三面环山，南北高中间低，西高东低，呈东向簸箕关开口盆地。西部标高395m，东部最低标高124m。 本项目位于伊、洛河冲积平原地带，地势平坦开阔。 3．气候、气象 项目所在地属温带大陆性季风气候，四季变化和季节进退都比较明显，气候日变量小，具有冬寒春旱夏热秋晴等特点。累计多年平均气温为14.2℃，最热为7月份，平均气温27.1℃；最冷月份为1月，平均气温0.2℃。累计多年平均降雨量603.8mm，全年降水多集中在7－9月，冬季降水量较少。最大冻土深度为18cm，最大积雪深度20cm。全年最多风向为东北风（13％），次多风向为西北风（11.4％）。年平均风速为3.52m/s。 4．水文 洛阳市地处豫西黄土丘陵区，为新生代形成的凹陷盆地。主要河流除黄河干流外， 还有洛河、伊河、涧河、 瀍河、北汝河、老灌河和白河等，分属于黄河、淮河、长江三大水系。 本项目位于洛河与伊河中间地带，北距洛河3km，南距伊河1.3km，本项目的纳污水体为伊河。 涝洼渠始建于1933年，为人工开挖所成，历经50余年扩建改建至1983年基本建设完毕，承担夹河滩三乡的汛期排涝及日常的排水任务，因涝洼渠地势低洼、坡度较缓，极易造成淤积阻塞，基本上3年左右就需进行全线清淤疏通。涝洼渠位于该项目南侧300m，在岳滩村伊河桥处汇入伊河。 本项目附近的集中供水水源地为佃庄镇集中式饮用水水源地。 佃庄镇集中供水厂位于佃庄镇东大郊村，水源地位于供水站附近，水源地类型为空隙类承压水。设计供水能力为2000m3/d，供水区域为朱圪垱村、关庄村、东大郊村、相公村、王圪垱5个村庄，水源地包括2眼水井，1#水井位于水厂西350m，井深373m，2#水井位于水厂内部，现已报废。一级保护区范围为以水源井为中心分别向四周径向外延200m所围成的多边形区域。该项目位于最近的1#水源井西南侧3.1km处，不在佃庄镇饮用水水源地的保护区范围内。 5．植被、生物多样性 该区域主要粮食作物有小麦、玉米、红薯等，经济作物中棉花、花生、芝麻、花椒种植较多，果品类有苹果、柿、樱桃、桃、草莓等；另有片植和散落的林木如泡桐、白杨、柳树、槐树、榆树、楝树等，没有国家级保护珍稀植物种类。 该项目所在地区野生动物很少见，仅有少数鸟类（如杜鹃、喜鹊、麻雀等）及野生昆虫；家养牲畜以猪、牛、羊、狗为主；家禽以鸡为主；到目前为止，评价区域内没有发现国家级保护动物。 到目前为止评价区域内未发现有需要特殊保护的动植物种群。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、区域概况 洛阳是中国历史文化名城，全国十大魅力城市，全国七大古都之一，地处河南西部，横跨黄河中游两岸，有近5000年历史，为省直辖市，现辖偃师市、孟津、新安、洛宁、宜阳、伊川、嵩县、栾川、汝阳等一市八县和涧西、西工、老城、瀍河、洛龙、吉利六个城市区，总面积15208Km2，市区面积544Km2。洛阳总人口657万人（2009年），共有46个民族成份，其中汉族人口约占全市总人口的98.8%。 佃庄镇位于洛阳市区中东部、伊洛河冲积平原，南傍伊河，北临洛河，东至207国道，西距洛阳市区中心8km，境内新岳洛路贯通东西连接洛阳新区至偃师市、中原大道（规划）横跨伊洛河连通洛阳快速通道与中州东路延长线。全镇共辖19个行政村，194个村民组，4.3万人(2014年)，总面积38.7km2，耕地面积4.2万亩。2014年地区生产总值17.5亿元，农民人均纯收入11180元。1997年12月年撤乡建镇。现归洛阳市伊滨区管辖。 2、佃庄镇总体规划 2.1规划范围 本次规划包含两个层次：镇域和镇区，镇域行政辖区面积38.7km2，包括18个行政村。镇区规划范围冬至农业街、西至金水街、北至篁庄大道、南至滨河路。总规模约312.30公顷。 2.2产业布局 规划产业空间结构为：一轴六组团。 一轴：城市发展轴，沿洛偃快速路形成一条城市发展轴，沿轴线由西向东为洛阳主城区、伊滨区、佃庄镇区、偃师市界。 六组团：蔬菜产业组团，两个商住服务组团，观光农业、旅游业组团，工业组团，三产服务组团。 蔬菜种植业组团：分布在规划佃庄大道西侧，涉及酒务村、东石桥村、碑楼村、大郎庙村和西马庄村六个行政村。主要发展无公害蔬菜种植业。 商住服务组团：分布在洛偃快速路南侧、伊河河堤线北侧、汉魏故城建设控制地带外的区域，由中原大道分割成东西两个商住服务组团，西组团已纳入洛阳伊滨区，东组团在规划佃庄镇区范围内，主要发展房地产业，开发精品住宅、商住区等现代化居住区。 观光农业、旅游业组团：主要分布在佃庄大道东侧、岳洛路北侧，处于汉魏故城文物保护范围内，涉及河头村、佃庄村、关庄、西大郊、东大郊、朱圪垱、倪庄和相公庄八个行政村。依托汉魏故城遗址和南部伊河沿岸旅游观光带，发展旅游业，并结合花卉种植等发展观光农业。 工业组团：分布在规划的创业街西侧、洛偃快速路北侧，工业组团在佃庄镇区范围内。 三产服务组团：分布在规划兴业街东侧、洛偃快速路北侧，大部分区域在汉魏故城保护范围内，不能高强度开发，以村民住宅和配套服务设施为主。 该项目属于工业组团范围内。 2.3镇域基础设施 2.3.1给水工程 利用新区伊滨区规划傍河水源井作为规划区供水水源，同时保留利用东大郊、东石桥村现有水井及供水设施作为备用、应急水源、新建地下水水厂1座，规模1.5万吨/d，控制用地1.0公顷，水厂兼顾向迁村并点后的东大郊、东石桥社区供水，给水管网采用生活、工业、消防合用的统一低压环状管网系统。 2.3.2排水工程 排水体制采用雨污分流制。镇区及东大郊、东石桥社区污水统一收集后经规划污水泵站排入伊南污水处理厂。在洛偃快速路南侧规划建设1座污水泵站，控制用地1000m2。 黄佃街以东、乐安大道以北区域雨水向北、向东排入涝洼渠后经岳滩排入伊河；其余区域雨水排入规划伊河北岸排涝渠，排涝渠在伊河下游自流排入伊河。 2.3.3供热工程 热源：规划区由大新区4#热源厂集中供热。 热负荷：预测采暖热负荷为34MW。 热力管网：热力干管沿佃庄大道、岳安大道直埋敷设。 2.3.4燃气工程 镇区以西二线管道天然气为主气源，液化石油气为补充气源。预测年用气量为140万m3/a。次高压燃气管道沿洛偃快速路和中原大道布置，中压燃气管道沿岳安大道、复兴路、佃庄大道和大东路布置。设置燃气调压站1座，位于岳安大道西端的南侧，占地1000m2。 2、敏感点概况 碑楼村包含碑楼、罗圪垱二个自然村，辖13个村民组，耕地面积2000亩，农户584户，总人口2510人。最近居民位于该项目北侧530m处。 黄庄村南邻伊河，与李村镇隔河相望。包含15个村民组，耕地面积3500亩，农户780户，总人口3080人。镇政府所在地，属人口大村。最近居民位于该项目东南侧470m处。 3、文物保护 汉魏洛阳故城保护范围：东至偃师首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50m南北一线；西至白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津平乐镇上屯村外郭城残垣北50m东西一线；南至偃师佃庄乡王圪垱村南东西一线。建设控制地带：以保护范围外延200米以内均为建设控制地带。该项目不在汉魏洛阳故城保护范围及建设控制地带范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1．环境空气质量现状 为了解建设项目所在区域环境质量现状，利用“洛阳市玮浩餐饮食品包装项目”于2015年5月19日～25日对该项目所在地的环境空气质量的监测数据；监测点布置在碑楼村（最近居民位于项目N530m处），监测点布置详见附图三，监测结果见表5。 表5 监测结果 单位：μg/m3 监测项目 监测点 PM10日平均值 SO2 NO2 1小时平均值 日平均值 1小时平均值 日平均值 碑楼村 113～145 5～66 15～37 6～37 15～31 标准值 150 500 150 200 80 由上表可以看出，监测点的SO2和NO2小时值和日均值、PM10日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2．声环境质量现状 为了解该项目周围的声环境质量现状，我们于2016年6月27日对该项目所在区域的声环境质量进行了监测，共设4个监测点，分别布置在该项目的四周厂界，具体监测点布置见附图三，监测结果见表6。 表6 监测点背景噪声现状 单位：dB(A) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间噪声值 50.8 51.4 51.3 51.8 夜间噪声值 41.3 41.0 42.9 41.5 昼间标准值 60 夜间标准值 50 由上表可知：各监测点的昼、夜间噪声背景值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3．地表水环境现状 项目最近地表水体为伊河。为了解伊河的水质现状，我们利用洛阳市环境监测站于2015年对伊河设在西石坝断面（位于该项目西南侧约1.3Km）的监测数据，监测结果见表7。 表7 监测结果统计表 单位： mg/L PH 高锰酸盐指数 BOD5 COD 氨氮 监测结果 8.04 2.7 1.98 11.9 0.592 标准值 6~9 ≤6 ≤4 ≤20 ≤1.0 由上表可以看出，西石坝监测断面各项监测因子的监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 4．生态环境质量现状 该项目位于伊滨区佃庄镇碑楼村，该区域多为人工植被。到目前为止，该区没有发现珍稀动植物等特殊保护对象。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，该项目主要的环境保护目标见表8。 表8 主要保护目标 保护目标 方位及距离 保护级别 碑楼村 N-530m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 黄庄村 SE-470m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 伊河 SW-1.3km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg/m3 SO2：1小时平均浓度500μg/m3，24小时平均浓度150μg/m3 NO2：1小时平均浓度200μg /m3，24小时平均浓度80μg /m3 2．《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 3．《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD≤20mg/L NH3-N≤1.0mg/L BOD5≤4mg/L 高锰酸盐指数≤6mg/L PH 6~9 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 2．《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1、表2小型基准灶头数≥1，＜3 最高允许排放浓度：2.0mg/m3 净化设施最低去除效率为60% 3．《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1 SO2排放浓度限值：100mg/m3 NOx排放浓度限值：400mg/m3 颗粒物排放浓度限值：30mg/m3 4．《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级 COD≤80mg/L BOD5≤25mg/L NH3-N≤15mg/L SS≤60mg/L 动植物油≤15mg/L 5．《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目使用清洁能源天然气，燃烧产生的废气对当地环境空气影响不大；产生的废水经废水处理设施处理后达标排放，不会对该区域的水环境产生大的影响。 推荐总量控制指标为：SO2：0.6171g/a；NOx：2.0196t/a； COD：0.7770t/a；NH3-N：0.1306t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示 1、熟食加工工艺 图例： 噪声▲ 固废■ 废水◆ 工艺流程简述： 外购冷冻的生猪肉、生鸡肉先在晾肉架自然解冻，然后人工拣选修整，去除肉中的杂质，再利用切片机、绞肉机、斩拌机对修整好的肉进行绞肉搅拌，然后将配比好的调料加进去并利用滚揉机滚揉均匀，再利用定量自动填充结扎机将加工好的肉灌入肠衣并结扎成独立火腿肠，然后将火腿肠利用卧式杀菌锅进行蒸煮（温度95-105℃、时间30min、压力0.25Mpa），最后将蒸熟的火腿肠自然冷却到室温即为成品，经检验合格后，包装入库。 2、速冻食品加工工艺 图例： 噪声▲ 固废■ 废水◆ 工艺流程简述： 外购冷冻的生猪肉、生鸡肉先在晾肉架自然解冻，然后人工拣选修整，去除肉中的杂质，再利用切片机、绞肉机、斩拌机对修整好的肉进行绞肉搅拌，然后将配比好的调料加进去并利用滚揉机滚揉均匀，再利用定量自动填充结扎机将加工好的肉灌入肠衣并结扎成独立火腿肠，然后将火腿肠利用卧式杀菌锅进行蒸煮（温度95-105℃、时间30min、压力0.25Mpa），最后将蒸熟的火腿肠放入冷库，速冻至-5℃，冷藏储存。

主要污染工序： 1．废气 主要为锅炉产生的废气以及食堂油烟。 2．废水 主要为蒸煮冷凝水、设备及地面冲洗废水以及职工的生活污水。 3．噪声 主要是切片机、斩拌机、滚揉机等设备运行时产生的噪声。 4．固体废物 4.1职工生活产生的生活垃圾； 4.2整理工序产生的杂质； 4.3废包装袋（箱）； 4.4废水处理设施产生的污泥。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 类 容 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 天然气 | SO2 | / | 0.6171t/a | / | 0.6171t/a |
|  |  | NOx | / | 2.0196t/a | / | 2.0196t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.24mg/m3 | 0.0085t/a | 0.31mg/m3 | 0.0021t/a |
| 水 污 染 物 | 生活生产混合废水（11808t/a） | COD | 1096.3mg/L | 12.9456t/a | 65.8mg/L | 0.7770t/a |
|  |  | BOD5 | 463.4mg/L | 5.4720t/a | 22.2mg/L | 0.22621t/a |
|  |  | NH3-N | 38.8mg/L | 04579t/a | 11.1mg/L | 0.1306t/a |
|  |  | SS | 550.8mg/L | 6.5040t/a | 57.8mg/L | 0.6829t/a |
|  |  | 动植物油 | 47.8mg/L | 0.5616t/a | 9.6mg/L | 0.1129t/a |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 18t/a | / | 0 |
|  | 整理工序 | 杂质 | / | 2t/a | / | 0 |
|  | 包装工序 | 废肠衣、包装纸箱 | / | 0.5t/a | / | 0 |
|  | 废水处理设施 | 污泥 | / | 5t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 该项目的噪声源主要是切片机、斩拌机、滚揉机等设备运行时产生的噪声，噪声为75~85dB(A)，经预测，该项目运营期间，噪声源对各厂界昼夜间噪声最大贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响 该项目周围无生态敏感点，也没有珍稀动植物种群。该项目周边多为农田，植有道旁草木，建设单位在厂区进行绿化，栽种树木、花卉和草皮等，绿化面积达2000m2，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，该项目的建设对当地生态环境影响甚小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 该项目建设内容为：利用2个钢结构厂房框架，新建3个生产车间、1个仓库、1栋办公楼、1栋宿舍楼、1栋贵宾楼以及供电、给排水等配套设施。预计2016年12月建成。根据该项目的特点，本环评针对该项目的施工扬尘、施工废水、施工噪声和固体废物进行分析。 1．施工扬尘 施工扬尘主要为露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的扬尘，会对附近环境空气质量产生影响，使得环境空气中TSP浓度增高。根据根据《洛阳市2016年蓝天工程实施方案的通知》洛政办〔2016〕52号和《洛阳市大气污染防治条例》的有关规定，为减轻污染程度和影响范围，本环评要求： 1.1对施工现场内易起尘的物料，应当采取围挡、遮盖、喷淋等防治扬尘污染的措施； 1.2对施工过程中堆放的渣土，必须采取防尘措施，及时清运、清理、平整场地；若堆置时间超过1周，应在其上设防尘网、喷水抑尘等其它防尘措施； 1.3装卸、运输可能产生扬尘的货物，应当采取防尘措施或者使用专用密封的运输方式，并严格按照操作规程进行装卸、运输作业； 1.4保持运输弃土、沙石等物料车辆的箱体完好；装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，并设篷布遮盖，减少途中撒落；对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；砂石堆场、施工道路、裸露地面应定时洒水； 1.5及时对运输车辆进行清洗，另外，运输车辆行驶线路尽量避开居民区，限制车速，避免产生扬尘； 1.6在出口处设冲洗设备，并设1个3m3的沉淀池。冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用；并安排专人清扫进出口道路，防止产生扬尘，减轻对环境的影响。 1.7大风天气要停止作业，并在作业处覆以防尘围挡； 1.8尽量缩短施工时间。 1.9建筑施工扬尘防治。制定专项工作方案，严格落实《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》（豫建建〔2014〕83号），建筑施工（含拆迁、市政施工）工地必须落实“六个100%”，即：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实。 通过采取上述防尘、降尘措施，尽量将施工期间产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最低限度。 2．水环境影响 该项目施工期间主要的水污染源为混凝土养护、施工机械和运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。 施工期施工废水的主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本环评要求：在施工场地出口处建设1个3m3沉淀池（施工期结束拆除），并在冲洗区和施工场地设置排水沟，车辆冲洗水经排水沟流入沉淀池，沉淀后回用于下一班设备的再清洗或施工场地洒水抑尘，不外排。另外还要加强施工场地的管理，减少施工废水的产生量。 该项目施工人员约30人，施工人员均不在厂内吃住，生活污水产生量为0.9m3/d（按30L/人·d计算）。建设单位拟建设1个旱厕，施工人员的生活污水经旱厕暂存后被附近村民拉走肥田，施工结束后旱厕拆除。 3．声环境影响 该项目施工期间噪声源主要是挖掘机、装载机、打桩机、切割机、振动棒、吊车和电锯等施工机械产生的噪声，以及建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声等。 根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）预测施工机械噪声对周围环境的影响范围，预测结果及环评提出的措施见下表： 表9 施工噪声影响情况及采取的措施 设备名称 噪声值dB(A) 标准限值dB(A) 达标距离m 运行方式 安放位置及措施 昼间 夜间 昼间 夜间 挖掘机 85 70 55 5.6 31.6 间歇 移动式；仅昼间运行，尽量远离施工场地边界 装载机 85 5.6 31.6 间歇 移动式；仅昼间运行，尽量远离施工场地边界 打桩机 82 4.0 22.4 间歇 移动式；仅昼间运行，尽量远离施工场地边界 切割机 90 10 56.2 间歇 工棚内；仅昼间运行，切割机工棚设置距各场界距离大于10m 振动棒 84 5.0 28.2 间歇 移动式；仅昼间运行，尽量远离施工场地边界 吊车 82 4.0 22.4 间歇 移动式；仅昼间运行，尽量远离施工场地边界 电锯 93 14.1 79.4 间歇 工棚内；仅昼间运行，工棚设置距各场界距离大于14.1m 根据本项目周围的敏感点可知：该项目最近敏感点为东南侧470m的黄庄村及北侧530m的碑楼村，施工噪声对其没有影响。各施工阶段均存在建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声，产生的噪声值介于70～85dB(A)之间，由于这些噪声为不定点的瞬时噪声，且难以控制，本环评建议：禁止夜间施工；施工单位将物料尽量设在场地中心，使装卸和搬运建筑材料的地点远离场界；加强施工的管理，尽量降低装卸高度。综上所述：采取以上措施后，施工场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值的要求。 因此，按照以上措施实施后，施工期噪声不会对当地的声环境及敏感点产生大的影响。 4．固体废物 施工期间产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。该项目建设过程产生的建筑垃圾量约为50t，应进行分拣，有用部分分拣后外卖，其余的建筑垃圾运往指定的地点进行处置，具体要求按照《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》相关规定执行；施工期间施工人员的生活垃圾（约1.8t）经垃圾收集箱收集后送往附近垃圾中转站，然后统一送垃圾填埋场处理； 施工结束后临时设施均拆除，上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。

运营期环境影响分析 1．大气环境影响分析 该项目产生的废气主要为锅炉产生的废气及食堂油烟。 1.1锅炉产生的废气 该项目利用1台6吨的蒸汽锅炉提供蒸汽，使用燃料为天然气，根据建设单位提供资料，蒸汽锅炉每小时耗气量为450m3/h，每天工作8小时，预计年使用天然气1080000m3/a，天然气燃烧过程产生的主要污染物为烟尘、SO2、NOx等。 根据《第一次污染源普查工业污染源排污系数手册》中相关数据：燃烧管道天然气产生的SO2的量为5.7142 Kg/万m3-气，NOx的量为18.71Kg/万m3-气，则本项目的SO2产生量为0.6171t/a，NOx的产生量为2.0196t/a。天然气属于清洁能源，废气经8m排气筒排放，对周边环境影响不大。 1.2食堂油烟 该项目约50人在厂内用餐，按人均耗油量约20g/(人·次)，油烟排放系数按2.84%计，油烟产生量0.0284Kg/d（0.0085t/a），本环评要求：在食堂安装1套油烟净化装置（废气处理量为4500m3/h，处理效率达75%以上），并配套建设排气筒，厨房产生的油烟经油烟净化器处理后由排气筒排放。经计算，油烟经净化器处理后排放量为0.0021t/a，排放浓度为0.31mg/m3；均能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准（最高允许排放浓度：2.0mg/m3；净化设施最低去除效率：60%）要求。针对该项目厨房所设置的排气筒，本环评要求：设置1根10m的排气筒，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2001）中的有关规定：①油烟净化装置应置于油烟排风机之前；②经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；③饮食业单位所在建筑物高度大于15m 时，油烟排放口高度应大于15m；④排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径或当量直径的平直管段。 该项目使用天然气作为食堂燃料，属于清洁能源，且该项目用量很小，本环评不再对该部分产生的废气进行计算分析。 因此，该项目的建设不会对当地的环境空气产生大的影响。 2．声环境影响分析 2.1噪声源强 该项目的噪声源主要是切片机、斩拌机、滚揉机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在75～85dB(A)之间。该项目噪声源参数见表10。 表10 主要噪声源参数 名 称 数量 源强dB(A) 备注 冻肉切片机 2 75 车间内 片冰机 2 80 车间内 不锈钢斩拌机 3 85 车间内 滚揉机 4 80 车间内 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）以及高噪声设备的位置和采取的相应防治措施，采用车间内的多个点声源转化为面声源的几何发散模式，预测高噪声设备运营时对四周厂界的噪声影响，预测结果见表11。 表11 厂界点噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间最大预测值 45.0 42.5 31.7 24.2 昼间标准值 60 夜间标准值 50 由上表可以看出，该项目运营期间，噪声源对各厂界昼夜间噪声最大贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。另该项目200m内没有敏感目标，本环评不再对敏感点噪声影响进行评价。 因此，该项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3．水环境影响分析 该项目新鲜水用量为16200m3/a，其中，生活用水量为1800m3/a，生产用水量为14400m3/a，包括蒸煮冷凝水、设备及地面冲洗废水以及职工的生活污水。 3.1生活用水 该项目定员120人（约20人在厂内食宿；约50人在厂内用餐），用水量按每人每天50L计算，该项目生活用水量为6m3/d（1800m3/a），产污系数按80%计，则生活污水产生量为4.8m3/d（1440m3/a）。经类比，生活污水中COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油的含量分别为350mg/L、200mg/L、30mg/L、200mg/L和30mg/L。生活污水与生产废水一起进入一体化污水处理设施处理。 3.2蒸煮冷凝水、设备及地面冲洗废水 该项目的生产用水主要为蒸煮冷凝水、设备及地面冲洗废水，根据建设单位提供资料，蒸煮工艺使用蒸汽约48m3/d（14400m3/a），蒸汽由蒸汽锅供给4台卧式杀菌锅，然后以冷凝水形式从锅内排出，建设单位将冷凝水收集（耗散率按10%计）后全部用于设备及地面冲洗。冲洗废水除部分（按20%计）蒸发外，其他约38.4m3/d（10368m3/a）废水全部进入一体化污水处理设施处理，污水处理参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规划》（HJ2004-2010），肉类加工废水中污染物浓度为COD800～2000mg/L、BOD5500～1000mg/L、SS500～1000mg/L、NH3-N20～70mg/L和动植物油30～100mg/L。类比同行业，该项目的废水中污染物浓度取COD1200mg/L、BOD500mg/L、SS600mg/L、NH3-N40mg/L、动植物油取50mg/L。 3.3废水处理 根据该项目的实际排水情况以及《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规划》（HJ2004-2010），建设单位拟在厂区东南角建设1套一体化污水处理设施，车间内建设1套一体化污水处理设施，采用生化法处理本项目产生的废水。该项目的废水处理工艺流程见下图： 图1 废水处理工艺流程图 该项目的生产废水和食堂废水经各自的格栅拦截大块杂质、隔油池隔油后与其他生活污水一起进入调节池混合调节水质，然后进入厌氧池厌氧发酵、好氧池接触氧化、沉淀池沉淀污泥、生物滤池过滤、消毒池消毒（二氧化氯发生器提供二氧化氯进行消毒），最终排至厂区外通过污水管道最终流向伊河。该项目废水的产排情况见下表。 表12 项目污水产排情况一览表 项目 废水量 COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 生活污水 产生浓度（mg/L） / 350 200 30 200 30 产生量（t/a） 1440 0.5040 0.2880 0.0432 0.2880 0.0432 生产废水 产生浓度（mg/L） / 1200 500 40 600 50 产生量（t/a） 10368 12.4416 5.1840 0.4147 6.2160 0.5184 混合废水 产生浓度（mg/L） / 1096.3 463.4 38.8 550.8 47.8 产生量（t/a） 11808 112.9446 5.4720 0.4579 6.5040 0.5616 隔油池处理效率（%） / / / / / 80 调节池处理效率（%） / 40 40 5 40 / A-O工艺处理效率（%） / 80 80 70 30 / 生物滤池处理效率（%） / 50 60 / 75 / 混合废水 排放浓度（mg/L） / 65.8 22.2 11.1 57.8 9.6 排放量（t/a） 11808 0.7770 0.2621 0.1306 0.6829 0.1129 GB13457一级排放标准（mg/L） / 80 25 15 60 15 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可以看出，该项目的废水经废水处理设施处理后可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级排放标准（由于该项目的废水最终流向伊河，伊河为Ⅲ类地表水体，因此执行一级排放标准）要求后由厂区东侧排污管道向南排入涝洼渠，经涝洼渠最终排入伊河。 3.4水平衡图 该项目的用排水平衡见下图所示。 图二 水平衡图 单位：m3/d 3.5排污口设置 根据《洛阳市环境保护局关于加强污染源排放口规范化整治工作的通知》（洛市环[2011]104号）相关规定，本环评要求：厂区内雨污分流；排放口必须明渠明管；排放口标志必须规范；排放口编号必须统一；新建项目排放口必须达标。具体要求按《排放口规范化整治技术要求》及有关技术规范执行。 综上所述，该项目的废水全部经废水处理设施处理后达标排放，不会对当地的水环境产生大的影响。 4．固体废物影响分析 该项目固体废物产生量为25.5t/a，包括职工生活产生的生活垃圾，整整理工序产生的杂质，废肠衣、包装纸箱，废水处理设施产生的污泥等。 该项目定员120人，按每人每天产生垃圾0.5Kg计算，该项目生活垃圾的产生量为18t/a。建设单位计划在厂区内设置多个垃圾箱，生活垃圾在垃圾箱内临时收集后，定期送当地垃圾中转站，最终由环卫部门统一送垃圾填埋场处置。 根据企业提供资料，该项目的整理工序产生的杂质等废品量约2 t/a。建设单位计划在车间内设置若干收集箱，杂质等废品经收集后定期与生活垃圾一起送垃圾中转站处置，不外排。 该项目的产品在包装过程中会产生少量肠衣及包装纸箱的废品，产生量约0.5/a，建设单位计划将废肠衣、包装纸箱集中存放在仓库的角落，定期外卖。 该项目的废水处理设施产生的污泥经污泥浓缩池浓缩、板框压滤机压滤后，污泥量约5t/a，可被附近居民拉走用于肥田。 该项目的固体废物均得到了合理的处置，所以，该项目的建设不会对周围的环境影响产生大的影响。 6．环保投资估算 该项目总投资为37400万元，其中环保投资54.2万元，占总投资的0.145%。 表13 环保投资一览表 序号 环保设施 投资额 1 蒸汽锅炉8m排气筒 0.5万元 2 油烟净化器+10m排气筒 3.0万元 3 一体化污水处理设施 10.0万元 4 垃圾箱 0.5万元 5 收集箱 0.2万元 6 绿化 40.0万元 合计 54.2万元 7．项目选址可行性分析 该项目位于洛阳市伊滨区佃庄镇碑楼村，占地面积50000m2，所占土地属工业用地。该项目北临岳洛路，东临创业路，道路畅通，交通便利；项目用电及给水有保证；项目废气、噪声、废水排放能够达标，固体废物得到了合理的处置。对环境及敏感点影响很小。 洛阳市环境保护局2015年3月5日印发的《洛阳市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（洛市环[2015]34号）将全市划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目位于洛阳市伊滨区佃庄镇碑楼村，不在“洛阳市主体功能区”5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，洛阳市主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入要求是：“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）”；“在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。根据《实施意见》重点单元的划分，本项目不属于“水污染防治重点单元”区域内，本项目不属于审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，符合洛市环[2015]34号文件要求。 综上所述，该项目选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 类 容 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油炸工序 | 油烟 | 油烟净化器+10m排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型 |
|  | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx等 | 8m排气筒 | 影响很小 |
| 水 污 染 物 | 生活生产混合废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油等 | 一体化污水处理设施 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级排放 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱，送当地垃圾中转站 | 合理处置 |
|  | 整理工序 | 杂质 | 收集箱，送当地垃圾中转站 |  |
|  | 包装工序 | 废肠衣、包装纸箱 | 存放在仓库的角落，定期外卖 |  |
|  | 废水处理设施 | 污泥 | 浓缩、压滤后被附近居民拉走用于肥田 |  |
| 噪 声 | 该项目的噪声源主要是切片机、斩拌机、滚揉机等设备运行时产生的噪声，噪声为75~85dB(A)，经预测，该项目运营期间，噪声源对各厂界昼夜间噪声最大贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期治理效果 该项目周围无生态敏感点，也没有珍稀动植物种群。该项目周边多为农田，植有道旁草木，建设单位在厂区进行绿化，栽种树木、花卉和草皮等，绿化面积达2000m2，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，该项目的建设对当地生态环境影响甚小。 |

结论与建议

结论 1．产业政策相符性 该项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类的目录范围内，符合国家产业政策。目前，该项目已经洛阳伊滨管理委员会经济发展局备案，备案号：豫洛伊滨制造[2016]17605。 2．项目选择可行性 该项目位于洛阳市伊滨区佃庄镇碑楼村，占地面积50000m2，所占土地属工业用地。该项目北临岳洛路，东临创业路，道路畅通，交通便利；项目用电及给水有保证；项目废气、噪声、废水排放能够达标，固体废物得到了合理的处置。对环境及敏感点影响很小。该项目符合洛阳市环境保护局2015年3月5日印发的《洛阳市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（洛市环[2015]34号）。 因此，该项目选址从环境保护角度分析是可行的。 3．环境质量现状 3.1环境空气 项目所在区域环境空气中SO2和NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度、PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.2环境噪声 该项目所在区域的昼、夜间噪声背景值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.3地表水环境 伊河西石坝断面各项监测因子的监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3.4生态环境 该项目位于伊滨区佃庄镇碑楼村，该区域多为人工植被。到目前为止，该区没有发现珍稀动植物等特殊保护对象。 4．环境影响 4.1施工期环境影响分析 该项目新建3个生产车间、1个仓库、1栋办公楼、1栋宿舍楼、1栋贵宾楼以及供电、给排水等配套设施。预计2016年12月建成。只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 4.2运营期环境影响分析 4.2.1大气环境影响分析 该项目产生的废气主要为天然气燃烧过程产生的废气及食堂油烟。天然气属于清洁能源，废气经8m排气筒排放，对周边环境影响不大；本环评要求：在食堂安装1套油烟净化装置并配套建设排气筒，厨房产生的油烟经油烟净化器处理后由排气筒排放。经计算，油烟经净化器处理后能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。针对该项目厨房所设置的排气筒， 因此，该项目的建设不会对当地的环境空气产生大的影响。 4.2.2噪声环境影响分析 该项目的噪声源主要是切片机、斩拌机、滚揉机等设备运行时产生的噪声，经预测，该项目运营期间，噪声源对各厂界昼夜间噪声最大贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求， 因此，该项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 4.2.3水环境影响分析 该项目废水主要为蒸煮冷凝水、设备及地面冲洗废水以及职工的生活污水，经一体化污水处理设备处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级排放标准后，排至厂区外通过污水管道最终流向伊河。因此，该项目的建设不会对该区域的水环境产生影响。 4.2.4固体废物影响分析 该项目的固体废物主要是职工生活产生的生活垃圾，整理工序产生的杂质，废肠衣、包装纸箱，废水处理设施产生的污泥等。生活垃圾经垃圾箱临时收集后，定期送当地垃圾中转站，最终由环卫部门统一送垃圾填埋场处置；杂质等废品经收集后定期与生活垃圾一起送垃圾中转站处置，不外排；废肠衣、包装纸箱集中存放在车间的角落，定期外卖；废水处理设施产生的污泥经污泥浓缩池浓缩、板框压滤机压滤后，可被附近居民拉走用于肥田。该项目的固体废物均得到了合理的处置，所以，该项目的建设不会对周围的环境影响产生大的影响。 评价要求与建议 1．定期对设备清理和检修，加强环境管理； 2．推荐总量控制指标为：SO2：0.6171g/a；NOx：2.0196t/a； COD：0.7770t/a；NH3-N：0.1306t/a。 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择较合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，从环境保护角度看，该项目是可行的。 项目竣工“三同时”验收一览表 类别 污染源 防治设施 数量 验收标准 废气 油烟 油烟净化器+10m排气筒 1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型 蒸汽炉 8m排气筒 1根 / 废水 生活生产废水 一体化污水处理设备 1套 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级 固废 生活垃圾 垃圾箱 若干 合理处置 杂质 收集箱 若干 合理处置 废肠衣、包装纸箱 定点存放 / 合理处置 污泥 污泥浓缩池、板框压滤机 1套 合理处置

# Text boxes

格栅

隔油池

食堂废水

其他生活污水

外运

板框压滤器

污泥

▲

▲

▲■

大豆分离蛋白、

玉米淀粉、蛋汤

白糖、味精、盐等

▲

外排

39.36

生产废水

34.56

隔油池

排放

二氧化氯发生器

调节池

↗8.64

废水处理设施

▲

好氧池

沉淀池

格栅

生物滤池

48

↗1.2

6

43.2

54

▲■

大豆分离蛋白、

玉米淀粉、蛋汤

白糖、味精、盐等

修整

冷冻贮存存

↗4.8

配料

速冻

蒸煮

绞肉

灌装

修整

◆

冷却

◆

新鲜水

4.8

污泥浓缩池

厌氧池

滚揉

解冻

设备地面冲洗

消毒池

猪肉

鸡肉

蒸汽

成品

包装

检验

蒸煮

灌装

滚揉

解冻

生活

配料

绞肉

猪肉

鸡肉