概述

YDXL型旋流除砂器力图尽善尽美，在结构、性能上有较大优势。由于该设备具有除砂效率高，清污方便，阻力小且恒定不变等优点，被广泛应用于许多领域。为了便于用户的设计选型，YDXL型旋流除砂器设计有手动排污和全自动排污两大系列，可满足不同用户的要求。

工作原理

YDXL型旋流除砂器是根据流体中的固体颗粒在除砂器里旋转流动时的筛分原理制成的。由于离心沉降和密度差的原理，当水流在一定压力从除砂器进口以切向进入设备，会产生剧烈的旋涡，密度带动砂沉降到底部，由底部排砂口排出。密度小的清水向上在出口处经不锈钢滤网二次过滤，而密度大的砂在离心力的作用下，固体颗粒被甩向器壁，并随下旋流及在自身重力的作用下沿器壁下滑，至锥形底部浓缩并经排渣口连续排出。从而达到除砂目的。在一定范围和条件下，除砂器进水压力越大，除砂率越高。

特点

1.具有体积小，处理水量大，不耗能，除砂效果好。

2.结构简单，成本较低，便于安装和操作，运行安全可靠，对水质没有任何污染。

3.应用范围广，可广泛的应用与河水、井水除砂，洗煤水，工业洗矿，液固分离以及非互溶液的分离等。

4.应用领域宽，可用于空调水处理，化学，石油，矿业，医药，纺织等许多行业。

技术参数

1、进水浊度 ≤320 度

2、出水浊度≤10 度

3、进水压力 ≥0.2~0.25Mpa

4、压力损失 0.028Mpa

5、除砂直径＞ 0.1mm

6、工作温度：常温

7、材质： 碳钢

| 型 号 | 处理量 （t/h） | 进水压 (MPa) | 平均除砂率(%) | 外 形 尺 寸 | 进水口 D1(mm) | 出水口 D2(mm) | 排污口 D3(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D（mm） | H(mm) |  |  |  |
| YDXL-25 | 20 | >0.2 | >95 | 250 | 1030 | 25 | 40 | 20 |
| YDXL-40 | 30 | >0.25 | >95 | 300 | 1095 | 40 | 50 | 20 |
| YDXL-50 | 50 | >0.25 | >92 | 350 | 1205 | 50 | 80 | 25 |
| YDXL-80 | 80 | >0.25 | >90 | 400 | 1310 | 80 | 100 | 25 |
| YDXL-100 | 100 | >0.25 | >90 | 420 | 1410 | 100 | 125 | 40 |
| YDXL-125 | 125 | >0.25 | >90 | 450 | 1410 | 125 | 150 | 65 |
| YDXL-150 | 150 | >0.3 | >90 | 500 | 1410 | 150 | 200 | 65 |
| YDXL-200 | 200 | >0.3 | >90 | 650 | 1550 | 200 | 250 | 80 |
| YDXL-250 | 300 | >0.3 | >90 | 650 | 1750 | 250 | 300 | 80 |

安装及使用说明

1)、设备安装应做好基础，基础必须平整，也可直接安装地面上；进出水管需加旁通，四周应留有足够的维修空间。

2)、正常工作时，需开启进、出水阀门、关闭排污阀。
  3)、当储缸中存砂到一定高度时，应排污。排污时打开排污阀，直到流出清水；排污完毕后，关闭排污阀即可。
  4)、如排砂压力不足，可关闭出水口处的阀门。
  5)、根据实际处理水量，可并联或串联使用。