建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产20吨超高分子量聚乙烯制品生产线建设项目

建设单位：湖南森迪高分子材料有限公司（盖章）

编制日期：2017年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20吨超高分子量聚乙烯制品生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南森迪高分子材料有限公司 |
| 法人代表 | 孙伟 | 联系人 | 孙伟 |
| 通讯地址 | 益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组 |
| 联系电话 | 13875381683 | 传真 | / | 邮政编码 | 413000 |
| 建设地点 | 益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 塑料板、管、型材制造（C2922） |
| 占地面积 （平方米） | 270 | 绿化面积 （平方米） | 10 |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 19 | 环保投资占总投资比例 | 9.5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产时间 | 2017年12月 |
| （一）工程内容及规模 1、项目由来 随着我国经济的高速发展，基本建设中管道工程的投资越来越大。现在，每年各类管道工程的投资约占全国基建总投资额的三分之一，是国家基本建设的重要组成部分，也是城市和工业生产的命脉。超高分子量聚乙烯是指分子量在300万以上的线性结构聚乙烯，是综合性能最好的工程塑料，其耐磨、耐冲击、耐腐蚀、自润滑、吸收冲击能—这五个性能是现有塑料中最好的，在国际上被称为“令人惊异的材料”，超高分子量聚乙烯制品的市场需求量也越来越大。 湖南森迪高分子材料有限公司计划投资200万元在益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组新建年产20吨超高分子量聚乙烯制品生产线建设项目，项目建成后每年可生产超高分子量聚乙烯制棒10t/a、超高分子量聚乙烯制管6t/a及相关零件4t/a。 为了加强环境管理，制定完善的环境保护措施，减轻项目建设和生产对当地环境的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，并且本项目位于违规建设项目的清理名单中，湖南森迪高分子材料有限公司委托长沙振华环境保护开发有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关环保政策、技术规范及导则的要求，编制了年产20吨超高分子量聚乙烯制品生产线建设项目环境影响报告表。 2、工程建设内容 本项目位于益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组，总占地面积为270m2，建筑面积270m2，项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程、储运工程、绿化工程等构成。详细建设内容见表1 工程建设内容及规模如表1所示。 表1 工程建设内容一览表 工程类别 建设内容 规模 主体工程 生产车间 建筑面积240m2，新建年产20吨超高分子量聚乙烯制品生产线。 储运工程 仓库 包括原料仓库、成品仓库，建筑面积20m2。 公用 工程 供水 给水水源为自挖井水。厂区内消防给水与生产、生活给水系统分开敷设，消防给水为独立系统。 排水 排水采用雨污分流制。生产冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田的灌溉。 供电 由赫山区泉交河镇电网提供。 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池处理后用于周围农田的灌溉。 废气治理 锅炉以生物质为原料，锅炉烟气经水膜脱硫除尘处理后经高15m的烟囱排放；有机废气加强车间的通风换气，车间内无组织排放。 噪声治理 通过优化总平面布置、车间墙体隔声、种植树木、修建围墙、加强管理、选用低噪声设备，高噪声设备安装减振垫或隔声装置等措施，可保证厂界噪声达标。 固废处理 炉灰给周围农户用于农田作无机肥；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理；边角料定期收集后集中处理。 绿化工程 花草树木等 绿化面积10m2，绿化率为3.7% 依托工程 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，总占地面积90.0亩。服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。垃圾进厂量800t/d（365d/a），垃圾入炉量700t/d（333d/a）。项目属于II级焚烧厂规模，每年机炉运行8000小时。焚烧厂采用机械炉排炉焚烧工艺，选用2条400t/d的垃圾处理生产线。 3、产品方案 项目建成后形成年产20吨超高分子量聚乙烯制品生产线的生产能力。 项目建成后可形成年产超高分子量聚乙烯制棒10t/a、超高分子量聚乙烯制管6t/a及相关零件4t/a，本项目产品及产量见表2。 表2 项目产品产量表 序号 产品名称 年产量(吨/年) 产品用途及流向 1 超高分子量聚乙烯制棒 10 对外销售 2 超高分子量聚乙烯制管 6 对外销售 3 相关零件 4 对外销售 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表3。 表3 主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 备注 1 原料 高分子聚乙烯粉末 20t/a 市场采购 2 辅料 色母 0.025t/a 市场采购 3 能源消耗 生物质 10t/a 市场采购 水 105.6t/a 市政供水管网 电 1万kw·h/a 村镇供 所供给 主要原材料性质介绍： 色母：全称为色母粒，也叫色种，是由树脂和大量颜料或染料配置而成的高浓度的颜色的混合物，是一种新型高分子材料专用着色剂，称为颜料制备物，主要用在塑料上。 高分子聚乙烯粉末：是分子量150万以上的无支链的线性聚乙烯。分子式：—(—CH2-CH2—)—n—，密度：0.920～0.964g/cm3。热变形温度(0.46MPa)85℃，熔点130～136℃。具有超强的耐磨性、自润滑性，强度比较高、化学性质稳定、抗老化性能强。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量（台） 1 车床 -- 4台 2 磨床 -- 1台 3 加热罐 -- 3台 4 空压机 -- 2台 6、劳动定员 本项目职工定员3人，员工均不在在厂区就餐、住宿。项目劳动定员与工作制度见表5。 表5 劳动定员与工作制度 序号 项目 内容 1 劳动总定员 3人 2 班次 1班，8小时制 3 年工作日 220天 7、公用工程 (1)供电工程 由益阳市赫山区泉交河镇电网提供，厂区设变配电设施，配有一套三相交流同步发电机。 (2)给水工程 本项目给水来自自挖井水，项目劳动定员3人，生活用水按日均最高用水量每人每日160L计算，项目生活用水日用最高用水量为0.48t，年最高生活用水量为105.6t。 (3)排水工程 生产冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池+四格净化池处理后用于周围农田的施肥。 图1 项目水平衡图 单位（m3/d） （4）供热 本项目加热用一台额定功率为0.6t/h的燃生物质蒸汽锅炉。锅炉燃烧方式为层燃炉，锅炉年运行时间120天，每天满负荷运行约6小时，其余时间通过炉内余温供热。锅炉以成型生物质颗粒为燃料。根据经验1台0.6t的锅炉满负荷运行1小时需生物质17kg，锅炉年运行时间为720小时，年耗生物质12吨。燃烧低发热量约为16.74 MJ/kg；燃料含硫率为0.01%，燃烧效率约为80%。蒸汽锅炉烟气经水膜除尘后通过15 m高的烟囱排放后达到《锅炉大气污染排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃煤锅炉标准排放要求 8、投资规模及资金筹措 项目总投资200万元，全部由公司自筹。 （二）项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建，项目所在地无原有污染情况。 |

# 二、环境现状调查与评价

（一）自然环境简况 1、地理位置 本项目位于益阳市赫山区龙光桥镇全丰村。赫山区，位于湖南省中部偏北，地居洞庭湖西缘和资水尾闾，地理坐标为：北纬28°16′至28°53′，东经112°11′至112°43′。东邻湘阴、望城两县，南界宁乡县，西接桃江县，北望资阳区。 2、地形地貌 赫山区位于雪峰山隆起与洞庭湖凹陷交接处，西南山丘起伏，东北江湖交错。地势自西南向东北，呈三级阶梯状倾斜递降，地面高程大部分在海拔100米以下，区境以平原为主，山、丘、岗地貌齐全，局域“一分丘山两分岗，五分平原两水乡”的特点。最高点为沧水铺镇南部之碧云峰，海拔502米，赫山区地势比降为1.3%。雪峰山余脉在区境西南部402平方公里范围内呈钳形集结，突起为高埠，地势起伏较大，切割深度50-150 米，有18座海拔300米以上的山峰；中部地面起伏平缓，丘岗与平原相间并列，地表切割微弱，东北部为滨湖平原，平坦开阔，耕地连片，河湖广布。 3、气候 赫山区属于中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润性气候。其特点是四季分明，光热丰富，雨量充沛，盛夏较热，冬季较冷，春暖迟，秋季短，夏季多偏南风，其它季节偏北为主导风向，气温年较差大，日较差小，地区差异明显。年平均气温16.9℃，最热月(7月)平均气温29℃，最冷月(1月)平均气温4.5℃，气温年较差24.5℃，高于同纬度地区；日较差年平均7.3℃，低于同纬度地区，尤以夏季昼夜温差小。年无霜期272天。年日照1553.7小时，太阳辐射总量103.73千卡/小时。年雨量1432.8毫米(mm)，降水时空分布于4-8月，这段时间雨水集中，年平均雨量844.5毫米，占全年雨量的58.9%。年平均相对湿度85%，干燥度0.71，2-5月为湿季，7-9月为干季，10-1月及6月为过渡季节。 4、水文特征 老河属洞庭湖水系，长江的一级支流，发源于广西资源县境内猫儿山东北麓，最后注入湖南省洞庭湖，流经广西资源县、湖南城步县、隆回县、邵阳市、冷水江市、新化县、安化县、桃江县和益阳市，共13个县市，干流全长713公里，流域面积282142平方公里，平均坡降0.65‰，流域内多山地和丘陵，地势大致西南高、东北部低，河道平均宽度280 m。最大流量：11800 m3/s；最小流量：90.5 m3/s；多年平均流量：688 m3/s；最高洪水水位：40.79 m；最低枯水水位：34.29 m。 兰溪河分为两支，一支从三里桥团洲闸起经赫山街道办事处、龙光桥镇、兰溪镇到小河口，全长16.8km；另一支从兰溪镇枫林桥起经笔架山乡、泉交河镇进东烂泥湖至镜明河经新泉寺闸入湘江或者进鹿角湖至西林港河入资水洪道东支，全长56.3km，两条支流合计长度为73.10km，是该区最大的内河。环境污染重点整治兰溪河三里桥至小河口段以及兰溪镇枫林桥至兰溪河入张芦渠入口段。 5、动植物资源 赫山区植物资源种类丰富，共有1530种，其中木本植物858种，竹类植物44种，藤本植物82种，草本植物546种（具有经济价值的水生植物29种），包括各种食用、药用、单宁、淀粉、油料、芳香油料、观赏类植物。赫山区植被类型主要有：常绿栎类林，落叶常绿阔叶混交林，次生混交林，以马尾松、杉木为主的针叶林，以毛竹、黄轩竹、桂竹、苦竹为主的竹林，以水杉、枫杨为主的防护林，以油茶、果园为主的经济林，灌丛，草甸、沼泽，水生植被等十个类型。当中属竹林资源最丰富，总面积19万亩，立竹蓄积2580万根，资源蓄积量位居全省第五。 赫山区可利用水面93880亩，赫山区水产品年产量达16000吨，主要的养殖品种有：青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鳜、工程鲫、鲶、乌鳢、鳝、鳅、蟹、蛙、鳖、珍珠等。 （二）依托工程 (1)益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，合90.0亩。总投资50046.10万元，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）规定，垃圾处理量应按进厂量和入炉量分别进行计量和统计。除去垃圾在厂区垃圾贮坑内脱水产生的垃圾渗滤液以及考虑设备检修期间的进厂垃圾的处理。本项目规模确定为垃圾进厂量800t/d（365d/a），垃圾入炉量700t/d（333d/a）。项目属于II级焚烧厂规模，每年机炉运行8000小时。焚烧厂采用机械炉排炉焚烧工艺，选用2条400t/d的垃圾处理生产线，配套建设余热锅炉、烟气净化设施和废水处理设施，另外配置1台15MW汽轮发电机组和1套高温旁路凝汽器，预计年最大发电量约为73.8×106kWh。该垃圾焚烧发电厂2016年6月投入生产。目前处理生活垃圾600t/d左右。 （三）主要环境保护目标（列出名单及保护级别） (1)环境空气：保护项目所在区及周边环境空气质量，使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； (2)声环境：保护厂址区符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准； (3)地表水环境：地表水保护目标为新河，其水环境质量控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表6 主要环境保护目标一览表 环境 要求 环境保护目标 功能及规模 相对位置 保 级别 环境 空气 居民住宅 3户 南面50m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 9户 西面110~200m 声环境 居民住宅 3户 南面50m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 9户 西面110~200m 地表 水环境 新河 小河 北面1000m （GB3838-2002）Ⅲ类 老河 小河 西面3000m （三）环境质量状况 1、环境空气质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本评价收集了《益阳市赫山区益泉腾飞砂石有限公司年加工20万吨砂石建设项目》中湖南乾诚检测技术有限公司于2017年6月17日、18日、19日环境空气质量现状监测数据，具体内容如下：。 (1)监测布点 原项目南面厂界约10m处（本项目西面3.0km处）一个点位。 (2)监测因子 PM10、NO2、SO2、TSP、CO。 (3)监测频次 日均值连续监测3天 (4)监测及评价结果：项目所在区域环境空气质量监测及评价结果见下表。 表7 项目所在区域环境空气质量监测及评价结果 监测点位 监测项目 采样 时间 浓度范围 二级标准限值 最大占标率 超标率 % 达标情况 县政府 SO2 6.17-6.19 0.064-0.066 0.15 44 0 达标 NO2 0.039-0.042 0.08 52.5 0 达标 CO 0.253-0.263 4 6.57 0 达标 O3 0.035-0.037 0.16 23.1 0 达标 PM10 0.054-0.062 0.15 41.3 0 达标 TSP 0.108-0.113 0.3 37.7 0 达标 监测结果表明，本项目评价区内环境空气污染物SO2、NO2、PM10均符合国家规定的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，从整体上来看，该区域环境空气质量现状符合二类功能区要求。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价收集了《益阳市赫山区益泉腾飞砂石有限公司年加工20万吨砂石建设项目》中湖南乾诚检测技术有限公司于2017年6月17日、18日、19日项目纳污水体——老河断面的水环境现状监测数据，具体内容如下： (1)监测断面 原项目边界泉交河老河排污口上游100米（W1），原项目边界泉交河老河排污口下游500米（W2）。 (2)监测因子 pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、五日生化需氧量。 (3)监测频次 连续监测2天，每天监测1次 (4)分析方法 按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定执行。 表8 水环境现状监测数据 监测断面 监测项目 单位 浓度范围 最大超标倍数 超标率% Ⅳ类标准 W1 pH值 无量纲 7.33~7.40 0 0 6~9 悬浮物 mg/L 6~8 / / / 化学需氧量 mg/L 10~20 0 0 ≤20 氨氮 mg/L 0.354~0.362 0 0 ≤1.0 五日生化需氧量 mg/L 1.4~2.0 0 0 ≤4.0 石油类 mg/L 0.02~0.03 0 0 ≤0.05 总磷 mg/L 0.08~0.13 0 0 ≥0.2 总氮 mg/L 0.299~0.315 0 0 ≤1.0 W2 pH值 无量纲 7.29~7.35 0 0 6~9 悬浮物 mg/L 6~7 / / / 化学需氧量 mg/L 10~12 0 0 ≤20 氨氮 mg/L 0.374~0.381 0 0 ≤1.0 五日生化需氧量 mg/L 1.2~1.4 0 0 ≤4.0 石油类 mg/L 0.02~0.03 0 0 ≤0.05 总磷 mg/L 0.09~0.11 0 0 ≥0.2 总氮 mg/L 0.312~0.322 0 0 ≤1.0 水质现状监测结果：由表7监测结果可知，监测断面中各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准。 综上所述，本项目评价范围内老河段水质能满足相关功能区划要求。 3、声环境质量现状 为了了解评价区域声环境质量现状，2017年7月在厂界东、南、西、北外1 m处各布置1个监测点，进行了环境噪声监测，昼夜各监测1次。项目昼间生产，夜间不生产。监测结果见表9。 表9 项目场界环境噪声现状监测结果 （单位：dB(A)） 监测点 LAeq 评价标准 评价 1#场界东 昼间 54.3 60 达标 夜间 41.6 50 达标 2#场界南 昼间 54.2 60 达标 夜间 44.2 50 达标 3#场界西 昼间 52.6 60 达标 夜间 42.3 50 达标 4#场界北 昼间 53.5 60 达标 夜间 41.8 50 达标 评价结果表明，厂界四周监测点昼、夜间噪声级均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，表明项目所在地的声环境质量现状良好。 4、生态环境 评价范围内无珍稀动植物。项目开展作为人为活动，占地面积和运营规模相对较小，植被破坏有限，产生的环境影响是局部的，不会导致整体生态环境破坏。

# 三、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水环境：项目地表水老河、新河均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的无组织排放监控浓度限制，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中的二级标准限值。 2、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 3、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生产废水循环使用，生活废水经化粪池处理后用于周边农田的浇灌，不外排。本项目不设置水污染物总量控制。 根据拟建项目废气污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为：烟粉尘、SO2、NOx，总量控制指标分别为0.02t/a、0.0064t/a、0.05t/a。项目总量控制指标通过排污权交易获得 |

# 四、工程分析

（一）工艺流程简述 图2 项目生产工艺流程和产排污节点图 将高分子量聚乙烯粉装入模具中，冷压压实后进行加热，在进行热压，然后保温30分钟。用冷却水冷却后即可出模，再将成型的板材经过紧密切割后，再用车床、磨床设备进行加工，即可得到最终产品。 （二）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的扬尘和各种机械、车辆排放的尾气等。对地表水环境的影响，主要来自于建筑施工人员的施工废水和生活污水。施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、推土机、运输汽车等。虽然施工噪声仅在施工阶段产生，并随着施工的结束而消失，但建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大。施工过程中产生的固体废物来源于建筑垃圾、装修垃圾，如：石子、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。施工期由于挖土和弃土将造成水土流失，可能造成局部水体污染、生态破坏。综上，本项目工程量小，施工期较短，施工时按照以上提出的各项要求防治，可以使其对环境的影响降至最小程度，而且此类影响将随着项目的完工而结束。因此项目施工对环境影响不大。 2、运营期污染源分析 2.1大气污染源 根据收集的资料和同类型聚乙烯制品生产特点，本项目生产过程中主要的污大气污染源为装模时产生的粉尘、加热后产生的有机废气有机废气及锅炉烟气。 （1）锅炉烟气 本项目蒸汽杀菌供热采用蒸汽锅炉加热，原来采用木柴作为燃料，现采用成型生物质颗粒做燃料，根据业主提供的资料可知，本项目生物质消耗量为12t/a。蒸汽锅炉日运行约6h，其余时间封火保温。 根据《能源管理与节能实用手册》（杭州市能源协会）所提供的资料，烟气量和烟尘的计算经验公式如下： ①烟气量计算 Vy=0.89×Qd/1000+1.65+(а-1)V0（Nm3/kg） V0=1.01×Qd/1000+0.5（Nm3/kg） 其中：Vy——燃料燃烧时的实际烟气量； V0——燃料燃烧时的理论空气量； Qd——燃料低发热量，取16.74 MJ/kg; а——过剩空气系数，取1.8。 ②烟尘排放量计算 D= Q×A×dfh/(1-Cfh) 其中：D——烟尘产生量，kg/h； Q——燃料量，kg/h； A——含灰量，取11%； Dfh——飞灰占灰分总量的百分比，取15%； Cfh——烟尘中含碳量，取20%。 ③SO2产生量 QSO2=2×Q×S×80%（t/a）（含硫率以0.06%计，燃烧效率为80%） ④NOx产生量 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册-第10分册》中的“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”，氮氧化物的产污系数为1.02kg/吨原料。 因此，经计算，锅炉烟气产生量为44.2万m3/a，本项目生物质含硫率为0.01%，燃烧效率为80%，SO2的产生量为0.008t/a，产生浓度为18.1mg/m3；NOx的产生量为0.05t/a，产生浓度为113.1mg/m3；烟尘产生量为1.03t/a，则烟尘产生浓度为2330.3mg/m3。 本项目厂区设置了水膜除尘处理锅炉燃生物质烟气，烟气经处理后通过高15m的烟囱排放。脱硫效率达到20%，除尘效率应达到98%，则通过除尘处理后，锅炉燃生物质烟气中SO2排放量0.0064t/a，排放浓度14.48mg/Nm3；NOx的排放量为0.05t/a，排放浓度为113.1mg/m3；烟尘排放量为0.02t/a，排放浓度46.6mg/Nm3。 项目锅炉燃生物质污染物产生量和排放情况见表 表10 项目燃生物质锅炉烟气产生及排放情况一览表 能源耗量 污染物 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 去除效率 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 生物质： 10t/a 烟气量 44.2万m3/a / 44.2万m3/a SO2 0.008 18.1 20% 0.0064 14.48 NOx 0.05 113.1 0 0.05 113.1 烟尘 1.03 2330.3 98% 0.02 4 .6 （2）有机废气 本项目原料在加热工序有少量的而有机废气非甲烷总烃产生，由于加热过程的最高温度在100℃左右，低于聚乙烯热分解的温度，因此加热温度不会导致其分解。根据同类型生产项目的经验，塑料颗粒在加热时非甲烷总烃的产生量按0.2kg/t原料计，本项目原料用量约为20t，则非甲烷总烃的产生量约为4kg/a。评价建议安装排风扇，加强车间通风，非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的无组织排放监控浓度限制。 （3）装模粉尘 根据同类型生产项目的经验，装模工序时粉尘的产生量按1kg/t原料计，项目装模粉尘产生量为0.02t/a，项目包装过程在磨粉车间内完成，产生的粉尘70%在车间内沉降，其余30%无组织排放，排放量为0.006t/a，经大气扩散及植被净化后排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求。 2.2水污染源 本项目产生的废水主要是锅炉废水、冷却废水和生活污水。 (1)锅炉房废水 根据建设单位提供的资料，锅炉房废水包括蒸汽冷凝水跟烟气净化废水，均收集于循环水池中作为脱硫除尘补给水利用，不外排。 (2)锅炉房废水 根据建设单位提供的资料，工序产生的冷却废水循环使用，不外排。 (3)员工生活污水 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》及业主提供的资料，本项目劳动定员3人，用水量按160L/人•d计，工作时间按200天计，生活用水量为96m3/a，污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为76.8m3/a。生活废水中的主要污染物为COD、BOD及氨氮等。类比生活废水中污染因子的源强，本项目生活废水中各污染因子的源强为：COD300mg/L、BOD200mg/L、氨氮35mg/L。 2.3噪声污染源 项目所用生产机械主要为导针机、包装机、磨床、全自动清洗机、脱水机、烘干机和空压机等，生产设备位于室内，生产设备对周围环境的噪声影响较小。具体源强见表11。 表11 主要噪声源分布及源强情况 序号 主要产噪设备 噪声值（dB(A)） 1 磨床 80~85 2 车床 70~75 3 锅炉风机 70~80 4 空压机 85~90 2.4 固体废弃物污染源 项目建成后产生的固体废物主要包括生产废物和生活垃圾，其中生产废物主要包括：边角料和锅炉灰。 项目固体废物产生及处置情况见表12。 表12 项目固体废物产生及处置情况 编号 来源 名称 产生量（t/a） 性质 处置方式 1 机加工 边角料 0.1 一般固废 企业回收利用 2 锅炉 锅炉灰 0.5 一般固废 交给当地农户做农肥使用 3 职工生活 生活垃圾 0.45 一般废物 由当地环卫部门负责清运处理 4 机加工 废机油 0.01 危险固废 交由有资质的单位回收

# 五、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 有机废气 | 4kg/a | 4kg/a |
|  |  | 粉尘 | 0.02t/a | 0.006t/a |
|  | 锅炉房 | 烟尘 | 1.03t/a 2330.3mg/m3 | 0.02t/a 46.6mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.008t/a 18.1mg/m3 | 0.0064t/a 14.48mg/m3 |
|  |  | NOx | 0.05t/a 113.1mg/m3 | 0.05t/a 113.1mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 76.8m3/a | 76.8m3/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L | 0.023t/a | 生活污水经化粪池处理后用于周为农田的灌溉 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.015t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.0027t/a |  |
| 固体废 弃物 | 机加工 | 边角料 | 0.1 | 回收利用 |
|  | 锅炉 | 锅炉灰 | 0.5 | 交给当地农户做农肥使用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.45 | 由当地环卫部门负责清运处理 |
|  | 机加工 | 废机油 | 0.01 | 交由有资质的单位回收 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源有车床、磨床、锅炉风机、和空压机等，其源强约为70~90dB(A)。 通过选用低噪音设备，置于室内操作、利用建筑物隔声屏蔽，加强维护和检修保养，合理布局等措施处理后，外排噪声达到相应功能区限值。 |
| 主要生态影响： 施工期对生态的主要影响为对地表保护层的破坏、土壤结构的改变、土壤养分的流失以及不良地质条件下带来的水土流失等。 |

# 六、环境影响分析及防治措施分析

（一）施工期环境影响简要分析 本项目在建设过程中，施工机械噪声、车辆运输交通噪声及施工带来的扬尘、施工废水、施工固废等将对周围环境产生一定的影响。但其影响是局部的、短期的和不可避免的，经采取措施后可得以减轻。 1、大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的扬尘和各种机械、车辆排放的尾气等。 (1)施工扬尘 扬尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等，其中风力因素的影响最大。 经调查，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2~2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值为0.50mg/Nm3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m。如果在施工期间对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4-5次，合理选择堆场位置，并实施洒水，提高料堆表面含水率，可使扬尘量减少70-80%，扬尘造成的污染距离缩小到20-50米。施工产生的扬尘影响在施工结束后即可消除。 施工方采取的防治措施：尽量减少建材露天堆放，设置建材堆棚或加盖塑料布，对建材堆放场地安装喷射系统进行喷水从而减少粉尘；限制车速，尽量采用封闭车辆运输，特别要控制汽车的行驶速度，并对汽车行驶路面勤洒水，保证汽车路面的清洁。 (2)汽车尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.56m/s时，建筑工地的NOX、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6倍。 因施工期时间不是很长，施工期汽车产生的NOX、CO和烃类物质对周围环境影响不大。 2、地表水环境影响分析 建设期工程对地表水环境的影响，主要来自于建筑施工人员的施工废水和生活污水。 施工废水主要为泥浆废水，来自浇筑水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子为SS；生活污水主要污染因子为COD、SS、NH3-N等。建议生活污水经化粪池处理后用于周边耕地施肥、厂区绿化。 3、声环境影响分析 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、推土机、运输汽车等。虽然施工噪声仅在施工阶段产生，并随着施工的结束而消失，但建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大。 要求建设方严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，采用较先进、噪声较低的施工设备，合理安排作业计划，将噪声级大的工作尽量集中安排在白天进行，禁止高噪声设备在夜间22时至次日6时作业，加强现场管理等措施。 4、固体废物环境影响分析 施工过程中产生的固体废物来源于建筑垃圾、装修垃圾，如：石子、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。 建议施工方采取的环保措施为建筑垃圾、装修垃圾及时外运处置；各类包装物品和生活垃圾及时外运进益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂。 要求本项目业主及施工单位按本环评提出的环境管理要求实施，将施工过程产生的不利影响减少至最低程度。 5、生态环境的影响分析 施工期由于挖土和弃土将造成水土流失，可能造成局部水体污染、生态破坏。为将水土流失、生态破坏减少到最低程度，建议如下： 注意施工场地建筑材料堆放及施工过程弃土的雨水冲刷问题。建筑材料不能露天堆放在河边，弃土合理利用，及时回填于低洼地带。 要求本项目业主及施工单位按本环评提出的环境管理要求实施，将施工过程产生的不利影响减少至最低程度。 综上，本项目工程量小，施工期较短，施工时按照以上提出的各项要求防治，可以使其对环境的影响降至最小程度，而且此类影响将随着项目的完工而结束。因此项目施工对环境影响不大。 （二）营运期环境影响分析及防治措施分析 1、大气环境影响及防治措施分析 本项目生产过程中主要的污大气污染源为装模时产生的粉尘、加热后产生的有机废气有机废气及锅炉烟气。 （1）锅炉废气 锅炉烟气产生量为44.2万m3/a，SO2产生浓度为18.1mg/m3，NOx产生浓度为113.1 mg/m3，烟尘浓度为2330.3mg/m3。为减少SO2和烟尘等的排放量，需对锅炉烟气采取除尘脱硫处理。 本项目拟对锅炉烟气采用水膜除尘设备处理。水膜除尘器工作原理是：含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。这样，在筒体内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。 该设备对SO2的去除率达到20%，烟尘的去除率达到98%，处理后的锅炉烟气通过15m高的烟囱外排。采取以上环保措施后，外排锅炉烟气中SO2和NOX、烟尘浓度分别为14.48mg/m3、113.1mg/m3、46.6mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值（二氧化硫300 mg/m3，氮氧化物300 mg/m3，颗粒物50 mg/m3）。其中，SO2、NOX和烟尘的排放量分别为0.0064t/a、0.05t/a和0.02t/a，锅炉废气排放对周围环境影响较小。 （2）有机废气 1）预测源强 无组织排放的废气主要有加工区排放的有机废气（非甲烷总烃）。 项目面源参数列于下表7-1。 2）大气预测因子、范围及模式 ①预测因子 根据拟建项目废气排放特点，大气环境预测因子为有机废气（非甲烷总烃）。 ②预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的SCREEN3估算模式进行预测。 ③预测范围 本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的SCREEN3估算模式进行预测。据计算，最大地面浓度占标率Pmax均小于10%，D10%为0m，故大气环境影响评价按三级进行。 表13 大气污染物排放情况 排放源 污染因子 排放量（kg/h） 污染源尺寸（m） 排放源高度（m） 备注 加工区 非甲烷总烃 0.005 20×12 8 无组织排放 3）预测结果及分析 根据表7-1各参数值，加工区产生的非甲烷总烃下风向轴线浓度预测结果见表14。 表14 加工区估算模式计算结果 D 加工区 非甲烷总烃 C Pi 10 8.42E-05 0.0021 77 0.002827 0.07068 100 0.00257 0.06425 200 0.002561 0.06402 300 0.002426 0.06065 400 0.002189 0.05472 500 0.001826 0.04565 600 0.001507 0.03768 700 0.001252 0.0313 800 0.00106 0.0265 900 0.0009097 0.02274 1000 0.000789 0.01972 1100 0.000694 0.01735 1200 0.0006163 0.01541 1300 0.0005518 0.0138 1400 0.0004975 0.01244 1500 0.0004515 0.01129 1600 0.0004121 0.0103 1700 0.000378 0.00945 1800 0.0003483 0.00871 1900 0.0003222 0.00806 2000 0.0002991 0.00748 加工区产生的非甲烷总烃最大落地浓度为0.002827mg/m3，最大落地浓度出现在主导下风向77m，加工区采取加强通风等有效污染防治措施，能有效的降低环境中非甲烷总烃的浓度，并使环境空气能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 4）污染防治措施及建议 （1）在车间周边种植一些吸收有毒有害气体较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，对无组织废气有一定的净化作用。 （2）加强车间的通风换气。 5）大气及卫生防护距离计算 根据国家有关规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36《工业企业设计卫生标准》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。 项目无组织排放的废气主要是有机废气（VOCS），根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。经大气环境防护距离标准计算程序计算，其计算结果具体见表15，计算截图见图2。 表15 面源参数调查清单 面源名称 面源 长度 面源 宽度 面源初始 排放高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因子源强 VOCS m m m h kg/h 加工区 20 12 8 720 连续 0.005 图2 生产车间大气环境保护距离截图 根据上图可知，本项目无组织排放的废气无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 （3）装模粉尘 根据工程分析，项目装模粉尘产生量为0.02t/a，项目包装过程在磨粉车间内完成，产生的粉尘70%在车间内沉降，其余30%无组织排放，排放量为0.006t/a，经大气扩散及植被净化后排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求。 2、水环境影响及防治措施分析 本项目废水主要为生产过程中产生的清洗废水和员工生活污水； （1）锅炉除尘废水 锅炉除尘废水偏酸性，主要污染物为SS。锅炉除尘废水经沉淀池处理后回用于除尘，不外排。。 （2）)员工生活污水 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》及业主提供的资料，本项目劳动定员3人，用水量按160L/人•d计，工作时间按200天计，生活用水量为96m3/a，污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为76.8m3/a。生活废水中的主要污染物为COD、BOD及氨氮等。类比生活废水中污染因子的源强，本项目生活废水中各污染因子的源强为：COD300mg/L、BOD200mg/L、氨氮35mg/L。生活污水经化粪池处理后用于周为农田的灌溉。 3、声环境影响及防治措施分析 本项目噪声源分布较广，主要噪声源是生产车间内生产过程设备噪声如车床、磨床、锅炉风机、和空压机等产生的机械噪声，噪声值均在70-90dB（A）。 根据工程分析得出，空压机最强，噪声值在90dB(A)左右，空压机为固定点声源。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-1995），对本项目设备噪声采用点声源噪声衰减预测公式： Lr＝Lr0-20log(r/r0)-а(r-r0)-R 式中: Lr ------受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr0-------距噪声源r0处的声压级，dB(A)； r--------噪声源至受声点的距离，m； r0-------参考位置的距离，m，取r0=1m； а------大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008 dB(A)/m； R-----房体、墙、消音隔声措施等对噪声的隔声量，dB(A)。 经上述预测公式预测后，本项目噪声在锅炉房外10米处可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准。本项目距厂界最近的环境敏感点为50m＞10m米，不会受到锅炉房噪声的影响。因此本项目噪声对外界的声环境影响不大。 根据本项目噪声源特点拟采取以下防治措施： （1）合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减； （2）选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； （3）高噪音的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； （4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （5）在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻隔及建筑屏障的衰减综合而成。通过以上措施，抽油烟机在运行时产生的噪声经过隔声、距离衰减，昼夜间厂区四周噪声级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。 4、固体废弃物环境影响分析 运营期产生的固体废物主要为：机加工产生的边角料，锅炉灰以及职工生活垃圾。 项目产生的固体废物为产品生产过程中产生的边角料、生活垃圾和锅炉灰等。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理，边角料定期收集后集中处理，锅炉灰定期清理后交由当地农户做农肥使用。项目产生的固体废物对项目周边环境影响较小。 采取上述措施后固体废物对外环境的影响很小。 根据项目现有情况，固体废物整改建议如下 （1）废品包装不得乱堆乱扔，应按一般固废规范化收集暂存，设置一般暂存点并标识，进行综合利用；生活办公垃圾定点收集后运送至城市垃圾处理厂。 （2）危险废物处置方式 项目产生的各类危险废物的暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，在厂房隔离出专门的危废暂存间。为了进一步确保本项目整改完成后其产生的固体废物（特别是危险废物）能按国家的相关要求进行处置，本次评价特提出： ①项目应严格物料管理制度，将原料与成品分类合理贮存，并确保生产中所有物料放置在指定区域并摆放整齐。同时做好物资的维护保养工作，尽可能减少不必要损坏，从而减少废料的产生。 ②项目产生的一般固废与危险废物的收集、储存、处置过程严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行。 ③项目产生的危险废物（主要为废机油，废润滑油）暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，在厂房改建出危险废物贮存设施，必须将危险废物装入容器内。装载危险废物的容器必须完好无损，必须满足相应的强度要求。 ④在危险废物的管理上，首先，危险废物收集后应贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量，然后送入公司危险废物储存场所办理入库手续。在存放期内，危险废物必须进行入库登记、分类存放、巡查和维护。存放废油场所和容器要加强管理和维护，保证能正常使用。收集、储存、运输、处置废油的场所、设施、设备和容器，转作它用的，必须消除污染后，方可使用。暂存装置必须设计堵漏的裙脚，地面、裙脚应用坚固、防渗材料建造，并设泄漏液体收集装置。暂存场所建议设置于地下室，危险液体废物存放期限到达前，必须按危险废物转移单程序向上级部门申请危险废物转移，经批复后，必须按照危险废物处置协议通知协议公司进行处置并作好记录。定期对危废贮存场所和装置进行检查。 ⑤依据《危险废物转移联单管理办法》，建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单；应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。建设单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 本环评要求建设单位在项目投产前与具有危险废物处理资质的单位签订处理协议并向猇亭区环境保护局申请联单，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 采取以上措施后，项目产生的固体废物全部得到综合利用和妥善处理，不会对环境造成影响。 （三）环境管理与监测 1、环境管理 环境管理是企业日常管理的重要内容。建立环境管理机构，落实监控计划，是推行清洁生产，实施可持续发展战略，贯彻和实行国家地方环境保护法规，正确处理发展生产和保护环境的关系，实施建设项目的经济效益、社会效益和环境效益三统一的组织保障和有力措施。本项目的具体管理计划如下： (1)在生产管理部门配置1名管理人员具体负责场区的环境管理。 (2)加强并坚持对员工的环境保护教育，不断提高公司全体员工的环保意识。 (3)制定有关的规章制度及操作规程，确保污染治理设施的稳定运行。 2、环境监测 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的作用。 要求企业建立环境管理制度，并按表16的内容定期进行环境监测。 表16 运行期环境监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频次 废气 锅炉烟气排口 SO2、NOX、烟尘 每季1次、每次两天， 每天采样3次 厂界上风向、下风向 粉尘 每季1次、每次两天， 每天采样3次 噪声 场界四周外1米处噪声 dB（A） 每年2次、每次两天， 分昼、夜监测 3、清洁生产 本项目生产过程，使用的设备较为先进，产生的污染物相对较少，同时降低了二次污染产生的可能性，因此，本项目在设备选型及生产工艺选择上均具有先进性，因此基本符合清洁生产要求。为了进一步提高本项目的清洁生产水平，需在清洁生产方面做出更多的努力，本项目清洁生产采取的措施主要体现在以下几个方面： ①公司在运营过程中应确保环保措施正常运行。 ②按照标准程序进行清洁生产审核。在全公司范围内进行清洁生产的宣传教育，提高全员清洁生产的意识。从组织上成立清洁生产审计领导小组，制定具体的清洁生产审计考核指标和明确的工作计划，进一步开展装置清洁生产审计工作，不断提高项目的清洁生产水平。 （四）污染防治措施汇总及环保投资估算 根据拟建项目污染源产生及排放情况，建设单位计划对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废等采取相应的污染防治措施。本工程环保投资19万元，占总投资的9.5%，环保投资估算详见表17。 表17 环保投资估算表 单位：万元 序号 防治对象 污染物名称 防治措施 投资 1 废气 锅炉废气 水膜除尘设施+15m高烟囱 10 2 废水 冷却水 循环水池体积为4m3 1 生活污水 化粪池处理，化粪池体积为2m3 1 3 噪声 设备噪声 选用低噪声设备；建筑隔声 1 4 固体废物 一般固废 暂存收集后回收利用或交环卫部门及时清运 1 5 其他 厂区绿化 绿化率达到3.7% 3 环境管理 按规范要求设置污染源标识牌 1 环境监测 施工期及运营期废气、废水、噪声等各项污染物的监测、监督与管理工作 1 合计 19 （五）“三同时”验收 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施“三同时”验收内容一览表18。 表18 “三同时”验收及环保投资一览表 类型 污染源 主要污染物 污染防治措施 验收要求 废气 锅炉房 锅炉烟气 一套水膜除尘设备、 一根15m高烟囱 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 废水 锅炉废水 COD、SS等 循环水池，体积为4m3 不外排 生活污水 COD、BOD5、 氨氮 化粪池处理，化粪池体积为2m3 噪声 设备 选用低噪声设备；建筑隔声 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固体 废物 生产生活 回收利用或暂存收集后委托环卫部门及时清运 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 锅炉灰 收集后交当地农户做农肥使用 不外排

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉废气 | SO2、NOx、烟尘 | 一套水膜除尘设备、 一根25 m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 |
| 水 污 染 物 | 锅炉废水 | COD、SS等 | 循环水池，体积为4m3 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 氨氮 | 化粪池处理，化粪池体积为2m3 |  |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 边角料 | 定期集中收集回用 | 实现“资源化、无害化”， 对周围环境影响较小 |
|  | 锅炉 | 锅炉灰 | 清理后交当地农户做农肥使用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 暂存收集后委托环卫部门及时清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备；建筑隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2区标准 |
| 其 他 | 生态保护措施及预期效果： 项目施工期，必须做好水土保持工作，施工期结束后应加强临时用地的植被恢复，进一步减少水土流失风险 营运期废气、废水、噪声、固废经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。 |

# 九、建设项目可行性分析

（一）产业政策相符性分析 本项目属于塑料板、管、型材制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）规定，本项目不属于限制类和淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 （二）选址合理性分析 ①地理位置：本项目地处益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组，交通比较便利。 ②基础设施：项目所在地基础设施已经电力通、电讯通、道路通，给水、排水通，项目废水预处理达标后用于附近农田的灌溉。 ③达标排放：根据益阳市环境功能区划的划分，项目选址区水体老河功能为III类水体，空气环境功能为二级区，声环境功能为2类区，项目建成后产生的污染物经过相关环保措施处理后可实现达标排放，不会降低该区域现有环境功能。 ④环境容量：根据环境质量现状数据，本项目所在区域大气环境质量监测因子均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值，老河监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，说明当地水环境质量较好。监测点厂界昼间和夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 综上所述，项目选址较为合理。 （三）平面布局合理性分析 拟建项目区位于益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组，项目总平面布置根据公司厂址的自然条件和工程特点而考虑，材料区位于厂区北面，制造车间位于厂区东面，成品区位于厂区西面，靠近大门。锅炉车间位于厂区中部，办公生活区设置在厂区西北角，符合工艺流要求，建筑整体布置满足消防和环保要求，力求做到按工序划分车间，功能明确，流程简捷流畅，有利于生产和运输，水电等公用工程靠近负荷中心。 工程总平面布置紧凑，充分利用厂区土地，在满足生产工艺的前提下，功能分区和工艺流程布置明确、合理、物流简捷、顺畅。从整体上看，该项目总平面布置基本合理。 （四）总量控制 (1)总量控制因子的确定 根据国家环保部“十三五”期间实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为： SO2、NOx、烟尘。 (2)污染物总量分析 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求，目前国家实施污染物排放总量控制的指标一共有6项，即：SO2、NOx、COD、NH3-N、烟尘。 根据拟建项目废气污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为：烟粉尘、SO2、NOx，总量控制指标分别为0.02t/a、0.0064t/a、0.05t/a

# 十、结论与建议

（一）结论 1、项目建设情况 湖南森迪高分子材料有限公司计划投资200万元在益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组新建年产20吨超高分子量聚乙烯制品生产线建设项目，项目建成后每年可生产超高分子量聚乙烯制棒10t/a、超高分子量聚乙烯制管6t/a及相关零件4t/a。本项目的建设，在为企业带来可观的经济效益的同时，对带动当地人民致富和促进地方经济发展，都具有积极意义。 2、当地环境质量 项目区环境空气质量基本满足《空气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 可见，目前评价区域环境质量现状较好。 3、环境影响分析结论 (1)大气环境影响 本项目的废气主要为燃生物质锅炉产生的锅炉烟气。锅炉烟气经水膜除尘处理后经15m高的烟囱排放。除尘效率达到98%，则锅炉烟气能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值。因此，废气排放对周围环境影响较小。 (2)水环境影响 本项目生产过程中无废水才生，主要废水员工生活污水，生活污水经化粪池处理后用于周围农田的灌溉。 (3)声环境影响 通过合理布局，并采取减振降噪措施，主要噪声源在昼夜间运行时产生的噪音经过隔声、距离衰减后，厂界昼夜间噪声级可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，噪声对周围环境影响较小。 (4)固体废弃物影响 项目产生的固体废物为产品生产过程中产生的边角料、生活垃圾和锅炉灰等。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理，边角料定期收集后集中处理，锅炉灰定期清理后交由当地农户做农肥使用。项目产生的固体废物对项目周边环境影响较小。 4、项目可行性分析 (1)产业政策符合性分析 本项目属于塑料板、管、型材制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）规定，本项目不属于限制类和淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 (2)选址合理性分析 本项目地处益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组，交通比较便利。项目所在地基础设施已经电力通、电讯通、道路通，给水、排水通，项目废水预处理达标后可进入团洲污水处理厂。根据益阳市环境功能区划的划分，项目选址区水体老河功能为Ⅳ类水体，空气环境功能为二级区，声环境功能为2类区，项目建成后产生的污染物经过相关环保措施处理后可实现达标排放，不会降低该区域现有环境功能。根据环境质量现状数据，本项目所在区域大气环境质量监测因子均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值，老河监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，说明当地水环境质量较好。监测点厂界昼间和夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。综上所述，项目选址较为合理。 (3)总平面布置合理性分析 拟建项目区位于益阳市赫山区泉交河镇泞湖桥村孙家湾组，项目总平面布置根据公司厂址的自然条件和工程特点而考虑，材料区位于厂区北面，制造车间位于厂区东面，成品区位于厂区西面，靠近大门。锅炉车间位于厂区中部，办公生活区设置在厂区西北角，符合工艺流要求，建筑整体布置满足消防和环保要求，力求做到按工序划分车间，功能明确，流程简捷流畅，有利于生产和运输，水电等公用工程靠近负荷中心。 工程总平面布置紧凑，充分利用厂区土地，在满足生产工艺的前提下，功能分区和工艺流程布置明确、合理、物流简捷、顺畅。从整体上看，该项目总平面布置基本合理。从整体上看，该项目总平面布置基本合理。 （二）环评总结论 湖南森迪高分子材料有限公司年产20吨超高分子量聚乙烯制品生产线建设项目符合国家产业政策，选址比较合理。在采取有效的污染防治措施后，各种污染物可稳定达标排放且满足总量控制要求。在严格执行“三同时”制度、落实本报告提出的各项环保措施条件下，从环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。 （三）建议与要求 (1)建设单位必须严格执行“三同时”制度，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护行政主管部门验收合格后，主体工程方能投入运行。 (2)建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治措施必须进行日常检查与维护保养，需确保各项环保设施正常运行，保证污染物达标排放，并加强环境日常监测，掌握污染物排放动态及环境质量变化情况。 (3)在运行期间，对厂区各项污染防治措施要加强维护和保养，严格按照各项操作规程进行操作，定时进行岗位培训。以确保各类设施正常、稳定地运行，设施运行率达到100%。 (4)加强管理人员和生产操作人员的责任心和环保意识，严格工艺控制和操作条件，按操作规程操作，加强岗位责任制，杜绝因操作不当而产生的各类污染事故发生，确保治理设施运行的可靠性、稳定性。 附图、附件一览表： 序号 附图、附件名称 附图一 项目地理位置图 附图二 项目外环境关系图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目四至图 附件一 委托书 附件二 营业执照 附件三 监测报告 附件四 租赁合同