目         录

1、简介

2、机器外形图

3、液压原理图

4、技术参数

5、主要结构

6、电气系统

7、机器操作

8、注意事项

9、故障与排除

10、铝结管与钢丝绳的配合表

11、模具铝套与钢丝绳对照表

12、电器原理图

一、简介

YSHL 系列钢丝绳压套机为机电一体化产品，广泛应用于各种吊装行业，钢丝绳的压接使用较以往的插套机相比，具有更加可靠、美观、简便等优点，经对钢丝绳进行破断拉力试验，完全符合国家标准。

该机采用了机电一体化设计，更换不同的模具，即可压制不同规格的钢丝绳，具有操作简便、安全等特点。

液压系统为双重控制，溢流调节阀、电接点压力表均可对压力进行精确的控制。

电器控制部分采用了直流24V控制，增加了操作系统的安全性。

压制的钢丝绳具有拉力大、美观、快速，压接一套钢丝绳只需几分钟即可完成，大大降低了工人的劳动强度提高了工作效率。

二、机器外形图

三、液压原理图

四、技术参数

| 产品型号 | YSHL-320 | YSHL-500 | YSHL-1000 | YSHL-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 公称压力 | KN | 3200 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 一次压制 最大绳径 | mm | 25 | 32 | 44 | 65 |
| 多次压制 最大绳径 | mm | 32 | 42 | 56 | 81 |
| 最大行程 | mm | 100 | 115 | 250 | 280 |
| 工作行程 | mm | 90 | 110 | 240 | 270 |
| 额定工作压力 | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 重量（大约） | Kg | 2600 | 3600 | 7600 | 15800 |
| 外形尺寸 长×宽×高 | mm | 1680×600×1600 | 1800×620×1760 | 2700×870×2480 | 3500×1150×2960 |
| 油箱容积 | L | 160 | 170 | 250 | 600 |
| 电机 | 型号 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 |
|  | 功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 |
|  | 电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
|  | 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 油泵 | 型号 | 25YCY14-1B | 25YCY14-1B | 40YCY14-1B | 80YCY14-1B |
|  | 额定压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
|  | 公称流量 | L | 36 | 36 | 58 | 92 |
| 活塞速度 | 上行 | mm/s | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.5 |
|  | 下行 | mm/s | 16 | 12 | 5 | 3.2 |

出口压套机，电压、频率根据国外客户出的要求定做

五、主要结构

本机主要由液压机和液压站组成，液压机主要由模架、模具、油缸、底座组成。液压站主要由电机、液压油泵、集成块、电磁换向阀组成。

六、电气系统

（一）YSHL300/YSHL500/YSHL1000型钢丝绳压套机电气系统

本机使用380V，50HZ三相交流电源，设备外壳接地。

工作原理：合上空气自动开关QF，打开电源，按下启动按钮，油泵电机M得电启动运转（参看电气原理图）

1、活塞上升加压

踩脚踏开关（左）SF1，常开触点闭合，电磁阀YV1得电工作，油缸活塞上升，当活塞上升，系统压力达到设定压力时，电接点压力表YX的常闭触点瞬时断开，继电器KA2线圈失电断开，电磁阀YV1失电，工作停止，系统加压停止。

2、活塞下降

踩脚踏开关（右）SF2，常开触点闭合，电磁阀YV2得电工作，活塞下降，当活塞下降至一定程度时，限位开关断开，电磁阀YV2失电，活塞下降停止。

3、设备急停

按下急停按钮，设备控制部分断电，全部工作停止。

（二）电器元件明细表

| 代号 | 名称 | YSHL300/YSHL500 | YSHL1000 | YSHL2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 |
| QFO | 空气自动开关 | DZ15-40-40A | DZ20Y-100-100A | DZ20Y-200-200A |
| SF1\2 | 脚踏开关 | LX12-2 | LX12-2 | LX12-2 |
| QF1 | 断路器 | DZ108-20 | DZ108-32 | DZ108-100 |
| QF2-3 | 断路器 | DZ47-60 | DZ47-60 | DZ47-60 |
| KM | 接触器 | CJX2-2510 | CJX2-5011 | CJX2-7511 |
| BK | 变压器 | BK-50 | BK-50 | BK-50 |
| KA1-3 | 继电器 | JQX-13F | JQX-13F | JQX-13F |
| SB1-4 | 按钮 | XB2-BM | XB2-BM | XB2-BM |
| YX | 电接点压力表 | YX-150-40MPa | YX-150-40MPa | YX-150-40MPa |
| M | 电机 | Y132M-4-5B | Y160M-4-5B | Y160M-4-5B |

七、机器操作

使用前，从空气滤清器注入液压油，（国产32或46液压油或油温50℃时，运动粘度为27-43m3/s的其它液压油），所注液压油用过滤机过滤，过滤精度小于或等于15um油面达到液位计中线。

压力表的上限调定30Mpa，下限指针调到零位。

压力表调整完备，接通电源，打开电源开关，按油泵启动按钮，使泵在空载下运行3钟。然后踩下脚踏开关（左），行程完毕，压力开始增高，应能达到30Mpa，如果压力偏低，可调节溢流阀调节螺母，顺时针旋转系统压力升高，反之降低，当系统压力达到额定工作压力30Mpa时，锁紧固螺母，观察泵站运行是否正常，各接头是否漏油，控制开关是否灵活可靠，如发现问题及时解决。请注意：溢流阀在出厂前已经调好，用户切勿随意调整。如泵站运行中发现有较大的噪音，是因运行初期液压油中存在大量的空气所致，可使活塞在上下两级间反复运行多次，以便将空气排出，空气排出后，噪音会降低。

压制前根据不同的压制绳径，选用相应的固结管、模具、压力，用固结管套住钢丝绳，钢绳端部必须露出接头0.5-1.0d，在模具模腔上涂上润滑液，以便起模。

参照附表或控制面板上的对照表，把电接点压力表的上限指针调到相应压力值，把穿绳套的固结管立放在模腔内，踏住脚踏开关（左），活塞上行，进行压制，压力达到调定压力后（上、下模已合闭），电接点压力表下限断开，电磁换向阀复位，压制停止，踏住脚踏开关（右），活塞下行，绳套压制完毕，清除飞边。

压制过程中，应特别注意：

1、模具上下对齐，严禁错位，如果上下模腔错位，压制出的索扣将成为图示情况，这样固接管壁厚不均，产生应力集中，在吊索破断拉力实验时从固接管薄壁处断裂。

2、在压制过程中，固接管放置一定要正确，固接管在模腔内要立放，不许斜放或平放。

3、根据钢丝绳的直径，选择相应的模具、固接管。

八、注意事项`

a）机器搬运起吊时油箱内不得有油。

b）机器的输入电源必须是380V，50HZ三相交流电。

c）接地保护线，必须可靠连接。

d）启动机器前，必须从空气滤清器中注入液压油。

f）机器使用一周后，需将全部油液清洗一次，以后根据工作负荷情况，3-6个月更换油液一次，以延长机器的使用寿命。

g）出厂前泵、溢流阀已调试好，请用户不要随意调节。

h）油缸上下不要随意放置其它坚硬物件，以防活塞下行时撞坏模板。

i）更换模具，应切断主机电源。

九、故障与排除

| 固结管无法压接 | 故障现象 | 故障排除 |
| --- | --- | --- |
|  | 电机反转 | 任意变更三相线中的两相位 |
|  | 电机不转 | 检查电源和电路 |
|  | 压力太低 | 检查电接点压力表、溢流阀和油泵 |
|  | 油位太低 | 将液压油加满 |
|  | 电磁阀无动作 | 检查电路、清洗电磁阀或更换 |
|  | 液压缸漏油 | 更换密封圈 |

| 国产铝固结管与钢丝绳的配合表 |
| --- |
| （一）YSHL320型钢丝绳压套机铝固结管与钢丝绳的配合表 |
| 铝固结管与钢丝绳的配合 |
| 纤维芯钢丝绳（填充系数：0.36-0.5） | 钢芯钢丝绳（填充系数：0.5-0.62） |
| 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa | 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa |
| 6 | 5.5-6.4 | 10 | 6.5 | 5.5-6.4 | 10 |
| 6.5 | 6.5-6.9 |  | 7 | 6.5-6.9 |  |
| 7 | 7.0-7.4 |  | 8 | 7.0-7.4 |  |
| 8 | 7.5-8.4 |  | 9 | 7.5-8.4 |  |
| 9 | 8.5-9.5 |  | 10 | 8.5-9.5 |  |
| 10 | 9.6-10.5 |  | 11 | 9.6-10.5 |  |
| 11 | 10.6-11.6 |  | 12 | 10.6-11.6 | 20 |
| 12 | 11.7-12.6 | 20 | 13 | 11.7-12.6 |  |
| 13 | 12.7-13.7 |  | 14 | 12.7-13.7 |  |
| 14 | 13.8-14.7 |  | 16 | 13.8-14.7 |  |
| 16 | 14.8-16.8 |  | 18 | 14.8-16.8 |  |
| 18 | 16.9-18.9 |  | 20 | 16.9-18.9 | 25 |
| 20 | 19.0-21.0 | 25 | 22 | 19.0-21.0 |  |
| 22 | 21.1-23.1 |  | 24 | 21.1-23.1 |  |
| 24 | 23.2-25.2 |  |  |  |  |
| 注：固结管号与模具号等同 |  |  |  |  |

| （二）YSHL500型钢丝绳压套机固结管与钢丝绳的配合表 |
| --- |
| 铝固结管与钢丝绳的配合 |
| 纤维芯钢丝绳（填充系数：0.36-0.5） | 钢芯钢丝绳（填充系数：0.5-0.62） |
| 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa | 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa |
| 6 | 5.5-6.4 | 10 | 6.5 | 5.5-6.4 | 10 |
| 6.5 | 6.5-6.9 |  | 7 | 6.5-6.9 |  |
| 7 | 7.0-7.4 |  | 8 | 7.0-7.4 |  |
| 8 | 7.5-8.4 |  | 9 | 7.5-8.4 |  |
| 9 | 8.5-9.5 |  | 10 | 8.5-9.5 |  |
| 10 | 9.6-10.5 |  | 11 | 9.6-10.5 |  |
| 11 | 10.6-11.6 |  | 12 | 10.6-11.6 |  |
| 12 | 11.7-12.6 |  | 13 | 11.7-12.6 |  |
| 13 | 12.7-13.7 |  | 14 | 12.7-13.7 | 15 |
| 14 | 13.8-14.7 | 15 | 16 | 13.8-14.7 |  |
| 16 | 14.8-16.8 |  | 18 | 14.8-16.8 |  |
| 18 | 16.9-18.9 |  | 20 | 16.9-18.9 | 20 |
| 20 | 19.0-21.0 | 20 | 22 | 19.0-21.0 |  |
| 22 | 21.1-23.1 |  | 24 | 21.1-23.1 | 25 |
| 24 | 23.2-25.2 | 25 | 26 | 23.2-25.2 |  |
| 26 | 25.3-27.3 |  | 28 | 25.3-27.3 |  |
| 28 | 27.4-29.4 |  | 32 | 27.4-29.4 | 28 |
| 注：固结管号与模具号等同 |  |  |  |  |

| （三）YSHL1000型钢丝绳压套机固结管与钢丝绳的配合表 |
| --- |
| 铝固结管与钢丝绳的配合 |
| 纤维芯钢丝绳（填充系数：0.36-0.5） | 钢芯钢丝绳（填充系数：0.5-0.62） |
| 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa | 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa |
| 6 | 5.5-6.4 | 10 | 6.5 | 5.5-6.4 | 10 |
| 6.5 | 6.5-6.9 |  | 7 | 6.5-6.9 |  |
| 7 | 7.0-7.4 |  | 8 | 7.0-7.4 |  |
| 8 | 7.5-8.4 |  | 9 | 7.5-8.4 |  |
| 9 | 8.5-9.5 |  | 10 | 8.5-9.5 |  |
| 10 | 9.6-10.5 |  | 11 | 9.6-10.5 |  |
| 11 | 10.6-11.6 |  | 12 | 10.6-11.6 |  |
| 12 | 11.7-12.6 |  | 13 | 11.7-12.6 |  |
| 13 | 12.7-13.7 |  | 14 | 12.7-13.7 |  |
| 14 | 13.8-14.7 |  | 16 | 13.8-14.7 |  |
| 16 | 14.8-16.8 |  | 18 | 14.8-16.8 | 15 |
| 18 | 16.9-18.9 | 15 | 20 | 16.9-18.9 |  |
| 20 | 19.0-21.0 |  | 22 | 19.0-21.0 |  |
| 22 | 21.1-23.1 |  | 24 | 21.1-23.1 |  |
| 24 | 23.2-25.2 |  | 26 | 23.2-25.2 | 20 |
| 26 | 25.3-27.3 | 20 | 28 | 25.3-27.3 |  |
| 28 | 27.4-29.4 |  | 32 | 27.4-29.4 |  |
| 32 | 29.5-33.6 |  | 36 | 29.5-33.6 | 25 |
| 36 | 33.7-37.8 | 25 | 40 | 33.7-37.8 |  |
| 40 | 37.9-42.0 |  | 44 | 37.9-42.0 |  |
| 44 | 42.1-46.2 |  |  |  |  |
| 注：固结管号与模具号等同 |  |  |  |  |

| （四）YSHL2000型钢丝绳压套机固结管与钢丝绳的配合表 |
| --- |
| 铝固结管与钢丝绳的配合 |
| 纤维芯钢丝绳（填充系数：0.36-0.5） | 钢芯钢丝绳（填充系数：0.5-0.62） |
| 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa | 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa |
| 26 | 25.3-27.3 | 15 | 28 | 25.3-27.3 | 15 |
| 28 | 27.4-29.4 | 15 | 32 | 27.4-29.4 | 15 |
| 32 | 29.5-33.6 | 15 | 36 | 29.5-33.6 | 15 |
| 36 | 33.7-37.8 | 15 | 40 | 33.7-37.8 | 20 |
| 40 | 37.9-42.0 | 20 | 44 | 37.9-42.0 | 20 |
| 44 | 42.1-46.2 | 20 | 48 | 42.1-46.2 | 25 |
| 48 | 46.3-50.4 | 25 | 52 | 46.3-50.4 | 25 |
| 52 | 50.5-54.6 | 25 | 56 | 50.5-54.6 | 35 |
| 56 | 54.7-58.8 | 35 | 60 | 54.7-58.8 | 35 |
| 60 | 58.9-63.0 | 35 | 62 | 58.9-63.0 | 40 |
| 62 | 63.1-65.1 | 40 |  |  |  |
| 注：固结管号与模具号等同 |  |  |  |  |

| 模具铝套与钢丝绳对照表（德标） |
| --- |
| （一）YSHL300压制（德标）铝管与钢丝绳的使用对照表 |
| （德标）铝管与钢丝绳的使用对照表 |
| 纤维芯钢丝绳（填充系数：0.36-0.5） | 钢芯钢丝绳（填充系数：0.5-0.62） |
| 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa | 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa |
| 6 | 5.4-6.3 | 10 | 6.5 | 5.5-6.4 | 10 |
| 6.5 | 6.4-6.8 |  | 7 | 6.5-6.9 |  |
| 7 | 6.9 |  | 8 | 7.0-7.4 |  |
| 8 | 7.4 |  | 9 | 7.5-8.4 |  |
| 9 | 7.5-8.4 |  | 10 | 8.5-9.5 |  |
| 10 | 8.5-9.5 |  | 11 | 9.6-10.5 |  |
| 11 | 9.6-10.5 |  | 12 | 10.6-11.6 | 20 |
| 12 | 10.6-11.6 | 20 | 13 | 11.7-12.6 |  |
| 13 | 11.7-12.6 |  | 14 | 12.7-13.7 |  |
| 14 | 12.7-13.7 |  | 16 | 13.8-14.7 |  |
| 16 | 13.8-14.7 |  | 18 | 14.8-16.8 |  |
| 18 | 16.9-18.9 |  | 20 | 16.9-18.9 | 25 |
| 20 | 19.1-21.0 | 25 | 22 | 19.0-21.0 |  |
| 22 | 21.1-23.1 |  | 24 | 21.1-23.1 |  |
| 24 | 23.2-25.2 |  |  |  |  |

| （二）YSHL500压制（德标）铝管与钢丝绳的使用对照表 |
| --- |
| （德标）铝管与钢丝绳的使用对照表 |
| 纤维芯钢丝绳（填充系数：0.36-0.5） | 钢芯钢丝绳（填充系数：0.5-0.62） |
| 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa | 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa |
| 6 | 5.4-6.3 | 10 | 6.5 | 5.9-6.2 | 10 |
| 6.5 | 6.4-6.8 |  | 7 | 6.3-6.7 |  |
| 7 | 6.9 |  | 8 | 6.8-7.7 |  |
| 8 | 7.4 |  | 9 | 7.8-8.6 |  |
| 9 | 7.5-8.4 |  | 10 | 8.7-9.6 |  |
| 10 | 8.5-9.5 |  | 11 | 9.7-10.5 |  |
| 11 | 9.6-10.5 |  | 12 | 10.6-11.5 |  |
| 12 | 10.6-11.6 |  | 13 | 11.6-12.5 |  |
| 13 | 11.7-12.6 |  | 14 | 12.6-13.4 | 15 |
| 14 | 12.7-13.7 | 15 | 16 | 13.5-15.3 |  |
| 16 | 13.8-14.7 |  | 18 | 15.4-17.3 |  |
| 18 | 16.9-18.9 |  | 20 | 17.4-19.2 | 20 |
| 20 | 19.1-21.0 | 20 | 22 | 19.3-21.1 |  |
| 22 | 21.1-23.1 |  | 24 | 21.2-23.0 | 25 |
| 24 | 23.2-25.2 | 25 | 26 | 23.1-24.9 |  |
| 26 | 25.3-27.3 |  | 28 | 25.0-26.8 |  |
| 28 | 27.4-29.4 |  | 30 | 26.9-28.8 | 28 |
| 30 | 29.5-31.5 |  | 32 | 28.9-30.7 |  |
| 32 | 31.6-33.6 |  |  |  |  |
| 注：固结管号与模具号等同 |  |  |  |  |
| （三）YSHL1000压制（德标）铝管与钢丝绳的使用对照表 |
| （德标）铝管与钢丝绳的使用对照表 |
| 纤维芯钢丝绳（填充系数：0.36-0.5） | 钢芯钢丝绳（填充系数：0.5-0.62） |
| 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力Mpa | 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa |
| 6 | 5.4-6.3 | 10 | 6.5 | 5.9-6.2 | 10 |
| 6.5 | 6.4-6.8 |  | 7 | 6.3-6.7 |  |
| 7 | 6.9 |  | 8 | 6.8-7.7 |  |
| 8 | 7.4 |  | 9 | 7.8-8.6 |  |
| 9 | 7.5-8.4 |  | 10 | 8.7-9.6 |  |
| 10 | 8.5-9.5 |  | 11 | 9.7-10.5 |  |
| 11 | 9.6-10.5 |  | 12 | 10.6-11.5 |  |
| 12 | 10.6-11.6 |  | 13 | 11.6-12.5 |  |
| 13 | 11.7-12.6 |  | 14 | 12.6-13.4 |  |
| 14 | 12.7-13.7 |  | 16 | 13.5-15.3 |  |
| 16 | 13.8-14.7 |  | 18 | 15.4-17.3 | 15 |
| 18 | 16.9-18.9 | 15 | 20 | 17.4-19.2 |  |
| 20 | 19.1-21.0 |  | 22 | 19.3-21.1 |  |
| 22 | 21.1-23.1 |  | 24 | 21.2-23.0 |  |
| 24 | 23.2-25.2 |  | 26 | 23.1-24.9 | 20 |
| 26 | 25.3-27.3 | 20 | 28 | 25.0-26.8 |  |
| 28 | 27.4-29.4 |  | 30 | 26.9-28.8 |  |
| 30 | 29.5-31.5 |  | 32 | 28.9-30.7 |  |
| 32 | 31.6-33.6 |  | 34 | 30.8-32.6 |  |
| 34 | 33.7-35.7 |  | 36 | 32.7-34.5 | 25 |
| 36 | 35.8-37.8 | 25 | 38 | 34.6-36.4 |  |
| 38 | 37.9-39.9 |  | 40 | 36.5-38.3 |  |
| 40 | 40.0-42.0 |  | 42 | 38.4-40.3 |  |
| 42 | 42.1-44.1 |  | 44 | 40.4-42.2 |  |
| 44 | 44.2-46.2 |  |  |  |  |
| （四）YSHL2000压制（德标）铝管与钢丝绳的使用对照表 |
| （德标）铝管与钢丝绳的使用对照表 |
| 纤维芯钢丝绳（填充系数：0.36-0.5） | 钢芯钢丝绳（填充系数：0.5-0.62） |
| 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力Mpa | 固结管 | 绳径（mm） | 系统压力 Mpa |
| 6 | 5.4-6.3 | 5 | 6.5 | 5.9-6.2 | 5 |
| 6.5 | 6.4-6.8 |  | 7 | 6.3-6.7 |  |
| 7 | 6.9 |  | 8 | 6.8-7.7 |  |
| 8 | 7.4 |  | 9 | 7.8-8.6 |  |
| 9 | 7.5-8.4 |  | 10 | 8.7-9.6 |  |
| 10 | 8.5-9.5 |  | 11 | 9.7-10.5 |  |
| 11 | 9.6-10.5 |  | 12 | 10.6-11.5 |  |
| 12 | 10.6-11.6 |  | 13 | 11.6-12.5 |  |
| 13 | 11.7-12.6 |  | 14 | 12.6-13.4 |  |
| 14 | 12.7-13.7 |  | 16 | 13.5-15.3 |  |
| 16 | 13.8-14.7 |  | 18 | 15.4-17.3 | 10 |
| 18 | 16.9-18.9 | 10 | 20 | 17.4-19.2 |  |
| 20 | 19.1-21.0 |  | 22 | 19.3-21.1 |  |
| 22 | 21.1-23.1 |  | 24 | 21.2-23.0 |  |
| 24 | 23.2-25.2 |  | 26 | 23.1-24.9 |  |
| 26 | 25.3-27.3 |  | 28 | 25.0-26.8 |  |
| 28 | 27.4-29.4 |  | 30 | 26.9-28.8 | 15 |
| 30 | 29.5-31.5 | 15 | 32 | 28.9-30.7 |  |
| 32 | 31.6-33.6 |  | 34 | 30.8-32.6 |  |
| 34 | 33.7-35.7 |  | 36 | 32.7-34.5 |  |
| 36 | 35.8-37.8 |  | 38 | 34.6-36.4 |  |
| 38 | 37.9-39.9 |  | 40 | 36.5-38.3 | 20 |
| 40 | 40.0-42.0 | 20 | 42 | 38.4-40.3 |  |
| 42 | 42.1-44.1 |  | 44 | 40.4-42.2 |  |
| 44 | 44.2-46.2 |  | 46 | 42.3-44.1 | 25 |
| 46 | 46.3-48.3 | 25 | 48 | 44.0-46.2 |  |
| 48 | 48.0-50.4 |  | 50 | 44.2-47.9 |  |
| 50 | 48.4-52.5 |  | 52 | 46.3-47.9 | 30 |
| 52 | 52.0-54.6 | 30 | 54 | 48.0-51.7 |  |
| 54 | 52.6-56.7 |  | 56 | 50.5-51.9 |  |
| 56 | 56.0-58.8 |  | 58 | 51.8-55.6 | 38 |
| 58 | 56.8-60.9 | 38 | 60 | 54.7-55.9 |  |
| 60 | 60.6-63.0 |  | 62 | 55.7-59.4 |  |
| 62 | 61-65.1 |  |  |  |  |
| 模具、铝套与钢丝绳经对照表 |
| 铝管号 | 模具号 | 麻芯钢丝绳直径 | 钢芯钢丝绳直径 | 压接后直径 | 压制力（KN） |
|  |  |  |  | （mm） | 偏差 |  |
| 6 | 6 | 5.4-6.3 | 4.9-5.8 | 12 | +0.3 0 | 180 |
| 6.5 | 6.5 | 6.4-6.8 | 5.9-6.2 | 13 |  | 210 |
| 7 | 7 | 6.9-7.4 | 6.3-6.7 | 14 |  | 250 |
| 8 | 8 | 7.5-8.4 | 6.8-7.7 | 16 |  | 320 |
| 9 | 9 | 8.5-9.5 | 7.8-8.6 | 18 |  | 410 |
| 10 | 10 | 9.6-10.5 | 8.7-9.6 | 20 | +0.4 0 | 500 |
| 11 | 11 | 10.6-11.6 | 9.7-10.5 | 22 |  | 600 |
| 12 | 12 | 11.7-12.6 | 10.6-11.5 | 24 |  | 720 |
| 13 | 13 | 12.7-13.7 | 11.6-12.5 | 26 |  | 850 |
| 14 | 14 | 13.8-14.7 | 12.6-13.4 | 28 | +0.5 0 | 1000 |
| 16 | 16 | 14.8-16.8 | 13.5-15.3 | 32 |  | 1300 |
| 18 | 18 | 16.9-18.9 | 15.4-17.3 | 36 |  | 1600 |
| 20 | 20 | 19.1-21.0 | 17.4-19.2 | 40 |  | 2000 |
| 22 | 22 | 21.1-23.1 | 19.3-21.1 | 44 |  | 2400 |
| 24 | 24 | 23.2-25.2 | 21.2-23.0 | 48 | +0.8 0 | 2900 |
| 26 | 26 | 25.3-27.3 | 23.1-24.9 | 52 |  | 3400 |
| 28 | 28 | 27.4-29.4 | 25.0-26.8 | 56 |  | 3900 |
| 30 | 30 | 29.5-31.5 | 26.9-28.8 | 60 | +1.0 0 | 4500 |
| 32 | 32 | 31.6-33.6 | 28.9-30.7 | 64 |  | 5100 |
| 34 | 34 | 33.7-35.7 | 30.8-32.6 | 68 |  | 5800 |
| 36 | 36 | 35.8-37.8 | 32.7-34.5 | 72 | +1.1 0 | 6500 |
| 38 | 38 | 37.9-39.9 | 34.6-36.4 | 76 |  | 7200 |
| 40 | 40 | 40.0-42.0 | 36.5-38.3 | 80 |  | 8000 |
| 42 | 42 | 42.1-44.1 | 38.4-40.3 | 84 | +1.3 0 | 8800 |
| 44 | 44 | 44.2-46.2 | 40.4-42.2 | 88 |  | 9700 |
| 46 | 46 | 46.3-48.3 | 42.3-44.1 | 92 |  | 10600 |
| 48 | 48 | 48.0-50.4 | 44.0-46.2 | 96 |  | 11500 |
| 50 | 50 | 48.4-52.5 | 44.2-47.9 | 100 | +1.6 0 | 12500 |