益环赫审[2017]40号

关于《益阳市华征新型建材科技有限公司

年产15万吨砂浆建设项目环境影响报告表》

的批复

益阳市华征新型建材科技有限公司：

你单位呈报的《年产15万吨砂浆建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市赫山区沧水铺镇珠波塘村月塘湾组的选址。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放。并着重做好以下工作：

1、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”治理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放。

2、做好项目大气污染防治工作。搅拌机下料粉尘采取布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放;筒仓呼吸孔配套单机脉冲滤芯除尘器, 堆场设置围挡和顶棚，同时采取道路硬化、洒水降尘等措施，减少粉料筒仓呼吸孔粉尘、堆场扬尘、运输车辆动力起尘、装卸扬尘等无组织粉尘的产生，确保粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和表3中相关排放限值。食堂油烟采取油烟净化装置处理，确保油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

3、做好项目废水污染防治工作。设备、车辆清洗废水经沉淀处理后回用于生产，循环使用不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的一级标准后用于周边农作物施肥。

4、做好项目噪声污染防治工作。通过合理布局、选用低噪声设备、做好设备维护、安装消声减振装置、加强绿化等措施，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

5、加强对固体废物的分类管理控制。按照 “减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。搅拌机残留砂浆外售用于制作水泥砖，实验室废弃砂浆块作为道路填方材料，生活垃圾由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。

6、本项目运营过程中，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、益阳市华征新型建材科技有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2017年11月29日