SEN-HZ21WB款参数：4分管，G1/2外牙，一字型结构，尼龙加玻纤，防水防爆，耐热耐冷，4分塑料水流量传感器，热水器水流传感器，霍尔水流开关，脉冲信号输出，霍尔原理，规格：66*50*38mm,入水端外牙长18mm,出水端外牙长12mm,带固定脚孔，孔大Φ5mm,中心孔间距为41mm可作水流开关使用，同时也可用来计量流量，分为两种系列，三线联接：红色为正极，黑色为负极，黄色为脉冲信号，最大压力1.75mpa,流量1-30L/分，如果要加温度控制传感器则为绿色，也可另接两线专门控制温度，连接线的长度和连接端子的类型可根据客户要求来设定。专业生产水流传感器和流量开关。水流量传感器主要用于燃气热水器、电热水器、洗衣机、售水机、壁挂炉、电磁热水器、水控（一体式）机、控水机、热泵热水工程、一卡通管理系统、智能水表IC水表、校园卡售水系统、自助售水机、水处理设备、配水配药设备、冷却系统、循环系统、智机械设备、加热设备、仪器仪表、制药（制济）设备等。生产厂家:赛盛尔传感器。营销电话：0757-26113778. 企业QQ:2850235883公司网站：http://www.sensor.so，赛盛尔微信公众号：SAIER-2015，微信号：13622523383专业生产水流量传感器和流量开关。

SEN-HZ21WB款5线款：4分管，G1/2外牙，一字型结构，尼龙加玻纤，防水防爆，耐热耐冷，4分塑料水流量传感器，热水器水流传感器，脉冲信号输出，霍尔原理， 五线联接：红色为正极，黑色为负极，黄色为脉冲信号，另两线专门控制温度。最大压力1.75mpa,流量1-30L/分， 专业生产水流传感器和流量开关。

水流量传感器主要用于燃气热水器、电热水器、洗衣机、售水机、壁挂炉、电磁热水器、水控（一体式）机、控水机、热泵热水工程、一卡通管理系统、智能水表IC水表、校园卡售水系统、自助售水机、水处理设备、配水配药设备、冷却系统、循环系统、智机械设备、加热设备、仪器仪表、制药（制济）设备等。