宁波家有萌宝婴童用品有限公司儿童餐具生产项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：儿童餐具生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波家有萌宝婴童用品有限公司

建设地点：宁波市北仑区新碶天目山路15号3幢1号

项目概况：宁波家有萌宝婴童用品有限公司成立于2017年，主要经营范围：婴童用品、沐浴用品、安全防护用品、家有电器、玩具的制造、加工、批发、零售。

由于产品市场前景良好，经宁波市北仑区发展和改革局备案同意（仑发改备〔2017〕215号），企业租用宁波天润生物药业有限公司部分厂房（租用建筑面积约6086.7m2），实施“儿童餐具生产项目”，项目建成后年产塑料碗、勺子等儿童餐具4万套。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑废气、破碎粉尘、丝印废气、擦拭废气。

（1）注塑废气

本项目选用的塑料粒子为PP粒子，在注塑过程中，需通过熔化塑料粒子，再经模具压制后制成所需形状的各种塑料组件。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中，其塑料制造行业的排放系数为0.539kg/t原料，则污染物产生量详见下表。

表5-2  注塑废气污染物产生量核算

| 序号 | 塑料名称 | 主要污染物 | 熔融温度（℃） | 分解温度（℃） | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | kg/a |
| 1 | PP | 非甲烷总烃 | 160~175 | 350 | 0.008 | 21.65 |

由上表可知，塑料粒子由于注塑工艺的温度小于塑料分解温度，不产生大量的废气污染物，不会发生化学合成反应，且注塑的热熔时间较短，因此，分解产生非甲烷总烃等的量极少。项目非甲烷总烃的产生量约0.022t/a。由于产生的源强较小且浓度较低，企业拟加强车间通风将废气排出车间。

（2）破碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和残次品经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的1台粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。破碎产生的边角料和残次品的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围。

（3）丝印废气

本项目丝印废气主要包括油墨调和、丝印、烘干过程中挥发的有机废气。

根据企业提供的MSDS报告油墨和开油水中的有机溶剂主要为酯类溶剂和异氟尔酮，其在调和、丝印过程中易挥发，主要污染因子按非甲烷总烃计。本项目丝印时间约为4h/d，则年工作时间为1200h计。本项目兑和后的油墨年用量为0.017t/a，其中挥发成分的比例占65%，按100%挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.011t/a（0.001kg/h）。

企业拟在丝印机及配套烘道上方设置集气罩，废气经集气罩收集后汇同擦拭废气经活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒排放。根据设计方案提供的资料，废气的收集效率为90%，处理效率为90%，配套风机总风量为12000m3/h。其中油墨废气有组织和无组织排放情况分别见下表。

表5-3丝印废气主要污染物有组织排放量一览表

| 污染物名称 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.001 | 0.001 |

表5-4 丝印废气主要污染物无组织排放量一览表

| 污染物名称 | 无组织排放量(t/a) | 无组织排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.001 | 0.001 |

（4）擦拭废气

本项目擦拭废气主要为丝印机在使用一定时间后需要将网板擦拭干净之后再行使用，本项目主要用擦拭布蘸取少量洗网水对网板进行擦拭。项目所使用的洗网水主要成分均为易挥发有机溶剂，其主要污染因子为二甲苯和非甲烷总烃。

根据业主提供的资料，本项目网板擦拭时间约3次/d，10min/次计，则年工作时间为150h计。本项目洗网水年用量为0.05t/a，其中挥发分的比例占100%，按100%挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.043t/a（0.283kg/h），二甲苯产生量为0.008 t/a（0.05kg/h）。

鉴于项目网板擦拭在丝印机上进行，故企业拟在丝印机上方设置集气罩，废气经集气罩收集后汇同丝印废气经活性炭吸附装置处理后于15m高的排气筒排放。根据设计方案提供的资料，废气的收集效率为90%，处理效率为90%，配套风机总风量为12000m3/h。其中擦拭废气有组织和无组织排放情况分别见下表。

表5-5  擦拭废气主要污染物有组织排放量核算

| 污染物名称 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.004 | 0.025 |
| 二甲苯 | 0.001 | 0.005 |

表5-6  擦拭废气主要污染物无组织排放量核算

| 污染物名称 | 无组织排放量(t/a) | 无组织排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.004 | 0.028 |
| 二甲苯 | 0.001 | 0.005 |

表5-7丝印废气与擦拭废气主要污染物有组织排放达标分析

| 污染物名称 | 排放量 (t/a) | 排放速率 (kg/h) | 风机风量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放标准 (mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.005 | 0.026 | 12000 | 2.17 | 50 | 达标 |
| 二甲苯 | 0.001 | 0.005 |  | 0.39 | 150 | 达标 |

表5-8丝印废气与擦拭废气无组织排放量核算

| 污染物名称 | 无组织排放量(t/a) | 无组织排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.005 | 0.029 |
| 二甲苯 | 0.001 | 0.005 |

2）废水

注塑机需使用冷却水间接循环冷却，通过冷却塔冷却循环利用，属于较清洁水，定时补充即可，补充量约为2t/d（600t/a）。

本项目厂区劳动定员50人，生活用水按每人50L/d计，生活用水量为2.5m3/d（即750m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为2m3/d（即600m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L，BOD5200~300mg/L，氨氮30~35mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.24t/a、氨氮0.024t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排海，排放量分别为COD0.018t/a、氨氮0.0018t/a。

3）噪声

本项目噪声源主要为粉碎机、空压机等设备加工过程产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-9  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量（台/条） | 单个声源源强（dB(A)） | 分布位置 | 发声特点 | 噪声防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 8 | 75~80 | 厂房1F | 连续 | 减振 |
| 2 | 粉碎机 | 1 | 85~95 | 厂房1F | 连续 | 减振 |
| 3 | 装配流水线 | 4 | 65~75 | 厂房2F | 连续 | 减振 |
| 4 | 丝印机 | 5 | 65~75 | 厂房3F | 连续 | 减振 |
| 5 | 空压机 | 1 | 85~90 | 厂房1F | 连续 | 减振 |
| 6 | 冷却塔 | 1 | 70~75 | 厂房1F | 连续 | 减振 |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业采取以下降噪措施：

（1）购买低噪声设备；

（2）设空压机房，并做好隔声降噪措施；

（3）合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；

（4）加强设备维护，保持其良好的运行效果；

4）固体废物

本项目固体废物主要包括废塑料边角料、废网版、废机油、废活性炭、废空桶、含油墨废物、生活垃圾。

（1）废活性炭

废气处理装置里的活性炭吸附饱和后需定期更换，本项目有机溶剂挥发废气的产生量为0.05t，1吨活性炭吸附150kg有机废气，则活性炭用量为0.34t/a，根据企业提供资料，活性炭的一次填装量为0.1t，本环评要求每2个月更换一次，则产生量约为0.65t/a，该废活性炭收集暂存后委托有资质单位处置。

（2）废空桶

主要为油墨、开油水、洗网水等的空桶，产生量约0.01t/a，收集暂存后委托有资质单位处置。

（3）含油墨废物

主要为网板擦拭过程中产生的含油墨废物，预计产生量约为0.05t/a，收集暂存后委托有资质单位处置。

（4）废塑料边角料

主要为注塑工艺产生，此外还有不合格品产生，产生量约为0.8t/a，这类废物经收集后送至粉碎机粉碎，全部回用，不排放。

（5）废机油

主要为注塑机维护保养更换产生的废机油，产生量为0.02t/a。经收集后暂存与危险废物堆放库，然后委托有资质单位安全处理。

（6）废网版

主要为丝印过程中损坏更换的网版，产生量约为0.2t/a，收集暂存后委托有资质的单位处置。

（7）生活垃圾

本项目劳动定员50人，按每人0.5kg/d计，则产生量约7.5t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略。

2、营运期

1）废气

（1）项目废气排放影响分析

本项目加工过程中产生的废气主要为注塑废气、破碎粉尘、丝印废气、擦拭废气。

（1）注塑废气

塑料粒子由于注塑工艺的温度小于塑料分解温度，不产生大量的废气污染物，不会发生化学合成反应，且注塑的热熔时间较短，因此，分解产生非甲烷总烃的量极少。项目非甲烷总烃的产生量约0.011t/a。由于产生的源强较小且浓度较低，企业拟加强车间通风将废气排出车间，对周边环境影响较小。

（2）破碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和残次品经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的1台粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。破碎产生的边角料和残次品的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围，企业拟减少车间门窗开启频率，并及时清扫，对周边环境影响较小。

（3）丝印废气、擦拭废气

本项目丝印废气主要包括油墨调和、丝印工程中油墨的挥发废气。其主要污染因子为二甲苯和非甲烷总烃。

丝印废气、擦拭废气经集气罩收集后再经一套活性炭吸附装置处理，然后通过15m高的排气筒排放。根据工程分析结果，非甲烷总烃最大排放量为0.026kg/h，排放浓度为2.88mg/m3，二甲苯最大排放量为0.005kg/h，排放浓度为0.42mg/m3，对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准（非甲烷总烃排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3；二甲苯排放速率1.7kg/h，排放浓度70mg/m3），可以实现达标排放，对周边环境影响较小。

2）废水

注塑机需使用冷却水间接循环冷却，通过冷却塔冷却循环利用，属于较清洁水，定时补充即可，不排放。

生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

3）噪声

本项目噪声源主要为丝印机、机空压机等设备加工过程产生的噪声，类比同类资料，噪声源强为70~95dB（A）。经预测，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业采取以下噪声防治措施：①购买低噪声设备；②空压机等振动设备底部应设减震基础；③合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；④加强设备维护，保持其良好的运行效果。通过上述措施，确保项目厂界噪声达标排放。

（4）固体废物影响分析结论

本环评要求废活性炭、废机油、废空桶、含油墨废物、废网版等危险固废经分类收集贮存后交由有资质的单位进行安全运输及处置；塑料边角料经收集后外售；生活垃圾委托环卫部门清运处理，则本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。