福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

【预公告版】

项目名称：平潭校区信息化二期建设及监理服务采购项目

备案编号：K-FJXXZYU-GK-201906-B0254-IDN

招标编号：[3500]FJYS[GK]2019049

采购人： 福建信息职业技术学院

代理机构：福建优胜招标代理有限公司

2019年06月

第一章   投标邀请

福建优胜招标代理有限公司采用公开招标方式组织信息化二期建设及监理服务采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-FJXXZYU-GK-201906-B0254-IDN。

2、招标编号：[3500]FJYS[GK]2019049。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：信用记录，适用于（合同包1、合同包2），按照下列规定执行：（1）投标人应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

# 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

包：1

| 特定资格标准1 | 投标人所投产品国家有强制性要求或认证的（包括3C、节能、信息安全等认证），必须提供相关的有效证明文件或证书。 |
| --- | --- |
| 特定资格标准2 | 投标人须同时具有国家建设行政主管部门核发的有效的电子与智能化工程专业承包一级资质（或建筑智能化工程设计与施工一级资质）、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质），须提供证书复印件。 |

包：2

| 特定资格标准 | 供应商必须具备主管部门颁发的有效期内的信息系统工程监理甲级资质，须提供资质证书复印件。 |
| --- | --- |

6.3是否接受联合体投标：否；

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

# 7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

# 8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

# 11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建信息职业技术学院

地址：福州市鼓楼区福飞路106号

联系方法：15959159365

13、代理机构：福建优胜招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山镇福三路20号华润万象城（一区）（一期）S2#楼4层01-03、05-12、15-18办公

联系方法：87679372

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建优胜招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 计算机设备及软件 | 否 | 1（批） | 24,001,600.0000 | 58745155 | 1170000 |
|  | 1-2 | 其他不另分类的物品 | 否 | 1（批） | 636,334.0000 |  |  |
|  | 1-3 | 广播、电视、电影设备 | 否 | 1（项） | 14,610,802.0000 |  |  |
|  | 1-4 | 教学专用仪器 | 否 | 1（项） | 19,496,419.0000 |  |  |
| 2 | 2-1 | 信息化工程监理服务 | 否 | 1（项） | 580,000.0000 | 580000 | 11000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：是。为了确保各投标人真正了解本次项目的实际需求，现组织各潜在的投标人对现场进行勘察。潜在投标人现场踏勘时应随带的资料：加盖投标人公章相关证明文件(含在采购网平台系统上的报名截图、介绍信或法人授权书原件、被授权人身份证复印件、营业执照副本复印件)。勘察时间：在报名截止时间后的第一个工作日10:30在福建信息职业技术学院平潭校区集合， 统一安排勘察现场。联系人：许老师 联系电话： 15959159365。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建优胜招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(技术评分部分)最高的投标人为排名第一的中标候选人。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建优胜招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建优胜招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： 本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他： 本项目的招标代理服务费收费标准参照中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文件规定按差额定率累进法计算，合同包一的招标代理服务费按差额定率累进法计算后，超过100万元部分下浮25%；合同包二不下浮招标代理服务费。招标代理服务费在中标人领取中标通知书前一次性缴清。 收取方式：转账等方式。 开户名：福建优胜招标代理有限公司 开户行：兴业银行福州华林支行 账号：117130100100037952 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

# 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

# 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

# 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建优胜招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建优胜招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建优胜招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建优胜招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建优胜招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建优胜招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建优胜招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建优胜招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建优胜招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

# 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建优胜招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建优胜招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建优胜招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建优胜招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建优胜招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建优胜招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

# 五、开标

11、开标

11.1福建优胜招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建优胜招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建优胜招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

# 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建优胜招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建优胜招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建优胜招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

# 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建优胜招标代理有限公司提出询问，福建优胜招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建优胜招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

# 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

# 十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

# 一、资格审查

1、开标结束后，由福建优胜招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建优胜招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建优胜招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 特定资格要求1 | 投标人须同时具有国家建设行政主管部门核发的有效的电子与智能化工程专业承包一级资质（或建筑智能化工程设计与施工一级资质）、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质） |
| 特定资格要求2 | （2）投标人所投产品国家有强制性要求或认证的（包括3C、节能、信息安全等认证）且招标文件第五章 “二、技术和服务要求”中有要求投标时提供的必须提供，未要求提供的，投标人在中标后必须提供该产品有效的证明文件 |

包：2
   1、供应商必须具备主管部门颁发的有效期内的信息系统工程监理甲级资质，需提供资质证书复印件。

2、总监理工程师、技术负责人须具有有效期内信息系统监理师资格证书。
  （3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
      无

包：2
无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

# 二、评标

4、资格审查结束后，由福建优胜招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

# 5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建优胜招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

# 6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的。

商务符合性

明细

本项目的商务条件不允许存在实质性偏离，否则视为无效投标。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

报价人的报价超过合同包预算价。

包：2 

         无
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的。

商务符合性

明细

本项目的商务条件不允许存在实质性偏离，否则视为无效投标。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

报价人的报价超过预算单价或最高限价的。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# （4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

# （2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建优胜招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2采用综合评分法。

7.2评标标准

# 合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

# ①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1.对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，证明材料齐全可享受6%的价格扣除，否则不给予价格扣除：①填写完整的《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》。 ②《中小企业声明函》（详见 “投标文件格式”）； ③由投标产品生产企业且投标人所在地县级以上中小企业主管部门出具的证明文件复印件；（原件备查） ④以材料中列明的投标人企业缴纳社会保险的职工总人数作为判定其是否属中小企业的依据：（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与投标时最近2个月向省辖区内 税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供省辖区 内税务机关或福建省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳社会保险资金证明。以上证明材料须加盖省辖区内社保机构及投标企业的公章。 以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 注：若所报投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。 |
|  | 2.2.2.1监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中： ①监狱企业参加采购活动时，提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，证明材料齐全可享受6%的价格扣除，否则不给予价格扣除。 ② 监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  | 3.《三部门 联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格的扣除： （一）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号，依照《政府采购 法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商 标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿 的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。（二）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府 采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/news/201709/t20170901_8784576.htm )，并对声明的真实性负责。（三）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除”的政 府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。”。 |

②技术项（F2×A2）满分为55 分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术性能与制造商实力 产品技术性能与制造商实力 产品技术性能与制造商实力 产品技术性能与制造商实力 产品技术性能与制造商实力 产品技术性能与制造商实力 产品技术性能与制造商实力 | 2.0 | 根据投标人所投产品对《第五章 招标内容及要求》“（二）技术和服务要求”中的各产品技术指标要求的响应承诺情况进行评分。 各设备基础指标为不允许负偏离的实质性要求，有任意一条出现负偏离，将按无效投标处理。各设备附加指标，承诺完全满足得2分，每负偏离一项扣1分，扣完为止，正偏离均不加分。 投标人对所投产品设备参数的响应承诺可填写在投标文件技术商务部分中“二、技术和服务要求响应表”。 |
|  | 0.5 | （1）投标人所投六类非屏蔽模块通过48h盐雾试验，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证，满足要求得0.5分，否则不得分 |
|  | 0.5 | （2）投标人所投六类非屏蔽双绞线所组成的六类非屏蔽综合布线系统通过六连接信道链路（100米、50米）与三连接永久链路（90米、20米）检验合格，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证，满足要求得0.5分，否则不得分 |
|  | 0.5 | （3）投标人所投弱电间机柜内部预留标准接地装置，接地装置数量≥8个，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证，满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （4）平潭属于夏季高温多雷雨的海岛气候，为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏，投标人所投接入交换机①（万兆上行）具备≥10kV抗雷击能力，投标时需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分， |
|  | 0.5 | （5）投标人所投监控PoE交换机②支持通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC24V、DC12V等规格的非POE终端远程供电，投标时需提供投标产品官网截图（含链接）、实物照片复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （6）平潭属于海岛气候，空气潮湿、多盐雾，为了提升设备防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等能力，投标人所投接入交换机②电路板涂覆三防漆，形成一层保护膜，加强防护，提升恶劣环境下的可靠性，投标时需提供投标产品官网截图及查询链接佐证，满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （7）扁平化网络下，为了实现接入层安全隔离，同时保障局域网内业务互访的使用体验，投标人所投接入交换机①支持端口特定的隔离策略，既能隔离arp、单播、dhcp报文又能放通其他正常的二层报文，投标时需提供投标产品经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志，满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （8）投标人所投核心交换机支持无需收集哑终端MAC和IP地址，实现哑终端入网IP+mac绑定及终端自动上线与vlan/端口无关，即插即用，投标时需提供投标产品经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分， |
|  | 0.5 | （9）投标人所投核心交换机支持端口特定的隔离策略，既能隔离arp、单播、dhcp报文又能放通其他正常的二层报文，投标时需提供投标产品经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （10）投标人所投出口路由器支持Radius计费联动的PPPoE代理功能，投标时需提供投标产品经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （11）投标人所投出口路由器支持根据接口状态联动，动态调整聚合链路业务优先级及带宽分配策略，业务流量根据动态调整后的策略，实现在聚合链路成员间调整，投标时需提供投标产品经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （12）投标人所投IT运维系统支持系统可用性、健康度、繁忙度等关键指标自定义计算；可以通过选择关联资源和与、或计算规则自定义可用性计算公式，配置业务应用的可用性，关联资源包括主机、网络设备等主资源及其组件资源（子资源）。投标时需提供投标产品经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （13）投标人所投大数据安全平台（统一日志存储）具有综合型安全审计类（增强级）的公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，投标提供证书复印件佐证，满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （14）投标人所投主体AP采用无风扇静音架构，投标时需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告（声压级测试值与消声室底噪相同，且声功率级<25dB)佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （15）投标人所投无线控制器支持基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥，投标时需提供投标产品经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （16）投标人所投无线控制器支持对私设WIFI进行检测定位，针对私设路由器的行为可以检测到，并定位至所接交换机的端口号，投标时需提供投标产品经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的权威机构出具的检验报告佐证，检验报告封面必须有CNAS标志。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （17）投标人所投备份一体机（平潭+龙腰）支持对Oracle的日志进行详细解析，可以查看每条日志数据的实际执行内容，包括：时间、 SCN、 用户名、表名、操作类型、SQL语句等，在数据恢复作业中可以选择准确的SCN来确定数据恢复点，投标时需提供产品功能截图佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （18）投标人所投备份一体机（平潭+龙腰）针对Oracle中已经提交的事务，根据日志解析后得到的SQL语句，创建撤销处理，把数据回滚到事务提交前的状态，投标时需提供产品功能截图佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （19）投标人所投摆闸支持每天特定时段常开或常闭管控，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （20）投标人所投液晶拼接屏采用10bit或10bit以上芯片，显示图像色彩度≥1.07billion，显示灰阶≥256，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （21）投标人所投液晶拼接屏采用智能温控设计，散热效率提升50%以上，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （22）投标人所投图像拼接控制器支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （23）投标人所投图像拼接控制器支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （24）投标人所投存储设备主机，单台设备支持≥1250路摄像机接入，同时支持≥300路视频点播，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （25）投标人所投存储设备主机各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距在5%以内，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （26）投标人所投人脸识别分析服务器所配置的名单库支持≥120万张图片，支持将名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （27）投标人所投人脸识别分析服务器支持批量导入人脸静态库，支持修改静态库人脸图片信息，静态库支持不少于100万张人脸图片，100万静态库检索速度不超过1秒，100万静态库检索首位命中率不低于99%，投标时需提供相关权威机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （28）投标人所投IP网络控制主机具有短路触发开机运行接口，可实现定时开机运行，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证，满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （29）投标人所投多媒体IP网络终端内置网络IP解码模块，具有IP网络广播功能，并集成有线话筒MIC接口，支持扩展2.4G无线话筒接入，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （30）投标人所投机架式IP终端支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，具有无音乐或呼叫时自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源功能，投标时须提供电源输出路数证明图片佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （31）投标人所投专业功放具有短路、过载及过热保护功能，投标时须提供权威部门出具的证明材料佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （32）投标人所投网络型中控主机具有自主知识产权,投标时需提供逻辑处理内嵌软件、触摸屏软件、Android版可编程控制软件以及IOS版可编程控制软件的计算机软件著作权登记证书复印件。全部提供得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （33）投标人所投高清混合矩阵支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；支持多组预切换指令存储，调用时可以一键切换，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （34）投标人所选用的室内LED全彩屏满足盐雾10级或10级以上要求，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （35）投标人所投SAN存储及NAS存储配置或升级至四控制器时，存储的多个控制器之间实现负载均衡；当一个控制器故障时，存储整体性能损耗≤30%，投标时须提供第三方权威机构测试报告证明，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （36）投标人所投云平台软件提供第三方测试机构出具的虚拟化软件功能测试报告，为保证第三方测试机构的权威性，要求测试机构具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，投标时须提供证书复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （37）投标人所投运维管理软件（私有云部分）提供第三方测试机构出具的测试报告，为保证第三方测试机构的权威性，要求测试机构具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，投标时须提供证书复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （38）投标人所投接入交换机（私有云部分）配置的防火墙业务模块具有权威机构颁发的《国家信息安全测评/信息技术产品安全测评证书》 (EAL4级或以上)，投标时须提供证书复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （39）投标人所投入侵防御系统能提供8900种或8900种以上攻击特征库，同时为保障防御效果及管理的便利性，系统应支持自主开发的移动APP端管理，并通过相关权威机构NSS Labs的IPS专项测试，投标时需提供攻击特征库截图及专项测试报告复印件佐证，满足要求得0.5分，否则不得分 |
|  | 0.5 | （40）为保证设备的稳定性，投标人所投防火墙（运维区千兆设备）需获得信息技术产品安全测评证书EAL4+及以上，投标时需提供证书复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分， |
|  | 0.5 | （41）投标人所投web应用防护系统可扩展支持与同品牌SaaS扫描服务（云端扫描）和同品牌web漏洞扫描器联动，在WAF上定期自动获取专家级、个性化的《WEB漏洞扫描报告》，并转化为WAF可执行的、有针对性的WEB安全防护策略。同时产品厂商具有国家安全应急服务支撑单位证书（国家级）。投标时须提供产品功能截图及证书复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （42）投标人所投web应用防护系统获得ICSA Labs的WAF产品认证，并且具备WEB应用防火墙认证证书，投标时需提供认证证书复印件佐证。同时提供得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （43）投标人所投数据中心彩钢板防火等级达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624）所规定的A1级，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （44）投标人所投静电地板板基防火等级达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624）所规定的A1级，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （45）投标人所投静电地板集中载荷≥4450N，均布载荷≥23000N/㎡，极限载荷：≥13350N，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （46）投标人所投静电地板板面耐磨≥1000转，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （47）投标人所投模块化UPS具有电池漏液侦测功能，可及时发现电池漏液情况，有效防止因电池漏液而引起的电气火灾，投标时须提供权威部门出具的相关证明材料复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （48）投标人所投模块化UPS支持并机或热容余使用时，共享电池组，投标时需提供权威检测机构出具的证明文件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （49）投标人所投行级制冷终端所配置的EC风机运行时产生的谐波电流符合国家相关标准，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （50）投标人所投行级制冷终端符合《电信设备抗地震性能检测规范》(YD 5083) 8级抗震标准，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （51）投标人所投服务器机柜及网络机柜静态承重能力≥1800kg，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （52）投标人所投服务器机柜及网络机柜，机柜表面采用无毒无害粉末喷镀，并通过国家环保认证，投标时须提供环保认证证书复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （53）投标人所投服务器机柜及网络机柜，每个机柜须配置一块层板，层板承重量≥200kg，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （54）投标人所投冷通道封闭系统通道门门楣内嵌智能报警灯，正常状态下为蓝色，报警状态为红色，并支持声音报警，投标时须提供产品实物照片佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （55）投标人所投冷通道封闭系统观察窗玻璃厚度≥8mm，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （56）投标人所投冷通道封闭系统符合《电信设备抗地震性能检测规范》(YD 5083) 8级抗震标准，投标时须提供权威监测机构出具的专项抗震检验测试报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （57）投标人所投冷通道封闭系统天窗玻璃材质通过第三方检测，符合《建筑用安全玻璃》（GB15763.2）国家标准，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （58）投标人所投数字式KVM主机无需安装额外软件就可以实现本地、远端画面分割显示，并可以更改画面分割边框颜色，投标时须提供功能界面截图佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （59）投标人所投KVM系统设备集中管控软件具有画面分割模式，可供本地控制端操作员与远程访问者同时使用，投标时须提供功能截图佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （60）投标人所投场地监控服务器可采用19英寸标准机架式安装，设备高度≤2U，投标须需提供产品照片佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （61）投标人所场地监控平台软件制造商能提供24小时不间断人工服务平台，具备400服务热线，投标时须提供相关证明文件。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （62）投标人所投运维稽查平台具有自主知识产权，投标时需提供计算机软件著作权登记证书复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （63）投标人所投秘钥管理系统通过国家密码管理局核准，具有商用密码产品型号证书，投标时须提供证书复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （64）投标人所投掌上校园自助服务支持Android手机操作系统和IOS手机操作系统，投标时须提供Android和IOS计算机软件著作权登记证书复印件。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （65）投标人所投智能化读写器符合中国人民银行的金融规范（PBOC3.0），投标时须提供权威金融机构出具的检测报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | （66）投标人所投左右推拉白板甲醛释放量≤0.2mg/L，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件佐证。满足要求得0.5分，否则不得分。 |
| 技术负责人 | 3.0 | 投标人拟投入本项目技术负责人具有高级工程师证书、信息系统集成高级项目经理证书以及近五年（开标日期往前顺推五年）获得过国家级智能建筑优秀设计工程师称号的得3分，未同时具备的得1 分，都没有的不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。满分3分。投标人应在投标文件中提供招标公告发布前(不含招标公告发布当月)连续3个月的投标人为其缴纳的社保证明材料复印件，否则不得分。 |
| 专业人员配置 | 3.0 | 投标人为本项目配备有管槽安装工、综合布线安装工、安防安装工、机房（含电源工程）安装工、音视频安装工、智能化系统运营维护工、维修电工，且每个岗位至少配备1名中高级工（以行政主管部门颁发的安装证书为准），各岗位人员应单人单岗，不能重复。每少配备1名岗位安装工扣1分，扣完为止，满分3分。 投标人应在投标文件中提供招标公告发布前(不含招标公告发布当月)连续3个月的投标人为上述人员缴纳的养老证明材料复印件，否则不得分。 |
| 现场勘察报告 | 2.0 | 根据投标人结合现场勘察后作出的现场勘察报告的完整性、符合性等进行横向比较，并在0-2分之间进行评分，未提供或提供不完整不得分。 |
| 系统对接方案 | 3.0 | 根据投标人所提供的本次招标采购系统与平潭校区现有系统的对接方案，从对接系统的完整性、对接方案可行性进行横向比较，并在0-3分之间评分，未提供不得分。 |
| 设备迁移方案 | 2.0 | 根据投标人所提供的平潭校区现有校园网及设备网核心交换设备的迁移方案，从迁移方案可行性、对现有业务系统的影响以及应急处置措施的有效性进行横向比较，并在0-2分之间评分，未提供不得分。 |
| 软件系统对接方案 | 3.0 | 根据投标人所提供的设备配套软件系统与学院现有相关系统（包括但不限于统一身份认证需要、数据中心、一卡通系统）的对接方案，从对接方案可行性、对接后系统功能等方面进行横向比较，并在0-3分之间评分，未提供不得分。 |
| 设备样品 | 2.0 | 投标人所投智能控制中心及音视频矩阵、智能互动中控均配置≥8个PoE端口（非外置PoE交换机、非PoE供电模块），每端口能够进行≥30W的PoE供电，整机最大能够PoE输出总功率≥240W，要求提供智能控制中心及音视频矩阵样机、智能互动中控样机及无线AP样机进行现场演示，无线AP能够正常工作，发射出无线SSID，满足要求得2分，无样机演示或不满足，均不得分。 【关于样品的规定详见第五章】 |
| 产品功能演示 | 2.0 | 根据投标人提供的视频文件进行下面两项产品功能演示进行评分，满足以下1条功能得1分，最多得2分，未提供不得分。（1）冷通道封闭系统可翻转天窗在消防状态下瞬间打开，并可通过一键复位按钮实现天窗自动关闭（非人工手动关闭天窗）；（2）投标人所投网络型中控主机面板带有触控屏，可查看并修改IP地址，配置≥1路TF卡接口，可实现项目程序的导入或导出。 产品功能演示视频应采用U盘存储，随同投标文件一同递交（U盘放入投标文件技术商务部分正本中），电子投标文件关于“产品功能演示视频部分”无需上传。 |

# ③商务项（F3×A3）满分为 15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 1 | 投标人具有计算机信息系统集成（或信息系统集成及服务）一级资质的得1分，其他不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质的得1分，其他不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人具备CMMI认证5级（含）以上认证的得1分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人提供近五年（开标日期往前顺推五年）作为独立承包人承接的同类智能化工程业绩（业绩日期以验收时间为准，每个合同项目建设内容须同时至少包含综合布线、安防、多媒体教室、会议室系统，否则不满足）每项得1分，满分为1分。投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；未同时提供上述材料的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
|  | 1 | 投标人近五年（开标日期往前顺推五年）获得过“智能建筑精品工程”的得1分，否则不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人近三年（开标日期往前顺推三年）获得过中国机房工程30强荣誉证书的得1分，其他不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人同时获得ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围应包括电子与智能化系统工程、计算机信息系统集成、软件开发、安全防范技术工程、建筑装修装饰工程）和ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书（认证范围应包括计算机信息系统集成服务的信息安全管理、计算机软件开发）的得1分，其他不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人具备数据中心运维（服务能力）资质证书的得1分，其他不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人具备声频工程企业综合技术等级认证一级资质的得1分，其他不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人所投的行级制冷终端制造商在本项目所在省市设有分公司或办事处，并设有备件库能够及时提供售后服务的得1分，否则不得分。投标时须提供分公司营业执照复印件、备件库地址与备件库照片佐证。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人所投的场地监控系统制造商在网上具有ICP备案的公共售后服务平台，该平台具有完善的故障申报、故障受理、故障处理及客户确认等售后服务流程得1分，否则不得分。投标时须提供公共服务平台的网址、网上故障处理流程截图佐证。（满分1分） |
| 售后服务能力、便捷性、服务人员配置 | 1 | 投标人获得信息系统集成及服务运行维护分项资质及ISO/IEC 20000 IT服务管理体系认证证书的得1分，其他不得分。投标时须附上有效证书复印件，否则不得分。（满分1分） |
|  | 1 | 投标人总部注册地在福建省的得1分，福建省有分公司的得0.5分，投标时须附上营业执照复印件佐证，否则不得分（满分1分） |
|  | 2 | 投标人为本项目配备的售后服务人员中具备2本及以上IT服务项目经理证书的和2本及以上计算机检验工（数据中心电气系统运维）证书的得2分，具备1本IT服务项目经理证书的和1本计算机检验工（数据中心电气系统运维）证书的得1分。其他不得分。须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月（开标日期往前顺推三个月，不含开标当月）养老证明材料复印件，否则不得分。（满分2分） |

# ④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部发布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)以及财政部、发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定：（1）节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单中带星号等品目为政府强制采购的节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人应提供所投产品根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标无效。(2)节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下：加分：①、若同一合同包内的节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分；②、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分；③、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。注：投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供所投产品根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，证明资料复印件加盖投标人公章，证明资料复印件附在报价部分(如有电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能产品、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能产品、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

# 合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为20分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1.本项目为服务类项目，不适用于小型、微型企业（含监狱企业）价格扣除。2.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格的扣除：（一）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定给予价格扣除6%，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：(1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；(2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；(3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。（二）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/news/201709/t20170901_8784576.htm)，并对声明的真实性负责。（三）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除”的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。”。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务项目技术响应情况 | 9 | 根据投标供应商对所投服务是否满足招标文件第五章“招标内容及要求”中的各项要求及配置情况，由评标委员会进行打分。完全满足的得9分；每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 工程项目认知深度及理解程度 | 3 | 根据对信息化的技术认知、业务理解及任务阐述清晰、准确性进行打分，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 工程质量控制目标及实施措施 | 3 | 质量控制目标明确的，控制方法及措施科学合理，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 工程进度控制目标和实施措施 | 3 | 进度控制目标明确，控制方法及措施合理可行，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 工程投资控制目标和实施措施 | 3 | 投资控制目标明确，方法及措施合理可行，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 工程变更控制目标和实施措施 | 3 | 工作变更控制目标明确，控制方法及措施合理可行，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 安全文明施工控制目标、措施 | 3 | 控制目标明确、控制方法科学及措施合理可行，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 合同、信息和资料管理措施 | 3 | 管理目标明确的，管理方法合理，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 协调各方关系的措施 | 3 | 协调管理措施合理、可行，有一定作用效果，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 重点、难点分析处理、意见 | 3 | 对难点、重点的监控措施合理可行，建议意见科学合理，有采用价值，优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
| 监理工作制度 | 3 | 监理工作制度科学完整得3分；不科学不完整不得分。 |
| 检测工具 | 2 | （1）供应商具有线缆分析仪检测设备的得2分；需提供供应商采购设备发票复印件及省级及以上质检部门出具的检测合格的检测报告复印件，证明材料提供不齐全或未提供的不得分。 |
|  | 2 | （2）供应商具有机房气压测量检测设备的得2分；需提供供应商采购设备发票复印件及省级及以上质检部门出具的检测合格的检测报告复印件，证明材料提供不齐全或未提供的不得分。 |
|  | 2 | （3）供应商具有空气含尘度及污染度测量检测设备的得2分；需提供供应商采购设备发票复印件及省级及以上质检部门出具的检测合格的检测报告复印件，证明材料提供不齐全或未提供的不得分。 |
|  | 2 | （4）供应商具有防雷接地测量检测设备的得2分；需提供供应商采购设备发票复印件及省级及以上质检部门出具的检测合格的检测报告复印件，证明材料提供不齐全或未提供的不得分。 |
|  | 2 | （5）供应商具有照度测量检测设备的得2分；需提供供应商采购设备发票复印件及省级及以上质检部门出具的检测合格的检测报告复印件，证明材料提供不齐全或未提供的不得分。 |
|  | 2 | （6）供应商具有噪音测量检测设备的得2分；需提供供应商采购设备发票复印件及省级及以上质检部门出具的检测合格的检测报告复印件，证明材料提供不齐全或未提供的不得分。 |
|  | 2 | （7）供应商具有风速测量检测设备的得2分；需提供供应商采购设备发票复印件及省级及以上质检部门出具的检测合格的检测报告复印件，证明材料提供不齐全或未提供的不得分。 |
|  | 2 | （8）供应商具有静电荷测量检测设备的得2分；需提供供应商采购设备发票复印件及省级及以上质检部门出具的检测合格的检测报告复印件，证明材料提供不齐全或未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为25分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 3 | （1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分满分3分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。） |
|  | 1 | （2）投标人具有信息安全管理、信息技术服务认证体系证书的每提供一项证书复印件得0.5分，满分1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。） |
|  | 1 | （3）供应商具有ITSS信息技术服务咨询设计标准符合性证书得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。） |
|  | 1 | （4）投标人具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成工程监理甲级资质得1分、乙级资质得0.5分，否则不计分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。） |
|  | 1 | （5）投标人自2015年1月1日至今获得全国电子信息行业优秀企业证书的，每提供一个得0.5分，满分1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。） |
|  | 1 | （5）投标人所监理的项目获得过省级及以上甲级智能化建筑优秀工程或者省级及以上机房一级优质工程的，每提供1个得0.5分，满分1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。） |
|  | 1 | （7）投标人所监理的项目获得过“国家科学技术进步奖”的，得1分，满分1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。） |
| 总监理工程师资历 | 1 | （1）拟派总监理工程师具备国家计算机技术与软件专业技术资格考试网络工程师证书的得1分，否则不得分。（提供证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
|  | 1 | （2）拟派总监理工程师具备CCNA证书的得1分，否则不得分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
|  | 1 | （3）拟派总监理工程师具备国家计算机技术与软件专业技术资格考试信息系统项目管理师的得1分，否则不得分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
|  | 1 | （4）拟派总监理工程师具备高级工程师证书的得1分,否则不得分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
|  | 1 | （5）拟派总监理工程师具备一级建造师证书的得1分，否则不得分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
| 技术负责人资历 | 1 | 在具有信息系统监理师资格证书基础上： （1）具备国家计算机技术与软件专业技术资格考试数据库系统工程师证书的得1分，否则不得分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
|  | 1 | 在具有信息系统监理师资格证书基础上： （2）具备咨询工程师（投资）证书的得1分，否则不得分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
|  | 1 | 在具有信息系统监理师资格证书基础上： （3）具备国家计算机技术与软件专业技术资格考试信息系统项目管理师的得1分，否则不得分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。） |
|  | 1 | 在具有信息系统监理师资格证书基础上： （4）具备计算机软件产品检验员证书、SSMCCEP(软件度量师)证书的，每项得0.5分，满分1分。需提供证书复印件并加盖公章，原件备查，否则不得分。 |
| 项目组人员执业能力及保障水平 | 3 | 项目组人员（除项目总监、技术负责人外）除具备信息系统监理师外，还同时具有数据中心（机房）规划设计工程师、数据中心（机房）运维管理工程师、高级软件测试工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、高级网络信息安全工程师、安全防范设计评估师证书（一级），每具备一项得0.5分，一人多证得分不累加得分,满分3分； |
| 本地化服务 | 2 | 供应商工商注册所在地为福建省内地区，或在福建省内注册有分公司的得2分，其他不得分。（需提供工商营业执照复印件并加盖公章，原件备查。） |
| 业绩情况 | 2 | 供应商承担过的类似项目（智能化、信息化）监理案例中，每提供一份合格业绩材料的得1分，满分2分。（投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；未同时提供上述材料的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

# 8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

# 招标内容及要求

## 项目概况（采购标的）

## 合同包1：

1.招标范围

本项目招标范围包括公寓楼（一至十、连廊）、食堂（一、二）、师生活动中心、周转房（1#、2#、3#及连廊）、实训楼（一至七）、工科教学楼、文科教学楼、西门以及北门。各单体楼具体建设内容如下：

- 公寓楼（一至八、连廊）招标范围如下：

- 不包括所有系统的管及金属桥架敷设；

- 包括网络设备、安防系统、数字广播系统、一卡通系统、信息发布系统以及接地系统的线缆及设备采购、安装及调试；

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 包括综合布线系统的光纤、光纤配线架采购与安装，不包括面板、模块、六类线缆、网络配线架采购与安装；

- 信息发布系统不包括55寸液晶显示屏，该显示屏由土建施工单位负责采购与安装。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，该热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 公寓楼（九、十）招标范围如下：

- 不包括所有系统的管及金属桥架敷设；

- 包括数字广播系统、一卡通系统、信息发布系统以及接地系统的线缆及设备采购、安装及调试。

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 信息发布系统不包括55寸液晶显示屏，该显示屏由土建施工单位负责采购与安装。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，该热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 食堂一招标范围如下：

- 包括综合布线系统、网络设备、安防系统、数字广播系统、一卡通系统以及接地系统桥架、管、线缆及设备采购、安装及调试；

- 包括电梯五方通话系统的管道、线缆采购及安装、不包括电梯五方通话设备采购与安装；

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，该热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 食堂二招标范围如下：

- 不包括所有系统的金属桥架敷设。

- 包括数字广播系统、一卡通系统及接地系统管、线缆及设备采购、安装及调试。

- 包括电梯五方通话系统的管道、线缆采购及安装、不包括电梯五方通话设备采购与安装；

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，该热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 师生活动中心招标范围如下：

- 包括安防系统、数字广播系统、一卡通系统、数据中心、云平台、云桌面、会议系统以及接地系统管、线缆及设备采购、安装及调试；

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，该热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 会议系统不包括管道敷设，该部分管道由土建负责预埋；

- 数据中心不包括消防系统、主干电源进线、备件间家具及监控室会议桌、会议椅；

- 周转房（1#、2#、3#、连廊）招标范围如下：

- 不包括所有系统的金属桥架与管道敷设；

- 包括网络设备、安防系统线缆、设备采购、安装及调试；

- 包括电梯五方通话系统的管道、线缆采购及安装、不包括电梯五方通话设备采购与安装；

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 包括综合布线系统的光纤、光纤配线架采购与安装，不包括面板、模块、六类线缆、网络配线架采购与安装；

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 实训楼（一至五）招标范围如下：

- 不包含实训一学生机房内静电地板、六类数据模块、面板、六类非屏蔽双绞线、网络配线架、机柜、网络设备及静电地板下方金属线槽，包括学生机房内至楼层弱电间光纤以及光纤配线架；

- 包括网络设备、综合布线系统、安防系统、数字广播系统、学生机房、多媒体教室、会议系统、接地系统桥架、管、线缆及设备采购、安装及调试；

- 包括电梯五方通话系统的管道、线缆采购及安装、不包括电梯五方通话设备采购与安装；

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，热镀锌扁钢由强电专业负责安装

- 实训楼（六、七）招标范围如下：

- 包括多媒体教室、会议系统及接地系统桥架、管、线缆及设备采购、安装及调试。

- 包括数字广播系统管道与设备采购、安装及调试，不包括线缆敷设；

- 包括电梯五方通话系统的管道、线缆采购及安装、不包括电梯五方通话设备采购与安装；

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，该热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 工科教学楼招标范围如下：

- 包括网络设备、综合布线系统、安防系统、数字广播系统、多媒体教室以及智慧教室桥架、管、线缆及设备采购、安装及调试。

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，该热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 文科教学楼招标范围如下：

- 不包括所有系统的走廊金属桥架。

- 包含房间内PVC线槽采购及敷设。

- 包括标准化考场监控、会议系统、多媒体教室、智慧教室及接地系统桥架、管、线缆及设备采购、安装及调试。

- 包括数字广播系统管道与设备采购、安装及调试，不包括线缆敷设；

- 包括设有布线机柜的楼层弱电间地面防尘漆粉刷。

- 接地系统不包括热镀锌扁钢，热镀锌扁钢由强电专业负责安装；

- 西门、北门招标范围如下：

- 包括网络设备、综合布线系统以及安防系统管、线缆及设备采购、安装及调试。

2. 本项目核心产品为多媒体教室中“一体机”。

3..本项目招标清单如下：

| 序号 | 品目号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓（一） |
| 综合布线 |
| 1 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 14.00 |
| 2 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 269.12 |
| 3 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 495.24 |
| 4 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 5 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 6 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 480.00 |
| 7 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 81.00 |
| 8 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 60.00 |
| 9 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 102.00 |
| 10 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 11 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 12 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 13 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 14 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 294.00 |
| 15 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 信息发布 |
| 16 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 17 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 18 | 1-1 | 48口接入交换机（万兆上行） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 19 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 7.00 |
| 20 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 140.00 |
| 21 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 8.00 |
| 22 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 23 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 24 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 8.00 |
| 25 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 48.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 26 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 27 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 34.00 |
| 28 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 35.00 |
| 门禁系统 |
| 29 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 30 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 31 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 32 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 33 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1419.60 |
| 34 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 70.00 |
| 35 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 67.50 |
| 36 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 69.50 |
| 37 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 67.80 |
| 数字广播系统 |
| 38 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 68.00 |
| 39 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 40 | 1-3 | 纯后级功放（650W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 41 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 42 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 128.80 |
| 43 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 842.50 |
| 一卡通系统 |
| 44 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 45 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 46 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（二） |
| 综合布线 |
| 47 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 17.00 |
| 48 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 262.60 |
| 49 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 341.24 |
| 50 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 51 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 52 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 480.00 |
| 53 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 断电开，拉力≥270Kg，含支架 | 条 | 97.00 |
| 54 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 60.00 |
| 55 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 102.00 |
| 56 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 57 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 58 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 59 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 60 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 328.00 |
| 61 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 信息发布 |
| 62 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 63 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 64 | 1-1 | 48口接入交换机（万兆上行） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 7.00 |
| 65 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 4.00 |
| 66 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 160.00 |
| 67 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 8.00 |
| 68 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 69 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 70 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 71 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 8.00 |
| 72 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 60.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 73 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 74 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 34.00 |
| 75 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 35.00 |
| 门禁系统 |
| 76 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 77 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 78 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 79 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 80 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1382.10 |
| 81 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 70.00 |
| 82 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 67.00 |
| 83 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 69.00 |
| 84 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 67.30 |
| 数字广播系统 |
| 85 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 64.00 |
| 86 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 87 | 1-3 | 纯后级功放（500W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 88 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 89 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 125.50 |
| 90 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 858.70 |
| 一卡通系统 |
| 91 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 92 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 93 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（三） |
| 综合布线 |
| 94 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 18.00 |
| 95 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 111.80 |
| 96 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 269.66 |
| 97 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 98 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 99 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 480.00 |
| 100 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 105.00 |
| 101 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 60.00 |
| 102 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 102.00 |
| 103 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 104 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 105 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 106 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 107 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 368.00 |
| 108 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 信息发布 |
| 109 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 110 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 111 | 1-1 | 48口接入交换机（万兆上行） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 7.00 |
| 112 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 9.00 |
| 113 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 175.00 |
| 114 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 9.00 |
| 115 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 116 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 117 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 118 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 8.00 |
| 119 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 64.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 120 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 121 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 38.00 |
| 122 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 39.00 |
| 门禁系统 |
| 123 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 124 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 125 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 126 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 127 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1609.50 |
| 128 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 78.00 |
| 129 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 22.20 |
| 130 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 24.10 |
| 131 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 22.50 |
| 数字广播系统 |
| 132 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 71.00 |
| 133 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 134 | 1-3 | 纯后级功放（650W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 135 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 136 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 50.10 |
| 137 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 972.30 |
| 一卡通系统 |
| 138 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 139 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 140 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（四） |
| 综合布线 |
| 141 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 17.00 |
| 142 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 115.96 |
| 143 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 426.68 |
| 144 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 145 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 146 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 480.00 |
| 147 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 105.00 |
| 148 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 60.00 |
| 149 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 102.00 |
| 150 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 151 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 152 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 153 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 154 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 362.00 |
| 155 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 信息发布 |
| 156 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 157 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 158 | 1-1 | 48口接入交换机（万兆上行） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 7.00 |
| 159 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 6.00 |
| 160 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 175.00 |
| 161 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 9.00 |
| 162 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 163 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 164 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 165 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 8.00 |
| 166 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 64.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 167 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 168 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 39.00 |
| 169 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 40.00 |
| 门禁系统 |
| 170 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 171 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 172 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 173 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 174 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1598.30 |
| 175 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 80.00 |
| 176 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 22.20 |
| 177 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 24.20 |
| 178 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 22.50 |
| 数字广播系统 |
| 179 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 75.00 |
| 180 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 181 | 1-3 | 纯后级功放（650W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 182 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 183 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 52.20 |
| 184 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 971.10 |
| 一卡通系统 |
| 185 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 186 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 187 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（五） |
| 综合布线 |
| 188 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 17.00 |
| 189 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 114.92 |
| 190 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 810.16 |
| 191 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 192 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 193 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 480.00 |
| 194 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 105.00 |
| 195 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 60.00 |
| 196 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 102.00 |
| 197 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 198 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 199 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 200 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 201 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 364.00 |
| 202 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 信息发布 |
| 203 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 204 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 205 | 1-1 | 48口接入交换机（万兆上行） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 7.00 |
| 206 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 7.00 |
| 207 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 175.00 |
| 208 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 9.00 |
| 209 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 210 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 211 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 212 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 8.00 |
| 213 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 64.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 214 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 215 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 39.00 |
| 216 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 40.00 |
| 门禁系统 |
| 217 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 218 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 219 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 220 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 221 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1615.20 |
| 222 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 80.00 |
| 223 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 37.10 |
| 224 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 38.90 |
| 225 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 37.40 |
| 数字广播系统 |
| 226 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 73.00 |
| 227 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 228 | 1-3 | 纯后级功放（650W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 229 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 230 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 51.70 |
| 231 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 906.20 |
| 一卡通系统 |
| 232 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 233 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 234 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（六） |
| 综合布线 |
| 235 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 18.00 |
| 236 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 114.92 |
| 237 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 579.98 |
| 238 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 239 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 240 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 480.00 |
| 241 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 107.00 |
| 242 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 60.00 |
| 243 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 102.00 |
| 244 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 245 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 246 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 247 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 248 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 364.00 |
| 249 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 信息发布 |
| 250 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 251 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 接入层及无线AP |
| 252 | 1-1 | 48口接入交换机（万兆上行） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 7.00 |
| 253 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 7.00 |
| 254 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 175.00 |
| 255 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 9.00 |
| 256 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 257 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 258 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 259 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 10.00 |
| 260 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 64.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 261 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 262 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 39.00 |
| 263 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 40.00 |
| 门禁系统 |
| 264 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 265 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 266 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 267 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 268 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1615.20 |
| 269 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 80.00 |
| 270 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 37.10 |
| 271 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 38.90 |
| 272 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 37.40 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 273 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 73.00 |
| 274 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 275 | 1-3 | 纯后级功放（650W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 276 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 广播管线 |
| 277 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 51.70 |
| 278 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 906.20 |
| 一卡通系统 |
| 279 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 280 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 281 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（七） |
| 综合布线 |
| 282 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 18.00 |
| 283 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 115.96 |
| 284 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 776.76 |
| 285 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 286 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 287 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 480.00 |
| 288 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 107.00 |
| 289 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 60.00 |
| 290 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 102.00 |
| 291 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 292 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 293 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 294 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 295 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 362.00 |
| 296 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 信息发布 |
| 297 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 298 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 299 | 1-1 | 48口接入交换机（万兆上行） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 7.00 |
| 300 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 6.00 |
| 301 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 175.00 |
| 302 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 9.00 |
| 303 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 304 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 305 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 306 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 10.00 |
| 307 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 64.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 308 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 309 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 39.00 |
| 310 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 40.00 |
| 门禁系统 |
| 311 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 312 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 313 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 314 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 315 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1594.50 |
| 316 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 80.00 |
| 317 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 22.10 |
| 318 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 24.10 |
| 319 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 22.40 |
| 数字广播系统 |
| 320 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 73.00 |
| 321 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 322 | 1-3 | 纯后级功放（650W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 323 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 324 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 52.20 |
| 325 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 954.30 |
| 一卡通系统 |
| 326 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 327 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 328 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（八） |
| 综合布线 |
| 329 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 17.00 |
| 330 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 119.56 |
| 331 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 937.28 |
| 332 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 333 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 334 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 480.00 |
| 335 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 105.00 |
| 336 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 60.00 |
| 337 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 102.00 |
| 338 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 339 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 340 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 341 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 342 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 324.00 |
| 343 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 信息发布 |
| 344 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 345 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 346 | 1-1 | 48口接入交换机（万兆上行） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 7.00 |
| 347 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 7.00 |
| 348 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 155.00 |
| 349 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 9.00 |
| 350 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 351 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 352 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 353 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 8.00 |
| 354 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 64.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 355 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 356 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 37.00 |
| 357 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 38.00 |
| 门禁系统 |
| 358 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 359 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 360 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 361 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 362 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1414.75 |
| 363 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 76.00 |
| 364 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 22.00 |
| 365 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 23.90 |
| 366 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 22.30 |
| 数字广播系统 |
| 367 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 62.00 |
| 368 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 369 | 1-3 | 纯后级功放（650W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 370 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 371 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 52.00 |
| 372 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 856.10 |
| 一卡通系统 |
| 373 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 374 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 375 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（九） |
| 信息发布 |
| 376 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 377 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 门禁系统 |
| 378 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 379 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 380 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 381 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 382 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 22.00 |
| 383 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 25.30 |
| 384 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 22.00 |
| 数字广播系统 |
| 385 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 62.00 |
| 386 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 387 | 1-3 | 纯后级功放（500W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 388 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 389 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 54.00 |
| 390 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 872.00 |
| 一卡通系统 |
| 391 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 392 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 393 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 学生公寓（十） |
| 信息发布 |
| 394 | 1-1 | 多媒体控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 395 | 1-1 | HDMI线缆 | 成品线，长度≥1m | 根 | 1.00 |
| 门禁系统 |
| 396 | 1-3 | 单门门禁控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 397 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 398 | 1-3 | 读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 399 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 400 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 22.10 |
| 401 | 1-3 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 25.40 |
| 402 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 22.40 |
| 数字广播系统 |
| 403 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 62.00 |
| 404 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 405 | 1-3 | 纯后级功放（500W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 406 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 407 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 53.90 |
| 408 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 872.00 |
| 一卡通系统 |
| 409 | 1-1 | 自助购电机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 410 | 1-1 | 自助购水机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 411 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 2.00 |
| 食堂（一） |
| 综合布线 |
| 412 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 23.00 |
| 413 | 1-1 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 48.00 |
| 414 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 232.00 |
| 415 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 7164.80 |
| 416 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 5.00 |
| 417 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 14.00 |
| 418 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 300*100 | m | 371.70 |
| 419 | 1-1 | JDG16镀锌管 | 明配 | m | 196.20 |
| 420 | 1-1 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 546.20 |
| 421 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 130.69 |
| 422 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 423 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 48.00 |
| 424 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 16.00 |
| 425 | 1-1 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含2条8位电源插座及1个安装底座，底座高度为150mm，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 426 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 42.30 |
| 427 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 31.50 |
| 428 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 429 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 10.00 |
| 430 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 10.00 |
| 431 | 1-1 | 3015PVC线槽 |  | m | 8.80 |
| 432 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 71.00 |
| 433 | 1-1 | 金属软管 | DN20 | m | 71.00 |
| 434 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 24.00 |
| 435 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 五方通话 |
| 436 | 1-3 | 电梯随行电缆 | 含网络线 | m | 30.00 |
| 437 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 7.00 |
| 438 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 130.69 |
| 439 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 1.00 |
| 440 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 1.00 |
| 网络设备 |
| 441 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 442 | 1-1 | 高密AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 12.00 |
| 443 | 1-1 | 面板AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 4.00 |
| 444 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 445 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 446 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 16.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 447 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 29.00 |
| 448 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 449 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 29.00 |
| 安防系统管线 |
| 450 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1231.70 |
| 451 | 1-3 | JDG16镀锌管 | 明配 | m | 195.30 |
| 452 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 8.90 |
| 453 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 30.00 |
| 454 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 30.00 |
| 455 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 60.00 |
| 数字广播系统 |
| 456 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 63.00 |
| 457 | 1-3 | IP网络功放（500W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 458 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 1.00 |
| 459 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 10.00 |
| 460 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 792.74 |
| 461 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 738.30 |
| 462 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 63.00 |
| 一卡通系统 |
| 463 | 1-1 | 智能卡支付终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 68.00 |
| 464 | 1-1 | 圈存机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 食堂（二） |
| 五方通话 |
| 465 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 7.00 |
| 466 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 409.70 |
| 467 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 1.00 |
| 468 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 1.00 |
| 数字广播系统 |
| 469 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 47.00 |
| 470 | 1-3 | IP网络功放（500W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 471 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 1.00 |
| 472 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 10.00 |
| 473 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 592.25 |
| 474 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配，含支架 | m | 549.30 |
| 475 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 47.00 |
| 一卡通系统 |
| 476 | 1-1 | 智能卡支付终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 52.00 |
| 477 | 1-1 | 圈存机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 实训楼（一） |
| 综合布线 |
| 478 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 196.00 |
| 479 | 1-1 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 201.00 |
| 480 | 1-1 | 双口地插（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 27.00 |
| 481 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 1278.00 |
| 482 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 35030.80 |
| 483 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 27.00 |
| 484 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 50.00 |
| 485 | 1-1 | 电话跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 26.00 |
| 486 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 300*100 | m | 778.75 |
| 487 | 1-1 | JDG16镀锌管 | 明配，含支架 | m | 96.50 |
| 488 | 1-1 | JDG25镀锌管 | 明配，含支架 | m | 333.50 |
| 489 | 1-1 | 2010PVC线槽 |  | m | 761.80 |
| 490 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 146.00 |
| 491 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 819.08 |
| 492 | 1-1 | 8口光缆终端盒 | 满配LC耦合器 | 个 | 1.00 |
| 493 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 494 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 495 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 304.00 |
| 496 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 111.00 |
| 497 | 1-1 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含2条8位电源插座及1个安装底座，底座高度为150mm，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 498 | 1-1 | 机柜 | 600*600*1200，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 499 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 30.00 |
| 500 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 501 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 502 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 10.00 |
| 503 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 24.64 |
| 504 | 1-1 | 3015PVC线槽 |  | m | 643.89 |
| 505 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 397.00 |
| 506 | 1-1 | 金属软管 | DN20 | m | 397.00 |
| 507 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 239.00 |
| 508 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 18.00 |
| 五方通话 |
| 509 | 1-3 | 电梯随行电缆 | 含网络线 | m | 75.00 |
| 510 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 14.00 |
| 511 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 1199.20 |
| 512 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 2.00 |
| 513 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 2.00 |
| 学生机房 |
| 布线部分 |
| 514 | 1-1 | 8芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 590.10 |
| 515 | 1-1 | 8口光缆终端盒 | 满配LC耦合器 | 个 | 10.00 |
| 516 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 160.00 |
| 517 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 72.00 |
| 网络设备 |
| 518 | 1-1 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 519 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 11.00 |
| 520 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 61.00 |
| 521 | 1-1 | 高密AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 3.00 |
| 522 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 55.00 |
| 523 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 4.00 |
| 524 | 1-1 | 面板AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 525 | 1-1 | 48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 526 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 527 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 46.00 |
| 安防系统 |
| 标准化考场监控 |
| 528 | 1-3 | 标准化考场监控半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 10.00 |
| 529 | 1-3 | 200万高清网络球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 10.00 |
| 530 | 1-3 | 标准化考场监控摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 10.00 |
| 531 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 10.00 |
| 校园监控 |
| 532 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 37.00 |
| 533 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 534 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 37.00 |
| 实训室监控 |
| 535 | 1-3 | 200万高清网络枪式摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 75.00 |
| 536 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 75.00 |
| 安防系统管线 |
| 537 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 5916.90 |
| 538 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 175.86 |
| 539 | 1-3 | 2010PVC线槽 |  | m | 727.92 |
| 540 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 134.00 |
| 541 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 134.00 |
| 542 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 268.00 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 543 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 47.00 |
| 544 | 1-3 | IP网络功放（500W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 545 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 45人教室 |
| 546 | 1-3 | IP网络主音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 10.00 |
| 广播管线 |
| 547 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 10.00 |
| 548 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 5.10 |
| 549 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 929.98 |
| 550 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 790.60 |
| 551 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 47.00 |
| 会议系统 |
| 25人会议室 |
| 552 | 1-3 | 70寸智能一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 50人会议室 |
| 553 | 1-3 | 高流明投影机 | 含固定吊装支架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 554 | 1-3 | 120"画框灰幕 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 555 | 1-3 | 投影机插座 | 含≥1个HDMI接口 | 个 | 1.00 |
| 556 | 1-3 | 3015PVC线槽 |  | m | 10.00 |
| 557 | 1-3 | 投影机线缆 | HDMI线缆 | m | 10.00 |
| 多媒体教室 |
| 教室设备 |
| 558 | 1-4 | 一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 13.00 |
| 559 | 1-4 | 讲台（0.9m） | 定制尺寸（长*宽*高）：900mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 560 | 1-4 | 移动白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 46.00 |
| 561 | 1-4 | HDMI线缆 | ≥1米 HDMI线缆 | 根 | 83.00 |
| 562 | 1-4 | 无线键鼠 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 13.00 |
| 实训楼（二） |
| 综合布线 |
| 563 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 56.00 |
| 564 | 1-1 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 215.00 |
| 565 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 972.00 |
| 566 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 26173.30 |
| 567 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 21.00 |
| 568 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 68.00 |
| 569 | 1-1 | 电话跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 10.00 |
| 570 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 300*100 | m | 853.20 |
| 571 | 1-1 | JDG16镀锌管 | 明配，含支架 | m | 153.00 |
| 572 | 1-1 | 2010PVC线槽 |  | m | 1154.50 |
| 573 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 127.60 |
| 574 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 1387.60 |
| 575 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 576 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 577 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 288.00 |
| 578 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 123.00 |
| 579 | 1-1 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含2条8位电源插座及1个安装底座，底座高度为150mm，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 580 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 30.00 |
| 581 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 582 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 583 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配，含支架 | m | 10.00 |
| 584 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 11.00 |
| 585 | 1-1 | 3015PVC线槽 |  | m | 1831.50 |
| 586 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 243.00 |
| 587 | 1-1 | 金属软管 | DN20 | m | 243.00 |
| 588 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 239.00 |
| 589 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 12.00 |
| 五方通话 |
| 590 | 1-3 | 电梯随行电缆 | 含网络线 | m | 75.00 |
| 591 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 14.00 |
| 592 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 1707.20 |
| 593 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 2.00 |
| 594 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 2.00 |
| 学生机房 |
| 布线部分 |
| 595 | 1-1 | 机柜 | 600*600*1200，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 11.00 |
| 596 | 1-1 | 8芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 670.80 |
| 597 | 1-1 | 8口光缆终端盒 | 满配LC耦合器 | 个 | 11.00 |
| 598 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 176.00 |
| 599 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 63.00 |
| 600 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 536.00 |
| 601 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 1072.00 |
| 602 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 5967.00 |
| 603 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 31.00 |
| 604 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 52.00 |
| 605 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 100*100 | m | 32.00 |
| 606 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 100*50 | m | 225.00 |
| 607 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 268.00 |
| 网络设备 |
| 608 | 1-1 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 11.00 |
| 609 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 10.00 |
| 610 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 22.00 |
| 网络设备 |
| 611 | 1-1 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 612 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 12.00 |
| 613 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 71.00 |
| 614 | 1-1 | 高密AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 8.00 |
| 615 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 40.00 |
| 616 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 3.00 |
| 617 | 1-1 | 面板AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 618 | 1-1 | 48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 619 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 620 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 621 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 48.00 |
| 安防系统 |
| 标准化考场监控 |
| 622 | 1-3 | 标准化考场监控半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 11.00 |
| 623 | 1-3 | 200万高清网络球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 11.00 |
| 624 | 1-3 | 标准化考场监控摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 11.00 |
| 625 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 11.00 |
| 校园监控 |
| 626 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 44.00 |
| 627 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 628 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 44.00 |
| 实训室监控 |
| 629 | 1-3 | 200万高清网络枪式摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 98.00 |
| 630 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 98.00 |
| 安防系统管线 |
| 631 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 6765.70 |
| 632 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 191.60 |
| 633 | 1-3 | 2010PVC线槽 |  | m | 719.30 |
| 634 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 167.00 |
| 635 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 167.00 |
| 636 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 332.00 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 637 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 48.00 |
| 638 | 1-3 | IP网络功放（500W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 639 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 45人教室 |
| 640 | 1-3 | IP网络主音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 11.00 |
| 广播管线 |
| 641 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 11.00 |
| 642 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 5.10 |
| 643 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 928.04 |
| 644 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 741.60 |
| 645 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 48.00 |
| 会议系统 |
| 25人会议室 |
| 646 | 1-3 | 70寸智能一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 50人会议室 |
| 647 | 1-3 | 高流明投影机 | 含固定吊装支架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 648 | 1-3 | 120"画框灰幕 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 649 | 1-3 | 投影机插座 | 含≥1个HDMI接口 | 个 | 1.00 |
| 650 | 1-3 | 3015PVC线槽 |  | m | 10.00 |
| 651 | 1-3 | 投影机线缆 | HDMI线缆 | m | 10.00 |
| 多媒体教室 |
| 教室设备 |
| 652 | 1-4 | 一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 54.00 |
| 653 | 1-4 | 讲台（0.9m） | 定制尺寸（长*宽*高）：900mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 40.00 |
| 654 | 1-4 | 移动白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 44.00 |
| 655 | 1-4 | HDMI线缆 | ≥1米 HDMI线缆 | 根 | 54.00 |
| 656 | 1-4 | 无线键鼠 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 54.00 |
| 实训楼（三） |
| 综合布线 |
| 657 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 24.00 |
| 658 | 1-1 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 111.00 |
| 659 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 492.00 |
| 660 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 13480.70 |
| 661 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 11.00 |
| 662 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 72.00 |
| 663 | 1-1 | 电话跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 20.00 |
| 664 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 300*100 | m | 492.40 |
| 665 | 1-1 | JDG16镀锌管 | 明配 | m | 51.50 |
| 666 | 1-1 | 2010PVC线槽 |  | m | 459.50 |
| 667 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 1972.40 |
| 668 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 669 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 670 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 192.00 |
| 671 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 165.00 |
| 672 | 1-1 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含2条8位电源插座及1个安装底座，底座高度为150mm，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 673 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 30.00 |
| 674 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 675 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 10.00 |
| 676 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 4.05 |
| 677 | 1-1 | 3015PVC线槽 |  | m | 906.50 |
| 678 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 135.00 |
| 679 | 1-1 | 金属软管 | DN20 | m | 135.00 |
| 680 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 140.00 |
| 681 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 6.00 |
| 五方通话 |
| 682 | 1-3 | 电梯随行电缆 | 含网络线 | m | 40.00 |
| 683 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 26.00 |
| 684 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 1037.60 |
| 685 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 1.00 |
| 686 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 1.00 |
| 学生机房 |
| 布线部分 |
| 687 | 1-1 | 机柜 | 600*600*1200，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 23.00 |
| 688 | 1-1 | 8芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 1005.10 |
| 689 | 1-1 | 8口光缆终端盒 | 满配LC耦合器 | 个 | 23.00 |
| 690 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 368.00 |
| 691 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 135.00 |
| 692 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1328.00 |
| 693 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 2656.00 |
| 694 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 18010.40 |
| 695 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 67.00 |
| 696 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 112.00 |
| 697 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 100*50 | m | 567.00 |
| 698 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 664.00 |
| 网络设备 |
| 699 | 1-1 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 18.00 |
| 700 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 27.00 |
| 701 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 44.00 |
| 网络设备 |
| 702 | 1-1 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 703 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 704 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 15.00 |
| 705 | 1-1 | 高密AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 19.00 |
| 706 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 36.00 |
| 707 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 708 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 709 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 710 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 711 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 30.00 |
| 安防系统 |
| 标准化考场监控 |
| 712 | 1-3 | 标准化考场监控半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 25.00 |
| 713 | 1-3 | 200万高清网络球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 25.00 |
| 714 | 1-3 | 标准化考场监控摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 25.00 |
| 715 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 25.00 |
| 校园监控 |
| 716 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 18.00 |
| 717 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 718 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 18.00 |
| 实训室监控 |
| 719 | 1-3 | 200万高清网络枪式摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 720 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 4.00 |
| 安防系统管线 |
| 721 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 2944.30 |
| 722 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配，含支架 | m | 59.30 |
| 723 | 1-3 | 2010PVC线槽 |  | m | 402.40 |
| 724 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 73.00 |
| 725 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 73.00 |
| 726 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 146.00 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 727 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 23.00 |
| 728 | 1-3 | IP网络功放（240W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 729 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 1.00 |
| 45人教室 |
| 730 | 1-3 | IP网络主音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 23.00 |
| 广播管线 |
| 731 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 23.00 |
| 732 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 5.10 |
| 733 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 445.70 |
| 734 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 352.50 |
| 735 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 23.00 |
| 多媒体教室 |
| 教室设备 |
| 736 | 1-4 | 一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 21.00 |
| 737 | 1-4 | 讲台（0.9m） | 定制尺寸（长*宽*高）：900mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 19.00 |
| 738 | 1-4 | HDMI线缆 | ≥1米 HDMI线缆 | 根 | 21.00 |
| 739 | 1-4 | 无线键鼠 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 21.00 |
| 实训楼（四） |
| 综合布线 |
| 740 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 27.00 |
| 741 | 1-1 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 119.00 |
| 742 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 530.00 |
| 743 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 13808.60 |
| 744 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 12.00 |
| 745 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 37.00 |
| 746 | 1-1 | 电话跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 13.00 |
| 747 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 300*100 | m | 514.90 |
| 748 | 1-1 | JDG16镀锌管 | 明配，含支架 | m | 178.00 |
| 749 | 1-1 | 2010PVC线槽 |  | m | 574.50 |
| 750 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 2023.40 |
| 751 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 752 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 753 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 192.00 |
| 754 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 60.00 |
| 755 | 1-1 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含2条8位电源插座及1个安装底座，底座高度为150mm，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 756 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 30.00 |
| 757 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 758 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配，含支架 | m | 10.00 |
| 759 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 6.16 |
| 760 | 1-1 | 3015PVC线槽 |  | m | 1031.50 |
| 761 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 146.00 |
| 762 | 1-1 | 金属软管 | DN20 | m | 146.00 |
| 763 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 156.00 |
| 764 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 6.00 |
| 五方通话 |
| 765 | 1-3 | 电梯随行电缆 | 含网络线 | m | 40.00 |
| 766 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 12.00 |
| 767 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 1117.60 |
| 768 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 1.00 |
| 769 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 1.00 |
| 学生机房 |
| 布线部分 |
| 770 | 1-1 | 机柜 | 600*600*1200，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 771 | 1-1 | 8芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 240.00 |
| 772 | 1-1 | 8口光缆终端盒 | 满配LC耦合器 | 个 | 5.00 |
| 773 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 80.00 |
| 774 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 30.00 |
| 775 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 320.00 |
| 776 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 640.00 |
| 777 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 4608.00 |
| 778 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 15.00 |
| 779 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 25.00 |
| 780 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 100*50 | m | 150.00 |
| 781 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 160.00 |
| 网络设备 |
| 782 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 10.00 |
| 783 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 10.00 |
| 网络设备 |
| 784 | 1-1 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 785 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 8.00 |
| 786 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 53.00 |
| 787 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 25.00 |
| 788 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 789 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 790 | 1-1 | 48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 791 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 792 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 793 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 32.00 |
| 安防系统 |
| 标准化考场监控 |
| 794 | 1-3 | 标准化考场监控半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 795 | 1-3 | 200万高清网络球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 796 | 1-3 | 标准化考场监控摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 5.00 |
| 797 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 5.00 |
| 校园监控 |
| 798 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 38.00 |
| 799 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 800 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 38.00 |
| 实训室监控 |
| 801 | 1-3 | 200万高清网络枪式摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 48.00 |
| 802 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 48.00 |
| 安防系统管线 |
| 803 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 4852.10 |
| 804 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配，含支架 | m | 162.40 |
| 805 | 1-3 | 2010PVC线槽 |  | m | 745.90 |
| 806 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 97.00 |
| 807 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 97.00 |
| 808 | 1-3 | 水晶头 | 六类，供摄像机使用 | 个 | 194.00 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 809 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 38.00 |
| 810 | 1-3 | IP网络功放（350W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 811 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 1.00 |
| 45人教室 |
| 812 | 1-3 | IP网络主音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 5.00 |
| 广播管线 |
| 813 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 5.00 |
| 814 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 5.10 |
| 815 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 675.17 |
| 816 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 562.40 |
| 817 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 38.00 |
| 会议系统 |
| 25人会议室 |
| 818 | 1-3 | 70寸智能一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 50人会议室 |
| 819 | 1-3 | 高流明投影机 | 含固定吊装支架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 820 | 1-3 | 120"画框灰幕 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 821 | 1-3 | 投影机插座 | 含≥1个HDMI接口 | 个 | 1.00 |
| 822 | 1-3 | 3015PVC线槽 |  | m | 10.00 |
| 823 | 1-3 | 投影机线缆 | HDMI线缆 | m | 10.00 |
| 多媒体教室 |
| 教室设备 |
| 824 | 1-4 | 一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 33.00 |
| 825 | 1-4 | 讲台（0.9m） | 定制尺寸（长*宽*高）：900mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 27.00 |
| 826 | 1-4 | 移动白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 28.00 |
| 827 | 1-4 | HDMI线缆 | ≥1米 HDMI线缆 | 根 | 33.00 |
| 828 | 1-4 | 无线键鼠 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 33.00 |
| 实训楼（五） |
| 综合布线 |
| 829 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 27.00 |
| 830 | 1-1 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 127.00 |
| 831 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 562.00 |
| 832 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 17134.70 |
| 833 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 12.00 |
| 834 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 31.00 |
| 835 | 1-1 | 电话跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 28.00 |
| 836 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 300*100 | m | 606.30 |
| 837 | 1-1 | JDG16镀锌管 | 明配 | m | 184.20 |
| 838 | 1-1 | 2010PVC线槽 |  | m | 686.40 |
| 839 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 2254.80 |
| 840 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 5.00 |
| 841 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 842 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 192.00 |
| 843 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 212.00 |
| 844 | 1-1 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含2条8位电源插座及1个安装底座，底座高度为150mm，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 845 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 30.00 |
| 846 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 847 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 10.00 |
| 848 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 6.16 |
| 849 | 1-1 | 3015PVC线槽 |  | m | 948.00 |
| 850 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 154.00 |
| 851 | 1-1 | 金属软管 | DN20 | m | 154.00 |
| 852 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 196.00 |
| 853 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 6.00 |
| 五方通话 |
| 854 | 1-3 | 电梯随行电缆 | 含网络线 | m | 40.00 |
| 855 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 12.00 |
| 856 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 1300.60 |
| 857 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 1.00 |
| 858 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 1.00 |
| 学生机房 |
| 布线部分 |
| 859 | 1-1 | 机柜 | 600*600*1200，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 27.00 |
| 860 | 1-1 | 8芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 1497.60 |
| 861 | 1-1 | 8口光缆终端盒 | 满配LC耦合器 | 个 | 27.00 |
| 862 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 432.00 |
| 863 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 180.00 |
| 864 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1900.00 |
| 865 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 3800.00 |
| 866 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 28543.20 |
| 867 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 90.00 |
| 868 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 150.00 |
| 869 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 100*50 | m | 912.00 |
| 870 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 950.00 |
| 网络设备 |
| 871 | 1-1 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 872 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 55.00 |
| 873 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 54.00 |
| 网络设备 |
| 874 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 9.00 |
| 875 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 52.00 |
| 876 | 1-1 | 高密AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 6.00 |
| 877 | 1-1 | 分体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 40.00 |
| 878 | 1-1 | 主体AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 879 | 1-1 | 48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 880 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 881 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 882 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 32.00 |
| 安防系统 |
| 标准化考场监控 |
| 883 | 1-3 | 标准化考场监控半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 27.00 |
| 884 | 1-3 | 200万高清网络球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 27.00 |
| 885 | 1-3 | 标准化考场监控摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 27.00 |
| 886 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 27.00 |
| 校园监控 |
| 887 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 36.00 |
| 888 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 889 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 36.00 |
| 安防系统管线 |
| 890 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 4448.10 |
| 891 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 131.60 |
| 892 | 1-3 | 2010PVC线槽 |  | m | 404.00 |
| 893 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 91.00 |
| 894 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 91.00 |
| 895 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 182.00 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 896 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 41.00 |
| 897 | 1-3 | IP网络功放（350W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 898 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 1.00 |
| 45人教室 |
| 899 | 1-3 | IP网络主音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 27.00 |
| 广播管线 |
| 900 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 27.00 |
| 901 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 5.10 |
| 902 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 658.77 |
| 903 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 555.00 |
| 904 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 41.00 |
| 会议系统 |
| 25人会议室 |
| 905 | 1-3 | 70寸智能一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 50人会议室 |
| 906 | 1-3 | 高流明投影机 | 含固定吊装支架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 907 | 1-3 | 120"画框灰幕 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 908 | 1-3 | 投影机插座 | 含≥1个HDMI接口 | 个 | 1.00 |
| 909 | 1-3 | 3015PVC线槽 |  | m | 10.00 |
| 910 | 1-3 | 投影机线缆 | HDMI线缆 | m | 10.00 |
| 多媒体教室 |
| 教室设备 |
| 911 | 1-4 | 激光投影机 | 配置1面≥150寸电动幕布，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 912 | 1-4 | 讲台（1.2m） | 定制尺寸（长*宽*高）：1200mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 913 | 1-4 | 讲台（0.9m） | 定制尺寸（长*宽*高）：900mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 21.00 |
| 914 | 1-4 | 移动白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 27.00 |
| 实训楼（六、七） |
| 五方通话 |
| 915 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 17.00 |
| 916 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 983.20 |
| 917 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 2.00 |
| 918 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 2.00 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 919 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 67.00 |
| 920 | 1-3 | IP网络功放（350W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 921 | 1-3 | IP网络功放（240W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 922 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 广播管线 |
| 923 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 10.20 |
| 924 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 1133.86 |
| 925 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 922.60 |
| 926 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 67.00 |
| 会议系统 |
| 50人会议室 |
| 927 | 1-3 | 高流明投影机 | 含固定吊装支架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 928 | 1-3 | 120"画框灰幕 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 929 | 1-3 | 投影机插座 | 含≥1个HDMI接口 | 个 | 1.00 |
| 930 | 1-3 | 3015PVC线槽 |  | m | 20.00 |
| 931 | 1-3 | 投影机线缆 | HDMI线缆 | m | 20.00 |
| 多媒体教室 |
| 教室设备 |
| 932 | 1-4 | 一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 23.00 |
| 933 | 1-4 | 移动白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 8.00 |
| 934 | 1-4 | HDMI线缆 | ≥1米 HDMI线缆 | 根 | 23.00 |
| 935 | 1-4 | 无线键鼠 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 23.00 |
| 实训楼学生机房装修 |
| 936 | 1-4 | 水泥砂浆找平层 |  | m2 | 8483.80 |
| 937 | 1-4 | 学生机房钢制无边抗静电地板 | 600*600，钢质无边，架空200mm，HPL贴面，地板边角方钢管固定架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m2 | 7786.26 |
| 938 | 1-4 | 防静电踢脚线 | 白钢，国标，100mm高 | m | 2756.03 |
| 文科教学楼 |
| 综合布线 |
| 939 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 7.00 |
| 940 | 1-1 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含2条8位电源插座及1个安装底座，底座高度为150mm，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 941 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 14.44 |
| 942 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 6.00 |
| 网络设备 |
| 943 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 安防系统 |
| 标准化考场监控 |
| 944 | 1-3 | 标准化考场监控半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 46.00 |
| 945 | 1-3 | 200万高清网络球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 46.00 |
| 946 | 1-3 | 标准化考场监控摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 46.00 |
| 947 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 46.00 |
| 安防系统管线 |
| 948 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 9461.80 |
| 949 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 1052.20 |
| 950 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 92.00 |
| 951 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 92.00 |
| 952 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 184.00 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 953 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 93.00 |
| 954 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 955 | 1-3 | 纯后级功放（1000W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 956 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 2.00 |
| 45人教室 |
| 957 | 1-3 | IP网络主音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 38.00 |
| 150人教室 |
| 958 | 1-3 | IP网络功放（350W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 959 | 1-3 | 无线话筒（一头带一手持） | 含1个头戴话筒及1个手持话筒，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 4.00 |
| 960 | 1-3 | 音柱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 16.00 |
| 广播管线 |
| 961 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 38.00 |
| 962 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 118.70 |
| 963 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 1181.01 |
| 964 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配，含支架 | m | 959.20 |
| 965 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 93.00 |
| 会议系统 |
| 文科教学楼-一层多功能厅（283人） |
| 966 | 1-3 | 高流明投影机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 967 | 1-3 | 180"金属硬幕 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 968 | 1-3 | 电源时序器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 969 | 1-3 | 继电器箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 970 | 1-3 | 网络型中控主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 971 | 1-3 | 专用软件及编程 | 网络型中控主机编程 | 套 | 1.00 |
| 972 | 1-3 | 无线触摸屏 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 973 | 1-3 | 无线路由器 | 配套中控主机使用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 974 | 1-3 | 高清混合矩阵 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 975 | 1-3 | 数字音频处理器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 976 | 1-3 | 调音台 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 977 | 1-3 | DVD播放器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 978 | 1-3 | 多媒体地插 | 含≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥2个RJ45口，≥1个音频口 | 个 | 2.00 |
| 979 | 1-3 | 主扩音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 980 | 1-3 | 辅助音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 981 | 1-3 | 返听音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 982 | 1-3 | 主扩功放 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 983 | 1-3 | 辅助音箱功放 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 984 | 1-3 | 返听音箱功放 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 985 | 1-3 | 无线手持话筒（双手持） | 含2个手持无线话筒，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 986 | 1-3 | 电容鹅颈麦克风 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 987 | 1-3 | 话筒混音器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 988 | 1-3 | 反馈抑制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 989 | 1-3 | 话筒地插 | 含≥4个卡农头 | 个 | 2.00 |
| 990 | 1-3 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 991 | 1-3 | 返听地插 | 含≥1个卡农头 | 个 | 2.00 |
| 992 | 1-3 | 2010PVC线槽 |  | m | 129.90 |
| 993 | 1-3 | 3015PVC线槽 |  | m | 62.00 |
| 994 | 1-3 | HDMI线缆 |  | m | 31.60 |
| 995 | 1-3 | VGA线缆 |  | m | 20.00 |
| 996 | 1-3 | 音箱线2*2.5 |  | m | 129.90 |
| 997 | 1-3 | 音频线2*0.37 |  | m | 71.10 |
| 998 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 40.00 |
| 999 | 1-3 | 控制线 | RVV4*1.0 | m | 11.60 |
| 1000 | 1-3 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 11.60 |
| 智慧教室 |
| 分组讨论教室 |
| 1001 | 1-4 | 智能互动中控 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1002 | 1-4 | 控制面板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1003 | 1-4 | 键鼠套装 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 1.00 |
| 1004 | 1-4 | 显示器 | 显示器≥21.5寸 | 台 | 1.00 |
| 1005 | 1-4 | 24口交换机 | 24口 | 台 | 1.00 |
| 1006 | 1-4 | 讲台（1.5m） | 定制尺寸（长*宽*高）：1500mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1007 | 1-4 | 白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1008 | 1-4 | 高清互动录播主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1009 | 1-4 | 智能高清摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1010 | 1-4 | 教室读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1011 | 1-4 | 多功能平板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1012 | 1-4 | 小组讨论屏 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1013 | 1-4 | 智能盒子 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1014 | 1-4 | 分组研讨系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1015 | 1-4 | 无线AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 1016 | 1-4 | 音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1017 | 1-4 | 智能功放主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1018 | 1-4 | 无线麦克风 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 1019 | 1-4 | 拾音麦克风 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1020 | 1-4 | 物联网网关 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1021 | 1-4 | 无线转红外转换器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 1022 | 1-4 | 温湿度传感器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 支 | 2.00 |
| 1023 | 1-4 | 三键窗帘面板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 1024 | 1-4 | 四键灯光面板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 1025 | 1-4 | 移动讲台 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1026 | 1-4 | 半岛形桌面 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 1027 | 1-4 | 设备机柜 | 600*600*1400，含1条8位电源插座 | 台 | 1.00 |
| 1028 | 1-4 | 可移动椅子 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 50.00 |
| 1029 | 1-4 | 铝合金微孔吊顶 | 600*600*0.8，含龙骨，含吊顶角线收边 | m2 | 150.36 |
| 1030 | 1-4 | 嵌入式荧光灯 | 600*600LED平板灯 | 套 | 9.00 |
| 1031 | 1-4 | 墙面木龙骨加防火板 |  | m2 | 150.00 |
| 1032 | 1-4 | 墙面隔音棉 |  | m2 | 150.00 |
| 1033 | 1-4 | 墙面槽木吸音板 | 15mm厚 | m2 | 150.00 |
| 1034 | 1-4 | 5P柜式空调 | 5P | 台 | 1.00 |
| 1035 | 1-4 | 不锈钢踢脚线 | 亚光，高100*厚1 | m | 48.00 |
| 1036 | 1-4 | 地面水泥砂浆找平 |  | m2 | 153.60 |
| 1037 | 1-4 | 地面防尘漆 |  | m2 | 153.60 |
| 1038 | 1-4 | 地面塑胶地板 |  | m2 | 153.60 |
| 1039 | 1-4 | 窗帘电机 |  | 套 | 6.00 |
| 1040 | 1-4 | 窗帘导轨（含窗帘） |  | m | 20.00 |
| 1041 | 1-4 | 热镀锌桥架 | 100*50 | m | 16.35 |
| 1042 | 1-4 | JDG16镀锌管 | 明配，含支架 | m | 96.93 |
| 1043 | 1-4 | JDG20镀锌管 | 明配，含支架 | m | 17.70 |
| 1044 | 1-4 | JDG25镀锌管 | 明配，含支架 | m | 11.74 |
| 1045 | 1-4 | JDG32镀锌管 | 明配，含支架 | m | 8.03 |
| 1046 | 1-4 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 240.82 |
| 1047 | 1-4 | SDI线缆 |  | m | 49.15 |
| 1048 | 1-4 | 音频线2*0.37 |  | m | 31.65 |
| 1049 | 1-4 | 音箱线2*2.5 |  | m | 62.26 |
| 1050 | 1-4 | 电源线 | RVV2*1.5 | m | 51.61 |
| 1051 | 1-4 | HDMI线缆 |  | m | 34.22 |
| 1052 | 1-4 | USB线缆 |  | m | 14.16 |
| 1053 | 1-4 | 控制线 | RVV4*1.0 | m | 25.66 |
| 一卡通系统 |
| 1054 | 1-1 | 人脸识别主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1055 | 1-1 | 摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1056 | 1-1 | 55寸液晶电视 | 含壁挂安装支架,具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 多媒体教室 |
| 教室设备 |
| 1057 | 1-4 | 激光投影机 | 配置1面≥150寸电动幕布，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 工科教学楼 |
| 综合布线 |
| 1058 | 1-1 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 88.00 |
| 1059 | 1-1 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 193.00 |
| 1060 | 1-1 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 944.00 |
| 1061 | 1-1 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 33324.80 |
| 1062 | 1-1 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 21.00 |
| 1063 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 59.00 |
| 1064 | 1-1 | 热镀锌桥架 | 300*100 | m | 1658.70 |
| 1065 | 1-1 | 2010PVC线槽 |  | m | 1127.00 |
| 1066 | 1-1 | 12芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 112.60 |
| 1067 | 1-1 | 24芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 1634.20 |
| 1068 | 1-1 | 48芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 130.70 |
| 1069 | 1-1 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 2352.40 |
| 1070 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 5.00 |
| 1071 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 2.00 |
| 1072 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 360.00 |
| 1073 | 1-1 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 61.00 |
| 1074 | 1-1 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含2条8位电源插座及1个安装底座，底座高度为150mm，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 1075 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ4 | m | 120.00 |
| 1076 | 1-1 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 68.00 |
| 1077 | 1-1 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 2.00 |
| 1078 | 1-1 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 2.00 |
| 1079 | 1-1 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 52.00 |
| 1080 | 1-1 | 弱电间防尘漆 |  | m2 | 24.61 |
| 1081 | 1-1 | 3015PVC线槽 |  | m | 1086.00 |
| 1082 | 1-1 | 86底盒 |  | 个 | 281.00 |
| 1083 | 1-1 | 金属软管 | DN20 | m | 281.00 |
| 1084 | 1-1 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 192.00 |
| 1085 | 1-1 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 15.00 |
| 网络设备 |
| 1086 | 1-1 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 14.00 |
| 1087 | 1-1 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 71.00 |
| 1088 | 1-1 | 高密AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 25.00 |
| 1089 | 1-1 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 1090 | 1-1 | 48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 1091 | 1-1 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 1092 | 1-1 | 监控48口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 10.00 |
| 1093 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 66.00 |
| 安防系统 |
| 标准化考场监控 |
| 1094 | 1-3 | 标准化考场监控半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 107.00 |
| 1095 | 1-3 | 200万高清网络球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 107.00 |
| 1096 | 1-3 | 标准化考场监控摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 107.00 |
| 1097 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 107.00 |
| 校园监控 |
| 1098 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 49.00 |
| 1099 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 49.00 |
| 安防系统管线 |
| 1100 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 20172.20 |
| 1101 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 2154.60 |
| 1102 | 1-3 | 2010PVC线槽 |  | m | 61.00 |
| 1103 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 263.00 |
| 1104 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 263.00 |
| 1105 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 526.00 |
| 数字广播系统 |
| 前端设备 |
| 1106 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 112.00 |
| 1107 | 1-3 | 机柜式IP终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1108 | 1-3 | 纯后级功放（500W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1109 | 1-3 | IP网络功放（350W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1110 | 1-3 | IP网络功放（120W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1111 | 1-3 | 广播接线箱 | 定制 | 个 | 4.00 |
| 45人教室 |
| 1112 | 1-3 | IP网络主音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 65.00 |
| 150人教室 |
| 1113 | 1-3 | IP网络功放（350W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 17.00 |
| 1114 | 1-3 | 无线话筒（一头带一手持） | 含1个头戴话筒及1个手持话筒，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 17.00 |
| 1115 | 1-3 | 音柱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 68.00 |
| 400人教室 |
| 1116 | 1-3 | 多媒体IP网络终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1117 | 1-3 | 合并式功放（350W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1118 | 1-3 | 无线话筒（一头带一领夹） | 含1个头戴话筒及1个领夹话筒，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 1119 | 1-3 | 音柱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 12.00 |
| 广播管线 |
| 1120 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 190.80 |
| 1121 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 50.80 |
| 1122 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 1828.70 |
| 1123 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 1448.40 |
| 1124 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 112.00 |
| 1125 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 112.00 |
| 智慧教室 |
| 录播教室 |
| 1126 | 1-4 | 智能互动中控 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1127 | 1-4 | 控制面板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1128 | 1-4 | 云终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1129 | 1-4 | 键鼠套装 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 1.00 |
| 1130 | 1-4 | 显示器 | 显示器≥21.5寸 | 台 | 1.00 |
| 1131 | 1-4 | 无线AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 副 | 2.00 |
| 1132 | 1-4 | 8口交换机 | 8口 | 台 | 1.00 |
| 1133 | 1-4 | 讲台（1.5m） | 定制尺寸（长*宽*高）：1500mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1134 | 1-4 | 白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1135 | 1-4 | 智能录播主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1136 | 1-4 | 录播服务器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1137 | 1-4 | 教师摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1138 | 1-4 | 学生行为摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1139 | 1-4 | 教室读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1140 | 1-4 | 激光投影机 | 配置1面≥150寸电动幕布，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1141 | 1-4 | 多功能平板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1142 | 1-4 | 大屏支架 | 配套多功能平板使用 | 台 | 1.00 |
| 1143 | 1-4 | 音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1144 | 1-4 | 智能功放主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1145 | 1-4 | 教学专用麦克 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 4.00 |
| 1146 | 1-4 | 话筒混音器 | 8路 | 台 | 1.00 |
| 1147 | 1-4 | 教学专用拾音器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1148 | 1-4 | 设备机柜 | 600*600*1400，含1条8位电源插座 | 台 | 1.00 |
| 1149 | 1-4 | 桌椅 | 阶梯教室座椅，145座位 | 套 | 1.00 |
| 1150 | 1-4 | 铝合金微孔吊顶 | 600*600*0.8，含龙骨，含吊顶角线收边 | m2 | 163.46 |
| 1151 | 1-4 | 嵌入式荧光灯 | 600*600LED平板灯 | 套 | 9.00 |
| 1152 | 1-4 | 墙面木龙骨加防火板 |  | m2 | 159.00 |
| 1153 | 1-4 | 墙面隔音棉 |  | m2 | 159.00 |
| 1154 | 1-4 | 墙面槽木吸音板 | 15mm厚 | m2 | 159.00 |
| 1155 | 1-4 | 5P柜式空调 | 5P | 台 | 1.00 |
| 1156 | 1-4 | 不锈钢踢脚线 | 亚光，高100*厚1 | m | 53.00 |
| 1157 | 1-4 | 地面水泥砂浆找平 |  | m2 | 166.70 |
| 1158 | 1-4 | 地面防尘漆 |  | m2 | 166.70 |
| 1159 | 1-4 | 地面塑胶地板 |  | m2 | 166.70 |
| 1160 | 1-4 | 窗帘滑轨，全遮光窗帘 |  | m | 20.00 |
| 1161 | 1-4 | 热镀锌桥架 | 100*50 | m | 18.52 |
| 1162 | 1-4 | JDG16镀锌管 | 明配，含支架 | m | 39.14 |
| 1163 | 1-4 | JDG20镀锌管 | 明配，含支架 | m | 16.10 |
| 1164 | 1-4 | JDG32镀锌管 | 明配，含支架 | m | 6.55 |
| 1165 | 1-4 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 96.66 |
| 1166 | 1-4 | 音频线2*0.37 |  | m | 154.00 |
| 1167 | 1-4 | 音箱线2*2.5 |  | m | 65.98 |
| 1168 | 1-4 | 控制线 | RVV4*1.0 | m | 42.78 |
| 1169 | 1-4 | HDMI线缆 |  | m | 40.42 |
| 1170 | 1-4 | USB线缆 |  | m | 12.88 |
| 1171 | 1-4 | 电源线 | RVVP3*1.5 | m | 23.16 |
| 远程协作教室 |
| 1172 | 1-4 | 智能互动中控 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1173 | 1-4 | 控制面板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1174 | 1-4 | 云终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1175 | 1-4 | 键鼠套装 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 1.00 |
| 1176 | 1-4 | 显示器 | 显示器≥21.5寸 | 台 | 1.00 |
| 1177 | 1-4 | 无线AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 副 | 2.00 |
| 1178 | 1-4 | 8口交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1179 | 1-4 | 讲台（1.5m） | 定制尺寸（长*宽*高）：1500mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1180 | 1-4 | 白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1181 | 1-4 | 高清互动录播主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1182 | 1-4 | 智能高清摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1183 | 1-4 | 教室读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1184 | 1-4 | 激光投影机 | 配置1面≥150寸电动幕布，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1185 | 1-4 | 多功能平板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1186 | 1-4 | 大屏支架 | 配套多功能平板使用 | 台 | 1.00 |
| 1187 | 1-4 | 音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1188 | 1-4 | 智能功放主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1189 | 1-4 | 拾音麦克风 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1190 | 1-4 | 无线麦克风 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 1191 | 1-4 | 设备机柜 | 600*600*1400，含1条8位电源插座 | 台 | 1.00 |
| 1192 | 1-4 | 桌椅 | 阶梯教室座椅，140座位 | 套 | 1.00 |
| 1193 | 1-4 | 铝合金微孔吊顶 | 600*600*0.8，含龙骨，含吊顶角线收边 | m2 | 149.76 |
| 1194 | 1-4 | 嵌入式荧光灯 | 600*600LED平板灯 | 套 | 9.00 |
| 1195 | 1-4 | 墙面木龙骨加防火板 |  | m2 | 147.00 |
| 1196 | 1-4 | 墙面隔音棉 |  | m2 | 147.00 |
| 1197 | 1-4 | 墙面聚酯纤维板 |  | m2 | 147.00 |
| 1198 | 1-4 | 5P柜式空调 | 5P | 台 | 1.00 |
| 1199 | 1-4 | 不锈钢踢脚线 | 亚光，高100*厚1 | m | 49.60 |
| 1200 | 1-4 | 地面水泥砂浆找平 |  | m2 | 153.00 |
| 1201 | 1-4 | 地面防尘漆 |  | m2 | 153.00 |
| 1202 | 1-4 | 地面塑胶地板 | 2mm厚 | m2 | 153.00 |
| 1203 | 1-4 | 窗帘滑轨、全遮光窗帘 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 20.00 |
| 1204 | 1-4 | 热镀锌桥架 | 100*50 | m | 18.26 |
| 1205 | 1-4 | JDG16镀锌管 | 明配，含支架 | m | 31.08 |
| 1206 | 1-4 | JDG20镀锌管 | 明配，含支架 | m | 15.72 |
| 1207 | 1-4 | JDG32镀锌管 | 明配，含支架 | m | 6.39 |
| 1208 | 1-4 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 138.32 |
| 1209 | 1-4 | 音频线2*0.37 |  | m | 38.96 |
| 1210 | 1-4 | 音箱线2*2.5 |  | m | 66.76 |
| 1211 | 1-4 | 控制线 | RVV4*1.0 | m | 43.17 |
| 1212 | 1-4 | HDMI线缆 |  | m | 40.86 |
| 1213 | 1-4 | USB线缆 |  | m | 13.10 |
| 1214 | 1-4 | 电源线 | RVVP3*1.5 | m | 14.60 |
| 多媒体教室 |
| 教室设备 |
| 1215 | 1-4 | 交互式智能平板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 44.00 |
| 1216 | 1-4 | 智能控制中心及音视频矩阵 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 47.00 |
| 1217 | 1-4 | 触控面板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 47.00 |
| 1218 | 1-4 | 显示器 | 显示器≥21.5寸 | 台 | 47.00 |
| 1219 | 1-4 | 键鼠套装 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 47.00 |
| 1220 | 1-4 | 教室读卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 47.00 |
| 1221 | 1-4 | 激光投影机 | 配置1面≥150寸电动幕布，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1222 | 1-4 | 讲台（1.5m） | 定制尺寸（长*宽*高）：1500mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1223 | 1-4 | 讲台（1.2m） | 定制尺寸（长*宽*高）：1200mm*700mm*1000mm（台面实高900mm）或相近尺寸，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 20.00 |
| 1224 | 1-4 | 左右推拉白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 44.00 |
| 1225 | 1-4 | 上下推拉白板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 1226 | 1-4 | HDMI线缆 | ≥1米 HDMI线缆 | 根 | 44.00 |
| 师生活动中心 |
| 综合布线 |
| 1227 | 1-1 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1228 | 1-1 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1229 | 1-1 | 48口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 28.00 |
| 1230 | 1-1 | 96口光缆配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 5.00 |
| 1231 | 1-1 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 3792.00 |
| 1232 | 1-1 | LC-LC多模万兆光纤跳线 | 机房服务器用 | 条 | 164.00 |
| 信息发布 |
| 1233 | 1-1 | 信息发布控制软件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 学生机房 |
| 网络设备 |
| 1234 | 1-1 | 大汇聚交换机（实训楼）-光接口板 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 网络设备 |
| 1235 | 1-1 | 光纤收发器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 8.00 |
| 1236 | 1-1 | 汇聚交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 7.00 |
| 1237 | 1-1 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 28.00 |
| 中心机房（校园网） |
| 1238 | 1-1 | 出口路由器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1239 | 1-1 | 出口透明交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1240 | 1-1 | 核心交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1241 | 1-1 | 万兆数据中心交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1242 | 1-1 | 千兆数据中心交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1243 | 1-1 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 50.00 |
| 1244 | 1-2 | 40G多模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 1245 | 1-2 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 238.00 |
| 1246 | 1-1 | 无线控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1247 | 1-2 | 认证系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1248 | 1-1 | SDN控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1249 | 1-1 | IT运维系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1250 | 1-1 | 移动运维终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1251 | 1-1 | 大数据安全平台（统一日志存储） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 中心机房（监控） |
| 1252 | 1-3 | 监控核心交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1253 | 1-3 | 监控室（保卫处）交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1254 | 1-3 | 标准化考场（监控室）交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1255 | 1-3 | 万兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 14.00 |
| 1256 | 1-3 | 备份一体机（平潭+龙腰） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 安防系统 |
| 标准化考场监控 |
| 1257 | 1-3 | 考试监控系统服务器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 可视对讲系统 |
| 1258 | 1-3 | 卡片发卡器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1259 | 1-3 | 中心管理机 | 含可视对讲管理软件，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 监控中心 |
| 1260 | 1-3 | 55寸液晶拼接单元 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 12.00 |
| 1261 | 1-3 | 液晶拼接屏支架 | 前维护壁挂支架 | 套 | 12.00 |
| 1262 | 1-3 | 拼接屏安装底座 | 配套液晶拼接单元使用 | 套 | 4.00 |
| 1263 | 1-3 | 拼接屏控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1264 | 1-3 | 拼接屏专用线缆 | 配套液晶拼接单元使用 | 根 | 12.00 |
| 1265 | 1-3 | 消控室操作台 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 联 | 6.00 |
| 1266 | 1-3 | 安防操作椅 | 网布面料 | 张 | 6.00 |
| 1267 | 1-3 | 安防移动操作终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1268 | 1-3 | 云存储管理节点 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1269 | 1-3 | 48盘位存储阵列 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1270 | 1-3 | 企业级硬盘 | 企业级硬盘，6T | 块 | 308.00 |
| 1271 | 1-3 | 视频质量诊断服务器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1272 | 1-3 | 人脸识别分析服务器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1273 | 1-3 | 校园一体化综合管理系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1274 | 1-3 | 流媒体服务器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 门禁系统 |
| 1275 | 1-3 | 发卡器 | 支持Mifare卡及CPU卡发卡 | 台 | 1.00 |
| 校园报警系统 |
| 1276 | 1-3 | 紧急报警柱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 根 | 4.00 |
| 1277 | 1-3 | 一键报警系统报警主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 数字广播系统 |
| 机房服务器设备 |
| 1278 | 1-3 | IP网络控制主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1279 | 1-3 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 含加密锁，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1280 | 1-3 | 广播机柜 | 600*600*2000，含1条8位电源插座 | 台 | 1.00 |
| 1281 | 1-3 | IP网络监听音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 1.00 |
| 广播站 |
| 1282 | 1-3 | IP网络广播系统分控客户端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1283 | 1-3 | IP网络监听音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 1.00 |
| 1284 | 1-3 | 电源时序器 | ≥8路 | 台 | 1.00 |
| 1285 | 1-3 | 广播机柜 | 600*600*1400，含1条8位电源插座 | 台 | 1.00 |
| 1286 | 1-3 | 话筒 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1287 | 1-3 | CD播放器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1288 | 1-3 | 调谐器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1289 | 1-3 | 调音台 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1290 | 1-3 | IP音频采集器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 分控站 |
| 1291 | 1-3 | IP网络广播系统分控客户端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 6.00 |
| 1292 | 1-3 | IP网络寻呼话筒 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1293 | 1-3 | IP网络监听音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 6.00 |
| 前端设备 |
| 1294 | 1-3 | 草地音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 8.00 |
| 1295 | 1-3 | 壁挂音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 64.00 |
| 1296 | 1-3 | IP网络8分区功放（350W） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 广播管线 |
| 1297 | 1-3 | 广播线 | RVV2*2.5 | m | 12.70 |
| 1298 | 1-3 | 广播线 | RVV2*1.5 | m | 766.10 |
| 1299 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 576.20 |
| 1300 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 72.00 |
| 会议系统 |
| 师生活动中心-一层报告厅（305人） |
| 1301 | 1-3 | 电源时序器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1302 | 1-3 | 继电器箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1303 | 1-3 | 网络型中控主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1304 | 1-3 | 专用软件及编程 | 网络型中控主机编程 | 套 | 1.00 |
| 1305 | 1-3 | 无线触摸屏 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1306 | 1-3 | 无线路由器 | 配套中控主机使用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1307 | 1-3 | 高清混合矩阵 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1308 | 1-3 | 数字音频处理器 | 12进12出，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1309 | 1-3 | 调音台 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1310 | 1-3 | DVD播放器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1311 | 1-3 | 多媒体地插 | VGA+HDMI+RJ45*2+音频 | 个 | 2.00 |
| 1312 | 1-3 | 线阵音箱（全频） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 8.00 |
| 1313 | 1-3 | 线阵音箱（低频） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 2.00 |
| 1314 | 1-3 | 辅助音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1315 | 1-3 | 返听音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1316 | 1-3 | 专业功放（线阵全频） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1317 | 1-3 | 专业功放（线阵低音） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1318 | 1-3 | 辅助音箱功放 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1319 | 1-3 | 返听音箱功放 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1320 | 1-3 | 无线手持话筒（双手持） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 1321 | 1-3 | 无线话筒（一头带一领夹） | 含1个头戴话筒及1个领夹话筒，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 1322 | 1-3 | 天线分配器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1323 | 1-3 | 反馈抑制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1324 | 1-3 | 电容鹅颈麦克风 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1325 | 1-3 | 话筒混音器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1326 | 1-3 | 控制室监视器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1327 | 1-3 | 监听音箱 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 只 | 1.00 |
| 1328 | 1-3 | 监听耳机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1329 | 1-3 | 话筒地插 | 含≥4个卡农头 | 个 | 2.00 |
| 1330 | 1-3 | 机柜 | 600*600*2000，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座 | 台 | 1.00 |
| 1331 | 1-3 | 返听地插 | 含≥1个卡农头 | 个 | 2.00 |
| 1332 | 1-3 | 室内LED全彩屏 | 含框架及边框装饰，含接收卡及发送卡，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m2 | 21.90 |
| 1333 | 1-3 | 控制播放客户端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1334 | 1-3 | 视频处理器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1335 | 1-3 | 配电柜 | 配套LED全彩显示屏使用 | 台 | 1.00 |
| 1336 | 1-3 | JDG20镀锌管 | 暗配 | m | 100.10 |
| 1337 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 暗配 | m | 32.50 |
| 1338 | 1-3 | JDG32镀锌管 | 明配，含支架 | m | 18.00 |
| 1339 | 1-3 | DVI线缆 |  | m | 1.60 |
| 1340 | 1-3 | HDMI线缆 |  | m | 11.10 |
| 1341 | 1-3 | VGA线缆 |  | m | 11.10 |
| 1342 | 1-3 | 音箱线2*2.5 |  | m | 124.00 |
| 1343 | 1-3 | 音频线2*0.37 |  | m | 45.50 |
| 1344 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 70.80 |
| 1345 | 1-3 | 电源线 | YJV5*6 | m | 8.10 |
| 1346 | 1-3 | 控制线 | RVV4*1.0 | m | 1.60 |
| 监控室 |
| 1347 | 1-3 | 70寸智能一体机 | 含移动推车，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“25人会议室”所列“70寸智能一体机” | 台 | 1.00 |
| 私有云 |
| 1348 | 1-1 | 独立服务器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1349 | 1-1 | Oracle服务器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1350 | 1-1 | 虚拟化计算节点 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 12.00 |
| 1351 | 1-1 | 管理节点 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 1352 | 1-1 | 网络节点 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1353 | 1-1 | SAN存储 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1354 | 1-1 | NAS存储 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1355 | 1-1 | 光纤交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1356 | 1-1 | 接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1357 | 1-1 | 管理接入 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1358 | 1-1 | 云平台软件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1359 | 1-1 | 运维管理软件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1360 | 1-3 | 云方案架构设计与实施 | 具体技术要求详见招标文件第五章（一）私有云建设要求 | 套 | 1.00 |
| 网络安全设备 |
| 1361 | 1-3 | 防火墙（万兆出口） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1362 | 1-3 | 防火墙（运维区千兆设备） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1363 | 1-3 | 防火墙（服务器区万兆设备） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1364 | 1-3 | 日志审计系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1365 | 1-3 | 入侵防御系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1366 | 1-3 | WEB应用防护系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1367 | 1-3 | 数据库审计系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1368 | 1-3 | 上网行为管理系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1369 | 1-3 | 桌面安全系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1370 | 1-3 | 虚拟化安全 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1371 | 1-3 | 安全运维服务 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 年 | 2.00 |
| 1372 | 1-3 | 网站监测 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 年 | 2.00 |
| 智慧教室 |
| 教学软件及管理中心 |
| 1373 | 1-4 | 互动教学系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 3.00 |
| 1374 | 1-4 | 教室综合管理平台 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 一卡通系统 |
| 1375 | 1-3 | 运维稽核平台 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1376 | 1-3 | 虚拟校园卡模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1377 | 1-3 | 密钥管理系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1378 | 1-3 | 掌上校园自助服务 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1379 | 1-3 | 系统授权文件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1380 | 1-3 | 智能卡读写器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1381 | 1-3 | 智能卡支付终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1382 | 1-3 | 自助充值补卡系统 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1383 | 1-3 | 自助充值补卡机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1384 | 1-3 | 计费管理系统软件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1385 | 1-3 | 会议签到软件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1386 | 1-3 | 人脸认证服务 | 实现人脸信息的统一管理和各业务应用统一接入 | 套 | 1.00 |
| 1387 | 1-3 | 人脸识别主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1388 | 1-3 | 摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1389 | 1-3 | 液晶电视 | 含壁挂安装支架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1390 | 1-3 | 预付费远传冷水表系统对接软件 | 与平潭校区现有预付费远传冷水表系统对接 | 套 | 1.00 |
| 1391 | 1-3 | 预付费远传电表系统对接软件 | 与平潭校区现有预付费远传电表系统对接 | 套 | 1.00 |
| 1392 | 1-3 | 圈存软件 | 配套圈存机使用，能实现网银自助充值功能 | 套 | 1.00 |
| 1393 | 1-3 | M1卡 | 含校园卡卡面制作 | 张 | 8000.00 |
| 多媒体教室 |
| 中心机房 |
| 1394 | 1-4 | 教室综合管理平台（多媒体设备管理授权) | 对学校现有的教室综合管理平台进行扩容，增加≥210个教室授权许可，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1395 | 1-4 | 云终端一体机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 16.00 |
| 1396 | 1-4 | 键鼠套装 | 包含1套无线键盘及1套无线鼠标 | 套 | 16.00 |
| 多媒体教学督导 |
| 1397 | 1-4 | 55寸液晶拼接单元 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1398 | 1-4 | 液晶拼接屏支架 | 前维护壁挂支架 | 套 | 6.00 |
| 1399 | 1-4 | 拼接屏安装底座 | 配套液晶拼接单元使用 | 台 | 3.00 |
| 1400 | 1-4 | 超高清解码器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1401 | 1-4 | 拼接屏专用线缆 | 配套液晶拼接单元使用 | 根 | 6.00 |
| 1402 | 1-4 | 操作台及座椅 | 网布面料操作椅，操作台技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 数据中心机房 |
| 数据中心安装工程 |
| 机房电气系统 |
| 1403 | 1-4 | 模块化UPS主机框 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1404 | 1-4 | 功率模块 | 单个容量≥25KVA | 台 | 6.00 |
| 1405 | 1-4 | UPS主机通讯卡 | 配套模块化UPS使用 | 张 | 2.00 |
| 1406 | 1-4 | UPS主机并机线 | 配套模块化UPS使用 | 条 | 2.00 |
| 1407 | 1-4 | 蓄电池 | 单台UPS后备时间≥30min（负载按75KVA计算），单节电池容量≥12V100AH | 节 | 120.00 |
| 1408 | 1-4 | 蓄电池架 | 定制 | 台 | 2.00 |
| 1409 | 1-4 | UPS主机、蓄电池架安装支架 | 定制 | kg | 300.00 |
| 1410 | 1-4 | 动力配电柜1 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1411 | 1-4 | 动力配电柜2 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1412 | 1-4 | 照明配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1413 | 1-4 | UPS输入柜 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1414 | 1-4 | UPS输出柜 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1415 | 1-4 | 电源列头柜A | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1416 | 1-4 | 电源列头柜B | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1417 | 1-4 | 配电柜安装支架 | 定制 | kg | 300.00 |
| 1418 | 1-4 | 嵌入式荧光灯 | 600*600 | 套 | 42.00 |
| 1419 | 1-4 | 嵌入式荧光灯 | 600*600，带应急电源条 | 套 | 27.00 |
| 1420 | 1-4 | 安全出口灯 | 明装，单面，应急时间≥90min | 套 | 3.00 |
| 1421 | 1-4 | 翘板开关 | 单联单控，10A250V | 个 | 4.00 |
| 1422 | 1-4 | 翘板开关 | 三联单控，10A250V | 个 | 2.00 |
| 1423 | 1-4 | 翘板开关 | 单联双控，10A250V | 个 | 6.00 |
| 1424 | 1-4 | 墙面插座 | 五孔，10A250V | 个 | 27.00 |
| 1425 | 1-4 | 地面插座 | 五孔，10A250V | 个 | 8.00 |
| 1426 | 1-4 | 电力电缆 | ZR-YJV4*150+1*95 | m | 34.00 |
| 1427 | 1-4 | 电力电缆 | ZR-YJV4*150+1*70 | m | 53.92 |
| 1428 | 1-4 | 电力电缆 | ZR-YJV4*25+1*16 | m | 200.00 |
| 1429 | 1-4 | 电力电缆 | ZR-YJV5*6 | m | 359.74 |
| 1430 | 1-4 | 电力电缆 | ZR-RVV3*4 | m | 1962.50 |
| 1431 | 1-4 | 电线 | ZR-BYJ2.5 | m | 2845.50 |
| 1432 | 1-4 | 电线 | ZR-BYJ4 | m | 58.80 |
| 1433 | 1-4 | JDG20镀锌管 | 明配，含支架 | m | 633.60 |
| 1434 | 1-4 | 热镀锌桥架 | 300*100 | m | 65.00 |
| 1435 | 1-4 | 金属软管 | DN20 | m | 120.00 |
| 1436 | 1-4 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 218.00 |
| 机房空调通风系统 |
| 1437 | 1-4 | 行级制冷终端 | 含室内外机安装支架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 8.00 |
| 1438 | 1-4 | 行级制冷终端延长组件 | 配套行级制冷终端 | 套 | 8.00 |
| 1439 | 1-4 | 行级制冷终端制冷剂 | R410 | kg | 80.00 |
| 1440 | 1-4 | 行级制冷终端通讯卡 | 配套行级制冷终端 | 台 | 8.00 |
| 1441 | 1-4 | 行级制冷终端安装辅材 | 包括挡水墙砌筑及其他行级制冷终端安装辅材 | 套 | 8.00 |
| 1442 | 1-4 | 冷媒管 | 紫铜管DN16，含保温棉 | m | 130.00 |
| 1443 | 1-4 | 冷媒管 | 紫铜管DN22，含保温棉 | m | 130.00 |
| 1444 | 1-4 | 给水管 | PPR50 | m | 65.00 |
| 1445 | 1-4 | 给水管 | PPR25 | m | 25.00 |
| 1446 | 1-4 | 排水管 | PPR65 | m | 38.00 |
| 1447 | 1-4 | 排水管 | PPR32 | m | 25.00 |
| 1448 | 1-4 | 柜式精密制冷终端 | 含室内外机安装支架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1449 | 1-4 | 风管 | 含≥18mm厚风管保温棉 | m2 | 15.00 |
| 1450 | 1-4 | 电动防火阀 | 70℃常开 | 个 | 1.00 |
| 1451 | 1-4 | 防雨百叶 | 铝合金单层百叶800*400 | 个 | 2.00 |
| 1452 | 1-4 | 电源线 | ZR-BYJ2.5 | m | 150.00 |
| 1453 | 1-4 | 信号线 | RVVP3*1.0 | m | 200.00 |
| 1454 | 1-4 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 100.00 |
| 机房综合布线系统 |
| 1455 | 1-4 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“双口面板”及“六类非屏蔽模块” | 个 | 10.00 |
| 1456 | 1-4 | 双口地插（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“双口面板”及“六类非屏蔽模块” | 个 | 1.00 |
| 1457 | 1-4 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“网络配线架” | 个 | 34.00 |
| 1458 | 1-4 | 24口光纤配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“24口光纤配线架” | 个 | 27.00 |
| 1459 | 1-4 | LC万兆多模尾纤 | 含光纤熔接 | 芯 | 912.00 |
| 1460 | 1-4 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“理线架” | 个 | 61.00 |
| 1461 | 1-4 | 24芯万兆多模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“多模光纤” | m | 275.50 |
| 1462 | 1-4 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 6530.80 |
| 1463 | 1-4 | 网格式桥架 | CF105*400 | m | 48.00 |
| 1464 | 1-4 | 网格桥架配件及固线器 |  | 批 | 1.00 |
| 1465 | 1-4 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 124.60 |
| 1466 | 1-4 | 金属软管 | DN20 | m | 13.00 |
| 1467 | 1-4 | 接线盒 |  | 个 | 13.00 |
| 1468 | 1-4 | 服务器机柜 | 600*1100*2000，前后网孔门，含一块机柜层板，机柜抗震底座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 15.00 |
| 1469 | 1-4 | 网络机柜 | 800*1100*2000，前后网孔门，含一块机柜层板，机柜抗震底座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 19.00 |
| 1470 | 1-4 | 机柜侧板 | 1100*2000 | 对 | 12.00 |
| 1471 | 1-4 | 机柜PDU插座 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 68.00 |
| 1472 | 1-4 | 冷通道双侧门 | 1200*2000(W*H)，双侧平移门，带7寸或7寸以上触摸屏 | 套 | 2.00 |
| 1473 | 1-4 | 冷通道双侧门 | 1200*2000(W*H)，双侧平移门 | 套 | 2.00 |
| 1474 | 1-4 | 冷通道固定天窗 | 300*1250，≥5mm厚的钢化玻璃 | 块 | 4.00 |
| 1475 | 1-4 | 冷通道固定天窗 | 600*1250，≥5mm厚的钢化玻璃 | 块 | 1.00 |
| 1476 | 1-4 | 冷通道固定天窗 | 800*1250，≥5mm厚的钢化玻璃 | 块 | 3.00 |
| 1477 | 1-4 | 冷通道可翻转天窗 | 600*1250，≥5mm厚的钢化玻璃 | 块 | 7.00 |
| 1478 | 1-4 | 冷通道可翻转天窗 | 800*1250，≥5mm厚的钢化玻璃 | 块 | 7.00 |
| 1479 | 1-4 | 冷通道天窗控制系统 | 具有手动开启、消防联动开启及一键复位功能。 | 套 | 2.00 |
| 1480 | 1-4 | 冷通道照明系统 | 照度≥500lx | 套 | 2.00 |
| 1481 | 1-4 | 冷通道框架 | 装饰围板及天窗骨架，金属折边结构 | 台 | 2.00 |
| 机房KVM系统 |
| 1482 | 1-4 | 数字式KVM主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1483 | 1-4 | LCD液晶折叠套件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1484 | 1-4 | 服务器接口模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 32.00 |
| 1485 | 1-4 | 设备集中管控软件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1486 | 1-4 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网络跳线” | 条 | 32.00 |
| 机房防雷与接地系统 |
| 1487 | 1-4 | 局部等电位接地端子排 | 40*4*400 | 台 | 2.00 |
| 1488 | 1-4 | 户内接地扁铜 | 30*3扁铜 | m | 89.00 |
| 1489 | 1-4 | 户内接地扁铜 | 20*3扁铜 | m | 121.00 |
| 1490 | 1-4 | 双色接地线 | BYJR-6 | m | 360.00 |
| 1491 | 1-4 | 双色接地线 | BYJR-25 | m | 50.00 |
| 1492 | 1-4 | 双色接地线 | BYJR-32 | m | 50.00 |
| 1493 | 1-4 | PVC管明配 | ф32 | m | 50.00 |
| 机房场地监控系统 |
| 1494 | 1-4 | 温湿度传感器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 11.00 |
| 1495 | 1-4 | 温湿度传感器软件接口 |  | 台 | 1.00 |
| 1496 | 1-4 | 漏水报警控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1497 | 1-4 | 引出线 |  | 根 | 4.00 |
| 1498 | 1-4 | 漏水感应绳 | 长度≥15米 | 根 | 4.00 |
| 1499 | 1-4 | 漏水终止端 | 终止传感电路，带插销式接头 | 台 | 4.00 |
| 1500 | 1-4 | 固定胶贴 |  | 袋 | 2.00 |
| 1501 | 1-4 | 标签 |  | 袋 | 2.00 |
| 1502 | 1-4 | 变压器电源 | 交流24V/2A | 台 | 4.00 |
| 1503 | 1-4 | 漏水检测软件接口 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1504 | 1-4 | 通讯转换模块 | RS232转RS485 | 台 | 8.00 |
| 1505 | 1-4 | 精密空调软件接口 | 精密空调软件接口 | 台 | 1.00 |
| 1506 | 1-4 | 电量仪软件接口 | 电量仪软件接口 | 台 | 1.00 |
| 1507 | 1-4 | UPS主机软件接口 | UPS主机软件接口 | 台 | 2.00 |
| 1508 | 1-4 | 协议转换器 | RS232转RS485 | 台 | 1.00 |
| 1509 | 1-4 | 视频监控软件接口 | 视频监控软件接口 | 台 | 1.00 |
| 1510 | 1-4 | 门禁管理软件接口 | 门禁管理软件接口 | 台 | 1.00 |
| 1511 | 1-4 | 8路隔离数字量输入模块 | 8路，带LED显示 | 台 | 1.00 |
| 1512 | 1-4 | 监控平台软件接口 | 入侵报警系统接口软件 | 台 | 1.00 |
| 1513 | 1-4 | 继电器 |  | 个 | 1.00 |
| 1514 | 1-4 | 消防监测软件接口 | 消防监测软件接口 | 台 | 1.00 |
| 1515 | 1-4 | 监控服务器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1516 | 1-4 | 监控平台软件 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1517 | 1-4 | 告警管理软件 | 电话通知功能 | 套 | 1.00 |
| 1518 | 1-4 | 告警管理软件 | 短信通知功能 | 套 | 1.00 |
| 1519 | 1-4 | RS485串口卡 | 8口 | 台 | 1.00 |
| 1520 | 1-4 | 电话语音模块 |  | 台 | 1.00 |
| 1521 | 1-4 | 短信报警模块 |  | 台 | 1.00 |
| 机房安防系统 |
| 1522 | 1-4 | 红外半球摄像机 | 传感器≥200万像素 | 台 | 16.00 |
| 1523 | 1-4 | 开关电源 | ≥12V 20A | 架 | 1.00 |
| 1524 | 1-4 | 55寸液晶拼接单元 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1525 | 1-4 | 液晶拼接屏支架 | 前维护壁挂支架 | 台 | 6.00 |
| 1526 | 1-4 | 拼接屏安装底座 | 配套液晶拼接单元使用 | 台 | 3.00 |
| 1527 | 1-4 | 拼接屏专用线缆 | 配套液晶拼接单元使用 | 根 | 6.00 |
| 1528 | 1-4 | 拼接屏控制器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1529 | 1-4 | 多媒体地插 | 含≥2个HDMI | 个 | 2.00 |
| 1530 | 1-4 | DVI-HDMI线缆 | 长度≥3m | 根 | 4.00 |
| 1531 | 1-4 | 网管室操作台 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 联 | 12.00 |
| 1532 | 1-4 | 安防操作椅 | 网布面料 | 张 | 6.00 |
| 1533 | 1-4 | 吸顶三鉴探测器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 5.00 |
| 1534 | 1-4 | 入侵报警系统报警主机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1535 | 1-4 | 入侵报警系统报警主机蓄电池 | 电池容量≥12V7AH | 节 | 1.00 |
| 1536 | 1-4 | 控制键盘 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1537 | 1-4 | 网络接口模块 | 通过Web浏览器界面即可进行远程配置 | 台 | 1.00 |
| 1538 | 1-4 | 声光报警器 | 声压指数≥110dB/300mm | 套 | 1.00 |
| 1539 | 1-4 | 门禁读卡器 | 支持人脸、密码等多种识别方式，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 1540 | 1-4 | 开门按钮 | 安装：86型底盒；工作方式：按键动作，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 1541 | 1-4 | 单门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 1.00 |
| 1542 | 1-4 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 4.00 |
| 1543 | 1-4 | 锁电源 | 配套磁力锁使用 | 台 | 5.00 |
| 1544 | 1-4 | 双门控制器 | 网络型 | 台 | 3.00 |
| 1545 | 1-4 | 安防热镀锌桥架 | 200*100 | m | 38.00 |
| 1546 | 1-4 | 安防热镀锌桥架 | 300*100 | m | 103.00 |
| 1547 | 1-4 | 安防热镀锌桥架 | 400*200 | m | 15.00 |
| 1548 | 1-4 | 六类非屏蔽网线 | 槽内穿线，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 347.40 |
| 1549 | 1-4 | 六类非屏蔽网线 | 管内穿线，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 130.10 |
| 1550 | 1-4 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | m | 328.40 |
| 1551 | 1-4 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | m | 125.80 |
| 1552 | 1-4 | 门禁信号线 | RVV4*1.0 | m | 140.40 |
| 1553 | 1-4 | 门禁信号线 | RVV4*1.0 | m | 23.20 |
| 1554 | 1-4 | 门禁信号线 | RVVP6*1.0 | m | 147.50 |
| 1555 | 1-4 | 门禁信号线 | RVVP6*1.0 | m | 26.27 |
| 1556 | 1-4 | 门禁信号线 | RVV2*1.0 | m | 166.46 |
| 1557 | 1-4 | 门禁信号线 | RVV2*1.0 | m | 30.70 |
| 1558 | 1-4 | 报警信号线 | RVV4*1.0 | m | 143.90 |
| 1559 | 1-4 | 报警信号线 | RVV4*1.0 | m | 10.90 |
| 1560 | 1-4 | JDG20镀锌管 | 明配 | m | 83.00 |
| 1561 | 1-4 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 121.00 |
| 1562 | 1-4 | 金属软管 | DN20 | m | 21.00 |
| 1563 | 1-4 | 金属软管 | DN20 | m | 16.00 |
| 1564 | 1-4 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 74.00 |
| 数据中心装修工程 |
| 机房装修工程 |
| 1565 | 1-4 | 砖墙隔断 | 24墙，双面水泥砂浆找平 | m3 | 16.63 |
| 1566 | 1-4 | 维修间新开门洞 | 1000*2000，含垃圾清运 | 处 | 1.00 |
| 1567 | 1-4 | 彩钢板墙面 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m2 | 334.20 |
| 1568 | 1-4 | 墙面彩钢板墙面开孔 |  | 个 | 39.00 |
| 1569 | 1-4 | 墙面防尘漆 |  | m2 | 127.20 |
| 1570 | 1-4 | 乳胶漆 |  | m2 | 459.45 |
| 1571 | 1-4 | 地面水泥砂浆找平 | ≥20mm厚 | m2 | 436.00 |
| 1572 | 1-4 | 地面防尘漆 | 果绿色的底漆 | m2 | 267.00 |
| 1573 | 1-4 | 橡塑保温棉 | ≥25mm厚，难燃 | m2 | 267.00 |
| 1574 | 1-4 | 防静电铝板 | ≥0.6mm厚 | m2 | 267.00 |
| 1575 | 1-4 | 数据中心钢制无边抗静电地板 | 600*600，钢质无边，架空300mm，HPL贴面，地板边角方钢管固定架，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m2 | 388.00 |
| 1576 | 1-4 | 不锈钢踢脚线 | 亚光，高100*厚1 | m | 168.20 |
| 1577 | 1-4 | 静电地板开孔 |  | 个 | 85.00 |
| 1578 | 1-4 | 玻化砖地面 | 800*800 | m2 | 48.00 |
| 1579 | 1-4 | 玻化砖踢脚线 | 100mm高 | m2 | 39.90 |
| 1580 | 1-4 | 踏步 | 水泥砌筑，玻化砖贴面，h=200 | 处 | 3.00 |
| 1581 | 1-4 | 踏步 | 静电地板制作，含不锈钢收边，h=300 | 处 | 4.00 |
| 1582 | 1-4 | 斜坡 | 静电地板制作，h=300 | 处 | 1.00 |
| 1583 | 1-4 | 地板吸 |  | 个 | 2.00 |
| 1584 | 1-4 | 鞋套机 |  | 个 | 2.00 |
| 1585 | 1-4 | 氧气呼吸面具 |  | 个 | 3.00 |
| 1586 | 1-4 | 天棚乳胶漆粉刷 |  | m2 | 48.00 |
| 1587 | 1-4 | 天棚面刷防尘漆 |  | m2 | 267.00 |
| 1588 | 1-4 | 天棚面贴保温棉 | ≥10mm厚 | m2 | 267.00 |
| 1589 | 1-4 | 铝合金微孔吊顶 | 600*600*0.8，含龙骨，含吊顶角线收边 | m2 | 363.16 |
| 1590 | 1-4 | 单开门 | 彩钢板制作，1000*2000 | m2 | 6.00 |
| 1591 | 1-4 | 甲级钢质防火单开门 | 1000*2000 | m2 | 8.00 |
| 1592 | 1-4 | 甲级钢质防火双开门 | 1500*2000 | m2 | 6.00 |
| 1593 | 1-4 | 甲级钢质防火双开门 | 1500*2200 | m2 | 6.60 |
| 1594 | 1-4 | 闭门器 | 配套钢质防火门使用 | 个 | 18.00 |
| 周转房1# |
| 综合布线 |
| 1595 | 1-3 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 13.00 |
| 1596 | 1-3 | 12芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 817.80 |
| 1597 | 1-3 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 1598 | 1-3 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 48.00 |
| 1599 | 1-3 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 18.00 |
| 1600 | 1-3 | 设备柜 | 定制 | 台 | 4.00 |
| 1601 | 1-3 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1602 | 1-3 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 3.00 |
| 五方通话 |
| 1603 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 40.00 |
| 1604 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 2199.20 |
| 1605 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 2.00 |
| 1606 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 4.00 |
| 网络设备 |
| 1607 | 1-3 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1608 | 1-3 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 1609 | 1-3 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1610 | 1-3 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 18.00 |
| 1611 | 1-3 | 电梯用无线网桥 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1612 | 1-3 | 无线路由器 | 周转房用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 200.00 |
| 安防系统 |
| 1613 | 1-3 | 400万高清网络半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1614 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1615 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1616 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 4.00 |
| 可视对讲系统 |
| 1617 | 1-3 | 7寸触摸屏室内机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 200.00 |
| 1618 | 1-3 | 单元门口机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1619 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1620 | 1-3 | 门口机电源 | 带机箱 | 台 | 4.00 |
| 1621 | 1-3 | 全数字6口数字解码器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 34.00 |
| 1622 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 4.00 |
| 安防系统管线 |
| 1623 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 313.30 |
| 1624 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 10.00 |
| 1625 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 10.00 |
| 1626 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 20.00 |
| 1627 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 2943.00 |
| 1628 | 1-3 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | m | 65.60 |
| 1629 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 24.00 |
| 周转房2# |
| 综合布线 |
| 1630 | 1-3 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 10.00 |
| 1631 | 1-3 | 12芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 55.50 |
| 1632 | 1-3 | 96芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 815.20 |
| 1633 | 1-3 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 1634 | 1-3 | 96口光缆配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1635 | 1-3 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 336.00 |
| 1636 | 1-3 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 12.00 |
| 1637 | 1-3 | 设备柜 | 定制 | 台 | 2.00 |
| 1638 | 1-3 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1639 | 1-3 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1640 | 1-3 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 14.00 |
| 五方通话 |
| 1641 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 20.00 |
| 1642 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 970.50 |
| 1643 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 2.00 |
| 1644 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 1.00 |
| 网络设备 |
| 1645 | 1-3 | 24口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1646 | 1-3 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 1647 | 1-3 | 放装AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 7.00 |
| 1648 | 1-3 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1649 | 1-3 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1650 | 1-3 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 12.00 |
| 1651 | 1-3 | 电梯用无线网桥 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1652 | 1-3 | 无线路由器 | 周转房用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 96.00 |
| 安防系统 |
| 1653 | 1-3 | 400万高清网络半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1654 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 13.00 |
| 1655 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1656 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 13.00 |
| 可视对讲系统 |
| 1657 | 1-3 | 7寸触摸屏室内机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 96.00 |
| 1658 | 1-3 | 单元门口机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1659 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1660 | 1-3 | 门口机电源 | 带机箱 | 台 | 2.00 |
| 1661 | 1-3 | 全数字6口数字解码器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 16.00 |
| 1662 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 2.00 |
| 安防系统管线 |
| 1663 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 监控系统使用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 313.30 |
| 1664 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 16.00 |
| 1665 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 16.00 |
| 1666 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 可视对讲系统使用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 1406.50 |
| 1667 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 32.90 |
| 1668 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 8.00 |
| 1669 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 32.00 |
| 周转房3# |
| 综合布线 |
| 1670 | 1-3 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 15.00 |
| 1671 | 1-3 | 12芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 2721.40 |
| 1672 | 1-3 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 6.00 |
| 1673 | 1-3 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 72.00 |
| 1674 | 1-3 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 18.00 |
| 1675 | 1-3 | 设备柜 | 定制 | 台 | 6.00 |
| 1676 | 1-3 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1677 | 1-3 | 分支配电箱 | 定制 | 台 | 5.00 |
| 五方通话 |
| 1678 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 60.00 |
| 1679 | 1-3 | 信号线 | RVVP6*1.0 | m | 4474.40 |
| 1680 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 6.00 |
| 1681 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 3.00 |
| 网络设备 |
| 1682 | 1-3 | 48口接入交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1683 | 1-3 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 1684 | 1-3 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 18.00 |
| 1685 | 1-3 | 电梯用无线网桥 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1686 | 1-3 | 无线路由器 | 周转房用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 224.00 |
| 安防系统 |
| 1687 | 1-3 | 400万高清网络半球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 1688 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 5.00 |
| 1689 | 1-3 | 400万高清网络电梯摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1690 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 5.00 |
| 可视对讲系统 |
| 1691 | 1-3 | 7寸触摸屏室内机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 224.00 |
| 1692 | 1-3 | 单元门口机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1693 | 1-3 | 出门按钮 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 6.00 |
| 1694 | 1-3 | 门口机电源 | 带机箱 | 台 | 6.00 |
| 1695 | 1-3 | 全数字6口数字解码器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 45.00 |
| 1696 | 1-3 | 双门磁力锁 | 断电开，含支架 | 台 | 6.00 |
| 安防系统管线 |
| 1697 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 监控系统使用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 431.50 |
| 1698 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 14.00 |
| 1699 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 14.00 |
| 1700 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 28.00 |
| 1701 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 可视对讲系统使用，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 3034.00 |
| 1702 | 1-3 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | m | 89.70 |
| 1703 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 35.00 |
| 西门 |
| 综合布线 |
| 1704 | 1-3 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1705 | 1-3 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 3.00 |
| 1706 | 1-3 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 12.00 |
| 1707 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 415.72 |
| 1708 | 1-3 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1709 | 1-3 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 1710 | 1-3 | 电话跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 2.00 |
| 1711 | 1-3 | SC25暗配 |  | m | 49.10 |
| 1712 | 1-3 | 挖一般土方 | 人工挖一般土方(三类土 基深2m以内) | m3 | 8.84 |
| 1713 | 1-3 | 12芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 484.70 |
| 1714 | 1-3 | 24口光纤配线架 | 满配LC耦合器，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1715 | 1-3 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 12.00 |
| 1716 | 1-3 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 4.00 |
| 1717 | 1-3 | 机柜 | 600*600*1200，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1718 | 1-3 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1719 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 4.00 |
| 1720 | 1-3 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 1.00 |
| 1721 | 1-3 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 网络设备 |
| 1722 | 1-3 | 面板AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1723 | 1-3 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1724 | 1-3 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1725 | 1-3 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 安防系统 |
| 1726 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1727 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1728 | 1-3 | 400万高清网络室外球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1729 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 8.00 |
| 1730 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 2.00 |
| 1731 | 1-3 | 摆闸 | 含200mm高水泥基础，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 2.00 |
| 1732 | 1-3 | 道闸 | 含200mm高水泥基础，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 4.00 |
| 1733 | 1-3 | 车检器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1734 | 1-3 | 出入口抓拍机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1735 | 1-3 | 立柱 | 高度≥1.3米 | 个 | 4.00 |
| 1736 | 1-3 | LED显示屏 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1737 | 1-3 | 控制终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 1738 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 308.01 |
| 1739 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 248.00 |
| 1740 | 1-3 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 122.20 |
| 1741 | 1-3 | 电源线 | RVV3*2.5 | m | 114.60 |
| 1742 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 9.00 |
| 1743 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 9.00 |
| 1744 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 20.00 |
| 北门 |
| 综合布线 |
| 1745 | 1-3 | 双孔面板（安装1个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1746 | 1-3 | 双孔面板（安装2个六类非屏蔽模块） | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 3.00 |
| 1747 | 1-3 | 六类非屏蔽网络跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 12.00 |
| 1748 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 562.32 |
| 1749 | 1-3 | 网络配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1750 | 1-3 | 理线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 1751 | 1-3 | 电话跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 2.00 |
| 1752 | 1-3 | SC25暗配 |  | m | 21.10 |
| 1753 | 1-3 | 挖一般土方 | 人工挖一般土方(三类土 基深2m以内) | m3 | 3.80 |
| 1754 | 1-3 | 12芯单模光缆 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | m | 355.20 |
| 1755 | 1-3 | 24口光纤配线架 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 1.00 |
| 1756 | 1-3 | LC单模尾纤 | 含光纤熔接 | 根 | 12.00 |
| 1757 | 1-3 | LC-LC单模光纤跳线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 条 | 4.00 |
| 1758 | 1-3 | 机柜 | 600*600*1200，前钢化玻璃门，后金属门；含三块机柜层板，冷轧钢板柜体，含1条8位电源插座，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1759 | 1-3 | 主配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
| 1760 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 4.00 |
| 1761 | 1-3 | 水晶头 | 六类，AP使用 | 个 | 1.00 |
| 1762 | 1-3 | 双色接地线 | BYJR-16 | m | 3.00 |
| 网络设备 |
| 1763 | 1-3 | 面板AP | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 1.00 |
| 1764 | 1-3 | 24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1765 | 1-3 | 监控24口PoE交换机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 1766 | 1-3 | 千兆单模光模块 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 个 | 4.00 |
| 安防系统 |
| 校园监控 |
| 1767 | 1-3 | 人脸识别网络摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1768 | 1-3 | 400万室内高清网络枪型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 3.00 |
| 1769 | 1-3 | 400万高清网络室外球型摄像机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1770 | 1-3 | 摄像机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 7.00 |
| 1771 | 1-3 | 球机支架 | 壁挂安装支架 | 套 | 2.00 |
| 1772 | 1-3 | 摆闸 | 含200mm高水泥基础，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 4.00 |
| 1773 | 1-3 | 道闸 | 含200mm高水泥基础，具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 套 | 4.00 |
| 1774 | 1-3 | 车检器 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1775 | 1-3 | 出入口抓拍机 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 4.00 |
| 1776 | 1-3 | 立柱 | 高度≥1.3米 | 个 | 4.00 |
| 1777 | 1-3 | LED显示屏 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 2.00 |
| 1778 | 1-3 | 控制终端 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求 | 台 | 1.00 |
| 安防系统管线 |
| 1779 | 1-3 | 六类非屏蔽网线 | 具体技术要求详见招标文件第五章（二）主要设备技术要求中“综合布线系统”所列“六类非屏蔽网线” | m | 368.69 |
| 1780 | 1-3 | JDG25镀锌管 | 明配 | m | 303.30 |
| 1781 | 1-3 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | m | 164.30 |
| 1782 | 1-3 | RVV3*2.5 | RVV3*2.5 | m | 139.00 |
| 1783 | 1-3 | 86底盒 |  | 个 | 9.00 |
| 1784 | 1-3 | 金属软管 | DN20 | m | 9.00 |
| 1785 | 1-3 | 水晶头 | 六类，摄像机使用 | 个 | 18.00 |

- 关于样品的规定：

（1）投标人须按招标文件技术参数要求的规格提供下列样品（提交时无须提供检测报告）：

- 智能控制中心及音视频矩阵样机

- 智能互动中控样机

- 无线AP样机

（2）样品递交时间：投标人的样品须在投标截止时间前一个工作日16:00-17:00（北京时间）前送达福建优胜招标代理有限公司，并填写《样品签到表》，如需安装的须安装完毕再签到，签到时间以《样品签到表》的时间为准。

（3）若投标人未提供样品或样品提供不全，视为未实质性响应招标文件要求，“设备样品”分值为零。

（4）投标人样品须有序排列，样品均应粘贴标签，上面标明货物名称、规格等，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰。样品不得贴厂家标识或体现投标人或厂家信息。评标过程中可能对样品进行拆散等破坏性检验，由此可能造成的损坏及相关费用由投标人自行承担。

（5）样品所有参数必须与招标文件第五章《招标内容及要求》中的参数全部一致或更优。

（6）样品退还安排：中标人样品须交由采购人封存保留作为验收样本，未中标投标人提供的样品须于评标结束当天自行处理，招标代理机构不安排对样品退还手续的签收工作。当日未自行处理所造成的损失由投标人自行负责。

（7）若中标人所提供实物与样品不符则采购人可要求退货，采购人可按合同规定向中标人进行索赔或将暂停使用中标人提供的货物直至中标人重新提供与样品相符的货物。

（8）投标人提供的样品仅作为本次评审依据，若本项目招标需复议等，评标委员会对样品不作再次评审。

（9）样品搬运费用由投标人承担。

## 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

## 合同包1：

## ★（一）各系统建设要求

### 综合布线系统建设要求

本系统应能实现数据及语音两个部分应用，数据应用包括校园网与设备网，语音应用包括校园普通办公电话及传真机应用。系统应采用“主干光纤+水平六类非屏蔽铜缆”的布线结构，为保证系统整体性能的稳定性以及日后维护的便捷性，布线系统所选产品必须为同一制造商制造的同一品牌同一系列端到端的产品。

前端信息点设置应满足在校师生对校园网（包括有线与无线两种形式）、电话的使用需求以及视频监控、门禁、一卡通等信息化系统前端设备的联网需求，并留有适当冗余度。多媒体教室信息点设置应满足电子班牌、云桌面、录播系统、中控联网以及校园网访问等需求；教室办公室信息点设置应满足教师对校园网、互联网、电话及传真的使用需求；学生公寓信息点设置应满足学生上网、水电费充值、后勤信息发布、值班室视频联网监视等需求；周转房信息点设置应满足教职工对校园网、互联网使用需求；食堂信息点设置应满足师生无线上网及POS消费需求。

### 计算机网络设备建设要求

校园网络构建两张相互独立的物理网络，校园网和安防监控网。

校园网物理上采用二、三层混合网络架构，教学、办公区物理上采用核心层、汇聚层、接入层三层网络架构；宿舍区大流量网络，采用核心层、接入层扁平化物理网络架构，宿舍区接入层双万兆链路上联两台核心交换机，确保宿舍区大网络流量的高速转发。校园网逻辑上采用扁平化组网方案，以双机热备的方式部署两台统一认证网关，作为全校有线无线的统一认证网关，实现有线、无线网络的一体化统一认证，要求能够兼容多品牌的有线、无线网络设备。扁平化组网下，需要实现端口特定的隔离策略，既能隔离arp、单播、dhcp报文又能放通其它正常的二层报文，满足打印机共享、文件共享、广播教学等需要二层互访的业务需求。

本期项目实现宿舍1#、宿 舍2#、宿舍3#、宿舍4#、宿舍5#、宿舍6#、宿舍7#、宿舍8#，宿舍房间内4个千兆有线口接入，双万兆线路上联核心交换机；食堂一、实训楼1#、实训楼2#、实训楼3#、实训楼4#、实训楼5#、工科楼3#、工科楼4#、北门、西门，实现千兆接入到桌面，满足信息点位的有线网络需求；周转房1#、周转房2#、周转房3#，实现千兆有线网络到户；实训楼2#机房、实训楼3#机房、实训楼4#机房、实训楼5#机房，实现千兆接入到桌面，满足机房信息点位的有线网络需求，每间机房千兆线路上联学校现有实训楼大汇聚交换机。

无线网络作为有线网络的延伸及补充，无线网络就近接入到有线网络中，全校实现有线、无线网络的一体化组网。本期项目实现宿舍 1#、宿舍2#、宿舍3#、宿舍4#、宿舍5#、宿舍6#、宿舍7#、宿舍8#，宿舍房间内、门厅、架空层主要区域无线覆盖；食堂一、实训楼1#、实训楼2#、实训楼3#、实训楼4#、实训楼5#、工科楼3#、工科楼4#、北门、西门等主要教学及办公区域无线覆盖；本期项目主要无线覆盖区域，信号强度≥-65dBm。师生在全校主要无线覆盖区域范围内，终端首次认证，1-2秒内弹出认证页面，快速完成实名认证；同一认证终端，后续实现无感知实名认证，在全校范围内实现无感知漫游。访客采用二维码认证，由已实名认证的教职工为访客扫码授权，访客网络行为实名审计追溯至负责接待的内部教职工。

校园网实现SDN软件定义网络，通过统一的SDN管理平台，实现校园网的可视化管控。应用SDN技术，实现校园网的多网融合，一张物理校园网可承载多个虚拟业务网络，包括：数据网络、一卡通网络、门禁网络、水电管理网络，以及智慧校园的各种智能终端网络；同时，可快速新建虚拟业务网，无需提前规划端口、设备端配置，无需到业务现场操作，实现新业务网络的快速上线；并且，各个虚拟业务网之间，能够灵活的调整安全策略，实现基于业务视角的隔离，与端口、位置无关，简化部署工作量。实现业务网准入可视化管控，可自动收集IP+MAC信息，针对业务子网开启准入管控，哑终端审批后方可入网，新业务终端入网无需重新规划端口，业务弹性扩展，终端快速接入 。实现动静态IP的可视化管理，IP地址是否空闲一目了然，免除IP地址EXCEL表格维护，终端准入后直观显示IP+MAC+设备厂商+接入位置+最近上线时间等信息。能够实现校园网的分级分权的网络管理策略，针对管理员有分级分权账号，各业务部门可管理自己部门的终端；并且能够实现移动端的网络管理，包括：接收网络告警信息，新终端入网审批等。整个校园网实现策略随性，位置移动，策略跟随，体验一致，不同位置接入网络，用户组策略跟随，策略随行，用户即插即用。网络环路能够实现可视化管理，自动环路告警，拓扑上显示告警信息，自动定位环路端口，并且环路告警后自动流量限速，正常业务及管理流量依旧可转发，避免网络中断。通过SDN实现自动化运维，SDN控制器自动下发设备配置，实现设备零配置自动上线；故障设备零配置替换，替换设备即插即用。校园网出口应用SDN技术构建网络安全资源池，可根据业务发展需要灵活动态增加网络安全资源（要求兼容多品牌网络安全设备）；SDN控制器自动发现安全节点，在图形化界面拖拽，即可定义多种流路径，业务流和流路径能够一键编排，可负载、可主备，灵活匹配；网络安全资源池可弹性伸缩，平滑扩容，实现不同业务的按需安全防护。

校园网实现IPv4、IPv6双栈网络运行，启用IPv4、IPv6双协议栈，全校IPv4用户、IPv6用户、有线用户、无线用户实现统一的实名认证，包括：802.1X认证、Portal认证及无感知认证，对用户的上网行为实现实名审计，实名记录全网日志6个月，满足网络安全法的相关要求。IPv6地址分配采用DHCPv6、无状态地址自动分配方式相结合，有线网络由DHCPv6服务器完成IPv6地址分配；由于部分Android手机不支持DHCPv6有状态地址分配，因此无线网络采用IPv6无状态地址自动配置，客户端根据网关RA（路由通告），根据自己的MAC地址计算出自己的IPv6地址。随着互联网企业IPv6应用改造，外部资源逐步增多，但是当前教育网IPv6依旧存在拥塞，因此需要实现IPv6流量智能调度功能，IPv6出口高峰拥塞前自动引流到IPv4出口，低峰期切换回IPv6出口，保障用户体验。部署扁平化IPv6 SAVI源地址有效性检查安全防护方案，有效防止IPv6的地址欺骗问题，确保IPv6网络安全。

校园网准入准出一体化认证，灵活对接多运营商BRAS宽带服务器，包括：移动、电信、联通等，至少保证学校对接7条外网物理线路；用户在一次准入认证后，系统自动触发PPPoE代理拨号，无感知完成与运营商BRAS宽带服务器的对接认证。教职工免费使用校内及互联网网络服务，学生访问校内资源免费，互联网服务可自主选择运营商套餐，系统自动完成网络出口选路，各运营商用户自动选择对应的运营商出口线路。校园网具有DNS代理功能，能够根据用户运营商属性将DNS请求发送给对应出口的运营商DNS服务器，解析对应的运营商网络资源，从而获得更快的资源访问体验。

本期校园网建设满足80G互联网带宽接入，3万人并发上网，校园网主要教学、办公及宿舍区域，实现优质无线信号覆盖。校园网出口路由器、核心交换机等骨干网络设备采用机框设备，随着校园网的不断发展，可以进行灵活的升级扩容，满足未来信息化发展需要，保护信息化投资。通过应用SDN技术，实现校园网用户无感知实名认证，安全策略随行，师生可安全、方便、快捷的享受有线无线网络。

监控网络采用核心层 、接入层扁平化网络架构，监控接入交换机千兆上行至监控核心交换机。监控核心交换机采用万兆平台机箱交换机，接入交换机采用全千兆交换机，构建高速监控网络。监控网络接入交换机采用PoE接入交换机，一根网线实现视频监控设备网络数据传输及供电，节约建设成本，同时减少管理及维护工作量。

### 信息发布系统建设要求

本系统要求采用全数字结构。系统软件采用B/S架构，部署在数据中心机房私有云平台，可通过校园网内任一授权客户端进行信息编辑与发布。系统软件具有定时开关机功能，支持日播放、周播放、按时播放、循环播放、插播等多种播放模式，支持JPG、BMP、PNG、GIF格式图片播放，支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、AVC、VC-1、RM、WMV视频编码格式播放，支持MPG、AVI、WMV、MKV、FLV、MOV、MP4、RM、RMVB、TS、TP文件播放。

系统具有较强的扩展能力，以便未来接入行政办公楼、图文信息中心、体育馆等楼栋信息发布终端，实现校园信息同步发布，本期仅在学生公寓一层大厅设置55寸液晶电视实现宿管信息的实时发布，学生公寓55寸液晶电视由土建施工单位负责安装到位。

### 数字广播系统建设要求

本系统要求采用纯数字结构，通过校园网实现背景广播、上下课打铃、考试广播、紧急广播功能，同时应具有较强的扩展能力，以便未来接入行政办公楼、图文信息中心等楼栋广播系统，从而实现全校广播系统统一管理。

系统控制中心位于数据中心机房，全校共设有1个广播站与6个广播分站，每个广播站及广播分站均可以通过软件设置自己管辖区域，并对自己的管辖区域实现背景音乐播放、语音广播及紧急广播功能，可通过有源监听音箱监听广播音效。

前端扬声器应根据使用场景选用壁挂音箱、吸顶音箱或草地音箱。扬声器设置应满足学生公寓各楼层走廊、食堂餐厅、师生活动中心各楼层走廊及屋顶花园背景音乐播放、语音广播、紧急广播的需求，同时应满足实训楼、文科教学楼、工科教学楼上下课打铃、考试广播、语音广播及紧急广播的需求。

### 多媒体会议系统建设要求

#### 师生活动中心一层报告厅

本功能间建设应能满足学术报告、工作汇报、培训、小型演出等不同使用需求。应配置音响扩声系统、视频显示系统、信号切换传输系统及中央控制系统。音响扩声系统建设应能达到多用途类国家一级标准，视频显示系统采用P3或更小间距的全彩屏，信号传输系统配置热拔插插卡式结构矩阵，易扩展易更换，支持扩展中控功能，可扩展网络控制。

#### 文科教学楼多功能厅

本功能间建设应能满足学术报告、工作汇报、多媒体演讲、日常培训等不同使用需求。应配置音响扩声系统、视频显示系统、信号切换传输系统及中央控制系统。音响扩声系统建设应能达到多用途类国家一级标准，视频显示采用高清投影机搭配电动投影幕，信号传输系统配置热拔插插卡式结构矩阵，易扩展易更换，支持扩展中控功能，可扩展网络控制。

#### 25人及50人会议室

本功能间建设应能满足日常会议商讨对视频、图像播放的使用需求；25人会议室配置移动式触控一体机，50人会议室采用高清投影机及电动投影幕。

### 私有云建设要求

本次数据中心建设分为三层，包含 物理资源层（计算资源区，存储区，基础网络区，业务调度区）；虚拟化层；云管理层。

物理资源层：1）计算资源区：配套12台虚拟化服务器，在之上部署计算虚拟化软件，实现计算虚拟化功能。另外，部署4台独立服务器，2台独立服务器，用于各种类型数据库的部署.2）基础网络区：配套2台全万兆以太网交换机，与现网数据中心核心实现互联。通过万兆端口与各个业务功能区的设备进行互联。同时在交换机上配置防火墙插卡模块，通过防火墙虚拟化为云平台租户提供独立的南北向安全防护。同时，防火墙配有SSL VPN授权，支持远程登录到云集群进行运维管理。3）存储区：部署1套SAN存储和两台光纤交换机，用于承载各类教务系统；部署1套NAS存储，接入到基础网络区万兆网络交换机中，满足校方的NAS数据存放需求。4) 业务调度区：部署2台服务器负载均衡设备，基于特定的负载均衡算法将校园用户对数据中心服务的访问请求合理地分发到数据中心的各台服务器上，以保证数据中心的响应速度和业务连续性。并且负载均衡设备可以与虚拟化层实现联动，在高并发业务场景下，对虚拟机进行快速复制生成，或者并发下降后的自动回收，全过程自动智能实现，保障一卡通、教务管理系统等教务出现访问高峰时的稳定性。

虚拟化层：在数据中心物理资源层之上，将12台虚拟化服务器进行集群组合，通过安装虚拟化软件，使计算资源能以云主机的方式为各类教务系统的虚拟机提供不同的服务质量和能力。

云管理层：部署3台服务器承载云管理平台，支持虚拟化，存储，网络，安全，租户的统一管理，建立统一的校园云服务平台，提供资源自主申请，全资源、全网络和全数据的可视化调度、业务编排和服务资源运营管理。通过集中化能够实现多租户隔离和管理、生命周期管、审批流程、资源及业务的编排、审计特性等一系列符合校园云平台需求的功能特性。

本次构建了面向全校服务的校园云平台：1）实现统一的资源池：通过计算虚拟化软件将底层服务器资源进行整合，向上呈现为标准化、可灵活扩展和收缩、弹性的虚拟化资源池，并能够根据应用系统的需要自动生成、扩展所需的硬件资源；2）实现统一的云平台：构建集中、统一的校园云基础设施平台，为学校业务应用提供架构支撑，可将各类基础设施资源按需、自动分配给需要的用户及业务系统使用；3）实现统一的云服务：通过部署云平台，实现数据中心云计算环境的中央管理控制，统一管理数据中心内的物理资源和虚拟资源，可提供云主机、云网络、云安全、云负载均衡等云服务，并可将各类虚拟资源组合为专属的校园数据中心。

### 校园网络安全建设要求

本系统满足三级等保建设要求，主要技术层面包含物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全。并提供网络安全运维服务与网站安全监测服务。

物理安全：①物理访问控制：重要区域配置门禁系统；②主机房安装监控报警系统；③防雷击：机房计算机系统接地符合防雷要求；④电力供应：机房及关键设备应配置UPS备份电力供应；⑤环境监控：机房设置温、湿度自动调节设施。

网络安全：①结构安全：按职能和重要程度不同划分网段，重要网段应采用防火墙进行隔离；②访问控制：网络边界部署防火墙；③安全审计：网络日志审计、网络运维管理安全审计；④边界完整性检查：采用准入控制，实现准入控制及非法外联可阻断；⑤入侵防范：采用入侵检测系统、入侵防御系统实现对入侵行为的识别和监控；⑥恶意代码防范：防病毒网关。

主机安全：①入侵防范：采用服务器安全加固；②安全审计：采用终端管理系统实现安全审计；③恶意代码防范：防病毒软件。

应用安全：①身份鉴别：系统用户的身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，例如口令长度、复杂性和定期的更新等；②安全审计：数据库安全审计系统。

数据安全：①备份和恢复：本地数据备份与恢复；②硬件冗余：关键网络设备，线路和服务器硬件冗余；③异地备份：异地数据备份。

### 数据中心机房建设要求

本项目数据中心机房位于师生活动中心二层、三层，按B级机房标准建设，建设内容包括：机房装修、电气系统、空调系统、综合布线系统、冷通道封闭系统、KVM系统、安防系统、场地监控系统以及防雷接地系统。消防及通风系统不在本次招标范围。

数据中心机房二层设置监控室、备件及维修间、电源间、空调室外机室，这四类功能间，数据中心机房三层设置服务器机房、空调室外机室，这两类功能间。服务器机房共设置3个微模块，中间为网络模块，左右两侧为服务器模块，每个微模块均采用行间空调+冷通道封闭系统建设方式，本期仅建设左侧服务器模块及中间网络模块，右侧服务器模块（包括设备及相应管线）暂不建设。

（1）机房装修：

机房装修主体色调应淡雅柔和，所选材料应满足气密性好、不起尘、易清洁、在温湿度变化作用下变形小的要求。机房装修内容包括：隔断、地面、吊顶、墙面，机房装修所选材料主色调应基本保持一致。

机房隔断砌筑包括监控室与备件维修间之间、电源间与备件维修间之间的实墙隔断。电源间与空调室外机室、服务器机房与空调室外机室之间的隔断利用现有实墙隔断。

机房各功能间地面敷设抗静电地板，吊顶采用铝合金微孔吊顶，除三层服务器机房区、二层电源间墙面敷设彩钢板外，其余各功能间墙面采用乳胶漆粉刷。

（2）抗静电地板架空高度为300mm，静电地板下空间用于管线敷设。墙面彩钢板从楼板面一直敷设到吊顶上方100mm，并配置100mm高亚光不锈钢踢脚线。电气系统

数据中心机房有网络设备用电负荷、动力设备用电负荷以及照明设备用电负荷，这三类用电负荷均属于一级负荷，其中网络设备用电负荷属于一级负荷中特别重要负荷，数据中心机房电气系统建设应采用TN-S供电系统，并确保机房各类负荷供电可靠性要求。

机房网络设备与动力设备应采用相互独立的两套供电系统，照明设备可与动力设备共用一套供电系统。机房网络设备供电系统以及动力设备供电系统均配置两路电源进线，一路电源引自校园低压配电房常用母线段，另外一路引自校园低压配电房应急母线段。数据中心机房配电柜由本项目中标方提供并安装到位，主干电源进线由强电专业负责敷设并端接到位。

机房网络设备采用2台模块化UPS电源供电，单台UPS机框总容量不低于150KVA，本期建设UPS后备时间应满足机房断电后，网络设备不间断供电30分钟。每台服务器机柜及网络机柜均设置2路电源进线。

（3）机房空调系统

主机房、电源间采用精密空调进行温湿度调整，同一功能间内精密空调应具有轮巡运行模式、自动备份模式，并能有效避免出现同时制冷和加热、或除湿和加湿情况。监控室、备件及维修间空调系统不在本次招标范围。

（4）综合布线系统

机房综合布线系统采用“室内万兆光纤+六类非屏蔽”布线系统，采用分布式布线方式，每个服务器模块每排机柜设置1个布线列头柜，集中管理本排机柜线缆。网络模块内设置一个总配线柜，集中管理服务器模块中布线列头柜。各单体楼主干光纤端接于网络模块总配线柜两侧网络机柜。

每个机柜敷设24根六类非屏蔽双绞线及1根24芯万兆多模光纤至本列布线列头柜，每个布线列头柜敷设24根六类非屏蔽双绞线及2根24芯万兆多模光纤至网络模块中的总配线柜。综合布线系统采用上走线布线方式。

（5）冷通道封闭系统

机房冷通道封闭系统应实现与消防系统联动，在消防状态下自动开启天窗，确保灭火剂快速进入机柜内，在气体灭火后能够实现自动复位。

（6）KVM系统

本系统要求采用全数字架构，机房内配置LCD液晶折叠套件实现本地管理，通过校园网可实现远程管控。本期项目在左侧服务器模块布线列头柜中设置1台≥32口KVM主机，统一管理本服务器模块内所有服务器设备

（7）安防系统

本系统建设应包括视频监控系统、入侵报警系统以及门禁控制系统。

视频监控系统应采用全数字结构，前端摄像机布置应满足无缝监控需求，即各个功能间出入口，机柜通道及设备操作面均应设置监控摄像机，系统存储可利用校园视频监控系统云存储，视频显示可采用数据中心机房监控室内的液晶拼接屏。

入侵报警系统应采用总线结构，并通过网络接口模块与校园设备网连接。系统应能实现监控室、备件及维修间、电源间以及服务器机房入侵监测。

门禁控制系统应采用全数字结构，实现监控室、备件及维修间、电源间以及服务器机房进出管控，进门采用校园卡识别，出门采用出门按钮方式，本系统应与机房消防系统联动，消防状态下应能接触门禁功能，确保人员及时疏散。

（8）场地监控系统

本系统应实现机房电气系统、UPS电源、精密空调、环境温湿度、漏水检测、安防系统（包括视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统）统一监测与报警管理。

电气系统：采集并监测动力配电柜、UPS输入柜、UPS输出柜以及电源列头柜电源进线各类电量参数，至少应包括电压、电流、频率、有功功率、无功功率。当电量参数异常，系统应能弹窗报警。

UPS电源：系统应能通过UPS主机通信协议及通讯接口，读取UPS电源系统运行状态以及相关参数。当UPS电源发生故障，系统应能弹窗报警。

行间空调：系统应能通过行间空调通信协议及通讯接口，读取空调运行状态以及相关参数。当行间空调发生故障，系统应能弹窗报警。

环境温湿度：系统应能实时监测并记录机房温湿度变化，当机房环境温湿度超过预先设定的阈值，系统应能弹窗报警。

漏水检测：系统应能实现服务器机房行间空调漏水监测，一旦发生漏水情况，系统应能弹窗报警。

安防系统：系统应能通过通信协议及通讯接口方式，调用机房视频监控系统的监控画面，门禁系统的人员进出记录，并通过干节点方式采集入侵报警系统前端探测器报警信号。

- 防雷接地系统

机房防雷包括直击雷防护、电源系统防护及网络通信线路防护。直击雷防护可利用大楼现有的直击雷防护措施，电源系统防护应通过各级配电柜内浪涌保护器以及服务器机柜、网络机柜内PDU插座防雷模块，实现残余雷电流的逐级释放。

机房接地系统应采用M型等电位联结方式，即在电源间与服务器机房内设置20*3等电位联结网格，网格四周设有30*3等电位联结带，等电位联结带与接地母排之间采用两根BYJR-25mm2多股铜线相连，接地母排引两根BYJR-35mm2多股铜线与楼层弱电间等电位接地端子板连接。

### 多媒体教室建设要求

多媒体教室智能控制中心及音视频矩阵作为核心控制系统，具有灵活的高清视音频切换功能和丰富的管理控制功能，实现对大屏、投影机、幕布、讲台显示器等多媒体教室设备的集中统一控制与管理。实训室一体机配置的OPS电脑，部署OPS虚拟化功能，通过云主机服务器实现后台的统一管理，包括：系统软件的下发安装、远程桌面协助等。

核心控制系统对接学校一卡通系统，老师使用一卡通刷卡即可开启教室内相关设备；下课拔卡，教室内相关设备自动关机，教室信息化设备使用简单、方便。核心控制系统对接学校的课表系统，实现按课表安排控制教室设备的开启、关闭。

构建一个统一管理，统一运维，统一监控的综合管理平台，具有监控中心、教务中心、统计报表、设备管理、系统管理等功能，能够实现教室远程监控、设备监控、故障预警/告警，远程管理与配置，教学排课，教室预约，统计报表分析（教室使用率、设备使用率、设备故障分析、教师考勤）。设备监控功能，可以批量或者单独对教室设备进行统一的管控。告警监控功能，可显示所有教室的名称、告警事件名称、告警事件描述、解决状态、首次告警时间、最新告警时间、重复次数等信息。教室讲台刷卡考勤的信息（教师姓名、上课教室、IC卡号、登陆账号信息、登录时间、行为记录等）直接呈现在教室综合管理平台教师考勤部分；并且可以通过教师姓名、设置开始时间与结束时间来进行快速查找。教室预约功能，可以通过教学楼名称、教室名称快捷搜索教室进行教室预约。统计报表功能，以饼状图展示每周教室使用率；以圆环图、饼状图展示教室每周异常原因记录，以及教室设备异常次数比例；查看每周教师出勤率, 教师授课累计课时排行。设备管理，可以实现教室的快速搜索，实现教室通信状态监控、PDU电源状态监控、查看串口和受控设备情况、修改相应操作。资产管理，可以实现对教室所有使用设备的统一的录入、添加责任人、填写质保时间、售后情况、联系电话、备注等信息，实现资产全管理。

本项目所配置的智能控制中心及音视频矩阵要求能够兼容学校现有的云主机服务器，教师可登录个人帐号，在系统存储空间基础上，自动关联个人云盘，实现资料在不同办公终端上的流转；能够实现后台的统一管理，包括系统软件的下发安装、远程桌面协助等；能够兼容学校现有的教室综合管理平台，能够在教室设备运行异常时，教室综合管理平台上生成告警提示，及时提示管理员，进行告警处理，支持告警信息批量导出；能够实时显示设备运行状态，支持对设备远程批量升级操作，实现管理员对教室设备的集中管理；云终端一体机要求能够兼容学校现有的云主机服务器，教师可登录个人帐号，在系统存储空间基础上，自动关联个人云盘，实现资料在不同办公终端上的流转；能够实现后台的统一管理，包括系统软件的下发安装、远程桌面协助等。必须免费提供与学校现有统一身份认证系统和数据中心的对接服务。

### 智慧教室建设要求

本期项目建设以学生为中心的新型学习环境，支撑探究式、个性化、参与式教学，通过翻转课堂、混合式教学等新型教学模式，把沉默单向的课堂变成碰撞思想、启迪智慧的互动场所，让学生主动学习，提高学生学习的积极性。

智慧教室以支撑新型教学模式为核心，空间布局根据不同的教学模式灵活转变，整个教学环境更舒适，更便于开展教学活动。信息化软硬件与教学业务深度融合，全面服务于教学，促进师生和生生的协作、互动和分享，提升整体教学效率。互动教学系统充分调动学生的学习热情，课程为中心，无流程、社交化模式，联通师生，打通课堂教学前、中、后的教学全环节，授课端、小组端、web端、师生微信端，多终端全流程多场景服务教学业务，以课程为中心，实现课堂上老师移动授课，师生互动教学，课下老师高效课程管理。通过互动教学软件、研讨协作和无线投屏等系统，采集教学数据、提升教学效率，实现信息技术与教学模式的深度融合，打造新型教学空间，全面支持与推动混合式学习和研讨型课堂等新型教学模式开展，真正实现以学生为主体，能力培养为目标的教学新生态，全面服务教学业务。

分组讨论教室，可灵活支撑TBL分组教学模式，分组模式教学，组内学生相互协作，提升团队协作能力，组间竞争，互相促进，互相学习。基于小组讨论屏、智能盒子，配套半岛形桌面，辅以小组端软件，为学生提供了便于交流、联结、协作的空间氛围，营造小组协作研讨氛围。分组讨论教室建设完成后，可实现8人/组*6组+2人=50人的班级分组教学，开展互动讨论，灵活支撑新型教学模式。物联网控制器，通过Zigbee和红外等无线方式，实现对教室内的灯光、空调、窗帘以及温湿度等设备的控制，为师生营造一个更为智慧、绿色、节能、高效、舒适的教学环境。

远程协作教室可灵活支持远程同上一堂课，远程互动讨论，远程互动教学。实现与远程课堂面对面的交流，授课老师可以随时向远端听课教室学生提问，听课教室的学生也可以向主讲教室提问，主讲老师与远程的学生通过远程互动系统实现远程面对面的交流。远程协作教室将跨区域空间的学生、教师和外来专家汇集在一起，相隔万里同样可以与讲师实时实景、唇音同步“面对面”互动教学学习，通过互动课堂实现“面对面”同上一课堂的远程教育，让优质教育资源同步。远程协作，多流直观教学互动，实时讨论交流，实现高效教学管理，系统通过电子白板、文档共享、影音共享等系列数据共享功能，全方位地满足各种网络环境、各种课件格式的远程教学互动需求。远程协作阶梯教室相应的空间环境建设、IT信息化设备、互动教学软件，可满足140人的远程互动教学。

录播教室为教学活动提供专业化的数字化平台，高质量地全面记录教学活动全过程。录播教室应用图像数据分析技术，支持学生人脸点名及学生行为分析，将多种课堂行为数据结构化，例如：阅读、书写、听讲、举手、起立、趴桌子、玩手机等；能够对学生人脸表情分析，表情包括：中性、高兴、惊讶、厌恶、难过、愤怒、害怕等，通过图像识别分析。课堂行为分析系统基于人脸识别、人体节点技术、AI深度学习算法、大数据应用，能深度学习分析、统计学生课堂举手、起立、侧脸、趴桌子等多种动作形态的相关数据，智能分析学生听课质量、教师教学质量与效果，助力精准施教。录播阶梯教室相应的空间环境建设、IT信息化设备、互动教学软件，可满足145人的互动教学录播，人脸识别及师生的课堂行为分析。

### 一卡通系统建设要求

本系统要求采用虚拟卡与校园卡相结合的方式，实现身份识别、校园消费及水电结算等功能。校园身份识别功能，应能依托统一身份认证系统，实现校门内通道闸机、学生公寓门禁系统的身份识别、门禁放行；校园消费功能，应能实现食堂、超市、商铺的聚合支付功能，系统应能支持微信、支付宝及校园卡支付；水电结算功能，待平潭校区现有水控、电控系统制造商或建设单位提供可供对接的数据接口后，系统平台应能实现在校学生自助购水、购电功能，并能实现自动结算。

本系统需与信息学院各校区现有一卡通系统实现无缝兼容和对接，确保各校区师生所持有的校园卡在各校区均可正常使用。

### 校园安防系统建设要求

#### 视频监控系统

本系统要求采用全数字结构，由前端摄像机、传输网络、储存设备及监视设备组成。前端摄像机包括校园监控摄像机、标准化考场摄像机以及实训室监控摄像机。系统传输网络依靠设备网，系统存储应采用云存储技术，存储时间不少于30天，存储设备部署在师生活动中心三层数据中心机房内。视频显示采用3行4列55寸液晶拼接屏，部署在师生活动中心一层安保指挥中心。

校园监控摄像机设置应满足学生公寓、实训楼、工科楼、文科楼各楼栋出入口、各楼层走廊以及电梯轿厢监控需求，其中学生公寓主入口（主入口位于值班室旁）监控摄像机应选用人脸识别摄像机。周转房监控摄像机设置应满足首层出入口、地下室以及电梯轿厢监控需求。西门、北门监控摄像机设置应满足校门口全景监控、进出车辆监控以及进出人员人脸识别。校园监控摄像机像素应不低于400万像素。

标准化考场摄像机设置应满足实训楼、工科楼、文科楼电子考场监控需求，每间电子考场设置一台监考半球摄像机（像素不低于200万）以及一台球型摄像机（像素不低于200万）。其中监控半球摄像机应内置拾音器，并能实现与福建省教育考试管理平台无缝对接，在福建省考试院可直接调用其所拍摄的画面。

实训室监控摄像机设置实训楼实训室教学监控需求。实训室监控摄像机像素应不低于200万像素。

本次建设的视频监控系统应与平潭校区现有视频监控系统实现无缝对接、统一管理。

#### 可视对讲系统

本系统要求采用全数字结构，由中心管理主机、梯口机、住户室内机等设备组成，系统应能实现梯口机、住户室内机以及中心管理主机之间的可视对讲功能。

#### 门禁系统

本系统要求采用全数字结构，由读卡器、出门按钮、门锁及门禁控制器组成，系统应能实现学生公寓一层主入口的进出管控功能，只有本栋公寓楼内的学生才有权限自由进出本栋公寓楼。

#### 校园报警系统

通过校园总平上一键报警装置实现紧急情况下向安保中心求助，一键报警装置应采用全数字结构，内置高清摄像机、全向麦克风、扬声器，可实现双向视频对讲功能，设备本身具有防拆报警功能。

#### 校园进出管理系统

校园进出管理系统主要针对西门、北门的机动车通道与非机动车道，机动车通道采用车牌识别方式，实现不停车进出，外来车辆具有收费功能，非机动车及行人通过通道闸进出校园。车牌抓拍摄像机像素应不低于200万像素。通道闸机支持校园卡识别进出，并可对接校园一卡通系统，实现数据共享。

## （二）主要设备技术要求（“基础指标”是为不允许负偏离的实质性要求）

### 综合布线系统主要设备技术要求

#### 综合布线系统

##### 双口面板

基础指标

符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式，外型美观大方；

可安装2个6类标准模块，兼容电视、光纤模块；

自带防尘盖，能有效防止尘土和水气对模块的腐蚀；

自带标签条，方便管理；

##### 六类非屏蔽模块

基础指标

性能符合或超过ANST/TIA-568-C.2和GB50312所规定的六类标准；

端接方式：支持568A和568B两种接线方式；

传输带宽：≥250MHz；

拔插次数：≥1500次；

端接次数：≥250次；

采用磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，端子镀金厚度≥50u"；

##### 六类非屏蔽网线

基础指标

性能符合或超过ANST/TIA-568-C.2和GB50312所规定的六类标准；

芯线规格：23AWG实芯铜导体，十字骨架结构；

绝缘层材料：高密度聚乙烯（HDPE）

护套材料：PVC或PE护套；

阻燃等级：不低于CM/MP等级；

传输频率：≥250MHz；

##### 网络配线架

基础指标

性能符合或超过ANST/TIA-568-C.2和GB50312所规定的六类标准；

模块化式设计，带有明显的标签系统；

可端接≥24个数据模块，兼容六类或六类以下级别模块；

传输带宽：≥250MHz；

插拔寿命：≥1500次；

端接次数：≥250次；

采用磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，端子镀金厚度≥50u"；

##### 24口光纤配线架

基础指标

采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理，外形美观；

全封闭式结构，自带熔接盘，最大配纤能力为48芯；

兼容ST、SC、LC、FC等耦合器接口；

走线通道带有橡胶保护套，防止跳线外护套损伤；

每个配线架配置24个LC双工耦合器；

##### 48口光纤配线架

基础指标

箱体采用高强度钢板制作，机架式安装；

模块化设计，模块可抽出操作，并配有储纤模块，方便使用及维护；

共配置4套12口终端熔接一体化盘；最大配纤能力为96芯LC光纤；

侧面和后面均可进光缆，箱体背面配有光缆固定板

每个配线架配置48个LC双工耦合器；

##### 96口光纤配线架

基础指标

箱体采用高强度钢板制作，机架式安装；

模块化设计，模块可抽出操作，并配有储纤模块，方便使用及维护；

共配置8套12口终端熔接一体化盘；最大配纤能力为192芯LC光纤；

侧面和后面均可进光缆，箱体背面配有光缆固定板；

每个配线架配置96个LC双工耦合器；

##### 理线架

基础指标

1U带盖理线架金属材料制作；

采用优质冷轧钢板冲压成型后喷塑处理，避免划伤线缆，提高承重力；

为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供辅助管理；

##### 单模光纤

基础指标

性能符合或超过GB50312标准；

9/125室外单模光纤；

护套材料：PE护套；

内置钢丝保证光缆的抗拉强度；

##### 多模光纤

基础指标

OM3，万兆多模光纤

性能符合或超过GB50312标准；

护套材料：PE护套；

##### LC耦合器

基础指标

性能符合或超过GB50312标准；

LC接头，插入损耗≤0.2dB，反射损耗≥55dB；

耐久性1000次，变化≤0.2dB；

##### 六类非屏蔽网络跳线

基础指标

性能符合或超过ANST/TIA-568-C.2和GB50312所规定的六类标准；

传输带宽：≥250MHz

插头与插座插拔次数：≥1500次；

采用六类多股非屏蔽阻燃线缆和六类水晶头制做而成；

柔软性好，耐弯折，电性性能稳定；

长度：≥3米；

##### 电话跳线

基础指标

性能符合或超过ANST/TIA-568-C.2和GB50312所规定的三类标准；

规格：110-RJ45语音跳线；

长度：≥3米。

##### LC-LC单模光纤跳线

基础指标

性能符合或超过GB 50312标准；

规格：单模LC-LC双芯光纤跳线；

长度：≥3米；

##### 弱电间机柜

基础指标

性能符合或超过GB50312标准，兼容19英寸国标标准。

外形尺寸：宽度≥600mm，深度≥600mm，高度≥2000mm；

前面配置钢化玻璃门，后门配置钢制门；

机柜前后门及左右侧板均可方便拆除，以便全方位操作；

机柜底部预留走线孔位，底板可完全敞开

每台机柜至少应配置3块层板、2条8位电源插座及1个150mm高安装底座；

##### 北门/南门/建工系实训厂房机柜

基础指标

性能符合或超过GB50312标准，兼容19英寸国标标准。

外形尺寸：宽度≥600mm，深度≥600mm，高度≥1200mm；

前面配置钢化玻璃门，后门配置钢制门；

机柜前后门及左右侧板均可方便拆除，以便全方位操作；

机柜底部预留走线孔位，底板可完全敞开

每台机柜至少应配置3块层板、1条8位电源插座

#### 信息发布系统

##### 多媒体控制器

基础指标

CPU：性能不低于瑞芯微 3188  四核

内存：≥2G DDR3

存储容量：≥8G，并支持扩展

具有音频输出接口、HDMI接口及USB接口

##### 信息发布控制软件

基础指标

B/S架构，兼容Linux、Windows系统

显示方式支持页面任意分割，节目元素可随意拖拉

具有定时开关机功能，支持日播放、周播放、按时播放、循环播放、插播等多种播放模式

支持JPG、BMP、PNG、GIF格式图片播放

支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、AVC、VC-1、RM、WMV视频编码格式

支持MPG、AVI、WMV、MKV、FLV、MOV、MP4、RM、RMVB、TS、TP文件播放

### 学生机房主要设备技术要求

#### 布线部分

##### 静电地板

基础指标

地板材质：优质冷轧钢板；

地板填充物：轻质发泡水泥；

规格：600*600*35mm，无边；

架空高度：200mm；

贴面：HPL；

集中载荷：≥3560N；

均布载荷：≥16000N/㎡

极限载荷：≥10680N；

板面耐磨：≥2000转；

##### 学生机房机柜

基础指标

性能符合或超过GB50312标准，兼容19英寸国标标准。

外形尺寸：宽度≥600mm，深度≥600mm，高度≥1200mm；

前面配置钢化玻璃门，后门配置钢制门；

机柜前后门及左右侧板均可方便拆除，以便全方位操作；

机柜底部预留走线孔位，底板可完全敞开；

每台机柜至少应配置3块层板、1条8位电源插座；

#### 网络设备

##### 24口接入交换机

技术要求同网络设备中“24口接入交换机”

##### 48口接入交换机

# 技术要求同网络设备中“48口接入交换机”

##### 千兆模块

技术要求同网络设备中“千兆模块”

##### 大汇聚交换机（实训楼）-光接口板

基础指标

对学校现有的大汇聚交换机进行升级扩容，增加≥44个千兆光口，≥4个万兆光口，所有端口非复用

### 网络设备主要技术要求

#### 接入层及无线AP

##### 接入交换机①（万兆上行）

基础指标

交换容量≥330Gbps，转发性能≥140Mpps

固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥48，最大可用万兆口≥4

要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500

支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向；

支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议

要求所投产品支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作；

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow1.3协议标准；

支持SNMP v1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web

附加指标

支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

支持虚拟化功能，最多可将9台或以上物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。

要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；

要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置；

##### 接入交换机①

基础指标

交换容量≥330Gbps，转发性能≥86Mpps；

固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52；

要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；

支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准

支持SNMP v1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web

附加指标

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

支持虚拟化功能，最多可将9台或以上物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理

要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。

##### 接入交换机②

基础指标

交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps；

固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28；

要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准

支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议

支持SNMP v1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web

附加指标

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

支持虚拟化功能，最多可将9台或以上物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理

要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。

##### 放装AP

基础指标

支持标准的802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，最大速率≥1267Mbps；

配置≥2个物联网模块收发单元，可灵活配置为蓝牙、RFID等物联网协议，支持多种协议同时工作

配置≥2个10/100/1000Base-T以太网上联接口

下行配置≥3个全制式物联网协议扩展端口(RJ45)，下行端口与上联口不复用，整机配置≥5个RJ45端口

支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信

支持与身份认证系统联动，实现准入认证和计费的功能

为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用

支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证

附加指标

支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网性能的影响

为便于后期的管理，要求无线接入点支持和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，支持有线无线一体化管理

##### 高密AP

基础指标

配置≥3个射频卡，≥1个2.4GHz/5GHz可变射频卡，≥2个5GHz射频卡，≥1个全尺寸USB接口，配置蓝牙4.0，≥2个10/100/1000Base-T以太网上联端口

支持802.11ac wave2标准，支持802.11ac MU-MIMO，整机支持≥6条空间流，且全部支持MU-MIMO

5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥2600Mbps

设备可支持≥32个虚拟AP

为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用

支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信

支持IPv6技术，包括IPv6报文透传，IPv6终端接入认证

附加指标

支持iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位

支持无线频谱分析，可视化射频干扰源对无线局域网性能的影响

为便于后期的管理，要求无线接入点支持和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，支持有线无线一体化网管

##### 分体AP

基础指标

支持双路双频802.11ac Wave2，整机协商速度≥1317Mbps

配置≥1个上联千兆电口支持POE供电；配置≥5个下联有线LAN口（≥4个千兆下联有线LAN口，可下联有线终端，≥1个口支持POE OUT，可扩展物联网）

内置蓝牙，支持iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位

支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或嵌入86面板内安装

支持即插即用，更换分体AP后，无需做任何配置，即可替换使用

支持IPv6技术，包括报文透传，IPv6终端接入认证

支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式

支持SNMP，支持SYSLOG

附加指标

为简化地址规划，方便网络管理，分体AP无需占用IP地址，主体AP（含分体AP）只需占用一个IP地址与控制器通信，即可实现控制与管理

分体AP具备防环功能，当分体AP下联的端口存在环路时，系统会自动检测到环路并且关闭产生环路的端口，且能在环路消除后，自动重新打开端口

支持5G优先功能，在双频模式下优先引导用户使用5Ghz频段，保证802.11ac/an网卡的用户高性能接入

支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发

支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping

支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问

支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。

##### 主体AP

基础指标

配置≥24个千兆POE端口，可以支持≥24个分体AP并对分体AP进行远程供电

配置上行千兆电口≥2个，配置万兆SFP+光口≥2个

支持简化部署，主体AP和分体AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署

主机具备节能管理功能，可实现对分体AP的定时关机、定时启动

支持万兆ERPS环网，可实现≥8台设备的环网组网以精简汇聚设备

支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping

支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。

支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。

支持IPv6技术，包括报文透传，IPv6终端接入认证

支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式

支持SNMP，支持SYSLOG

附加指标

支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。

支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发

支持统一管理，分体AP上电后识别为主体AP的射频卡，分体AP无需单独管理，无需单独授权

所有端口可以通过控制器统一控制，并具备分体AP无需配置的即插即用功能，更换分体AP后，无需做任何配置

为简化地址规划，方便网络管理，主体AP（含分体AP）只需占用一个IP地址与控制器通信，即可实现控制与管理，分体AP无需占用IP地址

##### 面板AP

基础指标

支持标准的802.11ac Wave2协议，采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac Wave2和802.11 b/g/n模式；支持mu-mimo

支持≥2条空间流，2.4GHz单频最大接入速率≥300Mbps，5GHz单频最大接入速率≥867Mbps，整机最大接入速率≥1167Mbps

配置双极化高增益天线≥3.5dBi；发射功率≤20dBm

单个AP可支持≥8个可广播SSID

以不同颜色区分WAN口和Passthrough口；提供Console管理口与硬件复位按键，对硬件复位按键应予以遮盖保护，防止误操作。

具备RJ45形式有线逃生口，可兼容RJ11电话口

支持独立的≥4GE LAN口+ ≥1个有线逃生口，总计≥5个下行口

支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗≤8w

支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信

具备≥IP41防尘防水等级，能够在环境比较恶劣的情况正常使用

附加指标

考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分≤24mm（厚度）

考虑安装后的美观度，面板AP外露墙体部分尺寸≤120mm*86mm（长*宽）

为保证用电安全与电源的易获得性，提供DC 5V本地电源供电接口

支持双重防盗（固资保护）：1）防盗螺钉，2）公钥+锁条；

设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问

支持无线频谱分析，可视化射频干扰源对无线局域网性能的影响

##### PoE交换机②

基础指标

交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps；

固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个；

要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；

投标产品≥24个电口支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W，单端口POE输出功率≥60W；

支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准；

支持SNMP v1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；

附加指标

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

支持虚拟化功能，最多可将9台或以上物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。

要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；

##### PoE交换机①

基础指标

交换容量≥330Gbps；转发性能≥140Mpps

固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥2个，固化SFP复用口≥2个，扩展槽位≥2个（非SFP口）；整机最大可用千兆口≥48，支持最大可用万兆口≥4；支持POE和POE+远程供电，支持POE+同时可供电端口数≥48个；

要求所投设备MAC地址≥16K；ARP表项≥1000条

支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL 80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark；

配置USB端口，方便设备配置文件维护及日志存储等，简化维护和管理

支持双模块化可热插拔电源

支持IPv4和IPv6的静态路由；支持静态黑洞路由；支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能；

支持SNMP v1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web

要求所投产品支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作；

每台配置：配置≥2块电源；

附加指标

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

要求所投产品支持虚拟化功能，且虚拟化故障收敛时间≤30ms。

要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

要求所投产品支持零配置CWMP（TR069）标准协议。

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；支持端口休眠；

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；

要求所投产品支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置；

##### 监控PoE交换机②

基础指标

交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps；

固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个；

投标产品≥24个电口支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W，单端口POE输出功率≥60W；

要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；

支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准；

支持SNMP v1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；

附加指标

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

支持虚拟化功能，最多可将9台或以上物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。

要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；

##### 监控PoE交换机①

基础指标

交换容量≥330Gbps；转发性能≥140Mpps

固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥2个，固化SFP复用口≥2个，扩展槽位≥2个（非SFP口）；整机最大可用千兆口≥48，支持最大可用万兆口≥4；支持POE和POE+远程供电，支持POE+同时可供电端口数≥48个；

要求所投设备MAC地址≥16K；ARP表项≥1000条

支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL 80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark；

配置USB端口，方便设备配置文件维护及日志存储等，简化维护和管理

支持双模块化可热插拔电源

支持IPv4和IPv6的静态路由；支持静态黑洞路由；支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能；

支持SNMP v1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web

要求所投产品支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作；

每台配置：配置≥2块电源；

附加指标

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

要求所投产品支持虚拟化功能，且虚拟化故障收敛时间≤30ms。

要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

要求所投产品支持零配置CWMP（TR069）标准协议。

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；支持端口休眠；

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；

要求所投产品支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置；

##### 千兆单模模块

基础指标

1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km

##### 万兆单模光模块

基础指标

万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口

##### 电梯用无线网桥

基础指标

工作频段：2.4GHz-2.483GHz (中国)

网络接口：10/100M RJ45端口≥1个

工作模式：AP、Client

网络管理：独立WEB页面管理

##### 无线路由器

基础指标

最高传输速率：300Mbps

频率范围：单频（2.4-2.4835GHz）

信道数不少于13

≥1个10/100Mbps WAN口，≥4个10/100Mbps LAN口

≥2根外置全向天线

##### 光纤收发器

基础指标

百兆光纤收发器，LC接口

#### 汇聚层

##### 汇聚交换机

基础指标

配置10G光接口数≥48，配置40G光接口数≥8

支持≥2个电源槽位，支持≥4个风扇槽位，支持模块化电源冗余、模块化风扇冗余，电源及风扇支持热拔插

交换容量≥2.5T，包转发率≥1900Mpps

要求所投设备MAC地址≥32K

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准

每台配置：≥2块电源，≥4个模块化风扇

附加指标

支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能 RSPAN，支持聚合链路的镜像

要求所投产品支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作；

支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合。

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

要求所投产品支持ITU-TG.8032 ERPS

#### 中心机房（校园网）

##### 出口路由器

基础指标

采用全分布式转发处理架构，支持路由引擎、交换网板、业务板卡完全物理分离。

支持交换容量≥70Tbps，支持包转发率≥11800Mpps。

独立交换网板插槽≥2个，且不得与路由引擎集成提供。

整机业务载板插槽数量≥4个（不含路由引擎、交换网板、业务子卡插槽）。

支持路由引擎、业务载板/模块、电源/风扇等关键部件的高可用性热插拔设计。智能风扇模块支持分区温度控制，多级调速，节能降噪，由机壳四周的散热孔抽进冷空气

支持并配置静态路由、等价路由、策略路由；支持并可配置RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+等路由协议 。

支持并配置MPLS VPN、MPLS TE。

支持并配置虚拟化功能，支持N：1的多虚一功能。

支持并实配支持不少于200万条NAT功能，如需配置独立硬件板卡或购买License才能支持该功能特性，则要求配置相应独立硬件板卡或License。

支持并实配支持Netflow（如Netstream、IPFIX等）功能，如需配置独立硬件板卡或购买License才能支持该功能特性，则要求配置相应独立硬件板卡或License。

全部业务板卡支持并实配H-QoS功能，如需配置独立硬件板卡或购买License才能支持该功能特性，则要求配置相应独立硬件板卡或License。

每台配置：≥2块引擎，≥2块交换网板，≥2块电源；≥12个万兆光接口

附加指标

支持高速同步串口、E1/CE1、FE、GE、10GE、155M/622M/2.5G POS、CPOS、ATM等广域网接口。支持40G、10G速率以太口混插在同一业务载板（母板）上，同一接口可切换10G/1000M/100M速率使用。

支持并配置Telnet、SSH管理模式；支持并配置CLI、SNMP v1/v2/v3、RMON 1/2/3/9；支持并配置Syslog日志功能。

为了方便设备管理及维护，要求路由引擎（主控板）配置USB Console接口、AUX口、管理口及SD卡插槽。

##### 出口透明交换机

基础指标

配置10G光接口数≥48，配置40G光接口数≥4

支持模块化电源冗余、模块化风扇冗余，电源及风扇支持热拔插

交换容量≥1.2T；包转发率≥950Mpps；ARP表容量≥16K；

支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等三层路由协议

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能；

配置：≥2块电源，≥3个模块化风扇

附加指标

支持PIM-SM、IGMP 等组播路由协议

支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能 RSPAN，支持聚合链路的镜像

支持三种主流的国际标准二层多路径数据传输协议（TRILL/SPB/FabricPath）之一，实现二层多路径负载均衡和链路故障快速收敛。

支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合。

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

##### 核心交换机

基础指标

采用CLOS交换架构，硬件架构需要交换网板与线卡成垂直90°正交连接，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离；

要求独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥10个，独立交换网板插槽≥4个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力；

严格前后风道散热设计（不允许侧进风），确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；风扇框冗余设计，要求风扇框个数≥2

为保证产品的后续带宽升级能力，产品支持单业务槽位40G端口密度≥24，支持单业务槽位100G端口密度≥12

交换容量≥520Tbps，包转发性能≥120000Mpps

整机MAC地址表项≥512K，ARP表项≥200K，IPV4路由表项≥512K，ACL表项≥200K

10万用户并发在线时，支持单端口100G线速转发

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议。支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert。支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv6。

为保障核心设备的安全可靠性，需支持≥6KV防雷击能力

每台配置：主控引擎，≥3块交换网板，≥3块电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥20个，万兆光口≥268个，40G光口≥4个，所有端口非复用；

附加指标

完善的虚拟化功能：N:1虚拟化：最多可将≥4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。1：N虚拟化：可将一台物理设备最大虚拟化为≥8台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响。且支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化。

支持L2-GRE国际标准MAC in IP数据封装技术（或同类其他技术），可实现跨广域网数据中心间二层数据通信，扩大虚拟机漂移范围。

支持VXLAN协议封装，支持VXLAN二层网桥和三层网关

SDN Ready的完全可编程交换机，支持OpenFlow v1.3协议

为了实现扁平化网络结构，支持QinQ终结功能

支持Port based VLAN、Mac based VLAN、Restrict VLAN

支持多对一镜像，基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。

支持分布式MPLS功能，支持跨域OPTION A/B/C三种模式，支持L3 MPLS VPN，支持VPLS/VPWS(Martini及Kompella)，支持跨VPN组播。

采用模块化操作系统，支持多进程备份及不中断业务升级特性。

支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御，可自定义抗攻击的报文类型。

支持防火墙多业务插卡，满足核心设备安全防护需求。

为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机40G端口在负载100%的情况下每端口平均功率需要≤10W。

##### 万兆数据中心交换机

基础指标

配置10G光接口数≥48，配置40G光接口数≥4，

支持模块化电源冗余、模块化风扇冗余，电源及风扇支持热拔插。

支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等三层路由协议

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能；

交换容量≥1.2T；包转发率≥950Mpps；ARP表容量≥16K；

每台配置：≥2块电源，≥3个模块化风扇

附加指标

支持PIM-SM、IGMP 等组播路由协议

支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能 RSPAN，支持聚合链路的镜像

支持三种主流的国际标准二层多路径数据传输协议（TRILL/SPB/FabricPath）之一，实现二层多路径负载均衡和链路故障快速收敛。

支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合。

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

##### 千兆数据中心交换机

基础指标

配置10/100/1000Base-T以太网电口≥48个，万兆SFP光口≥4个，扩展插槽（非SFP插槽）≥1，最大支持万兆端口≥8个

支持1+1电源冗余

交换容量≥610Gbps；包转发率≥250Mpps

支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、RIPng、OSPF v3、BGP4+

支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多种队列调度机制

每台配置：≥2块电源

附加指标

支持BFD快速收敛，支持BFD与RIP、OSPF、VRRP联动

支持多对一镜像，基于流的镜像

支持RSPAN远程镜像

支持Port based VLAN、Guest VLAN、Super VLAN、Protocol based VLAN

支持QinQ，灵活QinQ

##### 千兆单模光模块

基础指标

1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km

##### 40G多模光模块

基础指标

40G多模光模块，波长850nm，MPO接口，支持一分四个万兆SFP+光模块

##### 万兆单模光模块

基础指标

万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口

##### 无线控制器

基础指标

通过扩展License最大支持控制AP数≥3200个，支持通过扩展License最大控制≥6400个面板AP

为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥16K；802.11转发性能≥40G

单台设备配置千兆电口≥8个，配置千兆光口≥8个，配置万兆光口≥4个，可实现万兆并发上联；配置≥2个扩展插槽（非SFP插槽）；支持冗余电源

支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络

配置≥2块电源，配置≥1152个AP管理授权

附加指标

要求设备可配置AP为本地数据转发模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求

支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证

支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计

支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽

支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证

支持无线控制器集群技术，可实现多台设备之间的N+1、1+1的动态冗余和跨AC漫游

无线控制器支持虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中

为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准

支持多AC虚拟化后虚拟AC的分权管理功能，实现多物理AC设备虚拟成一台AC设备后受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息

为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License

支持对软AP（随身WiFi）等设备私设信号进行检测，并定位到责任人

支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网性能的影响

##### 认证系统

基础指标

支持准入准出一体化认证，有线、无线的无感知认证

支持基于不同区域的无感知认证，支持基于不同计费策略的无感知认证

支持访客短信认证、访客授权二维码认证；支持访客账户信息对应接待人员账号；

支持计天、包月、流量计费、时长计费、自定义周期计费、自定义计费策略、本周起不使用不扣费、一次付费分段开通、有线无线综合计费策略

支持有线接入情况下帐号与IP、MAC、接入交换机IP、端口的绑定；支持无线接入方式下帐号、用户MAC、AP MAC绑定、SSID绑定、无线交换机IP绑定

MAC认证性能≥2500次/秒，IPOE认证性能≥1000次/秒

支持根据用户的IP、NAS IP进行区域的划分，控制用户可以在哪些指定的区域上网

支持用户信息的批量导入，可以灵活制定导入策略，并同时记录导入日志

要求满足根据导入的文件，进行批量用户信息修改

要求满足用户在线信息出现残留后，无需管理员干预，相同用户名的后一次认证能成功上线。

为便于学校门户页面等系统的推广，要求支持客户端强制弹出指定URL。

支持以动态实时的图形、图表等直观的方式，展示目前系统的在线人数、上网位置、上网区域分布、接入方式等信息；

以动态实时的图形、图表等直观的方式，展示全网设备的可用性、负载情况等。

配置：实配≥3万个用户认证计费授权

本次配置的认证计费系统需要包含Portal服务器功能组件，能够实现Portal认证

附加指标

支持≥10W在线用户进行出口路由策略控制，支持≥10W在线用户进行出口带宽策略

支持用户在绑定接入方式和接入区域状态下漫游

支持按用户名或者用户IP设定出口带宽策略

要求满足导入过程中，能够灵活调整导入字段，并对导入的信息能够进行合法性检测

要求满足通配符查询，支持自定义查询（可以保存自定义查询条件）

##### SDN控制器

基础指标

设备支持≥4个模块化计算节点，支持模块化双电源备份，支持电源热插拔，支持独立可插拔硬盘。

处理器主频≥2.4GHZ，≥32GB DDR4内存

每个计算节点需提供≥1个Console口，≥1个IPMI口，≥1个VGA口，实配≥2个10/100/1000M 以太网电接口，实配≥2个万兆以太网光接口。

要求控制器采用OSGi开放式架构，可以通过开发APP的方式灵活扩展新功能。

支持Group，支持多表，支持辅助连接，支持OpenFlow V1.0、V1.3，NETCONF、telnet等

支持Restful API接口，反向Restful API，RESTful API Help提供在线接口说明，可进行关键字查询。

北向接口需以标准Http的RestAPI形式提供。

支持Packet_In和Packet_Out每秒≥100K的处理速度。

在SDN 控制器出现异常、重启、升级、主备倒换时，网元设备上的流表继续生效，而且不影响转发的连续性。

支持分级分权限的用户添加、删除和修改，用户权限颗粒度可以细化到每一个功能点

要求控制器及所配置SDN方案提供图形界面，能够查看网络配置，同时能够进行编辑与配置下发

支持图形化web管理，可通过web界面进行节点管理、链路管理、业务管理、拓扑管理、故障感知等；

支持无需收集哑终端MAC和IP地址，实现哑终端入网IP+mac绑定及终端自动上线与vlan/端口无关

支持哑终端的位置识别，辅助终端资产管理，支持静动态IP地址可视化管理

支持业务流可定制安全设备转发路径，业务流支持L2-L4层五元组匹配方式。

安全资源池里的安全设备无品牌限制，满足不同品牌主流安全设备的部署。

支持安全设备故障检测，并且自动bypass故障安全设备。

支持配置备份服务链，当主服务链故障时业务自动切换至备服务链

配置：SDN控制器集群部署，整个集群共配置≥1000个网络节点授权

附加指标

为确保控制器的稳定转发，支持控制器之间进行集群部署，集群数量≥64台

支持在线设备升级，升级时业务不中断；

提供向导式配置界面，点击开始后即可逐步进行业务配置，帮助用户快速完成业务部署。

##### 移动运维终端

基础指标

处理器：≥I7，主频1.6GHz；

内存：≥8G DDR4

硬盘：≥512G SSD

显卡：≥2G独立显卡

屏幕：≤13.3英寸，≥1920*1080

操作系统：正版64位windows10中文版

接口：≥2个USB3.0，≥1个HDMI接口，1个耳机、麦克风二合一接口

其他：含1个无线键盘、1个无线鼠标

##### IT运维系统

基础指标

系统采用B/S架构，所有操作和配置均为B/S界面操作完成；配置合法授权数据库。

为反应业务系统运行情况，应提供业务系统与IT资源之间自定义建模的功能，可自定义业务所关联的关键IT资源，包括服务器、网络设备、应用平台软件等。

为从宏观和整体角度掌握所有IT系统的运行情况，系统应提供IT整体健康指数的量化指标，使运维部门的管理人员清晰了解当前整体IT系统的好坏，以及IT整体健康情况的历史走势。

网络设备管理：提供对主流网络设备的管理，包括思科、华为、华三、中兴、Juniper、HP、锐捷等；支持对网络虚拟化设备的监控管理，包括组成网络虚拟化的多个物理设备。

操作系统管理：提供对主流操作系统的管理，包括Windows、Solaris、AIX、Linux、HP-UX、SCO UnixW are、FreeBSD等；

数据库管理：提供对主流数据库的管理，包括Oracle、Sysbase、SQL Server 、Mysql、DB2等；

中间件管理：提供对主流中间件的管理，包括WebSphere Application Server、Webspere Portal Server、JBossAS、Oracle AS、WebLogic、Sun JES、Tomcat、ApusicAS等J2EE中间件；

邮件服务器管理：包括MS Exchange 2003、MS Exchange 2007等；

基础应用管理：包括ping、URL、Port等；

自动发现二、三层网络设备，自动计算并生成网络拓扑图，支持拓扑更新；支持建立子拓扑；支持自定义拓扑。支持拓扑图上网络节点隐藏显示；支持在拓扑图上显示告警信息；通过拓扑图上资源或链路的图标或颜色变化表示资源的健康状态，提醒运维人员去处理。

系统内置多纬度多视角报表模版，包括：资源报表模版、告警报表模版、流量报表模版、无线报表模版、虚拟化报表模版、机房报表模板、存储报表模板等。

为提高运维人员分析处理告警的效率，应提供图形化的告警关联分析功能： 可自动的展示出产生告警的设备及其关联设备的链接关系；可手动的设置该告警设备关联的其他指标用于辅助分析。

提供告警快照分析功能，可查看告警时刻该资源及其关联资源的其余告警、性能指标列表用于关联分析。提供告警历史分析功能，可查看该条告警产生的历史趋势，分析其产生的频率及次数，用于分析其规律性。

针对在线用户，支持IP地址、Mac地址、SSID、信号强度、客户端类型、客户端操作系统、信道、所在AP等的管理。Radio（射频卡）监控：如可用性、Radio名称、MAC地址、在线用户数、所在AP、信道、功率等。

视图支持设备和用户两个维度的数据统计呈现：用户方面，视图可查看当前在线用户数、在线用户趋势统计、今日用户数峰值、用户信号强度占比统计、区域在线用户数统计；设备方面，支持在线AP数、总AP数、总流量、区域无线网络流量、区域AP分布与运行情况统计。

为了方便管理人员从微信端查看告警信息及资源信息，支持以下功能：通过微信接收监控系统发出的告警信息；在微信上查看监控系统上的所有告警信息，并可按照告警级别进行分组查看；在微信上查看资源的运行状态及具体指标值

为了避免因为配置错误导致网络故障，系统应提供网络设备的批量配置备份功能。可定期对所选设备进行备份，并支持设置成配置基线，当配置发生变化时可产生配置变更告警。

为了减轻系统运维人员的重复工作，系统应提供设备自动巡检功能。巡检内容包括服务器、网络设备、应用、无线、虚拟化、存储、机房环境等所有管理对象。

配置：网络设备管理授权≥1000个；应用资源授权（主机、数据库、中间件、应用）≥250个；无线AP监控授权≥2100个；存储阵列授权≥10个；光纤交换机授权≥10个；虚拟化物理主机授权数≥50个，网络虚拟化监控授权≥5个。

提供5年售后服务（包含：远程支持、在线自助培训、现场支持响应时效≥5×9×NBD，一年≥2次远程巡检，服务器迁移、软件补丁升级）

附加指标

系统应提供对外的API接口，可对接业务系统推送的自定义业务指标，或通过执行脚本等形式主动获取用户所关心的业务数据。

支持通过IPMI 监视服务器的物理健康特征，如系统温度、电力电压稳定性、风扇工作状态、电源状态等。

系统提供可自定义门户组件内容、组件位置、组件大小，组件标题文字可编辑。

不同角色的人员因为管理层次、管理范围的差异，关注点各有差异：支持自定义多种首页页面；支持内置≥6种布局模板；支持自定义每个页面的展示内容和窗体标题；支持拖拽方式布局每个窗体的大小和位置；

##### 大数据安全平台（统一日志存储）

基础指标

系统支持针对网络中各类安全产品、网络设备、服务器、中间件、数据库等产品进行日志收集和标准化，并进行大数据综合分析，提供安全风险分析和问题定位能力；

系统满足设备的信息采集要求，包括但不限于：安全设备：主流厂商的防火墙、IDS、IPS等设备，如启明、绿盟、锐捷、华为、Juniper、天融信等；操作系统：Linux、Windows、Windowserver、Uinx等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等；应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、weblogic等；网络设备：主流厂商的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等，如：华为、H3C、锐捷等

系统全面支持IPV6，包括漏洞扫描、基线检查、安全事件接入等全面支持IPV6。

系统采用Elastic Search、hadoop等开源数据存储、索引引擎，保证数据不被绑定，便于未来数据的二次应用

采用B/S架构，无需安装客户端软件，支持全中文WEB管理界面，支持SSL加密模式访问

支持对不同类型、来源于不同设备或系统的日志进行关联分析，支持图形化方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的，支持基于因果式的状态关联分析

支持安全事件、资产、漏洞等多维度的关联分析引擎，提供状态关联、交叉关联、逻辑关联等多种关联管理，可以通过资产、漏洞及攻击进行交叉关联，甄别定位真正对网络有威胁的行为，内置关联告警规则≥70个。

支持在事件列表中输入相关字段的查询条件（必须包含事件时间属性）；其中查询结果可以导出csv格式。支持对安全事件按时间、设备类型、事件类型、日志来源、源地址、目的地址等参数进行过滤查询；支持用任意关键字对所有原始日志进行高性能全文检索，支持可指定多个查询条件进行组合查询，支持对查询结果进行统计分析；支持独立完成审计日志采集；审计结果存储于独立存储空间。

系统配置漏洞扫描功能，漏扫任务管理支持立即执行任务和周期任务。支持漏洞任务管理包括：任务列表（可定义任务、正在执行的任务、和已完成的任务（即漏洞扫描报告）。

要求系统配置基线扫描（配置核查）功能，对设备进行配置核查，支持立即执行任务和周期任务；任务列表：安全基线任务列表包括：任务列表、正在执行任务、已完成任务三部分。

支持对网络设备、安全设备、操作系统、数据库、应用系统日志监测对象的多维度经验曲线绘制，支持实时曲线与经验曲线的实时匹配和差距阈值设定，超标阈值后进行告警，实现监测对象的异常监测、图形化展示和告警。

支持系统风险判断纬度来源于漏洞、基线违规、安全事件、资产健康状况等综合性的分析。

支持关键风险指标展现，根据资产脆弱性（漏洞、基线违规）、资产风险（安全攻击）和资产价值综合评定整体风险评分，并给出安全评分趋势。

配置工单系统，可以自创建或通过告警、预警转为工单处理，工单与知识库模块联动；工单状态包括：接受、处理、转工单、作废、结束等，同时可提供工单处理报告。针对资产的脆弱性及甄别出的严重攻击危害，实时形成工单系统，下发给资产管理员进行整改加固。

系统支持全文检索功能。能对系统内的对象提供全文检索功能，对于海量数据的检索可限定检索时间段（主要针对安全事件）。全文检索提供一个输入栏，在任何页面均可以检索。

支持报表功能，系统内置实例管理，包括资产、安全事件、漏洞、安全基线、工单等报表，可自定义报表参数，选择需要的数据，提供报表任务管理

支持安全知识库功能，系统内置对应漏洞、基线问题、安全事件等知识，并支持自定义创建增加知识，知识库有≥9万条知识记录。

支持仪表板功能，内置支持下列内容：整体安全概况（包括攻击地图展示，事件来源基于地域及组织）、安全资产管理、告警管理、安全事件管理、安全脆弱性管理、任务管理、工单管理等。

为了管理的直观性与便 捷性，要求能够与本期项目配置的IT运维系统联动对接，实现安全告警数据和运维监控管理数据统一综合可视化展示，达到安全运维一体化管理、一体化展示。

为了满足实名制的 日志留存和安全问题定位，要求能够与本期项目配置的认证系统联动实现实名制的日志留存和安全问题定位。

要求配置同一生产厂商的日志采集器，硬件配置：≥4核CPU，≥8G内存，≥1T硬盘，日志采集性能：每秒≥8000EPS。

配置：≥200个监控节点授权。

提供5年售后服务（包含：每年≥4次安全专家分析以及安全策略优化服务）

附加指标

支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义。

支持多样化资产管理，包括添加、修改、删除、导入、导出资产；支持对资产的基本属性进行维护；资产可增加自定义属性。

支持syslog、文件、WMI、SNMP Trap、数据库等多种接入方式，目标机无需安装任何代理。

支持对安全事件按时间、设备类型、事件类型、日志来源、源地址、目的地址等参数进行过滤查询。

#### 中心机房（监控）

##### 监控核心交换机

基础指标

整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个。

要求所投产品系统电源槽位≥4个，支持N+M冗余。

支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。

要求所投产品随机箱附带风扇盘，且风扇≥2个。

配置USB接口，满足业界通用的U盘作为存储介质扩展。

交换容量≥26Tbps，包转发速率≥3600Mpps。

配置：≥2块引擎，≥3块电源，配置千兆电口≥48个，千兆光口≥96个，万兆光口≥12个，全部端口非复用。

附加指标

完善的虚拟化功能：N:1虚拟化：可将≥2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。

1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响，要求N≥4

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能

采用模块化操作系统，支持多进程备份及不中断业务升级特性。

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

##### 监控室（保卫处）交换机

基础指标

配置端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用100/1000Mbps光口，≥4个非复用SFP+光口，最大可同时使用端口≥32个，设备可提供≥2个扩展槽（非SFP插槽）

交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps

要求所投设备MAC地址≥64K

支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL 80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向；

支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准；

配置：≥2块电源

附加指标

支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换；

支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）

要求所投产品支持ITU-TG.8032 ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

##### 标准化考场（监控室）交换机

基础指标

配置端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用100/1000Mbps光口，≥4个非复用SFP+光口，最大可同时使用端口≥32个，设备可提供≥2个扩展槽（非SFP插槽）

交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps

要求所投设备MAC地址≥64K

支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL 80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark；

要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准；

支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+

配置：≥2块电源

附加指标

支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping

要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换；

支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）

要求所投产品支持ITU-TG.8032 ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术

要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的使用分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

##### 备份一体机（平潭+龙腰）

基础指标

要求配置XEON E5 CPU，配置2*150GB SSD，需要支持12个可扩容硬盘槽位，可分配存储空间不低于48TB。支持在线扩容，可通过后期在线添加磁盘和扩展磁盘柜的方式，进行备份介质容量的增加。

配置不少于64GB RAM，最大可扩容512GB，配置不少于2个千兆网络端口用于备份，网络端口都可用且可分配不同的备份任务。并需配置1G阵列卡，冗余电源和风扇。

要求备份授权不限制客户端数量。

支持Windows、Linux、UNIX、AIX、Solaris、 HP-UX等主流操作系统，以及龙芯、飞腾架构下中标麒麟、银河麒麟等自主可控操作系统 。

基于linux的备份存储专用系统，支持https方式登录，确保登录安全。

支持在同一文件备份作业中采用多通道并发备份，提高备份和恢复的速度。

支持linux 和windows操作系统的备份及异机恢复，支持操作系统备份与恢复的UEFI引导方式。

操作系统恢复过程中提供驱动程序更换界面，允许客户针对不同的驱动程序做调整。

支持主流的数据库备份恢复，包括但不限于Oracle、 SQL Server、MySQL、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、MongoDB、Exchange、SharePoint、Domino等主流数据库应用。

支持国产主流的数据备份恢复，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）、神州通用（ShenTong）等数据库。

支持Oracle单个表和多个表在不同时间点上的恢复、支持对Exchange单邮件恢复；

支持Oracle数据库的逻辑备份，以非脚本方式实现导入/导出功能

支持Oracle RAC 在内的多种集群环境的数据备份，支持RAC集群环境向备用机的恢复，只需通过web向导界面即可完成配置，无须手工修改rman脚本。

支持 Oracle RAC 在内的多种集群环境下的数据库主备切换、应用接管。

支持VMware、Hyper-V、Xenserver、Xen、KVM、FusionSphere、H3C CAS、OpenStack、CNware等虚拟机的备份恢复。

Vmware平台虚拟机备份，支持VMWare策略化配置合成备份，恢复时可恢复虚拟机网络标签及IP地址。

附加指标

支持CDP实时容灾功能，可实现秒级内的数据实时容灾。在恢复时支持通过挂载方式实现任意时间点的即时恢复。

支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定数据的数据块大小选择。

支持对操作系统、文件、各种数据库与虚拟机等备份集的重复数据删除功能。

支持catalog、备份集等备份数据的异地容灾，即通过异地存储的备份数据，对本地、异地中备份服务器、存储服务器、代理端等设备，实现在本机或异机上进行恢复。

支持备份任务执行时，采用接龙式的点到点复制方式，实现备份集在存储服务器中的多份同步复制，避免源端服务器在备份集进行1对多并发复制时造成的占用多倍传输资源。

支持AES、Blowfish等加密算法。对于AES加密需要支持选择不同密钥长度，以便用户根据源端计算资源情况选择合适的数据加密处理。

基于对象存储技术，支持采用D2C方式，把本地数据备份到云平台，实现本地与云端数据的协同保护，云平台包括但不限于：亚马逊云、阿里云、微软云、百度云、腾讯云、华为云、新浪云、天翼云、金山云等。

采用先进的运维管理架构，平台同时兼容备份、CDP、高可用、数据库同步等功能要求，所有功能的管理和监控，都在备份软件中采用同一可视化界面实现。

智能报表，能够自定义报表。自主选择字段来源以及需要显示的字段等，并能够自定义新字段。支持筛选，排序等动作。

支持自定义启动需要审批的业务流程，包括创建存储空间、创建备份作业、创建恢复作业等，对需要审批的业务提供审批流程管理。

支持同一存储空间中通过添加多个存储（介质）服务器，把存储容量进行合并，达到备份数据存储空间的平滑扩展。

支持对存储大小、主机、资源、作业速度、作业耗时等备份相关资源进行图形统计，并根据存储使用趋势提供存储空间的使用建议。

支持以邮件告警的方式，针对于备份存储系统的硬件故障、软件故障等等信息及时通知管理员。

### 安防系统主要设备技术要求

#### 标准化考场监控

##### 标准化考场监控半球型摄像机

基础指标

传感器：≥200万像素CMOS传感器。

内置拾音器

最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；

红外补光距离：≥15米；

支持GB/T28281传输协议；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

支持POE供电方式；

配置壁挂安装支架；

与福建省教育考试管理平台实现无缝对接，在福建省考试院可直接调用标准化考场监控画面；

支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps；

取流路数能力≥20路，以满足多用户同时在线访问摄像机视频需求；

支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能；

##### 高清网络球型摄像机

基础指标

传感器：≥200万像素CMOS传感器；

分辨率：≥1920*1080；

最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；

光学变倍：≥37倍；

数字变倍：≥16倍；

红外补光距离：≥15米；

支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式；

支持POE供电方式；

##### 考试监控系统服务器

基础指标

CPU：性能不低于1颗4114，主频2.2G，10核；

内存：≥32GB DDR4 ECC内存；

硬盘：≥2个600G热插拔SAS硬盘；

网卡：≥2*1GbE；

支持PCI-E 3.0扩展插槽；

配置冗余电源；

#### 校园监控

##### 高清网络枪型摄像机

基础指标

传感器：≥400万像素CMOS传感器；

最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；

红外补光距离：≥30米；

防护等级：不低于IP67；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；

支持POE供电方式；

支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能；

取流路数能力≥20路，以满足多用户同时在线访问摄像机视频需求；

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2；

##### 高清网络半球型摄像机

基础指标

传感器：≥400万像素CMOS传感器；

最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；

红外光补光距离：≥30米

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；

支持POE供电方式；

##### 高清网络室外球型摄像机

基础指标

传感器：≥400万像素CMOS传感器；

最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx

红外补光距离：≥500米；

光学变倍：≥25倍；

旋转范围：水平：360°连续旋转，垂直：-20°~90°

支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，每条巡航路径可设置≥32个预置点

##### 人脸识别网络摄像机

基础指标

传感器：≥200万像素CMOS传感器；

最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；

支持POE供电方式；

支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪。当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。

支持人脸区域屏蔽功能，可在监视画面上设置屏蔽人脸识别的区域

##### 高清网络电梯摄像机

基础指标

传感器：≥400万像素CMOS传感器；

最低照度：彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx；

红外补光距离：≥10米；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；

支持POE供电方式；

支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能；

取流路数能力≥20路，以满足多用户同时在线访问摄像机视频需求；

设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。

##### 摆闸

基础指标

门翼采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数≥5对

具备防夹功能，在门翼复位过程中遇到外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作，并发出语音报警

通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个；

具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态确保人员及时疏散；

支持门翼开关速度可调，以适应不同场景通行效率要求；

支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，支持遥控器开门；

含水泥底座，底座高度不低于200mm；

附加指标

箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm

##### 道闸

基础指标

配4米直杆时，最快抬杆，落杆速度≤1.5秒；

具有防砸车功能、遇阻反弹功能；

具有过流保护功能，当系统工作电流大于15A，电机停止运行；

含水泥底座，底座高度不低于200mm；

##### 出入口抓拍机

基础指标

传感器：≥200万像素CMOS传感器；

最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx；

支持三码流输出，可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像；

车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；

车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；

可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；

支持轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV七种常见车型识别；

##### LED显示屏

基础指标

点距：≤P4.75

显示面积：≥300mm高*300mm宽，支持≥16*16点阵汉字显示

LED亮度：≥1200cd

防护等级：≥IP65

##### 控制终端

基础指标

网络接入功能：可直接接入网络。同时支持≥6路10M/100M/1000M网口、≥1路4G全网无线通信功能

具有多口交换机功能，能够使用≥5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能

能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等；

根据过车自动计算校内停车场余位数，自动将余位数发送到出入口LED显示屏上。

#### 可视对讲系统

##### 单元门口机

基础指标

显示屏：≥7寸液晶屏；

内置：≥130万像素CMOS传感器摄像头；

开门方式：支持卡片识别开门或二维码扫描开门；

语音对讲：支持与室内机或中心管理机之间双向对讲

防护等级：≥IP55

##### 触摸屏室内机

基础指标

显示屏：≥7寸液晶触控屏；

显示屏分辨率：≥800*480；

语音对讲：支持与中心管理机或不同单元住户室内机之间双向对讲；

##### 中心管理机

基础指标

显示屏：≥7寸液晶触控屏；

显示屏分辨率：≥1024*600；

音频输入：内置全指向麦克风或外接话柄；

音频输出：内置扬声器或外接话柄；

语音对讲：支持与单元梯口机、住户室内机之间双向对讲；

传输协议：TCP/IP；

网口：RJ45自适应以太网口≥1个

##### 数字解码器

基础指标

接口形式：RJ45接口

10/100M自适应网线供电电口≥6个

10/100M自适应级联联网电口≥2个

##### 卡片发卡器

基础指标

符合ISO14443及ISO7816标准；

读卡频率：13.56MHz，125KHz；

支持发卡类型：Mifare卡、CPU卡、ID卡；

设备支持≥1个USB2.0接口免驱。

#### 监控中心

##### 液晶拼接单元

基础指标

单屏尺寸：≥55寸

拼接缝：≤3.5mm

亮度：≥500cd/㎡

分辨率：≥1920*1080

对比度：≥4000：1

视角：水平≥178°，垂直≥178°

输入接口：DVI接口≥1个，HDMI接口≥1个

产品通过CCC认证，投标时需提供CCC认证证书复印件佐证

##### 拼接屏控制器

基础指标

采用框架式结构，整机具有≥13个板卡插槽；

输出接口：教学督导中心≥6路HDMI接口；安防监控中心≥12路HDMI接口；数据中心机房监控室≥6路HDMI接口；

输入接口：教学督导中心≥4路DVI接口；安防监控中心≥12路DVI接口；数据中心机房监控室≥4路DVI接口；

显示模式：支持单屏显示、多屏显示、任意拼接显示，具有开窗、漫游功能；

图像切换时间：≤20ms；

单板支持≥128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置；

具有视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能

具有三码流编码功能，支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能

##### 消控室操作台

基础指标

材质

台面板为优质中纤板，表面贴防火胶板。

侧板为中纤板，表面喷PU油

其余均为优质冷扎板钢板框架，表面采用酸洗、磷化、喷塑处理。

外形尺寸：详见招标清单；

控制台两侧采用艺术造型设计，整体可方便走线，同时结构强度能承受控制台自重和设备重量，并配有前后门，柜内具有电脑及控制设备摆放位置。

电源条：配置≥4个250V10A万用插座位，阻燃性性能好。

层板：荷载≥50Kg，有散气孔，有挡码且可前后调整位置孔，配置扎线孔以便设备线缆走入线槽。

台下键盘盆：根据台面深度制作，用质量可靠的滚珠导轨，拉出有效深度方便操作。

##### 安防移动操作终端

基础指标

处理器：≥I7，主频1.6GHz；

内存：≥8G DDR4

硬盘：≥512G SSD

显卡：≥2G独立显卡

屏幕：≥13.3英寸，1920*1080

操作系统：性能不低于正版64位windows10中文版

接口：USB3.0≥2个，HDMI接口≥1个

其他：含1个无线键盘、1个无线鼠标

##### 云存储管理节点

基础指标

CPU：性能不低于2颗E5-2620 V3

内存：≥32GB DDR4 ECC内存

硬盘：≥3块480G SSD+1块150G SSD；

网卡：≥2*1GbE；

配置冗余电源；

##### 存储阵列

基础指标

处理器：性能不低于2颗64位多核处理器。

内存：≥8GB，可扩展到256G或256G以上

硬盘：可接入≥48块硬盘，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

产品通过CCC认证，投标时需提供CCC认证证书复印件佐证

##### 视频质量诊断服务器

基础指标

CPU：性能不低于E3-1225 V5；

内存：≥2*8GB DDR4；

硬盘：≥1块3.5寸 1TB SATA硬盘；

支持信号丢失、图像模糊、噪声干扰、黑白图像、图像偏色、图像剧变、场景变更、画面冻结、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、登录异常等摄像机故障检测。

支持亮度异常、条纹干扰、云台失控、取流异常等摄像机故障检测；

支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行。每天可设置≥8个执行时间段，可设置是否循环。

支持设置即时任务，设置任务后马上执行，执行完毕后不会再次执行。

信息总览功能，显示出最近诊断的大致信息，可以按任务或者按监控点显示，并可将诊断信息及质量诊断异常图片以excel格式保存到本地。阈值修正，可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果。

添加信任监控点，可以将指定监控点添加到信任列表，则只对该监控点进行信号丢失检测。

重新检测，对有疑问的监控点进行视频质量的重新检测。

人工修正基准图片，对场景变更检测的基准图片进行人工修正。

统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示，通过点击线图的折点、柱状图柱块或饼状图饼块，可罗列出该异常类型就的监控点。

##### 人脸识别分析服务器

基础指标

集成：≥2颗GPU芯片

内存：≥2*8GB DDR4；

硬盘：≥1个2.5英寸64G SSD，1个2.5英寸1TB 企业级硬盘；

一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1K字节

支持识别48X48-1600万像素人脸图片，支持识别不低于8MB人脸图片

支持人脸性别识别，单人图片人脸性别检出率≥99%，正确率≥99%

支持识别童年、少年、青年、中年、老年人五种不同年龄段的人脸，单人图片人脸年龄段检出率不低于95%

支持识别人脸是否戴眼镜，单人图片人脸戴眼镜检出率不低于99%，单人图片戴眼镜识别准确率不低于99%

支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出，100万人脸图片检索响应速度不超过1秒

支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于8对/秒，1V1比对响应时间不超过1秒

##### 校园一体化综合管理系统

基础指标

本次建设≥2000路授权接入，后期设备接入可扩容≥5000路；支持管理≥3000个组织节点，组织树最深≥3级，同级节点最多≥50个；支持B/S，C/S架构，支持管理≥5万台各类型设备资源；支持注册管理≥2万个用户；

系统支持用户登录一次后即可访问后台的其他应用系统，二次登录时不需要重新验证；

系统支持4:3与9:16及自适应比例，支持4/9/16画面或者全屏预览，预览界面支持监控点信息查看、主子码流切换、手动录像、抓图及连续抓图的功能，并且支持局部电子放大功能，对于带云台设备还支持3D放大、预置位、巡航、自动扫描、雨刷等功能；

支持当中心服务器故障或者发生网络中段时，不影响当前正在运行的客户端视频录像预览及存储；

系统支持同步与异步回放，可支持4/9/16端分段播放，分段孩纸缩略图显示，回放播放速度支持1/16至16倍调节，并且支持即时回放，支持放回前5~30秒图像；

支持对于重要录像，添加标签，在录像下载支持中断恢复功能，无需重新下载；

支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、漫游、轮巡等操作功能；

支持监控可视化管理，可根据云台转动动态获取监控方向及覆盖范围，并且支持动向监控批量回放；

与学校现有视频监控管理平台实现无缝对接；

##### 流媒体服务器

基础指标

机架式服务器，模块化设计；

CPU：性能不低于1颗4114，主频2.2G，10核；

内存：≥32GB DDR4 ECC内存；

硬盘：≥2个600G热插拔SAS硬盘；

支持PCI-E 3.0扩展插槽；

网卡：≥2*1GbE；

集成SAS3008卡，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1；

配置冗余电源；

#### 实训室监控

##### 高清网络枪式摄像机

基础指标

传感器：≥200万像素CMOS传感器；

分辨率：≥1920*1080；

最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；

红外补光距离：≥15米；

支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式；

支持POE供电方式；

#### 门禁系统

##### 单门门禁控制器

基础指标

能接入RS485或wiegand接口的读卡器

能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。

具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。

具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。

具有备用电源功能，当主机电源切断后，设备应能自动切换到备用电源供电

主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。

支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。

系统主要操作响应时间：≤2S。

电控锁响应时间：≤1S。

报警响应时间：≤1S。

##### 读卡器

基础指标

支持卡型：支持Mifare卡及CPU卡；

通讯方式：RS485或Wiegand

读卡时间：≤500ms；

感应距离：4—9cm；

##### 出门按钮

基础指标

材质类型：塑料面板

使用寿命：≥40000次

安装方式：标准86底盒

防护级别：≥IP65

#### 校园报警系统

##### 紧急报警柱

基础指标

内置≥200W像素摄像机，支持红外补光

支持语音对讲、广播；

支持防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到安保中心，并形成日志文件；

支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能；

支持双网口链路、PSTN电话链路传输；

防护等级：≥IP65；

##### 一键报警系统报警主机主机

基础指标

内置≥7寸彩色LCD电容式触摸屏

内置≥130万像素摄像机

单台报警管理主机可管理≥256台前端报警设备；

支持监视查看前端报警设备周边视频图像；

支持同时对多台前端设备进行喊话；

内置全指向麦克风+外接话柄，内置扬声器+外接话柄，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音频清晰

### 数字广播系统主要设备技术要求

#### 机房服务器设备

##### IP网络控制主机

基础指标

安装方式：标准19英寸机架式安装

CPU：性能不低于双核2.5G处理器；

显示屏：≥17英寸液晶触控屏；

显示屏分辨率：≥1920*1080；

内存：≥8G DDR3；

硬盘容量：≥256G SSD；

操作系统：Windows中文版操作系统

支持录音存储功能，可自定义设置录音文件保存路径；

附加指标

接口配置：USB接口≥8个，PS/2接口≥1个，串口接口≥6个，HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个，网口≥2个；

##### 客户端管理软件

基础指标

采用B/S架构，通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作；

支持统一管理系统内所有音频终端，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；

管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；

支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作；

支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。

##### IP网络监听音箱

基础指标

内置网络硬件音频解码模块

RJ45网络接口≥1路，传输速率≥100Mbps

设备集成数字功放，功率≥2×20W

网络协议：支持TCP/IP、UDP、IGMP协议

AUX输入灵敏度：≥350mV

频率响应范围：80Hz～16KHz

信噪比：≥65dB

谐波失真≤1%

#### 广播站/分控站

##### 分控客户端软件

基础指标

操作系统：Windows中文版操作系统

可通过校园网远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作；

支持客户端软件远程手动节目播放；

直观人性化操作界面，实时显示广播终端工作状态及任务音量；

##### CD播放器

基础指标

安装方式：标准19英寸机架式安装；

支持CD/VCD/ MP3/DVD碟片播放；

内置高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；

支持音量调节；

控制方式：面板按键或红外遥控器；

##### 话筒

基础指标

指向性：心形指向性

信噪比：≥65dB

频率响应：≥20-18KHz

灵敏度：≥-40dB±2dB

##### 调谐器

基础指标

安装方式：标准19英寸机架式安装；

具有电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；

接收天线输入：具有AM接收天线输入及FM接收天线75Ω输入；

音频输出：≥1路音频信号左右声道（L /R）输出

支持调频或调幅接收方式，电台频率记忆存储量≥99个；

控制方式：面板按键或红外遥控器；

##### IP音频采集器

基础指标

音频输入接口：≥2组RCA音频输入，支持音量调节功能

频率响应范围：80Hz～14KHz

信噪比：≥65dB

谐波失真：≤0.3%

支持MP3音频格式

##### 调音台

基础指标

单声道输入通道≥8路

话筒兼容线路输入≥8个

效果返送≥1组

立体声输入通道≥2组

单声道话筒接口支持+48V幻像电源，可直接给幻像话筒供电

立体声主输出≥1组

编组输出≥2路

辅助输出≥2路

立体声监听输出≥1路

CD/TAPE输出≥1组

##### IP网络寻呼话筒

基础指标

安装方式：桌面式；

内置≥2W扬声器，实现各个分控中心之间，分控与主控之间双向通话；

内置≥7寸触摸屏，显示屏自带数字键、功能键；

内置网络硬件音频解码模块

RJ45网络接口≥1路，传输速率≥100Mbps

支持TCP/IP传输协议；

#### 前端设备

##### 壁挂音箱

基础指标

额定功率：≥6W/100V，3W/70V

灵敏度：≥85dB

频率响应：≥130-16KHz

防护等级：≥IP×5；

##### 草地音箱

基础指标

额定功率：≥15W/100V，7.5W/70V；

灵敏度：≥95dB；

频率响应：≥120-15KHz

防护等级：≥IP65；

##### 机柜式IP终端

基础指标

安装方式：标准19英寸机架式安装

输出功率：详见招标清单；

显示屏：≥3.4英寸液晶显示屏；

内置网络音频解码模块；

具有≥1路RJ45网络接口，传输速率≥100Mbps；

支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；

输出方式：≥1路音频输出接口；

##### 纯后级功放

安装方式：标准19英寸机架式安装

≥1通道LINE不平衡TRS输入，≥1通道LINE不平衡TRS级联输出；

≥1通道LINE平衡XLR输入，≥1通道LINE平衡XLR级联输出；

输出功率：不小于详见招标清单所要求的功率；

具有音量调整功能；

具有短路、过载、热保护等自我保护功能；

##### IP网络功放

安装方式：标准19英寸机架式安装

内置网络音频解码模块；

具有≥1路RJ45网络接口，传输速率≥100Mbps；

支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；

输出方式：70V或100V定压输出；

输出功率：详见招标清单；

##### IP网络八分区功放

安装方式：标准19英寸机架式安装

内置网络音频解码模块；

具有≥1路RJ45网络接口，传输速率≥100Mbps；

支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；

输出方式：70V或100V定压输出；

输出功率：≥350W；

防区数量：≥8分区，支持分区呼叫或全区呼叫；

#### 教室

##### 45人IP网络主音箱

技术要求同机房服务器设备中“IP网络监听音箱”；

##### 150人教室无线话筒

# 载波频段范围：640-690MH

# 调制方式：宽带FM，可调频率≥200个，信道选择≥500个

# 工作距离：≥40m；

# 接收机灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)

# 接收机灵敏度调节范围：12-32dBμV

# 接收机频率响应：≥80Hz-18KHz（±3dB）。

##### 150人教室音柱

额定功率：≥30W

灵敏度：≥89dB

频率响应：≥130-18KHz

##### 400人教室多媒体IP网络终端

内置网络IP解码模块，具有IP网络广播功能；

具有≥2*30W功放，可外接定阻喇叭；

集成4进1出音频矩阵，支持音视频同步输入输出；

集成有线话筒MIC接口；

支持扩展2.4G 无线话筒接入，满足本地扩声需求

##### 400人教室合并式功放

麦克风输入通道：≥2路；

输出方式：100V、70V定压输出或4～16Ω定阻输出；

输出功率：详见招标清单；

具有音量调整功能；

具有短路、过载、热保护等自我保护功能；

### 多媒体会议系统主要设备技术要求

#### 师生活动中心一层报告厅

##### 电源时序器

基础指标

支持≥8路电源时序开关控制；

单个通道最大负载功率≥2200W；

所有通道负载总功率≥6000W；

##### 继电器箱

基础指标

具有≥8路自动、手动电源控制器；

内置≥8个20A继电器，单路最大负载能力≥4400W；

具有设备运行状态指示灯及继电器开关状态指示灯；

##### 网络型中控主机

基础指标

接口配置：串行端口≥8路；IR红外接口≥8路；I/O 输入/输出端口≥8路；Relays 继电器口≥8路；NET网络控制接口≥1路；

支持Android手机客户端及IOS手机客户端远程控制；

##### 无线触摸屏

基础指标

屏幕尺寸：≥9.7英寸

屏幕分辨率：≥1920x1200；

屏幕比例：16：10；

存储容量：≥32GB

##### 高清混合矩阵

基础指标

机框容量：最大支持8路信号输入，8路信号输出，支持热插拔及无缝切换；

接口板卡配置：HDMI输入≥4路，VGA输入≥4路，HDMI输出≥4路，VGA输出≥4路；

分辨率：≥1080P，最大可支持分辨率≥4Kx2K；

附加指标

支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作；

##### 数字音箱处理器

基础指标

支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道；

支持≥12路平衡式线路输出；

配置USB接口≥1路； RS-232接口≥1路； RS-485接口≥1路

附加指标

输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段或5段以上参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

输出通道支持参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

支持Android手机客户端及IOS手机客户端远程控制

支持断电自动保护记忆功能。

##### 调音台

基础指标

输入通道：单声道≥8路，立体声≥4路；

输出通道：主输出≥2路、编组输出≥4路、辅助输出≥2路、CD/TAPE输出≥2路、效果输出≥2路、立体声耳机输出≥1路；

话筒接口幻象电源电压：+48V；

效果器：内置≥21种DSP效果器，面板按键可选择；

附加指标

频率响应：≥20～20KHz±0.5dB；

##### DVD播放器

基础指标

光盘放入方式：托盘式；

USB播放格式：RMVB CD MP3-CD CD-R VCD DVD；

音频输出端口：左右声道

##### 全频线型阵列音箱

基础指标

系统类型：二分频线性阵列全频音箱；

额定功率：≥300W；

标称阻抗：8Ω；

频率响应：≥70Hz-20KHz；

灵敏度：≥100dB (1M/1W )；

最大声压级（额定/峰值）：≥128dB/134dB；

覆盖角：水平≥90°，垂直≥10°；

##### 低频线型阵列音箱

基础指标

系统类型：单18寸超低频音箱；

额定功率：≥500W；

标称阻抗：4Ω；

频率响应：≥40Hz-800Hz

灵敏度：≥100dB (1M/1W )

最大声压级（额定/峰值）：≥127dB/133dB

覆盖角：水平≥90°，垂直≥10°；

##### 辅助音箱

基础指标

额定功率：≥200W

标称阻抗：8Ω；

频率响应：≥60Hz-20KHz

灵敏度：≥96dB/W/M

覆盖角：水平≥80°，垂直≥60°；

##### 返听音箱

基础指标

额定功率：≥300W

标称阻抗：8Ω；

频率响应：≥60Hz-20KHz

灵敏度：≥98dB/W/M

覆盖角：水平≥80°，垂直≥60°；

##### 专业功放

基础指标

内置智能削峰限幅器，确保功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

频率响应：≥20Hz-20KHz；

信噪比：≥90dB；

总谐波失真：≤0.05%；

分离度：≥80dB；

全频线阵音箱功放输出功率：

8Ω立体声功率：≥500W*2

4Ω立体声功率：≥730W*2

8Ω桥接功率：≥1460W*1；

低频线阵音箱功放输出功率：

8Ω立体声功率：≥700W*2

4Ω立体声功率：≥1050W*2

8Ω桥接功率：≥2100W*1；

辅助音箱功放输出功率：

8Ω立体声功率：≥350W*2

4Ω立体声功率：≥530W*2

8Ω桥接功率：≥1060W*1；

返听音箱功放输出功率：

8Ω立体声功率：≥500W*2

4Ω立体声功率：≥730W*2

8Ω桥接功率：≥1460W*1；

##### 无线手持话筒

基础指标

调制方式：宽带FM，提供≥200个可调频率，≥500个信道选择；

平衡和非平衡两种输出端口可选，以适应不同设备连接需求；

发射机：采用动圈式麦克风，输出功率：3mW~30mW；

接收机：灵敏度调节范围:≥12-32dBμV，频率响应≥80Hz-18KHz；

每套设备包括1台接收主机及2支无线手持话筒；

##### 无线话筒

基础指标

调制方式:宽带FM，提供≥200个可调频率，≥500个信道选择；

平衡和非平衡两种输出端口可选，以适应不同设备连接需求；

发射机：采用动圈式麦克风，输出功率：≥3mW~30mW；

接收机：灵敏度调节范围≥12-32dBμV，频率响应≥80Hz-18KHz；

每套设备包括1台接收主机、1只领夹话筒与1只头戴话筒；

##### 天线分配器

基础指标

频带范围：≥640~960MHz；

输出/输入增益：≥+1.0dB（频段中心）；

输出/输入阻抗：≥50Ω；

##### 反馈抑制器

基础指标

专业自动反馈抑制器≥2进2出：

≥2个XLR 和2个TRS 平衡式输入接口；

≥2个XLR 和2个TRS 平衡式输出接口；

采样频率：≥96KHz

DPS处理器：≥32-bit， A/D及D/A转换：≥24-bit

具有LCD显示屏显示参数功能，提供≥4段LED显示输出电平；

每通道≥24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；

单机可存储≥30组用户程序。

##### 电容鹅颈麦克风

基础指标

换能方式：电容式；

指向性：心型；

频率响应：≥20-18000Hz

输出阻抗：75Ω，平衡

灵敏度：≥-40dB±2dB

##### 话筒混音器

基础指标

话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒；

幻象供电话筒输入：≥8路，可独立切换；

话筒输入：≥8路，移频效果独立切换；

线路输入：≥8路；

##### 控制室监视器

基础指标

屏幕尺寸：≥32寸

对比度：≥3000：1；

亮度：≥600cd/㎡；

分辨率：≥1366×768；

##### 控制室监听音箱

基础指标

额定功率：≥2*25W；

输出阻抗；4-8Ω；

信噪比：≥70dB；

频率响应：≥80Hz～16KHz

##### 控制室监听耳机

基础指标

灵敏度：≥90dB；

耳机插头：3.5mm双声道插头；

频率响应：≥60Hz-8KHz；

指向性：心型；

##### 室内全彩LED显示屏

基础指标

物理点间距：≤3 mm；

屏幕尺寸：宽约6.4米，高约3.4米；

白平衡亮度：≤600-800cd/㎡

色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值

对比度：≥5000:1；

视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°

模组亮度均匀性：≥98%

配置发送卡与接收卡；

含LED钢结构框架及边框装饰；

##### 控制播放客户端

基础指标

可对显示屏刷新率、灰度级数等各种性能参数进行设置；

支持画面黑屏、画面锁定、画面正常显示等画面控制方式；

支持画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加；

可保持≥32组不同参数设置，以实现各种模式快速调用；

支持信号及模式无缝切换，提供≥10种过渡特效；

支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号。

支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览≥6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。

##### 视频处理器

基础指标

采用模块化插卡式设计；

接口配置：DVI输入≥4路，DVI输出≥4路；

可在屏幕任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示。

#### 文科教学楼多功能厅

##### 高流明投影机

基础指标

亮度：≥7700lm；

对比度：≥10000：1；

分辨率：≥1280*800；

输入接口：HDMI接口≥2路，VGA接口≥1路，video接口≥1路，AUDIO接口≥1路，RS232控制≥1路

输出接口：AUDIO输出≥1路、1路VGA输出、IR控制输出≥1路

##### 金属硬幕

基础指标

规格尺寸：≥180寸

屏幕比例：16：9

幕面颜色：灰色（深灰色、浅灰色）/白色/银色

屏幕均匀度：≥95%

##### 电源时序器

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“电源时序器”

##### 继电器箱

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“继电器箱”

##### 网络型中控主机

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“网络型中控主机”

##### 无线触摸屏

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“无线触摸屏”

##### 高清混合矩阵

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“高清混合矩阵”

##### 数字音箱处理器

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“数字音频处理器”

##### 调音台

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“调音台”

##### DVD播放器

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“DVD播放器”

##### 主扩音箱

基础指标

额定功率：≥300W ；

标称阻抗：8Ω；

频率响应：≥55Hz-20KHz

覆盖角：水平≥80°，垂直≥60°；

灵敏度：≥98dB/W/M

##### 辅助音箱

基础指标

额定功率：≥200W；

标称阻抗：8Ω；

频率响应：≥60Hz-20KHz

覆盖角：水平≥80°，垂直≥60°；

灵敏度：≥96dB/W/M

##### 返听音箱

基础指标

额定功率：≥300W

标称阻抗：8Ω；

频率响应：≥60Hz-20KHz

覆盖角：水平≥80°，垂直≥60°；

灵敏度：≥98dB/W/M

##### 专业功放

基础指标

内置智能削峰限幅器，确保功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

具有短路、过载及过热保护功能

频率响应：≥20Hz-20KHz；

信噪比：≥90dB；

总谐波失真：≤0.05%；

分离度：≥80dB；

主扩音箱功放输出功率：

8Ω立体声功率：≥500W*2

4Ω立体声功率：≥730W*2

8Ω桥接功率：≥1460W*1；

辅助音箱功放输出功率：

8Ω立体声功率：≥350W*2

4Ω立体声功率：≥530W*2

8Ω桥接功率：≥1060W*1；

返听音箱功放输出功率：

8Ω立体声功率：≥700W*2

4Ω立体声功率：≥1050W*2

8Ω桥接功率：≥2100W*1；

##### 无线手持话筒

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“无线手持话筒”

##### 电容鹅颈麦克风

# 技术要求同师生活动中心一层报告厅中“电容鹅颈麦克风”

##### 话筒混音器

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“话筒混音器”

##### 反馈抑制器

技术要求同师生活动中心一层报告厅中“反馈抑制器”

#### 25人会议室

##### 70寸智能一体机

基础指标

内置OPS电脑显示功能；

操作系统：Android 5.0或以上版本；

处理器：性能不低于CORTEX A53四核 1.4GHz；

内存：≥2G DDR3

存储空间：≥32GB；

物理分辨率：≥1920*1080

刷新率：≥60Hz

亮度：≥350cd/m²

视角：≥178°

#### 50人会议室

##### 投影机

基础指标

亮度：≥5500流明

分辨率：≥1024*768

##### 画框灰幕

基础指标

规格尺寸：≥120寸

屏幕比例：16：9

### 私有云主要设备技术参数

#### 独立服务器

基础指标

配置≥2颗CPU，采用Intel至强可扩展系列处理器，单颗CPU要求≥14核，2.2GHz主频；

配置≥128GB 2666MHz DDR4，支持Advanced ECC、内存镜像、内存热备，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB；

配置≥2块600G 10K转 SAS硬盘，配置≥8个热插拔硬盘槽位；可扩展至≥40个热插拔硬盘槽位；

配置≥4个千兆电接口；配置≥1块2口万兆光口网卡（满配光模块）；

配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/ Simple Volume；≥1GB缓存，配置掉电保护模块，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；

配置2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；配置热插拔冗余风扇；

配置 ≥2块16Gb光纤通道HBA卡(带SFP+ 模块)；

附加指标

≥2U机架式设备，标配原厂导轨和安全面板；

支持扩展双MicroSD和双M.2 SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；

整机最大支持≥10个PCIE 3.0可用插槽；

配置≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口，标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；

为保证兼容性和系统平稳运行，云平台软件、虚拟化计算节点、网络节点、SAN存储、NAS存储、运维管理软件为统一品牌；

#### Oracle服务器

基础指标

配置≥2颗CPU，采用Intel至强可扩展系列处理器，单颗CPU要求≥14核，2.2GHz主频；

配置≥256GB 2666MHz DDR4，支持Advanced ECC、内存镜像、内存热备，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB；

配置≥4块600G 10K转 SAS硬盘，配置≥8个热插拔硬盘槽位；可扩展至≥40个热插拔硬盘槽位；

配置≥4个千兆电接口；配置≥1块2口万兆光口网卡（满配光模块）；

配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/ Simple Volume；≥1GB缓存，配置掉电保护模块，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；

配置2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；配置热插拔冗余风扇；

配置 ≥2块16Gb光纤通道HBA卡(带SFP+ 模块)；

附加指标

≥2U机架式设备，标配原厂导轨和安全面板；

支持扩展双MicroSD和双M.2 SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；

整机最大支持≥10个PCIE 3.0可用插槽；

配置≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口，标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；

#### 虚拟化计算节点

基础指标

单台配置≥2颗CPU，采用Intel至强可扩展系列处理器，单颗CPU要求≥16核，2.1GHz主频；

配置≥256GB 2666MHz DDR4，支持Advanced ECC、内存镜像、内存热备，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB；

配置≥2块600G 10K转 SAS硬盘，配置≥8个热插拔硬盘槽位；可扩展至≥40个热插拔硬盘槽位；

配置≥4个千兆电接口；配置≥1块2口万兆光口网卡（满配光模块）；

配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/ Simple Volume；≥1GB缓存，配置掉电保护模块，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；

配置2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；配置热插拔冗余风扇；

配置 ≥2块16Gb光纤通道HBA卡(带SFP+ 模块)；

附加指标

≥2U机架式设备，标配原厂导轨和安全面板；

支持扩展双MicroSD和双M.2 SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；

整机最大支持≥10个PCIE 3.0可用插槽；

配置≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口，标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；

配置集群管理软件；

支持网络拓扑编排功能，以拖拽和编辑的方式快速构建业务逻辑拓扑，屏蔽底层计算、网络和存储的复杂逻辑；

提供易用性工具一键还原虚拟机到指定还原点状态。

为保证业务的持续稳定运行，支持一键扫描功能，对当前集群包括计算、存储、网络、安全等模块进行一次全方位扫描，评估当前集群环境健康度、故障诊断，替代人工逐项分析定位，并提供优化方案及路径；

提供易用性工具一键查找本地和共享存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力。

提供易用性工具一键查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机。

为保证兼容性和系统平稳运行，云平台软件、虚拟化计算节点、网络节点、SAN存储、NAS存储、运维管理软件为统一品牌；

#### 管理节点

基础指标

配置≥2颗CPU，采用Intel至强可扩展系列处理器，单颗CPU要求≥10核，2.2GHz主频；

配置≥128GB 2666MHz DDR4，支持Advanced ECC、内存镜像、内存热备，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB；

配置≥2块600G 10K转 SAS硬盘，配置≥8个热插拔硬盘槽位；可扩展至≥40个热插拔硬盘槽位，

配置≥4个千兆电接口；配置≥1块2口万兆光口网卡（满配光模块）；

配置≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/ Simple Volume；≥1GB缓存，配置掉电保护模块，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；

配置2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；配置热插拔冗余风扇；

配置 ≥2块16Gb光纤通道HBA卡(带SFP+ 模块)；

附加指标

≥2U机架式设备，标配原厂导轨和安全面板；

支持扩展双MicroSD和双M.2 SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；

整机最大支持≥10个PCIE 3.0可用插槽；

配置≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口，标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；

#### 网络节点

基础指标

配置≥16个千兆以太网电接口，8个千兆以太网光接口，2万兆以太网光接口；单台配置≥4个万兆多模光模块；

配置上述端口后，至少余下≥2个业务槽位，最大可扩展8GE Bypass接口；具备2个扩展插槽，支持扩展2块硬盘；

吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥1000W，新建连接数≥10W；

附加指标

采用专用多核硬件架构，不允许家用级CPU；

支持Vlan、QinQ、STP、MSTP等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余，支持RIP、OSPF、BGP等路由协议以及各自的IPv6版本；

支持多种链路检测方法，通过ICMP、HTTP、HTTPS、DNS等方式监控链路的连通性；

当内网用户访问某一个特定地址时，根据本链路当前到达此目的地址的实际链路状态进行调度，而不是依据固定的静态算法；

支持基于目的地址、源+目的地址的会话保持，使每个用户访问同一个业务保持在相同链路上，避免由于链路切换造成业务访问失败；

支持基于应用协议的智能选路，能识别主流互联网应用如P2P、微信、网银，进行调度；

支持包括加权轮转、随机、加权最小连接、带宽、最大带宽、源IP地址哈希、源IP地址和端口哈希、目的IP地址哈希等服务器负载均衡算法

支持基于Http Header、cookie、URL、content、method进行负载分担

支持将数据库业务中的读和写动作分配到不同的服务器，使二者不相互影响，提升系统整体性能；

支持在四层模式下（非代理模式），通过解析TCP Payload字段，进行基于应用层特征的负载分担；

支持ICMP-Flood防护、UDP-Flood防护、SYN-Flood防护、Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、DNS Query Flood、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范

支持将一台设备虚拟为多台设备使用，每台设备能够独立管理，单独重启；支持虚拟设备数量≥8；

能够统一管理虚机和负载均衡设备，控制虚机新建、删除、关机、开机、重启，与此同时联动修改负载均衡配置，实现整体系统的动态资源联动

设备支持VxLAN技术，实现云数据中心SDN VxLAN网络部署

支持并实配温暖上线Slow online、慢宕Slow shutdown功能，保证服务器上下线流量缓慢变化

支持将客户端侧的HTTPS请求解密，进行HTTP报文解析，对流量进行HTTP层面的控制，再加密为HTTPS请求发送给服务器，保证安全性的同时进行七层调度；

在高延迟、丢包、乱序环境中，通过优化TCP协议栈实现广域网加速效果，改善在恶劣网络环境下的文件传输速率；

通过在文件传输的两个端点分别部署两台负载均衡设备，构建加速传输隧道，借助传输报文去重等技术，实现分支机构间的加速通信效果；

支持工业标准的Netconf API接口，实现与第三方管理软件的无缝集成。

为保证兼容性和系统平稳运行，云平台软件、虚拟化计算节点、网络节点、SAN存储、NAS存储、运维管理软件为统一品牌；

#### SAN存储

基础指标

配置≥2个存储控制器，最大可以扩展到≥16个控制器引擎。每个控制器配置≥2颗相同型号的Intel存储处理器或者≥1颗Intel存储处理器+1颗存储专用处理器;

配置16Gbps FC主机端口≥4个

配置高速缓存≥64GB，最大可支持512GB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）

配置≥78块 1.8TB 企业级硬盘。

附加指标

配置智能管理运维平台，提供基于机器学习及大数据分析的智能管理运维技术，实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障源并给出处理及修复建议，此功能无容量限制；

配置基于控制器的SAN+NAS软件授权，配置原生的NAS功能，无需另配NAS网关。

存储提供双控LUN数量≥32600;

配置全容量许可精简、克隆、QoS、自动分层、在线重删

支持与同厂商高端型号以及全闪存阵列间实现存储底层复制

为保证兼容性和系统平稳运行，云平台软件、虚拟化计算节点、网络节点、SAN存储、NAS存储、运维管理软件为统一品牌；

#### NAS存储

基础指标

配置≥2个存储控制器，最大可以扩展到16个控制器引擎。每个控制器配置2颗相同型号的Intel存储处理器或者1颗Intel存储处理器+1颗存储专用处理器。

配置≥16Gbps FC主机端口≥4个，10GbE NAS端口≥4个

配置高速缓存≥64GB，最大可支持512GB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）

配置≥20块 8TB企业级硬盘。

附加指标

配置智能管理运维平台，提供基于机器学习及大数据分析的智能管理运维技术，实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障源并给出处理及修复建议，此功能无容量限制。

配置基于控制器的SAN+NAS软件授权，配置原生的NAS功能，无需另配NAS网关。

存储提供双控LUN数量≥32600;

配置全容量许可精简、克隆、QoS、自动分层、在线重删

支持与同厂商高端型号以及全闪存阵列间实现存储底层复制

为保证兼容性和系统平稳运行，云平台软件、虚拟化计算节点、网络节点、SAN存储、NAS存储、运维管理软件为统一品牌；

#### 光纤交换机

基础指标

单台具备≥48个16G FC端口，激活≥24口授权, 配置≥24个16Gb光模块，24根15米OM4光纤线缆;

附加指标

采用无拥塞的背板架构

所有FC端口支持16G全线速

所有的光纤通道接口需支持16Gb 光模块 ；可在线热插拔

SAN交换机必须支持FC协议

配置冗余双电源，提供保护；

能够支持著名存储厂家的主流盘阵设备

支持SNMP 、Telnet、Web管理／GUI界面

支持D_Port（诊断端口）、E_Port、EX_Port、F_Port、M_Port（镜像端口）；基于交换机类型的自我发现（U_Port）；当Access Gateway 模式时，支持F_Port 和N_Port（支持 NPIV 技术）

提供免费的加密和压缩功能，支持基于Frame的多链路捆绑

#### 接入交换机①

基础指标

交换容量≥22Tbps，包转发率≥1000Mpps；

实际配置≥48个10G光接口，≥2个40G光接口。配置≥1根虚拟化堆叠线缆（包含两端40G光模块），单台配置≥23个万兆多模光模块；

支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPF V3、IS-IS、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由；

实际配置≥1块防火墙业务板卡（共享交换机背板带宽，不允许通过外部线缆连接），吞吐量≥10Gb，满足南北向安全防护能力。

配置≥15个SSL VPN授权，实现远程运维管理需求。

附加指标

配置上述端口后，至少余下≥2个业务插槽，实配1块防火墙业务模块，支持通过添加授权实现IPS（入侵防御），LB（负载均衡），防病毒，SSL VPN功能；

配置模块化热插拔冗余风扇，支持前后风道；配置模块化双电源；

支持Vxlan，Openflow功能；

支持10GE接口链路聚合或40GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数≥32；

支持智能表项技术，整机ARP地址表可调，整机最大ARP地址表≥64K；

支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议；

支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；同时支持4组多对一的端口镜像；

支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持QINQ及灵活QINQ；

符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；

支持SNMP V1/V2/V3；SSHv2；支持WEB网管，支持电源的告警功能，支持风扇、温度告警，支持sFlow流量管理；支持OAM(802.1AG及 802.3AH协议)；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

防火墙业务模块支持防火墙N：1虚拟化，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持防火墙1：N虚拟化，划分多个独立逻辑的虚拟防火墙

#### 管理接入

基础指标

交换容量≥5.88Tbps，转发性能≥232Mpps。

配置≥48个10/100/1000Base-T端口，≥4个万兆SFP+光口；

附加指标

配置上述端口后，至少余下≥1个业务插槽，支持配置防火墙业务模块，可通过添加授权实现IPS（入侵防御），LB（负载均衡），防病毒，SSL VPN功能；

设备MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K。

实配模块化双电源双风扇，风扇支持前/后通风，风道可调；

支持IEEE 802.1ae（Macsec）介质访问控制安全技术。

最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥160G。支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；

支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN。最大VLAN数≥4094。

支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；

支持二层和三层Vxlan，支持Openflow功能；

支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。

支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。

支持VRRP/VRRP v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。

#### 云平台软件

基础指标

配置≥24颗CPU授权和管理中心；

支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等；

虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件；

支持通过图形化界面设定虚拟机的开关机策略，定时开启或关闭指定的虚拟机

支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools升级等；

支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则。

虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录

虚拟化平台内置健康巡检功能，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，针对巡检问题平台可自动给出优化建议，巡检报告支持以pdf方式导出；

支持僵尸虚机管理功能，对于长时间未使用且处于关闭状态的僵尸虚拟机，可以快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除。

虚拟交换机内置DHCP服务器，支持为连接到该虚拟交换机的虚拟机分配IP地址、子网掩码、默认网关、DNS地址等网络参数，支持以图形化的方式展示DHCP地址池的IP地址分配情况；

附加指标

虚拟化软件内置备份模块，可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。

支持和本次配置网络节点联动，实配动态资源扩展功能，支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预，同时支持对业务虚拟机组的统一负载监控和负载状态展示。

支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。

支持一键切换大屏展示功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等；

提供虚拟机回收站功能，可防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机；

支持CPU隔离技术，将指定的CPU从主机的多核平衡调度策略中移除；CPU被隔离后，系统不会自动把任务放到隔离的CPU上运行，隔离的CPU专用于虚拟机CPU绑定的物理CPU、DPDK绑定的物理CPU，以避免出现主机CPU一直处于忙碌状态，而一些重要业务的虚拟机或者主机启用DPDK功能时获取主机CPU资源过慢的情况，影响业务的处理速度；

支持一键存储清理功能，对共享存储中无效的存储卷可以进行集中清除；

支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态。

支持虚拟机IP分配统计查询，查询所有或指定虚拟机IP地址、MAC地址、虚拟机操作系统等统计报表，并导出为PDF格式文档；

支持异构OVF/OVA虚拟机模板导入与自动化转换，包括VMware vSphere、Oracle VirtualBox、Citrix XenServer、中兴ZXCLOUD iECS等虚拟化平台中的OVF/OVA格式虚拟机导入与自动化转换。

为保证兼容性和系统平稳运行，云平台软件、虚拟化计算节点、网络节点、SAN存储、NAS存储、运维管理软件为统一品牌；

#### 运维管理软件

基础指标

配置≥24颗CPU云管理平台license；

云管理平台基于业界主流OpenStack Pike及以上版本开发

云管理平台能够提供虚拟机服务，用户通过自助服务门户申请所需操作系统、CPU核数、内存、硬盘以及相应网络IP，云管理员可将已存在的虚拟机指定给某一个用户；

云管理平台提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作；

支持SDN，能通过SDN控制器实现对物理网络设备的自动化配置；

支持对物理网络设备进行虚拟路由器、虚拟私有网络、IP、虚拟防火墙、虚拟负载均衡等网络元素的增加、删除、修改和查询；

云管理平台能够提供安全组服务，安全组能够实现虚拟机维度的隔离，用户通过自助服务门户申请安全组服务，并能够进行图形化配置

支持用户使用图形化界面通过拖拽的方式编排自己的VDC，用户可以通过拖拽的方式指定云主机、云网络、云路由器、云防火墙、云负载均衡等云资源的逻辑连接关系，当部署成功后，生成的云主机、云网络、云路由器、云防火墙、云负载均衡等云设备之间的连接关系应与编排时保持一致。

提供裸金属服务，用户可以通过自助服务门户申请物理服务器，并进行操作系统部署

云管理平台支持运营统计，支持查看云资源配额使用统计信息，查看云管理平台的费用统计信息，支持通过首页查看计费、资源、应用相关的统计图表

支持查看虚拟化的集群和主机的CPU、内存、存储相关资源的性能状态等指标，并能够查看集群和主机的IP地址、状态、CPU利用率、内存利用率、存储使用率等、磁盘读写速率、网络流入流出速率等监控数据。

云管理平台中管理虚拟化平台的的存储资源时可以根据SSD/SAS/SATA、IOPS等参数配置不同的存储资源池（如高速、中速、低速等类型），用户申请存储资源时可根据需要选择对应的资源池，达到云存储规格分级管理与使用的需要，不同资源池提供独立的资源规格和计费策略；

云管理平台支持多租户划分，为不同的租户分配资源配额，配额包括CPU、内存、云主机、路由器、VPN、网卡、防火墙、负载均衡、安全组、公网IP个数等。

附加指标

云管理平台管理节点须支持Docker集群部署，并支持部署在虚拟机上，提供平滑升级扩展、高可靠容错机制；

云管理平台兼容主流X86虚拟化平台，支持VMware、KVM、Citrix XenServer、Hyper-V等；

云资源的申请需要通过管理员审批方可使用，云管理平台支持多级审批流程，可以根据用户实际组织进行自定义，审批环节支持邮件通知相应责任人；

支持云资源计费，云管理员可以对云资源进行计费策略设定，计费策略可以基于CPU、内存、硬盘、存储、防火墙、负载均衡、数据库、网络带宽、Power主机、IPS、防病毒、云桌面、裸金属等资源制定费率，支持按小时、月、年为周期进行计费。

支持资源租期功能，云管理平台可以指定资源到期策略（如自动禁用、自动销毁等），并在资源到期前提前给资源使用人发送到期提醒通知，使用人可以根据需要进行资源续期处理

支持对OpenStack计算节点的CPU、内存、存储容量和虚拟化平台相关存储卷的存储容量进行统计展示及阈值告警设置，当监控到实际资源使用达到设定阈值时发出告警通知。

为保证兼容性和系统平稳运行，云平台软件、虚拟化计算节点、网络节点、SAN存储、NAS存储、运维管理软件为统一品牌；

### 网络安全设备主要技术要求

#### 防火墙（万兆出口）

基础指标

设备网络接口：含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口（Bypass）,4*SFP+（万兆插槽，不含光纤接口模块）,含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识别功能；设备吞吐量：不少于10Gbps；应用层吞吐量：不少于6Gbps，最大并发会话数：不少于400万，每秒新增会话数：不少于10万。

能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组。

支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求。

支持Flood防护，包括PING Flood、UDP Flood、SYN Flood、DNS Reply Flood、DNS Req Flood。

附加指标

能够支持云端事件的记录和分析，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理。

支持联动堡垒机，以VPN+堡垒机的方式提供远程运维安全服务。投标时须提供截图证明。

支持联动外部漏洞扫描器，外部扫描器定期将漏洞推送至防火墙，通过防火墙可查看扫描器上报的内部资产漏洞的拦截情况。投标时须提供截图证明。

支持与IDS安全产品可以进行联动。当IDS开启联动并设置了相关策略时，NF会同步NIDS的策略并对符合策略的流量执行相应的操作。

支持配置向导功能，可针对常见组网配置提供指导以帮助管理员快速部署上线设备。

产品通过信息安全认证，投标时须提供信息安全产品认证证书复印件佐证。

#### 防火墙（运维区千兆设备）

基础指标

设备网络接口：含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口（Bypass）,4*SFP+（万兆插槽，不含光纤接口模块）,含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识别功能；设备吞吐量：不少于10Gbps；应用层吞吐量：不少于6Gbps，最大并发会话数：不少于400万，每秒新增会话数：不少于10万。

支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求。

支持Flood防护，包括PING Flood、UDP Flood、SYN Flood、DNS Reply Flood、DNS Req Flood。

支持配置向导功能，可针对常见组网配置提供指导以帮助管理员快速部署上线设备。

附加指标

能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组。

支持联动堡垒机，以VPN+堡垒机的方式提供远程运维安全服务。

支持联动外部漏洞扫描器，外部扫描器定期将漏洞推送至防火墙，通过防火墙可查看扫描器上报的内部资产漏洞的拦截情况。

支持与IDS安全产品可以进行联动。当IDS开启联动并设置了相关策略时，NF会同步NIDS的策略并对符合策略的流量执行相应的操作。

能够支持云端事件的记录和分析，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理，投标时须提供截图证明。

产品通过信息安全认证，投标时须提供信息安全产品认证证书复印件佐证。

#### 防火墙（服务器区万兆设备）

基础指标

设备网络接口：含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口（Bypass）,4*SFP+（万兆插槽，不含光纤接口模块）,含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识别功能；设备吞吐量：不少于10Gbps；应用层吞吐量：不少于6Gbps，最大并发会话数：不少于400万，每秒新增会话数：不少于10万。

支持Flood防护，包括PING Flood、UDP Flood、SYN Flood、DNS Reply Flood、DNS Req Flood。

支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求。

能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组。

附加指标

支持联动堡垒机，以VPN+堡垒机的方式提供远程运维安全服务。

支持联动外部漏洞扫描器，外部扫描器定期将漏洞推送至防火墙，通过防火墙可查看扫描器上报的内部资产漏洞的拦截情况。

支持与IDS安全产品可以进行联动。当IDS开启联动并设置了相关策略时，NF会同步NIDS的策略并对符合策略的流量执行相应的操作。

能够支持云端事件的记录和分析，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理 。

支持配置向导功能，可针对常见组网配置提供指导以帮助管理员快速部署上线设备。

产品通过信息安全认证，投标时需提供信息安全产品认证证书复印件佐证。

#### 日志审计系统

基础指标

含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，4个10/100/1000M电口（2路Bypass），1个接口扩展槽位，4TB SATA硬盘，缺省授权接入40个日志源。

系统应基于B/S架构，支持SSL加密模式访问，可通过web方式直接对系统进行管理。

系统应为标准式机架硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，系统应支持冗余电源，避免电源硬件故障时设备宕机，提高设备可用性。

系统应支持手工注册资产，支持对资产进行修改/删除、批量导入/导出/添加/修改/删除等多种方式的管理。

附加指标

系统应基于大数据平台架构，具备海量数据收集与快速检索能力，系统应支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集。

系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。

系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、SNMPTrap、FTP、JDBC、Netflow、专用Agent等方式采集日志。

系统支持采集的设备厂家包括但不限于：NSFOCUS绿盟科技)、Venustech启明星辰)、Topsec天融信)、DBAPPSecurit安恒)、SANGFOR深信服)、Hillstone山石网科)、东软、瑞星、金山、网康、360网神、Dptech迪普)、艾科网信、Imperva、Juniper瞻博网络)、F5、Symantec赛门铁克)、Deep Security趋势科技)、MaAfee迈克菲)、Fortinet飞塔)、Windows、Linux/Unix、Cisco思科)、HUAWEI华为)、H3C华三)、中兴、Apache、nginx 、IIS、WebLogic、Vmware、Kvm、Xen、OpenStack、Hyper-V、华为FusionSphere、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Bind等。

系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据，系统应能够对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志数据。

系统应支持范式化日志多级提取，应支持正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式，应支持自动生成正则以高效的辅助提取，系统应能够实现对海量日志数据快速查询（10亿数据指 定字段查询最快可在5秒内响应）。

系统应支持设置日志存储备份策略，可设置备份周期、备份日志类型等。

系统应支持资产标签，且至少6种标签以上（如linxu、等级二级、已知资产、已备案、nginx、XX重要业务系统等标签）。根据标签可快速查询资产。

系统应支持从日志进行资产发现，并能显示资产类型、资产IP、资产组、发现状态、来源、首先发现时间、最后一次发现时间等元素，提供配置截图；

系统应支持统计分析报表与多种文件格式导出，系统应能支持自定义报表目录、LOGO等。

系统应支持自身日志记录并可查询、自身CPU、内存和磁盘使用率可监控并以图形化方式动态显示。

#### 入侵防御系统

基础指标

含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，标配2万兆SFPP,4个千兆电口，2*10GE接口（550M，850nm，LC接口）；1个扩展插槽。1TSATA硬盘。Realworld吞吐≥3Gbps，网络层吞吐（1518字节）≥12G，最大并发TCP会话数≥300万，每秒新增TCP会话数≥100000

系统应为机架式独立IPS硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠。

系统应提供DoS/DDoS攻击防护能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击，支持基于阈值和自学习检测

系统应提供URL分类库，提供中英文网页过滤数据库，实现高风险、不良网站过滤。

系统的管理、操作界面应支持多语言自由切换，至少支持简体中文、繁体中文和英文。

附加指标

系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为8900种以上。系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证须提供证书复印件。支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护，支持自主开发的移动APP端管理。

系统应提供入侵行为特征的自定义接口，可根据用户需求定制相应的检测和阻断规则。系统应能够有效抵御SQL注入等多种常见的应用层安全威胁

系统应支持监听（Monitor）、直通（Direct）两种工作模式，能够快速部署在各种网络环境中。系统应支持IPS和IDS的混合运行模式，同时提供入侵防护和入侵检测功能。

系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。

系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。

系统应提供关键文件保护功能，能够识别、阻断通过自身的关键文件，以防止非法外传行为。能识别的关键文件类型应包含至少以下几类：文档类如Excel、PDF、PowerPoint、Word等，压缩文件类如CAB、GZIP、RAR、ZIP、JAR等，图像类如BMP、GIF、JPEG等，音频视频类如MP3、AVI、MKV、MP4、MPEG、WMV等，脚本类如BAT、CMD、WSF等，程序类如APK、DLL、EXE、JAVA_CLASS等。

支持与未知威胁系统联动，支持提供恶意软件分析服务、对未知可疑文件统计、本地沙箱的联动配置。

系统应支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、自定义察看某种流量TOP10、常见流量TOP10等；同时应支持生成日、周和月的流量报表，以便了解一段时间的流量情况。

系统应提供灵活的流量管理功能，可以根据用户、应用、目的IP地址、时间及带宽等因素，实现基于应用、面向对象的流量保护策略。通过流量许可和优先级控制，阻断一切非授权用户流量，并结合最小带宽保证、最大带宽限制、会话限制和每IP设置等功能，有效保证关键应用全天候畅通无阻。

系统须支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵防护。并获得IPv6 Ready LOGO认证。

#### WEB应用防护系统

基础指标

含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45管理口，1*RJ45串口，6*GE电口 (BYPASS) 。1个接口扩展槽位,可购买千兆链路扩展板卡扩展。最大支持10路防护。吞吐量（双向）≥4000Mbps，最大并发连接数≥150,000，每秒新建连接数≥10,000cps，应用层吞吐量≥1Gbps。

支持B/S管理、操作界面支持多语种自由切换，支持简体中文、英文和日文。

支持旁路部署；支持流量牵引、二层回注、跨接回注及PBR回注方式。

支持基于规则体系构建黑名单安全策略；支持基于智能用户行为识别的动态防护机制；支持自学习白名单机制。产品自学习应该能够支持host,url,http method,请求响应码，请求参数名 称及其对应的值，cookie 参数名 称及其对应值，refer 等信息。

系统提供可配置的内置规则；且支持自定义规则，规则属性要求支持“检测方向（请求或响应）”、“检测对象（URI/URI-path/Host/参数名/参数/Header-name/Header/Cookie名/Version/请求方法/Request-Body）”、匹配操作、特征签名等丰富要素。

附加指标

可扩展支持与同品牌SaaS扫描服务（云端扫描）和同品牌web漏洞扫描器联动，在WAF上定期自动获取专家级、个性化的《WEB漏洞扫描报告》，并转化为WAF可执行的、有针对性的WEB安全防护策略。

支持对HTTP协议合法性进行验证，提供HTTP协议防护功能，支持对HTTP协议的URI、HOST、UA、Cookie、Referer、Content、Accept、Range、其他头部和参数在内的元素、参数进行检测与处理。且支持非法编码和解码的灵活控制与处理。

支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等插件应覆盖:dedecms、phpmuadmin、PHPWind、shopex、discuz、echsop、vbulletin、wordpress等，提供Java反序列化漏洞（Jboss）防护插件。

支持HTTP访问控制功能，可以提供针对HTTP元素和客户端的组合访问控制策略。支持对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DEL、MKCOL、COPY、MOVE、OPTIONS、PROPFIND、PROPPATCH、LOCK、UNLOCK TRACE、SEARCH、CONNECT。

提供爬虫防护，规则库至少可以防护100种以上的爬虫。

支持对注入（包括SQL注入、LDAP注入、XPATH注入及命令行注入）、XSS、SSI指令、路径穿越、远程文件包含、WebShell防护。

支持非法文件上传防护，有效识别文件上传行为，并对上传行为的内容做安全检测，可以根据需要，禁止上传以下文件类型：PE(windows Executable File)、ELF(linux Executable File)、PHP web shell、Linux shell、Power shell(windows Script File)、Java shell、Asp shell、Perl shell、Python shell及Ruby shell。

支持暴力破解防护，可针对指 定URL进行暴力破解防护，支持多种方式的登陆，支持referer检测，支持阈值和检测周期的设置。

基于技术实现的Web扫描防护，投标时提供具有著作权或知识产权的关于“判定自动扫描行为的方法及装置”的佐证。

可扩展支持与同品 牌的抗拒绝服务系统联动，对流量进行按需清洗。

支持对攻击源地址的智能阻断，支持永久封禁或者自定义IP封禁时间（秒/分钟/小时），并且可以手工解除解禁。

#### 数据库审计系统

基础指标

含单交流电源，2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，6*GE电口，1个接口扩展槽位，2T SATA硬盘。SQL处理性能≥3000条/秒，在线日志量10亿条以上，归档日志量100亿条以上。

在旁路部署模式下，通过TAP、SPAN等技术将网络流量映射到审计设备，对数据库流量进行审计和告警。

中文界面，B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装客户端。

支持数据库自动发现。设备无需添加、即插即用。

支持主流数据库：Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、sybase、达梦（DM）、人大金仓kingbase、Oscar。

能以完全精确方式，审计到应用端相关信息，包括应用用户等。

附加指标

支持操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、执行时长、操作成功与失败、操作对象（表、函数、存储过程名 称）、SQL语句。

支持准确审计长SQL语句，有效分割、准确审计多SQL语句，准确审计绑定变量的SQL语句。

支持敏感语句告警策略。（黑白名单效果）。

根据不同的安全级别采用不同的响应方式，包括记录、告警；告警方式包括：邮件、短信、SYSLOG、SNMP。

支持客户单IP建立别名，并支持导入导出功能，所有涉及客户端ip页面均显示业务化ip名称。

基于总体概况、性能、会话、语句、风险多层面展现报表。支持图表结合展现，支持柱形图、饼状图、条形图，双轴折线图等多种统计图展现形式。

生成性能分析报告，直观展现审计环境的性能压力；基于处理会话在全部会话中的占比,评估流量、语句量性能指标使用情况。

根据三权分立的原则。提供系统管理员、安全管理员和审计管理员不同的用户身份验证。系统针对产品操作人员的操作行为进行审计记录，可以由审计管理员进行查询，具有自身安全审计功能。提供审计数据管理功能，能够实现对审计数据的自动备份、删除和导入。

#### 上网行为管理系统

基础指标

标配≥4个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口,硬盘≥1TB SATA，网络吞吐量≥5.5Gb，最大并发连接数≥2,000,000,每秒新建连接数40,000,支持用户规模≥25000人，配置冗余电源。

附加指标

配备专业的大数据分析软件，能够对校园内的学生上网行为进行大数据分析，该大数据分析软件支持以软件形式部署、支持windows server2008、2012操作系统；支持对学生网贷行为的分析，整体显示涉及网贷总人群、网贷高危人群、关注网贷人群；支持对沉迷各类网络应用的具体分析，包括沉迷时长排行，直接显示该人员沉迷时长、关注内容明细、每日关注内容、以及最近上网时长趋势；

设备必须支持网桥、路由、旁路等部署模式；支持双机部署、多机部署模式，两台以上设备同时以主机模式运行，完美支持组织的VRRP环境，起到设备冗余与负载均衡的作用，提高网络的稳定可靠性。

用户认证信息必须支持针对不同用户组进行精准的端口和策略控制；认证客户端必须支持用户名+密码方式进行认证，可以与LDAP域服务器结合认证；认证客户端可以最小化到工具栏，不需要认证的时候，右键点击注销，就可以注销；

为适应后续网络的发展，设备需具有远程加密访问和连接的模块，并能提供客户端授权远程接入访问；支持多线路功能，支持配置主备线路组和分配模式的多线路选路策略，支持硬件特征码绑定认证；

设备必须内置全面的应用识别规则库，支持超过4600条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，650种以上移动应用，保证应用识别的准确率

可统计访问多个网络应用的情况，对应用进行自定义标签化管理，可自行配置：高带宽消耗、不良应用、色情暴力、邪教宗教等；能对每一种应用进行解释，帮助管理员快速定位应用的分类并关联到日常互联网访问管理策略

为防止P2P流量造成网络堵塞，需支持通过抑制P2P的上行流量，来抑制P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题

为更合理利用带宽资源，需支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义

为保证产品后续技术支持和研发能力需具有CMMI L5，投标时需提供截图佐证；

能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等

为及时了解用户访问网络速度缓慢的原因，需支持对内网用户的访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向访问质量检测

设备支持关键字过滤功能，可以预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱

为保证对网络的良好管控，多网隔离认证管控设备需支持应用细分控制，如针对网易网盘、金山快盘、华为网盘等区分登录、上传、下载等动作进行分别控制。

为保证网络的安全性，设备必须支持能自动发现网络中个人手动创建无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，且支持进行阻断冻结，如冻结条件是指定例外条件1台PC，2个终端。当PC或终端数超过例外条件才会被判定为共享

支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权；

支持对外部访问内网的流量进行控制，支持把每一个外网IP作为通道内的用户实现流量管控

设备支持细化的日志查询功能，在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的向下钻取查询

为适应未来的IPv6环境，多网隔离认证管控设备所有功能都支持IPv6配置

基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中

#### 桌面安全系统

基础指标

本期配置200个授权许可并可与学校现有200个授权集中基于统一管理界面。集中对终端提供防病毒和防间谍软件、防勒索软件保护，免受病毒和恶意代码的侵害，统一管理平台进行管理。

附加指标

防病毒管理必须提供Web管理方式；管理通讯采取加密措施。

管理控制台具备集于小组件平台架构的定制化仪表盘，可让管理员弹性定制专属的管理介面，体现高效管控及提高可视性。

管理端可以手动或定期对网络进行防病毒安全状况进行评估，定期评估可以将评估报告发送到指 定邮箱。

具备远程病毒集中清除功能。可对网络中感染病毒的计算机进行远程自动清除，无需知道计算机的物理位置，无需到客户端逐一清除。

支持客户端软件远程集中卸载、远程扫描。支持在控制台集中批量恢复客户端被隔离的文件，无需到客户端去逐一操作。客户端防病毒程序退出和软件卸载均可以分别设置密码进行保护，预防病毒系统漏洞的出现。

支持采用智能型扫描机制，能够以文件真正格式作扫描，通过文件头的真实信息而不是简单的通过文件扩展名来识别文件的类型，以提高扫描效率。

可以设置扫描时的CPU使用率，对于运行占用大量 CPU 资源的应用程序的客户端终端，则防病毒软件可以在文件扫描时暂停以释放 CPU 资源。

病毒处理方式支持智能式的处理方式。根据不同的病毒类型，采取不同的处理策略。

可以记录客户端与全局 C&C IP 列表中地址之间的所有连接；还可以监控可能引起 BotNet 或其他恶意软件威胁的连接。检测到恶意软件威胁后，防病毒软件可以清除感染。

支持对USB、软驱、光驱、网络共享的使用权限进行控制。

可以指定客户端充当更新代理，以确保客户端及时接收更新，而不用将大量的网络通信定向于防病毒软件服务器，同时节省网络带宽占用。

支持赋予客户端对“预设扫描”的控制权限，比如延迟扫描、跳过扫描、停止扫描等；以满足不同工作需要。

支持对客户端进行自定义逻辑分组，对不同的客户端组设置不同的防毒管理策略。

防病毒软件客户端可以构建数字签名和按需扫描缓存文件以提高其扫描性能。运行按需扫描时，防病毒软件客户端会依次检查数字签名缓存文件和按需扫描缓存文件，以选择从扫描中排除的文件。如果从扫描中排除了大量文件，减少扫描时间。

提供间谍软件/灰色软件的“允许”列表，该列表包含不希望视为间谍软件或灰色软件的文件或应用程序。在扫描期间检测到特定间谍软件/灰色软件时，防病毒软件将检查允许列表，如果它在允许列表中找到匹配项，则不执行任何处理措施。

客户端软件提供多语言支持，客户端自动识别并匹配操作系统语言，如英文、简体中文、繁体中文等。

产品必须拥有静态和动态的双重机器学习威胁检测模型，通过分析未知文件CPU操作码和OS系统调用接口的分布特征，判断和拦截未知威胁。

产品安装、卸载、代码或引擎升级均无需重新启动操作系统。

具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击。

管理端病毒代码及引擎升级可通过多种方式，可通过Internet直接升级；可通过升级工具直接升级以满足内网用户升级的需要；可通过代 理服务器升级。

支持基于角色管理和控制访问防病毒软件 Web 控制台的权限。如果有多个防病毒软件管理员，可以使用此功能将特定的 Web 控制台权限分配给各个管理员。

具有集成型云安全智能防护服务器，在内网环境也可以实现云安全查杀。

支持与微软AD的集成，可套用AD的分组方式，方便管理，可分配AD的组和用户不同的服务器管理权限，可监视和管理AD内计算机的安全状态。

能够有效防御高级持续威胁（APT）的攻击，通过与威胁发现设备联动机制禁止客户机对命令与控制服务器的外联。

必须支持高级的防火墙、入侵侦测/预防、应用程序控制功能。a)双向动态防火墙功能（控制客户端违规外联现象）。b)入侵检测和防御（防止系统漏洞攻击）。c)应用程序管理（监管应用程序，侦测恶意程序行为），主要包括：文件共享、即时通讯、邮件客户端、地图应用控制、远程登录、SSL客户端、Web浏览器、Web流媒体播放等。

在已知漏洞修复之前，屏蔽漏洞以免遭受无限制的入侵。帮助实现对已知和接近零时差攻击的及时防护。使用漏洞规则屏蔽已知漏洞，以免遭受无限制的入侵。针对 50 多个应用程序（包括数据库、Web、电子邮件和 FTP 服务器）提供现成的漏洞防护。自动提供屏蔽数天内新发现漏洞的规则，并在十几分钟内将此规则推送至数千台教师终端，无需重新启动系统。

具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新。

具备病毒源准确定位功能，快速查获病毒出处（Virus/Malware Logs里有一列病毒源“Infection Source”）

支持数据资产控制，可保护组织的数据资产免遭意外或故意泄漏。数据资产控制允许管理员执行以下操作：a)定义要保护的数据资产（正规表达式、关键字、文档属性）。b)创建用于限制或机密阻止通过网络通道（Email、FTP、HTTP、HTTPS、IM、SMB、Webmail）以及系统通道（数据记录器、对等应用程序、PGP加密、打印机、可移动储存、同步软件、剪贴板）传输数据资产的策略，按照以建立的标准强制执行合规。

支持行为监控功能，可以禁止终端运行指 定软件，可以检测并阻止勒索软件恶意行为，保护终端文档资料。可支持通过多种沙盒检测并阻止勒索软件。

#### 虚拟化安全

基础指标

本期配置2台数据库Oracle物理服务器及24个物理CPU虚拟化平台配置防病毒、入侵检测、虚拟补丁、虚拟机间业务逻辑隔离、基于虚拟机的Web防护。

采购人现有24个物理CPU的防病毒、虚拟补丁、防火墙及Web防护，目前运行情况良好。本期项目通过扩容虚拟化资源池的计算能力，必须考虑现有安全策略能够继承和保护。要求合并原来的物理CPU+新增24个物理CPU+RAC等物理服务器的授权许可保持一致。

提供多层安全防护能力，包括防病毒、防木马/间谍软件、防火墙、入侵防护、操作系统保护。

附加指标

可以和 VMware 的 NSX集成，并具有虚拟环境、系统基础建设层集成能力。 a.产品控制台上以虚拟机为单位，进行策略配置、部署和管理。 b.以虚拟机为单位实施客户端/agent安装以及部署。 c.从虚拟主机层提供防护，其中虚拟主机皆无需安全任何客户端/agent便能由主机继承安全策略、防护。 d.主机整体资源与搭载虚拟机数量无直接关系；虚拟资源消耗不会随虚拟机数量成长。

提供DPI(深度内容检测)功能，可以同时保护操作系统以及应用系统(数据库、Web、DHCP等)。

提供防火墙功能，精细的过滤功能（IP与MAC地址、通讯端口），针对不同网络接口配置的策略和位置意识；防止DDos攻击和侦测扫描；包括所有基于IP的协议（TCP、 UDP、 ICMP 等）和所有帧类型（IP、ARP 等)。

提供虚拟补丁功能，可以扫描各虚拟机部署的Windows、Red Hat EL、SuSE Linux、Ubuntu、AWS Linux等操作系统及应用软件的漏洞列表，并可以自动执行漏洞扫描到的虚拟补丁策略进行防护，无需重启。

可以与企业级的目录服务Microsoft Active Director做整合，支持通过多个集成选项向SIEM系统（包括ArcSight、Intellitactics、NetIQ、RSA Envision、Q1Labs、Loglogic）提供详细的服务器级安全事件。

支持多节点管理中心部署，每个节点均能执行所有任务，且所有节点的重要性相同。用户可登录任意节点以执行任务。任意一个节点出现故障不会导致任何任务无法执行。任意一个节点出现故障不会导致任何数据丢失。

测试可以在控制台上直接按条件查询被隔离的文件，并进行删除、查看、导出、恢复、下载等操作的功能效果

管理中心同时支持Windows平台与Linux平台部署；支持MS SQL Server和Oracle数据库。

支持将管理中心显示的LOGO替换为本单位自己的LOGO（徽标）的功能效果。

提供预设任务功能，可以设置按每小时/天/周/月/仅一次的频率自动定时执行各类型任务，包括：发送策略、备份、扫描计算机有无完整性修改/建议项目/恶意软件/打开的端口、查找计算机、检查安全更新、检查软件更新、生成和发送报告、运行脚本等；执行任务的对象可以选择：所有计算机、计算机组、使用策略类型、计算机；精细化自动化的执行预设任务，无需管理员干预，保证系统安全性。

提供基于事件的任务功能，可以根据事件类型自动运行任务，包括：已创建计算机、已移动计算机、客户端启动的激活、IP地址更改、NSX安全组更改；可以指 定使用的策略；可以根据以下条件执行：ESXi名  称、NSX安全组名 称、云帐户名 称、操作系统平台、文件夹名 称、计算机名 称等。在新建虚拟机、虚拟机飘移、虚拟机IP地址更改、NSX安全组更改等情况，精细化自动化的执行事件任务，无需管理员干预，保证系统安全性。

提供防御应用层攻击、SQL Injection及跨网站程序代码Cross-site Scripting改写的攻击。

能够与Amazon AWS 、VMware vCloud和Microsoft Azure的云平台集成，将数据中心安全策略扩展到云平台。可以实现vCloud环境中的多租户对安全的自助服务。根据用户自助需要新生成了虚拟机后，不需要管理员手工干预安装相关安全软件即可自动得到安全保护，这一过程完全由最终用户自助完成。

可以保护以下类型WEB服务器：Microsoft IIS、Apache、Tomcat。

可以针对VMware、FusionSphere、KVM、XenServer及H3C_CAS等虚拟化平台提供统一界面管理控制台，在一个管理控制台上管理多个异构虚拟化安全策略。

具备特征库更新功能，实时追踪并保护最新动态威胁：提供自动扫描功能，针对服务器弱点、漏洞进行安全检测并自动形成防护。

支持通过SAP的NW-VSI 2.0接口，对于SAP的内容安全、动态内容安全、恶意代码进行保护，并能保护SAP底层系统安全。

支持将检测到的可疑文件发送到深度威胁分析系统进行分析并且提供联动：a支持手动或自动将检测到的可疑文件发送到深度威胁分析系统进行分析，以增强针对新威胁的恶意软件防护；b支持深度威胁分析完成联动更新虚拟化安全防护系统的可疑对象列表，实现安全防护；c支持的文件类型包括：Microsoft Office各类文件、jar、JavaScript 文件、JavaScript 编码脚本文件、Microsoft Windows Shell 二进制链接快捷方式、pdf、swf、vbs、vbe、mov等。

保护在 Linux 发行版上运行的 Docker 主机：a、支持通过使用标记和智能文件夹以更容易地识别、查找和保护部署中的 Docker 主机；b、支持控制允许运行的应用程序，防止在 Docker 主机和 Docker 守护程序上执行未经授权的应用程序；c、支持通过以虚拟方式修补新发现的漏洞来保护 Docker 主机和容器免受漏洞攻击，从而保护它们免受已知入侵和零时差入侵；d、支持为 Docker 主机和容器中使用的文件系统提供实时防恶意软件检测；e、支持监控 Docker 主机对系统文件进行的意外更改，并在操作系统日志中记录可疑事件时发出通知。

支持三款splunk、IBM QRadar 、HP ArcSight的企业版对服务器深度安全防护系统完整记录，系统事件和安全事件可以通过 UDP 或 TLS 发送。如果选择 UDP事件将以明文发送，如果选择 TLS事件将以安全方式发送。

#### 安全运维服务

基础指标

网络安全运维服务

周期：2年。

服务范围：不超过13个系统。

服务要求

① 应用漏洞探测：漏洞扫描及渗透测试服务，并出具书面及电子版测试报告。

对网站检查WEB程序是否存在安全漏洞，并标明漏洞类型和存在的网页链接，提供《网站漏洞检查报告》。当最终交付的检测报告发现网站存在WEB应用程序漏洞，安全专家还会在报告中提出专家级漏洞修复建议。可以全面掌握网站WEB程序的安全健壮性，及早发现网站漏洞方面的弱点，根据检测报告建议进行相关应急处理。

检查方式包括工具扫描和进行远程渗透检查，主要检查内容包括：

A.远程溢出攻击测试

B.Web脚本及应用测试（SQL注入、XSS等）

C.本地权限提升测试

D.网络嗅探监听

E.其它

②内网网络漏洞检查：提供内网网络漏洞检查和审计服务，并出具书面及电子版检查报告。

对服务器、网络设备、数据库、应用系统等进行全面的系统漏洞扫描，清晰定性安全风险，给出修复建议和预防措施，并进行跟踪处理。

投标人应向招标人提供配置核查工具，该工具须支持远程检查及本地检查，对于一些不能远程检查的目标系统，能够提供配套的可执行程序，可执行程序可以通过IE从设备中下载，在本地执行检查后，能导入到配置安全检查系统中进行汇总分析。针对物理隔离的Windows主机，提供本地化安全配置检查工具，进行单机检查，检查结果可以导入到产品系统中进行统一的数据分析。(需提供产品功能截图)。

为避免由于知识产权引起的法律纠纷，检测过程所采用服务工具如漏洞扫描工具或远程安全评估系统应是服务厂商自主开发。

③配置巡检服务：每季度对重要网元资产的相关安全配置进行检查服务，并记录台账。

对服务器、网络设备、数据库、应用系统等进行全面的系统安全配置检查，清晰定性安全风险，给出修复建议和预防措施，并进行跟踪处理。

④安全培训服务：安全基础技术培训，提供相应课程教材。

面向学院的信息使用人员、管理人员、维护人员等提供信息安全基础技术、技能和意识等多方面次培训，提高信息化相关人员的安全水平。

每年对采购人师生员工举办两场安全培训，培训讲师需具备三年以上相关培训经验。

⑤新业务上线检查：对新业务上线前进行一次安全检查，并提供纸质（电子）检查报告。

对于在服务期内学院新上线系统提供全面的安全检查服务，包括对操作系统、中间件、数据库及应用代码的安全检查，并提供加固方案，确认系统安全上线。

⑥基础制度文档编写服务：依据等级保护安全管理制度要求编制基础制度文档和更新。

按照信息系统安全等级保护标准《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护实施指南》、《ISO/IEC 27001:2005信息安全技术信息系统安全管理要求》，以及教育行业的信息安全管理现状和安全管理的需求，协助修订信息安全管理体系及文档，包括信息安全策略、管理制度、流程、表单等如下：

A.安全管理体系：安全策略、管理制度、操作规程的制定和发布、评审和修订等方面。包括确定安全方针，制定安全策略，构建机构信息系统的安全技术体系结构和安全管理体系结构。

B.安全管理机构体系：包括岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合 作、审核和检查等方面。依托现有的组织体系，建立领导层、管理层和执行层的分级信息安全组织架构，对机构建立、安全目标、岗位设置、安全职责进行确 定；赋予各层面的组织和个人以安全职责，使原有的组织架构具有信息安全的管理职能，同时建立各个岗位的安全技能矩阵。

C.人员安全管理体系：人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问和管理等方面。依据本单位各工作岗位的职责范围和性质，划分岗位的信息安全风险级别及对应的信息访问权限；规范人员审核的方法和流程，根据不同的情况设定不同的审批方式和流程；制定安全保密义务、操作过程的工作协议及相应制订惩处制度；建立人员调动、离职时的资料交接、权限交接及保密义务等要求；对第三方人员在入场、工作、离场及离职等过程中，保密意识、保密协议、日常安全管控、工作操作审计方面要求。

D.系统建设管理体系：系统定级、安全方案规划、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、系统备案、等级测评、安全服务商选择等方面。

E.系统运维管理体系：环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理。变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等方面。

F.信息安全管理体系修正：信息安全管理体系建设完成后，定期进行体系、制度、流程、表单的修订和审查，提升体系标准、优化制度和流程、改进表单等方面的工作。

⑦安全产品巡检服务：安全产品巡检服务，并记录台账。

每季度对学院的安全设备运行状态进行例行检查，并持续监控网内的安全事件，针对信息安全预警、安全防护、系统监控等方面的运行状况进行安全检查；并按时提供巡检报告。巡检安全设备包括：防火墙、IDS、IPS、防病毒、准入、Web防火墙、审计系统、堡垒机等。

⑧安全通告服务：根据最新的安全形势，及时发送安全通告和预警。

应提供国内外信息安全事件及技术趋势跟踪通告服务。通告内容包括：信息安全事件通告、紧急高危安全漏洞通知、定期安全事件预警通告、临时安全解决方案等。

⑨安全事件响应服务：建立安全应急小组，在出现安全事件时提供技术支撑。

招标人信息网络中发生黑客入侵、网页篡改、病毒传播等网络安全事件时，投标人应提供远程支持及现场支撑，现场支撑要求2小时内到达现场，实施最有效的紧急救援，进行事件还原和入侵追踪，并提出恢复补救方案。投标人对发现的安全事件要进行处理解决，并作为第一责任人提出整改方案和整改计划，报招标人确认后，牵头协调和督促各相关网络、应用系统等运维人员进行安全整改工作，并对整改后的安全问题进行再次检查确认。

#### 网站监测

基础指标

网站安全监测服务

7*24小时提供远程网站安全通告服务、远程网页木马监测、远程网页敏感内容监测、远程网页篡改监测、远程网站平稳度监测、远程网页测速服务、远程网站域名监测服务、远程钓鱼网站监测服务，并记录台账。

采用的网站监测平台需为安全服务厂商自主开发；在服务期间需提供portal登录门户，供业主自主查看，并每周发送报告，监测到异常时，自动短信、邮件、电话等做种方式通知。

在监测周期内提供可视化的手机APP端，能够让用户通过手机APP随时随地了解最新推送的网站漏洞信息，并且通过该APP可以进行漏洞生命周期管理。提供APP下载网页和相关链接以及APP使用界面的截图证明。

(1)服务要求

①网站安全通告服务

提供多种信息渠道的安全信息通告，确保网站漏洞披露在最短时间通知用户。

②远程网页木马监测服务

远程定期扫描网站是否被挂木马，发现网页出现木马，第一时间通知，并提供整改方案。

③远程网页敏感内容监测服务

远程实时监测目标站点页面状况，发现页面出现敏感关键词，提供安全建议及时删除敏感内容，避免事件影响扩散，也可以自定义所关心的敏感关键词。

④远程网页篡改监测服务

远程实时监测目标站点页面状况，发现页面被篡改情况，第一时间通知。根据安全建议及时修复被篡改页面，避免篡改事件影响扩散，给自身带来声誉和法律风险。

⑤网站平稳度监测

对服务站点进行实时远程访问平稳度的动态监视，跟踪重点对象的访问平稳度动态变化情况，并根据严重程度及时发出报警信号，第一时间通知，减少网站中断对用户业务的影响，协助用户保障网站的可用性。

⑥远程网页测速服务

从各省运营商网络线路远程实时监测目标站点在多种网络协议下的响应速度、首页加载时间等反映网站性能状况的内容，一旦发现网站无法访问，第一时间通知。

⑦远程网站域名监测服务

从各省运营商网络线路远程实时监测各地主流ISP的DNS缓存服务器和用户DNS授权服务器的可用性，以及它们对被监测域名的解析结果情况。一旦发现用户域名无法解析或解析不正确，第一时间通知。

(2)服务成果（不限于）：

《门户网站远程监测综合报告》

《门户网站挂马监测报告（周）》

《门户网站安全整改方案》

服务周期：2年

网站监测点：学校网站群。

### 数据中心基础环境建设主要设备技术要求

#### 机房装修工程

##### 静电地板

基础指标

地板材质：优质冷轧钢板；

地板填充物：轻质发泡水泥；

规格：600*600*35mm，无边；

架空高度：300mm；

地板贴面：HPL；

##### 彩钢板

基础指标

面层为镀锌钢板（厚度≥0.6mm），内衬防火石膏板（厚度≥12mm）；

防潮、防霉，耐酸碱、防静电，表面细腻、平滑、平整度好、美观大方；

#### 机房电气系统

##### 模块化UPS

基础指标

机框容量：≥150KVA；

单台功率模块：≥25KVA，本期单台UPS配置容量≥75KVA；

单台UPS后备时间：≥30min（负载按75KVA计算）

额定输入电压：380V/400V/415VAC；

额定工作频率：50/60Hz；

输入功率因素：≥0.99；

输出电压稳定度：＜±1%；

输出电压谐波失真：≤2%（线性负载）；

输出功率因素：≥1；

整机效率：≥95%；

##### 机柜PDU插座

基础指标

输入：≥220V 25A；

输出：≥12位10A万用输出；

安装方式：机柜背部垂直安装；

配置工业连接器、防雷模块及断路器空开；

#### 机房空调通风工程

##### 行级制冷终端

基础指标

风冷型，制冷量≥20KW；

送风方式：水平送风，风量≥4900m3/h

风机：配置4个或4个以上高性能EC风机；

加湿：配置远红外或电极式加湿器，加湿量≥1.5kg/h

加热：配置电子再热器，电加热≥3KW；

压缩机：配置高能效比压缩机，输出制冷量可调；

制冷剂：选用R410或其他环保型制冷剂

过滤网：配置可拆卸式过滤网，以便更换；

蒸发器：配置A型或V型蒸发器，提高换热效率；

配备液晶显示屏可显示机组各部件运行状态

通讯接口：具备TCP/IP或RS485接口

可实现12台或12台以上机组联动群控功能，群控功能包括：备份自动切换功能、轮巡功能以及避免竞争运行功能

通过节能产品认证，投标时需提供节能产品认证证书复印件佐证。

##### 柜式精密制冷终端

基础指标

风冷型，制冷量≥12.5KW；

送风方式：水平送风，风量≥3000m3/h

加湿：配置远红外或电极式加湿器，加湿量≥1.5kg/h

加热：配置电子再热器，电加热≥3KW；

压缩机：配置高能效比压缩机；

过滤网：配置可拆卸式过滤网，以便更换；

配备液晶显示屏，可显示机组各部件运行状态；

通讯接口：具备TCP/IP或RS485接口

#### 机房综合布线系统

##### 综合布线系统

技术要求同“1.1、综合布线系统”部分

##### 服务器机柜/网络机柜

基础指标

# 性能符合或超过GB50312标准，兼容19英寸国标标准。

# 服务器机柜外形尺寸：600*1100*2000或相近尺寸；

# 网络机柜外形尺寸：800*1100*2000或相近尺寸；

# 前后门采用网孔门设计，通风率≥75%，并配置锁具；

# 材料厚度：前后网孔门材料采用≥1.2mm冷板；立柱材料≥2.0mm冷板；框架材料≥1.5mm冷板

# 机柜所有部件需可靠接地，确保操作安全

# 机柜立柱具有U高度刻度，以便设备上架；

# 与冷通道封闭系统选用同一品牌设备；

##### 冷通道封闭系统

基础指标

冷通道封闭系统组件颜色与机柜颜色一致或接近；

通道门：采用水平平移门，并配有玻璃观察窗；

为保证冷通道整体拼接效果，冷通道封闭系统应与服务器机柜、网络机柜选用统一品牌设备；

消防状态下，可联动开启天窗。

#### 机房KVM系统

##### 数字式KVM主机

基础指标

单台主机服务器端口：≥32个

单台主机本地用户控制端：≥1个端口

单台主机远程客户端：≥4个

配置双电源、双千兆网口；

KVM交换机与目标服务器之间的距离最远达50米，本地用户端视频分辨率最高可达1920 x1200 @ 60Hz；远程用户端视频分辨率最高可达1920 x 1080 @ 60Hz；

支持RSA,RADIUS,LDAP等多种认证机制；

支持Windows、Linux、Unix、Mac、Sun等服务器环境；

支持虚拟媒体功能；

##### LCD液晶折叠套件

基础指标

集键盘、鼠标、显示功能为一体的3合1液晶显示控制平台

液晶显示屏：≥19英寸，屏幕展开角度≥115度

最佳视频分辨率：≥1280×1024@60Hz

超薄键盘，99键（82+17）

标准PS/2鼠标触摸板

前面板带锁扣，导轨带自动锁止装置

##### 服务器接口模块

基础指标

显示器接口：VGA；键盘接口：USB；鼠标接口：USB；

支持固件更新

电脑端模块采自动转换设计，可弹性使用多种接口(PS/2, USB)控制所有类型服务器（如：PC、Mac、Sun）

支持虚拟媒体功能

##### 设备集中管控软件

基础指标

可通过单一入口、单一登录与单一IP地址安全访问所有连接的设备

系统能够管理32个或32个以上目标设备，可通过授权扩展目标设备管理容量

能整合IT设备上的KVM连接端口、串口连接端口与电源插座于同一个网页上，提供IT管理员从单一使用者接口完整的控制IT设备

通过树状检视功能，便于随时随地通过网络集中存取、组态设定与管理所有服务器与网络设备

支持刀片服务器

支持超链接功能，可以管控所有通过Web管控的装置；

#### 机房场地监控系统

##### 温湿度传感器

基础指标

显示：数码显示测量值

工作电压：9Vdc～28Vdc

测量温度范围：－10℃～＋50℃

测量湿度范围：5％～95％RH

测量温度精度：±1℃（10℃～30℃）

测量湿度精度：±10％RH（40％～60％RH）

##### 漏水报警控制器

基础指标

带定位功能，简单易懂的监测面板，能清晰明确地指示系统工作状态

检测距离：≥20m

精确度：≤传感电缆长度的0.5%±0.5米

通讯接口：RS485或TCP/IP

输出形式：继电器输出

##### 场地监控服务器

基础指标

网口：千兆网口≥2个

串口：RS232接口≥6个、RS485接口≥8个

采用B/S结构，支持IE远程浏览、内置WATCHDOG

支持基于TCP/IP协议的各种网络环境

安装方式：19英寸，标准机架式安装

具备本地数据处理和存储功能，以确保网络故障时，系统不受影响

产品通过CCC认证，投标时需提供CCC认证证书复印件佐证

##### 监控平台软件

基础指标

采用全中文操作界面，支持Windows操作系统，支持MySQL标准数据库；

支持在同一平台上实现机房环境温湿度、精密空调漏水监测、精密空调运行状态、UPS电源、配电柜主干电源进线电量参数、消防系统以及安防系统的统一监测；

系统界面：参数实时动态显示，界面完全汉化，支持电子地图；支持树形结构、场地布局、设备照片或图片直接显示屏幕上，场景逼真，鼠标控制，操作简单，可根据现场情况随意定制主界面和各个子系统的界面。

权限管理：系统应支持10级或10级以上的权限级别，并可根据用户的不同自由组合权限，整体过程支持由用户自定义完成；具有用户操作日志记录功能；具有登录后自动注销功能，注销等待时间可由用户自由设置。

报警管理：应支持短信报警与电话报警，可根据级别设定报警方式；报警发生时系统界面可自动跟踪，特殊报警可人工屏蔽；报警应具有详细的检索查询功能及报表生成工具；

联动功能：支持各子系统之间的相互联动，联动内容可自定义，过程无需编程，采用策略组态模式，可根据使用者的需要自由更改逻辑关系。

在线扩容：系统可在不停止监控系统运行的情况下进行监控对象的增加和监控点的增加，避免出现升级时的监控盲点。

系统日志：包括用户操作日志、系统运行状态日志、报警日志、值班日志等。所有日志可以根据查询条件即时生成报表，并可打印输出。

#### 机房安防系统

##### 液晶拼接单元

基础指标

技术要求同安防系统监控中心中“液晶拼接单元”

##### 拼接屏控制器

基础指标

技术要求同安防系统监控中心中“拼接屏控制器”

##### 三鉴探测器

基础指标

# 微波、红外、人工智能三技术探测或其他三种技术组合探测

# 安装方式：吸顶安装

# 探测距离：≥直径21米×360°

# 产品通过CCC认证，投标时需提供CCC认证证书复印件佐证

##### 入侵报警主机

基础指标

主机自带≥8个防区。

具有自检功能，并能通过液晶键盘或管理软件直观显示，方便系统维护。

##### 报警主机控制键盘

基础指标

双行LCD 显示屏，可显示防区、用户和区域名称

汉字显示屏包含用于常见命令的专用功能键，包括状态指示（布防）/报警、布防就绪、电源和火警指示灯均清晰可见

##### 操作台

基础指标

技术要求同安防系统监控中心“消控室操作台”

### 智慧教室主要设备技术参数

#### 分组讨论教室/录播教室/远程协作教室

##### 智能互动中控

基础指标

具有设备控制功能：

CPU主频≥1GHz，Flash Memory≥256MB，SDRAM≥512MB；

具有≥3个RS232口，支持对投影机等设备的控制；

具有≥6个RS485接口，支持读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制；

具有≥4个I/O口，支持IO输入和输出设备；

具有≥4个可控制DC 12V电源输出，用于通信设备供电；

具有≥4个PDU电源，对外提供AC220V-2.5A交流电源，投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电；

具有≥12个千兆自适应网口，以满足教室内周边设备入网需求；

配套的智能控制系统为自主研发，要求提供由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件；

具有计算及矩阵功能：

HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，最高支持≥4096x2160@60Hz；

VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持≥1080p@60Hz；

立体声3.5mm音频接口≥2个，≥1路输入，≥1路输出；

USB接口≥6个，≥4个USB分别与笔记本、台式机、大屏连接，实现大屏与台式机或笔记本触控回传功能；≥2个USB用于设备调试。

移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率≥1080P；

设备可实现无线投屏功能：通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议；可设置为不释放热点模式，以免对无线环境造成干扰；

附加指标

具有设备控制功能：

支持插IC卡或刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关；

支持扩展物联网控制模块：可实现对教室灯光、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测；

支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时

具有计算及矩阵功能：

无线投屏支持自动切换，当有投屏操作时智能控制中心自动输出投屏信号，无需手动切换，当投屏结束后，自动恢复到原有信号；

支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网。

##### 控制面板

基础指标

设备提供千兆网口≥1个；USB接口≥2个，USB支持过流保护功能；

触控方式：电容触控；

可定时让控制面板进入低功耗模式，触控唤醒，节能环保、延长使用寿命；

提供两种登录方式，支持刷卡登录和用户名密码登录

支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备，智能地为教师提供授课环境

支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景

检测到笔记本电脑接入后，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换，快捷方便。

支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动。

支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面。

支持对投影、大屏的开关机控制

支持对幕布的上升、暂停和下降控制

能够通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制

能够通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度

能够通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作；

附加指标

支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备。

支持实时显示当前教室的时间、温度信息

能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间

##### 8口交换机

基础指标

最大可用端口≥10个，固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个

交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps，MAC地址表大小≥8K

要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE同时可供电端口数≥8个，POE+同时可供电端口数≥4个

防雷等级≥8KV

支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率

投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能

支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web

附加指标

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术

支持链路检测功能，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能

##### 交换机②

基础指标

最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个

交换容量≥56Gbps，包转发率≥42Mpps，MAC地址表≥8K

要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE同时可供电端口数≥24个，POE+同时可供电端口数≥12个

防雷等级≥8KV

支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率。

投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能

支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web

附加指标

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术

支持链路检测功能，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能

##### 教室读卡器

基础指标

工作频率： 13.56MHz ；

支持的标准： ISO14443A/Mifare ；

可读卡型： Mifare 1K/4K，FM11RF08，符合 T=CL 协议的 CPU 卡 （ISO14443A）；

接口形式：RS485

##### 讲台

基础指标

技术要求同多媒体教室教室设备中“讲台”；

##### 白板

基础指标

技术要求同多媒体教室教室设备中“移动白板”；

##### 高清互动录播主机

基础指标

高清信号采集接口≥4路，视频输出接口≥1路，最高分辨率≥1080P， RJ45网口≥1路

具备Web远程管理功能，可实时监视音视频

具有自动和手动两种方式，实现教师教学、学生听课、电脑、师生互动等多场景的自动或手动切换

具有教学互动功能，支持标准协议H.323，可实现音频、视频和数据的点到点或点到多点的通信

支持远程互动功能，实现远程教室与本地教室进行实时交互式教学

系统可自定义导播策略，提供丰富的规则配置

为保证音频采集及远程互动音频效果，支持浮点运算技术，回声消除，啸叫抑制，背景降噪

为方便教师操作，提高教学使用效率，需具备可视化界面管理功能，支持普通模式，多媒体模式、录制模式，自定义模式、课堂模式

教师定位：采用图像分析算法，根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和

学生定位：采用基于人体面部特征的多人识别定位算法，实现学生识别

##### 录播服务器

基础指标

CPU配置：≥10核心，主频：≥2.2GHz，

内存：≥32G

硬盘：≥2*600G SAS

网口：≥2*1GbE

##### 高清智能摄像机

基础指标

传感器：≥200万像素CMOS传感器；

光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥12倍；

焦距：f=3.9mm-46.8mm；

视场角：72.5°-6.3°；

预置位数量：≥240个

接口配置： HDMI接口≥1个，RS-232 接口≥1个，RS-485接口≥1个；

信噪比：≥50dB；

##### 教室摄像机

基础指标

RJ45 10M / 100M/ 1000M 自适应以太网口≥1 个

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

支持≥1920×1080@30fps实时帧率

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

支持对教师行为的精准检测定位及输出教师全景、教师特写画面，同时支持对教师的人脸考勤

支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

##### 学生行为摄像机

基础指标

RJ45网口≥1个，支持10M/100M/1000M网络数据

视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG

支持≥120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、背光补偿、区域曝光、区域聚焦

支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持第三方管理平台接入

1/2.8寸 CMOS，最大支持≥1920×1080@60fps高清画面输出

≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍

支持教室学生人脸点名及学生行为分析

##### 多功能平板

基础指标

显示尺寸≥86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°

物理分辨率≥3840×2160，4K极清

屏体类型：D-LED背光源，A规屏

配置插拔式电脑，CPU≥i5-6500处理器，主频≥3.6GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SSD，Intel标准OPS-C接口

为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%

屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度≥1.07B（10bit）

内置Android系统，系统版本为Android5.0或以上，≥4核CPU，≥2G运行内存，≥8G系统存储空间

支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能

大屏机身提供USB接口≥6个，其中USB3.0≥2个

自带扬声器≥2个，功率≥2*15W

大屏机身提供VGA输入口≥1组

屏机身提供HDMI输入口≥5组

大屏机身提供HDMI输出≥1组

大屏机身提供TOUCH OUT≥2组，其中一组位于前面板

触控技术：支持≥10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体

书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光

大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口，不接受企业私有接口

配置电子白板软件，具体要求如下：

软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求

书写及批注工具：支持≥10笔书写；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等6种或以上书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作。

教学工具：提供计时器、放大镜、聚光灯、小白板等≥10种的实用教学工具；支持白板页面直接打开浏览器；白板内可设定其他Windows应用程序的快捷启动。

实物展台：支持将展台动态图像插入到白板软件中，并可对图像进行缩放、旋转、全屏显示等操作；支持设置展台图像的分辨率

思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景。

支持页面回放功能，方便老师课后的回顾

附加指标

配置电子白板软件，具体要求如下：

对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等≥6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能

PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件

##### 小组讨论屏

基础指标

屏体类型：D-LED背光源，A规屏

屏幕尺寸：≥55英寸；屏幕显示部分的面积占比≥80%

物理分辨率：≥3840×2160，4K极清

接口：VGA接口≥1个；HDMI接口≥1个，USB接口≥1个

屏幕显示比例：16:9

屏幕对比度：≥1200：1

亮度：≥350cd/m²

颜色深度：≥1.07B

触控技术：支持≥10点红外触控；

触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体

书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光

##### 智能盒子

基础指标

CPU主频≥1.8GHz，Flash Memory≥16G，SDRAM≥4G；

要求RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）；

设备提供千兆网口≥1个，支持POE供电功能；

HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持≥4096x2160@60Hz；

立体声3.5mm音频接口≥2个，≥1路输入、≥1路输出；

USB接口≥2个，USB支持过流保护功能；

配置白板软件功能，方便学生在交互智能大屏上书写、讨论；

设备可实现无线投屏功能：通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议；

移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率≥1080P；

流媒体输出功能，将智能盒子输出的内容通过流媒体方式传输给智能互动中控，实现多屏显示功能；

附加指标

支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网。

##### 分组研讨系统

基础指标

支持授课模式，实现所有小组屏幕同步显示教师屏幕的画面，提高学生听课专注度

支持小组讨论模式，实现所有小组屏幕各自显示本地内容，方便学生之间的讨论与共享，提高小组学习效率

支持展示模式，实现所有小组屏幕和教师屏幕都显示指定小组的屏幕内容，支持老师选择某个小组进行成果展示，实现小组讨论成果的共享

支持老师根据上课需求灵活选择，一键切换到相应的模式下，操作简单方便

要求支持≥9组屏幕的调度功能，教师≥1组，学生≥8组，方便多个小组与老师共同讨论和演示

支持Windows设备、Android设备、iOS设备、Mac设备通过无线方式投射到大屏或投影仪上，方便用户灵活开展移动授课与互动教学

教师端屏幕共享到小组端屏幕的时延≤120ms

针对苹果设备，要求无需安装任何APP即可实现投屏，支持AirPlay协议，实现苹果设备屏幕镜像到大屏或投影仪

针对Windows设备，要求能够将Windows电脑屏幕镜像到大屏，传屏的同时，能够在大屏反向触控笔记本电脑

采用WLAN统一频段规划，避免教室内存在多个无线AP自放热点造成干扰，导致接入混乱，影响教学秩序和教学效果

接入教室内分组讨论无线网络时，为了更好地满足教学需要，必须同时满足既可以访问局域网也可以访问外网，方便查询和获取教学过程需要的资料和素材

##### 无线AP

基础指标

采用≥3个射频卡架构，≥1个2.4GHz/5GHz可变射频卡，≥2个5GHz射频卡，≥1个全尺寸USB接口，配置蓝牙4.0，≥2个10/100/1000Base-T以太网上联端口

支持802.11ac wave2标准，支持802.11ac MU-MIMO，整机最大≥6条空间流，且全部支持MU-MIMO

5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥2600Mbps

设备可支持≥32个虚拟AP

支持IPv6技术，包括IPv6报文透传，IPv6终端接入认证

附加指标

支持iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用

为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用

支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信

支持无线频谱分析，可视化射频干扰源对无线局域网性能的影响

为便于后期的管理，要求无线接入点支持和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，支持有线无线一体化网管

##### 激光投影机

基础指标

光源：激光二极管，光源寿命≥20000小时；

显示技术：3LCD或DLP技术

亮度：≥5000流明

分辨率：≥1024*768

对比度：≥500000：1

扬声器：≥16W

投影机镜头变焦倍数：≥1.45倍

具有镜头位移功能，支持水平方向：≥+/-10%；垂直方向：≥+17%到+47%

具有水平/垂直梯形校正、色彩校准、四角校正功能；

具有自动亮度调节功能，可根据投影图像的亮度自动调整激光光源的输出亮度；

具备图像消除功能，遥控器具有可以暂时禁用视频信号输出的功能；

具有高对比度的动态范围功能，可以自动调整画面的对比度；

采用双层折叠静电过滤网，有效防尘

输入输出接口：≥VGA ×1、≥HDMI ×2、≥HDBaseT(RJ45接口) ×1；≥音频输入×2；≥音频输出×1；≥USB接口×2；≥RS232×1; ≥Video×1

每台激光投影机配置1面≥150寸电动幕布

附加指标

具备IP控制同步功能，当主投影机接收到的控制信号，可通过网络分配给额外增加的需要同步的投影机；

具备光源亮度变暗功能，等输入信号持续10秒无变化时，亮度会自动调暗约15%。经过预先所预定的一段时间后，若仍无操作，会自动检测输入信号并调暗亮度至约初始亮度的30%

具有网络发表功能，最多支持≥4用户同时投射图像

##### 音箱

基础指标

语言清晰度：STI值≥0.7

系统类型：≥2路三单元全频扬声器

频率响应（-3dB）：≥80Hz-16kHz

平均声压级（1m）：≥114dB

最大声压级（1m）：≥120dB(峰值)

指向性：水平及垂直方向均≥140°

灵敏度（1W@1m）：≥88dB

额定阻抗：≥8Ω

功率：额定功率≥80W

##### 智能功放主机

基础指标

要求提供RS485/232控制接口来实现对音量的调整

放大器类型：D类

支持话筒反馈抑制，档位级别≥4

负载阻抗：支持4Ω/8Ω/16Ω

输出功率：≥80W×2通道

THD+N: ≤0.1%

线路信噪比：≥75dB（A记权）

##### 无线麦克风

基础指标

通道数：两通道

调制方式：宽带调频(FM)

频率范围：605MHZ-655MHZ；

工作有效距离（空旷地区）：≥60米

接收灵敏度：≥12dBuV(80db S/N)，频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)

综合信噪比：≥105db

每套设备含一台主机及两只无线麦克风；

##### 拾音麦克风

基础指标

指向特性：全指向性

拾音半径：≥6米

频率响应：100Hz～16KHz

灵敏度级：≥-34dB

动态范围：≥103dB(1KHz at Max dB SPL)

环境噪声消除：支持自动抑制房间内环境噪声，提高声音可懂度

##### 教学专用麦克风

基础指标

采用VHF频段设计，避免干扰频率；

频率范围：220MHz-270MHz；

频率响应：60Hz-15kHz；最大调制度: ±15kHz；射频稳定度: ±0.005%；

信噪比：≥80dB；

失真度：≤0.5％ (at 1kHz)；

发射功率：≤10mW；

##### 教学专用拾音风

基础指标

拾音面积：5～100平方米

灵敏度：≥-42dB

频率响应：20Hz ～ 20kHz

指向特性：全指向

信噪比：≥50dB（户外），≥60dB（室内）

防水特性：户内防潮

保护电路：雷击保护、电源极性反转保护

##### 物联网网关

基础指标

通信接口：ZigBee、WiFi、RJ45

ZigBee通信速率：≥250kbps

ZigBee通信距离：可视距离≥300米

WiFi通信速率：≥150Mbps

WiFi通信距离：可视距离≥30米

工作电压：5VDC或802.3 af POE

功耗：≤5W

##### 无线转红外转换器

基础指标

通信接口：ZigBee、UART

工作电压：220~240VAC

功耗：≤5W

外部遥控器对准后可以进行红外学习

##### 温湿度传感器

基础指标

通信接口：ZigBee

检测项目：温度、湿度。

温度量程：-20℃～60℃，温度精度：≥±1℃；

湿度量程：5%～95%RH，湿度精度：±5%RH；

##### 三键窗帘面板

基础指标

通信接口：ZigBee

工作电压：220VAC

单路额定功率：阻性：≥1320W，容性：≥220W

防护等级：≥IP20

##### 四键灯光面板

基础指标

通信接口：ZigBee

工作电压：220VAC

容性：≥220W，防护等级：≥IP20

##### 移动讲台

基础指标

桌板尺寸≥65cm *45cm

支架高低可调节（桌板高低范围：75-120cm），易调节（气压杆机构），升降阻尼效果顺滑

脚架稳定，给移动讲台整体提供稳定靠下的重心，且在空间上不阻挡教师腿脚部空间

滚轮静音，同时可提供锁定功能

移动讲台提供推拉把手

桌板承重：≥4kg

移动滚轮方向：0-360°

面板材料：高密度板材；表面工艺：静电喷塑

立柱及底托材料：铝铸件；表面工艺：静电喷塑

##### 半岛型桌面

基础指标

需配有屏幕背板，用于遮挡背部线材等

配置半岛型桌面，桌面中部开孔提供电源及数据线材接口

产品由钢架支撑，一体感强，稳定性好

适配屏幕：≥55寸

支架立柱：铝铸件；表面工艺：静电喷塑

背板及中部件：冷轧钢板；表面工艺：静电喷塑

面板材料：高密度板材；表面工艺：双饰面或吸塑

##### 云终端

基础指标

软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，要求提供“云终端操作系统软件”计算机软件著作权登记证书复印件

配置：≥Intel第六代i5低压处理器（处理器主频≥2.3GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel HD 520；本地存储≥256 GB SSD；

配置：USB接口≥6个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，802.11ac无线网卡

终端可支持多种登入模式，包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，离线模式，支持控制器远程关闭终端

支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，依然可使用账号和密码登录终端虚拟机开展业务，保障业务连续性。

支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件等运行。

支持4k清晰度高清视频流畅播放

USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、扫描枪、读卡器等，避免在虚拟化下出现所使用的USB外设不兼容的问题

要求能够兼容学校现有的云主机服务器，教师可登录个人帐号，在系统存储空间基础上，自动关联个人云盘，实现资料在不同办公终端上的流转。

要求能够兼容学校现有的云主机服务器，实现后台的统一管理，包括系统软件的下发安装、远程桌面协助等。

附加指标

单用户模式将用户与终端绑定，绑定用户可使用本地存储空间及个人云盘，云盘数据备份在服务器中，可实现数据漫游

多用户使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像，且系统C盘为还原模式，即关机后自动还原至初始化状态。用户登入后不可使用本地存储空间，仅能使用个人云盘

公用模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证，关机后系统自动还原至初始化状态。

支持镜像更新P2P下载，完成更新的镜像自动作为P2P种子为其它相同镜像提供更新服务。同时镜像更新支持断点续传技术，当更新暂停时，可利用该技术继续下载未完成的更新任务（而非从头开始更新）

#### 教学软件及管理中心

##### 互动教学系统

基础指标

轻量化多终端支撑多场景，提供教室授课端、老师web端、学生微信端、学生小组端、管理web端对应应用。

学生考勤：支持学生扫码签到，老师及管理人员可实时查看数据。老师可实时查看学生每节课的考勤情况，对于累积出勤异常次数多的学生提供预警提示，帮助老师及时了解问题学生。校领导可按时间、按学院、按课程，多维度查看统计数据。

课堂提问：提供单选题、多选题、判断题、问答题多种题型的反馈互动功能，深度反馈支持生成性课堂策略，老师可发起二次反馈，可随机选人进行二次互动。帮助老师及时了解学情。支持老师在课前不进行备课的情况下，临时发起互动，减轻老师使用负担。学生通过微信可直接参与互动，无需下载APP，减轻学生使用负担。

讨论墙：讨论墙在课上给学生提供自由开放的展示空间，实现个人内容、小组成果自由有序地反馈。老师可以发起课前准备好的、或者临时的讨论任务，支持学生以文字、图片的形式进行交流分享。在讨论过程中，老师可了解学生的讨论内容，提升老师的课堂组织针对性和效率。学生的生成性成果可以激发学生思维，互相促进，提升学习效果。老师可查看讨论墙关键词的词云，可以帮助老师快速了解学生讨论重点，课堂思维可视化，提升学生课堂参与度，提升课堂研讨组织效率。

随机挑人：适应分组教学，支持随机选组、随机选人、每组选人、指定组选人。提升学生课堂参与度，让课堂更有趣。

教学白板：支持连续滚动翻页，上下页内容更连贯。授课板书自动以文件形式保存，课后可便捷回顾与分享。

课程管理：支持老师提前上传讲义，分享课程资源给学生，可快速添加课堂互动，课上一键发起。针对不同课程，支持后台添加特定学生，也支持学生扫码自由加课，更好地支持公开课场景。

高效分组：提供随机分组、老师指定分组、学生自由分组多种分组形式。提高分组效率，老师可控制分组，可以随时对分组进行微调，让分组更加可控、科学。

任务管理：可以发布个人任务和小组任务，灵活支持前置学习与课后作业。

课程报告：课后自动生成师生课程报告，课程全过程以及成果有序沉淀，内容包含签到数据、互动过程、互动题目以及答题统计、讨论内容、课件讲义等，老师、学生可以按照实际课程、课节对课程内容进行回顾、复习。

数据统计：提供教室使用情况统计、学生考勤统计、课堂互动统计、师生成果统计等，帮助管理者了解应用开展落地情况以及效果，促进应用落地。

配置：≥5年授权服务

##### 教室综合管理平台

基础指标

对学校现有的教室综合管理平台进行扩容，增加≥10个教室授权许可

### 一卡通系统主要设备技术要求

#### 运维稽查平台

基础指标

针对一卡通系统内设备、业务、安全、性能等多个层面完成自检和预警，并根据问题的紧要程度主动通过邮件或者短信方式通知到学校负责人及厂商及时修补问题，保障系统更安全、更稳定地运行

设备监控：监控对象包括服务器、工作站、数据库、应用程序、终端等；监控内容包括设备开通时间、系统版本、CPU、内存、磁盘消耗情况、业务访问速率、在线率、维修记录及运行年限等；

业务监控：监控对象包括账户开通、账户状态变更、卡务操作、交易流水、系统平衡、个人平衡等；

安全检测：检测对象包括数据库访问审计、数据合法性审计、数据连续性审计、账户密码审计、关键业务权限审计等；

性能检测：检测对象包括名单下发及时率，业务响应时间等；

拓扑图：可以可视化方式展示一卡通系统网络拓扑，多级、实时动态展示；

通过移动互联网工具与厂商客服中心无缝对接，并故障自动推送、主动报修、故障维修进度查询、催单提醒、反馈评价、投诉、团队评价等。

#### 虚拟卡校园模块

基础指标

使系统及专用设备具备二维码生成能力，实现虚拟校园卡运行承载能力。

具有正扫、反扫和NFC手机支付和识别的能力。

包含设备管理、临时虚拟卡管理以及对系统常规参数设置、查询统计等内容。

#### 秘钥管理系统

基础指标

具有密钥生成、注入、备份、恢复、更新、导出、服务和销毁等功能；

具有严格的权限控制，不同机构或人员对不同密钥的生成、更新、使用等操作拥有不同的权限；

采用金融加密机加密认证，符合金融行业加密体系标准；

密钥系统应是保密、独立的应用系统，不得与其他应用系统集成；

不同的应用系统采用不同的密钥；

交易过程中随机生成消费交易认证码，防止交易数据被篡改；

#### 掌上校园自助服务

基础指标

提供掌上迎新、学院通知、校内新闻、失物招领等校园信息化应用；

支持通过手机端实现一卡通充值、虚拟卡扫码消费、扫码识别、余额查询，交易明细等功能。

支持通过手机端实现水、电、网络、英语等级考试等各种校内费用支付功能；

支持通过手机端实现查成绩、查课表、在线选课、查询空闲教室、图书馆借阅、等级考试成绩查询等；

为用户提供校内商城、校园活动、校园调查、同学圈、校讯录、就业指导、职播平台等生活服务；

提供便捷的基于移动客户端的报修服务，移动运维客户端支持客户、运维主管、客服人员一站式登录，实现客户现场的报修、投诉、评价功能，客服人员的接单、处理、问题反馈功能，运维主管的派单及问题反馈功能。

#### 系统授权文件

基础指标

接口形式：免驱USB接口

硬件加密UKY，即插即用，内置加密狗程序

#### 智能化读写器

基础指标

可读写符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡)

接口通讯：USB或RS232接口

#### 智能化支付终端

基础指标

存储：FLASH，标准配置 ≥512KB Nand Flash

数据存储容量：交易流水≥2.8万笔

停电数据保存：≥10年

黑白名单数量：≥28万

支持卡类型：符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡)

读卡频率：13.56Mhz

读卡距离：0－10cm

显示：双面液晶屏幕汉显，通过中文显示卡中余额、充值金额等相关信息

支持TCP/IP，RS485，CAN等多种模式通讯方式

后备电池：支持大容量锂电池，断电后待机时间≥4小时

#### 自助充值补卡系统

基础指标

提供7*24小时自助现金充值、自助补卡、自助挂失、自助查询、拾卡信息查询等功能；

补卡过程中，应支持第二代身份验证、人脸识别证照1：1验证；

支持用户卡卡面信息单面、双面打印；

现金识别率：≥99.9%；支持1元、5元、10元、20元、50元、100元面值的人民币识别，系统可根据情况自主设置支持面额种类；

#### 自助充值补卡机

基础指标

内存：≥2GB

硬盘：≥500GB（其中固态硬盘容量≥120G）

显示屏：≥17寸触控屏

纸币识别：支持1-100元所有纸币面值，可自主设置支持面纸种类

纸币容量：≥1000张容量

纸币识别率：≥99.99%

身份证识别模块：支持二代证读卡器

非接触式IC卡读卡器：支持ISO 14443 TYPE A/B，支持M1/CPU/非接金融IC读写

内置≥130W像素摄像机

#### 计费管理系统软件

基础指标

可根据身份类别进行优惠打折；

可根据商户类型进行管理费用收取；

可自主设置终端机最大脱机时间、禁止消费、强制联机；

支付CPU卡、M1卡、虚拟校园卡多种支付方式；

采用多级科目、借贷记账法，完全按照国家财政部企业财务的标准，为财务系统结算数据和报表。

支持补助优先消费、补助定时清零等功能；

支持消费终端直接领款功能，无需安装专门的领款设备；

#### 智能卡支付终端

基础指标

CPU：性能不低于64位四核CPU，主频≥1.4GHz

操作系统：Android 6.0或以上版本

存储：≥4G FLASH，1G DDR3

前屏：彩屏，多点触摸电容屏，分辨率≥1024*600

后屏：彩屏，分辨率≥480*320

消费记录存储量：≥10万条

黑名单记录：≥100万条

电池：锂电池，容量≥10000mAH

可实现联机、脱机消费，能在断网情况下脱机使用

支持主扫和被扫；

具有单次最大消费限额和当日最大消费限额；

具有补助领取功能：有补助的卡，在支付终端机联机状态下放卡，补助金额自动充进卡内，无须人为干预。

具有扫码盒子，支持手机扫码支付和终端扫码收款，并兼容刷卡支付功能

#### 会议签到软件

基础指标

支持会议室预订、会议签到、会议出勤情况统计分析、会议纪要管理等功能。

会议预约：支持个人账号登录会议签到系统进行会议室预约；

会议签到：支持固定签到、手持签到、触摸屏签到方式；

#### 人脸识别主机

基础指标

CPU：性能不低于Intel i7 6700

内存：≥8G DDR4

存储：≥128GB SSD

人脸容量：1：N比对方式，N最大1万人脸

识别率：基于动态非配合式识别10000人底库≥95%；

识别速度：≤700ms；

人脸偏转角度：≤20°

#### 摄像机

基础指标

传感器：≥200万像素CMOS传感器；

最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；

红外补光距离：≥30米；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

支持POE供电方式；

防护等级：≥IP67；

#### 自助购水机

基础指标

带LED显示屏，点阵≥128*64；

读卡距离：1-5cm；

支持卡类型：符合ISO14443 Type A标准的13.56M M1卡,CPU卡

带矩阵式键盘，键盘按键≥16键盘；

通信协议：TCP/IP；

存储容量：≥6.5万条

#### 自助购电机

基础指标

带LED显示屏，点阵≥128*64；

读卡距离：1-5cm；

支持卡类型：符合ISO14443 Type A标准的13.56M M1卡,CPU卡

带矩阵式键盘，键盘按键≥16键盘；

通信协议：TCP/IP；

存储容量：≥6.5万条

#### 圈存机

基础指标

显示屏：≥19寸电容式触摸屏；

显示屏分辨率：≥1920*1080；

显示屏亮度：≥300cd/㎡，玻璃透光率：≥96%；

触摸精度：中心区域≤1.5mm，边缘区域≤3.2mm；

CPU主频：≥1.8G；

内存：≥4G DDR3；

硬盘：≥128G SATA固态硬盘；

操作系统：win7系统或以上版本；

卡类型：支持13.56MHz CPU卡和M1卡；磁头寿命大于30万次；

支持校园卡圈存、缴费、查询等业务办理；

配置标准金属防暴加密键盘；

银行卡读卡器：符合ISO7812标准2/3磁道；

#### 液晶电视

基础指标

屏幕尺寸：≥55寸；

屏幕比例：16:9；

分辨率：3840*2160；

通过节能产品认证，投标时需提供节能产品认证证书复印件佐证。

### 多媒体教室主要设备技术要求

#### 教室设备

##### 交互式智能平板

基础指标

显示屏：≥86英寸，D-LED背光源，A规屏

显示比例：16:9，可视角度≥178°；

屏幕分辨率：≥3840×2160，4K极清

屏幕对比度：≥1200：1；

屏幕亮度：≥350cd/m²；

颜色深度：≥1.07B（10bit）

内置CPU≥4核，运行内存≥2G，系统存储空间≥8G

内置Android系统，系统版本为Android5.0或以上

支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能

内置扬声器≥2个，功率≥2*15W

配置VGA输入口≥1组，HDMI输入口≥5组，HDMI输出≥1组，USB接口≥6个（其中USB3.0≥2个），TOUCH OUT≥2组（其中一组位于前面板）。

触控技术：支持≥10点红外触控；

触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体

书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光

配置计算模块， CPU≥i5处理器，主频≥2.5GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SSD

##### 一体机

基础指标

显示屏：≥86英寸，D-LED背光源，A规屏

显示比例：16:9，可视角度≥178°；

屏幕分辨率：≥3840×2160，4K极清

屏幕对比度：≥1200：1

屏幕亮度：≥350cd/m²

颜色深度：≥1.07B（10bit）

内置CPU≥4核，运行内存≥2G，系统存储空间≥8G

内置Android系统，系统版本为Android5.0或以上

支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能

内置扬声器≥2个，功率≥2*15W

配置VGA输入口≥1组，HDMI输入口≥5组，HDMI输出≥1组，USB接口≥6个（其中USB3.0≥2个），TOUCH OUT≥2组（其中一组位于前面板）。

触控技术：支持≥10点红外触控；

触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体

书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光

一体机机身与插拔式电脑采用行业标准接口（如80pin OPS-C接口），不得采用私有接口；

配置插拔式电脑，CPU≥i5-6500处理器，主频≥3.6GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SSD，Intel标准OPS-C接口

配置电子白板软件，具体要求如下：

软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求。

书写及批注工具：支持≥10笔书写；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等6种或以上书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作。

教学工具：提供10种或10种以上实用教学工具，如计时器、放大镜、聚光灯、小白板等；支持白板页面直接打开浏览器；白板内可设定其他Windows应用程序的快捷启动。

实物展台：支持将展台动态图像插入到白板软件中，并可对图像进行缩放、旋转、全屏显示等操作；支持设置展台图像的分辨率。

思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景。

支持页面回放功能，方便老师课后的回顾；

配置无线投屏软件，具体要求如下：

支持Windows设备、Android设备、iOS设备、Mac设备通过无线方式投射

从源到屏幕的投屏延迟时间：≤200ms

支持不同分辨率的设备投屏，要求自动检测输入信号的分辨率，最大输入分辨率≥1920*1080，输出分辨率≥1920*1080，帧率≥30fps，为用户提供高清投屏画质

支持对投屏画面的左右≥90度旋转操作

要求投屏画面能够根据移动设备屏幕旋转而跟随变化，支持多个屏幕时对接多屏调度软件，实现小组研讨、小组分享、四分屏等功能。

支持对投屏设备名称的自定义，让用户设计符合自身场景的投屏环境

针对Windows设备，要求能够将Windows电脑屏幕镜像到大屏，传屏的同时，能够在大屏反向触控笔记本电脑

附加指标

配置电子白板软件，具体要求如下：

对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等≥6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能。

PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件。

配置无线投屏软件，具体要求如下：

具有防抢占机制，同一时间只允许一个设备连接投屏，不允许其他终端任意抢占

针对苹果设备，要求无需安装任何APP即可实现投屏，支持AirPlay协议，实现苹果设备屏幕镜像到大屏

为保障使用方便，要求采用纯软件设计方案，终端设备投屏时不允许借助硬件的传屏器实现投屏

##### 智能控制中心及音视频矩阵

基础指标

# 具有设备控制功能

CPU主频≥1GHz，Flash Memory≥256MB，SDRAM≥512MB；

具有≥1个RS232接口，支持对投影机等设备的控制；

具有≥6个RS485接口，支持读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制；

具有≥1个USB接口，可以接入平板进行控制，I/O口≥5个；

具有≥4路可控制DC 12V电源输出，用于通信设备供电；

具有≥2个PDU电源，对外提供AC220V-2.5A交流电源；

具有≥12个千兆自适应网口，以满足教室内周边设备入网需求；

配套的智能控制系统为自主研发，要求提供计算机软件著作权登记证书复印件。

具有计算及矩阵功能

CPU配置：Core I3-6100U及以上，CPU主频≥2.3GHz 缓存≥3M，内存≥4G DDR4；

硬盘容量：≥256G SSD；

硬件接口：USB2.0≥2个，USB3.0≥2个；提供HDMI输入接口≥2个，HDMI输出接口≥4个，最高支持≥4096x2160@30Hz；VGA输出接口≥1个，最高支持≥1920x1080@60Hz；

具有云控制功能

能够在断网情况下实现脱网登录windows桌面，不影响教学使用

要求能够兼容学校现有的云主机服务器，教师可登录个人帐号，在系统存储空间基础上，自动关联个人云盘，实现资料在不同办公终端上的流转。

要求能够兼容学校现有的云主机服务器，实现后台的统一管理，包括系统软件的下发安装、远程桌面协助等。

要求能够兼容学校现有的教室综合管理平台，能够在教室设备运行异常时，教室综合管理平台上生成告警提示，及时提示管理员，进行告警处理，支持告警信息批量导出。

要求能够兼容学校现有的教室综合管理平台，支持实时显示设备运行状态，支持对设备远程批量升级操作，实现管理员对教室设备的集中管理。

配置电子白板软件，具体要求如下：

软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求。

书写及批注工具：支持≥10笔书写；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等6种或以上书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作。

教学工具：提供10种或10种以上实用教学工具，如计时器、放大镜、聚光灯、小白板等；支持白板页面直接打开浏览器；白板内可设定其他Windows应用程序的快捷启动。

实物展台：支持将展台动态图像插入到白板软件中，并可对图像进行缩放、旋转、全屏显示等操作；支持设置展台图像的分辨率。

思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景。

支持页面回放功能，方便老师课后的回顾；

配置无线投屏软件，具体要求如下：

支持Windows设备、Android设备、iOS设备、Mac设备通过无线方式投射

从源到屏幕的投屏延迟时间：≤200ms

支持不同分辨率的设备投屏，要求自动检测输入信号的分辨率，最大输入分辨率≥1920*1080，输出分辨率≥1920*1080，帧率≥30fps，为用户提供高清投屏画质

支持对投屏画面的左右≥90度旋转操作

要求投屏画面能够根据移动设备屏幕旋转而跟随变化，支持多个屏幕时对接多屏调度软件，实现小组研讨、小组分享、四分屏等功能。

支持对投屏设备名称的自定义，让用户设计符合自身场景的投屏环境

针对Windows设备，要求能够将Windows电脑屏幕镜像到大屏，传屏的同时，能够在大屏反向触控笔记本电脑

附加指标

配置电子白板软件，具体要求如下：

对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等≥6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能。

PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件。

配置无线投屏软件，具体要求如下：

具有防抢占机制，同一时间只允许一个设备连接投屏，不允许其他终端任意抢占

针对苹果设备，要求无需安装任何APP即可实现投屏，支持AirPlay协议，实现苹果设备屏幕镜像到大屏

为保障使用方便，要求采用纯软件设计方案，终端设备投屏时不允许借助硬件的传屏器实现投屏

##### 触控面板

基础指标

# 触控方式：电容触控；触控具有声音提示，避免重复按键；

面板类型：钢化玻璃，以防止使用过程中破碎伤人；

通讯协议：RS485；

具有一键上课、下课功能；

可对投影、幕布、大屏等设备进行单独控制。

##### 教室读卡器

基础指标

工作频率：13.56MHz；

支持的标准：ISO14443A/Mifare；

可读卡型：Mifare 1K/4K，FM11RF08，符合T=CL协议的CPU 卡 （ISO14443A）；

通讯接口：RS485接口；

##### 激光投影机

技术要求同智慧教室中“激光投影机”

##### 讲台

基础指标

讲台外型尺寸详见招标设备清单，外形尺寸偏差应＜1%；

采用开放式设计，上下两层采用分体式拼装结构，桌体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，其余部位采用≥0.8mm厚冷轧钢板；

讲台上层配置隐藏式滑轨抽屉放置键盘，右侧面设置抽屉；

讲台左右两边安装高档橡木扶手，背面安装L形橡木装饰板，背板高度和宽度一至，适合人体最佳使用。

桌面左侧内嵌≥5mm厚钢化防爆玻璃，方便内外清洗，仰角≥15度，可内置19-22寸液晶显示器；显示器安装仰角可以调整；

讲台桌面可选配集成模块包含多个接口，能接读卡器；

讲台下层采用国际标准机架式设计，带隔板，采用两扇门设计方便维修和使用

##### 左右推拉黑板

基础指标

结构：内外双层四块板结构，内层为两块固定书写板与触控一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装挂锁；

外形尺寸：4000mm×1300mm，尺寸偏差允许在1%内。

内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm。

背板：选用优质镀锌钢板，纵向间隔80mm压有20mm加强凹槽，增强板体强度。需提供覆板流程图片，防止人工覆板）

边框：采用高级工业用电泳铝合金，模具挤压一次成型，横框规格57mm×100mm，竖框规格29mm×100mm；横（立）框必须采用双层加强结构，厚≥10㎜。上边框采用吊规设计，下边框通过圆弧转角设计。黑板边框型材通过国家级质量监督检测中心检测，耐磨性大于3000

滑轮：上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用1字型平轮单滑动结构，滑轮使用高精度轴承，滑动流畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。

粉尘槽：配备宽度30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为防止粉笔等工具掉落，配备两用橡胶粉尘刷，可清扫粉笔槽内粉尘，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔；粉尘槽与滑动系统分离，避免异物阻塞滑道。

包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO注册商标标识，无尖角毛刺。

粉尘刷：配带两用橡胶粉尘刷，可清扫粉笔槽内粉尘，不用时可代替粉尘孔塞。

限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。

安装及易维护性：安装牢固、安全、美观，安装前要进行实地环评，要充分考虑黑板的自重及黑板安装后长期使用过程中可能出现的散架、掉落问题，对于空心墙体要用穿墙钉进行加固安装，确保安全、牢固、美观。安装采用塑料胀塞与墙体连接,整体黑板的拉铆钉均采用香槟色。

书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度0.3mm，表面覆透明保护膜。板面为优质烤漆板，板面颜色为白色，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。

##### 上下推拉黑板

基础指标

外观尺寸4000*2000mm，尺寸偏差允许在1%内；

上下升降结构，四块组合设计。

色泽：白色板面；光泽：不大于5%，降低视疲劳，保护学生视力，采用厚度为0.3mm以上优质镀锌钢板，涂层硬度≥6H，喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成。使用寿命5年以上。

采用瓦楞纸板或高密度泡沫板夹层，密度28kg/m3，泡沫板经过双面双砂处理，厚度≥22mm，技术指标根据国标GB5034-85执行；，防潮不变形，面层平整，无折痕，不变形，采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm。流水线一次成型，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增加强度，更加耐用；

采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线、覆板作业、牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔80mm，压有20mm加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醚释放量≤0.2mg/L，符合GB/T28231-2001《书写板安全卫生要求》；

采用68*88mm特制双轨道（内轨道、外滑轨）高档仿不锈钢铝型材，内轨道宽度≥30 mm，外滑轨宽度≥30mm，壁厚1.2mm；黑板小框规格25*25mm，壁厚1.0mm.耐腐蚀、耐磨性达GB/T5237-2000标准。

采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：45*45*88mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》；

滑动轮采用品牌钢轴承外套高强度尼龙轮并加橡胶圈，其预应拉力在2吨以上，安全系数2.5—4倍，滑动灵活、噪音小、不脱轨、安全可靠。

##### 移动白板

基础指标

尺寸≥2000mm*1000mm（长*宽）；

白板可正、反面翻转使用；

配置万向轮（含制动轮），以便移动和固定；

配置不锈钢支架，移动支架。

#### 中心机房

##### 云终端一体机

基础指标

软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件 ，要求提供 “云终端操作系统软件”计算机软件著作权登记证书复印件

配置：≥Intel第六代i5低压处理器（处理器主频≥2.3GHz），内存≥8GB，显卡≥Intel HD 520；本地存储≥256GB SSD；配置≥21.5寸显示器，分辨率≥1920×1080

配置：USB接口≥6个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，802.11ac无线网卡

终端可支持多种登入模式，包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，离线模式，支持控制器远程关闭终端

公用模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证，关机后系统自动还原至初始化状态。

支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，依然可使用账号和密码登录终端虚拟机开展业务，保障业务连续性。

支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件等运行。

支持4k清晰度高清视频流畅播放

USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、扫描枪、读卡器等，避免在虚拟化下出现所使用的USB外设不兼容的问题

要求能够兼容学校现有的云主机服务器，教师可登录个人帐号，在系统存储空间基础上，自动关联个人云盘，实现资料在不同办公终端上的流转。

要求能够兼容学校现有的云主机服务器，实现后台的统一管理，包括系统软件的下发安装、远程桌面协助等。

附加指标

单用户模式将用户与终端绑定，绑定用户可使用本地存储空间及个人云盘，云盘数据备份在服务器中，可实现数据漫游

多用户使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像，且系统C盘为还原模式，即关机后自动还原至初始化状态。用户登入后不可使用本地存储空间，仅能使用个人云盘

支持镜像更新P2P下载，完成更新的镜像自动作为P2P种子为其它相同镜像提供更新服务。同时镜像更新支持断点续传技术，当更新暂停时，可利用该技术继续下载未完成的更新任务（而非从头开始更新）

#### 多媒体教学督导

##### 液晶拼接单元

技术要求同安防系统监控中心中“液晶拼接屏”；

##### 超高清解码器

基础指标

# 输出接口：支持≥8路HDMI和≥4路BNC输出

# 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；

# 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；

# 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；

# 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码；

##### 操作台

技术要求同安防系统监控中心“操作台”

## 合同包2

信息系统监理服务参数（以下技术参数要求为基本要求，不允许负偏离，否则视为无效投标）：

平潭校区信息化二期建设项目实施阶段和验收阶段的监理，按GB/T 19668信息化工程监理系列规范的要求对项目进行质量、投资、进度、变更控制，信息管理、合同管理、安全管理及组织协调工作，即“四管、三控、一协调”；督促承建单位编制提交项目实施过程文件、验收文件，并进行审核。

- 审核承建单位提交的施工组织设计；审查承建单位提交的施工进度计划，核查承建单位对施工进度计划的调整；审查承建单位的工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系，检查施工承建单位专职安全生产管理人员的配备情况。

- 审查承建单位提交的施工技术方案。

- 主持召开监理交底会，主持监理会仪并根据工程需要主持或参加专题会议；

- 签发开工预付款支付证书（若有）；

- 审核开工报验资料，签发开工令；

- 进场材料、设备、构配件检查和验收；

- 按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承建单位整改并报委托人；

- 严格做好隐蔽工程的检查、验收工作；

- 对关键工序进行签认；

- 对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承建单位按规定报告有关单位；

- 对工程施工过程中建设单位或施工单位提出的工程变更进行复核审查；

- 审核工程进度款支付申请，签发进度款支付证书；

- 按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

- 检查验收阶段条件，确认验收程序、验收标准、确认验收小组成员；

- 组织或协助建设单位组织工程初步验收；

- 审查试运行方案和试运行申请，并对试运行过程进行检查跟踪；

- 受理合同有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

- 协助委托人审查竣工验收申请，评定工程质量；

- 参加委托人组织的合同工程竣工验收；

- 编写监理工作报告，并提交委托人；

- 审查并签认竣工结算文件；

- 编制、整理工程监理归档文件报委托人，并督促承建单位按合同约定编制和整理竣工资料；

- 参加工程竣工验收；

- 验收通过后签发竣工报告；

- 监督承建单位进行系统移交；

- 监理资料移交，并监督承建单位办理施工资料移交；

- 监理规范规定的监理人在监理服务期内应实施的其他监理工作。

（28）项目组人员不得少于6人。

# 三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市平潭县福建信息职业技术学院平潭校区（平潭县坛西大道与福平大道交叉口西北侧） 
2、交付时间：本项目自合同签订之日起至2020年9月份之前完成。（具体须配合学校的办学和土建工程进度完成）
3、交付条件：验收合格后
4、是否收取履约保证金：是。2%。说明：中标人与采购人签订合同前，应按合同总金额的2%向采购人提交履约保证金，履约保证金在项目正式验收合格后转成项目质量保证金，项目整体验收合格一年后，未出现质量及相关技术问题时一次性无息退还。中标人如有下列行为之一视为违约，其履约保证金将被没收：（1）所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；（2）不能按期交货并造成合同工期延误；（3）违反所承诺的生产厂家、货物报价和质量、招标文件规定的技术参数与性能、售后服务等行为；（4）违反双方签署合同书的其他主要条款。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见招标文件 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 合同签订后10个工作日，支付合同金额的15% |
| 2 | 30 | 项目第一期建设内容验收合格后，支付合同金额的30% |
| 3 | 20 | 项目第二期建设内容验收合格后，支付合同金额的20% |
| 4 | 15 | 项目第三期建设内容验收合格后，支付合同金额的15% |
| 5 | 20 | 项目最终验收合格后，由校方委托第三方有相应资质的公司进行项目的整体审计，审计工作完成后，支付“经审计后项目总金额扣除前四次已支付款项金额后所得数值”的款项。注释：如果所得数值为正数，则支付该数值款项；如果所得数值为负数，则中标方往采购方退回该数值的款项。 |

合同包一

8、验收方式：

（1）项目验收分四期验收，监理服务单位全过程参与验收工作。验收标准：

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。技术资料：中标后应提供的技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新，其费用应包括在投标报价内）：  产品技术说明书；安装手册（含所需的软件安装序列号、光盘）；操作手册；维修手册（含设备线路图）；出厂明细表（装箱单）；）产品技术标准（含验收标准）和测试方法；出厂检验报告、质量认证书和合格证书；合同中规定的其他资料；监理人员明确要求的资料；

（2）每期（阶段性）项目验收时需遵循的步骤：

第一步：中标方阶段性验收，形成阶段性完工报告，提交验收申请；

第二步：校方项目建设部门组织初步验收，形成初步验收意见，向学校提出阶段性完工验收申请；

第三步：校方组织阶段性完工验收。

第四步：在阶段性验收的基础上，校方组织最终项目验收。

- 项目验收分期要求：

第一期验收：当项目实施完成量达到项目整体30%，且正常运行一个月，并由监理单位确认后，可向采购人提交验收申请。

第二期验收：当项目实施完成量达到项目整体55%，且正常运行一个月，并由监理单位确认后，可向采购人提交验收申请。

第三期验收：当项目实施完成量达到项目整体85%，且正常运行一个月，并由监理单位确认后，可向采购人提交验收申请。

第四期验收：项目实施完成，且正常运行一个月后，可向采购人提交验收申请。

（4）中标人必须提供完整的项目验收方案。

（5）项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：①未按项目投标文件及合同要求达到项目预期的主要技术指标的；②所提供的验收材料不齐全或不真实的；③项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的；④实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；⑤没有对软件系统或硬件设备进行试运行，或者试运行不合格；⑥违反法律、法规的其他行为。

（6）如果中标人无法按采购人要求及时进行修改完善或者多次修改仍无法符合采购人的验收要求，甚至影响到本项目工期进度，情况严重时采购人有权决定单方面解除合同，中标人退还采购人已支付的所有款项，并按照合同金额10%的金额进行赔偿。本条款要求投标人必须完全满足，并在投标文件中作出专项明确承诺，否则视为无效投标。

（7）验收过程中所产生的相关费用由中标人支付。

（8）项目验收结论的处理：验收结论为验收合格的，项目中标供应商将全部验收材料统一装订成册并连同相应的电子文档，报采购人进行备案。

9、投标报价：

（1）投标报价是指投标人根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包括货物价格、运输费、安装、调试、人员培训、售后服务、保险费、税费以及本招标文件中约定的所有费用。

（2）货物总价和安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用需在报价明细表中详细标明。

（3）投标人可在分项报价表中详细列出各项明细报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。

（4）投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

（5）各投标人报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

10、售后服务

（1）安装、调试和培训。中标方（或由产品厂家）应负责设备的安装、检验、调试，其费用包含在投标价中；中标方负责安排技术人员到现场进行无条件安装调试，直至验收合格；中标方应在设备运抵现场一周前，向采购方提供设备安装调试及运行的进度计划表。

（2）本次采购设备从验收合格之日起至少提供原厂全免费保修5年，验收时，中标方必须提供原厂服务的承诺函（承诺函中需包含产品原厂服务的联系方式），否则视为验收不合格 ，软件终身免费升级。

（3）在保修期内设备若发生非人为故障，供货商应免费上门检修维护，免费更换零部件。中标方在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题或故障时，响应时间≤2小时，中标人应提供7×24现场服务且提供400售后（服务）电话；如48小时内无法修复的设备，中标方应提供同等配置的同品 牌同型 号设备供采购方使用。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标方无条件换货；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期；保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

（4）在保修期内，中标方以及原厂应负责对采购方人员进行现场培训，直至采购方人员能完全操作和维护设备。

（5）在保修期结束前1个月，要对设备进行一次全面的维护与保养，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

（6）质保期结束后，中标方仍应负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件费（包含试剂、耗材、耗品）成本费，并承诺优惠程度，免收人工服务费，中标方必须提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件清单及价格清单(若有) ；

（7）投标方应响应本次招标售后 服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后 服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后 服务承诺。

（8）本次招标采购涉及的所有软件（包括所有硬件的配套软件）需免费提供SDK开发包。在保修期内，所有厂商要免费配合校方完成相关系统对接工作。

（9）网络设备需提供原厂工程师两年驻点服务，服务开始时间为本项目通过竣工验收，从项目整体验收合格之日起计算时间，签订合同时需提供原厂承诺函。

（10）安全设备需提供2年安全服务，服务开始时间以校方通知为准，签订合同时需提供安全厂商的服务承诺函。

（11）投标方必须针对以下条款提供单独承诺函，否则为无效投标。

A、中标方将按照“系统建设要求”和设计图纸内容，将合同内采购货物按各系统功能描述进行安装调试到位，保证学校各系统的可用性。

B、中标方在未经业主同意的情况下，各系统的实施不能擅自出现与“系统建设要求”和设计图纸不一致的情况，否则需整改处理。

11、施工配合费

中标方在合同实施过程中应注意安装细节，加强现场供货和安装质量管理。在合同履行过程中，应服从土建土建工程总包单位（平潭综合实验区土地开发集团有限公司）的现场管理，自行负责与其他专业工程的配合工作，所发生的配合费为肆万元，由中标方向总包单位支付。该费用包含在本次投标报价中。

12、其它说明

- 技术和服务要求以及技术评分项中要求提供的证书、检验报告、检测报告等（投标人须用粗线条标识框标注或者其他可以清晰标注清楚的方式），要求在本项目招标公告正式发布以前取得（即：证书颁发日期、测试报告日期要求在本项目招标公告正式发布以前），否则视为无效。

- 在签订合同之后，采购人视情况有权要求中标候选人提供的符合性条款和商务及技术评分项中涉及的证明资料（证书、报告等）原件进行复核，发现虚假应标，取消中标资格，同时加入政府采购黑名单，并保留追究投标人违约责任的权力，并赔偿因项目延误所造成的损失。

包：2
1、交付地点：福建省福州市平潭县福建信息职业技术学院平潭校区或用户指定地点 
2、交付时间： 本项目自合同签订之日起至2020年9月份之前完成。（须依据所监理项目实际完成时间确定）
3、交付条件：自本监理合同签订之日起至监理范围内的工程完成验收、系统移交止。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照采购文件或合同要求，不邀请投标人参加 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订后，且所监理项目第一笔预付款支付后，支付合同款的30%。 |
| 2 | 50 | 所监理项目第三期验收合格完成后，支付合同金额的50% |
| 3 | 20 | 项目通过终验后支付合同款的20%。 |

# 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

合同包一：

（1）投标人投标时须详细标明投标货物的品牌、型号，并根据招标文件对技术、商务要求承诺逐项作出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的投标文件将被视为无效投标。

（2）投标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品；投标人还应保证采购人和采购中心不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人和采购中心无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人或采购中心因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

（3）若投标人所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其投标无效，采购中心除不退还其投标保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。

（4）采购项目为“政府强制采购节能产品”范围的，投标人所投标产品必须在财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部发布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)以及财政部、发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)中，请各投标人到网站查阅、下载，并根据招标文件要求将所投产品型号的具体位置用符号标记后，分别附于技术商务部分和报价部分）。

5、若采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，投标人应在投标文件中根据招标文件的要求提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

6、投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

# （1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

# （ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

# （ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

# （ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

# （ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

# （ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

# （ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

# 2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

# （ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

# 2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

# ①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

# ②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

# ③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

# （ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

# （ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

# ①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

# ②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

# ③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

# （ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

# （ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。