## 1.  型号：SZK-30/50强制式混凝土搅拌机

（1）强制式混凝土搅拌机本仪器是专供科研、施工、试验单位、搅拌混凝土及混合料的专用设备。

（2）强制式混凝土搅拌机主要技术参数：

1、最大容积：60L、50L、30L

2、搅拌机转速：22转/分

3、骨料最大粒径：50mm

4、搅拌叶与筒的间隙：3~5mm
（3）强制式混凝土搅拌机售后服务承诺书

尊敬的用户您好：非常感谢您选用沧州恒胜伟业公路仪器有限公司的产品，我们将尽心尽力地为您作好售后服务。为了让您能得到最快速、最满意的服务，我厂本着“诚信经营，稳步发展，与时俱进”的经营理念和以诚信服务营造客户放心选择的服务宗旨，现作出并实行如下承诺：

（4）强制式混凝土搅拌机产品承诺

本厂承诺所有的系列产品，严格按照国标、部标标准组织生产，并承诺所提供的产品是全新的未曾使用过的，从原材料进厂到设备出厂都经过严格的和完善的检验。

（5）强制式混凝土搅拌机售后服务

产品售后服务工作由本厂售后服务部与全国的授权代理商和经销商共同完成。

（6）强制式混凝土搅拌机响应时间

接到用户报修电话通知后。省内客户：48小时内可到达现场并开始维修。省外客户：72小时内可到达现场并开始维修。

维修人员到达后48小时之内无法在现场得到完善维修解决，立即更换同样的新设备。

（7）强制式混凝土搅拌机质保期间

该产品质量保证期为安装调试验收完毕、交付使用后一年内。质保期内，本厂免费对设备及配件进行维修；因不可抗拒力(如水灾、火灾、地震、雷击、电压异常或人为)造成的损坏不在保修之列。

（8）强制式混凝土搅拌机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

2. 型号：HZJ-1混凝土磁力振动台

（1）HZJ-1混凝土磁力振动台经过建设部门科研院所，质量监督站专家及工程师测试，完全符合本产品技术数据，所需求标准，成为定型产品，并建议大力推广，出售投产。此产品比原普通震动台重量高3/4倍，振幅频率相等，磁盘和底座合成一体，操作简单，用380V震动磁力线也可用220V电压，开关和磁场开关一体，也可以分开，给电时就自动上磁，断电无磁，磁盘吸力约到130斤左右，振实后可断电消除磁盘上面全部磁任意将试件取下。

（2）HZJ-1混凝土磁力振动台结构与工作原理：

振动台主要由台面、底架、振实器弹簧等部件组成，通过焊接组成一个整体，震动器上面有一对相同的偏心轮组成，震动器上在台面的中心位置，它起着振实振稳的作用。

（3）HZJ-1混凝土磁力振动台安装使用：

不用打地基，放震动台地面要平，以免偏心震动，数据不准。

安装时必须接好地线，以防安全，并经常检查震动器上面螺丝有无松动。

按技术要求必须用平底试模上台，才能将试件吸牢，如无平底试模可将其他试模先装好料再放在台面上也可以，但不如平底试模吸的牢固。

（4）HZJ-1混凝土磁力振动台主要特点：

省工、省时、省料、磁力大、吸的牢、振的实、不跑浆、数据准。

噪音小，允许噪音不超过0.75%，不漏电、不漏水、不漏磁。

上面装有数码定时器，数显，根据所需时间任意定时，到时自控。

本机采用全封闭式，底面设有散热孔，前面设五根接线柱，其中有两根为磁线，三线为动力线，并另设一根单接线柱为零线，上有明显标志。

为使用户达到振幅数据，电机两侧偏心轮特设成燕尾槽式，中间设成一个固

定螺丝侧面设一个小螺丝，在调振幅时，可将中间大螺丝松动，将侧面小螺丝取下，向上推动振幅小，向下推动振幅大，调好后将中间大螺丝固定死，将侧面小螺丝换位，但必须对转小孔固定死，这样均可达到您所需振幅目的。

（5）HZJ-1混凝土磁力振动台规格型号技术参数：

| 型号 | HZJ—I型 | HZJ—I型 | HZJ—I型 | HZJ—I型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台面尺寸mm | 500×500 | 800×800 600×800 | 1000×1000 800×1000 | 1000×2000 |
| 振幅频率（次/分） | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 振幅（mm） | 0.3—0.6 | 0.3—0.6 | 0.3—0.6 | 0.3—0.6 |
| 震动器功率（千瓦） | 0.75—1.1 | 1.1—1.5 | 1.5 | 3 |
| 最大载重（千克） | 75 | 230 | 250 | 500 |
| 仪器重量（千克） | 65 | 230 | 300 | 650 |

（6）HZJ-1混凝土磁力振动台检查标准：

按GB/T2611—92  ZB/07—82所项目

表面不应有凹凸粗糙不平和其他损伤。

油漆腻子应有足够强度抗油耐蚀作用。

工作台台面水平度＜0.5/1000

可连续工作6小时

漏磁不超过＞50GGS

绝缘电阻＜20mΩ

耐压试验交流1500V/无闪络击穿

（7）HZJ-1混凝土磁力振动台产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）HZJ-1混凝土磁力振动台产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）HZJ-1混凝土磁力振动台交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）HZJ-1混凝土磁力振动台售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）HZJ-1混凝土磁力振动台沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

3.  型号：175*185*150 混凝土抗渗试模

（1）混凝土抗渗试模简单介绍

混凝土抗渗试模系用于按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-85测定硬化后的抗渗强度等级试验制作试件用模具。

（2）混凝土抗渗试模详细说明

175*185*150抗渗试模

（3）混凝土抗渗试模产品概述：混凝土抗渗试模系用于按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-85测定硬化后的抗渗强度等级试验制作试件用模具。

（4）混凝土抗渗试模技术参数：

1、顶 面 直 径 （175±0.2）mm

2、底 面 直 径 （185±0.2）mm

3、高   度 （150±0.2）mm

4、重量（约）：12kg

（5）混凝土抗渗试模沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

4.  混凝土抗裂试模

（1）混凝土抗裂试模用途概述： 
根据做成的试件，观测试件开始出现裂缝的时间，裂缝数量、长度宽度等随时间的变化。根据试件的初裂时间和最大裂缝宽度等数据作为试件混凝土抗裂性的评定指标。 
（2）混凝土抗裂试模适用标准： 
《JTJ275-2000海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范》 
《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》（2005铁建设160号） 
（3）混凝土抗裂试模技术参数： 
A型：混凝土搞裂圆环试模　 
制备试件尺寸：内径×外径×高度＝305×425×100mm 
内径×外径×高度＝305×375×140mm　 
B型：混凝土平板试模 
制备试件尺寸：长度×宽度×高度＝600×600×630mm 
C型：水泥抗裂圆环试模 
制备试件尺寸：内径×外径×高度＝41.3×66.7×25.4mm 
内径×外径×高度＝90×140×25mm。

（4）混凝土抗裂试模产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）混凝土抗裂试模产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）混凝土抗裂试模交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）混凝土抗裂试模售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）混凝土抗裂试模沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

5.混凝土抗压试模150*150*150

（1）150*150*150混凝土抗压试模，混凝土试模技术参数：

1、尺寸大小：150*150*150mm

2、本产品有分两种：塑料材质、铸铁材质

3、另有塑料试模可拆装的混凝土抗压试模。

（2）150*150*150混凝土抗压试模，混凝土试模质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（3）150*150*150混凝土抗压试模，混凝土试模产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

（4）150*150*150混凝土抗压试模客户收货须知：

（1）请您在买下商品前，仔细查看商品尺寸表及产品说明，拍前请咨询客服所需规格！另外因库存随时会变动，请购买前与我们联系并确认您需要的尺寸是否有货。

（2）商品质量：所有商品均为自主生产，我们在发货前都有专门部门进行严格质检，确保无任何质量问题，才给与发货。

（3）货品图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器的原因，您所看到图片可能会有轻微的色差问题，这是不可避免的，请谅解！如无法接受的买家请慎重购买。

（4）买家收到货物时，送货员在场时，请查看包裹内货物是否完好，再签字，若签完字，既表示货物完好，若发现包裹内有损坏，请及时向送货员反应，验收之后发生问题，本公司概不负责；谢谢配合。

（5）150*150*150混凝土抗压试模沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

6.  型号：CA-5  混凝土含气量  直读式混凝土含气量

（1）混凝土含气量测定仪用 途

测定新拌混凝土含气量，用以检验引气剂掺入量和控制混凝土质量。适用于普通混凝土，流动混凝土，干硬性混凝土和碾压混凝土。

（2）混凝土含气量测定仪主要规格

1、混凝土最大骨料粒径不得大于40mm。

2、最大含气量测定值10%

3、混凝土量钵尺寸，容积7L，内径与高度比为1∶1。

4、显示仪表：压力值量程0.25MPa、分度值0.005MPa、含气量值量程10%，最小读数0.1%.

（3）混凝土含气量测定仪特点

混合式气压法含气量测定仪，符合中华人民共和国交通部，2005-08-01发布的《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》，（ＪＴＧＥ30-2005）中混凝土拌和物含气量试验，（Ｔ0526-2005）的全部规定，本仪器同量钵和量钵盖采用优质不锈铝材料制造，防腐蚀，外形美观，装拆方便。
直读含气量测定仪使用方法：

（4）混凝土含气量测定仪加压方式与调整
仪器加压采用手动加压，同时气室压力应大于0.1MPa，然后仔细旋动调整阀使气室压达到0.1MPa即可进行下一步试验。

（5）混凝土含气量测定仪具体试验步骤如下

（1）量钵容积的标定

先称量含气量测定仪量钵加玻璃板总重，然后量钵加满水，用玻璃板沿量钵顶面平推，使量钵内盛满水而且玻璃板下无气泡，擦干钵体外表面后连同玻璃板一起称重，两次质量的差值除以该温度下水的密度即为量钵的容积V。

（2）含气量0%点的标定

把量钵加满水，将校正管2接在钵盖下面小龙头底部孔内，将钵盖轻放在量钵上，用夹子夹紧使其气密良好，并用水平仪检查仪器的水平，打开小龙头，松开排气阀，用注水器从小龙头处加水，直至排气阀出水口冒水为止，然后拧紧小龙头和排气阀。此时钵盖和钵体之间的空隙被水充满。

用手泵向气室充气，使表压稍大于0.1MPa，然后用微调阀调整表压使其为0.1MPa，按下阀门杆1—2次，使气室的压力气体进入量钵内，读压力表读数，此时指针所示压力相当于含气量0%。

（3）含气量1%—10%的标定
含气量0%标定后，将校正管1接在钵盖小龙头的上端，然后按一下阀门杆，慢慢打开小龙头，量钵中的水就通过校正管1流到量筒中，当量筒中的水为钵体容积的1%时关闭小龙头。

打开排气阀，使量钵内的压力与大气压平衡，然后重新用手泵加压，并用微调阀准确地调到0.1MPa，按1—2次阀门杆，此时测得的压力表读值相当于含气量1%，同样方法可测得含气量，2%，3%—10%的压力表读值。
以压力表读值为横坐标，含气量为纵坐标，绘制含气量与压力表读值关系曲线。

（6）混凝土含气量测定仪的测定

（1）擦净量钵与钵盖内表面，并使其水平放置，将新拌混凝土拌和物均匀适量地装入量钵内用振动台振实，振动时间15一30s为宜，也可用人工捣实，将拌和物分三层装料，每层插捣25次，插捣上层时捣棒应插入下层10—20mm。
（2）刮去表面多余的混凝土拌和物，用镘刀抹平，并使其表面光滑无气泡。
（3）擦净钵体和钵盖边缘，将密封圈放于钵体边缘的凹槽内，盖上体盖，用夹子夹紧，使之气密良好。
（4）打开小龙头和排气阀，用注水器从小龙头处往量钵中注水，直至水从排气阀口流出，再关紧小龙头和排气阀。
（5）关好所有的阀门，用手泵打气加压，使表压稍大于0.1MPa，用微调阀准确地将表力压调到0.1MPa。
（6）按下阀门杆1一2次，待表压指针稳定后，测得压力表读数Ｐ01。
（７）开启排气阀压力仪表应归零，对容器中试样再测定一次压力值Ｐ02
（8）如果Ｐ01和Ｐ02的相对误差小于0.2％，以两次测值的算术平均值，按压力与含气量关系曲线查得所测混凝土样品的仪器测定含气量Ａ1值（精确至0.1％）作为试验结果，如果不满足，则应进行第三次试验，测得压力值Ｐ03当Ｐ03与Ｐ01、Ｐ02中较接近一个值的相对误差不大于0.2％时，则取两值的算术平均值，按压力与含气量关系曲线查得所测混凝土样品的仪器测定含气量Ａ1值（精确至0.1％）作为试验结果。当仍大于0.2％时，须重作试验。

（7）混凝土含气量测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）混凝土含气量测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）混凝土含气量测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）混凝土含气量测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）混凝土含气量测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

7. 型号：HJW-60单卧轴混凝土搅拌机

（1）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机本机适用于建筑科研、检测中心、大专院校及混凝土构件、施工单位试验室、可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，也可用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌。

技术参数：

（1）进料容量：96升

（2）出料容量：60升

（3）最大出料容量：66升

（4）搅拌均匀时间：≤45秒

（5）搅拌轴转速：45转／分

（6）电源电压：380V～2.2千瓦

（7）外形尺寸：1520×530×1060mm

（2）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机，强制式混凝土搅拌机
  （3）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机用途与特点：
    本机适用于建筑科研单位和建筑公司及混凝土构件单位试验室，可搅拌普通混凝土，轻质混凝土及干硬性混凝土，也可应用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌。
     本机操作方便，搅拌效率高，残余量小，清洗方便，是较为理想的试验室用混凝土搅拌设备。
（4）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机主要技术参数：
1、进料容量：48升, 出料容量：30升（30型） 96升， 出料容量：60升 (60型)
2、最大出料容量：33升（30型） 66升（60型）
3、搅拌机转速：48转/分
4、搅拌均匀时间：≤45秒
5、产品净重：约200公斤

（5）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机机构工作原理
    本机由机架、搅拌装置、传动系统、限位装置及电器控制系统所组成。
    机架是整个设备的支撑部分，由槽钢焊接而成，搅拌装置由搅拌筒，搅拌轴，搅拌铲片所组成，搅拌铲片固定在搅拌臂上，并且与搅拌轴组成一体形成两组螺旋方向相反，但导程及螺旋升角相同的螺旋带状搅拌铲，搅拌铲与搅拌筒内臂间隙可微量调整。
    传动机构是由减速机和联轴器组成，筒体限位装置由锁定销及定位孔所组成，电器控制系统具有起动、点动、停止、定时的功能。
    （6）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机工作原理：减速电动机通过连轴器使搅拌轴沿一个方向旋转，搅拌轴上的正反两组铲片搅拌物料，由于螺旋升角的作用，铲片工作时使筒内的物料由一侧推向另一侧，又由另一侧推回原处的循环动作，使物料得到充分的搅拌，从而获得理想的搅拌效果。
    卸料时须停机，打开锁定销，使筒体旋转一定角度，再限位，按点动按钮，实现拌和物排出筒外。

（7）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）HJW-60 30单卧轴混凝土搅拌机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

8.混凝土贯入阻力仪  型号：HG-1000

（1）HG-1000混凝土贯入阻力仪技术参数
  
  电源电压：220V    ± 10％
    最大荷载：1200N
    示值精度：〈压力〉1N
    示值精度：〈时间〉0.1S
    允许误差:〈压力〉千分之一
    允许误差:〈时间〉0.1S
    环境温度：5-25℃
      （2）HG-1000混凝土贯入阻力仪 是按照GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》而设计的新型电脑数字仪器。反应能力快，读数直观、准确、且精度高。超出国家规范规定要求。可以满足不同用户对试验精度的需求。
   （3）HG-1000混凝土贯入阻力仪使用方法
试验前的前期准备工作请按照GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》进行。一切准备工作就绪后将装有砂浆的试桶放置在阻力仪上，调整手轮，使试针略高出试桶边沿3-5mm紧固调整螺母。将仪表接通电源，打开开关，如果仪表有漂移数值先按一下“清除”键，然后按照规范要求在10±2S内将试针均匀用力贯入25mm深度（既试针上的刻度线位置）。然后停止加压，此时仪表上方显示的值为千牛（kN）下方显示的值为时间秒（min）记录下数值。第一次试验周期完成。下一次试验前按一下“清除”键，将上次的结果清楚掉，重复上述，进行下一次试验。

（4）HG-1000混凝土贯入阻力仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）HG-1000混凝土贯入阻力仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）HG-1000混凝土贯入阻力仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）HG-1000混凝土贯入阻力仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）HG-1000混凝土贯入阻力仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

9. 型号：HZ-20混凝土钻孔取芯机

（1）HZ－20型混凝土钻孔取芯机采用原装本田汽油发动机为动力，起动快捷，操作简便，运转可靠，HZ－20型混凝土钻孔取芯机适用于无电力场所和较大口径的工程钻孔。

（2）HZ－20型混凝土钻孔取芯机主要用途：

20型工程钻机采用高速切割技术，与薄壁金刚石钻头配套，广泛用于工程建筑、市政工程、设备安装工程和建筑质量检查工程等领域的钻孔与取芯。

1、在公路、机场、港口、大坝等混凝土、沥青路面、石灰石基础上取芯进行抗压、抗折试验。

2、安装大型机器设备钻地脚螺栓孔。

3、安设桥梁扶手及交通安全防护栏杆钻孔。

（3）HZ－20型混凝土钻孔取芯机主要特点：

1、采用双立柱结构、螺旋给进方式，稳定性好，操作简单省力。配有行走轮，移动方便。

2、采用高速切割技术与薄壁金刚石钻头配套，可钻切高强度钢筋混凝土，钻进效率高、孔位准确、孔壁光滑，成孔质量好，芯样完整光滑、震动小，对建筑物无损害。

（4）HZ－20型混凝土钻孔取芯机主要技术参数

1、最大钻孔直径：200mm

2、最大钻孔深度：700mm

3、输出转速：800－1200转/分

4、功率：9.0马力　13马力（本田汽油机）

5、机重：约200千克

（5）HZ－20型混凝土钻孔取芯机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）HZ－20型混凝土钻孔取芯机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）HZ－20型混凝土钻孔取芯机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）HZ－20型混凝土钻孔取芯机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）HZ－20型混凝土钻孔取芯机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

10. 型号：HZ-15混凝土电动取芯机

（1）HZ-15混凝土电动取芯机 本仪器是建筑、施工质量检测对钢筋混凝土进行取芯、钻孔作业最为理想的高效电动工具。该机对其它硬脆材料如砖、大理石、硬石料、陶瓷材料等也完全能够胜任。

（2）HZ-15混凝土电动取芯机 (以下简称为钻机)为对混凝土进行机械钻孔的新型建筑机械.它操作简便,轻巧灵活,钻孔及取样尺寸准确,钻孔后表面光洁,且对钻取物不发生意外破损,是理想的一种建筑机械
钻机是用串激电机作为动力,配人造金钢石簿壁钻头,主要用于建筑工程,公路,机场,港口码头,大坝等混凝土工程,钻孔取芯的新型系列产品.这样,建筑施工中对予制板无需予留孔或施工后手工开凿孔的落后施工工艺方法，而科研取芯也非常理想。
另外，本钻机对其他非金属脆硬材料，如耐火材料，陶瓷，玻璃，岩石也同样可进行钻孔取芯。

（3）HZ-15混凝土电动取芯机规格技术参数：

型号：HZ-15型                           型号：HZ-15A型
最大钻孔取芯直径：∮150mm           最大钻孔取芯直径：∮150mm
最大钻孔取芯深度：400mm                   最大钻孔取芯深度：700mm
钻孔方向：垂直向下                        钻孔方向：垂直向下
进给方式：手动                            进给方式：手动
主轴转速：500-1000min                     主轴转速：500-1000min
钻头形式：人造金钢石薄壁钻头              钻头形式：人造金钢石薄壁钻头
配套电机：单相串激电动机                  配套电机：单相串激电动机   
功率：2.2kw-2.5kw                         功率： 2.5kw 
电压：220v                                电压：220v 
外形尺寸：长×宽×高：470×235×880mm     外形尺寸：长×宽×高：550×300×1100mm
重    量：25kg                             重  量：30kg
（4）HZ-15混凝土电动取芯机 为立式钻孔方向垂直向下,由电动机,变速箱,钻头,立柱,底座,升降机构等组成.
钻机的结构如图所示,单相串激电动机装在减速箱上,减速箱固定在升降机构上,使减速箱能带动其主轴下面的钻头作上下移动,以达到钻孔或取芯的目的.
立柱上有齿条,使变速箱沿立柱作上下移动,而其移动为通过手动旋转进给手柄来达到的.

（5）HZ-15混凝土电动取芯机使用前准备工作

1.为保证安全正常工作,使用前,先阅读使用说明书,熟悉钻机的结构和使用方法
2.把钻机各部分擦干净,立柱的齿条部位加20号机械油(GB443-64)润滑.
3.在需钻孔处先用电钻打一个∮19×50孔一个,将钻机移至工作处,调整支承螺钉,用水平仪观察至水平,此时两滚轮应离地,然后把膨胀螺栓按在∮19×50的孔处上紧。
4．钻机固定好后，将水嘴接上水源，拧开水源开关，检查是否有水流出，如有则属正常。
5．按要求打孔的尺寸装上钻头。
6．接通电路，打开电器开关，空运转几分钟，并转动进给手柄，检查是否灵活，动作可靠，如各部件动作灵活时方向进行操作。

（6）HZ-15混凝土电动取芯机使用中注意事项

1．钻机钻孔时，应手感阻力不大，切削平稳，钻时进给速度为4-5m/min左右当钻孔接近完毕时，由于切削力的改变，钻孔有些震动，此时要适当降低进给速度，当切削完毕时，应立即快速提升钻头直至刃口脱离工作，并关闭钻机和切断水源。
2．整个钻进过程必须保持充分水冷却。从钻进物体槽中观察，即表示水供应不足，需停钻进行检查。但当钻削将完毕时，水流入下层而不外溢，此属正常。
3．钻孔中和钻进结束快速提升钻头时，不得停车，而应待钻头刚刚脱离工作时，停止主轴旋转，再将钻头提升。
4．钻进中，如发现钻头受卡，应迅速将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，切忌硬性钻进而打坏钻头。
5．如钻进过程中，电机温度超过70℃，应暂进停机，待冷却后再使用。
6．拨动开关钮，正向转动操作手柄，使钻头慢慢接触凝土表面，待钻头刀部入槽后，方可加压进钻。
7．如在进钻过程中，出现钻头不能进钻，钻头表面金刚石部分没有全部露出，需用强磨耗材料（如耐火砖，砂轮等）开刃，使钻头表面层金刚石完全露出，此时用手摸表面层，有毛糙感，方可进钻。

（8）HZ-15混凝土电动取芯机维护和保养

1．如钻进过程中有些震动，钻进结束后，必须仔细检查连结部位，及时调整紧固。
2．钻机应保持清洁。当钻进完毕，应将钻机各部位擦干净后，并加机油润滑各运动部位，放在防尘干燥处，用塑料薄膜罩罩上。
3．钻头装入主轴前，应在两件连结螺纹处加入钙基润滑脂，再拧紧，以便拆卸时方便。
4．长期停止工作的钻机，重新使用时，必须测试绕阻与机壳间的绝缘电阻，其数值应不少于5 M。
5．钻头刃口磨损和崩裂严重应更换钻头，以免在钻削过程中损坏电机而不能继续作业。
6．必须定期检查电源线，插头，开关，炭刷，换向器，以免使用时发生事故。
7．必须定期检查减速箱内润滑油情况，并随时加以补充，轴承处加钙一钠其润滑脂（ZGN-1或ZGN-2），齿轮上加3号钙基润滑脂（ZG-3）。

（9）HZ-15混凝土电动取芯机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（10）HZ-15混凝土电动取芯机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（11）HZ-15混凝土电动取芯机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（12）HZ-15混凝土电动取芯机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（13）HZ-15混凝土电动取芯机

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

- 型号：SP-540混凝土收缩膨胀仪

（1）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪价格低可供建筑科学研究机关、设计部门和有关实验室以及施工单位用来测定混凝土的收缩和膨胀变形量。是用于测定混凝土试件在规定的温湿度条件下的长度变化进行检验的专用仪器。

（2）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪技术参数：

1、测量范围:534-545mm
2、标准杆长度:540±0.2mm
3、百分表量程：0-10mm
4、外形尺寸（长×宽×高）：670×240×180mm
5、质量：15k

（3）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪使用方法：

1、测定试件变形量前，必须先在标准棒上校准测量框架，使百分表对准零位（或记下表盘的刻度值）

2、将制作好的试件两端擦拭干净，然后放置在工作台上。将校准过的测量框架套在试件上，并且左右移动测量框架，使试件的顶头与测量框架的测量头准确地接触，此时即可在百分表上进行读数，记下表盘上的刻度值。

3、如果实验不是连续进行的或实验历时较久后，在测试前须先在标准棒上校准测量框架。

4、收缩率的计算：

可按下式来计算收缩率：

收缩率：=（L1－L2）/L×1000毫米/米

式中：L1——试件养护7天时的基准长度，单位毫米

L2——试件在各龄期的长度，单位毫米；

L——有效长度，515毫米。

根据不同要求，收缩率可用百分率或微米/米表示之如果试件收缩，则在计算结果前加上“－"号，如为膨胀，加上“＋"号。

试验结果应选取三个试件中最接近的两个为准，计算平均值准确到0.01毫米/米。

制作试件所需附件自备：流桌，捣棒（受压面积为35×35毫米和15×15毫米各一根），拌合锅、拌合铲三角削平刀。

试件的制作和养护试验人员可参考有关国家标准和部颁标准，此处从略。

（4.）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪维修保养：

1、实验时，忌用手直接与标准棒接触，应持外套部分，以防止标准棒受人体手温的影响。

2、仪器用毕后，须将测量的测量头和百分表擦拭净，并涂以钟表油，测试过程中，应使百分表的测头缓慢地与试件接触，不允许冲击和碰撞，不允许将百分表的测杆顶过最大量程范围，以免影响表的灵敏度和使用寿命。

（5）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）SP-540型卧式混凝土收缩膨胀仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

12. 型号：BCL-355混凝土限制比长仪

（1）混凝土用BCL-355型比长仪用途

混凝土用BCL-355型比长仪，它是测量长度变化的精密仪器，它适用于水泥膨胀剂生产厂，水泥制品厂，科研单位，大专院校，建工部门等，用来测量膨胀水泥的线膨胀绿，予应力水泥的自由膨胀率和限制膨胀率，水泥胶砂及混凝土限制自由膨胀率等。

（2）混凝土用BCL-355型比长仪主要技术参数

1、电子千分表精度：0.001mm

2、电子千分表最大精度：10mm

3、测量范围：345mm-364mm

4、测头平面直径；Φ6.5mm

5、标准杆基长：355mm

（3）混凝土用BCL-355型比长仪试验步骤：
A、先把纵向限制器放入试模中，然后将混凝土装进试模，再把试模放置在震动台震动表面呈现水泥浆，不泛气泡为止，刮去多余的混凝土抹平然后将试件放置温度为（20±1℃）的标准养护室内进行养护，试件表面用塑料布或湿布覆盖，防止水份蒸发。
当补偿收缩混凝土的抗压强度达到3-5MPa时拆模（一般为成型后12-16h）测量试件初始长度。

混凝土限制比长仪（沧州恒胜伟业）B、测量前3h，将测量仪，标准棒放在测量室内，用标准棒校正测长仪。测量前。将测体测头擦净，测量前将标记有编号的一面朝上，面向测量者，其方向和位置要固定一致不得随意变动，使纵向限制器测头与测量仪侧头正确接触，试件测定时间应为规定龄期1h，每试件长度，应反复测量三次取其稳定值。 
C、将试件测定初始长度后的试件侵入（20±2℃）的水中养护，分别测定3d、7d、14d的长度然后移入室温为（20±2℃）相对湿度（60±5℃）的恒温恒湿箱内养护分别测定28d、42d的长度上述测长龄期，一律从成型日起。
D、每组成型的三个试件，取其算术平均值作为长度变化。计算应精确到小数点后第三位。

（4）混凝土用BCL-355型比长仪主要技术参数：
标准棒长度：L=355     0.02mm
测量范围：0-10mm(电子数显）
试模规格：100×100×400mm限制收缩实验
测量精度：0.001mm三、补偿收缩混凝土的纵向限制膨胀率和纵向限制干缩率按下式计算：
      
εt=Lt-Lo/L×100%
式中εt——试件在龄期时间的纵向限制膨胀率或纵向限制干缩率（%）
L——试件基本长度（300mm）
Lo——时间长度的初始读数（mm）
Lt——试件在龄期t时的长度读数（mm）

（5）混凝土用BCL-355型比长仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）混凝土用BCL-355型比长仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）混凝土用BCL-355型比长仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）混凝土用BCL-355型比长仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）混凝土用BCL-355型比长仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

13.ZC5-5混凝土回弹仪

（1）ZC5-5混凝土回弹仪本仪器砂浆回弹仪是用弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击砖样表面所产生的瞬时弹性形变的恢复力，使锤带动指针弹回并指示出回弹距离，以回弹值作为评定砂浆抗压强度的相关指标之一，来推定砂浆的抗压强度及标号。它是用于无损检测工业与民用一般建筑物烧结普通砖砌体中砌筑砂浆的抗压强度的一种仪器。
（2）ZC5-5混凝土回弹仪特点符合GB/T50315-2000标准轻便、耐用、示值准确。
（3）ZC5-5混凝土回弹仪主要技术参数
标称动能 0.196J                           
弹击锤冲击长度 75±0.3mm
指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N                
弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm
弹击锤脱钩位置 刻度尺“100”刻线          
弹击杆端部球面半径 25±1mm
钢砧率定值 74±2                          
弹击锤起跳位置 刻度尺“0-1”之间。

（4）ZC5-5混凝土回弹仪工作原理

是用弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击砖样表面所产生的瞬时弹性形变的恢复力，使锤带动指针弹回并指示出回弹距离，以回弹值作为评定砂浆抗压强度的相关指标之一。

（5）ZC5-5混凝土回弹仪适用范围

适用于无损检测工业与民用一般建筑物烧结普通砖砌体中砌筑砂浆的抗压强度检测。

（6）ZC5-5混凝土回弹仪使用方法

在操作回弹仪的全过程中，都应注意持握 回弹仪姿势，一手握住回弹仪中间部位， 起扶正的作用；另一手握压仪器的尾部， 对仪器施加压力， 同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是：保证回弹仪轴线与混凝土测试面始终垂直，用力均匀缓慢，扶正对准测试面。慢推进，快读数。

（7）ZC5-5混凝土回弹仪主要技术指标

标称动能 0.196J弹击锤冲击长度 75±0.3mm指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm弹击锤脱钩位置 刻度尺“100”刻线弹击杆端部球面半径 25±1mm钢砧率定值 74±2弹击锤起跳位置 刻度尺“0-1”之间。

（8）ZC5-5混凝土回弹仪检验方法

将仪器拆开取出机芯用游标卡尺量测弹簧座底部至重锤与弹簧接触部位重锤大园面的距离量测是否为61.5±0.3mm范围。 
　　2.重锤工作的冲击长度：要求重锤工作的冲击长度应为75.0±0.3mm。检验方法：重锤挂钩时拉开拉簧用游标卡尺量测重锤下端面至弹击杆上端面冲击长度量测是否为75.0±0.3mm。 
　　3.指针滑块在指针导杆长度上摩擦力：要求指针滑块在指针导杆全长上的摩擦力应为50-80g。检验方法：用测克仪指针刮动指针块在指针导杆长度上来回移动观察测克仪读数是否在50-80g范围。 
　　4.重锤重量：要求重锤重量应为370±2g。检验方法：拆开仪器取下重锤在1/1000工业天平上称得重量当重量为370±2g时符合仪器对该项技术要求。 
　　5.重锤指针滑块脱勾起跳范围：要求不用压簧时重锤起跳使滑块指针相应于刻度尺“0”处脱钩位置应在刻度尺“100”处。检验方法：仪器主件装配好后不加压力弹簧取下标尺对仪器轻施压使重锤到一定位置时将指针滑块拨至重锤挂起后均匀施力使重锤脱勾并观察重锤脱勾位是否在“100”刻度处。 
　　6.回弹值率定：要求在洛氏硬度HRC58-62的钢砧上垂直向下率定时平均率定回弹值80±2度。检验方法：将钢砧放在刚度大的混凝土地坪上后用回弹仪在钢砧上垂直向下作率定试验弹击杆分四次旋转每次旋转90度且每旋转一次弹击5点其20次率定值平均数74±2度时仪器为标准状态。

（9）ZC5-5混凝土回弹仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（10）ZC5-5混凝土回弹仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（11）ZC5-5混凝土回弹仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（12）ZC5-5混凝土回弹仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（13）ZC5-5混凝土回弹仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

14.智能混凝土回弹仪

（1）一体式语音数显回弹仪本仪器符合GB/T9138-1988标准和JJG817-93规程及JGJ/T23-2001技术规程。特别适合监理公司,质量监督现场抽测以及检测中心使用。无需人工计算,现场自动评定结果,打印。
1）主机与传感显示器一体化设计,操作简便。（市场产品分体式）
2)液晶彩屏清晰度高176*220（市场产品为黑白或低分辨率）.
3）大容量可充电锂离子电池,环保节约型,超长使用寿命。毋须再投入可反复使用（市场产品为一般碱性电池）
4）非接触金属反射式光栅 反射编码器传感,精准度高。（市场产品为普通透射式光栅-光耦传感）,
5）语音报数与液晶显示及标尺读数三重保障数据准确性,野外作业无电情况下仍能使用标尺读数得结果。特殊工况下语音报数可提高工作效率。（市场同类产品无语音和标尺功能）
6）采用USB通讯接口,接电脑快速导出构件数据,方便快捷。（市场产品为RS232接口）
7）软件设定回弹值上下限后,可自动剔除异常值。
8）部分配件采用进口材料,机械加工精度高,精准度好,使用寿命长。较市场产品性能价格比优。
（2）一体式语音数显回弹仪主要技术参数：
1.测强范围：10-60Mpa。 
2.标称动能：2.207J。 
3.弹击拉簧刚度：785N/M。 
4.弹击锤冲程：75mm。 
5.采样示值一致性：≤±0.5（数字化输出采样值与游标读数差值）。 
6.钢砧率定平均回弹值Rm:80±2。 
7.显示屏：16位真彩色,176*220分辨率,5级背光调节。 
8.数据存储量：200*99*16=316800 个测试结果,20条专用测强曲线,可根据要求自行添加。 
9.电源：3.6V/1300mAH锂电池,充电电源适配器5V/2A。最大背光,关闭语音即可连续工作13小时。 
10.功耗：最大背光情况下≈100mA(语音功能关闭）。 
11.通讯接口：USB2.0全速。

（3）一体式语音数显回弹仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（4）一体式语音数显回弹仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（5）一体式语音数显回弹仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（6）一体式语音数显回弹仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（7）一体式语音数显回弹仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

15.型号：SY-2混凝土压力泌水仪

（1）SY-2液压混凝土压力泌水仪概述
我厂生产的SY-2混凝土压力泌水仪根据国际GB/T50080-2002标准制作，主要是测定泵送混凝土在一定压力状态下的泌水量，进而计算泌水率及压力泌水率比的专用仪器。用于骨料粒径不大于40mm的混凝土拌合物压力泌水测定。测值准确、操作简便、体积小、重量轻、脱模方便，其各项技术指标符合国家JC473-92标准。该仪器主要由液压千斤顶、压力表及上盖活塞、试料筒、底座等组成。
（2）SY-2液压混凝土压力泌水仪主要技术参数
1、型号：SY-2
2、压力表最大量程：6MPa
3、最 小分度离 值：不大大于0.1 MPa
4、缸体内径：125±0.02mm
5、缸体内高：230±0.2mm
6、工作活塞直径：125mm
7、工作活塞压强：3.2MPa
8、筛网孔径：0.315mm
9、净    重：≈20kg
 （3）SY-2液压混凝土压力泌水仪使用
1、打开上盖，将需要测试的砼拌合物装入试料筒内，用捣棒由外围向中心插捣25次，加上活塞，并将活塞的出气孔螺丝拧下，压下活塞至刚接触混凝土表面，拧紧出气孔螺丝，盖好上盖扳紧螺母，接好手动泵与千斤顶的快速接头（详见结构简图）
2、接顺时针方向拧紧手动蹦回油阀，扳动手动泵手柄，将油压加至30mpa(压力表显示值），此时活塞对砼拌合物的压强为3.0mpa.
3、当油压达到30Mpa时，立即打开泌水阀门，，并将泌水接入1000ml量筒内，同时开始计时，并在10秒和140秒分别读取泌水量V1和V140、作为计算泌水率的基本数据。
4、取得数据后，按逆时针方向拧松回油阀，使系统卸压，取下上盖和试料筒，将试料筒安放在脱模器（随机附件）上，盖好上盖，拧紧两个螺母。在按顺时针方向拧紧回油阀，给千斤顶加压至砼及活塞自动脱落，拆下上盖和试料筒，拧松回油阀，人工压回千斤顶活塞，一次试验结束液压式混凝土压力泌水仪 SY-2混凝土压力泌水仪 。
（4）SY-2液压混凝土压力泌水仪液压式混凝土压力泌水仪 SY-2混凝土压力泌水仪 维护与保养
1、每次试验结束后，要将仪器用水冲洗并擦干，如长期不用，用将无油漆的零件表面涂油防锈。
2、在安装时，试料筒不得倒置，其下端外侧涂少许润滑脂，以使其能顺利插入底座，并与“0”形圈密封。
3、如油泵却油致使压力上不去，可将油泵后盖打开，按下内六角螺栓，加入20号机油，重新装好即可。
（5）SY-2液压混凝土压力泌水仪千斤顶使用方法
1、将油泵橡胶管上的快速接头套向后拉，再与千斤顶的接头配合、然后分别旋紧油泵及千斤顶的回油阀杆，将手柄上下拉压，即使用。工作后将上述螺钉同时放松使其恢复原状。
2、油泵如需加油，应卸下尾部的橡胶盖和M8内的六角螺钉，露出油管即可加油，油液必须清洁。
3、利用接长管作多项举时，根据需要选用适当的长度和顶头。

（6）SY-2液压混凝土压力泌水仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格（7）SY-2液压混凝土压力泌水仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）SY-2液压混凝土压力泌水仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）SY-2液压混凝土压力泌水仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

16.  型号：TM-2混凝土弹性模量测定仪

（1）混凝土弹性模量测定仪适用范围

本试验规定了测定混凝土抗压弹性模量（简称弹性模量）的方法，混凝土的弹性模量取应力为轴心抗压强度40%时的加荷模量，本试验适用于各类混凝土的直角棱柱体和圆柱体试件。

结构及操作方法

（2）混凝土弹性模量测定仪结构及操作方法

本测定仪由上环、下环、接触杆、千分表和紧
螺钉组成，（参见附图）
 试验开始前，将弹性模量测定仪放置于平整的平面上，旋出试块紧定螺钉，装上千分表，送开固定板紧定螺钉，取下固定板，则测定仪已在试块上定位。将测定仪连同试块置于压力试验机的下压板上，试块中心与压力机下压板中心对准，千分表调零。开动压力机，当上压板与试件接近时，调整球座，使接触均衡，以0.2-0.3mpa/s的速度连续而均匀地加载到Pa（即试件预期破坏荷载值的40%），然后以同样速度卸荷至零，如此反复预压3次。在预压时，观察压力机及千分表是否正常。
试件两侧千分表变形之差，不得大于变形平均值的15%，更不能正负异向，当采用100mm×100mm
截面的试件时，其两侧变形之差，不得大于变形
平均值的20%，否则用硬木轻敲球座调整，或调整试件位置。用上述速度进行第四次加荷，先至初载荷,先至初载荷PO（约为0.5MPA），保持30S，分别读两侧千分表△O，然后加荷至PA，保持约30秒，分别读两侧千分表△A，分别计算两侧变形增值△A-△O，并计算出平均值，设为△4；读取△A后即以同样速度卸荷至PO，保持约30秒，分别读两侧千分表读数△00，同上步骤，进行第五次加荷，求出△50
 △5与△4之差应不大于0.0002（L=150mm),否则，应中伏上述步骤，直至两次相邻加荷变形值
之差符合要求，以最后一次变形值△0为准。然后卸去千分表，以同样速度继续加荷至试件破坏，记下循环轴心抗压强度Ra.

（3）混凝土弹性模量测定仪主要技术参数

1、适用砼弹性模量试块....150×150×300mm,
φ150×300mm  100×100×300mm, φ100×300mm
2、千分表量程.......0-1mm
3、上、下环中心距.......150mm
4、下环离底部距离.........75mm

（4）混凝土弹性模量测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）混凝土弹性模量测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）混凝土弹性模量测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）混凝土弹性模量测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）混凝土弹性模量测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

18.	型号：H12796混凝土动弹性模量测定仪

（1）混凝土动弹性模量测定仪概述

对于一定的物体来说，都存在一固有谐振频率，当一物体的体积、材质一定时，该物体的谐振频率只与其密度有关，其密度的大小又反映了其强度的大小。因此，若能测量出该物体的谐振频率，便可推出其强度或被破坏的强度。动弹仪便是用以测量某物体谐振频率的。非破损电测仪器。它可广泛应用于冶金、建筑、铁道、水电等行业，对混凝土、碳素、石板，砖，玻璃、塑料、以及钢铁、铜、铝等非金属和金属材料的动态弹性模量等参数进行测量。

（2）混凝土动弹性模量测定仪H12796动弹仪是符合《DL/T5150-2002水工混凝土试验规程》和《JTGE30-2005》所确定的参数而设计的，是用来测定混凝土、碳素动态弹性模量的专用仪器。它采用单片机及大规模集成电路设计，应用微处理技术，实现频率分段技术和图象宽频显示，具有测试精度高、重复性好、抗干扰性强的优点，实现测试、计算全过程的自动化。

（3）混凝土动弹性模量测定仪主要技术指标

1.测量频率范围：100HZ－20000HZ

2.测量误差：   ≤2%

3.灵敏度：      1 mV

4.输出功率：    0 ~ 15W

5.输出方式：   ①数码管显示 ②方形示波管显示 ③打印机打印

6.环境条件：   温度0 ~ 40℃ 相对湿度<90%

7.工作时间：    8小时连续工作

8.电源：        AC 50HZ  220±22V  <40W

（4）混凝土动弹性模量测定仪操作方法

1、将仪器的输入输出线接好，把探头分别安装在支架上，调整好高度固定可靠。

2、将被测试件按不同要求对好，打开电源开关，仪器进入手动或自动测试状态。

3、自动测试状态：数字显示器显示“00000000”，等待按键输入指令。

(1)单次键(默认)：   单次测试的转换指令是：单次指示 灯亮时为单次测试，此时每次测量 都输出结果；灯灭时为双次测试， 此时每两次测量输出一次结果，结 果为两次平均值。

(2)按自动/手动键：转换指令为    自动测试：自动指示灯亮时为自动 测试。   手动测试：手动指示灯亮时为手动 测试。

(3)按“退”键输入指令—详见5输入状态

- 按测试键：混凝土动弹仪自动测试指令：数字显示器不断闪烁 ，进入自动扫描测试状态，此时可以听到发 射探头有频率变化的声音，且示波管波形也 有变化，大约半分钟测试完毕。若为双次测 量状态，就显示“00000000”等 待按“测试 ”键进行第二次测试;若为单次测试状态，则 显示器显示“XXXX-F”，表示弹性模量值， 过一段时间后则显示“XXXX-F”，表示谐振 频率值。在显示弹性模量值时，若打印机为在 线状态，则打印出测试结果，打印完毕后按 “确认”键可再打印一份测试数据，按其他键 返回显示“00000000”状态，等待下一次输 入指令。

(5)按“上限”键，显示“XXXX H”，此 时可按数字键输入扫描频率的终点值，输入 完毕后可以按“确认”键，存入上限值，或 者按“”退键推出，不存数据。

(6)按“下限”键，显示“XXXX L”，此 时可按数字键输入自动扫描频率的起点值， 输入完毕后可按“确认”键存入下限值，或 者按“退”键退出，不存数据。

(7)按“时间”键显示“XX-XX-XX”，此时 仪器可以作为电子钟，按其他任意键，显示 ”00000000“状态。 混凝土动弹仪手动测试状态：   显示器前五位显示频率值，后两位显示幅度值(相对值，用以判断谐振点)，示波管显示李萨育图形。

（5）混凝土动弹性模量测定仪

(1) 按F^^^或Fvvv键，频率迅速增减 、

(2) 按F^^或Fvv键，频率快速增减 、

(3) 按F^或Fv键，频率微量增减

按P^或Pv键，输出功率相应增减  在按上述各功能键改变频率或功率时，要结合看幅度值和李萨育图形，当找到最大幅度点时，即为谐振频率点。　 按“确认”键直接输出结果。 混凝土动弹仪输入状态

按第一次“退”键，就是输入宽度，然后按“确认”就是输入长度，再按“确认”就是输入重量。连续按“退”时，第一次如为宽度，

则第二次为输入序号，

第三次为输入时间，

第四次为输入日期。

- 输入宽度：显示器显示“XXXX-A”，此时可以按数字及小数点输入边长，单位为mm。按“确认”键接收数据并转去输入长度，按“退”键不接收数据，但转去输入序号。

b)输入长度：显示器显示“XXXX-L”，此时可以按数字及小数点键，输入试件长度，单位为mm，按“确认”键接收数据并转去输入重量，按“退”键不接收数据，但转去输入边长。

c)输入重量：显示器显示“XXXX-P”此时可以按数字及小数点键输入试件重量，单位为kg。按“确认”键接收数据并转到自动后手动测试状态。

d)输入序号：显示器显示“XXXX-N”，此时可以按数字键输入序号，按确认键接收数据，转去输入边长，按“退”键不接收数据，但转去输入时间。

c)输入时间：显示器显示“XX-XX-XX”，并且两高位为小时，中两位为分，低两位为秒。 混凝土动弹仪操作 i.高两位闪动时，可输入小时(24小时)，按“确认”键确认数据，同时中两位闪动，转入输入分钟，按“退”键不确认数据，但转入日期。　ii.中两位闪动时可以输入分钟，按“确认”键确认数据，同时低两位闪动，转入输入秒，按“退”键不确认数据，高两位闪动，并转入输入小时。 iii.低两位闪动时可以输入秒，按“确认”键确认数据，并转去输入序号，按“退”键不确认数据，中两位闪动并转入分钟。

f)输入日期：显示器显示“XX-XX-XX”，且高位闪动，其中高两位为年，中两位为月，低两位为日。

- 混凝土动弹性模量测定仪使用：

i.高两位闪动时可输入年，按“确认”键确认数据，同时中两位闪动，转去输入日，按“确认”键确认数据，但转到自动或手动测试状态。

ii.中两位闪动时可输入日，按“确认”键确认数据，低两位闪动，同时转去输入日，按“确认”键确认数据，转入输入年，此时高两位闪动。

iii.低两位闪动时可输入日，按“确认”键确认数据，转去输入时间，按“退”键不确认数据，中两位闪动转去输入月。

（7）混凝土动弹性模量测定仪注意事项

1、实验时，仪器和试块放在一个坚固的平台上，试块下最好垫一块橡胶垫。

2、发射探头放在试块侧面200mm处中间位置上，接收探头放在发射探头同侧的一端距边沿5mm处，同时探针应顶到试块高度的中间处。

3、探头放好后首先吧发射探头抵实，然后把仪器调到手动状态，之后适当调动显示屏上谐振频率，使之于此试块自身频率相同或相近，再适当调节接收探头与试块的远近关系。这时示波管上会有图形变化，同时显示屏最后两位数字也会有变化，这时使接收探头放置在图形最大或幅度值最大时的位置上，则这时探头是接触良好的。

（8）混凝土动弹性模量测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（9）混凝土动弹性模量测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（10）混凝土动弹性模量测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（11）混凝土动弹性模量测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（12）混凝土动弹性模量测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

18  全自动养护室控制仪  型号:BYS-III

（1）全自动养护室控制仪概述

BYS-Ш型全自动养护室控制仪广泛用于道路工程，土建工程大专院校及科研单位试验室对水泥、混凝土、稳定土等试件的养护之用。本仪器采用先进的数字控温技术性能稳定且精度高，欢迎您使用本厂产品。

（2）全自动养护室控制仪技术参数

供电电压：380V（三相四线制）

输出功率：2000W×2

有效面积：50m3

控温控湿精度：≥2%

（3）全自动养护室控制仪使用方法

打开包装，先检查仪器外观是否完好，随机附件是否齐全，确认无误后，先按安装图装配养护室内的喷管及喷头、出进水管等。

1、喷淋管的安装 喷淋管的高度可根据试件架的高度确定，喷头距离可在1.2-1.5米左右。

2、排水沟：距墙体80-100厘米左右

3、贮水池：距墙体50-80厘米左右，长 宽 深约50-60厘米

4、电热管：可用水泥钢钉悬挂在墙面上，电源线顺开布于墙面上切勿缠绕。

5、传感器应悬挂于室内中央或具代表性的地方。

上述安装完成后将出进水管与主机连接好，进水管装上塑料罩以防杂物进入泵体。

将贮水池注满干净的自来水，将地面清扫干净，以防杂物流入贮水池。

随机附件1、电热管2只2、喷头15只3、三通接头1个4、六分铝塑管20米5、说明书1份6、合格证1份

（4）全自动养护室控制仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）全自动养护室控制仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）全自动养护室控制仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）全自动养护室控制仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）全自动养护室控制仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

- 混凝土圆柱体劈裂夹具  型号：LPL-1

（1）混凝土圆柱体劈裂夹具 本方法适用于测定按《普通混凝土力学性能试验方法标准》的要求制作和养护的立方体试件的劈裂抗拉强度。

（2）混凝土圆柱体劈裂夹具 测定立方体劈裂抗拉强度的试件应是按《普通混凝土力学性能试验方法标准》要求制作和养护的立方体试件。

（3）混凝土圆柱体劈裂夹具 强度试验步骤应按下列方法进行：

（1）擦净试验机上下压板的加压面。将圆柱体试件置于试验机中心,在上下板之间各垫一条垫条，圆柱体轴线在上下垫条之间保持水平，垫条的位置应上下对准。宜把垫层安放在定位架上使用。

（1）试件从养护地点取出后应及时进行试验 ，先将试件擦拭干净，与垫层接触的试件表面应清除掉一切浮渣和附着物。开动试验机，当上压板与圆弧形点垫块接近时，调整球座，使接触均衡。加荷应连续均匀，当混凝土强度等级＜C30时，加荷速度取每秒钟0.02~0.05MPa；当混凝土强度等级≥C30且＜C60时，取每秒钟0.05~0.08MPa；当混凝土强度等级≥C60时，取每秒钟0.08~0.10MPa；至试件接近破坏时，应停止调整试验机油门，直至试件破坏，然后记录破坏荷载。测量尺

（4）混凝土圆柱体劈裂夹具 试验结果计算及确定按下列方法进行：

⑴ 立方体劈裂抗压强度按下式计算：

式中  fts————混凝土劈裂抗拉强度（MPa）；

F————试件破坏荷载（N）；

A————试件劈裂面面积（mm ）,为试件横截面面积

立方体劈裂抗压强度精确至 0.01MPa。

⑵ 当采100×100×100用非标准试件测得的劈裂抗拉强度值，应乘以尺寸换算系数0.85；当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件；使用非标准试件时，尺寸换算系数应由试件决定。

（5）混凝土圆柱体劈裂夹具产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）混凝土圆柱体劈裂夹具产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）混凝土圆柱体劈裂夹具交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）混凝土圆柱体劈裂夹具售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）混凝土圆柱体劈裂夹具沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

- 混凝土抗折抗弯拉装置

（1）混凝土抗弯拉弹性模量试验装置T0558-2005用途：

混凝土抗折装置又称混凝土抗折夹具，

它与万能机配合是混凝土试验中必不可少的一种试验

机具。专供实验机测定水泥混凝土抗折强度、劈裂抗拉强度。

（2）混凝土抗弯拉弹性模量试验装置T0558-2005技术参数:

1．最大抗折负荷100KN

2．最大劈裂抗拉负荷300KN

3．抗折标准夹辊直径φ30mm

4．上、下夹辊间净距离172mm

（3）混凝土抗弯拉弹性模量试验装置T0558-2005使用与维护:

做抗折实验时，按以下步骤安装：

1.拧松压力机横梁上两个内六角螺钉，拆下上压力板，定位销留在横梁上，装上菱形销及上支座，用两内六角螺钉固定紧。

2.拆下压力机上下压板、凹球座、防尘罩，换上本套下夹具，垫圈套在活塞上，销上定位销，装上下夹具座，防尘罩用原机上的箍圈固定在油缸外侧。将两个导向柱，调整好距离，用螺母锁紧。

3.抗折试验可对100×100×450mm、150×150×550mm两种试块进行试验，当试验100×100×450mm试块时，将下夹具座上左标准辊及辊座右标准辊及靠销移至内侧相应位置辊间距为300mm，将上夹具座上左右标准辊弹簧，弹簧上下吊钩移至内侧相应位置（辊间距为100mm），然后固定好，即可试验。

4.做150×150×550mm

试块试验，将下夹具座上左标准辊及辊座、右标准辊及靠销移至内侧相应位置（辊间距为450mm），将上夹具座上左右标准辊、弹簧、弹簧上下吊钩移至内侧相应位置（辊间距为150mm），然后固定好，即可试验。

5.做劈裂抗拉试验时，将上夹具座上的左右标准辊及辊柱取下，装上上夹具条，用螺钉固定好，即可试验。

6.使用完毕后，应及时清除试块碎屑，各运动部位涂上润滑油，各光面涂上防锈油以防锈蚀。

（4）混凝土抗弯拉弹性模量试验装置产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）混凝土抗弯拉弹性模量试验装置产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）混凝土抗弯拉弹性模量试验装置交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）混凝土抗弯拉弹性模量试验装置售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）混凝土抗弯拉弹性模量试验装置沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

。

- 型号：TDDR-3混凝土冻融试验箱

（1）TDDR-3混凝土冻融试验箱本试验装置是按照国家电力行业标准DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》中的“混凝土抗冻性试验”、交通行业标准JTJ053-4《公路工程水泥混凝土试验规程》中的“混凝土抗冻性试验（快冻法）T0525-94”、国家标准GBJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》中的“快冻法”的要求，并参考了美国ASTM/C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》的要求进行设计、制造、验收的。因而也适用于执行上述标准的冻融试验。

（2）TDDR-3混凝土冻融试验箱本冻融装置采用优化设计，在保证试验精度和要求的前提下，力求运行可靠，运行费用低。本冻融装置主要部件采用进口件或久经考验的国产件，性能优异、外形美观、可靠性好。而且，结构紧凑，占地面积少，安装简单，维护方便，是一种实用的试验装置。

（3）TDDR-3混凝土冻融试验箱技术优势

1、采用单片机监控，自动打印数据图纸能耗小，符合中小客户的需求，经济灵活，性价比高。

2、设备具有运行故障自我诊断和声、光报警功能等9项故障报警功能，有故障，微机会自动关闭主机，鸣响蜂鸣器，微机屏幕上就会显示故障位置及排除方法。

3、制冷压缩冷凝机和蒸发器、加热器为名牌产品原装配备，性能稳定。

4、冻融、制冷机组、一体化,噪音低、环保型、占地小、安装迁移方便，机组底部装有刹车运动滚轮。

5、采用风冷机组，不用冷却塔，噪音小等特点；冷凝器散热面积78平方米；压缩机10HP；

6、三通道传感器：

传感器1：中心试件温度控制范围：20～-20℃，可通过参数设定进行调整，控制精度为正负0.1度。

传感器2、3：对角线温度控制，温度极差不超过2℃。

（4）TDDR-3混凝土冻融试验箱性能特点：

● 本冻融装置为整体式结构，安装、移动方便。

● 采用数控技术与传统控制技术相结合的控制方式，便于操作和维修。

● 减少辅助容积，强化热交换，减少装机功率，使日常运行费用降到最低。

● 具有水冷、风冷四种规格，都能保证可靠运行。便于用户选择。

冷凝器冷却方式：	风冷

（5）TDDR-3混凝土冻融试验箱 规格技术参数

试件数量：       9件   16件   28件

试件尺寸	       100×100×400，测温件尺寸相同，中间留有测温孔

冻融循环周期：  2.5～4小时，融化时间不小于1/4冻融周期

冻结终了：      时间/试件中心温度	1.5～2.5小时/-17±2℃（可调节）

融化终了：      时间/试件中心温度	1.0～1.5小时/8±2℃

循环次数：	  标准为300次，计数器可达6位数

冻融循环冷媒充注量：	-45℃防冻液，120kg

制冷压缩机：	      进口全封闭5HP

加热功率：	       6kW

最大运行功率：	   6.7kW

供　　电：	      3N380V 50Hz

（6）TDDR-3混凝土冻融试验箱产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）TDDR-3混凝土冻融试验箱产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）TDDR-3混凝土冻融试验箱交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）TDDR-3混凝土冻融试验箱售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）TDDR-3混凝土冻融试验箱沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

22 型号：80-14混凝土切割机

（1）混凝土切割机该机广泛用于建筑工程质量检验、公路工程质量检测取芯法取出芯样的锯切工作，也可用于建筑施工中异型砖的锯切工作。

（2）混凝土切割机参数： 
　　型号  80-14  81-14 
　　发动机  SOLO单缸2冲程发动机 
　　发动机排量  81CC 
　　发动机最大功率/转速  4.0KW(5.4HP)/9300RPM 
　　发动机最大扭矩/转速  4.8牛米/7000RPM 
　　发动机最大容许转速  9500±200RPM(不带切割锯片) 
　　发动机怠速转速  2600±200RPM 
　　发动机离合器工作转速  4800±200RPM 
　　燃油箱容积  0.9L 
　　电子控制独立润滑系统  不带  带 
　　机油箱容积  无独立的机油箱  0.32L 
　　机油燃油比例  1:50  独立润滑系统自动配比 
　　最大功率时燃油消耗(ISO7293)  1.75KG/H 
　　点火方式  电子点火 
　　锯片大小  350mm 
　　锯片中心孔尺寸  20mm 
　　切割机最大刀片转速  450RPM 
　　最大切割深度  125mm 
　　噪音  98分贝 
　　重量  10KG 
　　尺寸  430X267X75mm 
　　（3）混凝土切割机优点 
　　1，  自动阻风门和发动机启动注油器 
　　2，  81带有独立的润滑系统，这是全世界第一台2冲程发动机上带有独立润滑系统的切割机，在润滑油不足的情况下机器能自动处于怠速状态，无法切割 
　　3，  减压阀 
　　4，  一键关机 
　　5，  “聪明”的膜片式化油器带有阻风门电子调节装置 
　　6，  尾气排放标准达到EUII/EPA3 
　　7，  严格的多重空气过滤系统确保进气清洁 
　　8，  手动空气过滤器清洁把手 
　　9，  皮带自动张紧装置 
　　10，  多锲带传动，减少皮带磨损，提高传递效率 
　　1，  重量轻 
　　12，  带供水接头 
　　13，  机身3点橡胶垫支撑 
　　14，  5点防震系统设计，确保手持切割时震动很小，切割平稳。

（4）混凝土切割机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）混凝土切割机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）混凝土切割机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）混凝土切割机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）混凝土切割机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

23. HMP-150混凝土磨平机

（1）混凝土磨平机概述

HMP-150型混凝土磨平机使用方法,工作原理,型号厂家 混凝土磨平机适用于采用钻孔取芯及砼试模法测试砼抗压强度时，对钻孔取芯两端面的磨平，使芯样两端质量达到测试标准的要求。
该机具有结构紧凑、操作方便，工作可靠磨削效率高，质量好等优点。因此是砼强度检测中不可缺少的设备。

（2）混凝土磨平机主要技术参数：

1、磨削芯样直径及方模：
Φ50、Φ75、Φ100、Φ150mm
503、753、1003、1503

2、磨削芯样高度：47.5~215mm
3、磨轮转速：2800r/min
4、电机输入功率：1.7KW
5、外型尺寸：550×420×700mm
6、重量：52Kg

（3）混凝土磨平机使用方法,工作原理,型号厂家混凝土磨平机使用方法：

1、接通电源及水源。
2、根据芯样直径选择相应的夹具，将芯样夹紧并转到底盘中心位置后将夹具立柱索紧。
3、松开上、下索紧手轮，转动升降手轮，当磨轮端面距芯样端面1mm时停止。然后索紧上索紧手柄，开启进水嘴阀门通水，并闭合电源开关，使磨轮转动，然后逆时针转动手轮，并使磨头下降。当磨轮端面接触试样端面时摆动磨头进行磨削。这样不断地使磨轮下降直至磨平试样端面。
4、磨削完毕，关闭电源及水嘴阀。使其处于上极限位置。
5、松开夹具索紧手柄，将夹具同试件一同取下并反向按装。重复2、3、4动作磨削另一端面。直至芯样端面符合要求为止

1、芯样端面磨削要求质量高，为了防止工作发生振动，磨平机工作时应放在地质较硬的地方，并仔细调正地脚螺钉使底盘放平
2、磨轮在磨削中会产生较高热量，为了保证磨轮的使用寿命，严禁在无水情况下进行磨削。
3、水源应该有足够的水压，在水压较低时，当磨轮旋转后水流会因受到阻力，磨轮部位会无水喷出。此时可用水管直接将水喷在试件磨削平面上，以保证正常工作。
4、在磨轮第一次使用时或当磨轮金钢石颗粒磨钝，使削磨发生困难时可用耐火太砖或砂砖待磨轮端面有金刚石颗粒露出即可)。
5、芯样装在夹具上，应使芯样两端面露出长度相同为宜。当一端磨好后反向磨削另一面时，不应松动夹具紧固螺丝以保证芯样两端的平行度与端面与轴线的垂直度。
6、混凝土磨平机在使用现场应有可靠的接地装置，以防意外事故发生。
7、混凝土磨平机用后应擦拭干净。

（4）混凝土磨平机使用方法,工作原理,型号厂家注意事项：

混凝土磨平机工作原理：

混凝土磨平机是依靠嵌有金刚石颗粒的磨轮，在高速旋转下实现对芯样两端的磨平。该机采用圆立柱导轨的丝杠升降手轮进给方式，保证了磨头工作平稳可靠。

（5）混凝土磨平机 技术电话15132705088是沧州恒胜伟业公路仪器有限公司自行研发的新一代实验仪器。本机选用回弹单项串激电机驱动，齿轮减速，圆立柱导轨，丝杠升降手动进给总体设计，具有体积小，结构紧凑，操作简单，磨削质量好等优点，磨削试件质量可达CECO3、88、YBJ209-86钻取芯样测定混凝土抗压强度技术规程，对试件磨平的质量要求，因此，被广泛应用于现场采取芯样的试件磨平工作。
（6）混凝土磨平机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）混凝土磨平机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）混凝土磨平机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）混凝土磨平机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）混凝土磨平机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

24.型号：DQ-4混凝土岩石自动切割机  自动岩石锯石机

（1）混凝土岩石自动切割机自动岩石锯石机|自动岩石切割机DQ-4优势概述DQ系列自动岩石切割机是我厂主要产品之一，采用金刚石圆盘刀，对非金属固体进行切割取样，尤其适合各类岩矿石、砼耐火砖块以及陶瓷的切割取样，是石油、地质、煤碳、冶金、建筑学院、交通等部门制样的必备设备。

自动岩石切割机具有造型美观，结构紧凑、自动化程度高、全封闭、低噪音、使用方便等优点。（2）混凝土岩石自动切割机主要技术指标

（3）混凝土岩石自动切割机工作原理1、自动岩石切割机由导轨、切刀工作台、专用夹具、丝杠轴传动、调速电机及电气控制台等组成。整机结构紧凑、工作平稳。
2、切刀轴和切刀动力电机安装在导轨工作台上，利用三角皮带传动使切刀高速旋转。
3、电气控制系统安装在控制台内通过电缆连接各电机。
4、自动岩石切割机为刀片移动，工作台静止的方式，即工件固定，切刀运动。切刀工作起、终端各备有行程开关，当切刀工作运动至终端时，可自动快速后退至起端并自动停止移动。四、冷却系统1、采用自来水供水冷却。
（4）混凝土岩石自动切割机电气系统
1、自动岩石切割机使用电源为三相四线交流电（380V），由三只CJT1-10交流接触器分别控制，主轴电机和调速电机正反转，调整控制面板旋钮，即可实现刀片前进（工进）后退的速度。指示灯由交流220V/6.3V变压器供给。
（5）混凝土岩石自动切割机自动岩石切割机使用说明
1、自动岩石切割机安装完毕后，接通电源检查整机各部分转动是否灵活，各紧固件是否松动。

（6）混凝土岩石自动切割机主要技术参数：

1.主轴转速：3000r/min

2.主电机：3kw

3.工作台电机：20w

4.水泵电机：125w

5.轨道长：1400mm

6.切割最大厚度：150mm

7.锯片直径：450mm

2、接通电源，按下主机按钮，刀片转向是否与箭头方向一致。若反向立即调整。检查完毕后即可装夹岩样进行切割，岩样装夹时，应选择可靠的夹持点，防止虚夹和假夹现象。以免在切削过程 中因岩石窜动而损坏刀具及岩样。
3、夹持不规则岩石时，可用顶压法夹持，装夹方法见图书1所示。夹持步骤：先将岩样8平放在工作台上，然后将顶压移动夹具10沿T型槽3插进，选定夹具与岩样的距离，锁紧夹具底座螺丝，上下移动顶杆螺栓13，以选择可靠的夹持点，然后将顶杆移动螺母11锁紧，接着再旋转顶杆，直至顶杆把岩样顶死，同时拧紧顶杆螺帽12，防止顶杆在切削过程中松动。
4、切割芯样时，如岩石数量较多，可用随机所附的长压板压上数块岩样，一起切削，以提高工作效率，装夹方法如图2所示，步骤如下：将岩样8平放在工作台6上，将压板螺栓沿T型槽3插进，长压板9的一端插进工作台垂直面的方孔中，旋转调节螺钉7和压板螺栓的螺母10，即可将岩样压紧，如芯样直径大小略有误差，可在岩样上面加一条形薄木板，使长压板能够压到岩样。夹持切断成形的长方体和正方体岩样时，也应用此方法。
5、工作时，先起动主电机，再按工进按钮，开始切削时，由于岩石多呈不规则形状，此时进刀速度要慢，待刀片刃全部进入岩样后，方可稍快一点。
6、自动岩石切割机自动进退刀，当切刀沿工作台运动到终端时，可自动后退到起端，并自动停止移动。如在工作过程中需要后退，按控制台快退按钮，即可。快退中需要前进，按工进按钮同样可以进刀。不论进刀或退刀，按停止按钮切刀均可停止移动。工作时，如发现切刀离岩样较远，可按下快进按钮（按住不放）或点动快进，待刀片接近岩样时，即松开按钮。然后再按工进按钮，进行正常切割。这样可以缩短进刀辅助时间。该机进给传动如图三所示。7、在切割试件时，在工作前可根据岩石硬度来进行调节进给速度，在切割过程中调节进给速度可能出现刀痕，根据使用经验切割较硬石头时，速度一般为40毫米/分左右。
（7）混凝土岩石自动切割机操作规程
1、按要求用专用夹具固定好岩样，使之不得松动。
2、启动自动岩石切割机主机，打开自来水。
3、按快进按钮（      ） 使刀片靠进岩样。
4、按前进（     ） 按钮使速度表指示在200左右，（根据岩样的硬度而定刀片的切割速度）此时切割机在自动切割。
5、当切割完毕后，刀片自动后退，也可手动按下后退按钮（          ）
6、当刀片后退离开岩样后关闭主机和自来水。
（8）混凝土岩石自动切割机操作注意事项
1、岩样夹好后在主机没有启动的情况下，严禁刀片移动，以免刀片碰到岩样损坏刀片。
2、试块一定要夹牢，防止松动。
3、试块夹好后，用干毛巾擦干手上的水渍，再操作按钮。
4、拆卸刀片时把E型卡卡在后面主轴皮带轮的两小孔内，用专用扳手使劲把主轴刀片锁紧螺帽按顺时针方向扳开（注意：操作完毕必须取下E型卡）
5、如发现自动岩石切割机主机皮带松动应及时拉紧皮带。
（9）混凝土岩石自动切割机保养细则
1、操作完毕应用自来水冲洗工作室及工作台表面的岩渣并擦干。
2、定期清理拖板和导轨以及导轨传动丝杆上的油渍，并及时加注润滑油。
3、工作全部结束后，将刀片向前移动10厘米左右，使行程开关摇臂复位。
4、自动岩石切割机整机使用后如在一定的时间内不使用，应将刀片和夹具移动部位及机内一些易生锈的地方涂一层锂基牛油。

（10）混凝土岩石自动切割机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（11）混凝土岩石自动切割机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（12）混凝土岩石自动切割机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（13）混凝土岩石自动切割机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（14）混凝土岩石自动切割机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

25.型号：HP-40混凝土抗渗仪

（1）HP-40混凝土抗渗仪 用于混凝土抗渗性能、抗渗标号的测定。采用自动加压的工作方式，数字仪表显示。

（2）HP-40混凝土抗渗仪主要技术参数：

1、最大使用压力:        4MPa

2、行    程：                 10mm

3、流    量：                  0.1L/min

4、一次试验试件:        1-6件

5、电机功率:                120W

6、外形尺寸：             1130×930×770mm

7、净    重:                    200kg

（3）HP-40混凝土抗渗仪产品特性：铸钢混凝土抗渗仪,自动恒压混凝土抗渗仪,自动升压混凝土抗渗仪,混凝土抗渗仪
（4）HP-40混凝土抗渗仪产品简介： HP－40型混凝土抗渗仪 砂浆渗透仪一、适用范围混凝土、是现在建筑中被广泛使用的人工石材，对于某些建筑，如水工建筑、水下、水中、地下和其他建筑工程，要求建筑物具有特殊的性能-抗渗性能

自动调压混凝土抗渗仪、数显混凝土抗渗仪  HP－40型混凝土抗渗仪详细介绍：
HP－40型混凝土抗渗仪 砂浆渗透仪一、适用范围
混凝土、是现在建筑中被广泛使用的人工石材，对于某些建筑，如水工建筑、水下、水中、地下和其他建筑工程，要求建筑物具有特殊的性能-抗渗性能 所谓抗渗性能是指构筑物所使用的材料能
抵抗水和或其他液体（轻油、重油）介质在压力
作用下渗透的性能。
 （5）HP-40混凝土抗渗仪主要使用于混凝土抗渗性能和是试验和抗渗标号的测定。同时也可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查，因此得到了有关生产、施工、设计、教研等部门的广泛使用。
（5）HP-40混凝土抗渗仪：功能与普通型相同，其主要特点是压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来，并能按设定的程序实现自动升压，自动完成
试验，减轻工作人员负担。HS-4型、HS-4S型抗渗仪均符合GB/T50081-2002（普通混凝土力学性能试验方法标准）、T0528
-94、GBJ81-85等标准要求。
（6）HP-40混凝土抗渗仪主要技术参数
1、最大工作压力：4mpa
2、工作方式：自动恒压（数显型：自动恒压且自
动升压）
3、一次可作试件数：6个
4、试模几何尺寸（亦称主模）
模腔上口直径：φ174.8mm
模腔下口直径：φ185mm
高度：153mm
5、柱塞泵参数：
流量：0.16L/min
6、电动机：
    功率：120W
    电源：380V-50HZ
7、外形尺寸：950×800×950mm
8、质量：≈220kg
（7）HP-40混凝土抗渗仪主要工作原理及其机构（见附图一）
HS-4型抗渗仪和IIS-4S型数显抗渗仪是利用密封容器内压力处处相等的原理（水位差疏忽不计），以水泵对整个系统输压，并通过电接点压力表或压力控制器加压压力的大小来实现压力水由
下向上渗透压装在试模中的试件，从而测定试件
抗渗性能和计算其抗渗标号的仪器。HS-4型砼抗渗仪和IIS-4S型数显砼抗渗仪主要由箱体、工作台，由不锈钢面板制成，并安装有6个
模座及36个M12螺栓，用于安装试模之用。
3、供压系统，由电动机、动力箱、水泵、水包、安全阀，管道等组成，电动机用于向系统提供动力源，动力箱用于将电动机所提供的动力源转化成往返运动的动力并提供给水泵，水泵用以向整
个系统提供水压，水包用以稳定供应系统的水压
，并起水压源，动力箱用于将电动机所提供的动力源转化成往返运动的动力并提供给水压，并起水压源的分流作用；安全阀安装字水包中央，安全阀的作用是确保系统压力不大于4MPA4、操作台，主要由电器控制和控制阀组成。（1）HS-4型砼抗渗仪电器控制部分（见附图二），由红绿按钮开关和1只电接点压力表所组成，
绿色按钮为启动开关，红色按钮为停止开关，电接点压力表用于控制供压系统的压力保持在你需要的范围，当压力指针达到上限时，水泵停止工作，由于试件渗透等原因，致使水压下降，指针
逆时针转动，离开上限位置，直至到达下限位，水泵重新启动，水压上升到上限位（2）控制阀。其开启与关闭与一般阀们相同，即
顺时针转为关系，逆时针旋转为开启，每个阀相
对应控制一个试模，（3）HS-4S型数显砼抗渗仪电器控制部分：由组合开关和1只压力传感器相连接的控制器所组成。组合开关控制抗渗仪电源，“0”位为关“1”位为开；控制器用语控制供压系统的压力保持在你需要的范围。关于控制器的操作说明详见附录《
数显抗渗仪压力控制器操作说明》
（8）HP-40混凝土抗渗仪安装及使用
1、准备
a、将抗渗仪器放置在平整、坚实的室内基础上，
b、关闭位于箱体右下方的放水卸压阀
c、开启6个控制阀
d、初次使用，注水入箱，开启控制阀，启动电源
，至6个模座内水溢出为止，以便排出系统内空气
。
e、关闭控制阀
2、试件制作及安装
a、试件成形养护，根据设计所要求的材料配比用
成形模（亦称副模）制作成形，然后按部或国际
标准的规范进行掩护。
b、将养护好的试件表面晾干，然后在其侧面涂山熔化的密封材料（火漆或密封蜡）注意试件两端面，严禁涂有密封材料。
c、将试模加热到40℃，然后将涂有密封材料的
试件装入模腔，再在压机上（螺旋压力机或借用实验室的压力实验机）将试件压入试模中并冷却至常温，最好使用本厂配套生产的HT-200型多功能脱模机，既可装、脱模、又可劈裂试件，观察
渗水深度。
d、将装压好试件的试模安装在抗渗仪的工作台上
，并均匀的拧紧螺丝帽
3、接通电源，红色信号灯两，将电接点压力表上限指针调至0.1MPA 下限指针与之可靠近但不能同时接触（约小于上限指针0.05mpa),然后摁绿钮启动电源，此时水泵开始工作，电接点压力表
指针随水压上升而顺时针转动，注意观察压力上升是否正常，系统有无渗漏水现象，如有异常则应排除后才能进入试验。
IIS-4S型数显砼抗渗仪按附录操作说明执行。
4、开启控制阀，即向相应的试体送入水压，注意观察试模底部有无渗出，如有渗出则需拧紧相应部位的压紧螺帽。
5、进入正常试验后，每隔8小时增加工作压力0.1MPA，随时观察试件端面有无渗水情况，如有渗水，则关闭相应的控制阀。
6、当6个试件中有3个试件的端面有压力水渗出时，即可停止试验，记下十时毫的水压作为计算依据。
7、试验结束，切断电源，打开放水卸压阀，使系统压力降至零，取下试模，
8、从试模中压出试件，并清洗试模、模座、涂上防锈油，以备再用
（9）HP-40混凝土抗渗仪结果计算我厂
1、混凝土抗渗标号以每组六个试件中四个未出现透水时的最大水压表示，其计算式为：S=10H-1其中：S-抗渗标号H-六个试件中第三个渗水时的压力（MPA）
2、如压力加至1.2MPA经过8小时，渗水仍不超过2个，混凝土抗渗标号应大于或等于12，即S=12
（10）HP-40混凝土抗渗仪维护与保养
1、对工作环境的要求：周围大气温度为5℃-45℃；相对温度＜80%， 不长期在含腐蚀性气体的环境中工作
2、水源应清洁无杂质
3、动力箱油在出厂时已加好，以后每半年打开后箱盖及动力箱盖，以更换一次20号或30号机械润滑油，油量以加到接近主轴中心县为准（约600ml)
4、每半年检查一次动力箱底部有无积水（此项工作可在换油时同时进行），并判明是否水泵密封圈损坏，如损坏则需要更换。

（11）HP-40混凝土抗渗仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（12）HP-40混凝土抗渗仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（13）HP-40混凝土抗渗仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（14）HP-40混凝土抗渗仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（15）HP-40混凝土抗渗仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

26.型号：GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪

（1）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪用途概述
 钢筋混凝土保护层测定仪是一种便携式无损检测仪器，可用于钢筋混凝土结构施工质量的检测，能够在混凝土表层测定钢筋位置，检测钢筋保护层厚度及钢筋直径；此外，也可以对混凝土结构内部的磁性体及导电体的位置进行检测，如墙壁内部电缆、水暖管道等，施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏，减少意外的发生。
    （2）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪产品符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB  50204-2002，对钢筋保护层测定仪的要求。
（3）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪 产品特点
 1.  采用单探头直接检测保护层厚度（已知直径），检测数据更准；
 2.  估测钢筋直径及保护层厚度；
 3.  双量程工作模式有效的保证检测精度及最大探测深度；
 4.  测试速度快，检测精度高，数据存储容量大；
 5.  探头具有全自动校正功能；
 6.  对检测数据有存储、查看和删除等功能；
 7.  液晶中文显示，在不同的界面下有相应的中文提示：并带有背光，在各种环境下均有较好的可视度；
 8.  使用USB接口数据传输，方便与电脑的连接；
 9.  强大的专业分析软件，提供完整的后期数据处理及报告生成服务。
（4）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪技术参数
1. 钢筋直径适应范围：Ф6mm～Ф50mm（共有15种型号）
2. 钢筋直径常用档级为： Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф28、Ф32、Ф35、Ф40和Ф50
3. 保护层厚度测量范围：
      第一量程：6mm～100mm； 
      第二量程：6mm～190mm；
4. 第一量程保护层厚度测量范围  （单位：mm）
直径   6  8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 35 40  50
最小值 6  6  8  8  8  8  8 10 10 12 12 12 17 17  17
最大值65 65 70 75 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100
5. 第二量程保护层厚度测量范围  （单位：mm）
直径   6   8  10  12  14  16  18  20  22  25  28  32  35  40  50
最小值 6   6   8   9  10  12  12  12  13  15  15  16  18  20  21
最大值85 100 120 125 130 140 140 160 160 160 170 180 180 190 190
6、仪器最大允许误差（保护层厚度  单位：mm）
      误差     测量范围       
       ±1    6------79     
       ±2    80-----109     
       ±4    110----190     
7、 直径测量范围：6—32mm；钢筋直径示值最大允许误差：±1档
8、电池：内置可充电锂电池，持续工作18小时以上。
（5）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪整机仪器构成
整套仪器由以下三部分构成：
1. 主机
2. 探头
3. 探头信号线

五、工作环境要求
a) 工作温度：-10℃～+40℃
b) 相对湿度：＜90%RH
c) 空气中不含有腐蚀性气体d) 无强电磁场干e) 不应有大的震动和冲击
（6）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪的实体检验

（1）检验依据：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规程》DB 01-82-2004

《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB11/T 365-2006

（2）钢筋保护层的实体检验应由监理单位见证，施工单位组织实施，由有见证资质的检测机构进行试验。

（3）检测的基本要求：

使用的仪器应通过检定，并处于正常状态。

检测人员应通过必要的培训，熟悉规范规定、检测操作和仪器的使用。 检测工作应至少由2人进行，检测中应做出详细的原始记录。

作业环境应符合要求。现场检测应携带相关规范和作业指导书等资料。

（4）检验方法与要求

钢筋保护层厚度检测通常采用非破损的方法。使用“钢筋保护层厚度测试仪”检测，检测精度应达到1mm。

也可采用局部破损的检测方法，是指采用机械打孔，人工剔凿等方法暴露钢筋，直接测量保护层厚度，局部破损的检测方法只在必要时采取，通常用于非破损检测结果的验证。

（5）对于抽查的每根受力钢筋，钢筋保护层厚度检测的部位，应是每根钢筋保护层厚度的“有代表性的位置”，在此位置上测量一点。“有代表性的位置”对简支或连续梁板，当测试承受正弯矩钢筋时，应选取跨中附近的下部表面；当测试承受负弯矩钢筋时，应选取支座附近的上表面；对于悬臂梁板，应选取构件根部的上表面。当一根钢筋需要检测多个测点时，应给出各测点的测试值，不得取平均值。

（6）钢筋保护层厚度检测主要是对承重的梁类，板类构件。对于墙、柱、基础等，规范未要求必须做此项实体检验。

检查数量：对于梁类、板类构件，各自分别抽取同类构件总数量的2％，并各自不少于5个，悬挑构件的抽取不应少于50％。

（7）检测成果判定：

钢筋混凝土保护层测定仪的允许偏差，规范规定比钢筋安装时的允许偏差进一步放宽，对于梁为＋10mm、－7mm；对于板为＋8mm、－5mm。

检测结果应有90％的检测点达到合格，只允许少于10％的检测点不合格。同时不合格处的检测结果不得超过上述允许偏差的1.5倍。

（7）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）GTJ-RBL 混凝土保护层测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

27  混凝土与钢筋握裹力  型号：WGL-1

（1）混凝土钢筋握裹力测定仪产品名称：混凝土握裹力,钢筋握裹力, 混凝土钢筋握裹力, 混凝土钢筋握裹力试验装置
     钢筋混凝土握裹力试验装置(砼与钢筋握裹力测定仪) 用来测试混凝土对钢筋握裹力大小的试验装置。
（2）混凝土钢筋握裹力测定仪适用范围：
本仪器适用于比较不同混凝土与相同钢筋间握裹力大小的试验，该装置与30吨/60吨/100吨万能试验机配合使用，用于测定混凝土抵抗钢筋滑移能力的强度，符合GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》、SD105-82《水工混凝土试验规程》。该仪器执行最新标准选用高精度智能仪表，全程采用电脑信息采集处理器完成整个生产实验过程，具有操作简单，实验数据精确的优点。
（3）混凝土钢筋握裹力测定仪基本原理：本试验用拔出法进行，钢筋在拔出过程中，握裹应力的分布如图1所示，设钢筋截面周长为L，钢筋埋入深度为a，荷重为p，混凝土与钢筋之间单位面积上的握裹力系假定为均匀分布，并按下式计算：
                  rn=p/L·a
      当用螺纹钢筋时，截面周长按外径计算。
      螺纹钢筋与混凝土的拔出试验，在试验时，拔出混凝土是先纵向开裂，或钢筋先达到屈服，故得不到极限握裹强度。本试验选取钢筋与混凝土在自由端相对滑动0.01mm，0.05mm及0.10mm时相对的几个握裹力的平均值作为握裹强度。至于光圆钢筋与混凝土，则往往是钢筋从混凝土中拔出，这中情况下，可以测得极限握裹强度。
（4）混凝土钢筋握裹力测定仪技术参数：技术参数:
1. 试件尺寸： 150×150×150mm
2. 千分表： 0～1±0.001 mm
3. 外形尺寸： 589×250×150mm
4. 重量： 24Kg
（5）混凝土钢筋握裹力测定仪使用说明：
1、将钢筋与混凝土一同成型，养护。
2、将百分表安装在钢筋高出混凝土较少一端，固定牢固。
3、将试块安置在该装置上，钢筋高出混凝土端面较长一端，通过装置的下端中心孔。
4、将该装置安装在万能机
（6）混凝土钢筋握裹力测定仪试验步骤：
⑴试验用螺纹钢筋，性能应符合《钢筋混凝土结构用热轧钢筋》（GB1499-91）的规定，其计算直径为20mm（内径18mm，外径22mm）。为了具有足够的长度可供万能机夹持和装置量表，一般长度可取500mm。钢筋的尺寸、形状和螺纹均应相同，成型前，钢筋应用钢丝刷刷净，并用丙tong擦拭，不得有钢屑和油污存在。钢筋的自由端顶面应光滑平整，并与试模预留凹洞吻合。在确有必要时，也可改用直径20mm的光圆钢筋。
          注：螺纹钢筋的计算直径相当于横截面积相等的光圆钢筋直径。
       ⑵混凝土的拌和应按立方体握裹力试验的规定执行。每一试验龄期制作6个试件。
       安装钢筋时，自由端应嵌入模壁，穿钢筋的模壁孔应用橡皮圈和固定圈填塞，以固定钢筋并使密不漏水，如图；
      ⑶混凝土的成型及养护除应按本书的规定执行外，尚应符合下列规定：
     a、混凝土骨料最大粒径不应超过40mm；
    b、对于干稠的混凝土，应采用振动台振实，试样仍应分两层装入；
      c、试件成型后直至试验龄期，不得碰动钢筋。拆模时间宜延长至两昼夜，拆模时，应先取下橡皮圈和固定圈，再将套在钢筋上的试模壁小心取下。
     d、试件从养护地点取出后，应及时进行试验，以免试件的温度和湿度发生显著变化。
     e、试验时，先将试件擦拭干净，检查外观，试件不得有明显缺损或钢筋松动，歪斜。
     f、将试件套上中心有洞孔的垫板，然后装入已安装在万能机上的试验夹头中，使万能机的下夹头将试件的钢筋夹牢。
     g、在试件上安装量表固定架，并装上千分表，使千分表杆尖端垂直朝下，与略伸出混凝土试件表面积的钢筋顶面相接触。
    h、加荷前，应检查千分表量杆与钢筋顶面接触是否良好，千分表是否灵活，并进行适当调整。
    i、记下千分表的初始读数后，即开动万能机，以不超过400N/a的加荷速度拉拔钢筋。每加一定荷重（1000-5000N），记录相应的千分表读数。
     j、到达下列任一种情况时，应停止加荷：
      ①钢筋到达屈服点；
       ②混凝土发生破裂；
       ③钢筋以从混凝土中拔出；
（7）混凝土钢筋握裹力测定仪试验计算结果：
 ⑴将各级荷重下的千分表读数减去初始读数，即得该级荷重下的滑动变形。
      ⑵当采用螺纹钢筋时，以六个试件滑动变形的算术平均值绘出荷重滑动变形关系曲线，以荷重为纵坐标，以滑动变形为横坐标。取滑动变形0.01、0.05及0.10mm，在曲线上查出相应的荷重，此三级荷重的算术平均值，除以钢筋埋入混凝土中的表面积（π×外径×长度） ，即得握裹强度（Mpa）。
       ⑶ 当采用螺纹钢筋时，可取六个试件拔出试验时的最大荷重的算术平均值除以钢筋埋入混凝土中的表面积，即得握裹强度（Mpa）

（8）混凝土钢筋握裹力测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（9）混凝土钢筋握裹力测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（10）混凝土钢筋握裹力测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（11）混凝土钢筋握裹力测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（12）混凝土钢筋握裹力测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

28  混凝土维勃稠度仪	 型号：HVC-1

（1）砼维勃稠度仪概述
数显混凝土维勃调稠仪是根据国家标准ISO40110《混凝土拌合物稠度测定法（维勃试验）》的要求设计制造，并在原标准的基础上安装电子计时与震动同步工作的程序，从而解决了过去用秒表时过程中人为误差，提高了被测混凝土稠度是不可缺少的测试仪器。
（2）砼维勃稠度仪用途
该稠度仪主要用于测试混凝土拌合物维勃稠度的测定，它以拌合物镇实时间（秒）的长短来确定混凝土拌合物稠度值，适用于骨料最大粒径不大于40mm，维勃稠度在0.1－－99.9秒之间的混凝土拌合物稠度的测定。

（3）砼维勃稠度仪技术参数

1、坍落度筒：顶部内径：100±2mm  筒高：3000±2mm  底部内径：200±2mm。

2、容    器： 内径240±2mm内高200±2mm

3、震动频率：3000±200次/分

4、震动台振幅（装有空容器）：0.5±0.1mm

5、电机功率：250W

6、计时范围：0.1－－99.9秒
7、外形尺寸：380*520*870

8、重    量：50KG

（4）砼维勃稠度仪 结构原理

本仪器如图（一），由以下部分组成：

1.  容器内径240±5mm，高为200±2mm

坍落度筒其内部尺寸为：底部直径  200±2mm  顶部直径  100±2mm  高    度  300±2mm

2.  旋转架与测杆（12 ）及喂料口（10）相连。测杆下部安装有透明且水平的圆盘（14） ，并用定位螺钉（9）把测杆（12）固定在旋转架（11）的导向孔中。旋转架（11）安装在立柱（16）上通过十字凹槽来控制方向，并用固定螺丝来固定其位置，就位后测杆（12）与喂料口（10）的轴线与容器（6）的轴线重合。

透明圆盘直径为230±2mm，厚度为10±2mm。荷重块直接固定在圆盘上。由测杆、圆盘及荷重块组成的滑动部分总重量为2750 ±50g。

3.  捣棒：   直径16 mm，长600mm的钢棒，端部应磨圆。

4.  震动台：工作频率50±3Hz ，空载振幅0.5±0.05mm。

（5）砼维勃稠度仪仪器的调整

1.  仪器调水平

仪器出厂前台面对底平面的不平行度小于1mm ，其测量方法是：将震动台放在平台上，用高度尺测台面四角处的高度，其高度应小于1mm，使用中如发现超差，必须重新调整。调整的方法是：修整四个机脚的厚度。

2.  调零位

将坍落度筒（7）放在容器（6）内，在坍落度筒（7）内装配重物（其重量相当于料重的重物）。松开四个螺检（18 ） ，将喂料斗（10）扣紧于坍落度筒上缘，并使旋转架（11）和立柱（16 ） 按图（一）中位置扣好，然后拧紧四个六角头螺检。松开定位螺钉（9） ，按图位置使透明圆盘（14）放在坍落度筒（ 7）上，并使立柱和导杆扣好，对准零刻度线进行调零。

（5）砼维勃稠度仪测试步骤

1.    把本仪器放在坚实水平的平台上，用湿布把容器、坍落度筒、喂料口内壁及其它用具湿润。

2.    将喂料口提到坍落度筒上方扣紧，校正容器位置，使其轴线与喂料口轴线重合，然后拧紧蝶形螺母。

3.    把按要求取得的混凝土试样用小铲将料分三层装入坍落度筒内，每层料捣实后约为高度的三分之一，每层截面上用捣棒均匀插捣25下，插捣第二层和顶层时应插透本层，并使捣棒刚刚进入下一层顶层，插捣完毕后刮平顶面。

4.    使喂料口、圆盘转离，垂直地提起坍落度筒，此时并应注意不使混凝土试样产生横向扭动。

5.    把透明圆盘转到混凝土圆台体顶面，放松定位螺丝，降下圆盘，使其能轻轻接触到混凝土顶面。

6.    按控制器“启动／停止”按钮，同时按下秒表计时，当震动到透明圆盘的底面被水泥浆部满的瞬间再按“启动/停止”按妞，同时按下秒表停止计时，震动停止，读出秒表数值（时间：单位秒）即为该混凝土拌合物的维勃稠度值。

注：如提起坍落度筒，试体坍边或剪坏，则试样作废并另取试样重做，如连续两次都发生这些现象，则所取混凝土不能做这项试验。

（6）砼维勃稠度仪仪器的维护和检查

1.    每使用一次，必须将容器、喂料口、坍落度筒及透明圆盘洗净，并用布擦净，尤其是透明圆盘上的泥浆必须擦净，以便下次观察。（清洗仪器后将仪器擦干，特别是电器部分一定要注意防潮）。

2.    每次起振前，必须检查各部件、零件是否定位，各处螺钉是否上紧。

3.    长期使用，透明圆盘如磨毛，应及时抛光，如厚度小于8mm, 应及时更换。使用中，如压重小于2700 克，应更换透明圆盘或增加配重，加配重的方法是将相当与50克的垫圈固定在顶端螺钉下面。

（7）砼维勃稠度仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）砼维勃稠度仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）砼维勃稠度仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）砼维勃稠度仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11 ）砼维勃稠度仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

29   混凝土自落式搅拌机  型号：SZJ-60

混凝土自落式搅拌机厂家 混凝土自落式搅拌机型号 混凝土自落式搅拌机技术指导

（1）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机
 适用于建筑科研和生产部门混凝土试验之用，也适用于小型工程维修队在施工中搅拌小量混凝土或其他材料之用。
混凝土搅拌机结构组成：主要由拌筒、加料和卸料机构、供水系统、原动机、传动机构、机架和支承装置等组成。 
 
（2）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机参数：
搅拌筒总容量 :110L
出料口直径 :320mm
公称容量 :60L
搅拌筒转速 :26+3r/min
电机 :Y90L-G 1.1KW
外型尺寸mm :1500×655×920
净重 :190kg
（3）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机注意事项：
1)新机使用前应按照混凝土搅拌机使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及必要的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。
    (2)固定式混凝土搅拌机，应安装在牢固的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。
    (3)对于移动式混凝土搅拌机，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平面轮胎不受力。如果使用时间超过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁防锈工作。
    (4)对某些需要挖设上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应垫高夯实，以防地面水流入坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖、架的后面亦须用木料加以支承，防止工作时轨道变形。
    (5)混凝土搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料，上料后要及时加水；添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或满载荷时起动搅拌机，反转出料者除外。
    (6)在混凝土搅拌机使用中，切勿使砂石落入机器运转部分中去，以免使运转部件卡住损坏。上料斗提升后，斗下不能有人通过或停留，以免制动器失灵发生意外事故。如必在斗下检修或进行清理工作时，强行停机并将上料斗用保险链条拉牢。
    (7)作业中，如发现故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。
    (8)作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需要进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸去熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。
    (9)上料斗的摇把，应用销子固定，以免人进入简内清理时，身体碰触摇把使料斗提升，发生挤压事故。
    作业后，应将料斗降落到料斗坑，如需升起则应用链条扣牢。
（4）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机维护保养　　
1 保养机体的清洁，清除机体上的污物和障碍物。
2 检查各润滑处的油料及电路和控制设备，并按要求加注润滑油。
3 每班工作前，在搅拌筒内加水空转1--到2min，同时检查离合器和制动装置工作的可靠性。
4 混凝土搅拌机运转过程中，应随时检听电动机，减速器，传动齿轮的噪声是否正常，温升是否过高，
5 每班工作结束后，应认真清洗混凝土搅拌机

（5）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（6）SZJ-60型混凝土自落式搅拌机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

30 	混凝土超声波检测仪  型号：NM－4A

（1）混凝土超声波检测仪用途：

用于检测岩体及结构混凝土强度、内部缺陷、损伤层厚度、裂缝深度等，可扩展为声波透射法桩基完整性检测仪及混凝土厚度测试仪。

（2）混凝土超声波检测仪技术指标：

仪器型号： NM－4A

发射电压： 250V、500V、1000V可选

接收灵敏度： ≤30μV

放大器带宽： 5Hz～500kHz

采样时间间隔： 0.05μS、0.1μS、0.2μS、0.4μS、0.8μS、1.6μS、3.2μS、6.4μS可选

主控单元： 专用控制系统

存储方式： 固态64M可扩展

通道数： 双通道

最大采样长度： 32k

声时读测范围：0.1～210000μS

幅度读测范围：0～177dB

液晶显示： 真彩LCD

通用接口： 一个串口、一个并口、支持USB口传输

扩展功能：可扩展

整机重量：1.8kg

供电系统：AC:220V±10%； DC:12V

（3）混凝土超声波检测仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（4）混凝土超声波检测仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（5）混凝土超声波检测仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（6）混凝土超声波检测仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（7）混凝土超声波检测仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

31.NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪

（1）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪

检测方法：ISE法

执行标准：水运工程JTJ270-98

测试指标：氯离子浓度、质量百分比

（2）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪产品用途:

实验室检测氯离子含量控制及防止钢筋发生过早腐蚀快速检测混凝土、砂石子、水泥等无机材料的水溶性氯离子含量结合混凝土中氯离子扩散系数，可对混凝土结构寿命、钢筋锈蚀寿命进行预测

（3）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪产品特点:

(1)多功能合一（标定、测试、打印等）；使用/操作简易。

(2)数字液晶显示；自诊断功能。

(3)数据存储：可以存储至少20个测试数据。

(4)可测定混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量；

(5) 氯离子浓度测量范围：1.0 x10-2～1.0 x10-4 mol/L；

(6) 30秒钟快速测定试样中氯离子浓度及质量百分比；

(7)测试数据连续记录、安全可靠。

（4）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪检测原理:

NJCL-L型氯离子含量快速测定仪采用离子选择电极法（ion selective electrode,ISE）ISE法，快速测定混凝土、砂石子、外加剂等材料的水溶性氯离子含量。氯离子浓度的量测范围为1.0×10-2～1.0×10-4mol/L。设备操作简便，数据准确快速，全自动数据处理，是目前快速测定氯离子含量的先进电测产品。

（5）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪系统配置:

(1)氯离子含量快速测定仪

(2)标定溶液，填充液

(3)美国进口氯离子选择电极

(4) 超清晰液晶显示屏

(5)内置微型打印机，直接打印测定结果

技术参数：

•电源电压：AC 220V

•工作电压：DC 7.5V

•测量精度：< 10%

•温度误差：〈=1℃

•打印机工作电压：DC 5V

•数据存储量：〉20

•PC通讯参数：波特率 9600

•采集周期：30 S

•液晶尺寸：128*64

（6）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪测试步骤:

1. 试样称重，加入适量的蒸馏水或萃取液

2. 标定电极并测量待测溶液

3. 打印测量数据

测试结果：

1）氯离子浓度Clˉ（％）

2）Nacl浓度（％）

3）氯离子含量（kg/m3）

4）温度（℃）

测量范围：0.001％～1.500％（Clˉ）。

准确度：读数的±10％（氯离子），±1℃（温度）。

操作温度：0℃～40℃。

分辨率：0.0001（ 氯离子）。

（7）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11）NJCL-L砼氯离子含量快速测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

- 型号：CCB-70混凝土炭化箱

（1）CCB-70混凝土炭化箱产品概况

（2）CCB-70混凝土炭化箱是进行混凝土碳化试验的专用设备。产品符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准>（CB/T50082-2009）及《混凝土碳化试验箱》（JG/T247-2009）和DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》；中碳化试验设备的要求。本机采用原装进口的二氧化碳分析仪；本分析仪采用红外探测原理，结合国内先进的智能仪表，具有使用精度高、寿命长的特点；温湿度传感器是采用国内先进的集成感应模块加智能仪表组成。本产品具有控制精度高，操作简单，箱内温、湿、浓度直观数显的特点。

（3）CCB-70混凝土炭化箱主要技术参数

控制温度：17-23℃±0.5℃可调；

分辨率：±0.1℃。

均匀性≦2℃，

精度：0.5℃；

控制湿度：60-85%±2%可调；

分辨率：±0.5%。

均匀性≦2%，

精度：5%.

CO2 浓度；0-20%±1%可调；

分辨率：±0.1%。

均匀性≦2%，

精度：±1%.

电源电压：220v、50Hz

CO2加热功率：60W；

加热功率：1000W

制冷功率：250W；

加湿功率：50W；

除湿功率：250W

设备使用环境温度：10-30℃之间

外形尺寸：1050×750×1750mm（内腔不锈钢胆：800×550×1150mm）。双层玻璃保温门

（4）CCB-70混凝土炭化箱产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）CCB-70混凝土炭化箱产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）CCB-70混凝土炭化箱交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）CCB-70混凝土炭化箱售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）CCB-70混凝土炭化箱沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

订购热线： 15132705088   18331795902

电话：0317-4693170 传真：0317-4693170 E-mail：czhswy88@163.com 网址：http://www.hswy88.com

- 混凝土增实因数测定仪  HSWY-ZSYS

（1）混凝土增实因数测定仪简介
本仪器用于客运专线专用的试验仪器设备，用于骨料粒径不大于40mm,增实因数大于1.05的混凝土拌合物稠度测定的要求。
（2）混凝土增实因数测定仪 结构原理
本仪器（增实因数筒）由以下组成：
1.增实筒…………………………………....1只
2.增实压板………………………………...1块
3.固定横条…………………………….…..1块
4.标准量尺………………………………...1把（量尺刻度误差不大于1%）
ZST-2型客专线专用增实因素筒
（3）混凝土增实因数测定仪使用方法：
（1）.手动方法：在使用增实因数法之前，把增实因数筒冲刷干净，先在增实筒内倒入拌合物，放入盖板，转动几下，使得拌合物能充分在筒内填实，再把量尺放入筒内的盖板中心，测出增实的深度。
（2）.振动台法：
1.将圆筒放在台秤上，用圆勺铲去混凝土拌合物，不加任何振动与扰动地装入圆筒。
2.用不吸水的小尺轻拨拌合物表面，使其大致成为一个水平面，然后将盖板轻放在拌合物上。
3.将圆筒轻轻移到跳桌台面中央，使跳桌台面以每秒一次的速度连续跳动15次。
4.将量尺的横尺置于筒口，使筒壁卡入横尺的凹槽中，滑动有刻度的数尺，将竖尺的低端插入盖板中心的小筒内，

（4）混凝土增实因数测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）混凝土增实因数测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）混凝土增实因数测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）混凝土增实因数测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）混凝土增实因数测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

- TXB-1混凝土渗透高度系数梯形板

（1）混凝土渗透高度系数梯形板产品主要特点：

水泥混凝土渗水高度梯形板试验仪   混凝土渗透高度系数梯形板    水泥混凝土渗水高度梯形板试验   梯形板

（2）混凝土渗透高度系数梯形板试验项目及参数
(一)试验项目：水泥、砂石、外加剂、掺合料等原材料及混凝土的检验。
(二)试验参数：
1、水泥：胶砂强度、胶砂流动度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度、氯离子含量、碱含量。
2、砂石：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、表观密度、堆积密度、针片状含量、坚固性、含水量、细度模数、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量。
3、外加剂：减水率、含气量、凝结时间、抗压强度、氯离子含量、抗冻性能、碱含量、PH值、限制膨胀率。

（3）混凝土渗透高度系数梯形板产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（4）混凝土渗透高度系数梯形板产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（5）混凝土渗透高度系数梯形板交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（6）混凝土渗透高度系数梯形板售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（7）混凝土渗透高度系数梯形板沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

35.KDR-V5混凝土快速冻融试验机

（1）KDR-V5混凝土快速冻融试验机产品概述

本试验装置是按照国家电力行业标准DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》中的混凝土抗冻性试验的要求、GBJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》中的“快冻法”及美国ASTM/C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》设计、制造的，同时也适用于JTJ53-94标准的要求，采用水冻水融法，并根据住房和城乡建设部近期颁布的国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）和行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ/T193-2009），进行再次优化设计，使各项指标均在同行业中领先。该产品符合外观要求为100×100×400的混凝土试件的抗冻融试验。

（2）KDR-V5混凝土快速冻融试验机功能特点

该产品为在公司最新研发的，在已获国家专利（专利号：ZL 2008 0 0078412.7）采用智能热存储技术的技术上再做改进，使产品设计更紧凑，能源利用更效率。设备噪音更小，房间内最大噪音降至60dB以下，且运行速度稳定，环境温度影响下等特点。非常适合小型混凝土检测试验单位及非批量科研机构和工地现场检测混凝土搞冻融性使用。

（3）KDR-V5混凝土快速冻融试验机主要技术参数

1、温度范围：-25℃~25℃（用户可设定）；

2、温度均匀性：各点之间<2℃；

3、测量精度±0.5℃,显示分辨率0.06℃

4、试件容量：16件

5、外型尺寸：1700*800*1000mm（长*宽*高）

6、总功率：3K

（4）KDR-V5混凝土快速冻融试验机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）KDR-V5混凝土快速冻融试验机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）KDR-V5混凝土快速冻融试验机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）KDR-V5混凝土快速冻融试验机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）KDR-V5混凝土快速冻融试验机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

36.混凝土智能真空饱水机

（1）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机产品简介：

NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机用于混凝土试块的饱水处理，用于混凝土氯离子电通量和扩散系数实验的前期饱水。本仪器长期应用于铁路客运专线、海工、水工、桥梁、隧道、工业与民用建筑等各种混凝土工程的耐久性设计、生产质量控制与工程验收，是科研院校混凝土耐久性试验室的必备设备之一。本仪器采用了目前国际上多项先进技术，主芯片采用专用微处理器，全过程自动化控制，也可以手动设置操作，操作简单，整体技术达国内领先水平。

（2）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机产品特点：

1.全新设计，外观精致，重量轻，占地小，底部安装万向轮，便于移动。
2.精密压力变送器匹配2L油泵，压力抽送快、结果准
3.水位传感器控制自动注水，数字显示各通道真空值、时间
4.单片机控制，试验过程全自动控制，运行稳定，抗扰能力强
5.交流电过流保护，使用更加安全
6.单次试验饱水最大量12块试块

（3）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机技术参数：
?真空容积：10L
?工作电压：AC 220.0V
?真空值精度：±0.001Mpa
?电源电压：AC 220V
?控制器电压：DC 5V
?压力变送器工作电压：DC 24V

仪器规格
主机尺寸：750*680*400（mm）
主机重量：32 kg

（4）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机实验方法：
1．把切好的试块放入真空锅内，确保真空锅封闭性；
2．接通电源，打开电源开关，调整真空值上限；
3．确认注水管口有足够注入液位传感器水位的水量；
4．按启动键，实验过程自动完成；
5.“静停”结束后取出试块即可。

（5）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（6）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（7）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（8）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（9）NJ-BSJ型混凝土智能真空饱水机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

- XBY-1混凝土徐变仪

（1）混凝土徐变仪执行标准：

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009

《水工混凝土试验规程》SL352-2006 之受压徐变试验。

（2）混凝土徐变仪产品概述：

徐变仪适用于测定混凝土试件在恒温和绝湿条件，长期恒定轴向压缩荷载作用下的形变性能。本试验机通过各种传感器来实时跟踪徐变架对试件的压力及受压后的变形。

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司研发生产的NJ-XB型智能型混凝土徐变仪，材料采用热处理后的加厚钢板，高精度轮辐压力传感器、位移传感器实时测试试验过程中的压力变化，采集系统集中收集信号，手持采集实时无线跟踪，同时采集多个试件的数据。产品完全符合水利行业标准及国家行业标准，满足科研单位，施工单位，质检单位等部门混凝土徐变试验的要求。

（3）混凝土徐变仪产品特点：

1、手持采集系统采用7寸彩色液晶触摸控制系统，可实时显示并记录试件受压状态所受压力、压缩变形及试验环境温湿度，节省人力；

2、试验数据可通过无线传输，直接导入电脑中，使用excel文件进行数据分析处理；

3、高精度轮辐压力传感器、位移传感器实时监测试件变形状态，压力传感器具有较高的抗偏心、过载能力及灵敏度，保证试验精度。

4、采用双弹簧结构设计，便于弹簧定位进而保证试件所受弹力均匀；；特制高强度弹簧，耐疲劳寿命长，永久变形小。

5、优化的加载支架结构设计，方便用户进行试件定位、加压装置定位、传感器固定、调平及操作；加载支架底部设有地脚固定装置，使用过程中安全、稳定；

6、全自动压力测量系统，定制电动液压千斤顶，加压方便且压力容易控制调节；加压到额定压力后，固定调节螺母，显示当前的压力。试件长时间加压变形压力不足额定压力时，人工开动液压系统开始加压到额定压力紧固调节螺母；徐变架加压高度灵活，用户可根据试件尺寸将试件叠放，每台可同时测试2个试件。

7、承压板采用高强钢材，刚度大，性能稳定；丝杠立柱采用40Cr高强度钢材，三联防崩保护装置安全放心，徐变压力平衡装置，使受压件受压均衡

8、设备组装后整体运输，用户吊装固定后即可使用；配件齐全，到现场即可进行试验。

（4）混凝土徐变仪技术参数：

最大试验压力：500kN；

测量范围：0-1000kN；

压力相对误差：±1%；

弹簧压缩行程大于：20mm；

进口环境温湿度传感器：温度±0.5℃，湿度±3%；

位移传感器行程：10mm；位移传感器精度：0.6%

上下压板最大间距：1200 mm；

自动加压系统保压时间：＞18hrs

试块尺寸100×100×400mm可同时做2个试件

外形尺寸：600mm×600mm×2200mm；

（5）混凝土徐变仪标准配置：

徐变架主机1台

液压采集系统1套

手持数据采集机1台

电动加压系统1套

高精度位移传感器2支

专用位移调节支架一套

高精度温湿度传感器一套

专用扳手1支

（6）混凝土徐变仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（7）混凝土徐变仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（8）混凝土徐变仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（9）混凝土徐变仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（10）混凝土徐变仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

38.HNT-JS混凝土加速养护箱

（1）混凝土加速养护箱结构与工作原理

1. 主要结构由养护部和控制箱组成。

a） 养护部由箱盖、外壳、不锈钢内胆、箱脚等组成。外壳与内胆之间用高效保温板充填保温，其底部之间用数根槽钢承载全部试件负重，养护箱箱沿上设计有水密封槽一周，养护箱内胆中安装有四根浸入式加热管（其排列位置为从养护箱正面右起第一、三、四根都是3kW的加热管，第二根为1kW的加热管），在养护箱内胆底部设有注、放水口。

b）控制箱中装有全套控制仪表、电气及所有加热管的接线端。

（2）混凝土加速养护箱工作原理

在加热养护水或试件放入后恢复试验设定水温时四根加热管同时通电工

作，当达到所需的试验设定水温或恢复到试验设定温度后，通过手动拨动加温/保温转换开关的转换由加温状态转入保温状态， 保温状态时只有一根1kW加热管在工作（养护保温时间由用户自己设定，只需拨动数显式时间继电器拨盘可设定养护时间）。保温时间到后警报蜂鸣器响提示试验人员关闭电源，取出试件。

（3）混凝土加速养护箱主要技术参数

1.  有效容积                           0.12m3

2.  可放试块                           150×150×150九块

3.  温控范围                           室温—100℃

4.  温控精度                           ±2℃

5.  温控方式                           自动

6.  最长温控时间                       9999min

7. 加热器总功率                       10kW

8.  电源                               AC380V 50HZ

（4）混凝土加速养护箱使用方法

1.   注水：打开箱盖向箱内注水，待水面距箱沿约5cm时，可停止注水（在注水的同时，箱沿口水密封槽中也应加满水），盖上箱盖，将右边控制箱上测温件插孔中的温度探头拔出插入箱盖测温件插孔中。

2.  升温：在温控仪表上，设定所需养护水温数值，打开电源开关，养护水开始加温。

注意：养护水从加温状态转入保温状态必须由试验人员通过拨动”加温/保温”转换开关来执行，因此敬请试验人员注意！

当箱内的养护水温达到所设定的温度后，关闭电源，拔出测温探头，操作人员面对养护箱正面将箱盖徐徐打开，开去箱盖后，用专用工具钩将试件逐一放在水中搁架上（安放试件时请留测温探头位置）。试件放好后盖上箱盖、插上测温探头、打开电源，水温很快恢复到设置温度。（在100℃养护水的升温时，由于箱内水沸腾，短时期沸水有可能外溢，待进入保温状态后，将恢复正常）。

3.  保温：在操纵面板上保温时间控制仪表上，设定所需保温时间（以分为单位），将”保温/加温”转换开关转向保温状态，按下计时按钮，养护进入保温状态，当保温时间到后，控制箱内蜂鸣警报响，提示操作人员养护已结束可关闭电源。

（5）混凝土加速养护箱注意事项

1.  加速养护箱盖在使用过程中请勿倒放（可依箱盖上提示标牌文字正视位置为准）。

2.  放置试件时应留测温探头的对应位置，以免探头插入时损坏。

3.  试件在放入和取出时一定要注意安全，即在使用专用工具钩起试件时必需确认工具钩是否已稳稳地钩牢试件，以防操作中途试件脱落箱内热水飞溅伤人。

4.  加速养护箱使用结束后必须切断电源，防止电热管无意中尚处于加热状态，造成脱水损机现象。

5. 加速养护箱长期不用时需将水放尽擦干，放在通风干燥处。

（6）混凝土加速养护箱电器原理图：

（7）混凝土加速养护箱常见故障及排除方法

1. 养护水升温缓慢或不升温；

a）  检查各加热管的接线端及测量其阻值。如发现接线端松动或加热管  本身已坏，0则必须拧紧端子或调换加热管。

b）  检查电源熔断器（保险丝）是否烧断。

c）  检查“保温/加温”功能选择开关是否正常工作。

d）  清洗加热管表面污迹物，确保加热功率。

2.  保温时间有差异及保温时间结束未报警；

a）  发现保温时间有差异应检查所设置的保温时间是否正确，时间继电器是否损坏。

b）  检查输入电压是否符合使用要求。

（8）混凝土加速养护箱概述：是按照行标JG/T3027-1995《混凝土加速养护箱》的要求设计制造的。它适用于各水泥厂、水泥制品厂、建筑施工单位、商品混凝土搅拌站、公路桥梁工程单位以及科研院校等单位对混凝土、水泥制品等试样进行强度、定型性凝结时间的标准加速养护。

（9）混凝土加速养护箱产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（10）混凝土加速养护箱产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（11）混凝土加速养护箱交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（12）混凝土加速养护箱售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（13）混凝土加速养护箱沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

39.混凝土路面砖抗折装置 路缘石抗折强度试验装置 路面砖抗折装置

（1）混凝土路面砖抗折装置产品简介：

满足JC/T446-2000混凝土路面砖标准的抗折试验夹具。
1、满足JC/T446-2000混凝土路面砖标准要求。
2、混凝路面砖尺寸：100，150，200，250，300，400，500mm；
3、厚度：50，60，80，100，120mm；
4、支撑跨距可任意调节；
5、支撑杆直径：40mm；
6、夹具可以连接到各种试验机上。
 
（2）混凝土路面砖抗折装置试验步骤：
B1试验设备
B1.1试验机
试验机可采用抗折试验机、万能试验机或带有抗折试验架的压力试验机。试验机的示值相对误差和量程要求同本标准附录A1.1。
B1.2支座及加压棒
支座的两个支承棒和加压棒的直径为40mm，材料为钢质，其中一个支承棒应能滚动并可自由调整水平。（路面砖抗折装置）
B2试件
试件数量为5块。
B3试验步骤
B3.1清除试件表面粘渣、毛刺，放入室温水中浸泡24h。
B3.2将试件从水中取出用拧干的湿毛巾擦去表面附着水，顺着长度方向外露表面朝上置于支座上（如图B1）所示。抗折支距为度件厚度的4倍。在支座及加压棒与试件接触面之间应垫有3～5mm厚的胶合板垫层。
B3.3启动试验机，连续均匀地加荷，加荷速度为0.04～0.06MPa/s，直至试件破坏。记录破坏荷载（P）。
B3.4结果计算与评定
抗折强度按式（B1）计算：
3Pl
Rf=-----………………………………（B1）
2bh2
式中：Rf --抗折强度，MPa；
P--破环荷载，N；
l --两支座间的中心距离，mm；
b--试件宽度，mm；
h--试件厚度，mm。
结果以5块试样抗折强度的平均值和单块最小值表示，计算精确至0.01MPa。混凝土路面砖抗折装置 路缘石抗折强度试验装置 路面砖抗折装置?

（3）混凝土路面砖抗折装置注意事项

验收仪器时，不仅要清点所有零部件是否齐全，还要检查仪器说明书是否齐备，并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前，一定要认真阅读有关说明书，并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件，而且一旦仪器出了问题，也好与厂商交涉。

（4）混凝土路面砖抗折装置产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）混凝土路面砖抗折装置产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）混凝土路面砖抗折装置交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）混凝土路面砖抗折装置售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）混凝土路面砖抗折装置沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

40.HC-7L混凝土含气量仪 仿日式混凝土含气量测定仪厂家价格

（1）.仿日式混凝土含气量测定仪概述

本测定仪测定混凝土拌和物中的含气量，适用于集料粒径不大于40mm，含气量不大于10％，有坍落度的混凝土。

本机具有操作简便，测量准确，读数直观等优点，是一种先进的混凝土拌合物含气量测定仪，其测定方法符合GBJ80-85《普通混凝土拌合物性能试验方法》关于混凝土拌合物含气量试验的有关规定。

（2）仿日式混凝土含气量测定仪技术参数

量钵容积：7升（其内径与深度相等）

含气量量程：不大于10％

使用粗骨料的粒径：不大于40mm

（3）仿日式混凝土含气量测定仪混凝土拌和物均匀地装入量钵内，使混凝土拌和物高出量钵少许，装料时可用捣棒稍加插捣。装好后，当用振动台（振动台频率50Hz，空载时振幅0.5±0.1mm），振实时，振动过程中如混凝土拌和物沉落到低于内口，则应随时添加混凝土拌和物，振动至混凝土表面平整，呈现釉光时即停止振动。

不用振动台而换用捣棒时，将混凝土拌和物分三层装入，每层捣实后约为量钵高度的三分之一，插捣底层时捣棒应贯穿整个深度。插捣上层时，捣棒应插入下层10－20mm。每层捣完后，可把捣棒垫在量钵底部，将量钵左右交替地颠击地面15次。

3、捣实完毕后，应立即用刮尺刮去表面的混凝土拌和物，表面如有凹陷应予填补然后用镘刀抹平，并使其表面光滑无气泡。

4、擦净量钵盖边缘。O形橡胶圈密封圈（230×8.6）放于钵盖边缘凹槽内，盖上钵盖，用夹子夹紧，使之气密良好，并用水平仪检查水平。

5、打开小龙头和出气阀，用注水器从小龙头处往量钵内注水直至水从出气阀出水口流出，再关紧小龙头和出气阀。

6、关好所有的阀门，用打气筒打气加压，使表压稍大于0.1MPa。

注：①每当读取压力时，用指尖轻弹表盘并待指针停止摆动后再读数；②  0.1MPa压力线为仪器的初始压力线，0.1MPa为仪器的初始压力。

7、按下阀门杆2－3次，用木锤轻敲量钵的四周，使压力均匀分布于试样各处，再次按下阀门杆，待压力表指针稳定后，测得压力表读数，并根据仪器的含气量与压力表读数关系曲线，得到所测混凝土拌和物样品的仪器测定含气量A1值。

测试完毕后：

①打开出气阀，从量钵中放气，如需对同一试样重复测定含气量时，则重复上述5－7步骤。

②打开小龙头，松开夹子，取下钵盖。

③倒掉量钵中的混凝土拌和物试样，清洗钵盖和量钵的内表面。

④含气量测定仪如不连续使用，需要打开微调阀放气，使气室压力与大气压一致。

注：在操作过程中，如气室气压通过微调阀放尽，而量钵内还有压力时，绝对不能按下阀门杆，否则会有水吸入气室，使以后的测试产生误差。

（4）仿日式混凝土含气量测定仪的测定

1、在进行混凝土拌和物含气量测定之前，首先应测出骨料的含气量值，其测定方法按以下步骤进行。

①由下式计算出每个试样的粗、细骨料重量

Wg=          Wg=

式中：Wg Ws—分别为每个试样中的粗、细骨料重量（Kg）

V—含气量测定仪量钵容积（升）

Gg Gs—分别为每立方米混凝土中的粗、细骨料用量（Kg/m2）

②量钵中先盛三分之一高处的水，把称好的粗、细骨料拌匀慢慢倒入量钵，加入试样时，应尽量少带入空气，水面每升高20－30mm时，就应轻轻插捣10次，并略予搅动，随时轻击量钵，以排除空气，加料过程中始终使水面保持高出料的顶面，骨料全加入后，再浸泡五分钟，并轻敲量钵外壁，排除气泡，然后除去不面泡沫，加水至满。

③擦净量钵和钵盖边缘，将O形橡胶密封圈（230×8.6）放于钵盖边缘的凹槽内盖上钵盖，用夹子夹紧，使之气密良好，并使水平仪检查水平。

其余步骤按混凝土拌和物含气量测定，测得集料含量C。

（5）仿日式混凝土含气量测定仪试验结果计算

含气量按下式计算：

A=A1—C

式中：A――混凝土拌和物含气量（％）

A1――仪器测定含气量（％）

C――集料含气量（％）

以两次测定值的平均值作为试验结果，如两次含气量测定值相差0.2％以上时，须找出原因重做试验。

（6）仿日式混凝土含气量测定仪的标定

每台仪器出厂前都精确标定过，并备有标定结果，但不时地再标定，以保证混凝土拌和物含气量测值的准确，也是可行的。

标定包括以下3步

1、量钵容积的标定

准备一块平整的玻璃板，将它和空的量钵一起称重W2（精确至0.05Kg）。

在容器中加满水，并用玻璃板沿上缘滑过，不时用注水器加水，使量钵内盛满水而玻璃板下无气泡，将盛满水的量钵与玻璃板一起称重，得重量W1（精确至0.05Kg），则量钵的体积V。

W=W1—W2(W W1W2—Kg)

V=W/r   (V—L)

r—标定时温度下水的比重（r—Kg/L）

2、含气量0％的标定：
a量钵内加满水，并把标定管2接在钵盖下面的小水龙头端部。

b打开小水龙头，把钵盖轻轻放在量钵上，用夹子夹紧，用水平仪检查仪器水平。

c松开出气阀，用注水器从小龙头处加水直至出气阀出水口冒水为止，然后关闭小龙头和出气阀。

注：钵盖下的空间，必须用水完全充满，否则读值将不能反映正确的含气量值。

d用打气筒打气加压，使表压稍过0.1MPa，停5秒后，用微调阀调压，使表压准确停在0.1MPa上，轻敲表盘，表压仍为0.0PMa，然后按下阀门杆2－3次，使气室压力与量钵压力平衡，读压力表盘值相当于含气量0％。

3、含气量1％－10％刻度的标定

仪器含气量0％标定后，将标定管1接在钵盖小龙头上端，通过标定管1从量钵中把水吸到量钵筒中。

HC-7L混凝土含气量仪 仿日式混凝土含气量测定仪具体操作方法如下：

a、按下阀门杆，慢慢打开小龙头，量钵中水就通过标定管1流到量筒中，若水流不畅，先关上小龙头，再按一下阀门杆，再打开小龙头，水就通过标定管1流向量筒，当量筒中的水为量筒容积的1％时，关闭小龙头。

b、打开出气阀，使量钵内压力与大气压平衡，再关上出气阀，用打气筒加压，使表压稍过0.1MPa，停5分钟。

c、用微调阀调压，使表压准确停在0.1MPa上，停5秒钟，按下阀门杆2－3次，待指针稳定后，此时读数压力值相当于含气量1％，同样方法测得2％、3％、4％……10％在压力表的读数值。

d、严格按标定顺序2次，所得的0％、1％……10％的含气量点的压力表读数，相对应的二个读数，取它们的算术平均值，以压力平均值为横座标，含气量值为纵座标，绘制含气量与压力值之间的关系曲线，仪器中的总体积（包括气室体积及含气值）的变化与压力值之间的关系应符合玻仪尔定律（P1V1=P2V2），如发现显著偏离，则应寻找原因，重新标定。

（7）仿日式混凝土含气量测定仪注意事项

1、操作仪器前应先阅读使用说明书，严格按说明书的操作程序进行，不能错序。

2、在标定程序上，先打压后放水，然后再松开出气阀，把量钵内的压力空气放完，再拧紧出气阀，如不这样，按阀门杆气室的压力空气也不会进入量钵内。

- 在含气量测试完以后，要先松开出气阀，把量钵内的压力空气排完，不得用微调阀排气，更不能按阀门杆，因为那样做会把顶面的水泥浆带入空气室沉淀，而影响以后的测试结果，微调阀只能用以排出气空内的压力空气。

（8）仿日式混凝土含气量测定仪仪器建议注意事项

验收仪器时，不仅要清点所有零部件是否齐全，还要检查仪器说明书是否齐备，并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前，一定要认真阅读有关说明书，并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件，而且一旦仪器出了问题，也好与厂商交涉。

（9）仿日式混凝土含气量测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（10）仿日式混凝土含气量测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（11）仿日式混凝土含气量测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（12）仿日式混凝土含气量测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（13）仿日式混凝土含气量测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

41.JCD-25慢速冻融试验仪

（1）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机特点及用途
JCD-40型建材多功能试验机是完全按照国家专业标准DL／T《水工混凝土砂石骨料试验规程》及国际标准ISO10545-12：1995所提试验条件而设计的。该设备具有高自动化、高效率、并可配置上位机软件实现远程监控，可按预先设定的参数自动完成冻融循环的特点。控制仪为点陈液晶显示，中文操作菜单，全数字及四向导航键。出厂前已按各种建材的属性设置了不同的温度曲线数据，用户在设置时只需直接选定相应的曲线即可，同时系统还留有二组可自定义参数的功能，可为其它标准的要求做升级。其内胆采用304不锈钢板，制冷系统全部采用进口优质元件，结合本公司多年生产冻融的经验及技术，本设备具有噪音低，能耗省，性能稳定等特点。
（2）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机工作条件

环境温度5℃—35℃。

环境相对湿度不大于85%。

周围无振动、无腐蚀性介质、无强电磁场干扰。

在坚固平整的地面上放置。

电源AC220V±5%（AC380V±5%）50Hz用户可选 。

设备距墙0.5m以上间距。

（3）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机主要技术参数

容器内腔尺寸：长1060mm,宽620mm,高570mm。

2、标准红砖或粉煤灰砖40块，或其它可放入箱体的不规则石材及混凝土质量不大于80KG。
    3、降温速率：箱体温度接近并不超过20℃/h。

测温精度：±0.5℃（－30℃-50℃）。

设备外形尺寸：长1600mm×宽810mm×高1300mm。

重量：约150Kg。

耗电量：每小时<2.5度电

（4）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机结构

JCD-25型建材多功能试验机由控制系统，制冷系统，加热系统，全自动注水系统，试件箱体及整体箱体共6部分组成。该装置外形结构如图1，（图片仅供参考有可能因技术的升级而改整体外形）
（5）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机工作原理

待检试样放入试样槽中，制冷系统开始制冷，使试样以不超过20℃/h的速率降温。当温度降到设定值XX时开始保温计时，保温期间温度控制在设定值XX±3℃之间。保温XX min，水泵启动，将水箱中7℃以上的水注入试样槽，使试样温度达到5℃以上。水泵停止后并保温XX min，水自动撤出，到此为止是一个循环。水自动撤出后制冷系统又开始启动，开始下一个循环。如此周而复始，XX次循环后，系统停止运行。所标的XX均为系统预设定的参数，操作员在得到授权的情况下可以跟据实际要求调整XX的值。

（6）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机安装和维护

1、用户拆箱后，安装箱单逐一清点。
2、将设备置于坚固、平整地面上，设备附近须有电源及上下水，并通风良好能正常散热。
3、将设备所带主电源线接至用户电源终端（并严格按入安全地线），地线与箱体金属螺丝相连即可。
4、设备安装完成后调整水平，然后把进水管接入自来水接口，并打开阀门系统会自动进水。
5、如长时间不用设备请关闭水阀，并断开水管打开排水阀把设备内存留的水排干，同时打开试件箱门清理干净，待残留的水分蒸发干后再关上箱门。


（7）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机试验操作顺序

1、打开水箱进水阀，确保正常水压，然后打开试件箱放入待检测的试件，关上箱体门。 
2、打开面板上的电源开关，此时微电脑控制器已上电，然后操作微电脑按键，开始新试验，第一次起动后系统将自检，当水位及制冷系统正常后系统将自动按程序设定开始起动并自动运行，如水箱缺水将自动补水并会出现报警提示。
3、当完成设定的循环次数后系统自动进入待机状态，并提示试验已完成。

（8）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机仪器建议注意事项

验收仪器时，不仅要清点所有零部件是否齐全，还要检查仪器说明书是否齐备，并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前，一定要认真阅读有关说明书，并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件，而且一旦仪器出了问题，也好与厂商交涉。

（9）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（10）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（11）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（12）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（13）JCD-25建材冻融试验机/建材冻融机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

42.混凝土真空饱水机

（1）混凝土真空饱水机依据《JCT 945-2005透水砖》与《GBT 25993-2010透水路面砖和透水路面板》CJJ/T135—2009《透水混凝土路面技术规程》以上标准抽真空的要求自行设计生产的，真空压力，保持时间可以自行设置，自动计时，自动断电，操作灵活，能耗低、噪音小、且安装方便，操作简单，安全性能高等优点。用于建筑材料技术领域，特别是建筑材料透水砖透水系数检测仪，循环使用无气水，提高检测精度。

（2）混凝土真空饱水机技术参数；

电源电压：220V50Hz

抽真空压力：-0.1-0Mpa

计时范围：0-60分钟

功率：120w

（3）混凝土真空饱水机使用方法：

1，使用前接好地线及漏电防护装置，把试件放到有机玻璃筒里面，盖好上盖，真空表的下限指针指在0.09位置，上限指针指在0.095的位置，时间设定在30分钟（出厂时已经设定好）按下启动键，抽到上限压力值时，把红色的进水管放到盛有水的容器里面，打开进水阀，真空筒里面的水加到加水刻度线，关闭进水阀门，30分钟后自动停机，中间压力不足时自动抽真空，始终保持恒定压力。

2，停机后，先打开放弃阀，然后再取试件。不用时再打开进水阀把水放掉。

3、将舱盖盖好，检查各个连接管是否连接紧密。将进水管的另一端放入装有无汽水的容器内。关好进水阀门。

4、插上电源，打开真空装置上的抽气阀门，关闭放气阀门，启动真空泵开关，达到所需压力时，先关掉真空泵开关，再关掉真空装置的抽气阀门。

5、使用结束后及时拔下电源插头，拆除连接管道，盖紧真空泵上的进去帽，排气帽。

（4）混凝土真空饱水机试验步骤：

1、用钢直尺测量圆柱试样的直径（D）和厚度（L)，分别测量两次，去平均值，精确至0.1cm，计算试样的表面面积（A）。

2、将试样的四周用密封材料或其他方式密封好，使其不漏水，水仅从试样的上下表面进行渗透。

3、带密封材料固化后，将试样放入透水系数真空装置，抽真空至90kpa±1kpa，并保持30min。在保持真空的同时，加入足够的水将试样覆盖并使水高出试样10cm，停止抽真空，浸泡20min，将其取出，装入透水系数试验装置，将试样与透水圆筒连接好。放入溢流水槽，打开供水阀门，使无汽水进入容器中，等溢流水槽的溢流孔有水流出时，调整进水量，使透水圆筒保持一定的水位（约150mm)，待溢流水槽的溢流口和透水圆筒的溢流口流出水量稳定后，用量筒从出水口接水，记录五分钟流出的水量（Q），测量三次，取平均值。

4、用钢直尺测量透水圆筒的水位与溢流水槽水位差（H），精确至0.1cm。

5、用温度计测量试验中溢流水槽中水的温度（T），精确至0.5℃。

（5）混凝土真空饱水机注意事项：

1、真空装置在泄压时，泄气阀门压力大，不要用手接近阀门泄压口。

2、使用结束后及时拔下电源插头，拆除连接管道，盖紧真空泵上的进去帽，排气帽。

3、真空装置使用完毕以后，擦拭干净，以便下次使用。

（6）混凝土真空饱水机装箱清单：

1、带压力表阀门：1个

2、进水阀门：1个

3、真空泵管道：1个

4、进水管道：1个

5、真空仓：1套

6、真空泵：1个

7、润滑油：250ML

8、钢直尺：1把

（7）混凝土真空饱水机仪器建议注意事项

验收仪器时，不仅要清点所有零部件是否齐全，还要检查仪器说明书是否齐备，并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前，一定要认真阅读有关说明书，并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件，而且一旦仪器出了问题，也好与厂商交涉。

（8）混凝土真空饱水机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（9）混凝土真空饱水机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（10）混凝土真空饱水机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（11）混凝土真空饱水机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（12）混凝土真空饱水机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

43.混凝土回弹仪

（1）混凝土回弹仪说明

符合JJG817-2011《回弹仪》检定规程及JGJ/T23-2011 技术规程。HT-225 型混凝土回弹仪适用于检测一般建筑构件、 桥梁及各种硂构件（板、梁、柱、桥架）的抗压强度。

（2）混凝土回弹仪特点

1）中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损；

2）壳体采用超硬铝，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；

3）指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保 证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。相对同行产品精准度高，质优价廉，使用寿命长。

（3）混凝土回弹仪技术参数

测强范围：10-60Mpa

标称冲击动能：2.207J（0.225Kgf.m)

弹击拉簧拉伸长度：75±0.3mm

指针滑块的静摩擦力：0.65±0.15N

弹击杆球面曲率半径SR：25mm±1mm

回弹仪在钢砧上率定平均回弹值Rm：80±2

外形尺寸：Φ54×278mm

重量：≈1Kg

## 44.静力触探机

## （1）.静力触探机技术参数

## 1.结构形式:主机(整机)、地锚、手摇式、双桥探头、单桥探头。

2.额定贯入力：20KN（CLD-2）,

3.十子板剪切：小于132Kpa

4.起拔力 ：15KN，

5.贯入速度：1.2 米/分

6.探头截面：10cm2

7.主机重量：30KG（CLD-2）

（2）.静力触探机工作原理

1.把主机与横担用螺丝连接。

2.根据横担的长度选择下锚点，把两个地锚插入土中（在主机两边）。

3.下锚可以用下锚扳手加套筒（助力）二人匀速推（根据土层可选用大地锚片和小地锚片），也可用大管子钳下锚。

4.把主机安装在两根锚杆中间必须水平安放，用土填实，不能摇动。

5.把地锚夹板套入地锚杆里，放在横担上。

6.探杆穿线，把探杆一正一反排列，电缆线逐一穿过，一头连接探头，（电缆连接线处用防水胶带扎紧）。不能有水渗到电缆里面（否则探头会坏）另一头连在仪表上。

7.把探头连接在探杆上，穿过上孔和下孔，把探杆一根一根连接住（接头处拧紧），在主机下面孔上安放导向套，夹住探杆，使探杆左右不能摇动.

8.在探杆接头处插入衬垫，压入土中时把一块山形板放在衬垫上面，再摇动主机手柄，使主机两面链条转动，通过链条两边的加长销压住山形板，把探头均速压入土中

9. 起拔时，把山形板放在衬垫下面，主机手柄反摇，把探杆匀速提上来。

10．十字板试验把蜗轮箱放在主机上，方法相同。蜗轮箱手柄每摇动一圈是1度，记录此数据即可。（另购）

（3）静力触探机仪器建议注意事项

验收仪器时，不仅要清点所有零部件是否齐全，还要检查仪器说明书是否齐备，并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前，一定要认真阅读有关说明书，并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件，而且一旦仪器出了问题，也好与厂商交涉。

（4）静力触探机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（5）静力触探机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（6）静力触探机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（7）静力触探机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（8）静力触探机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

## ZQY-1蒸压加气混凝土砌块切割机

（1.）蒸压加气混凝土砌块切割机概述：

蒸压加气混凝土砌块切割机本机是上海舜谊试验设备制造有限公司根据GB/T11969-2008蒸压加气混凝土性能试验方法的力学性能试验要求生产的专用锯床，采用框式锯床结构 ，变频调速系统配合直线导轨自动进刀，加工100×100×100mm的试块，具有效率高;切割试块平整;没有扬灰;操作安全等优点，是试验室必备仪器。

（2.）蒸压加气混凝土砌块切割机主要技术参数：

1、最大切割试件高度300mm

2、最大切割试件宽度600mm

3、工作电压AV380v  三相四线

4、总功率 2KW

5、锯条高度 700mm

6、外形尺寸1260×1050×1700

7、净量  480Kg

（3.）蒸压加气混凝土砌块切割机安装调整：

打开包装后先把机器放到固定的地方，把控制柜放到机器的右面，连接好航空插头，机器的最下面是一个接灰面的大槽子，为的是方便清理废弃的渣料，电源为三相四线的，外壳接好地线。

（4.）蒸压加气混凝土砌块切割机蒸压加气混凝土砌块切割机使用方法：

先把开关打至退刀位置直到自动停止，再拨到中间位置，把蒸汽加压的混凝土砌块放到工作台上，紧靠最里面的定位板，夹紧丝杠前边垫上30mm的硬质泡沫板再顶紧，把试块固定好后按立锯操作部分的启动按钮就可以加工试块了，为了方便使用进刀可以调整快慢，进刀的时候尽量慢些旋钮调整到10Hz左右，开关拨到进刀位置，退刀时以最快速度返回。尽管锯完试块处设有限位，试验人员也要注意观察，如果试块切断了一定要及时把进刀开关拨到中间的停止位置，再按立锯的停止按钮，遇到紧急情况可以按下急停开关切断整机的电源。一个方向的试块切割完后就可以把下图1的其它部分依次锯出

（5.）蒸压加气混凝土砌块切割机注意事项：

1、电源是否是三相四线并接好地线。

2、切割以前工作台停靠的位置，锯条一定要在定位板的最里面。

3、切割前先给立锯的活动铜轴套加20-30滴润滑油，以后每工作30分钟加一次。

4、试块一定要紧靠里面的定位板，切割完毕及时关掉进刀。

5、切割完毕及时清理散落的灰渣并擦拭落在直线导柱上灰尘以延长使用寿命

（6.）蒸压加气混凝土砌块切割机仪器建议注意事项

验收仪器时，不仅要清点所有零部件是否齐全，还要检查仪器说明书是否齐备，并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前，一定要认真阅读有关说明书，并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件，而且一旦仪器出了问题，也好与厂商交涉。

（7.）蒸压加气混凝土砌块切割机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8.）蒸压加气混凝土砌块切割机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9.）蒸压加气混凝土砌块切割机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10.）蒸压加气混凝土砌块切割机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11.）蒸压加气混凝土砌块切割机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

46.混凝土真空饱水机

（1.）混凝土真空饱水机用途概述：

ZB-07S型真空饱水机是配合我公司研制的HLD系列混凝土氯离子电通量测定仪而制造的混凝土全自动真空饱水设备。此设备在原ZB-07型真空饱水机的基础上,结合广大用户在使用过程中提出的各种意见建议,再次改进而成。

（2.）混凝土真空饱水机适用标准：《GB/T50082-2009混凝土长期性能和耐久性能试验方法》《ASTMC1202混凝土抗氯离子渗透性电测法》《JTJ275-2000海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范》《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》（2005）《DL/T5150-2001水工混凝土试验规程》

（3.）混凝土真空饱水机产品特点

- 液晶中文显示：更符合中国人的使用习惯，不看说明书即可进行仪器操作。

2、真正的自动控制：自动计时,且显示当前状态的剩余时间、自动计算控制上水高度、自动放气保持常压，遇中途暂停或意外停电,重起后可继续上次运行。

3、真空桶内装试件架，试件可以均匀稳妥地卡在试件架上。

4、一机多用：同时可用于做陶瓷的真空吸水率。

5、一体化设计：操作更加简单，只需放入试件，接好水源，按下开始键即可进行真空饱水试验。

6、特别加装万向轮及定位脚，使仪器的移动更轻松，安放更稳妥。

（4.）混凝土真空饱水机技术参数

输入电压：220V

功率：180w

真空度：≤1330Pa。

真空室容积：5

组标准试块 外形尺寸:65×43×85

（5.）混凝土真空饱水机仪器组成
 全自动混凝土真空饱水机主机 1台 试件架 1个 真空油 1壶 PVC上水管 1根

（6.）混凝土真空饱水机仪器建议注意事项

验收仪器时，不仅要清点所有零部件是否齐全，还要检查仪器说明书是否齐备，并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前，一定要认真阅读有关说明书，并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件，而且一旦仪器出了问题，也好与厂商交涉。

（7.）混凝土真空饱水机产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（8.）混凝土真空饱水机产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（9.）混凝土真空饱水机交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（10.）混凝土真空饱水机售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（11.）混凝土真空饱水机沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

- CA-3S直读式含气量测定仪

（1.）直读式混凝土含气量测定仪概述

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪适用于测定骨料粒径不大于40mm，含气量不大于10％，有坍落度的混凝土拌合物中的含气量，符合交通部发布JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》的全部规定，该仪器测定方法符合GBJ80-85标准生产单位。
（2.）直读式混凝土含气量测定仪技术参数

1、容积：7升

2、含气量量程：≤10％

3、粗骨料的最大粒径：≤40毫米

4、最小读数：0.1%

5、设计最高压力：4MPa

6、最高工作压力：0.4MPa

7、气密性试验压力：0.4MPa

8、重量：11KG

（3.）直读式混凝土含气量测定仪原理

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪测定原理是根据气态方程，保持一定压力的气室和装满试料的容器之间，开闭压力平衡时，两个容器的压力达到平衡时，气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比，在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。

直读式CA砂浆含气量测定仪是根据《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》用于测量砂浆中的空气含量的仪器。

（4.）直读式混凝土含气量测定仪特点

1、量钵采用铝合金耐酸碱材料精密铸造，结构严谨，容积准确，确保直读测定值的精确度。

2、直接读出所测定混凝土的含气量，操作简单方便，数值准确，减少了繁琐的绘制含气量与压力表值关系的曲线，省时省力。

3、采用精制仪器装置压力表，安全性能好，刻度盘清晰直观。

4、各部位的密封圈采用特种密封材料，密闭性能好，经久耐用，使用寿命长。

5、内置手泵轻巧省时省力。

6、注水式测定，无注水式测定兼用。

7、体积小重量轻，便于携带，最适于现场高频连续使用。

（5.）直读式混凝土含气量测定仪适用范围

广泛适用于建工，公路，铁路，水利水电，港口。机场建设等各种施工现场混凝土含气量的测定，工程质量的监督管理，混凝土材料的科研教学实验。稳定精确的测定结果给科研检测提供了可靠的数据依据，在混凝土必不可少的含气量控制中发挥了重要作用。简单的操作方法和简洁的安全设施给操作者带来了最大的方便，特别是在气候条件恶劣的施工环境下减轻操作者的劳动强度，提高了工作效率，施工质量有了可靠的保证。

（6.）直读式混凝土含气量测定仪标准

混凝土含气量测定仪属于国内首创，具有国际先进水平。产品引用下列标准：

1、《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T5008-2002；

2、《普通混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2002；

3、《普通混凝土外加剂》 GB8076-1997；

4、《水工混凝土试验规程》DL5150-2001；

5、《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94。

（7.）直读式混凝土含气量测定仪表的校准方法

用20kg／lg电子天平称量，量出仪器的净重，记好数值，把量钵体里面装满水，盖上盖子用压紧阀拧紧，把溢流阀松开，用吸耳球往水龙头里注水，一直到水从溢流阀孔溢出为止，再把溢流阀拧紧，称出水的重量。

然后，把所有的阀关闭，用充气――，停3-5秒，按动进气阀，指针回至零点，校正完毕。

1、注水式测量法零点校正值为――。

2、无注水式测量法零点校正值为―――。

3、本仪器出厂前已校准完毕。

（8.）直读式混凝土含气量测定仪试验方法（无注水测量法）

1、将拌好的混凝土分二次装入钵体，

2、分别振实，排除气泡，刮去表面多余部分，

3、盖上盖子，将压紧阀对衬均匀拧紧，关闭所有阀门。

4、用充气阀充气至――。点的位置，停3-5秒，

5、按动进气阀，表针所指的位置就是混凝土含气量的实测数值（红色）

6、测定完毕，缓慢的松动调压阀，

7、使表针慢慢的回到零点，不可猛松，防止指针撞击零点定位柱，影响精度。

（9.）直读式混凝土含气量测定仪维修与保养

试验完毕后，应及时清洗钵体，用抹布擦净，以备待用。

直读式混凝土含气量测定仪配件

- 吸耳球 2.捣棒 3.钢板尺一把 4.量筒100毫升

（10.）直读式混凝土含气量测定仪仪器建议注意事项

验收仪器时，不仅要清点所有零部件是否齐全，还要检查仪器说明书是否齐备，并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前，一定要认真阅读有关说明书，并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件，而且一旦仪器出了问题，也好与厂商交涉。

（11.）直读式混凝土含气量测定仪产品质量承诺：
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

（12.）直读式混凝土含气量测定仪产品价格承诺：
1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优hui的价格提供给贵方。

（13.）直读式混凝土含气量测定仪交货期承诺：
1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
① 技术保养维修手册
② 外购件说明书及制造厂家
③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

（14.）直读式混凝土含气量测定仪售后服务承诺：
1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标：服务质量赢得用户满意
3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现

（15.）直读式混凝土含气量测定仪沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!