前   言

随着国家西部大开发战略的实施，新疆作为西部大开发的重要地区，正在进行大规模的基础建设，交通、能源和电力的建设已经拉开序幕。电线电缆制造行业是电力行业产业链中的重要一环，新疆电力行业的大力发展，对电线电缆的需求也不断增加。随着新疆五家渠市工业区的基础设施投入力度不断加大及招商引资各项优惠政策的落实，五家渠旭日东风线缆有限责任公司计划在新疆五家渠工业区优势资源转换区内建设年产1万吨高压电线电缆生产项目，项目位于纬六路以南，经一路以东。

2012年6月4日，五家渠工业管理委员会以五工管备[2012]12号文件批准五家渠旭日东风线缆有限责任公司年产1万吨高压电线电缆生产项目备案。该项目未经批准于2013年5月擅自开工，后经环境管理部门要求补做环评，2013年7月，新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制完成《五家渠旭日东风线缆有限责任公司年产1万吨高压电线电缆生产项目环境影响报告表》。2013年12月28日，五家渠市环境保护局以《关于五家渠旭日东风线缆有限责任公司年产1万吨高压电线电缆生产项目环境影响报告表的批复》（五环监函[2013]47号）批复该项目环评。项目于2014年11月完工并投入试生产，2015年10月27日五家渠旭日东风线缆有限责任公司向师市环保局提出年产1万吨高压电线电缆生产项目竣工环保验收申请，委托五家渠市环境监测站承担竣工环境保护验收监测及验收监测表的编制工作。

按照国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环保总局2001年第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定要求，在兵团环境监测中心站的指导下，我站与五家渠市环境科学和工程研究所于2015年12月1日-12月2日对本项目进行现场踏勘，现场检查该项目环保设施的建设、运行和管理情况，并对产生的废气、废水、噪声等污染治理设施及污染物排放进行调查和监测，在此基础上编制了年产1万吨高压电线电缆生产项目竣工环境保护验收监测表。

表一、项目基本情况及验收依据

| 建设项目名称 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司年产1万吨高压电线电缆生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司 |
| 法人代表 | 陆云 | 联系人 | 仇金龙 |
| 通讯地址 | 五家渠人民北路3092号 |
| 项目性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 | C3931电线电缆制造 |
| 环评时间 | 2013年7月 | 开工日期 | 2013年5月 |
| 投入试生产时间 | 2014年11月 | 现场监测时间 | 2015年12月1日至12月2日 |
| 环评审批部门 | 五家渠市环境保护局 |
| 环评编制部门 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 |
| 工程初步设计单位 | 新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司 |
| 环保设施设计单位 | 河南昊晟环保科技有限公司 |
| 环保设施施工单位 | 河南昊晟环保科技有限公司 |
| 投资总概算 | 2106.29万元 | 环保投资总概算 | 32万元 | 比例 | 1.5% |
| 实际总投资 | 2232.66万元 | 实际环保投资 | 20.92万元 | 比例 | 0.9% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号，1998）； 2、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2001）； 3、国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行） 4、《年产1万吨高压电线电缆生产项目备案证明》（五工管备[2012]12号），2012年6月4日； 5、《年产1万吨高压电线电缆生产项目环境影响报告表》，新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院，2013年7月； 6、《关于年产1万吨高压电线电缆生产项目环境影响报告表的批复》（五环监函[2013]47号），2013年12月； |

续表一、项目基本情况及验收依据

| 验收监测依据 | 7、五家渠旭日东风线缆有限责任公司关于年产1万吨高压电线电缆生产项目竣工环境保护验收的申请，2015年10月27日； 8、五家渠旭日东风线缆有限责任公司关于年产1万吨高压电线电缆生产项目竣工环境保护验收的委托书，2015年10月27日。 |
| --- | --- |
| 验收标准 标号、级别 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中表1工作场所中氯化氢容许浓度； 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉标准； 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 |
| 验收监测方法 标准、编号 | 氯化氢 工作场所空气中有害物质监测的采样规范 GBZ159-2004 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 饮食油烟 饮食业油烟排放标准 GB18483-2001 |
| 总量控制指标 | 本项目环评建议总量指标：COD:0.73t/a； NH3-N:0.09t/a。 |

表二、建设项目工程概况

1 项目地理位置及平面布置 本项目位于五家渠工业区优势资源转换区内，位于纬六路以南，经一路以东，地理位置坐标为东经87°40′30″，北纬44°17′45″。项目地理位置详见附图。 本项目占地面积20000平方米，厂区为三类工业用地。厂区大门在北侧，四周设有围墙，生产车间及库房位于项目东侧，办公楼位于西北角。项目总平面布置详见附图。 2 建设内容 本项目建设年产1万吨高压电线电缆生产线及配套附属设施，办公宿舍楼、食堂等公用设施。项目建设基本情况见表2-1。 表2-1 项目工程建设基本情况 序号 内容 设计建筑面积 实际建筑面积 1 电缆车间 7200m2 1800m2 2 BV车间 1800m2 1800m2 3 库房 / 1800m2 4 办公楼 1404m2 1219.43m2 5 宿舍楼 1404m2 6 餐厅 960m2 7 值班室 819.6m2 25m2 8 辅助用房 / 9 总计 13587.6m2 6644.43m2 3 主要原、辅料及产品情况 本项目的主要原料为铝材、聚乙烯、铜带、聚氯乙烯和钢带，五种原料使用量比例约为铝材:聚乙烯:铜带:聚氯乙烯:钢带=3:2:1:5:10。铝材由新疆众和股份有限公司提供，铜带由阜康市瑞丰铜业有限公司提供，聚乙烯、聚氯乙烯、钢带由特变电工新疆电工材料有限公司提供。 监测期间，原、辅料使用情况详见表2-3。

续表二、建设项目工程概况

表2-3 原、辅料使用量情况 监测时间 类型 2015.12.01 2015.12.02 原料使用量（吨） 占比 原料使用量（吨） 占比 原料 铝材 4.00 14.3% 3.86 14.3% 聚乙烯 2.66 9.5% 2.56 9.5% 铜带 1.34 4.8% 1.30 4.8% 聚氯乙烯 6.66 23.8% 6.40 23.8% 钢带 13.30 47.6% 12.86 47.6% 产品 额定电压0.6-1KV塑料绝缘控制电缆（吨） 28 27 本项目产品种类包括：额定电压0.6-1KV塑料绝缘控制电缆、额定电压1.8-3KV塑料绝缘控制电缆及额定电压3.6-6KV塑料绝缘控制电缆。 4公用工程 供水：本项目供水依托五家渠工业区供水管网，由项目区北侧纬六路接入。 排水：本项目无生产废水外排，生活污水经项目区西北角3个容积为3m3的地埋式玻璃钢化粪池收集后排入北侧纬六路工业区下水管网，最终排入梧桐污水处理厂。梧桐污水处理厂2009年7月动工建设，2012年6月投入使用，采用氧化沟工艺，目前日处理污水量为4.5万m3，可满足本项目生活污水的处理要求。 供电：项目用电由北侧纬六路园区供电管网直接引入。 供暖：项目未经批准建设一台新疆西峰节能设备厂生产的CLSG-0.38MW-11高效节能常压热水锅炉用于冬季供暖，目前，供热管网已敷设至项目区西侧，锅炉停用。 5 生产天数、制度及定员 本项目工作时间为4月至11月，冬季由于天气原因停产，年平均生产240天。采用两班制，每班工作八小时。项目劳动定员37人。 6 变更情况 供暖方式变更：环评中要求项目使用电暖气采暖。项目未经批准使用一台0.5t/h临

续表二、建设项目工程概况

时锅炉用于冬季供暖，目前，供热管网已敷设至项目区西侧，锅炉停用，待园区集中供热设施建成后，接入园区供热管网。 7 项目总投资及环保投资 本项目总投资2232.66万元，其中环保投资20.92万元，占总投资的0.9%。环保投资明细详见表2-3。 表2-3 项目主要环保投资明细 类别 环保措施 详细内容 投资（万元） 废气 车间强排风设备 6个功率为1500W排风扇 0.3 食堂油烟处理设施 静电式油烟净化器 1.6 固废 固废临时储存 2个塑料垃圾桶 0.02 废水 工艺循环水池 3个24m3水池，2个18m3水池,1个4.5m3水池 2 玻璃钢化粪池 3个容积为3 m3的玻璃钢化粪池 5.2 生态 绿化 绿化面积为2373m2 11.8 合计 20.92 8 工程环境保护情况概述 电缆车间南北两侧各安装有3个功率为1500W的排风扇，用于厂房内通风换气。 项目生产废水主要为挤塑等工艺的循环冷却水，工艺循环冷却水不外排。 项目区西北角建有3个容积为3m3的玻璃钢化粪池，生活污水和食堂废水经化粪池收集后排入北侧纬六路工业区下水管网，最终排入东工业园区污水处理厂。 生产过程中产生的铝条、铝屑收集至库房，由新疆五元电线电缆有限公司回收；挤塑过程产生的塑料废渣经回收后重新加热利用；生活垃圾收集至塑料垃圾桶，运送到102团龙泉路与八一路交叉口西北角的船式垃圾箱，由城建所环卫部门清运至垃圾填埋场。 项目未经批准建设一台新疆西峰节能设备厂生产的CLSG-0.38MW-11高效节能常压热水锅炉用于冬季供暖。验收监测期间，园区供热管网已敷设至项目区西侧，该锅炉已停用。

表三、主要生产工艺简介

1 生产工艺流程简介 本项目电线电缆的生产主要以铝材、铜带为原料，将购进的铝杆拉丝绞成束，采用挤塑机将聚乙烯原料热融至160℃左右，挤塑包覆电线，用成缆机和成缆盘将经过挤塑包覆的绝缘线芯绞在一起成缆，在成缆后，用铜丝编织屏蔽或铜带绕包屏蔽，用挤塑机将聚氯乙烯原料热融至160℃左右，包覆金属屏蔽后的线缆，用耐腐蚀的合金包层围绕电线，以防鼠、防腐蚀。本项目采用钢带铠装，采用挤塑机将聚氯乙烯原料热融至160℃左右，包覆金属屏蔽后的线缆。 2 生产主要设备 本项目主要生产设备及其规格型号见表3-1。 表3-1 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 环评中数量 实际数量 1 电缆押出机 JF-Ø90 套 1 1 2 电缆押出机 JF-Ø120 套 1 1 3 压型轮 / 套 42 42 4 点焊机 / 台 1 1 5 接头机 / 台 1 1 6 高压实验台 / 台 1 1 7 电桥夹具 / 台 1 1 8 1250型3+1+1成缆机 1250型 套 1 1 9 500型54盘框绞机 500型 套 1 1 10 电动单梁起重机 / 台 / 3 11 智能铜大退火拉丝机设备 / 台 / 1 12 智能铜中退火拉丝机设备 / 台 / 1 13 管式绞线机 GJ500 台 / 1

续表三、主要生产工艺简介

3 工艺流程图 本项目生产工艺流程及产污节点详见图3-1。 图3-1 项目生产工艺流程及产污节点图

表四、主要污染源、污染物处理措施

1、废气 本项目大气污染物主要是挤塑过程产生的少量有机废气及食堂烹饪产生的油烟。 本项目工艺挤塑过程中，原料聚氯乙烯在加热条件下分解生成有害气体，主要成分为氯化氢，车间通过安装强通风设施，生产期间加强自然通风。食堂烹饪产生的油烟经静电式油烟净化器处理后，通过排风管道于综合楼侧面排放。 2、废水 本项目废水主要是员工生活污水，主要包括员工生活废水和食堂废水。 项目生产废水主要为挤塑等工艺的循环冷却水，工艺循环冷却水不外排。 项目区西北角建有3个容积为3m3的玻璃钢化粪池，生活污水经化粪池收集后排入北侧纬六路工业区下水管网，最终排入东工业园区污水处理厂。 3、噪声 本项目噪声主要为设备噪声以及运输车辆噪声、原材料（产品）装卸噪声。 项目选用低噪声设备，主要生产设备均安装在厂房内，通过厂房隔声、绿化带隔离减缓设备噪声对环境的影响。运输车辆通过加强管理，在厂区内减速慢行，厂区内修筑平滑路面，减轻车辆在启动及行驶过程中发动机轰鸣噪声。原材料与产品装卸噪声具有间歇性、持续时间短等特征，影响范围较小。 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括生产过程中产生的铝条、铝屑，挤塑过程中产生的塑料废渣以及员工生活垃圾。 生产过程中产生的铝条、铝屑收集至库房，由新疆五元电线电缆有限公司回收，协议详见附件；挤塑过程产生的塑料废渣经回收后重新加热利用；生活垃圾收集至塑料垃圾桶，及时运送至厂区附近的船式垃圾箱，由城建所环卫部门清运至垃圾填埋场。

表五、验收评价标准

1、废气 本项目挤塑过程产生的氯化氢气体排放浓度需要满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中表1工作场所中氯化氢最高容许浓度，具体浓度限值见表5-1。 表5-1 工作场所中氯化氢最高容许浓度限值 污染物 最高容许浓度（mg/m3） 氯化氢 7.5 本项目食堂烹饪油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准，具体浓度限值见表5-2。 表5-2 油烟排放浓度限值 污染物 规模 最高允许排放浓度mg/m3 油烟 小型 2.0 2、噪声 本项目主要的噪声源为设备噪声和运输车辆交通噪声。噪声监测点设为厂界四周，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声具体排放限值详见表5-3。 表5-3 厂界噪声排放执行标准限值 标准类别 昼间d (A） 夜间dB（A） 3类 65 55 3、废水 本项目产生的废水主要是生活污水。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，废水中污染物排放标准限值见表5-4。

续表五、验收评价标准

表5-4 废水排放执行标准限值 序号 污染物 三级标准 1 PH 6.0-9.0 2 CODcr 500 3 BOD5 300 4 SS 400 5 氨氮 / 注：除pH无量纲外，其余水质污染物单位为mg/L。

表六、验收监测内容

五家渠旭日东风线缆有限责任公司委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2015年12月1日-12月2日开展本项目验收监测，对车间无组织氯化氢、饮食油烟、厂界及设备噪声进行监测，验收监测内容如下： 1、废气 挤塑过程中加热原料聚氯乙烯产生有害废气氯化氢，本次在挤塑设备周围氯化氢气体浓度最高处设1个监测点。监测情况详见表6-1，监测点位见图6-1。 表6-1 挤塑设备无组织氯化氢监测 监测点位 监测因子 监测频次 车间挤塑设备1.5m处 氯化氢 每天4次、连续两天 厨房烹饪油烟排气筒设置1个油烟监测点位，在食堂作业高峰期监测，监测情况见表6-2。 表6-2 油烟监测频次 监测点 监测因子 监测频次 油烟排气筒 油烟 连续采五次、每次十分钟、连续两天 本项目临时建设的供暖锅炉验收监测期间停用，未监测。 2、噪声 对厂界四周及挤塑设备噪声进行监测，噪声监测点位、内容、频次详见表6-3。噪声监测点位详见图6-1。 表6-3 厂界噪声监测内容及频次 监测点位 点位编号 监测因子 监测频次 项目区东侧 1# 等效连续A声级Leq 昼夜各1次，连续2天 项目区南侧 2# 等效连续A声级Leq 昼夜各1次，连续2天 项目区西侧 3# 等效连续A声级Leq 昼夜各1次，连续2天 项目区北侧 4# 等效连续A声级Leq 昼夜各1次，连续2天 挤塑设备1 5# 等效连续A声级Leq 昼夜各1次，连续2天 挤塑设备2 6# 等效连续A声级Leq 昼夜各1次，连续2天

续表六、验收监测内容

图例： 氯化氢监测点位 噪声监测点位 图6-1 无组织氯化氢及噪声监测点位图 3、废水 经调查，项目生产工艺循环冷却水不外排，生活污水产生量较少，验收调查期间未进行采样监测。

表七、验收监测及结果分析

1、验收期间工况 本项目验收期间，年产1万吨高压电线电缆生产线生产设施正常运行，污染治理设施运行正常，平均生产负荷为82.5%。 监测期间，原料用量及产品产出情况详见表7-1。 表7-1 原料用量及产品产出量情况 监测时间 类型 2015.12.01 2015.12.02 原料使用量（吨） 占比 原料使用量（吨） 占比 原料 铝材 4.00 14.3% 3.86 14.3% 聚乙烯 2.66 9.5% 2.56 9.5% 铜带 1.34 4.8% 1.30 4.8% 聚氯乙烯 6.66 23.8% 6.40 23.8% 钢带 13.30 47.6% 12.86 47.6% 产品 额定电压0.6-1KV塑料绝缘控制电缆（吨） 28 27 监测期间，生产线生产负荷情况详见表7-2。 表7-2 生产线生产负荷情况 监测时间 设计产品产生量 （吨/d） 实际产品产生量 （吨/d） 生产负荷（%） 2015.12.01 33.3 28 84% 2015.12.02 33.3 27 81% 平均生产负荷 82.5% 2、废气监测结果分析 2.1 车间无组织氯化氢 挤塑过程中加热原料聚氯乙烯产生有害废气氯化氢，本次在挤塑设备周围氯化氢气体浓度最高处设监测点。氯化氢气体无组织排放浓度最大值为0.006mg/m3，氯化氢气体无组织监测结果详见表7-3。

续表七、验收监测及结果分析

日期 监测时间 监测值 执行 标准 达标率(%) 2015.12.01 02：00 0.004 7.5 100 08：00 0.006 14：00 0.005 20：00 0.005 2015.12.02 02：00 0.005 08：00 0.004 14：00 0.004 20：00 0.006 表7-3 氯化氢无组织排放浓度监测结果 单位: mg/m3 监测结果显示：车间氯化氢气体无组织排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中表1工作场所中氯化氢最高容许浓度，即最高允许排放浓度为7.5 mg/m3。 2.2 饮食油烟 本次验收在厨房烹饪油烟排气筒设置1个油烟监测点位，在食堂作业高峰期监测。监测结果详见表7-4。 日期 监测 次数 油烟浓度 平均值 执行 标准 2015.12.01 第一次 1.75 1.85 2.0 第二次 1.83 第三次 1.93 第四次 2.03 第五次 1.69 2015.12.02 第一次 1.65 1.76 第二次 1.76 第三次 1.90 第四次 1.75 第五次 1.75 表7-4 油烟排放浓度监测结果 单位: mg/m3

续表七、验收监测及结果分析

饮食油烟监测结果显示：厨房烹饪油烟排放浓度的监测平均值满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准，即最高允许排放浓度2.0mg/m3。 3、噪声监测结果分析 本次验收监测在厂界东、南、西、北四周各设置一个监测点，厂界昼间噪声范围43.2～46.3dB(A)，夜间噪声范围41.9～44.8dB(A)，监测结果详见表7-5。 表7-5 厂界噪声监测结果 单位: dB (A) 监测日期 监测点位 监测结果 执行标准 是否达标 昼间噪声 夜间噪声 2015.12.01 项目东侧 45.5 43.2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 达标 项目南侧 43.2 42.7 达标 项目西侧 46.3 44.8 达标 项目北侧 45.0 44.2 达标 2015.12.02 项目东侧 45.6 42.2 达标 项目南侧 44.1 41.9 达标 项目西侧 45.8 44.2 达标 项目北侧 46.1 44.5 达标 设备噪声监测结果详见表7-6。 表7-6 设备噪声监测结果 单位: dB (A) 监测日期 监测点位 监测结果 昼间噪声 夜间噪声 2015.12.01 挤塑设备1 51.3 46.1 挤塑设备2 52.1 47.7 2015.12.02 挤塑设备1 52.2 47.2 挤塑设备2 52.7 48.2 项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)标准要求。

表八、环境影响评价报告表及环评批复问题

1、环境影响报告表结论 1.项目工程分析结论 本项目是以铝材、聚乙烯及聚氯乙烯为主要原料生产高压电线电缆的项目，项目采用国内技术成熟的生产工艺，物料利用率高，废物产生量少，自动化程度高，项目生产规模为年产1万吨高压电线电缆。 本项目建成后，生产废水主要为循环冷却水，项目生产废水无外排。生活污水排放量3672m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N。大气污染物主要为生产过程中产生的少量氯化氢气体，食堂烹饪产生的油烟。噪声主要来自施工期的机械设备和运输车辆，以及营运期生产设备。项目固体废物主要是生活垃圾。 2.环境质量现状评价结论 本项目拟建于五家渠工业区优势资源转换去内，根据项目区现状监测数据表明，项目区大气环境、地下水环境及声环境现状质量良好。 地表水环境由监测结果可以看出，“500”水库各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准要求；八一水库进水口总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐、总氮、总磷和化学需氧量存在不同程度的超标，主要是由于水库水体功能兼有养鱼功能且蓄了一个冬季的水，水体严重富营养化，水质较差，这一现象待春季水库开闸春灌后，可以缓解。 3.环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析 本工程施工期间，施工扬尘和废气污染范围比较小，主要污染对象为现场施工人员。由于施工期短暂，对于局部空气的影响时期短暂。 本工程施工期间，施工废水主要含大量泥浆，不含其它污染物，在施工现场自然蒸发对环境影响较小。 本工程施工期间，施工噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（昼间75dB，夜间60dB）的情况下，不产生噪声扰民现象。

续表八、环境影响评价报告表及环评批复问题

（2）运营期环境影响分析 本项目运营后，生产过程的循环冷却水无外排，生活污水通过三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，排入五家渠工业区下水管网，对环境影响很小。 本项目在挤塑工段，会产生少量氯化氢气体，通过挤塑设备排风管道，使氯化氢总体浓度满足《工作场所有害因素职业接触限制化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中表1工作场所中氯化氢容许浓度7.5mg/m3。本项目食堂烹饪产生的油烟经过油烟净化装置处理，使油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2（≤2.0mg/m3）的要求。本项目采取以上措施后，对空气环境影响不大。 本项目投入生产后，生产车间内的设备噪声通过车间的隔声，以及距离衰减，在各厂界的噪声叠加值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准，本项目建成运行后，噪声对周围环境影响较小。 本项目生产废物主要为铝料、铝屑和聚乙烯、聚氯乙烯废料，这些废料将全部回收加以利用；本项目生活垃圾产生量为45.9t/a，定期运往当地垃圾填埋场填埋处置。 环保投资结论 本项目环保投资主要包括三级化粪池、排风扇、油烟净化装置、减震装置及绿化等，环保投资32万元，占总投资的1.5%。 总量控制 本项目总量控制指标COD为0.73t/a，NH3-N为0.09t/a。 2、环境影响报告表批复 五家渠旭日东风线缆有限责任公司年产1万吨高压电线电缆生产项目环境影响评价批复如下： （一）按照《报告表》中的要求，加强施工期的环境保护工作，选择管理水平高的施工队伍进行项目的施工建设，做到文明施工，全面落实《报告表》中提出的污染防治

续表八、环境影响评价报告表及环评批复问题

和保护措施。严防造成施工扬尘、噪声、建筑垃圾污染和植被破坏。 （二）认真落实《报告表》中提出的废气防治措施，工艺挤塑车间，须安装排气装置，保持车间空气流动，确保废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关要求。 （三）选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 （四）项目运营过程中产生的固体废物要在厂区设置规范的专用场地分类堆放，并积极综合利用，其中生活垃圾应及时清运至垃圾填埋场统一处理。 （五）运营期产生的生活污水须经三级化粪池处理，满足有关标准后方可排入工业区排污管网，但食堂含油废水须经隔油处理后再排入化粪池处理。 （六）建设单位应高度重视环境安全工作，重点做好环境风险防范工作，建立严格的环境与安全管理体制，确保安全生产运营。

表九、环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 污染物 | 环境影响报告表提出的污染治理措施 及批复中的有关要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | 施工废水和雨水冲刷废水隔油后经沉淀池沉淀，循环使用。管理好机械油料等易污染品。 | 施工废水和雨水沉淀后回用；生活污水集中收集后排放至园区污水管网。对含油废水加强管理。 |
|  | 废气 | 加强施工现场管理，定时对施工场地及周边道路进行洒水降尘、拉运建筑材料需盖篷布。 | 已落实，施工期间未发生相关污染投诉，施工场地设置防挡墙，有效阻隔施工扬尘，易扬尘路面每天洒水。 |
|  | 噪声 | 合理安排施工时间；尽量缩短工期，合理管理工程进度；尽量避免噪声大的车辆的使用，经过团部段时降低车速、禁止鸣笛；不用噪声较大的机械设备。 | 已落实。施工单位按照施工计划有序进行。 |
|  | 固体废物 | 工程产生的弃土及时清运至垃圾填埋场；车辆装运过程中不要超载，运输车辆加盖蓬布。可回收废料尽量由施工单位回收利用，无回收价值的建筑废料必须统一收集，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往制定地点堆埋。 | 已落实。项目施工期废弃钢筋头、废木板等由施工单位回收利用，废弃渣土及时清理至垃圾填埋场，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运至五家渠市生活垃圾填埋场。 |
|  | 水土流失 | 施工结束后地表清理干净，实施厂区绿化及地面水泥硬化。 | 已落实。施工场地周围无散落垃圾，厂区路面已硬化，厂区部分绿化。 |

续表九、环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 污染物 | 环境影响报告表提出的污染治理措施 及批复中的有关要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废水 | 生活污水经新建三级化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，排入五家渠工业区下水管网。 | 污水经西北角3个容积为3m3的化粪池收集后排入北侧纬六路工业区下水管网，最终排入东工业园区污水处理厂。 |
|  |  | 食堂含油废水须经隔油处理后再排入化粪池处理。 | 未建隔油池，食堂废水经化粪池收集后排入北侧纬六路工业区下水管网，最终排入东工业园区污水处理厂。 |
|  | 废气 | 挤塑工艺须安装排气装置，保持车间空气流通，挤塑废气通过挤塑设备排风管道排放。车间空气中氯化氢浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中表1氯化氢允许浓度7.5mg/m3。 | 南北两侧各安装3个功率为1500W强排风设备，生产期间通过打开车间大门与窗户进行通风换气，未安装挤塑废气排放管道。 车间氯化氢最高排放浓度为0.006mg/m3，符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中氯化氢允许浓度。 |
|  |  | 食堂油烟废气经油烟净化装置处理排放，油烟净化处理装置的处理效率为75%，使油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2（≤2.0mg/m3）的要求。 | 食堂安装有油烟净化器，并建有专用烟道，废气经油烟净化器处理后于楼侧排放。 油烟排放浓度日均值均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效隔声、减振、降噪措施。 | 未安装减震装置。 选用低噪声设备，合理布局高噪声设备。 厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。 |
|  | 固体废物 | 工业固体废物在厂区设置规范的专用场地分类堆放，回收利用，不外排。 | 铝条、铝屑收集至库房，由新疆五元电线电缆有限公司回收。塑料废渣经回收后重新加热利用。 |
|  |  | 生活垃圾运至垃圾填埋场统一处置。 | 生活垃圾收集至塑料垃圾桶，及时运送到102团龙泉路与八一路交叉口西北角的船式垃圾箱，由城建所环卫部门清运至垃圾填埋场。 |
|  | 生态环境 | 工程建成后，厂区绿化面积将达到2068.7m2。 | 厂区绿化面积将达到2373m2。 |

表十、环境管理检查

1、现场检查 本项目占地面积20000m2，新建年产1万吨高压电线电缆生产线及配套附属设施，实际建筑面积6644.43m2。实际投资2232.66万元，其中环保投资15.72万元，占总投资的0.7%。 项目原料铝材由新疆众和股份有限公司提供，铜带由阜康市瑞丰铜业有限公司提供，聚乙烯、聚氯乙烯、钢带由特变电工新疆电工材料有限公司提供。经调查，验收期间1万吨高压电线电缆生产线投入生产，各项处理设施运行正常。 2、执行国家建设项目环境管理制度情况 五家渠旭日东风线缆有限公司年产1万吨高压电线电缆生产项目经环境管理部门要求补做环评，于2013年12月28日取得环评批复，2014年11月完工并投入试生产。2015年10月27日五家渠旭日东风线缆有限责任公司向师市环保局提出年产1万吨高压电线电缆生产项目竣工环保验收申请，委托五家渠市环境监测站承担竣工环境保护验收监测及验收监测表的编制工作，各项环境保护审批手续齐全。 3、环境管理制度及人员责任分工 五家渠旭日东风线缆有限公司年产1万吨高压电线电缆生产项目在运行期间以环境保护和安全教育为本，建立了严格的管理制度，制定各项规章制度，人员分工明确、岗位职责上墙。 4、环境风险防范 由于本项目使用的原料有聚乙烯材料，聚乙烯属于易燃的危险物质，但其储量低于临界储量，所以聚乙烯属于非重大危险源，风险评价等级为二级评价。 经调查，项目在运行之初已经建立健全了相应的防范应急措施，并制定了相应的环境风险应急预案，避免风险事故的发生。 5、废气处理情况 本项目大气污染物主要是挤塑过程产生的少量氯化氢气体，食堂烹饪产生的油烟。

续表十、环境管理检查

本项目工艺挤塑过程中，会产生少量的氯化氢气体，车间安有6个功率为1500W排风扇，生产期间打开车间大门进行通风，加速氯化氢气体扩散。 食堂烹饪油烟经静电式油烟净化装置处理后，通过排风管道于综合楼侧面排放。 本项目建设一台新疆西峰节能设备厂生产的CLSG-0.38MW-11高效节能常压热水锅炉用于冬季供暖。验收监测期间，园区供热管网已敷设至项目区西侧，该锅炉已停用。 6、废水处理情况 本项目废水主要是员工生活污水，污水产生量约为754.8m3/a。 项目生产废水主要为挤塑等工艺的循环冷却水，工艺循环冷却水不外排。 项目区西北角建有3个容积为3m3的玻璃钢化粪池，生活污水和食堂废水经化粪池收集后排入北侧纬六路工业区下水管网，最终排入东工业园区污水处理厂。 7、噪声处理情况 本项目噪声主要为设备噪声以及运输车辆噪声、原材料（产品）装卸噪声。 项目选用低噪声设备，主要生产设备均安装在厂房内，通过厂房隔声、绿化带隔离减缓设备噪声对环境的影响。运输车辆通过加强管理，在厂区内减速慢行，厂区内修筑平滑路面，减轻车辆在启动及行驶过程中发动机轰鸣噪声。原材料与产品装卸噪声具有间歇性、持续时间短等特征，影响范围较小。 8、固体废弃物处理情况 本项目产生的固体废物包括生产过程中产生的铝条、铝屑，挤塑过程中产生的塑料废渣以及员工生活垃圾。生活垃圾产生量约为8.88t/a。 生产过程中产生的铝条、铝屑收集至库房，由新疆五元电线电缆有限公司回收；挤塑过程产生的塑料废渣经回收后重新加热利用；生活垃圾收集至塑料垃圾桶，及时运送到与项目区相距3km的102团龙泉路与八一路交叉口西北角的船式垃圾箱，由城建所环卫部门清运至垃圾填埋场。

表十一、验收监测结论及建议

1、验收监测结论 1.1 “三同时”执行情况 五家渠旭日东风线缆有限责任公司建设前未根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求对年产1万吨高压电线电缆项目进行环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，目前环保设施运行状况良好，项目区绿化、硬化已按照设计要求基本完成。 五家渠旭日东风线缆有限责任公司年产1万吨高压电线电缆项目在运行期间以环境保护和安全教育为本，建立了严格的管理制度，制定各项规章制度，人员分工明确、岗位职责上墙。 1.2 监测工况 本项目验收期间，年产1万吨高压电线电缆生产线生产设施正常运行，污染治理设施运行正常，平均生产负荷为82.5%。 1.3 废气 本项目车间安装强通风设施、生产期间打开车间大门进行通风，加速氯化氢气体扩散。氯化氢扩散浓度最大值为0.006mg/m3，车间氯化氢气体无组织排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中表1工作场所中氯化氢最高容许浓度，即最高允许排放浓度为7.5 mg/m3。 食堂烹饪产生的油烟经静电式油烟净化装置处理后，通过排风管道于综合楼侧面排放。厨房烹饪油烟排放浓度的监测平均值满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准，即最高允许排放浓度2.0mg/m3。 1.4 废水 本项目排水经化粪池收集后排入北侧纬六路工业区下水管网，最终排入东工业园区污水处理厂。

续表十一、验收监测结论及建议

1.5 噪声 项目选用低噪声设备，主要生产设备均安装在厂房内，通过厂房隔声、绿化带以及距离的衰减减缓设备噪声对环境的影响。运输车辆通过加强管理，减轻车辆在启动及行驶过程中噪声的影响。原材料与产品装卸噪声间歇性及持续时间短，影响范围较小。 由厂界噪声监测结果可知：项目区厂界昼间噪声范围43.2～46.3dB(A)，夜间噪声范围41.9～44.8dB(A)，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。 1.6 固体废物 生产过程中产生的铝条、铝屑收集至库房，由新疆五元电线电缆有限公司回收；挤塑过程产生的塑料废渣经回收后重新加热利用；生活垃圾收集至塑料垃圾桶，及时运送至附近的船式垃圾箱，由城建所环卫部门清运至垃圾填埋场。 1.7 环境管理检查 （1）环境保护审批手续齐全，环保工作由专人负责，制定有相应环境保护管理制度及档案，人员岗位职责明确，做到职责、制度上墙。 （2）项目占地面积20000平方米，绿化面积2373平方米，绿化率11.9%。 2、建议 （1）项目未经批准擅自建设临时采暖锅炉，鉴于供热管网已敷设至项目区附近，须在取得验收批复即日拆除锅炉。 （2）按照环评要求在食堂安装隔油设施，保证餐饮废水经隔油处理后排入化粪池。 （3）加强生活垃圾的管理，按规范要求收集储存，须及时清运至垃圾填埋场统一处理，做好固体废物的污染防治。 综上所述，五家渠旭日东风线缆有限责任公司年产1万吨高压电线电缆项目基本能够按照环境影响评价报告和批复的要求采取相应的环保措施，对项目区周边的生态影响较小。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目名称 | 年产1万吨高压电线电缆生产项目 | 建设地点 | 五家渠工业区优势资源转换区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司 | 邮编 | 831300 | 电话 | 13709942579 |
| 行业类别 | C3931电线电缆制造 | 项目性质 | 新建( 改扩建 技改 |
| 设计生产能力 | 年产1万吨高压电线电缆 | 建设项目开工日期 | 2013年5月 |
| 实际生产能力 | 年产1万吨高压电线电缆 | 投入试运行日期 | 2014年11月 |
| 控制区 | 无 | 报告表审批部门 | 五家渠市环保局 | 文号 | 五环监函 〔2013〕47号 | 时间 | 2013年12月 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 环保验收审批部门 | 五家渠市环境保护局 | 投资总概算 | 2106.29万元 |
| 环评报告表编制单位 | 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 | 环保投资总概算 | 32万元 | 比例 | 1.5% |
| 环保设施设计单位 | 河南昊晟环保科技有限公司 | 实际总投资 | 2232.66万元 |
| 环保设施施工单位 | 河南昊晟环保科技有限公司 | 实际环保投资 | 20.92万元 | 比例 | 0.9% |
| 新增废水处理设施能力 | / | 废气处理设施能力 | m3/h |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排放量 (1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量 (3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) | 排放总量(6) | 允许排放量(7) | 区域削减量(8) | 处理前浓度(9) | 实际排放浓度(10) | 允许排放浓度(11) |

单位：废气量：×104标立方米/年；废水、固废量：万吨/年；其它项目均为吨/年；废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；注：此表由评价单位填写，附在报告书(表)最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)