附件1：

作业活动排查清单

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 实施单位 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

活动频率可分为：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

作业活动应包括日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开停车，检维修作业，动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业，以及设备管线保温保冷防腐、设备设施检测等。

附件2：

设备设施排查清单

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 位号/所在部位 | 所属单位 | 是否特种设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备设施包括炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、转动设备类、起重运输设备类、供配电设备设施、管廊、构建筑物等。

附件3：

风险点登记台账

| 序号 | 风险点名称 | 危险有害因素 | 可能发生的事故类型 | 区域位置 | 所属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

可能发生的事故类型可参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》。

附件4：

风险分级管控清单

| 序号 | 风险点 | 风险等级 | 区域/位置 | 危险有害因素 | 可能导致的事故后果 | 风险控制措施 | 管控层级 | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |

附件5:

企业安全风险四色分布图例

企业作业安全风险比较图例

备注：企业可参照模板内容，根据企业自身实际，在企业醒目位置设置全厂、区域安全风险四色分布图，对作业活动应包括动火、受限空间等特殊作业，以及日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开停车，检维修作业等形成作业安全风险比较图。

附件6:

XX公司安全风险公告栏(模板)

| 序号 | 风险点 | 危险有害因素 | 可能发生的事故类型 | 风险等级 | 管控措施 | 应急措施 | 管控 层级 | 责任 部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯罐区 | 1发生、泄露，遇到明火、高热、氧化剂，引起燃烧爆炸的危险； 2泄漏时人员吸入二甲苯，可引起中枢神经麻痹； 3接触二甲苯，刺激眼睛和皮肤。 | 火灾、爆炸、中毒 | 较大风险 | 远离点火源、热源； 设置可靠避雷设施并定期检测； 设置可燃气体泄漏报警装置； 禁止使用易产生火花的设备和工具； 禁止带入非防爆电子设备； 配备充足的应急处置物资和消防器材；发生泄露时，做好身体防护和呼吸防护。 | 火灾/爆炸： 1立即停止作业； 2撤离人员至安全区域 3进行隔离 4杜绝火源 中毒： 1皮肤和眼睛接触：立即冲洗 2吸入：撤离至空气新鲜处 3就医 | 车间级 | 一车间 | 张三 |

附件7:

岗位安全风险告知卡（模板）

| 岗位所在的 风险点名称 | 净化车间净化工段 | 风险 等级 | 较大风险 | 事故 类别 | 爆炸、火灾 、窒息 | 管控 层级 | 车间级 | 管控 部门 | 净化车间 | 管控责 任人 | 李四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位安全操作要点 | 管控措施 | 应急措施 | 安全警示标志 |
| 1生产装置的启动、停车必须对公用条件的投运进行许可确认。 2生产装置的各项运行指标必须符合工艺操作条件（参数）和安全设施条件。在安全设施、装置不全、故障不符合要求时，严禁生产装置投运生产。 | 1压力容器做好定期检测和维护保养； 2现场设有氧气浓度检测报警器； 3设备静电接地； 4动火作业管制； 5个人防护用品穿戴； | 1启动应急预案； 2做好应急人员的防护，抢救伤员； 3组织人员疏散，设置警戒线； 4动火作业管制； |  |
| 火警：119 | 急救：120 | 中控室电话： XXXXXXXX | 属地安监部门电话：XXXXXXXX |

备注：企业可参照模板内容，根据企业自身实际，在企业醒目位置设置安全风险公告栏，在重点区域的岗位设置安全风险告知卡。

附件8:

风险矩阵法（LS）

风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

事故发生的可能性（L）判断准则

| 等级 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或预期情况下发生 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

事件后果严重性（S）判别准则

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 直接经济损失 | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | 100万元以上 | 部分装置（>2 套）或设备 | 重大国际影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | 50万-100万元 | 2套装置停工、或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万-50万元 | 1 套装置停工或设备 | 地区影响 |
| 2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 10万元以下 | 受影响不大，几乎不停工 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

安全风险等级判定准则（R值）及控制措施

| 风险值 | 风险等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | 重大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-16 | 较大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9-12 | 一般风险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2 年内治理 |
| 4-8 | 低风险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| 1-3 | 轻微风险 | 无需采用控制措施，但需保存记录 |  |

风险矩阵表

| 5 | 低风险 | 一般风险 | 较大风险 | 重大风险 | 重大风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 低风险 | 低风险 | 一般风险 | 较大风险 | 重大风险 |
| 3 | 轻微风险 | 低风险 | 一般风险 | 一般风险 | 较大风险 |
| 2 | 轻微风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 一般风险 |
| 1 | 轻微风险 | 轻微风险 | 轻微风险 | 低风险 | 低风险 |
| 取值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

（人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，各企业可根据自身风险可接受程度进行相应调整。）

作业条件危险性分析法（LEC）

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

事故事件发生的可能性（L）判断准则

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料（在设备设施中时常发生） |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差（可能在设施使用寿命中至少发生一次） |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生（可能在设施使用寿命中发生一次） |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差（在设施使用寿命中有1/10的发生概率） |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测（在其他地方曾经发生过类似事件） |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程（工业领域尚未发生过类似事件） |
| 0.1 | 实际不可能（工业中不可能发生的事件） |

暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则

| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则

| 分值 | 法律法规 及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失 （万元） | 停工 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准 | 10人以上死亡，或5人以上重伤 | 5000以上 | 公司 停产 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 | 1000以上 | 装置 停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 | 100以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万以上 | 部分设备停工 | 公司及周边范围 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 没有 停工 | 形象没有受损 |

风险等级判定准则及控制措施（D）

| 风险值 | 风险等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 重大风险 | 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 160～320 | 较大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 70～160 | 一般风险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 20～70 | 低风险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| <20 | 轻微风险 | 无需采用控制措施，但需保存记录 | / |