## 上海兴竹铝业有限公司是一家生产加工销售的企业，技术力量雄厚、设备精良，产品性能优越、有着多年的铝加工生产经验。主要经营国产优质合金铝材（氧化铝板、硬铝板、防锈铝板、锻铝板）等；主打系列（7075铝板/铝管/铝棒,2024铝板价格,6063铝板/铝管/铝棒,5052铝棒/铝管/铝板,5082铝板/铝管/铝棒,6061铝板规格等);进口铝材（美国ALCOA铝板、德国CORUS铝板、日本KOBELCO铝板）等为主。

## 【铝板性能】【铝板材质】【铝板价格】【铝板质量】【铝板密度】【铝板硬度】【铝板焊接性能】【铝板抗拉性能】【铝板抗疲劳性】【铝板耐磨损性】【铝板耐腐蚀性】【铝板装饰性能】【铝板延展性能】【铝板拉伸强度】【铝板弯曲程度】【铝板化学成分】【铝板最新报价】【铝板一公斤多少钱】【铝板一吨是什么价格】

## 主营牌号2024、2A12、2014、5050、5052、5083、5086、5652、5082、6061、6063、6101、6060、7075、7072、7029、7003、7075、2001、2A01、2A11、2A17、2018、 2A21、2014、2024、2A04、2A06、2A16、2A50、2011、2124、2217、2112、2117、2219、2024、 2017、 2A12、2A13、2A14、2018、5A14、5A17、5050、5A06、5A01、5A09、5052、5754、5A01、5A03、5A12、5A13、5083、5454、5086、5082、5038、5154, 5056、6070、6060、6063、6101、6063T5、 6063T6、 6262、6062、6063A、 6082、6082T6、 6061、6012、6061T6、 6061T651、7075T6、 7075T651、 7075、7022、7074、 7005、7075A、7A09、 7A15、7A01、7A04、7A05、7475、7020、7003、7A52、7A33、 7009、7072、7003、7072、7079、7174、 7050、LD10、LD30、LD31、LY2、LY11、LY12等，板材规格经营范围（长：1000-10000MM 宽：100-3000MM  厚：0.15-500MM）棒材规格经营范围（直径：4-500MM）  管材规格经营范围（外径：4-506MM  壁厚：0.5-50MM）。产品状态（T4、T5、T6、T3、T8、T351、T4511、TO、T652、T6351、T651、H11、H12、H112、H24、H18、H321、H16、O、F等），欢迎采购，来电洽谈！021-37014451

## 产品广泛应用于航空航天、船舶制造、机械设备、模具制造、电子电气、五金制品、工艺品等各行业。特别在半导体机械、仪器、半导体模具、电子精密仪器、吹瓶模具、精密零件等制造有突出的质量优势。

## 本公司提供的铝材质量稳定，价格优惠，送货及时。公司拥有大型的锯床、铣床、磨床、加工中心、大型精板加工部、热处理部等设备，可为客户提供多元化的选择服务。 
    上海兴竹铝业有限公司本着“以人为本、诚实守信、共创双赢”的理念；坚持以“为客户提供产品品质最具保证，价格最优惠，服务最具全面”为宗旨；产品经企业所有同仁共同努力，深受广大客户的认可；为共同创造更加美好的未来，我们竭诚期待您的合作与支持！

## 我公司铝材主要产品详细向您推荐： 

一、铝板：厚度0.3mm---180mm宽度900mm----2000mm 

二、铝卷： 厚度0.10mm----12mm宽度150mm----2000mm 

三、花纹铝板：五条柳叶型、指针型或定制厚度1.2mm----8.0mm 

四、棒材:挤压圆棒f（r、h112）状态：直径为φ5mm～φ180mm淬火状态：直径为φ5mm～φ150mm（t4、t5、t6）2挤压正方形、正六边形棒f状态：内切圆直径为5mm～150mm淬火状态：内切圆直径为5mm～150mm 3挤压长方形棒（扁棒）宽度：5mm～150mm厚度：3mm～150mm 

五、管材:1060、2a12、3a21、5a02、6061、6063、3003、5052、7075、2011、2024、1050、6068挤压无缝圆管（铝扁管、铝方管、铝合金方管、椭圆管、口琴管）外径范围：φ20mm～φ300mm壁厚范围：3mm～40mm 2、拉制管外径范围：φ4mm～φ28 

1、铝板、铝带、铝箔（厚度0.05—200mm，宽度 9—2100mm, 长度 可按用户要求剪切） 

a 防腐、保温专用板 

b 花纹铝板（大五条型、小五条型、指针型、橘皮纹、菱型及定制） 

c 瓦楞铝板（各种压型） 

d 装饰幕墙用板，彩涂铝板（各种色彩，板筋加工） 

e 各种超宽、超硬合金铝板，模具用板，标牌、电器用板 

f 电解扩建专用铝软带、铝焊板、铝罩面板 

g 电缆箔、空调箔、及其它用途铝带箔 

2、铝管件 (铝弯头、铝三通、铝四通、铝变径、铝法兰、铝翻边、铝焊环及非标管件) 

3、铝管 （外径φ4—φ400mm, 壁厚0.25—40 mm.,交货长度可按用户要求） 

a 无缝铝管 （挤压、拉制铝管） 

b 铝扁管、铝方管、铝合金方管、铝合金矩形管、椭圆管、口琴管 

c 铝盘管 

4、铝棒材 （φ5—φ400mm） 

a 园棒 

b 方、扁棒 

c 六角棒 

5、铝型材（工业用型材、民用型材、建筑型材） 

6、导电用铝母线、铝排、铝线、铝杆、铝绞线铝粒及铝锭、铸轧板、铝合金锭、铝铸棒 

二、企业主要产品有：厚度0.012—500mm，宽度为10—2100mm的铝板带材、铝卷材(板材长度为：700—6500mm，（可根据要求腹膜)；0.015-0.145*1300mm空调箔；0.15-0.2*500mm电缆箔；0.02-0.05mm包装箔。主要可生产材质： 1100、1145、1050、1060、1070、1200、3003、3A21、3004、3005、3105、5052、5005、5A06、5083、5754、5A02、5182、6063、6061、8011等，产品状态：F、H112、H12、H14、H18、H20、H22、H24、H26、H32、H16、H34、T6、T4、O。模具专用合金铝板、超宽/超厚合金铝板、拉伸合金铝板、腹膜合金铝板、电器散热器专用合金铝板、厚合金铝板2A12 T4/LY12。铝制天花板、幕墙专用合金铝板、防锈合金铝卷、喷涂（氟碳，聚脂）/氧化专用铝卷、防锈合金铝卷、标牌专用铝板、装饰专用花纹铝板：三条筋、大小五条筋防滑铝板, 指南针花纹铝板，桔皮状、水波纹、宝石花轧花装饰铝板、彩涂花纹铝板，合金牌号：1060、3003、5052等，厚度0.2－6.0mm,宽度800－1700mm,长度不限的系列化产品。彩涂生产下线，可提供聚酯彩涂、氟碳彩涂及彩图印花等彩图铝卷、装饰建筑用彩图铝板、彩涂花纹铝板、氟碳喷涂幕墙铝板。电厂化工厂专用保温防锈铝皮、压型铝板、瓦楞铝板、V-125型铝瓦、瓦楞水波纹铝板等。可满足用户不同的需求，常用规格备有现货；特殊尺寸可根据客户要求定做加工。厚合金铝板2A12 T4/LY12、5052/6061.6063.7075切割销售，免费切割，免费切小块

## 幕墙氟碳铝单板价格：1.5 mm:170元/平方米，2.0 mm:200元/平方米，2.5 mm:230元/平方米，3.0 mm:260元/平方米，（常规颜色，白色及银色等、韩国KCC/PVDF氟碳漆、不含现场测量及出图），聚酯喷涂减25元/平方米，氟碳喷涂60元/平方,安装80元/平方。任意尺寸都可定做！欢迎来人来电商谈 　 　 　 　 



铝板规格的详细列表：铝板、彩色铝单板、铝卷、幕墙铝板、压花铝板、合金铝板、花纹铝板、防滑铝板及交通标识和幕布墙装饰所用宽幅铝板。合金牌号1050 1060 1200 3003 5052 5082 5182 5083 5754 6061 6063 8011等;合金转台OH24 H26 H22 H18等.

特殊规格,可以根据图纸和尺寸定做铝管、铝板、铝棒兴竹理论计算公式。（注：与实际重量有误差，尺寸单位为mm） 铝板重量（公斤）=2.73×厚×宽×长度 铝管重量（公斤）=0.008796×壁厚×（外径-壁厚）×长度 铝棒重量计算公式（公斤）=直径×直径×长度×0.0022 铝板现货厚度规格表： 铝 板 0.3厚x1000宽x2000长 铝 板 0.5厚x1000宽x2000长 铝 板 0.8厚x1000宽x2000长 铝 板 0.8厚x1200宽x2400长 铝 板 1.0厚x1000宽x2000长 铝 板 1.0厚x1000宽x4000长 铝 板 1.0厚x1200宽x2400长 铝 板 1.0厚x1500宽x3000长 铝 板 1.2厚x1000宽x2000长 铝 板 1.2厚x1000宽x3000长 铝 板 1.2厚x1000宽x4000长 铝 板 1.2厚x1200宽x2400长 铝 板 1.2厚x1200宽x3000长 铝 板 1.2厚x1200宽x4000长 铝 板 1.5厚x1000宽x2000长 铝 板 1.5厚x1000宽x2500长 铝 板 1.5厚x1000宽x3000长 铝 板 1.5厚x1000宽x3500长 铝 板 1.5厚x1000宽x4000长 铝 板 1.5厚x1200宽x2400长 铝 板 1.5厚x1200宽x3000长 铝 板 1.5厚x1200宽x3500长 铝 板 1.5厚x1200宽x4000长 铝 板1.5厚x1300宽x3000长 铝 板 1.5厚x1300宽x4000长 铝 板 1.5厚x1500宽x3000长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1000宽x2000长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1000宽x2500长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1000宽x3000长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1000宽x3300长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1000宽x3500长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1000宽x3600长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1000宽x4000长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1000宽x4500长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1200宽x2400长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1200宽x2500长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1200宽x3000长 铝板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1200宽x3300长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1200宽x3500长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1200宽x3600长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1200宽x4000长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1200宽x4500长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1300宽x2500长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1300宽x3000长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1300宽x3300长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1300宽x3500长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1300宽x3600长 铝 板 2.0厚/2.5厚/3.0厚x1300宽x4000长 合金铝板有15.20.25.30.35.40.45.50.60.70.80.90.等厚度均可以裁减零卖 铝 板4厚/5厚/6厚/7厚/8厚/9厚/10厚/均有以上规格 花纹铝板 1.5厚x1200宽x2400长 花纹铝板 2.0厚x1200宽x2400长 花纹铝板 2.5厚x1200宽x2400长 花纹铝板 3.0厚x1200宽x2400长 花纹铝板 4.0厚x1200宽x2400长 花纹铝板 5.0厚x1200宽x2400长 花纹铝板 6.0厚x1200宽x2400长 花纹铝板 7.0厚x1200宽x2400长 花纹铝板 8.0厚x1200宽x2400长 以上厚度均有1000宽*2000长规格 全部免费裁剪 7001铝板价格

## 1、产品关联性

## 兴竹铝业代理及经销美国Alcoa6061T651铝棒（CPE），Alcoa美铝6061T651/T6511铝棒供货规格为￠12.7～500mm，板材厚度0.8-500mm。长度3660mm；公差±0.05，交期1～2天（现货）。

## 2、产品特性

## 6XXX系合金的主要合金元素是镁与硅，是经热处理预拉伸工艺的高品质铝合金产品；其强度虽不能与2XXX系与7XXX系相比，但其镁、硅合金特性多，具有极佳的加工性、优良的焊接性和电镀性和良好的抗蚀性；韧性高及加工后不变形、氧化效果极佳等优良特点。

## 3、主要化学成分

| 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 各 计 | 铝Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05-0.15 | 余量 |

## 4、力学性能

## 抗拉强度σb(MPa)≥290

## 屈服强度σ0.2(MPa)≥255

## 伸长率δ5(%)≥12

## 5、适用范围

## 用于航天、电器固定装置、通讯领域，也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子零件以及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具电子等等。

## 本公司郑重承诺:对所售的材料提供材质证明和SGS检测报告,且有专人跟踪,彻底解除客户的后顾之忧.

## 欢迎来电洽谈！送货方式货运、快递、送货上门。出货时附材质证明和SGS报告。

## 我公司常用规格备有大量现货，其材质环保稳定。

## -----------------------------------------------------------------------------------------------

## 6063国标铝棒，供货规格3.0～360mm；挤压公差执行GB，精抽公差±0.05mm；状态T4、T5、T6、T651；交期1～2天（现货）；订货交期5～7天。

## 2、产品特性

## 6063是铝镁硅合金，属于可热处理合金，6063不但具有6XXX系铝的特点（综合性最好的铝合金），且比6061具有更好的氧化效果；挤压性佳，具有中等强度，耐蚀性高。

## 3、主要化学成分

| 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它元素 各 计 | 铝Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05-0.15 | 余量 |

## 4、力学性能

## 抗拉强度σb(MPa)≥175

## 屈服强度σ0.2(MPa)≥130

## 伸长率δ5(%)≥8

## 地址：上海市松江区泗泾镇开发区600号5幢

## 电话：021-37014451

## 传真：021-37014459

## QQ：1289609426

## 手机：13046603710

## 上海兴竹021-37014451

## 地壳中含量最丰富的金属元素，含量8.3%。主要以铝硅酸盐矿石存在，还有铝土矿和冰晶石。氧化铝为一种白色无定形粉末，它有多种变体，其中最为人们所熟悉的是α－Al₂O₃和β－Al₂O₃。自然界存在的刚玉即属于α一Al₂O₃，它的硬度仅次于金刚石，熔点高、耐酸碱，常用来制作一些轴承，制造磨料、耐火材料。如刚玉坩埚，可耐1800℃的高温。Al₂O₃由于含有不同的杂质而有多种颜色。例如含微量Cr（III）的呈红色，称为红宝石；含有Fe（II），Fe（III）或Ti（IV）的称为蓝宝石。[1]

## 铝是一种轻金属，化学符号为Al，原子序数：13。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素，其蕴藏量在金属中居第2位。在金属品种中，仅次于钢铁，为第二大类金属。

## 地壳中含量最丰富的金属元素，含量8.3%。主要以铝硅酸盐矿石存在，还有铝土矿和冰晶石。氧化铝为一种白色无定形粉末，它有多种变体，其中最为人们所熟悉的是α－Al₂O₃和β－Al₂O₃。自然界存在的刚玉即属于α一Al₂O₃，它的硬度仅次于金刚石，熔点高、耐酸碱，常用来制作一些轴承，制造磨料、耐火材料。如刚玉坩埚，可耐1800℃的高温。Al₂O₃由于含有不同的杂质而有多种颜色。例如含微量Cr（III）的呈红色，称为红宝石；含有Fe（II），Fe（III）或Ti（IV）的称为蓝宝石。[1]

## 铝是一种轻金属，化学符号为Al，原子序数：13。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素，其蕴藏量在金属中居第2位。在金属品种中，仅次于钢铁，为第二大类金属。

## 铝是活泼金属，在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃（1埃=0.1纳米）的致密氧化膜，使铝不会进一步氧化并能耐水；但铝的粉末与空气混合则极易燃烧；熔融的铝能与水猛烈相应的金属；铝是两性的，极易溶于强碱，也能溶于稀酸。

## 与酸反应

## 2Al +6HCl ==== 2AlCl₃+ 3H₂↑
　　2Al + 3H₂SO₄(稀)==== Al₂(SO₄)₃+ 3H₂↑
　　Al + 6HNO₃(浓)==Δ==Al(NO₃)₃+ 3NO₂↑+ 3H₂O
　　Al + 4HNO₃(稀)==== Al(NO₃)₃+ NO↑+ 2H₂O
　　8Al + 30HNO₃(较稀)====8Al(NO₃)₃+ 3N₂O↑+ 15H₂O
　　8Al + 30HNO₃(极稀)====8Al(NO₃)₃+ 3NH₄NO₃+ 9H₂O

## 6CH₃COOH+2Al=2Al(CH₃COO)₃+3H₂↑

## 与碱反应

## 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑

## 与非金属反应

## 4Al+3O₂====2Al₂O₃（点燃）

## 2Al+3Cl₂====2AlCl₃ (点燃）

## 2Al+3S====Al₂S₃ （加热）

## 铝热反应

## 2Al + Fe₂O₃==点燃== Al₂O₃+2Fe（铝热反应）

## 8Al + 3Fe₃O4==高温== 4Al₂O₃+9Fe

## 与水反应

## 2Al+6H₂O（沸水）==Δ==2Al(OH)₃+3H₂↑
　　铝和水的反应是 2Al+6H₂O=2Al(OH)₃+3H₂↑，反应实质：水是极弱的电解质，但在水中能电离出氢离子和氢氧根离子与铝反应，生成Al(OH)₃和H₂。反应条件可加热也可以在常温下进行，在常温下起现象很难观察。根据铝的还原性可推断铝可以与水反应，但实验发现，铝与沸水几乎没有反应现象，不过铝在加热条件下就可以与水蒸汽发生明显反应，但反应一开始就与水中的氧气生成致密氧化膜阻止反应进一步进行。

## 物质的用途在很大程度上取决于物质的性质。因为铝有多种优良性能，所以铝有着极为广泛的用途。

## 铝及铝合金[5] 是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一。世界铝产量从1956年开始超过铜产量一直居有色金属之首。当前铝的产量和用量（按吨计算）仅次于钢材，成为人类应用的第二大金属；而且铝的资源十分丰富，据初步计算，铝的矿藏储存量约占地壳构成物质的8%以上。

## 铝的重量轻和耐腐蚀，是其性能的两大突出特点。[6]

## 铝的密度很小，仅为2.7 g/cm，虽然它比较软，但可制成各种铝合金，如硬铝、超硬铝、防锈铝、铸铝等。这些铝合金广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。此外，宇宙火箭、航天飞机、人造卫星也使用大量的铝及其铝合金。例如，一架超音速飞机约由70%的铝及其铝合金构成。船舶建造中也大量使用铝，一艘大型客船的用铝量常达几千吨。

## 铝的导电性仅次于银、铜和金，虽然它的导电率只有铜的2/3，但密度只有铜的1/3，所以输送同量的电，铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力，而且有一定的绝缘性，所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途。

## 铝是热的良导体，它的导热能力比铁大3倍，工业上可用铝制造各种热交换器、散热材料和炊具等。

## 铝有较好的延展性(它的延展性仅次于金和银)，在100 ℃～150 ℃时可制成薄于0.01 mm的铝箔。这些铝箔广泛用于包装香烟、糖果等，还可制成铝丝、铝条，并能轧制各种铝制品。

## 铝的表面因有致密的氧化物保护膜，不易受到腐蚀，常被用来制造化学反应器、医疗器械、冷冻装置、石油精炼装置、石油和天然气管道等。

## 铝粉具有银白色光泽(一般金属在粉末状时的颜色多为黑色)，常用来做涂料，俗称银粉、银漆，以保护铁制品不被腐蚀，而且美观。

## 铝在氧气中燃烧能放出大量的热和耀眼的光，常用于制造爆炸混合物，如铵铝炸药(由硝酸铵、木炭粉、铝粉、烟黑及其他可燃性有机物混合而成)、燃烧混合物(如用铝热剂做的和炮弹可用来攻击难以着火的目标或坦克、大炮等)和照明混合物(如含硝酸钡68%、铝粉28%、虫胶4%)。

## 铝热剂常用来熔炼难熔金属和焊接钢轨等。铝还用做炼钢过程中的脱氧剂。铝粉和石墨、二氧化钛(或其他高熔点金属的氧化物)按一定比率均匀混合后，涂在金属上，经高温煅烧而制成耐高温的金属陶瓷，它在火箭及导弹技术上有重要应用。

## 铝板对光的反射性能也很好，反射紫外线比银强，铝越纯，其反射能力越好，因此常用来制造高质量的反射镜，如太阳灶反射镜等。

## 铝具有吸音性能，音响效果也较好，所以广播室、现代化大型建筑室内的天花板等也采用铝。

## 耐低温，铝在温度低时，它的强度反而增加而无脆性，因此它是理想的用于低温装置材料，如冷藏库、冷冻库、南极雪上车辆、氧化氢的生产装置。

## 公司销售网络：

## 北京、天津、上海、厦门、深圳、重庆

## 江苏 南京、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、宿迁、 盐城、 扬州、 泰州、南通、 镇江、 常州、浙江 杭州、宁波、温州、绍兴、湖州、嘉兴、金华、衢州、台州、丽水、舟山

## 山东 山东、青岛、济南、东营 、 烟台 、 威海 、 淄博 、 潍坊 、 济宁 、 枣庄 、莱芜 、泰安 、德州 、日照 、聊城 、滨州 、临沂 、菏泽

## 福建 福州、 福清、 长乐、 泉州、福安、 厦门、 漳州、 宁德、 福鼎、 莆田、 龙岩、 漳平、 三明、 永安、 南平

## 湖南 岳阳、 长沙、 湘潭、 株洲、 衡阳、 郴州 、常德、 益阳 、娄底、 邵阳 、湘西州 、怀化 、张家界、 永州

## 湖北 武汉 、 黄石 、 襄樊 、 荆州 、 宜昌 、 十堰、 孝感、 荆门 、 鄂州 、 黄冈 、咸宁 随州、 潜江 、仙桃 、天门

## 河南 郑州 、巩义 、新郑 、 新密 、登封  、荥阳  、开封  、洛阳  、偃师  、平顶山  、鹤壁  、新乡  、焦作、沁阳  、濮阳  、漯河 、南阳  、商丘  、信阳  、 周口  、 项城  、驻马店  、济源

## 云南 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、思茅、临沧、文山、红河、西双版纳、楚雄、大理、德宏、怒江、迪庆

## 河北 张家口、承德、保定、沧州、衡水、石家庄、邢台、邯郸、唐山、廊坊、秦皇岛

## 广东 广州 、深圳 、珠海 、汕头 、韶关 、河源 、惠州 、东莞 、中山  、江门 、佛山  、阳江  、湛江 、茂名 、肇庆  、清远  、潮州

## 广西 南宁 、 柳州 、 桂林 、 玉林 、 梧州 、 百色 、 贵港 、 钦州 、 河池 、 北海 、 崇左 、 来宾 、 防城港、贺州

## 贵州 贵阳、清镇、遵义、 仁怀、 赤水、安顺、六盘水、毕节、铜仁、兴义、都匀、 福泉、凯里

## 辽宁 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛陕西 咸阳、宝鸡、渭南、安康、商洛、汉中、榆林、延安、铜川 杨凌

## 吉林 长春、九台、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城

1.我们在模具制造过程中深感头疼的一件事就是在完成了大部分加工工序后，突然发现最终抛光面上有沙孔或不知名的杂粒出现，而今工件报废。

答：独有的晶粒细化工艺保证，航空产品系列全部通过航空航天用铝合金制品的超声波探伤工序检验，无沙孔、横纹、气泡及杂质。热处理技术卓越，产品在300mm厚度（或直径）以下，强度、硬度可保持一致。生产工序全部电脑控制，绝少人为偏差，不同批次生产也可保证性能一样。

2.我们的产品是电子机械手和电子工装板，此铝件要求加工成形后不能有一点点变形，为什么我们以前在市场上买到的欧洲板或国产板在加工后一天或两天内突然变形？

答：完美的预拉伸消除内应力工艺处理，彻底消除内应力，产品在加工和受力时也不会翘曲、开裂及变形。

3.我们的产品用于机械结构件，要求铝件强度稳定、一致、不会在某一点发生断裂变形？

答：独有的晶粒细化工艺保证，航空产品系列全部通过航空航天用铝合金制品的超声波探伤工序检验，无沙孔、横纹、气泡及杂质。热处理技术卓越，产品在300mm厚度（或直径）以下，强度、硬度可保持一致。

4.我们在加工精密工件时，要求厚度及公差十分精确，如公差不均匀，自行修正时不仅使成本上升，时间浪费不说，有时还会使工件作废？

答：产品全部符合美国材料及试验学会规范（ASTM）和航空航天材料规范（AMS），大部分产品的公差指标可超过ASTM1/2公差精度，部分产品公差指标甚至可超过ASTM1/4标准公差精度。

((友情提示))本信息长期有效，价格会随当日行情而变动，报价仅供参考。产品库存数量及规格会不断变化。如有需要可以电话，传真或EMAIL与我们联系，我们都会以最快的速度给您回复！感谢您关注和查询我司的商业信息。

。

兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（0.8*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（1.0*1220*2400）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（1.5*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（2.0*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（2.5*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（3.0*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（4.0*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（5.0*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（6.0*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（8.0*1220*2440）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（10*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（12*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（14*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（15*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（16*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（18*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（20*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（25*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（28*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（30*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（35*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（40*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（45*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（50*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（55*1310*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（55*1310*2830）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（60*1050*2850）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（70*1200*3000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（70*1500*4000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（80*1200*2000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（80*1200*3000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（80*1200*3670）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（80*1420*5200）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（85*1310*2830）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（95*1200*3000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（150*700*2000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（180*1200*3000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（200*1200*3000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（12*1525*3660）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（76.2*1537*3670）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（90.5*1600*3100）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（35*1300*3000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（40*2100*3000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（40*1250*2500）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（50*2000*4000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（60*2100*5000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格：（63*1100*2000）
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (65*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (70*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (75*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (80*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (90*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (95*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (100*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (105*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (110*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (115*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (120*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (125*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (130*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (140*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (145*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (155*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (160*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (170*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (180*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (190*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (200*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (210*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (220*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (230*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (240*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (250*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (260*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (270*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (280*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (290*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (300*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (320*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (330*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (340*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (350*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (400*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (410*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (430*1250*2500)
兴竹铝业供应：国产/进口铝板         现货供应  铝板规格： (440*1250*2500)

因详细信息格式有限更多规格、材质、种类请亲爱的广大客户来电！

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

购物须知： 
1. 价格按实际尺寸大小做报价
2.请告知我们你所需的长宽厚，单位请用毫米标明
3.如需开票，报价前请告知我们，否则默认为未税价格
4.运费按实际重量及地区作调整
5.为了满足广大客户的需求，24小时接受来电

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

|-《兴竹铝业材料（上海）有限公司-----铝材销售部》
|-企业电话：021-37014451 企业传真：021-37014459
|-企业移动电话：13046603710 -企业QQ:1289609426
|-公司宗旨:“以质量求生存、以信誉求发展” 
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

变形铝及铝合金状态、代号

1.范围

本标准规定了变形铝合金的状态代号。

本标准适用于铝及铝加工产品。

2.基本原则

2.1基础状态代号用一个英文大写字母表示。

2.2细分状态代号采用基础状态代号后跟一位或多位阿拉伯数字表示。

2.3基本状态代号

基本状态分为5种

代号 名称 说明与应用

F 自由加工状态 适用于在成型过程中，对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品，该状态产品的力学性能不作规定。

O 退火状态 适用于经完全退火获得最低强度的加工产品。

H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高强度的产品，产品在加工硬化后可经过（也可不经过）使强度有所降低的附加热处理。

W 固熔热处理状态（一种不稳定状态），仅适用于经固溶热处理后，室温下自然时效的合金，该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段。

T 热处理状态(不同于F、O、H状态) 适用于热处理后，经过（或不经过）加工硬化达到稳定的产品。T代号后面必须跟有一位或多位阿拉伯数字。在T字后面的第一位数字表示热处理基本类型（从1~10），其后各位数字表示在热处理细节方面有所变化。如 6061—T 62 ；5083—H 343等。

T1—从成型温度冷却并自然时效至大体稳定状态。

T2—退火状态（只用于铸件）。

T3—固溶处理后自然时效。

T31—固溶处理冷作（1%）后自然时效。

T36—固溶处理冷作（6%）后自然时效。

T37—固溶处理冷作（7%）后自然时效，用于2219合金。

T4—固溶处理[2] 后自然时效。

T41—固溶处理后沸水淬火。

T411—固溶处理后空冷至室温，硬度在O及T6之间，残余应力低。

T42—固溶处理后自然时效。由用户进行处理，适于2024合金，强度比T4稍低。

T5—从成型温度冷却后人工时效。

T6—固溶处理后人工时效。

T61—T41+人工时效。

T611—固溶处理，沸水淬火。

T62—固溶处理后人工时效。

T7—固溶处理后稳定化。提高尺寸稳定性，减小残余应力，提高抗蚀性。

T72—固溶处理后过时效。

T73—固溶处理后进行分级时效，强度比T6低，抗蚀性显著提高。

T76—固溶处理后进行分级时效。

T8—固溶处理冷作后人工时效。

T81—固溶处理后冷作，人工时效。为改善固溶处理后的变形及改善强度。

T86—固溶处理后冷作（6%），人工时效。

T87—T37+人工时效。

T9—固溶处理后人工时效再冷作。

T10—从成型温度冷却，人工时效后冷作。

Tx51—为消除固溶处理后的残余应力进行拉伸处理。

板材0.5~3%的永久变形，棒、型材1~3%的永久变形。

X代表3、4、6或8，例如T351、T451、T651、T851，适用于板、拉制棒、线材，拉伸消除应力后不作任何矫正而时效。T3510、T4510、T8510，适用于挤压型材，拉伸消除应力后为使平直度符合公差进行矫正，并时效。

Tx52—为消除固溶处理后的残余应力进行压缩变形，固溶处理后进行2.5%的塑性变形然后时效，例如T352、T652。

Tx53—消除热应力。

Tx54—为消除精密锻件固溶处理后的残余应力进行压缩变形。

上海兴竹库存规格:2.0*1000*2000      上海兴竹库存规格:2.0*1000*2500

上海兴竹库存规格:2.0*1000*3000      上海兴竹库存规格:2.0*1000*3500

上海兴竹库存规格:2.0*1000*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1100*2500

上海兴竹库存规格:2.0*1100*3000      上海兴竹库存规格:2.0*1100*3500

上海兴竹库存规格:2.0*1100*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1200*2400

上海兴竹库存规格:2.0*1200*2500      上海兴竹库存规格:2.0*1200*3000

上海兴竹库存规格:2.0*1200*3500      上海兴竹库存规格:2.0*1200*4000

上海兴竹库存规格:2.0*1250*2500      上海兴竹库存规格:2.0*1250*3000

上海兴竹库存规格:2.0*1250*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1300*2500

上海兴竹库存规格:2.0*1300*3000      上海兴竹库存规格:2.0*1300*3500

上海兴竹库存规格:2.0*1300*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1400*2500

上海兴竹库存规格:2.0*1400*3000      上海兴竹库存规格:2.0*1400*3500

上海兴竹库存规格:2.0*1400*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1500*2500

上海兴竹库存规格:2.0*1500*3000      上海兴竹库存规格:2.0*1500*3500

上海兴竹库存规格:2.0*1500*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1600*2500

上海兴竹库存规格:2.0*1500*3000      上海兴竹库存规格:2.0*1500*3500

上海兴竹库存规格:2.0*1500*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1600*2500

上海兴竹库存规格:2.0*1600*3000      上海兴竹库存规格:2.0*1600*3500

上海兴竹库存规格:2.0*1600*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1700*3000

上海兴竹库存规格:2.0*1700*3500      上海兴竹库存规格:2.0*1700*4000

上海兴竹库存规格:2.0*1700*4500      上海兴竹库存规格:2.0*1700*4500

上海兴竹库存规格:2.0*1800*2500      上海兴竹库存规格:2.0*1800*3000

上海兴竹库存规格:2.0*18002*4000     上海兴竹库存规格:2.0*1800*3600

上海兴竹库存规格:2.0*2000*3000      上海兴竹库存规格:2.0*2000*3500

上海兴竹库存规格:2.0*2000*4000      上海兴竹库存规格:2.0*2000*4500

上海兴竹库存规格:2.5*1000*2500      上海兴竹库存规格:2.5*1000*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1000*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1000*4000

上海兴竹库存规格:2.5*1100*2500      上海兴竹库存规格:2.5*1100*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1100*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1100*3600

上海兴竹库存规格:2.5*1100*4000      上海兴竹库存规格:2.5*1150*4000

上海兴竹库存规格:2.5*1200*2500      上海兴竹库存规格:2.5*1200*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1150*4000      上海兴竹库存规格:2.5*1200*2500

上海兴竹库存规格:2.5*1200*3000      上海兴竹库存规格:2.5*1200*3500

上海兴竹库存规格:2.5*1200*4000      上海兴竹库存规格:2.5*1220*2440

上海兴竹库存规格:2.5*1250*2500      上海兴竹库存规格:2.5*1250*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1250*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1250*4000

上海兴竹库存规格:2.5*1300*2440      上海兴竹库存规格:2.5*1300*2500

上海兴竹库存规格:2.5*1300*3000      上海兴竹库存规格:2.5*1300*3500

上海兴竹库存规格:2.5*1300*4000      上海兴竹库存规格:2.5*1400*2500

上海兴竹库存规格:2.5*1400*2800      上海兴竹库存规格:2.5*1400*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1400*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1400*4000

上海兴竹库存规格:2.5*1500*2500      上海兴竹库存规格:2.5*1500*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1500*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1500*4000

上海兴竹库存规格:2.5*1600*2500      上海兴竹库存规格:2.5*1600*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1600*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1600*4000

上海兴竹库存规格:2.5*1600*4500      上海兴竹库存规格:2.5*1700*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1700*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1600*4000

上海兴竹库存规格:2.5*1600*4500      上海兴竹库存规格:2.5*1700*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1700*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1700*4000

上海兴竹库存规格:2.5*1700*4000      上海兴竹库存规格:2.5*1700*4500

上海兴竹库存规格:2.5*1800*3000      上海兴竹库存规格:2.5*1800*3500

上海兴竹库存规格:2.5*1800*4000      上海兴竹库存规格:2.5*1800*4500

上海兴竹库存规格:2.5*1900*2500      上海兴竹库存规格:2.5*1900*3000

上海兴竹库存规格:2.5*1900*3500      上海兴竹库存规格:2.5*1900*4000

上海兴竹库存规格:2.5*2000*3000      上海兴竹库存规格:2.5*2000*3500

上海兴竹库存规格:2.5*2000*4000      上海兴竹库存规格:2.5*2000*4500

上海兴竹库存规格:3.0*1000*2500      上海兴竹库存规格:3.0*1000*2000

上海兴竹库存规格:3.0*1000*2500      上海兴竹库存规格:3.0*1000*2020

上海兴竹库存规格:3.0*1000*3000      上海兴竹库存规格:3.0*1000*3500

上海兴竹库存规格:3.0*1000*4000      上海兴竹库存规格:3.0*1100*2500

上海兴竹库存规格:3.0*1100*3000      上海兴竹库存规格:3.0*1100*3500

上海兴竹库存规格:3.0*1100*4000      上海兴竹库存规格:3.0*1100*2840

上海兴竹库存规格:3.0*1250*2500      上海兴竹库存规格:3.0*1200*3000

上海兴竹库存规格:3.0*1200*3500      上海兴竹库存规格:3.0*1200*4000

上海兴竹库存规格:3.0*1200*2000      上海兴竹库存规格:3.0*1250*2500

上海兴竹库存规格:3.0*1250*3000      上海兴竹库存规格:3.0*1250*3500

上海兴竹库存规格:3.0*1250*4000      上海兴竹库存规格:3.0*1300*2500

上海兴竹库存规格:3.0*1300*3000      上海兴竹库存规格:3.0*1300*3500

上海兴竹库存规格:3.0*1300*4000      上海兴竹库存规格:3.0*1400*2500

上海兴竹库存规格:3.0*1400*3000      上海兴竹库存规格:3.0*1400*3300

上海兴竹库存规格:3.0*1500*2000      上海兴竹库存规格:3.0*1500*2500

上海兴竹库存规格:2.9*1500*2500      上海兴竹库存规格:3.0*1500*3000

上海兴竹库存规格:3.0*1500*3500      上海兴竹库存规格:3.0*1500*4000

上海兴竹库存规格:3.0*1600*2500      上海兴竹库存规格:3.0*1600*3000

上海兴竹库存规格:3.0*1600*3500      上海兴竹库存规格:3.0*1600*4000

上海兴竹库存规格:3.0*1600*4500      上海兴竹库存规格:3.0*1700*3000

上海兴竹库存规格:3.0*1700*3500      上海兴竹库存规格:3.0*1700*4000

上海兴竹库存规格:3.0*1800*3000      上海兴竹库存规格:3.0*1800*3500

上海兴竹库存规格:3.0*1800*4000      上海兴竹库存规格:3.0*1800*4500

上海兴竹库存规格:3.0*1900*2500      上海兴竹库存规格:3.0*1900*3000

上海兴竹库存规格:3.0*1900*3500      上海兴竹库存规格:3.0*1900*4000

上海兴竹库存规格:3.0*1900*4500      上海兴竹库存规格:3.0*2000*3000

上海兴竹库存规格:3.0*2000*3500      上海兴竹库存规格:3.0*2000*4000

上海兴竹库存规格:3.0*2000*4500      上海兴竹库存规格:3.0*2050*2020

上海兴竹库存规格:3.0*800*3000       上海兴竹库存规格:3.0**800*3150

上海兴竹库存规格:3.0*1300*2700      上海兴竹库存规格:3.0*900*3500

上海兴竹库存规格:3.0*1400*4000      上海兴竹库存规格:2.0*1400*2800

（上海兴竹）铝板2011 5～6   0.3   0.4 0.7 余 
（上海兴竹）铝板2014 3.9～5 0.4～1.2 0.2～0.8 0.25 0.1 0.15 0.5～1.2 0.7 余 
（上海兴竹）铝板2017 3.5～4.5 0.4～1 0.4～0.8 0.25 0.1 0.15 0.2～0.8 0.70 余 
（上海兴竹）铝板2018 3.5～4.5 0.2 0.45～0.9 0.25 0.1  0.9 1 余 1.7～2.3Ni
（上海兴竹）铝板2024 3.8～4.9 0.3～0.9 1.2～1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余 
（上海兴竹）铝板2025 3.9～5 0.4～1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5～1.2 1 余 
（上海兴竹）铝板2036 2.2～3 0.1～0.4 0.3～0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余 
（上海兴竹）铝板2117 2.2～3 0.2 0.2～0.5 0.25 0.1  0.8 0.7 余 
（上海兴竹）铝板2124 3.8～4.9 0.3～0.9 1.2～1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 余 
（上海兴竹）铝板2218 3.5～4.5 0.2 1.2～1.8 0.25 0.1  0.9 1 余 1.7～2.3Ni
（上海兴竹）铝板2219 5.8～6.8 0.2～0.4 0.02 0.1  0.02～0.1 0.2 0.3 余 
（上海兴竹）铝板2319 5.8～6.8 0.2～0.4 0.02 0.1  0.1～0.2 0.2 0.3 余 
（上海兴竹）铝板2618 1.9～2.7  1.3～1.8 0.1  0.04～0.1 0.1～0.25 0.9～1.3 余 0.9～1.2Ni
（上海兴竹）铝板3003 0.05～0.2 1～1.5  0.1   0.6 0.7 余 
（上海兴竹）铝板3004 0.25 1～1.5 0.8～1.3 0.25   0.3 0.7 余 
（上海兴竹）铝板3005 0.3 1～1.5 0.2～0.6 0.25 0.1 0.1 0.6 0.7 余 
（上海兴竹）铝板3105 0.3 0.3～0.8 0.2～0.8 0.4 0.2 0.1 0.6 0.7 余 
（上海兴竹）铝板4032 0.5～1.3  0.8～1.3 0.25 0.1  11～13.5 1 余 0.5～1.3Ni
（上海兴竹）铝板4043 0.3 0.05 0.05 0.1  0.2 4.5～6 0.8 余 
（上海兴竹）铝板4045 0.3 0.05 0.05 0.1  0.2 9～11 0.8 余 
（上海兴竹）铝板4047 0.3 0.15 0.1 0.2   11～13 0.8 余 
（上海兴竹）铝板4145 3.3～4.7 0.15 0.15 0.2 0.15  9.3～10.7 0.8 余 
（上海兴竹）铝板4343 0.25 0.1  0.2   6.8～8.2 0.8 余 
（上海兴竹）铝板4643 0.1 0.05 0.1～0.3 0.1  0.15 3.6～4.6 0.8 余 
（上海兴竹）铝板5005 0.2 0.2 0.5～1.1 0.25 0.1  0.3 0.7 余 
（上海兴竹）铝板5050 0.2 0.1 1.1～1.8 0.25 0.1  0.4 0.7 余 
（上海兴竹）铝板5052 0.1 0.1 2.2～2.8 0.1 0.15～0.35  0.25 0.4 余 
（上海兴竹）铝板5056 0.1 0.05～0.2 4.5～5.6 0.1 0.05～0.2  0.3 0.4 余 
（上海兴竹）铝板5083 0.1 0.4～1 4～4.9 0.25 0.05～0.25 0.15 0.4 0.4 余 
（上海兴竹）铝板5086 0.1 0.2～0.7 3.5～4.5 0.25 0.05～0.25 0.15 0.4 0.5 余 
（上海兴竹）铝板5154 0.1 0.1 3.1～3.9 0.2 0.15～0.35 0.2 0.25 0.4 余 
（上海兴竹）铝板5183 0.1 0.5～1 4.3～5.2 0.25 0.05～0.25 0.15 0.4 0.4 余

上海兴竹主要牌号：
7075（T6、T651）、7050（T6、T7451）、7475（T6、T7451）、7001、MIC-6、2024（T3、T351、T4）、2011（T3、T351、T4）、2017（T3、T351、T4）、2014（T3、T4）、6061（T5、T6、T651）、6063（T5、T6）、6262、6020、6082（T6）、5052（H32、H112）、5083（H32、H112）
上海兴竹铝业现有7075铝棒供货规格
7075铝棒厚度(mm)有：8、10、15、16、18、20、25、28、32、36、40、46、50、60、70、80：
进口铝棒：14、14.5、15.88、16、24.4、31.75、44.45、48、55、50.8、56、57、58、65、76.2、88.9
其他规格可以定做
上海兴竹铝业现有2024铝棒供货规格
2024铝棒厚度(mm)有：8、11、15、20、25、30、35、40、45、50、89、95
其他规格可以定做
上海兴竹铝业现有6061铝棒供货规格
6061铝棒厚度(mm)有：7、9、10、16、16.2、16.5、17、18、18.5、20、22、24、25.4、25、26、27、30、40、43、63、75、100
进口铝棒：44.45、50.8
其他规格可以定做
上海兴竹铝业现有7075铝板供货规格
7075铝板厚度(mm)有：2.0、3.0、4.0、6.0、8.0、10、12.7、15.88、20
进口铝板10.、12.0、15.88、25.40
其他规格可以定做
上海兴竹铝业现有6061铝板供货规格
6061铝板厚度(mm)有：2、3、4、6、10、12、13、15、16、20、21、22、23、25、35
进口铝板：6.2、12、12.7、20、22.4、32、38、45、65.7、109.5
其他规格可以定做
上海兴竹铝业（铝管）牌号规格齐全
如您对上海兴竹所供材料感兴趣，欢迎来电来人洽谈联系！
可根据客户需求，免费提供样品及相应材质证明SGS报告！
公司宗旨：“信誉第一，微利多销，方便商户，售后咨询”。严把钢管的质量关，不进销次品，为商户使用提供保障，欢迎贵单位到我公司实地考查及指导工作。我们以“优良的品质、优惠的价格、优质的服务”赢得了新老客户的信赖和支持，在业界树立起良好的信誉和口碑