杭州代越电子科技有限公司
联系人：石工
公司电话：0571-87163175
公司传真：0571-87163375
联系手机：15068165075
联系邮箱：1463642378@qq.com

多功能网络仪表有以下几种产品：

1、数显多功能表                      2、液晶多功能表

3、数显多功能谐波表                  4、液晶多功能谐波表

5、数显多功能网络仪表                6、液晶多功能网络仪表

7、数显多功能网络谐波表              8、液晶多功能网络谐波表

9、数显多功能复费率表               10、液晶多功能复费率表

一、概述

多功能电力仪表是一种具备测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的电力仪表，能够完成电量测量、电能计量、数据采集及传输。可广泛应用于变电站自动化，输配电自动化、建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5 级，实现现场数据显示和数据的远程传送，采用MODBUS-RTU 通讯协议。

二、技术参数

网络:三相三线、三相四线

电压额定值:AC 1OOV、400V（订货时请说明）

过负荷:持续：1.2倍  瞬时：10倍/lOs

功耗:<1VA（每相）

阻抗:>500kQ

精度:RMS测量，精度等级0.5

电流额定值:AC 1A、5A（订货时请说明）

过负荷:持续：1.2倍  瞬时：10倍/lOs

功耗:<0.4VA（每相）

阻抗:<2m Q

精度:RMS测量，精度等级0.5

频率:40～60Hz，精度0.1Hz

功率:有功精度、视在功率0.5级，无功精度1.O级

电能:四象限计量，有功精度1.0级，无功精度2.0级

范围：0～1000000度累计

显示:可编程、切换、循环(LED)显示

工作范围:AC/DC 85～265V

功耗:≤5VA

数字接口:RS-485、MODBUS-RTU协议

脉冲输出:2路电能脉冲输出

工作环境:-10℃～55℃

储存环境:-20℃～75℃

耐压:输入／电源>2kV，输入／输出>2kV，电源／输出>lkV

绝缘:输入、输出、电源对机壳>50Mo

三、型号定义

D Y 1 9 4 (  ) - (  ) S (  )

D Y 1 9 4 (  ) [ 功能代号：E-基本型 Z-增强型 ]

- (  ) [辅助代号：表示仪表外形（见表格） ]

S (  ) [ 辅助代号：表示仪表测量功能 4-数码管显示 9-可测量电压，电流及有功无功电能 Y-液晶显示 ]

四、仪表外形

外形代号	       面框尺寸	       开孔尺寸

2	          120×120	       111×111

3	           80×80	           76×76

9	           96×96	           91×91

A	           72×72	           67×67

杭州代越电子科技有限公司
联系人：石工
公司电话：0571-87163175
公司传真：0571-87163375
联系手机：15068165075
联系邮箱：1463642378@qq.com