本机是二次搅拌机，可以连续搅拌水泥灰浆，砂浆，是注浆泵的最佳配套设备。分电机、卧式减速机、搅拌桶、储料桶四部分.用于灰浆搅拌,与zBH3活塞式注浆泵配套使用。可用于建筑冶金、铁路桥梁、预应力等工程施工和维修。该搅拌机体积小，重量轻，易于安装和搬运，操作使用方便。  欢迎广大朋友前来洽谈业务。该搅拌机可用于建筑、铁路、桥梁、预应力构件等工程的施工和维修。该搅拌机为注浆泵配套设备，用于水泥浆、砂浆等的搅拌

联系人：侯娇娇  电话：13693713109   QQ:3928  43599

特点：体积小 重量轻 易搬运 安装  该机使灰浆经第一次搅拌后，进入储料斗经二次搅拌，使灰浆不会沉淀、离析、出料均匀通畅，避免堵浆现象

参数

容量：180L

转速：60r/min

电机功率：3kw

搅拌量 ：1.8m³/h

装料高度 ：1000mm

外形尺寸 ：1000x1700mm

整机重量 ：250kg

我公司经营的其他产品有：

主营产品：

PZ系列混凝土喷浆机、HSP系列混凝土湿喷机、HJB系列水泥注浆机、BW系列泥浆泵、TS系列螺杆砂浆泵、预应力张拉机具锚具耗材、隧道自动上料喷浆车、WGJ系列弯拱机、YT系列凿岩机、YQ系列潜孔钻机、钢筋镦粗机、凿毛机、中空注浆锚杆、3NB系列矿用泥浆泵、高压注浆泵、矿用气动注浆泵、矿用气动隔膜泵、矿用阻化泵、风动潜水泵、气动锚杆钻机及综采综掘配件等

我们承诺凡是购买本公司的产品，由于质量问题一年之内实行包退包换，还可以享受本公司售后免费维修。本公司并可提供多种施工技术指导。我公司品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、库存充足，价格实惠，提供一流的质量、一流的信誉、一流的售后服务，满足客户的需要