工业和信息化部节能机电设备（产品）推荐目录

（第二批 征求意见稿）

二○一○年七月

目  录

一、工业锅炉	1

二、压缩机	8

三、泵	35

四、风机	44

五、变压器	47

六、内燃机	51

七、热处理	63

# 一、工业锅炉

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型高温热水锅炉 | DZL58-1.6/150/90-AII | 锅炉额定蒸发量：58t/h 锅炉额定压力：1.6Mpa 锅炉热效率：84% 烟尘排放浓度：72mg/m3 SO2排放浓度：776mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 | 城市集中供热 | CIBB2-2009 工业锅炉节能产品技术条件 |
| 2 | 油田燃煤注汽锅炉 | QXL23-17.5-AII | 锅炉额定蒸发量：23t/h 锅炉额定压力：17.5Mpa 锅炉热效率：83.35% 烟尘排放浓度：69mg/m3 SO2排放浓度：635mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 | 油田稠油热采注汽 |  |
|  |  | QXL48-17.5-AII | 锅炉额定蒸发量：48t/h 锅炉额定压力：17.5Mpa 锅炉热效率：83.18% 烟尘排放浓度：58.4mg/m3 SO2排放浓度：436mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 | 油田稠油热采注汽 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 3 | 真空锅炉 | WNS0.7-0.5/80/60-Q (SV-6005) | 额定热功率：0.7MW 锅炉热效率：93% 额定进水温度：60℃ 额定出水温度：80℃ 额定进水压力：0.5Mpa 排烟温度：176℃ 烟尘排放浓度未测出 SO2排放浓度未测出 NOX排放浓度：107mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 | 广泛适用于宾馆、商场、办公楼、影剧院、工厂、住宅、洗浴中心等需要采暖及卫生热水的地方 | CIBB2-2009 工业锅炉节能产品技术条件 |
| 4 | 全自动整装燃油（气）水管饱和蒸汽锅炉 | SZS10-1.25-QC | 额定蒸发量：10t/h 额定蒸发压力：1.25Mpa 锅炉热效率：92.1% 额定蒸汽温度：194℃ 设计给水温度：104℃ 烟尘排放浓度：8.2mg/m3 SO2排放浓度：10.1mg/m3 NOX排放浓度：184mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 | 焦化、钢铁、汽车、轮胎、医药、卫生、轻工、纺织、化工、机械、食品及服务业 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 4 | 全自动整装燃油（气）水管饱和蒸汽锅炉 | SZS20-2.5-QC | 额定蒸发量：20t/h 额定蒸发压力：2.5Mpa 锅炉热效率：92.6% 额定蒸汽温度：225℃ 设计给水温度：104℃ 烟尘排放浓度：8.0mg/m3 SO2排放浓度：64.9mg/m3 NOX排放浓度：181 mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 | 焦化、钢铁、汽车、轮胎、医药、卫生、轻工、纺织、化工、机械、食品及服务业 | CIBB2-2009 工业锅炉节能产品技术条件 |
|  |  | SZS30-1.25-QT | 额定蒸发量：30t/h 额定蒸发压力：1.25Mpa 锅炉热效率：92.6% 额定蒸汽温度：194℃ 设计给水温度：104℃ 烟尘排放浓度：4.2mg/m3 SO2排放浓度：3.5mg/m3 NOX排放浓度：189mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 4 | 全自动整装燃油（气）水管饱和蒸汽锅炉 | SZS35-2.5-QC | 额定蒸发量：35t/h 额定蒸发压力：2.5Mpa 锅炉热效率：92.6% 额定蒸汽温度：225℃ 设计给水温度：104℃ 烟尘排放浓度：8.4mg/m3 SO2排放浓度：66.4mg/m3 NOX排放浓度：201mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 | 焦化、钢铁、汽车、轮胎、医药、卫生、轻工、纺织、化工、机械、食品及服务业 | CIBB2-2009 工业锅炉节能产品技术条件 |
| 5 | 高炉煤气锅炉 | DHS220-9.8/540-Q (JG-220/9.8-Q) | 锅炉额定蒸发量：220t/h 锅炉额定压力：9.8Mpa 锅炉热效率：89.70% 主蒸汽温度：540℃ 排烟温度：134.3℃ 烟尘未测出 SO2未测出 NOX排放浓度：89.5mg/m3 烟气林格曼黑度<1级 | 主要用于坑口电站及工业企业的工业用汽及热点联产 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 6 | 燃煤泥与矸石高低差速循环流化床锅炉 | DHX130-3.82/450-MN (JG-130/3.82-MN) | 锅炉额定蒸发量：130t/h 锅炉额定压力：3.82 Mpa 锅炉热效率：87% 烟尘排放浓度：190.5mg/m3 SO2浓度：393 mg/Nm3 NOX浓度：403.8mg/Nm3 烟气林格曼黑度<1级 | 主要用于坑口电站及工业企业的工业用汽及热点联产 | CIBB2-2009 工业锅炉节能产品技术条件 |
| 7 | 生物质成型燃料自控锅炉 | CWWH0.2-85/60 | 锅炉额定蒸发量：0.2t/h 锅炉热效率：79% 烟尘排放浓度：43mg/Nm3 SO2排放浓度：2mg/Nm3 NOX排放浓度：48mg/Nm3 烟气林格曼黑度<1级 | 可广泛应用于城市、乡镇及农村的住宅、酒店、宾馆供暖及洗浴用热水 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 8 | 75t/h燃秸秆发电锅炉 | DHL75-3.82/450-T （SF-75/3.82-T） | 锅炉额定蒸发量：75t/h 锅炉额定压力：3.82Mpa 锅炉热效率：87.33% 锅炉给水温度：150℃ 锅炉排烟温度：140℃ 烟尘排放浓度：98mg/m3 SO2浓度：388.3mg/Nm3 NOX浓度：310.19mg/Nm3 烟气林格曼黑度<1级 | 生物质发电，小型燃煤机组改造 | CIBB2-2009 工业锅炉节能产品技术条件 |
| 9 | DZL3型燃煤链条热水锅炉 | DZL29-1.25/130/70-AII3 | 锅炉热功率：29MW 锅炉额定压力：1.25Mpa 锅炉热效率：85.5% 烟尘排放浓度：67mg/Nm3 SO2排放浓度：126mg/Nm3 NOX排放浓度：8mg/Nm3 烟气林格曼黑度<1级 | 用于大型集中供热等行业 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 9 | DZL3型燃煤链条热水锅炉 | DZL70-1.25/130/70-AII3 | 锅炉热功率：70MW 锅炉额定压力：1.25Mpa 锅炉热效率：87.1% 烟尘排放浓度：58mg/Nm3 SO2排放浓度：175mg/Nm3 NOX排放浓度：347mg/Nm3 烟气林格曼黑度<1级 | 用于大型集中供热等行业 | CIBB2-2009 工业锅炉节能产品技术条件 |

# 二、压缩机

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-23.2/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：23.2 m3/min 驱动电机功率：132kW 实测容积流量：22.1 m3/min 实测机组输入比功率： 6.49 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-23.2/8 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：23.2 m3/min 驱动电机功率：132kW 实测容积流量：23.9 m3/min 实测机组输入比功率： 6.04 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-27.6/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：27.6 m3/min 驱动电机功率：160kW 实测容积流量：29.1 m3/min 实测机组输入比功率： 6.28 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-27.6/8 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：27.6 m3/min 驱动电机功率：160kW 实测容积流量：29.5 m3/min 实测机组输入比功率： 6.32 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-30.4/8 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：30.4 m3/min 驱动电机功率：185kW 实测容积流量：32.2 m3/min 实测机组输入比功率： 6.22 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-30.4/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：30.4 m3/min 驱动电机功率：185kW 实测容积流量：31.3 m3/min 实测机组输入比功率： 6.42 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-10.4/7 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.7MPa 公称容积流量：10.4 m3/min 驱动电机功率：55kW 实测容积流量：10.2 m3/min 实测机组输入比功率： 6.52 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-9.6/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：9.6 m3/min 驱动电机功率：55kW 实测容积流量：10.2 m3/min 实测机组输入比功率： 6.66 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-10.4/7 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.7MPa 公称容积流量：10.4 m3/min 驱动电机功率：55kW 实测容积流量：10.4 m3/min 实测机组输入比功率： 6.37 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-9.6/8 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：9.6 m3/min 驱动电机功率：55kW 实测容积流量：10.1 m3/min 实测机组输入比功率： 6.63 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-14.1/7 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.7MPa 公称容积流量：14.1 m3/min 驱动电机功率：75kW 实测容积流量：13.5 m3/min 实测机组输入比功率： 6.88 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-12.8/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：12.8m3/min 驱动电机功率：75kW 实测容积流量：12.5 m3/min 实测机组输入比功率： 7.30 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-14.1/7 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.7MPa 公称容积流量：14.1 m3/min 驱动电机功率：75kW 实测容积流量：14.6 m3/min 实测机组输入比功率： 6.42 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-12.8/8 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：12.8 m3/min 驱动电机功率：75kW 实测容积流量：13.1 m3/min 实测机组输入比功率： 6.87 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-40.5/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8Mpa 公称容积流量：40.5 m3/min 驱动电机功率：250kW 实测容积流量：45.9 m3/min 实测机组输入比功率： 6.59 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-40.5/8 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：40.5 m3/min 驱动电机功率：250 kW 实测容积流量：47.0 m3/min 实测机组输入比功率： 6.33 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-3.7/7 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.7MPa 公称容积流量：3.7 m3/min 驱动电机功率：22 kW 实测容积流量：4.13 m3/min 实测机组输入比功率： 6.78 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-3.5/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：3.5 m3/min 驱动电机功率：22 kW 实测容积流量：3.75 m3/min 实测机组输入比功率： 7.82 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-6.5/7 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.7MPa 公称容积流量：6.5 m3/min 驱动电机功率：37 kW 实测容积流量：6.40 m3/min 实测机组输入比功率： 7.14 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-6.2/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：6.2 m3/min 驱动电机功率：37 kW 实测容积流量：6.24 m3/min 实测机组输入比功率： 7.46 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号： LGF II 20-10/8-D | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量: 10 m3/min 排气压力：0.8Mpa 轴功率：64 kW 实测容积流量：10.4 m3/min 实测机组输入比功率： 7.22 kW/(m3/min) | 适用于含油无严格要求的动力设备，提供气源。为工地和矿山的掘进和锚喷支护等作业，提供气源。 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-3/8G | 容积流量：3m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输入比功率： 8.0kW/(m3/min) | 广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、机械制造及国防军工等领域。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-3.6/8 | 容积流量：3.6 m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输入比功率： 7.53kW/(m3/min) | 广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、机车、纺织、医药、机械制造及国防军工等领域。 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-4.8/8 | 容积流量：4.8 m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输入比功率： 7.71kW/(m3/min) | 广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、机车、纺织、医药、机械制造及国防军工等领域。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-6/8 | 容积流量：6m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输入比功率： 7.56kW/(m3/min) | 广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、机车、纺织、医药、机械制造及国防军工等领域。 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-7.2/8G | 容积流量：7m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输入比功率： 7.89kW/(m3/min) | 广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、机车、纺织、医药、机械制造及国防军工等领域。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-13/8 | 容积流量：13 m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输入比功率： 7.09kW/(m3/min) | 广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、机车、纺织、医药、机械制造及国防军工等领域。 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-16/8G | 容积流量：16 m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输入比功率： 7.2kW/(m3/min) | 广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、机车、纺织、医药、机械制造及国防军工等领域。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-35/8 | 容积流量：35 m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输入比功率： 6.38kW/(m3/min) | 广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、机车、纺织、医药、机械制造及国防军工等领域。 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-13/8 | 冷却方式：风冷 容积流量：13 m3/min 排气压力：0.8MPa 额定功率：75 kW 实测容积流量：12.4 m3/min 实测机组输入比功率： 7.09kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-3.5/8 | 冷却方式：风冷 容积流量：3.5 m3/min 排气压力：0.8MPa 额定功率：22 kW 实测容积流量： 3.42m3/min 实测机组输入比功率： 8.06kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-6.3/8) | 冷却方式：风冷 容积流量：6.3 m3/min 排气压力：0.8MPa 额定功率：37 kW 实测容积流量：6.2m3/min 实测机组输入比功率： 7.33kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGFD-30/7 | 冷却方式：风冷 容积流量：31.1 m3/min 排气压力：0.7MPa 额定功率：160 kW 实测容积流量：31.3m3/min 实测机组输入比功率： 6.64kW/(m3/min) | 工业领域需要压缩空气源的地方 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGFD-40/7 | 冷却方式：风冷 容积流量：41.5 m3/min 排气压力：0.7MPa 额定功率：200 kW 实测容积流量：40.9m3/min 实测机组输入比功率： 5.98kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-3.5/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：3.5 m3/min 驱动电机功率：22 kW 实测容积流量：3.66 m3/min 实测机组输入比功率： 8.03 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-6.2/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：6.2 m3/min 驱动电机功率：37 kW 实测容积流量：6.06 m3/min 实测机组输入比功率： 7.57 kW/(m3/min) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-9.6/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：9.6 m3/min 驱动电机功率：55 kW 实测容积流量：9.64 m3/min 实测机组输入比功率： 7.23 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LG-9.6/8 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：9.6 m3/min 驱动电机功率：55 kW 实测容积流量：9.98 m3/min 实测机组输入比功率： 6.66 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGF-12.8/8 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：12.8 m3/min 驱动电机功率：75 kW 实测容积流量：13.1 m3/min 实测机组输入比功率： 7.12 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGF-11.6/10 | 冷却方式：风冷 额定排气压力：1.0MPa 公称容积流量：11.6 m3/min 驱动电机功率：75 kW 实测容积流量：11.1 m3/min 实测机组输入比功率： 8.24 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LG-12.8/8 | 冷却方式：水冷 额定排气压力：0.8MPa 公称容积流量：12.8 m3/min 驱动电机功率：75 kW 实测容积流量：13.9 m3/min 实测机组输入比功率： 6.49 kW/(m3/min) | 为钢铁、石化、电力、建筑、纺织等行业的用气设备提供动力源 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
| 2 | 一般用固定的往复活塞空气压缩机 | 行业标准型号：D-100/8 | 冷却方式：风冷 容积流量≥95 m3/min 排气压力：0.8MPa 轴功率≤550 kW 实测容积流量：101.8m3/min 实测机组输入比功率： 5.94kW/(m3/min) | 广泛适用于机械制造，矿山开采、建筑、交通运输、化工、冶金及国防工业等部门。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 2 | 一般用固定的往复活塞空气压缩机 | 行业标准型号：L-10/8 | 冷却方式：风冷 容积流量≥9.5 m3/min 排气压力：0.8Mpa 轴功率≤60kW 实测容积流量：10.9m3/min 实测机组输入比功率： 6.09kW/(m3/min) | 主要用于供给风动工具和风动机械所需的压缩空气，广泛用于矿山开采、土木建筑、机械制造等企业。 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：L-20/8 | 冷却方式：风冷 容积流量≥19 m3/min 排气压力0.8MPa 轴功率：120 kW 实测容积流量：22.1 m3/min 实测机组输入比功率： 5.82 kW/(m3/min) | 主要用于供给风动工具和风动机械所需的压缩空气，广泛用于矿山开采、土木建筑、机械制造等企业。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 2 | 一般用固定的往复活塞空气压缩机 | 行业标准型号：L-40/8 | 冷却方式：风冷 容积流量≥38 m3/min 排气压力：0.8MPa 轴功率：220 kW 实测容积流量：40.9 m3/min 实测机组输入比功率： 5.89 kW/(m3/min) | 主要用于供给风动工具和风动机械所需的压缩空气，广泛用于矿山开采、土木建筑、机械制造等企业。 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
| 3 | 一般用变频螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGFD-3/7* | 冷却方式：风冷 容积流量：3.1 m3/min、 排气压力：0.7MPa 额定功率：22 kW 实测容积流量：3.09 m3/min 实测机组输入比功率： 7.45 kW/(m3/min) | 冶金、化工、轻工、建筑、交通运输、机械制造等工业部门 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 3 | 一般用变频螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：LGFD-6/7* | 冷却方式：风冷 容积流量：5.77 m3/min 排气压力：0.7Mpa 额定功率：37 kW 实测容积流量：5.77 m3/min 实测机组输入比功率： 7.22 kW/(m3/min) | 冶金、化工、轻工、建筑、交通运输、机械制造等工业部门 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：LGFD-9/7* | 冷却方式：风冷 容积流量：8.04 m3/min、 排气压力：0.7MPa 额定功率：55 kW 实测容积流量：8.04 m3/min 实测机组输入比功率： 6.77 kW/(m3/min) | 冶金、化工、轻工、建筑、交通运输、机械制造等工业部门 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 3 | 一般用变频螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：OG22F | 冷却方式：风冷 容积流量：3.7 m3/min、 排气压力：0.7MPa 轴功率≤22 kW 实测容积流量：3.79 m3/min 实测机组输入比功率： 7.35 kW/(m3/min) | 广泛应用于机械、冶金、电力、医药、包装、化工、食品、采矿、纺织、交通等众多工业领域 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：OG37F | 冷却方式：风冷 容积流量：6.1 m3/min 排气压力：0.7MPa 轴功率≤37 kW 实测容积流量：6.27 m3/min 实测机组输入比功率： 7.30 kW/(m3/min) | 广泛应用于机械、冶金、电力、医药、包装、化工、食品、采矿、纺织、交通等众多工业领域 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 3 | 一般用变频螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：OG75F | 冷却方式：风冷 容积流量：13 m3/min、 排气压力：0.7MPa 轴功率≤75 kW 实测容积流量：13.4 m3/min 实测机组输入比功率： 6.82 kW/(m3/min) | 广泛应用于机械、冶金、电力、医药、包装、化工、食品、采矿、纺织、交通等众多工业领域 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |
|  |  | 行业标准型号：OG110F | 冷却方式：风冷 容积流量：20 m3/min 排气压力：0.7MPa 轴功率≤110 kW 实测容积流量：20.3 m3/min 实测机组输入比功率： 6.62 kW/(m3/min) | 广泛应用于机械、冶金、电力、医药、包装、化工、食品、采矿、纺织、交通等众多工业领域 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 3 | 一般用变频螺杆空气压缩机 | 行业标准型号：OG132F | 冷却方式：风冷 容积流量：24 m3/min、 排气压力：0.7MPa 轴功率≤132 kW 实测容积流量：25 m3/min 实测机组输入比功率： 6.68 kW/(m3/min) | 广泛应用于机械、冶金、电力、医药、包装、化工、食品、采矿、纺织、交通等众多工业领域 | GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |

# 三、泵

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单级双吸离心泵 | KPS45-200 | 流量：600 m3/h 扬程：38 m 转速：1480 r/min 泵效率：85.1 % | 石化、火电、钢铁、造纸行业循环水，自来水输水，集中供热输水，机场、宾馆、楼房等中央空调供水 | GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |
| 2 | 水环真空泵 | CBF系列CBF380 | 入口绝压:210hPa 抽气量: 6756m3/h 测试轴功率:149.6kW 输入比功率: 45m3/(kW•h） | 石油化工、烟草行业、造纸工业、制气过程、煤炭及矿业等 |  |
|  |  | CBF系列CBF430 | 入口绝压:210hPa 抽气量: 12556.8m3/h 测试轴功率: 220kW 输入比功率: 57m3/(kW•h) |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 2 | 水环真空泵 | CBF系列CBF810 | 入口绝压:210hPa 抽气量: 33402m3/h 测试轴功率: 589.7 kW 输入比功率: 56.64m3/(kW•h） | 石油化工、烟草行业、造纸工业、制气过程、煤炭及矿业等 | GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |
| 3 | 输油泵 | KDY140-90×8 | 流量：140m3/h 扬程：720m 转速：2980r/min 泵效率：75.09% 配套功率：450 kW | 该产品主要适应于油田原油集输和长输管线原油输送之用，也可用于炼油厂等行业的原油、成品油输送。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 3 | 输油泵 | KDY150-60×4 | 流量：150 m3/h 扬程：240 m 转速：2980 r/min 泵效率：78.4 % 汽蚀余量：6.0 m 配套功率：160 kW | 该产品广泛应用于原油、成品油长距离输送、油田原油集输，也可用于输送清水及物理、化学性质类似于水的液体。 | GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |
|  |  | KDY250-114×6 | 流量：250 m3/h 扬程：684m 转速：2980 r/min 泵效率：81.18 % 配套功率：710 kW | 该产品适用于油田原油长输管线、集油站及化工、炼油厂等原油、成品油输送。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 4 | 高温浓硫酸液下泵 | JHB系列 | 流量：17~1800 m3/h 扬程：20~55 m 转速：980~1450 r/min 泵效率：43~84 % | 适用于磷化工、有色冶炼行业硫酸生产干燥和吸收循环系统及成品浓硫酸的输送，供输送温度≤110℃，浓度为93%~98%的浓硫酸或≥105%的发烟酸之用。 | 化工和石油化工离心泵能效限定值及节能评价值（试行标准） |
| 5 | 耐磨耐腐蚀泵 | JFZ系列 JFZ50-300 | 流量：40 m3/h 扬程：30 m 效率：42 % | 适用于磷复肥行业、烟气脱硫行业、有色冶金行业、石油化工行业等。 | 离心式渣浆泵泵能效限定值及节能评价值 |
|  |  | JFZ系列 JFZ125-405 | 流量：350m3/h 扬程：61m 效率：75 % |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 6 | 部分流型双壳体油浆泵 | 200KPY-300/150型 | 流量：300m3/h 扬程：150 m 转速：2950 r/min 泵效率：78.11% | 石化行业的炼油厂、煤液化及气化、合成燃料、电厂等输送高温、高压、腐蚀、腐蚀性介质。 | 化工和石油化工离心泵能效限定值及节能评价值（试行标准） |
| 7 | 加氢装置用离心泵 | TD80-120×10 型 | 流量：80 m3/h 扬程：1200 m 转速：2980 r/min 泵效率：64.06% | 石油化工领域的石油产品精炼、除磷、除焦；油田注水；高压锅炉给水等。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 8 | 双级锥体液环真空泵 | 2SAT3004 | 极限真空：3.3 kPa 抽气量：4880m3/h 电机功率：185Kw 输入比功率： 26.4 m3/（kW·h） | 电力、石油、化工、食品、制药等行业高真空系统。 | 水环真空泵及压缩机能效限定值及节能评价值（试行标准） |
| 9 | 锥体液环真空泵及压缩机 | SKC3002 | 极限真空：8～20kPa 抽气量： 3800～5430m3/h 电机功率：132kW 输入比功率： 26.4 m3/（kW·h） | 煤炭、电力（烟气脱硫）、化工、造纸等行业粗抽真空系统。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 10 | 水环真空泵及压缩机 | SKA405 | 最大工作压力： 0.12MPa 抽气量：7020m3/h 电机功率：250kW 输入比功率： 25.1 m3/（kW·h） | 电力、石油、化工、食品、制药等基础工业。 | 水环真空泵及压缩机能效限定值及节能评价值（试行标准） |
| 11 | 闭式循环真空机组 | JSKA353-590 | 极限真空：3.3kPa 抽气量：5200m3/h 电机功率：160kW 输入比功率： 32.5 m3/（kW·h） | 电力、石油、化工、食品、制药等基础工业。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 12 | 氯气压缩机 | LY-30 | 最大工作压力： 0.3MPa.G 排气量：1800m3/h 电机功率：250kW 输入比功率： 8.2 m3/（kW·h） | 化工、制药、煤矿等行业的氯气输送。 | 水环真空泵及压缩机能效限定值及节能评价值（试行标准） |
| 13 | 单级双作用锥体压缩机 | LYD-720 | 最大工作压力： 0.3MPa.G 排气量：720m3/h 电机功率：90kW 输入比功率： 8m3/（kW·h） | 石油化工、制药、煤矿等行业的易燃、易爆气体的压缩和输送。 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 14 | 双级双作用锥体压缩机 | 2LYG-600 | 最大工作压力： 1.2MPa.G 排气量：600m3/h 电机功率：220kW 输入比功率： 2.7m3/（kW·h） | 石油化工、制药、煤矿等行业的易燃、易爆气体的压送及氯气的常温液化。 | 水环真空泵及压缩机能效限定值及节能评价值（试行标准） |
| 15 | CVP型核电站混凝土蜗壳海水循环泵 | CVP27.6-18 | 流量：27.62 m3/s 扬程：18.2 m 泵效率：≥90 % 电机功率：6000 kW | 用于核电站循环水泵。 | GB19762-2007 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |

# 四、风机

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心通风机 | 7-45系列 No.5D～No.10D | 流量： 10888.2～22773m³/h 全压：2.965～1.998kPa 效率：70.99～86.84% | 冶金、石化、建材、热电等行业的送风排风及除尘系统等。 | GB19761-2009 通风机能效限定值及能效等级 |
| 2 | 细纱机吸棉风机 | JYXM-1 No.2<机号< No.5 | 流量：830～2100m³/h 全压：1.93～1.24kPa 全压效率：81.6% | 纺织 |  |
| 3 | 地铁风机 | TAR1400/500-11 | 在设计工况点：叶片安装角为28度时 流量：120000m³/h 全压：0.95kPa时 效率≥80% | 地铁、隧道通风 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 4 | 离心鼓风机 | C型 | 流量： 43740～28560m³/h 压比：1.85～2.66 功率：1399.7～1228.8kw 转速：2980r/min 多变效率：61.67～78.89% | 钢铁、污水处理、有色冶炼、制药等行业 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值标准（在审批中） |
| 5 | 干熄焦循环风机 | 5-38№10D | 流量：16000m³/h 全压：3.4kPa 转速：1450rpm 轴功率：17.5kW 效率：83% | 煤化工、钢铁、冶金、水泥、大气污染治理 | GB19761-2009通风机能效限定值及能效等级 |
| 6 | 等减速曲叶型离心通风机 | 6-39-B№10D | 流量：20267m³/h 全压：3.955kPa 轴功率：26.5kW 风机转速：1450r/min 全压效率：85.4% | 化工、纺织、钢铁、冶金、矿山、水泥、建材、化肥、污水处理 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 7 | 机械蒸汽再压缩离心通风机 | 6-20№10D | 介质：蒸汽（含SO2、HCl等腐蚀气体介质） 设计流量：5200m³/h 设计全压：4.3kPa 运行密度：1.2kg/m³ 工作温度：20℃ 工作转速：1450rpm 轴功率：7.43kW 效率：83.6% | 电厂、钢铁、冶金、造纸、印染、医药、化工、原子放射性污染的水源净化、海水净化、工业及生活污水处理 | GB19761-2009通风机能效限定值及能效等级 |
| 8 | 曝气离心鼓风机 | BCD300-1.90/1.00 | 流量：18000m³/h 进口压力：98kPa（A） 排气压力：186kPa(A) 轴功率：455kW 进口导叶开度：0～100% 效率：85.5% | 石油、化工、电子、纺织、钢铁、冶金、制药、造纸、污水处理 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值标准（在审批中） |

# 五、变压器

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式非晶合金铁心配电变压器 | SCBH15-1000/6.3 | 空载损耗：550W 负载损耗：8760W 阻抗：60% | 城网和农网的配电系统 | GB/T 22072-2008 |
| 2 | 树脂绝缘干式电力变压器 | SCB10-30～2500/10 | 电压组合：2×2.5%/0.4kV 阻抗电压：4%或6% 联接组标号：Dyn11 损耗优于国家标准 | 用于防火等级高的配电系统 | GB 20052-2006 表4 |
| 3 | S13立体三角形卷铁心变压器 | S13-M•RL-30～1600/10 | 额定容量：30kVA~1600 kVA 额定电压：±5±2×2.5%/0.4kV 联接组别：Dyn11或Yyn0 短路阻抗：4%或4.5% | 主要应用于城乡电网改造 | GB1094.1 GB1094.2 GB1094.3 GB1094.5 |
| 4 | S11立体三角形卷铁心变压器 | S11-M·RL-30～1600/10 | 额定量:30kVA~1600kVA 额定电压:±5±2×2.5%/0.4kV 联接组别：Dyn11或Yyn0 短路阻抗：4%或4.5% | 主要应用于城乡电网改造 | GB20052-2006 表3 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 5 | 干式配电变压器 | SC(B)10-630～2500/10 | 额定容量：30kVA~2500 kVA 额定电压：10±2×2.5%/0.4kV 联接组别：Dyn11或Yyn0 短路阻抗：4%或6% 绝缘等级：F级 温升限值：100K 绝缘水平：L175AC35/LI0AC3 | 10kV配电网 | GB 20052-2006 表4 |
| 6 | 非晶合金铁心干式配电变压器 | SC(B)H15-630～2500/10 | 额定容量：630kVA~2500kVA 额定电压：（10、20、35）kV±2×2.5%/0.4kV 联接组别：Dyn11 或Yyn0 短路阻抗：4%或6% 绝缘等级：F级 温升限值：100K 绝缘水平：L175AC35/LI0AC3 | 10kV配电网 | GB/T22072-2008 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 7 | 非晶合金铁心全密封油浸式电力变压器 | SC(B)H15-—M-30～1600/10 | 额定容量：30kVA~1600kVA 额定电压：10kV±2×2.5%/0.4kV 联接组别：Dyn11 或Yyn0 短路阻抗：4%或6% 绝缘等级：B级 温升限值：油顶层温升60K；绕组平均温升：65K 绝缘水平:L175AC35/LI0AC3 | 10kV配电网 | JB/T 10318-2002 |
| 8 | 干式电力变压器 | SCB10-30~2500/10 | 额定容量：30kVA~1600 kVA 额定电压：10kV±2×2.5%/0.4kV 联接组别：Dyn11或Yyn0 短路阻抗：4%或6% 绝缘等级：B级 温升限值：油顶层温升60K； 绕组平均温升：65K 绝缘水平:L175AC35/LI0AC3 | 工厂、企事业单位、小区、变电站等 | GB 20052-2006 表4 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 9 | 三相带补偿绕组的有载调压铁合金炉变压器 | HTSSPZ36-RB-6300/35 | 总损耗：74.959 kW 负载损耗：64.556 kW 空载损耗：10.403 kW 空载电流：0.51 % 短路阻抗：5.0 % 油面温升：40 K 噪音：48 dB | 适用于各种大电流变压器应用场合 | JB/T 8506-2006 《黄磷炉变压器技术参数和要求》 |
| 10 | YD变换有载调压铁合金炉变压器 | HTSSPZ36-YD-11000/35 | 总损耗： 51.928 kW 负载损耗：43.944 kW 空载损耗：7.838 kW 空载电流：0.35 % 短路阻抗：4.4 % 油面温升：31 K 噪音： 62.9 dB | 适用于各种大电流变压器应用场合 | JB/T 8506-2006 《黄磷炉变压器技术参数和要求》 |

# 六、内燃机

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用内燃机 | L型柴油机 规格： CA4DL1-18E3 CA4DL1-19E3 CA4DL1-20E3 CA4DL1-21E3 | 型式：直列、四冲程、四气门、增压中冷、直喷 W型燃烧室、四缸。 缸径：110mm；冲程：135mm；排量：5.13L； 额定功率/转速：143、147、159、163kw/2300r//min； 最大扭矩/转速：650、780N.m/1300--1700r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：198.0 g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适用于各类载货车系列和大中型高档客车，中型、重型串车及客车国Ⅲ换代的主要配套动力。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：200克/千瓦.小时。 |
|  |  | L型柴油机 规格： CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-29E3 CA6DL1-31E3 CA6DL1-32E3 | 型式：直列、四冲程、四气门、增压中冷、直喷 W型燃烧室、六缸。 缸径：110mm；冲程：135mm；排量：7.7L； 额定功率/转速：203、216、224、239kw/2300r//min； 最大扭矩/转速：1000、1050、1100、1150、1200、1250N.m/1300—1700r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：198.0 g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 |  | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：200克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | L型柴油机 规格： CA6DL2-33E3 CA6DL2-35E3 CA6DL2-37E3 | 型式：直列、四冲程、水冷、四气门、增压中冷、直喷W型燃烧室、六缸。 缸径：112mm； 冲程：145mm； 排量：8.6L； 额定功率/转速：249、270、288kw/2100r//min； 最大扭矩/转速：1350、1500N.m/1300—1700r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：198.2g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适用于各类载货车系列和大中型高档客车，中型、重型串车及客车国Ⅲ换代的主要配套动力。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：200克/千瓦.小时。 |
|  |  | M型柴油机 规格： CA6DM2-35E3 CA6DM2-37E3 CA6DM2-39E3 CA6DM2-42E3 | 型式：直列、四冲程、水冷、四气门、增压中冷、直喷W型燃烧室、六缸。 缸径：123mm；冲程：155mm；排量：11L； 额定功率/转速：270、284、300、322kw/1900r//min； 最大扭矩/转速：1550、1650、1750、 1900N. m/1200—1500r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：191.6g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 主配一汽集团J5P-6×4牵引车系列、8×4自卸车系列；同时也是中、重型卡车、大型客车、非道路车辆的配套动力。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：200克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | N型柴油机 规格： CA6DN1-39E3 CA6DN1-42E3 CA6DN1-46E3 | 型式：直列、四冲程、水冷、四气门、增压中冷、直喷W型燃烧室、六缸。 缸径：131mm； 冲程：155mm； 排量：12.53L； 额定功率/转速：300、322、352kw/1900r//min； 最大扭矩/转速：1750、1900、 2100N. m/1150—1350r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：193g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 是一汽大吨位JP5换代卡车系列和大型高档客车的配套动力。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：200克/千瓦.小时。 |
|  |  | W型柴油机 规格： 4DW83-65E3 4DW83-73E3 4DW83-79E3 | 型式：直列、四冲程、水冷、增压中冷、直喷W型燃烧室、四缸。 缸径：85mm；冲程：95mm；排量：2.16L； 额定功率/转速：50、57kw/3000r//min；61kw/3200r//min； 最大扭矩/转速：178、200N. m/1900—2100r/min；200N. m/2000—2200r/min； 电控单体泵、电控高压共轨系统； 实测最低燃油消耗率：209.4g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适用于轻型汽车和低速货车、相应的客车；工程机械、农机配套。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | W型柴油机 规格： 4DW93-78E3 4DW93-84E3 4DW93-96E3 | 型式：直列、四冲程、水冷、增压中冷、直喷W型燃烧室、四缸。 缸径：90mm； 冲程：100mm； 排量：2.54L； 额定功率/转速：61、67、77kw/3000r//min； 最大扭矩/转速：210、220N. m/1900—2100r/min；245N. m/2000—2200r/min； 电控单体泵、电控高压共轨系统； 实测最低燃油消耗率：201.6g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适用于轻型汽车和低速货车、相应的客车；工程机械、农机配套。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
|  |  | X型柴油机 规格： 4DX13-100E3 4DX13-110E3 4DX13-120E3 | 型式：直列、四冲程、水冷、增压中冷、直喷W型燃烧室、四缸。 缸径：100mm；冲程：118mm；排量：3.707L； 额定功率/转速：78、83kw/2800r//min；90kw/3200r//min； 最大扭矩/转速：296、324N. m/1800—2000r/min；308N. m/2000—2200r/min； 电控单体泵、电控高压共轨系统； 实测最低燃油消耗率：202.6g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 |  | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | X型柴油机 规格： 4DX23-110E3 4DX23-120E3 | 型式：直列、四冲程、水冷、增压中冷、直喷W型燃烧室、四缸。 缸径：102mm； 冲程：118mm； 排量：3.857L； 额定功率/转速：83、90kw/2800r//min； 最大扭矩/转速：324、343N. m/1800—2000r/min； 电控单体泵、电控高压共轨系统； 实测最低燃油消耗率：202.6g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适用于轻型汽车和低速货车、相应的客车；工程机械、农机配套。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
|  |  | X型柴油机 规格： 4DX23-130E3 | 型式：直列、四冲程、水冷、增压中冷、直喷W型燃烧室、四缸。 缸径：102mm；冲程：118mm；排量：3.857L； 额定功率/转速：101kw/2800r//min； 最大扭矩/转速：380N. m/1800—2000r/min； 电控单体泵、电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：205g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 |  | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | D16TCI柴油机 | 型式：直列、直喷、增压中冷、四缸。 缸径：80mm； 冲程：82mm； 排量：1.65L； 额定功率/转速：72kw/4000r//min； 最大扭矩/转速：209N. m/1800--2300r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：210g/kw.h； 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适用于轿车、MPV、SUV等乘用车及高档商用车。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
|  |  | D19TCI柴油机 | 型式：直列、直喷、增压中冷、四缸。 缸径：80mm；冲程：92mm；排量：1.85L； 额定功率/转速：100kw/4000r//min； 最大扭矩/转速：300N. m/1800--2500r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：210g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适用于轿车、MPV、SUV等乘用车及高档商用车。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | D25TCI柴油机 | 型式：直列、直喷、增压中冷、四缸。 缸径：93mm；冲程：95mm；排量：2.58L； 额定功率/转速：90kw/3600r//min； 最大扭矩/转速：320N. m/1800--2400r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：210g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适用于轿车、MPV、SUV等乘用车及高档商用车。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
|  |  | YZ4DA—30型柴油机 | 型式：直列、水冷、四冲程、废气涡轮增压中冷、四缸。 缸径：102mm； 冲程：112mm； 排量：3.66L； 额定功率/转速：95kw/2900r//min； 最大扭矩/转速：380N. m/1600r/min； 电控高压共轨系统； 最低燃油消耗率：200g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适配于载质量3-4吨轻型卡车和7.5-8米轻型客车。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | YZ4DB—30型柴油机 | 型式：直列、水冷、四冲程、废气涡轮增压中冷、四缸。 缸径：105mm；冲程：118mm；排量：4.087L； 额定功率/转速：95kw/2600r//min； 最大扭矩/转速：400N. m/1500r/min； 最低燃油消耗率：205g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适配于3-5吨载货车，6-7米中巴车、豪华旅游车等。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
|  |  | YZ4DC—30型柴油机 | 型式：直列、水冷、四冲程、废气涡轮增压中冷、四缸。 缸径：85mm； 冲程：92mm； 排量：2.09L； 额定功率/转速：52kw/3200r//min； 最大扭矩/转速：185N. m/2100r/min； 最低燃油消耗率：205g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适配轻型客、货车及小型发电机组、工程机械等。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | 4D22E型柴油机 | 型式：水冷、四冲程、直列、废气涡轮增压中冷、四缸。 缸径：85mm；冲程：95mm；排量：2.156L； 额定功率/转速：65kw/3200r//min； 最大扭矩/转速：225N. m/2000r/min； 电控高压共轨系统； 实测最低燃油消耗率：210g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适配于轻卡、轻客、SUV、MPV等。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
|  |  | R425DOHC型柴油机 | 型式：水冷、四冲程、直列、直接喷射、四缸。 缸径：92mm； 冲程：94mm； 排量：2.499L； 额定功率/转速：105kw/4000r/min； 最大扭矩/转速：340 N. m/2000r/min； 最低燃油消耗率：210 g/kw.h； 排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 | 适配于SUV、MPV轻卡商用车。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 1 | 车用内燃机 | DURATORQ4D24柴油机规格： 4D243H 4D243L 4D24A3L 4D24B3L 4D244L 4D24A4L | 型式：四缸。 排量：2.402L； 额定功率/转速：74kw/3500r//min(4D24B3L)；85kw/3500r//min(4D24A3L、4D24A4L)；103kw/3500r//min(4D243H、4D243L、4D244L)； 最大扭矩/转速：375N. m/2000--2250r/min； 最低燃油消耗率：210 g/kw.h； 电控高压共轨系统； 排放：4D243H、4D243L、4D24A3L、4D24B3L达到国Ⅲ标准；4D244L、4D24A4L达到国Ⅳ标准。 | 适配于轻型客车、客车、箱式运输车等。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
|  |  | CY490QZ柴油机 | 型式：四缸。 缸径：90mm； 额定功率/转速：50kw/3000r//min； 最大扭矩/转速：178N. m/1900--2100r/min； 实测最低燃油消耗率：208.9g/kw.h。 | 适配于轻型货车、农业运输车、发电机组、工程机械等。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：210克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 2 | 非道路内燃机 | CFZ195A柴油机 | 型式：单缸。 缸径：95mm； 额定功率/转速：8.82kw/2400r//min； 最大扭矩/转速：42 N. m/1800r/min； 实测最低燃油消耗率：215.2g/kw.h。 | 适配于三轮车、农业机械和林业机械等。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：218克/千瓦.小时。 |
|  |  | CF4108T柴油机 | 型式：四冲程、直列、直喷式、四缸。 缸径：108mm； 冲程：135mm； 排量：4.947L； 额定功率/转速：62.5kw/2400r//min； 最大扭矩/转速：294.2 N. m/1600r/min； 实测最低燃油消耗率：210.7g/kw.h。 | 适配于拖拉机、发电机组、船舶、工程机械等。 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：215克/千瓦.小时。 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 2 | 非道路内燃机 | 4V33ZG柴油机 | 型式：直列、水冷、四冲程、燃烧室直喷式、增压进气、四缸。 缸径：98mm； 冲程：110mm； 排量：3.3L； 额定功率/转速：60kw/2500r//min； 最大扭矩/转速：275N. m/1600r/min； 实测最低燃油消耗率：210 g/kw.h。 | 可用于非道路移动机械或固定机械 | 《内燃机产品节能评价值及节能产品的评价办法》（2010年） 最低燃油消耗率：215克/千瓦.小时。 |

# 七、热处理

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层辊底式连续球化退火炉 | RGT2-20 | 额定功率：639kW 工作温度：850℃ 生产率：≥20t/24h | 可替代单层连续球化退火炉。 | JB/T 50183-1999 单层炉： ≤330kW·h/t |
| 2 | 真空高压气淬炉 | VKNQ606090 规格： 600×600×900mm VKNQ8080120 规格： 800×800×1200mm | 最高工作温度：1350℃ 温度均匀性：±5℃ 极限真空度：＜5 Pa 气淬压力：1MPa 炉温均匀度：±5℃ 炉气碳势控制精度：±0.05%C | 可替代0.6Pa真空加热高压气淬炉 | GB/T 17358 0.42kW·h/kg |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 3 | 预抽真空热处理生产线 | BBH600 （一次装炉量600公斤） | 最高工作温度： 950℃ 一次装炉量： 600kg 前室预抽真空极限真空度：133Pa 炉温均匀度：±5℃ 炉气碳势控制精度：±0.05%C | 可替代一般前室不抽真空热处理生产线 | GB/T 15318 0.66kW·h/t |
| 4 | 真空可控气氛渗氮炉 | VKA-D60/60/90 | 额定功率：105kW 炉温均匀度：±3.5℃ 表面温升：35℃ 极限真空度：4.6Pa 工作真空度：15Pa | 产品可广泛应用于工模具、航空航天、液压件等行业。 | GB/T 17358 0.54kW·h/kg |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 5 | 大型可控气氛井式渗碳炉 | RQD3200×1600 规格： Φ320×160/mm×mm | 最高工作温度： 1000℃ 炉温均匀性：±5℃ 炉温稳定度：±1℃ 碳势均匀性：±0.05%C 碳势稳定度：±0.02%C 表面温升：炉体≤40 ℃炉盖≤50℃ | 可替代常规大型井式气体渗碳炉 | JB/T50163-1999 ≤950kW·h/t |
| 6 | 控制气氛井式渗氮炉 | RN6 规格： 300～2250×375～12000—NS | 工作温度：650℃ 炉温均匀度：≤±5℃ 炉温稳定度：±1℃ 表面温升： 炉壳表面25℃，炉盖表面50℃ 氮势均匀度：≤±0.05%Np 氮势控制精度：≤±0.02%Np | 主要用于钢制零件如主轴、曲轴、高精度齿轮和工模具、量具、铝合金及铁基粉末冶金制品的渗氮、渗碳共渗和氧氮共渗等化学热处理，也可用于工件的回火及铝、镁合金淬火、时效等热处理。 | JB/T50163-1999 60kW炉可比单位能耗： 1000kW·h/t |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 7 | 高温可控气氛多用炉 | CY-1200-10 | 加热功率：15kW 装炉量：1000kg/次 常用工作温度： 800～1150℃ 炉温均匀性：±5℃ 碳控精度：±0.05C 炉表温升：≤60℃ 渗层深度偏差：±10% | 主要用于轴类零件、工程重载汽车齿轮类等深层快速渗碳加工、合金模具钢、轴承钢、工具钢等无氧化保护气氛淬火和强韧化处理、不锈钢的高温固溶处理。 | JB/T50182-1999 一等炉（930℃）在1.8～2.2mm渗碳时，可比单位能耗为415kW·h/t |
| 8 | 在线深冷处理设备 | SLZX-Ⅲ | 温度范围： 室温～－190℃ 装载量：1000kg； 控温精度：±5℃ 液氮消耗量： －120℃≤0.75kg/kg·h ， －80℃ 0.35～0.4kg/kg·h 温度均匀性：≤10℃ 可与多用炉生产线配合，实现自动装卸料。 | 主要应用于汽车制造、机械、模具等热处理行业。可替代电制冷和液体介质深冷处理设备。 | 无国标和行业标准 企标： Q/12YJ4310-2006 液氮消耗： 120℃≤75kg/kg·h； 80℃ 0.35～0.4kg/kg·h |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 9 | 薄板件成型生产线 | BCRX—Z600 | 最高使用温度：950℃ 炉温均匀性：±5℃ 处理零件直径：160～600mm； 厚度：1～6mm 生产效率：20～40片/h 硬度均匀性：±2HRC | 主要应用于机械、汽车制造等行业薄板形零件的自动定型淬火及常规热处理工艺加工。可替代箱式炉。 | GB/T17358-2009 0.48kW·h/kg |
| 10 | 可控气氛罩式渗氮炉 | RFN200/200 规格： Φ200mm×H200mm | 最高工作温度：750℃ 炉温均匀度：±3℃ | 可替代常规井式气体渗氮炉 | JB/T50163-1999 可比单位能耗 ≤950kW·h/t |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 |
| 11 | 连续式无料盘铝合金轮毂热处理生产线 | CW-100-Q-1 | 工作温度： （固熔炉）540℃ （时效炉）155℃ 控制精度： （固熔炉）±1℃ （时效炉）±1℃ 炉温均匀性： （固熔炉）±5℃ （时效炉）±5℃ 表面温升： （固熔炉）≤35℃ （时效炉）15≤℃ 淬火转移时间：12秒 | 可替代目前常用铝合金热处理立式淬火炉 | JB/T50154-1999 特级炉可比单位能耗≤52kg标煤/t |
| 12 | 淬火介质空气冷却器 | CKL-2 | 空气冷却器出口温度： 46℃ 管内对流环热系数： 188W/（m2·℃） 管外空气环热系数：88W/（m2·℃） 总传热系数：142W/（m2·℃） 对数平均温差：14.2℃ | 主要应用于汽车、石化、纺织、兵器、航空等行业各类淬火液的冷却。 | GB/T15386-94 |