主管部门预审意见： （盖章） 经办人： 年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批意见： 福建省昌鹤建筑材料有限公司新增一条10万立方加气混凝土砌块生产线项目（项目代码：2018-350922-30-03-050057）位于福建省宁德市古田县鹤塘镇溪尾洋石材工业集中区，经实地勘察和对该项目环评报告表审查，环评报告表中提出的对策、措施及综合评价结论意见可行，同意该项目建设，具体审批意见如下： 1、该项目属扩建项目,年产加气混凝土砌块10万立方，扩建后年产加气混凝土砌块20万立方，占地面积28702.8m2，建筑面积15000m2。扩建后总投资3200万元，其中扩建后环保投资177万元。 2、生产废水经处理执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤水标准后回用，食堂废水与生活污水经处理执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质GB/T18920》中绿化标准，初期雨水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；有组织粉尘执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的标准限值，无组织粉尘执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的标准限值，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（实行）》（GB18486-2001）表1中标准限值；厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险废物收集、贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。 3、食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并排入三级化粪池定期清掏，用于周边林地灌溉；麻石水膜除尘脱硫废水经沉淀池处理后回用不外排；初期雨水经三级沉淀池处理后达标外排进入田地溪。 4、石粉堆放粉尘通过采取覆布、定时洒水等减轻影响；块石灰破碎磨细粉尘经布袋除尘处理后外排；石灰粉仓及水泥粉仓粉尘经除尘器除尘后回收利用；锅炉尾气通过麻石水膜除尘+双碱脱硫法除尘脱硫后通过35m高烟囱外排。 5、你公司应选用低噪声设备，并采取隔声、消声、减振等措施；项目应加强设备的使用和日常维护等管理。 6、除尘脱硫设备产生的底泥、锅炉炉渣、灰渣外售给制砖厂回用，危险废物统一收集后置危废储存间，由厂家定期收回利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。 7、本项目主要污染物控制指标为二氧化硫0.618吨/年、氮氧化物2.31吨/年。 8、项目要严格落实环评报告表中提出的各项措施，施工过程中要严格执行环保“三同时”制度，配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 经办人： 审批人： 年 月 日