榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品

混凝土项目（固废污染防治设施）竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：榆林市延雄工贸有限公司

编制单位：江苏新清源环保有限公司

二〇一九年四月

榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目（固废污染防治设施）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位法人代表：贺延雄

编制单位法人代表：赵言文

项 目  负  责 人：

填     表     人：

| 建设单位：榆林市延雄工贸有限公司 电话：13309121257 传真：/ 邮编：719000 地址：榆阳区麻黄梁镇断桥村 | 编制单位：江苏新清源环保有限公司 电话：18700190052 传真：/ 邮编：210012 地址：南京市雨花台区宁南街道星立方广场1栋435室 |
| --- | --- |

表一  建设项目总体情况

| 建设项目名称 | 榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 榆林市延雄工贸有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 榆林市榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内） |
| 主要产品名称 | 商品混凝土 |
| 设计生产能力 | 年产20万立方米 |
| 实际生产能力 | 年产20万立方米 |
| 环评时间 | 2018年4月 | 开工日期 | 2017年12月 |
| 调试时间 | 2018年10月 | 现场监测时间 | 2018年11月4日~11月5日 |
| 环评报告表 审批部门 | 榆林市环境保护局榆阳分局 | 环评报告表 编制单位 | 宁夏特莱斯环保科技有限公司 |
| 环保设施设计 单位 | 长沙三一重工股份有限公司 | 环保设施施工 单位 | 长沙三一重工股份有限公司 |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 110.5万元 | 比例 | 22.1% |
| 实际总投资 | 500万元 | 环保投资总投资 | 213.7万元 | 比例 | 42.74% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号），2015年01月01日； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修订）》，2016年11月7日； 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日； 4、环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年05月16日）； 6、《榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》（宁夏特莱斯环保科技有限公司），2018年4月； 7、榆林市环境保护局榆阳分局“关于榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表的审批意见”（榆区环发〔2018〕120号，2018年5月4日）； 8、榆林市延雄工贸有限公司提供的其他资料。 |
| 验收监测执行标准、标号、级别、限值 | 根据《榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》及其审批下达的执行标准，本建设项目环境保护竣工验收执行标准如下： 污染物排放标准： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环保部[2013]36号）中的有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB16889-2008中有关要求。 |

表二、建设项目工程概况

一、项目由来 商品混凝土是指在配备先进生产设备的工厂中进行精确计量、均匀搅拌而成的高质量混凝土。商品混凝土主要用于工业、民用、公共建筑设施材料，以及道路、桥梁等的基础的铺设。集中布置可以明显减少分散各工地的现场搅拌站生产时引起的粉尘和噪声污染，提高工程建设率。 2017年12月28日，榆林市榆阳区发展改革局以“关于榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目备案的通知”〔2017〕787号做出了备案；2017年12月，榆林市延雄工贸有限公司在榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内）开工建设商品混凝土拌合站项目，项目属于未批先建。2018年1月24日，榆林市环境保护局榆阳分局榆区环罚字[2018]007号文件对榆林市延雄工贸有限公司年产20万立方米商品混凝土项目下达了行政处罚决定书，责令停止建设并下达处罚；随即榆林市延雄工贸有限公司停止本项目建设，并于2018年2月9日缴纳相应额度的罚款。 2018年1月，榆林市延雄工贸有限公司委托宁夏特莱斯环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作，并编制了《榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》，2018年5月4日，榆林市环境保护局榆阳分局以“关于榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表的审批意见”（榆区环发〔2018〕120号）对本项目环境影响报告表出具了审批意见（见附件）。项目于2017年12月开始建设，2018年10月8日建设完成并开始调试。 2018年10月22日，榆林市延雄工贸有限公司委托委托江苏新清源环保有限公司编制本项目竣工环境保护验收监测报告表。2018年11月4日~5日，榆林市延雄工贸有限公司委托陕西中测检测科技有限公司于对《榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目》进行了竣工环境保护验收监测工作。江苏新清源环保有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，根据现场调查情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成了《榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目（噪声、固废污染防治设施）竣工环境保护验收监测报告表》。 二、建设项目简介 项目名称：榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目 建设单位：榆林市延雄工贸有限公司 建设性质：新建 建设投资：项目总投资500万元，环保投资213.7万元，占总投资的42.74% 建设规模：年产20万立方米商品混凝土 占地面积：16666.67m2； 位置与交通：项目位于榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内）；站区中心地理坐标为东经110°02'04.13"，北纬38°30'59.14"。项目北侧60m处为榆林市神树畔矿业投资有限公司生态水池，东侧为空地，南侧105m处为榆林市神树畔矿业投资有限公司水塔，西侧距千金路45m。项目地理位置见图2-1，四邻关系图见图2-2，厂区平面布置图见图2-3。

图2-1 项目地理位置图

图2-2 四邻关系图

图2-3 厂区平面布置图

三、建设项目基本概况 1、项目主要组成及建设内容 项目新建年产20万立方米商品混凝土生产线一条，建设配套办公用房、砂石棚、厂区道路等。项目年产20万立方米商品混凝土。工程建设具体内容见表2-1。 表2-1 工程建设内容 类别 项目 环评及批复建设内容 实际建设内容 相符性分析 主体工程 生产区 建筑面积1675m2，长67m×宽25m×高15m，搅拌楼为轻钢结构棚，设120型搅拌机1台；200t水泥筒仓4个，10t添加剂储罐2个。 生产区占地面积320m2，长40m×宽8m，其中搅拌楼建筑面积64m2，长8m×宽8m×高10m，搅拌楼为轻钢结构棚，设120型搅拌机1台；200t水泥筒仓2个，300t水泥筒仓2个，10t添加剂储罐2个。 占地面积与环评不一致，实际占地较环评减少，搅拌楼及筒仓布置紧凑 砂石料棚 建筑面积1800m2，长60m×宽30m×高9.5m，轻质钢结构，使用砖砌挡墙彩钢板将砂石料棚分为砂子棚（1000m2）和石子棚（800m2），主要用于项目原料砂石暂存 建筑面积3960m2，长72m×宽55m×高19.5m，轻质钢结构，砂子和石子分区堆放，主要用于项目原料砂石暂存 与环评不一致，砂石料棚面积增加 计量室 10t料仓4个 10t封闭料仓4个 与环评一致 辅助工程 生活办公区 建筑面积150m2，一层，框架结构，设办公区、宿舍区、厨房、餐厅等。 建筑面积150m2，一层，砖混结构，设办公区、宿舍区、厨房、餐厅等。 与环评一致 实验室 建筑面积50m2，砖混结构，主要设备有压力试验机、混凝土渗透仪，混凝土抗压试膜等 建筑面积90m2，砖混结构，主要设备有压力试验机、混凝土渗透仪，混凝土抗压试膜等 与环评一致 车辆冲洗台 混凝土防渗，占地面积30m2 车辆冲洗台设置工程洗车机，下面设二级沉淀池，各24m3，混凝土防渗 与环评一致 地磅 占地面积30m2 占地面积30m2 与环评一致 配电室 1间，占地面积54m2，砖混结构 1间，占地面积54m2，砖混结构 与环评一致 公用工程 给水 项目生产用水由榆林市神树畔矿业投资有限公司生态水池供给，生活用水由榆林市神树畔矿业投资有限公司水塔供给 项目生产用水由榆林市神树畔矿业投资有限公司生态水池供给，生活用水由榆林市神树畔矿业投资有限公司水塔供给 与环评一致 供热 冬季不生产，值班室冬季采用电暖器供暖 冬季不生产，值班室冬季采用电暖器供暖 与环评一致 供电 项目用电由麻黄梁镇电网接入 项目用电由麻黄梁镇电网接入 与环评一致 环保工程 固废 不合格混凝土、除尘器收尘、三级沉淀池沉砂回用生产 不合格混凝土、除尘器收尘、三级沉淀池沉砂回用生产 与环评一致 设垃圾收集桶，生活垃圾集中收集，定期运送至麻黄梁镇环卫工作站垃圾填埋场，进行统一处理 设垃圾收集桶，生活垃圾集中收集，定期运送至环卫部门指定地点，统一处理 与环评一致 2、主要设备 项目主要生产设备清单见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号、性能参数 数量 备注 1 搅拌主机站 HZ120搅拌站 1套 理论产能120m3/h 2 水泥筒仓 200t 2个 / 300t 2个 3 添加剂储罐 10t 2个 4 水泥螺旋输送机 Φ273.9m 2个 / 5 皮带输送机 20C1413III 1台 / 6 混凝土运输车 / 8辆 / 7 配料水平皮带机 / 1台 / 8 装载机 ZL50 2辆 / 9 实验设备 / 1套 / 产品方案 本项目年生产商品混凝土20万立方，产品方案见表2-3。 表2-3 建设项目产品方案 序号 砼等级 技术性能 用途 设计产量 所占比例 坍落度 （万m3） 1 C15 4-5cm 砼基础地面等垫层 2 10% 2 C20 5cm 梁、版、柱等结构 2 10% 3 C30 6-8cm 桥梁中下部工程，民建剪力墙、柱 10 50% 4 C40 8-10cm 梁、板、柱及薄型排筋密列的结构 6 30% 合计 / / / 20 100.00% 4、项目原辅材料用量及物料平衡 本项目主要生产C15~40系列商品混凝土，各主要原辅材料及品质应按设计需要进行配比，配比计算应符合《中华人民共和国国家标准-预拌混凝土》（GB/T14902-2012)及《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)要求，混凝土的质量品质要经过试验进行确定，主要原辅材料根据市场要求及试验情况就近选择。项目主要原辅材料包括水泥、砂子、石子，产品的原料配比见下表2-4，本项目主要原辅材料消耗见表2-5。 表2-4 产品的原料配比 单位：kg/m3 型号 石子(kg/m3) 砂子(kg/m3) 水泥(kg/m3) 添加剂(kg/m3) 水(kg/m3) C15 1166 746 253 8 165 C20 1018 926 280 8.4 165 C30 1131 694 360 10.8 168 C40 1046 669 455 13.65 168 表2-5 主要原辅材料消耗 序号 原料名称 单位 年用量（t） 来源 1 石子 t/a 219540 外购 2 砂子 t/a 142980 3 水泥 t/a 73690 4 添加剂 t/a 2267 5 水 m3/a 35908 由榆林市神树畔矿业投资有限公司供给 添加剂的物理化学性质： 混凝土添加剂包括减水剂、缓凝剂、早强剂、防水剂和防冻剂等，本项目主要外加剂为减水剂（聚羧酸减水剂）。 聚羧酸减水剂（Polycarboxylate Superplasticizer）是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。其具有以下优势：①与各种水泥的相容性好，混凝土的坍落度保持性能好，延长混凝土的施工时间。②掺量低，减水率高，收缩小。③大幅度提高混凝土的早期、后期强度。④本产品氯离子含量低、碱含量低，有利于混凝土的耐久性。⑤本产品生产过程无污染，不含甲醛，符合ISO14000环境保护管理国际标准，是一种绿色环保产品。 可以看出，本项目使用的聚羧酸减水剂绿色环保，且使用量较小，约为2%之内，故不会对操作工人产生健康损害及污染环境。 5、公用工程 （1）供电 项目用电由麻黄梁镇电网接入，站内设250KV变压器。 （2）供热 冬季不生产，值班室冬季采用电暖器供暖。 （3）给排水 本项目生产用水由榆林市神树畔矿业投资有限公司生态水池供给，生活用水由榆林市神树畔矿业投资有限公司水塔提供距离本项目105m，项目生活用水量为0.65m3/d，156m3/a，生产用水量为149.76m3/d，35864m3/a。 榆林市神树畔矿业投资有限公司生态水池位于本项目北侧60m处，由罐车运输至项目地。生态水池水源为神树畔煤矿矿井水处理站达标处理后的中水，水质、水量满足本项目需求，已与榆林市神树畔矿业投资有限公司签订用水协议（见附件），项目已通过竣工验收。若煤矿矿井水不足时，由榆林市神树畔矿业投资有限公司水塔提供。 ①生活用水 生活用水总量为0.65m3/d，156m3/a。生活污水产生量0.52m3/d，124.8m3/a，项目生活污水经沉淀池处理用于站区道路洒水抑尘。 ②生产用水 生产搅拌用水：生产搅拌用水量约140m3/d，33480m3/a。104.8m3/d来自于新鲜水，35.2m3/d是来自于三级沉淀池处理水。 搅拌机冲洗水：搅拌机平均每天冲洗1次，冲洗水量2m3/次，搅拌机冲洗水用量为2m3/d，480m3/a。 运输罐车冲洗水：本项目设置自动冲洗台。本次混凝土运输量平均为840m3/d，单车1次运输量为8m3，大约运输105次，每次均需冲洗。冲洗水量约为0.4m3/辆，合计42m3/d，10080m3/a。 搅拌机及运输罐车冲洗水污水产生量为35.2m3/d，8448m3/a。 搅拌机及运输罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 ③绿化用水 本项目绿化面积480m2，绿化天数全年100次，绿化用水量为0.96m3/次，年消耗绿化用水96m3/a。 ④厂区及道路洒水 本项目厂区道路洒水用水量4.63m3/次，111.2m3/a。来自于沉淀池处理水。 项目全厂水平衡情况见表2-6，水平衡图见图2-4。 表2-6 项目水平衡表 m3/d 序 号 名称 用水量（m3/d） 消耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 备注 1 生活用水 0.65 0.13 0.52 洒水抑尘 2 搅拌用水 104.8 104.8 0 / 3 搅拌机冲洗水 2 0.4 1.6 每次均需冲洗 4 运输罐车冲洗水 42 8.4 33.6 每次均需冲洗 5 绿化用水 0.4 0.4 0 大约每年60次 6 道路洒水 沉淀处理水 0 / 7 合计 149.76 114.69 35.72 / 单位：m3/d 图2-4 项目生产、生活水平衡图 （4）劳动定员及工作制度 本项目总定员10人，年工作时间为240天，每天工作时间12h。 四、生产工艺流程及产污环节 ① 原辅料 本项目生产所需要的原料有水泥、碎石、砂子、水、添加剂，其中，水泥采用密闭罐装车运输到厂区后，压力输入筒仓内储存；添加剂为水剂，由运输车辆运至厂区的添加剂贮罐中储存；碎石、砂子由运输车辆运至站区砂石料棚储存。 ② 加料 碎石、砂子由装载机装入计量室，分别对砂子和石子按配比重量称量，用皮带输送机输送到搅拌机内搅拌，水泥则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内：搅拌用水及添加剂采用压力供水及水泵上料 。 ③ 搅拌 各种原料经计量之后进入搅拌机内进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 搅拌机工作原理：在搅拌机内两根相互反转的搅拌轴搅拌下，受到桨片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行强烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料己相互得到均匀的拌合，并具有压实所需要的含水量。 搅拌机定期用清水进行内部冲洗，产生废水经三级沉淀池处理后回用于搅拌工序，不外排。 ④ 成品 生产出的混凝土成品由混凝土罐车直接装运，送往施工工地。 运输罐车用清水进行内部冲洗，产生废水经三级沉淀池处理后回用于搅拌工序，不外排 。 ⑤ 实验室情况介绍 为保证原料及产品质量，厂区内设置了实验室对原料及产品进行质量检测，主要包括原料细度、稠度监测，产品强度检测等，检测合格的原料及产品方可进入下一道工序使用。 其工艺流程图见图2-5。 图2-5 工艺流程图 五、环保投资 项目概算总投资500万元，环保投资为110.5万元，其中固废污染防治设施投资0.5万元，约占总投资的0.1%。项目实际总投资500万元，环保投资为213.7万元，其中固废污染防治设施共投资0.5万元，约占总投资的0.1%。本项目固废污染防治设施实际环保投资见表2-7。 表2-7 项目环保投资情况一览表（万元） 类别 污染源 环保措施 投资（万元） 环评要求环保设施 实际采取环保措施 环评 实际 固废 生活垃圾 垃圾桶收集，运送至麻黄梁镇环卫工作站垃圾填埋场 垃圾桶收集，运送至环卫部门指定地点，统一处置 0.5 0.5 合计 0.5 0.5 由表2-7可知，项目实际固废环保投资金额与环评中环保投资额相同。 六、项目变动情况 1、项目实际建设情况与环评及批复中主要变动情况见表2-8。 表2-8 项目实际建设情况与环评及批复中主要变动情况 类别 项目 环评及批复建设内容 实际建设内容 说明 主体工程 生产区 建筑面积1675m2，长67m×宽25m×高15m，搅拌楼为轻钢结构棚，设120型搅拌机1台；200t水泥筒仓4个，10t添加剂储罐2个。 生产区占地面积320m2，长40m×宽8m，其中搅拌楼建筑面积64m2，长8m×宽8m×高10m，搅拌楼为轻钢结构棚，设120型搅拌机1台；200t水泥筒仓2个，300t水泥筒仓2个，10t添加剂储罐2个。 搅拌楼及筒仓布置紧凑实际占地较环评减少。 环保工程 废气 搅拌机属加水封闭搅拌，并设置脉冲除尘器+15m高排气筒 搅拌楼主体外包装全封闭，搅拌机属加水封闭搅拌，并设置布袋除尘器，除尘器出口设置于搅拌楼顶部 由脉冲除尘器变更为布袋除尘器，布袋除尘器除尘效率高，环保措施未降低。 筒仓上部自带振动式收尘器，放空口自动衔接输料口 筒仓上部设2台脉冲除尘器进行除尘，2个200t筒仓呼吸粉尘收集后进入一个脉冲除尘器，经排气筒在仓顶排放，2个300t筒仓呼吸粉尘收集后进入一个脉冲除尘器，经排气筒在仓顶排放。 筒仓呼吸粉尘由振动式收尘器变为脉冲除尘器，脉冲除尘器较振动式除尘器除尘效率高，环保措施未降低。 食堂油烟，设置油烟净化效率不低于60%的抽油烟机处理后经烟道排放 食堂油烟，设置集气罩后经抽风机排放 项目实际劳动定员为10人，较环评期20人减少，油烟排放较少，对环境影响较小 绿化 绿化面积600m2 绿化面积480m2 基本符合，绿化面积减少，厂区内已全部硬化，已在防风抑尘网四周进行绿化 榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目实际建设情况与《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》)(环办[2015]52号)中的重大变动内容对比分析见表2-9。 表2-9 本项目主要变更内容与重大变动清单对比表 变动内容 项目环评及批复 实际建设情况 项目变更情况 是否属于重大变更 性质 生产商品混凝土 生产商品混凝土 未变更 不属于 规模 年产20万立方米商品混凝土 年产20万立方米商品混凝土 未变更 不属于 地点 榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内） 榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内） 未变更 不属于 生产工艺 水泥、砂石、水、添加剂按比例称量搅拌 水泥、砂石、水、添加剂按比例称量搅拌 未变更 不属于 环境保护措施 废气：砂石储存在砂石棚，并定期洒水，水泥采用密闭罐车运输，筒仓储存；骨料输送利用封闭输送皮带，水泥以封闭式螺旋输送机给搅拌站；筒仓上部自带振动式收尘器，放空口自动衔接输料口；搅拌机设置脉冲除尘器+15m高排气筒；食堂设置油烟净化器；项目厂区地面及道路硬化；车辆出入口设置车辆冲洗台。 废水：搅拌机及运输罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池后回用于搅拌工序；车辆冲洗台冲洗废水经二级沉淀后回用于搅拌工序；生活污水经沉淀池处理用于站区道路洒水抑尘。 固废：三级沉淀池沉砂、除尘器收尘回用于生产；生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定地点统一处置。 噪声：搅拌机采取减振，定期检查，保证设备正常运转；装载机低速行驶，控制作业时间；泵类安装减振基础；运输车辆加强管理，低速、禁止鸣笛 废气：砂石储存在封闭式砂石棚，并定期洒水，水泥采用密闭罐车运输，筒仓储存；骨料输送利用封闭输送皮带，水泥以封闭式螺旋输送机给搅拌站；筒仓上部设置脉冲除尘器；搅拌楼主体外包装全封闭，搅拌机属加水封闭搅拌，并设置布袋除尘器，除尘器出口设置于搅拌楼顶部；食堂设置集气罩+抽风机；项目厂区地面及道路硬化；车辆出入口设置车辆冲洗台。 废水：搅拌机及运输罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池后回用于搅拌工序；车辆冲洗台冲洗废水经二级沉淀后回用于搅拌工序；生活污水经沉淀池处理用于站区道路洒水抑尘。 固废：三级沉淀池沉砂、除尘器收尘回用于生产；生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定地点统一处置。 噪声：拌机定期检查，保证设备正常运转；输送机定期加润滑油，减少摩擦噪声；转载及低速行驶，控制作业时间；泵类安装减振基础运输车辆加强管理，低速、禁止鸣笛。 项目污染防治措施未降低及弱化，未导致不利环境影响显著变化 不属于 根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。” 项目的性质、规模、地点、生产工艺均未产生变动，项目环评要求食堂设置油烟净化器，实际食堂未设置油烟净化器，由于项目实际劳动定员为10人，较环评期20人减少，油烟排放较少，对环境影响较小，不会导致不利环境影响显著变化；环评中搅拌机加水封闭搅拌，并设置脉冲除尘器，项目实际搅拌楼主体外包装全封闭，搅拌机属加水封闭搅拌，并设置布袋除尘器，除尘器出口设置于搅拌楼顶部，布袋除尘器除尘效率高，环保措施未降低；环评中筒仓上部自带振动式收尘器，放空口自动衔接输料口，项目实际筒仓上部设2台脉冲除尘器进行除尘，2个200t筒仓呼吸粉尘收集后进入一个脉冲除尘器，经排气筒在仓顶排放，2个300t筒仓呼吸粉尘收集后进入一个脉冲除尘器，经排气筒在仓顶排放。脉冲除尘器较振动式除尘器除尘效率高，项目环保措施发生变动，但环保措施未减弱，环保措施变动不会导致不利影响加重，故变更不属于重大变更，纳入本次竣工环境保护验收管理一并解决。

表三、固体废物排放及污染防治措施

项目产生的固体废物主要包括不合格混凝土、三级沉淀池沉沙、除尘器收尘、职工生活垃圾等。 本项目操作过程采用自动化控制精确计量的方式，原材料按试验配比精确计量，生产过程产生的不合格产品量极少，约50t/a，可重新回用于生产。项目三级沉淀池沉砂产生量约20t/a，项目废水经三级沉淀池沉淀处理后，残余砂石回用于生产。脉冲除尘器收尘量约15t/a，可全部回用于生产。 项目劳动定员10人，年产生生活垃圾为1.2t/a，生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定地点统一处置。 项目运营期产生的固体废弃物均得到合理处置。 项目固废污染防治设施现场照片见图3-1。 图3-1 项目固废污染防治设施现场照片

表四 环评结论及环评审批意见主要内容

一、环评结论 1、项目概况 榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目位于榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内），项目中心地理坐标为东经110°02' 04.13"，北纬38°30' 59.14"；新建年产20万立方米商品混凝土生产线一条，建设配套办公用房、库房等，厂区道路建设。项目总投资500万元，其中环保投资110.5万元，占总投资的22.1%。 2、环境质量现状 ⑴ 环境空气 根据现状监测结果，在监测期间各监测因子的1h平均值及24h小时平均值均小于《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准限值，项目区空气质量较好。 ⑵ 地表水 经现场勘查，项目所在地地表水监测断面中，监测因子指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 ⑶ 声环境 项目边界噪声值昼间为56.3~59.8dB(A)，夜间为44.2~47.8dB(A)。项目各个点位声环境符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。 3、环境影响分析及防治措施结论 ⑴ 施工期环境影响分析及措施 ① 施工扬尘 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； 干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； 施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； 施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 ② 施工噪声 闲置不用的设备应立即关闭，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内操作，不能入棚的可适当建立临时声屏障。 安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ③ 施工废水 在施工工地周围开挖排水明沟，将收集的施工废水汇集到泥浆沉淀池（沉淀池容积大于日排放施工废水量）。经沉淀处理后的废水其上清液可用于次日工程养护和机具清洗，使废水得到回用，减少施工废水排放。这样既节约了水资源，又减轻了地表水环境的污染。 ④ 生态环境影响 项目占地分为永久占地和临时占地，对施工中挖出的土方应及时回填，主体工程完成后尽快完成清场、植被恢复、绿化等配套工程，减少水土流失，尽可能减少项目建设期对生态环境的影响。 ⑵ 运营期环境影响分析及防治措施 ① 水环境影响分析 项目搅拌机、混凝土罐车、砂石料等冲洗废水冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 不外排站区设置防渗卫生旱厕，食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水抑尘，洗漱废水经沉淀池处理后用于道路洒水抑尘。 综上所述，本项目实现了废水全部循环利用，废水防治措施可行。 ② 大气环境影响分析 项目石料、砂子储存在全封闭的砂石储棚，且设置喷淋洒水装置六套，在不影响工艺的前提下，尽可能保持一定的湿度；为减少汽车扬尘产生量，环评要求站区路面进行硬化和绿化，并定期洒水抑尘。运输车辆必须加盖篷布使用封闭运输车辆，混凝土搅拌车定期检修，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行；水泥仓储环节，在每个筒仓自带振动式收尘器，除尘效率可以达到99 % 以上，粉尘排放浓度可控制在20mg/m3以下；搅拌楼内设置布袋除尘器，除尘效率可以达到99%以上项目运营时，粉尘排放浓度可控制在20mg/m3以下；水泥经过螺旋输送机输送，输送过程密闭，砂石料采用密封的皮带廊道输送，砂石料装载过程中对砂料洒水抑尘，保持一定湿度，抑制粉尘的产生，产生粉尘量极小。 综上所述，厂区无组织排放的颗粒物最大浓度值满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB14915-2013）颗粒物最高点标准0.5mg/m3的要求，项目产生的无组织粉尘对外环境影响较小。 ③ 声环境影响分析 由预测结果可以看出，由于声源设备大都安装在车间厂房内，采取基础减振、消声、隔声等措施，厂界噪声预测值为44.58~59.83dB，符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。 同时为了降低运输车辆噪声影响，要求车辆在经过居民点时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛，夜间（22.00---06.00）不运输，减轻环境影响。 ④ 固体废物影响分析 项目产生的不合格产品、除尘器收尘、三级沉淀池沉砂回用生产，本项目固体废弃物均综合利用。生活垃圾集中收集后定期送至麻黄梁镇环卫工作站垃圾填埋场。 总之，项目固废处置率100%，对环境影响较小。 4、总量控制 本项目不设锅炉，废水不外排，因此无总量控制指标。 5、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、环评审批意见主要内容 榆林市环境保护局榆阳分局以榆区环发[2018]120号文对《榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》进行了批复，批复日期为2018年4月4日，批复意见如下： 一、该项目位于榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内），项目占地面积14666.67m2，主要建设内容包括新建年产20万立方米商品混凝土生产线一条，建设配套办公用房、库房、厂区道路等。总投资500万元，其中环保投资110.5万元，占总投资22.1%。 二、该项目在全面落实报告表和本意见提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓减和控制，污染物可做到达标排放，该项目已在榆林市榆阳区政府门户网站上进行了公示，公示期间我局没有收到任何建议和意见。经局务会研究，从环保角度分析，项目可行，同意建设。 三、项目建设应重点做好以下工作： 1、项目原料及产品全部储存于全封闭棚内，并设置喷淋装置；水泥仓储环节，在每个筒仓自带振动式收尘器，不得设排污口；搅拌粉尘须设置脉冲除尘器＋15m高排气筒排放；原料须采用全密封廊道输送，确保大气污染物达标稳定排放。 2、该项目营运期搅机、混凝土罐车、砂石料等冲洗废水经砂石分离机分离出砂后， 进入三级沉淀池处理后全部回用于道路洒水抑尘，严禁项目废水外排。 3、加强各类固体废弃物的收集、暂存、处置和管理。一般固废分类收集后不能回收利用的送垃圾填埋场处置，严禁随意乱倾乱倒。 4、加强环境风险的安全防范和管理措施，制定切实可行的应急预案，审查后报我局备案。 四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、生产工艺、地点或防治污染、 防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新报批环境影响评价手续。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 六、项目竣工后，建设单位按规定必须进行项目竣工验收，验收合格后，才能正式投入运行，日后接受榆阳区环境监察大队日常监督管理。

表五、验收检查内容

1、固废处理检查内容 主要检查项目产生的固体废弃物的种类，产生量以及是否按照环评的要求的处置方式进行处置等。 2、环境管理制度检查内容 （1）环保审批手续及“三同时”制度执行情况； （2）环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况； （3）建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况，环评审批意见及环评结论建议落实情况。 3、环境风险应急检查 根据本项目的实际情况，确定此次环境事故风险应急措施的检查为以下几个方面： （1）主要针对该项目环境事故应急预案、安全管理制度、应急物资储备和应急培训、演练情况进行检查； （2）对事故应急、风险防范措施进行检查。

表六、监测及检查结果

一、验收监测期间工况负荷检查结果 验收监测期间，榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目须在工况稳定、环境保护设施运行正常下进行监测，以保证数据的真实、可靠性；对运行的环境保护设施和尚无污染负荷部分的环保设施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。 2018年11月4日～11月5日，陕西中测检测科技有限公司对榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目进行了环境保护竣工验收现场监测。 表7-1 验收监测期间生产负荷情况 日 期 产品 设计产量（m3/d） 实际产量（m3/d） 生产工况（%） 11月4日 混凝土 600 490 81.67 11月5日 600 500 83.33 验收监测期间，本项目主体设备工况稳定，各环保设施运行正常，验收监测数据真实、有效。 二、固体废弃物调查结果 1、项目固废处置情况 项目产生的固体废物主要包括不合格混凝土、三级沉淀池沉沙、除尘器收尘、职工生活垃圾等。 本项目操作过程采用自动化控制精确计量的方式，原材料按试验配比精确计量，生产过程产生的不合格混凝土极少，可重新回用于生产。项目三级沉淀池沉砂回用于生产。脉冲除尘器收尘全部回用于生产。固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）要求。 生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定地点统一处置，已与村委会签订处置协议。 旱厕清掏物已签订转运协议，旱厕清掏物用于农田施肥。 项目运营期产生的固体废弃物均得到合理处置。 固废产生量 项目固体废物来源、种类及处置措施见表7-2。 表7-2 固体废物来源及处置措施汇总表 固废种类 产污环节 固废属性 产生量（t/a） 处置措施 生活垃圾 员工日常生活 一般固废 1.2 集中收集后，运往环卫部门指定地点统一处置 旱厕清掏物 旱厕 一般固废 / 清掏后用于农田施肥 不合格混凝土 生产工段 一般固废 50 回用于生产 三级沉淀池沉砂 一般固废 20 脉冲除尘器收尘 一般固废 15 四、环境管理制度检查内容 1、环评要求、环评批复以及“三同时”制度落实情况 2017年12月28日，榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发﹝2017﹞787号文对本项目进行了备案（见附件）。 2017年12月，榆林市延雄工贸有限公司在榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内）开工建设商品混凝土拌合站项目，项目属于未批先建。2018年1月24日，榆林市环境保护局榆阳分局榆区环罚字[2018]007号文件对榆林市延雄工贸有限公司年产20万立方米商品混凝土项目下达了行政处罚决定书，责令停止建设并下达处罚；随即榆林市延雄工贸有限公司停止本项目建设，并于2018年2月9日缴纳相应额度的罚款。 2018年4月，榆林市延雄工贸有限公司委托宁夏特莱斯环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作，并编制了《榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》，2018年5月4日，榆林市环境保护局榆阳分局以“关于榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表的审批意见”（榆区环发〔2018〕120号）对本项目环境影响报告表出具了审批意见（见附件）。 本项目于2018年10月建设完成并投入运行。本项目环评及环保管理部门审批文件等资料基本齐全，各项环保措施与主体工程同时建设，环保设施运转正常，在项目建设的各个阶段执行建设项目环境保护管理的相关法律法规和“三同时”制度，手续基本齐全，满足环境管理的要求。 项目环保措施“三同时”执行情况对照见表7-3。

表7-3 建设项目环保措施“三同时”执行情况对照表 类别 污染源 环评要求 治理措施 环评审批意见要求、建议 执行标准或验收监测要求 实际治理措施 固体废物 不合格混凝土 回用生产 加强各类固体废弃物的收集、暂存、处置和管理。一般固废分类收集后不能回收利用的送垃圾填埋场处置，严禁随意乱倾乱倒。 处置率100%，不造成二次污染 全部回用于生产 三级沉淀池沉砂 除尘器收尘 生活垃圾 定期运送至麻黄梁镇环卫工作站垃圾填埋场，统一处理 集中收集后，运往环卫部门指定地点统一处置 由表7-3知，项目环保措施“三同时”基本执行。 2、环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况 榆林市延雄工贸有限公司成立了环境保护领导小组，以总经理为总指挥，负责厂区环境保护领导和组织工作，对该公司环境保护工作和环境保护目标全面负责。 榆林市延雄工贸有限公司实行岗位责任制度，对人员在岗及交接班时的管理及操作有严格要求，将责任落实到人到岗。 项目环境保护体系建设及环境保护管理规章制度不够完善，要求榆林市延雄工贸有限公司建设完善的环境保护管理体系及环境保护管理规章制度，将环境指标纳入生产计划指标，加强环境管理。 该项目配套建设的环保设施基本已按设计要求完成，并投入使用。本项目已建设有砂石棚、水泥筒仓设置脉冲除尘器除尘、搅拌楼设置布袋除尘器除尘、生产区地面及道路采用混凝土硬化，车辆进出口设置车辆冲洗台、厂区四周进行绿化等环保措施。废气、废水防治设备等环保设施基本能够与主体工程同步运行，各设备运行状况良好，设备运行管理基本规范。 3、环境风险事故防范及应急措施调查结果 2018年5月，榆林市延雄工贸有限公司编制了《榆林市延雄工贸有限公司年产20万立方米商品混凝土生产线突发环境事件应急预案》，该应急预案已向榆林市榆阳区环境保护分局备案，备案编号610802-2018-35-L（见附件）。 榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土生产线可能出现的环境事件为添加剂储罐泄漏、沉淀池污水泄漏和原料装卸、输送、投料、搅拌、运输及筒仓呼吸放空等产生的粉（扬）尘污染等，榆林市延雄工贸有限公司采取的主要防治措施如下： （1）添加剂泄漏防范措施 商砼站在生产区建设10t添加剂储罐2座，添加剂为绿色环保减水剂（聚羧酸减水剂），每座罐生产期间储存量在6-8t。 ①严禁超警戒量储存，定期对储罐相关设施、设备等进行维护检修，确保设施的正常运行。 ②加强设备管理责任制，定期巡查设备运行情况，发现异常尽快处理，避免造成泄漏事故。 （2）环保设施故障导致污水泄漏防范措施 项目区砂石分离机建有建有三级沉淀池，车辆冲洗台建有二级沉淀池。搅拌机及运输罐车冲洗水产生的生产废水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序，但出现水泵故障无法进行回用时，可能出现废水冒池泄漏事件，主要污染物为悬浮物。 ①根据生产情况，定期对污水池进行检查，保证液位始终处于警戒线以下。 ②加强设备管理责任制，定期巡查污水处理设备运行情况，发现异常尽快处理，避免造成水处理系统事故。 （3）环保设施故障引发粉尘污染防范措施 项目水泥筒仓及搅拌楼设置除尘器进行除尘，砂石棚采用喷淋洒水设施进行抑尘。除尘器等环保设施故障引发粉尘污染。 ①建立健全环保设施台账、运行管理记录和操作规程，做好环保设施的日常维护保养工作。 ②加强设备管理责任制，管理人定期巡查设备运行情况，发现异常尽快处理。 ③对收尘器、除尘器等主要环保设施故障不能及时修复，全站停产。 ④定期开展环保设备处理效率和达标排放监测。 ⑤适当储备一些环保设施易损部件，确保能尽快修复故障。 （4）恶劣天气及重污染天气粉（扬）尘污染防范措施 当遇到大风、沙尘暴等恶劣天气和政府发布重污染天气预警时，商砼站生产排放的污染物将进一步加剧周围区域环境空气污染，需要根据恶劣天气情况和重污染天气预警等级，采取有针对性的粉（扬）尘控制措施。根据政府要求进行限产、减产直至停产。 ①按照政府要求采取限产、减产、停产措施。 ②检查环保设施运行情况，保证处理效率和达标排放； ③砂石棚内喷淋洒水装置增加洒水频次，卸料过程中加强洒水降尘措施，减小起尘量。 ④对运输车辆覆盖篷布，避免物料逸散；车辆减速慢行，减少扬尘。 榆林市延雄工贸有限公司设置专人负责环保管理工作，且制定了环境风险防范措施，储备了应急物资，可将环境风险降低至最低，但应加强应急演练。

表七、验收监测结论

1、项目概况 本项目位于榆林市榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内），厂区中心地理位置坐标东经110°02'04.13"，北纬38°30'59.14"。总占地面积16666.67m2。工程建设内容为新建年产20万立方米商品混凝土生产线一条，建设配套办公用房、砂石棚、厂区道路等。项目年产20万立方米商品混凝土。项目实际总投资500万元，环保投资213.7万元，占总投资的42.74%。 2、项目变更情况 项目的性质、规模、地点、生产工艺均未产生变动，项目环评要求食堂设置油烟净化器，实际食堂未设置油烟净化器，由于项目实际劳动定员为10人，较环评期20人减少，油烟排放较少，对环境影响较小，不会导致不利环境影响显著变化；环评中搅拌机加水封闭搅拌，并设置脉冲除尘器，项目实际搅拌楼主体外包装全封闭，搅拌机属加水封闭搅拌，并设置布袋除尘器，除尘器出口设置于搅拌楼顶部，布袋除尘器除尘效率高，环保措施未降低；环评中筒仓上部自带振动式收尘器，放空口自动衔接输料口，项目实际筒仓上部设2台脉冲除尘器进行除尘，2个200t筒仓呼吸粉尘收集后进入一个脉冲除尘器，经排气筒在仓顶排放，2个300t筒仓呼吸粉尘收集后进入一个脉冲除尘器，经排气筒在仓顶排放。脉冲除尘器较振动式除尘器除尘效率高，项目环保措施发生变动，但环保措施未减弱，环保措施变动不会导致不利影响加重，故变更不属于重大变更，纳入本次竣工环境保护验收管理一并解决。 3、环保投资分析 项目概算总投资500万元，环保投资为110.5万元，其中固废污染防治设施投资0.5万元，约占总投资的0.1%。项目实际总投资500万元，环保投资为213.7万元，其中噪固废污染防治设施共投资0.5万元，约占总投资的0.1%。项目实际环保投资金额与环评中环保投资额相同。 4、固体废物排放及污染防治措施 项目产生的固体废物主要包括不合格混凝土、三级沉淀池沉沙、除尘器收尘、职工生活垃圾等。 本项目操作过程采用自动化控制精确计量的方式，原材料按试验配比精确计量，生产过程产生的不合格混凝土极少，可重新回用于生产。项目三级沉淀池沉砂回用于生产。脉冲除尘器收尘全部回用于生产。固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）要求。生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定地点统一处置。旱厕清掏物已签订转运协议，每月进行一次清运，旱厕清掏物用于农田施肥。项目运营期产生的固体废弃物均得到合理处置。 5、运行期环固废检查结果 项目产生的固体废物不合格混凝土、三级沉淀池沉沙、除尘器收尘均回用于生产不外排，职工生活垃圾集中收集后，运往环卫部门指定地点统一处置。旱厕清掏物已签订转运协议，每月进行一次清运，旱厕清掏物用于农田施肥。 项目运营期产生的固体废弃物均得到合理处置。 6、环境管理检查与调查结论 本项目在建设期间履行了环境影响的审批手续，根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，在建设期间履行了环境影响的审批手续，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、设计、施工各项环保审批手续及有关资料基本齐全。环评及环评审批意见中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。 2018年8月，榆林市延雄工贸有限公司编制了《榆林市延雄工贸有限公司年产20万立方米商品混凝土生产线突发环境事件应急预案》，该应急预案已向榆林市榆阳区环境保护分局备案，备案编号610802-2018-35-L。 7、总结论 榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目在设计、施工和运行初期采取了行之有效的污染防治措施，项目环境影响报告表和环境保护主管部门的批复中要求的污染控制措施基本得到落实，各类污染物做到达标排放，因此，榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目（固废污染防治设施）均可满足竣工环境保护验收条件。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：榆林市延雄工贸有限公司                     填表人（签字）：                                 项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 榆林市榆阳区麻黄梁镇断桥村（神树畔煤矿矿区内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | 50商品混凝土加工 | 建设性质 | ■ 新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心 经度/纬度 | N38°30'59.14"，E110°02'04.13" |
|  | 设计生产能力 | 20万m3/a | 实际生产能力 | 20万m3/a | 环评单位 | 宁夏特莱斯环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 榆林市环境保护局榆阳分局 | 审批文号 | 榆区环发〔2018〕120号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年12月 | 竣工日期 | 2018年10月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 长沙三一重工股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 长沙三一重工股份有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 江苏新清源环保有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西中测检测科技有限公司 | 验收监测时工况 | 81.67%、83.33% |
|  | 投资总概算（万元） | 500 | 环保投资总概算（万元） | 110.5 | 所占比例（%） | 22.1 |
|  | 实际总投资（万元） | 500 | 实际环保投资（万元） | 213.7 | 所占比例（%） | 42.74 |
|  | 废水治理（万元） | 24 | 废气治理 （万元） | 182.3 | 噪声治理 （万元） | 4.9 | 固体废物治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态（万元） | 2 | 其他 （万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2880 |
|  | 运营单位 | 榆林市延雄工贸有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 91610802MA708NRP2D | 验收时间 | 2018年12月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氨氮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 石油类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 废气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 二氧化硫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 烟尘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业粉尘 | - | 18.9 | 20 | 0.35 | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
|  | 氮氧化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业固体废物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 不合格混凝土 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 三级沉淀池沉沙 | - | - | - | 0.002 | 0.002 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 除尘器收尘 | - | - | - | 0.0015 | 0.0015 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件

1、委托书

2、榆林市榆阳区发展改革局《关于榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目备案的通知》

3、榆林市环境保护局榆阳分局《关于榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响评价执行标准的批复》

4、榆林市环境保护局榆阳分局《关于榆林市延雄工贸有限公司新建年产20万立方米商品混凝土项目环境影响报告表的审批意见》

5、榆林市榆阳区环境保护分局《榆林市延雄工贸有限公司年产20万立方米商品混凝土生产线突发环境事件应急预案》备案表

6、用水协议

7、生活垃圾处理协议

8、旱厕清掏协议

# Text boxes

生活垃圾收集池

旱厕