宁波荣誉机械有限公司金属冲压件及冲压模具生产项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：金属冲压件及冲压模具生产项目

2、项目性质：新建

3、建设单位：宁波荣誉机械有限公司

4、建设内容

宁波荣誉机械有限公司投资407万元，租用宁波雷纳机械制造有限公司部分已建厂房（该厂房位于北仑区新碶南海路50号，租用面积共计2500m2），从事金属冲压件及冲压模具的生产，投产后生产规模为年产金属冲压件3000吨、冲压模具100副。该项目于2018年3月27日经宁波市北仑区发展和改革局备案同意，项目代码为2018-330206-33-03-018118-000。

二、本项目对周围环境主要影响

本项目营运过程中废气主要为下料、冲压成型工序及模具生产机加工中机械设备使用的润滑油、皂化液受热挥发产生异味，主要污染因子为非甲烷总烃；废水主要为生活污水；固废主要为废皂化液、废润滑油、废金属边角料、生活垃圾；噪声主要为各设备运行时产生的噪声。

三、拟采取的主要环保措施

1、废气治理

主要为下料、冲压成型工序及模具生产机加工中机械设备使用的润滑油、皂化液受热挥发产生异味，主要污染因子为非甲烷总烃。但上述油品沸点相对较高，挥发量极少。通过在生产车间设置机械通排风设施排出车间外，对周边环境的影响较小。

2、废水治理

生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网。

3、噪声治理

1）剪板机、冲床、液压机等高噪声设备底部设减震基础；

2）合理布置生产区域，生产设备远离厂房边界布置；

3）空压机置于独立房屋内，门采用隔声门，作业时门窗保持关闭状态；

4）加强对各种机械设备的维护保养，保持其良好的运行效果。

4、固体废物治理

废金属边角料属一般固废，经收集后外售；废润滑油、废皂化液属于危险废物，经专桶分类收集后委托有资质单位安全处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

四、本次环评主要结论

本项目选址合理，符合国家产业政策，符合清洁生产原则，符合总量控制原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。该项目从环保角度来说是可行的。