## 关于2017年1月3日拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的

## 公      示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为 2017年1月3日- 2017 年1月9日（共5个工作日）。

电        话：0838-6908517

地        址：绵竹市环境保护局行政审批科（城东新区新公安局大楼后侧）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 环境影响评价文件提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磷酸盐及合成氨节能技术改造项目 | 绵竹市新市工业集中发展区四川龙蟒磷化工有限公司厂区内 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心（中国工程物理研究院环境安全职业卫生检测与评价中心） | 项目为技改。总投资3460万元，环保投资7万元，占总投资的0.2%。项目属于发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》中允许类项目，经绵竹市经济信息化和科技局以“川投资备[51068316071502]0078号文”备案。项目在龙蟒磷化工公司现有厂区内进行，不新增用地，公司已取得土地使用证（竹国用（2011）第00262号和竹国用（2013）第0527号），用地性质为工业用地，项目建设符合绵竹市用地规划，符合园区产业定位。 建设内容及规模：新增35台（套）设备，进行50万吨/年磷铵综合节能技术改造和6万吨/年合成氨综合节能技术改造。技改内容包括：①磷酸提浓节能技术改造项目②磷铵浓缩蒸汽节能技术改造项目③合成氨循环水节能技术改造项目。 | 1施工期污染物排放及治理 2.1.1施工期废气 本项目施工期废气主要为车辆运行、装卸建筑材料时将产生的扬尘。 为了减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加遮盖物，干燥天气时增加地面湿度。主要是采取合适的防护措施： （1）要求基础开挖、取土堆存、回填、运输流程设计应布局合理，运距最小，存填土量计算精确。 （2）主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 （3）运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 （4）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量。 （5）在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水洗车体和轮胎；严禁将泥土带出工地。 （6）对场内的建筑垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾的行为。 2.1.2施工期废水 本工程施工高峰期施工人员为10人左右，工地生活污水按50L/人.d计，产生量为0.5m3/d，以排放系数为0.8计，排放量约为0.4m3/d，生活污水依托厂内生活污水处理设施进行处理。 施工废水主要为场地冲洗废水、少量混凝浆料废水，经类比分析，产生量约为0.5m3/d。主要污染因子为SS、石油类，施工废水经沉淀后回用于地面洒水、设备清洗等，不外排。 2.1.3施工期噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，噪声源强在65~90 dB(A)之间，环评要求施工方采取以下措施，减少噪声对周围环境的影响： （1）严禁夜间进行高噪声施工作业； （2）使用商品混凝土，避免现场混凝土噪声； （3）对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； （4）选用低噪声、振动小的施工设备。 由于本项目在现有厂区内施工，土建工程量小，施工期短，施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB125232011）标准要求，对环境影响很小。 2.1.4施工期固废 本项目用地平整，施工期产生的固废主要为建筑垃圾和施工期工人生活垃圾。 建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋等。建筑废料部分回收利用，剩余废料运至政府指定的建筑垃圾堆放场处置。高峰时施工人员及工地管理人员约10人，工地生活垃圾按0.5kg/人.d，产生量为5kg/d。依托厂内已有生活垃圾收集处理设施处置。 2.2运营期污染物排放及治理 本技改工程旨在对现有磷酸盐生产装置、合成氨生产装置及配套公辅装置进行节能减排不新增产能，不改变原磷酸盐、合成氨生产工艺路线，仅对部分工段萃取冷却、蒸汽利用、循环水利用进行优化，不改变原有项目生产工艺条件。因此，项目排放污染物种类和数量均无变化。同时，由于本次节能改造项目，减少了蒸汽的消耗，使龙蟒集团新市基地蒸汽锅炉负荷率降低，大幅减少了锅炉用煤量，从而减少燃煤污染物的排放，减少对环境的影响。 2.2.1废气污染物的排放及治理 项目技改前后，生产工艺废气污染物排放无变化。 由于项目蒸汽依托龙蟒集团新市基地统一调配，虽然本次技改项目蒸汽使用量有所减少，但是涉及基地各公司生产车间各工段燃煤锅炉、余热锅炉蒸汽、工艺余热蒸汽分已在基地形成网络，本项目依托基地蒸汽总管供应、分配，故本次评价按减少蒸汽全为燃煤锅炉提供核算减少燃煤排放污染物。 根据建设单位提供资料，新市基地现有蒸汽锅炉燃煤的有2台75t/h正常运行，燃煤烟气267654（214123.2万m3/a），燃烧废气排放烟尘55.67t/a，SO2 374.72t/a，NOx 398.27t/a，本项目减少蒸汽19.34t/h（154.72万t/a），则减少污染物排放量：烟尘7.18t/a，SO2 48.31t/a，NOx 51.35t/a。 2.2.2废水污染物的排放及治理 本次为节能技术改造项目，不涉及生产废水，无新增废水产生。 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生。 2.2.3噪声污染物排放及治理 本次为节能技术改造项目，磷酸提浓节能技术改造增加15台泵替换原有泵；磷铵浓缩蒸汽节能技术改造新增8台泵，4套蒸汽抽汽加压机组；合成氨生产装置减少泵1台、风机4台。 表5-3 项目主要新增噪声源治理及排放情况 产噪设备 数量台/套 治理前声级dB(A) 治理措施 治理后声级dB(A) 泵 7 ~85 选用低噪声设备、厂房隔声、基座减振，加强设备管理 ≤75 蒸汽抽汽加压机组 4 ~85 ≤75 项目技改前后，项目新增噪声设备数量变化不大，通过选用低噪声设备，采用隔声、减振、加强设备管理维护等治理措施，可使声源小于75dB(A)，经过距离衰减，建筑隔声后，能够实现厂界达标排放。 2.2.4固体废弃物排放及治理 项目技改前后，生产工艺产生固体废物种类和数量均无变化，办公生活产生的生活垃圾也无变化。 |