《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万平方米水泥制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市盛凯建材有限公司 |
| 法人代表 | 郭向军41078219770515161x | 联系人 | 郭向军 |
| 通讯地址 | 新乡市牧野区王村镇西马坊村新秀路6号 |
| 联系电话 | 13837338998 | 传真 | - | 邮政编码 | 453002 |
| 建设地点 | 新乡市牧野区王村镇西马坊村新秀路6号 |
| 立项审批部门 | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-410711-30-03-013385 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1980 | 绿化面积（平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 32 | 环保投资占总投资比例 | 21.3% |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 | - |
| 一、项目由来 随着社会和经济的发展，城市和新农村的建设步伐加快，市场对便道砖的需求量也越来越大。为了顺应市场的需求，新乡市盛凯建材有限公司拟投资300万元在新乡市牧野区王村镇西马坊村新秀路6号建设年产20万平方米水泥制品项目，该项目产品主要为透水性便道砖。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于限制类第九条第7款”粘土空心砖生产线”，也不属于限制类第九条第8款”15万平方米/年以下的石膏（空心）砌砖生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线”，本项目属于混凝土铺地砖，单班生产能力为20万平方米/年，符合国家产业政策要求。同时项目已经由新乡市牧野区发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410711-30-03-013385。因此，本项目符合国家有关产业政策。 本项目产品主要为便道砖，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于“C3021水泥制品制造”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”第“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”类项目，应当编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了新乡市盛凯建材有限公司年产20万平方米水泥制品项目环境影响报告表（委托书见附件一）。本项目为新建项目，根据现场勘察，项目尚未开工建设。 二、项目概况 1、项目地理位置及周边环境 项目位于新乡市牧野区王村镇西马坊村新秀路6号，占地为建设用地。项目东侧为新乡市牧野区真空泵厂，西侧为新乡市星宇绝缘材料有限公司，南侧为空地。项目附近敏感点主要为东南方92m处的西马坊村。项目地理位置见附图一，厂址周边环境状况见附图二。 项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 表1 项目基本情况一览表 序号 项目情况 内 容 1 项目名称 年产20万平方米水泥制品项目 2 建设地点 新乡市牧野区王村镇西马坊村新秀路6号 3 占地面积 1980平方米 4 投资总额 150万元 5 生产规模 年产20万平方米水泥制品 6 工作制度 年工作日300天，一班生产，每班工作时间8小时 7 劳动定员 劳动定员10人，均不在厂区食宿 3、项目产品方案及生产规模 项目产品主要为透水性便道砖，年生产规模为20万平方米，具体产品规格及方案详见表2。 表2 项目产品方案及生产规模一览表 产品类别 产品规格 生产规模 用途 透水性便道砖 240×115×53mm 20万平方 用于便道路面硬化 4、建设内容及平面布置 项目厂区位于新乡市牧野区王村镇西马坊村新秀路6号，厂区西侧布置为生产车间，南侧布置为密闭原料库，东侧布置为产品暂存区。办公生活区位于厂区东北角。项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，厂区平面布置详见附图三。 表3 项目建设内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1栋，1层，钢构，建筑面积为150m2，内设便道砖生产线一条 密闭车间 储运工程 原料库 1栋1层，钢结构，建筑面积1070m2，主要为石子、沙子存储 密闭原料库 产品暂存区 1栋1层，钢结构，建筑面积660m2 - 辅助工程 办公室 1栋，1层，建筑面积为100m2 租用现有 公用工程 供水 自备井供水 - 排水 生活废水经化粪池处理后定期清运 - 供电 市政统一供电 - 环保工程 废水处理 化粪池（5m3）1座、沉淀池（5m3）2座 新建 废气处理 水泥仓粉尘 仓顶脉冲袋式除尘器+排气筒（不低于15m） 新建 进料、搅拌粉尘 密闭间+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 新建 原料装卸粉尘 密闭原料库，顶部设置喷淋设施 新建 物料转运粉尘 密闭输送机+喷淋设施 新建 车辆运输扬尘 地面硬化，经常洒水抑尘，运输车辆加盖篷布 新建 环境管理要求 在各设备进出口设置集气罩对逸散粉尘收集； 厂区运输道路全部硬化、闲置空地全部绿化，在各环保治理设置位置安装视频监控，厂区设置空气微站，安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，对厂区空气质量进行监测，并在企业显眼位置随时公开 新建 噪声控制 选用低噪声设备、并采取减振、隔声等降噪措施 新建 5、主要生产设备 项目主要设备详见表4，产能分析见表5。 表4 项目建设主要设备一览表 序号 设 备 名 称 规 格 单位 数量 备注 1 搅拌机 JS500 台 1 用于原料搅拌 2 配料机 两仓 台 1 用于石子、沙子配料 3 全自动水泥透水设备 玉泉砖机3型 台 1 振动成型砖机 4 螺旋输送机 LSY200 台 1 用于水泥进料 5 传输带 -- 条 1 用于浆料运输 6 水泥筒仓 100t 个 1 用于水泥存储 7 铲车 - 台 1 用于石子、沙子上料 8 叉车 - 台 1 用于产品出库 根据建设单位提供信息，决定本项目生产线产能的设备主要为全自动水泥透水设备（砖机），本项目全自动水泥透水设备为3型玉泉砖机，根基设备说明书，该设备一次成型数量20块/次，成型周期为20s，则单班产量为2.88万块/班。按照工作制度，年工作日为300天，每天一班制（8h），年最高产量864万块/年，产品透水性便道砖尺寸为240×115×53mm，则年最大产能为产能为23.85万平方米，能够达到本项目的备案产能20万平方米/年的要求。 6、主要原辅材料及能耗用量 项目原料主要为水泥、石子、沙子等，生产过程所需能源资源为水和电，具体原辅材料及能源资源消耗情况见表5。 表5 本项目原辅材料及能耗用量 序号 名称 单位 年耗量 备注 1 水泥 t/a 5000 罐车运输进厂，筒仓储存 2 石子 t/a 12500 汽车运输进厂，密闭生产车间储存 3 沙子 t/a 6800 汽车运输进厂，密闭生产车间储存 4 水 t/a 7416 包括生产用水和生活用水 5 电 （KWh/a） 4.68万 市政供电 7、公用工程 （1）供排水 ①供水：项目用水主要为生产和生活用水，由厂区自备水井提供。 ②排水：搅拌机冲洗水经沉淀处理后回用于配料工序，运输车辆冲洗水沉淀后回用于车辆冲洗，生活废水经化粪池处理后定期清运。 供电 本项目用电量约4.68万kWh/a，由市政供电设施供电，可以满足要求。 8、工作制度与劳动定员 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，一班工作制，年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 新乡市地处河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′38″~113°57′29″，北纬35°15′03″~35°26′38″，总面积为8169km2。新乡市南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原城市群重要城市之一。 本项目位于新乡市牧野区王村镇西马坊村。 2、地质、地形地貌 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。市区海拔在72—76m。 3、气候、气象 项目所在区域属于温带大陆性季风气候，盛行东北风和西南风向。四季分明、雨热同季，冬季干冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨充沛，秋季气爽季节短，全年内春季降水量偏少,常有春旱发生。主要气候气象特征见表21。 表21 项目区域气候气象特征表 项 目 参数名称 统计数字 气 温 历年平均气温 14℃ 历年最高气温 42.7℃（1951年6月20日） 历年最低气温 -21.3℃（1951年1月13日） 降 水 历年平均降雨 617.8mm 历年最大降雨 1168.4mm（1963年） 历年最小降雨 337.2mm（1978年） 最大年积雪厚度 1990mm 风 历年主要风向 东北风频率15% 西南风频率7% 南风频率6% 年平均风速 2.08m/s 最大年风速 32m/s 最大年风力 8级 其 它 历年均日照 2382h 历年均无霜期 221d 最大年冻土深度 280mm 历年平均湿度 68% 4、地表水 （1）地下水 评价区域地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4－8m，底板埋深71－87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73－97m，底板埋深124－137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。该区域地下水水质较好，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类，地下水流向总体上为从西南至东北。 （2）地表水体 流经新乡市的地表水有卫河、共产主义渠、东孟姜女河、西孟姜女河、天然文岩渠、沧河、香泉河、十里河和大沙河等主要河流，除大沙河、天然文岩渠属黄河流域金堤河水系外，其它均为海河流域南运河水系。 5、地质土壤 新乡市土壤分两大类：潮土和褐土。卫河两岸属潮土类，北部丘陵属褐土类。泻洪区属潮土向褐土过度的湿潮土。由于成土母质、地形及熟化条件的差异，潮土类中有二合土、淤土、青砂土和盐碱土。褐土类中有粗骨土、红粘土、红垆土等。新乡市自南向北，土壤类型由简单到复杂，土壤表层质地由轻变重。 全市植被分为自然植被和栽培植被。前者呈自然或半自然状态，包括常绿针叶林、落叶阔叶林、灌木丛等，主要分布在市北丘陵地区、公路两侧、园陵、荒滩、路边等地。后者均系栽培植被，包括大田作物，蔬菜作物，果园等，主要分布在市郊耕作区。 6、动植物资源 新乡市地处华北平原，土地肥沃，气候温和，雨量适中，光热条件较好，地貌类型多样。既有山川、平原，又有沙丘、滩地、湿地，自然条件优越，适宜多种动、植物生长繁衍，野生动植物资源丰富。据调查新乡市市域内野生动植物资源品种繁多，但是数量比较少。据统计，有动物607种，其中鸟类1222种，兽类40种，昆虫306种，鱼类44种，其他动物100多种。 新乡市有植物520种，其中低等植物6门87种，高等植物65科212属，苔藓植物9科12属10种；裸子植物50科195属405种；被子植物139科686属1585种、7亚种、134变种及4栽培变种。属于国家和省重点保护的植物有银杏、红豆杉、红椿、天麻、核桃楸、华榛、青檀、猥实等10多种。 经调查，评价区域内未发现珍惜动植物资源。

相关规划 1、新乡市饮用水水源地 《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，具体划分结果如下表： 表6 新乡市城市集中饮用水源地 序号 水源地名称 一级保护区 二级保护区 1 四水厂地下水饮用水源保护区 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 2 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 3 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 4 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 项目选址距离最近的水源保护区为凤泉水厂地下水饮用水源保护区，本项目距离该饮用水二级保护区边界约5.7km，不在其保护区范围内。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 116 70μg/m 165.7 超标 PM2.5 年平均质量浓度 66 35μg/m 188.6 超标 SO2 年平均质量浓度 28 60μg/m 46.7 达标 NO2 年平均质量浓度 50 40μg/m 125 超标 CO 第95百分位浓度 3mg/m3 4mg/m3 75 达标 O3 第90百分位浓度 209 160μg/m 130.6 超标 其中PM10、PM2.5、NO2年平均质量浓度和O3第90百分位浓度均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 地表水环境质量现状 本项目最近地表水体为北侧430m处的民生渠，民生渠向东南汇入共产主义渠，根据新乡市水环境功能区划，共产主义渠规划为V类。本次评价依据2018年第12期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报数据，2018年12月共产主义渠卫辉下马营断面监测数据见表8。 表8 2018年12月共产主义渠卫辉下马营断面监测数据 断面 COD 氨氮 总磷 共产主义渠卫辉下马营断面 33mg/L 0.9mg/L 0.17mg/L 水质标准 40mg/L 2.0mg/L 0.4mg/L 根据表15监测数据显示，共产主义渠卫辉下马营断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准要求。 3、声环境质量现状 项目所在地为二类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，2018年12月26日噪声实测结果见表9。 表9 噪声实测结果 [dB(A)] 序号 监测点位 监测结果dB(A) 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间/夜间 1 东边界 51.2 42.7 60/50 达标 2 西边界 52.4 45.5 60/50 达标 3 南边界 50.7 40.8 60/50 达标 4 北边界 53.4 44.3 60/50 达标 5 西马坊村 50.5 42.1 60/50 达标 表9可知，项目厂界及西马坊村噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 5、生态环境质量现状 根据现场勘察，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表10。 表10 项目主要环境保护目标一览表 项目 保护目标 坐标 方位 距离 保护级别 X（°） Y（°） 环境空气 西马坊村 113.837762 35.35.7841 SE 92m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 声环境 西马坊村 / / SE 92m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 地表水 民生渠 / / N 430m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别 项目 标准值 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2 年平均值：60μg/m3 24小时平均值：150μg/m3 NO2 年平均值：40μg/m3 24小时平均值：80μg/m3 PM10 年平均值：70μg/m3 24小时平均值：150μg/m3 PM2.5 年平均值：35μg/m3 24小时平均值：75μg/m3 CO 24小时均值：4mg/m3 O3 日最大8小时平均：160μg/m3 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） V类 COD 40mg/L 氨氮 2.0mg/L 总磷 0.4mg/L 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区 等效 声级 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别 项目 标准限值 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值 颗粒物 水泥仓及其他通风生产设备10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 颗粒物 无组织排放监控位置0.5mg/m3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 厂界噪声 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订） |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气主要为颗粒物，不涉及SO2、NOx等污染物排放；项目生产废水均经沉淀后回用，生活污水经厂内化粪池处理后，定期清运。综上所述，本项目总量控制指标为零。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述及产污环节： 本项目水泥制品为透水性便道砖，具体生产工艺流程及产污环节详见图1。 图1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 ①原料进厂：项目原料主要为水泥、沙子、石子，其中原料水泥由罐车运输至场内后直接泵入筒仓中存储，石子、沙子为散装汽运入厂储存在生产车间内。评价要求建设密闭原料库（原料库顶部设置喷淋装置，进出口安装卷拉门，卸料、投料过程卷拉门均密闭）用于石子、沙子原料的存储。该工序产生污染物主要为物料转运、装卸粉尘及运输扬尘。 ②配料：原料水泥通过筒仓底部计量系统自动计量，然后经密闭传输带输送至搅拌机内，原料石子、沙子由铲车运送至配料机的料仓，通过提升机将料仓提升至搅拌机上方，通过配料机的料仓底部出口进入搅拌机中，水则通过管道由蓄水池直接泵入计量水箱中进行计量完成配料。该工序产生污染物主要为物料转运粉尘和噪声。 ③搅拌：经计量后的原料石子、沙子、水泥、水等原料进入搅拌机内进行混合搅拌，通过搅拌机内离心力作用使各原料亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，通过传输带运送至振动成型设备中。搅拌机在每天生产结束或设备检修时必须冲洗干净。该工序产生污染物主要为混料废气、噪声和搅拌机冲洗废水。 ④振动成型：搅拌好的物料经输送机输送至全自动水泥透水设备料仓内，全自动水泥透水设备具有高效振动、强制布料、高效液压、全自动变频控制等特点，可使物料在设备内通过振动、挤压成为成型便道砖毛坯，便道砖毛坯由配套的机械爪自动抓起并码放在托盘上，由叉车运入货架进行晾晒。该工序产生污染物主要为噪声。 ⑤晾晒、码垛：成型后的砖坯，产品暂存区进行晾晒，晾晒时间约为24h，经过晾晒后，水泥浆固化，可以进行码垛。 湿养护：为了保证透水砖后期的强度，码垛后的透水砖需进行喷水养护，水必须渗透砖垛，每天喷水两次，养护期为7天，养护后即为成品便道砖。 二、产污环节分析 根据生产工艺分析，项目运营期主要产污环节详见表11。 表11 项目运营期产污环节一览表 类别 产污环节 污染因子 治理措施 营运期 废气 有组织 水泥仓 粉尘 仓顶脉冲布袋除尘器+排气筒（不低于15m） 配料进料、搅拌 粉尘 密闭间+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 无组织 物料转运 粉尘 密闭输送机+喷淋设施 原料装卸 粉尘 密闭原料库，顶部设置喷淋设施 运输车辆 扬尘 进出车辆清洗、定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布 废水 搅拌机清洗废水 SS 经沉淀池（5m3）处理后用于生产拌料 运输车辆清洗废水 SS 经5m3沉淀池沉淀后循环利用 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 经5m3化粪池处理后定期清运 固废 沉淀池 沉渣 回用于生产 脉冲袋式除尘器 集尘 回用于生产 职工办公生活 生活垃圾 收集后由环卫部门统一清运 噪声 搅拌机、全自动水泥透水设备、铲车等 机械噪声 室内布置、减振基础 风机 空气动力性噪声 室内布置、消音器、隔声罩 四、拟建工程污染源强及治理措施 1、废气污染源及治理措施 项目营运期废气主要包括有组织排放和无组织排放废气。有组织排放废气主要包括水泥仓粉尘、搅拌工段粉尘，无组织排放废气为原料装卸粉尘、转运粉尘、运输车辆产生的扬尘。 1.1有组织排放废气 ①水泥仓粉尘 项目所用原料水泥经罐车运至厂内后直接泵入筒仓内储存。水泥仓进料、储存、出料过程中都会产生粉尘，排污系数参考《工业污染源产排污系数手册》3121 水泥制品制造业（含3122 混凝土结构构件、3129 其他水泥制品业）中物料输送储存工序产排污系数表，水泥等物料输送储存工序产尘系数为2.09kg/t物料，本项目水泥用量为5000t/a，则水泥仓粉尘产生量为10.45t/a（4.35kg/h）。工程在水泥料仓顶设置一套脉冲袋式除尘器，粉尘经仓顶除尘器处理后通过仓顶排气筒排放（不低于15m），配套风机风量为5000m3/h。根据《废气处理工程技术手册》第五章第四节对袋式除尘器的介绍，脉冲袋式除尘器处理效率可达99%，则经处理后水泥仓粉尘排放量为0.1045t/a，排放速率为0.0435kg/h，排放浓度为8.7mg/m3。粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求。 表12 项目水泥仓粉尘产排情况一览表 污染源 污染 因子 废气量 （m3/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生 速率（kg/h） 产生量 （t/a） 防治措施 排放浓度 （mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 水泥仓 粉尘 5000 870 4.35 10.45 一套脉冲袋式除尘器+仓顶排气筒（不低于15m） 8.7 0.0435 0.1045 ②进料、搅拌废气 原料沙子、石子存储在密闭原料库，生产时原料石子、沙子由密闭输送机输送至配料机的料斗（料斗置于地下），料斗经提升机提升至搅拌机上方，通过配料机的料仓底部出口进入搅拌机中。项目石子、沙子用量合计为19300t/a，其在进料过程中会有颗粒物废气产生，颗粒物产污系数为约为投料量的0.1%，则进料工程颗粒物产生量为19.3t/a。 项目原料石子、沙子经提升机进入搅拌机中，水泥经密闭管道输送进入搅拌机中进行加水搅拌，在搅拌初期会有颗粒物废气产生，颗粒物产生系数约为粉料用量的0.1%，石子、沙子、水泥用量共计为24300t/a，则颗粒物产生量约为24.3t/a。 原料进料、搅拌工程颗粒物产生量为43.6t/a，工程拟设置密闭间对配料机和搅拌机密闭，仅预留进出料口。为进一步加强集气效果，在密闭间预留进料口、出料口及搅拌机侧向设置集气罩。设置风机将密闭间内产生的进料、搅拌废气引入一套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。根据项目设计，密闭间面积20m2，引风风速0.25m/s~0.5m/s，则风机风量不低于18000m3/h，本项目设置风机风量为20000m3/h，除尘效率不低于99%，年工作时间2400h/a，经计算，进料、搅拌粉尘经袋式除尘器处理后排放量为0.436t/a，排放速率为0.182kg/h，排放浓度为9.1mg/m3。项目进料、搅拌废气产排情况见下表。 表13 进料、搅拌工序粉尘产排情况一览表 污染源 污染因子 废气量 （m3/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生速率 （kg/h） 产生量 （t/a） 防治措施 排放浓度 （mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 进料、搅拌废气 粉尘 20000 910 18.2 43.6 密闭间+一套脉冲布袋除尘器+15m排气筒 9.1 0.182 0.436 1.2无组织排放废气 项目无组织排放废气主要包括原料卸车粉尘、物料转运粉尘及厂区运输车辆扬尘等。 ①原料卸车 工程设置密闭原料库用于沙子、石子存储，均为汽运散装入厂，在卸料过程中会有颗粒物废气产生。参照《逸散性粉尘控制技术》粒料加工厂中砂和砾石卸车产尘系数为0.01kg/t卸料，项目沙子和石子用量约19300t/a，则原料卸车粉尘产生量为0.193t/a，每天卸料时间3h，则卸料粉尘产生速率为0.214kg/h。 评价要求设置密闭原料库，顶部设置喷淋降尘装置，原料卸料过程在密闭车间内完成，且产生粉尘粒径较大，可避免卸料过程中产生的粉尘通过大门外排进入环境中，仅极少部分会通过车间大门外排进入外界。通过以上除尘措施，除尘效率为90%，则项目原料装卸时无组织排放粉尘约为0.032kg/h、0.0193t/a。 表14 项目原料卸车工序无组织粉尘产排情况一览表 污染工序 污染因子 排放单元 产生量 防治措施 排放量 运行 时间 （h/a） kg/h t/a kg/h t/a 物料卸车 粉尘（无组织） 原料库 0.214 0.193 密闭料库内卸车，设置喷淋降尘装置 0.0214 0.0193 900 ②物料转运粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，项目物料转运过程中粉尘产生系数为0.02kg/t，项目转运物料包括沙子、石子共计19300t/a，则物料转运粉尘产生量为0.386t/a。此过程在密闭原料库内进行，采用密闭输送机进行转运，同时料库内设置有水雾喷淋降尘装置，采取以上措施对物料转运粉尘降尘效率不低于90%，则项目物料转运粉尘无组织排放量为0.0386t/a（0.016kg/h）。 表15 项目物料转运工序无组织粉尘产排情况一览表 污染工序 污染因子 排放单元 产生量 防治措施 排放量 运行 时间 （h/a） kg/h t/a kg/h t/a 物料转运 粉尘 原料库 0.16 0.386 密闭料库，设置密闭输送机，同时原料库设置喷淋装置 0.016 0.0386 2400 ②运输扬尘 项目原料、产品均由汽车运输出入，运输车辆进出厂区过程中会产生运输扬尘，对大气环境产生一定影响。为减轻运输扬尘对周围大气环境影响，评价要求合理设计运输路线，尽量避免经过人口密集区、生态敏感区域等敏感点，所有运输车辆均需进行密封，同时厂区出入口设置车辆自动冲洗装置，禁止车辆带泥上路，厂区内物料运输道路进行硬化及绿化，并进行定期洒水降尘，减少运输过程中无组织扬尘产生。 2、废水污染源及治理措施 项目用水主要包括生产用水、喷淋设施用水、道路洒水用水、搅拌机清洗用水、运输车辆冲洗用水和生活用水。其中生产用水蒸发损耗，喷淋设施用水、道路洒水用水自然蒸发，搅拌机清洗用水经沉淀处理后回用于生产，运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理后定期清运。 ①生产用水 项目生产过程中需加入一定比例的水。根据建设单位提供的数据，项目生产用水按原料用量的20%计入，本项目原料水泥、沙子、石子等用量共计24300t/a，则项目生产用水量为4860m3/a，这部分水全部蒸发损耗。 ②喷淋设施用水及产品养护用水 项目原料库及生产车间内均设置喷淋降尘装置，喷淋设施洒水量为20L/min，每天开启时间为3h，则喷淋设施抑尘用水量为3.6m3/d（1080m3/a）。这部分用水全部蒸发耗散；根据建设单位提供资料，产品养护用水量为 3.0m3/d（900m3/a），养护工艺用水全部渗入产品或以水蒸气形式挥发，不排放。 ④道路洒水用水 由于厂区内来往车辆较多，且运输物料主要为粉料或粒料，因此，需对厂区道路定时洒水，防止风起扬尘，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）规定“浇洒道路用水可按浇洒面积以2.0L~3.0L/（m2·d）计算”，评价以2.0L/（m2·d）计，项目洒水面积约400m2，则洒水量约为0.8m3/d，即240m3/a，这部分用水自然蒸发。 ⑤搅拌机清洗用水 项目搅拌机在每天生产结束或设备检修时必须冲洗干净。按搅拌机每天清洗一次，每台冲洗用水1m3/d计，共1台搅拌机，则搅拌机清洗用水量为300m3/a，废水产生系数为0.95，则废水产生量约为285m3/a，其主要水质污染因子为SS。 搅拌机清洗废水经沉淀处理后回用于生产。评价要求设置沉淀池（5m3）对搅拌机冲洗废水进行沉淀处理，沉淀后废水全部用于生产拌料，不外排。 ⑥运输车辆冲洗用水 本项目原料水泥、沙子、石子年用量共计24300t/a。原料运输车辆运输能力均以30t/车次计，则平均每天运输车辆为3车次。厂区门口设置洗车台，车辆出厂区时需进行冲洗，据调查每辆车冲洗水量为40L。因此，运输车辆冲洗用水量约0.12m3/d（36m3/a），废水产生系数为0.95，则车辆冲洗废水产生量为34.2m3/a。工程拟设置一座5m3沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。 ⑦生活污水 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿。用水量按照30L/人·天计算，则项目生活用水量为0.3m3/d，90m3/a，生活污水产生系数为0.8，则项目生活污水产生量为0.24m3/d，72m3/a。主要污染物及浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L，项目拟设置1座5m3化粪池对生活污水进行处理后定期清运。 固体废物污染源及治理措施 项目固废主要包括沉淀池沉渣、脉冲袋式除尘器集尘及职工办公生活垃圾，均为一般固废。 （1）沉淀池沉渣：搅拌机清洗废水进入沉淀池进行沉淀后回用，该过程会产生沉渣，产生量为1t/a，可作为原料回用于生产。 （2）除尘器集尘：项目除尘器集尘量约为53.51t/a，工程拟设计采用密闭包装袋对除尘器集尘进行收集后直接回用于搅拌工序，不会对周围环境产生影响。 （3）职工办公生活垃圾：本项目生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，劳动定员10人，则职工办公生活垃圾产生量为1.5t/a。职工办公生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 表16 项目固体废物产生情况及处置措施一览表 序号 名称 固废性质 产生量（t/a） 处置措施 1 除尘器集尘 一般固废 53.51 回用于生产 2 沉淀池沉渣 1 回用于生产 3 职工办公生活垃圾 1.5 收集后由环卫部门统一清 4、噪声污染源及治理措施 项目噪声主要为搅拌机、全自动水泥透水设备、铲车等产生的机械噪声和风机产生的空气动力性噪声，源强约为80-95dB（A），评价要求项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施对项目噪声进行处理。项目噪声设备源强及防治措施效果详见表17。 表17 主要设备噪声强度、防治措施及效果单位：dB（A） 项目 噪声源 噪声强度 防治措施 降噪量 排放噪声 机械噪声 搅拌机 85 减振基础、室内布置 25 60 螺旋上料机 80 25 55 全自动水泥透水设备 80 25 55 铲车 75 室内布置 20 55 叉车 75 20 55 空气动力性噪声 空压机 90 减振基础、室内布置、隔声罩 30 60 五、拟建工程完成后全厂污染物产排情况 表18 本项目建成后污染物排放情况一览表 项目 污染物 产生量 削减量 排放量 废气 废气量（万m3/a） 6000 0 6000 颗粒物（t/a） 有组织 54.05 53.5095 0.5405 无组织 0.579 0.5211 0.0579 废水 （生活污水） 废水量（m3/a） 72 72 0 COD（t/a） 0.0216 0.0216 0 SS（t/a） 0.018 0.018 0 氨氮（t/a） 0.0018 0.0018 0 总磷（t/a） 0.0002 0.0002 0 固体废物 一般固废（t/a） 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 水泥仓 | 粉尘 | 870mg/m3，10.45t/a | 8.7mg/m3，0.1045t/a |
|  |  | 进料、搅拌 | 粉尘 | 910mg/m3，43.6t/a | 9.1mg/m3，0.436t/a |
|  | 无组织 | 物料装卸 | 粉尘 | 0.32kg/h，0.1932t/a | 0.032kg/h，0.0193t/a |
|  |  | 物料转运 | 粉尘 | 0.16kg/h，0.386t/a | 0.016kg/h，0.0386t/a |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | - | - |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （72m3/a） | COD | 300mg/L，0.0216t/a | 0 |
|  |  | SS | 250mg/L，0.018t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0018t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 3mg/L，0.0002t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘器集尘 | 53.51t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 1t/a | 0 |
|  | 职工办公生活 | 职工办公生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为搅拌机、螺旋上料机、全自动水泥透水设备等产生的机械噪声和风机产生的空气动力性噪声，源强约为75~90dB（A），评价要求项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施对项目噪声进行处理后厂界处的噪声能够满足标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 施工期环境影响主要有废气、废水、固废和噪声，这些污染因素对环境造成的影响是短期的，随着施工的结束，这些影响也将随之消失。具体分析如下： 1、废气 施工期的大气污染物主要包括：建筑施工产生的扬尘、燃油施工机械排放的机动车尾气。由于机动车尾气的排放量较小，且燃油机械和运输车辆均在室外进行作业，其排放出的机动车尾气能够迅速扩散，对周围大气环境影响较小。因此，项目施工期间主要的大气污染为施工过程中产生的粉尘。评价提出以下治理措施以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （1）采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。 （2）在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施； （3）建设单位应当将房屋建设施工、道路与管线施工、交通运输、道路保洁、绿化建设和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入管理中；建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施； （4）施工单位应当根据有关规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。各类工地的主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话； （5）在施工过程中，主要路段的施工现场应当设置不低于2.5m的硬质材料连续围挡。围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%； （6）在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨雪天气则不必洒水。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，可使扬尘减少70%左右，大大减少其对环境的影响； （7）在施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离居民区，并避开居民区的上风向，建筑垃圾、工程土渣应及时清运，在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水或其他防尘措施； （8）使用商品混凝土，不在现场设搅拌设备，施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，保证平整坚实，无浮土、无积水； （9）工程完工后，施工单位应及时拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁； （10）道路保洁方面，除采用混凝土硬化出入口、施工现场的道路和场地；应设置冲洗轮胎水池和高压水枪，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁，泥浆和污水未经沉淀不得排入城市管网；对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少散落，车辆行驶应按规定路线进行； 根据“新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知”新政办明电【2015】422号文，建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个100%，即施工现场100%围挡，工地沙土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净；车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，对邻近的居民区不会产生明显的影响。 2、废水 施工期的废水主要为：施工人员的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）生活污水：主要污染物为COD、SS。施工高峰期30人同时在施工作业，用水量按40L/（人•日）计，排放系数0.8，经计算，生活污水排放量为0.96m3/d，生活污水排入厂区设置的5m3化粪池（施工完成后用作项目使用）处理后定期清运。 （2）施工作业废水：包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，水量较少，且一般瞬时排放，对周围环境影响较小。施工场地应修建临时沉淀池，进出场地的车辆清洗废水及打桩阶段产生的泥浆水应排入沉淀池沉淀后回用于施工场地抑尘用水，不外排。 3、噪声 施工期间噪声主要是：运输车辆和各种施工机械（如挖掘机、推土机等）产生的噪声，根据有关资料，常见施工机械的噪声级见下表3-33，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定不同施工阶段作业机械的施工场界标准限值见表19。 表19 施工机械设备噪声值一览表 序号 设备名称 噪声级dB(A) 1 压路机 73-88 2 前斗式装料机 72-96 3 挖掘机 72-93 4 推土机 67 5 钻土机 67-70 6 平土机 80-90 7 铺路机 82-92 8 卡车 70-95 9 夯土机 83-90 表20 不同施工阶段作业机械的施工场界标准限值 施工阶段 主要噪声源 噪声限值dB(A) 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机 75 55 打桩 各种打桩机 85 禁止施工 结构 振捣棒、电锯等 70 55 装修 吊车、升降机等 60 55 以上两表可知，大部分施工机械的噪声值超过了施工阶段场界噪声限值。评价提出以下治理措施：施工单位应尽量选用先进的低噪声设备；在高噪声设备周围设置屏障；合理安排高噪声机械的作业时间；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；合理布局施工现场，将固定的高噪声源设置于远离环境敏感受纳体的位置，合理规划重型运载车辆的运行路线，使其尽量避开噪声敏感区。确保厂界能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 4、固废 施工期产生的固体废物主要为：生活垃圾和建筑垃圾。 （1）生活垃圾：施工期高峰期施工人员30人，生活垃圾按0.2kg/人•d计算，经计算，生活垃圾产生量约为0.006t/d，项目施工期约为2个月，合计固废产生量为0.36t/a。评价提出：生活垃圾应集中堆放，由当地环卫部门统一清运。 （2）建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要包括多余泥土、混凝土、残砖断瓦、破残的瓷片、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎粒、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械、装修垃圾等。建筑垃圾若长期堆存，会产生大量扬尘，影响周围环境，建议定期由有资质专业的建筑垃圾清运单位和城市环境卫生部门按照新乡市的有关要求进行处理。

营运期环境影响分析 一、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 有组织排放和无组织排放废气。有组织排放废气主要包括水泥仓粉尘、搅拌工段粉尘，无组织排放废气为原料装卸粉尘、转运粉尘、运输车辆产生的扬尘。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 （1）评价因子和评价标准筛选 表22 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（mg/m3） 标准来源 粉尘（PM10） 1小时平均值 0.45（取24小时均值的三倍） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 （2）污染源排放清单 项目废气各污染因子排放参数见表23~表24。 表23 点源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒 高度 （m） 排气筒 内径 （m） 烟气 流量 （m3/h） 烟气 出口 温度 （℃） 年排放 小时数 （h） 排放工况 污染物排放速率源强kg/h （颗粒物） X Y 1 水泥仓 113.837183 35.358777 71 15 0.4 5000 20 2400 正常 0.0435 2 配料进料、搅拌 113.837207 35.358714 71 15 0.8 20000 20 2400 正常 0.182 表24 面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标 面源 海拔 高度 /m 面源有效排放高度m 年排放 小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 1 原料库 113.837164 35.358511 71 10 2400 正常 0.0372* 注：原料库无组织源强为原料卸料及转运工序之和 （3）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数表25，污染物下风向最大落地浓度及占标率见表26。 表25 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 51万 最高环境温度/℃ 42.7 最低环境温度/℃ -21.3 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / 表26 下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型 排放源 污染 因子 最大落地浓度 （mg/m3） 评价标准 （mg/m3） 占标率 （%） 最大 落地位置 （m） 点源 水泥仓 PM10 0.00537 0.45 1.19 127 配料进料、搅拌工序 PM10 0.0225 5.04 127 面源 原料库 PM10 0.0372 8.75 26 项目污染源最大地面浓度占标率为8.75%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为二级，评价范围为以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。 （4）大气环境影响预测 项目大气环境影响评价等级为二级，可采用估算模式进行预测，预测结果详见表27。 表27 估算模式计算结果一览表 下风向 距离/m 水泥仓 配料进料、搅拌工序 原料库 预测 质量 浓度/mg/m3 占标率 /% 预测 质量 浓度/mg/m3 占标率/% 预测 质量 浓度/mg/m3 占标率/% 50 1.97E-03 0.44 4.47E-03 0.99 5.18 2.33E-02 75 2.41E-03 0.53 1.02E-02 2.27 3.44 1.55E-02 100 4.37E-03 0.97 1.86E-02 4.12 3.20 1.44E-02 500 1.87E-03 0.42 7.95E-03 1.77 1.71 7.68E-03 1000 1.53E-03 0.34 6.52E-03 1.45 1.07 4.81E-03 1500 1.18E-03 0.26 5.01E-03 1.11 -- -- 2000 9.38E-04 0.21 3.98E-03 0.89 -- -- 2500 7.58E-04 0.17 3.22E-03 0.72 -- -- 根据工程分析计算，项目有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2水泥仓及其他通风生产设备特别排放限值要求，根据预测，评价范围内，无组织排放颗粒物落地浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控限值要求，污染物对区域大气环境影响可接受。 （5）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/p)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目各无组织排放污染因子的卫生防护距离计算结果见表28。 表28 卫生防护距离计算参数及结果 无组织 排放源 污染 因子 卫生防护距离计算系数 S (m2) 计算卫生 防护距离(m) 确定卫生 防护距离(m) A B C D 原料库 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 1070 10.366 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定，本工程生产车间外应设置50m卫生防护距离，根据平面布置，项目厂界需设置卫生防护距离为：东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外27m。在项目设置的卫生防护距离建筑主要为新乡市牧野区真空泵厂和新乡市星宇绝缘材料有限公司，均为工业企业，无环境敏感点，项目无组织排放废气对周围环境影响可接受。 综上，本工程各污染物有组织和无组织排放废气最大落地浓度估算值较小，占标率均小于10%，无组织排放颗粒物最大落地浓度低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织限值要求（0.5mg/m3），项目需设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点。在采取评价要求的措施后，本项目运营期废气均能达标排放，工程废气对周围大气环境影响可接受。项目卫生防护距离包络图见附图四。 （6）废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 （1）有组织排放量核算 有组织排放量核算见表29。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 G1水泥仓 PM10 8.7 0.0435 0.1045 2 G2配料进料、搅拌工序 PM10 9.1 0.182 0.436 一般排放口合计 PM10 0.5405 有组织排放总计 有组织排放总计 PM10 0.5405 ②无组织排放量核算 无组织排放量核算见表30。 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 原料库 生产转运 PM10 设置密闭车间；生产、转运过程未密闭环节设置集气罩 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值 0.5 0.0579 无组织排放总计 无组织排放总计 PM10 0.0579 ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见表31。 表31 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 PM10 0.5984 自行监测计划 项目自行监测计划见表32~表33。 表32 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 水泥仓 PM10 半年/次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值 配料进料、搅拌工序 PM10 半年/次 表33 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 上风向厂界外20米处1个点位 PM10 半年/次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值 下风向厂界外10米处3个点位 PM10 半年/次 （10）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，自查结果见表34。 表34 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（ PM10 ） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（-） 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充检测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（PM10 ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%□ （1）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10 ） 有组织废气监测( 无监测( 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（-)厂界最远（-）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:( 0.5405 )t/a VOCs:( 0 )t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、地表水环境 项目营运期废水主要包括搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水和生活污水，其中搅拌机冲洗废水沉淀池沉淀处理后回用于生产，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运，项目废水不会对周围地表水环境产生影响。 综上，项目营运期地表水环境影响可接受。 3、固废环境影响分析 项目固废主要包括沉淀池沉渣、脉冲袋式除尘器集尘及职工办公生活垃圾，均为一般固废。其中沉淀池沉渣作为原料回收利用；脉冲袋式除尘器收集粉尘作为原料回用于生产；职工办公生活垃圾后交由环卫部门统一清运。 工程一般固废可做到综合利用或合理处置，固废处置率100%，对周围环境影响可接受。 4、声环境影响分析 项目噪声主要为搅拌机、全自动水泥透水设备、铲车等产生的机械噪声和风机产生的空气动力性噪声，源强约为80-95dB（A），评价要求项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施对项目噪声进行处理。项目噪声设备源强及防治措施效果详见表17。 （2）预测计算 ①高噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——敏感点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。 ②噪声源叠加影响分析方法 式中： —总声压级，[dB(A)]； —第个声源的声压级，[dB(A)]； —声源数量。 （3）预测内容 根据本工程噪声源的分布，项目西南侧160m处为榆林村，因此，本次预测对项目厂界四周及榆林村噪声进行预测计算。 （4）预测结果及影响分析 根据项目噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四个厂界的噪声贡献值，本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，各厂界及敏感点榆林村的噪声影响情况预测结果见表35及表36。 表35 项目完成后声环境贡献结果统计及分析 项目预测点位 贡献值 标准dB（A） 达标分析 昼间 东厂界 40.7 ≤60 达标 西厂界 58.6 ≤60 达标 南厂界 32.6 ≤60 达标 北厂界 36.1 ≤60 达标 表36 项目敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 距离 贡献值 背景值（昼间） 预测值（昼间） 标准值 达标情况 西马坊村 92m 25.4 50.5 50.5 昼间≤60dB(A) 达标 根据预测可知，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。西马坊村噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，项目噪声对周围环境影响可接受。 5、产业政策相符性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于限制类第九条第7款”粘土空心砖生产线”，也不属于限制类第九条第8款”15万平方米/年以下的石膏（空心）砌砖生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线”，本项目属于混凝土铺地砖，单班生产能力为20万平方米/年，符合国家产业政策要求。同时项目已经由新乡市牧野区发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410711-30-03-013385。因此，本项目符合国家有关产业政策。 （2）与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号相符性分析 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环（2014）149号），新乡市制定了《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》），本项目与《实施细则》对比情况详见表37。 表37 本项目与《实施细则》对比情况一览表 类别 实施细则中相关规定 对照情况 结论/备注 主体功能区分区 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 项目位于新乡市牧野区王村镇西马坊村，不属于工业准入优先区。 项目不在工业准入优先区范围内 项目选址不属于所列四种类型分区根据细则的相关说明，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 项目位于新乡市牧野区王村镇西马坊村，不在市区范围内，且不在县建成区及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域 项目不在城市人居功能区范围内 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 项目位于新乡市牧野区王村镇西马坊村，不属于农产品主产区范围 项目不属于农产品主产区范围内 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区 项目选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。 项目不在特殊环境敏感区范围 工业项目分类 非金属矿采选及制品制造（二类工业项目：不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品；三类工业项目：水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品） 项目属于二类工业项目 二类工业项目 所属污染防控单元 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）。 本项目选址位于新乡市牧野区王村镇西马坊村，属于水污染防治重点单元（卫河）和大气污染防治重点单元（全新乡市） 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市） 农产品主产区环境准入政策 严控重污染项目：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目属于二类工业项目且不涉及重金属、持久性有机污染物排放 项目符合农产品主产区环境准入政策 严控部分区域重污染项目：在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理 本项目不属于不予审批的项目 由上表可知，本项目不属于工业准入优先区、城市人居功能区和农产品主产区，根据细则的相关说明，应参照农产品主产区的环境准入政策执行，项目符合农产品主产区的环境准入政策，因此项目符合《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》的要求。 （3）与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》相符性分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表38 与三年行动计划相符性分析 类别 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程 9. 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 本项目不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目，符合环境准入门槛。 不属于禁止类项目 二、坚决打赢蓝天保卫战（四）扬尘污染治理工程 25. 强化工业料堆场扬尘整治。2018 年 10 月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。2018 年 11 月 1 日起，对达不到要求的工业堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。 本项目石子、沙子储存于密闭车间内，水泥采用筒仓密闭储存，仓库地面做硬化防渗措施。保持厂区车辆行驶道路的清洁和洒水保湿，厂区出口配置车辆冲洗设备。 相符 由表40可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关规定。 （4）与《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》环大气（2018）100号文的对照分析（以下简称《秋冬季攻坚方案》）对照分析见下表。 表39 与《秋冬季攻坚方案》对照分析 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 实施范围 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。 本项目位于新乡市卫辉市，属于“2+26”城市范围。 相符 （一）调整优化产业结构。3.深化工业污染治理 严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造。继续推进工业企业无组织排放治理，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集。有序推进钢铁行业超低排放改造。强化无组织排放管控，厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭；实施清洁运输，大宗物料和产品主要通过铁路、水路、管道、新能源汽车或达到国六排放标准汽车等方式运输。 本项目粉状物料采用筒仓储存，并配备有袋式除尘器进行治理；石子、沙子采用封闭原料库房储存，粉料输送环节采用密闭输送，在各个产尘点均设有收集设施。 相符 由表30可知，本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相关规定。 （5）与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）的对比分析 本项目与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）（以下简称《攻坚实施方案》）对照分析如下。 表40 与《攻坚实施方案》对比分析一览表 与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 三、主要任务。31、开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现”五到位、一密闭”。”五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。”一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。 本项目生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施；物料运输抑尘到位，水泥运输采用罐车运输、沙子、石子采用密闭车厢运输，水泥采用密闭管道输送方式进料，沙子石子采用密闭皮带输送上料；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地硬化；无组织排放监控到位，安装监控设施。水泥采用密闭筒仓储存，沙子、石子储存于密闭原料库内。在厂区下风向设置PM10监控设施，并于明显位置公示 符合 由上表可知，本项目符合《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）相关要求。 （6）与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》对照分析如下。 表41 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》对比分析一览表 与本项目有关的内容 本项目情况 对照情况说明 工作目标：对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 本项目生产过程收尘到位，物料运输采取洒水抑尘、运输车辆进出厂区清洗，厂区道路全部硬化，定期洒水，裸露土地全部硬化或绿化，厂区设置无组织监控站点；厂区水泥采用筒仓储存，沙子、石子采用密闭仓库储存。 符合 明确治理范围：2019年10月底前，全省范围内钢铁、水泥、火电、焦化、铸造、耐火材料、有色冶炼、砖瓦窑等所有涉及无组织排放的工业企业，完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。 本项目产品为便道砖，项目生产过程中物料运输、转运涉及无组织排放，属于治理范围 属于治理范围内企业 由上表可知，本项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关要求。 6、选址可行性分析 （1）项目选址位于新乡市牧野区王村镇西马坊村新秀路6号，根据王村镇土地利用总体规划图，项目用地为建设用地，同时根据西马坊村村民委员会出具的证明，该项目建设符合村庄总体规划和产业布局规划。 （2）项目附近未发现文物古迹、自然遗迹和风景名胜保护区；同时项目不在饮用水水源地保护区范围内，项目建设不会对其产生影响。 （3）项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对区域环境影响可以接受；厂址供水、供电充足，厂区平面布置合理。从环保角度而言，项目选址可行。 7、总量控制 本项目废气主要为颗粒物，不涉及SO2、NOx等污染物排放；项目生活污水经化粪池处理后，定期清运；搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。综上所述，本项目总量控制指标为零。 8、环保投资 项目总投资150万元，其中环保投资32万元，占投资比例的21.33%，根据运营期环境影响分析结果，项目环保投资情况见表42。 表42 项目环保投资一览表 项目内容 环保设施 数量 投资 金额 （万元） 污染类别 产污环节 污染物名称 废气治理 有组织 水泥仓 粉尘 脉冲袋式除尘器+仓顶排气筒（不低于15m） 1套 5 进料、搅拌 粉尘 密闭间+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 1套 5.5 无组织 原料装卸 粉尘 密闭原料库，喷淋设施 - 2 物料转运 粉尘 密闭输送机+料库顶部喷淋设施 - 1 运输车辆 扬尘 地面硬化、定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布 - 1 废水治理 搅拌机冲洗 SS 沉淀池（5m3） 1座 1.5 运输车辆冲洗废水 SS 沉淀池（5m3） 1座 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池（5m3） 1座 1 固废治理 沉淀池 沉渣 回用 - - 脉冲袋式除尘器 集尘 回用 - - 职工办公生活 生活垃圾 收集后交由环卫部门统一清运 - - 噪声治理 搅拌机、全自动水泥透水设备、铲车等 机械噪声 室内布置、减振基础 - 5 空压机 空气动力性噪声 室内布置、减振基础、隔声罩 - 环境管理 厂区运输道路全部硬化、绿化 - 3.0 在各环保设施位置安装视频监控，厂区设置空气微站，安装在线监测、监控和空气质量监测等综合信息平台，对厂区空气质量进行监测，并在企业明显位置进行公示 - 6.0 合计 32 9、污染防治措施及验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表43。 表43 本项目污染物防治措施及验收指标一览表 污染类别 治理内容 环保措施 验收指标 废气 有 组 织 水泥仓 一套脉冲袋式除尘器+仓顶排气筒（不低于15m）（除尘效率不低于99%） 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值 进料、搅拌 密闭间+一套脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（除尘效率不低于99%） 无 组 织 原料装卸 密闭生产车间，顶部设置喷淋设施 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放浓度 物料转运粉尘 密闭输送机+料库顶部喷淋设施 运输车辆扬尘 地面硬化、定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布 - 废水 搅拌机清洗废水 沉淀池（5m3）一座 回用于生产，不外排 运输车辆清洗废水 沉淀池（5m3）一座 循环使用，不外排 生活污水 化粪池（5m3）一座 不外排 固废 沉淀池沉渣 - 处置率100% 除尘器集尘 - 办公生活垃圾 垃圾桶若干 噪声 机械噪声 室内布置、减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 空气动力性噪声 室内布置、减震基础、隔声罩 环境 管理 无组织粉尘 厂区运输道路全部硬化、绿化 - 在各环保设施位置安装视频监控，厂区设置空气微站，安装在线监测、监控和空气质量监测等综合信息平台，对厂区空气质量进行监测，并在企业明显位置进行公示 综上所述，在切实落实评价提出的污染防治措施后，工程各项污染物均可以达标排放，工程选址可行。评价认为工程的建设对周围环境的影响可以接受。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 水泥仓 | 粉尘 | 脉冲袋式除尘器+仓顶排气筒（不低于15m） | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求 |
|  |  | 进料、搅拌 | 粉尘 | 密闭间+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 无组织 | 原料装卸 | 粉尘 | 密闭生产车间，顶部设置喷淋设施 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放浓度 |
|  |  | 物料转运 | 粉尘 | 密闭间，喷淋设施 |  |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | 地面硬化、定期撒水、清扫，运输车辆加盖篷布 | -- |
| 水 污 染 物 | 搅拌机清洗废水 | SS | 沉淀池（5m3） | 回用于生产拌料 |
|  | 运输车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池（5m3） | 循环使用 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池（5m3） | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池 | 沉渣 | 回用 | 综合利用 |
|  | 脉冲袋式除尘器 | 集尘 | 回用 | 综合利用 |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门统一清运 | 不外排 |
| 噪 声 | 搅拌机、全自动水泥透水设备、铲车等 | 机械噪声 | 室内布置、减振基础 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 空压机 | 空气动力性噪声 | 室内布置、减振基础、隔声罩 |  |
| 其 他 | 项目噪声主要为搅拌机、全自动水泥透水设备、铲车等产生的机械噪声和风机产生的空气动力性噪声，源强约为80-95dB（A），评价要求项目生产设备优先采用低噪声设备，同时采取室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施对项目噪声进行处理后厂界处的噪声能够满足标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目建设符合国家产业政策要求 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于限制类第九条第7款”粘土空心砖生产线”，也不属于限制类第九条第8款”15万平方米/年以下的石膏（空心）砌砖生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线”，本项目属于混凝土铺地砖，单班生产能力为20万平方米/年，符合国家产业政策要求。同时项目已经由延津县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410711-30-03-013385。因此，本项目符合国家有关产业政策。 2、项目选址可行性 项目选址位于新乡市牧野区王村镇西马坊村新秀路6号，根据王村镇土地利用总体规划图，项目用地为建设用地，同时根据西马坊村村民委员会出具的证明，该项目建设符合村庄总体规划和产业布局规划；项目附近未发现文物古迹、自然遗迹和风景名胜保护区；同时项目不在饮用水水源地保护区范围内，项目建设不会对其产生影响；项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对区域环境影响可以接受；厂址供水、供电充足，厂区平面布置合理。从环保角度而言，项目选址可行。 3、项目污染物防治措施可行性分析 （1）环境空气 项目有组织废气包括水泥仓粉尘及进料、搅拌工序产生的粉尘。水泥仓粉尘经一套脉冲袋式除尘器处理后通过仓顶排气筒（不低于15米）排放，进料、搅拌设置密闭间，并采用脉冲袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求。 项目无组织废气包括原料装卸粉尘、物料转运粉尘、运输车辆产生的扬尘。项目采取密闭间，并设置喷淋装置，环境影响预测结果表明，项目无组织排放粉尘在厂界处的落地浓度均不超标，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3要求，无组织排放粉尘对周围环境影响可接受。 （2）地表水 项目废水主要包括搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水及生活污水。搅拌机清洗废水经沉淀处理后回用于生产，不外排，车辆冲洗废水沉淀后循环使用。生活污水经化粪池处理后定期清运。 （3）固体废物 本项目固体废物主要包括沉淀池沉渣、脉冲袋式除尘器集尘及职工办公生活垃圾，均为一般固废。其中沉淀池沉渣和除尘器集尘均可作为原料回用于生产工序，生活垃圾交由环卫部门定期清运，固废处置率100%，对周围环境影响可接受。 （4）声环境 项目噪声主要为搅拌机、全自动水泥透水设备、铲车等产生的机械噪声和空压机产生的空气动力性噪声，经采取评价要求的室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施，经距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响可接受。 综上所述，项目营运期产生的废水、废气、固废、噪声采取相应的措施后能够达标排放或得到合理的处置，对周围环境影响可接受。 4、环保投资 工程总投资150万元，其中环保投32万元，占总投资的21.33%，应在项目建设过程中认真落实。 5、项目总量控制指标 本项目总量控制指标为零。 二、评价建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 综上所述，新乡市盛凯建材有限公司年产20万平方米水泥制品项目符合国家相关产业政策，项目选址可行，项目产生的各项污染物经治理后能达到排放要求，处置措施可行。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

水泥

石子

搅拌

噪声

振动成型

沙子

配料

水

废气、噪声

晾晒、码垛

废气、噪声

湿养护

成品