YPA系列烫平机

◎YPA系列:烫平机、单滚、双滚、三滚、电加热烫平机，蒸汽烫平机，液化气烫平机，天然气烫平机，它广泛适用于烫平各被罩，枕套，床罩，床单，台布，浴巾，毛毯等织物。，人性化设计,随意组合升级,操作安全[1.组合式计,前后辊组件非常近,经过简单改造即可实现随意组合,在用户现场即可从双辊升级到三辊。

◎配置了进料防轧安全挡板,可有效防止意外事故发生,机器两边箱门设有联动行程开关,在未关好箱门的情况下,机器无法运转,可避免由传动部件引发的伤害事故。在机器的前后显著位置设有紧急制动开关,可随时进行紧急停机操作,避免意外事故发生。

◎YPA1采用调速电机YPA2采用变频调速,高强度耐磨（1.采用变频驱动,超强抗干扰性能,避免乱码等现象,无级调速,运行安静平稳。2.高品质轴承,耐磨埙,强度高,经久耐用）。材料加工,加厚辊,差动设设（1.大辊筒直径800mm,采用优质304不绣刚制造,加厚处理,表面超精加工,杜绝大辊筒因锈蚀对织物的影响,降低织磨损。2.进布辊、烫平辊和大辊筒之间合理的差动设计,有效提高了熨平质量）。采用齿轮传动,传动平稳、噪音低。通过变频器可方便地进行熨平速度调节。

YPA1系列烫平机

| 型号 | YPA1-1800（D) | YPA1-2500(D) | YPA1-2800(D) | YPA1-3000(D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熨烫范围（MM) | 不限，≤1800，≤3 | 不限，≤2400，≤3 | 不限，≤2800，≤3 | 不限，≤3000，≤3 |
| 滚筒数量（只） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 蒸汽压力Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 织物熨烫速度m/min | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| 滚筒表面设计温度℃ | 50 | 70 | 85 | 90 |
| 蒸汽消耗量kg/h | 表压力为0.6MPa时计160℃（电热200℃） |
| 电机功率kw（电热） | 0.55（30） | 0.75（30） | 0.75（36） | 0.75（36） |
| 电源v | 380V三相四线 |
| 外形尺寸（mm） | 2472×1550×1300 | 3520×1550×1300 | 3854×1350×1200 | 4040×1550×1300 |

YPA2系列烫平机

| 型号 | YPA2-1800（D) | YPA2-2500 (D) | YPA2-2800 (D) | YPA2-3000 (D) | YPA3-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熨烫范围（MM) | 不限，≤1800，≤3 | 不限，≤2400，≤3 | 不限，≤2800，≤3 | 不限，≤3000，≤3 | 不限，≤3000，≤3 |
| 滚筒数量（只） | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 蒸汽压力Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 织物熨烫速度m/min | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 |
| 滚筒表面设计温度℃ | 表压力为0.6MPa时计160℃（电热200℃） |
| 蒸汽消耗量kg/h | 93 | 126 | 160 | 170 | 260 |
| 电机功率kw（电热） | 1.5（60） | 1.5（60） | 1.5（72） | 1.5（72） | 2.2 |
| 电源v | 380V三相四线 |
| 外形尺寸（mm） | 2864×1890×1350 | 3520×2420×1350 | 3850×2350×1350 | 4040×2420×1350 | 4040×3300×1350 |

产品名称：YZIII三辊熨平机（业内最先进的无痕熨平机）


产品优点：辊筒直径Φ800壁厚4mm,采用优质不锈钢制成，使用寿命长。
传送轴采用精拉无缝钢管，表面经过镀锌处理，延长整机使用寿命。
采用变频调速，随时根据需要调节速度，提升熨烫效果。
安全挡板设有自动保护装置，后面设有急停开关，确保操作人员安全。
运行时在大小带机械调节系统不能随机自动调节大小带的松紧时，增加了第2套大小带随机调节自动张紧系统，确保每时每刻大小带都自动张紧均匀送布草，确保熨出的布草是平整的，彻底解决了其他熨平机因无大小带随机张紧系统布草熨不平的状况，更彻底解决了布草因皮带带力道过大产生的痕迹，是行业内少有的无痕熨平机。
此系列三辊及多辊直热式熨平机专为星级酒店洗衣房及大型的社会洗衣厂设计，效率高。
适用场所：宾馆、大酒店、医院、大企业集团、微电子、药厂、煤矿等洗衣房和干洗店

产品名称：SXT-FZQ全自动洗脱机（业内设计最先进、运行最平稳、寿命最长久、维修最方便）
产品型号：SXT500FZQ
产品品牌：伊丽莎
产品尺寸：外型尺寸（mm）：1600*1650*2000
产品描述：额定洗涤质量（kg）：50   
电机功率（kw）：5.5
变频器功率（kw）：7.5
冷热水进口：1 1/2”
蒸汽接口：1”
机器重量（kg）：3500
产品优点：按照国家标准设计生产的标准大容量工业洗脱机
业内新一代唯一分离式轴座系统，彻底解决了因水封漏水后高温酸性碱性的水进入轴承腐蚀损坏轴承的问题，保护了轴承，也解决了润滑油进入洗室污染布草的问题，同时更彻底解决了国内这类洗脱机水封损坏后烧坏主电机和变频器的问题，保证了设备的正常使用寿命，无大修使用时间是一般设备的5倍以上。
变刚度压簧与液压吸振全悬浮结构采用有限元优化系统设计，吸振率高达99.9%，抗偏载能力高达45%，4350公斤高自重确保高速脱水时更高成功率和极高的稳定性，这样降低了各部件间的磨损，保证了各部件的正常使用寿命。
特殊轴系安装设计，拆装方便，就是大修更换轴承、水封、油封也只要4个小时。
特殊轴系设计，带轮后置，更换皮带更方便，彻底解决了其他设备更换皮带需停工后拆后面轴座的问题。
采用触摸式人机对话大液晶屏电脑控制器，操作简单，方便。配有第二套备用电脑控制系统，双重保险，保证了工厂的正常生产（选装项）。
无腐蚀排水阀设计，连杆任何时候都不在水中浸泡，确保了汽缸密封件的使用寿命。
全自动投料系统，定量加料，节省洗料。
适用场所：宾馆、大酒店、医院、大企业集团、微电子、药厂、煤矿等洗衣房和干洗店

◎洗涤室、洗涤脱水桶卧式安装、热喷锌外缸、防腐蚀；内胆采用优质不锈钢材料焊接而成。
关键零部件采用进口或国内优质品牌；如：变频器采用LG，主轴承采用美国铁姆肯。
◎采用全悬浮减震结构与变频驱动，加速平稳，有效化解机器的振动，高脱时振幅公分1.5MM，脱水力达到270KG，脱水后衣物含水量优于国家标准，无须地基。
◎变频器采用LG变频器，可根据需要任意设定转速。
◎操作简单，电脑全自动控制系统，中文大屏幕液晶显示，洗涤过程一目了然，洗涤程序随意选定。
◎蒸汽加热及电加热可选用，排水采用下排水，可用软管引至地沟，保持室内清洁。
◎加料箱采用热水冲料解决了碱粉不易溶于冷水，结垢的弊病。
◎脱水安全控制功能，当不平衡力过大时自动停止并报警。
◎高低水位自动控制系统、全电脑程序控制，兼带手动4种水位设定可选，水温自动控制任选。
◎安全门锁和控制联动装置，具有保护功能（当设备运行时能拒绝开门等误操作）。
◎机体和底座采用焊接结构，机器内部、外部所有结构采用抗腐能力强的环氧树脂漆，机体外部面板采用不锈钢板制成。

产品优点：

1、新一代碳氢溶剂干洗机具有更好的安全性，更省油，更省电，让你实用起来更方便，更放心，是国际洗衣业的更新换代的首选设备。

2、此机有多种类别供选择，分为双杠双滤洗脱机一体化，豪华型双杠四滤洗脱机。节能豪华型双杠四滤洗脱烘一体机，外形美观大气，是洗衣店的最佳选择。

3、洗脱烘干洗机具有溶剂低温管理系统，真空管理系统，低温恒温烘干管理系统，复合循环风道，超温管理系统。减压系统，蒸汽来覆盖灭火系统，特别的尖端电脑控制运转显示实时的监控系统。更方便你充分掌握设备的运转情况。

4、程序任意选择，运转系统，方便，快捷高效。

5、白色，深色独立洗涤系统，多洗洗涤脱液清洗系统，环绕式过滤，清洁油循环供油系统至始至终伴随洗涤全过程。洗涤后的衣服更清洁，更靓丽，让你方便经济洗衣。

6、清洁液观察，油标外显示系统，特殊构造，超级减振系统，变频驱动控制系统，让你节能方便安静洗衣。

7、瑞士热风循环技术，热风循环烘干系统回收70%不饱和热空气，循环加热烘干，节能40%，极大的缩短了烘干时间，超级节能高。

| 型号规格 | GXS-9 | GXS-10 | GXSH-10 | GXSH-12 | GXSH-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗涤容量（kg） | 9 | 10 | 10 | 12 | 16 |
| 主电机（kw） | 1.5. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 变频器（kw） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 洗衣转速（r/m） | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| 脱液转速（tpm） | 950 | 950 | 850 | 850 | 800 |
| 烘干功率 | / | / | 2 | 3 | 3 |
| 整机总量（t） | 600 | 650 | 650 | 750 | 850 |
| 外形尺寸 | 850ⅹ1550ⅹ1630 | 900ⅹ1550ⅹ1630 | 900ⅹ1550ⅹ1630 | 950ⅹ1550ⅹ1630 | 1050ⅹ1550ⅹ1630 |