# 建设项目环境影响报告表

（试 行）

项目名称：唐山东海钢铁集团有限公司矿渣微粉工程项目

建设单位(盖章):   唐山东海钢铁集团有限公司

编制日期：2019年1月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山东海钢铁集团有限公司矿渣微粉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 法人代表 | 余建铭 | 联 系 人 | 刘强 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县雷庄镇205国道南侧唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 联系电话 | 18603256500 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西 |
| 立项审批 部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字【2017】74号 |
| 建设性质 | 新建□√□改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3099其他非金属物制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 40000 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 15000 | 其中：环保投资(万元) | 300 | 环保投资占总投资比例 | 2.0% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 唐山东海钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，占地面积120hm2。公司创建于2003年7月，注册资金5亿元，现有职工5000余人。经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体，以生产带钢、线材为主导产品的大型钢铁联合企业。 东海钢铁现有主要生产装备包括：烧结机4台，其中98m2烧结机1台、112m2烧结机1台、210m2烧结机2台；12m2竖炉2座；高炉5座，其中450m3高炉1座、600m3高炉1座、680m3高炉1座、1080m3高炉2座；120t转炉3座；连铸机6套，其中二机二流连铸机2套、三机三流连铸机1套、五机五流连铸机1套、六机六流连铸机1套、八机八流连铸机1套；热轧生产线4条，其中650mm生产线4条、850mm生产线1条、高速线材轧机1条；轧钢加热炉4座，酸洗生产线4条，冷轧生产线5条，其中500mm三连轧生产线1条、500mm四连轧生产线3条、500mm五连轧生产线1条；配套建有420m3白灰竖窑8座和600t/d套筒窑2座；制氧机组5台套，其中25000m3/h制氧机2台套、10000m3/h制氧机1台套、4200m3/h制氧机1套；煤气柜2座，其中8万m3转炉煤气柜1座、20万m3高炉煤气柜1座；220t/h燃气锅炉配50MW机组 1套，320t/h燃气锅炉配93MW机组1套，12MW烧结环冷机余热发电机组1套，6MW余热发电机组1套。设计生产能力为年产生铁369万吨、粗钢360万吨、钢材450万吨。 矿渣是炼铁高炉排出的水淬废渣，其主要化学成分为SiO2、Al2O3 和CaO，其成分与水泥成分接近，超细粉磨后具有超高活性。现有研究成果证明，将矿渣粉磨至平均粒径小于5µm的超细矿渣和平均粒径小于10µm的中等细度矿渣，能有效提高矿渣的水化活性，可配制大流动性超高强混凝土。用粒径小于5µm的超细矿渣取代10%～20%的水泥，可使水泥强度提高12%～23% ，水泥标准稠度需水量降低0.014左右；可配制拌合物的坍落度达20cm、28天抗压强度达100MPa的大流动性超高强混凝土。这样不仅能改善混凝土的流动性和减少坍落度损失，还可以增加抗渗、抗冻、抗碳化等耐久性。超细矿渣作为混合材，掺量在10%～20% ，可使水泥标号提高一个等级，对硅酸盐水泥、矿渣水泥、普通水泥均有良好的适应性。 其作用机理是活性的SiO2、Al2O3 即可与水泥中C3S和C2S水化产生的Ca(OH)2反应，进一步形成水化硅酸钙产物，填充于水泥混凝土的孔隙中，大幅度提高水泥混凝土的致密度，同时将强度较低的Ca(OH)2晶体转化成了强度较高的水化硅酸钙凝胶，从而使水泥混凝土的一系列性能得到显著改善。 唐山东海钢铁集团有限公司新建矿渣微粉生产线符合国家资源利用和环境保护政策，更好地践行环境经营理念，实现为钢铁主业降低生产成本与发现新的价值增加点的目标，符合公司新一轮战略规划和产业发展的定位，在冶金固废综合利用行业中实现“国内一流、行业领先”的发展愿景。 东海钢铁于2017年9月2日取得了唐山市环境保护局颁发《排污许可证》（有效期2017年9月2日至2020年9月1日），证书编号为91130223750292882A001P，许可的污染物排放量为：颗粒物：2478.4吨/年、SO2：4025.05吨/年、NOX：3420吨/年。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，该项目应编制环境影响报告表。为此唐山东海钢铁集团有限公司委托我单位承担环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 (1)工程概况 ①项目名称：唐山东海钢铁集团有限公司矿渣微粉工程项目 ②建设单位：唐山东海钢铁集团有限公司 ③建设性质：新建 ④建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西 ⑤项目占地面积：40000m2 ⑥项目投资：总投资15000万元，其中环保投资300万元，占总投资的比例为2.0%。 (2)建设内容及规模 建设内容及规模为：180万吨/年矿渣微粉生产线2条，总占地面积40000m2，总建筑面积29000m2；建设原料大棚1座，受料地仓1座，转运站及皮带通廊，立磨间2座，收粉器，烟气炉及换热风机，成品库6座。原料系统：含受料斗、计量皮带秤；制粉系统：水渣送入立磨后，进行烘干、研磨、分选，成品由烘干气流携带，进入气箱脉冲袋式除尘器进行收集；成品系统：成品微粉通过收粉器、空气斜槽进入斗提机，由斗提机送至成品库；热风系统：主要作用是对进入立磨的原料水渣进行烘干，同时，系统尾气自循环，以节约能源；电气工程及自动化系统：项目范围内的控制系统、高低压配电系统、电缆桥架、照明等。能源消耗种类：电。本项目分二期建设，一期工程建设内容包括所有建构筑物和购置生产设备，二期工程仅增加生产设备。 建设项目应在向审批该项目环境影响报告的环保部门提出竣工验收申请后，污染治理设施验收合格后，该项目方可投入生产或者使用。本项目分两期建设，第一期建设投产后进行第二期建设，第二期建设时间为6个月。 项目主要建设情况见表1。 表1 项目建设情况一览表 项目 主要设施 工程内容 数量 备注 主体工程 立磨车间 180万吨/年矿渣微粉生产线1条，二期内容建设另一条180万吨/年矿渣微粉生产线 2座 （一期）高10m，钢筋混凝土墙（包括钢筋混凝土基础、圈梁和柱）加彩钢结构。钢混基础墙+双层彩钢填充岩棉结构 辅助工程 原料大棚 用于原料高炉水渣堆存 1座 （一期）6000（m2） 受料地仓 原料上料 1座 （一期） 成品库 用于成品矿渣微粉贮存 6座 （一期）Ф18m×56m，储量每座12000t,轻钢结构 压缩空气站 设置一座压缩空气站对全厂车间各用气点供气。压缩空气站设置1台空压机，1台储气罐，前后置过滤器（除水除油）和冷冻式干燥剂（除水）。 1间 （一期）砖混结构 公用 工程 配电站 提供矿渣粉磨系统生产线用电 1座 （一期） 循环冷却水泵站 生产循环水池1座，循环给水泵2台(1备1用)， 玻璃钢冷却塔1座 1座 （一期） 环保 工程 废气 矿渣筛分、破碎废气布袋除尘器 2套 1套（一期），1套（二期） 矿渣粉磨系统废气气象脉冲袋收尘器 2套 1套（一期），1套（二期） 成品库顶废气脉冲袋收尘器 2套 1套（一期），1套（二期） 成品库底散装系统脉冲带收尘器 2套 1套（一期），1套（二期） 废水 生产废水为设备冷却用水，循环使用 -- （一期） 原料沥水经循环管网返回水渣池 -- （一期） 噪声 采用低噪设备、厂房隔声、基础减振、风机加装消音器 2套 1套（一期），1套（二期） 固废 收尘灰回用于生产工序，废含铁杂质返回厂内利用再生产。废矿物油用耐腐蚀容器进行收集，暂存于危废贮存间，由有资质单位处理 2套 1套（一期），1套（二期） (3)建设地点及周边关系 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西、唐山市滦县雷庄镇205国道南侧，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′44.61〞、东经118°37′10.94〞，项目利用厂区原有空地，位于荣威管业西南侧，西侧为耕地、东侧为发电厂、南侧为轧钢二厂。距离拟建项目较近的敏感点为厂区350m处的纪庄子村，西北400m处的前何寨村，西南为580m处的曹各庄村；距离其它村庄的距离较远。拟建项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2，项目在厂区的见附图3，项目设备布置图见附图4。 (4)劳动定员及工作制度 本项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，，每班工作8小时，年工作时间7200小时。 3.主要生产设备及设施 本项目分二期进行建设，一期、二期主要生产设备及设施见表2。 表2主要设备及设施一览表 期数 序号 设备名称 规 格 型 号 单位 数量 备 注 一期 1 原料系统 1.1 卸料仓 -- 台 2 卸料 1.2 自带振动筛 -- 台 1 筛分 1.3 单层棒条阀 LB-I，1000x1000x200 台 2 卸料、计量 1.5 定量给料机 -- 台 2 卸料、计量 1.6 除铁器 RCDC-10 台 1 选铁 1.7 胶带机 -- 台 1 喂料 1.8 螺旋输送机 -- 台 1 喂料 1.9 颚式破碎机 台 1 破碎大块矿渣 1.10 布袋除尘器 处理风量：24000 m3/h 台 1 除尘 2 辊磨系统 2.1 矿渣立磨 TRMS70.4 进料粒度≤10mm(95%)，成品水分≤0.5%，比表面积：420m2/kg，能力：300（200差不多）t/h，装机功率：8800kW 台 1 研磨 2.2 选粉机 出磨风量:910000Nm3/h(90℃)， 功率: 630kW，喷水：10m3/h 台 1 选粉 2.3 系统袋收尘器 处理风量: 970000m3/h 台 1 收粉 2.4 系统风机 风量：1000000 m3/h，入口静压：-6500Pa 功率：2500kW 台 1 为辊磨系统提供负压动力 2.5 返料皮带输送机 B＝800，Q＝100t/h 台 1 返料二次研磨 2.6 返料斗提机 TGD315 Q＝50t/h 台 1 返料二次研磨 2.7 除铁器 CTG-60 台 1 选铁 2.8 锁风阀 B630 台 8 收粉 2.9 空气斜槽 XZ630x54660mm，350t/h 套 1 矿粉由袋收尘器输送至成品库侧斗提机 2.10 斜槽风机 9-19No5A 台 1 配套空气斜槽 2.11 单机袋除尘器 PMD-4B 台 1 除尘 2.12 粉料取样器 CT-P/800，0-2kg/h 台 1 取样化验 2.13 提升机 N-TGD800，300t/h 个 1 将矿粉提升至成品库顶 2.14 阀门 -- 批 1 热风阀、冷风阀、循环风阀 2.15 膨胀节 -- 批 1 -- 3 成品系统 3.1 成品库 Ф18m×56m单仓储量12000t 座 3 储存矿粉 3.2 库顶布袋收尘器 处理风量：12000 m3/h 台 1 收尘 3.3 库顶斜槽 XZ630x54660mm，350t/h 将矿粉分别送入各成品库 3.4 库底流化装置 B204 套 3 流化 3.5 散装机 能力：200t/h 台 6 将矿粉装入 罐车 3.6 罗茨风机 SRS50，压力：39.2KP；流量：2.1m3/min P=4kw 台 3 向成品库底提供流化风 3.7 定量卸料装置 WLX-400，100m3/h 套 2 调节矿粉配比 3.8 库底散装机布袋收尘器 处理风量：18000 m3/h 台 1 收尘 4 热风炉系统 4.1 热风炉 供热能力：16(106kcal/h 烟气温度：800～1000℃ 台 1 矿粉烘干热源 4.2 空压机 -- 台 1 提供压缩空气 4.3 储气罐 -- 台 1 -- 5 循环水系统 5.1 循环给水泵 -- 台 2 一备一用 玻璃钢冷却塔 -- 座 1 2线共用一座 6 电气工程及自动化系统一套 二期 1 原料系统 1.1 卸料仓 -- 台 2 卸料 1.2 自带振动筛 -- 台 1 筛分 1.3 单层棒条阀 LB-I，1000x1000x200 台 2 卸料、计量 1.5 定量给料机 -- 台 2 卸料、计量 1.6 除铁器 RCDC-10 台 1 选铁 1.7 胶带机 -- 台 1 喂料 1.8 螺旋输送机 -- 台 1 喂料 1.9 颚式破碎机 台 1 破碎大块矿渣 1.10 布袋除尘器 处理风量：24000 m3/h 台 1 除尘 2 辊磨系统 2.1 矿渣立磨 TRMS70.4 进料粒度≤10mm(95%)，成品水分≤0.5%，比表面积：420m2/kg，能力：300（200差不多）t/h，装机功率：8800kW 台 1 研磨 2.2 选粉机 出磨风量:910000Nm3/h(90℃)， 功率: 630kW，喷水：10m3/h 台 1 选粉 2.3 系统袋收尘器 处理风量: 970000m3/h 台 1 收粉 2.4 系统风机 风量：1000000 m3/h，入口静压：-6500Pa 功率：2500kW 台 1 为辊磨系统提供负压动力 2.5 返料皮带输送机 B＝800，Q＝100t/h 台 1 返料二次研磨 2.6 返料斗提机 TGD315 Q＝50t/h 台 1 返料二次研磨 2.7 除铁器 CTG-60 台 1 选铁 2.8 锁风阀 B630 台 8 收粉 2.9 空气斜槽 XZ630x54660mm，350t/h 套 1 矿粉由袋收尘器输送至成品库侧斗提机 2.10 斜槽风机 9-19No5A 台 1 配套空气斜槽 2.11 单机袋除尘器 PMD-4B 台 1 除尘 2.12 粉料取样器 CT-P/800，0-2kg/h 台 1 取样化验 2.13 提升机 N-TGD800，300t/h 个 1 将矿粉提升至成品库顶 2.14 阀门 -- 批 1 热风阀、冷风阀、循环风阀 2.15 膨胀节 -- 批 1 -- 3 成品系统 3.1 成品库 Ф18m×56m单仓储量12000t 座 3 储存矿粉 3.2 库顶布袋收尘器 处理风量：12000 m3/h 台 1 收尘 3.3 库顶斜槽 XZ630x54660mm，350t/h 将矿粉分别送入各成品库 3.4 库底流化装置 B204 套 3 流化 3.5 散装机 能力：200t/h 台 6 将矿粉装入 罐车 3.6 罗茨风机 SRS50，压力：39.2KP；流量：2.1m3/min P=4kw 台 3 向成品库底提供流化风 3.7 定量卸料装置 WLX-400，100m3/h 套 2 调节矿粉配比 3.8 库底散装机布袋收尘器 处理风量：18000 m3/h 台 1 收尘 4 热风炉系统 4.1 热风炉 供热能力：16(106kcal/h 烟气温度：800～1000℃ 台 1 矿粉烘干热源 4.2 空压机 -- 台 1 提供压缩空气 4.3 储气罐 -- 台 1 -- 4.主要技术指标 主要技术经济指标见表3。 表3 主要技术指标一览表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 15000 2 环保投资 万元 300 3 占地面积 m2 40000 4 组织定员 人 -- 不新增，现有职工内部调剂 5 年操作时间 小时 7200 6 项目规模 万t/a 2×180 矿渣微粉 7 矿渣粉磨本体系统电耗 kWh/t ≤30 纯矿粉 8 系统电耗 kWh/t ≤40 纯矿粉 9 生产用水总量 m3/d 2×480 10 实物高炉煤气消耗 Nm3/t 140 5.主要原辅料和能源消耗 本项目主要原料为水渣，水渣进行深加工，提高其附加值；原材料由皮带从唐山东海钢铁集团有限公司钢厂冲渣池运抵原料准备区。原料的物理性及进厂运输方式见下表4，高炉水渣成分见表5，高炉煤气成分见表6，原辅材料及能源消耗见表7。 表4 原料的物理性及进厂运输方式 原料名称 粒度（mm） 初进厂水份（%） 运输方式 矿渣 高炉水渣≤10 ≤12% 汽车运输 表5 主要原料高炉水渣成分一览表 物料名称 SO3 LoSS SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 钠当量 Cl- Σ 矿渣 -- 0.58 39.85 10.13 6.45 35.36 5.84 -- -- -- -- 98.21 表6 高炉煤气主要成分一览表 % N2 H2 CO2 CO CH4 CnHm O2 含尘量 H2S 热值 52.6 1.5 18.2 26.7 -- -- -- ≤15mg/Nm³ ≤25mg/m³ 3514kJ/Nm3 表7 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 矿渣 高炉水渣（沥水后含水10%）t/a 3952500 来源于唐山东海钢铁集团有限公司，汽运进厂，原料经过沥水，含水由初进厂的12%降至入磨水分为10%。 2 电 万kwh/a 250000 设备年运行时间7200h 3 水 t/a 28800 自备水井 4 高炉煤气 万Nm3/a 16819.2 管道运输，热值3514kJ/Nm3 5 矿物油 t/a 0.02 用来生产设备维护 6. 产品方案 拟建项目产品为矿渣微粉，其产品性能等指标见表8 表8 产品性能表 产品性能保证 项目 单位 数值 磨机机型 TRMS70.4 生产能力 t/h ≥300 矿渣微粉细度 ㎡/Kg ≥420 电耗 Kwh/t ≤40 燃煤消耗（水分＜15%） Kg/t ≤25 7.物料平衡与煤气平衡 ⑴拟建项目物料平衡表见表9 表9 物料平衡一览表 投入 产出 序号 名称 数量（t/a） 序号 名称 数量（t/a） 1 高炉水渣（沥水后含水10%） 3952500 1 矿渣微粉（含水≤0.5%） 3600000 2 外排颗粒物 115.44 3 水份损失 352384.56 合计 3952500 合计 3952500 图1 矿渣粉磨生产线物料平衡图 单位:t/a ⑴拟建项目高炉煤气平衡表见表10。 表10技改后高炉煤气平衡一览表 项目 技改后高炉煤气 万m3/a 一、产生量 高炉 631753.1 合计发生量 631753.1 二、使用量 烧结 27730.6 球团 11141.5 炼铁 272718.4 炼钢 16153.8 轧钢 81484.3 白灰 48604.6 动力 135855.7 外调 21245.0 矿渣微粉 16819.2 合计 631753.1 从表10可以看出，本项目高炉煤气消耗量为16819.2万m3/a，完全能够满足本项目使用，气源稳定充足。 8.给排水 (1)给水 本项目用水由厂区现有供水管网提供。项目劳动定员由公司内部调剂解决，不新增生活用水；系统新建循环冷却水泵站供应粉磨站设备循环冷却用水。泵站内设生产循环水池一座，循环给水泵两台(一备一用), 玻璃钢冷却塔一座，确保水温满足生产要求。生产线循环冷却回水利用余压直接上冷却塔，经冷却后进入生产水池，再由循环给水泵升压供各设备冷却用水。 生产用水：生产用水为设备冷却用水，总用水量为36000m3/d，其中，生产直流和消耗水量：720m3/d，循环用水量35280m3/d，循环利用率98.0%，循环系统风吹、蒸发损失量为10m3/h（240 m3/d），新水补充量为40m3/h（960m3/d）。 (2)排水 项目劳动定员由公司内部调剂解决，项目实施后，公司生活用水量不变。 本项目设备冷却水循环使用，拟建项目无生产废水排出。 原料由水渣池汽车运送至原料库堆存，在堆存过程中原料经过沥水，含水率由12%降至10%，沥水量为89829t/a，沥出来的水分经排水管网返回水渣池。 9.公用辅助设施 (1)供配电系统 本工程供电电源为10kV，引至新建矿渣磨配电站为≥10KV， 380V电源引至矿渣磨电力室进线柜。 (2)压缩空气供应 项目压缩空气接自厂区原有压缩空气管网。 (3) 通风 ①对生产过程中散发余热的车间等处采用自然通风或机械通风消除余热。 ②空调通风系统（中控室、配电室等 生产设施所需空调通风系统）。 10.依托工程 本项目生产设备日常维护保养产生的废矿物油依托于公司现有的危险固体废物处置间。东海钢铁危废暂存间长25m，宽20m，面积500m2，最大储存量为200t。危废暂存间采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2毫米厚度高密度聚乙烯，上面再铺0.2m厚的粘土层作为保护层，地面采用防渗水泥进行硬化处理，表面抹防水膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。危废暂存间采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，并设置危险废物警示标志，由专人进行管理，严格执行双锁制度，建立巡点检制度，并建有危险废物排放量及处置记录等。危废间现储存废矿物油100t，本项目需储存废矿物油每年0.02t左右，能够满足贮存要求。 11.选址合理性分析 拟建项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内，占地面积为：40000m2，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司取得由滦县国土资源局颁发的土地使用证，土地证号为：滦国用（2013）第019号。根据该证，项目用地为工业用地（见附件）。 12.平面布局合理性分析 拟建项目在唐山东海钢铁集团有限公司区域内进行建设，不新增占地，未改变原有厂区平面布局。项目平面布局合理。 13.产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），拟建项目属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2017】74号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.企业概况 唐山东海钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，占地面积120hm2。公司创建于2003年7月，注册资金5亿元，现有职工5000余人。经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体，以生产带钢、线材为主导产品的大型钢铁联合企业。东海钢铁于2017年9月2日取得了唐山市环境保护局颁发《排污许可证》（有效期2017年9月2日至2020年9月1日），证书编号为91130223750292882A001P，许可的污染物排放量为：颗粒物：2478.4吨/年、SO2：4025.05吨/年、NOX：3420吨/年。 2.原有污染源及治理措施 拟建项目为新建，不存在原有污染源。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5 公里。滦县距离唐山47公里，距离天津港136公里，距离秦皇岛82公里，距离津唐港76公里，距离北京260公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9公里，南北宽43.8公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54万人，土地面积为1028平方公里。 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西、唐山市滦县雷庄镇205国道南侧，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′44.61〞、东经118°37′10.94〞，项目利用厂区原有空地，位于荣威管业西南侧，西侧为耕地、东侧为发电厂、南侧为轧钢二厂。距离拟建项目较近的敏感点为厂区350m处的纪庄子村，西北400m处的前何寨村，西南为580m处的曹各庄村；距离其它村庄的距离较远。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程在200～300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30～50米之间，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 拟建项目占地区域地势相对平坦。 3.水文地质 滦县分山区和平原两大水文地质区。 山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、沙页岩分布在棒子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、砂质粘土、淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层及砂层，厚度2～5米，地下水埋深10米左右，盆心部分井深80米左右，出水量每小时30吨，岩石区井深一般在150～200米，出水量每小时在10～30吨。 西南部为洪冲击平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水岩性为卵砾砂，其埋深50米，出水量一般在每小时在40吨以上。京山铁路以南，第二含水组含水岩性为细砂、中细砂及中砂，出水量一般在每小时20～40吨。第四含水组岩性为卵石，埋深一般超过120米。 4.地表水系 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流。滦县境内河水分为三个水系：滦河、横河、狗尿河、别故河属滦河水系，沙河、小青龙河、岳家河、溯河属沙河水系，管河、龙湾河属陡河水系。全县地表水系除横河有部分泉水补给外，其余各河流补给均来自大气降水。 滦河是境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，流经量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5公里入渤海。河流全长888公里，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20，流域面积44945平方千米，其中滦县境内河长41千米，流域面积55平方千米，基底为沙卵石。 拟建项目产生的废水经处理后全部回用，无外排废水。 5.气候气象 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表11。 表11 气候气象参数一览表 项 目 单位 统计结果 项 目 单位 统计结果 年平均气温 ℃ 11.5 自计最大风速/风向 m/s/-- 24.0/WNW 年平均降雨量 mm 663.9 定时最大风速/风向 m/s/-- 20.0/W 年最大降雨量 mm 879.4 年平均相对湿度 % 61 月最大降雨量 mm 355.3 年极端最高温度 ℃ 39.6 日最大降雨量 mm 180.0 年极端最低温度 ℃ -24.6 年平均风速 m/s 2.2 年平均日照时数 h 2507.3 6.生物、生态环境 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31 个乡镇。 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。 根据对工程建设地点的勘察，工程所在区域主要以农作物为主，人工饲养的动物主要为家畜和家禽。大牲畜有牛、驴、骡、马，此外还有猪、羊，家禽有鸡、鸭等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会环境概况 滦县交通便利，距天津港136km、距秦皇岛港82km、距京唐港76km，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火 车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。滦县处于华北与东北的连接地带，有发展经济的广阔腹地，发达的公路、铁路及航运 把滦县与华北经济区和华东经济区紧密地联系在一起。 滦县矿藏丰富，目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿t，列为国家重点开发计划的大型铁矿―司家营铁矿座落于滦县境内；制作水泥的主要 原料―优质石灰岩储量3.5亿t；石英长石储量近3亿t，优质石英砂岩储量 6000 万t，为中国耀华玻璃集团的原料基地，开采历史已达一个世纪；花岗岩储量约1亿t；白云 岩储量约1000万t。还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土资源等。 滦县通讯便利，水、电、煤及劳动力资源丰富。滦县已开通了10万门程控电话，可直拨全国和世界各地。全国最大的火力发电厂―陡河电厂就座落在滦县西部，县内 有 22 万伏变电站一座，11万伏变电站 3 座，3.5万伏变电站5座，电力供应充足。滦 县西距开滦矿务局所属林西、唐家庄、赵各庄、范各庄等煤矿 20～25km，交通便利， 运输方便，燃料可满足供应。 滦县农牧产业发展较快。全县现有耕地面积 83.5 万亩，粮食种植面积 50 万亩， 主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。滦县常年花生 种植面积 20 万亩，年产量 5 万 t，为河北省最大的花生产区县，是国家确定的花生出 口基地，被命名为‘中国花生之乡’，花生以其粒大、色红，在国际市场享有盛誉，被 誉为‘东路花生’。经过几年的努力，滦县花生产业化经营已形成一定规模，南光公司、 喜旺公司等花生深加工龙头企业已经打出自己的品牌，咖啡花生、神逗豆、巧克力花 生畅销国际、国内两大市场，全县年花生加工销售总量 13 万 t 以上，年出口花生 3 万 t 以上。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量 8 万 t。滦县还是国家 确定的优质桑蚕基地县，条桑面积 3.5 万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡 等，肉类总产量 5 万 t，是国家瘦肉型猪生产基地。 依托区位，兴商富县，第三产业蓬勃兴起。全县现有各类商贸市场 47 个，形成了 以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交 易规范的区域性专业批发市场体系。其中全县已建成冀东汽车、滦州瓜菜、花生、滦 州木材、冀东农机、冀东粮油、小商品批发、建材、食品城、农资十大专业市场。冀 东汽车交易市场已成为全国500家最大服务行业企业之一，是河北省最大的汽车交易市场，主要经营各种型号的客货车和小轿车，销往 20 多个省市。冀东农机市场是河北省第三大农机市场，主要经营农田排灌、农机配件、农机具、整机 4 大类 3200 余种， 畅销东北三省及河北省。 2.环境功能区划 根据唐山市环境功能区划，拟建项目厂址所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水属《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区；厂区声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类区。 3.园区规划 拟建项目位于河北滦县经济开发区西区，《河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划环境影响报告书》已于2018年2月5日通过河北省环境保护厅的审查，审查意见的函文号为冀环评函[2018]140号。 河北滦县经济开发区由原河北滦县司家营经济开发区和原河北滦县经济开发区于2016年8月整合而成。2017年，河北省人民政府同意开发区扩区1.924平方公里。原河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书于2016年通过了河北省环境保护厅组织的审查会议（冀环评函［12016］535号）。管委会在原河北滦县经济开发区6.78平方公里规划范围的基础上，纳入新扩区的1.924平方公里，组织编制了《河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划》，同步开展了规划环评工作。本次规划范围分为北区、南区、西区（新扩区）三个片区，北区位于县城北部。规划面3123平方公里：南区位于滦县县城东部，规划面积3.657平方公里；西区位于滦县县城西部，规划面积1.924平方公里。规划构筑“332”产业结构体系，即高端装备制造。绿色食品加工，钢铁深加工3个特色主导产业，新型材料、生物制药，新一代信息技术3个战略培育产业，现代服务业，循环配套产业2个重要配产业；规划期限为2017-2030年，其中规划近期为2017-2020年，规划远期为2020-2030年。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 ⑴项目所在区域达标判定 根据《2017年唐山市环境状况公报》 2017年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为40微克/立方米，达到国家标准，比上年下降13.0%；二氧化氮年均浓度值为59微克/立方米，超过国家标准47.5%，比上年上升1.7%；一氧化碳年均浓度值为2.0毫克/立方米，比上年下降13.0%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为104微克/立方米，比上年上升10.6% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为119微克/立方米，超过国家标准70.0%，比上年下降6.3%；细颗粒物年均浓度值为66微克/立方米，超过国家标准88.6%，比上年下降10.8%，较2013年下降42.6%，超额完成国务院“大气十条”到2017年下降33%的目标。具体情况见表12。 表12 区域环境空气现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 /% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 40 60 66.67 达标 日平均质量浓度 -- 150 -- -- NO2 年平均质量浓度 59 40 147.5 超标 日平均质量浓度 -- 80 -- -- PM10 年平均质量浓度 119 70 170 超标 日平均质量浓度 -- 150 -- -- PM2.5 年平均质量浓度 66 35 188.57 超标 日平均质量浓度 -- 75 -- -- CO 年平均质量浓度 2000 -- -- -- 日平均质量浓度 -- 4000 -- 达标 O3 年平均质量浓度 -- -- -- -- 日最大8小时年均浓度 104 160 65 达标 由上表可知，项目所在区域臭氧日最大8小时年平均浓度值、一氧化碳年均浓度值、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；二氧化氮、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，及项目所在区域为不达标区。 ⑵环境空气质量现状监测与评价 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价选取滦州市环境空气质量例行监测点2017全年（1月1日至12月31日）的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表13。 表13 区域环境空气现状评价表 点位名称 污染物 年评价指标 评价标准（µg/m3） 现状浓度 （µg/m3） 占标率 /% 超标频率（%） 达标情况 唐山市滦县例行监测点 PM10 年平均值 70 136 194.25 100 超标 24小时平均第95百分位数值 150 262.6 175.07 33.97 PM2.5 年平均值 35 91 231.43 100 超标 24小时平均第95百分位数值 75 168.8 225.07 45.75 SOX 年平均值 60 52 86.67 0 达标 24小时平均第98百分位数值 150 105 70.00 0.27 NO2 年平均值 40 60 150.00 100 超标 24小时平均第98百分位数值 80 110.9 138.6 14.79 CO 24小时平均第95百分位数值 4000 3580 89.5 0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值 160 184 155.00 16.16 超标 由上表可知，年评价指标中二氧化硫年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据2015年-2017年唐山市环境状况公报，唐山市2015年达到或优于二级的优良天数为156天，占全年总天数的43.3%，重度污染及以上天数为40天，占全年总天数的10.9%；唐山市2016年达到或优于二级的优良天数为200天，占全年总天数的54.6%，重度污染及以上天数为37天，占全年总天数的10.1%；唐山市2017年达到或优于二级的优良天数为205天，占全年总天数的56.6%，重度污染及以上天数为30天，占全年总天数的8.12%，综上，唐山市地区环境空气质量正在持续改善。 2.地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 3.声环境 根据河北海之润检测技术服务有限公司于2018年5月25日对东海钢铁出具的监测报告（海环检（综合）字（2018）0393号），厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据拟建项目性质及周围环境特点，确定项目周边的村庄为环境空气保护目标，所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。主要保护对象及目标见表14。 表14 环境保护对象及保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 环境空气 X Y 前何寨村 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 NW 400 118.61444950 39.7483205 118.61513615 39.7439217 纪庄子村 居民 W 350 118.61474991 39.7398662 曹各庄 居民 SW 580 地下水 -- -- 项目所在区域 -- 《地下水质量标准》 (GB/T14848－2017)Ⅲ类标准要求 -- -- 噪声 -- -- 厂界 -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类、4a类 -- --

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3.声环境：北厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a标准，其他厂界执行3类标准。 以上标准值见表15。 表15 环境质量标准 环境要素 污染物 标准值 单位 标 准 来 源 环境空气 SO2 24小时平均：150 µg/Nm3 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准 1小时平均：500 NO2 24小时平均：80 1小时平均：200 PM10 年平均：70 24小时平均：150 PM2.5 年平均：35 24小时平均：75 TSP 年平均：200 24小时平均：300 地下水 pH 6.5～8.5 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度 ≤450 mg/L 溶解性总固体 ≤1000 硫酸盐 ≤250 氨氮 ≤0.5 硝酸盐氮 ≤20 声环境 昼间 65/70 dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类/4a类标准 夜间 55/55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气： ①立磨外排废气中二氧化硫、氮氧化物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1标准第Ⅱ时段排放限。 ②原料库、立磨、输送及散装等废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1标准第Ⅱ时段排放限值。（注：水泥制品 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机最高允许排放浓度限值：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，3.4──烘干磨指物料烘干兼粉磨设备，本项目粉磨的同时进行烘干，故本项目粉磨设备为烘干磨） ③《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段破碎机、包装机及其通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3。 2.北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准，其他厂界噪声执行3类标准。 3.固体废物处置：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修改单）中的相关标准要求。 4.施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 污染物排放标准见表16。建筑施工场界噪声限值见表17。 表16 污染物排放标准及限值 类别 污染源 污染物 排放限值 标准来源 浓度 废气 原料大棚 无组织 颗粒物 0.5mg/m3 （厂界外20m处） 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2大气污染物无组织排放限值 立磨机 热风炉 颗粒物 20mg/Nm3 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1标准第Ⅱ时段排放限。 SO2 400mg/Nm3 氮氧化物 300mg/Nm3 破碎机、包装机及其通风生产设备 颗粒物 10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1标准第Ⅱ时段排放限值。 噪声 等效声级 昼间：65/70dB(A) 夜间：55/55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类/4类标准 表17 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 |
| 总量控制指标 | 按照国家环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、工业粉尘、SO2、NOx。其中，COD、氨氮、SO2、NOx为考核因子。 本项目无生产废水排放，生活污水产生量不变，COD排放量为0t/a、氨氮0t/a、颗粒物为115.44t/a、SO2排放量为8.41t/a、NOX排放量为144.65t/a。 另外，拟建项目用高炉煤气为东海原有的放散高炉煤气，项目实施后东海钢铁二氧化硫、氮氧化物排放量不增加。 |

# 建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 拟建项目设计两套年产180万吨矿渣微粉生产线，建设一套，预留一套。生产过程主要包括矿渣存储、卸料及运输、矿渣粉磨、烘干、矿渣粉储存及散装等，具体生产工艺流程如下： ⑴矿渣存储、卸料及上料 矿渣经由汽车运输至原料大棚存储、卸料，经过沥水后，矿渣（水分≤12%）通过装载机或铲车铲装至卸料仓内，卸料仓底采用棒阀和定量给料机控制卸料并且进行计量，经过计量后的物料由胶带输送机送至入磨皮带。为保证矿渣磨的安全运行，矿渣输送设置除铁器进行除铁。 本工序污染源主要为除铁器除出的含铁物质。 ⑵矿渣粉磨、烘干 矿渣粉磨系统采用规格为TRMS70.4辊式矿渣磨，磨盘直径7000mm。矿渣经过振动筛筛分后，经过胶带机和螺旋输送机喂入立磨，物料随磨盘的旋转从其中心向边缘运动，同时受到磨辊挤压而粉磨。粉磨后的矿渣粉在磨盘边缘处被从风环进入的热气体带起，送入位于立磨上部的选粉机中。合格细粉由废气带入袋收尘器收集后由空气输送斜槽送至矿渣库侧提升机入成品库，磨内选粉机分选出的粗粉落在磨盘上再次粉磨。部分难磨的大颗粒物料在风环处不能被热风带起，由磨盘周边的溢流装置排出磨外，经吐渣口进入外循环系统，采取密闭装置，经除铁后再经过返料斗提机进入立磨进行循环粉磨。振动筛筛分后的大块矿渣，经颚式破碎机破碎后，经外循环系统再次入磨粉磨。 采用热风炉作为磨机烘干热源。热风通过管道进入磨机，出磨气体净化后由系统风机排入大气，其中一部分作为循环风再入磨，循环风的风量为原风量的50%。物料在磨内粉磨的同时被烘干，由于磨机通风量大，烘干能力强，物料在不增加预烘干设备的情况下可粉磨水分≤12%的湿矿渣。 本工序污染源主要为立磨、风机、提升机、振动筛、颚式破碎机等设备运行时产生的噪声；立磨系统经布袋收尘器后经烟囱排出的废气。 ⑶矿渣粉储存及散装 单线设置3座Ф18m的矿渣粉储存库。来自矿渣粉磨系统的矿渣微粉经斗式提升机、空气输送斜槽送入矿渣粉储存库内。库内设置充气箱，由罗茨鼓风机供气。库内矿渣粉经过卸料装置及斜槽送至散装机，单线3台散装机能力200t/h。入库提升机前斜槽下料口，矿渣粉库顶，库底散装机均考虑收尘，含尘气体经袋收尘器净化后排入大气。单线设置一座压缩空气站对全厂车间各用气点供气。压缩空气站设置1台空压机，1台储气罐，前后置过滤器（除水除油）和冷冻式干燥剂（除水）。 本工序污染源主要为成品库空气斜槽落料点产生的颗粒物、成品库落料点产生的颗粒物；风机、提升机等设备运行时产生的噪声;成品库顶除尘器收集的除尘灰；散装出料过程产生的颗粒物、散装机运行时产生的噪声、除尘器收集的除尘灰。 图2 本项目工艺流程及产排污节点图 |
| --- |
| 主要污染工序： 本项目施工期及营运期主要产排污节点见表18。 表18 项目主要污染工序一览表 建设时期 污染类别 污染源 污染因子 处理措施及排放去向 施工期 废气 施工场地 颗粒物 无组织排放 废水 施工人员生活 COD、SS 场地泼洒抑尘 固废 建筑施工 建筑挖方 土地平整及筑路填方 施工人员生活 生活垃圾 收集送环卫部门处理 噪声 施工设备、运输车辆 噪声 选用低噪设备、合理安排施工时间 营 运 期 废气 原料堆存、卸料及上料 颗粒物 卸料仓封闭处理 一期线筛分、破碎 颗粒物 产尘点设集气罩，收集废气与热风炉燃烧产生的废气一同送一台脉冲布袋除尘器进行处理，通过15m高排气筒排放 二期线筛分、破碎 颗粒物 产尘点设集气罩，收集废气与热风炉燃烧产生的废气一同送一台脉冲布袋除尘器进行处理，通过15m高排气筒排放 一期线矿渣立磨（1座）、热风炉（1座）、输送设备空气斜槽、提升机落料点 颗粒物SO2 NOX 产尘点设集气罩，收集废气与热风炉燃烧产生的废气一同送一台气箱脉冲袋收尘器进行处理，通过30m高排气筒排放 二期线矿渣立磨（1座）、热风炉（1座）、输送设备空气斜槽、提升机落料点 颗粒物SO2 NOX 产尘点设集气罩，收集废气与热风炉燃烧产生的废气一同送一台气箱脉冲袋收尘器进行处理，通过30m高排气筒排放 一期线成品库（3座） 颗粒物 库顶废气用引风管道引送至地面上1台脉冲布袋收尘器进行处理，通过15m高排气筒排放 二期线成品库（3座） 颗粒物 库顶废气用引风管道引送至地面上1台脉冲布袋收尘器进行处理，通过15m高排气筒排放 | 一期线散装机（3台） 颗粒物 产尘点设集气罩，收集废气送1台脉冲布袋收尘器进行处理，通过15m高排气筒排放 二期线散装机（3台） 颗粒物 产尘点设集气罩，收集废气送1台脉冲布袋收尘器进行处理，通过15m高排气筒排放 噪声 振动筛 A声级 厂房隔声+基础减振 颚式破碎机 厂房隔声+基础减振 矿渣立磨 厂房隔声+基础减振 风机 厂房隔声+基础减振+消音器 压缩空气机 厂房隔声+基础减振 水泵 厂房隔声+基础减振 废水 生产废水 COD、SS 循环使用 原料沥水 返回水渣池 固废 除铁器 废铁 东海钢铁厂回收再利用 收尘器 收尘灰 回用于生产 生产设备 废矿物油 耐腐蚀容器分别收集，暂存于危废储存间内，定期送有资质危废处置单位处理 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆存、装卸 | 颗粒物 | 0.22t/a | 0.22t/a |
|  | 原料筛分、破碎 （2×24000m3/h） | 颗粒物 | 296.2mg/m3， 102.37t/a | 2.96mg/m3， 1.02t/a |
|  | 立磨、空气斜槽、提升机落料点 （循环风量2×50% ×1000000m3/h） 热风炉（2座） （99137.5万m 3 /a） | 颗粒物 | 30000mg/m3， 216000t/a | 15mg/m3， 108t/a |
|  |  | SO2 NOX | 8.48mg/m3， 8.41t/a 145.9mg/m3，144.65 t/a | 8.48mg/m3， 8.41t/a 145.9mg/m3， 144.65t/a |
|  | 成品库库顶（3座） (2×12000m3/h) | 颗粒物 | 3512.5mg/m3， 606.96t/a | 3.51mg/m3， 6.07t/a |
|  | 成品库底散装机（3台） (2×18000m3/h) | 颗粒物 | 1357.8mg/m3， 351.94t/a | 1.36mg/m3， 0.35t/a |
| 水污 染物 | 生产废水 | SS COD | -- | 循环使用 |
|  | 原料沥水 |  | 89829t/a | 返回水渣池 |
| 固体 废物 | 除铁器 | 废含铁杂质 | 130t/a | 全部送炼铁工序再利用 |
|  | 收尘器 | 收尘灰 | 1053.83t/a | 全部回用于生产工序 |
|  | 生产设备 | 废矿物油 | 0.02 t/a | 耐腐蚀容器分别收集，暂存于危废储存间内，定期送有资质危废处置单位处理 |
| 噪 声 | 本项目产噪设备主要为振动筛、颚式破碎机、矿渣立磨、提升机、散装机、压缩空气机、风机等，噪声声级在85-110dB（A）之间，距公司四周厂界均较远，采用基础减震、选用低噪声设备、加装消声器等降噪处理措施，此外在噪声传播途径上采取措施加以控制。强噪声源车间均采用封闭式厂房，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝后，经距离衰减后，厂界噪声达标排放。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1.大气环境影响分析 施工扬尘主要产生于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等。施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化。车辆运输过程中扬尘的大小与路面的清洁程度呈反比、与形式速度成正比。因此，项目施工场地、运输道路应定期清理，保证路面清洁，并洒水抑尘，同时限制运输车辆行驶速度（不超过20km/h），规定运输车辆运行轨迹等均可有效控制运输扬尘。另外，粉尘在空气中扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，粒径的大小与沉降速度成平方关系，项目施工期粉尘产生量很少，不会对周边村庄大气环境造成明显影响。为最大限度的避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理15条措施>的通知》（冀建安[2013]23号）、《唐山市大气污染防治攻坚行动实施方案》（2013-2017 年），本项目施工期采取如下防治措施： (1)施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于 1.8米。 (2)施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 (3)施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 (4)遇有4级以上大风或重度污染天气时，应停止施工作业。 (5)施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。 在采取以上污染防治措施后，对施工扬尘的控制效率>70%，施工场地边界无组织粉尘排放浓度小于1.0mg/m3，对周边大气环境影响很小。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。拟建项目所需施工人员较少，生活污水产生量较小，利用厂区内现有办公区及厕所，因此施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工机械的运转噪声和材料等运输交通噪声。施工机械噪声源强在80～90dB(A)之间，交通运输噪声源强在75～80dB(A)之间。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： (1)从声源上控制噪声，与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，施工单位要设专人对设备进行定期保养和维护，要求工作人员严格按操作规范使用各类机械； (2)合理安排施工时间； (3)利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用； (4)施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； (5)建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施以后，可有效控制施工噪声对周围声环境的影响，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。不会对周围声环境造成明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。 5.施工期环境管理 ①环境管理机构 施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。 主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，整改措施，以减轻对环境的污染。 ②主要职责 (1)贯彻执行环境保护法律、法规和标准；根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，为施工单位的施工活动提出指导性要求，同时派专人监督施工单位对条例的执行情况。 (2)对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期检查；检查施工期环境保护设施运行情况。 (3)推广应用施工环境保护先进技术。 (4)组织开展必要的环境保护专业技能培训，提供施工人员的环境保护意识。 (5)听取环保部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 拟建项目废气污染源为：原料棚堆存、卸料扬尘，原料筛分、破碎产生的颗粒物，立磨、成品收集空气斜槽落料点产生的颗粒物、SO2、NOX，成品库库顶颗粒物，成品库库底散装机颗粒物。 ⑴原料棚堆存、卸料颗粒物： 本项目原料为湿矿渣，本身带有水分（约为12%），且存放时间很短，在一般情况下不会产生扬尘，但在堆场边缘地带因风吹干燥及车辆碾压，造成地面浮尘，有风时有一定量扬尘产生。由于原料含水量较高，水分蒸发量较大，因此料棚采用半封闭式，采取措施后结合当地气象条件，经估算，粉尘无组织排放量约为0.03kg/h，年排放量为0.22t/a。 ⑵项目颗粒物有组织排放 拟建项目在生产过程中，都是全封闭式的，整个生产系统在负压下运行颗粒物不会外溢，生产线产生的颗粒物经袋式收尘器除尘后，经排气筒排放。根据建设单位提供的资料。颗粒物产生及处理情况见表15。 原料筛分、破碎颗粒物：颚式破碎机入料口安装喷淋装置，同时出料口设置集气罩（共2个），集气罩面积为1.5×1.5=2.25m2；振动筛设整体密闭罩，密闭罩规格为2.5m×6.5m×1.5m，对废气进行收集。集气收集装置将各设备产生的颗粒物经管道与脉冲布袋除尘器相连接进行除尘处理，处理后经一根15米高的排气筒排放。风机风量为24000m3/h，除尘效率为99.9%；颗粒物的产生0.25kg/t处理矿渣，约5%的高炉水渣长时间堆放结成大块矿渣需破碎，则原料破碎量为204747.5t/a，颗粒物的产生量为51.19 t/a，颗粒物产生浓度为296.2 mg/m3；经除尘器处理后，排放浓度为2.96 mg/m3、排放量为0.5t/a。 立磨、成品收集空气斜槽、提升机落料点废气：项目由烘干粉磨后的细物料被热风带进位于立磨上部的选粉机中分选，合格的矿渣微粉成品随通过磨机的气体受系统风机吸力的作用下经过布袋收尘器收集处理，立磨废气为矿渣烘干及粉磨排出的废气，同时作为立磨生产的矿渣微粉的输送载体，送选粉机进行收粉，收下的成品经过空气输送斜槽、提升机送入矿渣微粉成品库储存。粉磨工序产生的粗粒径物料经返料提升机送回立磨内再次粉磨，返料提升机返料入磨工序颗粒物经工艺收尘器引风机负压引至收尘器处理。该工艺收尘器颗粒物收集效率为99.95%。 辊压机和选粉机工作时产生颗粒物，每条生产线辊磨系统各配备1台气箱脉冲袋式收尘器，共2台袋收尘器。对辊压和选粉工作过程产生的颗粒物进行收集和处理，循环风量为50%。处理后废气分别经30m高排气筒排放。 一期生产线项目粉磨30000mg/m3、产生量为216000t/a，一期立磨脉冲袋式收尘系统风量为1000000 m3/h，从立磨选粉过程中排出的热烟气部分入混风室与热风炉产生的热烟气在混风室内混合后入立磨，循环风量为500000m3/h，最终立磨废气排放量为500000m3/h；二期生产线同一期生产线。 项目采用热风炉为立磨系统提供热源，热风炉燃料用高炉煤气，高炉煤气见表19。 表19 高炉煤气成分分析 % N2 H2 CO2 CO CH4 CnHm O2 含尘量 H2S 热值 52.6 1.5 18.2 26.7 -- -- -- ≤15mg/Nm³ ≤25mg/m³ 3514kJ/Nm3 高炉煤气在完全燃烧条件下，烟气中的主要污染物为 NOX和少量SO2。参考《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）》表B.3燃气工业锅炉的废气产排污系数表的数据，具体见下表。 表20 燃气产污系数 序号 参数 产污系数 1 工业废气量 58943.09标立方米/万立方米-原料 2 二氧化硫 0.02S千克/万立方米-原料 3 氮氧化物 8.6千克/万立方米-原料 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为25毫克/立方米，则S=25。 根据污染物浓度的计算公式： C=G/W 烟气 式中：C—污染物的产生浓度（mg/Nm3） G—污染源的产生量（mg/万 m3） W 烟气 —烟气量（Nm3/万m3） 本项目高炉煤气总用量约为16819.2万 Nm 3 /a。可以计算出 SO2、NOx的产生浓度分别为8.48mg/m 3 、145.9mg/m 3 表21 热风炉废气产排情况表 项目 产污系数 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 排放标准 工业废气量 58943.09标立方米/万立方米-原料 99137.5万m 3 /a -- 99137.5万 m 3 /a -- -- 二氧化硫 0.02S千克/万立方米-原料 8.41t/a 8.48mg/m3 8.41t/a 8.48mg/m3 ≤400mg/m3 氮氧化物 8.6千克/万立方米-原料 144.645t/a 145.9mg/m3 144.645t/a 145.9mg/m3 ≤300mg/m3 注：①工业废气量= 产污系数× 原料=58943.09Nm 3 /万m3×为16819.2万Nm 3 /a=99137.6万m 3 /a； ② 二氧化硫=0.02S ① × 原料= （0.02×25 ）kg/万 m 3 ×16819.2万Nm 3 /a=8409.6kg/a=8.41t/a ； ③氮氧化物=产污系数× 原料=8.6kg/万m3 ×16819.2万/Nm 3/a=144645.12kg/a=144.645t/a。 热气与合格细粉被一期风机引入一期脉冲袋式收尘器处理，风机风量为1000000m3/h，袋式收尘器处理效率为99.95%。处理后废气中50%被回收后进入混风室，重新进入立磨系统，剩余50%废气经30m高P1排气筒排放。燃气炉产生的颗粒物与立磨系统产生的合格细粉混合，类比同类项目，颗粒物进入袋式除尘器前的浓度为30000mg/m3，经计算可知：颗粒物排放浓度为15mg/m3，排放量为5.4t/a；SO2排放浓度为8.48mg/m3，排放量为8.41t/a；NOX排放浓度为145.9mg/m3，排放量为144.645t/a。废气排放满足满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 水泥制品 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机最高允许排放浓度限值要求：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，SO2最高允许排放浓度400mg/ m3，NOx最高允许排放浓度300mg/ m3。二期生产线同一期生产线。 成品库库顶颗粒物：项目每条生产线设有3个成品库，矿渣微粉通过密封皮带输送至仓顶进行泄料。对卸料过程产生的颗粒物进行收集和处理。脉冲袋式收尘器布置在地面，设置收尘管道，将仓顶废气引至到地面的脉冲袋式收尘器中。两条线共2台脉冲袋式收尘器。除尘器引风机风量为12000m3/h，收尘器除尘效率为99.9%。项目成品转运系统颗粒物产生速率为42.15kg/h，产生量为303.48t/a，产生浓度为3512.5 mg/m3；则除尘器颗粒物最大排放浓度为3.51mg/m3，排放量为0.3t/a。颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，及除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上的要求。 成品库仓底散装机颗粒物：项目矿粉 100%为散装形式，装车为重力装车，库内矿粉在重力的作用下进入运输罐车，在机械振动下产生一定量的颗粒物。本项目每座成品库底设置1台散装机。散装口产生的颗粒物经集气系统收集后引至一台袋式除尘器处理，除尘器引风机风量为18000m3/h，袋式除尘器处理效率99.9%。项目散装过程颗粒物产生速率为24.44kg/h，产生量为175.97t/a，产生浓度为1357.8 mg/m3；则散装除尘器颗粒物排放速率为0.02kg/h，排放浓度为1.36mg/m3，排放量为0.18t/a。颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，及除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上的要求。 表22 本项目除尘设施一览表 序号 污染源名称 收尘器类型 风量 （m3/h） 过滤面积（m2） 滤袋材质 过滤风速（m/min） 除尘效率（%） 每条生产线台数 台数 排气温度(℃) 1 筛分、破碎 脉冲袋式除尘器 24000 500 覆膜针刺毡 0.8 99.9 1 2 常温 2 辊式立磨、输送设备空气斜槽、落料点 气箱脉冲袋式收尘器 1000000 25640 覆膜针刺毡 0.65 99.95 1 2 90 3 成品库顶颗粒物 脉冲袋式收尘器 12000 220 覆膜针刺毡 0.912 99.9 1 2 50 4 散装机 脉冲袋式收尘器 18000 200 覆膜针刺毡 1.5 99.9 1 2 常温 合计 -- 8 -- 注：作业时间按300天，24小时生产，7200小时/年计算。 ⑷项目热风炉废气 1.1预测模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN，估算模式AERSCREEN是一个基于AERMOD估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均、及年均地面浓度最大值，评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。 1.2评价因子 表23 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 SO2 二类限区 一小时 500.0 GB 3095-2012 PM10 二类限区 日均 150.0 GB 3095-2012 NOx 二类限区 一小时 250.0 GB 3095-2012 TSP 二类限区 日均 300.0 GB 3095-2012 1.3预测源强 本项目废气污染源源强参数见表。 表24 项目污染源点源源强参数一览表（有组织排放） 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 原料筛分、破碎 118.619471 39.7446674 50.0 15 0.4 25.0 72.47 PM10 0.14 kg/h 立磨、空气斜槽、提升机落料点 118.619707 39.745724 48.0 30.0 4.5 90.0 23.86 NOx SO2 PM10 20.1 1.17 15.0 kg/h 成品库顶 118.619508 39.7444582 49.0 15.0 0.4 50.0 28.95 PM10 0.84 kg/h 成品库底散装 118.619530 39.7441899 49.0 15.0 0.4 25.0 43.43 PM10 0.05 kg/h 表25 面源源强参数一览表（无组织排放） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物名称 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 原料装卸、堆存 118.619138 39.747033 48.0 100.0 60.0 10.0 TSP 0.03 kg/h 1.4估算模式计算参数表 表26 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.6 °C 最低环境温度 -24.6 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 1.5预测结果及分析 最大落地浓度和距离估算 根据AERSCREEN模型进行计算各污染物的最大地面浓度和距离及浓度占标率，其估算模式计算结果见表27。 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 原料筛分、破碎 PM10 450.0 22.852 5.0782 / 立磨、空气斜槽、提升机落料点 NOx 250.0 24.929 9.9716 / SO2 500.0 1.4511 0.2902 / PM10 450.0 18.6037 4.1342 / 成品库顶 PM10 450.0 22.374 4.972 / 成品库底散装 PM10 450.0 4.5953 1.0212 / 原料装卸、堆存 TSP 900.0 14.378 1.5976 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为9.9716%，Cmax为24.929ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 1.6污染物排放量核算 根据新导则要求，二级评价项目不需要进行进一步预测与评价，本次评价对本项目排放的污染物排放量进行核算。 表28 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 产污环节 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/(kg/h) 核算年排放量/(t/a) 1 30m高排气筒 原料筛分、破碎 颗粒物 2.96 0.14 1.02 2 15m高排放口 立磨、空气斜槽、提升机落料点 颗粒物 SO2 NOX 15 8.48 145.9 15.0 1.17 20.1 108 8.41 144.65 3 15m高排放口 成品库顶 颗粒物 3.51 0.84 6.07 4 15m高排放口 成品库底散装 颗粒物 1.36 0.05 0.35 有组织排放总计 颗粒物 115.44 SO2 8.41 NOX 144.65 表29 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 原料卸料、堆存 颗粒物 在封闭库房内进行进行装卸、储存 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2大气污染物无组织排放限值 0.5 0.22 无组织排放总计 -- 0.5 0.22 1.7大气环境防护距离 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式中的 AERMOD 计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 环境防护距离取值方法为：离面源中心的短期浓度达到环境质量标准的最小距离。经计算，无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。 1.8卫生防护距离的设定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）确定的计算模式如下： 式中：Cm为GB3095规定的二级标准小时平均浓度限值，该标准只规定日平均容许浓度限值的大气污染物，一般可取其日平均容许浓度限值的三倍，苯取日平均容许浓度限值，mg/m3； L为工业企业所需卫生防护距离，m； r -为污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算： ； A、B、C、D为卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T13201-91的表5中选取； Qc为工业企业污染物排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目无组织排放污染物主要为颗粒物，卫生防护距离相关参数为：A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 计算卫生防护距离计算参数和计算结果见表30。 表30 卫生防护距离计算参数 面源参数 标准（mg/m3） 源强（kg/h） 计算系数 卫生防护距离计算值（m） A B C D 原料大棚 0.9 0.03 470 0.021 1.85 0.84 0.673 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中的有关规定(卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m 以上，级差为200m)，综合确定项目卫生防护距离为：原料库房周围50m、成品库房周围50m。 根据卫生防护距离的要求，原料库房周围50m、成品库房周围50m范围内不得规划建设居民区、学校、医院、商业区等人群密集度高的项目。本项目卫生防护距离内无环境保护目标。因此项目建设符合卫生防护距离要求。 1.9信息报告和信息公开 排污单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行信息报告和信息公开。 （1）信息报告 排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： 监测方案的调整变化情况及变更原因； 企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况； c） 按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果； d） 自行监测开展的其他情况说明； e） 排污单位实现达标排放所采取的主要措。 （2）信息公开 排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。 2.声环境影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 预测模式如下： Lp(r)=Lp(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)——距声源r处的A声级，dB； Lp(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 (2)噪声源参数的确定 拟建项目产噪设备主要为振动筛、颚式破碎机、辊式立磨、压缩空气机、风机、泵类等，噪声声级约在85-95dB（A）之间，为减少噪声对周围环境的影响，建设单位采取如下措施：对于固定声源，将主要产噪设备设置在封闭车间内；振动设备加装减振基础；罗茨风机的进、出口及压缩空气机的吸风口加装消声器。 项目采用低噪音设备，车间为钢混基础墙+双层彩钢填充岩棉结构可隔声15dB(A)，震动型设备加装基础减震，可降噪5dB(A)，加消音器可降噪20dB(A)。噪声源强及治理措施见表31，产噪单元距各厂界距离见表32。 表31 主要噪声源源强及治理情况表 位置 设备名称 数量 (台套) 声级 dB(A) 治理措施 降噪效果 dB(A) 生产 车间 辊式立磨机 2 95 封闭车间、基础减震 20 振动筛 2 90 封闭车间、基础减震 20 颚式破碎机 2 95 封闭车间、基础减震 20 压缩空气机 2 90 封闭车间、基础减震，消音器 40 水泵 1 85 封闭车间、基础减震 20 风机 8 90 封闭车间、基础减震、消音器 40 表32 项目区域到各厂界的距离 位置 到厂界距离（m） 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 项目区域 1200 25 650 550 (3)预测计算 按照以上步骤及预测模式进行预测，结果见表33。 表33 厂界预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 昼间 62.50 19.22 62.50 62.90 53.82 62.90 60.50 24.55 60.50 60.80 26.00 60.80 夜间 51.70 19.22 51.70 52.30 53.82 53.82 52.80 24.55 52.80 51.60 26.00 51.60 标准值 昼间≤65B(A)、夜间≤55dB(A) 昼间≤70B(A)、夜间≤55dB(A) 达标情况 达标 达标 噪声背景值来源于海环检（综合）字（2018）0393号 经预测，拟建项目实施后对北厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界可满足3类标准要求，可确保厂界达标排放，项目与最近的村庄距离为350m，项目噪声对周围声环境影响不大。 3.水环境影响分析 项目劳动定员由公司内部调剂解决，项目实施后，公司生活用水量不变。 拟建项目生产废水为设备冷却废水，全部循环使用，不外排。处理后全部在现有厂区综合利用，不外排。原料汽运至原料库后，经过沥水，产生的沥水为89829t/a，沥出来的水分经排水管网返回水渣池。废水不直接排入地表水环境，因此，不会对地表水环境产生影响。 4.固体废物 拟建项目产生的固废主要为布袋除尘器收集的除尘灰、除铁设备产生的废含铁杂质及生产设备日常维护保养产生的废矿物油。 ①收尘器收集下来的颗粒物：项目收尘器收集下来的颗粒物总量为1053.83t/a。这些收集的颗粒物中，矿渣粉磨磨尾主收尘器收集的颗粒物用提升机、空气输送斜槽直接输送到矿渣微粉成品库，其它收尘器收集的颗粒物均可返回原料或成品中继续使用。 ②含铁杂质：项目矿渣经除铁设备筛选过程将产生少量含铁杂质，产生量为130t/a，返回东海公司回收再利用。 ③废矿物油：生产设备日常维护保养产生的废矿物油。项目废矿物油产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废矿物油属于危险废物，编号为HW08废矿物油及含矿物油废物。项目废矿物油用耐腐蚀容器进行收集，暂存于危废贮存间，由有资质单位处理。 东海钢铁危废暂存间长25m，宽20m，面积500m2，最大储存量为200t。危废暂存间采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2毫米厚度高密度聚乙烯，上面再铺0.2m厚的粘土层作为保护层，地面采用防渗水泥进行硬化处理，表面抹防水膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。危废暂存间采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，并设置危险废物警示标志，由专人进行管理，严格执行双锁制度，建立巡点检制度，并建有危险废物排放量及处置记录等。 危废间现储存废矿物油100t，储存量每年0.02t左右，能够满足废活性炭的贮存要求。 项目固体废物经合理处置、综合利用后，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 5.环境管理及监测计划 （1）环境保护管理 I环保管理机构的设置 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。 公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作。下设环保科，设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员具体负责项目的环境管理和污染防治。 II环保管理机构职责 环境管理工作由安全环保部门负责，主要负责如下工作： a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责环境监测工作，掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况； e制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、平面图和给排水管网图等； g负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 III项目运行期的环境保护管理 a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； e负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 (2)环境管理台账 项目应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。 台账应真实记录如下信息： ①监测记录信息。 ②原辅料及燃料采购信息。 ③污染治理设施运行管理信息。 ④非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息。 ⑤其他环节管理信息。 （3）环境监测计划 根据项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： a公司环境监测站定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； b监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； c监测点位、监测项目、监测频次见表34。 表34 环境监测计划一览表 类别 监测点位 项目 监测频次 废气 立磨系统排气筒 颗粒物、SO2、NOX 1次/季 筛分、破碎 颗粒物 1次/半年 成品库库顶 颗粒物 1次/半年 成品库顶散装机 颗粒物 1次/半年 声环境 厂界外四周各设1个监测点 昼夜等效连续A声级 1次/季 6.排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合 GB/T16157、HJ/T397 等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 (2) 按 照 国 家 标 准 《 环 境 保 护 图 形 标 志 》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 10.污染物排放清单 项目污染物排放清单见表35。 表35 污染物排放清单 污染源 污染物 环保措施 排放参数 执行标准 管理要求 环保设施 数量 排放参数 产生浓度 （mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 原料产地装车、运输 颗粒物 汽车运输、遮盖 -- -- -- -- -- -- 运输道路定期清扫、洒水抑尘 原料堆存、装卸颗粒物 颗粒物 封闭库房 1座 -- -- -- 0.22 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2大气污染物无组织排放限值。 不进出车辆时，门窗关闭 辊式立磨、空气斜槽、提升机落料点 颗粒物 气箱脉冲袋收尘器+30m排气筒 2 总风量1000000 m3/h 其中循环风量500000 m3/h 30000 15 108 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1标准第Ⅱ时段排放限值。 定期检修 热风炉 SO2 2 99137.5万m3/a 8.48 8.48 8.41 NOX 145.9 145.9 144.65 成品库 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m高排气筒 2 风量2*12000m3/h 3512.5 3.51 6.07 散装机 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m高排气筒 2 风量2*18000 m3/h 1357.8 1.36 0.35 原料筛分、破碎 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m高排气筒 2 风量2*24000 m3/h 296.2 2.96 1.02 建立收尘器的运行台帐和检修台帐，对收尘器加强维护，保证收尘器正常运行 废水 生产废水 COD、SS 回用于生产、循环利用 -- -- -- -- -- -- 设备、管道、阀门严格管理，加强维护，及时检修 所有离厂运输 原料沥水 返回渣水池 -- -- -- -- 89829t/a -- 噪声 厂界噪声 Leq 工程选取低噪声设备，并采用基础减震，厂房隔声措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类、4类标准 设备定期维护 固废 除铁器 废含铁杂质 除铁器 -- -- -- -- -- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及其修改单 建立固废管理台账，详细 记录固废产生量及外卖量，并妥善保管台账 收尘器 收尘灰 收尘器 -- -- -- -- -- 职工生活 生活垃圾 职工生活 -- -- -- -- -- 生产设备 废矿物油 耐腐蚀容器收集，暂存于危废储存间内，定期送有资质危废处置单位处理 -- -- -- -- -- 设置警示标志，专人管理，建立危 险废物出入库台帐，如实记录危险 废物的产生环节、种类、危害特性、 产生量、危险废物贮存情况及处置 情况。危险废物包装容器上标识明 确，并确保容器完好无损；危险废 物按种类分别存放

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 原料堆存、装卸颗粒物 | 颗粒物 | 封闭库房 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2大气污染物无组织排放限值。 |
|  | 一期原料筛分、破碎 | 颗粒物 | 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1标准第Ⅱ时段排放限值。 |
|  | 二期原料筛分、破碎 | 颗粒物 | 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 |  |
|  | 一期线立磨系统 | 颗粒物 SO2 NOX | 气箱脉冲袋收尘器+30m排气筒 |  |
|  | 一期线热风炉 |  |  |  |
|  | 二期线立磨系统 | 颗粒物 SO2 NOX | 气箱脉冲袋收尘器+30m排气筒 |  |
|  | 二期线热风炉 |  |  |  |
|  | 一期线成品库库顶（3座） | 颗粒物 | 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 |  |
|  | 二期线成品库库顶（3座） | 颗粒物 | 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 |  |
|  | 一期线成品库底散装机（3台） | 颗粒物 | 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 |  |
|  | 二期线成品库底散装机（3台） | 颗粒物 | 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 |  |
| 水污 染物 | 生产废水 | SS COD | 回用于生产 | 不外排 |
|  | 原料沥水 |  | 返回水渣池 |  |
| 固体 废物 | 除铁器 | 废含铁杂质 | 送东海钢铁再利用 | 全部综合利用或妥善处置，不排放 |
|  | 收尘器 | 收尘灰 | 返回生产系统 |  |
|  | 生产设备 | 废矿物油 | 耐腐蚀容器分别收集，暂存于危废储存间内，定期送有资质危废处置单位处理 |  |
| 噪 声 | 拟建项目实施后对北厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界可满足3类标准要求，可确保厂界达标排放，项目与最近的村庄距离为350m，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

1.结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：唐山东海钢铁集团有限公司矿渣微粉工程项目 建设性质：新建 建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 项目占地面积：40000m2 劳动定员及工作制度：拟建项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7200小时。 项目投资和环保投资：总投资15000万元，其中环保投资300万元，占总投资的比例为2.0%。 (2)项目选址 拟建项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西、唐山市滦县雷庄镇205国道南侧，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′44.61〞、东经118°37′10.94〞，项目利用厂区原有空地，位于荣威管业西南侧，西侧为耕地、东侧为发电厂、南侧为轧钢二厂。距离拟建项目较近的敏感点为厂区350m处的纪庄子村，西北400m处的前何寨村，西南为580m处的曹各庄村；距离其它村庄的距离较远。 (3)建设内容 项目主要建设内容为：180万吨/年矿渣微粉生产线2条，总占地面积40000m2，总建筑面积29000m2；建设原料大棚1座，受料地仓1座，转运站及皮带通廊，立磨间2座，收粉器，烟气炉及换热风机，成品库6座。原料系统：含受料斗、计量皮带秤；制粉系统：水渣送入立磨后，进行烘干、研磨、分选，成品由烘干气流携带，进入气箱脉冲袋式除尘器进行收集；成品系统：成品微粉通过收粉器、空气斜槽进入斗提机，由斗提机送至成品库；热风系统：主要作用是对进入立磨的原料水渣进行烘干，同时，系统尾气自循环，以节约能源；电气工程及自动化系统：项目范围内的控制系统、高低压配电系统、电缆桥架、照明等。能源消耗种类：电。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 根据滦州市环境空气质量例行监测点2017全年（1月1日至12月31日）的监测数据可知，年评价指标中二氧化硫年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据2015年-2017年唐山市环境状况公报，唐山市2015年达到或优于二级的优良天数为156天，占全年总天数的43.3%，重度污染及以上天数为40天，占全年总天数的10.9%；唐山市2016年达到或优于二级的优良天数为200天，占全年总天数的54.6%，重度污染及以上天数为37天，占全年总天数的10.1%；唐山市2017年达到或优于二级的优良天数为205天，占全年总天数的56.6%，重度污染及以上天数为30天，占全年总天数的8.12%，综上，唐山市地区环境空气质量正在持续改善。 (2)地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 (3)声环境 根据唐山永正环境监测有限公司于2016年9月29、30日对东海钢铁厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据本项目特点及周围环境特征，确定项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3选址可行性分析 拟建项目位于唐山东海钢铁集团有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司已取得土地使用证。根据土地使用证，项目用地为工业用地。另外项目所在区域内无其他文物、风景名胜、自然保护区等环境敏感点，由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 1.4环境影响评价结论 (1)大气环境 本项目产生的废气经袋收尘器处理后，污染物颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放量均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1标准第Ⅱ时段排放限值。因此，对区域环境影响较小。 (2)水环境 项目劳动定员由公司内部调剂解决，项目实施后，公司生活用水量不变。 项目生产废水为设备冷却废水，全部循环使用，不外排。处理后全部在现有厂区综合利用，不外排。原料汽运至原料库后，经过沥水，产生的沥水为89829t/a，沥出来的水分经排水管网返回水渣池。废水不直接排入地表水环境，因此，不会对地表水环境产生影响。 (3)声环境 拟建项目产噪设备主要为辊式立磨机、振动筛、颚式破碎机、压缩空气机、水泵、风机等，噪声声级约在85-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达20dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目与最近的村庄距离为350m，项目噪声对周围声环境影响不大。 (4)固体废物 本项目固废主要为袋收尘器产生的收尘灰、除铁器除出的废含铁杂质及废矿物油，收尘灰及废含铁杂质固体废物为一般固废，收尘灰回用于生产工序，废含铁杂质返回厂内利用再生产。废矿物油属于危险废物，固体废物全部妥善处置，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 1.5 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），拟建项目属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2017】74号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 1.6总量控制分析 拟建项目无废水外排，固体废物全部综合利用。建议以SO2为8.41t/a、NOX为144.65t/a、颗粒物为115.44t/a、COD为0t/a、工业固体废物为0t/a为总量控制目标值 另外，拟建项目用高炉煤气为东海钢铁原有的放散高炉煤气，项目实施后东海钢铁二氧化硫、氮氧化物排放量不增加。 1.7工程可行性结论 综合以上分析，项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，选址符合当地发展规划要求，采取污染防治措施可行；拟建项目为废气治理活动，实施后污染物排放进一步降低，环境效益显著。因此，在认真落实各项环保措施的前提下，本次评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表 类别 序号 污染源 污染物 主要设施 数量 (台/套) 治理效果 验收标准 投资 (万元) 废气 1 原料堆存、装卸颗粒物 扬尘 原料库封闭处理 1 厂界 ≤0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 2 2 一期线立磨系统（1000000 m3/h） 颗粒物 气箱脉冲袋收尘器+30m排气筒 1 ≤20mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值 280 一期线热风炉（99137.5万m3/a） SO2 NOX ≤400mg/m3 ≤300mg/m3 二期线立磨系统（1000000 m3/h） 颗粒物 气箱脉冲袋收尘器+30m排气筒 1 ≤20mg/m3 二期线热风炉（99137.5万 m3/a） SO2 NOX ≤400mg/m3 ≤300mg/m3 一期线成品库库顶 （12000 m3/h） 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 1 ≤10mg/m3 二期线成品库库顶 （12000 m3/h） 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 1 一期线成品库底散装机 （18000 m3/h） 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 1 二期线成品库底散装机 （18000m3/h） 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 1 一期原料筛分、破碎（24000 m3/h） 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 1 二期原料筛分、破碎（24000 m3/h） 颗粒物 脉冲布袋收尘器+15m排气筒 1 废水 3 生产废水 SS、COD 循环利用 不外排 -- 原料沥水 返回水渣池 噪声 4 辊式立磨机、振动筛、颚式破碎机、压缩空气机、水泵、风机 噪声 厂房隔声、振动设备加减振装置 、风机加装消音器 -- 昼间：65dB(A)/70 dB(A) 夜间：55dB(A)/55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 10 固体 废物 5 除铁器 废含铁杂质 收集装置 -- 送东海集团再利用 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准 2 6 收尘器 收尘灰 收集装置 -- 返回生产系统 7 职工生活 生活垃圾 收集装置 -- 环卫部门处理 8 生产设备 废矿物油 耐腐蚀容器分别收集，暂存于危废储存间内，定期送有资质危废处置单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关标准 -- 其他 绿化率15%。 6 合计 -- 300

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

G、N

矿渣

除铁器

胶带机

给料机

卸料仓

振动筛

装载机

原料大棚

布袋除尘器

G、N

返料斗提机

螺旋输送机

颚式破碎机

S

除铁器

袋式收尘器

G

外循环系统

粗粉

N

G、S

细粉

粗粉

成品库

矿渣立磨

废气

提升机

选粉机

空气斜槽

袋式收尘器

G

G

N

G5

热

风

袋式收尘器

罗茨风机

热风炉

高炉

煤气

G

袋式收尘器

N

压缩空气机

散装机

外排粉尘115.44

水份352384.56

高炉水渣

3952500

(含水10%)

矿渣微粉

3600000

(含水≤0.5%)

成品

输送、贮存、散装

粉磨及烘干

除尘灰