目录

第1章 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 主要环境问题	2

1.4 环境影响评价的主要结论	3

第2章 总则	4

2.1 编制依据	4

2.2 评价目的及评价重点	6

2.3 环境影响因素识别与评价因子筛选	7

2.4 评价标准	8

2.5 评价工作等级及评价范围	11

2.6 评价范围	15

2.7 项目主要环境保护目标	15

2.8 工作原则	16

2.9 评价过程	16

第3章 工程分析	18

3.1 迁建前原有工程概况及排污状况分析	18

3.2 本期工程概况及排污状况分析	24

3.3 工程分析	29

3.4 施工期污染源分析	57

第4章 环境现状调查与评价	59

4.1 区域自然环境概况	59

4.2 产业政策及相关规划	64

4.3 区域污染源	69

4.4 环境质量现状监测与评价	70

第5章 环境影响预测与评价	83

5.1 施工期环境影响分析	83

5.2 运营期环境影响评价	86

第6章 污染防治措施及可行性分析	112

6.1 施工期污染防治措施分析	112

6.2 营运期污染防治措施分析	117

6.3 工程污染防治措施汇总及环保投资	131

6.4 选址及平面布置合理性分析	132

第7章 环境风险评价	135

7.1 风险识别	135

7.2 环境风险评价等级、评价范围及保护目标	142

7.3 源项分析	143

7.4 风险评价	145

7.5 风险管理	147

7.6 风险评价结论	154

第8章 清洁生产及总量控制分析	156

8.1 项目清洁生产水平分析	156

8.2 总量控制	161

第9章 环境经济损益分析	163

9.1 经济效益分析	163

9.2 社会效益分析	163

9.3 环境效益分析	164

9.4 小结	165

第10章 环境管理及监测计划	166

10.1 环境管理	166

10.2 环境监测	167

10.3 人员培训	169

10.4 排污口规范化	170

第11章 结论	171

11.1 建设项目概况	171

11.2 环境质量现状	172

11.3 污染物排放情况	173

11.4 主要环境影响	176

11.5 公众意见采纳情况	178

11.6 环境经济损益分析	178

11.7 环境管理与监测计划	178

11.8 总量控制	178

11.9 建议	178

11.10 结论	179

附图附件

附图一 地理位置示意图

附图二 周围环境卫星图

附图三 环境质量现状监测点位图

附图四 评价范围图

附图五 南乐县产业集聚区规划图

附图六 南乐县产业集聚区土地利用图

附图七 厂区平面布置图

附图八 项目分区防渗图

附图九 老厂区现状图

附图十 本项目周围环境实景图

附件1项目委托书

附件2 备案

附件3 土地证

附件4 入驻证明

附件5 原项目产能证明

附件6 生产许可证

附件7 项目限期治理文件

附件8 试运行申请

附件9 同意试运行文件

附件10 验收申请

附件11 竣工验收意见

附件12 监测报告

附件13 执行标准

# 概述

## 项目由来

河南省源达酒业有限公司始建于1998年，位于濮阳市南乐县北环路中段，主要从事白酒生产及销售，年生产原酒180吨，因项目成立较早，当时未履行环评手续，南乐县环境保护局于2012年2月10日责令河南省源达酒业有限公司限期治理（见附件7），要求该公司在规定时限内申请验收，河南省源达酒业有限公司自接收到限期治理通知后立即采取污染防治措施，并于2012年3月7日向南乐县环境保护局申请试运行，于2012年5月2日申请项目的竣工验收（见附件10），南乐县环境保护局于2012年5月18日同意河南省源达酒业有限公司项目通过环保达标验收（见附件11），该公司的违法行为得以纠正。

现因南乐县道路规划需占用河南省源达酒业有限公司原有厂区，经南乐县发改委同意，河南省源达酒业有限公司提出了年产180吨原酒迁建项目，迁建项目于2018年2月取得南乐县发展和改革委员会备案，项目厂区由南乐县北环路中段搬迁至南乐县产业集聚区傅潭路东段北侧。项目总投资为500万元，拟迁地点位于南乐县产业集聚区，占地面积16875.74平方米，用地性质为工业用地。

经查阅，本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中“限制类”“轻工”第25项“白酒生产线”项目，本项目为迁建项目，南乐县发展和改革委员会已为本项目出具了项目备案确认书，项目代码为：2018-410923-15-03- 007409。具体见附件2。根据《促进产业结构调整暂行规定》，国发【2005】40号中第十八条：“对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级”，本迁建项目产能不新增，通过改进污水处理工艺，淘汰燃煤锅炉，采用燃气锅炉，迁建完成后项目污染物数量减少，且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此项目建设不违背国家产业政策的有关规定。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定及环保管理部门的意见，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）的相关要求，本项目属“四、酒、饮料制造业17酒精饮料及酒类制造”中“有发酵工艺的”的项目，应编制环境影响评价报告书。受河南省源达酒业有限公司委托，河南汇能阜力科技有限公司承担该项目的环境影响报告书编制工作（项目委托书见附件1）。我单位在接受委托后，在现场踏勘与资料分析的基础上，开展现状监测、工程分析与环境影响预测等评价工作，同时根据该项目特点和各环境要素环境影响评价技术导则的要求编制完成了本项目的环境影响报告书，作为建设项目审批及环境管理的依据。

## 环境影响评价的工作过程

2018年3月1日，河南省源达酒业有限公司委托河南汇能阜力科技有限公司承担河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目环境影响评价报告的编制工作。在充分研究工程设计和进行现场踏勘及调研的基础上，编制完成了《河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目环境影响评价报告书》。

## 主要环境问题

本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

（1）项目区域环境空气、地表水、地下水以及区域声环境质量现状能否满足相应的标准限值要求；

（2）项目环境影响的可接受程度以及污染防治措施是否可行，主要包括：

①本项目运营期产生的废气污染物主要来自粉碎车间原料粉碎过程中产生的粉尘以及酿酒过程中挥发的无组织乙醇废气，废气污染物产生情况和治理措施，确保项目废气排放达到国家规定的排放标准；

②本项目运营期产生的废水主要是蒸馏锅底废水、发酵池废水（又称黄水）、冷却循环水排水、车间地面设备冲洗废水和生活污水等，其处理措施的可行性及废水排放去向；

③噪声：本项目运营期产生的噪声主要为：破碎机、传送带、循环水泵等设备噪声；

④项目运营期产生的固体废物主要包括除尘器收集的粉尘、酒糟、原酒过滤滤渣、碎酒瓶、污水处理站污泥等一般固废，以及职工生活垃圾等，固废处置措施可行性。

（3）项目选址的合理性分析

## 环境影响评价的主要结论

河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目不违背国家产业政策。本项目工程污染防治措施可靠，产生的各类污染物可实现稳定达标排放，对周围环境及敏感点不会产生明显影响。项目采取的各项污染治理措施可行。综上所述，建设单位在认真落实报告书提出的各项治理措施基础上，从环境保护角度而言，河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目建设可行。

# 总则

## 编制依据

### 法律、法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订），2016年1月1日；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日起实施）；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正）》，2015年4月24日；

6、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订），2016年9月1日；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修正）》，2012年7月1日；

9、《建设项目环境保护管理条例》682号国务院令，2017年10月1日；

10、《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发【2005】39号，2005年12月3日；

11、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，（国发【2013】37号），2013年9月2日；

12、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，2013年2月16日；

13、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（环境保护部令第44号），2017年9月1日；

14、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，中华人民共和国环境保护部，环发【2012】77号文；

15、《河南省建设项目环境保护条例》，2006年12月1日；

16、河南省环境保护厅《关于建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》豫环文〔2009〕181号；

17、河南省人民政府《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2016年度蓝天工程实施方案的通知》豫政〔2016〕27号；

18、《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》豫环文〔2015〕33号；

19、《河南省环境保护厅关于贯彻落实建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》 豫环文〔2015〕18号；

20、《河南省大气污染防治条例》（以下简称《条例》）于2017年12月1日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，于2018年3月1日施行。

21、河南省人民政府办公厅关于印发《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》豫政办【2018】14号；

22、河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号；

23、河南省环境保护厅关于印发河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知，豫环文【2017】160号；

24、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中华人民共和国环境保护部，公告2013年第31号；

25、关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知，环大气【2017】121号；

26、《国家危险废物名录》，（环境保护部令第39号），2016年8月1日；

27、《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院令第591号，2011.2.16。

### 行业标准与技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

4、《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

7、《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2004）；

8、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办[2014]34号；

9、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。

### 其他依据

1、《濮阳市城市总体规划（2005-2020）》；

2、《南乐县中心城区总体规划（2010-2030）》；

3、《南乐县产业集聚区发展规划（2009-2020）调整方案环境影响报告书》；

4、《南乐县污水处理厂升级改造及扩建工程环境影响报告书（报批版）》（2013）。

5、与项目有关的其他文件

（1）项目备案确认书

（2）项目委托书

（3）生产许可证

（4）建设方提供的其他资料

## 评价目的及评价重点

### 评价目的

（1）分析本项目的建设与国家产业政策、行业政策的相符性，论证厂址可行性；

（2）分析本项目污染物产排情况和污染防治措施的可行性；

（3）调查区域环境质量现状，分析项目建设对环境要素和环境保护目标的影响；

（4）分析项目污染物排放对周围环境影响的程度和范围；

（5）进行环境风险评价，提出防范措施和应急预案；

（6）从环保角度，给出本项目建设是否可行的明确结论。

### 评价重点

根据项目特点、生产过程中的产污特点及相关控制要求，本次评价将建设项目产业政策相符性、工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证及环境风险评价等专题作为评价重点。

## 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表2.3-1。

表2.3-1  工程环境影响因素识别表

| 影响因子 类别 | 施工期 | 项目运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 土建 项目 | 安装 项目 | 设备 运输 | 项目 排水 | 项目 排气 | 固废 | 噪声及振动 | 运输 | 效益 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气 | -1SP |  |  |  | -1LP |  |  | -1LP |  |
|  | 声环境 | -1SP | -1SP | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |  |
|  | 土壤 |  |  |  | -1LP |  | -1LP |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  | -1LP | -1LP |  |  |  |  |
| 社会经济环境 | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  | +3LW |
|  | 农业 |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 交通 | -1SP |  | -1SP |  |  |  |  | -1LP |  |
|  | 公众健康 |  |  |  | -1LP | -1LP | -1LP | -1LP | -1LP |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 就业 | +1SP |  |  |  |  |  |  |  | +1LP |
| 备注：影响程度：1-轻微； 2-一般； 3-显著；影响范围：P-局部； W-大范围 影响时段：S-短期； L-长期 影响性质：+-有利； --不利 |

由上表可以看出，本次工程在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是轻微、短期和局部的；本次工程运行期产生的废水、废气、固废和噪声对工程周围自然、社会环境将造成一定的不利影响。

### 评价因子筛选

根据建设项目环境影响因素识别和特征污染因子识别结果，结合区域环境状况筛选评价因子及总量控制因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子及总量控制因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、H2S、NH3、非甲烷总烃 | PM10、H2S、NH3、SO2、NO2、非甲烷总烃 | SO2、NO2 |
| 地表水 | pH、COD、氨氮、BOD5 | pH、COD、BOD5、氨氮； | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐及氯化物 | / | / |
| 固体废物 | 工业固废、生活垃圾等 | / | / |
| 声环境 | 连续等效A声级 | / |

## 评价标准

根据项目厂址所在区域环境功能情况，南乐县环境保护局对本项目出具了施工期及运营期应执行的环境影响评价标准（见附件13）。

### 环境质量标准

各具体标准值分别列于表2.4-1~表2.4-4。

表2.4-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 150 μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| NH3 | 一次浓度 | 0.20mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| H2S | 一次浓度 | 0.01mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 | 参照执行参照《河北省地方环境质量标准》（GB13/1577-2012） |

表2.4-2  地表水环境质量标准（GB3838-2002）

| 类别 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| COD | ≤ 30 | mg/L |
| BOD5 | ≤6 | mg/L |
| 氨氮 | ≤ 1.5 | mg/L |
| 总氮 | ≤ 1.5 | mg/L |
| 总磷 | ≤0.3 | mg/L |

表2.4-3  地下水质量标准（GB/T14848-2017）

| 类别 | 污染物 | pH | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 总硬度* | 溶解性总固体 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 标准值 （mg/L） | 6.5-8.5 | ≤ 3.0 | ≤ 450 | ≤1000 | ≤ 0.5 | ≤20 | ≤ 1.00 | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤1.0 | ≤0.3 |
| 类别 | 污染物 | 锰 | 砷 | 六价铬 | 汞 | 铅 | 镉 | 镍 | 挥发性酚类（以苯酚计） | 氰化物 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| Ⅲ类 | 标准值（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤100 |

*总硬度以CaCO3计。

表2.4-4      声环境质量标准（GB3096-2008）

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 污染物排放标准

各具体标准值分别列于表2.4-5~表2.4-11。

表2.4-5       大气污染物排放标准（GB16297-1996）

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3 ） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放浓度限值（mg/m3 ） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 80* | / | / | 2.0* |

*执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》【2017】162号文要求的挥发性有机物排放建议值；

表2.4-6      锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）

| 序号 | 污染物 | 标准级别 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | （GB13271-2014） 表3新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 | 20 |
| 2 | 二氧化硫 |  | 50 |
| 3 | 氮氧化物 |  | 150 |

注：表中浓度值单位为mg/m3。

表2.4-6         恶臭污染物排放标准（GB14554-93）

| 控制项目 | 无组织排放厂界标准值 |
| --- | --- |
| 氨 | 1.5mg/m3 |
| 硫化氢 | 0.06mg/m3 |

表2.4-7    《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物间接排放限值

| 序号 | 污染物 | 间接排放限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 400 |
| 2 | BOD5 | 80 |
| 3 | SS | 140 |
| 4 | 氨氮 | 30 |
| 5 | 单位产品基准排水量（m3/t） | 白酒企业 | 30 |

表2.4-8     南乐县污水处理厂设计收水水质要求及排放标准

| 污染物名称 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收水水质（mg/L） | 400 | 150 | 30 | 200 |
| 出水水质（mg/L） | ≤40 | / | 2 | / |

表2.4-9      建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523—2011）

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 70 | 55 |

表2.4-10      工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

## 评价工作等级及评价范围

### 大气环境评价等级

根据工程分析可知，迁建项目完成后，主要大气污染物为粉碎产生的粉尘（以PM10计）、乙醇（以非甲烷总烃计）、污水处理站产生的NH3和H2S。

根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），居住区大气中NH3的最高容许浓度的一次浓度限值为0.2mg/m3，H2S的最高容许浓度的一次浓度限值为0.01mg/m3；根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），可吸入颗粒物PM10的标准值按日平均值的三倍确定为0.45mg/m3；根据《河北省地方环境质量标准》（DB13/1577-2012），非甲烷总烃小时浓度二级标准限值为2.0mg/m3。项目对迁建后六种大气污染物的最大落地浓度进行了预测，从预测结果知，本项目原料粉碎车间有组织废气排放的最大落地浓度 0.000133mg/m3，最大浓度占标率为 0.01%，距离源中心205米。燃气锅炉废气SO2最大占标率为0.54%，最大落地浓度0.002688mg/m3；NO2最大占标率占为5.23%，最大落地浓度0.01255mg/m3；烟尘最大占标率0.1%，最大落地浓度0.000941mg/m3；距离源中心238米，项目粉碎车间无组织粉尘废气最大占标率为4.34%，最大落地浓度0.03908mg/m3，距离源中心46米；污水处理站恶臭气体NH3最大占标率为6.84%，最大落地浓度0.01369mg/m3，H2S最大占标率为2.74%，最大落地浓度0.0002739mg/m3，距离源中心48米；发酵工序挥发的非甲烷总烃废气最大占标率为5.14%，最大落地浓度0.1027mg/m3，距离源中心193米；原酒罐区挥发的非甲烷总烃废气最大占标率为0.09%，最大落地浓度0.01805mg/m3，距离源中心137米。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

环境空气评价等级见下表。

表2.5-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

（2）评价范围：以本期工程为中心，半径2.5km圆形范围。

### 地表水环境影响评价工作等级

地面水环境影响评价工作分级主要根据为：建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳污水的水域规模以及水质要求来确定。

根据工程污染因素分析，项目营运期的废水量为5.28m3/d，包括生产废水和生活污水，废水处理达标排入市政管网经南乐县污水处理厂处理达标后进入徒骇河，工程污水水质复杂程度为“中等”，工程纳污水体―徒骇河，水体功能规划为Ⅳ类水质，根据地表水环境影响评价工作等级分级要求，确定地表水环境影响评价等级为三级，具体见表2.5-2。

表2.5-2         地表水环境影响评价级别划分表

| 项 目 | 分析或调查结果 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目污水排放量 | 5.5m3/d | ＜1000 m3/d |
| 污水水质的复杂程度 | 非持久污染物 | 简单 |
| 地表水域规模 | 徒骇河年平均流量5.26m3/s | 小河 |
| 地表水水质类别 | IV类 | IV类 |
| 评价级别 | 三级 |

根据调查，本项目废水经厂区拟建污水处理站处理后排入南乐县污水处理厂集中处理，本报告中主要进行水环境质量现状评价及对污水处理厂接纳本项目新增废水进行可行性分析，并对地表水环境影响进行分析。

### 地下水环境影响评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工”目录下的“105、酒精饮料及酒类制造目”，故场地地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本项目位于南乐县产业集聚区，本项目区域不存在集中式饮用水水源，经现场勘查，项目区域范围内没有分散式饮用水井，因此本项目地下水环境敏感程度为不敏感，地下水评价等级为三级。判断依据见表 2.5-3，本次工程地下水环境影响评价工作等级划分见表 2.5-4。

表2.5-3  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源 (包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源 (包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表2.5-4         地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，确定拟建工程地下水环境影响评价等级为三级。

### 声环境影响评价工作等级

根据工程特点，结合厂址周围环境状况，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在声环境功能区为3类，且由于项目建成后所引起的背景噪声级升高未超过3dB（A），受影响人口数量变化不大，声环境影响评价等级为三级。

### 环境风险评价等级

本项目在储运过程中有风险性的物质是白酒基酒，主要成份为乙醇，含量约为65％，明火可以点燃，本项目白酒罐区储存量为335t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）关于环境风险评价工作等级的划分原则（见表2.5-5）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），乙醇构成重大危险源的临界值为500t，因此本项目不会构成重大危险源，确定本次环境风险评价等级为二级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）》的要求，环境风险评价工作级别划分依据见表2.5-5。

表2.5-5             评价工作级别划分

| 物质分类 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

评价对项目进行风险识别、源项分析和对事故影响进行定性分析，根据原酒的特点，对项目提出风险防范、减缓和应急措施，尽可能将风险和危害程度降至最低。

## 评价范围

根据项目污染特征、拟建厂址周围环境特点及评价工作等级确定评价范围，详见表2.6-1。

表2.6-1          评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以建设项目厂址为中心，半径2.5km圆形范围； |
| 地表水 | 定性分析 |
| 地下水 | 采用查表法确定本项目地下水评价范围为6km2区域。 |
| 噪声 | 厂界外200m； |
| 风险评价 | 距离源点3km的范围。 |

## 项目主要环境保护目标

根据工程特征、建设项目周边环境状况和地方环境保护要求确定环境保护目标，环境保护目标见表2.7-1。

表2.7-1       环境保护目标表

| 环境类别 | 保护目标 | 相对方位 | 相对距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 濮阳市第二技工学校 | W | 600 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 |
|  | 北坟村 | W | 1073m |  |
|  | 北关村 | SW | 1790m |  |
|  | 东关村 | SW | 1680m |  |
|  | 童心幼儿园 | SW | 1882m |  |
|  | 西街关村 | SW | 2345m |  |
|  | 北街村 | SW | 2032 |  |
|  | 聪慧幼儿园 | SW | 2062 |  |
|  | 凤凰城 | SE | 490 |  |
|  | 蒋屯 | SE | 980 |  |
|  | 高屯 | E | 470 |  |
|  | 霍屯 | E | 790 |  |
|  | 徐屯 | NE | 540 |  |
|  | 六屯村 | NE | 760 |  |
|  | 吉华实验小学 | NE | 1480 |  |
|  | 前平邑村 | NE | 1500 |  |
|  | 后平邑村 | NE | 2100 |  |
|  | 高屯 | E | 1970 |  |
| 地表水环境 | 永顺沟 | S | 910m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
|  | 新马颊河 | SW | 200m |  |

## 工作原则

（1）坚持环境影响评价工作为工程建设服务，为环境管理服务的原则，注重环评工作的实用性、针对性，为环境管理提供科学依据；

（2）坚持“预防为主、防治结合”的原则，做好建设项目污染防治和环境影响分析工作；

（3）以国家有关产业政策、环境保护法律、法规和规定为主要依据，严格贯彻执行《国务院关于环境保护若干问题的决定》和“达标排放”、“总量控制”的原则；

（4）以科学、客观、公正的原则，开展评价工作，评价内容力求主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价工作质量。

## 评价过程

环境影响评价工作一般分三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。具体工作过程见图2.9-1。

图2.9-1    项目评价工作流程图

# 工程分析

## 迁建前原有工程概况及排污状况分析

### 原有工程概况

河南省源达酒业有限公司始建于1998年，老厂位于南乐县北环路中段，主要从事酿造白酒生产。公司原酒采用固态发酵酿酒生产工艺，然后利用自酿的原浆酒调配成品白酒，可达到年产180吨原酒的生产能力。搬迁前原老厂区现状已经停产，设备已逐步进行拆除。

现因南乐县道路规划需占用河南省源达酒业有限公司原有厂区，河南省源达酒业有限公司提出了年产180吨原酒迁建项目，迁建项目于2018年2月取得南乐县发展和改革委员会备案，项目厂区由南乐县北环路中段搬迁至南乐县产业集聚区傅潭路东段北侧。

### 原有工程项目组成

原项目组成主要包括：（1）主体工程：灌装车间、粉料车间、发酵蒸酒车间；（2）辅助工程：锅炉房；（3）公用工程：供电系统、供热系统及环保工程。

表3.1-1      项目主要建设内容一览表

| 工程 类别 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 粉碎车间 | 40.5 | 40.5 | 砖混/1F |
|  | 发酵蒸酒车间 | 1382.5 | 1382.5 | 砖混/1F |
|  | 灌装车间 | 89.4 | 89.4 | 砖混/1F |
| 辅助工程 | 供热（锅炉房） | 48 | 48 | 砖混/1F |
| 储运 工程 | 原料库 | 335.25 | 335.25 | 砖混/1F |
|  | 原酒库 | 121.41 | 121.41 | 砖混/1F |
| 公用 工程 | 供水 | / | / | 自备水井 |
|  | 排水 | / | / | / |
|  | 供电 | / | / | 南乐县供电网 |
|  | 办公室 | 30 | 30 | 砖混/1F |
| 环保 工程 | 废水治理 | 采用沉淀池+接触氧化处理工艺处理达标后排入污水管网 |
|  | 废气治理 | 原料粉碎工序设置袋式除尘器1套；燃煤锅炉废气经湿式除尘处理后经20米高排气筒排放（已拆除） |
|  | 工业固废治理 | 设置酒糟等一般固废堆放场和垃圾收集桶 |
|  | 噪声治理 | 消声、隔声、减震 |

### 迁建前老厂区主要产品及生产规模

搬迁前原老厂区主要从事酿造白酒生产，年产原酒180吨，产品方案详见下表 3.1-2。

表3.1-2        搬迁前原老厂区产品方案

| 产品 | 规格型号 | 年产量 | 储存量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原酒 | 180t | 335 |
| 其中 | 浓香型65° | 120t | 150t |
|  | 酱香型56° | 60t | 180t |
|  | 浓香型（勾兑）52° | 10t | 5t |

说明：项目生产浓香型原酒120t，根据市场需求其中8吨65度浓香型原酒勾兑成10吨52度浓香型成品白酒后外售，另外112t在厂区原酒罐区暂存后外售。

### 迁建前老厂区原辅材料及其能源消耗量

搬迁前老厂区主要原辅材料及能源消耗详见下表 3.1-3。

表 3.1-3     原项目原辅材料及能源消耗一览表

| 产品类型 | 名称 | 年用量 | 单耗（t/t产品） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酱香型原酒 | 高粱 | 150t | 2.5 | 北方地区、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 稻糠 | 30t | 0.38 | 南方地区、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 麸曲粉 | 40t | 0.5 | 本地、汽运 | 原酒酿造 |
| 浓香型原酒 | 高粱 | 350t | 2.9 | 北方地区、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 稻糠 | 70t | 0.58 | 南方地区、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 大曲粉 | 80t | 0.67 | 本地、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 酒瓶 | 2万个 | / | 外购 | 勾兑使用 |
| 能源总消耗 | 水 | 2700t | 15 | 集聚区供水 | / |
|  | 电 | 2.0万kWh/a | / | 南乐供电局 | / |
|  | 煤 | 480t | 2.67 | 市政供气管网 | / |

### 生产设备

原项目现状已经停产，设备逐步进行拆除，原项目生产设备情况见表3.1-4。

表 3.1-4   原工程生产设备情况一览表

| 工序名称 | 序号 | 生产设备名称 | 规格型号 | 单位（台/套） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎 | 1 | 粉碎机 | JFS2250-42 | 台 | 1 | 整改后新增设备，准备迁至新厂区 |
| 制酒 | 2 | 磨粉机 | JFS-50 | 台 | 1 | 已拆除 |
|  | 3 | 打茬机 | JS-2004-108型 | 台 | 2 | 新购设备，准备迁至新厂 |
|  | 4 | 冷却器 | 自制 | 台 | 8 | 待拆除 |
|  | 5 | 发酵池 | 自制 | 个 | 200 | 部分拆除 |
|  | 6 | 甄锅 | 1.9*2*0.8m | 台 | 8 | 待拆除 |
| 包装 | 7 | 灌装机 | / | 台 | 1 | 已拆除 |
|  | 8 | 冲瓶机 | / | 台 | 1 | 已拆除 |
|  | 9 | 过滤机 | WK330-П | 台 | 1 | 待拆除，准备迁至新厂 |
| 化验 | 10 | 分光光度计 | 722型 | 台 | 1 | 待拆除，准备迁至新厂 |
|  | 11 | 气相色谱仪 | GC-2001 | 台 | 1 |  |
|  | 12 | 烘箱 | 101-1型 | 台 | 1 |  |
|  | 13 | 天平 | FA214A | 台 | 1 |  |
| 蒸汽设备 | 14 | 燃煤锅炉 | / | 台 | 1 | 已拆除 |

### 迁建前原有项目“三废”排放情况

- 废水

由于老厂建设较早，现有项目已停产未运行，因此无法取得实际准确数据。经类比同类项目，废水污染物物产排情况如下：

搬迁前原有厂区产生的废水主要为发酵废水、底锅废水、化验分析废水、洗瓶废水、车间冲洗水、冷却循环水排水、软水还制备排水以及生活污水等。

- 发酵废水（黄水），其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，每天产生量为0.1m3，全部回用于生产（窖池维护、拌槽），不外排；

- 蒸酒过程产生的底锅水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，每天产生量为0.6m3，在厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，排放特征为间歇式排放；

- 循环冷却水系统产生冷却水，为清净下水，部分循环使用，剩余的排入外环境，外排量为1.0m3/d；

- 洗瓶废水，含有少量的COD、BOD5、SS、NH3-N，废水量为3.03m3/d，排入厂区污水处理站；

- 车间地面清洗废水，含有少量的COD、BOD5、SS、NH3-N，废水量为1.5m3/d，排入厂区污水处理站；

- 软水制备浓水，为清净下水，在厂区水池存储后直接排入污水管网；

- 化验分析废水，废水量为0.5m3/d；

- 生活污水，老厂区设置旱厕，生活污水沤制农家肥，由农户拉走肥田，不外排。

综上，原厂区各类废水排放量约为6.63m3/d，约1989m3/a。由于老厂现有项目已经停产，因此无法取得实际准确数据。根据《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ595-2010）中相关数据计算老厂区综合废水污染物源强为，COD：5000mg/L，BOD5：800mg/L，SS：276mg/L，NH3-N：48mg/L。

老厂区水污染物经处理达标后经污水管网排污南乐县污水处理厂，项目原酒产能为180t/a，则经南乐县污水处理厂处理后的排放量为：废水排放量1989m³/a，COD：0.0995t/a、NH3-N：0.0099t/a。

- 废气

原有项目产生的废气主要为燃煤锅炉废气、原料粉碎的粉尘废气、酿造过程中挥发的乙醇（以非甲烷总烃计）废气。

（1）燃煤锅炉废气

由于老厂建设较早，厂区采用 1 台 2t/h 燃煤锅炉提供蒸汽，年用煤量为480t（全硫分0.6%，灰分为20%）。老厂区锅炉废气经水膜湿式除尘处理后排放。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》：工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉，锅炉产排污系数见表3.1-3（S为含硫量，本项目取 0.6；A为灰分含量，本项目取20）。

表 3.1-3   老厂锅炉烟气污染物产排情况表

| 污染物 | 产污系数 | 排污系数 | 污染物产生量 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 10290.43Nm³/吨原料 | 10804.95Nm³/吨原料 | 493.9万 m³/a | 518.6万 m³/a |
| SO2 | 16Skg/吨原料 | 13.6Skg/吨原料 | 4.608t/a | 3.9168t/a |
| NOx | 2.94kg/吨原料 | 2.94kg/吨原料 | 1.4112t/a | 1.4112t/a |
| 烟尘 | 1.25Akg/吨原料 | 0.16Akg/吨原料 | 12.00t/a | 1.536t/a |

②产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指燃煤收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量(S%)为3%，则S=3。烟尘的产排污系数是以含灰量(A%)的形式表示的，其中含灰量(A%)是指燃煤收到基灰分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中灰分含量为15%，则A＝15；

（2）原料粉碎废气

原粮粉碎过程中有一定量的粉尘产生，破碎车间年需破碎物料量约500t/a，本评价根据《产排污系数手册》1310谷物磨制行业产排污系数，粮食粉碎过程粉尘的排放系数为0.106kg/t 原料。计算得粉尘产生量约0.053t/a。此项废气为无组织排放；

- 工艺乙醇（以非甲烷总烃计）废气，类比安徽绩溪胡氏宴酒业有限公司白酒生产技术改造项目，无组织排放的乙醇（以非甲烷总烃计）排放量约为0.24t/a

3、噪声

主要噪声污染源有粉碎机、引风机、洗瓶机等各种设备等，噪声声级范围为 70～90dB(A)。生产运营过程中对设备采取相关减振、消音措施。

4、固废

（1）酒糟

项目生产过程产生酒糟约为901.42t/a，外售给饲料厂用作原料。

（2）原酒过滤滤渣

项目需对原酒进行过滤，可能产生少量滤渣，产生量约1.82t/a。此项废物交环卫部门处理。

（3）生活垃圾

迁建前老厂有员工20人，办公及生活垃圾产生量按0.5kg/人•d 计，则项目生活垃圾产生总量为4.5t/a，办公及生活垃圾均委托环卫部门统一收集处置。

（4）原料包装袋

原料包装袋产生量约0.2t/a。

（5）碎酒瓶

产生量约0.3t/a。

（6）污水处理站污泥

污水处理站污泥产生量为2.0t/a。

迁建前老厂污染排放量具体见下表：

### 现有工程存在的环保问题及以新带老措施

表 3.1-4  迁建前老厂污染物排放情况一览表

| 种类 | 名称 | 产生量 | 主要污染物 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） |
| 废水 | 厂区废水 | 1989m3/a | COD | 0.0995 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.0099 |
| 废气 | 燃煤锅炉 | 518.6万m3/a | 烟尘 | 1.536 |
|  |  |  | SO2 | 3.9168 |
|  |  |  | NOx | 1.4112 |
|  | 原料粉碎 | 0.053 | 粉尘 | 0.053 |
|  | 工艺废气 | 0.24 | 乙醇废气（以非甲烷总烃计） | 0.24 |
| 固废 | 名称 | 产生量 | 处理处置情况 |
|  | 酒糟 | 901.42t/a | 外售作为饲料生产原料 |
|  | 滤渣 | 1.82t/a | 环卫部门处理 |
|  | 生活垃圾 | 4.5t/a | 环卫部门处理 |
|  | 原料包装袋 | 0.2t/a | 厂家回收处理 |
|  | 破酒瓶 | 0.3t/a | 环卫部门处理 |
|  | 污水处理站污泥 | 2.0t/a | 环卫部门处理 |

原项目存在的主要环保问题有：

1、燃煤锅炉燃烧废气含有大量烟尘、氮氧化物、二氧化硫等污染物，对周围大气环境影响较大；

2、原厂区酒罐等酿酒设施尚未拆除；

3、酒糟等固废未设置符合要求的临时存放场所。

项目实施整体搬迁后，新建污水处理站，改进污水处理工艺，实现部分废水的资源化利用；淘汰燃煤锅炉，采用天然气清洁能源锅炉供热，项目产生的污染物均可实现达标排放；设置酒糟临时存放场所，并进行三防处理，避免污染地表水和地下水；项目原厂区搬迁清场后，需进行场地环境调查，以确保满足原场地退场和其他用途相关要求。迁建项目在不新增产能的前提下，可实现污染物的达标减排。

## 本期工程概况及排污状况分析

### 项目基本情况

项目名称：河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目

建设单位：河南省源达酒业有限公司

建设地点：南乐县产业集聚区

建设性质：迁建

项目总投资：项目总投资500万元，全部为企业自筹。

劳动定员及生产班制：项目定员20人，其中生产人员16人，管理及技术人员4人，年工作200天，每天8小时工作制。

### 建设内容

该项目为搬迁项目，由南乐县北环路中段搬迁至南乐县产业集聚区，项目占地面积为16875.74m2。搬迁后的厂址，原为河南省字君酒业公司，该公司经营不善倒闭后，河南省源达酒业有限公司以出让方式取得该宗土地的土地使用权，原有生产厂房及仓库可依托利用。

项目建设内容包括：（1）主体工程：灌装车间、粉料车间、发酵车间；（2）辅助工程：锅炉房；（3）公用工程：办公及供电系统、给排水系统以及环保工程。项目建设内容及依托情况见下表。

表3.2-1      项目主要建设内容一览表

| 工程 类别 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 粉碎车间 | 80 | 80 | 砖混/1F，依托原有 |
|  | 发酵车间 | 窖池200个 | 2500 | 2500 | 新建 |
|  |  | 生产区 | 1000 | 1000 |  |
|  | 灌装车间 | 240 | 240 | 砖混/1F，依托原有 |
| 辅助 工程 | 供热（锅炉房） | 50 | 50 | 砖混/1F，依托原有 |
| 储运 工程 | 原料库 | 300 | 300 | 砖混/1F，依托原有 |
|  | 成品仓库 | 200 | 200 | 砖混/1F，依托原有 |
|  | 储酒罐区 | 1000 | 1000 | 新建 |
| 公用 工程 | 供水 | / | / | / |
|  | 排水 | / | / | / |
|  | 供电 | 100 | 100 | 砖混/1F，依托原有 |
|  | 办公楼 | 800 | 400 | 砖混/2F，新建 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 新建污水处理站，处理能力为10m3/d |
|  | 废气治理 | 原料粉碎工序设置袋式除尘器1套；燃气锅炉废气经11米高排气筒排放 |
|  | 工业固废治理 | 设置酒糟等一般固废堆放场和垃圾收集桶 |
|  | 噪声治理 | 消声、隔声、减震 |
|  | 环境风险 | 设置事故池200m3 |
|  | 绿化 | 厂区绿化面积为200m2 |

### 生产规模

项目建成后不新增产能，产品方案不变，详见下表 3.2-2。

表3.2-2        项目产品方案

| 产品 | 规格型号 | 年产量 | 储存量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原酒 | 180t | 335 |
| 其中 | 浓香型65° | 120t | 150t |
|  | 酱香型56° | 60t | 180t |
|  | 浓香型（勾兑）52° | 10t | 5t |

说明：项目生产浓香型原酒120t，根据市场需求其中8吨65度浓香型原酒勾兑成10吨52度浓香型成品白酒后外售，另外112t在厂区原酒罐区暂存后外售。

产品质量标准如下：

表 3.2-3        感官要求

| 项目 | 优级 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 |
| 香气 | 具有浓郁的己酸乙酯为主体的复合香气 | 具有较浓郁的己酸乙酯为主体的复合香气 | 具有己酸乙酯为主体的复合香气 |
| 口味 | 绵甜爽净，香味协调，余味悠长 | 绵甜爽净，香味协调，余味悠长 | 入口纯正，后味较净 |
| 风格 | 具有本体突出的风格 | 具有本体明显的风格 | 具有本体固有的风格 |

表3.2-4        理化指标

| 项目 | 优级 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒精度/（%Vol） | 41-68 |
| 总酸（以乙酸计）/（g/L） | 0.5-1.7 | 0.4-2.0 | 0.3-2.0 |
| 总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L） | ≧2.5 | ≧2.0 | ≧1.5 |
| 己酸乙酯/（g/L） | 1.5-2.5 | 1.0-2.5 | 0.6-2.0 |
| 固形物/（g/L） | ≦0.40 | ≦0.40 | ≦0.40 |
| 卫生要求 | 符合GB2757的规定 |

本项目白酒中间产品白酒基酒乙醇含量约65％，用明火能点燃。

乙醇为无色液体，分子式CH3CH2OH，又称酒精，分子量46.07。有醇香，味辣。吸水性很强。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度0.79（水＝14℃），饱和蒸汽压5.33（19℃）。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。能与水形成共沸混合物，共沸点为78.1℃。在硫酸作用下于140℃左右发生分子间失水生成乙醚，反应温度达160℃时主要进行分子内失水生成乙烯。上述反应在氧化铝存在下于气相中也可进行，在240℃生成醚，360℃生成烯。在碱溶液中与氯、溴或碘反应，生成相应的卤仿CHX3。无碱存在时，氯与乙醇反应先生成乙醛，后生成三氯乙醛。乙酸与羧酸作用生成酯。

乙醇燃烧热1365.5kJ/mol。闪点13℃，沸点78.3℃；引燃温度363℃；爆炸上限19%（V/V）；爆炸下限3.3%（V/V）。

本项目生产浓香型和酱香型原酒，产品在厂区储存后部分直接外售给其他酒厂，部分原酒进行勾兑后外售。

### 原辅材料使用情况

本项目基础窖酒生产所需原辅材料包括高粱、稻糠、酒曲等，原料在当地及周边地区购买；生产所需能源包括水、电、天然气。项目迁建后产能、工艺不变，主要原辅材料及能源消耗情况见表3.2-5。

表 3.2-5     项目原辅材料及能源消耗一览表

| 产品类型 | 名称 | 年用量 | 单耗（t/t产品） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酱香型原酒 | 高粱 | 150t | 2.5 | 北方地区、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 稻糠 | 30t | 0.38 | 南方地区、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 麸曲粉 | 40t | 0.5 | 本地、汽运 | 原酒酿造 |
| 浓香型原酒 | 高粱 | 350t | 2.9 | 北方地区、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 稻糠 | 70t | 0.58 | 南方地区、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 大曲粉 | 80t | 0.67 | 本地、汽运 | 原酒酿造 |
|  | 酒瓶 | 2万个 | / | 外购 | 勾兑使用 |
| 能源总消耗 | 水 | 2512.5t | 13.96 | 集聚区供水 | / |
|  | 电 | 1.8万kWh/a | / | 南乐供电局 | / |
|  | 天然气 | 24万m3 | / | 市政供气管网 | / |

### 生产设备

本期工程，生产设备情况见表3.2-6。

表3.2-6   本工程生产设备情况一览表

| 工序名称 | 序号 | 生产设备名称 | 规格型号 | 单位（台/套） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎 | 1 | 粉碎机 | JFS2250-42 | 台 | 1 | 利用原有 |
| 制酒 | 2 | 磨粉机 | JFS-50 | 台 | 1 | 新增，更新 |
|  | 3 | 打茬机 | JS-2004-108型 | 台 | 2 | 利用原有 |
|  | 4 | 风式冷却器 | 1850×1800×3000 | 台 | 2 | 新增，更新 |
|  | 5 | 发酵池 | 自制 | 个 | 200 | 新增 |
|  | 6 | 甄锅 | 1.9*2*0.8m | 台 | 8 | 利用原有 |
| 包装 | 7 | 灌装机 | GCP-12 | 台 | 1 | 新增，更新 |
|  | 8 | 冲瓶机 | CP型 | 台 | 1 | 新增，更新 |
|  | 9 | 过滤机 | WK330-П | 台 | 1 | 利用原有 |
| 化验 | 10 | 分光光度计 | 722型 | 台 | 1 | 利用原有 |
|  | 11 | 气相色谱仪 | GC-2001 | 台 | 1 |  |
|  | 12 | 烘箱 | 101-1型 | 台 | 1 |  |
|  | 13 | 天平 | FA214A | 台 | 1 |  |
| 蒸汽设备 | 14 | 锅炉 | WNS2-1.25-Y（Q） | 台 | 1 | 新增、更新 |

### 公用工程

- 给水工程

本项目建设地位于南乐县产业集聚区。项目用水由南乐县产业集聚区供应，用水环节主要为锅炉软水制备用水、原料拌和润粮、洗瓶用水、生活用水等。

- 排水工程

本项目采用雨污分流，雨水直接排入雨水管网；项目废水主要为生产用水和生活用水。其中生产废水主要为发酵产生的黄浆水、蒸酒环节的底锅水、锅炉软水制备的浓水、洗瓶废水等。经项目自建污水处理站处理后经市政污水管网排入南乐县污水处理厂。

- 供电工程

本项目年用电量为1.8万度，由南乐县产业集聚区供电网供应。

4、供热

根据企业提供的资料，该项目原酒生产中需要进行蒸酒、蒸粮，全部由1台2t/h的天然气锅炉提供热源。

### 劳动定员

搬迁后，本项目劳动定员30人，工作制度不变；单班生产，每班 8 小时。

## 工程分析

### 生产工艺流程

搬迁后项目依然采用传统固态发酵法生产白酒。

固态发酵是指没有或几乎没有自由水存在下，在有一定湿度的水不溶性固态基质中，用一种或多种微生物的一个生物反应过程。固体发酵起源于中国，具有几千年的历史，近年来，由于固体发酵具有节水，节能的独特优势，属于清洁生产技术，逐步得到世界各国的重视。

传统固态发酵法生产白酒，利用优质酒曲作为辅料，经过微生物发酵转化为糖；再由糖转化为酒精。在转化过程中发生一系列极其复杂的生化反应，原料中的可溶性淀粉在糖化酶的作用下，首先被转化为可发酵的糖，再在酵池中酒化酶作用下，将糖水解成酒精并放出CO2，再经甑蒸馏出原酒，经勾兑后形成成品白酒。化学方程式可简单表述如下：

本项目产品包括酱香型和浓香型原酒，具体生产工艺如下。

1、 酱香型原酒酿造工艺流程

工艺流程如下：（概述：“混蒸混烧”，上轮酒糟掺新粮混合蒸酒，酒糟往复使用）

图3.3-2 酱香型原酒生产工艺流程及产污环节

酱香型原酒生产工艺流程简述：

（1）对购买的原材料高粱进行检验淀粉含量和水份含量是否符合生产要求，将符合要求的原料入库待生产，不合格的原料返回供应商。

（2）粉碎：将高粱等原料进行粉碎。

（3）蒸糠：稻壳就酿酒中采用的优良填充剂，也是调整酸度、水分和淀粉含量的最佳材料，但稻壳中含果胶质（0.4%）和多缩戊糖（16.9%），在发酵和蒸煮过程中能生产甲醇和糠醛等物质。蒸糠可去除稻壳中异味杂物及生糠味。蒸糠的时间为40分钟，并且提前蒸糠，拌料时必须使用熟糠。

（4）润料

(第一次将高粱全部置于晾堂上加入占原料总量25%的80℃热水，堆积半小时；

(第二次再加入占原料总总量30%的80℃热水，拌匀后盖上熟稻糠，继续堆积1小时。

（5）蒸料

(装甄前先将甄蓖上撒稻糠5公分厚；

(将原料拌匀，大汽蒸料1小时，关汽焖粮过夜，早上原汽复蒸半小时，即可出甄；

（6）摊凉：将甄锅上部粮糟取出，将熟粮置于晾堂上摊凉，摊凉至35-40℃（冬高夏低）。

（7）拌曲、堆积发酵：

(熟粮摊凉至35-40℃后，加入麸曲粉用量50%，拌匀一次；

(取蒸酒后的中糟，摊凉至35-40℃后，加入麸曲粉用量50%拌匀，复盖于熟粮上；

(堆积至44℃后，拌匀，待温度上升至42-46℃即可下窖。

- 入窖、发酵：材料为封窑泥，封窑泥是优质黄泥和老窑皮泥踩揉和熟而成的。粮糟、面糟入窑踩紧后，在其上先铺上一层编织袋或麻袋片，然后再在上面覆盖10cm以上厚度的封窑泥。将泥抹平、抹光，并在窑皮上盖上一层塑料薄膜，以防止窑皮干裂，酱香型酒发酵40天。

（10）出窑：发酵结束后，取出母糟、面糟，面糟进入前述拌和润料工序。酱香型原酒无黄浆水。

（11）蒸馏：蒸馏原理蒸粮蒸酒相同，通过蒸发和冷凝，再次分离出原酒。同时，得到丢糟和底锅水，缓慢蒸馏，接酒56°。

（12）储存：制取的酱香型原酒需储存3年后进行外售。

2、浓香型原酒酿造工艺流程

工艺流程如下：（概述：“混蒸混烧”，上轮酒糟掺新粮混合蒸酒，酒糟往复使用）

图3.3-2 浓香型原酒生产工艺流程及产污环节图

浓香型原酒酿造工艺流程说明：

（1）对购买的原材料高粱进行检验淀粉含量和水份含量是否符合生产要求，将符合要求的原料入库待生产，不合格的原料返回供应商。

（2）粉碎：将高粱等原料进行粉碎；

（3）蒸糠：稻壳就酿酒中采用的优良填充剂，也是调整酸度、水分和淀粉含量的最佳材料，但稻壳中含果胶质（0.4%）和多缩戊糖（16.9%），在发酵和蒸煮过程中能生产甲醇和糠醛等物质。蒸糠可去除稻壳中异味杂物及生糠味。所以在酿酒上规定蒸糠的时间不得低于30分钟，并且提前蒸糠，拌料时必须使用熟糠。

（4）拌和润料：将后续出窖工序产生的母糟、破碎高粱粉、稻壳混在一起掺水。

（5）上甄：将拌和润料装入甄锅。

（6）蒸粮蒸酒：“生香靠发酵，提香靠蒸馏”，说明白酒蒸馏相当重要。蒸馏目的，一方面要使成熟酒糟中的酒精成分、香味物质等挥发、浓缩、提取出来；同时，通过蒸馏把杂质排除出去，得到所需的成品酒。典型的浓香型酒蒸馏是采用混蒸混烧，原料的蒸煮和酒的蒸馏在甑内同时进行的。

蒸酒糟（上轮酒糟与新粮混合物）要求均匀进汽、缓火蒸馏、低温流酒，使酒糟中5%(V／V)左右的酒精成分浓缩到65％(V／V)左右。蒸煮至100℃，持续1.5小时。利用酒精与水及其它液体介质沸点进行蒸发、冷凝分离，它利用酒粮中酒精的低沸点组分蒸发，再冷凝以分离的操作过程，是蒸发和冷凝两种单元操作的联合。蒸发和冷凝，分离出原酒流酒开始，可单独接取酒头。酒头中含低沸点物质较多，香浓冲辣，可存放用来调香。以后流出的馏分，应分段接取，量质取酒，并分级贮存。蒸馏时要控制流酒温度，一般应在25℃左右，不超过30℃。流酒温度过低，会让乙醛等低沸点杂质过多的进入酒内；流酒温度过高，酒精和香气成分的挥发损失增加。流酒时间约15~20min左右，断花时应截取酒尾，待油花满面时则断尾，时间约需30~35min。断尾后要加大火力蒸粮，以促进原料淀粉糊化并达到冲酸之目的。蒸粮总时间在70min左右，要求原料柔熟不腻，内无生心，外无粘连。在蒸酒过程中，原料和酒糟都受到灭菌处理，并把粮香也蒸入成品酒内。将甄锅上部粮糟取出摊凉。

- 摊凉：将甄锅上部粮糟取出、冷却至室温20℃左右。摊凉也称扬冷。使出甑的粮糟迅速降低温度，挥发部分酸分和表面的水分，吸入新鲜空气，为入窖发酵创造条件。传统的摊凉操作是将打完量水的糟子撒在晾堂上，散匀铺平，厚约3~4cm，进行人工翻拌，吹风冷却，整个操作要求迅速、细致，尽量避免杂菌污染，防止淀粉老化。一般夏季需要40~60min，冬季20min左右。

（8）撒曲：将粮糟与大曲粉（也称糟醅）按照一定比例拌和均匀。用曲太少，造成发酵困难，而用曲过多，糖化发酵加快，升温太猛，容易生酸，同样抑制发酵，并使酒的口味变粗带苦。撒曲温度要略高于入窖温度，冬季高出3~4℃，其他季节与入窖温度持平。撒曲后要翻拌均匀，才能入窖发酵。

（9）入窑池发酵：材料为封窑泥，封窑泥是优质黄泥和老窑皮泥踩揉和熟而成的。粮糟、面糟入窑踩紧后，在其上先铺上一层编织袋或麻袋片，然后再在上面覆盖10cm以上厚度的封窑泥。将泥抹平、抹光，并在窑皮上盖上一层塑料薄膜，以防止窑皮干裂。浓香型原酒发酵60天。

（10）出窑：发酵结束后，取出母糟、面糟和池底黄浆水，面糟进入前述拌和润料工序。池底黄浆水浸渍面糟，然后送入甄锅蒸馏。

（11）蒸馏：蒸馏原理蒸粮蒸酒相同，通过蒸发和冷凝，再次分离出原酒。同时，得到丢糟和底锅水。

（12）过滤：灌装前需滤去酒中的浑浊成分。

（13）储存：制取的原酒储存需1年以上。

项目生产浓香型原酒120t，根据市场需求其中8吨65度浓香型原酒勾兑成10吨52度浓香型成品白酒后外售，另外112t在厂区原酒罐区暂存后外售。

（14）勾兑：原酒制取后，需要组合和调味，平衡酒体，使之保持独有风格。

（15）灌装：由灌装机将白酒就装入洁净酒瓶。

（16）包装：灌装后压盖、贴标、装盒、装箱、抽检、入库。

### 物料平衡

原酒生产所需原辅材料包括高粱、稻糠、酒曲等；生产所需能源包括水、电。项目迁建后工艺不变，本项目生产酱香型原酒和浓香型原酒，其物料平衡表见表3.3-1和表3.3-2，总物料平衡表见表3.3-3；物料平衡图见图3.3-3和图3.3-4，总物料平衡图见图3.3-5，项目水平衡图见图3.3-6。

表 3.3-1   酱香型原酒物料平衡表 单位：t/a

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |
| 1 | 原料 | 150 | 56°酱香型原酒60 | 水蒸气:26.7 粉尘：0.002 乙醇：0.08 CO2:2.222 | 底锅水：60 | 粉尘固废：0.015 滤渣:0.6 酒糟：280.381 |
| 2 | 蒸汽 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 工艺用水 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 麸曲粉 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 稻糠 | 30 |  |  |  |  |
| 合计 | / | 430 | 60 | 29.004 | 60 | 280.996 |

表 3.3-2   浓香型原酒物料平衡表 单位：t/a

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |
| 1 | 原料 | 350 | 65°原酒112 52°成品白酒10t | 水蒸气:53.3 粉尘：0.006 乙醇：0.16 CO2:4.445 | 底锅水：119.8 | 粉尘固废0.03 滤渣:1.22 酒糟：621.039 |
| 2 | 蒸汽 | 400 |  |  |  |  |
| 3 | 工艺用水 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 大曲粉 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | 稻糠 | 70 |  |  |  |  |
| 6 | 勾兑用水 | 2 |  |  |  |  |
| 合计 | / | 922 | 122 | 57.911 | 119.8 | 622.289 |

表 3.3-3   本项目总物料平衡表  单位：t/a

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |
| 1 | 原料 | 500 | 65度原酒112 56度原酒60 52度成品白酒10t | 水蒸气:80 粉尘：0.008 乙醇：0.24 CO2:6.667 | 底锅水：179.8 | 粉尘固废：0.045 滤渣:1.82 酒糟：901.39 |
| 2 | 蒸汽 | 600 |  |  |  |  |
| 3 | 工艺用水 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 曲粉 | 120 |  |  |  |  |
| 5 | 稻糠 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | 勾兑用水 | 2 |  |  |  |  |
| 合计 | / | 1352 | 182 | 86.915 | 179.8 | 93.285 |

图3.3-3    酱香型原酒物料平衡图（单位：t/a）

图3.3-4    浓香型原酒物料平衡图（单位：t/a）

图3.3-5    项目总物料平衡图（单位：t/a）

由于产品的公用工程、环保工程及生产设施均共用，本评价仅做总体水平衡图。

图3.3-6    项目水平衡图（单位：t/a）

图3.3-7    项目蒸汽平衡图（单位：t/a）

### 工程主要产污环节

项目搬迁前后工艺不变。项目各产污环节及污染防治措施汇总表见表3.3-4及表3.3-5。

表 3.3-4      浓香型原酒生产工序排污节点汇总表

| 项目 | 序号 | 排污工序/污染源 | 污染物 | 产污位置 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 发酵黄水 | COD、SS、氨氮、BOD5、TP | 酿造车间 | 回用发酵，不外排 | 不外排 |
|  | W2-1 | 底锅废水 | COD、SS、氨氮、BOD5、TP | 生产车间 | 单独处理 | 部分用于厂区绿化，剩余达标后外排 |
|  | W3-1 | 车间及设备保洁废水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 车间 | 排入污水处理站 | 达标后排入南乐县污水处理站 |
|  | W4-1 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5、TN | 厂区 |  |  |
|  | W5 | 洗瓶废水 | COD、SS | 洗瓶间 | 沉淀处理后全部回用 | 不外排 |
|  | W6-1 | 循环冷却排水 | COD、SS | 车间 | 循环使用，部分用于设备清洗 | 不外排 |
|  | W7-1 | 软水制备 | / | 软水制备 | 直接排入污水管网 | 南乐县污水处理站 |
| 废气 | G1-1 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 破碎车间 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 外环境 |
|  | G2-1 | 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOx | 锅炉房 | 经11米高排气筒排放 | 外环境 |
|  | G3-1 | 乙醇（以非甲烷总烃计） | 乙醇（以非甲烷总烃计） | 酿造车间 | 无组织排放 | 外环境 |
|  | G4-1 | 储罐区 | 乙醇（以非甲烷总烃计） | 成品储罐 | 无组织排放 | 外环境 |
| 噪声 | N | 生产设备 | 等效声级 | 粉碎车间 | 风机消声、基础减振、厂房隔声 | 外环境 |
| 固废 | S1-1 | 袋式除尘器收集粉尘 | 一般固废 | 粉碎车间 | 委托环卫部门统一收集处置 |
|  | S2-1 | 废酒糟 |  | 酿造车间 | 外售给饲料厂用作原料 |
|  | S3-1 | 滤渣 |  | 酒库 | 委托环卫部门统一收集处置 |
|  | S4-1 | 员工生活办公 | 生活垃圾 | 厂区 | 委托环卫部门统一处置 |
|  | S5-1 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 污水处理站 | 委托环卫部门统一处置 |
|  | S6-1 | 原料包装袋 | 一般固废 | 粉碎车间 | 厂家回收 |
|  | S7-1 | 碎酒瓶 | 一般固废 | 厂区 | 外售回收 |
|  | S8-1 | 废活性炭 | 危险废物 | 污水处理站 | 交有资质单位处置 |

表 3.3-5      酱香型原酒生产工序排污节点汇总表

| 项目 | 序号 | 排污工序/污染源 | 污染物 | 产污位置 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W2-2 | 底锅废水 | COD、SS、氨氮、BOD5、TP | 生产车间 | 单独处理 | 部分用于厂区绿化，剩余达标后外排 |
|  | W3-2 | 车间及设备保洁废水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 车间 | 排入污水处理站 | 达标后排入南乐县污水处理站 |
|  | W4-2 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5、TN | 厂区 |  |  |
|  | W6-2 | 循环冷却排水 | COD、SS | 车间 | 部分循环使用，部分用于设备清洗 | 不外排 |
| 废气 | G1-2 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 破碎车间 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 外环境 |
|  | G2-2 | 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOx | 锅炉房 | 经11米高排气筒排放 | 外环境 |
|  | G3-2 | 乙醇（以非甲烷总烃计） | 乙醇（以非甲烷总烃计） | 酿造车间 | 无组织排放 | 外环境 |
|  | G4-2 | 储罐区 | 乙醇（以非甲烷总烃计） | 成品储罐 | 无组织排放 | 外环境 |
| 噪声 | N | 生产设备 | 等效声级 | 粉碎车间 | 风机消声、基础减振、厂房隔声 | 外环境 |
| 固废 | S1-2 | 袋式除尘器收集粉尘 | 一般固废 | 粉碎车间 | 委托环卫部门统一收集处置 |
|  | S2-2 | 废酒糟 |  | 酿造车间 | 外售给饲料厂用作原料 |
|  | S3-2 | 滤渣 |  | 酒库 | 委托环卫部门统一收集处置 |
|  | S4-2 | 员工生活办公 | 生活垃圾 | 厂区 | 委托环卫部门统一处置 |
|  | S5-2 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 污水处理站 | 委托环卫部门统一处置 |
|  | S6-2 | 原料包装袋 | 一般固废 | 粉碎车间 | 厂家回收 |
|  | S8-2 | 废活性炭 | 危险废物 | 污水处理站 | 交有资质单位处置 |

### 污染源强分析

#### 废气

本工程产生的废气主要包括粉料工段产生的粉尘、制酒工艺废气、酒糟、污水处理站臭气以及储酒罐区呼吸废气。

（1）粉尘

本项目粉碎车间内共设有1台粉碎机，原粮粉碎过程中有一定量的粉尘产生，本评价根据《产排污系数手册》1310谷物磨制行业产排污系数，粮食粉碎过程粉尘的排放系数为0.106kg/t原料。破碎车间位于酿造车间北部，项目每年粉碎原粮共计500吨（其中150吨用于生产酱香型原酒，350吨用于生产浓香型原酒），年粉碎时间按300天，每天粉碎1小时计，粉尘产生量总量约为0.053t/a。拟在破碎机上方设置集气罩，收集后破碎粉尘经除尘效率为99%的布袋除尘器除尘，再经过管道集中至1个15m高排气筒达标排放，集气罩收集效率为85%左右，布袋除尘器对粉尘的处理效率可达99%以上，配备引风机风量为1000m³/h，经处理后的粉尘排放浓度为1.8mg/m³，排放速率为0.0015kg/h，排放量为0.00045t/a，无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.027kg/h；治理后粉尘排放浓度能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、二级标准要求。

表 3.3-6     原粮破碎有组织粉尘产排情况

| 产生源 | 类别 | 处理前 | 处理措施 | 处理后 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎 | 粉尘 | mg/m3 | 180 | 袋式除尘器，除尘效率99% | 1.8 | 120 | 达标 |
|  |  | kg/h | 0.15 |  | 0.0015 | 3.5 | 达标 |
|  |  | t/a | 0.045 |  | 0.0045 | / | / |

（2）锅炉废气

项目采用燃气锅炉，每小时大约消耗150m3天然气，每天供热8小时，年平均运行约200d，则一年需要天然气24万m3天然气。根据《社会区域类环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》P122-123页，以天然气为燃料主要排放系数TSP0.14kg/1000m3原料，同时参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册—第十分册》中4430工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉，项目大气污染物产生量见下表。

表3.3-7     天然气工业锅炉产污系数表

| 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 室燃炉 | 所有 规模 | 工业废气量 | Nm3/万m3-原料 | 136259.17 |
|  |  |  | 氮氧化物 | kg/万m3-原料 | 18.71 |
|  |  |  | 二氧化硫 | kg/万m3-原料 | 0.02S* |
|  |  |  | 烟尘 | kg/1000m3原料 | 0.14 |

*S—是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，本项目取200，则二氧化硫产污系数为4kg/万m3。

表3.3-8                    燃气锅炉大气污染物产生量

| 项目 | 废气量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 327万m3/a | 0.096t/a | 0.449t/a | 0.0336t/a |
| 产生浓度 | / | 29.36mg/m3 | 137.31mg/m3 | 10.28 |

（2）制酒工艺乙醇废气

基酒酿造车间有少量工艺乙醇（以非甲烷总烃计）废气产生，主要为发酵、甑酒产生的未凝结蒸汽和发酵产生的二氧化碳气体。未凝结蒸汽为水蒸气和酒精的混合物，其与二氧化碳气体均以车间无组织排放形式排放。经类比同类项目，本项目无组织排放的乙醇（以非甲烷总烃计）排放总量约为0.24t/a（其中酱香型原酒生产过程排放的工艺乙醇废气量为0.08t/a，浓香型原酒生产过程排放的工艺乙醇废气量为0.16t/a），项目夏季不蒸酒发酵，工艺乙醇废气挥发量较少。

（3）酒糟臭气、污水处理站臭气

酒糟恶臭、污水处理站臭气均为无组织排放源。迁建项目产生的酒糟会有少量臭气产生，酒糟的处理措施为外售，项目在厂区的堆放具有临时性，设置封闭式临时堆放场所，并尽量减少酒糟堆积量，做到日产日清。污水处理站产生的臭气主要来自于格栅，生化反应池、污泥池，类比同类污水处理站源强，恶臭气体中NH3的无组织排放速率不高于0.020kg/h，H2S的无组织排放速率不高于0.0004kg/h。本评价建议及时清理格栅截留杂物，将生化反应池、污泥池设置为封闭式或地埋式，将废气收集经活性炭吸附（处理效率为50%）后排放，则NH3的排放速率不高于0.010kg/h，H2S的排放速率不高于0.0002kg/h。

（4）储酒罐区呼吸废气

项目储酒均采用不锈钢浮顶罐，本项目白酒储存量为335t，设置7个50t的乙醇储罐。

“小呼吸”损失

静止储存的白酒，白天受太阳辐射使油温升高，引起上部空间气体膨胀和液面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，乙醇蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩，液气凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的气体浓度降低，又为温度升高后气体蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了油罐的小呼吸损失。

“大呼吸”损失

这是储罐进行收发作业所造成。当储罐入酒时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从储罐输出物料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。

（1）小呼吸损耗可按下式计算：

LB=0.191×M×（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量，46；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），5330Pa；D—罐的直径（m），3；

H—平均蒸气空间高度（m），2.1；

△T—一天之内的平均温度差（℃），取15；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0）

（2）大呼吸损耗可按下式计算：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K＜36次）确定。K≤36，KN=1

36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026，K>220，KN=0.26。

因此，本项目乙醇储罐产生的大小呼吸废气量LW、LB分别为0.10（Kg/m3投入量）、10.53kg/a。本项目白酒存储量为335t，因此LW损失量为41.9kg/a（0.04t/a）。本项目乙醇储罐产生的大小呼吸废气量总计为52.43kg/a（0.05t/a），排放速率为0.0057kg/h。

#### 废水

本项目厂区采用“清污分流，雨污分流”。针对该项目各种废水的特点，本着节约用水的原则，分别收集分类治理，并尽可能的综合利用。

1、项目用水量分析

本项目用水主要包括职工办公生活用水、工艺用水（勾兑用水、洗瓶用水、冷却循环补充用水等）、地面设备保洁用水、绿化用水等，项目年用水量约2652.7吨，具体项目用水量如下：

（1）生活用水

本项目需员工30人，厂区不设设食堂及宿舍，员工用水量按50L/人.天计算，项目办公生活用水量约1.5t/d，450t/a（年工作300天）。

（2）发酵黄浆水

项目生产酱香型和浓香型原酒，其中浓香型原酒在发酵过程中会产生发酵黄浆水，本项目发酵黄水回至窖中，与母糟一起发酵，因此无发酵黄浆水外排。本项目水平衡中不进行考虑。

（3）纯水设备用水

项目使用软水设备，提供给锅炉和勾兑用水，项目锅炉产生蒸汽总量600t/a，蒸汽挥发损失或进入产品和锅底水；项目原酒勾兑成品酒需要用纯水，纯水消耗量约802.7m³/a

（4）蒸汽冷凝水

蒸汽冷凝水进入循环水池，循环使用，每天补充新鲜水，项目补水量约2.65t/d，530t/a（按照生产200d计），此项水回用于设备及车间保洁清洗用水500t/a，不外排。

（5）洗瓶用水

根据项目提供资料，项目洗瓶量约为2万个/年，项目洗瓶用水量为840m3/a。

（6）设备地面清洗保洁用水

项目设备地面保洁用水量约2.5t/d，500t/a。此项用水全部采用冷却循环置换水。

（7）绿化用水

项目绿化面积300m2，用水按 1L/m2·d 计算，则此项用水量约0.3m³/d，90m³/a。此项用水全部采用项目底锅水单独处理后的中水。

（8）润粮用水

根据项目提供资料，项目润粮总用水为30m3/a（其中酱香型原酒润粮用水量为10m3/a，浓香型原酒润粮用水量为20m3/a）。

2、废水污染物产生情况

本项目采用固态发酵生产工艺，工艺用水主要是勾兑用水、洗瓶用水、冷却循环补充用水、软水制备用水。白酒调配用水进入产品中，不造成流失，也不产生污染。产生污染废水的主要是洗瓶废水、蒸馏锅底废水、发酵池废水（又称黄水）、纯水制备排水、地面设备保洁废水和生活污水等。

（1）生产废水

生产废水包括发酵黄水、锅底水、洗瓶废水、设备冲洗废水、车间冲洗废水、纯水制备废水。

①黄水：项目迁建前后工艺不变，本项目黄水产生总量为20t/a（其中酱香型原酒生产过程中无发酵黄水，浓香型原酒生产过程中发酵黄水产生量为20t/a），项目发酵黄水回至窖中，与母糟一起发酵，因此无发酵黄浆水外排。

②锅底水：根据相关生产经验系数及统计资料，项目锅底水产生量为179.8m3/a（其中酱香型原酒生产过程中底锅水产生量为60m3/a，浓香型原酒生产过程中底锅水产生量为119.8m3/a），全部排入污水处理站。该部分废水属于高浓度的有机废水，类比同类项目，本项目锅底水主要污染物浓度取值为：COD12000mg/L、BOD5 4000mg/L、SS600mg/L、氨氮80mg/L。

③洗瓶废水：本项目仅对部分浓香型原酒进行勾兑，酒瓶年用量约2万瓶，本项目所用酒瓶均为新瓶，洗瓶用水量为840m3/a，产污系数按0.9计，则洗瓶废水量为2.52m3d、756m3/a，项目所用酒瓶均为新瓶，洗瓶废水水质简单，COD20mg/L、BOD5 5mg/L、SS10mg/L、氨氮5mg/L，排入沉淀池后全部回用于洗瓶工序，不外排。

④设备地面冲洗废水：项目车间及地面保洁用水量约1.67t/d，500t/a。产污系数按0.9计，则车间设备地面冲洗废水量为1.5m3/d、450t/a，COD1200mg/L、BOD5 400mg/L、SS800mg/L、氨氮40mg/L，该部分水送厂区污水站进行处理。

⑤冷却循环水：蒸汽冷凝水进入循环水池，循环使用，每天补充新鲜水，项目补水量约2.65t/d，530t/a。此项排水回用于设备及车间保洁清洗用水500t/a，损耗量为30t/a。

⑥软水制备浓水：锅炉和项目总用水量为602m³/a，软水设备制备用水量为802.7t/a，制备废水产生量按25%计，则项目制备废水产生量为200.7m3/a，经查阅相似项目相关资料，软水制备浓水中COD浓度为28mg/L，氨氮3mg/L，BOD10mg/L、SS10mg/L，水质较好为清净下水，直接从厂区总排口排入污水管网。

（2）生活污水

本项目需员工30人，厂区不设食堂及宿舍，员工用水量按50L/人.天计算，项目办公生活用水量约1.5t/d，450t/a（年生产300天），污水排放量按用水量的80%计。经核算，生活污水排放量为1.2m3/d、360m3/a；COD350mg/L、BOD5 180mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，送厂区污水站进行处理。

根据《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）及《饮料酒制造业污染防治技术政策》的要求。本项目按照“清污分流、分质处理”原则，项目产生的洗瓶废水由于水质简单，进行单独沉淀处理后回用于洗瓶工序，不外排；项目产生的锅底水进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”单独处理后，中水利用部分进入MBR膜反应器进行深度处理后用于厂区绿化，其余废水与设备及车间清洗废水、生活污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理，出水水质满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值。

本项目各类废水产生量及处理去向见下表3.3-9。

表3.3-9      本项目各类废水总产生量及处理去向

| 序号 | 废水种类 | 废水量（m3/a） | 排水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发酵黄水 | 20 | 回用于发酵 | 不外排 |
| 3 | 纯水制备废水 | 200.7 | 污水管网 | 直接排入污水管网 |
| 4 | 洗瓶废水 | 756 | 全部回用 | 不外排 |
| 5 | 锅底水 | 179.8 | 排入污水处理站，部分回用于厂区绿化用水，部分外排 | 其中90中水用于厂区绿化，剩余废水处理达标后外排 |
| 6 | 设备地面保洁废水 | 450 | 排入污水处理站 | 处理达标后外排 |
| 7 | 生活污水 | 360 | 排入污水处理站 | 处理达标后外排 |
| 8 | 合计 | 1966.5 | / | 外排水量为1100.5m3/a |

本项目废水源强见表3.3-10。

表3.3-10     本项目废水源强

| 项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 锅底水 | 12000 | 4000 | 600 | 80 |
| 设备、地面冲洗废水 | 1200 | 400 | 800 | 40 |
| 洗瓶废水 | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 生活污水 | 350 | 180 | 200 | 30 |

项目废水经分质分类处理，项目产生的洗瓶废水由于水质简单，进行单独沉淀处理后回用于洗瓶工序，不外排；项目产生的锅底水进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”单独处理后，中水利用部分进入MBR膜反应器进行深度处理后用于厂区绿化，其余废水与设备、地面清洗废水及生活污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理，项目废水处理排放情况见表3.3-10和表3.3-11。

表3.3-10      本项目底锅废水单独处理情况一览表

| 项目 | 水量（m3/d） | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅 一级沉淀池 调节池 | 进水 | 0.9 | 12000 | 4000 | 600 | 80 |
|  | 处理效率 | / | / | / | 10% | / |
|  | 出水 | 0.9 | 12000 | 4000 | 540 | 80 |
| 混凝沉淀池 | 进水 | 0.9 | 12000 | 4000 | 540 | 80 |
|  | 处理效率 | / | 35% | 30% | 40% | / |
|  | 出水 | 0.9 | 7800 | 2800 | 324 | 80 |
| 一级厌氧反应器 | 进水 | 0.9 | 7800 | 2800 | 324 | 80 |
|  | 处理效率 | / | 60% | 60% | / | 10% |
|  | 出水 | 0.9 | 3120 | 1120 | 324 | 72 |
| 二级厌氧反应器 | 进水 | 0.9 | 3120 | 1120 | 324 | 72 |
|  | 处理效率 | / | 60% | 60% | / | 10% |
|  | 出水 | 0.9 | 1248 | 448 | 324 | 64.8 |
| 二级沉淀池 | 进水 | 0.9 | 1248 | 448 | 324 | 64.8 |
|  | 处理效率 | / | / | 10% | 40% | / |
|  | 出水 | 0.9 | 1248 | 403.2 | 194.4 | 64.8 |
| 缺氧池 | 进水 | 0.9 | 1248 | 403.2 | 194.4 | 64.8 |
|  | 处理效率 | / | 20% | 30% | 10% | 5% |
|  | 出水 | 0.9 | 998.4 | 282.2 | 175 | 61.6 |
| 接触氧化池 | 进水 | 0.9 | 998.4 | 282.2 | 175 | 61.6 |
|  | 处理效率 | / | 45% | 65% | / | 15% |
|  | 出水 | 0.9 | 549.1 | 98.8 | 175 | 52.3 |
| MBR | 进水 | 0.45 | 549.1 | 98.8 | 175 | 52.3 |
|  | 处理效率 | / | 50% | 80% | 80% | 65% |
|  | 出水 | 0.45 | 274.6 | 19.8 | 35 | 18.3 |
| 回用集水池 | 出水 | 1.05 | 224.7 | 17.6 | 32.5 | 18.3 |
| 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值。 | / | / | ≤20 | / | ≤20 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表3.3-11      本项目其他废水处理效果一览表

| 项目 | 水量（m3/d） | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合调节池 | 进水 | 4.5 | 794.9 | 281.9 | 497.5 | 37.2 |
|  | 处理效率 | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 4.5 | 794.9 | 281.9 | 497.5 | 37.2 |
| 接触氧化池 | 进水 | 4.5 | 794.9 | 281.9 | 497.5 | 37.2 |
|  | 处理效率 | / | 50% | 65% | 20% | 20% |
|  | 出水 | 4.5 | 397.5 | 98.7 | 398 | 29.8 |
| 三级沉淀池 | 进水 | 4.5 | 397.5 | 98.7 | 398 | 29.8 |
|  | 处理效率 | / | / | 25% | 70% | / |
|  | 出水 | 4.5 | 397.5 | 74 | 119.4 | 29.8 |
| 清水池 | 出水 | 4.5 | 397.5 | 74 | 119.4 | 29.8 |
| 总排污口废水 | 5.5 | 330.3 | 62 | 99.5 | 24.9 |
| 南乐县污水处理厂进水水质标准 | / | ≤400 | ≤150 | ≤200 | ≤30 |
| 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值。 | / | ≤400 | ≤80 | ≤140 | ≤30 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目底锅水单独处理后，中水利用的部分废水进行MBR膜反应器进行深度处理后，出水水质满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值后用于厂区绿化灌溉；其他废水经厂区污水处理站处理后满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值。

#### 噪声

本项目的高噪声设备主要有洗瓶机、粉碎机、除尘器、引风机等机械设备，根据类比调查，其噪声源强一般在80.0～92.0dB（A）之间，详见表3.3-12。

表3.3-12        主要噪声设备及其声压级（单位：dB）

| 序号 | 设备名称 | Leq |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 92.0 |
| 2 | 除尘器 | 80.0 |
| 4 | 洗瓶机 | 90.0 |
| 5 | 引风机 | 92.0 |

#### 固废

本工程产生的固废主要包括袋式除尘器收集的粉尘、酒糟、碎酒瓶、污水处理站污泥、职工生活垃圾以及废活性炭等，其产生量及处理处置措施详见表3.2-13。

（1）除尘器收集粉尘

本项目拟在碎机上方设置集气罩，收集后破碎粉尘经除尘效率为99%的布袋除尘器除尘，则除尘器收集的粉尘量为0.045t/a。此项废物交环卫部门处理。

（2）酒糟

项目生产过程产生酒糟总量为901.42t/a，外售给饲料厂用作原料。

（3）原酒过滤滤渣

项目调配成品酒过程中需对原酒进行过滤，可能产生少量滤渣，产生总量为1.82t/a。此项废物交环卫部门处理。

- 污水处理站污泥

污水处理站污泥量约3.0t/a。

- 生活垃圾

项目员工20 人，办公及生活垃圾产生量按0.5kg/人•d 计，则项目生活垃圾产生总量为4.5t/a，办公及生活垃圾均委托环卫部门统一收集处置。

- 原料包装袋

根据项目单位提供资料，本项目原料包装袋产生量约0.2t/a。

- 碎酒瓶

经类比，本项目碎酒瓶的产生量约0.3t/a。

- 废活性炭

项目使用活性炭用于吸附污水处理产生的恶臭气体，活性炭定期更换，根据污水设计单位提供资料，本项目活性炭年产生量约为0.05t/a。

表3.3-13      项目实施后全厂固体废物产生及治理措施

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器收集粉尘 | 0.045 | 0 | 环卫部门处理 |
| 2 | 酒糟 | 901.42 | 0 | 外售，用作饲料 |
| 3 | 生活垃圾 | 5.4 | 0 | 集中收集后环卫部门处理 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 3.0 | 0 |  |
| 5 | 碎酒瓶 | 0.3 | 0 |  |
| 6 | 滤渣 | 1.82 |  |  |
| 7 | 原料包装袋 | 0.2 | 0 | 原料厂家回收 |
| 8 | 废活性炭 | 0.05 | 0 | 交有资质单位处置 |

#### 项目污染物排放情况汇总

表3.3-11      项目实施后全厂污染物排放情况汇总表

| 污染物种类 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉料粉尘 | 粉尘 | 0.053 | 0.045 | 有组织0.00045 |
|  |  |  |  |  | 无组织0.008 |
|  | 发酵废气 | CO2 | 6.667 | 0 | 6.667 |
|  |  | 挥发乙醇（以非甲烷总烃计） | 0.24 | 0 | 0.24 |
|  | 储罐废气 | 挥发乙醇（以非甲烷总烃计） | 0.05 | 0 | 0.05 |
|  | 污水处理站 | 污泥臭气 | —— | —— | —— |
|  | 燃气锅炉 | 烟尘 | 0.0336 | 0 | 0.0336 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.096 | 0 | 0.096 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.449 | 0 | 0.449 |
| 废水 | 废水 | 水量 | 1100.5 | 0 | 1100.5 |
|  |  | COD | 2.8236 | 2.7796 | 0.044 |
|  |  | NH3-N | 0.0432 | 0.041 | 0.0022 |
| 固废 | 除尘器收集粉尘 | 0.045 | 0.045 | 0 |
|  | 酒糟 | 901.42 | 901.42 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 5.4 | 5.4 | 0 |
|  | 碎酒瓶 | 0.3 | 0.3 | 0 |
|  | 滤渣 | 1.82 | 1.82 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 3.0 | 3.0 | 0 |
|  | 原料包装袋 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.05 | 0.05 | 0 |

### 建设项目搬迁前后污染物排放“三本帐”

该项目为迁建项目，迁建完成后，原污染源消除。现就项目迁建前后污染物排放“三本帐”进行比较，见表3.3-12。

表3.3-12   项目整体迁建前后污染物排放量汇总“三本帐” 单位：t/a

| 类别 | 污染源 | 迁建前全厂排放量 | 迁建后全厂 排放量 | 以新带老 削减量 | 迁建后排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 废水量 | 1989 | 1100.5 | / | -708.5 |
|  | COD | 0.0995 | 0.044 | 0.0555 | -0.0555 |
|  | 氨氮 | 0.0099 | 0.0022 | 0.0077 | -0.0077 |
| 废气 | 烟尘 | 1.536 | 0.0336 | 1.5024 | -1.5024 |
|  | SO2 | 3.9168 | 0.096 | 3.8208 | -3.8208 |
|  | NOx | 1.4112 | 0.449 | 0.9622 | -0.9622 |
|  | 破碎粉尘 | 0.053 | 0.008 | 0.045 | -0.045 |
| 固 废 | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 酒糟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 碎酒瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 滤渣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 原料包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |

迁建完成后，改进废水处理工艺，使得排入水体的污染物减少；技改后淘汰原有燃煤锅炉，采用燃气锅炉，排入大气中的污染物大量减少；各项污染物通过治理后均能实现达标排放，环境效益明显。

## 施工期污染源分析

### 废气

（1）车辆废气

施工车辆产生大气污染物主要为各类燃油动力机械在进行场地挖方、清理、平整、运输等施工活动排放的含CO、NOX、HC的尾气。

（2）扬尘

对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土地平整和土建施工阶段，如地面平整、施工点地基的开挖、土方的堆放、回填、转运以及建筑材料的堆放等，在干燥有风的情况下，会产生一定扬尘。

### 废水

本项目施工期对水环境影响主要是施工工人产生的生活污水，施工过程中砂浆拌合、浇灌、保养等过程产生的施工废水。

施工工人产生的生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工人员约20人，施工期约60天，施工人员每人每天生活用水量以0.05m3计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.8m3/d，施工期共产生生活污水48m3。主要为一般生活洗漱污水和餐厅洗涤废水，设置集水池收集，沉淀处理后用作场地洒水抑尘；场地内设置旱厕，定期人工清运用作周边农田肥料。

施工期废水主要为建筑废水，主要包括场地开挖平整等产生混浊的施工废水、施工机械的冲洗水等，主要污染物为SS及少量石油类。由于该部分废水产生量较少，施工单位自建临时废水储存池，经沉淀后泼洒抑尘、清洗工具等，全部回用于工程，不外排。

### 噪声

施工期噪声主要分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

本项目施工过程中混凝土使用商品砼，高噪声主要为挖掘机、推土机、汽车吊、混凝土振捣器、运输车辆等施工机械及一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等施工作业噪声，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理之后，施工车辆噪声可降至50～60dB(A)。对环境影响较大的是机械噪声，经类比，机械运行时在距声源1m处的噪声值在70～95dB(A)，其不同施工期和使用工况下，其产生的噪声强度也会有所不同，本项目主要施工噪声源强见下表3.4-1。

表3.4-1        主要施工噪声源强一览表

| 施工阶段 | 声源 | 噪声源强/dB(A) | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 76～95 | 场地内流动源 |
|  | 汽车吊 | 80～95 | 场地内流动源 |
| 主体工程及装修阶段 | 切断机 | 90～95 | 间歇流动源 |
|  | 电焊机 | 70～80 | 间歇流动源 |
|  | 砼输送泵 | 85～90 | 场地内流动源 |
| 运输车辆 | 80～90 | 流动源 |

### 固废

施工期固废主要是建筑垃圾、不能回收利用的废弃包装以及施工人员日常生活产生的生活垃圾等。

①建筑垃圾

由于本项目不涉及拆迁，施工期建筑垃圾主要为施工、装修过程中产生的残砖、废弃混凝土以及废弃的装修材料等，收集后运往指定的建筑垃圾处置场。

②施工人员的生活垃圾

施工人员生活垃圾以每人0.5kg/d计，施工人员20人，则施工期间产生生活垃圾量为10kg/d。该施工期生活垃圾经临时的生活垃圾收集系统收集后，定期委托环卫部门清运。

# 环境现状调查与评价

## 区域自然环境概况

### 地理位置

濮阳市位于河南省的东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″-36°12′23″，东经114°52′0″-116°5′4″之间；东西长125km，南北宽100km。全市土地面积4188km2，约占全省土地面积的2.57%，其中耕地面积24.62km2。

南乐县隶属濮阳市，地处华北平原，位于河南省东北部，冀、鲁、豫三省交界处，辖8乡4镇，地理坐标在东经115°0′42″-115°28′42″，北纬35°58′55″-36°22′6″之间。东与山东莘县隔河相望，南与本省清丰县毗邻，西北分别与河北大名县、魏县毗邻。

南乐县产业集聚区位于南乐县城区东北部的城区边缘地区，是南乐县城区东北翼组团的重要组成部分，原规划面积6.5km2。边界范围：东至谷金楼乡李家屯（东外环路）、南至仓颉路南500m（水顺路）、西至县城规划谷杨路、北至马颊河南岸（方山路）。以食品加工为主导产业。调整后的南乐县产业集聚区总规划面积12.8km2，增加6.3km2（其中北扩1.742km2，南扩4.558km2），边界范围为东至东外环路、南至南外环路，西至谷杨路，北至外环路。

本项目位于南乐县产业集聚区混合产业区内，其厂址地理位置见附图一。

### 地形地貌、地质

南乐县境第三纪底板深埋在1500-3500m之间。第三纪以后至今一般为陆象沉积，整个地表由约1000m厚的黄土覆盖，处在渤海凹陷的西南部。县境东部是东（平）濮（阳）凹陷西北部的仰起端，西部为内黄隆起。境内有海河水系的卫河、马颊河、徒骇河3条河流通过。

南乐县属黄河洪冲积平原，境内除西北、东南两黄河故道区有沙丘起伏外，地势较为平坦，海拔在42m至50m之间，自西南略向东北倾斜，比降为四千分之一。由于历史上大河曾多次过境泛滥，形成大小10处坡洼，较大者有西南境的西西坡，东南境的王窑坡及北中部马颊河北岸的小楼坡等。

由于地壳内部运动的作用，境内出现5条断裂层，明显的有3条：一为近德固断裂层，属原压性正断层，近南北径向构造，倾向西，东与濮凹陷近于平行，从清丰县的大屯、大流东部入南乐县境，经近德固至西崇疃，长50km，二为杨村断层，属原压性正断层，走向北北东，倾向北北西，从清丰县高堡东部入境，经杨村东部，长30km；三是大清断层，属压性正断层，走向北北东，倾向东南，从长恒、濮阳南部经清丰县仙庄入境，过大清向北逐渐消失。南乐县产业集聚区位于近德固断裂层与杨村断层之间，根据濮阳市抗震办公室文件及《中国地震烈度区划图》，南乐县区域地震烈度为7度，建筑防震设计按照8度设防。

### 气候与气象

南乐县位于黄河中下游冲积平原，属暖温带大陆季风性半干旱气候区，全年四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干冷少雨雪，主导风向为南风，次主导风向为北风。南乐县主要气候特征见表。

表4.1-1     南乐县主要气候特征见表

| 序号 | 气象要素 | 统计数字 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温（℃） | 13.4 |
| 2 | 最低平均气温（℃） | -19.3 |
| 3 | 最高平均气温（℃） | 42.6 |
| 4 | 年平均降水量（mm） | 604 |
| 5 | 多年平均风速（m/s） | 2.1 |
| 6 | 年平均相对湿度（%） | 68.3 |
| 7 | 年平均日照时间（h） | 2497.8 |
| 8 | 年平均蒸发量（mm） | 1944 |

### 水文资源

（1）地表水

评价区域内主要的河流有卫河、马颊河、徒骇河和潴龙河等，另外还有主要用于农田灌溉的永顺沟等。拟建项目经南乐县污水处理厂处理达标后的废水排入水顺沟。

（1）卫河

亦名御河，俗称运粮河，属海河水系五大河流之一。以源出卫国地得名，发源于河南省辉县苏门山百泉湖和博爱县皂南，东北流经辉县、卫辉、浚县、汤阴、内黄和清丰等县，由南乐县北境入河北省大名县，由山东省临清市注入大运河，在南乐县境内全长21.5km，流域面积169km2。河口宽120m，河底宽80m，深95m。为复式河槽，子槽底宽25m，深1.5m。排涝流量1000m3/s，排洪流量2500m3/s。

卫河入南乐后，长期为水路运输要道。1964年以来，水位逐年下降，航运终止。1980年以来，河道近于干涸。

（2）马颊河

相传为禹疏九河之一，发源于濮阳县澶州坡，因河坡上宽下狭，形如马颊而得名。由清丰县大流乡王里固村北入南乐境，经东、西吉七两村之间北去，自近德固村东，杏园、县城、岳固村西，流至姚庄村北，折向东流，过后陈家村南、崔方山固村北，梁方山固村和王方山固村南，后平邑村北，西至小楼村南入大名县境。境内全长22.5km。流域面积171km2。口宽76m，底宽48m，深4m。排涝流量156m3/s，排洪流量237m3/s。两岸有9条支沟汇入，是南乐县主要排水河道之一。

（3）徒骇河

徒骇河是一条季节河，是茌平县是茌平县内第一大河，也是古老的河流之一，它属于海河流域，源于山东莘县同智营。徒骇河南乐区段为南北走向，系南乐与莘县的界河。入境后，经干口乡阎村、西节村东北流，至大清村东，与西来水顺沟汇流，在县城东北方向出县境后入山东界。俗称大清以上河段为东沙河。境内全长14.5km，流域面积264km2（含水顺沟流域面积230km2）。两岸有11条支沟汇入。河底宽21至28m不等，河段比降1/6000。排涝流量138m3/s，排洪流量239m3/s。

（4）潴龙河

又名猪龙河、朱龙河。源于濮阳县清河头，由清丰县陈里同村流入南乐境，经吉道北去，至赵璨固不复河形，其水奔入城壕。

（5）永顺沟

永顺沟属于海河流域，永顺沟水面宽7-8m，水深约1m，水流缓慢，水质来源为县城生活污水、雨水、引黄河入水，用于灌溉。经调查，永顺沟一次灌溉用水量为240万m3，一次蓄存水量为63万m3。永顺沟向东流入徒骇河，最终排入大海。

（2）地下水

南乐县可供开发的浅层地下水，主要分布在4.5m以下至40m以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回渗综合补给。平均浅层水年储量8723万m3。丰水年可利用量8409.4万m3，枯水年可利用量3846万m3。

建国初期，境内地下水埋深只有2米左右，随着地下水资源不断开发利用，地下水位逐年下降。1966年到1975年的10年间，地下水位由3.8m降至7.0m。后两年则以每年1m的速度急剧下降。到1982年，动水位稳定埋深8m至10m，个别地区达到12m左右。

根据地下水贮量及水文地质情况，境内分为贫水区、富水区、中等水区和咸水区。

贫水区含水层厚度在15m以下，面积219.8km2，占全县总面积的36.4%。主要有两处：一是县西咸水区，自元村镇操守村起，沿卫河两岸，东北向，以梁村乡的宋庄、邵庄至孙村，长10km，宽300至500m，面积5万亩；二是县东贫水区，自韩张镇的陈庄起，沿陆塔河故道，东北向，经韩张伸至福堪乡的南汉村、牛村一带，长8 Km，宽200至400m，面积3万亩。

富水区含沙层厚度在20m以上，面积35.4km2，占全县总面积的5.9%。主要分布在千口乡的东半部和张果屯乡南部的部分地区。

中等水区含沙层厚度在10至20m之间，面积348 km2，占全县总面积的57.7%，分布在除贫水区、富水区以外的其它地区。

境内咸水区有二：一为潴龙河咸水区，沿潴龙河东南西北走向，包括杨村乡的西半部，城关镇的东南部，谷金楼乡的南部和韩张镇西部的个别村庄。该区地下水矿物度在1.0至6g之间，平均在2g以上（每升大于2g为咸水，硬度大于250mg/L为极硬水）。二是县西咸水区，沿卫河西岸，南起梁村乡千佛村，北至西崇疃，西南东北向，略呈带状，面积2万亩。

近几年来，由于连年干旱，地下水超量开采，水位下降较严重。

### 矿产资源

南乐县处于华北平原东部边缘，地势平坦，地质条件比较简单，矿产资源较少，境内尚未发现可供开采的矿产资源。

### 土壤和植被

南乐县土壤共划分为2个土类，3个亚类，8个土属，24个土种。其中2个土类是潮土、风沙土；3个亚类是黄潮土、褐化潮土、冲积性风沙土。潮土类面积79.4万亩，占全县总土壤面积的97.5%，遍布全县各乡镇。风沙土类面积2.06万亩，占全县总土壤面积的2.5%。风沙土土类只有一个亚类，3个土属。南乐县土质较为肥沃，绝大部分适宜五谷百草及各种树木生长。

南乐县属暖温带落叶林带，由于耕作历史悠久，原有的自然植被已不复存在，主要是人工植被和野杂草。南乐县生长的植物：人工种植的木本，草木之物，农作物和野生杂草。本项目厂区所在地以黄潮土为主。

## 产业政策及相关规划

### 产业政策

经查阅，本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中“限制类”“轻工”第25项“白酒生产线”项目，本项目为迁建项目，南乐县发展和改革委员会已为本项目出具了项目备案确认书，项目代码为：2018-410923-15-03- 007409。具体见附件2。根据《促进产业结构调整暂行规定》，国发【2005】40号中第十八条：“对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级”，本迁建项目产能不新增，项目原产能为180t/a，项目产品生产许可证见附件6，项目通过改进污水处理工艺，淘汰燃煤锅炉，采用燃气锅炉，迁建完成后项目污染物数量减少，且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此项目建设不违背国家产业政策的有关规定。

### 与相关规划的相符性分析

#### 与《濮阳市城市总体规划（2005-2020）》的相符性

《濮阳市城市总体规划》（2005-2020）对濮阳是经济社会发展方向的要求：

以工业为主导，增强区域和城镇发展的整体实力；发展新兴产业，建立多元化的区域产业结构，建立多元化的产业结构，从延伸化工工业产业链和发展新兴产业两方面展开。发展以天然气资源为原料的建材工业，以主导工业和农副产品带动工贸联动，发展区域性的商贸流通业。

扩大区域协作，全方位集聚生产要素：发展县域经济，城乡协调发展。民营经济采用引入国内外民营资本的投资方式，政府引导，企业运作，发展中小型、劳动密集型产业；濮阳市民营经济重点培育资源加工型和服务流通型两类产业；加快发展石油天然气副产品加工、建材工业和粮油、畜牧、木材加工业。

《濮阳市城市总体规划》（2005-2020）对南乐县提出的发展要求：南乐县县城，应为南乐县中心城市，发挥位于冀鲁豫三省交界处的区位优势和农产品资源优势，培育发展城市主导产业，重点发展农产品加工业，因此项目建设符合《濮阳市城市总体规划》（2005-2020）。

#### 与《南乐县中心城区总体规划（2010-2030）》的相符性

（1）城市性质

南乐县政治、经济、文化中心，以食品加工业为主的宜居、宜业的商贸、园林型城市。

（2）城市布局结构

中心城市总体规划的用地范围，即为城关镇辖区，谷金楼乡的马颊河以南部分，谷金楼乡李家屯以西，规划南二环路以北，西至西外环路。城市规划用地范围内主要为适宜建设的一类和二类用地，有少量的三类用地分布在马家河两岸。

空间发展方向选择：西扩东拓，南优北约。

城市发展模式：组团式结构。

布局结构：建立“两组团、五片区”的组团式总体空间结构。两组团是指中心组团和西部组团；中心城区由现有的主城区连片发展而成，西部组团为依托近德固乡发展的西部新区组团，“五片区”指的是中心组团区的“中心商业片区、老城片区、东北部工业片区（产业集聚区）、西北部行政文教生活片区和南部商住综合片区”。

南乐县产业集聚区划分为生物基产业区、装备制造区、食品加工区、混合产业区、配套生产服务区、现代物流区。

本项目位于“五片区”中的东北部工业片区（南乐县产业集聚区）混合产业区内，因此项目建设符合南乐县中心城区总体规划（2010-2030）

#### 与《南乐县产业集聚区发展规划（2009-2020）调整方案》的相符性

（1）规划范围

东至东外环路，南至南外环路，西至谷阳路-仓颉路-产业大道-昌州路-谷阳路-产业大道一线，北至马颊河南岸北外环路。规划总面积为 12.8km2。

（2）发展定位

豫东北地区重要的食品加工业、装备制造、生物基产业基地。

（3）主导产业

以食品加工产业、装备制造业、生物制造产业为主导。

- 空间规划结构

“一心、三轴、三片区”

“一心”：集聚区综合服务中心；

“三轴”：仓颉路发展轴、产业大道发展轴、兴工路发展轴；

“三片区”：即工业区、配套生产服务区和现代物流区。工业区：以各种工业用地为主，辅以适量的市政设施用地。配套生活区：主要布置与产业配套的相关服务产业、居住用地、商业用地等。现代物流区：布置为产业集聚区服务为主的较大型的仓储设施，和各种批发市场和物流企业。

（5）产业布局

划分为生物基产业区、装备制造区、食品加工区、混合产业区、配套生产服务区、现代物流区。

（6）市政工程设施规划

1、供水工程规划

规划期末总用水量为 10.01 万吨/日，远期考虑 1.07 万吨/天的中水回用量，则需自来水量 8.94 万吨/日；供水依托县城一水厂（兴华路西段路北，规划供水能力 4万吨/日）、二水厂（睢庄村以南、马颊河东 106 国道以北，近期建设规模 2.0 万吨，远期 4 万吨/日）、三水厂（南水北调为水源，设计规模为 5 万吨/日）联合供水。

2、排水工程规划

1）规划采用雨污分流制；

2）雨水根据地形及地面天然坡度，就近排入水体。其中工业路以南雨水排入永顺沟；工业路以北雨水就近排入永顺沟或城关沟；

3、预测污水量为5.34万吨/日，规划扩建现状南乐县污水处理厂至6万m3/d（位于仓颉路以南，现状规模为5万m3/d），废水经处理后排入永顺沟；

4）规划考虑 1.1 万 m3/d 中水回用

3、燃气工程规划

预测管道气用量为 411.14 万立方米，以“西气东输”天然气为气源，集聚区气由产业大道主管线从天然气门站引来，并在民生路和兴业大道交叉口规划一处天然气储配站。

4、电力工程

1）规划区现状正在建设一处 110KV 变电站，为敬贤站，位于发展大道和永顺路交叉口东北角，远期主变容量为 3×50MVA。110KV 电源线路由城区 220KV的南乐站引入；

2）高压走廊结合道路防护绿地进行规划布置，其中发展大道为 110KV 的高压线留足了高压走廊的控制宽度。35KV 的杨城线所经过的民生路、产业大道、仓颉路和东外环路也都结合防护绿地留出了高压走廊。

（7）环境准入条件

表4.2-1  南乐县产业集聚区工业项目环境准入条件一览表

| 项目类别 | 环境准入 |
| --- | --- |
| 基本条件 | 1、应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水 平必须满足国内先进水平要求； 2、在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 4、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 5、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案 |
| 总量控制 | 1、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进； 2、针对无大气环境容量的污染物，新建项目的该项污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷消减量或城市污染负荷消减量中调剂； 3、生物基产业前端产品 L-乳酸最大允许规模为 13.65 万吨/年；如集聚区限制屠宰企业入驻，L-乳酸最大允许规模可为 23.27 万吨/年 |
| 鼓励项目 | 主要发展： （一）装备制造业项目 1、依托现有龙头企业，以大力发展高端智能装备制造产业为目标，重点培育一批规模较大、技术领先、研制能力较强的装备制造企业，推动装备制造产业由低端的设备制造向精密、高端产业发展； 2、国家产业政策鼓励类装备制造业项目； （二）食品产业项目 1、依托现有龙头企业，拉长产业链产品； 2、国家产业政策鼓励类食品加工业项目； （三）生物基产业 鼓励发展非粮淀粉-乳酸-聚乳酸-聚乳酸制品； （四）其他 1、现有企业利用先进适用技术进行循环经济改造的项目； 2、有利于区内企业间循环经济的项目 |
| 限制发展 | 1、国家产业政策限制类； 2、符合国家产业政策，不符合功能组团定位，但污染排放较小的项目； 3、符合国家产业政策，且符合功能组团定位，但单位产品能耗、物耗、污 染物排放和资源利用等未达到国内同行业先进水平的项目 |
| 禁止项目 | 1、国家产业政策淘汰类； 2、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 3、符合国家产业政策，但不符合功能组团产业定位且污染排放较大的项目； 4、符合国家产业政策，但废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目； 5、符合国家产业政策，工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； 6、符合国家产业政策，但采用采用落后的生产工艺或生产设备或达不到经济规模的项目。 |

本项目位于南乐县产业集聚区的混合产业区，根据《南乐县产业集聚区发展规划（2009-2020）调整方案》，位于本项目西侧50m的濮阳市隆盛生物科技有限公司、西侧145m的濮阳市广源油脂有限公司、北侧5m处新希望六和集团南乐广源食品有限公司、西北侧290m的濮阳市东大食品有限公司均位于南乐县产业集聚区的混合产业区，与规划调整方案的产业布局相符，本项目为白酒制造，属于食品类行业，位于南乐县产业集聚区的混合产业区，因此本项目也符合规划调整方案的产业布局。

根据南乐县产业集聚区环境准入条件，本项目不属于南乐县产业集聚区禁止发展的项目，根据南乐县产集聚区管理委员会出具证明，同意本项目入驻。

#### 南乐县城区集中饮用水源保护区

南乐县集中式饮用水水源地共有一个水源地，为南乐县自来水公司地下水井群水源地，位于南乐县城西，安济公路北侧、马颊河东侧，南乐县中心城区目前供水采用自来水公司统一供水，水源井13眼，饮用水源保护区划及范围见下：一级保护区（面积约0.043km2），编号16-20号井连线外围30m的区域；自来水公司西站的东、西、北长界外围30m，南厂界外围90m的区域，2号取水井外围30m 的区域为一级保护区。二级保护区（面积约0.63km2）：马颊河沿岸，2-7号、9-10号取水井一级保护区外围300m的区域为二级保护区。

本项目选址在饮用水源保护区之外。

## 区域污染源

本项目位于南乐县产业集聚区，根据现场调查，项目所在区域主要污染源调查情况见表4.3-1。

表4.3-1    区域污染源调查情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 与本项目的位置关系 | 主要污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新希望六和集团南乐广源食品有限公司年屠宰 1100 万只肉鸭生产线项目 | N | 5m | SO2、NOx及生产废水 | 环评已批复，已建 |
| 2 | 南乐县道德金农业开发有限公司 | E | 5m | 油烟、废水 | 环评已批复，已生产 |
| 3 | 濮阳市隆盛生物科技有限公司 8 万吨/年饲料油脂加工项目 | W | 50m | SO2、NOx及生产废水 | 环评已批复，已生产 |
| 4 | 濮阳市广源油脂有限公司 | W | 145m | SO2、NOx、VOCs及生产废水 | 环评已批复，已生产 |
| 5 | 南乐县昌盛线路器材有限公司 | SE | 124m | 污染源很少 | 环评已批复，已生产 |
| 6 | 濮阳市东大食品有限公司 | NW | 290m | SO2、NOX、油烟及生产废水 | 环评已批复，已生产 |
| 7 | 濮阳市鸿翔食品有限公 司年产2万吨熟肉制品 | NW | 490m | SO2、NOX、油烟及生产废水 | 环评已批复，已生产 |
| 8 | 濮阳恒辉牧业有限公司年产 20 万吨饲料 | E | 105m | 粉尘、SO2、NOX | 环评已批复，已生产 |

距离本项目比较近的项目为北侧5米处新希望六和集团南乐广源食品有限公司年屠宰 1100 万只肉鸭生产线项目，该项目主要污染源为一台 4t/h 天然气锅炉、生产车间及项目污水处理站散发的恶臭气体，主要污染物为SO2、NOx及H2S、NH3等恶臭气体，新希望六和集团南乐广源食品有限公司采用天然气清洁能源为燃料，同时采取密闭、除臭等环保措施，以减少对周边企业及外环境的影响，对本项目影响很小。

## 环境质量现状监测与评价

### 环境空气质量现状监测与评价

#### 评价范围、评价因子、评价标准

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），结合本项目废气排放特征、项目选址周围环境特点，本次环境空气现状评价范围为以项目区域为中心，东西南北各延伸2.5km范围内，评价面积为25km2。

根据本项目特点、周围环境特征及当地环境管理要求，本次环境空气质量现状评价因子确定为TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、H2S、非甲烷总烃。评价标准详见表4.4-1。

表4.4-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 150 μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NOx | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 24小时平均 | 2.0mg/m3 | 参照《河北省地方环境质量标准》（GB13/1577-2012）二级 |
| NH3 | 一次浓度 | 0.20mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| H2S | 一次浓度 | 0.01mg/m3 |  |

评价方法：本次环境空气质量现状评价采用单项质量指数法，对评价范围内的环境空气质量进行现状评价。单项质量指数计算公式如下：

Ii=Ci/Si

式中：Ii——第i种污染物的单项质量指数；

Ci——第i种污染物的实测浓度，单位：mg/m3；

Si——第i种污染物的评价标准，单位：mg/m3。

#### 监测点位、监测时间及监测因子

环境空气质量现状评价因子TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、H2S引用濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目（位于项目西南侧420m）委托洛阳黎明检测服务有限公司2018年3月20日~2018年3月21日对区域内（东关村、濮阳市第二技工学校）的现状监测数据，项目特征污染因子非甲烷总烃环境空气质量现状监测由洛阳黎明检测服务有限公司于2018年3月20日至2018年3月26日对厂区和凤凰城（位于项目东南侧490m）进行监测。详见表4.4-2，采样频次见表4.4-3。

表4.4-2  大气环境质量监测点及监测因子

| 编号 | 监测断面 | 功能/距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东关村 | 居住/SW1680m | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、H2S |
| 2# | 濮阳市第二技工学校 | 居住/W600m |  |
| 3# | 凤凰城 | 居住/SE490m | 非甲烷总烃 |
| 4# | 厂区 | / | 非甲烷总烃 |

表4.4-3     评价因子监测频次

| 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- |
| SO2 | 日均值 | 每天1次，连续监测7天 |
|  | 小时平均 | 每天4次，连续监测7天 |
| NO2 | 日均值 | 每天1次，连续监测7天 |
|  | 小时平均 | 每天4次，连续监测7天 |
| TSP | 日均值 | 每天1次，连续监测7天 |
| PM10 | 日均值 | 每天1次，连续监测7天 |
| PM2.5 | 日均值 | 每天1次，连续监测7天 |
| 非甲烷总烃 | 小时平均 | 每天4次，连续监测7天 |
| 氨 | 一次值 | 每天4次，连续监测7天 |
| 硫化氢 | 一次值 | 每天4次，连续监测7天 |

#### 监测分析方法

表4.4-4  环境空气质量现状监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 2 | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| 3 | PM2.5 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| 4 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| 5 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 |
| 6 | 硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T14678-1993 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 气相色谱仪/7890 |

#### 监测结果

环境空气现状监测统计结果见下表。

表4.4-5   SO2监测统计结果一览表

| 监测点位 | 小时浓度 | 日均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度范围（ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 | 浓度范围 （ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 |
| 濮阳第二技工学校 | 9～33 | 0 | 0 | 0.067 | 13～25 | 0 | 0 | 0.167 |
| 东关村 | 8～32 | 0 | 0 | 0.064 | 12～27 | 0 | 0 | 0.18 |

表4.4-6  NO2监测统计结果一览表

| 监测点位 | 小时浓度 | 日均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度范围（ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 | 浓度范围 （ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 |
| 濮阳第二技工学校 | 18～62 | 0 | 0 | 0.31 | 27～54 | 0 | 0 | 0.675 |
| 东关村 | 22～55 | 0 | 0 | 0.275 | 26～52 | 0 | 0 | 0.65 |

表4.4-7  TSP监测统计结果一览表

| 监测点位 | 24小时浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 |
| 濮阳第二技工学校 | 145～602 | 0.5714 | 1.0067 | 2.0067 |
| 东关村 | 140～483 | 0.5714 | 0.61 | 1.61 |

表4.4-8    PM10监测统计结果一览表

| 监测点位 | 24小时浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 |
| 濮阳第二技工学校 | 79～310 | 0.5714 | 1.067 | 2.067 |
| 东关村 | 81～314 | 0.5714 | 1.093 | 2.093 |

表4.4-9    PM2.5监测统计结果一览表

| 监测点位 | 24小时均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 |
| 濮阳第二技工学校 | 47～221 | 0.5714 | 1.947 | 2.947 |
| 东关村 | 40～225 | 0.5714 | 2 | 3 |

表4.4-9 10    NH3监测统计结果一览表

| 监测点位 | 一次均值浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 |
| 濮阳第二技工学校 | 0.01～0.02 | 0 | 0 | 0.1 |
| 东关村 | 0.01～0.04 | 0 | 0 | 0.2 |

表4.4-11   H2S监测统计结果一览表

| 监测点位 | 一次均值浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 |
| 濮阳第二技工学校 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
| 东关村 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |

表4.4-12   非甲烷总烃监测统计结果一览表

| 监测点位 | 1小时均值浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围（ug/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大污染指数 |
| 厂区 | 0.15～0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 凤凰城 | 0.14～0.29 | 0 | 0 | 0 |

根据监测结果统计，本评价区SO2、NO2、未超标，TSP、PM10、PM2.5超标率均为0.5714，硫化氢未检出。其他均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，原因为北方天气干燥，导致扬尘增多所致。特征因子非甲烷总烃满足《河北省地方环境质量标准》（DB13/1577-2012）二级标准限值。

### 地表水环境质量现状监测与评价

#### 评价方法

根据监测结果，统计出各监测断面各项污染因子的测值范围、平均值、超标率、均值超标倍数，并采用单项标准指数法对其进行现状评价。计算公式如下：

（1）一般项目单项标准指数计算公式：

式中：：标准指数；

：评价因子i在j点的实测值，mg/L；

：评价因子i的评价标准限值，mg/L。

（2）pH的标准指数为：

当pHj≤7.0

当pHj＞7.0

式中：：j点的pH值；

：地表水水质标准规定的pH的下限值；

：地表水水质标准规定的pH的上限值。

#### 常规监测资料统计与分析

项目区域地表水体主要为徒骇河，本次评价采用河南省环境监测中心站编制《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据，本次选取2017年第51周至2017年第53周（2017年12月11日~2017年12月31日）的监测数据进行评价，具体监测结果见表4.4-13

表4.4-13         地表水水质监测统计结果                单位：mg/L

| 监测断面 | 污染物名称 | 监测值范围（mg/L） | 标准值 （mg/L） | 浓度标准指数范围 | 超标率 （%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖家村徒骇河IV | COD | 27.0-29.0 | 30 | 0.90-0.97 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0.12-0.15 | 1.5 | 0.08-0.1 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.05-0.25 | 0.3 | 0.17-0.83 | 0 | 0 |

从常规监测结果可以看出，徒骇河监测因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中IV类标准，项目区域水环境质量良好。

### 地下水环境质量现状

#### 监测范围

地下水现状监测范围为地下水流经本项目附近的区域。

#### 监测点布设

根据本次工程纳污水体特征及区域地下水水文地质，本次地下水环境质量现状引用濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目（位于项目西南侧420m）委托洛阳黎明检测服务有限公司的监测数据，监测布设3个点，具体监测点位置详见表4.4-14。

表4.4-14  地下水监测点位设置一览表

| 编号 | 监测点位置 | 相对本项目位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东关村 | 项目西南1680m | 对照监测点 |
| 2 | 濮阳国米生物科技有限公司厂区 | 项目西南420m | 监测点 |
| 3 | 高屯村 | 项目东470m | 监测点 |

#### 监测项目

本次地下水现状监测项目确定为：PH、总硬度、高锰酸钾盐指数、氰化物、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数、挥发酚、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、氯化物、CO32-、SO42-共22项监测因子。

#### 监测时间与频率

本次地下水质量现状引用濮阳国米生物科技有限公司年产6000吨木糖技术升级改造项目（位于项目西南侧420m）委托洛阳黎明检测服务有限公司的监测数据，监测时间为2018年1月18日至2018年1月20日一次性连续监测3天，每天采样一次。

#### 监测方法

地下水水质监测方法按《水和废水监测分析方法》和《环境监测技术规范》的要求进行，见表4.4-15。

表4.4-15  地下水水质监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 2 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 7477-87 |
| 3 | 高锰酸钾盐指数 | 滴定法 | GB/T 11892-1989 |
| 4 | 氰化物 | 异烟酸-吡酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 5 | 溶解性总固体 | 重量法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 6 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 7 | 硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| 8 | 亚硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| 9 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | 水和废水监测分析方法（第四版）5.2.5 |
| 10 | 细菌总数 | 培养皿法 | 水和废水监测分析方法（第四版）5.2.4 |
| 11 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |
| 12 | 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 13 | 汞 | 冷原子吸收法 | HJ 597-2011 |
| 14 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 |
| 15 | 铅 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
| 16 | 氟化物 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| 17 | 镉 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
| 18 | 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
| 19 | 锰 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
| 20 | 氯化物 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| 21 | CO32- | 滴定法 | 水和废水监测分析方法（第四版） 3.1.12.1、3.1.12.2 |
| 22 | SO42- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |

#### 评价标准

本次地下水现状评价按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准执行，详见表4.4-16。

表4.4-16  地下水环境质量现状评价标准（mg/L）

| 类别 | 污染物 | pH | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 总硬度* | 溶解性总固体 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 标准值 （mg/L） | 6.5-8.5 | ≤ 3.0 | ≤ 450 | ≤1000 | ≤ 0.5 | ≤20 | ≤ 1.00 | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤1.0 | ≤0.3 |
| 类别 | 污染物 | 锰 | 砷 | 六价铬 | 汞 | 铅 | 镉 | 镍 | 挥发性酚类（以苯酚计） | 氰化物 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| Ⅲ类 | 标准值（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤100 |

#### 评价方法

采用单项标准指数法，计算公式如下。

一般项目单项标准指数计算公式：

式中：：标准指数；

：评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

：评价因子i的评价标准限值，mg/L。

pH的标准指数为：

当pHj≤7.0

当pHj≥7.0

式中：：j点的pH值；

：地下水水质标准规定的pH的下限值；

：地下水水质标准规定的pH的上限值。

#### 地下水环境质量现状评价

评价结果见表4.4-17。

表4.4-17  地下水环境质量现状评价（mg/L）

| 东关村 | 监测项目 | 范围 | 标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PH | 6.98-7.14 | 0.04-0.08 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 365-381 | 0.81-0.84 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸钾盐指数 | 1.3-1.6 | 0.43-0.53 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 458-473 | 0.458-0.473 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 15.1-16.0 | 0.75-0.8 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 细菌总数 | 76-86 | 0.76-0.86 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.552-0.73 | 0.552-0.73 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 128-150 | 0.512-0.6 | 0 | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO42- | 106-120 | 0.42-0.48 | 0 | 0 |
| 国米厂区 | 监测项目 | 范围 | 标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 |
|  | PH | 7.15-7.26 | 0.11-0.21 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 351-366 | 0.78-0.81 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸钾盐指数 | 1.2-1.5 | 0.4-0.5 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 388-423 | 0.388-0.423 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 15.4-17.0 | 0.77-0.85 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 细菌总数 | 62-70 | 0.62-0.70 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.559-0.636 | 0.559-0.636 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 100-118 | 0.4-0.472 | 0 | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO42- | 88.2-101 | 0.353-0.404 | 0 | 0 |
| 高屯村 | 监测项目 | 范围 | 标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 |
|  | PH | 7.20-7.31 | 0.013-0.21 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 365-372 | 0.81-0.83 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸钾盐指数 | 1.1-1.7 | 0.37-0.57 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 424-448 | 0.424-0.448 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 14.3-16.2 | 0.72-0.81 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 细菌总数 | 67-80 | 0.67-0.8 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.520-0.582 | 0.520-0.582 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 161-196 | 0.644-0.784 | 0 | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO42- | 96.6-106 | 0.386-0.424 | 0 | 0 |

由上表可知，监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 声环境质量现状

依据本项目所在区域的功能区划，项目东、南、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，本项目于2018年3月20日~21日对厂界四周的噪声进行了监测，监测结果见表4.4-18。

表4.4-18  项目周边环境噪声监测一览表

| 监测点 | 监测时间 | 结果 | 标准值(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.3.20 | 2018.3.21 |  |
| 东厂界 | 昼间 | 54.6 | 54.1 | 3类：昼间：65；夜间55 |
|  | 夜间 | 41.3 | 41.7 |  |
| 南厂界 | 昼间 | 57.0 | 57.8 |  |
|  | 夜间 | 44.5 | 44.2 |  |
| 西厂界 | 昼间 | 55.4 | 55.9 |  |
|  | 夜间 | 43.0 | 43.5 |  |
| 北厂界 | 昼间 | 52.7 | 52.3 |  |
|  | 夜间 | 40.2 | 40.8 |  |

从上述监测结果表明，各监测点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，区域声环境质量较好。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

本项目施工期工程内容主要为基础建设、车间建设及内外装修、设备安装。在施工建设期间，各项施工活动不可避免地将会对周围的环境产生一定的影响。主要影响因素有：施工机械设备噪声、运载车辆扬尘、建筑垃圾等。施工期间，对周围环境的影响是暂时的，但也是多方面的。以下将就这些污染及其对周围环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。

### 施工期大气环境影响分析

对整个施工期而言，影响环境空气的污染因素主要为施工扬尘、施工车辆产生的废气等。

（1）施工期扬尘

根据工程分析结果，项目施工期扬尘主要可分为土石方扬尘和建筑施工扬尘。

根据相关研究资料，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

施工期间大部分开挖泥土全部回用于工程。施工方在注意场区主要道路湿润喷洒、专人清扫车轮泥土等措施的情况下，扬尘将得到有效控制。拟采取的防护措施如下：

①运输土方和建筑材料的车辆不应装载过满，并用帆布覆盖，以免在运输途中震动洒落，减少扬尘污染；

②施工场地和临时土方堆场要有专人负责，在大风或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，应采用覆盖和洒水等措施，减少扬尘的污染，同时对于施工现场也要有专门的撒水装置，在风沙扬尘天时，对易扬尘场地采取洒水方式控制扬尘污染，一般每天可洒水两次，在进出口保持路面湿润，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘；

③运输车辆应严格合理安排工作时间，并统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。

④做到7个100%，要求施工现场100%围挡、工地沙土100%覆盖、主要道路100%硬化、拆迁工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲洗车轮车身且密闭无渗漏、暂不开发场地100%绿化、外墙脚手架密闭式安全网100%安装。

经采取上述措施后，项目工程施工期扬尘等大气污染物对场区周边大气影响将较小，同时，本项目距离居民点等环境敏感点较远，因此施工期扬尘不会对项目区域及周围敏感点造成较大影响，大气污染防治措施可行。

（2）施工车辆尾气

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。施工机械的燃油烟气中含有烟尘、NOx、CO及CH等，由于是间歇性、流动性的，加之施工区地势平坦，空气流通相对较好，因此，施工区施工车辆尾气造成的大气污染物浓度的局部增加不会对区域环境空气质量造成显著影响。

### 施工期水环境影响分析

本项目施工期废水包括施工建筑废水和施工人员生活污水2部分。

施工期的建筑废水主要为施工机械冲洗废水，废水主要污染物以SS为主，兼有油污和有机物污染，不含有毒物质，采取设置临时储水池收集，沉淀后回用于工程建设或场区洒水抑尘，最终无外排。

施工期施工人员一般洗漱生活污水，设置集水池收集沉淀后用于施工场地的洒水抑尘；食堂泔水单独收集后外售综合利用，旱厕定期人工清淘肥田。

综上所述，项目工程施工期所有废水均可得到妥善处置，不会对周边地表水环境质量造成影响。

### 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，是间歇或阵发性的，并具流动性、噪声较高特征，由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。经类比，其噪声源强在70dB(A)～95dB(A)之间，建议企业在施工过程中选用低噪声施工设备，为避免干扰居民夜间休息，夜间应避免施工。如属建筑工艺需要，必须连续施工，应先办理夜间施工审批手续，同时公告附近人群。在采取以上措施的前提下，经距离衰减后，施工边界噪声值在50dB(A)～65dB(A)之间，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011要求。

根据现场调查，场区周边主要为一些工业企业，距离村庄等敏感点较远，因此施工期噪声不会对周围环境造成影响。

### 施工期固体废物影响分析

施工期间，产生的固体废物主要有：施工产生的废弃物料等建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。

施工单位应按照国家有关建筑垃圾处置管理的规定，及时清运至指定的堆放场所。在施工期固体废物的处置过程中，采取如下管理措施：

（1）根据需要设置容量足够的和有覆盖措施的堆放场地和设施，分类存放，加强管理。

（2）须外运的建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。生活垃圾应及时交环卫部门清运统一处置。

（3）施工单位与接纳单位签订环境卫生责任书，确保运输过程中保持路面整洁，施工单位应有专人负责，对各类垃圾的处置实施现场管理。

（4）在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

综上所述，只要加强管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的不利影响是可以缓解或消除的。

## 运营期环境影响评价

### 大气环境影响评价

1、常规气象资料分析

（1）气象资料来源

项目位于南乐县东北部，由于南乐县现有的气象条件不完善，评价采用南乐县的常规气象监测资料。南乐县气象观测站距离本项目约40km，两地均属平原地区，受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映项目区域的基本气候特征。

- 多年气象要素分析

根据近30年气象资料统计：南乐县年平均气温13.5℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-20.7℃；年平均气压1010.8hPa；年平均相对湿度71%；年平均降水量571.8mm；年平均蒸发量1530.2mm；年平均风速为2.1m/s；常年主导风向为南风，次主导风向为北风。濮阳近30年气象要素统计见表5.2-1。

表5.2-1  南乐县近30年气象要素统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 （℃） | 平均 | -1.6 | 1.5 | 7.3 | 14.8 | 20.2 | 25.3 | 26.8 | 25.5 | 20.7 | 14.5 | 6.7 | 0.6 | 13.5 |
|  | 极端最高 | 17.7 | 24.6 | 27.6 | 33.2 | 38.4 | 41.0 | 41.0 | 37.3 | 36.4 | 34.7 | 26.8 | 22.9 | 41.0 |
|  | 极端最低 | -20.0 | -16.7 | -8.5 | -2.9 | 3.8 | 10.4 | 15.8 | 13.7 | 4.1 | -1.9 | -18.4 | -20.7 | -20.7 |
| 气压（hPa） | 平均 | 1021.7 | 1019.4 | 1015.1 | 1008.4 | 1004.2 | 999.1 | 997.3 | 1001.0 | 1008.4 | 1014.7 | 1019.1 | 1021.6 | 1010.8 |
| 相对湿度（%） | 平均 | 66 | 63 | 64 | 64 | 67 | 65 | 81 | 83 | 78 | 74 | 73 | 69 | 71 |
| 降水量（mm） | 平均 | 5.8 | 8.6 | 23.3 | 27.0 | 50.0 | 70.1 | 161.6 | 113.0 | 51.7 | 37.6 | 16.3 | 6.9 | 571.8 |
| 蒸发量（mm） | 平均 | 38.1 | 60.1 | 115.0 | 175.1 | 214.0 | 244.1 | 187.4 | 162.5 | 134.6 | 103.0 | 58.0 | 38.3 | 1530.2 |

- 地面气象资料分析

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2008），评价气象资料采用南乐县气象观测站2016年的地面气象观测资料。经对2016年地面气象观测数据的统计分析可知：

①温度

根据从年平均气温月变化资料中可以看出南乐县7月份平均气温最高（26.8ºC），1月份气温平均最低（-1.6ºC）。

表5.2-2  南乐县2017年平均温度月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -1.6 | 1.5 | 7.3 | 14.8 | 20.2 | 25.3 | 26.8 | 25.5 | 20.7 | 14.5 | 6.7 | 0.6 |

②风速

根据气象观测站近三年地面风向的观测资料统计，南乐县全年各季节风向频率见下表，全年及各季节风向频率玫瑰图见下图。

表5.2-3  南乐县年均风频的变化及年均风频    单位：%

| 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 10.7 | 6.9 | 6.2 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 8.4 | 19.0 | 10.3 | 7.3 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 2 | 2.7 | 10.0 |
| 夏季 | 10.8 | 7.3 | 6.2 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 5.4 | 7.4 | 16.6 | 7.1 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 18.4 |
| 秋季 | 11.4 | 7.5 | 4.3 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 3.7 | 8.2 | 13.3 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 4.1 | 26.1 |
| 冬季 | 14.8 | 11.0 | 8.3 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 4.0 | 7.7 | 11.6 | 6.0 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | 16.7 |
| 全年 | 11.9 | 8.2 | 6.3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 4.6 | 7.9 | 15.1 | 7.2 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 17.8 |

由年均风频的变化统计资料可以看出，该区域主导风向为S风，频率15.1%；次主导风向为N风，频率11.9%，全年静风频率17.8%。按照方位扇面统计，扇形方位SSE~SSW风向频率之和为30.2%，扇形方位NNW~NNE风向频率之和为23.6%。由此可知，该区域偏S风最多，偏N风次多构成了该地风向的基本格局。

根据所收集的常规气象资料，南乐县近三年全年风向频率玫瑰图见图5.2-1。

图5.2-1    南乐县全年及各季风向频率玫瑰图

#### 大气污染物源强

根据工程分析章节，本项目有组织污染源参数见表5.2-4，无组织排放源参数见表5.2-5。

表 5.2-4     项目正常运行有组织粉尘产排情况

| 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放高度 | 排气筒内径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原粮粉碎工序 | 粉尘 | 1.8 | 0.0015 | 0.0045 | 15 | 0.2m |
| 燃气锅炉 | 烟尘 | 10.28 | 0.021 | 0.0336 | 11m | 0.15m |
|  | SO2 | 29.36 | 0.06 | 0.096 |  |  |
|  | NOx | 137.31 | 0.28 | 0.449 |  |  |

表5.2-5  正常运行无组织排放废气（面源）参数调查清单

| 项目 | 污染物 | 年排放小时数 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 污染源参数（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度 | 长度 | 宽度 |
| 破碎车间 | 粉尘 | 300 | 0.008 | 0.027 | 5 | 10 | 8 |
| 发酵车间 | 乙醇（以非甲烷总烃计） | 2400 | 0.24 | 0.1 | 5 | 50 | 20 |
| 成品罐区 |  | 8760 | 0.05 | 0.0057 | 6 | 200 | 50 |
| 污水处理站 | NH3 | 7200 | / | 0.01 | 5 | 20 | 10 |
|  | H2S | 7200 | / | 0.0002 |  |  |  |

#### 评价工作等级与评价范围确定

1、评价因子

根据项目大气污染物产排特征，本次项目环境影响预测因子选取：原粮破碎工序粉尘，燃气锅炉排放的烟尘、SO2、NOx，生产过程中及原酒储罐挥发的乙醇废气（以非甲烷总烃计）废气，污水处理站产生的NH3、H2S等恶臭气体。

#### 评价标准

根据南乐县环境保护局关于本次评价执行标准的函，本项目环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。

#### 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。结合工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及该污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。评价工作等级判别结果见表5.2-6。

表5.2-6  评价工作等级判别结果

| 污染源名称 | 污染物名称 | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（mg/m3） | Pmax（%） | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 袋式除尘器排放口 | 粉尘 | 205 | 0.0001333 | 0.01 | 未出现 | 三级 |
|  | 锅炉废气排放口 | 烟尘 | 238 | 0.000941 | 0.1 | 未出现 | 三级 |
|  |  | SO2 |  | 0.002688 | 0.54 | 未出现 | 三级 |
|  |  | NOx |  | 0.01255 | 5.23 | 未出现 | 三级 |
| 面源 | 破碎车间 | 粉尘 | 46 | 0.04632 | 5.15 | 未出现 | 三级 |
|  | 发酵车间 | 非甲烷总烃 | 193 | 0.1027 | 5.14 | 未出现 | 三级 |
|  | 原酒罐区 | 非甲烷总烃 | 137 | 0.001805 | 0.09 | 未出现 | 三级 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 48 | 0.01369 | 6.84 | 未出现 | 三级 |
|  |  | H2S | 281 | 0.0002739 | 2.74 | 未出现 | 三级 |

由表5.2-6可以看出，污染物浓度的最大占标率均<10%，地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%=0m，即计算过程中所有污染因子的筛选点占标率均低于10%。根据评价等级判定标准，确定本次环境空气评价等级为三级。

#### 评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ2.2-2008 规定，评价范围以排放源为中心点，以D10%为半径或者2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价的范围；评价范围的直径或边长一般不应小于5km。结合本项目的污染源特征，当地的地形和敏感点分布，确定本次环境空气评价范围为：以项目生产车间为中心，半径为2.5km的圆形区域。

#### 环境空气影响预测与评价

1、有组织废气预测

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008），三级评价可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，因此本项目不需采用进一步推荐模式进行预测，直接采用估算模式的计算结果进行预测和分析。详见下表。

表5.2-7        粉碎车间粉尘废气估算模式计算结果表

| 距离（m） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 2.326E-22 | 0.00 |
| 100 | 0.0001171 | 0.01 |
| 200 | 0.0001332 | 0.01 |
| 205 | 0.0001333 | 0.01 |
| 300 | 0.000112 | 0.01 |
| 400 | 0.0001144 | 0.01 |
| 470（高屯） | 0.000106 | 0.01 |
| 490（凤凰城） | 0.0001031 | 0.01 |
| 500 | 0.0001028 | 0.01 |
| 540（徐屯） | 0.0001027 | 0.01 |
| 600 | 0.0001003 | 0.01 |
| 700 | 0.00009328 | 0.01 |
| 760（六屯村） | 0.00008912 | 0.01 |
| 790（霍屯） | 0.00008982 | 0.01 |
| 800 | 0.00008997 | 0.01 |
| 900 | 0.00008993 | 0.01 |
| 980（蒋屯） | 0.00008835 | 0.01 |
| 1000 | 0.00008781 | 0.01 |
| 1073（北坟村） | 0.00008527 | 0.01 |
| 1100 | 0.00008425 | 0.01 |
| 1200 | 0.0000803 | 0.01 |
| 1300 | 0.00007623 | 0.01 |
| 1400 | 0.0000722 | 0.01 |
| 1480（吉华实验小学） | 0.00006908 | 0.01 |
| 1500 | 0.00006832 | 0.01 |
| 1600 | 0.00006463 | 0.01 |
| 1680（东关村） | 0.00006184 | 0.01 |
| 1700 | 0.00006116 | 0.01 |
| 1790（北关村） | 0.00005823 | 0.01 |
| 1800 | 0.00005791 | 0.01 |
| 1900 | 0.00005488 | 0.01 |
| 2000 | 0.00005206 | 0.01 |
| 2100 | 0.00004949 | 0.01 |
| 2200 | 0.00004711 | 0.01 |
| 2300 | 0.00004491 | 0.00 |
| 2400 | 0.00004287 | 0.00 |
| 2500 | 0.00004098 | 0.00 |
| 下风向最大地面浓度 | 0.0001333（205m） | 0.01 |

表5.2-8        锅炉房污染物估算模式计算结果表

| 距离源中心下风向距离（m） | SO2 | NO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 2.821E-14 | 0 | 1.316E-13 | 0 | 9.873E-15 | 0 |
| 100 | 0.002353 | 0.47 | 0.01098 | 4.58 | 0.0008237 | 0.09 |
| 200 | 0.002688 | 0.54 | 0.01254 | 5.22 | 0.0009408 | 0.1 |
| 238 | 0.002688 | 0.54 | 0.01255 | 5.23 | 0.000941 | 0.1 |
| 300 | 0.002508 | 0.5 | 0.01171 | 4.88 | 0.0008779 | 0.1 |
| 400 | 0.002333 | 0.47 | 0.01089 | 4.54 | 0.0008165 | 0.09 |
| 470（高屯） | 0.0023 | 0.46 | 0.01073 | 4.47 | 0.000805 | 0.09 |
| 490（凤凰城） | 0.00227 | 0.45 | 0.01059 | 4.41 | 0.0007945 | 0.09 |
| 500 | 0.002253 | 0.45 | 0.01051 | 4.38 | 0.0007884 | 0.09 |
| 540（徐屯） | 0.002172 | 0.43 | 0.01013 | 4.22 | 0.0007601 | 0.08 |
| 600 | 0.002108 | 0.42 | 0.009839 | 4.1 | 0.000738 | 0.08 |
| 700 | 0.001997 | 0.4 | 0.009321 | 3.88 | 0.0006991 | 0.08 |
| 760（六屯） | 0.001906 | 0.38 | 0.008894 | 3.71 | 0.0006671 | 0.07 |
| 790（霍屯） | 0.001857 | 0.37 | 0.008667 | 3.61 | 0.00065 | 0.07 |
| 800 | 0.001841 | 0.37 | 0.00859 | 3.58 | 0.0006443 | 0.07 |
| 900 | 0.001675 | 0.34 | 0.007817 | 3.26 | 0.0005863 | 0.07 |
| 980（蒋屯） | 0.001547 | 0.31 | 0.007221 | 3.01 | 0.0005416 | 0.06 |
| 1000 | 0.001517 | 0.3 | 0.007077 | 2.95 | 0.0005308 | 0.06 |
| 1073（北坟村） | 0.001413 | 0.28 | 0.006592 | 2.75 | 0.0004944 | 0.05 |
| 1100 | 0.001377 | 0.28 | 0.006424 | 2.68 | 0.0004818 | 0.05 |
| 1200 | 0.001394 | 0.28 | 0.006507 | 2.71 | 0.000488 | 0.05 |
| 1300 | 0.001435 | 0.29 | 0.006695 | 2.79 | 0.0005021 | 0.06 |
| 1400 | 0.001458 | 0.29 | 0.006802 | 2.83 | 0.0005102 | 0.06 |
| 1480（吉华实验小学） | 0.001466 | 0.29 | 0.00684 | 2.85 | 0.000513 | 0.06 |
| 1500 | 0.001467 | 0.29 | 0.006844 | 2.85 | 0.0005133 | 0.06 |
| 1600 | 0.001465 | 0.29 | 0.006835 | 2.85 | 0.0005126 | 0.06 |
| 1680（东关村） | 0.001457 | 0.29 | 0.006798 | 2.83 | 0.0005098 | 0.06 |
| 1700 | 0.001454 | 0.29 | 0.006785 | 2.83 | 0.0005089 | 0.06 |
| 1790（北关村） | 0.001439 | 0.29 | 0.006715 | 2.8 | 0.0005036 | 0.06 |
| 1800 | 0.001437 | 0.29 | 0.006706 | 2.79 | 0.0005029 | 0.06 |
| 1900 | 0.001415 | 0.28 | 0.006603 | 2.75 | 0.0004952 | 0.06 |
| 2000 | 0.001389 | 0.28 | 0.006484 | 2.7 | 0.0004863 | 0.05 |
| 2100 | 0.001357 | 0.27 | 0.006333 | 2.64 | 0.000475 | 0.05 |
| 2200 | 0.001324 | 0.26 | 0.00618 | 2.57 | 0.0004635 | 0.05 |
| 2300 | 0.001291 | 0.26 | 0.006027 | 2.51 | 0.000452 | 0.05 |
| 2400 | 0.001259 | 0.25 | 0.005875 | 2.45 | 0.0004406 | 0.05 |
| 2500 | 0.001227 | 0.25 | 0.005724 | 2.39 | 0.0004293 | 0.05 |
| 下风向最大浓度（238m） | 0.002688 | 0.54 | 0.01255 | 5.23 | 0.000941 | 0.1 |

从预测结果知，本项目原料粉碎车间有组织废气排放的最大落地浓度 0.000133mg/m3，最大浓度占标率为 0.01%，距离源中心205米。燃气锅炉废气SO2最大占标率为0.54%，最大落地浓度0.002688mg/m3；NO2最大占标率占为5.23%，最大落地浓度0.01255mg/m3；烟尘最大占标率0.1%，最大落地浓度0.000941mg/m3；距离源中心238米，项目影响区域内敏感目标处最大浓度均满足标准要求，因此本评价认为，项目有组织排放废气不会改变区域内大气环境质量的现有等级，对区域大气环境质量影响较小。

2、无组织排放厂界浓度预测

项目运营期生产过程中无组织排放气体厂界浓度采用 HJ/T2.2-2008 导则中估算模式进行预测，预测结果见表 5.2-9和表5.2-10。

表5.2-9    项目无组织排放估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 粉碎工序 | 污水处理站 | 发酵工序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度 （mg/m3） | 占标率（%） | 浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） | 浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 0.005044 | 0.56 | 0.003163 | 1.58 | 0.00006326 | 0.63 | 0.03739 | 1.87 |
| 46 | 0.03908 | 4.34 | / | / | / | / | / | / |
| 48 | / | / | 0.01369 | 6.84 | 0.0002739 | 2.74 | / | / |
| 100 | 0.03776 | 4.2 | 0.01342 | 6.71 | 0.0002684 | 2.68 | 0.1018 | 5.09 |
| 193 | / | / | / | / | / | / | 0.1027 | 5.14 |
| 200 | 0.03423 | 3.8 | 0.01236 | 6.18 | 0.0002473 | 2.47 | 0.1025 | 5.13 |
| 300 | 0.0249 | 2.77 | 0.009119 | 4.56 | 0.0001824 | 1.82 | 0.08313 | 4.16 |
| 400 | 0.01776 | 1.97 | 0.006532 | 3.27 | 0.0001306 | 1.31 | 0.06183 | 3.09 |
| 470（高屯） | 0.01432 | 1.59 | 0.00528 | 2.64 | 0.0001056 | 1.06 | 0.05066 | 2.53 |
| 490（凤凰城） | 0.01352 | 1.5 | 0.004983 | 2.49 | 0.00009966 | 1.00 | 0.04796 | 2.40 |
| 500 | 0.01314 | 1.46 | 0.004844 | 2.42 | 0.00009688 | 0.97 | 0.04669 | 2.33 |
| 540（徐屯） | 0.01178 | 1.31 | 0.004342 | 2.17 | 0.00008684 | 0.87 | 0.04207 | 2.10 |
| 600 | 0.0101 | 1.12 | 0.003725 | 1.86 | 0.0000745 | 0.74 | 0.03629 | 1.81 |
| 700 | 0.008003 | 0.89 | 0.00296 | 1.48 | 0.00005921 | 0.59 | 0.02902 | 1.45 |
| 760（六屯） | 0.007096 | 0.79 | 0.002626 | 1.31 | 0.00005252 | 0.53 | 0.0258 | 1.29 |
| 790（霍屯） | 0.006704 | 0.74 | 0.00248 | 1.24 | 0.00004961 | 0.50 | 0.0244 | 1.22 |
| 800 | 0.006581 | 0.73 | 0.002435 | 1.22 | 0.0000487 | 0.49 | 0.02396 | 1.20 |
| 900 | 0.005526 | 0.61 | 0.002044 | 1.02 | 0.00004088 | 0.41 | 0.02018 | 1.01 |
| 980（蒋屯） | 0.004864 | 0.54 | 0.001799 | 0.9 | 0.00003599 | 0.36 | 0.01782 | 0.89 |
| 1000 | 0.004719 | 0.52 | 0.001746 | 0.87 | 0.00003492 | 0.35 | 0.01729 | 0.86 |
| 1073（北坟村） | 0.004257 | 0.47 | 0.001575 | 0.79 | 0.00003149 | 0.31 | 0.01561 | 0.78 |
| 1100 | 0.004105 | 0.46 | 0.001518 | 0.76 | 0.00003037 | 0.3 | 0.01505 | 0.75 |
| 1200 | 0.003612 | 0.4 | 0.001336 | 0.67 | 0.00002672 | 0.27 | 0.01326 | 0.66 |
| 1300 | 0.003208 | 0.36 | 0.001187 | 0.59 | 0.00002374 | 0.24 | 0.0118 | 0.59 |
| 1400 | 0.002873 | 0.32 | 0.001064 | 0.53 | 0.00002127 | 0.21 | 0.01058 | 0.53 |
| 1480（吉华实验小学） | 0.002645 | 0.29 | 0.0009794 | 0.49 | 0.00001959 | 2.20 | 0.009753 | 0.49 |
| 1500 | 0.002592 | 0.29 | 0.0009601 | 0.48 | 0.0000192 | 0.19 | 0.009562 | 0.48 |
| 1600 | 0.002354 | 0.26 | 0.0008719 | 0.44 | 0.00001744 | 0.17 | 0.008688 | 0.43 |
| 1680（东关村） | 0.002188 | 0.24 | 0.0008104 | 0.41 | 0.00001621 | 0.16 | 0.008077 | 0.40 |
| 1700 | 0.00215 | 0.24 | 0.0007962 | 0.4 | 0.00001592 | 0.16 | 0.007936 | 0.40 |
| 1790（北关村） | 0.00199 | 0.22 | 0.0007369 | 0.37 | 0.00001474 | 0.15 | 0.007346 | 0.37 |
| 1800 | 0.001973 | 0.22 | 0.0007307 | 0.37 | 0.00001461 | 0.15 | 0.007285 | 0.36 |
| 1900 | 0.001819 | 0.2 | 0.0006737 | 0.34 | 0.00001347 | 0.13 | 0.006718 | 0.34 |
| 2000 | 0.001684 | 0.19 | 0.0006237 | 0.31 | 0.00001247 | 0.12 | 0.006222 | 0.31 |
| 2100 | 0.001571 | 0.17 | 0.0005818 | 0.29 | 0.00001164 | 0.12 | 0.005804 | 0.29 |
| 2200 | 0.00147 | 0.16 | 0.0005445 | 0.27 | 0.00001089 | 0.11 | 0.005433 | 0.27 |
| 2300 | 0.00138 | 0.15 | 0.0005111 | 0.26 | 0.00001022 | 0.1 | 0.0051 | 0.25 |
| 2400 | 0.001299 | 0.14 | 0.0004809 | 0.24 | 0.000009619 | 0.1 | 0.004801 | 0.24 |
| 2500 | 0.001225 | 0.14 | 0.0004537 | 0.23 | 0.000009075 | 0.09 | 0.00453 | 0.23 |
| 最大地面浓度 | 0.03908 | 4.34 | 0.01369 | 6.84 | 0.0002739 | 2.74 | 0.1027 | 5.14 |
| 对应最远距离 | 46m | 48m | 193m |

表5.2-10        原酒罐区无组织废气排放估算模式计算结果表

| 距离（m） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.0009096 | 0.05 |
| 100 | 0.001631 | 0.08 |
| 137（最大地面浓度） | 0.001805 | 0.09 |
| 200 | 0.001362 | 0.07 |
| 300 | 0.0007472 | 0.04 |
| 400 | 0.0004652 | 0.02 |
| 470（高屯） | 0.0003559 | 0.02 |
| 490（凤凰城） | 0.0003322 | 0.02 |
| 500 | 0.0003213 | 0.02 |
| 540（徐屯） | 0.000283 | 0.01 |
| 600 | 0.0002382 | 0.01 |
| 700 | 0.0001856 | 0.01 |
| 760（六屯） | 0.0001626 | 0.01 |
| 790（霍屯） | 0.0001529 | 0.01 |
| 800 | 0.0001499 | 0.01 |
| 900 | 0.0001246 | 0.01 |
| 980（蒋屯） | 0.0001091 | 0.01 |
| 1000 | 0.0001057 | 0.01 |
| 1073（北坟村） | 0.0000949 | 0.00 |
| 1100 | 0.00009137 | 0.00 |
| 1200 | 0.00008011 | 0.00 |
| 1300 | 0.00007111 | 0.00 |
| 1400 | 0.00006375 | 0.00 |
| 1480（吉华实验小学） | 0.00005877 | 0.00 |
| 1500 | 0.00005763 | 0.00 |
| 1600 | 0.00005246 | 0.00 |
| 1680（东关村） | 0.00004889 | 0.00 |
| 1700 | 0.00004806 | 0.00 |
| 1790（北关村） | 0.00004465 | 0.00 |
| 1800 | 0.0000443 | 0.00 |
| 1900 | 0.00004103 | 0.00 |
| 2000 | 0.00003818 | 0.00 |
| 2100 | 0.00003567 | 0.00 |
| 2200 | 0.00003345 | 0.00 |
| 2300 | 0.00003147 | 0.00 |
| 2400 | 0.00002969 | 0.00 |
| 2500 | 0.00002809 | 0.00 |
| 下风向最大地面浓度 | 0.001805（137m） | 0.09 |

由于项目发酵蒸酒车间及原酒罐区均产生非甲烷总烃废气，根据预测结果，废气在敏感点处的浓度经叠加浓度后见表5.2-11。

表5.2-11        敏感点处非甲烷总烃预测结果表

| 敏感点名称 | 相对项目距离（m） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 高屯村 | 470 | 0.0510159 |
| 凤凰城 | 490 | 0.0482922 |
| 徐屯 | 540 | 0.042353 |
| 六屯 | 760 | 0.0259626 |
| 霍屯 | 790 | 0.0245529 |
| 蒋屯 | 980 | 0.0245091 |
| 北坟村 | 1073 | 0.0157049 |
| 吉华实验小学 | 1480 | 0.00981177 |
| 东关村 | 1680 | 0.00812589 |
| 北关村 | 1790 | 0.00739065 |

由预测结果可知，项目粉碎车间无组织粉尘废气最大占标率为4.34%，最大落地浓度0.03908mg/m3，距离源中心46米；污水处理站恶臭气体NH3最大占标率为6.84%，最大落地浓度0.01369mg/m3，H2S最大占标率为2.74%，最大落地浓度0.0002739mg/m3，距离源中心48米；发酵工序挥发的非甲烷总烃废气最大占标率为5.14%，最大落地浓度0.1027mg/m3，距离源中心193米；原酒罐区挥发的非甲烷总烃废气最大占标率为0.09%，最大落地浓度0.01805mg/m3，距离源中心137米；项目产生的废气各敏感点处的浓度均不超标。

因此，项目运营期无组织源排放对区域大气环境产生的影响很小。

#### 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》，大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

环境防护距离取值方法为：以污染源中心为起点，达到环境质量标准的最小距离。并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

本评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，结果表明，本项目生产过程中产生的无组织废气在厂界外没有出现浓度超标点。

因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

#### 卫生防护距离

根据GB／T13201-91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，预测模式如下：

式中：L-工业企业所需卫生防护距离，m；

r-有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D-卫生防护距离计算系数；

Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

根据工程分析，本项目发酵挥发的乙醇（以非甲烷总烃计）的无组织排放速率为0.1kg/h，经计算确定酿造车间的理论卫生防护距离为3.164m，提级后生产发酵卫生防护距离为50m，即产生有害因素的车间或工段的边界至居住区边界的最小距离应为50m。原酒罐区挥发的乙醇（以非甲烷总烃计）的无组织排放速率为0.0057kg/h，经计算确定原酒罐区的理论卫生防护距离为0.019m，提级后生产发酵卫生防护距离为50m。本项目粉碎的无组织排放速率为0.032kg/h，经计算确定粉碎车间的理论卫生防护距离为6.316m，提级后确定粉碎车间卫生防护距离为50m；污水处理站NH3的卫生防护距离5.702，H2S为1.948m，则污水处理站卫生防护距离为100m。

根据厂区平面布置图及现场调查，项目卫生防护距离之内无敏感点。

### 地表水环境影响预测与评价

本项目按照“清污分流、分质处理”原则，本项目产生的洗瓶废水单独收集进行沉淀处理后全部回用于洗瓶工序，项目产生的锅底水单独进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”处理后，一部分进入MBR膜反应器进行深度处理后满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值后，用于厂区绿化，剩余废水与其他污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理，出水水质满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值，实现达标排放，对区域地表水环境影响较小。

### 地下水环境影响分析

#### 区域地下水特征

南乐县地下水属漏斗区。主要分布在4.5米以下至40米以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回归综合补给。丰水年可利用量8409.4万立方米。枯水年可利用量3846万立方米。中华人民共和国成立初期，境内地下水埋深只有2米左右，随着地下水资源的不断开发利用，水位逐年下降。1966年至1975年的10年间，地下水位由3.8米降至5.17米；到1982年，水位埋深达6至12米，个别地区达13米左右；2009年地下水位达6至25米；2011年地下水位达6至27米。

南乐县地下水流向自西南向东北，补给形式以降水补给为主。

#### 区域水文地质特征

南乐县可供开发的浅层地下水，主要分布在4.5m以下至40m以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回渗综合补给。平均浅层水年储量8723万m3，丰水年可利用量8409.4万m3，枯水年可利用量3846万m3。

根据地下水贮量及水文地质情况，境内可分为贫水区、富木区、中等水区和咸水区。

贫水区含水层厚度在15m以下，面积219.8平方公里，占全县总面积的36.4%，一是县西仙水区，自元村镇操守村起，沿卫河两岸，东北向，以梁村乡的宋庄、邵庄至孙村，长10公里，宽300至500米，面积五万亩；二是县东贫水区，自韩张镇的傅陈庄起，沿陆塔河故道，东北向，经韩张伸至福堪乡的南汉村、牛村一带，长8公里，宽200至400米，面积三万亩。

富水区含沙层厚度在20米以上，面积35.4平方公里，占全县总面积的5.9%。主要分布在千口乡的东半部和张果屯乡南部的部分地区。

中等水区含沙层厚度在10至20米之间，面积348平方公里，占全县总面积的57.7%，分布在除贫水区、富水区以外的其它地区。

咸水区境内咸水区有二：一为潴龙河咸水区，沿潴龙河东南西北走向，包括杨井村的西半部，城关镇的东南部，谷金楼乡的南部和韩张镇西部的个别村庄。该区地下水矿物度在1.0至6克之间，平均在2克以上（每升大于2克为咸水，硬度大于250mg/L为极硬水）。二是县西咸水区，沿卫河西岸，南起千佛，北至西崇疃，西南东北向，略呈带状，面积2万亩，经调查，本项目厂址位于储龙河咸水区。

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B渗透系数经验值表（详见表5.2-1），评价区域潜水地下水含水层介质以细中砂、中粗砂为主，渗透系数取17m/d。

表5.2-1  渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10 -5 ~1.16×10 -4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10 -4 ~2.89×10 -4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10 -4 ~5.79×10 -4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10 -4 ~1.16×10 -3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10 -3 ~1.74×10 -3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10 -3 ~1.16×10 -2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10 -2 ~2.89×10 -2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10 -2 ~5.78×10 -2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10 -2 ~1.16×10 -1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10 -2 ~1.74×10 -1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10 -1 ~2.31×10 -1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10 -1 ~5.79×10 -1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10 -1 ~1.16×10 0 |

根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编2016年版）不同地质材料的孔隙度（详见表5.2-2），评价区域潜水含水介质以细中砂、中粗砂为主，孔隙度为0.26-0.53，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域深层水含水层有效孔隙度约为0.23-0.50。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.35。

表5.2-2  不同地质材料的孔隙度

| 材料 | 孔隙度/% | 材料 | 孔隙度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉积物 | - | 灰岩，白云岩 | 0-20 |
| 砾石（粗） | 24-36 | 岩溶灰岩 | 5-50 |
| 砾石（细） | 25-38 | 页岩 | 0-10 |
| 砂（粗） | 31-46 | 结晶岩 | - |
| 砂（细） | 26-53 | 有裂隙的结晶岩 | 0-10 |
| 淤泥 | 34-61 | 致密的结晶岩 | 0-5 |
| 黏土 | 34-60 | 玄武岩 | 3-35 |
| 沉积岩 | - | 风化的花岗岩 | 34-37 |
| 砂岩 | 5-30 | 风化的辉长岩 | 42-45 |
| 泥岩 | 21-41 | / | / |

#### 地下水污染途径

地下水污染途径见表5.2-3。

表5.2-3  地下水污染途径一览表

| 类型 | 污染途径 | 污染来源 | 被污染的含水层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间歇入渗型 | 降雨对固体废弃物的淋滤 矿区疏干地带的淋滤和溶解 灌溉水及降水对农田的淋滤 | 工业和生活固体废物疏干地带的易溶矿物 主要是农田表层土壤残留的农药、化肥及易溶盐类 | 潜水 |
| 连续入渗型 | 渠、坑等污水的渗漏 受污染地表水的渗漏 地下排污管道的渗漏 | 各种污染水及化学液体 受污染的地表污水体 各种污水 | 潜水 |
| 越流型 | 地下水开采引起的层间越流 水文地质天窗的越流 经井管的越流 | 受污染的含水层或天然咸水等 | 潜水或承压水 |
| 径流型 | 通过岩溶发育通道的径流 通过废水处理井的径流 盐水入侵 | 各种污染或被污染的地表水 各种污水 海水或地下咸水 | 主要是潜水 潜水或承压水 潜水或承压水 |

项目实施后对地下水水质污染主要途径为间歇入渗型、连续入渗型，即通过包气带渗漏污染潜水层。

#### 评价工作等级的确定

本项目取用地下水，项目废水经厂内污水处理站处理后排入南乐县污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：N轻工 105酒精饮料及酒类制造，环评类别属于报告书”本项目属于Ⅲ类建设项目，其地下水评价等级的确定如下：

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》，建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三类，分级原则见表5.2-4。

表5.2-4  地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区以外的补给径流区；未划分准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目位于南乐县产业集聚区，本项目区域不存在集中式饮用水水源，经现场勘查，项目区域范围内没有分散式饮用水井，因此本项目地下水环境敏感程度为不敏感，地下水评价等级为三级。

地下水评价工作等级分级见表5.2-5。

表5.2-5  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由表可知本项目地下水评价等级为三级。

#### 评价范围的确定

本项目厂址位于黄河冲积平原区，地质水文条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，再根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，取2；

K—渗透系数，m/d，本次渗透系数值17m/d。

I—水力坡度，无量纲；取水力坡度为0.0032。

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。本次有效孔隙度取值0.35。

经计算，L=1554m，综合考虑确定本项目评价范围为6km2。

#### 地下水环境影响影响评价

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水评价等级为三级。本工程废水处理措施按照“清污分流、分质处理”原则，将锅底水“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”单独处理后，部分进入MBR膜反应器进行深度处理后，满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值，中水用于厂区绿化用水，剩余底锅水废水与其他污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理，出水水质满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值后，经市政污水管网排入南乐县污水处理厂处理，处理达标后排入徒骇河。本项目可能造成地下水污染环节主要有污水处理设施调节池发生泄漏，通过下渗影响到地下水环境。

1、预测时段及情景设置

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d、5000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目划分为一般防渗区和简单防渗区。评价建议生产发酵车间、污水处理站、事故池及一般固废堆放场等区域根据防渗要求进行施工。本次非正常工况情景设置为污水处理站调节池渗漏。本评价对主要污染物进入地下水后的运移情况进行预测。根据预测结果，分析评价渗漏事故对评价区地下水环境的影响范围和程度。

预测因子和预测源强

（1）预测因子

项目废水特征污染因子为COD。本次预测因子选取高锰酸盐指数（CODMn）。

（2）预测源强

本工程废水处理措施：首先将锅底水进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”单独处理后，部分进入MBR膜反应器进行深度处理后满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值，中水回用于厂区绿化，剩余底锅废水与地面设备清洗废水及生活污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理达标后排入南乐县污水处理厂深度处理。故调节池泄漏的废水中COD浓度取12000mg/L，一般COD与高锰酸盐指数比值约为1.5~4，本次取2.5，因此折算成后高锰酸盐指数为4800mg/L。

（3）预测模型

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型：

式中：x--距注入点的距离，m；

t--时间，d；

C（x，t）--t时刻x处的示踪剂质量浓度，g/L；

C0--注入的示踪剂浓度，g/L；

u--水流速度，m/d；

DL--纵向弥撒系数，m/d；

Erfc--余误差函数。

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/ŋ

式中：V——水流速度；

K——渗透系数，m/d；

I——水力坡度；

ŋ——有效孔隙度。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.16m/d。

浅层地下水埋藏于地表下160m以上的含水岩组，浅层地下水埋深一般在10-20m左右，含水层单层厚度为5m左右，累计达40m左右，砂层岩性以细砂为主，根据国内外经验系数细砂类型含水层的纵向弥散系数0.05~0.5m2/d，取最大值0.5m2/d。

（4）预测结果

结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度100d、1000d、5000d，厂界、高屯村为预测点位。本项目下游地下水CODMn预测结果见表5.2-6，厂界、高屯村地下水CODMn预测结果见5.2-7。

表5.2-6        本项目下游地下水CODMn预测结果一览表

| 预测时间 | 最大预测值（mg/L） | 最大浓度距离（m） | 最远影响距离（m） | 预测超标最远距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 329.1458 | 18 | 56 | 47 | 3.0 |
| 1000d | 97.59001 | 162 | 278 | 245 |  |
| 5000d | 5.329071E-13 | 216 | / | / |  |

表5.2-7         厂界及高屯村地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 20 | 323.5599 | 25-487 | 488 | 3.0 |
| 高屯村 | 470 | 0 | 未超标 | / |  |

根据预测结果可知非正常状况下：

本项目调节池出现泄漏后，CODMn第100天的最远影响距离为56m，从0m处预测值开始超标，最大预测值329.1458mg/L；第1000天的最远影响距离为278m，最大预测值97.59001mg/L；第5000天的最远影响距离为216m，均未超标。

厂界处CODMn的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。泄漏后厂界处最大预测值浓度为323.5599mg/L，超标出现时间为25-487d，不能满足（GB/T14848-93）表1Ⅲ类要求，预测值从25d开始超标，488d开始达标。

敏感点高屯村CODMn的浓度未出现超标。

因此，为避免非正常工况下污水处理设施调节池渗漏对场址下游地下水保护目标的影响，项目厂区污水处理站要加强防渗处理，加强对污水处理站的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

### 声环境影响预测分析

本项目噪声主要产生于粉碎机、除尘器、烘干机、洗瓶机及引风机等，其噪声源强一般在85.0～92.0dB（A）之间。工程对这些高噪声设备采取了设消音器、减振垫等措施，而且粉碎机、除尘器布置于粉料车间内，烘干机、洗瓶机布置于灌装车间内，引风机布置于厂房内，可较好控制噪声对厂房外环境的影响（厂房外噪声可降至70dB（A）左右）。根据厂区平面布置及厂址区域背景噪声，预测各厂界的噪声值。预测时采用噪声点源的衰减模式：

- L1=10lg[1/(4πr2)]

式中：△L1—距离增加产生的衰减值dB(A);

r — 点声源至受声点的距离；

在距离点声源r1处至r2处的衰减值：△L1=20lg(r2/r1)

若r1=1           则△L1=20lg(r2)

同时考虑噪声源随传播距离衰减外，还有因建筑物屏蔽、植物及空气吸收、地面及障碍物反射造成的衰减。为取最大安全系数，在上述衰减因素中仅取距离衰减、建筑物屏障及空气吸收，此部分衰减根据有关资料取2dB(A)。

故总衰减：  △L=20lg(r2)+2

预测结果见表5.2-8。

表5.2-8                 噪声预测结果及分析

| 类别 | 厂界 |
| --- | --- |
|  | 东 | 北 | 西 | 南 |
| 现状值 ［dB(A)］ | 昼 | 54.4 | 52.5 | 55.7 | 57.4 |
|  | 夜 | 41.5 | 40.5 | 43.3 | 44.4 |
| 噪声贡献值 | 粉碎机 | 42.2 | 33.0 | 34.6 | 18.6 |
|  | 洗瓶机 | 38.5 | 20.7 | 44.5 | 26.4 |
|  | 引风机 | 33.4 | 26.1 | 44.5 | 20.7 |
| 预测结果［dB(A)］ | 昼 | 厂界预测值 | 54.79 | 52.56 | 56.34 | 57.40 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜 | 厂界预测值 | 46.02 | 41.38 | 49.07 | 44.50 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准 ［dB(A)］ | 昼 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 夜 | 55 | 55 | 55 | 55 |

由预测结果可知，项目各厂界昼夜噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；因此，本项目对区域声环境的影响不大，是可以接受的。

### 固废环境影响分析

1、固体废物处理排放情况

本工程产生的固废主要包括袋式除尘器收集的粉尘、酒糟、碎酒瓶、原料包装袋、污水处理站污泥、职工生活垃圾及废活性炭。

采取的处理处置措施如下：除尘器收集的粉尘交环卫部门处理；生产过程中产生的酒糟全部外售作为饲料；职工生活垃圾、碎酒瓶经收集后由环卫部门处理，由垃圾处理场集中进行无害化处理；原料包装袋由原料厂家回收；污水处理站污泥委托环卫部门处理，废活性炭交有资质单位处置。本工程固体废物不排放，不会对环境产生不利影响。

2、固体废物贮存处置要求

（1）项目营运过程中产生的酒糟和滤渣等一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。

（2）一般工业工业固体废物堆放区场地要进行人工材料的防渗处理，渗透系数要小于1×10-7cm/s。

（3）堆放场设置围堰并设置防雨棚，避免雨水进入，防止雨水与酒糟冲刷和浸泡。

（4）由于酒糟易腐败变质，建设单位要做到日产日清，避免因堆积产生异味对周围环境造成不利影响。

# 污染防治措施及可行性分析

## 施工期污染防治措施分析

### 扬尘污染防治措施

施工期扬尘主要为场内作业扬尘和场外运输扬尘，场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸因素有关。场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关。拟采取的污染防治措施如下：

（1）场内作业扬尘

施工场内作业扬尘来自土方挖掘及堆放扬尘；建筑材料(白灰、沙子、石子、砖等)装卸、搬运及堆放扬尘；楼体施工扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘、往来车辆造成的场内道路扬尘。

①施工期间需要做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，必要时加盖临时蓬布，及时清运建筑垃圾。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70%~80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围，施工期场地洒水抑尘试验结果见表6-1。因此本工程可通过清扫、洒水及保持施工场地卫生的方式来减缓施工扬尘。

表6.1-1    施工期场地洒水抑尘试验结果

| 距 离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.21 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

②石灰、沙子等堆场尽可能不露天堆放，应附加防风及防雨措施，避免大风天气扬尘。如露天堆放时，应对其进行定期洒水，提高物料表面含水率，抑制扬尘；对水泥等易产生扬尘且具有腐蚀性的物料，应独立包装存放在料库内或加盖篷布，随用随拆包，尽可能减少其裸露面积。

③大风天气尽量不进行土方挖掘作业；尽量避免在起风的情况下装卸、配制及搅拌物料。本项目施工期较长，在多风干燥季节，施工现场周边需设置符合要求的围档，对堆土场、散装建筑材料堆放场要采取压实、覆盖等预防措施。施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，可利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工道路，主要道路和大门要硬化，包含基层夯实，路面铺热焦渣、细石，并随时洒水，减少道路扬尘。

④楼体施工扬尘对环境影响较大且持续期较长，因此在楼体施工期间应采取设置防尘网，及时清扫楼内建筑垃圾，减少建筑材料的堆放量及堆放时间，合理设计物料堆放位置等措施。

⑤对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少道路扬尘量及其对环境的影响。及时清理施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，防止在有风或降雨天气下起尘或随雨水横流，影响周边环境。

⑥我国《散装水泥发展“十五”规划》中明确规定，直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市从2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其他城市 2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。因此，本项目不得现场搅拌、消化石灰及拌石灰土等，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘。经过向建设单位了解，本项目所用混凝土全部为外购，有效的减少了粉尘对周围敏感点的影响。

（2）场外运输扬尘

①运输方式：运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。运土卡车要求完好无泄漏，及时清洗渣土运输车辆；合理规划渣土运输车辆行驶线路和时间，减少扬尘污染。

对运载建筑垃圾的车辆应使用厢式封闭车或加盖蓬布，减少渣土洒落，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷；车辆行驶线路应尽量避开居民区，同时避免在交通高峰期清运建筑垃圾，按规定时段、规定路线运输。

②车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

③运输时间：选择车流、人流较少的时间，避开车流高峰期，运输时间适宜选择上午9: 00~11: 00，下午：3：30~6：00， 晚上：7：30~10：30。

经采取上述一系列措施后，可有效减轻施工扬尘对大气环境敏感点的影响。

根据《河南省蓝天工程行动计划》（豫政〔2014〕32号）---“强化扬尘综合治理。积极推行绿色施工，水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地应使用散装水泥；城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆。所有建设工程施工(包括拆迁施工)现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。2015年省大气污染防治重点区域的9个省辖市城市主城区的施工工地渣土车和粉状物料运输车应采取密闭措施并逐步安装卫星定位系统，建筑面积1万平方米及以上的施工工地主要扬尘产生点应安装视频监控装置，实行施工全过程监控，2016年其他省辖市城市主城区施工达到上述要求。2017年全省城市施工工地80%以上达到绿色工地标准。强化对煤堆、土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型煤堆、料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。”的要求，本项目总建筑面积2072m2，因此施工工地应严格落实扬尘防治要求，按照分段作业、择时施工原则，做到施工工地全围挡、物料堆放全覆盖、出入车辆全冲洗、施工道路全硬化、渣土车辆全密闭、建筑拆迁全喷淋，工程渣土、建筑垃圾及时清运。需要回填的土方和暂时不能开工的建设用地、裸露地面实现覆盖、绿化或者铺装。

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》---“（一）强化各类施工工地扬尘污染治理2.基本要求：各类施工单位扬尘污染治理必须遵循以下三项基本要求：（1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；（2）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输；（3）城市建成区内施工必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。”的要求，本项目在施工开工前将严格遵循“六个到位原则”，施工过程中将严格遵循“七个百分之百”原则。

### 噪声污染防治措施

施工期噪声主要为各施工阶段的高噪声设备运行时产生的噪声。拟采取的污染防治措施如下：

①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。

②合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间(22：00以后至次日6：00之前)禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民和有关单位。

③合理布局施工场地：结合项目总图布置和施工时序，合理安排噪声较大的设备安放位置，尽量远离施工场界及敏感区。

④降低人为噪声：操作机械设备，模板、支架装卸过程中，文明操作，禁止乱丢乱扔，减少因碰撞发出的高强度噪声音；靠近敏感区的施工场地，应尽量少用哨子指挥作业，禁止施工人员高声喧哗；培训施工人员合理使用设备，避免设备因不良运行产生噪声。

⑤建立临时声障：对噪声源强较高的设备，如仅靠距离衰减不能达到要求时，需设立移动隔声屏障；位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间；施工场地四周建2.5m高的围墙。

⑥减少交通噪声：对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆尽量避开居民区及市中心区；避免在交通高峰期清运建筑垃圾，按规定时段、规定路线运输；施工场所的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点（居民区），车辆进入市区及出入施工现场时应低速、禁鸣。

上述措施能有效的减轻施工噪声，噪声可降低到可接受的水平，同时，施工期噪声影响持续时间短暂，一旦施工活动结束，施工噪声对周边环境的影响将随之消失。

### 废水污染防治措施

本项目施工期废水主要有施工人员生活废水和建筑施工废水，采取的防治措施：

①施工人员生活废水排放量约0.8m3/d，设置集水池收集沉淀后用于施工场地的洒水抑尘，旱厕定期人工清淘肥田。

②在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘。

③施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的隔油池，将机械冲洗等含油废水收集，收集后的废水回用。

④水泥、沙子、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨防风措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物料随雨水冲刷污染附近水体。

⑤凡在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池，排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用。

### 固体废物污染防治措施

固体废弃物主要是生活垃圾、挖掘土方和建筑垃圾。

①生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量约为0.06t，集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送当地生活垃圾处理场。

②挖掘土方：本项目区地势较为平整，室外高度根据市政主干道标高及国家规定的坡度进行设计施工，开挖土方约800m3，需要回填土方约600m3，多余土方用于厂内绿化工程。

③建筑垃圾：由于本项目不涉及拆迁，施工期建筑垃圾主要为施工、装修过程中产生的残砖、废弃混凝土以及废弃的装修材料等，收集后运往指定的建筑垃圾处置场。

## 营运期污染防治措施分析

### 废气污染防治措施分析

本工程产生的废气主要包括粉料工段产生的粉尘、燃气锅炉废气、制酒工艺废气、污水处理站臭气。

1、粉料工段产生的粉尘

本项目粉碎车间内共设有1台粉碎机，原粮粉碎过程中有一定量的粉尘产生，根据工程分析，粉尘产生量总量约为0.053t/a。拟在破碎机上方设置集气罩，收集后破碎粉尘经除尘效率为99%的布袋除尘器除尘，再经过管道集中至1个15m高排气筒达标排放，集气罩收集效率为85%左右，布袋除尘器对粉尘的处理效率可达99%以上，配备引风机风量为1000m³/h，经处理后的粉尘排放浓度为1.8mg/m³，排放速率为0.0015kg/h，排放量为0.00045t/a，无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.027kg/h；治理后粉尘排放浓度能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

本项目按照《饮料酒制造业污染防治技术政策》的有关要求，对原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎，从源头上减少粉尘废气产生，生产过程产生的粉尘废气采用袋式除尘器进行处理后达标排放。项目粉碎车间密闭，仅有少量的粉尘在粉碎车间内聚集，几乎不进入外环境，对外环境影响较小。

2、燃气锅炉废气

“根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其高度应高出建筑物3m以上”，根据现场调查，项目拟建锅炉房周围多为标准化厂房，最高为3F办公楼，高度约8m，因此项目锅炉房烟囱高度应不低于11m。本迁建项目燃气锅炉烟气由11m高排气筒高空排放，废气产生量为327万m3/a，SO2、NO2和烟尘排放浓度分别为29.36mg/m3、137.31mg/m3 和10.28mg/m3。主要污染物的排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值要求。

3、制酒工艺废气

酿造结束后，在蒸馏取酒时，将有乙醇挥发出来，同时工作车间内含有一定浓度的乙醇，如果车间通风条件较差，或未能及时换气，乙醇也会在车间内聚集，会使乙醇超过车间工作环境的标准，从而对人体产生一定的伤害。因此在蒸馏过程中，应该加强车间的机械排风或换气，以保持良好的车间工作环境。

- 罐区废气

本项目白酒储存量为335t，设置7个50t的乙醇储罐。储罐大小呼吸产生乙醇废气，项目采用不锈钢浮顶罐，产生的挥发性废气均由罐顶部设置的放散管直接逸散放空，原酒储罐产生的大小呼吸废气量总计为52.43kg/a（0.05t/a），排放速率为0.0057kg/h，产生量很小，对周围环境影响可接受。

5、污水处理站臭气

酒糟堆放会产生恶臭气体，本项目按照《饮料酒制造业污染防治技术政策》的有关要求设置封闭式临时堆放场所，并做到日产日清；本项目产生的酒糟不在厂区堆存，基本不会堆积。

污水处理站产生的臭气通过采取及时清理格栅截留杂物，将生化反应池、污泥池设置为封闭式或地埋式的污染防治措施，废气收集后经活性炭吸附后排放从而减小对人群的影响。同时建议将厂区布置按功能区划分，各构筑物之间设置绿化隔离带，加强生产管理。

本工程在采用以上防治措施后，能够有效地减少恶臭气体的产生量，并使其对厂址周围环境造成的不利影响降至最低。

综上分析，评价认为上述各项废气治理措施可行。

### 地表水污染防治措施

- 工程废水综合防治措施

本项目按照《饮料酒制造业污染防治技术政策》有关要求，采取污染防控措施，对产生的废水“清污分流、分质处理”原则，将产生的洗瓶废水单独收集，进行沉淀处理后全部回用于洗瓶工序；将锅底水高浓度废水进行单独收集后，进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”单独处理后，部分进入MBR膜反应器进行深度处理后满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值，中水回用于厂区绿化，剩余废水与设备冲洗废水、地面冲洗水及生活污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理，出水水质满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值。

2、废水处理工艺可行性分析

目前用于有机物污染废水的生物处理方法包括好氧生物处理、厌氧生物处理和厌氧-好氧结合生物处理。对于高浓度的酿酒废水，可生化性好，适宜采用生物处理。目前我国多数白酒企业均采用厌氧+好氧结合进行处理。本评价建议采用厌氧+好氧处理工艺，同时该工艺也满足《饮料酒制造业污染防治技术政策》相关要求。

（1）厌氧工艺的选择

目前废水治理常用的厌氧处理工艺有折流式厌氧污泥床反应器（ABR）和厌氧颗粒污泥膨胀床反应器（EGSB）、厌氧内循环反应器（IC）等。ABR是目前研究较多、应用广泛的废水厌氧处理工艺，ABR除具备厌氧处理的优点外，还具有其他厌氧处理工艺难以比拟的其他优点：a、可实现污泥的颗粒化；b、气固液的分离实现了一体化；c、通常情况下不发生堵塞；d、占地面积小，工艺简单，投资运行费用低；e、负荷能力大，适用于高浓度有机废水的处理，能适应较大幅度的负荷冲击。运行良好的ABR有较高的有机污染物去除率。本项目废水为高浓度有机废水，COD约4165mg/L，选用技术成熟、处理效率高、投资和运行费用低的ABR工艺是适宜的。

（2）好氧工艺的选择

A/O工艺的优越性是除了使有机物得到降解之外，还具有一定的脱氮除磷功能，A/O工艺是将缺氧和好氧段串联在一起，废水在缺氧区反应后直接进入好氧区，好氧区末端设置回流泵，将好氧硝化后的混合液回流到缺氧区前端，该处理工艺控制方便，耐冲击负荷能力强，处理效果稳定。

▲工艺流程：

a、主要去除污水中含碳有机物时，宜采用单级碳氧化曝气生物滤池；

b、要求去除污水中含碳有机物并完成氨氮的硝化时，可采用单级碳氧化曝气生物滤池，并适当降低负荷；也可以采用碳氧化滤池和硝化曝气滤池的两级串联工艺；

c、当进水碳源充足且出水水质对总氮要求高时，宜采用前置反硝化滤池+硝化滤池组合工艺；

d、当进水的总氮浓度高、碳源不足而出水有对总氮要求严格时，可采用後置硝化工艺，并补充碳源；或采用前置反硝化滤池并外加碳源，前置反硝化滤池的硝化液回流率可具体根据设计NOx-N去除率以及进水碳氮比确定，外加碳源的投加量需经计算后确定。

▲性能特点：

a、生物滤池的处理效果非常好，在任何季节都能满足各地最严格的环保要求。

b、不产生二次污染。

c、微生物能够依靠填料中的有机质生长，无须另外投加营养剂。因此停工后再使用启动速度快，周末停机或停工1至2周后再启动能立即达到很好的处理效果，几小时后就能达到最佳处理效果。停止运行3至4周再启动立即有很好的处理效果，几天内恢复最佳的处理效果。

d、生物滤池缓冲容量大，能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作，耐冲击负荷的能力强。

e、运行采用全自动控制，非常稳定，无须人工操作。易损部件少，维护管理非常简单，基本可以实现无人管理，工人只需巡视是否有机器发生故障。

本项目按照“清污分流、分质处理”原则，本项目洗瓶废水经沉淀处理后全部回用，锅底水单独收集后进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”单独处理后，需回用部分进入MBR膜反应器进行深度处理后满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值，中水回用于厂区绿化，剩余底锅废水与其他污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理，出水水质满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值。

本评价认为项目废水采用的废水处理的组合工艺具有处理有机负荷高、抗冲击负荷能力强，占地面积较小，操作方便，运行费用低，适合本项目生产的特点，能够保证生产废水得到有效处理和达标废水资源化利用之目的。

废水处理工艺流程如下图：

表6.2-1      本项目底锅废水单独处理效果一览表

| 项目 | 水量（m3/d） | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅 一级沉淀池 调节池 | 进水 | 0.9 | 12000 | 4000 | 600 | 80 |
|  | 处理效率 | / | / | / | 10% | / |
|  | 出水 | 0.9 | 12000 | 4000 | 540 | 80 |
| 混凝沉淀池 | 进水 | 0.9 | 12000 | 4000 | 540 | 80 |
|  | 处理效率 | / | 35% | 30% | 40% | / |
|  | 出水 | 0.9 | 7800 | 2800 | 324 | 80 |
| 一级厌氧反应器 | 进水 | 0.9 | 7800 | 2800 | 324 | 80 |
|  | 处理效率 | / | 60% | 60% | / | 10% |
|  | 出水 | 0.9 | 3120 | 1120 | 324 | 72 |
| 二级厌氧反应器 | 进水 | 0.9 | 3120 | 1120 | 324 | 72 |
|  | 处理效率 | / | 60% | 60% | / | 10% |
|  | 出水 | 0.9 | 1248 | 448 | 324 | 64.8 |
| 二级沉淀池 | 进水 | 0.9 | 1248 | 448 | 324 | 64.8 |
|  | 处理效率 | / | / | 10% | 40% | / |
|  | 出水 | 0.9 | 1248 | 403.2 | 194.4 | 64.8 |
| 缺氧池 | 进水 | 0.9 | 1248 | 403.2 | 194.4 | 64.8 |
|  | 处理效率 | / | 20% | 30% | 10% | 5% |
|  | 出水 | 0.9 | 998.4 | 282.2 | 175 | 61.6 |
| 接触氧化池 | 进水 | 0.9 | 998.4 | 282.2 | 175 | 61.6 |
|  | 处理效率 | / | 45% | 65% | / | 15% |
|  | 出水 | 0.9 | 549.1 | 98.8 | 175 | 52.3 |
| MBR | 进水 | 0.45 | 549.1 | 98.8 | 175 | 52.3 |
|  | 处理效率 | / | 50% | 80% | 80% | 65% |
|  | 出水 | 0.45 | 274.6 | 19.8 | 35 | 18.3 |
| 回用集水池 | 出水 | 1.05 | 224.7 | 17.6 | 32.5 | 18.3 |
| 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值。 | / | / | ≤20 | / | ≤20 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表6.2-1      本项目其他废水处理效果一览表

| 项目 | 水量（m3/d） | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合调节池 | 进水 | 4.5 | 794.9 | 281.9 | 497.5 | 37.2 |
|  | 处理效率 | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 4.5 | 794.9 | 281.9 | 497.5 | 37.2 |
| 接触氧化池 | 进水 | 4.5 | 794.9 | 281.9 | 497.5 | 37.2 |
|  | 处理效率 | / | 50% | 65% | 20% | 20% |
|  | 出水 | 4.5 | 397.5 | 98.7 | 398 | 29.8 |
| 三级沉淀池 | 进水 | 4.5 | 397.5 | 98.7 | 398 | 29.8 |
|  | 处理效率 | / | / | 25% | 70% | / |
|  | 出水 | 4.5 | 397.5 | 74 | 119.4 | 29.8 |
| 清水池 | 出水 | 4.5 | 397.5 | 74 | 119.4 | 29.8 |
| 总排污口废水 | 5.5 | 330.3 | 62 | 99.5 | 24.9 |
| 南乐县污水处理厂进水水质标准 | / | ≤400 | ≤150 | ≤200 | ≤30 |
| 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值。 | / | ≤400 | ≤80 | ≤140 | ≤30 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目底锅水经单独处理后，部分废水进行MBR膜反应器进行深度处理后，出水水质满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值后，中水回用于厂区绿化；剩余底锅废水与其他经厂区污水处理站处理后满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值，因此本项目采用的废水处理工艺技术可行。

3、污水污水排入南乐县污水处理厂的可行性分析

（1）南乐县污水处理厂设计收水范围

根据《南乐县污水处理厂项目环境报告表》可知，污水处理厂设计收水范围包括南乐县所有的生活污水和南乐县企业废水。本项目厂址距离污水处理厂较近，属于污水处理厂设计收水范围时考虑的企业，因此本工程排水位于污水处理厂的收水范围内。

（2）南乐县污水处理厂设计处理规模

南乐县污水处理厂设计处理规模为3万m3/d，根据南乐县污水处理出具的相关说明可知收水范围内目前确定的进水水量仅为1.2万m3/d，而本工程外排废水量仅为0.00055万m3/d。因此从处理能力上分析，污水处理厂可接收本工程全部外排废水。

（3）污水处理厂设计进水水质

由工程分析可知，本工程废水经厂内污水处理站处理后，厂区总排口废水中COD 330.3mg/L、BOD562mg/L、SS99.5mg/L、氨氮24.9mg/L，由厂总排放口排至市政污水管网。本项目经总排放口排水可满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值。

### 地下水污染防治措施

1、地下水污染控制措施的原则

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染控制。本项目废水排放量小，经厂内污水处理设施处理后排入南乐县污水处理厂进一步处理，废水中的主要污染物COD、氨氮等的排放浓度和排放量均较小，对地下水影响有限，但仍应采取防护措施，防止废水下渗。

2、地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

本项目污染区主要储罐区、危废暂存间、污水处理设施、事故池等，其他公用工程和办公区属非污染区。

项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对污水储存和处理构筑物、生产装置和车间、管道设备、固废存放库等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。项目应做好废水的综合利用和回用，对于经处理达到工艺用水标准的废水尽量做到循环使用，以减少废水排放量，从源头上减少污染地下水的可能性。

（2）分区防治

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）、《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区，项目分区防渗示意图见附图八。

本项目地下水防渗分区一览表见表6.2-2。

表6.2-2  本项目地下水防渗分区一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般防渗区 | 污水处理站、蒸酒车间、灌装车间、勾调室、发酵池、原酒储罐、污水收集管线、一般固废堆放场 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 2 | 简单防渗区 | 原料仓库、办公生活区 | 一般地面硬化 |

对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来并进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不通的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施，需根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。

(一般防渗区

A.消防事故水收集池、发酵池等。

防渗措施：可参照采用刚性防渗结构，即水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于 250mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于 1.0mm）结构型式（见图 7.5-2）。防渗结构层渗透系数≤10-12cm/s。

图6.2-1 池体防渗结构示意图

B.污水收集运送管线

防治措施：废水收集及运行管线尽量在地上铺设，加强检查、维护和管理，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。用于运送废水的污水管道设计壁厚应适当加厚。

防渗措施：废水收集运送管线所经区域宜采用柔性防渗结构。

C.蒸酒车间、窖池、勾调室、灌装车间、原酒储罐及一般固废堆放场

防治措施：采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，以达到防腐目的。四周应设置围堰，发生泄漏时通过围堰收集泄漏液并引入事故池。应定期进行巡查，发生污水或者原酒泄漏应及时处理，防止污染地下水。

防渗措施：采用刚性防渗结构，防渗结构型式为水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm），防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s（见图7.5-3）

图6.2-2 地面刚性防渗结构示意图

(简单防渗区

可采用刚性防渗结构，即采用抗渗混凝土(厚度不宜小于100mm，渗透系数≤10-8cm/s)作面层，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。

3、预防地下水污染的要求及环境管理建议

项目运营阶段，污水管线链接处采用PVC管，一般防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，公司制定相应的管理制度，定期检查生产区、发酵池、循环水池、事故池、污水管线连接处、阀门等，及时维护相关设施，及时更换损坏的阀门、破裂的管，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水、原辅料等渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

综上分析，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

4、排污口规范化

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号和《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号文附件2等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，本项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

根据本项目的生产工艺特性，须规范的排放口主要在废气、废水。各排气筒应按《排放口规范化整治技术》等相关文件要求进行规范化建设，并且在各排放口树立或挂上排放口标志牌，并认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证，环保主管部门和建设单位可分别按内容分类建立排放口管理的专门档案。

### 噪声防治措施

本项目的高噪声设备主要有粉碎机、鼓风机、引风机、污泥泵、水泵和循环泵等机械设备，其噪声源强在85.0-92.0之间。评价建议选用性能良好、低噪声的设备，保证设备运转时处于良好的状态；并对主要噪声设备进一步采取隔音、降噪措施。有关噪声源治理措施详见表6.2-3。

表6.2-3            项目噪声治理措施一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声值 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 92.0 | 连续 | 封闭式生产车间、设减振垫、减振基础 |
| 2 | 除尘器 | 88.0 | 连续 |  |
| 3 | 引风机 | 85.0 | 连续 |  |
| 4 | 洗瓶机 | 90.0 | 连续 | 封闭式生产车间，安装消声器、减振垫 |
| 5 | 引风机 | 92.0 | 连续 | 隔音罩、消声器 |

根据噪声预测结果，项目在采取上述噪声防治措施后，其厂界昼夜噪声值均能够实现达标排放。因此，评价认为上述噪声污染防治措施可行。

### 固废措施可行性分析

本工程产生的固废主要包括袋式除尘器收集的粉尘、酒糟、碎酒瓶、污水处理站污泥、原料包装袋和职工生活垃圾，本期工程对固体废物拟采取的处理处置措施如下：

表 6.2-4    项目固体废物处理措施情况一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 成分 | 形状 | 产生量（t/a） | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器收集粉尘 | 一般固废 | 原料粉尘 | 固态 | 0.045 | 环卫部门处理 |
| 2 | 酒糟 | 一般固废 | 发酵过的物料 | 固态 | 901.42 | 外售，用作饲料 |
| 3 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | 固态 | 5.4 | 集中收集后环卫部门处理 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 泥块 | 固态 | 3.0 |  |
| 5 | 碎酒瓶 | 一般固废 | 碎玻璃 | 固态 | 0.3 |  |
| 6 | 滤渣 | 一般固废 | 酒中沉淀物 | 固态 | 1.82 |  |
| 7 | 原料包装袋 | 一般固废 | 编织袋 | 固态 | 0.2 | 原料厂家回收 |
| 8 | 废活性炭 | 危险废物 | / | 固态 | 0.05 | 交有资质单位处置 |

酒糟外售作为动物饲料综合利用的可行性分析：

酒糟是酿酒过程中的直接下脚料，它不仅可以节省喂牛的精料，它还含有丰富的粗蛋白，约高出玉米含量的2—3倍，同时还含有多种微量元素、维生素、酵母菌等，赖氨酸、蛋氨酸和色氨酸的含量也很高，这是农作物秸秆所不能提供的。

项目产生的酒糟是经发酵后高温蒸煮后形成的，所以它的粗纤维含量较低，酒糟作为牛的饲料具有很好的适口性和容易消化的特点，而且还能有效预防牛发生瘤胃臌气。另外酒糟含有一定量的酒精度，据资料显示，酒糟直接与秸秆饲料掺在一起喂食后，牛能够安心趴卧。给牛投喂酒糟大约20—30天左右就会发现牛的皮毛更加光亮柔顺，且喂酒糟的牛，肉质好，纤维细、色泽鲜、有韧性。本项目产生酒糟，基本不在厂区堆存由养殖户直接运走，直接和一定比例的饲料（或粮食）喂养动物。因此，酒糟外售作为动物饲料进行综合利用合理可行。

本工程建成后固体废物不外排，固废临时堆放场所严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行三防处理并进行人工材料的防渗处理，渗透系数要小于1×10-7cm/s，堆放场设置围堰并设置防雨棚，避免雨水进入，防止雨水与酒糟冲刷和浸泡。另外由于酒糟易腐败变质，建设单位要做到日产日清，避免因堆积产生异味对周围环境造成不利影响。

综合分析，评价认为上述固体废物的处理处置措施可行。

## 工程污染防治措施汇总及环保投资

工程完成后，环保设施投资及“三同时”验收一览表见下表。

表6.3-1       本项目环保措施投资估算一览表

| 类别 | 设施名称 | 数量 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 机械通风设施（酿造车间） | 1套 | 2 |
|  | 粉碎废气：袋式除尘器+15米高排气筒 | 1套 | 3 |
|  | 锅炉废气：11米高排气筒 | 1套 | 2 |
|  | 污水处理站恶臭气体：密闭加盖，收集后经活性炭处理，并加强绿化 | / | 2 |
| 废水治理 | 应急事故水池200m3 | 1个 | 2 |
|  | 污水处理站，本项目按照“清污分流、分质处理”原则，本项目首先将洗瓶废水单独处理后全部回用；锅底水单独进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”处理后，回用部分进入MBR膜反应器进行深度处理后回用于厂区绿化，剩余底锅废水与其他污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理 | 1座 | 20 |
| 噪声防治 | 基础减振、隔声、安装消声器等 | / | 2 |
| 固废处置 | 一般固废堆场 | 20m2 | 2 |
| 绿化 | 200m2 | 2 |
| 合 计 | / | 37 |

由上表可知，本项目环保投资估算为37万元，占项目总投资500万元的7.4%。

本项目环保“三同时”验收要求见表6.3-2。

表6.3-2     本项目环保措施“三同时”验收一览表

| 序号 | 污染源 | 环保措施内容 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 原料粉碎废气：经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
|  |  | 锅炉废气：经一根11m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 |
|  |  | 工艺废气：设备密闭，加强车间通排风 | 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》，豫环攻坚办【2017】162号 |
|  |  | 污水处理站恶臭气体：密闭加盖，收集后经活性炭吸附处理，并加强绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放厂界标准值 |
| 2 | 废水 | 污水处理站：洗瓶废水单独处理后全部回用，锅底水单独进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”处理后，回用部分进入MBR膜反应器进行深度处理后回用于厂区绿化，剩余底锅废水与其他污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理处理规模为10m3/d | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值及南乐县污水处理厂收水指标 |
| 3 | 固废 | 一般固废暂存场（20m2） | 按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置 |
| 4 | 噪声 | 减震垫、隔声间、消声设备 | - |
| 5 | 风险防范措施 | 事故水池1个 | 200m3 |

## 选址及平面布置合理性分析

### 项目选址合理性分析

厂址选择不仅涉及到技术、经济问题，还涉及到社会、文化、环境问题。选址得当，工程建成投产后从技术经济上不仅建设费用低，而且运行费用也低，从社会、文化、环境方面分析，不仅环境污染小，而且社会文化认可度较高，有利于企业长远的发展。

本工程拟建厂址具有较好的区位优势；厂址周围500m范围内无特殊环境敏感因素；水、电等基础设施依托现有资源，可以满足生产和生活的要求；项目各项废气、废水、固废、噪声污染防治措施合理可行，在落实各项污染防治措施情况下，项目对区域环境的影响可降至最低，不会产生显著不利影响；

根据南乐县产业集聚区入驻证明，南乐县产业集聚区同意本项目入驻。

公众对本项目的建设大力支持，无人持反对意见，认为建设单位在落实、完善各项环保措施的前提下能够有效促进当地经济的发展，希望企业能够向附近群众提供更多的就业机会，提高群众生活质量。

综上分析，评价认为项目选址可行。

### 平面布置合理性分析

1、本工程厂区平面布置原则

①《酒厂设计防火规范》（GB50694-2011）、国家工业企业设计规范及其它有关规定；

②满足工艺生产流程和物料运输的要求，使原材料、成品的物料路线短捷、顺畅，避免人流、物流交叉干扰；

③平面布置紧凑、合理、生产管理方便；

④结合厂区周围的地形、地质和气象条件合理规划用地，为生产发展提供良好的条件；

⑤满足有关环保要求。

2、厂区平面布置的合理性

根据工艺要求及上述原则，在总图布置中生产区布置在厂区北部，办公区布置在厂区南侧，办公区位于生产区上风向，全厂生产区和办公生活区分区明确，便于生产管理；辅助车间根据工艺流程、路线合理布设；厂区中部为场区主干道，其连通于厂区道路，原辅材料和产品运输通畅便捷。

污水处理站位于场址南，靠近生产区，方便排污管道布设，既节省了工程投资便于运行操作，又减轻了污泥臭气、运行噪声对办公和生活区的影响。

为净化厂区内的空气，增强厂区大气自净能力，在厂区内道路两旁、生产车间等周围种植高大乔木，在办公生活区设置绿化带。厂区绿化以乔木、灌木为主，花草为辅。厂区平面布置图见附图五。

综上所述，从工艺流程合理、物料运输便捷、运输组织合理、厂区功能分区明确等原则看，本工程厂区总图布置基本合理。

# 环境风险评价

根据 HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目所用辅助材料等化学品具有可燃、有毒有害等特性，这些物质在生产、贮运、使用以及废物处置过程中，不可避免地会通过泄漏等途径进入环境，对生态环境和人体健康造成危害。

项目在生产过程中产生环境污染和危害的问题分正常排放和事故异常排放两种情况，特别是异常排放常因事故类型与相应的污染物排放量对环境污染作用的时间及危害程度有很大的差别。为了掌握事故状况、制订预防措施，使其危害程度达到可以接受的水平，本次评价针对项目生产的特点、辅助材料的化学性质以及可能发生的潜在事故进行风险分析与评价。

## 风险识别

### 物料风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录 A.1 评价等级判定依据中表 1 中的规定，判定工程中所涉及到的物质的危险性，其内容如表 7.1-1 所示。

表 7.1-1 物质危险性

| 物质分类 | LD50(大鼠经口)（mg/kg） | LD50(大鼠经皮) （mg/kg） | LC50(小鼠吸入，4h) （mg/L） | 毒性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 | 剧毒物质 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |  |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 | 一般物质 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并于空气混合形成可燃混合物，其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

本项目原酒生产线对蒸馏后的原酒（65°左右）进行储存，原酒主要成分为乙醇，乙醇质量浓度约 65%左右，由于无法查知65°原酒的物化性质，仅参考乙醇的物化性质进行危险性识别，物料特性见表7.1-2。

表7.1-2 乙醇危险、危害因素识别

| 标识 | 中文名：乙醇（酒精） | / |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：ethyl alcohol/ ethanol | UN编号：1170 |
|  | 分子式：C2H6O | 分子量：46.07 | CAS号：64-17-5 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有酒香. |
|  | 熔点（℃） | -114.1 | 相对密度(水=1) | 0.79 | 相对密度(空气=1) | 1.59 |
|  | 沸点（℃） | 78.3 | 饱和蒸气压（kPa） | 5.33／19℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。可产生易燃、刺激性蒸气。 |
|  | 临界温度(℃)： | 243．1折射率：1.366 |
|  | 临界压力(MPa) | 6.38 | 最大爆炸压力(MPa)： | 0.735 |
|  | 燃烧热(kj/mol) | 1365.5 |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | 急性毒性：LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/m3，10 小时(大鼠吸入)； 刺激性：家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验 ：15mg/24h，轻度刺激 亚急性和慢性毒性：大鼠经口 10.2g/(kg.天)，12 周，体重下降，脂肪肝 致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死实验：小鼠经口 1～1.5g/(kg..天),2周，阳性生殖毒性：小鼠腹腔最低中毒剂量（TDL0）：7.5g/kg(孕 9 天)，致畸阳性致癌性：小鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：340mg/kg(57 周，间断)，致癌阳性 |
|  | 健康危害 | 人长期口服中毒剂量的乙醇，可见到肝、心肌脂肪浸润，慢性软脑膜炎和慢性胃炎。对中枢神经系统的作用，先作用于大脑皮质，表现为兴奋，最后由于延髓血管运动中枢和呼吸中枢受到抑制而死亡，呼吸中枢麻痹是致死的主要原因。急性中毒：表现分兴奋期、共济失调期、昏睡期，严重者深度昏迷。血中乙醇浓度过高可致死。 慢性影响：可引起头痛、头晕、易激动、乏力、震颤、恶心等，皮肤反复接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。IDLH：3300ppm(10％LEL) 嗅阈：0．136ppm OSHA：表Z—1空气污染物健康危害(蓝色)：0 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点(℃) | 12 | 爆炸上限（v%） | 19.0 |
|  | 自燃温度(℃) | 363 | 爆炸下限（v%） | 3.3 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不能出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。 易燃性(红色)：3反应活性(黄色)：0 |
|  | 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污 染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫 生、消防官员和污染控制部门。 |
|  | 危险性类别： | 第3.2类中闪点易燃液体 |
|  | 危险货物包装标志： | 7 |
| 包装与储运 | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事 项： | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |
|  | 灭火剂 | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |
| 对 人 体 伤 害 | 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，然后抑制。 急性中毒：多发生于口服，一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |

由上表可以看出，纯乙醇属于微毒性的易燃液体。60多度的原酒遇明火后可燃，燃烧过程中产生的主要是二氧化碳，并不产生其他有毒气体。根据导则，有毒物质判定标准序号为 1、2 的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号 3 的属于一般毒物；凡符合上表所列的易燃物质和爆炸性物质判别标准的，均视为火灾、爆炸危险物质。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004），按附录 A.1 对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，该项目贮存的原酒不属于有毒物质，原酒在储罐中，若储罐充盈率不高，罐体上空区为乙醇饱和蒸气和空气的混合物，遇明火则可能会发生爆炸，因此，储罐中的原酒可以视为易燃和爆炸性物质，一旦与一定比例的空气混合，即可形成爆炸性气体，潜伏着火灾、爆炸的危险性。若防火、防爆措施不力，即使是很小的隐患也可能导致非常严重的后果。

表7.1-3 基础酒贮存过程潜在危险因素分析

| 事故种类 | 发生原因 | 易发场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃爆事故 | 操作原因：基础酒储存过程遇明火。 设备原因：设备管道泄漏使气体外逸形成爆炸性气体混合物；设备及管道维修不慎，引起火灾爆炸。 | 基础酒储存罐区及锅炉房 | 人员伤亡、财产损失，影响较大，但发生频率低。 |

### 生产过程潜在危险性识别

分析本项目工程在实施过程中，可预计并可能造成爆炸、火灾、泄漏等后果的潜在突发性事件，影响人身安全与环境影响的危险单元有：

（1）原酒蒸馏

蒸馏不仅是一个将原酒浓缩的过程，而且还担负着把粗酒多种挥发性杂质除去的任务，所以浓缩和除去杂质的化工过程在酒精工业中称为蒸馏。

原酒蒸馏过程中，生产大量的原酒蒸汽，如甄锅、管道、阀门和输送泵端面密封损坏泄漏，遇明火诱惑在和爆炸的危险；另外，蒸馏过程中产生的少量杂醇也具有易燃、易爆危险特性，若管道、阀门等密封损坏泄漏，遇明火诱惑在和爆炸的危险。

（2）原酒储存区

原酒储存区为不锈钢酒罐，风险类别为火灾爆炸。酒坛内装有液体白酒，属甲类火灾易燃液体，如泄漏、挥发遇明火有火灾和爆炸的危险。

（3）调配车间：调配车间内原酒量大，酒坛比较集中，有泄漏和火灾的危险。

（4）电气设备：如果电气不符合防火防爆的要求及防静电、防雷措施不落实，则电气设备及线路所产生的电火花、电弧、静电、雷电火花都有可能导致火灾及爆炸事故的发生。生产过程若遇到电路短路、断路、过载、绝缘老化、配电箱不防爆等，可能引起火灾、爆炸事故和触电伤害。

### 风险事故成因分析

1、成因分析

（1）设备操作失误

由于操作工没有经过充分的培训就上岗，不了解工艺流程，不熟悉操作规程和工艺参数，不懂设备性能，盲目操作等。

（2）管理不善

生产过程中没有按照有关工作程序开展工作，管理制度不完善等。

（3）设备故障

主要来自设备制造缺陷和施工问题。其中设备缺陷包括因选材错误而引起的设备及管道的腐蚀，选用的设备质量不合格，导致运行中发生故障；施工问题主要是设备安装考虑不细、施工质量差、不符合设计要求等。

（4）工艺设计不合理

主要选择的流程落后、设计参数选择不当及没有对引起事故发生的边界进行计算等。

（5）管材缺陷

装置使用的压力容器及设备在制造时存在未被发现的管材方面的缺陷、焊接缺陷、机械损伤等。

（6）自然灾害

如暴雨、雷电等自然灾害造成的电力设施、生产设施、生产设备损坏导致的生产事故。

2、风险事故调查

酒精行业最典型、常见的事故案例为酒库爆炸。

实例一：泸州“8.4”酒库重大爆炸燃烧事故

2005 年，位于泸州市 30km 处的四川宫阙老窖集团公司酒库储罐发生重大爆炸燃烧事故，造成 6 人当场死亡。该酒库为露天灌装，远离城镇和居民区，有储罐 55 个，分两个区，共储存 60 度原酒 2800 吨。储量为 250 吨的 3 号罐发生爆炸后，整个罐体飞离原地 500m 远，爆炸造成 18 个储罐发生严重泄漏，两个罐区全部着火燃烧，紧邻储罐区的包装车间底楼成品库发生火灾。爆炸冲击波导致公司车间及办公楼外墙瓷砖脱落，门窗玻璃震碎。

经过事故调查组分析事故原因为：输酒软管从罐顶向罐内放酒，由于酒在罐内强力喷溅，造成大量乙醇蒸气在罐内积聚，达到爆炸极限，工人在提放顶盖过程中，静电引起火花，引发罐内气体爆炸。

实例二：山东省莒南县阜丰发酵有限公司酒精储罐爆炸事故

2004 年，山东省莒南县阜丰发酵有限公司酒精储罐发生爆炸，引发大火，共造成11 人死亡，6 人受伤。当场死亡 2 人，在灭火清理过程中，又陆续发现 8 人死亡，2 人受伤。200 多名公安消防战士迅速赶往现场灭火，动用了 8 台消防车，2 个小时后将大火扑灭。事故原因查明系公司责任人违章指挥，冒险作业，现场施工焊接时，漏电打火引起酒精储罐爆炸。

实例三：湖北襄阳酒精厂沼气罐爆炸

2001 年，湖北襄樊市酒精厂内的沼气发酵罐发生爆炸，正在发酵罐顶作业的 5 名工人当场死亡 2 人，1 人重伤，1 人轻伤，另一名重伤女工后经抢救无效死亡。事故发生原因为工人正在罐顶焊接，操作不当，引发了罐内可燃气体爆炸，4 人被爆炸产生的气浪抛出，坠落在厂区内不同地点。

### 重大危险源识别

根据《重大危险源辩识》（GBl8218-2009）重大事故指工业活动中的重大火灾，爆炸或毒物泄漏事故，给人体健康带来严重危害，使财产造成重大损失，对环境造成严重污染的事故。《重大危险源辩识》（GBl8218-2009）中给出了危险物质临界量，作为判定是否存在重大危险源的依据，搬迁项目中涉及该临界量的主要危险物质见表 7.1-4

表7.1-4 本项目主要风险源统计表

| 储存位置 | 危险物 | 最大储存量 | 临界量 | 间Σqn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒库 | 乙醇 | 335 | 500 | 0.67 |
| 合计 | 0.67 |

根据《重大危险源识别》(GB18218-2009)中定义：若单元中危险物质数量超过规定的临界量，则该单位即为重大危险源。

本项目最大存储量为335t小于临界量，因此整个厂区不构成重大危险源。

## 环境风险评价等级、评价范围及保护目标

根据前面重大危险源判别结果，以及涉及的主要物料的危险性、临界量量分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)中表 1（详见表 7.2-1）评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险评价等级为二级。

表7.2-1              评价工作级别划分

| 物质分类 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

二级评价主要工作内容为进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。二级评价的评价范围为：以建设项目为中心，半径 3km 的范围。对评价范围内环境敏感点进行现场调查，识别的敏感点情况见表 7.2-2 。

表 7.2-2        环境风险保护目标一览表

| 环境类别 | 保护目标 | 相对方位 | 相对距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 濮阳市第二技工学校 | W | 600 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 |
|  | 北坟村 | W | 1073m |  |
|  | 北关村 | SW | 1790m |  |
|  | 东关村 | SW | 1680m |  |
|  | 童心幼儿园 | SW | 1882m |  |
|  | 西街关村 | SW | 2345m |  |
|  | 北街村 | SW | 2032 |  |
|  | 聪慧幼儿园 | SW | 2062 |  |
|  | 凤凰城 | SE | 490 |  |
|  | 蒋屯 | SE | 980 |  |
|  | 高屯 | E | 470 |  |
|  | 霍屯 | E | 790 |  |
|  | 徐屯 | NE | 540 |  |
|  | 六屯村 | NE | 760 |  |
|  | 吉华实验小学 | NE | 1480 |  |
|  | 前平邑村 | NE | 1500 |  |
|  | 后平邑村 | NE | 2100 |  |
|  | 高屯 | E | 1970 |  |

## 源项分析

因为导致环境风险事故发生的因素很多，事故发生后排放强度有多种可能，导致环境风险事故具有一定程度的不确定性，同时也就导致对风险事故的预测存在着极大的不确定性。

事故风险值可表述为：

风险的单位多采用“死亡/年”，由此可以看出安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害所导致的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。下表 7.3-1 列出了一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平。

表 7.3-1   最大可接受水平和可忽略水平的推荐值

| 机构/研究者 | 最大可接受水平（a-1） | 可忽略水平（a-1） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞典环境保护局 | 1×10-6 | / | 化学污染物 |
| 荷兰建设和环境部 | 1×10-6 | 1×10-8 | 化学污染物 |
| 英国皇家协会 | 1×10-6 | 1×10-7 | / |
| IAEA | / | 5×10-7 | 辐射 |
| ICRP | 5×10-5 | / | 辐射 |
| Miljostyrelsen（丹麦） | 1×10-6 | / | 化学污染物 |
| Gunnar Bengtsson | 1×10-6 | 1×10-8 | / |
| Travis（美国） | 1×10-6 | / | / |

对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业及其它活动中，各种风险水平及其可接受程度参见下表。一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业以自然灾害风险值，即 10-6/a 为背景值；人类遭受火灾、淹死、中毒的风险值为 10-5/a，社会对此没有安全投资，仅告诫人们小心，是一种可接受风险值；当风险值达 10-4/a，则必须投资采取防范措施；10-3/a 风险值属不可接受值，必须立即采取改进措施，否则就放弃该项活动。

表 7.3-2    各种风险水平及其可接受程度

| 风险值 | 危险性 | 可接受水平 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 应采取改进措施 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 10-6--10-7数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没人愿为这种事故投资加以预防 |

根据对项目生产过程及其装备系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：乙醇（酒水）在贮运过程中发生泄漏、乙醇在生产过程发生泄漏以及后继引发的火灾爆炸事故。

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，65°基础酒贮存罐区可能存在遇明火燃烧的事故危险隐患。

最大可信事故确定：本评价确定的最大可信事故为基础酒储罐区遇明火燃烧爆炸事故。类比国内同类型产品基础酒的贮存罐区，发生火灾、爆炸的频率很低，概率约为百万分之一，即1/10-7，事故概率小；储罐泄露、火灾及爆炸事故发生概率远低于 3.1×10-5次/年。

本项目酒水存于有专用酒库并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，本项目的风险水平是可以接受的。

## 风险评价

### 储酒风险分析

储存的原酒，会因保存条件的变化（如保存温度变化、包装密封性变化、易发生反应的不同物料混存等）或保存期增加而出现各种泄漏的隐患。亦可能在外界因素的冲击下减弱（如面临恶劣天气、电气故障、失火和爆炸等），进而引发出物料泄漏事故。

根据资料调研，在储存过程中，物料发生火灾爆炸引起整个仓库泄漏的事故几率为每年10-7。一旦发生泄漏事故，物料可能会洒落在车间地面，如果没有任何防范措施将导致地面、原料、设备等的污染，因此必须加强事故风险的防范措施。

根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。本项目乙醇储存量有限，不会发生大的火灾事故。

### 水环境影响分析

1、地表水环境风险影响来源

本项目地表水环境风险主要来自事故状态下污染的雨水排放，污染周边水体。本项目雨水进入雨水管网，在厂雨水排放口设置切换阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出物料流淌，立即调整项目与外界管网之间设置的切换阀。将事故污水截流在厂区内，以截断事故情况下雨水系统排入外环境的途径。

2、工厂事故收集和处理系统

工厂事故废水截留、收集和处理系统。项目装置区均与事故池相连，设置手动阀门。同时在设计中将雨水管网和污水管网设置可切换的阀门，一旦发生事故又下雨时，可将阀门切换至污水管网系统，确保事故废水不直接排入地表水体。

3、事故池容积的核算

（1）事故污水产生量的计算

①装置区事故污水核算

根据中石化“关于印发《水体污染防控紧急措施设计导则》的通知”中关于事故储存设施总有效容积的计算的计算方法，

V总= (V1+V2-V3)max + V4+V5

V1：装置区V1 为最大设备的储存量，m³。本项目厂区最大酒灌为50t，V1 取62.5m3；

V2：为发生事故的装置的消防水量，m³。消防给水系统主要供给工艺装置区、仓库等火灾时的消防用水。本项目室外消火栓设计水量为10L/s，火灾延续时间按1小时，消防水量将达到36m³。

V3：为发生事故时可以传输到其它储存或处理设施的物料量，m³；本项目围堰有效容积为70m³，V3取70m³。

V4：为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；V4 取4m³。

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³， V5 取5m³。

则厂区需收集的事故废水量及收集设施容积见表7.4-1。

表6.4-4 项目需收集的事故废水量（m）

| 项目 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 62.5 | 36 | 70 | 4 | 5 | 177.5 |

由前述分析可知，本项目厂区拟建200m3应急事故池，大于厂区最大事故废水量，能够满足发生事故时产生的事故污水的储存要求。

## 风险管理

为避免因事故性排放而造成的对环境的污染，企业应根据国家环保部环发[2012]77号文件的要求，通过本报告中有关污染事故的影响分析，提高环境污染的风险意识，加强安全生产的管理，制定重大环境事故发生的应急计划以消除事故隐患，提出解决突出性事故的应急办法。

### 风险防范措施

（1）总图布置和建筑安全防范措施

总图布置应符合《酒厂设计防火规范》（GB50694-2011）。白酒储罐区、食用酒精储罐区储罐与场外道路路边之间的防火间距不应小于20米，与厂内主要道路路边之间的防火间距不应小于15米，与厂内次要道路之间的防火间距不应小于10米；厂区围墙与厂内建（构）筑物的间距不应小于5米，围墙两侧的建（构）筑物之间应满足相应的防火间距要求；白酒储罐区、食用酒精储罐区相邻防火堤脚线之间，应留有净宽不小于7米的消防通道。

消防车道净宽不应小于4m，净空高度不应小于5m，坡度不宜大于8%，道路内缘转弯半径不宜小于12m，消防车道路距建筑物外墙宜大于5m。

建筑物、构筑物的构件，应采用非燃烧材料，其耐火极限应符合现行国家标准《酒厂设计防火规范》（GB50694-2011的有关规定。

（2）原酒贮运安全防范措施

根据近年来的事故风险统计，交通事故引发污染物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，原酒在厂区间运输过程中要定人定车，严格按操作章程。

（3）工艺技术设计安全防范措施

应按照有关规定和标准合理设计工程的安全监测系统，包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，防火、防爆、防雷击等事故处理系统，还要完善应急救援设施和救援通道。

（4）自动控制的安全防范措施

各生产装置的工艺控制应设置必要的报警自动控制及自动连锁停车的控制设施。自动控制系统应采用关键数据输入的冗余技术，应具有关键输入的异常中止功能。自动控制系统应辅之以就地显示仪表和就地控制阀门，能对紧急情况进行现场处理。

（5）电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

（6）消防及火灾报警系统

按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于 0.2MPa，高压给水时，水压宜在 0.7～1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量 4h。

消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合《酒厂设计防火规范》（GB50694-2011）及GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001 版）的相关要求；固定式泡沫灭火站的设计安装应按照GB50151-1992《低倍数泡沫灭火系统设计规范》进行；灭火器的配置应按照 GBJ140-1990《建筑灭火器配置设计规范》（1997 版）进行。

建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。

（7）其它事故防范措施

原酒储罐区：为降低可能产生的爆炸事故所造成的连锁反应，建议将储酒区分块，各区块应设置足够的缓冲距离；原酒贮存和使用设施的布置应保证生产人员安全操作及疏散方便；设置一定量的备用储罐，储罐区应设置围堰。在酒库设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。酒罐必须储存在专用场地内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理；酒罐应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志；对酒罐和安全设施应当定期检测。酒罐区严禁烟火。

一旦发生泄漏事故，需紧急关闭雨水及清下水排放口闸阀，将事故液用泵抽至事故池；对于地面扩散的事故液采用围堰收集后用泵或重力流的方式送入事故池。待事故处理完毕后将事故废水分批用罐车拉入绩溪县城建污水处理厂处理。

设置应急事故池，并做好防渗措施，事故池应能容纳严重泄漏事故情况下原酒液，本项目在厂区设置容积 200m3的应急事故池，一旦发生事故，可将消防水和工艺废水收集，待事故解决、生产正常后，再将废水分批用罐车拉入绩溪县城建污水处理厂处理。

（8）事故应急措施

乙醇泄露引起火灾事故应急措施。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。

避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿一般作业工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。其他：避免高浓度吸入。

急救：吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

### 事故应急预案

1、组织体系

成立应急救援指挥部，主管厂长任组长、车间成立应急救援小组，厂内各职能部门对物料管理、事故急救，各负其责。见图 7.5-1。

图7.5-1事故紧急应变组织系统

2、事故应急组织职责

具体情况见表 7.5-1

表7.5-1   事故紧急应变组织职责

| 应变组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 1.指挥灾变现场的灭火器，人员，设备，文件资料的抢救处置，并将灾情及时传报 厂领导。 2.负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度。 3.掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况。 4.督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材，设备的整理复归。 调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 |
| 污染源处理小组 | 1.执行污染源紧急停车作业。 2.协助抢救受伤人员 |
| 抢救小组 | 1.协助紧急停车作业及抢救受伤人员。 2.支持抢修工具，备品，器材。 3.支援救灾的紧急电源照明。 4.抢救重要的设备，财物。 |
| 消防小组 | 1.使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾。 2.冷却火场周围设备，物品，以遮断隔绝火势漫延。 3.协助抢救受伤人员。 |
| 抢修小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业。 |

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，企业必须采取一定的风险事故应急措施，在事故发生后要迅速而有效地将事故损失减至最小。

1）将储酒罐区列为应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。

2）发现事故者应立即拨打报警电话，并迅速向事故单位值班调度室报警；事故单位应迅速查明事故部位和严重程度；调度室接到事故报警后应立即向生产主管部门和主管生产的相关领导报告。

3）事故发生后尽最大可能切断着火源、引起爆炸的危险源及泄漏源，采取一切有效措施防止事故扩大，充分利用备用储酒罐、应急事故池等应急设施，防止对环境不利的物料进入环境空气和环境水体、土壤等；根据事故的严重性决定维护或停止生产装置运行。

4）设立厂内急救指挥部，由厂长及各有关生产、安全、设备、保卫等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工，事故发生后，可立即负责事故控制、救援、善后处理，每年初根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

5）在发生重大事故，可能对厂区内外人员安全构成威胁时，必须在统一指挥下，对与事故救援人员无关人员进行紧急疏散，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，建立警戒区，除事故救援和必须坚守岗位人员外，任何人员禁止进入警戒区。

6）一旦发生事故，及时和当地事故应急救援部门联系，迅速报告，请求当地社会救援中心或人防办组织救援。社会支援包括火警消防、医疗救护等。待消防救护或其它救护专业队到达现场后，积极配合开展救援工作。

7）当事故得到控制后，应成立生产恢复和事故调查处理小组，负责消除隐患，落实防范措施，恢复生产，同时开展事故调查，做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。

表7.5-2            突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、物料仓库、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂；厂指挥部—负责全厂全面指挥； 专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区、全面、救援、疏散 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅材料外溢、扩散贮存区： （1）防火灾、爆炸性事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材 （2）防止原辅材料外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障，当发生事故时，应将事故及时反馈，通知到位 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 当发生事故时，应将人群疏散到位，做好应急状态下的防护措施； 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备； 临近区域：控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒性物质的应急剂量控制规定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护 工厂临近区：事故影响的临近区域人员及公众对毒性物质应急剂量控制的规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |

### 环境风险投资

本项目环境风险管理措施见表7.5-3。

表7.5-3       项目风险事故防范措施一览表

| 类别 | 风险防范设施名称 | 投资费用 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防止泄漏措施 | 基础酒储罐底位储存，酒罐四周为围堰，围堰的高度为1.5米高 | 4 | 酒类贮存罐区周围设置围堰，防止泄漏。 |
| 防止污染地表水环境措施 | 设置排口堵截 | 3 | 发生火灾、进行消防灭火前，厂区污水及雨水的排口进行堵截，消防水全部堵截，排入污水处理站处理达标后排放，避免发生地表水污染。 |
| 防止火灾措施 | 可燃气体检测、报警 | 2 | 储酒罐区、灌装车间 |
|  | 避雷、防雷装置 | 1.5 | 基础酒贮存罐区、锅炉房 |
|  | 严禁明火标识 | 0.5 | 贮存罐区、灌装车间 |
|  | 备用电源 | 5 | 火灾消防用电、照明等。 |
| 防止机械伤害措施 | 操作工人培训 | 2 | 对操作要求较高的设备和工序实行上岗证制度 |
| 事故应急措施 | 应急事故水池 | - | 200m3的应急事故水池一座 |
| 合计 | 18 | / |

## 风险评价结论

本项目未构成重大危险源，项目最大可信事故设定为酒罐火灾事故。企业应加强管理，降低上述事故发生概率。通过设置风险防范措施，建立风险应急预案，环境风险可控制在较低水平，项目的风险值处于可接受水平。

本项目在发生火灾、物料泄漏等安全事故时，通过迅速切断排放口与外界的联系，可确保消防废水和事故冲洗废水不通过雨水管网进入外界水环境，避免发生伴生水污染事故。同时，企业须制定完善的应急预案，加强演练、培训和向公众普及安全知识，确保一旦出现事故能果断启动应急反应计划及时地应对尽量减轻事故危害。

因此，项目的环境风险可控制在可以接受的范围内。

# 清洁生产及总量控制分析

## 项目清洁生产水平分析

### 清洁生产水平分析

1、.清洁能源

本项目搬迁后采用燃气锅炉加热，天然气为清洁能源，对环境影响小。符合清洁生产中提出的尽量使用清洁能源的指导思想。

从能源角度分析，项目搬迁后清洁生产水平提高。

2.清洁的原辅材料

项目搬迁后生产线主要原材料为高粱和大糠等，均属于无毒无害的原材料。这些原辅材料在获取过程中，对生态环境影响相对较小。因此，从清洁生产角度分析，本项目无特别需要关注，且对环境影响严重的原辅材料，不需要进行可替代性分析。

从原辅材料角度分析，项目搬迁前后清洁生产水平相同。

3.清洁的生产工艺

（1）项目生产采用风冷式冷凝器，减少水资源利用，提高资源利用率。

（2）项目搬迁后由取消了燃煤锅炉，使用燃气锅炉，减少能源消耗。

（3）生产过程中产生的酒糟均外售给农户作为饲料，固废综合利用。

搬迁后，从生产工艺角度分析，项目清洁生产水平提高。

4.生产设备及过程控制方面

由于项目搬迁前老厂区使用燃煤锅炉，锅炉能耗高，污染物产生量大。搬迁后，项目蒸酒采用甄锅配套的燃气锅炉加热自来水生成的蒸汽供热，大大降低了燃每锅炉废气对大气的影响。因此搬迁后从生产设备角度而言，清洁生产水平有提高。

5.清洁的产品

项目生产最终产品原酒。本项目产品不会对人体健康和生态环境造成负面影响。

6.清洁生产指标评述

我国规定的清洁生产水平共分为三级，一级为已达到国内领先水平，二级为已达到国家清洁生产先进水平，三级为达到国家清洁生产基本水平。根据国家环保总局发布的《清洁生产标准—白酒制造业》（HJ/T402-2007）对本项目的清洁生产水平进行一一对应的量化考核。本项目生产的清香型和酱香型原酒，具体对比情况如下，见表8.1-1

表 8.1-1    白酒清洁生产主要指标

| 指标等级 | 一级水平 (国际先进) | 二级水平 (国内先进) | 三级水平 (国内平均) | 本期工程 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |
| 设备完好率（%） | 100 | ≥98 | ≥96 | 98 | 一级 |
| 二、资源能源利用指标 |
| 1、原辅材料的选择 | 白酒生产用的原辅材料对人体健康没有任何损害，并在生产过程中对生态环境没有任何负面影响。原料的淀粉含量、水分含量、杂质含量应有严格控制指标。 | 生产用的高粱等原辅材料符合要求 | 达到清洁生产水平 |
| 2、电耗（kWh/kL） ≤ | 清香型 | 35 | 40 | 60 | / | / |
|  | 浓（酱）香型 | 50 | 60 | 80 | 40 | 二级 |
| 3.取水量（t/kL）≤ | 清香型 | 16 | 20 | 25 | / | / |
|  | 浓（酱）香型 | 25 | 30 | 35 | 16.07 | 一级 |
| 4.煤耗（标煤） （Kg/kL）≤ | 清香型 | 600 | 750 | 1000 | / | / |
|  | 浓香型 | 1200 | 1500 | 2000 | / | 一级 |
|  | 酱香型 | 2600 | 2800 | 3000 | / | 一级 |
| 5.综合能耗（标煤） （kg/kL） ≤ | 清香型 | 650 | 800 | 1100 | / | / |
|  | 浓香型 | 1300 | 1800 | 2200 | 833 | 一级 |
|  | 酱香型 | 2700 | 2900 | 3100 | 1506 | 一级 |
| 6.淀粉出酒率% ≥ | 清香型 | 60 | 48 | 42 | / | / |
|  | 浓香型 | 45 | 42 | 38 | 40.6 | 二级 |
|  | 酱香型 | 35 | 33 | 30 | 40.6 | 二级 |
| 7．冷凝水循环利用率（%） ≥ | 90 | 80 | 70 | 80% | 二级 |
| 三、产品指标 |
| 1.运输、包装、装卸 | 容器的设计便于回收利用、外包装材料应坚固耐用、便于回收再用或易降解 | 容器采用酒罐、酒坛，便于回收利用、外包装材料采用纸板，坚固耐用、便于回收再用或易降解 | 达到清洁生产水平 |
| 2.产品发展方向 | 提高白酒的优级品率；通过传统白酒产业的技术革新，逐渐提高粮食利用率，降低各类消耗 | 达到清洁生产水平 |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |
| 1.废水产生量/（m3/kL） ≤ | 清香型 | 14 | 18 | 22 | / | / |
|  | 浓（酱）香型 | 20 | 24 | 30 | 9.94 | 一级 |
| 2.COD产生量/（kg/kL） ≤ | 清香型 | 90 | 100 | 130 | / | / |
|  | 浓（酱）香型 | 100 | 120 | 150 | 83 | 一级 |
| 3.BOD产生量/(kg/kL) ≤ | 清香型 | 45 | 55 | 70 | / | / |
|  | 浓（酱）香型 | 55 | 65 | 80 | 43 | 一级 |
| 4.固态酒糟/(t/kL) ≤ | 清香型 | 4 | 5 | 6 | / | / |
|  | 浓香型 | 6 | 7 | 8 | 4.9 | 一级 |
|  | 酱香型 | 8 | 9 | 10 | 4.9 | 一级 |
| 五、废物回收利用指标 |
| 1.黄浆水 | 全部资源化利用 | 50%资源化利用 | 全部达标排放 | 回用生产 | 一级 |
| 2.锅底水 | 全部资源化利用 | 50%资源化利用 | 达标排放 | 50%资源化利用 | 二级 |
| 3.固态酒糟 | 企业资源化加工处理（加工成饲料或更高附加值的产品） | 全部回收并利用（直接做饲料等） | 全部无害化处理 | 全部回收直接做饲料 | 二级 |
| 4.炉渣 | 全部综合利用 | 无 |

注：（1）以上为生产 1kl 65%vol 白酒的指标。淀粉出酒率根据千升酒消耗粮食和大曲的淀粉含量折算成淀粉后计算。特香型白酒和凤香型白酒可参照浓香型白酒指标执行：芝麻香型白酒可参照酱香型白酒指标执行；米香型白酒、豉香型白酒和老白干香型白酒可参照清香型白酒指标执行；

（2）表中提到的香型参考了一下标准 GB10781.1、GB10781.2、GB10781.3.、GB/T14867、GB/T16289、GB/T20823、GB/T20824、GB/T20825。

（3）本项目资源能源利用指标、污染物产生指标（末端处理前）均以成品酒总产量计算的，包括自酿原浆酒和外购成品原浆酒勾兑的成品酒。

由表8.1-1可以看出，本工程在生产工艺与装备、污染物产生指标均达到一级水平，资源能源利用均达到二级及以上水平，废物回收利用指标中黄浆水处于一级水平，底锅水处于二级水平；综合分析，本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。。

### 项目清洁生产措施

项目本期工程与现有工程相比采取的清洁生产措施见表8.1-2。

表8.1-2  本项目清洁生产措施

| 项目 | 现有工程 | 迁建工程 |
| --- | --- | --- |
| 废水产生量、 污染物产生量、 取水量、 冷凝水循环利用率 | 1、项目污水没有处理后直接排放。 2、锅底水全部排放 3、冷凝水循环利用率80%，其余排放 | 1、锅底水进污水处理站 2、蒸汽冷凝水用于冲洗车间，同时节能降耗，减少了新鲜水取用量 |
| 煤耗、综合能耗 | 采用老式燃煤锅炉 | 采用新型燃气锅炉 |
| 末端污染物治理 | 燃煤锅炉废气污染较重、废水未进行有效处理即排放 | 清污分流后，废水经污水处理站处理后达标排放 |
| 电耗、设备 | 设备完好率较低、电路老化、自动化程度低、用电管理松散 | 采用先进自动化设备、更新电路电表、通过各车间及生活区电表计量节电、加强管理 |
| 淀粉出酒率、原辅材料 | 原材料质检和消耗定额管理制度不严、原辅材料存放不当 | 加强原材料质检和消耗定额管理制度减少粮耗、严格控制工艺过程最佳条件 |

综上所述，本项目具有明显的的清洁生产特征，公司内部整体构建符合循环经济的理念，迁建项目的实施符合清洁生产的原则，项目建设符合可持续发展要求。

### 项目清洁生产结论和建议

本项目的建设通过推行清洁生产，在降低消耗的同时，大幅度削减了污染，并更新末端治理措施，使项目的清洁生产水平提高到了新的高度，实现了社会效益、经济效益和环境效益相统一。

另一方面，酿酒工业存在着巨大的清洁生产潜力和机会。本项目在建设过程中，应不断更新观念、加强管理、改变生产模式，从末端治理转向源头削减，从粗放式经营转向集约化管理，从资源型转向效益型，充分利用资源，借鉴实际经验，进一步提高企业的清洁生产水平。

清洁生产是企业可持续发展的必然选择，建议在今后的发展过程中定期开展清洁生产审核，按照质量管理体系（ISO9001/ ISO14001）的要求，不断开发并继续采取更先进的清洁生产工艺，切实贯彻落实各项清洁生产措施，保障清洁生产的推行，不断进步。公司要制定符合生产实际的清洁生产计划和清洁生产激励办法，以提高员工的清洁生产意识，鼓励全体员工参与清洁生产，在生产全过程中实行节能、降耗、减污和增效，实现企业的持续清洁生产。同时迁建后企业要成立清洁生产审核领导机构，根据清洁生产的各项要求，对从原料到产品的生产全过程进行清洁生产审核。

本评价根据项目清洁生产分析中具有进一步提升潜力的清洁生产指标提出建议措施。

针对本项目特点，从以下几个方面开展清洁生产：

（1）工艺技术方案

通过完善生产工艺和生产过程的控制能力，严格控制料水比，根据企业实际、设备状况、所购原料情况等，合理调整控制料水比，减少三废的产生量，减少能源消耗。

（2）综合利用方案

加强对水的回收和循环利用。

（3）管理方案

成立清洁生产管理机构，建立奖惩考核目标责任制度。清洁生产管理机构应负责整个公司各个生产环节的清洁生产管理工作，制定清洁生产管理规程和奖惩考核目标，把节能，降耗纳入到生产管理目标中。

## 总量控制

### 总量控制的概念及意义

1996年8月3日国务院作出的《国务院关于环境保护若干问题的决定》中明确规定：到2000年，各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内，环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制。总量控制包含三个方面的内容，一是排放污染物的总重量；二是排放污染物总量的地域范围；三是排放污染物的时间跨度。因此，总量控制是指以控制一定时间段内一定区域中“排污单位”排放污染物的总重量为核心的环境管理方法体系。

总量控制，通常的提法有“目标总量控制”和“容量总量控制”，还有“行业总量控制”。所谓“目标总量控制”和“容量总量控制”，只是采用不同方法的总量控制，其区别仅在于总量控制目标的确定方法。所谓“目标总量控制”是指环境保护行政主管部门依据历史统计资料，根据环保目标要求和技术经济水平，确定各地区污染物排放总量控制指标的一种总量控制方法，即主要是根据环境目标来确定控制指标。“容量总量控制”是通过科学研究的成果，根据当地实际的环境容量来确定污染物排放总量控制指标的一种总量控制方法，即主要是根据环境容量确定总量控制指标。实际应用中，两者的区别往往不大。实际操作中的总量控制需要将总量控制指标分解为每年的控制指标，一般为年度总量削减指标。因此，实际应用中两者的区别只是年度削减指标的高低。当前我国的总量控制基本上是“目标总量控制”，重点是“五年计划”和“年度计划”的排放总量指标或削减指标。

无论是哪一种总量控制，其目标都是削减或至少是“冻结”污染物排放总量，这是控制的核心和主要任务。企业的总量控制指标就是企业排放污染物的最大允许排放量，对于超出总量的排污量则是违法或违规行为，应当受到处罚。

实施总量控制将促使企业按照清洁生产的原则组织生产和开展污染防治，这是保证实现“十三五”环境保护目标的重要措施，对改善区域环境质量具有重要的意义。

### 总量控制因子

根据本项目污染源和污染物产排特点，提出本项目污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。

本项目污染物总量控制因子如下：

水污染物：COD、氨氮

大气污染物：烟尘、SO2、NOx

### 总量控制建议指标

评价结合本项目污染源及污染物排放特征提出本项目污染物排放总量控制指标为：

本项目总量建议指标：

外排废水量为1100.5m3/a

（南乐县污水处理厂处理后）：COD：0.044 t/a、NH3-N：0.0022t/a

废气： 烟尘 0.0336t/a、SO2 0.096t/a、NOx 0.449t/a

# 环境经济损益分析

环境影响的经济损益分析，就是要估算该项目所引起环境影响的经济价值，并将环境影响的价值纳入项目的经济分析中去，以判断这些环境影响对该项目的可行性会产生多大的影响。负面的环境影响，估算出环境成本；正面的环境影响，估算的是环境效益。

河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目的建设不仅能够解决原有的社会、环境问题，而且能够满足市场需要，为公司带来经济效益，对促进地方经济发展具有重要意义。本次评价对工程建设的经济效益、社会效益、环境经济效益逐一分析。

## 经济效益分析

河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目总投资为500万元，本项目主要经济指标见表9.1-1。

表9.1-1                项目经济指标一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 工程总投资 | 500万元 |
| 年销售收入 | 300万元 |
| 年总成本费用 | 120万元 |
| 年利税总额 | 180万元 |
| 年税后利润 | 160万元 |
| 投资回收期 | 3.1年（含建设期1年） |
| 投资利润率 | 24% |

由上表可以看出，该项目投产后，经济效益显著，财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，因此本项目有较好的经济效益。

## 社会效益分析

本项目是根据目前市场形势和国家有关产业政策而建设的，因此对国民经济的发展具有积极作用。主要社会效益体现在以下几个方面：

（1）本项目的实施、建设过程将为当地建筑、施工等行业发展提供发展机会，带动相关行业及地方经济发展，工程投入运营后，对当地的经济发展也有一定的促进作用。

（2）该项目建成后能提供一定数量的工作岗位，将解决当地一部分人员的就业问题，对促进当地社会稳定，缓解当前社会普遍存在的就业情况有一定的益处。

（3）该项目建成后对促进南乐县产业集聚区的经济繁荣也有较大作用。

## 环境效益分析

### 环保经济效益分析

本工程环保费用主要用于废气污染防治设施（袋式除尘、通风设施等）、废水污染防治设施（污水处理站、应急事故池等）、噪声污染防治设施（消音器、减振垫等）及固废临时堆场的投资等。根据本工程污染防治措施分析，评价确定的工程环保投资共计37万元，约占工程总投资额的7.4%。工程环保投资可以接受，资金能够保障支付。企业可以保证环保投资到位和环保设施的正常运行，实现污染物达标排放，满足环境管理的要求。

### 环境效益分析

本工程的各项环保治理措施产生的环境效益见表9.3-1。

表9.3-1          工程环保治理产生的环境效益一览表

| 项目 | 项目 | 治理措施 | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉料、车间锅炉房 | 袋式除尘器、排气筒 | 本工程产生的废气经治理后均达标排放，不会对环境产生明显的污染影响。 |
|  | 制酒车间 | 机械通风设施 |  |
| 废水 | 污水处理站废水 | 污水处理站处理达标后排入南乐县污水处理厂 | 减少对环境水体的污染。 |
|  | 事故应急 | 应急事故水池 |  |
| 固体废物 | 污泥 | 一般固废临时堆场 | 本工程所产生的固体废物均可以得到有效处置，不会对环境产生影响。 |
|  | 酒糟 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、消音、减振 | 经降噪措施处理后，各噪声设备对厂界的影响将大大降低。 |
| 绿 化 | 防尘降噪、吸收有害气体，改善厂区环境。 |

本工程完成后，全厂废气、废水、固体废物和噪声均可得到有效的治理或合理的综合利用，以较小的环保投资取得了明显的环境效益。因此，从环境经济损益角度分析，该项目是可行的。

## 小结

综上所述，本项目的建设具有较好的经济环境综合效益，只要本项目在各个实施阶段过程中积极做好污染治理、环境保护和生态建设等工作，可以满足当地环境容量要求和环保管理需求，达到可持续发展目的，从环境、经济及效益方面的项目分析，本项目建设是可行的。

# 环境管理及监测计划

## 环境管理

### 环境管理的必要性

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理。加强环境监督和管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走持续发展道路的重要措施。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目。加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征、研究污染发展趋势、开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。

为最大限度地减少污染物的排放量，减轻对周围环境的影响，濮阳市恒丰电子绝缘材料有限公司须加强环境保护和管理，制定严格的环境管理和监控计划，确保建设项目在工程施工期和运行期间的各项环保治理措施得到认真落实，做到最大限度地减少污染。

### 环境管理机构设置

评价建议项目建成后，企业应设立专门部门，其职责是根据国家和地方法律法规，制定本公司的环保工作计划、规章制度，负责与环境保护行政主管部门联系；负责项目的环评报批、环保验收等。

为了进一步做好本企业环保工作，评价建议企业在厂区增设专门的环境管理机构，人员2-3人，配合安全环保科的工作。

同时在车间配备相应的兼职环保人员，与环境管理机构专职人员积极配合，落实正常生产中的环保措施，回馈污染治理设备的运行情况。

### 环境管理机构的职能

环境管理机构职能见表10.1-1。

表10.1-1             环境管理机构职能

| 项 目 | 管 理 职 能 |
| --- | --- |
| 清洁生产管理 | ·组织协调并监督实施本次评价中所提出的清洁生产内容 ·经常性地组织对企业职工的清洁生产教育和培训 ·负责清洁生产活动的日常管理 |
| 施工期管理 | ·监督建设期环保措施的落实，并注意在本工程建成投入运行之前，全面检查施工现场环境恢复情况 |
| 竣工验收管理 | ·根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局13号令），建设项目试生产前，建设单位应会同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求，并将检查结果和建设项目准备试生产的开始时间报告当地环境保护行政主管部门，经当地环境保护行政主管部门检查同意后，建设项目方可投入试运行 ·建设单位要确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入试运行 ·建设单位正式投入运行前，必须向审批的环保部门提交《建设项目竣工环境保护验收申请报告》，经环境保护行政主管部门组织验收通过后，工程方能正式运行 |
| 运行期管理 | ·制定切实可行的环保管理制度和条例 ·把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间、班组和岗位，进行全方位管理 ·实施有效的“三废”综合利用开发措施 ·按照责、权、利实行奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给予处理，对有功人员给予奖励 ·收集、整理和推广环保技术和经验，对运行中出现的环保问题及时解决 ·配合当地和上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定 |

## 环境监测

### 环境监测的必要性

各级环保管理部门对工程项目施工和运行的环境管理依据的是科学的合理的监测数据，因此环境监测是环境管理工作必不可少的手段，是科学管理环保工作的基础。通过监测，观察记录环保设施的运行参数，建立设备运行档案，及时调整设备的运行参数，使各项处理效率达到设计要求。

### 监测机构

应委托当地环保监测部门承担日常监测工作。

### 监测部门职责

（1）认真贯彻执行国家有关环保法律，建立健全各项规章制度。

（2）对建设项目的主要污染源进行定期或不定期的监测，掌握污染排放状况，为控制污染和环境管理提供依据。

（3）分析污染物排放变化规律，为全厂环境管理提供技术依据，当出现异常时应及时分析查找原因，并及时上报。

（4）负责环境监测设备的日常维护和管理工作，确保环境监测工作的正常进行。

（5）接受地方环保部门的业务监督和技术指导。

### 环境监测计划

根据该项目的产排污特点，主要对废气、废水和噪声进行定期常规监测。具体的监控计划见表10.2-1。

表10.2-1           工程环境管理监测计划表

| 类别 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频率 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 袋式除尘器排气筒出口 | 2次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
|  |  | 厂区四周厂界 | 1次/年 |  |
|  | 烟尘、SO2、NOx | 锅炉排气筒 | 2次/年 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表3新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 噪声 | 等效声级 | 厂界四周 | 1次/年，昼夜各一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 废水 | pH、COD、SS、NH3-N | 厂区污水总排口 | 2次/年 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物间接排放限值及南乐县污水处理厂收水水质要求 |
| 地下水 | PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群 | 项目场地及场地下游各1处 | 1次/年 | 《地下水环境标准》（GB /T14848-2017）Ⅲ类标准 |

注：可委托当地环境监测部门进行监测

## 人员培训

为了保证各项治理措施的运行效果与设备维护保养，评价提出人员培训计划。

### 培训对象及内容

环境保护培训对象为公司环境管理人员，监测操作人员和设备（岗位）操作工作人员，培训内容包括执行环境管理、监测技术、环保政策与法规、本公司治理设施结构与维护保养。

### 培训措施

根据环保治理特点和新建工程投产运行环保治理特点，结合公司环保人员的岗位特点，进行不同层次的培训，具体措施见表10.3-1。

表10.3-1                 培训措施一览表

| 培训对象 | 培训内容与措施 | 培训方式 |
| --- | --- | --- |
| 全体职工 | 利用工程广播系统进行宣传，提高工作环境意识 | 厂内培训 |
|  | 环保治理措施结构和治理目标及意义 |  |
| 环境管理及监控技术人员 | 参加各期短期环保技术培训 | 以国内培训为主 |
|  | 参加行业及环保部门有关环保会议 |  |
|  | 学习国家有关环境管理规定及环境监测技术规范 |  |
| 操作人员 | 利用车间黑板报宣传环保知识 | 以厂内培训为主 |
|  | 岗位操作技术规范 |  |
|  | 设施特征及维护保养要点 |  |

## 排污口规范化

### 废水排放口

厂区设一个污水总排口，并在排口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

### 废气排气筒

排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

### 固定噪声源

在固定噪声源风机、水泵、拌和机等对厂界噪声影响最大处外设置环境保护图形标志牌。

### 固体废物贮存场所

一般固废贮存场所要求：

1、固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

2、固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995,GB15562.2-1995）规定制作。

3、固废（液）应收集后尽快出售综合利用或委托有资质的单位安全处置，不宜存放过长时间，以防止存放过程中易挥发有机溶剂无组织挥发进入大气，噪声二次污染。

# 结论

## 建设项目概况

河南省源达酒业有限公司始建于1998年，位于濮阳市南乐县北环路中段，主要从事白酒生产及销售，年生产原酒180吨，现因南乐县道路规划需占用河南省源达酒业有限公司原有厂区，经南乐县发改委同意，河南省源达酒业有限公司提出了年产180吨原酒迁建项目，迁建项目于2018年2月取得南乐县发展和改革委员会备案，项目厂区由南乐县北环路中段搬迁至南乐县产业集聚区傅潭路东段北侧。项目总投资为500万元，拟迁地点位于南乐县产业集聚区，占地面积16875.74平方米。项目主要建设内容为生产发酵车间、原辅材料库、成品罐区、污水处理站等。

### 产业政策相符性

经查阅，本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中“限制类”“轻工”第25项“白酒生产线”项目，本项目为迁建项目，南乐县发展和改革委员会已为本项目出具了项目备案确认书，项目代码为：2018-410923-15-03-007409。具体见附件2。因此项目建设不违背国家产业政策的有关规定。

### 选址合理性

本项目位于南乐县产业集聚区，本工程拟建厂址具有较好的区位优势；厂址周围500m范围内无特殊环境敏感因素；水、电等基础设施依托现有资源，可以满足生产和生活的要求；项目各项废气、废水、固废、噪声污染防治措施合理可行，在落实各项污染防治措施情况下，项目对区域环境的影响可降至最低，不会产生显著不利影响；

根据南乐县产业集聚区入驻证明，南乐县产业集聚区同意本项目入驻。

公众对本项目的建设大力支持，无人持反对意见，认为建设单位在落实、完善各项环保措施的前提下能够有效促进当地经济的发展，希望企业能够向附近群众提供更多的就业机会，提高群众生活质量。

因此，从环保角度考虑，项目厂址选择可行。

## 环境质量现状

### 环境空气质量现状

根据本项目区域内（东关村、濮阳市第二技工学校）的现状监测数据，SO2、NO2、未超标，TSP、PM10、PM2.5超标率均为0.5714，硫化氢未检出。其他均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（GB3095—2012）中二级标准，原因为北方天气干燥，导致扬尘增多所致。

项目特征污染因子非甲烷总烃环境空气质量达标。

### 地表水环境质量现状

项目区域地表水体主要为徒骇河，本次评价采用河南省环境监测中心站编制《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据，本次选取2017年第51周至2017年第53周（2017年12月11日~2017年12月31日）的监测数据进行评价，从常规监测结果可以看出，徒骇河监测因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中IV类标准。区域水环境质量良好。

### 地下水环境质量现状

根据现状监测结果可知，各监测点位其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准要求。

### 声环境质量现状

项目四周厂界各监测点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，区域声环境质量较好。

## 污染物排放情况

### 废气

本工程产生的废气主要包括粉料工段产生的粉尘、制酒工艺废气、酒糟和污水处理站臭气。

（1）粉尘

本项目粉碎车间内共设有1台粉碎机，粉尘产生量总量约为0.053t/a。破碎粉尘经除尘效率为99%的布袋除尘器除尘，再经过管道集中至1个15m高排气筒达标排放，集气罩收集效率为85%左右，布袋除尘器对粉尘的处理效率可达99%以上，配备引风机风量为1000m³/h，经处理后的粉尘排放浓度为1.8mg/m³，排放速率为0.0015kg/h，排放量为0.00045t/a，无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.027kg/h；治理后粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、二级标准要求。

（2）锅炉废气

项目采用燃气锅炉，废气经11米高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

（3）制酒工艺废气

基酒酿造车间有少量工艺乙醇废气（以非甲烷总烃计）产生，主要为发酵、甑酒产生的未凝结蒸汽和发酵产生的二氧化碳气体。未凝结蒸汽为水蒸气和酒精的混合物，其与二氧化碳气体均以车间无组织排放形式排放。

（4）储酒罐区呼吸废气

项目储酒均采用不锈钢浮顶罐，本项目白酒储存量为335t，设置7个50t的乙醇储罐。本项目乙醇储罐产生的大小呼吸废气量总计为52.43kg/a（0.05t/a），排放速率为0.0057kg/h。

（5）酒糟臭气、污水处理站臭气

酒糟恶臭、污水处理站臭气均为无组织排放源。迁建项目产生的酒糟会有少量臭气产生，酒糟的处理措施为外售，其在厂区的堆放具有临时性，设置封闭式临时堆放场所，并尽量减少酒糟堆积量，日产日清。污水处理站产生的臭气主要来自于格栅，生化反应池、污泥池，类比同类污水处理站源强，恶臭气体中NH3的无组织排放速率不高于0.020kg/h，H2S的无组织排放速率不高于0.0004kg/h。本评价建议及时清理格栅截留杂物，将生化反应池、污泥池设置为封闭式或地埋式，将恶臭气体经收集后由活性炭附（处理效率为50%）后排放，以最大限度减少臭气逸散，则NH3的排放速率不高于0.010kg/h，H2S的排放速率不高于0.0002kg/h。

### 废水

本项目采用固态发酵生产工艺，工艺用水主要是勾兑用水、洗瓶用水、冷却循环补充用水、软水制备用水。白酒调配用水的水份包含在产品中，也不造成流失，也不产生污染。产生污染废水的主要是洗瓶废水、蒸馏锅底废水、发酵池废水（又称黄水）、冷却循环水排水、地面设备保洁废水和生活污水等。

本项目按照“清污分流、分质处理”原则，本项目首先将洗瓶废水单独处理后全部回用，锅底水单独进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”单独处理后，回用的部分进入MBR膜反应器进行深度处理后满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值，中水回用于厂区绿化，剩余底锅废水与其他污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理，出水水质满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值后排入南乐县污水处理厂处理，出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类标准，即COD 40mg/L、氨氮2mg/L，则按污水厂出水指标计算，本项目废水排入外环境的污染物量为COD：0.044t/a、氨氮：0.0022t/a。

### 噪声

本项目的高噪声设备主要有洗瓶机、粉碎机、除尘器、引风机等机械设备，采取基础减振、隔声措施后，经过距离衰减，厂界可达标，对周边环境影响较小。

### 固废

本工程产生的固废主要包括袋式除尘器收集的粉尘、酒糟、碎酒瓶、污水处理站污泥、和职工生活垃圾及废活性炭等。

（1）除尘器收集粉尘

本项目拟在碎机上方设置集气罩，收集后破碎粉尘经除尘效率为99%的布袋除尘器除尘，则除尘器收集的粉尘量为0.045t/a。此项废物交环卫部门处理。

（2）酒糟

项目生产过程产生酒糟约为901.42t/a，外售给饲料厂用作原料。

（3）原酒过滤滤渣

项目调配成品酒过程中需对原酒进行过滤，可能产生少量滤渣，产生量约1.82t/a。此项废物交环卫部门处理。

（4）污水处理站污泥

污水处理站污泥量约3.0t/a，交环卫部门处理。

（5）生活垃圾

项目员工20 人，办公及生活垃圾产生量按0.5kg/人•d 计，则项目生活垃圾产生总量为4.5t/a，办公及生活垃圾均委托环卫部门统一收集处置。

（6）原料包装袋

原料包装袋产生量约0.2t/a，由厂家回收处置。

（7）碎酒瓶

产生量约0.3t/a，交环卫部门处理。

（8）废活性炭

废活性炭产生量为0.05t/a，交有资质单位处置。

## 主要环境影响

### 废气环境影响

1、依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中评价等级判据，本项目各污染因子Pmax均小于10%，确定评价等级为三级。

2、由估算模式浓度预测结果可知：本项目正常生产排放各污染物小时浓度占标率均小于10%，对区域环境空气影响较小。

3、项目废气对敏感点贡献浓度及预测值均低于评价标准的要求，且占标准的比例较小，对敏感点影响较小。

4、采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算结果表明，本项目无组织排放不需设置大气环境防护距离。

5、根据卫生防护距离的划定方法，项目卫生防护距离为200m。根据现场调查和结合项目厂址周围环境示意图，卫生防护距离范围内没有发现现状居民区、学校、医院等环境敏感点。

### 废水环境影响

本项目采用固态发酵生产工艺，工艺用水主要是勾兑用水、洗瓶用水、冷却循环补充用水、软水制备用水。白酒调配用水的水份包含在产品中，也不造成流失，也不产生污染。产生污染废水的主要是洗瓶废水、蒸馏锅底废水、发酵池废水（又称黄水）、冷却循环水排水、地面设备保洁废水和生活污水等。

本项目按照“清污分流、分质处理”原则，本项目按照“清污分流、分质处理”原则，本项目首先将洗瓶废水单独处理后全部回用，锅底水单独进行“预处理+一级厌氧+二级厌氧+二级沉淀池+生物接触氧化”单独处理后，回用的部分进入MBR膜反应器进行深度处理后满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1限值，中水回用于厂区绿化，剩余底锅废水与其他污水一起再进行“生物接触氧化+三级沉淀池”处理，出水水质满足南乐县污水处理厂进水水质标准及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表2新建企业水污染物排放限值后排入南乐县污水处理厂处理，出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类标准。

### 地下水环境影响

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水评价等级为三级。由预测结果建议本项目厂区污水处理站要加强防渗处理，加强对污水处理站的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

### 噪声环境影响

本项目的高噪声设备主要有洗瓶机、粉碎机、除尘器、引风机等机械设备，采取基础减振、隔声措施后，经过距离衰减，厂界处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中3类标准要求，对周围环境影响较小。

### 固废环境影响

本工程产生的固废主要包括袋式除尘器收集的粉尘、酒糟、碎酒瓶、污水处理站污泥、职工生活垃圾以及废活性炭等。其中袋式除尘器收集粉尘、碎酒瓶和职工生活垃圾由环卫部门处理处置，酒糟外售给饲料厂用作原料，污水处理站污泥用于农户肥田，废活性炭交有资质单位处置。

综上所述，项目所有固废都得到合理的处置或综合利用，固体废物零排放，对环境不产生二次污染。

### 风险环境影响评价

本评价对项目产品贮存、生产过程等环节进行风险分析，项目主要风险源原酒储存不构成重大危险源。建设单位应认真落实环评报告中的风险防范措施，项目环境风险为可接受水平，项目的实施从环境风险管理的角度是可行的。

## 公众意见采纳情况

根据建设单位报送的《河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目环境影响评价公众参与说明》，建设单位分别以网络公示、现场公示、派发公众意见调查表等多种形式开展了公众参与调查，调查结果表明，当地公众均支持该项目的建设，绝大多数被调查者认为项目的建设能够促进当地的经济发展和社会稳定，为社会提供更多的就业机会，无人对本项目建设持反对意见。

综上所述：本项目建设为当地公众所接受。

## 环境经济损益分析

根据本工程经济、社会、环境效益三方面的分析可知，本工程投产后，不仅可增加当地财政收入，解决部分人员就业问题，还在减轻污染排放的同时，通过回收物料和加强综合利用，体现出污染治理节能降耗带来的经济效益，可实现社会、经济、环境效益的和谐统一。

## 环境管理与监测计划

评价针对本项目实施过程提出了各项环境管理要求，并提出了项目运行期具体的监测计划。

## 总量控制

本项目总量建议指标：

废水（南乐县污水处理厂排放）：COD：0.044 t/a、NH3-N：0.0022t/a

废气： 烟尘 0.0336t/a、SO2 0.096t/a、NOx 0.449t/a

## 建议

1）提高全厂干部、职工的环保意识，切实加强全厂的环境保护工作。

2）本期工程实施后应切实落实环保投资，严格执行“三同时”，认真落实各项污染防治措施方案，确保全厂各类污染物达标排放。

3）建立健全厂内环境管理和监测机构，确保各污染治理设施的正常有效运行。杜绝事故隐患，减少非正常排放。

4）加强生产管理和设备设施的日常维护，确保环保设施正常运行，以减小本项目对环境产生的不利影响。

5）在厂区内建标准化废水总排口。

6）搞好厂区绿化，提高厂区及周围的绿化覆盖率。

7）本项目应在原材料使用、工艺控制等方面进行不断创新，以提高原料出酒率，最大限度地减少物耗、降低能耗，进一步提高清洁生产水平，搞好生产全过程的污染控制。

## 结论

本项目为“河南省源达酒业有限公司年产180吨原酒迁建项目”，迁建后产能不新增，污染物排放量减少，项目建设不违背国家产业政策；项目选址位于南乐县产业集聚区，所在位置具有较好的区位优势，结构布局合理；项目采用的工艺技术符合国家清洁生产促进法的有关要求；本项目在切实落实本评价所提出的各项污染防治、风险防范和清洁生产措施的前提下，对环境的影响可降至最低限度。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# Text boxes

粉尘、噪声

高粱

稻壳、蒸汽

80℃热水

粉碎

蒸糠

润料

拌料

母糟

新鲜水

蒸粮

软化

浓盐水

摊凉

蒸汽

废气

锅炉

拌曲

废气

面糟

废气、噪声

堆积发酵

滤渣

入窖发酵

储存

过滤

原酒

冷凝

蒸馏

底锅水

丢糟

粉尘、噪声

高粱

稻壳、蒸汽

粉碎

蒸糠

拌和润料

母糟

新鲜水

上甄

滤渣

蒸粮

原酒

软化

过滤

浓盐水

摊凉

储存

蒸汽

勾兑

黄水、废气

锅炉

检验

撒曲

酒瓶、新鲜水

废气、噪声

洗瓶

灌装

面糟

入窖发酵

废气

出窖

蒸馏

冷凝

废水、固废

包装

固废

底锅水

丢糟

高粱等原料150

粉尘废气0.002

除尘收集固废0.015

粉碎

149.983

1

80℃热水

1

稻糠30

蒸汽6

1

蒸糠

润料

10

195.983

1

180

1

拌料

蒸汽60

375.983

1

蒸料

蒸汽损耗10

1

麸曲粉40

425.983

1

拌曲

465.983

1

堆积发酵

CO2 2.222

1

入窖发酵

蒸汽134

463.761

1

挥发乙醇0.08

1

蒸汽损耗16.7

1

蒸馏

520.981

1

底锅水60

母糟180

酒糟280.381

60.6

1

原酒

滤渣0.6

1

过滤

60.6

1

60

1

原酒入库

高粱等原料350

:粉尘废气0.006

除尘收集固废0.03

粉碎

349.964

1

370

1

20

水

1

稻糠70

蒸汽14

1

蒸糠

拌和润料

823.964

1

蒸汽120

蒸酒蒸粮

蒸汽损耗20

1

大曲粉80

923.964

1

发酵黄水14

1

CO2 4.445

1

发酵

999.519

1

蒸汽266

蒸汽损耗33.3

1

蒸馏

挥发乙醇0.16

1

1112.259

1

底锅水119.8

原酒121.22

酒糟621.039

母糟370

121.22

1

过滤

滤渣1.22

1

120

1

原酒入库

8

1

112

1

水

1

2

1

勾兑

罐区储存

10

1

成品白酒

高粱等原料500

:粉尘废气0.008

除尘收集固废0.045

粉碎

499.947

1

水

1

550

1

30

稻糠100

蒸汽20

1

蒸糠

拌和润料

1199.947

1

蒸汽185

蒸酒蒸粮

蒸汽损耗30

1

1354.947

1

曲粉120

发酵黄水14

1

CO2 6.667

1

发酵

1468.28

1

蒸汽395

蒸汽损耗50

1

蒸馏

挥发乙醇0.24

1

1633.24

1

底锅水179.8

181.82

1

原酒

酒糟901.42

母糟550

181.82

1

滤渣1.82

1

过滤

180

1

原酒入库

2

1

水

1

8

1

172

1

勾兑

罐区储存

10

1

成品白酒

损耗30

30

润粮用水

损耗30

450

500

530

损耗50

车间设备冲洗

循环水池补充水

1000

损耗84

回用洗瓶

沉淀池

酒瓶清洗

756

840

损耗90

新鲜水2652.7

450

360

生活用水

损耗2.0

勾兑

2.0

损耗100

酒糟

蒸粮、蒸馏

320.2

蒸汽600

600

锅炉

179.8

损耗90

绿化用水

90

90

深度处理

179.8

单独处理

锅底废水179.8

89.8

污水处理站

200.7

802.7

纯水制备

南乐县污水处理厂

损耗20

20

蒸糠

600

蒸汽

损耗80

320.2

580

酒糟

蒸粮蒸酒

179.8

底锅水

初沉池

二级沉淀

清水池

一级厌氧

混凝沉淀池

调节池

格栅

底锅水179.8

二级厌氧

MBR

三级沉淀池

回用集水池池

设备地面清洗废水、生活污水

缺氧池

接触氧化池

90

综合调节池

接触氧化池

南乐县污水处理厂

回用于厂区绿化

洗瓶废水xipingxipignfeis

预处理部分

89.8

沉淀池

全部回用于洗瓶

软水制备废水