一氧化碳报警器

简介：

是通过一氧化碳传感器感应空气中一氧化碳气体的浓度转变成电信号，电信号的大小跟一氧化碳的浓度有关。

一氧化碳报警器分类（传感器）：分为半导体一氧化碳报警器、电化学一氧化碳报警器。

区别：

半导体一氧化碳报警器

采用半导体型一氧化碳传感器作为敏感元件，要求其敏感元件恒温在200℃左右时能快速响应，因此要给其增加电热丝加热，所以要提供比较大的电流，当温度、湿度甚至风变化大对其精确测量很不利，还有就是容易受到其它气体的交叉干扰，如酒精、氮氧化物、氢气、烷类等气体的干扰，容易误报，但其价廉。一般使用寿命可达五年。

电化学一氧化碳报警器

采用零功耗电化学一氧化碳传感器作为敏感元件，大都采用电化学法中的定电位电解法原理，利用定电位电解法进行氧化还原电化学反应，检测扩散电流便可得出一氧化碳气体的浓度，并且有很好的线性测量范围以及很高的选择性，抗交叉气体干扰能力也很强，价格相对比较贵。电化学一氧化碳传感器为零功耗型，无需加热，非常适合配合低功耗的检测电路采用电池供电，做成一氧化碳浓度表、便携式一氧化碳报警器等。电化学一氧化碳传感器长期暴露在无氧气体样品、酒精、油漆等刺激性溶剂中会影响其灵敏度和寿命，甚至会失效。

其他：

下面所列物质在浓度高时可能会导致报警器报警而非一氧化碳的报警； 　　甲烷、丙烷、异丁烷、乙烯、乙醇、酒精、异丙烷、苯、甲苯、乙醛、醋酸盐、氢、硫化氢、二氧化硫。几乎所有的气雾喷射剂、酒精制剂、油漆、稀释剂、溶剂、粘合剂、发剂、须后水、香水、汽车排气（冷启动）和一些清洁剂代用品。

报警声响起时该做什么？

1） 关闭燃具及供气系统。

2） 立即走到新鲜空气中—户外或打开的门窗处，清点人数；在急救人员赶到、房子安全通风、报工警器恢复正常状态前，不能再次进入室内。

3） 如果报警器在于24小时内再次报警，则重复1）-2）步，并找有认可资格的技术员调查来自燃烧设备的一氧化碳源，检查该设备运行是否正确，如果在检查中发现问题，请立即维修该设备。