建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20000张床板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市寇店镇富瑞达木器厂 |
| 法人代表 | 李衣梅 | 联系人 | 李文忠 |
| 通讯地址 | 洛阳市伊滨区寇店镇刘李村 |
| 联系电话 | 13703795477 | 传真 |  | 邮政编码 | 471900 |
| 建设地点 | 洛阳市伊滨区寇店镇刘李村 |
| 立项审批 部门 | 洛阳伊滨区管理委员会 经济发展局 | 批准文号 | 豫洛伊滨制造[2017]32993 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2021胶合板制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2473 | 绿化面积 （平方米） | 10 |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中:环保投资（万元） | 10.82 | 环保投资占总投资比例 | 10.82% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2018年6月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 偃师市寇店镇富瑞达木器厂位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，该公司根据市场需求，投资100万元建设年产20000张床板项目。 本项目工艺装备和产品内容不在国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，属允许建设项目，符合国家产业政策；企业并于2017年9月15日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目备案编号为豫洛伊滨制造[2017]32993。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，本项目需要进行环境影响评价，经查阅环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定和要求，本项目类别为“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“人造板制造”中“其他”，本项目应当编制环境影响评价报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。根据现场调查，本项目已建成生产，本评价为补做环评。 2、建设场地及工程内容 2.1建设场地 本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，项目地理位置见附图一。项目占地面积3.71亩（2473m2），租用偃师市瑞达木器制品厂（李瑞轩）厂房及相关配套设施（租赁协议见附 件）。寇店镇原属于偃师市，根据偃师市国土资源局核发的土地证（见附件），本项目用地为工业用地；根据洛阳市伊滨区寇店镇人民政府出具的证明（见附件），本项目用地性质为工业用地，符合伊滨区寇店镇规划。 2.2工程内容 本项目主要工程内容包括：生产车间、办公楼以及供电、给排水等配套设施，厂区平面布置见附图2。主要工程内容见表1。 表1 主要建设内容 工程 工程名称 数量 规格 备注 主体工程 综合车间 1座 2200m2 钢结构，由三部分车间组成，设有原料区、成品区、两条床板生产线。两条生产线其中一条位于综合车间北半幅，配置1台燃气量30 m3/h的导热油炉、1台涂胶机、1台冷压机、1台热压机；另一条生产线位于综合车间南半幅，配置有1台燃气量40m3/h的导热油炉、2台涂胶机、1台冷压机、2台热压机（一用一备） 公用工程 办公楼 1座 20 m×5 m 砖混结构，1层 车棚 1个 10 m×6 m / 给水 / 井深约40m 自备井 排水 / / 职工洗漱废水收集后用于厂区洒水降尘；粪便水经旱厕粪池收集定期清掏用于周围农户肥田，不外排 供电 / 15万度/年 区域供电系统 环保工程 噪声 隔声、减震 / / / 废水 旱厕粪池 1个 5m3 收集后定期清掏用于周围农户肥田 废气 集气罩+光氧化催化+活性碳吸附装置+15m排气筒 1套 / 用于涂胶过程及热压机热压过程挥发出的甲醛气体治理；两条床板生产线共用一套光氧化催化活性炭吸附装置 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 3套 / 用于木板裁锯过程以及木板砂光打磨过程产生的粉尘颗粒治理；砂光机（1台）配置1套，裁边锯（1台）配置1套，裁边锯（1台）和精密锯（1台）配置1套 固废 一般固废堆场 1个 10m2 用于暂存裁边过程产生的废木料边角料、袋式除尘器收集的粉尘以及废胶桶 危废暂存区 1个 3m2 用于暂存废导热油及废活性炭 生活垃圾桶 2个 / / 3、主要生产设备 本项目主要生产设备及数量见表 2。 表2 主要生产设备及数量 设备名称 型号/规格 设备数量（台） 备注 涂胶机 1 m×1.5m 3 自动滚筒式涂胶机 铺装台 1.3m×2.5m 3 用于人工组坯 1 m×2m 6 用于人工组坯 冷压机 1.5 m×2.5m 2 / 热压机 1.7 m×2.7m 3 / 裁边锯 2 m×3m 2 / 精 锯 2 m×3.5m 1 / 砂光机 1.5 m×2.5m 1 / 导 油炉 YY0W-350 1 以天然气为燃料，以导热油为介质进行间接加热，属于有机载体锅炉 44型 1 4、主要产品产量 本项目主要产品产量见表3。 表3 项目产品方案 产品名称 规格 产量 张 立方米 床板 2.44m×1.22m×1.6cm 10000 476.29 1.91m×0.825m×1.6cm 10000 252.12 合 20000 728.41 5、主要原辅材料及耗量 5.1本项目主要原辅材料及耗量见表4。 表4 原辅材料及耗量 名称 单位 用量 备注 杨木单板 t/a 360 外购烘干过的规格单板，厚度为1.5mm 多层板木条 t/a 90 外购切割好的多层板木条，厚度为1.5cm 天然气 m3/a 7.28万 区域管道天然气，两台用气量约分别为40 m3/h，30 m3/h，两台燃气导热油炉同时运行，每天运行时间为4h 脲醛树脂胶 t/a 80 外购桶装成品，1吨/桶 面粉 t/a 20 袋装，车间内存放，用于调胶，提高胶的初粘性和预压性能 导热油 吨/年 0.25 外购 活性炭 吨/年 0.75 购自环保设备厂 用水量 t/a 156 厂区自备井 用电量 万度/年 15 区域供电系统供应 5.2原料理化性质 本项目脲醛树脂胶使用量约为80t/a，根据GB/T14732-2006《木材加工业胶黏剂脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》中关于脲醛树脂胶的技术要求见表5。 表5 脲醛树脂胶技术要求 指标名称 单位 胶合板和细 用胶 外观 —— 无色、白色或浅黄色无杂质均匀液体 pH值 — 7.0～9.5 黏度 mPa.s ≥60 游离甲醛含量 % ≤0.3 胶合强度 MPa ≥1.9 原辅材料理化性质 脲醛树脂：脲醛树脂又称脲甲醛树脂。英文缩写UF，是尿素与甲醛在催化剂作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不溶、不熔的末期热固性树脂。它是胶粘剂中用量最大的品种，特别是在木材加工业各种人造板的制造中，脲醛树脂及其改性产品占胶粘剂总用量的90%左右。 6、供电及给排水 6.1供电 本项目电力由伊滨区区域供电系统统一供应，年用电量约为15万度。 6.2给水 本项目用水由厂区自备井供给，用水量为156t/a，主要是职工日常生活用水。 6.3排水 本项目产生的废水主要为生活污水，其产生量约为124.8t/a，生活污水经旱厕粪池收集后由吸粪车拉走肥田。 7、职工定员及劳动制度 本项目职工人数为15人，其中管理人员2人，每年工作日为260天，职工工作制度为8小时制（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00），均不在厂内食宿。 8、现存问题及整改方案 本项目已建成并投入生产，现主要存在的问题及整改方案及建议如下： 表6 项目存在问题及整改方案 序号 存在问题 整改方案及建议 整改时限 1 本项目2台燃气锅炉排气筒高度均为8m，低于周围200m半径范围内最高建筑（厂区综合车间北三分之一幅高度为12m）3m，不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排气筒高度要求 经与企业核实，将2台燃气锅炉排气筒合并为1根，加高至15m 2018年5月20日前完成整改 2 本项目共有3台热压机，3台涂胶机，涂胶以及热压过程脲醛树脂胶挥发出的甲醛废气均未经处理直接排放于车间内 涂胶机和热压机上方均设置集气罩+引风管连接光氧化催化活性炭吸附装置，热压过程挥发出的甲醛废气经光氧化催化及活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；3台热压机及3台涂胶机共用一套光氧化催化活性炭吸附装置 2018年5月20日前完成整改 3 本项目设有1台砂光机，砂光机配套有集气罩+双筒旋风除尘器+沉降室，除尘效率较低，粉尘处理后以低于15m的排气筒无组织形式排放，不满足环保要求 将砂光机配套双筒旋风除尘器改为袋式除尘器，砂光粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放 2018年5月20日前完成整改 4 本项目设有2台裁边锯，1台精密锯，均 套有引风管+双筒布袋除尘器，除尘效率较低，粉尘经双筒布袋除尘器处理后排放于车间内，不满足环保要求 裁边锯及精密锯上方设置大于工作面的集气罩，裁锯过程产生的粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放；其中1台裁边锯设置一套袋式除尘器，1台裁边锯和1台精密锯共用一套袋式除尘器 2018年5月20日前完成整改 5 裁边过程产生的废木料随意堆置于车间 在车间西北角设置5m2固废暂存区，废木料暂存后外卖 2018年5月20日前完成整改 6 未设置危废暂存区存放导热油炉定期更换的废导热油 在北半幅车间东侧设置危废暂存点，定期更换的废导热油用铁桶盛装存放于危废暂存点，定期交由有资质单位进行处置 2018年5月20日前完成整改 9、总投资 本项目总投资为100万元，其中企业自筹100万元，其他资金0万元。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，租用偃师市瑞达木器制品厂（李瑞轩）厂房及相关配套设施，为已建成项目，根据调查，该项目地块原用于胶合板生产，已于2014 年5月停产，原有污染物为胶合板生产产生的废气、废水、噪声、固废等，其中废气主要为刷胶、热压过程产生的有机废气；废水主要为职工生活废水；噪声主要为生产设备运行时产生的噪声；固废主要为生活垃圾、废边角料等。随着该胶合板生产项目的停产，与项目有关的原有污染和环境问题已不存在。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 洛阳新区伊滨区位于东经112°29´至112°38´，北纬34°30´至34°40´之间，洛阳市南部，偃师市西南。规划区西接洛阳市洛龙区之关林镇及龙门镇，南隔万安山与伊川县彭婆镇相望，北跨伊河与洛河相望，东西长约16km，南北宽约18km。 本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，东经112°37′45.06′′，北纬34°35′56.34′′。项目北侧为农田；西侧为农田，100m处为化工厂；南侧为空地；东侧为生产路，隔路为农田。项目距离居民最近距离为南侧80m刘李村，项目周边环境见附图三。 2、地形地貌 洛阳新区伊滨区地处秦岭地轴东段，嵩山复背斜北翼邙岭原区，具有典型的黄土地貌特征。地层为二元结构，上层50-80m为第四系黄土类夹砂层，底部为砂卵石、碎石层。下层为三迭系砂岩、类泥页岩。 该区的大地构造单元属洛阳古凹陷带，地貌上反映出河谷盆地的特征，盆地边缘新构造上升运动表现明显，而盆地中心则相对下降。南部山丘地带有第四纪前基岩的分布。 该区属于豫西黄土丘陵区，地处于新生代形成的洛阳凹陷盆地南缘。地势南高北低，地表形态复杂多样，大体分为浅山区、山前坡地和平原三种类型。南部万安山为浅山区，山势由东向西，由南向北依次降低，海拔在180—600m。中部为万安山前洪积、冲积平原，海拔在160-180m。北部为伊河冲积平原，地势平坦，海拔在130-160m。 本项目处于万安山以北，根据现场调查，本项目占地区域地势平坦。 3、气候气象 伊滨区地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明：冬季寒冷，雨雪稀少多大风；春季暖和、气温回升快，干旱少雨；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，天气晴朗。 伊滨区年平均气温14.3℃，一月最冷，七月最热，年较差平均27.8℃。极端最高气温41.8℃，极端最低气温-13.2℃。年平均地面温度17.4℃，5cm年平均温度15.9℃，10cm年平均温度15.9℃，15cm年平均温度15.9℃，20cm年平均温度16.1℃，地下各层温度平均相差不大。全年太阳总辐射可达115.67千卡/c平方米，以6月份最多，为14.23千卡/c平方米；12月份最少，为5.78千卡/c平方米。全年实际日照时数为2248.3小时，日照百分率为51%，其中6月份（57%）最大，3月份（48%）最小。年降水量在600—650mm左右，近年来平均降水量625.8mm，各月降水以7月最多，1元月最少。降水年际变化大，年最大降水量1047.3mm，年最少降水量355.0mm；将雨季节不均匀，夏季最多占48.5％，春、秋季分别为19.5％、27.0％，冬季最少仅5％；暴雨、大暴雨多出现于7月。平均风向以东北风、西风最多，其次是东风，南风和北风最少，平均风速以东北风、西北风最大，西风次之，东风最小。平均风速2.0m/s，最大风速19.7m/s。年平均相对湿度为69%，春季66%，夏季71%，秋季74%，冬季64%。 4、地表水 本项目所在区域主要地表水体为伊河（位于本项目北6.72km处）。 伊滨区属黄河流域，伊洛河水系，境内的地表水主要有伊河和伊东渠。伊河一般河岸结冰，河水不冻。年径流量不大，但汛期洪水比较大，并具有涨落陡，洪峰高，历时短等特点。伊河下游（龙门）均在7月中旬至8月下旬发生洪水时间最多，延续时间较长。伊河年最大洪水的变化大于洛河，最大洪水出现的年份，伊河、洛河均在1958年。造成洪水的主要原因是本地区暴雨集中且日雨量大于150毫米的暴雨中心，出现在7月中旬和8月上旬。 5、地下水 本项目所在区域地下水蕴藏较为丰实，尤以埋藏60m以内的浅层地下水，水质良好易开采，适宜饮用和灌溉。南部山前丘陵区水井单井出水量在30-80m3/h不等，井深40m左右，最深达180m；北部沿伊河南岸地下水单井出水量100m3/h-160m3/h不等，埋深在10-12m。 6、植被与生物多样性 伊滨区位于北温带向亚热带过渡地带，属暖温带植物区系，植被属暖温带落叶阔叶林，以暖温带植物为主，以亚热带和西北黄土高原等区系成分为辅的混生杂居区。林木达1000多种，动物100多种。 评价区域内农业种植开发时间较长，人为活动频繁，动物的栖息环境已遭到一定程度的改变，很多大型野生动物已较为罕见，可见一些草灌丛型动物，主要有野兔、刺猬、山鸡、黄鼬、蛇类等，此外该区域内可常见一些鸟类活动，主要有喜鹊、乌鸦、麻雀、布谷鸟等；人工饲养的家禽家畜类主要有牛、羊、猪、鸡等。 评价区内目前尚未发现珍稀动植物种群。 7、矿产资源 南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿t）、铝矾土（探明储量5200多万t）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护）： 1、行政区划及社会经济概况 寇店镇位于洛阳伊滨区东南部，北邻庞村镇，西达李村镇，南倚万安山与伊川县吕店乡接壤，东接偃师市大口乡。掘丁路、府李路在境内交叉穿过，贯通东西南北。全镇总面积64.9平方公里，属半山半坡地区，耕地3.85万亩，全镇辖21个行政村，60个自然村，179个村民组，总人口4万人。 全镇基本形成了以水泉、韩寨为中心的硅砂、钾长石粉、钠长石粉加工基地；以五龙为中心的石灰石、牡丹石、花岗岩加工基地；以李家村为中心的水泥生产基地；以寇店为中心的非标门、铁箱生产基地。农业上形成了以奶牛养殖、规模养猪（生猪存栏2.5万头）、蛋鸡饲养（存栏37.8万只）、小麦良种繁育、速生林种植为主的农业产业化新格局。 2、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目所在地不在洛阳市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区，四周厂界声环境质量执行2类标准。 3、环境保护目标调查 根据调查，本项目附近环境保护目标主要有刘李村、陈家窑、宫家窑、李家村、裴村、曹村、辛庄村、九贤村、大王村、苏家窑、大王村。敏感点分布见附图四。 刘李村北接九贤村，南接常村，东邻宫家窑，西接大王村；府李路从村内通过，全村3353口人，辖十二个村民组，耕地面积3400亩。本项目位于刘李村，与项目最近的居民位于厂区南侧80m。 陈家窑位于本项东南910m，西与刘李村为邻，东与李家村接壤，北接宫家窑，南至二教塔村，全村人口857人。 宫家窑位于本项东南455m，西与刘李村为邻，东与李家村接壤，北至空地，南与陈家窑为邻，全村人口960人。 李家村位于本项东970m，西接宫家窑，东至掘丁路，北与裴村接壤，南至寇店村，全村人口1218人。 裴村位于本项东北1500m，西至掘丁路，东至郭家岭，北与曹村接壤，南至李家村，全村人口820人。 曹村位于本项东北1950m，西至掘丁路，东与新桥接壤，北与白草坡接壤，南至裴村，全村人口726人。 辛庄村位于本项东北1300m，西与苏家窑接壤，东至掘丁路，北至伊东渠，南与九贤村接壤，人口约1241人。 九贤村位于本项北460m，人口约952人。 苏家窑位于本项西北1700m，人口约737人。 大王村位于本项目西南1470m，与刘李村为邻，南与李村镇偏桥村接壤，西北为寇店镇与李村镇交界。该村有4个村民小组，150户，598口人。 4、饮用水源保护区 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，本项目所在地寇店镇共有两个集中式供水水源地，分别为寇店镇集中供水厂和寇店镇第二集中供水厂。距离本项目最近的水源地为寇店镇集中供水厂，该水源地共包括3眼水井，1#、2#井位于水厂内部，3#井位于水厂厂界外西侧，设一级保护区，不设二级保护区，一级保护区范围为：水厂厂区及外围东150m、西310m、南170m、北180m的区域。 本项目位于寇店镇集中供水厂西北方向，不在水源地保护范围内，距水源地一级保护区边界1.51km。位置关系见附图五。 5、文物保护规划 洛阳市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于伊滨区寇店镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。 东汉陵墓南兆域位于洛阳市伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇和偃师市高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。本项目位于东汉陵墓南兆域保护范围内（项目与文物保护区的关系见附图六），为已建成项目，不涉及土建活动，最终意见以文物部门为准，符合《洛阳伊滨区管委会会议纪要》2017第33号要求。 6、洛阳新区伊滨分区规划 洛阳新区伊滨分区规划范围为：西起二广高速、东至南兆域遗址保护范围西边界、北起规划的伊河北大道、南至规划郑洛第二高速，规划范围为72平方公里，本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，厂址不在洛阳新区伊滨分区规划范围内，本厂址所在区域未进行相关规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境空气质量现状 本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）中规定的二级标准。本次环境空气质量现状评价引用洛阳嘉清检测技术有限公司于2016年8月5日~8月11日对曹村（项目东北1.95km）以及裴村（项目东北1.50km）环境空气质量现状连续7天的常规监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10。监测结果见表7。根据工程特征，建设单位委托河南摩尔检测有限公司于2017年10月5日～7日对刘李村（项目南80m）的甲醛一次值进行了监测，监测结果见表8。 表7 监测结果 单位（μg/m3） 监测点 SO2 NO2 PM10 1小时平均 24小时平均 1小时平均 24小时平均 24小时平均 曹村 检测值范围 16-44 22-38 25-46 33-41 99-115 超标率 0 0 0 0 0 最大超标倍数 / / / / / 裴村 检测值范围 13.6-27.5 23-34 26-48 35-42 97-118 超标率 0 0 0 0 0 最大超标倍数 / / / / / 标准限值 500 150 200 80 150 表8 特征因子监测结果 单位（mg/m3） 监测点 项目 甲醛 一次值（小时值） 刘李村 监测值 0.005～0.016 超标率 0 最大超 倍数 / 标准值 0.05 达标情况 达标 由表7、表8可以看出，项目所在区域监测点区域SO2、NO2的1小时值、24小时均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求，PM10的24小时均值也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求；甲醛一次值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求。 洛阳市伊滨区常规监测点洛阳师范学院新校区位于本项目西北侧4.1km，根据该监测点数据计算，2016年SO2的年平均值为17ug/m3、NO2的年平均值为8ug/m3、PM2.5的年平均值为53ug/m3、PM10的年平均值为87ug/m3。SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级年均标准要求（SO2：60μg/m3，NO2：40μg/m3）；PM10、PM2.5年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求（PM10：70μg/m3，PM2.5：35μg/m3），分别超标0.24倍、0.51倍。 2、声环境质量现状 为了解区域的声环境质量，技术人员于2017年9月27日、28日对本项目四周厂界及敏感点的昼夜噪声进行了监测，共设5个监测点，分别布置在本项目的东、西、南、北厂界及厂区南侧80m居民处，具体监测点布置见附图3，监测结果见表9。 表9 四周环境噪声监测结果 单位：dB(A) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂区南侧80m居民 2017.09.27 昼间 50.6 52.4 51.3 53.2 50.1 夜间 45.2 47.5 46.6 47.2 44.6 2017.09.28 昼间 51.4 52.2 52 1 52.9 51.8 夜 4 .6 46.3 47.2 7.6 46.2 标准限值： 昼间60 夜 50 由表9可知，本项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，该区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查情况，项目选址周边为工业企业或空地，结合项目生产情况，确定本次评价环境保护目标情况见表10。 表10 主要环境保护目标 环境类别 保护目标 方位 距离 规模 功能区划 执行标准 环境 空气 刘李村 S 80 m 3353人 二类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 陈家窑 SE 910m 857人 宫家窑 SE 455m 960人 李家村 E 970m 1218人 裴村 NE 1500m 820人 曹村 NE 1950m 726人 辛庄村 NE 1300m 1241人 九贤村 N 460m 952人 苏家窑 NW 1700m 737人 大王村 SW 1470m 598人 噪声 刘李村 80 3353人 2类 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 伊河 N 6720m / Ⅲ类 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 寇店镇集中供水厂 SE 1510 m / 河南省乡镇集中式饮用水水源保护区 文物 东汉陵墓南兆域 项目位于东汉陵墓南兆域保护范围内 / 全国重点文物保护单位 其他 郑西高铁 N 2310m /

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度0.15mg/m3，年平均浓度0.070mg/m3； PM2.5：年平均浓度0.035mg/m3； SO2：1小时平均浓度0.50mg/m3，24小时平均浓度0.15mg/m3， 年平均浓度0.060mg/m3； NO2：1小时平均浓度0.20mg/m3，24小时平均浓度0.08mg/m3， 年平均浓度0.040mg/m3； 2、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 甲醛：0.05mg/m3 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 周界外浓度最高点——颗粒物：1.0mg/m3，甲醛：0.20mg/m3 最高允许排放浓度——颗粒物：120mg/m3，甲醛：25mg/m3 最高允许排放速率（二级，15m排气筒）——颗粒物：3.5kg/h，甲醛：0.26 kg/h 2、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉 颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物：200mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 昼间：60dB(A) 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）（2013年修改） |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定SO2、NOx、COD、NH3-N为本项目污染物总量控制因子。 项目总量控制指标为：SO2：0.0416t/a（导热油炉天然气燃烧）；NOx：0.1362t/a（导热油炉天然气燃烧）；COD：0.0374t/a（全部为生活）；NH3-N：0.0037t/a（全部为生活）。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 工艺流程及产污环节图： 工艺流程简述： 本项目共设有两条床板生产线，其中一条生产线（位于综合车间北半幅）配置1台燃气量30 m3/h的导热油炉、1台滚胶机、1台冷压机、1台热压机；另一条生产线（位于综合车间南半幅）配置有1台燃气量40 m3/h的导热油炉，2台滚胶机、1台冷压机、2台热压机（一用一备）。两条线生产工艺一致，工艺流程简述如下： （1）材料外购 本项目不涉及单板和脲醛树脂胶的制作，外购单板为已经经过裁切、烘干过的杨木单板，脲醛树脂胶为成品胶，使用时加入面粉进行搅拌；外购的木条为切割好的多层板木条，厚度为1.5cm。 （2）整理 检查单板质量，完好单板人工移至涂胶机处待用；检查多层板木条质量，无质量问题的木条移至铺装台区域待用。 （3）涂胶组坯 本项目使用的涂胶机为自动滚筒式涂胶机，涂胶机上方设置搅拌储罐，按比例加入脲醛树脂胶、面粉搅拌，边搅拌边对单板进行滚胶；滚胶后的单板人工移至铺板台上进行组坯，本项目80%产品采用9层单板组培，20%采用2两层单板，中间平铺多层板木条进行组培。 （4）冷压 经过组坯的多层板送入冷压机进行预压，使板面之间初步胶合，每次压制约5min。 （5）热压 经过预压后的板材送入热压机进行再次压合，使板面之间充分胶合。项目共3台热压机，其中一条生产线设置1台，另一条生产线设置2台（一用一备），每条生产线分别配备1台天然气导热油炉为热压机提供热量，热压温度约100～105℃。 （6）裁边 本项目使用裁边锯或精密锯对热压后的板材进行切割，按客户对床板尺寸的需求切割为2.44m×1.22m、1.91m×0.825m，即为床板半成品。 （7）砂光 本项目使用砂光机对半成品板材的表面及四边进行砂光，以保证产品美观及质量要求；砂光过程具体为一块切割后的板材从砂光机入口缓缓进入，一块板材砂光好的部分从设备背面出来；砂光好一块后，再进行下一块板材砂光。 （8）质检、入库堆放 质检过程主要为肉眼观察、经验判断配合卡尺等小型工具的形式进行，主要检查项目为板材的厚度、边缘整齐情况、表面光滑度等，合格产品进入仓库堆存、待售。

主要污染工序： 1、废气 本项目运营过程产生的废气主要包括：导热油炉天然气燃烧过程产生的含颗粒物、SO2、NOx的废气；木板裁边、砂光过程产生的粉尘；涂胶、冷压、热压及产品堆存过程中产生的甲醛废气。 （1）导热油炉天然气燃烧废气 本项目设有两条床板生产线，每条生产线分别配备1台天然气导热油炉为热压机提供热量，天然气燃烧过程产生含颗粒物、SO2、NOx的废气经1根15m高排气筒进行排放，项目区域管道天然气已接通，企业使用管道天然气，本项目天然气用量为7.28万m3/a，其中1#导热油炉用气量4.16万m3/a，2#导热油炉用气量3.12万m3/a，两台导热油炉同时运行，每天工作时间为4h/d，计1040h/a。 根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》《环境保护实用数值手册》等相关资料，污染物产排污系数：工业废气量取13万Nm3/万m3天然气，SO2产生量取5.7142kg/万m3天然气，NOx产生量18.71kg/万m3天然气，颗粒物产生量取2.4kg/万m3天然气。 据上计算，本项目燃气导热油炉污染物产生及排放情况见表11。 表11 燃气导热油炉染物产生及排放情况一览表 污染物名称 烟气量 （Nm3/a） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 导热油炉 SO2 94.64万 43.96 0.0416 43.96 0.0416 NOx 143.91 0.1362 143.91 0.1362 颗粒物 18.49 0.0175 18.49 0.0175 由上表可知，导热油炉烟尘颗粒排放浓度为18.49mg/m3，SO2排放浓度43.96mg/m3，NOx排放浓度为143.91mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准要求（颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物：200mg/m3）。 （2）木板裁边、砂光过程产生的粉尘 ①木板裁边过程产生的粉尘 本项目设有2台裁边锯，1台精密锯对热压好的板材进行裁边，裁边过程会产生木屑粉尘，2台裁边锯及1台精密锯分别配套有引风管+双筒布袋除尘器，除尘效率较低，粉尘经双筒布袋除尘器处理后排放于车间内，不满足环保要求。本次环评建议：裁边锯及精密锯上方设置大于工作面的集气罩，裁锯过程产生的粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。其中：1台裁边锯设置一套袋式除尘器+15m高排气筒，1台裁边锯和1台精密锯（一用一备）共用一套袋式除尘器+15 m高排气筒。类比同类项目中板材切割过程产尘量，本项目板材裁锯过程产尘量为木板用量的0.5%，本项目原料板材用量为450t/a，项目设有两条生产线，每条生产线板材裁锯量均以225 t/a计，则每条生产线板材裁锯过程产尘量为1.1250t/a，产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。集气罩收集效率为90%，袋式除尘器除尘效率为99%，风机风量为1500m3/h，裁锯设备运行时间以4h/d，260d/a计，经计算，两条生产线裁锯粉尘有组织排放量均为0.0101t/a（约0.0097kg/h），排放浓度为6.47mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准要求；未收集到粉尘以无组织形式排放于车间内，排放量为0.2250t/a。 ②木板砂光过程产生的粉尘 本项目设有1台砂光机，每天运行4h，年工作1040h，根据现场调查，砂光机配套有集气罩+双筒旋风除尘器+沉降室，除尘效率较低，粉尘处理后以低于15m的排气筒无组织形式排放，不满足环保要求。本次环评要求：将砂光机配套双筒旋风除尘器改为袋式除尘器，砂光粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。 参照《工业源产排污系数手册》（2010修订）中胶合板制造业的产污系数，砂光过程产尘系数为5.5千克/立方米产品，则本项目砂光过程产尘量约为4.0063t/a。集气罩收集效率为90%，袋式除尘器除尘效率为99%，风机风量为2000m3/h，经计算，砂光粉尘有组织排放量为0.0361t/a（约0.0347kg/h），排放浓度为17.36mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准要求；未收集到粉尘以无组织形式排放于车间内，排放量为0.4006t/a。 （3）涂胶、冷压、热压及产品堆存过程中产生的甲醛废气 本项目在涂胶、冷压、热压及产品堆存过程中均会产生的甲醛废气，本项目脲醛树脂胶使用量为80t/a，其游离甲醛含量≤0.3%，以最大含量，全部挥发计算，则本项目甲醛释放量约为0.24t/a。 本项目热压过程温度可达100～105℃，会加速甲醛的释放，环评要求：3台热压机及3台涂胶机上方分别设置集气罩，集气罩大于工作面，6个集气罩共同连接光氧催化活性炭吸附装置，热压过程和涂胶过程产生的甲醛废气在引风机作用下经光氧催化活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，引风机设计风量为6000m3/h。 参照《钦州市泰盛木业有限公司建设年产5万m3胶合板项目变更环境影响报告表公示本》中相关数据，热压过程释放甲醛量约占总释放量的70%，涂胶过程释放甲醛量约占总释放量的15%，集气罩集气效率约为90%，光氧催化活性炭吸附装置处理效率约为85%，则通过排气筒排放的甲醛量约为0.0275t/a（0.026kg/h），排放浓度为4.41mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准要求。 本项目冷压及产品堆存过程释放的甲醛量约为0.0360t/a，热压过程未被收集的甲醛量约为0.0168t/a，涂胶过程未被收集的甲醛量约为0.0036t/a。即无组织甲醛排放量约为0.0564t/a。无组织甲醛废气排放为持续性排放，排放时间以6240h/a计。 2、废水 本项目运营期无生产废水，项目产生的废水主要是职工生活污水。 本项目职工15人，均不在厂内食宿。按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），办公楼生活用水额定量为30～50L/d•人，本次评价按平均值40L/d•人计算，用水量为0.6t/d，全年工作260天，则年用水量156t/a。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水日产生量为0.48t/d，年产生量为124.8t/a。类比同类生活污水水质，COD产生浓度为300mg/L，NH3-N产生浓度为30mg/L，则本项目生活污水中COD和NH3-N产生量分别为0.0374t/a、0.0037t/a。本项目生活污水：职工洗漱废水收集后用于厂区洒水降尘；粪便水经旱厕粪池收集定期清掏用于周围农户肥田。本项目生活污水不外排。 3、噪声 本项目噪声主要为裁边锯、砂光机等设备运行时产生的机械噪声，声源声级值在85~90dB(A)之间，设备噪声源参数见表12。 表12 设备声源参数 噪声源 数量 源强[dB(A)] 减噪措施 工作方式 降噪效果 裁边锯 2台 90 减震、厂房隔声 连续 20dB(A) 精密锯 1台 90 砂光机 1台 88 引风机 7台 85 消声、 房隔声 4、固体废弃物 本项目运营期固体废物主要包括职工生活垃圾，裁边过程产生的废木料，除尘器收集的粉尘，废胶桶，导热油炉定期更换的的废导热油，光氧催化活性炭吸附装置定期更换的废活性炭。 4.1一般固体废物 （1）本项目职工15人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，产生量为1.96t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后定期由环卫部门清运至市政垃圾填埋厂进行卫生处理。 （2）本项目裁边过程产生的废木料约为13t/a，环评要求在车间东北角设置一般固废堆场，废木料经暂存后定期外卖。 （3）本项目裁边过程产生的粉尘、砂光过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，经过物料衡算，袋式除尘器收集的粉尘量约为5.57t/a，定期清理袋装，于车间内一般固废堆场暂存外卖。 （4）本项目胶桶产生量约为80个/a，于车间一角叠放，定期由供货厂家回收。 4.2危险固体废物 本项目生产过程中产生的危险废物主要是废导热油（HW08：900-249-08）以及处理甲醛废气产生的废活性炭（HW49：900-041-49），产生量分别为0.25t/a、0.9t/a，分别用铁桶盛装存放于危险废物暂存区，定期交由具有资质的单位进行处置。 项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表13 危险废物汇总一览表 危险废物名称 危险废 类别 危险废物代 产生量 产生工序及装 形态 主 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废导热油 HW08 900-249-08 0.25t/a 导热油炉 液态 矿物油 2次/a T，I 危险废物暂存区定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 废活性炭 HW49 900-041-49 0.9t/a 活性炭吸附装置 固 含有机废气废物 4次/a T/In 危险废物暂存区，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气导热油炉 | SO2 | 43.96mg/m3 | 0.0416t/a | 43.96mg/m3 | 0.0416t/a |
|  |  | NOx | 143.91mg/m3 | 0.1362t/a | 143.91mg/m3 | 0.1362t/a |
|  |  | 颗粒物 | 18.49mg/m3 | 0.0175t/a | 18.49mg/m3 | 0.0175t/a |
|  | 裁边锯、精密锯 | 有组织粉尘 | 649.04mg/m3 | 2.2250t/a | 6.47mg/m3 | 0.0202t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 0.2250t/a | / | 0.2250t/a |
|  | 砂光机 | 有组织粉尘 | 1733.51mg/m3 | 3.6057t/a | 17.36mg/m3 | 0.0361t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 0.4006t/a | / | 0.4006t/a |
|  | 涂胶机、热压机 | 有组织甲醛 | 29.42mg/m3 | 0.1836t/a | 4.41mg/m3 | 0.0275t/a |
|  | 涂胶、冷压、热压、产品堆存 | 无组织甲醛 | / | 0.0564t/a | / | 0.0564t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （124.8t/a） | COD | 300mg/L | 0.0374t/a | 300mg/L | 0.0374t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0037t/a | 30mg/L | 0.0037t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.96t/a | 0 |
|  | 裁边过程 | 废木料 | / | 13t/a |  |
|  | 袋式除尘器 | 收集的粉尘 | / | 3.79t/a |  |
|  | 生产过程 | 胶桶 | / | 80个/a |  |
|  | 导热油炉 | 废导热油 | / | 0.5t/a |  |
|  | 光氧催化活性炭装置 | 废活性炭 | / | 0.9t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源为裁边锯、砂光机等运行时产生的机械噪声，声源声级值在85~90dB(A)之间。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响 本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，该区域主要的植被为人工植被，到目前为止，该区没有发现珍稀动植物等特殊保护对象。因此本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已建成，目前处于整改状态未进行生产，施工期环境影响主要为环保设备进场和安装，产生的环境影响为噪声影响，但是噪音均不大，对周围噪声影响较小。

运营期环境影响分析: 1、大气环境影响分析 1.1废气污染防治措施及达标分析 本项目运营期产生的废气主要有导热油炉热源天然气燃烧过程产生的含颗粒物、SO2、NOx的废气；木板裁边、砂光过程产生的粉尘；涂胶、冷压、热压及产品堆存过程中产生的甲醛废气。 （1）有组织废气 ①导热油炉天然气燃烧废气 本项目设有两条床板生产线，每条生产线分别配备1台天然气导热油炉为热压机提供热量，天然气燃烧过程产生含颗粒物、SO2、NOx的废气经1根15m高排气筒进行排放，项目区域管道天然气已接通，企业使用管道天然气，本项目导热油炉天然气用量约为7.28万m3/a，两台导热油炉同时运行，工作时间4h/d（合1040h/a）。根据工程分析可知，本项目导热油炉天然气燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物排放量分别为0.0416t/a、0.1362t/a、0.0175t/a，SO2、NOX、颗粒物排放浓度分别为43.96mg/m3、143.91mg/m3、18.49mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准要求（颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物：200mg/m3）。 ②木板裁边过程产生的粉尘 本项目设有2台裁边锯，1台精密锯对热压好的板材进行裁边，裁边过程产生的木屑粉尘经大于工作面的集气罩收集进入袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。其中：1台裁边锯设置一套袋式除尘器+15m高排气筒，1台裁边锯和1台精密锯（一用一备）共用一套袋式除尘器+15 m高排气筒。项目设有两条生产线，经计算，每条生产线板材裁锯过程产尘量为1.1250t/a，经袋式除尘器处理后排放量均为0.0101t/a（约0.0097kg/h），排放浓度为6.47mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准要求。 ③木板砂光过程产生的粉尘 本项目设有1台砂光机，每天运行4h，年工作1040h，砂光机顶部及侧面设置集气罩，板材砂光过程产生的粉尘经引风机作用进入袋式除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放。根据工程分析可知，本项目砂光过程粉尘有组织排放量为0.0361t/a（约0.0347kg/h），排放浓度为17.36mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准要求。 ③涂胶及热压过程产生的甲醛废气 本项目在涂胶、冷压、热压及产品堆存过程中均会产生的甲醛废气，本项目脲醛树脂胶使用量为80t/a，其游离甲醛含量≤0.3%，以最大含量，全部挥发计算，则本项目甲醛释放量约为0.24t/a。根据工程分析可知，热压过程释放甲醛量约占总释放量的70%，涂胶过程释放甲醛量约占总释放量的15%，环评要求：3台热压机及3台涂胶机上方分别设置集气罩，集气罩大于工作面，6个集气罩共同连接光氧催化活性炭吸附装置，热压过程和涂胶过程产生的甲醛废气在引风机作用下经光氧催化活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。集气罩集气效率约为90%，光氧催化活性炭吸附装置处理效率约为85%，引风机设计风量为6000m3/h，则通过排气筒排放的甲醛量约为0.0275t/a（0.026kg/h），排放浓度为4.41mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准要求。 （2）无组织废气 ①木板裁锯及砂光过程产生的粉尘 根据工程分析可知，本项目板材裁锯及砂光过程集气罩未收集到的粉尘散失于车间内，排放量为0.6256t/a。其中裁锯过程粉尘无组织排放量为0.2250 t/a，砂光过程粉尘无组织排放量为0.4006t/a。 ②涂胶、冷压、热压及产品堆存过程中产生的甲醛废气 根据工程分析可知，本项目冷压及产品堆存过程释放的甲醛量约为0.036t/a，热压过程未被收集的甲醛量约为0.0168t/a，涂胶过程未被收集的甲醛量约为0.0036t/a。即无组织甲醛排放量约为0.0564t/a。无组织甲醛废气排放为持续性排放，排放时间以6240h/a计。 1.2废气排放大气环境影响分析 （1）有组织废气大气环境影响分析 本项目有组织废气排放对外环境的影响，评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式进行预测。 大气污染源源强确定 以厂区西南角为坐标原点，西东向为X轴，南北向为Y轴，本项目点源污染物排放因子主要为导热油炉燃烧天然气过程产生的SO2、NOx、烟尘颗粒，裁锯、砂光过程产生的粉尘颗粒，涂胶、热压过程产生的甲醛，具体污染物排放源参数见表14。 表14 本项目污染物排放点源参数一览表 / 点源 编号 点源 名称 排气 筒高 度 排气 筒内 径 烟气 出口 速度 烟气 出口 温度 年排 放小 时数 排放 工况 评价因子源强 烟/粉尘 SO2 NOx 甲醛 单位 / / m m m/s k h / g/s 数据 1 燃气 导热油炉排气筒 15 0.1 18.4 323 1040 正常 排放 0.0047 0.0112 0.0364 / 2 裁锯过程1#排气筒 15 0.2 13.3 293 1040 正常 排放 0.0027 / / / 3 裁锯过程2#排气筒 5 0.2 13.3 293 1040 正常 排放 0.0027 / / / 4 砂光过程 排气筒 15 0.2 17.7 293 1040 正常 排放 0.0096 / / / 5 涂胶热压过程排气筒 15 0.4 13.3 303 1040 正常 排放 / / / 0.0073 评价等级确定 根据污染物排放情况，确定本项目PM10、SO2、NOx、甲醛为主要污染物。采用《中华人民共和国国家环境保护标准》HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算各污染物的最大地面浓度及占标率，结果见表15，评价工作等级判别标准见表15。 表15 各污染物预测浓度结果表 距源中心下风向距离 D（m） 点源1 PM10 SO2 NOx 预测浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 预测浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 预测浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 50 0.000366 0.081 0.0008 2 0.1 4 0.002835 1.1 4 100 0.001344 0.299 0.003202 0.640 0.01041 4.164 200 0 0 1528 0.340 0.003641 0.728 0.01183 4.732 300 0.001291 0.287 0.003077 0.615 0.009999 4.000 400 0.001308 0.291 0.003118 0.624 0.01013 4.052 500 0.001157 0.257 0.002758 0.552 0.008964 3.586 600 0.0009867 0.219 0.002351 0.470 0.007642 3.057 700 0.0008358 0.186 0.001992 0.398 0.006473 2.589 800 0.0007111 0.158 0.001694 0.339 0.005507 2.203 900 0.0006501 0.144 0.001549 0.310 0.005035 2.014 1000 0.0006673 0.148 0.00159 0.318 0.005168 2.067 1100 0.0006679 0.148 0.001592 0.318 0.005173 2.069 1200 0.0006591 0.146 0.001571 0.314 0.005104 2.042 1300 0.0006441 0.143 0.001535 0.307 0.004989 1.996 1400 0.0006254 0.139 0.00149 0.298 0.004843 1.937 1500 0.0006044 0.134 0.00144 0.288 0.004681 1.872 1600 0.0005824 0.129 0.001388 0.278 0.00451 1.804 1700 0.00056 0.124 0.001334 0.267 0.004337 1.735 1800 0.0005378 0.120 0.001281 0.256 0.004165 1.666 1900 0.000516 0.115 0.00123 0.246 0.003996 1.598 2000 0.0004949 0.110 0.001179 0.236 0.003833 1.533 2100 0.0004746 0.105 0.001131 0.226 0.003676 1.470 2200 0.0004554 0.101 0.001085 0.217 0.003527 1.411 2300 0.0004372 0.097 0.001042 0.208 0.003386 1.354 2400 0.0004201 0.093 0.001001 0.200 0.003253 1.301 2500 0.0004039 0.090 0.0009625 0.193 0.003128 1.251 203 0.001529 0.340 0.003643 0.729 0.01184 4.736 续表15 各污染物预测浓度结果表 距源中心下风向距离 D（m） 点源2 点源3 PM10 PM10 预测浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 预测浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 50 0.0001467 0.033 0.0001467 0.033 100 0.0005993 0.133 0.0005993 0.133 200 0.0006855 0.152 0.0006855 0.152 300 0.0006355 0.141 0.0006355 0.141 400 0.0006119 0.136 0.0006119 0.136 500 0.0005792 0.129 0.0005792 0.129 600 0.0005838 0.130 0.0005838 0.130 700 0.0005545 0.123 0.0005545 0.123 800 0.0005125 0.114 0.0005125 0.114 900 0.0005178 0.115 0.0005178 0.115 1000 0.0005133 0.114 0.0005133 0.114 1100 0.0004981 0.111 0.0004981 0.111 1200 0.0004791 0.106 0.0004791 0.106 1300 0.0004583 0.102 0.0004583 0.102 1400 0.000437 0.097 0.000437 0.097 1500 0.0004158 0.092 0.0004158 0.092 1600 0.0003952 0.088 0.0003952 0.088 1700 0.0003756 0.083 0.0003756 0.083 1800 0.0003569 0.079 0.0003569 0.079 1900 0.0003393 0.075 0.0003393 0.075 2000 0.0003228 0.072 0.0003228 0.072 2100 0.0003076 0.068 0.0003076 0.068 2200 0.0002934 0.065 0.0002934 0.065 2300 0.0002802 0.062 0.0002802 0.062 2400 0.0002679 0.060 0.0002679 0.060 2500 0.0002565 0.057 0.0002565 0.057 228 0.000706 0.157 0.000706 0.157 续表15 各污染物预测浓度结果表 距源中心下风向距离 D（m） 点源4 点源5 PM10 甲醛 预测浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 预测浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 50 0.0003904 0.087 0.0001705 0.341 100 0.001592 0.354 0.0008102 1.620 200 0.001859 0.413 0.001011 2.022 300 0.001956 0.435 0.001072 2.144 400 0.001714 0.381 0.0009784 1.957 500 0.00177 0.393 0.0008926 1.785 600 0.001845 0.410 0.0008993 1.799 700 0.001794 0.399 0.0008518 1.704 800 0.001686 0.375 0.0007839 1.568 900 0.00162 0.360 0.0007122 1.424 1000 0.001632 0.363 0.0006765 1.353 1100 0.001603 0.356 0.0006512 1.302 1200 0.001557 0.346 0.0006495 1.299 1300 0.001502 0.334 0.0006601 1.320 1400 0.001442 0.320 0.0006628 1.326 1500 0.00138 0.307 0.0006594 1.319 1600 0.001319 0.293 0.0006517 1.303 1700 0.001259 0.280 0.0006408 1.282 1800 0.001201 0.267 0.0006277 1.255 1900 0.001146 0.255 0.000613 1.226 2000 0.001094 0.243 0.0005973 1.195 2100 0.001045 0.232 0.0005799 1.160 2200 0.0009988 0.222 0.0005627 1.125 2300 0.0009558 0.212 0.0005458 1.092 2400 0.0009156 0.203 0.0005294 1.059 2500 0.000878 0.195 0.0005134 1.027 254 0.002035 0.452 308 0.001073 2.146 表16 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥80%，且D10%≥5km 二级 其它 三级 Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 根据表15可以看出点源1导热油炉产生的NOx的地面浓度占标率最大，Pmax=4.736%＜10%。根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为三级评价。 （2）无组织废气大气环境影响分析 本项目面源污染物排放因子主要为裁边过程产生的粉尘，涂胶、冷压、热压及产品堆存过程产生的甲醛，具体污染物排放源参数见表17。 表17 本项目污染物排放矩形面源参数 / 面源 编号 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 面源 高度 面源初始 排放高度 年排 放小时 排放 工况 评价因子源强 粉尘 甲醛 单 位 / / m m m m h / g/sm2 数据 1 生产车间 70 31.5 3 3 1040 正常 排放 7.58×10-5 / 2 产品仓库 70 31.5 3 3 6240 正常 排放 / 1.14×10-6 （2）无组织废气厂界达标分析 由估算模式计算，本项目无组织废气对厂界外颗粒物、甲醛浓度贡献值的计算结果见表18。 表18 估算模式计算结果表 污染源 计算项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 生产车间 厂界距车间距离D/m 0m 10m 0m 0m 颗粒物下风向预测浓度最大贡献及出现距离 0.4688mg/m3，221m 颗粒物厂界外10 m最大浓度c（mg/m3） 0.1794 0.2273 0.1794 0.1794 甲醛下风向预测浓度最大贡献及出现距离 0.0071mg/m3，221m 甲醛厂界外10 m最大浓度c（mg/m3） 0.0027 0.0034 0.0027 0.0027 标准 TSP：1.0mg/m3；甲醛0.2mg/m3 由上表可知，本项目产生的无组织粉尘对厂界外浓度贡献值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最大限值标准要求（1.0mg/m3）；本项目产生的无组织甲醛对厂界外浓度贡献值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最大限值标准要求（0.2mg/m3）。本项目无组织废气排放对评价区环境空气质量影响很小。 （3）敏感点影响预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式中的离散距离计算模式可知，项目排放的大气污染物对敏感点的1小时地面浓度贡献值见表19。 表19 大气污染物对敏感点的地面浓度贡献值及占标率 敏感点 污染物 刘李村（南80m） 宫家窑（东南455m） 九贤村（北460m） 陈家窑（东南910m） 李家村（东970m） 辛庄村（东北1300m） 大王村（西南1470m） PM10 贡献值mg/m3 点源1 0.001174 0.001233 0.001225 0.000649 0.0006629 0.0006441 0.0006109 点源2 0.0004657 0.0005982 0.000596 0.0005179 0.0005158 0.0004583 0.0004221 点源3 0.0004657 0.0005982 0.000596 0.0005179 0.0005158 0.0004583 0.0004221 点源4 0.001267 0.001747 0.001746 0.001623 0.001633 0.001502 0.001399 合计 0.0033724 0.0041764 0.004163 0.0033078 0.0033275 0.0030627 0.0028541 占标率（%） 0.749 0.928 0.925 0.735 0.739 0.681 0.634 SO2 贡献值mg/m3 0.002798 0.002938 0.002919 0.001547 0.00158 0.001535 0.001456 占标率（%） 0.560 0.588 0.584 0.309 0.316 0.307 0.291 NOx 贡献值mg/m3 0.009094 0.009548 0.009486 0.005026 0.005134 0.004989 0.004731 占标率（%） 3.638 3.819 3.794 2.010 2.054 1.996 1.892 甲醛 贡献值（mg/m3） 0.0006421 0.0008849 0.0008838 0.0007051 0.0006805 0.0006601 0.000661 占标率（%） 1.284 1.770 1.768 1.410 1.361 1.320 1.322 由上表可知，项目排放的污染物粉尘、SO2、NOx、甲醛对敏感点的1小时地面浓度贡献值及占标率不大，因此，该项目产生的污染物不会对周围敏感点产生太大的影响。 （4）大气环境防护距离 根据本项目粉尘、甲醛面源面积、有效源高及排放强度，利用《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的大气防护距离标准计算程序计算，本项目粉尘、甲醛无组织排放源无超标点，因此该项目不需要设置大气防护距离。 （5）卫生防护距离 用的模式参照GB/T3840-91《制定地方大气污染排放标准的技术方法》，具体的计算数学公式如下： 式中： Cm((标准浓度限值(mg/Nm3)； Qc((工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平 (kg/h)； L((工业企业所需卫生防护距离(m)； r((有害气体无组织排放浓度在生产单元的等效半径(m)， A、B、C、D((防护距离计算系数。 经计算该公司甲醛卫生防护距离L值分别为6.419m，根据取值规则，卫生防护距离L值为50m。 综上所述，本项目确定卫生防护距离L值为50m，所设卫生距离防护距离为厂区北界外50m、西厂界外50m、南厂界外50m和东厂界外三分之二幅40m，三分之一幅50m和的区域。本项目卫生防护距离包络线图见附图七。 经查，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感点，本项目的运营时产生的大气污染物对周围影响较小。 综上，本项目的建设不会对当地的环境空气产生大影响。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目用水主要职工生活用水，项目运营期无生产废水，项目产生的废水主要是职工生活污水。 本项目职工15人，均不在厂内食宿。按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），办公楼生活用水额定量为30～50L/d•人，本次评价按平均值40L/d•人计算，用水量为0.6t/d，全年工作260天，则年用水量156t/a。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水日产生量为0.48t/d，年产生量为124.8t/a。类比同类生活污水水质，COD产生浓度为300mg/L，NH3-N产生浓度为30mg/L，则本项目生活污水中COD和NH3-N产生量分别为0.0374t/a、0.0037t/a。本项目生活污水：职工洗漱废水收集后用于厂区洒水降尘；粪便水经旱厕粪池收集定期清掏用于周围农户肥田。本项目生活污水不外排。 因此，本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 2.2地下水环境影响分析 根据环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“人造板制造”中“其他”，本项目应当编制环境影响评价报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N轻工第110项：人造板制造”中的“其他”项目，地下水环境影响评价类别为IV类，对地下水环境影响较小。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 本项目使用自备井，不属于地下水饮用水源保护区。项目对地下水可能造成的污染主要为原料脲醛树脂胶储存过程中发生泄露，使用过程中滴漏；旱厕粪池渗漏；导热油炉导热介质导热油跑、冒、滴、漏以及危险废物暂存区废导热油泄露，如不采取合理的防范措施，则污染物有可能渗入地下水，对地下水造成污染。因此，此次环评要求采取以下措施： （1）脲醛树脂胶为桶装，存放区域地面进行防渗处理，防渗系数不低于1.0×10-7cm/s，加强管理，脲醛树脂胶使用过程中尽量减少滴漏现象； （2）旱厕粪池进行防渗处理，防渗系数不低于1.0×10-7cm/s； （3）导热油炉导热油管道阀门接口定期检查，减少导热油跑冒滴漏现象； （4）危废暂存区防渗：危险废物暂存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，地面渗透系数达到1.0×10-10cm/s，危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单的要求。 企业应在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，保证各项污染防治措施稳定运行。通过以上防渗措施和严格管理，本项目建设不会对该区域的地下水环境造成大的影响。 3、声环境影响分析 3.1声源参数 本项目噪声主要为裁边锯、砂光机等设备运行时产生的机械噪声，声源声级值在85~90dB(A)之间，设备噪声源参数见表10。 3.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围为厂界外200m内；预测点位：四周厂界及厂界外南侧80m居民；预测因子：等效连续A声级。 3.3预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 本项目仅昼间生产，夜间不生产，项目厂界昼间噪声预测结果见表20，敏感点噪声预测结果见表21。 表20 厂界噪声预测结果 单位： dB(A) 项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 贡献值 44.2 49.5 52.2 43.6 昼间标准 2类： 60 由上表可知，本项目生产时四周厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表21 敏感点位的噪声预测 单位： dB(A) 预测点位 贡献值 背景值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 南侧80m居民 40.2 / 50.9 45.4 51.25 45.4 由表20可以看出，本项目运营期间噪声源对敏感点昼间噪声最大贡献值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 因此，本项目的建设不会对该区域声环境造成大的影响。 4、固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要包括要包括职工生活垃圾，裁边过程产生的废木料，除尘器收集的粉尘，废胶桶，导热油炉定期更换的的废导热油，光氧催化活性炭吸附装置定期更换的废活性炭。 4.1一般固体废物 根据项目厂区实际情况，本项目车间东北角设置10m2一般固废堆场，用于堆放裁边过程产生的废木料、袋式除尘器收集的粉尘以及胶桶。废木料经一般固废堆场暂存后定期外卖；布袋除尘器及袋式除尘器收集的粉尘定期清理袋装，于一般固废堆场暂存后外卖；胶桶叠放于一般固废堆场，定期由供货厂家回收。 4.2危险固体废物 本项目生产过程中产生的危险废物主要是废导热油（HW08：900-249-08）以及处理甲醛废气产生的废活性炭（HW49：900-041-49）。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存区应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废区周边设置0.5m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 本项目废导热油以及废活性碳分别用铁桶盛装，存放于危险废物暂存区（车间内南侧，3m2），定期交由具有资质的单位进行处置。河南中环信环保科技股份有限公司经营危险废物类别为HW02-HW49，建议本项目委托河南中环信环保科技股份有限公司处理处置本项目产生的危险废物。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。采取以上措施后本项目危废污染防治措施可行。 表22 危险废物贮存设施汇总表 危废名称 危废类别 及代码 产生量 产生 工序及周期 形态 主要 成分 贮存能力及周期 危险 特性 防治措施 废导热油 编号HW08： 900-249-08 0.25t/a 导热油定期更换，1次/a 液态 矿物油 0.3t， 1年 T，I 在车间内3m2危废暂存区金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 废活性炭 编号HW49：900-041-49 0.9t/a 活性炭吸附装置，4次/ a 固态 含有机物废物 0.6t， 6个月 T/In 在车间内3m2危废暂存区金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 综上，本项目所有固体废物均能得到了合理处置，不会对外界环境产生较大影响。 5、环境风险分析 5.1风险识别 本项目原料为杨木单板、多层板木条、桶装脲醛树脂胶，产品为床板。杨木单板、多层板木条、床板无毒无害；脲醛树脂胶中含有的游离甲醛属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中表1中所列危险化学品，胶在储存过程中存在泄漏风险，厂区内脲醛树脂胶最大存储量为8t，游离甲醛含量≤0.3%，以最大含量计，即甲醛量为0.024t<5t（临界量）；项目运营过程中定期更换的废导热，属于危险废物，在储存过程中存在泄漏风险，废导热不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中表1及表2中所列危险化学品，也不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中所列有毒有害、易燃易爆物质。因此，本项目不存在重大危险源。 5.2风险防范措施 （1）项目所使用脲醛树脂胶桶装存储于固定场所，地面进行硬化，防渗系数不低于1.0×10-7cm/s，存储区域设置围堰，防止溢流，并在储存区设立明显的警示标志； （2）运营过程中定期更换的废导热油用铁桶收集后存放于危废暂存区，危废暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废区周边设置0.5m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。 （3）加强管理，定期对可能泄漏点进行防范检查，落实安全生产规章制度，提高风险防范意识；厂内设立应急小组，有专门的应急救援人员，当泄露等风险事故发生时，调动应急小组及时施救。 综上，建设单位在做好管理，落实安全生产规章制度，原料存储区及危废存储设施按规范设计、规范操作和处理会，可将环境风险较低到最小，项目不存在较大的环境风险。 6、工程环保投资 该工程总投资100万元，环保投资约10.82万元，占总投资的10.82%。具体环保投资见表23。 表23 环保投资一览表 项目 环保设施 数量 投资（万元） 废气 （裁边锯）集气装置+袋式除尘器+15m排气筒 1套 2 （裁边锯、精密锯）集气装置+袋式除尘器+15m排气筒 1套 2 （砂光机）集气装置+袋式除尘器+15m排气筒 1套 2 （涂胶机）3个集气罩+（热压机）3集气罩+光氧化催化活性炭吸附装置+1根15m排气筒 1套 2 废水 旱厕粪池 1个 0.2 噪声 减振、隔声措施 / 2 固废 垃圾桶 2个 0.02 一般固废堆场 1处 0.3 危废暂存区 1个 0.3 合计 10.82 7、相关政策文件相符性 7.1项目与豫环文[2015]33号文的相符性分析 根据河南省环境保护厅关于《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）（以下简称《实施意见》中 的规定：《实施意见》将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在“洛阳市主体功能区”5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，洛阳市主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入要求是：“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）”；“在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。 根据《实施意见》重点单元的划分，本项目不属于“水污染防治重点单元”区域内，本项目为胶合板生产项目，不属于三类工业的项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业项目，不在不予审批之列，项目建设符合豫环文[2015] 33号文件要求。 7.2项目与洛市环〔2016〕122号文相符性分析 根据《洛阳市环境保护局关于印发洛阳市中心城区环境准入指导意见的通知》洛市环〔2016〕122号文，中心城区内禁止新建以下建设项目：煤炭、电力、黑色金属、有色金属、非金属选矿及制品制造、化工石化、医药、轻工、电池、农业以及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的工业项目。 中心城区包括老城区、瀍河区、西工区、涧西区、高新区、洛龙区、伊滨区、龙门管委会八个区，具体为新310国道以南，西南环环城高速以东，二广高速、中原大道以西，龙门山以北的区域。本项目厂址不在中心城区内。 7.3洛政办〔2018〕37号文相符性分析 《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2018〕37号）总体要求：围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力完成年度空气质量改善目标，为实现“四高一强一率先”奋斗目标提供环境支撑。 表24 洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案 要求 环评要求 相符性 加快调整能源消费结构 加快清洁取暖体系建设，深入开展工业燃煤设施拆改，稳步推进清洁能源替代利用，持续削减城市煤炭消费总量，促进我市能源消费结构日趋合理。 本项目位于伊滨区寇店镇刘李村，采用管道天然气加热导热油为热压机提供热量，无燃煤设施 相符 着力优化区域产业结构 严控“散乱污”企业死灰复燃。按照《关于进一步明确“散乱污”企业整治取缔有关事宜的通知》（洛环攻坚办〔2017〕111号）的要求，常态化做好散乱污企业整治取缔工作，通过“退出一批、集中一批、取缔一批、完善一批”的政策标准，对“散乱污”企业实施分类整治，建立“行业+属地+基层”三级联动监管机制，紧盯重点区域、重点行业，按照“拆除设施设备，清除生产原料，断水断电，注销手续”的标准，取缔环保违法项目企业或项目，严防“散乱污”企业死灰复燃。 本项目不属于“散乱污”企业 相符 加快推动工业企业绿色发展 无组织排放治理。2018年8月底前，钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和燃煤锅炉，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”的标准完成无组织排放治理。2018年10月底前，火电、水泥、集中供热等行业的工业堆场（包括煤场、灰场、渣场、料场）要实现全封闭，按照“场地硬化，流体进库，密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，治理工业堆场无组织排放，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。市住建部门负责组织水泥搅拌站料场和生产粉尘整治。11月1日起，对达不到要求的工业堆场依法进行处罚并停止使用。 本项目涂胶及热压产生的甲醛废气经集气罩收集，然后经光氧催化活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放，在减少甲醛废气的无组织排放的同时对甲醛废气进行治理并达标排放。 相符 本项目采用管道天然气加热导热油为热压机提供热量，无燃煤设施，符合燃料燃烧污染防治的相关要求；本项目产生的工业废气主要为天然气燃烧产生的SO2、NOx、烟尘颗粒以及涂胶、热压产生的甲醛废气，天然气为清洁能源，燃烧产生的SO2、NOx、烟尘颗粒能够达标排放，涂胶及热压产生的甲醛废气经集气罩收集，然后经光氧催化活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放，符合废气污染防治的相关要求。因此本项目的建设符合洛政办〔2018〕37号文中的相关要求。 7.4洛政办〔2018〕36号文相符性分析 《洛阳市2018年水污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2018〕36号）工作目标：到2018 年底，全市国、省控地表水责任断面达到省政府考核环境质量目标要求，洛河长水、洛河高崖寨、伊河潭头、伊河龙门大桥、汝河紫罗山5 个地表水断面水质氨氮≤0.5 毫克/升、总磷≤0.1 毫克/升，其他指标达到地表水Ⅲ类标准，洛河白马寺断面水质达到地表水Ⅳ类标准，洛阳市出境断面伊洛河汇合处断面水质达到地表水Ⅲ类标准；市控地表水断面水质达到市政府考核环境质量目标要求；城镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类，达标率100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；城市建成区黑臭水体全部消除，偃师市、孟津县、新安县基本完成黑臭水体整治任务，其他各县基本完成黑臭水体的截污纳管工作；水环境安全得到保障，全市不发生水环境污染事件。2017年，全市地表水责任断面达到省政府下达的环境质量目标要求，城镇集中式饮用水水源水质达标率100%。地下水质量考核点位水质级别保持稳定；城市建成区内消除黑臭水体；水环境安全得到保障。 本项目厂址不在寇店镇集中式饮用水水源地保护范围内；本项目无生产废水产生，生活污水中的职工洗漱废水经收集后用于厂区洒水降尘，旱厕定期清掏用于周围农户肥田。因此本项目的建设符合洛政办〔2018〕36号文的相关要求。 7.5产业政策相符性分析 本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合国家产业政策；本企业已于2017年9月15日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]32993。 7.6《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中全面完成工业源VOCs污染治理，第四条：加强其他工业行业VOCs综合治理。各地要结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。木材加工行业应重点治理干燥、涂胶、热压过程VOCs排放。本项目热压产生的甲醛废气经集气罩收集，然后经光氧催化活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相关要求。 7.7项目粉尘及挥发性有机物治理措施可行性分析 （1）粉尘颗粒治理可行性分析 本项目裁锯及砂光过程会产生一定的粉尘颗粒。裁边锯及精密锯设置大于工作面集气罩，裁锯过程产生的粉尘由集气罩收集进入脉冲袋式除尘器进行处理；砂光机顶部及侧面设置集气罩及吸风管，使砂光机工作室呈负压状态，吸风管连接脉冲袋式除尘器。脉冲袋式除尘器工作原理为：当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，增加滤袋阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内，必须对滤袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管喷射滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘系统运行。该种脉冲袋式除尘器除尘效果可达到99 %以上，可确保废气稳定达标排放。 （2）挥发性有机物治理措施可行性分析 本项目有机废气主要为涂胶及热压过程树脂胶粘合剂中甲醛挥发进入环境，有机废气处理特点：有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。在有机废气处理时普遍采用的是回收类方法（活性炭吸附处理法、吸收法、冷凝回收法、膜分离法）、消除类方法（燃烧法、生物法、低温等离子体法、光氧化催化法），具体见下表。 表25 有机废气处理方法及适用情况 序号 处理方法 适用情况 1 活性炭吸附处理法 低浓度、小风量 2 吸收法 大气量、低温度、高浓度、高压力 3 冷凝回收法 浓度高、温度低、风量小 4 膜分离法 浓度高 5 活性炭吸附+催化燃烧 大风量、低浓度 6 催化燃烧法 高温、高浓度 7 直接燃烧法 高浓度、小风量 8 生物法 低浓度、生物降解好 9 低温等离子体法 气量大、浓度低 10 光氧化催化法 气量大、浓度低 根据本项目的实际情况，本项目有机废气甲醛产生量较小，且废气浓度较低，为提高其去除效率，本项目有机废气治理方法采用光氧催化+活性炭吸附处理法。 光氧催化法是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。适合处理有机废气的范围广，处理效率高。 活性炭吸附装置由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成，采用具有高吸附能力的椰壳活性炭作为吸附材料，能够同时处理多种混合废气，属于高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置。活性炭吸附设备是具有吸附效率高，起到净化作用，是净化废气的好设备。应用范围：活性炭吸附设备适用的领域范围：各种有机废气（苯、甲苯、二甲苯，乙酯，丁酮，乙醇，丙烯酸，甲醛等有机废气，硫化氢，二氧化硫，氨等酸碱废气处理）、挥发性有机气体、鞋业制造厂，实验室排风、化工厂、医药生产厂、印刷厂、橡胶厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产等行业废气恶臭气体净化、特别是有机废气废气处理。 本项目热压产生的有机废气甲醛经集气罩收集，经光氧催化将甲醛废气分解，分解废气及未分解甲醛再经活性炭吸附装置进一步吸附去除，后由15m高排气筒达标排放，光氧催化活性炭吸附装置去除效率为85%。因此本项目涂胶、热压产生的甲醛废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理措施可行。 8、土地规划相符性分析 根据《洛阳伊滨区管委会会议纪要》2017第33号第二条：“对符合国家产业政策和环境准入条件，已取得土地手续（或区国土部门审查意见），但未取得规划手续的上述企业，经所在镇政府审查确认一年内（2018年9月1日前）不涉及拆迁的，由该企业向所在镇政府递交‘如与城市规划建设相冲突，企业自愿接受依法依规处置，积极配合政府拆迁’的书面承诺后，由所在镇政府出具规划审查意见。”本项目符合国家产业政策和环境准入条件，已取得土地手续（见附件），项目所在地洛阳伊滨区寇店人民政府出具了关于本项目的规划相关证明（见附件），项目地块符合伊滨区寇店镇规划。因此，本项目规划符合《洛阳伊滨区管委会会议纪要》2017第33号要求。 9、选址合理性分析 本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，占地面积2473m2，所占土地属工业用地，符合伊滨区寇店镇规划。项目用电及给水有充足保证；采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；生活污水中职工洗漱废水收集后用于厂区洒水降尘，粪便水经旱厕粪池收集定期清掏用于周围农户肥田；固体废物均得到了合理的处置。不会对周边环境和敏感点产生大的影响。本项目厂址不在集中饮用水源保护区保护范围内，项目的建设符合相关产业政策要求，项目土地、规划手续符合《洛阳伊滨区管委会会议纪要》2017第33号相关要求。因此，本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。 10、总量控制指标 本项目锅炉采用管道天然气，生活污水中职工洗漱废水收集后用于厂区洒水降尘，粪便水经旱厕粪池收集定期清掏用于周围农户肥田。根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定本项目污染物总量控制因子为：SO2、NOx、COD、氨氮，本项目涉及总量污染物产排情况见下表。 表26 污染物产排统计及其总量控制指标一览表 分类 污染因子 产生 排放 建议总量 浓度 产生量 浓度 排放量 废气 SO2 43.96mg/m3 0.0416t/a 43.96mg/m3 0.0416t/a 0.0416t/a NOx 143.91mg/m3 0.1362t/a 143.91mg/m3 0.1362t/a 0.1362t/a 生活污水 COD 300mg/L 0.0374t/a 300mg/L 0.0374t/a 0.0374t/a NH3-N 30mg/L 0.0037t/a 30mg/L 0.0037t/a 0.0037t/a

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气导热油炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准 |
|  | 裁边锯 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 精密锯 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 砂光机 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 涂胶机、 热压机 | 甲醛 | （涂胶机）3个集气罩+（热压机）3个集气罩+光氧化催化活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 生产设备 | 无组织粉尘、甲醛 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD | 洗漱废水收集后用于厂区洒水降尘，粪便水经旱厕粪池收集定期清掏用于周围农户肥田 | / |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 裁锯过程 | 废木料 | 一般固废堆场暂存，定期外卖 | 合理处理、处置 |
|  | 除尘器 | 收集的粉尘 | 定期清理袋装于一般固废堆场暂存外卖 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集送往垃圾填埋场进行处理 |  |
|  | 生产过程 | 胶桶 | 一般固废堆场内规整叠放，供货厂家回收 | 合理处理、处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声源为裁边锯、砂光机等运行时产生的机械噪声，经减震、厂房隔音措施后，经预测项目四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期治理效果 本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，该区域主要的植被为人工植被，到目前为止，该区没有发现珍稀动植物等特殊保护对象。因此本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |

结论与建议

评价结论 1、建设项目产业政策符合性 本项目工艺装备和产品内容不在国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，属允许类项目，符合国家产业政策。企业于2017年9月15日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目备案编号为豫洛伊滨制造[2017]32993。项目的建设符合豫环文[2015] 33号文的相关要求。 根据河南省环境保护厅印发的《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号）文件，本项目不属于规定中不予审批类项目。项目的建设符合洛政办〔2018〕36号文、洛政办〔2018〕37号文、《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》、豫环文[2015] 33号相关文件要求。 2、厂址选择可行性 本项目位于洛阳市伊滨区寇店镇刘李村，占地面积2473m2，所占土地属工业用地，符合伊滨区寇店镇规划。项目用电及给水有充足保证；废气达标排放，噪声能够达标，生活污水综合利用不外排，产生的固体废物都可以综合利用和合理处置。项目建设不会对该区域的环境质量造成大的影响。本项目厂址不在集中饮用水源保护区保护范围内，项目的建设符合相关产业政策要求，项目土地、规划手续符合《洛阳伊滨区管委会会议纪要》2017第33号相关要求。因此，本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。 3、环境质量现状 3.1环境空气 项目所在区域监测点区域SO2、NO2 的1小时值、24小时均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求，PM10 的24小时均值也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求；甲醛一次值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求。 根据洛阳市2016年对伊滨区常规监测点洛阳师范学院新校区主要污染物平均浓度统计表可知：SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级年均标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，分别超标0.24倍、0.51倍。 3.2环境噪声 项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 4、环境影响分析 4.1大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要有导热油炉热源天然气燃烧过程产生的含颗粒物、SO2、NOx的废气；木板裁边、砂光过程产生的粉尘；涂胶、冷压、热压及产品堆存过程中产生的甲醛废气。 ①本项目设有两条床板生产线，每条生产线分别配备1台天然气导热油炉为热压机提供热量，天然气燃烧过程产生含颗粒物、SO2、NOx的废气经1根15m高排气筒进行排放。导热油炉天然气燃烧废气中SO2、NOX、颗粒物排放浓度分别为43.96mg/m3、143.91mg/m3、18.49mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准要求（颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物：200mg/m3）。 ②本项目裁边锯、精密锯上方设置集气罩，裁锯过程产生的木屑粉尘经风机作用进入袋式除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放。经计算，每条生产线板材裁锯过程产尘量为1.1250t/a，经袋式除尘器处理后排放量均为0.0101t/a（约0.0097kg/h），排放浓度为6.47mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准要求。 ③本项目砂光机顶部及侧面设置集气罩，板材砂光过程产生的粉尘经引风机作用进入袋式除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放。砂光过程粉尘排放速率为0.0347kg/h，排放浓度为17.36mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准要求。 ④本项目热压机和涂胶机上方分别设置集气罩，共同连接光氧催化活性炭吸附装置，热压过程和涂胶过程产生的甲醛废气在引风机作用下经光氧催化活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，通过排气筒排放的甲醛排放浓度为4.41mg/m3，排放速率为0.026kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准要求。 ⑤无组织废气主要为裁边和砂光过程产生的粉尘，涂胶、冷压、热压及产品堆存过程产生的甲醛，经预测无组织粉尘、甲醛对四周厂界外浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最大限值标准要求。且本项目粉尘、甲醛无组织排放源无超标点，项目不需要设置大气防护距离。 ⑥经计算，本环评确定卫生防护距离L值为50m，经查，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感点，本项目的运营时产生的大气污染物对周围影响较小。 综上，本项目的建设不会对当地的环境空气产生大影响。 4.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水，产生量约为124.8t/a，职工洗漱废水收集后用于厂区洒水降尘，粪便水经旱厕粪池收集定期清掏用于周围农户肥田，不外排。因此，本项目的建设不会对该区域的水环境产生影响。 4.3噪声环境影响分析 本项目噪声源主要是裁边锯、砂光机等生产设备运行时产生的噪声，生产时设备均置于生产车间内。经预测该项目运营期间四周厂界昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求；对敏感点噪声最大贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。因此，本项目的建设不会对区域的声环境质量造成大的影响。 4.4固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要包括裁边过程产生的废木料，除尘器收集的粉尘，胶桶以及职工生活垃圾。其中废木料经一般固废堆场暂存后定期外卖；布袋除尘器及袋式除尘器收集的粉尘定期清理袋装，于一般固废堆场暂存后外卖；胶桶叠放于一般固废堆场，定期由供货厂家回收；生活垃圾经垃圾桶收集后送往垃圾填埋场进行处理；胶桶定期由供货厂家回收；废导热以及废活性碳分别用铁桶盛装，存放于危险废物暂存区，定期交由具有资质的单位进行处置。 本项目的固体废物均得到了合理的处理，不会对周围环境产生大的影响。

评价建议 : 1、加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。 2、本项目总量控制指标主要为：SO2：0.0416t/a；NOx：0.1362t/a；COD：0.0374t/a；NH3-N：0.0037t/a。 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，从环境保护角度看，本项目是可行的。

项目 “三同时”一览表

| 类别 | 防治设施 | 数量、规格 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气导热油炉 | 15m排气筒 | 1套 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准 |
|  | 裁边锯 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 |
|  | 裁边锯、精密锯 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 1套 |  |
|  | 砂光机 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 1套 |  |
|  | 涂胶机、 热压机 | （涂胶机）3个集气罩+（热压机）3个集气罩+光氧化催化活性炭吸附装置+15m排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 |
|  | 无组织粉尘、甲醛 | 加强车间通风 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 废水 | 生活污水 | 旱厕粪池 | 1个5m3 | 定期清掏用于周围农户肥田 |
| 噪声 | 机械设备 | 设备减震、厂房隔音 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 2个 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  | 废木料 | 一般固废堆场暂存，定期外卖 | 1个10m2 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 定期清理袋装，于一般固废堆场暂存后外卖； |  |  |
|  | 废胶桶 | 胶桶叠放于一般固废堆场，定期由供货厂家回收 |  |  |
|  | 废导热油 | 危废暂存区暂存交由有资质单位进行处置 | 1个3m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |

# Text boxes

厂界

时间

整理

冷压

图例：废气：    噪声：    固废：

外购

杨木单板/多层板木条

裁边

砂光

检验

入库堆放

涂胶组坯

热压

天然气

导热油炉

面粉、脲醛树脂胶

搅拌

内

容