电饭煲常见故障及检修

| 故障现象 | 原因 | 维修方法 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯不亮，电饭煲也不加热 | 电源插头、插座线断路，造成指示灯不亮，加热器不加热2.电源插头与插座烧蚀接触不良，造成不通电。 3.温度熔丝熔断 | 1需要更换电源线。 可以用小刀刮除烧蚀出马炳勇细砂纸擦拭干净，使其接触良好。 需要更换熔丝 |
| 电饭煲煮饭烧糊 | 开关总成异常 电饭煲内有线路烤破 磁钢限温失控， 发热盘变形 内胆变形 | 1.更换开关 2.需更换线路 3..需要更换新磁钢限温器 4.需更换发热盘 5.更换内胆 |
| 插上电源插头，电源保险丝马上熔断 | 电饭煲电源插座内进水、进米汤等造成短路 电源插座，插头表面碳化。 | 可以把插座内擦洗干净、吹干水分后继续使用。 更换新的插座、插头。如果碳化不严重，可以清理干净暂时使用。 |
| 不能煮饭 | 电源导线断路 限流电阻熔断 发热盘内发热管烧断 | 采用万用表的电阻档来检查。 需要用同型号限流电阻来更换 如果是断路的话只能更换新的同型号的发热盘。 |
| 煮夹生饭 | 一般是限温器内的永久磁环力减弱造成的 | 如果损坏，则需要更换新的磁钢 |
| 不加热 | 保险电阻烧坏 锅底或发热盘上有异物，造成内锅没有与发热盘充分接触 若果采用了双金属片保温，则可能触点粘连造成一直加热而烧坏保险电阻 内锅变形、发热盘变形 发热盘开路 开关异常 | 需要更换保险电阻 需要去除异物 需要更换双金属片 更换内锅，发热盘 需要检查更换发热盘 需要更换开关 |
| 不保温 | 双金属片或保温片损坏 | 当双金属片片损坏时同时有只是电路不正常的故障 |
| 通电后，电饭煲不热 | 电源没有电 熔丝熔断 电源插头、插座处连接线松脱或锈蚀 电源引线折断 保温器的动，静触点间有杂物或氧化物 电热管内电热丝折断 | 需要等供电恢复 更换同规格的熔丝 需要重新将线接好或清除氧化层 需要更换电源引线 需要清除异物或打磨氧化层 需要更换同规格的电热盘 |
| 通电后，电饭煲漏电 | 管状电热元件封口材料因过热损坏 插头、插座或保温器处的绝缘材料破坏 管状电热元件、插座、插头处存在异物 导线、端头等异物，引起碰壳漏电 | 需要重新封口 需要找出破损处，重新进行绝缘处理或更换新品 需要将异物排除干净 |