煤 粉 取 样 器

产

品

说

明

书

连云港市宏琦电力辅机有限公司

Lianyungang Hong Qi Auxiliary Power Company Limited

目     录

- 概述

二、取样冷却器规格型号:

三、取样冷却器冷却面积的计算:

四、取样冷却器订货说明:

宏琦电力辅机

联系人：丁经理

电话：0518-85370568    传真：0518-85370923

手机：13851281922  13815660315

网站：www.lyghqfj.com   www.hqdlfj.com

邮箱：hqdlfj@163.com

一、概述

手动移动式粉煤取样装置，主要用于正压直吹式制粉系统一次风煤粉管上定期煤粉取样。由于磨煤机碾磨件的磨损、煤种、块度的变化，煤粉细度将产生较大的变化，并直接影响锅炉燃烧的效率，因此定期对煤粉细度取样检测，当煤粉的细度超过设计值时，及时调整分离器折向门开度，或更换碾磨部件是十分必要的。

我公司设计采用以压缩空气为动力源，用射气抽气器将分离器内抽吸成负压原理取样，同时还具有反吹扫功能，避免了取样口堵塞问题的出现，且易于取样。取样的速度通过调整压缩空气压力、流量而得到控制。一般压力控制在0.05-0.1Mpa,这样取样才会具有代表性，能够得到较准确的煤粉细度值。

该装置与国内同类型的产品不同的是，在压缩空气阀后加装调压阀。；因一般电厂提供的压缩空气的压力在4~6Kg左右，单靠压缩空气阀来调节很难达到煤粉取样装置所需的工作压力，往往因压力过大而取样失真，没有代表性。

二、结构形式

固定式煤粉取样装置主要由下列几部分组成：

1、取样管——插入煤粉管道中，取样口朝向煤粉气流来向，煤粉由此口进入取样装置。形式为多点取样。

2、分离器——将煤粉和气体分离，煤粉因重力作用被旋转气流甩到器壁，再靠重力作用，落入集粉器。

3、取样瓶——将分离器分离出的煤粉样品集中存放，供标定之用。

4、取样阀——煤粉取样时，将此阀打开，靠压缩空气由出气口排气形成的气流，抽吸分离器中的空气，使其形成负压，煤粉从取样口进入取样装置，进行取样。

5、吹扫阀——当需要清扫取样管中的残留煤粉时，打开取样阀和压缩空气阀，关闭吹扫阀利用压缩空气吹扫取样管。

7、调压阀——调整此阀门，可控制压缩空气的压力流量和改变取样装置的取样速度。压力不可调的太大，以防煤粉取样失真。

8、气动密封装置----防止取样管进出时煤粉外泄。由球阀和管接头及活接头组成。

三、工作原理

移动式煤粉取样装置是利用压缩空气抽吸，是设备内部形成负压的原理，将煤粉从煤粉管道中吸出并进行固、气分离而研制成功的。现结合煤粉取样过程加以说明。

煤粉取样过程中，所有阀门为开启状态，当压缩空气从出气管喷出时，其射流作用必然导致与取样阀连通的管道处出现负压，管内气体被带出。分离器和其底部的集粉瓶是密封连接，能与外部连通的唯一进口只有取样头和取样管。所以负压的出现促使煤粉管中的煤粉沿取样管进入取样装置，煤粉在分离器中被一次分离，并进入集粉瓶，而气体及少许细粉从分离器的上部出口经出气管内的叶片作二次分离后，被压缩空气带出，并重新送入煤粉管道，对工作场所不产生污染。

增加吹扫阀的作用是：在煤粉取样前和取样后，关吹扫阀，开取样阀又可以吹扫取样管中的残留在取样管中的煤粉进行吹扫，以防取样管被煤粉堵塞。并保证取样准确。

四、型号：YDMF-XXX

型号说明：YDMF：煤粉取样装置。XXX：煤粉管道直径。

五、后附简图：

1：压缩空气接口  2：压缩空气阀  3：调压阀  4：取样阀   5：射气器6：吹扫阀    7：活接头    8：密封阀    9：气动密封装置  10：连接管11：取样套管  12：取样管   13：活接头   14：分离器   15：取样瓶16：压缩空气阀  17：压缩空气接口