江门市广悦电化有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：江门市广悦电化有限公司

责任单位：江门市广悦电化有限公司

2016年4月22日

批准页

《江门市广悦电化有限公司突发环境事件应急预案》经审议通过，现予以颁布，自2016年4月21日起生效。公司所属部门应认真组织各岗位各级人员学习，按本预案要求，认真做好突发环境事件的应急预警、预防、处置等工作。

江门市广悦电化有限公司

董事长：

2016年4月   日

1、总则	1

1.1 编制背景	1

1.2 编制目的	1

1.3 编制依据	1

1.4 事件分级	4

1.5 适用范围	5

1.6 工作原则	6

1.7 应急预案编制程序	6

1.8 应急预案内容	7

2、企业基本情况	9

2.1 江门市广悦电化有限公司基本情况概述	9

2.2 附近周围地区环境状况	10

2.2.1 地理位置	10

2.2.2 地形地貌及水文	11

2.2.3 气候及气象	12

2.2.4 生态状况	12

2.2.5 社会经济情况	12

2.3 环境质量状况	13

2.4 主要产品和工艺	14

2.5 生产工艺流程	15

2.6 周边环境敏感点	17

2.6.1 环境保护目标	17

2.6.2 环境敏感点	18

2.7 三废及危险废物的情况说明	20

2.7.1 废水	20

2.7.2 废气	21

2.7.3 污染物排放标准	23

3、环境风险源分析	24

3.1 单位环境污染事件危险源基本情况	24

3.1.1 危险化学品的识别	24

3.1.2 环境风险识别的范围和类型	25

3.1.3 环境风险类型分析	26

3.2 重大危险源辨识	28

3.3 应急能力分析	34

4、应急组织机构与职责	36

4.1 环境保护及应急处理处置管理委员会的职责	37

4.2 现场指挥机构架构图	39

4.3 工作机构	39

4.4 应急抢险队	42

5、预防与预警	43

5.1 危险源的监控	44

5.2 预防措施	45

5.3 预警机制	46

5.3.1 预警的条件	46

5.3.2 预警分级	46

5.3.3 预警的方法	47

5.3.4 信息上报	49

5.3.5 预警发布及解除程序	50

5.3.6 初报、续报和处理结果报告	50

6、应急响应	51

6.1 应急响应分级	52

6.2 应急程序	53

6.3 四项重大突发环境事件应急响应处理措施	56

6.3.1 氯碱系统突发环境事件应急处理措施	56

6.3.2 液氯泄漏突发环境事件应急处理措施	56

6.3.3 贮罐泄漏突发环境事件应急处理措施	57

6.3.4 码头物料泄漏突发环境事件应急处理处理	58

6.4 现场应急情况处置	60

6.4.1 危险区域的隔离与交通疏导	60

6.4.2 应急参与人员防护、监护	61

6.4.3 现场紧急抢救	62

6.4.4 人员紧急撤离	62

6.4.5 人员撤离前、后报告	63

6.4.6现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法	63

6.4.7控制事件扩大的措施	64

6.4.8事件可能扩大后的应急措施	64

6.5指挥与协调	64

6.5.1指挥和协调机制	64

6.5.2指挥协调主要内容	65

6.6信息发布	66

6.7安全防护	66

6.7.1应急人员的安全防护	66

6.7.2事故现场保护措施	67

6.7.3受灾群众的安全防护	67

6.7.4洗消与净化	68

6.7.5防止二次污染	68

6.8应急监测	69

6.8.1内部监测和外部监测分工	69

6.8.2现场应急监测程序	71

6.8.3应急监测计划	71

6.8.4.应急监测人员安全防护	72

7、应急终止	73

7.1应急终止的条件	73

7.2.应急终止的程序	73

7.3.应急终止的程序	74

8、后期处置	74

8.1现场保护及现场洗消	74

8.2生产秩序的恢复和善后	75

8.3事件原因的调查和应急评估	75

8.4事件后果影响消除和生态环境恢复	80

8.5事件经验总结及改进建议	81

9、应急保障	81

9.1人力保障	81

9.2资金保障	82

9.3装备保障	82

9.4供电保障	82

9.5通讯保障	82

9.6交通保障	83

9.7医疗保障	83

9.8治安保障	83

10、预案管理	83

10.1培训与演练	83

10.2宣传培训	85

10.3地方沟通与协作	85

10.4预案管理与更新	85

10.5奖励与责任追究	85

11.附则	86

11.1名词术语定义	86

11.2预案实施时间	87

附件目录：	88

一.氯碱系统突发环境事件应急处理预案	101

1 主要内容及适用范围	101

2 环境风险分析	101

3 重大突发事故处理的操作法	102

4 重大突发生产事故的预防	110

二.氯气泄漏事故突发环境事件应急救援预案	112

1 事故类型和环境风险分析	112

2 应急处置基本原则	114

3 预防与应急措施	115

5 应急处置	119

6 事故应急救援终止程序	120

7 事故后的恢复与程序	120

8 应急物资与装备保障	120

三、罐区贮罐突发环境事件专项应急预案	121

1 事故类型和环境风险分析	121

2 应急处置基本原则	125

3.罐区泄漏预防及应急措施	125

4 信息报告	127

5 应急程序	128

6 事故应急救援终止程序	129

7.泄漏物处理	129

8 应急物资与装备保障	130

四、码头突发环境事件专项应急预案	131

1 事故类型和危害程度分析	131

2 应急处置基本原则	134

3 预防与应急措施	134

4 信息报告程序	138

5 应急处置	139

6 应急物资与装备保障	141

# 1、总则

## 1.1 编制背景

鉴于氯碱生产行业项目如果发生突发环境事件，可能产生环境污染大、影响范围广、危害强度大、后果严重的特点，编制出适合广悦电化有限公司生产特点的应急预案、定期开展应急演练，对于确保做到摸清公司环境物质和风险环节，对突发环境事件做到反应快速、救援及时、应对得力，以及保障社会稳定、人民生命财产和生态环境安全具有重要的意义。

## 1.2 编制目的

建立健全环境污染事故应急机制，提高公司应对公司内部突发环境事件的应急能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

## 1.3 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》（2014年）、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）、《广东省突发事件应急预案管理方法》（粤府办［2008］36号）及国家其它相关的法律、行政法规，制定本预案。

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订通过)；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年主席令第87号）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2007年11月1日起施行）；

（7）《生产安全事故报告和调查处理条列》（国务院第493号）；

（8）《国家突发公共事件总体应急预案》（2005年1月）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（2014年）；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（11）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）

（12）《广东省突发环境事件应急预案技术评估指南》（试行）

（13）《广东省突发事件应对条例》（自2010年7月1日开始执行）；

（14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（15）《国家危险废物名录》（2008年8月）；

（16）《危险物质名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）；

（17）《危险化学品名录》（2015年）；

（18）《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）；

（19）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2007）；

（20）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）；

（21）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（22）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）；

（23）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（24）《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（国家安全生产监督管理局化字[2004]43号）；

（25）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（26）《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）；

（27）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（28）《突发环境污染事件应急预案管理暂行办法》

（29）《环境污染事故应急预案编制技术指南（征求意见稿）》

（30）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（31）《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（32）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

（33）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监督总局令第17号）；

（34）《国家安全监督总局办公厅关于贯彻实施，<生产安全事故应急预案管理办法>的通知》（安监总局应急[2009]84号）；

（35）《关于印发<广东省安全生产监督管理局关于《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则的通知>》（粤安监[2010]11号）；

（36）《江门市突发环境事件应急预案》（2012年4月）。

## 1.4 事件分级

公司参照《国家突发环境事件应急预案》、《广东省突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行方法（环发[2010]113号）》、《广东省突发环境事件应急预案》和《江门市突发环境事件应急预案》，根据突发环境事件可能引起的环境污染和生命财产损失情况，将突发环境事件分为重大突发环境事件、较大突发环境事件和一般突发环境事件。

（一）满足下列情形之一者，为重大突发环境事件：

1、因氯气物料泄漏，需要转移疏散群众500人以上，或造成的直接经济损失在100万元以上的；

2、出现人员死亡或中毒达10人以上的事件；

3、事件危害引起大面积环境污染，跨区域环境污染，并有迅速扩大或发展趋势的。

4、社会影响特别恶劣、性质特别严重，且发生后可能持续一段时间，事件控制及其生产、社会产生的影响，依靠公司自身力量不能控制，需要江门市环保局及政府部门协调帮助的或各相关方救援的事件。

（二）满足下列情形之一者，为较大突发环境事件：

1、因氯气物料泄漏，需要疏散转移全厂员工，或造成的直接经济损失在20万元以上、100万元以下的；

2、无人员死亡，出现少数人员重伤、明显中毒症状的事件；

3、事件危害影响限制在厂区范围内，环境污染涉及边界周围地区，污染物在最高允许浓度下，经自救或一般救援予以控制其发展趋势在厂区内，不进入外部。

4、环境影响对公司的生产安全和作业人员造成严重威胁，需调动全公司的资源进行控制的。

（三）满足下列情形之一者，为一般突发环境事件：

1、氯气物料泄漏量较少，或造成的直接经济损失在20万元以下的）；

2、无人员受伤或出现人员轻伤、轻微中毒症状的事件；

3、事件危害在一定范围内（公司范围内），不会对人员或财产构成任何威胁的，不会对周边企业及居民造成环境污染。

4、只需调动车间或班组就能及时解决的，能实施有效控制、消除。

## 1.5 适用范围

本预案适用于江门市广悦电化有限公司生产区内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染、破坏事件；爆炸、燃烧、大面积泄漏等事件；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事件等应急处置、救援和后期处置的工作。

## 1.6 工作原则

项目在建立突发性环境污染事件应急系统及其相应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻以下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发性环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强项目部各部门之间协同和合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发性环境污染事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备、加强培训演练、应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

## 1.7 应急预案编制程序

本预案编制严格参照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号）及《环境污染事件应急预案编制技术指南（征求意见稿）》的规定进行，其编制程序见图1-1

图1-1 环境应急预案编制程序图

## 1.8 应急预案内容

本应急预案由1个综合应急预案、4个专项预案构成，发生需要上级主管部门调度本区域内各方面资源和力量才能够处理的事件时，与上一级政府江门市突发环境事件应急预案相衔接。

# 2、企业基本情况

## 2.1 江门市广悦电化有限公司基本情况概述

表2-1 企业基本情况表

| 企业名称 | 江门市广悦电化有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址 | 江门市江海三路7号 | 邮政编码 | 529080 |
| 联系电话 | 0750-3828011 | 传真号码 | 0750-3811643 | 联系人 | 邓伟财 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 经济性质 | 国有企业 |
| 法人代表 | 容少沃 | 企业代码 | 77099552-6 | 注册资本 | 500万元 |
| 在职员工 | 770人 | 技术人员 | 170人 |  |
| 经营范围 | 烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯乙酸、AC发泡剂、氯化石蜡、环己胺 |
| 工况 | 年生产天数为350天，实行一天三班工作制，每班工作8小时 |

江门市广悦电化有限公司是一家具有四十多年历史的国有大型氯碱生产企业。现在厂区占地16万平方米，职工770名，烧碱现有实际产能为7.4万吨/年。

江门市广悦电化有限公司自成立以来，不断提高企业的综合素质，工艺技术及设备达到了国际先进水平，企业的整体素质不断提高，先后获上级授予“化工六好企业”、“清洁文明工厂”、“国家二级企业”、“化工部质量管理奖”、“广东省模范集体”、“广东省先进基层党组织”、“全国部门造林绿化400佳”等荣誉称号。1997年通过ISO9002：1994质量体系认证。并于2003年5月通过ISO9001：2000质量体系换证，2009年5月再次通过ISO9001：2008质量体系换证。2010年6月，公司被认定为广东省清洁生产企业。

图2-1 公司所在地

## 2.2 附近周围地区环境状况

### 2.2.1 地理位置

江门市位于广东省中南部，西江下游、珠江三角洲西侧。陆域东邻佛山市顺德区、中山市、斗门县，西接阳江市的阳东县、阳春市，北与新兴县、佛山市高明区、南海区为邻。南濒南海，毗邻港澳。全境位于北纬21°27′～22°51′，东经 111°59′～113°15′之间。北自鹤山市古劳镇的丽水，南至台山市的下川镇围夹岛，相距142.2 公里；东自新会区大鳌尾，西至恩平市那吉镇蛤坑尾，相距 130.68 公里。台山市、新会市的南部和恩平市的东南部濒临南海，大陆岸线长283.36 公里。岛屿岸线共长331.51 公里。陆地总面积9541 平方公里，约占全省陆地总面积的5.32%，其中海岛面积235.17 平方公里。江门市区分为蓬江、江海、新会三区，蓬江、江海区以江门河为界，江门河北面为蓬江区，南面为江海区。项目地处江门市江海区滘北街道办事处管辖范围，江海区东隔西江与中山市相望，北靠蓬江区，西面和南面与新会区相连。

江门市广悦电化有限公司位于江门市江海三路7 号，东经113°06’59”～113°7’12”，北纬 22°36’01”～22°36’17”。北濒西江，南临江海三路，西面为横滨印染厂、北街水闸引桥，东邻浮法玻璃厂。

### 2.2.2 地形地貌及水文

江门市江海区境内地势较平坦，除了北部有丘陵山地外，大部分为三角洲冲积平原。全境河道纵横交错。西江流经江海区北部和东部边境， 江门河从东北向西南流经江海区北部和西部边境。地质情况较简单，为第四纪全新统，属三角洲海陆混合相沉积，侵入岩有分布于滘头— 白水带—南大岗一带的加里东期混合花岗岩和分布于外海马山一带的黑云母花岗岩。低山丘陵地为赤红壤，围田区为近代河流冲积层，高地发育成潮沙土，低地发育成水稻土，土壤肥沃。江海区位于珠江三角洲河网区，主要河流有西江干流的西海水道、江门河。西海水道是珠江三角洲河网中的一级水道，自西北向东南流经江海区的东北和东部边境，经磨刀门出海。江门河是西江的支流，西江水从北街水闸流入向西南流经江海区北部、西部边境。在下沙分为两条水道，折向南流，在新会大洞口出银洲湖。江海区境内河道纵横交错，河水主要来自西江和江门河，还有境内的地表径流。河流受从磨刀门和崖门上朔的南海潮波影响，潮汐为不规则半日潮。

### 2.2.3 气候及气象

江门市区地处北回归线以南，濒临南海，属南亚热带海洋性季风气候，常年气候温和湿润，多年平均气温 22.2℃；日照充分，雨量充沛，多年平均降雨量1799.5 毫米，年平均相对湿度为 78％；冬季受东北季风影响，夏季受东南季风影响，多年平均风速2.4 米/秒。每年2～3 月有不同程度的低温阴雨天气，5～9月常有台风和暴雨。

### 2.2.4 生态状况

江海区的植被主要为保存良好的次生林和近年绿化种植的亚热带、热带树种，有湿地松、落羽杉、竹等，果树有柑、桔、橙、蕉、荔枝、龙眼等。

### 2.2.5 社会经济情况

江门市中心城市是“五邑”的政治、经济、文化中心，下辖台山、恩平、开平、鹤山四市和蓬江、江海、新会三个区，是广东省著名的侨乡。江海区位于中心城市的东部，面积为111 平方公里，人口14.76 万人，下辖江南、滘头、滘北、外海和礼乐五个街区，有旅居海外华人华侨、港澳同胞7.3 万人。

江海区是江门市城市和工业发展的新区，是江门市新兴的制造业基地，江门市高新技术产业开发区坐落境内。2005 年工农业总产值为71.79 亿元（按90 年不变价，下同），其中工业总产值67.49 亿元、农业总产值4.3 亿元。江海区工业产业初步形成了摩托车制造、电子信息、五金家电、电机、化工包装材料等五大优势产业，并被广东省定为电子材料专业区。

江海区耕地总面积 3.30  万亩，主要种植水稻、甘蔗、蔬菜、水果、花卉。畜禽养殖年产肉类7511 吨，主要是生猪和三鸟，水产品10156 吨，以塘鱼为主；形成了优质花卉、水果、水产、蔬菜四大产业，具有优质高效的城郊型农业特色。

江海区各类学校86 所，其中普通中学9 所，小学23 所，幼儿教育学校54所。江海区的主要人文景观有面积 240  公顷的白水带旅游风景区, 内有乾隆年初的观音庙，有始建于明代万历年间的佛教名寺茶庵寺（六祖寺），有辛亥革命的元老、孙中山总统府顾问陈少白故居和陵墓等。

## 2.3 环境质量状况

2.3.1 地表水环境质量状况

根据《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》，西江西海水道从江门氮肥厂到外海大桥河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类标准。2005 年度江门市区河流水质监测结果显示，西海水道清澜断面监测项目年均值均符合Ⅱ类标准，粪大肠菌群和化学需氧量出现超标数值，超标率分别为36.1%和11.1%；外海断面水质良好，符合Ⅲ类标准，监测项目未出现超标数值。

2.3.2 环境空气质量状况

根据江门市区大气质量监测统计结果，二氧化硫日均值0.043mg/m3 ，优于国家二级标准，测点日均值0.038～0.048 mg/m3，市区测点超标率为1.4%；二氧化氮日均值0.026 mg/m3，优于国家二级标准，测点日均值0.022～0.03 mg/m3，市区测点超标率0.1%；可吸入颗粒物日均值0.069mg/m3，符合国家二级标准，测点年日均值0.006～0.078mg/m3 ，市区测点超标率为3.6%；降尘量月均值为 4.97 吨/平方公里·月，符合省推荐的标准，测点月降尘量4.34～5.63 吨/平方公里·月，超标率2.1%。

2.3.3 声环境质量状况

2005 年度，市区环境噪声等效声级平均值55.0dB(A)，达到国家区域环境噪声 1 类区（居住、民教区）昼间标准。市区道路交通噪声等效声级平均值68.9dB(A)，符合国家区域环境噪声4 类区（交通干线两侧区域）昼间标准。

## 2.4 主要产品和工艺

2.4.1 主要产品及生产能力

表2-2   主要产品及其生产能力

| 产品名称 | 生产能力（t/a） | 产品名称 | 生产能力(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔膜烧碱 | 30000 | 32%离子膜烧碱 | 44000 |
| 盐酸 | 110000 | 液氯 | 20000 |
| AC发泡剂 | 3500 | 次氯酸钠 | 160000 |
| 氯乙酸 | 4000 | 环己胺 | 3000 |
| 氯化石蜡 | 10000 | 三氯化铁 | 4000 |
| 压缩氢 | 1850 |  |  |

2.4.2 主要原材料及其年用量（蜡、铁、纯碱、醋酐）

表2-3   主要原材料及其年用量

| 原材料名称 | 分子式 | 年用量 |
| --- | --- | --- |
| 工业盐 | NaCl | 126000t |
| 尿素 | CO(NH2)2 | 8000t |
| 浓硫酸（98%） | H2SO4 | 8000t |
| 醋酸（99.9%） | CH3COOH | 3500t |
| 苯胺 | C6H5NH2 | 2000t |
| 石蜡 | C15H32 | 4800t |
| 铁 | Fe | 1400t |
| 纯碱 | Na2CO3 | 680t |

## 2.5 生产工艺流程

（1）工业盐溶解后，经过精制（除去杂质）成为精制工业盐水，直接供隔膜电解使用，或经过二次精制后供离子膜电解使用；

（2）精制工业盐水在电解时产生氯气、氢气和氢氧化钠。氯气、氢气经过处理后送往用户用于制造相应的产品，氢氧化钠根据需要制造相应规格的产品；

（3）氯气主要用于制造：液氯（压缩后冷冻液化而成）、与氢气燃烧反应后用水吸收制造盐酸、与烧碱反应制造漂水（次氯酸钠）、与醋酸反应制造氯乙酸、与高碱次氯酸钠和尿素以及硫酸反应制造 AC发泡剂、与石蜡反应制造氯化石蜡、与铁燃烧制造三氯化铁等；

（4）氢气用于：与氯气反应制造盐酸、与苯胺反应制造环己胺等。详细看工艺流程图2-2

（5）原辅材料的种类和产品性质

表2-4 主要原辅材料性质

| 序号 | 物料名称 | 理化性质 | 储存方式 | 存放位置 | 危规号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原盐 | 固体 | 仓库 | 原料仓库 |  |
| 2 | 苯胺 | 易燃液体 具有毒性 | 储罐 | 原料罐区 | 61476 |
| 3 | 醋酸 | 易燃液体 具有毒性 | 储罐 | 原料罐区 | 81601A |
| 4 | 尿素 | 固体 | 袋装 | 原料仓库 |  |
| 5 | 硫酸 | 液体 腐蚀性 | 储罐 | 原料罐区 | 81007 |
| 6 | 石蜡 | 固体 | 储罐 | 原料罐区 |  |

表2-5产品性质

| 序号 | 物料名称 | 理化性质 | 储存方式 | 存放位置 | 危规号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧碱 | 液体 | 储罐 | 成品罐区 | 82001 |
| 2 | 液氯 | 液体 | 装瓶 | 液氯仓 | 23002 |
| 3 | 次氯酸钠 | 液体 | 储罐 | 成品罐区 | 83501 |
| 4 | AC发泡剂 | 粉末 | 袋装 | 成品仓库 |  |
| 5 | 氯乙酸 | 粉末 | 袋装 | 成品仓库 | 79118 |
| 6 | 环己胺 | 液体 | 储罐 | 成品罐区 | 82021 |
| 7 | 氯化石蜡 | 液体 | 储罐 | 成品罐区 |  |
| 8 | 盐酸 | 液体 | 储罐 | 成品罐区 | 81013 |

## 2.6 周边环境敏感点

### 2.6.1 环境保护目标

（1）大气保护目标

以公司的几何中心为中心，半径5千米的范围内大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改中的二级标准。

（2）地表水环境保护目标

公司所在区域纳污水体为江门河，具体保护目标是上游1000米至下游4000米的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 2.6.2 环境敏感点

本公司环境敏感点详细参照下表。

表2-6  周围大气敏感点

| 保护目标 | 影响因素 | 方位 | 规模 | 保护级别 | 距离* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江门市中心医院 | 大气、风险 | 西北 | 1000人 | 大气二级 | 1000m |
| 培英中学 | 大气、风险 | 西北 | 500人 | 大气二级 | 1100m |
| 北街小学 | 大气、风险 | 西北 | 500人 | 大气二级 | 1400m |
| 滘北小学 | 大气、风险 | 西北 | 500人 | 大气二级 | 1000m |
| 居民集中区 | 豸冈社区 | 大气、风险 | 东北 | ～3000人 | 大气二级 | 1500m |
|  | 金溪村 | 大气、风险 | 东南 | ～2500人 | 大气二级 | 1200m |
|  | 龙湾里 | 大气、风险 | 西南 | ～2400人 | 大气二级 | 800m |
|  | 石涌里 | 大气、风险 | 东 | ～790人 | 大气二级 | 1900m |
|  | 仁美里 | 大气、风险 | 西南 | ～1800人 | 大气二级 | 800m |
|  | 油湾村 | 大气、风险 | 西 | ～1400人 | 大气二级 | 1350m |
|  | 北街街道办 | 大气、风险 | 西 | ～50000人 | 大气二级 | 2000m |
|  | 窖北 | 大气、风险 | 西南 | ～1200人 | 大气二级 | 1700m |
|  | 麻仁 | 风险 | 南 | ～5600人 | 大气二级 | 2700m |
|  | 外海镇 | 风险 | 东 | ～46000人 | 大气二级 | 2700m |
|  | 芝山 | 风险 | 北 | ～800人 | 大气二级 | 2550m |
| 白水带风景区 | 大气、风险 | 南 | 风景区（市级） | 大气二级 | 1500m |
| 茶庵寺 | 大气、风险 | 东北 | 名胜古迹（市级） | 大气二级 | 2300m |

图2-3  大气环境敏感点

## 2.7 三废及危险废物的情况说明

### 2.7.1 废水

（1）水污染源

废水包括各单元产生的废水、锅炉废水、废树脂废水等酸性、碱性废水，以酸性废水为主。污染物主要成分为COD、pH、SS等。集中流到废水综合处理池处理后达标排放。

（2）废水处理工艺简介

公司设有废水综合处理池，设计处理能力为1550m3/h，每天24h运行。中和池处理废水分为粗调和微调两部分。废水处理主要是调节pH值，根据废水的pH值（在线监测），在综合处理池的进口处添加烧碱或盐酸进行中和，通过空气搅拌，快速达到中和目的，保障废水达标排放。公司建有600m3综合事故应急池，一旦发生突发环境事件用于收集事故状态的废水，防止事故状态的废水污染江河水体。废水排放走向图见附件1

表2-7   废水处理设施一览表

| 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 废水综合处理池 | 1 |
| 水环真空泵 | 1 |
| 盐酸贮罐 | 1 |
| 烧碱贮罐 | 1 |
| pH值在线监控装置 | 1 |
| 废水流量在线监控装置 | 1 |

### 2.7.2 废气

废气污染源

生产过程中产生的废气包括工艺废气和锅炉废气，废气通过废气处理设施后达标排放。

（a）工艺废气

生产废气和尾气一般只含有微量的HCl、Cl2，分别采用水或烧碱完全吸收后达标排放。

（b）锅炉废气

在原煤里加入一定量的脱硫剂，进入锅炉炉膛燃烧，锅炉尾气首先通过旋风除尘器，除去大部分固体颗粒，含有少量细小粉尘的尾气进入水膜除尘塔，在此加入稀烧碱液，其中，水可以起除去细小粉尘的作用，烧碱则可以中和尾气中的二氧化硫，达到除硫效果，最后尾气用引风机抽出，通过烟囱高空达标排放。主要工艺原理：SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O。工艺流程图见下图：

图2-4   锅炉废气处理工艺流程图

表2-8   废气处理设施一览表（特征污染物）

| 设备名称 | 数量（台） | 特征污染物 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉烟气除尘脱硫吸收塔 | 2 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 离子膜电解事故氯气处理系统 | 1 | 氯气 |
| 隔膜电解事故氯气处理系统 | 1 | 氯气 |
| 次氯酸钠尾气烧碱吸收塔 | 2 | 少量氯气 |
| 盐酸尾气吸收塔 | 4 | 少量氯化氢 |
| 三氯化铁尾气烧碱吸收塔 | 2 | 少量氯气 |
| 三氯化铁架桥氯气烧碱吸收塔 | 2 | 少量氯气 |
| 联二脲尾气吸收塔 | 3 | 少量氯气 |
| AC尾气吸收塔 | 1 | 少量氯气和氯化氢 |
| 氯化石蜡废气水吸收塔 | 1 | 少量氯气和氯化氢 |
| 盐酸贮罐及包装废气吸收塔（水/烧碱） | 2/1 | 少量氯化氢 |
| 氯乙酸尾气烧碱吸收塔 | 1 | 少量氯气和氯化氢 |
| 氯乙酸抽滤废气水吸收塔 | 6 | 少量氯气和氯化氢 |
| 环己胺尾气吸收塔 | 2 | 少量挥发环己胺 |

### 2.7.3 污染物排放标准

表2-9   污染物排放标准

| 污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 200mg/m3 | 57.2t |
| 氮氧化物 | 200mg/m3 |  |
| 烟尘 | 30mg/m3 |  |
| 氨氮 | 70mg/L |  |
| pH | 6 |  |
| COD | 100mg/L | 42t |

# 3、环境风险源分析

## 3.1 单位环境污染事件危险源基本情况

### 3.1.1 危险化学品的识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，对本项目风险识别范围内的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别。化学物质危险性识别标准见下表。

表3-1物质危险性标准表

| 性质 | 等级 | LD50(大鼠经口) mg/kg | LD50(大鼠经皮) mg/kg | LD50(小鼠吸入，4小时)mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 毒 物 质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易 燃 物 质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质。 |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质。 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |

备注：(1)有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。

(2)凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质

### 3.1.2 环境风险识别的范围和类型

通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原材料、中间产品、最终产品的物性和特点，常见的环境风险类型主要包括火灾、爆炸和有毒有害物释放至大气或泄漏至水体而造成环境灾害等几种类型。

表3-2环境风险识别范围及类型分析表

| 序号 | 生产装置 | 存在风险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解 | 氯气、氢气 | 泄漏、爆炸 |
| 2 | 液氯 | 液氯、氯气 | 泄漏 |
| 3 | 氯氢处理 | 氢气 | 爆炸 |
| 4 | 盐酸工段 | HCl、氯气、氢气、盐酸 | 泄漏、爆炸 |
| 5 | 漂水工段 | 氯气 | 泄漏 |
| 6 | 氯乙酸工段 | 氯气、醋酸 | 火灾、泄漏 |
| 7 | 环己胺工段 | 苯胺、氢气、环己胺 | 火灾、泄漏、爆炸 |
| 8 | 液氯仓库 | 液氯 | 泄漏 |
| 9 | 醋酸贮罐 | 醋酸 | 火灾、泄漏 |
| 10 | 盐酸贮罐 | 盐酸 | 泄漏 |
| 11 | 苯胺贮罐 | 苯胺 | 火灾、泄漏 |
| 12 | 环己胺贮罐 | 环己胺 | 火灾、泄漏 |

### 3.1.3 环境风险类型分析

广悦公司存在的环境风险事故类型主要是火灾、爆炸、泄漏和事故排放四种类型。表3-3列出其主要风险特征和原因分析。

表3-3项目风险特征

| 风险类型 | 危害 | 原因简析 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏和事故排放 | 污染地表水 | 贮罐、反应设备或管道泄漏；废水处理故障 |
|  | 污染环境空气 | 废气吸收装置和排放装置故障；事故引致有毒气体泄漏 |
|  | 引起火灾爆炸产生的消防废水等二次污染 | 遇火源、静电、火电、人为操作失误 |
| 火灾、爆炸 | 财产损失 | 易燃易爆物料遇明火、煤仓自然事故 |
|  | 人员伤亡 | 存在有毒有害气体，或物理伤害等 |
|  | 污染扩散 | 气体外散、消防污水外排 |

3.1.3.1.风险物质危险性识别

本预案分析了公司使用和储存的原辅材料，分析得出容易造成火灾、爆炸、泄漏和事故排放风险的主要环境风险物质为氯气、氢气、氨、漂水、盐酸、环己胺、乙酸、苯胺、，风险物质进入外环境是产生突发环境污染事件的主要因素。各类风险物质及其储运周期情况见表3-4，危险性识别见表3-5

表3-4主要风险物质及其储运情况

| 序号 | 风险物质 | 最大储存量 （吨） | 临界量 （吨） | 储存形式 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯 | 50、420 | 5 | 瓶装、储槽 | 液氯充装和液氯仓 |
| 2 | 氢 | 0.01 | 5 | 排空 |  |
| 3 | 氨 | 3 | 10 | 储槽 | 氯乙酸冷冻班组 |
| 4 | 环己胺 | 240 | 1000 | 储罐 | 西区罐区 |
| 5 | 乙酸 | 800 | 1000 | 储罐 | 西区罐区 |
| 6 | 苯胺 | 280 | 1000 | 储罐 | 西区罐区 |
| 7 | 漂水 | 850 | 1000 | 储罐 | 次氯酸钠罐区 |
| 8 | 盐酸 | 870 | 1000 | 储罐 | 盐酸罐区 |

表3-5主要风险物质危险性识别

| 物质 | 物化性质 | 危险性判断 |
| --- | --- | --- |
| 氯气 | 液氯一旦因各种原因泄漏，会在空气中迅速蒸发为氯气。氯气会与空气中的水蒸气反应 生成盐酸和次氨酸雾滴，刺激人体黏膜。氯气本身属于剧毒气体，在空气中的浓度达到0.09％(1200mg/m3)时，人吸人5～10分钟即致死；在空气中浓度达到0．02425%(55mg/m3)时， 吸人30—60分钟即致死；在空气中浓度达到 0．00175%(22mg/m3) 时，吸人 30—60分钟即致重伤，在极高浓度下会产生“电击样”死亡。 短期影响：人体吸人氯气后，可迅速附着于呼吸道黏膜，之后可以导致人体支气管痉挛、 支气管炎、支气管周围水肿、充血和坏死。呼吸道黏膜受刺激，可造成局部平滑肌痉挛，再加上黏膜充血、水肿及灼伤，可引起严重的通气障碍。吸人极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯气，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。 慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性座疮及牙齿酸蚀。 环境影响：氯气对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染，对鱼类和动物也应给予特别注意，高浓度时对人畜有损害。 | 有毒物质 | √ |
|  |  | 易燃物质 | × |
|  |  | 易爆物质 | × |
| 次氯酸钠 | 毒性：腐蚀品，可经呼吸道和肠胃进入人体。 健康影响：对皮肤、黏膜有较强的刺激作用。吸入次氯酸气雾可引起呼吸道反应，甚至发生肺水肿。大量口服腐蚀消化道，可产生高铁血红蛋白血症。 环境影响：对环境有危害，特别注意对水体的污染。 | 有毒物质 | × |
|  |  | 易燃物质 | × |
|  |  | 易爆物质 | × |
| 盐酸 | 毒性：腐蚀品、可经皮肤、呼吸道和肠胃进入人体。 健康影响：接触其蒸气或雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。沿河皮肤接触可致灼伤。 环境影响：对大气和水体可造成污染。 | 有毒物质 | × |
|  |  | 易燃物质 | × |
|  |  | 易爆物质 | × |
| 环己胺 | 毒性：属低毒类，可经皮肤、呼吸道和肠胃进入人体。 健康影响：吸入本品蒸汽可发生急性中毒。中毒表现有剧烈呕吐及腹泻；瞳孔散大和对光反应迟钝、视力模糊、萎靡、语言障碍。可引起严重的皮肤刺激，并可能致过敏反应。 环境影响：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 | 有毒物质 | √ |
|  |  | 易燃物质 | √ |
|  |  | 易爆物质 | √ |
| 苯胺 | 毒性：属高毒类，可经皮肤、呼吸道和肠胃进入人体。 健康影响：主要损害血液系统。 急性中毒：可见高铁红蛋白血症引起的缺氧和紫绀，并可出现溶血性贫血，重者肝、肾损害。实验室检查血中高铁蛋白增高，可检出Heinz小体。 慢性影响：头痛、头昏、乏力、失眠、多梦等神经症表现，并又贫血。偶见湿疹、皮炎。 环境影响：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 | 有毒物质 | √ |
|  |  | 易燃物质 | √ |
|  |  | 易爆物质 | √ |
| 乙酸 | 毒性：属低毒类，可经消化道、呼吸道、皮肤吸收，对眼、皮肤和上呼吸道有刺激作用。 短期过量暴露的影响： 吸入：吸入较高浓度的乙酸气溶胶，可出现咳嗽、呼吸困难、咽部刺激、咽干、鼻分泌物增加、鼻出血、头疼等刺激性症状。 眼睛接触：引起眼睑水肿、结膜充血。 皮肤接触：轻者出现红斑，重者出现化学灼伤，有水泡和疼痛。 长期暴露的影响： 长期吸入乙酸蒸气或气溶胶可对人体产生慢性作用，出现咳嗽、咳痰、胸部紧迫感及鼻卡他鼻窦炎等症状。个别的接触者引起哮喘发作，局部皮肤发黑和角化、鼻黏膜和牙齿的腐蚀斑和贫血等。 ④环境影响：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染 | 有毒物质 | √ |
|  |  | 易燃物质 | √ |
|  |  | 易爆物质 | √ |

## 3.2 重大危险源辨识

由于目前尚未颁布环境危害的重大危险源识别办法，在公司的重大危险源识别过程中，参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB128218-2009）。

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。危险物质是指容易导致火灾、爆炸、中毒等环境危害的一种或若干种物质的混合物。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；单元内存在的危险物质为多种时，则按以下公式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源:

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1

式中：

q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，公司在生产场所和贮存场所中所涉及的危险物质可能构成重大危险源的有氯、氢、氨、苯胺、环己胺等物质。经计算，Q=97.34＞1，公司风险物质构成重大危险源。

3.2.1生产过程中潜在的危险识别

公司由于产品种类多，生产过程复杂，以下按车间部分分析危险识别。根据前述的定性和半定量分析，对环境风险物质的筛选和工艺了流程确定危险单元主要为：

A碱车间、氯车间

氯碱车间构成了本公司最为重要的一条生产线，所以当作成体看待。

表3-6 氯碱车间主要环境风险场所

| 危险场所 | 危险因素 |
| --- | --- |
| 电解系统 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 液化班 液氯贮槽 | 泄漏 |
| 尾气吸收设施 | 事故排放 |

B助剂车间

危险单元主要为：尾气吸收设施；危险因素为：事故排放

C精细车间

表3-7 精细车间主要环境风险场所

| 危险场所 | 危险因素 |
| --- | --- |
| 乙酸贮罐 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 尾气吸收设施 | 事故排放 |

D仓库

仓库管理范围包括：所有成品罐区、液氯仓、码头。

表3-8 仓库主要环境风险场所

| 危险场所 | 危险因素 |
| --- | --- |
| 成品罐区 | 泄漏 |
| 液氯仓 | 泄漏 |
| 码头 | 泄漏 |

3.2.2公司可能发生的突发环境事件情景分析

公司重视厂区的风险防范措施，一直致力于环保安全贯彻到日常生产当中，同时也结合氯碱行业同类型事件分析情况，分析得出本企业环境风险事件有：

A氯碱系统突发环境事件分析

广悦公司氯碱生产系统是最为重要一条生产线，生产出来的氯气、氢气和烧碱，部分作为其他产品的原料输送到使用部门。其中，氯气是淡黄色的毒性气体，具有刺激性气味，吸入过量可致人死亡，并对环境有一定影响。氢气是无色的易燃易爆气体，其他爆炸范围十分广阔，少量氢气混在空气中即可引致爆炸。

若生产过程中，电解槽、氯氢输送管道、氯泵、氢泵等输送设备管道故障、操作失误或停电等造成氯气氢气泄漏。氯气泄漏随着风向飘散至人密集地区，能引起居民中毒伤亡，生态破坏。氢气泄漏可引起爆炸，火灾和一系列问题。

可能发生的事故类型为：氯气、氢气管道泄漏，液氯槽泄漏，电解系统爆炸或引起火灾。

B罐区泄漏突发环境事件分析

广悦公司在厂区范围有多处罐区，包括漂水罐区、盐酸罐区、烧碱罐区、苯胺环己胺罐区、乙酸罐区。其中苯胺、环己胺、乙酸为易燃物质，本身也是有毒物质。每种物料泄漏都会污染环境。若生产过程，贮罐或管道出现漏点，因处理失当可以造成泄漏。公司有500m3应急池还有若干台槽车可以接受泄漏物料。若超出处理量，需要上级地方进行配合。易燃物质泄漏遇明火，可以引起火灾和爆炸。

可能发生的事故类型为：物料泄漏、易燃物料引起火灾或爆炸。

C液氯仓突发环境事件分析

广悦公司设有一个液氯仓，可以贮存420吨液氯，配套液氯钢瓶泄漏处理设备设施。由上可知，氯毒性很强，泄漏随风飘散污染范围大，因此，液氯仓是公司重点中的重点。

可能发生的事故类型为：液氯钢瓶泄漏。

D码头突发环境事件分析

广悦公司配有一个码头，用于装货卸货，总长度201米，其中装卸危险货物的长度为120米，共有3个泊船位。装卸和搬运用得起重设备、运输货物的车辆、电器设备可能引起的事故，或者危险货物装卸过程中引起的起重伤害、中毒、灼烫事故。另外，随着管道的老化，可引起液体物料泄漏造成人员伤亡和环境污染。

可能发生的事件类型为：物料泄漏、人员中毒伤亡、碰撞事故等。

E环保设施突发环境事件分析

广悦公司配有锅炉和烟囱，还有若干工业废气吸收设备。若其环保设施因维修不当、操作失误或停电等而不能运作，可导致废气或废水直接排放，污染附近大气和江河。

可能发生的事件类型为：事故排放、染污大气水体。

3.2.3最大可信事件的确定

最大可信事件指在所有预测的概率不为零的事件中，对环境（或健康）危害最严重的重大事件。由上述分析可知，江门市广悦电化有限公司存在的可能发生的环境污染事件造成重大污染后果的有：

表3-9最大可信性事件

| 序号 | 危险源 | 危险目标 | 介质 | 危险、有害因素分析结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯车间液化包装区 | 液氯贮槽、液氯汽化器、液氯钢瓶 | 液氯（氯气） | 氯气中毒、钢瓶爆炸、对大气造成污染 |
| 2 | 氯碱系统 | 电解槽 140台及相关配套设施 | 氯气、氢气 | 氯气中毒、火灾爆炸、碱液灼伤、对大气造成污染 |
| 3 | 贮罐区 | 漂水罐区、盐酸罐区、环己胺罐区、苯胺罐区、乙酸罐区 | 盐酸、次氯酸钠、环己胺、苯胺、乙酸 | 贮罐泄漏、易燃易爆、对大气和水体造成污染 |
| 4 | 废气废水系统 | 系统出现故障、泄漏物料外排 |  | 对大气水体造成污染 |
| 5 | 码头 | 起重设备、车辆、物料泄漏 |  | 中毒、物理伤害、对大气水体造成污染 |

综合上述分析，广悦电化有限公司发生突发环境事件为氯碱生产系统、液氯充装和液氯仓泄漏、贮罐泄漏和码头等泄漏事件，泄漏后未采取措施造成水环境污染和大气环境污染扩散事件。

## 3.3 应急能力分析

3.3.1环保管理制度

根据中华人民共和国《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》，结合我司氯碱化工生产的特点，为实现消除污染，改善劳动条件，促进生产发展的目的，特制定江门市广悦电化有限公司环境保护管理制度。

3.3.2防范和应急

为控制环境风险在最低限度，广悦公司加强劳动、安全、卫生管理，制度完备的安全防范措施，尽可能降低公司环境风险事件发生的概率。在重点生产区域的氯碱系统配有水封箱和事故吸收处理装置；液氯贮槽和液氯仓都配备氯瓶应急处理房间和相关设备工具，用于处理泄漏的氯瓶；全厂贮罐区都筑起防腐围堰，并配有600m3综合应急池；码头配有应急处理房间和应急工具室，用于处理码头突发环境事件；废水可以通过落闸防止废水流入江河。

表3-10应急物资贮备清单

| 器材名称 | 用途 | 数量 | 设置地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防栓（含灭火器） | 灭火 | 357 | 各个车间班组 |
| 氯气泄漏报警器 | 氯气泄漏警报 | 27 | 氯碱生产线、液氯仓 |
| 氢气泄漏报警器 | 氢气泄漏警报 | 13 | 氯碱生产线、盐酸班、环己胺班、 |
| 扩音器 | 疏散人群 | 2个 | 保卫科 |
| 警戒绳 | 规划警戒范围 | 若干 | 保卫科 |
| 应急灯 | 停电用 | 若干 | 各个车间班组 |
| 毛巾或防毒面罩 | 个人防护 | 若干 | 各个班组车间 |
| 紧急洗眼器 | 清洗入眼化学品 |  | 各个车间班组 |
| 沙和沙包 | 吸附物料泄漏 | 若干吨 | 厂区内 |
| 对讲机 | 应急抢险用 | 6个 | 总经办 |
| 应急潜水泵 | 应急抢险用 | 3 | 应急工具箱 |
| 各种补漏工具 | 应急抢险用 | 若干 | 应急工具箱 |
| 应急槽车 | 应急抢险用 | 2 | 车队 |
| 正压式空气呼吸器 | 应急抢险用 | 12 | 应急抢险队 |
| 易熔塞密封罩 | 应急抢险用 | 3 | 应急抢险队 |
| 化学防护服 | 应急抢险用 | 8 | 应急抢险队 |
| 防护面罩 | 应急抢险用 | 8 | 应急抢险队 |
| 易熔塞密封泄压装置 | 应急抢险用 | 3 | 应急抢险队 |
| 带压密封卸阀更换装置 | 应急抢险用 | 3 | 应急抢险队 |
| 针阀口密封装置 | 应急抢险用 | 4 | 应急抢险队 |
| 小瓶针阀密封装置 | 应急抢险用 | 2 | 应急抢险队 |
| 手拉工具车 | 应急抢险用 | 2 | 应急抢险队 |
| 常用工具 | 应急抢险用 | 3 | 应急抢险队 |
| 分析玻璃仪 | 环保监测 | 2 | 质管科 |
| 单一气体检测仪 | 环保监测 | 1 | 质管科 |
| 600m3应急池 | 应急抢险用 | 1 |  |
| 救护车 | 应急抢险用 | 1 | 医疗室 |
| 洗眼器 | 个人防护 | 若干 | 全厂范围 |
| 蒸汽灭火系统 | 应急抢险用 |  | 罐区 |
| 供水装置 | 应急抢险用 | 若干 | 全厂范围 |

# 4、应急组织机构与职责

为了防止突发环境事件的发生以及减轻事件所造成的危害，本公司成立环境保护及应急处理处置管理委员会，下设环保管理和应急办公室、环境应急处理处置专业小组和相应的应急抢险队。见下图

图4-1突发环境事件组织结构图

## 4.1 环境保护及应急处理处置管理委员会的职责

负责制定公司的环保规划、总体环境治理方案、环保管理制度、环保责任制的考核、当发生突发环境事件时，转换成应急救援现场指挥中心，领导处理处置公司级的突发环境事件。

1.日常工作职责：

（1）负责应急救援预案的制定，修订及管理；

（2）组建应急救援队伍，并组织实施和演练；

（3）检查督促做好突发环境事件的预案措施和应急救援的各项准备工作；

（4）明确突发环境事件状态下各级人员的职责。

2.应急救援工作职责：

（1）确定现场指挥人员；

（2）高度和协调突发环境事件现场有关工作；

（3）批准本预案的启动和终止；

（4）负责保护突发环境事件发生后的相关数据；

（5）突发环境事件信息的上报、汇报工作；

（6）接受政府的指令和调动；

3.应急现场总指挥（主任）职责：

（1）接收政府的指令和调动；

（2）批准本预案的启动与终止；

（3）分析紧急状态，判断是否可能或已经发生重大事件，确定突发环境事件应急预警级别（完全紧急状态、有限紧急状态）和相应报警级别；

（4）负责开展企业应急响应水平的突发环境事件应急救援行动；

（5）调查和评估突发环境事件的可能发展方向，以预测事件的发展过程；

（6）如果突发环境事件级别升级到完全紧急状态，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援请求；

（7）指挥、协调各部门应急反应行动；

（8）与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（9）监察厂区内外应急人员的行动；

（10）下达进入有限紧急状态或完全紧急状态的命令；

（11）在反应终止后，负责组织事件现场的恢复工作；

（12）负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

## 4.2 现场指挥机构架构图

图4-2 突发环境事件组织救援实施结构图

事件应急救援指挥中心及现场工作组成主要组成人员及联系方式具体见附件4

## 4.3 工作机构

公司各职能部门和全体员工都负有突发环境事件应急救援的责任，各专业队伍是突发环境事件应急救援的骨干力量，担负着公司内各类突发环境事件的救援和处置工作。各专业救援队伍分工如下：

4.3.1环境保护及应急处理处置管理委员会/现场应急救援指挥部

由董事长担任总指挥，副总指挥由总经理等担任。环境保护及应急处理处置管理委员会是公司应急管理的最高指挥机构，负责公司突发环境事件的应急有关工作。具体职责包括：

1.负责应急救援决策与指挥，统一指挥应急行动、调配应急资源，发布和解除应急命令；

2.组织制定事件应急预案并定期实行演练、评估、完善，组织和监督事件调查分析，总结应急经验和教训；

3.预案体系的建设及运转，指派专业组赶赴事件现场，指导事件应急处置工作，启动应急响应级别；

4.通报重大预案与处理进展，向主管部门、政府报告事件和应急处置情况；

5.协调外部应急力量与政府关系。

4.3.2应急办公室

应急办公室（设在技安科）是公司应急指挥中心的日常办事机构，由技安科及其他科员组成，主要是协助领导机构及现场指挥机构开展各项工作，信息上传下达。应急状况及时通报相关人员。应急终止总结与应急预案体系完善。其主要职责包括：

1.在日常工作中定期组织安全教育宣传，提高员工安全、环保意识；

2.组织进行应急器材、设施操作培训，提高应急能力；

3.组织公司环境应急预案的演练；

4.当事件发生时，根据应急指挥中心的指示，负责协调各功能小组展开应急处理和紧急疏散、救援工作；配合外来救援单位开展各行动；

5.配合协助政府有关部门事故调查和善后工作等。

4.3.3各个专业小组

设立技术专家组、生产调度组、环境监测组、信息联络组、消防疏散组、医疗救护组、车辆运输组、应急物资组和应急后勤组。

其主要职责：在处理处置突发环境事件时提供相应的技术、物资、人员、通讯等多方面支持。

技术专家组根据事件现场情况、工艺设备技术和环保安全各方面进行分析，向指挥部提出解决事件的建议和方法。

生产调度组主要职责是厂内信息通报，协助总指挥生产调度安排的，避免系统互相影响。

环境监测组主要职责是对事件发生时和发生后，大气和水体进行监测，反馈信息给指挥中心。

信息联络组主要职责是事件信息对外的通讯和向上级汇报，专门处理公众和媒体的要求，以防媒体错误报导。

消防疏散组主要职责是人员疏散和区域隔离，消防工作。

医疗救护组负责救援过程中对受伤人员的现场治疗和送院安排。

车辆运输组主要职责是槽车的准备和将泄漏物料或消防水进行回收。

应急物资组主要职责是提供救援过程中需要的物资。

应急后勤组负责提供救援过程的后勤需要。

## 4.4 应急抢险队

4.4.1.公司级应急抢险队

由公司组织的应急抢险队，只要应对液氯泄漏、贮罐泄漏等泄漏突发环境事件的抢险处理处置。名单见附件4

4.4.2.各车间成立相应抢险队

队长：车间主任

队员：生产副主任、设备副主任、环保员、安全员、工艺员和所有班长

职责：负责部门（或车间）突发事件的应急抢险处理，在超过自身处理能力时协助公司级应急抢险队对突发事件进行抢险处理处置。

4.4.3.各班组级应急抢险队

队长：由当班组长组成     队员：由当班人员组成

职责：负责本班组突发事件的应急抢险处理，在超过自身处理能力时协助车间级或公司级应急抢险队对突发事件进行抢险处理处置。

# 5、预防与预警

为最大限度地避免环境风险事件的发生，必须从工程上和管理上实行全面严格的防范措施。加强管理操作人员风险意识和防范意识教育，并将具体措施落实到日常工作中。建立健全各类突发环境事件的应急处置对策。

（1）根据公司情况，依据相关法律法规或制度进行环境安全风险源分析。

（2）严格执行环保安全、风险防范要求，结合公司生产工艺流程，配套相应的环保设施，建立相应的设备设施操作规程及管理指引。

（3）建立应急监测及日常检查制度。

（4）建立环境宣传培训制度，强化环境风险防范意识，完善安全警示标识。

为明确各部门在公司生产经营活动中所承担的环境安全管理职责，公司制订了相应的管理制度及标准化作业规范。

广悦公司针对环境风险实际情况，实施了强化风险意识、加强安全管理工作，具体提出了以下管理要求：

1. 将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；

2. 进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

3. 对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，应急组织机构相关人员在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。

4. 加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。

5. 安排专人负责全厂的环保安全管理，设置专职环保安全员，环保安全员原则上由熟悉公司生产工艺、熟悉厂区布局、熟悉厂内用排水情况、熟悉公司的消防系统等内容的人员担任。

6. 按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品、泄漏、火灾应急防护用品。

公司根据自身情况建立化学品环境风险管理制度，建立健全的化学品环境风险防范制度措施，编制本突发环境事件应急预案，建立应急救援队伍和物资储备建立化学品环境管理台账和信息档案，加强对危险化学品排放的日常监测和突发环境事件高发类重点防控化学品的管理。并每年一次发布企业化品环境管理年度报告，向公众公布上一年度生产使用的化学品品种、危害特性、相关污染物排放及事故信息、污染防控措施等情况。

## 5.1 危险源的监控

（1）建立重大危险源管理制度，落实监控措施；

（2）相关特种设备按规定定期检测；

（3）定期对有毒气体报警器、可燃气体报警器进行检测，保证其正常；

（4）加强对重点部位、关键装置的巡查、检查；

（5）全公司和各部门对危险源定期安全检查及相关专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

（6）制订日常检查表，专人巡检，作好检查记录；

（7）设备设施定期保养并保持完好。

## 5.2 预防措施

（1）广泛开展环保教育，提高干部、工人环保意识和判断事故及自我保护能力。

（2）加强环保管理，定期对各种环保治理设施及环保应急设备进行保养、检查、校核，如：废水综合处理池、综合事故应急池、沉灰池、烟气在线监控系统、环保应急工具箱等。

（3）努力改善车间工作条件，督促操作人员按章操作，按规定穿戴劳保用品，严格执行公司制定的工艺技术指标。

（4）各部门主管环保的工作人员，要经常深入车间巡回检查，发现问题及时整改。

（5）加强设备管理，坚持对液氯贮槽、汽化器、液氯钢瓶、液氨贮槽等设备依期按章按规定进行检测。

（6）各专业队按照任务分工做好物资器材准备，如必要的指挥通讯、报警、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

（7）设置综合事故应急池，包括事故应急池和罐区围堰容量，综合容积大小为600m3，平时处于排空状态，确保消防废水或事件污水能得到有效收集。

（8）建立并完善各项制度

①值班制度，建立昼夜值班制度（实行公司级和车间级两级昼夜值班制）。

②检查制度，每月结合环保工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。

③例会制度。每年四月和九月的第一周召开领导小组成员和救援队负责人会议，研究应急救援工作。

④总结评比工作。根据全年的环保管理情况，进行年终总结评比，并给予表彰奖励。

## 5.3 预警机制

### 5.3.1 预警的条件

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组向专家展开咨询，讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向厂领导、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由应急指挥机构确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.3.2 预警分级

(1) 一级预警（社会级）

一级预警为在二级响应时，如设备、设施严重故障，有可能发生火灾爆炸和大面积泄漏事件，泄漏有可能会流入附近水域或扩散到周边企业、居民点，造成的泄漏公司已无能力进行控制，以及地震、洪水等不可抗力因素导致发生大面积泄漏、火灾等事故而公司已失去自我救援能力时。

(2) 二级预警（公司级）

二级预警为三级响应时，如已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，突发环境事件可以控制在公司内部，未对周边企业、居民点产生影响的事故以及获悉地震、洪水等不可抗力因素即将发生信息时。

(3) 三级预警（车间级）

① 现场发现存在泄漏或火灾迹象将导致泄漏、火灾爆炸等突发环境事件的；

② 可燃物质检测系统发出警报；在线监控仪器发出超标警告；

③ 遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等较恶劣天气预报；

④ 接到政府发布预防突发环境事件通知要求时；

⑤ 其他异常现象。

### 5.3.3 预警的方法

（1）一级预警为完全紧急状态，现场人员立即报告部门现场负责人，部门现场负责人核实情况后立即上报公司应急指挥中心，公司应急指挥部根据现场情况，应立即通知江门市环保局应急指挥部及其他政府救援部门，由相关政府部门应急指挥部发布响应预警。

公司应急指挥中心立即启动本应急预案，依据现场情况组织开展全力的现场处置措施，公司的全部有关单位（所有部门和班组）应尽快撤离至安全区域，应急总指挥报请政府及相关部门。

（2）二级预警为有限紧急状态，主要遵从“自救为主，社会救援为辅”原则，部门现场负责人，部门现场负责人核实情况后立即上报公司应急指挥中心，公司应急指挥中心启动本应急预案开展救援， 并依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，或事态具有极高的升级可能时，应当及时向上级部门报告，由上级部门决定后发布预警等级。

二级预警采取措施：根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；指令各应急专业队伍进入应急状态，如有毒有害气体泄漏，应联系环境监测机构立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和行动；调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

（3）三级预警：现场人员立即报告部门现场负责人， 部门现场负责人通知应急指挥中心，应急指挥中心视现场情况组织现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应启动本应急预案，人员作好应急响应准备。遇非工作日时，通知总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥。

### 5.3.4 信息上报

内部信息

一旦发生火灾、爆炸及有毒有害气体、液体泄漏等事件，现场发现者立即上报部门现场负责人（若发生人员中毒或可能造成火灾的泄漏，同时向119、120报警），部门相关负责人向公司应急指挥部报告，同时公司应急指挥部召集应急专业小组按照响应的现场处置措施进行应急处理，控制事件的发展。

当部门无法控制泄漏时，应立即向公司当值值班经理或相应的负责人报告，当值值班经理及相应负责人向应急指挥部总指挥、副总指挥报告，有应急指挥领导小组根据情况启动相应的级别的应急预案。

指挥中心如判断事件超出了企业应急处置能力时，及时向江门市环保部门应急指挥部或市政府应急办等相关部门报告，请求援助。公司预警信号主要使用电话报警联络见附件5。

图5-1  预警应急流程图

外部报告

公司作为发生发生突发环境事件的责任单位，一旦发生突发环境污染事件，由应急指挥机构通过手机、座机等联络方式向江门市相关应急指挥机构汇报，以及周边单位发送警报消息，并组织人员撤离或疏散，随时保持信息联络通报。

外部联系电话详细附录6：相关企业和外部应急救援单位联系方式

### 5.3.5 预警发布及解除程序

当环境污染事件可能影响到企业内部员工，严重的甚至波及周边地区，对公众和环境可能造成威胁，需以警报或公告形式告之。通过平日的事故应急演练，让员工、民众了解警报系统启动的时机、警报信号的不同含义。公司应急救援指挥中心发出警报的同时，应进行应急广播，向公众发出紧急公告，警报内容应包含：公众污染事故的性质、自我保护措施、注意事项、疏散的办法、疏散路线、安全场所等，同时，对外信息联络组专门处理公众和媒体的要求，以防媒体错误报导。

预警险情排除后，应急指挥中心或根据上级部门指示宣布预警解除。

### 5.3.6 初报、续报和处理结果报告

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事故后期1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后及时上报。表5-1以下是报告内容、形式和时间。

表5-1 初报、续报和处理结果报告

| 报告阶段 | 报告形式 | 报告内容 | 报告时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初报 | 电话或直接报告 | 1.事故发生的时间和地点； 2.事故类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；3.估计造成事故的泄漏量； 4.已采取的应急措施； 5.已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向； 6健康危害与必要的医疗措施； 7.联系人姓名和电话 | 发现或得知突发事件后 |
| 续报 | 电话、网络或书面随时上报跟进最新情况 | 在初报基础上报告突发环境事件的有关确切数据、事件原因、污染影响范围和严重程度、处置过程、采取的应急措施及效果等基本情况，必要时配发数码相片或摄像资料。 | 在查清有关基本情况后。 |
| 处理结果报告 | 以书面方式报告 | 在初报、续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告在突发环境事件处理完毕后立即上报。 | 突发环境事件处理完毕后。 |

# 6、应急响应

应急预案启动条件及响应程序

1、符合以下条件之一，应启动本预案：

（1）国家、地方政府部门要求本公司启动本应急预案时；

（2）发生氯气或储罐内的物料泄漏时；

（3）发生火灾引起废气、废水排放时；

（4）发生废气超标、废水泄漏事件时；

（5）发生氯碱系统故障时。

2、事故应急救援系统的应急响应程序按过程分为报警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急结束等过程。一旦发生突发环境事件，应急救援指挥部接到报警后，立即评估突发环境事件的危害程度，按预定的等级条件初步判断事件等级，并启动或报告上级单位建议启动应急响应程序。

## 6.1 应急响应分级

公司突发环境事件按照其可控性、严重程度和影响范围等因素，应急响应级别分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应三个级别。

1.一级响应范围

因氯气物料泄漏，需要转移疏散群众500人以上，或造成的直接经济损失在100万元以上的；出现人员死亡或中毒达10人以上的事件；环境污染造超出公司区范围，社会影响特别恶劣、性质特别严重，且发生后可能持续一段时间，事件控制及其对生产、社会产生的影响，依靠本公司不能控制；同时需要地方政府相关部门增援。外部应急/救援力量到达现场后，本公司协助一起处置事件，公司应急机构及应急资源统一接受上级主管部门管辖。

2.二级响应范围

因氯气物料泄漏，需要疏散转移全公司员工，或造成的直接经济损失在20万元以上、100万元以下的；无人员死亡，出现少数人员重伤、明显中毒症状的事件；事件环境影响限制在公司边界，环境影响控制在公司内现场周边地区，消防废水控制在厂区范围；化学品进入环境量在居民区大气中有害物最高允许浓度以下；需要动员全公司资源进行控制。必要时向外部应急救援力量请求援助。

3.三级响应范围

无造成重伤、中毒和死亡事件；造成经济损失20万以下；公司内某装置单元发生泄漏、火灾、爆炸，但未引起连锁爆炸，预计发生的事故、事件或灾情只须按公司的《氯碱生产系统突发事故处理及复产的操作法》和各工段操作规程进行处理即可控制的；少量泄漏，但在厂区车间控制范围内，很快隔离、控制和清理；事件限制在公司的单位区域范围内，不会立即对生命财产构成威胁，不会对周边企业及居民造成环境污染。

## 6.2 应急程序

事件应急救援系统的应急响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急结束等过程。

1.公司应急救援指挥部接到上报警报信息后，马上对现场情况进行了解并进行事件评估，以进行下一步处理。

2.根据评估结果进行相应的处理处置。

（1）评估为三级响应：各部门、车间按应急救援预案三级响应——预警的启动条件进行响应，按照公司的各工段的《操作规程》和《氯碱生产系统突发事故处理及复产的操作法》进行处理，可以根据公司岗位操作规程中的故障处理操作法进行现场应急，尽可能地减少事故危害及损失。

（2）一旦评估为二级响应，难以按岗位操作规程中的故障处理操作法处理时，应迅速采取以下应急救援措施，启动应急预案二级响应——启动本应急预案。现场应急指挥部负责实施，值班负责人在现场成立现场指挥部，调配现场的应急资源，指挥各应急专业小组赶赴现场展开救援。通知个指挥部成员做好准备，按照职责分工赶到现场指挥救援，并及时将事件向友邻上级环保、安全、公安、劳动、卫生等部门报告。通讯联络队接到报警后，迅速调动车辆，集结待命，接到任务迅速出车。治安队、消防队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的程度范围。设置警戒线。封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种车辆，有秩序进入抢救区域，强制职业按规定路线疏散，必要时通知门卫关闭厂门，禁止无关人员入公司围观。包围和配合做好迁移可燃物品、围堵截流可燃液体和泄露液体化学品的工作，控制事态发展。环保监测队接到报警后，迅速集合监测人员，根据风向或水体流向布点取样监测泄漏化学品对大气和水体影响和扩散情况，查明泄漏化学品浓度，及时向指挥部报告监测情况。抢险抢修对接到报警后，迅速集合各个工种人员，集结待命，救援物资设备到位，根据指挥部的命令开展抢救抢修。医疗救护队接到报警后，迅速通知医疗室全体医护人员，准备急救药品、器具，抢救受伤者和中毒者。运输队接到报警后，迅速调集有关运输车辆，集合队员待命，接到任务，迅速出车。物资供应队接到警报后，迅速集合各个供应人员返回公司，准备待命，以便及时供应抢救抢修、围堵截流泄漏所需的物资。各部门，车间抢救抢修结束后，做好现场调查，清理泄漏液体化学品工作，恢复工艺设备、管道、电器仪表的生产准备状态，在查清事故原因消除事故隐患后，尽快复产开车。为使事故的应急救援有准备、快速反应，实行统一指挥，分级负责，要求各救援队伍、部门、车间必须按各自的职责开展工作。

3.当事件被评估为一级响应时，事件的危害已经超出了公司边界，在公司失控，特别是在发生火灾爆炸事故、有毒有害气体物质发生大量泄漏波及外部人群、发生泄漏液体化学品波及公司外水体时，需要外部消防人员控制事故或要求进行安全避难及疏散，同时需要环保、医疗和其他有关部门支持,达到最严重的紧急情况，启动全体应急。全体应急需由江门市政府协调组织，本公司配合。

公司突发环境事件分级响应程序如下图6-1所示

图6-1 应急响应分级程序

## 6.3 四项重大突发环境事件应急响应处理措施

### 6.3.1 氯碱系统突发环境事件应急处理措施

氯碱系统发生突发环境事件时，可按《氯碱系统突发环境事件应急处理预案》进行处理。该预案仅适用于氯碱生产系统突发环境事件的处理操作法。对于其它常规的、普通的生产故障或仅影响本生产班组的突发环境事件则按岗位操作规程进行操作处理。详细见专项预案《氯碱系统突发环境事件应急处理预案》

### 6.3.2 液氯泄漏突发环境事件应急处理措施

1.液氯钢瓶泄漏事件应急处理措施

（1）尽快转动钢瓶，使泄漏部位位于氯的气相空间，减少氯气泄漏量。

（2）瓶阀泄漏时，拧紧六角螺帽；瓶体缺陷泄漏时，用抱箍衬橡胶垫片堵漏，并尽快将液氯使用(抽空处理)完毕。

（1）严禁向泄漏的钢瓶上喷水，防止事故进一步扩大。

（2）泄漏情况无法控制，尽快将钢瓶推进事故吸收处理池或氯气处置间。

（3）泄漏量太多时在周围喷淋稀碱液，形成水幕进行吸收，缩小危害区域。

（4）若在运输过程中液氯钢瓶无法处理时，应将车辆开到无人的偏僻地带，使氯气危害降到最低程度。

2.液化包装岗位发生氯气泄漏事件应急处理措施

（1）按液化包装岗位操作规程进行处理。

（2）四只液氯贮槽中必须任何时候保留至少一只备用槽（负压槽）。

（3）若液化充装系统设备（管道）发生事故造成氯气大量泄漏时，要按《公司氯碱生产系统重大突发事故处理及复产操作法》的要求进行停产处理。

当事故现场所有火灾被扑灭、没有点燃危险存在、所有有毒、有害气体泄漏物质已经被隔离和气体被驱散，消除危害时，由企业应急指挥中心宣布应急行动结束，同时通知周边社区和附近单位告知事故危险已解除。转入恢复正常生产的前期准备工作。

### 6.3.3 贮罐泄漏突发环境事件应急处理措施

a．发生大量物料泄漏，进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

（2）若泄漏的有机物料为易燃液体，应严禁火种。周围禁止任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性。

（3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时准备水枪掩护。

（4）应急处理人员须戴上呼吸器，穿好防酸碱服，应从上风处接近现场，严禁盲目进入，避免吸入物料蒸气。

b．迅速控制泄漏源

（1）通过关闭有关阀门、停止装卸车、停止成品入罐和转移去环保应急池等方法控制泄漏源。

（2）若有机物料贮罐发生泄漏后，应通过转移到其它贮罐或槽车转移的方式,抽空泄漏贮罐物料。

（3）发生燃烧时，用雾状水冷却火场容器，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，同时，用雾状水保护现场消防人员。

（4）使用抗溶性泡沫、干粉或二氧化碳进行灭火。消防用水和物料混合残留物应环保应急池收集后，用槽车装载，并根据不同物质使用不同的方法无害化处理。

### 6.3.4 码头物料泄漏突发环境事件应急处理处理

1.液氯钢瓶泄漏应急处理措施

在码头进行液氯钢瓶装卸、搬运时，在车辆运输、起重吊装作业过程中发生撞击，造成液氯钢瓶发生泄漏，作业负责人应组织人员积极施救，具体措施如下：

（1）码头作业负责人应按报告程序进行报警，同时尽快通知公司专业的氯气泄漏事件抢险工程队作应急处理。

（2）发生泄漏事件后，码头负责人在指挥部成员赶到之前，指挥现场所有人员，迅速进行应急处理。

（3） 尽快转动钢瓶，使泄漏部位位于液氯的气相，减少氯气泄漏量。

（4） 瓶阀泄漏时，拧紧六角螺帽；瓶体缺陷泄漏时，用抱箍衬橡胶垫片堵漏，并尽快将液氯转移到液氯充装班或次氯酸钠班使用(抽空处理)完毕。

（5） 严禁向泄漏的钢瓶上喷水，防止事件进一步扩大。

（6） 泄漏情况无法控制，尽快将钢瓶转移到液氯充装区并推进事故吸收处理池或氯气处置间进行处理。

（7） 泄漏量太多时在周围喷淋稀碱液，形成水幕进行吸收，缩小危害区域。

2.盐酸、氢氧化钠和次氯酸钠液态危险货物泄漏应急处理措施

当发生盐酸、氢氧化钠和次氯酸钠液态危险货物泄漏时，作业负责人应组织人员积极施救，具体措施如下：

（1）码头作业负责人应按报告程序进行报警。

（2）发生泄漏事件后，码头负责人在指挥部成员赶到之前，指挥现场所有人员，迅速进行应急处理。

（3）抢险人员根据泄漏情况，组织人员对设备设施进行检修、堵漏，所有在溢、漏警戒区进行抢险作业的人员应穿耐酸碱防护服、耐酸碱胶鞋、防护面罩和耐酸碱手套等劳动防护用品。

（4）通过管道从储罐区抽到码头的中转（计量）罐中，装船或装车时通过软管利用高位差自流到槽车上或船上，在作业时发生泄漏，作业人员应立即停止装卸、停泵、关闭相关阀门。

（5）码头的中转（计量）罐及相关阀门管道发生泄漏，利用防泄漏堤收容。

（6）抢险人员对软管道裂缝、硬管道洞状泄漏点，采取措施堵漏。

（7）根据泄漏情况划定泄漏警戒区域。

（8）对泄漏至码头上的货物采用“先控制、后处理”的办法，先用黄砂、干土堵堤，用稀碱或稀酸中和(中和时注意不要使反应太激烈)，防止货物流入江河。

（9）应急指挥部领导成员应根据现场情况，调整布置堵漏、吸收、中和与围堵并重。

（10）一旦危险货物流入江河，现场负责人应立即报告环保、卫生等部门，并告知泄漏货物理化特性。

## 6.4 现场应急情况处置

### 6.4.1 危险区域的隔离与交通疏导

（1）危险区与安全区的设定

公司发生危险化学品泄漏事件时， 按危险程度分为三个区域， 分别为事件中心区、事件波及区、受事件影响区，危险区以外为安全区域。

（2）事件现场隔离区的划定方式、方法

事件中心区：即离事件 0~150m 区域。此区域为危险化学品浓度指标高，并伴有爆炸、火灾发生风险，有毒气体泄漏和人员中毒的危险。

事件波及区： 即离事件现场500m内的区域，该区域空气中危险化学品浓度较高，造成作用时间长，有可能发生人员或物品的伤害和损坏，或者有造成轻度中毒的危险。

受事件影响区：指事件波及区外可能受影响的区域。该区域可能有从事件中心区波区扩散的小剂量化学品的危险。

（3）事件现场隔离方法

为防止无关人员进入事件现场受到伤害，按危险区的设定，划定事件现场隔离区范围。事件中心区以距事件中心约 500m 道路上设置警戒色带标识，并设置 1～2 名警戒人员。

（4）现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

事件中心区外的道路疏导由警戒疏散组负责，在警戒区的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识，并指定人员负责指明道路绕行方向。事件波及区外道路由警戒疏散组负责，禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向。

### 6.4.2 应急参与人员防护、监护

监测、抢险、救援人员进入危险区域应急时，必须事先了解危害区域的地形、建筑物分布、有无燃烧爆炸等危险、危险物存在的大致数量和浓度、选择合适的防护用品。如产生有毒有害气态污染物的事件，注重呼吸道的防护；产生易燃易爆气体或液体的事件，注重明确阻燃防护服和防爆设备；产生易挥发的有毒有害液体的事件，重点明确安全防护措施；产生不挥发的有毒有害液体的事件，注重明确隔离服防护措施等。

进入危险区应至少 2～3 人为一组集体行动， 以便互相照应。 每组人员中必须明确一位负责人作为监护人，各负责人应用通信工具随时与指挥部联系。

### 6.4.3 现场紧急抢救

一旦出现人员受伤事件，医疗救护组应及时将神志不清的病员置于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给于氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。具体方法：

（1）、人工呼吸。采取口对口式人工呼吸。

（2）、按压术。针对心跳骤停者。

（3）、皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗；头部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗；眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少15 分钟； 当人员发生冻伤时， 应迅速复温， 复温的方法是采用 40~42℃恒温热水浸泡，使其在 15~30 分钟内温度提高到接近正常； 在对冻伤的部位进行轻柔按摩时， 应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染；当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温， 用清洁布覆盖创伤而避免伤处污染， 不要任意把水疤弄破。 患者口渴时，可适量饮水或喝含盐饮料。

（4）、经现场处理后，应迅速将伤员护送至医院救治。

### 6.4.4 人员紧急撤离

发生火灾事件、爆炸事件等得不到有效控制时，根据各车间及仓库出口的位置，各车间及仓库工作人员应从车间、仓库出来，通过车间、仓库与办公楼之间的通道撤离，集合后进行人员清点，清点完毕后向厂外撤离。厂内交叉口处设置撤离路线标识牌，设置撤离集合标识。根据厂区所在的位置，遵从侧风和上风向撤离原则，将疏散区内非应急人员撤离或疏散。

在指挥部的统一指挥下，对事件应急救援无关人员进行紧急疏散，并在厂区内人员集中的办公、休息等重点区域张贴位置图，标识本地点在紧急状态下可选择的撤离路线，以及最近应急装置的位置。对前来联系工作以及参观等的非本单位员工，安排专人在进入本单位危险区域前告知注意事项，以及紧急状态下的撤离路线。

### 6.4.5 人员撤离前、后报告

负责抢险和救护的人员在接到指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由各专业救援组组长分工，分批进入事发点进行抢险或救护，抢救人员必须两人或多人一组。在进入事故点前，组长必须向指挥部报告每批参加抢修救护人员数量和名单并登记。

抢修救护完成任务后， 组长向指挥部报告任务执行情况以及抢险救护人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事件控制情况，必须做出撤离或继续抢险救护的决定，向抢险救护下达命令。组长若接撤离命令后，带领抢险救护人员撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥部报告。

### 6.4.6 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

当事件现场污染物泄漏浓度严重超过允许值或火灾爆炸难以控制， 形成更大范围内的火灾爆炸事件时，危害到自身的生命安全，应当根据事件应急响应程序有序的撤出事故发生的现场。

### 6.4.7 控制事件扩大的措施

采取先控制后抢险的原则。先疏散现场非抢险人员，对有毒有害气体泄漏事件，要迅速控制或堵住泄漏点；对火灾事件，要切断火势途径，冷却受火势威胁的容器或可燃物，控制燃烧范围。

### 6.4.8 事件可能扩大后的应急措施

污染物泄漏或火灾爆炸有扩大的迹象或已开始扩大，现场抢险人员应立即向现场总指挥报告，现场总指挥应迅速做出准确判断， 确有威胁现场抢险人员安全的情景时，应立即下达撤退命令，如发现事件有扩大的迹象或已开始扩大是，现场情况十分危急，抢险人员来不及报告后再撤离，可先撤离后报告。

## 6.5指挥与协调

### 6.5.1 指挥和协调机制

根据需要，广悦公司成立突发环境事件应急指挥中心，负责指导、协调突发环境事件的应对工作。

环境应急指挥中心根据突发性环境事件的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。

现场应急救援指挥中心成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组联络组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥中心领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。

### 6.5.2 指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：

(1) 提出现场应急行动原则要求；

(2) 派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥中心的应急指挥工作；

(3) 协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

(4) 协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

(5) 根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

(6) 及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

## 6.6信息发布

(1) 根据事件发生时所采取的处置状况，由对外信息联络组向江门市环保局和江门市应急综合应急救援部门报告，并按程序按需求向媒体发布信息。

(2) 对外信息联络组是对外发布事件和应急信息的唯一部门，其他任何部门和个人不得透漏相关信息。

(3) 对外信息联络组应遵循“及时准确、客观全面、严禁慎重、经过批准”的原则。

(4) 信息发布内容包括：

①环境污染事件发生的时间、单元、事故装置、泄漏物质、泄漏量和污染区域；

②人员中毒、伤亡情况；

③事件简要情况；

④已采取的应急措施。

## 6.7安全防护

### 6.7.1 应急人员的安全防护

根据不同类型突发环境事件发生时对应急救援人员危害性的不同， 在应急救援队伍进行应急救援任务之前，应急人员必须按照相关规定佩戴符合救援要求的安全职业防护装备（如安全帽、护目镜、耐酸碱雨靴、手套、防化服、口罩或正压式防毒面具等），并且严格按照救援程序开展应急救援工作，避免人身安全受威胁。

### 6.7.2 事故现场保护措施

（1）根据泄漏介质的特性以及现场监测结果（或火势的情况）设置隔离区，封闭事故现场，紧急疏散、转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制；

（2）在医务人员未到达现场之前，救援人员应佩戴、使用适当的防护器材迅速进入现场危险区，将被困者救出并转移至安全地方（若情况严重时，请求消防队员进行救援），根据人员受伤情况配合医务人员进行现场急救，并送医院抢救；

（3）警戒区内严禁使用非防爆通信工具，严禁车辆进入，严禁烟火；

（4）现场火灾、爆炸源有毒有害气体泄漏并得不到控制，也无法进行有效驱散，可能引发重大次生火灾，总指挥应立即上报上级应急指挥机构，由江门市突发环境事件应急指挥机构到现场指挥开展应急救援。

### 6.7.3 受灾群众的安全防护

现场应急指挥中心负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发性环境污染事件的性质、特点，告知厂内人员应采取有效的个人安全防护措施，沿安全线路向上风向空旷地带转移；

（2）当事故范围扩大且超出公司厂区界限，需要转移人员时，应及时向江门市环境应急指挥中心求助，统一部署，做好职工和周边群众的安全转移和疏散。

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

### 6.7.4 洗消与净化

在应急事件救援活动结束后，应当对现场救援人员、机械设备进行洗消与净化，防止事故发生后含酸、碱、腐蚀性等有毒有害物质残留在现场人员身上以及设备周围。

（1）人员洗消

应急处置人员在事件处理完后应用清水、肥皂水或其他洗消剂进行清洗或用毛巾擦拭等方法清除身体上的污染物，用水洗、拍打、抖动等方法清除服装上的污染物。洗消时产生的废水进入厂区废水处理站进行处理，其他废弃物交有相应资质的机构进行处置。

（2）设备净化

环境污染事件发生后被污染的仪器和设备清除及清洗不可忽视， 在发生污染物质已经泄漏到装置或环境中的事件后， 应急专业小组成员应注意在应急行动中受到污染的应急设备的污染清除。在清理过程中，清理人员必须穿戴好各种防护装备如手套、防毒面具等，以免发生中毒。

### 6.7.5 防止二次污染

火灾爆炸或泄漏事件控制后产生大量的消防废水，属于二次污染事件，需要对现场进行二次污染处置。后期处置与事故调查小组应第一时间关闭雨水管网排放口，再将消防废水泵到综合应急事故池，待事件结束后由废水处理系统处理，当废水超标排放事件时，可临时将废水排放到综合应急事故池暂存。

（1）防止事故再发生

洗消过程中收集的废油类必须做好安全防范措施，防止再次发生火灾、爆炸事故。

（2）废水处理

应急处置后产生的事故废水或消防废水由污水沟收集进入综合应急事故池后，待事件结束后由废水处理系统处理回用于生产，无法处理回用的委托有对应危险废物处理资质的单位处理，该废水采用专门的运输车辆运送。

（3）废化学品处理

应急处置后产生的废化学品若公司实验室无法将其过滤回用， 应当委托有对应危险废物处理资质的单位进行无害化处理。

## 6.8应急监测

为及时了解和掌握公司在发生污染物泄漏或者或者爆炸后产生大气和水污染物对周边环境的影响状况，掌握其扩散运移以及分布规律，环境应急监测组负责对环境污染事件进行现场调查、分析认定，进行事件可能污染到范围内的环境监测（水环境、空气环境），并指定应急监测方案，按照规定随时上报应急救援指挥部。

### 6.8.1 内部监测和外部监测分工

（1）发生一般突发环境事件时，环境应急监测组及时进行调查分析，了解事件当前状况，产生影响及主要污染物，由于一般事件为少量泄漏，能够处于厂区的控制范围内，只需对各车间出水水质、厂区废水处理站出口水质进行采样分析，并与正常运行时水质指标进行比对，及时将监测结果反馈到应急救援指挥部。由于属于少量泄漏，处于厂区的控制范围内，只需对各车间重点位置进行大气监测，并将监测结果及时反馈到指挥部。

（2）. 发生较大突发环境事件时，会产生废水、消防水大量泄漏，并出现污染物泄漏到厂区边界范围，对周边区域造成影响；环境应急监测组应及时掌握现场情况，并及时上报到指挥部，必要时通知江门市环境保护监测站到现场对大气环境进行监测，并派有经验人员协助环境应急监测组进行事故废水、大气采样监测，及时将监测结果反馈到指挥部。

（3）发生重大突发环境事件（社会级）时，此时应急指挥部应及时将信息反馈到江门市应急指挥机构，并由江门市应急指挥机构通知江门市环境保护监测站到现场进行废水、大气环境监测工作，公司环境应急监测小组协助采样监测。由于发生重大事件时，公司的化验室存在一定的隐患或可能出现停水停电等意外，由环境监测站工作人员采样送到市级环境监测站进行监测，及时汇报信息到指挥部。

表6-1内部、外部监测分工表

| 事件级别 | 监测部门 | 监测项目 | 指挥部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般突发环境事件 | 环境应急监测组 | 水大气环境环境 | 公司指挥部 |
| 较大突发环境事件 | 环境应急监测组 | 水环境 大气环境 | 公司指挥部 |
|  | 江门市环境保护监测站 | 水环境 大气环境 |  |
| 重大突发环境事件 | 江门市环境保护监测站 | 水环境 大气环境 | 江门市环境应急指挥机构 |
|  | 江门市环境保护监测站 | 水环境 大气环境 |  |

### 6.8.2 现场应急监测程序

（1）环境监测小组通过现场考察及详细情况的介绍，了解污染事件的发生源及污染物情况，根据事件发生的性质作出相应的应急监测方案；

（2）应急监测方案确定监测项目、频率、点位及分析采样方法，快速实施监测；

（3）负责把监测数据进行分析、汇总，确定污染物的种类、浓度、范围等，向通讯联络组报告监测结果，根据情况提出进一步的监测计划，并及时将监测数据、信息及结果等所有信息上报应急救援指挥部，作为指挥部应急决策的主要参考依据。

### 6.8.3 应急监测计划

表6-2应急监测计划

| 监测对象 | 西江 | 大气环境质量 |
| --- | --- | --- |
| 监测地点 | 在西江布设5个监测断面，江门河口设一个监测断面 | 共设置5个大气监测点，分别为江滨公园、茶山里、金溪村、外海中学和肇基小学 |
| 监测项目 | pH、CODCr、氨氮、石油类、LAS | 根据泄漏的气体而定，如监测氯气、氨、氯化氢、环己胺等 |
| 监测频次 | 每小时采样一次直至水质恢复到相应执行标准 | 每小时采样一次，直至空气质量恢复到正常水平 |

### 6.8.4 应急监测人员安全防护

（1）进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，必须在企业应急专业小组的指导下进入现场，而且还必须按照规定佩戴必须的防护设备（防护服、防毒呼吸器等），确保自身的安全得到保障，未经现场指挥人员的许可，不应进入事件现场进行采样监测；

（2）进入易燃易爆事件现场的应急监测车辆应设有防火、防爆的安全装置，应使用防爆的现场检测仪器设备进行现场监测，在确认安全的情况下使用应急监测仪器设备进行监测；

（3）进入水土或者登高采样时，应配备救生衣或佩戴防护安全带。

# 7、应急终止

## 7.1 应急终止的条件

当事件满足下列全部情况，即可应急终止

（1）当江门市政府等相关部门发布信息表明该事件应急预案已终止。

（2）事件现场得到控制，事件条件已消除。

（3）污染源的泄露或释放已降至规定极值以内。

（4）事件所造成的危害已经被彻底消除，无复发可能。

（5）事件现场的各专业处置行动已无继续的必要。

（6）监测表明，污染因子已降至公司应遵守的排放标准规定限值以内。

（7）采取了必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于尽可能低的合理水平。

## 7.2. 应急终止的程序

（1）现场指挥中心确认终止时机或由事件责任单位提出，经现场指挥中心批准；

（2）现场指挥中心向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急指挥中心应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

## 7.3 应急终止后的行动

（1）事件发生地相关政府或本企业有关部门查找事件原因，防止类似事件的重复出现。

（2）公司应急指挥部负责编制本次突发环境事件的总结报告，于应急终止后上报。

（3）根据实践经验，应急救援指挥部协同技术咨询单位、应急专家组织对应急预案进行评估，并及时修订突发环境事件应急预案。

（4）物资供应与后勤保障组负责组织和指导环境应急队伍维护、保养应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，应增补应急物质使其能满足下次应急需要。

# 8、后期处置

## 8.1 现场保护及现场洗消

在抢险救灾过程中，首先要对人员的救护，尽可能减少人员的伤亡，阻止事故进一步扩大；对事故的爆炸现场尽可能保持原状态，为事故的调查保留最原始的记录，条件允许现场抢险人员可以相机照下来。

当事故抢险救援工作基本结束时，做好现场清消工作，消除危害后果。根据事故外逸的有害有毒物质和可能对人和环境继续造成危害的物质，及时组织人员有针对性地消除，防止继续对人的危害和环境的污染。将现场洗消的废水集中公司应急处理池集中处理后符合排放要求时再统一排放。

## 8.2 生产秩序的恢复和善后

当事件应急终止时，指挥中心要根据现场指挥及各路人员的信息反馈情况，由指挥中心的总指挥解除应急命令，宣传应急救援工作结束；现场指挥中心，通知本单位及相关部门，周边公司及人员，事件危险已解除，周边地区人民的正常生活、交通秩序可以恢复正常。

生产部门按照《公司突发事故处理后复产操作方案》进行生产秩序恢复。

## 8.3 事件原因的调查和应急评估

事件后调查与评估有助于总结应急响应行动中的经验和教训，为改进今后的事件应急工作提供借鉴，同时为对事件应急工作中各方的表现进行奖惩提供依据。

从预警环节开始到事件应急过程结束，应调查事故应急救援行动中各环节是否达到相应的污染事件应急预案的要求，通过声像取证，录制了解污染事件当事人及事件受害人介绍事故情况的陈述等，结合现场监测结果，进一步分析事件的责任主体。

（1）预警

调查公司在发生污染事件时，是否立刻实施应急程序，及再评估公司是否有能力把事件造成的污染控制在公司内。如需上级援助时是否已在展开紧急抢救时立即报告江门市环保局分局应急主管部门，是否积极投入人力、物力和财力开展应急行动。

（2）报告

调查在突发环境事件时，相关责任部门和责任人以及负有监管责任的部门，是否在规定时限内向公司内或向政府部门报告。同时应调查报告的内容是否符合事实，是否有瞒报、虚报或漏报现象等。

（3）接警

调查接报人接到来自自动报警系统的警报，是否已指派现场人员核实，通知救援队伍做好救援准备等措施。

如果接到人工报警是否问清事故发生的时间、地点、单位、事故原因、事故性质、危害程度、范围等，是否做好记录并通知救援队伍，同时向上级报告。

（4）指挥和协调

对应急行动的统一指挥和协调是有效开展应急救援的关键。调查应急指挥、协调和决策程序是否正确应用，是否有效迅速地对事件进行初始评估，是否迅速有效地进行应急响应决策，确认现场工作区域，指挥和协调现场各救援队伍开展救援行动，合理高效地调配和使用应急资源等。

可根据指挥和协调的主要内容进行判断在事件发生后指挥和协调过程是否得当。应急救援办公室指挥和协调的主要内容包括：提出现场应急行动原则要求；派出有关技术人员参与现场应急救援办公室的指挥工作；协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；根据现场监测结果，确定受灾人员返回时间。

（5）警报和紧急公告

公众防护行动的决定权一般由当地政府主管部门掌握。因此，调查或确认公司是否已建立起防护措施和有效通讯机制，并已将防护措施及公众疏散或是安全避难的最佳方案通知应急指挥中心，当事件可能影响到周边地区，对周边地区的公众和环境可能造成威胁时，是否及时启动报警系统，向公众发出警报和紧急公告，通告事件的性质、对人群健康的影响、自我保护措施、注意事项等，以保证公众能够及时自救。 在紧急情况下，媒体很可能获悉事件消息，应急组织中是否有专门负责接待媒体的部门，以防止媒体干扰应急行动和错误报道事件。

（6）事件的通报

企业在应急响应的同时，是否及时向毗邻和可能波及的企业通报突发事件的情况，是否视情况及时通知本行政区域内的环境事件专业主管部门采取必要措施，并向上级人民政府报告。

（7）信息发布

环境事件专业主管部门负责提供突发环境事件的信息及其对外统一发布工作。调查突发事件发生后，环境事件专业主管部门是否安排专人负责对新闻稿进行认真审核，以避免发布错误信息。

（8）通讯

调查在应急行动中，所有直接参与或者支持应急行动的组织,包括公司内部和外部（消防部门、公安部门、环保部门、公共建设工程、应急中心、应急管理机构、公共信息以及医疗卫生部门等）是否都能保持通讯正常和畅通，是否由于通讯的问题造成救援延误。

（9）环境监测

应调查环境应急监测是否按规定的程序进行，响应是否迅速。是否考虑到污染的可能因素，监测结果是否及时向应急救援指挥部报告。

（10）事态评估

应评估应急过程中的初始评估是否正确，是否已监测和探明危险物质的种类、数量及危害特性，是否已正确确定重点保护区域以及相应的防护行动方案。

（11）警戒与治安

公司以内的警戒由公司进行，对外该职责一般由公安、交通、武警部门负责，必要时，可启用联防、驻军和志愿人员。在评价中着重调查事件发生后的交通管制措施是否到位，以避免出现意外的人员伤亡或引起现场的混乱；是否能有效指挥危险区域内的人员撤离，及时疏通交通堵塞；是否已做好维护撤离区和人员安置区的社会治安工作，保卫撤离区内和各封锁路口附近的重要目标和财产安全，打击各种犯罪分子；警戒疏散小组人员是否尽力协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息以及事件调查等。

（12）应急疏散方案

人群疏散是减少人员伤亡的关键，也是最彻底的应急响应。应当调查应急过程中是否对紧急情况的决策、预防性疏散准备、疏散区域、疏散距离、疏散路线、疏散运输工具、安全庇护场所以及回迁等作出细致的规定和准备，是否落实已临时疏散的人群的安置并保障必要的水、电、食物、卫生等基本生活条件。

（13）环境事件应急措施和减缓技术

根据事件后的跟踪监测与调查结果，判断环境事件应急和减缓措施是否正确与落实，应急措施是否引发新的污染。是否存在长期的环境影响。

（14）事故现场人员防护和救护

事故现场人员的健康状况是事件应急及时和有效的重要保障，应对事故现场人员的防护装置是否充足且适当作出评价。

调查事件发生后救援人员是否迅速救护伤员，并迅速诊断以便及时进行正确救治，当原因不明、诊断不清的情况下，是否认真做好与其他疾病的鉴别工作，以免误诊，造成抢救的延误和失败，并作出评价。

（15）事故现场的恢复

事故现场恢复是指将事故现场恢复至一个相对稳定、安全的基本状态。应避免现场恢复过程中可能存在的危险，并为长期恢复提供保障。因此，需调查与评价在宣布应急终止、人群返回后是否对现场进行有效清理，公共设施是否已基本恢复，是否对受影响区域继续进行连续环境监测。

根据以上一系列回顾评价的结果，系统分析各级应急预案存在的不足和问题，提出补充完善建议。

事件调查应遵循实事求是、严格按照“四不放过”的原则调查处理事故，即事故原因没有查清不放过，全体职工没有受到教育不放过，没有安全防范措施不放过，事故责任没有受到处理不放过。事故调查处理小组的安全职责是负责事故的调查、处理和善后工作，负责事故的定性和分类，负责查清事件的发生原因、经济损失和人员伤亡情况，负责制定防范措施，负责编写事故报告，负责向上一级部门上报事故进展情况等。事故调查程序如下：

（1）调查事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；

（2）认定事故的性质和事故责任；

（3）提出对事故责任者的处理建议；

（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；

（5）提交事故调查报告。

## 8.4 事件后果影响消除和生态环境恢复

发生各种生产安全事件后，善后处置与事故调查组负责消除事故后果影响，对公司职工和附近村民做好宣传教育和思想工作，以稳定大局出发，协助做好各项工作。

对受灾范围进行科学评估，对遭受污染的生态环境进行恢复，对受污染范围内大气、地表水、地下水、土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标；对事件产生废水经污水处理设施处理达标后排放；若对环境造成重大影响时可以组织专家进行评估，并对受污染的生态环境提出相应的恢复建议。公司根据专家建议，对生态环境进行恢复后，方可宣布恢复生产，以消除各种不利影响。

## 8.5 事件经验总结及改进建议

企业在进行现场应急时，善后处置与事故调查组就要抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及损失等方面的证据和资料，必要时组织有关部门和专业技术人员进行调查，对于设计刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部应认真总结事件经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得的数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告，以书写形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，并及时上报有关部门备案。

# 9、应急保障

## 9.1 人力保障

结合企业内部管理结构，本企业设置了有董事长、总经理及各副经理参加的应急指挥部及各现场处置组，明确各组具体职责和任务，并定期开展应急演习及演练活动；以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

## 9.2 资金保障

公司投入50万应急保障专项资金，建立应急抢险队，而且每年投入10万元的维护保养、人员训练费用。

## 9.3 装备保障

针对本公司生产工艺特点及产品特性，在各大罐区均设有围堰，在盐酸罐区及漂水罐区附近事故应急池，同时在各岗位配备有消防水炮和消防泡沫炮等消防器材，相应岗位配备还堵漏工具等相关环保应急工具配备齐全，能保证现场应急处理（置）人员在第一时间内启用。

## 9.4 供电保障

根据公司的目标、特点，目前公司的供电线路设置三路，其中常用的为110KV两路，10KV（热备用）一路，为安全生产用电奠定基础。

## 9.5 通讯保障

本公司调度值班电话保证24小时有人值守，中层以上领导配备移动电话，并保证24小时通讯联系畅通，氯气泄漏事故抢险工程队队员有移动电话，并确保应急期间能随时可联系，公司有通信联络组，保障通信和信息的畅通。

## 9.6 交通保障

应急交通保障由车辆运输组负责，一旦发布应急预警，必须有专门车辆留守厂内待命，如外出必须紧急召回。特殊情况下，可租用外部车辆。

## 9.7 医疗保障

定期组织医疗救护组参加医疗急救培训，学习急救和简单包扎的救护知识，并与中心医院保持紧密联系，发生人员受伤时，可以就近送至市中心医院救治；配备医疗急救用品，如纱布、药品、氧气罩等。

## 9.8 治安保障

由消防疏散组负责治安维护工作，24小时值班巡逻。当发生突发事故时，负责警戒和维护厂界和事故现场，阻止无关人员进入厂内和现场，避免伤亡；同时对事故现场进行交通管制及引导救援车辆，保障道路畅通。

# 10、预案管理

## 10.1 培训与演练

（1）车间操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训车间操作人员，发生突发性事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

培训时间：每季度不少于4小时。

（2）应急救援队伍

对应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为突发性事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

培训时间：每季度不少于6小时。

（3）环境应急演练

环境应急演练的目的

1）熟悉和操作环境应急预案，证实应急预案的可行性。

2）不同应急救援组织的环境应急过程中的协调性。

3）检验各负责人员紧急处置工作能力，对受污染部门和现场进行监控的能力。

4）试验环境应急演习终止程序及事故后的环境影响评估。

5）检验和测试应急设备和环境监测仪器的可靠性。

6）发现预案中存在的问题，为修订预案提供实际资料。

环境演练形式

指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织救援训练和演习。各救援队按照专业分工，每季度演练一次，提高应急指挥水平和救援能力。

## 10.2 宣传培训

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对突发性事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有较全面的了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于2次。

## 10.3地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关部门的交流与合作。

## 10.4 预案管理与更新

随着环境风险源、应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。预案经专家评估、上级环保部门审查合格后，由法人代表签署发布；技安科负责本预案统一管理和对内、对外发布；本预案在企业内部发送到车间一级，并建立发放记录；

## 10.5 奖励与责任追究

1.奖励

在突发性环境污染事故应急救援工作中，应依据有关规定给予奖励。

2.责任追究

在突发性环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

# 11.附则

## 11.1 名词术语定义

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处臵措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处臵两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

## 11.2 预案实施时间

参见封面标注的发布日和生效日。

# 附件目录：

1.污水走向、应急设备和环保应急工具箱位置图

2.江门市广悦电化有限公司应急疏散、重大危险源及消防布置图

3.重大危险源紧急疏散指引

4.事故应急救援指挥中心成员职责一览表

5.本单位事故应急指挥中心通讯录

6.相关企业和外部应急救援单位联系方式

7.江门市广悦电化有限公司环境风险评价报告

8.江门市广悦电化有限公司安全现状评价报告

附件3：重大危险源紧急疏散指引

附件4   事故应急救援指挥中心成员职责一览表

| 机构名称 | 组成人员 | 主要预案职责 |
| --- | --- | --- |
|  | 职能级别 | 姓名 | 手机 |  |
| 环境保护及应急处理处置管理委员会/现场应急救援指挥部 | 主任/现场总指挥 | 容少沃 | 18924688386 | 1.负责制定公司的环保规划、总体环境治理方案、环保管理制度、环保责任制的考核、领导处理处置公司级的突发环境事件。 2.现场应急决策与指挥。 3.协调外部力量与政府关系 |
|  | 副主任/现场副总指挥 | 文植槐 | 18924688381 |  |
|  |  | 卢泽康 | 18924688311 |  |
|  |  | 梁灼能 | 18924688385 |  |
|  |  | 莫鹏飞 | 18924688392 |  |
|  |  | 陈远强 | 18924688382 |  |
|  |  | 陈学斌 | 18924688332 |  |
|  | 委员 | 邓伟财 | 18033110591 | 1.参与预案的制定。 2.配合现场指挥，制定排险、抢险方案。 3.参与事后调查。 |
|  |  | 吴泽恩 | 18924688352 |  |
|  |  | 谭志模 | 18924688310 |  |
|  |  | 杨安 | 18924688369 |  |
|  |  | 冯挺剑 | 18924688333 |  |
|  |  | 周俊威 | 18924688300 |  |
|  |  | 温振球 | 18924688316 |  |
|  |  | 何海明 | 18924688326 |  |
|  |  | 邹素芬 | 18924688309 |  |
|  |  | 张社围 | 18033110587 |  |
|  |  | 陈珊雅 | 18924688328 |  |
|  |  | 黄锡东 | 18924688317 |  |
|  |  | 王永成 | 18924688349 |  |
|  |  | 何淑娟 | 18924688393 |  |
|  |  | 杨锦文 | 18033110593 |  |
| 应急办公室 | 主任 | 邓伟财 | 18033110591 | 负责环保事务的日常管理，协调落实环境治理方案的实施，协调处理处置突发环境事件。 |
| 值班联系电话 | 调度值班电话 |  | 0750-3828804 3828000 |  |
|  | 公司领导值班电话 |  | 0750-3828169 |  |
|  | 企业应急咨询电话 | 调度 | 0750-3828000 |  |
|  |  | 技术 | 0750-3828011 |  |
| 生产调度组 | 组长 | 吴泽恩 | 18924688352 | 在处理处置突发环境事件时提供相应的技术、物资、人员、通讯等多方面支持。 |
| 环境监测组 | 组长 | 邹素芬 | 18924688309 |  |
| 车辆运输组 | 组长 | 张社围 | 18033110587 |  |
| 应急物资组 | 组长 | 周俊威 | 18924688300 |  |
| 信息联络组 | 组长 | 陈学斌 | 18924688332 |  |
| 应急后勤组 | 组长 | 温振球 | 18924688316 |  |
| 消防疏散组 | 组长 | 冯挺剑 | 18924688333 |  |
| 医疗救护组 | 组长 | 邝翠霞 | 3828122 |  |
| 公司级别应急抢险队 | 队长 | 黄锡东 | 18924688317 | 负责公司内最高级别的突发环境事件的应急抢险处理。 |
|  | 副队长 | 黄家明 | 18924688318 |  |
|  | 副队长 | 潘茂松 | 18924688334 |  |
|  | 队员 | 陈永年 | 18128298125 |  |
|  |  | 张文海 | 18128298118 |  |
|  |  | 吴炎培 | 18128298120 |  |
|  |  | 陆达勇 | 18128298122 |  |
|  |  | 李健强 | 18128298123 |  |
|  |  | 李耀权 | 18128298116 |  |
|  |  | 薛健谋 | 13680464150 |  |
|  |  | 陈依毛 | 18128298171 |  |
|  | 技术专家组 | 邓伟财 | 18033110591 | 为了排险、抢险方案，提供合理的建议和措施。 |
|  |  | 吴泽恩 | 18924688352 |  |
|  |  | 谭志模 | 18924688310 |  |
|  |  | 李品芳 | 18924688366 |  |
|  |  | 黄家明 | 18924688318 |  |
| 1、各应急预案功能小组责任人在事发之时因客观因素不在现场或不能及时到位，则按职级排列由在位最高职级排列顺序接替对应的应急职务，并履行职责与权力。 2、对应职务人员离职，由公司职务的继任者，承接其应急预案中的职级，并履行职责与权力。 3、事发在夜间或假日，由当值最高职级的员工暂代现场指挥官之职，指挥协调应急救援；现场指挥官到位后职责移交并协助现场指挥官进行后续的应急预案指挥协调工作。 4、隶属于应急预案职务的成员，手机需要24小时处于开启状况，以应对紧急事故的联系需求。 |

附件5：公司预警信号电话报警联络号码

| 容少沃 | 0750-3828186 18924688386 | 公司事故报警 | 0750-3828011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文植槐 | 0750-3828181 18924688381 | 公司消防治安报警 | 0750-3828006 |
| 梁灼能 | 0750-3828185 18924688385 | 碱车间 | 0750-3828020 |
| 卢泽康 | 0750-3828188 18924688311 | 氯车间 | 0750-3828021 |
| 陈远强 | 0750-3828190 18924688382 | 助剂车间 | 0750-3828148 |
| 黄锡东 | 0750-3828021 18924688317 | 动力车间 | 0750-3828022 |
| 公司总部 | 0750-3828001 | 精细车间 | 0750-3828092 |
| 公司调度 | 0750-3828004 3828145 | 仓库办公室 | 0750-3828045 |
| 公司领导 值班室 | 0750-3828169 |  |  |

附件6：相关企业和外部应急救援单位联系方式

| 单位名称 | 联系电话 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家应急电话 | 0532-83889090 | 江门市人民政府办公室 | 0750-3273006 |
| 滘北街道办 | 0750-3811157 0750-3818545 | 江门市公安消防大队 | 0750-3866112 |
| 北街街道办 | 0750-3168092 | 江门市环保局 | 0750-3502032 |
| 江门中心医院 | 0750-3373123 | 交通报警 | 122 |
| 消防局 | 119 | 环保热线 | 12369 |
| 公安局 | 110 | 江门市浮法玻璃厂 | 0750-3792113转2234 |
| 医院急救 | 120 | 江门市企业资产经营公司 | 0750-3160861 |

附件7：江门市广悦电化有限公司环境风险评价报告

附件8.江门市广悦电化有限公司安全现状评价报告

# 一.氯碱系统突发环境事件应急处理预案

## 1 主要内容及适用范围

1.1  本操作法规定了“氯碱生产系统重大突发事故处理操作法”。

1.2  本操作法仅适用于氯碱生产系统重大突发事故的处理操作法。对于其它常规的、普通的生产故障或仅影响本生产班组的突发事故则按岗位操作规程进行操作处理。

## 2 环境风险分析

凡在正常生产的过程中，由于设备故障、操作失误或水、电、汽等公共工程发生重大故障，造成生产系统紧急停产或瘫痪或引起环境严重污染的突发事故，均属于突发生产事故，大致可分为以下几种情况：

2.1  氯氢系统的爆炸或严重泄漏事故

可划分为泵前或泵后的设备及管道，具体分类为：

(1)氯泵前：指氯氢班氯泵至电解系统的氯气设备及管道发生爆炸，或氯泵前发生氯气严重外泄。

(2)氯泵后：指氯泵后的设备、管道发生爆炸或严重泄漏，特别是废(液)氯分离器、液氯贮槽、汽化器、排污汽化器、液化槽等发生爆炸或严重外泄。

(3)氢泵前：指氢泵到电解系统的氢气管道、水封罐、阻火器、电解槽爆炸或燃烧。

(4)氢泵后：指氢泵至各氢气用户(包括厂外用户)的氢气管道、设备爆炸或燃烧。

2.2 供电系统事故

在正常生产情况下，突然发生厂外或厂内输变电设备或线路发生故障或燃烧事故，导致以下情况发生：

(1)全厂动力电全停，而电解直流电未停。

(2)氯气泵全部或氢气泵全部或两者全部停止运行。

(3)全厂动力电和直流电全停。

(4)所有电解系统直流电全停或隔膜系统、离子膜系统部分停止运行。

2.3 供水系统事故

在正常生产情况下，供水系统（包括锅炉供水）突然发生故障而引起全厂供水全停事故。

2.4 供汽系统(锅炉)爆炸事故

在正常生产情况下，供汽系统(锅炉)突然发生爆炸而引起全厂供汽全停事故。

## 3 重大突发事故处理的操作法

3.1  重大突发事故处理的必备条件

为满足处理突发生产事故的要求，氯碱生产系统必须具备以下条件：

(1)次氯酸钠班：要预留至少一个生产池作为氯气吸收的事故处理池，并常备吸收碱液，碱液浓度在15—18％，碱高位槽常备足够碱液。

(2)电解班：隔膜电解系统氯气吸收处理装置必须满足：循环吸收碱罐液位不少于2/3，碱液浓度12—15％，温度在25—35℃，吸收碱液循环泵常开，碱液高位槽常满。

(3)离子膜班：离子膜电解系统氯气吸收处理装置必须满足：循环吸收碱罐液位不少于2/3，碱液浓度12—15％，温度在25—35℃，吸收碱液循环泵常开，碱液高位槽常满，引风机性能正常。

(4)液化班四个液氯贮槽中必须任何时候至少保留一个负压备用槽。

(5)具备各紧急处理系统所需的动力电(全厂动力电全停除外)。

(6)使用氮气的生产班组必须配备足够的合格氮气。

(7)生产现场的劳保用品、应急设施、消防器材等必须完好、有效、足够。

以上各项交接班时必须检查和记录，并且是生产调度员日常检查内容之一。

3.2  岗位的界定

本操作法为方便说明，特将有关班组划分为重点岗位。

(1)重点岗位：调度岗位、氯氢班、整流班、电解班、离子膜班、液化充装班、次氯酸钠班、盐酸班。

(2)其他岗位：除上述重点岗位外的所有班组。

3.3 氯氢生产系统、供电系统发生重大突发生产事故处理的岗位操作要点

当生产系统发生重大突发事故时，当班人员在及时处理的同时应迅速将情况报告当班生产调度员。当班调度员接报后，立即组织指挥现场抢险工作，同时立即将情况报告厂部和应急救援指挥部，重点岗位按下列要点进行操作，其他岗位根据调度员指令按本岗位操作规程进行常规停车操作。

3.3.1 所有班组操作共通点：

(1)当氯系统发生事故时，尽可能关闭有可能向外泄漏氯气(或液氯)的设备或管道阀门，防止氯气的大量外泄。

(2)氢系统突发事故时，在紧急停车处理过程中，尽可能稳定氢系统的压力（正压），并尽快放空、置换。

(3)有氨系统的班组，当发生氨系统突发事故时，应尽可能关闭有可能向外泄漏氨（或液氨）的设备或管道阀门。

3.3.2 调度岗位：

(1)接到重大突发事故信息，根据情况立即作出指令通知各班组执行紧急停车操作和组织抢险工作,并指令各班组按有关事故处理要点执行操作。

(2)对有互联操作的重点岗位，迅速将执行情况反馈到这些岗位，协调搞好相关岗位的操作。

(3)对事故原因进行综合判断，尽快对氢系统进行充氮置换处理。

(4)检查、指挥重点岗位操作措施落实情况，特别是落实整流岗位的停电操作、氯氢岗位的开停氯(氢)泵操作、电解岗位（包括离子膜和电解班）和次氯酸钠岗位的氯气吸收系统的操作、盐酸岗位的停炉操作等。

3.3.3 氯氢岗位：

根据事故影响程度，氯氢岗位有权要求整流岗位立即停止电解槽运行（同时要立即报告当班调度）。需符合以下条件：

a  氯系统爆炸或发生氯严重外泄。

b  氢泵前吸入大量空气无法处理或氢泵房发生爆炸、燃烧。

c  动力电全停，而直流电未停。

d  氯气泵全部或氢气泵全部或两者全部停止运行。

氯氢岗位在处理重大突发事故时，必须立即关闭电解与离子膜氯和氢处理系统的联通阀门，特别是氢泵前、氢泵后的联通阀门。

A 氯系统或供电系统发生重大突发事故时

(1)确认电解全停后，立即开大原氯分配台去废氯分配台的氯气阀，并迅速关闭送往液化槽、三氯化铁岗位、AC氧化岗位、氯蜡岗位、氯乙酸岗位和连续性漂水岗位的氯气控制阀。

(2)对氯泵前氯系统设备或管道发生爆炸(或严重外泄)情况，此时应立即关闭发生事故的系统氯气循环阀。隔膜和离子膜系统的纳氏泵应各维持一台运行(在两系统相连的水封罐水封水放掉后，若一台氯泵可维持氯槽压为负压，可用一台运行)，关闭氯气循环阀，并尽可能维持氯槽压稳定；通知液化岗位立即关闭液氯贮槽出入口阀门，防止干燥氯气大量倒流，残氯送吸收系统处理。

(3)对氯泵后氯系统设备或管道爆炸(或严重外泄)情况，此时应立即停下所有的纳氏泵，关闭氯气进出口阀，关闭氯气循环阀，防止干燥氯气大量倒流。

(4)若氯泵停止运行，按下各氯泵按钮无效时，应断开各泵连锁开关，并关闭氯泵的进出口阀和所有氯气循环阀。

(5)检查氯处理系统的胶塞是否打开，若发现则将其塞紧。

(6)在有动力电情况下，应迅速开启抽瓶系统抽瓶泵，通知次氯酸钠班开启吸收阀，把泵后的氯系统余氯抽至次氯酸钠吸收池吸收。请示当班调度，是否起动氯泵抽取氯系统余氯，加快处理进度。

(7)氢气系统的处理：在事故发生后，处理氯系统的同时，确认离子膜和隔膜系统相对独立，立即关闭氢气分配台上送往所有外单位的氢气控制阀,立即启用“关环已胺氢阀联络开关”通知环已胺班；与此同时配合电解停车,迅速停下各氢泵并关闭氢泵的氢气进出口阀和氢气循环阀。

(8)电解系统(含隔膜、三套离子膜系统)中当隔膜系统或离子膜系统突然停直流电时，接整流或调度警报后，确信哪套电解系统已停直流电，立即关闭该系统的氢泵前、氢泵后的联通阀，并开启该系统的放空阀；迅速停下各氢泵并关闭氢泵的氢气进出口阀和氢气循环阀。

B  当氢系统发生重大突发事故时

(1)在事故发生和处理过程中作好紧急停车准备，与各用氢部门做好联系，防止氢气的回火而引起事故。

(2)控制氢槽压在正压范围，不允许出现负压；并控制好氯系统

各项指标。

(3)通知各用氢部门，控制好氢气用量，防止因产量的变化而引

起槽压的波动。

(4)控制好去盐酸工段的氢压力稳定。当氢量不足，必要时关小

外单位(包括环已胺)的氢阀，并控制好槽压和氢总压。

(5)当氢泵前设备或管道因事故而吸入大量空气并无法处理时，

迅速关闭泵前、泵后的氢气联通阀，开启该系统的放空阀。立即将情况通知调度、整流、电解、盐酸岗位，要求整流停止出现事故的电解系统的直流电。整流停电后，迅速停下该系统的氢泵，关闭泵的出入口阀。

(6)当氢泵房因事故引起回火而导致氢系统防爆设施损坏时，立即通知整流、调度进行紧急停车，操作要点参照【A】中要求执行。

3.3.4 整流岗位

(1)接氯氢岗位或调度员的要求后，立即使用“非常按钮”发出报警，通知各生产班组进行紧急停车（当停某套电解系统则用该套“非常按钮”）。

(2)立即断开各套整流器的油开关(当突然停某套电解系统时，则

立即断开该套整流器的油开关)。

(3)当接到氢系统发生事故报告后，按照当班调度员的指令要求尽量控制好电流的稳定；降档时确保氢系统压力的稳定，并作好紧急停车的操作。

3.3.5 电解、离子膜岗位

(1)根据调度指令紧急按停相应的隔膜或离子膜电解系统，并按紧急停车程序进行处理，并迅速通知氯氢班。

(2)在无动力电或氯氢班停下所有氯泵的情况下，隔膜和离子膜电解系统要立即用本岗位的氯气吸收装置对系统的氯气进行吸收。（必要时，用高位槽烧碱来吸收）。

(3)做好电槽系统的停车处理和物料置换处理工作。

(4)当离子膜系统(一套或二套或三套)停直流电时，立即关闭该套离子膜氢总管通往氯氢工段的阀门，同时开启该系统的氢总管放空阀，对氯、氢系统分别进行气体置换处理。

(5)系统停车后，立即拆除电解与整流间的连接铜排，使回路断开。

(6)当氢系统发生事故时，通知调度、整流、氯氢、盐酸岗位，要求整流控制好电流，氯氢班控制好氢槽压，密切注意本岗位情况，控制好工艺指标，并根据调度指令作出相应的操作，同时做好紧急停车准备。

3.3.6 液化充装岗位

当氯氢系统或供电系统发生重大突发事故导致生产紧急停车时，液化岗位操作要点：

(1)立即关闭各贮槽的液氯入槽阀和与生产系统相连的氯气平衡阀，配合氯氢班关闭原氯分配台入液化槽的氯气总阀。

(2)立即停止液氯包装工作,关闭汽化器夹套热水阀,排除夹套内的热水。降低包装槽内压力。贮槽泄漏需转槽时，可将包装槽内的液氯送往负压备用贮槽内。

(3)全开启废氯分配台上送往次氯酸钠岗位的氯气阀。

(4)对汽化器进行降温、降压处理。

(5)配合氯氢岗位,启动抽瓶装置来处理本系统内的余氯和排除余压。在操作过程中，特别注意防止容器内大量液氯的迅速气化，防止三氯化氮的大量积累。

对其他重大突发事故的处理，根据当班调度员指令执行。

3.3.7 盐酸岗位

(1)接到事故报警后，立即控制好氢气分配台的氢压力，防止超标。

(2)接到整流全停的报警后，立即进行停炉操作，同时开启氢气分配台上的放空阀。

(3)继续开启水流喷射泵，置换盐酸系统内的残余气体。当无动力电时，不可立即开炉门，当恢复供电，开水流泵置换残余气体后才可开炉门。

(4)接到调度员或氯氢班或整流班等报警后，注意本工段氢气或氯气总压力情况，当压力不足应付在用的生产炉要求时，可请示调度停下部分或全部合成炉，并控制好氯压和氢压；当压力降为零时,立即作停炉处理。

(5)当接到氢系统发生事故后，按要求控制好氢压、炉压、氯和氢流量，避免炉压大正大负。当接到氢系统吸入大量空气时，立即作紧急停炉处理。

(6)停炉时关紧氯、氢阀门，迅速充氮扑灭炉火，避免回火引起氢系统的爆炸事故。

3.3.8 次氯酸钠岗位

(1)接到整流全停报警后，开动事故吸收池吸收氯气,同时停止次氯酸钠的生产,把所有生产池改为氯气吸收处理池，迅速将系统氯压降至最低。

(2)严格控制吸收池的碱液浓度，可采取边加碱液边放出吸收液的操作方法，以避免因吸收液饱和而造成氯气溢出的情况产生。

(3)配合液化包装班做好汽化器的排压吸收工作。

(4)当发生事故后，接氯氢班通知后立即开启抽瓶系统的入池吸收阀，吸收抽瓶系统送来的废氯。

(5)当接到停某套电解系统的信息后，根据氯总压情况，请示调度或按要求是否开吸收池吸收氯气。

3.4 供水系统突然停水事故的操作

当供水系统突然全停时，各岗位要检查各冷却系统的冷却情况。同时，由当班调度员统一指挥，按本岗位操作规程进行停车处理，而氯氢班、液化班、次氯酸钠班要立即开启抽瓶系统抽取氯系统的余氯；电解班、离子膜班立即启用本系统的氯气吸收装置。

3.5 供汽系统突然停汽事故的操作

当锅炉发生爆炸事故导致全厂停汽时，按《特种设备应急救援预案》进行处理，并由调度统一指挥，氯碱生产系统按常规事故进行停车处理。

## 4 重大突发生产事故的预防

在氯碱生产过程中，一旦发生突发生产事故，造成的损失及危害是十分严重的,有时甚至是巨大的。但是，只要我们从事氯碱生产的各级组织管理者和生产操作者做好以下各项工作，重大突发事故是可以预防的：

(1)严格执行国家、各部委、地方政府及各职能部门制订的有关安全生产管理的法律、法规、制度和标准。

(2)严格落实安全生产责任制，各司其职，各负其责。

(3)制订和完善各项安全生产管理的规章制度、各种科学的技术规程、操作规程、安全规程和预防措施，并严格落实、执行。

(4)不断对员工进行技术培训，使其熟悉氯碱生产的技术知识和其他相关知识，能熟悉掌握生产操作规程和安全规程，严格控制好生产过程各种工艺指标及安全指标，做到持证上岗。

(5)加强本厂的危险源的生产和设备的安全管理。

(6)加强设备维修保养，遵章作业,杜绝违章指挥(或操作)，坚守工作岗位，加强巡查，发现事故隐患及时进行处理。

(7)广泛开展安全生产宣传教育、加强安全管理工作，提高职工安全生产意识和判断事故及自我保护意识，提高事故应急处理的能力。

我们只要严格执行制订的各项制度、规程，把安全放在首位，在日常工作中认真按上述要求执行。就可以防止或杜绝事故的发生，实现安全生产。

# 二.氯气泄漏事故突发环境事件应急救援预案

# 1 事故类型和环境风险分析

1.1 重大危险源及分布

根据国标GB18218—2009《危险化学品重大危险源辨识》的辨识依据和方法，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。当某一单元内危险化学品的数量等于或超过其临界量时，即可定为重大危险源。目前氯气称为我们公司的重大危险源单元。

1号危险源：氯车间液化充装区  最大贮存量：50吨

2号危险源：液氯仓            最大贮存量：420吨

且氯车间液化充装区、液氯仓同属本公司且边缘距离小于500m，因此把两区域定为公司内一个危险化学品重大危险源单元。

1.2环境风险分析

（1）氯生产过程中三氯化氮蓄积引起化学爆炸；

（2）装置（设备）超温、超压、超装、泄漏，引起物理或化学爆炸；

（3）装置（设备）裂缝、孔洞或附件（法兰、阀门）故障引起泄漏；

（4）管道及附件（法兰、阀门）故障引起泄漏；

（5）缝、孔洞或瓶阀故障引起泄漏；

（6）突发停电、停水、停汽（气）等引发的泄漏；

（7）装置（设备）检修时可能引发的泄漏；

（8）其他异常情况情况下引发的泄漏。

1.3事故类型

1.3.1氯钢瓶泄漏、爆炸事故；

(1) 倒灌入液氯钢瓶的有机物与液氯发生剧烈的化学反应导致化学爆炸事故；

(2) 液氯超装发生物理爆炸事故；

(3) 液氯钢瓶开裂氯气泄漏事故；

(4) 液氯钢瓶运输事故；

(5) 过期液氯钢瓶事故；

(6) 报废液氯钢瓶事故。

1.3.2氯贮槽、氯气管道泄漏、爆炸事故

1.4危害程度分析

1.4.1危险特性

（1）物理常数

熔点：－101℃

沸点：－34.5 ℃

相对蒸气密度（空气=l）：2.48

液氯平均比热：0.98 kJ/kg·℃

（2）毒性

液氯一旦因各种原因泄漏，会在空气中迅速蒸发为氯气。氯气会与空气中的水蒸气反应 生成盐酸和次氯酸雾滴，刺激人体黏膜。氯气本身属于剧毒气体，在空气中的浓度达到0.09％(1200mg/m3)时，人吸人5～10分钟即致死；在空气中浓度达到0．02425%(55mg/m3)时， 吸人30—60分钟即致死；在空气中浓度达到 0．00175%(22mg／m3) 时，吸人 30—60分钟即致重伤，在极高浓度下会产生“电击样”死亡。

1.4.2对周围的影响

（1）对人员的影响

短期影响：人体吸入氯气后，可迅速附着于呼吸道黏膜，之后可以导致人体支气管痉挛、 支气管炎、支气管周围水肿、充血和坏死。呼吸道黏膜受刺激，可造成局部平滑肌痉挛，再加上黏膜充血、水肿及灼伤，可引起严重的通气障碍。吸人极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯气，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。

慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性座疮及牙齿酸蚀。

（2）对植物的影响

植物受氯气伤害会造成叶子组织破坏而产生枯黄、掉落、卷叶等病态。典型的氯气伤害症状是出现在植物叶片的叶脉间的伤斑，伤斑由漂白引起失绿，逐渐呈棕色坏死。伤斑的形状为不规则的点状、条状或块状坏死区，坏死区和健康组织之间的界限比较分明。水稻受氯气伤害时，如浓度较高，则表现急性危害，叶片变成淡绿色或灰绿色，上面有小白斑，随后全叶变白，叶尖卷曲萎蔫，茎杆稻粒也变白，形成枯熟，甚至全株死亡。如浓度较低，则表现慢性危害，叶片伤斑呈褐色条状，似擦伤状；叶尖褐色，但不卷曲，谷粒失去固有金黄色而略呈褐色。氯气对水稻的伤害，以幼穗形成期至无花期严重。小麦受氯气伤害后，叶片症状与水稻相似，典型症状是麦芒变成白色。

（3）对环境的影响

氯气对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染，对鱼类和动物也应给予特别注意，高浓度时对人畜有损害。

# 2 应急处置基本原则

危险化学品重大危险源应急处置工作，周围人员和应急救援人员安全优先；防止事故扩大优先；保护环境优先的原则。

# 3 预防与应急措施

3.1液氯危险源监控

3.1.1危险源监测监控的方式、方法

（1）建立液氯危险源管理制度，落实监控措施；

（2）相关特种设备按规定每月定期检测；

（3）附件和仪表按国家相关法律法规强制检定；

（4）每季度对有毒气体报警器、可燃气体报警器进行检测，保证其正常；

（5）各部门对液氯充装区和液氯仓每月安全检查及相关专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

（6）制订日常检查表，专人巡检，作好检查记录；

（7）应急设备、设施每月定期保养并保持完好。

3.1.2预防措施

（1）广泛开展安全生产教育，提高干部、工人安全生产意识和判断事故及自我保护能力。

（2）加强安全管理，每周对各种安全附件设施进行保养、检查、校核，如：压力表、安全阀、氯气吸收装置、洗眼器、抢险工具、设施等。

（3）努力改善车间工作条件，督促操作人员按章操作，按规定穿戴劳保用品，严格执行厂制定的工艺技术指标。

（4）各部门主管安全生产的人员，要经常深入车间各可能的危险源巡回检查，发现问题及时整改。

（5）加强设备管理，坚持对液氯贮槽、液氯钢瓶等设备依期按章按规定进行检测。

（6）各专业队按照任务分工做好物资器材准备，如必要的指挥通讯、报警、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并每月检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

（7）建立完善各项制度

①　值班制度，建立昼夜值班制度（实行厂级和车间级两级昼夜值班制）。

②　检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。

③　例会制度。每年四月和九月的第一周召开领导小组成员和救援队负责人会议，研究应急救援工作。

④　总结评比工作。根据全年的安全生产管理情况，进行年终总结评比，并给予表彰奖励。

3.2应急救援措施

3.2.1氯气泄漏时人的防护措施：

（1）应急处理人员必须经过专门培训，熟悉了解氯气的性质特点。

（2）在危险区域（致死半径）内，非事故处理人员不得入内，应急人员必须配戴正压式空气呼吸器防毒面具，穿防化服，注意供气的安全时效，不能单独行动，要建立应急人员之间联络信号或相互监视。

（3）生产、使用、贮存岗位必须配备两套以上的隔离式面具，操作人员必须配备一套过滤式面具，并定期检查，防止失效。

（4）滤毒罐式防毒面具适合用于空气中氯气浓度不大于2%的区域，同时要注意有效性，防止失效。

（5）生产、使用、贮存岗位现场应备有一定数量药品，吸氯者应迅速撤离现场，严重时及时送医院治疗。

（6）在运输途中发生氯气泄漏时，车辆驾驶员押运员配带滤毒式防毒面具，同时，迅速将车辆开到无人的偏僻处进行处理，禁止停留在人口密集或交通要道区域。

3.2.2 人员紧急疏散撤离及事故危险区的隔离：

根据事故发生的位置确定人员紧急疏散撤离的路线，一旦发生突发紧急事故，一方面，现场的生产操作人员确保自身安全的前提下，及时对生产系统作出正确的处理后，根据公司区内的安全通道，尽快撤离事故现场到安全的地方。同时，消防疏散组对事故现场进行警戒，设立警戒区，使事故危险区与安全区隔离，防止与事故抢险无关人员进入。另一方面，通信联络组必须及时通知周围单位、企业及敏感点的事态情况，必要时申请外部支援。根据泄漏量的大小，计算危险区域及疏散距离，在受害范围之内的人员必须采取保护措施，可以采取疏散、撤离及密闭住所窗户等有效措施，同时，保持通讯畅通以听从指挥。最后，疏散距离要考虑风向、气象和环境条件的影响，当处于下风向、夜晚和穿过山谷、高楼时，要增加疏散距离。

3.2.3 受伤人员现场救护救治与医院救治

医疗救护队接到报警后，迅速组织医疗室全体医护人员，准备相应急救药品、器具，赶赴事故现场抢救受伤者和中毒者。受伤严重的尽快送医院救治。

3.2.4氯气运输泄漏事故抢险工程队工作规定

(1) 氯气是一种剧毒有害物质，一旦泄漏将严重危害人民的生命财产安全，为在氯气运输发生泄漏时有效地组织工程抢险，尽量减少事故危害，特制定本制度。

(2) 工程抢险队必须遵守国家法律、法规和原化工部的有关规定，服从工程抢险领导小组的统一指挥调度；抢险队员服从队长统—指挥。

(3) 抢险队常备工程抢险用的工具、护品、器材和装备，设专人保管，每月检查维护，做到随时可用。

(4) 工程抢险队每季度参加领导小组组织的抢险技术培训和训练、演习，以提高抢险救援能力。

(5) 任何人发现氯气泄漏事故或接到氯气泄漏事故信息时应立即向工程抢险领导小组报告。

(6) 工程抢险队要做好防护工作后才能进入抢险现场，进入抢险现场后迅速组织人员疏散，边控制危害源边抢救受伤人员、中毒人员，同时快速进行工程抢险，尽量减少、避免事故扩大和人员伤亡。

(7) 工程抢险队在抢险过程中要及时向领导小组报告工作进展情况，并注意保护现场，随时与领导小组保持联系以请求各方援助。

(8) 工程抢险队在抢险工作结束后要认真调查事故原因，总结经验，找出不足，吸取教训，并根据领导小组要求写出工程抢险工作报告，上报有关部门。

4 信息报告

调度室设立24小时应急值守电话，一旦事故发生，以班组——调度——应急办公室——江门市环保局等方式进行报警通讯联络。

企业发生氯气泄漏事故后，现场人员要立即向当班调度报告，并以最快的速度向公司应急指挥部、生产科、技安科汇报。报告内容：

1）事故发生单位、发生地点、时间等；

2）事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等；

3）事故发生原因的初步判断；

4）事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等。

# 5 应急处置

5.1事件应急救援预案的启动

一旦发生液氯钢瓶发生爆炸或泄漏重大化学事故，当难以按岗位操作规程中的常规故障处理操作法处理时，应迅速采取应急救援措施（其可能波及的周边范围：无风向300-700m，顺风向700m以上），出现以下情况可启动氯气泄漏源事故应急预案：

①氯气钢瓶爆炸,破裂时

②氯气管道大量泄漏且一时无法保证关闭阀门时

③液氯生产系统发生泄漏且一时无法正确确定泄漏源时

④氯气大量泄漏并处于失控状态,或者有迹象表明事态趋向失控时

5.2氯气泄漏事故应急的处理措施

5.2.1  液氯钢瓶泄漏时的应急措施：

(1) 尽快转动钢瓶，使泄漏部位位于氯的气相空间，减少氯气泄漏量。

(2) 瓶阀泄漏时，拧紧六角螺帽；瓶体缺陷泄漏时，用抱箍衬橡胶垫片堵漏，并尽快将液氯使用(抽空处理)完毕。

(3) 严禁向泄漏的钢瓶上喷水，防止事故进一步扩大。

(4) 泄漏情况无法控制，尽快将钢瓶推进事故吸收处理池或氯气处置间。

(5) 泄漏量太多时在周围喷淋稀碱液，形成水幕进行吸收，缩小危害区域。

(6) 若在运输过程中液氯钢瓶无法处理时，应将车辆开到无人的偏僻地带，使氯气危害降到最低程度。

5.2.2  液化包装岗位发生氯气泄漏时的应急措施：

(1) 按液化包装岗位操作规程进行处理。

(2) 四只液氯贮槽中必须任何时候保留至少一只备用槽（负压槽）。

(3) 若液化充装系统设备（管道）发生事故造成氯气大量泄漏时，要按《厂氯碱生产系统重大突发事故处理及复产操作法》的要求进行停产处理。

# 6 事故应急救援终止程序

当事故现场所有火灾被扑灭、没有点燃危险存在、所有有毒、有害气体泄漏物质已经被隔离和气体被驱散，消除危害时，由应急指挥部宣布应急行动结束，同时通知周边社区和附近单位告知事故危险已解除。转入恢复正常生产的前期准备工作。

# 7 事故后的恢复与程序

当事故应急救援终止后，进入事故后的恢复生产过程，具体内容见氯碱生产系统重大突发事故处理及复产操作法。

# 8 应急物资与装备保障

（1）消防设备：供水装置，便携式灭火器等；

（2）氯气泄漏堵漏专用工具（3套）和管道堵漏装置、探测设备、氯气处理室（2间）、碱池（2个）。

（3）防护装备：防护服（12套）、防毒面罩、过滤式防毒面罩、空气呼吸器（8套）、防护手套等；

（4）联络通讯设施：对讲机、移动电话、固定电话、传真机等

（5）医疗急救设备：救护车、担架、氧气、解氯药物和其它急救药品。

（6）交通运输车辆、应急照明灯等。

# 三、罐区贮罐突发环境事件专项应急预案

# 1 事故类型和环境风险分析

1.1分布范围和储量

公司罐区为码头发货处和精细车间的罐区,分别位于北区接近码头发货区和西区罐区

漂水：最大贮量850吨

盐酸：最大贮量870吨

环己胺：最大贮量245吨

苯胺：最大贮量300吨

乙酸：最大贮量800吨

1.2环境风险分析

1.贮罐与阀门管道等的连接法兰面垫片失效，可能引起大量物料泄漏。

2.贮罐的进出口阀泄漏，可能引起大量物料泄漏。

3.由于腐蚀导致贮罐或管道破（爆）裂，引起大量物料泄漏。

4.物料泄漏造成人员中毒。

1.3事故类型

根据自然灾害、人为破坏、人为操作失误和设备缺陷等原因，公司在生产、使用、储存过程中的罐区泄漏事故分为两类：

1）液态泄漏事故；

2）气态泄漏事故。

1.4泄漏物料的危害程度分析

1）漂水：

①物化特性：

外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。

溶液性：溶于水。

相对密度(水=1)：1.21  熔点: -6℃

沸点: 40℃（分解）

②毒性：腐蚀品，可经呼吸道和肠胃进入人体。

③健康影响：对皮肤、黏膜有较强的刺激作用。吸入次氯酸气雾可引起呼吸道反应，甚至发生肺水肿。大量口服腐蚀消化道，可产生高铁血红蛋白血症。

④环境影响：对环境有危害，特别注意对水体的污染。

2）盐酸：

①物化特性：

外观气味：无色或微黄色发言液体，有刺鼻的酸味。

溶解性：于水混溶，溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯，不溶于烃类。

相对蒸气密度：1.26

熔点: -114.8℃

沸点: 108.6℃（20%）

蒸汽压:30.66KPa(21℃)

②毒性：腐蚀品、可经皮肤、呼吸道和肠胃进入人体。

③健康影响：接触其蒸气或雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。皮肤接触可致灼伤。

④环境影响：对大气和水体可造成污染。

3）环己胺：

①物化特性：

外观气味：外观与性状：无色液体，有不愉快的气味。

溶液性：溶于水，可混溶于多数有机溶剂。

相对密度(水=1)：0.86熔点: -6.3oC

沸点: 134.5℃

闪点：32℃

引燃温度(℃)：293℃

饱和蒸气压(kPa)：1.17(25℃)

②毒性：属低毒类，可经皮肤、呼吸道和肠胃进入人体。

③健康影响：吸入本品蒸汽可发生急性中毒。中毒表现有剧烈呕吐及腹泻；瞳孔散大和对光反应迟钝、视力模糊、萎靡、语言障碍。可引起严重的皮肤刺激，并可能致过敏反应。

④环境影响：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染

4）苯胺：

①物化特性：

外观气味：无色或黄色油状液体，有特殊臭味。

溶液性：难溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿等有机溶剂。

相对蒸气密度：3.22

熔点: -6.3℃

沸点: 184℃

闪点：70℃

蒸汽压:2KPa(77℃)

②毒性：属高毒类，可经皮肤、呼吸道和肠胃进入人体。

③健康影响：主要损害血液系统。

急性中毒：可见高铁红蛋白血症引起的缺氧和紫绀，并可出现溶血性贫血，重者肝、肾损害。实验室检查血中高铁蛋白增高，可检出Heinz小体。

慢性影响：头痛、头昏、乏力、失眠、多梦等神经症表现，并又贫血。偶见湿疹、皮炎。

④环境影响：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染

5）乙酸：

①物化特性：

外观气味：有酸性气味的无色透明液体。

相对密度：1.05

冰点: 16.6℃

沸点: 118.1℃

闪点：39℃

蒸汽压:

②毒性：属低毒类，可经消化道、呼吸道、皮肤吸收，对眼、皮肤和上呼吸道有刺激作用。

③健康影响：

短期过量暴露的影响：

吸入：吸入较高浓度的乙酸气溶胶，可出现咳嗽、呼吸困难、咽部刺激、咽干、鼻分泌物增加、鼻出血、头疼等刺激性症状。 眼睛接触：引起眼睑水肿、结膜充血。 皮肤接触：轻者出现红斑，重者出现化学灼伤，有水泡和疼痛。

长期暴露的影响：

长期吸入乙酸蒸气或气溶胶可对人体产生慢性作用，出现咳嗽、咳痰、胸部紧迫感及鼻卡他鼻窦炎等症状。个别的接触者引起哮喘发作，局部皮肤发黑和角化、鼻黏膜和牙齿的腐蚀斑和贫血等。

④环境影响：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染

# 2 应急处置基本原则

2.1周围人员和应急救援人员安全优先原则；

2.2防止事故扩大优先原则；

2.3保护环境优先原则。

# 3 罐区泄漏预防及应急措施

3.1罐区泄漏预防措施

3.1.1贮罐区与周边建筑保持一定的安全间距，同时设有围堰和排水口，并设置管道在需要的时候将泄漏物料转移至环保应急池。现场设有环保应急工具箱，应急人员可从工具箱取得所需工具装备;另有数辆物料转移专用槽车，可将环保应急池的物料转移。

3.1.2加强罐区的日常检查，每四小时巡查一次，及时发现并消除各类隐患。

3.1.3按相关规程精心操作、认真巡检，杜绝违章作业现象。

3.1.4加强作业人员的学习培训，提高操作及安全防护技能水平。

3.1.5强化应急预案演练，每季度进行一次演练。

3.1.6定期检查物料转移管道是否畅通无阻，以防万一。

3.2罐区泄漏应急措施

3.2.1泄漏处理注意事项

罐区发生大量物料泄漏，进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

（2）因泄漏的物料为易挥发液体，应穿好防腐装备，带上口罩面罩，以减少与物料的直接接触。

（3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时准备水枪掩护。

（4）应从上风处接近现场，严禁盲目进入，避免吸入物料气体。

3.2.2迅速控制泄漏源

（1）通过关闭有关阀门、停止成品入罐等方法控制泄漏源。

（2）若物料贮罐发生泄漏后，关闭罐区排水口，打到应急管道将物料转移到环保应急池，减少泄漏贮罐物料。若物料量过大，用槽车抽空环保应急池的物料。

3.2.3人员紧急疏散撤离及事故危险区的隔离：

根据事故发生的位置确定人员紧急疏散撤离的路线，一旦发生突发紧急事故，一方面，现场的生产操作人员确保自身安全的前提下，及时对生产系统作出正确的处理后，根据厂区内的安全疏散指示，尽快撤离事故现场到安全的地方。同时，消防疏散组对事故现场进行警戒，设立警戒区，使事故危险区与安全区隔离，防止与事故抢险无关人员进入。另一方面，通信联络组必须及时通知周围单位、企业及敏感点的事态情况，必要时申请外部支援。根据泄漏量的大小，计算危险区域及疏散距离，在受害范围之内的人员必须采取保护措施，可以采取疏散、撤离及密闭住所窗户等有效措施，同时，保持通讯畅通以听从指挥。最后，疏散距离要考虑风向、气象和环境条件的影响，当处于下风向、夜晚时，要增加疏散距离。

3.2.4受伤人员现场救护救治与医院救治

医疗救护队接到报警后，迅速组织医疗室全体医护人员，准备相应急救药品、器具，赶赴事故现场抢救受伤者和中毒者。受伤严重的尽快送医院救治。

# 4 信息报告

调度室设立24小时应急值守电话，一旦事故发生，以班组——调度——应急办公室——江门市环保局等方式进行报警通讯联络。

企业发生罐区重大泄漏事故后，最早发现者应尽早向调度、仓库主任报告， 当班调度接到报警后，并以最快的速度向公司应急办公室、生产科汇报，并迅速通知有关部门，要求尽可能查明泄漏部位和泄漏原因；必要时立即将事故情况通报周边单位,启动公司应急救援预案，通知指挥部成员和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。报告内容：

（1）事故发生单位、发生地点、时间等；

（2）事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等；

（3）事故发生原因的初步判断；

（4）事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等。

# 5 应急程序

1.已经发生泄漏或会造成泄漏，操作人员及时发现，向调度汇报后，公司应立即启动相应的应急响应,并应采取相应救援措施。

2.启动公司级应急响应，启动公司级环境应急处理处置预案，成立现场指挥部，由指挥部进行指挥应急。各专业队伍立即通知相关队员到指定地点集中待命。

3.指挥部各应急小组到达事故现场后，技术专家组根据事故状态及危害程度作出相应的应急措施方案，并命令各救援专业队伍立即展开救援。如事故扩大，应请求外界增援。

4.应急抢险队到达事故现场后,队员应立即佩戴好空气呼吸器和防化服,将受伤或中毒者，马上带离现场,严重者立即送医院抢救。

5.应急抢险队到达现场后,根据指挥部下达的抢修指令,迅速进行抢修设备, 迅速关闭防护围堤阀门堵截及关闭罐区排水阀，并开启应急物料转移管道，防止物料流入江河，控制事故以防污染范围扩大。

6.环境监测队到达现场后,应立即根据风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向区域进行监测，并对江水水体进行监测，确定结果、监测情况及时向指挥部汇报，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

7.消防疏散组到达现场后,担负现场治安和交通指挥,组织纠察,在事故现场划分禁区并加强警戒和巡逻检查。关注事态发展，如泄漏扩散危及周边，应同环境监测队和其他专业组一道迅速组织有关人员协作周边单位和住户安全转移，或采取临时的安全措施，并作好消防的准备。

8.医疗救护队到达现场后,应立即救护伤员,对中毒人员应根据中毒症状及时采取应急措施,对伤员进行包扎或输氧急救,重伤员及时送医院抢救。

9.通讯联络及交通队到达现场后,根据指挥部命令,认真做好各专业队伍的联系和抢险过程中的联系工作以及对外联络工作。

当泄漏事故对公司内部和附近周边造成严重威胁，公司内部不能控制的时候，马上向地方政府支援，并协助进行救援。

# 6 事故应急救援终止程序

当满足以下条件可进行事故应急救援终止程序：

1.当事故现场没有泄漏危险存在。

2.经环境监测后，大气和水体的泄漏物料恢复到正常水平。

3.所有有毒、有害气体泄漏物质已经被隔离和气体被驱散。

挥部宣布应急行动结束，同时通知周边社区和附近单位告知事故危险已解除。转入对泄漏物料的处理，恢复正常生产的前期准备工作。

# 7 泄漏物处理

针对泄漏的物料对人体、动植物、土壤、水源、空气可产生的危害，罐区内泄漏的物料可进行以下处理：

（1）隔离：迅速关闭防护围堤阀门堵截；

（2）收容：对于大量泄漏，可选择将泄漏出来的物料转移至综合事故应急池，另用泵将物料抽入槽车内；

（3）通过对物料无害化处理，出售或回收到生产系统。

# 8 应急物资与装备保障

8.1防护装备：防护服、防毒面罩、过滤式防毒面罩、空气呼吸器、防护手套等；

8.2泄漏物料转移设备设施：潜水泵、环保应急池、槽车。

8.3环境监测队设备：有毒气体快速监测仪、水样分析相关仪器设备。

8.4联络通讯设施：对讲机、移动电话、固定电话、传真机等

8.5医疗急救设备：救护车、担架、氧气、解氯药物和其它急救药品。

8.6交通运输车辆、应急照明灯等。

# 四、码头突发环境事件专项应急预案

# 1 事故类型和危害程度分析

1.1码头平面布置

公司码头前沿总长度为201米，其中装卸危险货物的长度为120米，共有3个泊船位，编号为（1#、2#、3#）、靠泊能力为500吨，其中，1#泊船位卸煤（使用1#吊机）、尿素（使用2#吊机）；2#泊船位装（盐酸、烧碱、次氯酸钠、液氯（使用3#吊机））等危险货物，3#泊船位卸原盐（使用4#吊机、5#吊机），可同时停靠3艘500吨级船只。

1.2环境风险分析

1.设备设施的危险有害因素，主要包括：装卸和搬运用的起重设备、运输货物的车辆、电气设备可能引起的事故。

2. 危险货物装卸作业过程中可能引起的起重伤害、中毒、灼烫事故。

3.液氯装卸作业过程中，如果液氯钢瓶发生大量泄漏并向周边扩散，可能使周边区域人员中毒，并造成环境污染事故。

4.由于腐蚀或老化导致贮罐或管道破（爆）裂，引起大量腐蚀性液态物料泄漏造成人员伤亡及环境污染事故。

5.船舶在靠、离泊作业过程中，可能引发的碰撞事故。

6.台风、暴雨、潮汛、雷暴、雾和高温等自然灾害造成的设备、设施损坏和人员伤亡事故。

1.3事件类型

根据自然灾害、人为破坏、人为操作失误和设备缺陷等原因，公司在码头危险化学品装卸作业过程中可能发生的事故主要划分为以下6类：

1）物体打击

2）车辆伤害

3）起重伤害

4）灼烫

5）容器爆炸

6）中毒和窒息

1.4危害程度分析

1.4.1氢氧化钠溶液

物化性质：无色至青白色液体。吸湿性强，从空气中迅速吸收水分的同时，也吸收二氧化碳。相对密度2.13。溶于水，并放出大量热。溶于醇、甘油，并能放出大量热。不溶于乙醚、丙酮。

危险特性：不燃，但遇水能放出大量热，使可燃物着火，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，与酸类剧烈反应。与铵盐发生反应，放出氨气。小鼠腹腔LD50：40mg/kg，本品是典型的强碱，腐蚀性极强，如果咽下它的水溶液就产生呕吐、腹部剧痛、衰竭、虚脱等症状，严重者致死，对皮肤、粘膜、角膜等有极大的腐蚀作用，吸入粉尘或烟雾能使呼吸道腐蚀。

1.4.2盐酸溶液

物化性质：无色至微黄色液体，是氯化氢水溶液，相对密度1.12～1.19，溶于水，水溶液呈酸性，溶于乙醇和乙醚，在常温下易挥发。

危险特性：对大多数金属有强腐蚀性。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。浓盐酸在空气中发烟，触及氨蒸气生成白色云雾。氯化氢气体或盐酸酸雾刺激性强，能严重刺激眼睛和呼吸道粘膜。35×10-6浓度时，短时间接触可出现咽喉痛、咳嗽、窒息感、胸部压迫感。浓盐酸对眼睛和呼吸道粘膜有强烈刺激，能引起鼻中隔的溃疡。与皮肤接触，能引起腐蚀性的灼伤。对牙齿特别是门齿可产生酸蚀症。

1.4.3次氯酸钠溶液

物化性质：为微黄色液体，有氯的气味。碱度不低于2～3%的溶液可储存10～15天，碱性较小时分解较快，并放出不稳定的次氯酸，再分解而成氯和氧，或转变成氯酸盐。商品次氯酸钠溶液含有效氯大于10%，游离碱（NaOH）0.5～1.5%，能溶于水。

危险特性：与有机物、日光接触分解出有毒的氯气，对大多数金属有轻微的腐蚀，溶液能刺激眼睛和皮肤，造成灼伤，与酸接触时散发出具有强刺激性和腐蚀性气体。

1.4.4液氯

物化性质：常温下为黄绿色有强刺激性臭味的气体。常温下7.09×105Pa以上压力时为液体。液态氯为金黄色，相对密度3.214，蒸气相对密度2.49。氯是卤素四个元素之一，可从溴或碘的盐中将它们置换出来，能与有机物和无机物进行取代和加成反应，干的氯稍不活泼，但干氯与金属钛接触发生强烈反应，甚至强烈燃烧，湿氯能直接和大多数元素结合。溶于水成盐酸。

危险特性：氯气在空气中不燃，但一般可燃物大都能在氯气中燃烧，就象在氧气中燃烧一样。一般易燃性气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎能与金属和非金属都起腐蚀作用。大鼠吸入LC50：293×10-6×1h，小鼠吸入LC50：137×10-6×1h。氯气对眼睛和呼吸系统的粘膜有极强的刺激性。如与潮湿空气接触则生成初生态氧，并生成盐酸，由于两者的存在致使机体组织发生严重的炎症，在肺中可发生淤血和水肿。3.5×10-6时可感到臭味，15ppm时对眼睛和呼吸道有刺激作用，并感到疼痛、咳嗽、窒息感及胸部紧束感；50×10-6可引起严重损害，有胸痛、吐粘痰及咯血；100×10-6时，瞬间就可能引起呼吸困难，发绀；1000×10-6时立即死亡。对皮肤也有强刺激性，有时在面部等处可见氯唑疮。

# 2 应急处置基本原则

2.1周围人员和应急救援人员安全优先原则；

2.2防止事故扩大优先原则；

2.3保护环境优先原则。

# 3 预防与应急措施

3.1危险货物港口作业码头事故预防措施

3.1.1加强从业人员培训教育，提高法律意识和业务素质

（1）公司的管理人员和危险货物管理人员、作业人员必须经有关部门培训，取得危险货物运输岸上管理人员证、危险货物运输岸上作业人员证、申报员等相关的资格证；

（2）特种作业人员必须经相关部门培训，取得了相应的操作证和资格证，做到持证上岗；

（3）危险货物运输车辆、押运人员和载运危险货物船舶的船员，应当持有相关管理机构颁布的证书和相应的培训合格证，熟悉所在车辆、船舶载运危险货物安全知识和安全操作，船员应当事先了解所运危险货物的危险性和危害性及安全预防措施。

3.1.2规范码头管理

（1）建立安全与防污染管理体系。将危险品码头的管理制度、操作规程、设备管理、人员培训及应急预案等都纳入体系管理，进一步促进管理的程序化、规范化；

（2）加强设备的检查，督促责任人定期维护保养。严格按照相关标准配备相关安全设备、应急反应器材和防污染设施，定期督促码头责任人加强对安全与防污染设备的维护保养，对液体货物管线、靠泊设施、消防器材等进行定期检查，确保处于良好状态；

（3）规范危化品车辆、船舶装卸作业行为。作业中应严格落实车辆、船岸安全检查，认真执行操作规程，遵守安全注意事项，合理控制装卸货物的压力、流速等参数，加强值班和巡视，注意作业现场及周边环境，维护船舶靠泊秩序，确保船岸双方的安全。

3.1.3加强对防雷设施的检查维护，每年对码头防雷设施检测1次；船岸双方应严格执行在遇到台风、雷雨天气时停止装卸作业的规定。

3.1.4强化应急预案演练。

3.2危险货物港口作业码头事故应急措施

3.2.1液氯钢瓶泄漏应急处理措施

在码头进行液氯钢瓶装卸、搬运时，在车辆运输、起重吊装作业过程中发生撞击，造成液氯钢瓶发生泄漏，作业负责人应组织人员积极施救，具体措施如下：

（1）码头作业负责人应按报告程序进行报警，同时尽快通知公司专业的氯气泄漏事故抢险工程队作应急处理。

（2）发生泄漏事故后，码头负责人在指挥部成员赶到之前，指挥现场所有人员，迅速进行应急处理。

（3）尽快转动钢瓶，使泄漏部位位于液氯的气相，减少氯气泄漏量。

（4）瓶阀泄漏时，拧紧六角螺帽；瓶体缺陷泄漏时，用抱箍衬橡胶垫片堵漏，并尽快将液氯转移到液氯充装班或次氯酸钠班使用(抽空处理)完毕。

（5） 严禁向泄漏的钢瓶上喷水，防止事故进一步扩大。

（6） 泄漏情况无法控制，尽快将钢瓶转移到液氯充装区并推进事故吸收处理池或氯气处置间进行处理。

（7） 泄漏量太多时在周围喷淋稀碱液，形成水幕进行吸收，缩小危害区域。

3.2.2盐酸、氢氧化钠和次氯酸钠液态危险货物泄漏应急处理措施

当发生盐酸、氢氧化钠和次氯酸钠液态危险货物泄漏时，作业负责人应组织人员积极施救，具体措施如下：

（1）码头作业负责人应按报告程序进行报警。

（2）发生泄漏事故后，码头负责人在指挥部成员赶到之前，指挥现场所有人员，迅速进行应急处理。

（3）抢险人员根据泄漏情况，组织人员对设备设施进行检修、堵漏，所有在溢、漏警戒区进行抢险作业的人员应穿耐酸碱防护服、耐酸碱胶鞋、防护面罩和耐酸碱手套等劳动防护用品。

（4）通过管道从储罐区抽到码头的中转（计量）罐中，装船或装车时通过软管利用高位差自流到槽车上或船上，在作业时发生泄漏，作业人员应立即停止装卸、停泵、关闭相关阀门。

（5）码头的中转（计量）罐及相关阀门管道发生泄漏，利用防泄漏堤收容。

（6）抢险人员对软管道裂缝、硬管道洞状泄漏点，采取措施堵漏。

（7）根据泄漏情况划定泄漏警戒区域。

（8）对泄漏至码头上的货物采用“先控制、后处理”的办法，先用黄砂、干土堵堤，用稀碱或稀酸中和(中和时注意不要使反应太激烈)，防止货物流入江河。

（9）应急指挥部领导成员应根据现场情况，调整布置堵漏、吸收、中和与围堵并重。

（10）一旦危险货物流入江河，现场负责人应立即报告环保、卫生等部门，并告知泄漏货物理化特性。

（11）对回收的泄漏物进行集中处理。

3.2.3人员紧急疏散撤离及事故危险区的隔离：

根据事故发生的位置确定人员紧急疏散撤离的路线，一旦发生突发紧急事故，一方面，现场的生产操作人员确保自身安全的前提下，及时对生产系统作出正确的处理后，根据厂区内的安全通道，尽快撤离事故现场到安全的地方。同时，消防疏散组的治安队对事故现场进行警戒，设立警戒区，使事故危险区与安全区隔离，防止与事故抢险无关人员进入。另一方面，必须及时做好周围人员及居民的紧急疏散工作，根据泄漏量的大小，计算危险区域及疏散距离，在受害范围之内的人员必须采取保护措施，可以采取疏散、撤离及密闭住所窗户等有效措施，同时，保持通讯畅通以听从指挥。最后，疏散距离要考虑风向、气象和环境条件的影响，当处于下风向、夜晚时，要增加疏散距离。

3.2.5受伤人员现场救护救治与医院救治

医疗救护组接到报警后，迅速组织医疗室全体医护人员，准备相应急救药品、器具，赶赴事故现场抢救受伤者和中毒者。受伤严重的尽快送医院救治。

# 4 信息报告程序

调度室设立24小时应急值守电话，一旦事故发生，以班组——调度——应急指挥部——消防队等方式进行报警通讯联络。

企业发生危险货物港口作业码头事故后，最早发现者应立即向当班班长、调度、仓库办公室报告， 当班调度接到报警后，并以最快的速度向公司应急指挥部、生产科、技安科汇报。并迅速通知有关部门、车间，要求查明事故原因；同时指挥部下达按危险货物港口作业码头事故应急救援专项预案处置的指令，必要时立即将事故情况通报周边单位,启动公司应急救援系统，通知指挥部成员和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。报告内容：

1）事故发生单位、发生地点、时间等；

2）事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等；

3）事故发生原因的初步判断；

4）事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等。

# 5 应急处置

5.1少量泄漏

在生产过程中有可能因设备的原因或操作原因造成贮罐或管道少量泄漏,由当班岗位操作人员巡检等方式及时发现,按岗位操作规程采取相应的消漏措施,予以处理。

5.2危险货物港口作业码头事故专项应急预案的启动

发生大量泄漏或造成重大事故，操作人员虽能及时发现，但一时难以控制,毒物泄漏后可能危及人身伤亡或伤害,并波及周边范围,公司应立即启动应急救援系统,并应采取相应救援措施。

5.3仓库立即组织相关人员进行应急处理, 仓库办公室主任为临时指挥,一方面组织人员向上风向进行撤离,一方面组织人员穿戴好防护用品迅速查明事故发生源点、泄漏部位和泄漏原因，凡能切断物料或其他采用其他处理措施可以消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应立即向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施；等待公司救援队伍的到来。

5.4指挥部各应急小组到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各救援专业队伍立即展开救援。如事故扩大，应请求支援。

5.5应急专业小组到达事故现场后,救援人员应立即佩戴好空气呼吸器和防化服,首先要确认查明现场有无中毒人员,如有以最快速度将中毒者脱离现场,严重者立即送医院抢救。

5.6应急抢险队到达现场后,根据指挥部下达的抢修指令,迅速进行抢修设备,控制事故以防事故扩大。

5.7环境监测组到达现场后,应立即查明泄漏扩散情况,根据风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向区域进行监测，确定结果、监测情况及时向指挥部汇报，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

5.8消防疏散组到达现场后,担负现场治安和交通指挥,组织纠察,在事故现场划分禁区并加强警戒和巡逻检查。关注事态发展，如泄漏扩散危及周边，应同环境监测组和其他专业组一道迅速组织有关人员协作周边单位和住户安全转移，或采取临时的安全措施，并做好消防的准备。

5.9医疗救护组到达现场后,应立即救护伤员和中毒人员,对中毒人员应根据中毒症状及时采取应急措施,对伤员进行包扎或输氧急救,重伤员及时送医院抢救。

5.10通讯联络组到达现场后,根据指挥部命令,认真做好各专业队伍的联系和抢险过程中的联系工作以及对外联络工作。

5.11当应急行动结束，同时通知周边社区和附近单位告知事故已解除，并转入对泄漏物料的处理，恢复正常码头运作的准备工作。针对泄漏的物料对人体、动植物、土壤、水源、空气可产生的危害，罐区内泄漏的物料可进行以下处理：

（1）隔离：迅速关闭防护围堤阀门堵截；

（2）收容：对于大量泄漏，可选择将泄漏出来的物料转移至环保应急池，另用泵将物料抽入槽车内；

（3）通过对物料无害化处理，出售或回收到生产系统。

# 6 应急物资与装备保障

6.1消防设备：供水装置，蒸汽灭火系统，便携式灭火器等；

6.2氯气泄漏堵漏专用工具（3套）和管道堵漏装置、探测设备；

6.3防护装备：防护服（12套）、防毒面罩、过滤式防毒面罩、空气呼吸器（8套）、防护手套等；耐酸碱防护服、防护面罩、洗眼器、淋浴器等；

6.4联络通讯设施：对讲机、移动电话、固定电话、传真机等；

6.5医疗急救设备：救护车、担架、氧气、解氯药物和其它急救药品；

6.6交通运输车辆、应急照明灯等。

# Text boxes

江门市突发环境事件应急预案

江门市广悦电化有限公司

突发环境事件应急预案

氯碱系统突发环境事件应急处理预案

氯气泄漏突发环境事件应急救援预案

罐区贮罐突发环境污染事件专项应急预案

码头突发环境事件专项应急预案

图1-2 应急预案体系图

公司所在地

通过其他工序制造

盐水精制

工业盐

电解

烧碱

氢气

氯气

盐酸

液氯

次氯酸钠

AC发泡剂

氯乙酸

氯化石蜡

环己胺

图2-2 工艺流程图

苯胺

压缩氢

脱硫除尘

锅炉废气

达标排放

烧碱

环境保护及应急处理处置管理委员会

主任：董事长

应急救援指挥中心

总指挥：董事长

环保管理和应急办公室：

技安科科长

应急响应时

自动转换

专业小组

应急抢险队

| 生 产调度 组 | 环境监测组 | 信 息 联络组 | 消防疏散组 | 医疗救护组 | 车辆运输组 | 应急物资 组 | 应急后勤组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术专家队

应急救援指挥中心

总指挥：董事长

副总指挥：总经理等

现场专业小组

应急抢险队

| 生 产调度 组 | 环境监测组 | 信 息 联络组 | 消防疏散组 | 医疗救护组 | 车辆运输组 | 应急物资 组 | 应急后勤组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术专家组

应急指挥机构评估结果

完全紧急状态

有限紧急状态

潜在紧急状态

启动一级响应

启动二级响应

启动三级响应

江门市环保局

社会级事件

事件发生

企业级事件

由公司应急机构启动

由社会应急机构启动

环保应急工具箱

主要水道去向

应急设备所在

东区配电室

水循环

氯氢工段

整流

整流

电 解 工 段

离 子 膜 工 段

三氯化铁工段

A C 工 段

西   区

配电室

地磅

旧

厂

房

图 例

盐码头

侧门

海

石山

绿

化

区

正门

助剂

办公室

盐酸罐

排洪泵房

盐酸工段

污水处理池

小瓶包装

次氯酸钠工段

冷冻工段

液化包装工段

电工    电机    维修

碱车间

办公室

槽修班

急修班

绿 化 区

厂办公大楼

绿化区

质 检 大 楼

场

车

停

门卫

氯车间办公室

码头

吊机班

动力

办公室

锅 炉 工 段

空瓶区

煤

仓

沉灰池

蒸 发 工 段

固

碱

罐

区

瓶检站

供水工段

精细

办公室

旧

厂

房

氯

乙

酸

工

段

维修区

盐 水 处 理 区

精盐

水池

露

天

盐

仓

盐水

工段

盐

仓

停  车  场

汽 修 厂 房

广迅运输公司

汽

修

厂

房

印  刷  厂

环 已 胺

液氯仓

运

动

场

浮 法 玻 璃 有 限 公 司

码 头 发 货 处

厂综合大楼

# 110KV

变电站

机修

分厂

氯化石蜡工段

门卫

江

三

路

中

心

路

路

紫

荆

五

一

路

红

棉

路

厂

前

路

东

边

路

应急室

煤码头

附件一

污水走向、应急设备和

环保应急工具箱位置图

说明：本图未按比例

附件二：

江门市广悦电化有限公司

应急疏散、重大危险源及消防布置图

重点区域

重大危险源

吹北风时人员撤离路线

安全通道

事故救援车辆行走路线

吹南风时人员撤离路线

图 例

氯

乙

酸

工

段

停  车  场

绿化区

广

迅

运

输

公

司

车

AC工段

说明：本图未按比例

简易

仓库

氯化石蜡工段

次氯酸钠工段

消防器材室

液化充装工段

碱吸收系统

环 已 胺

液

氯

仓

乙酸罐区

环

已

胺

罐

区

碱

罐

区

精细办公室

氯乙酸仓库

消火栓

地磅

盐码头

煤码头

石山

助剂

办公室

盐酸罐

排洪泵房

盐酸工段

污水处理池

电工    电机    维修

碱车间

办公室

槽修班

东区配电室

水循环

氯氢工段

整流

整流

电 解 工 段

离 子 膜 工 段

三氯化铁工段

A C 工 段

厂办公大楼　调度室

绿化区

检 验 大 楼

场

停

氯车间办公室

码头

吊机班

动力

办公室

锅 炉 工 段

空瓶区

煤

仓

沉灰池

蒸 发 工 段

固

碱

瓶检站

供水工段

西   区

配电室

盐 水 处 理 区

精盐

水池

露

天

盐

仓

盐水

工段

盐

仓

运

动

场

码 头 发 货 处

厂综合大楼

# 110KV

变电站

机修

分厂

门卫

中

心

路

路

紫

荆

五

一

路

红

棉

路

厂

前

路

东

边

路

成员企业

水    池

绿 化 区

办 公 区

一级动火区

二级动火区

浮 法 玻 璃 有 限 公 司

侧门

正门

海

江

三

路