上海振华重工启东海洋工程股份有限公司

10万吨以下各种成品邮轮、化学品船、散装货轮、海工等产品生产项目

环境影响报告书

（报批稿）

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司

二〇一八年十二月

目录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环评工作过程	3

1.4分析判断相关情况	4

1.5关注的主要环境问题	6

1.6主要结论	6

2总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价因子与评价标准	13

2.3评价工作等级和评价范围	20

2.4相关规划及环境功能区划	23

2.5主要环境保护目标	32

3工程分析	33

3.1现有项目概况	33

3.2技改项目工程概况	43

3.3技改项目总平面布置及周边环境概况	47

3.4码头、船坞及装焊平台工程分析	48

3.5生产区工程分析	53

3.6生产设备清单	57

3.7技改项目原、辅材料消耗及燃料动力供应情况	57

3.8物料平衡分析	59

3.9公用工程及辅助生产设施	69

3.10技改项目污染源分析	69

3.11清洁生产分析	83

4环境现状调查与评价	86

4.1自然环境概况	86

4.2环境质量现状调查与评价	91

4.3区域污染源调查	104

5环境影响预测与评价	109

5.1大气环境影响预测	109

5.2地表水环境影响分析	134

5.3地下水环境影响分析	135

5.4噪声影响预测分析	135

5.5固体废物环境影响分析	138

5.6环境风险分析	140

5.7生态环境影响分析	151

6环境保护措施及其经济、技术论证	152

6.1废气治理措施评述	152

6.2废水治理措施评述	163

6.3噪声治理措施评述	168

6.4固废防治措施评述	168

6.5土壤和地下水保护措施评述	171

6.6码头、船坞、装焊平台污染防治措施评述	173

6.7环境风险防范措施	174

6.8环境影响减缓和生态补偿措施	177

6.9排污口规范化设置	178

6.10环境保护措施、投资汇总及“三同时”一览表	179

7环境经济损益分析	181

7.1经济效益分析	181

7.2社会效益分析	181

7.3环境效益分析	182

7.4环境经济损益分析	182

8环境管理及环境监测计划	183

8.1环境管理	183

8.2污染源排放清单	186

8.3污染物总量控制建议	189

8.4环境监测计划	190

8.5环保“三同时”	196

9评价结论	199

9.1建设项目概况	199

9.2评价结论	199

9.3建议	202

9.9总结论	202

# 1概述

## 1.1项目由来

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司的前身为启东道达重工有限公司，是由南通华浮港务有限公司投资兴建，位于启东市寅阳镇、长江北支口的启东市船舶工业园内，以建造10万吨以下各型成品邮轮、化工船、散装货船、海工为主，项目不含修、拆船业务。

现有项目《启东道达重工有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化学品船、散装货船、海工等产品制造项目》已于2007年12月取得了江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2007]277号文）。于2013年进行了《启东道达重工有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化学品船、散装货船、海工等产品制造项目》的修编，并于2014年1月取得了江苏省环境保护厅的批复（苏环便管[2014]7号文）。

2012年6月，由于业务发展需要，启东道达重工有限公司更名为江苏道达海洋重工股份有限公司，2016年1月，上海振华重工启东海洋工程股份有限公司收购江苏道达海洋重工股份有限公司，从此更名为上海振华重工启东海洋工程股份有限公司。

项目已于2012年11月建设完毕，所需的生产设备已到位，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。经江苏省环境保护厅批准，企业顺利进行了试运行。但在项目建设过程中，企业对项目总平面布置、污染治理措施、原辅材料进行了较大的调整，主要表现在如下几方面：

平面布局方面：改2座38m×360m船坞为1座360×70×12m船坞；已批码头为F型码头（1#码头：（475+35）×20m，2#码头：520×25m，栈桥：（250+225）×10m），实际建成为L型码头（码头：450m，栈桥：220×10m）；

污染治理措施方面：钢材预处理抛丸除锈阶段粉尘处理措施改滤筒除尘为旋风除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器，喷漆废气改直接燃烧+活性炭吸附为预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧；涂装工序粉尘改有机废气净化为预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧；焊接工序新增若干移动式焊接烟尘收集器，对原本无组织焊接烟尘进行收集处理；分段烘干、置放晾干工序改活性炭吸附为活性炭吸附+催化燃烧；

原辅材料方面：为积极响应省政府提出的《江苏省“两减六治三提升”专项行动挥发性有机物污染治理实施方案》，企业改原先高有机挥发份油漆为固份含量超75%的高固份油漆，以减少挥发性有机物的产生及排放，承担起大气治理的社会责任。

综上所述，项目总平布置、主要原辅材料类型、污染防治措施的工艺等发生了变化，依据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），属于重大变动，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件，原审批部门不再受理此类建设项目的环境影响评价修编材料。因此，我公司接受委托后，认真研究该项目的有关资料，并踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料，根据项目所选区域的环境特征、该项目的工程特征等有关资料，对上海振华重工启东海洋工程股份有限公司10万吨以下各种成品邮轮、化学品船、散装货轮、海工等产品生产项目重新编制环境影响报告书，重新报启东市行政审批局批准。

## 1.2项目特点

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司10万吨以下各种成品邮轮、化学品船、散装货轮、海工等产品生产项目具有以下特点：

- 本项目为技改项目，对污染物治理工艺进行改造，将2座38m×360m的船坞合并，改建成为1座70×360×12m的船坞，不新增用地。新增事故池、初期雨水收集池，将分段冷却水排水和气密试验排水的2套隔油沉淀装置、地面冲洗水的1套隔油沉淀装置合并为1套隔油沉淀装置。

- 本项目不新增员，贮运和公辅工程均依托现有。

- 本项目新增若干移动式焊接烟尘收集器，减少焊接及切割打磨过程无组织排放，新增分段涂装工序的废气处理装置。

4、项目在板材加工中，大量使用先进的数控切割技术，提高切割工件的效率和质量，公差利用率从85%提高到90%以上，大大降低原材料的消耗和污染物的产生；板弯曲加工采用具有移动压头的大型框式油压机，型钢弯曲采用程控肋骨冷弯机，减低了噪声对环境的影响；喷漆系统采用先进的高压无气喷机，大大降低了预处理过程中漆雾的产生；使用优质钢板和铁矿砂，减少喷砂除锈粉尘产生量。

## 1.3环评工作过程

评价单位接受委托后通过对该公司周边环境状况进行实地踏勘，与该公司技术人员就环评工作的开展进行了交流，收集了当地环境现状背景与工程等相关资料。在上述大量工作的基础上，编制完成该项目的环境影响报告书。环境影响评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价工作程序图

## 1.4分析判断相关情况

（1）与产业政策和现有环保政策相符性

本项目属于C3731金属船舶制造项目，项目不属于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》（发改委[2013]第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类项目，且本项目已于2016年5月12日经启东市行政审批局备案（启行审投资备2016107号）；

（2）与规划相符性分析

本项目位于启东市船舶工业园，根据启东市船舶工业园土地利用规划，启东市船舶工业园将建设成为长江北支第一的现代船舶制造业基地、海洋工程制造基地、启动沿江重要的产业园、长江三角洲地区重要的船舶配套产业中心。本项目为船舶制造项目，符合启东市船舶工业园的规划要求；

（3）选址相符性分析

本项目厂址位于启东市船舶工业园上海振华重工启东海洋工程股份有限公司厂区内，不新增建设用地，原车间地块性质为工业用地，所以项目选址合理。

（4）项目和“三线一单”的相符性分析

①与生态保护红线相符性

根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发〔2013〕72号），启东市生态红线区域保护规划包括自然与人文景观保护、湿地生态系统保护、水源水质保护、海岸带防护共4个类型14个区域，具体见表1.4-1

表1.4-1  南通市启东生态红线区域保护规划

| 地区 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 面积（平方公里） | 相对于本项目位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管控区 | 二级管控区 |  |
| 南通市区 | 启东市饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 0.30 | 1.10 | 28.75km，NW |
|  | 启东长江口(北支)湿地省级自然保护区 | 生物多样性保护 | 149.59 | 65.32 | 1.2km，S |
|  | 启东沿海重要湿地 | 湿地生态系统保护 | 0 | 7.23 | 17km，NE |
|  | 通吕运河(启东市)清水通道维护区 | 水源水质保护 | 0 | 9.67 | 60km，NW |
|  | 通启运河(启东市)清水通道维护区 | 水源水质保护 | 0 | 34.78 | 31.25km，N |
|  | 新三和港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | 0 | 32.31 | 39km，NW |
|  | 蒿枝港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | 0 | 15.37 | 43.75km，NW |
|  | 头兴港河清水通道维护区 | 水源水质保护 | 0 | 33.33 | 26.5km，NW |

与本工程距离最近的生态红线为本项目东南侧的启东长江口(北支)湿地省级自然保护区，总面积214.91km2，其与本工程的直线距离1.2km左右。本项目建设不占用生态红线区域，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。因此，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。本项目与南通市生态红线保护区位置关系图详见图1.4-1。

②与环境质量底线相符性

评价区域大气环境质量良好，且项目在启东市船舶工业园，项目周边以工业用地为主，远离环境敏感保护目标，正常情况下，项目废气经各废气治理措施处理排放对评价区域环境敏感目标影响较小；本项目员工生活废水及生产废水经经厂区污水预处理站处理达到接管标准后接入园区污水管网，进入江海污水处理厂处理，污水最终经江海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后达标外排。本项目废水接管至江海污水处理厂不会改变周边水环境功能；产生的危险废物委托有资质单位处置；高噪声设备经采取减振、隔声等降噪措施后，不会引起所在区域声环境质量功能的改变。另外经预测分析，项目建成后污染物采取有效措施后均能达标排放，不会突破环境质量底线

③与资源利用上线相符性

本项目生产过程中所使用的资源主要为水资源、电、天然气。

项目所在地工业基础好，工业用水有保证，本项目使用的新鲜水由管网供给，全厂新鲜用水共计94500t/a，启东市船舶工业园目前的给水管网能够满足本项目的用水需求；电能由启东市船舶工业园直接供电，园区电力丰富，能够满足项目用电需求；项目设有液LNG站（液化天燃气站），外购瓶装LNG卸入储罐，经管道输送至各用气环节的供气系统，设有储罐2座，50m3，满足本项目需求；项目用地为上海振华重工启东海洋工程股份有限公司现有厂房，不新增土地。因此，本项目符合资源利用上线标准。

④与南通市负面清单控制相符性

对照南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行），本项目使用的原辅材料和产品均不属于南通市化学品生产负面清单上的物品。

（5）“两减六制三提升”的相符性分析

按照《南通市“263”专项行动挥发性有机物污染治理实施方案》的要求，2017年底前，列入名单（该公司不在整治名单之列）的印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业重点企业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。目前公司使用的油漆品种与当前政策有一定差距，不符合相关使用高固份、低挥发性的要求。因该公司生产的各型成品邮轮、化工船、散装货船等属于海工产品，长期服役于海上，对产品表面防腐性等性能要求较高，目前尚没有技术可靠的油漆品种替代。因此，目前不能全部更换为环保程度较高的水性漆。但该公司承诺，一旦技术成熟可靠，立即更换油漆品种。

## 1.5关注的主要环境问题

1、本项目与国家及地方产业政策和准入条件的相符性分析；

2、本项目生产过程中废气、废水、固废等的污染防治措施及对环境的影响问题；

3、项目污染物排放总量区域平衡问题；

4、预测突发性事件或事故所造成的对人身安全与环境的影响。

5、重点评述喷漆废气和喷砂废气对大气环境的影响。

## 1.6主要结论

（1）项目不属于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》（发改委[2013]第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类项目，该项目已于2016年5月12日经启东市行政审批局备案（启行审投资备2016107号），因此本项目符合国家及地方产业政策、相关法律法规的要求。

（2）项目选址位于上海振华重工启东海洋工程股份有限公司现有厂区内，不新增建设用地，原车间地块性质为工业用地，选址符合启东市船舶工业园土地利用规划。

（3）项目运营所产生的废气、废水、噪声、固废污染物经采取有效措施后可实现达标排放；

（4）经预测分析，项目建成后污染物经采取有效措施后排放对环境影响较小，不会降低区域环境功能类别；

（5）项目各污染物总量可满足区域总量控制要求；

（6）经公众参与调查统计，项目的建设得到了周边大多数群众的支持，希望项目在发展的同时要加强环境保护工作；

（7）项目建成后存在一定的环境风险，但不构成重大危险源，经加强管理、采取相关风险防范措施后，项目的环境风险较小，在可承受的范围内。

综上，项目在认真落实本项目的各项污染防治措施且污染物长期稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015.1.1实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修正，2018年12月29日起实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修正，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年修正，2018年10月26日起实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012）》，2012年2月29日修订，2012.7.1实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年7月16日；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日起实施；

（10）《中华人民共和国港口法》，2015年4月24日修正；

（11）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》， 2016年5月1日；

（12）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号），2014年12月；

（13）《交通建设项目环境保护管理办法》， 2003年6月1日；

（14）《危险化学品安全管理条例》，2013年12月4日修订，2013年12月7日实施；

（15）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号），2001年12月17日；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，中华人民共和国国务院，环发[2012]98号；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012]77号；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第44号，2017.6.29实施；

（19）《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》（2009年12月1日）；

（20）《关于加强化学危险品管理的通知》，环发[1999]296号文；

（21）《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016年6月14日发布，2016年8月1日起实施；

（22）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》；

（23）《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定》，2013.2.16；

（24）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）。

（25）《环境保护公众参与办法》，中华人民共和国环境保护部令第35号，2015.9.1实施；

（26）《环境空气细颗粒物综合防治技术政策》环保部2013年第59号；

（27）《重点行业挥发性有机物削减行动计划》工信部、财政部联合发布，工信部联节[2016]217号；

（28）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》，国家环保部公告2013年第31号；

（29）《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）；

（30）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（31）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；

（32）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

### 2.1.2地方法规及政策

（1）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2012年修订），2005年12月1日江苏省第十一届人大常委会第二十六次会议通过，2012年2月1日执行；

（2）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2017年6月3日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议第二次修正；

（3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号；

（4）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环保局，2003年3月；

（5）《省政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见》（苏政发〔2009〕69号）；

（6）《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》，苏政办发[2011]108号，江苏省人民政府办公厅，2011年8月2日；

（7）《关于印发江苏省重要生态功能保护区区域规划的通知》，苏环发[2009]11号；

（8）《南通市人民政府关于印发南通市循环经济发展规划的通知》，通政发[2006]96号，2006年12月30日；

（9）《关于发布实施<江苏省限制用地项目目录（2013年本）>和<江苏省禁止用地项目目录（2013年本）>的通知》，苏国土资发[2013]323号，2013年8月23日；

（10）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30；

（11）《江苏省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

（12）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办[2014]148号；

（13）《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》，2014年5月20日；

（14）《江苏省长江水污染防治条例》，2018年3月28日第三次修正版；

（15）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，苏政发[2013]113号，2013年8月30日；

（16）《省委省政府关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》，苏发〔2016〕47号；

（17）《南通市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》，通委发〔2017〕6号；

（18）《启东市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，启发〔2017〕4号；

（19）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号；

（20）《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）。

### 2.1.3产业政策与行业管理规定

（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决定》修正；

（2）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》（苏政办发[2013]9号，2013年1月29日）；

（3）关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），江苏省经济和信息化委员会、江苏省环境保护厅文件，2013年3月15日；

（4）《南通市工业结构调指导目录》，南通市发改委[2007]002号；

### 2.1.4技术规范

1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016），环境保护局2016年12月8日发布，2017年1月1日实施；

（2）《建设项目环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），国家环境保护部2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《建设项目环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93），国家环境保护总局1993年9月18日批准，1994年4月1日实施；

（4）《建设项目环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

（5）《建设项目环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），环境保护部2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），2018年10月14日发布，2019年3月1日实施；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中国国家标准化管理委员会，2018年11月19日发布，2019年3月1日实施；

（8）《排污单位自行监测技术指南 总则》( HJ 819-2017 )，环境保护部2017年4月25日发布，2017年6月1日实施；

（9）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（10）《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）。

### 2.1.5项目依据

（1）环境影响评价报告书技术合同；

（2）《启东市投资项目登记备案通知书》（启行审投资备2016107号），2016年5月12日；

（3）项目总平面布置图；

（4）《启东道达重工有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化工船、散装货船、海工等产品制造项目境影响报告书》，2007年11月；

（5）《江苏道达海洋重工股份有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化工船、散装货船、海工等产品制造修编项目境影响修编报告》，2013年9月

（6）启东市人民政府关于同意《启东市船舶工业园总体规划》的批复（启政复[2006]52号），2006年9月13日；

（7）南通市环境保护局关于《启东船舶工业园区域环境影响报告书》的审批意见（通环管[2008]110号），2008年10月15日；

（8）《关于印发长江口综合整治开发规划的通知》（水规计[2008]88号）；

（9）《关于长江口综合整治开发规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2007]107号）。

### 2.1.6评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

在了解和分析建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现 状的基础上，分析和列出建设项目的直接和间接行为，以及可能受上述行为影响的环境要素及相关参数。

影响识别应明确建设项目在施工过程、生产运行、服务期满后等不同阶段的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，定性分析建设项目对个环境要素可能产生的污染影响与生态影响，包括有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间接影响、累计与非累计影响等。对建设项目实施形成制约的关键环境因素或偶见，应作为环境影响评价的重点内容。详见2.2-1。

表2.2-1  环境影响因子识别

| 影响受体 影响因素 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 |
| 施工期 | 施工废(污)水 | 0 | -1SD | -1SI | -1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | -2SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2S | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 渣土垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 坑基开挖 | 0 | 0 | -1SI | -1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | -2LD | -2LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -1LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -2SD | -2SD | -2SI | -2SD | 0 | 0 | -2LD | -2LD | -2LD |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响； “0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“D”、 “I”分别表示直接、间接影响。

在本项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准。确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，确定评价因子见下表2.2-2。

表2.2-2  项目评价因子一览表

| 环境 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 | SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃、TVOC、二甲苯 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | VOCs、颗粒物 | 二甲苯、非甲烷总烃 |
| 地表水 | pH、DO、COD、石油类、氨氮、TP | pH、COD、石油类、氨氮、SS、TP、石油类、动植物油 | COD、氨氮、SS、TP、石油类、动植物油 |
| 噪声 | 厂界噪声Leq（A） | 厂界噪声Leq（A） | － |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、锌、有机物、甲苯 | 甲苯 | － |
| 土壤 | pH、Cu、Pb、Zn、As、Cd、Cr、Hg、Ni、有机物 | － | － |
| 固废 | － | 工业粉尘、废砂、焊渣、废油漆桶、漆渣、废活性炭、生活垃圾、污水处理污泥、废定影液、废电瓶 | 固体废物排放量 |
| 风险 | 甲苯、二甲苯 |  |  |

### 2.2.2评价标准

#### 2.2.2.1环境质量标准

〔1〕地表水环境质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，地表水环境质量标准为：长江近岸（200m）执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，长江中泓执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，详见下表2.2-4。

表2.2-4   地表水环境质量评价标准  （单位：mg/L  pH为无量纲）

| 评价因子 | DO | pH | COD | 石油类 | 氨氮 | 总磷 | CODMon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类 | ≥6 | 6-9 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤4 |
| Ⅲ类 | ≥5 | 6-9 | ≤20 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤6 |

〔2〕环境空气质量标准

评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、TSP、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准；甲苯参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物空气质量浓度参考限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度限值；二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中的居住区大气中有害物质最高允许浓度一次浓度标准；非甲烷总烃参考大气污染物综合排放标准详解中浓度限值；具体标准值见表2.2-5。

表2.2-5   环境空气质量评价标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 (mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.30 |  |
| 甲苯 | 一次 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 二甲苯 | 一次 | 0.3 | 参照工业企业设计卫生标准（TJ36-79） |
| 非甲烷总烃 | 一次 | 2.0 | 参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准 |

〔3〕声环境质量标准

评价区域项目所在地为工业用地，噪声功能区划为3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表2.2-6。

表2.2-6   噪声评价标准

| 标准 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》(GB3096—2008) | 3类 | 65 | 55 |

〔4〕地下水环境质量标准

按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求，对项目所在区域地下水质量进行评价，具体见表2.2-7。

表2.2-7  地下水质量分类指标（mg/l）

| 监测项目类别标准 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 5.5-6.5 8.5-9 | <5.5,>9 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 细菌总数 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 镍 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 甲苯 | ≤0.0005 | ≤0.14 | ≤0.7 | ≤1.4 | >1.4 |
| 二甲苯 | ≤0.0005 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ＞1 |

〔5〕土壤环境质量标准

项目所在区域无土壤规划目标，对土壤环境质量进行评价按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标准执行，土壤环境质量评价标准值见表2.2-8。

表2.2-8 土壤环境质量评价标准（mg/kg）

| 标准 | 项 目 |
| --- | --- |
| 一级 | pH值 | 镉 | 汞 | 铅 | 锌 | 镍 | 砷 | 铬 | 铜 |
|  |  |  |  |  |  |  | 旱地 | 水田 | 旱地 | 水田 | 农田等 | 果园 |
|  | 自然背景 | 0.20 | 0.15 | 35 | 100 | 40 | 15 | 15 | 90 | 90 | 35 | -- |
| 二级 | <6.5 | 0.30 | 0.30 | 250 | 200 | 40 | 40 | 30 | 150 | 250 | 50 | 150 |
|  | 6.5-7.5 | 0.30 | 0.50 | 300 | 250 | 50 | 30 | 25 | 200 | 300 | 100 | 200 |
|  | >7.5 | 0.60 | 1.0 | 350 | 300 | 60 | 25 | 20 | 250 | 350 | 100 | 200 |
| 三级 | >6.5 | 1.0 | 1.5 | 500 | 500 | 200 | 40 | 30 | 300 | 400 | 400 | 400 |

#### 2.2.2.2污染物排放标准

〔1〕水污染物排放标准

原有项目废水经厂内污水处理站预处理后接入江海污水处理厂，废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准；江海污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，厂区内清下水按环境管理要求COD＜ 40mg/L，SS ＜30 mg/L控制特征因子不得检出，具体见表2.2-9。

表2.2-9   废水污染物排放标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物名称 | GB8978-1996表4三级标准 | GB18918-2002一级A标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 |
| COD | 500 | 50 |
| 氨氮 | 45* | 5（8） |
| TP | 8.0* | 0.5 |
| SS | 400 | 10 |
| 石油类 | 20 | 1 |
| 动植物油 | 100 | 1 |
| 总氮 | 70* | 15 |
| 甲苯 | 0.5 | 0.1 |
| 二甲苯 | 1.0 | 0.4 |

注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的排入有城市污水处理厂的城市下水道系统的标准值及污水厂接管要求；污水处理厂尾水氨氮排放标准为水温＞12℃时的控制指标。

清下水排放限值：SS≤30mg/L，COD≤40mg/L，特征因子不得检出。

〔2〕大气污染物排放标准

项目抛丸粉尘及喷漆废气排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；甲苯、二甲苯、VOCs有组织排放参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2（续）中表面涂装相关标准，无组织排放参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表5无组织排放标准；参照《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）执行；天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉相关限值。具体标准见表2.2-9。具体指标见表2.2-10。

表2.2-10  大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 无组织排放监控点浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 | 1.5 | 0.5 | 《上海市地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
| 2 | 颗粒物（颜料尘） | 15 | 0.36 | 生产装置不得有明显的无组织排放 |  |
| 3 | 甲苯及二甲苯 | 20 | 0.6 | 0.2 | 《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) |
| 4 | VOCs | 50 | 1.5 | 2.0 |  |
| 5 | 颗粒物 | 20 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 6 | 二氧化硫 | 50 | / | / |  |
| 7 | 氮氧化物 | 150 | / | / |  |

〔3〕噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，详见表2.2-11。

表2.2-11   噪声排放标准  等效声级LeqdB(A)

| 标准 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） | 3类 | 65 | 55 |

〔4〕固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年第36号环境保护部修订）要求；危险废物的储存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年第36号环境保护部修订）要求。

〔5〕风险评价标准

风险评价中事故状态下有毒有害物质评价标准执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中表1“工作场所空气中化学物质允许浓度值”；物质危险性鉴别标准执行《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1中规定的标准值，具体标准参见表2.2-12及表2.2-13。

表2.2-12  工作场所空气中有毒物质容许浓度值

| 序号 | 物质名称 | 短时间接触容许浓度 （单位：mg/m3） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 50 | GBZ2.1-2007 工作场所空气中化学物质容许浓度 |
| 2 | 二甲苯 | 50 |  |
| 3 | 焊接烟尘 | 4 | GBZ2.1-2007 工作场所空气中粉尘容许浓度 |

表2.2-13  物质危险性标准表

|  |  | LD50 （大鼠经口）/（mg/kg） | LD50 （大鼠经皮）/（mg/kg） | LD50 （小鼠吸入）/（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

## 2.3评价工作等级和评价范围

### 2.3.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则》中环境影响评价工作等级的划分原则及方法确定评价工作等级。

〔1〕大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），污染物的等标排放量计算公式如下：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

大气环境影响评价等级判定依据见表2.3-1。

表2.3-1  大气环境影响评价等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一 | Pmax≥10% |
| 二 | 1%≤Pmax<10% |
| 三 | Pmax<10% |

根据本项目工程分析结果，选取主要污染因子颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，进行污染物的等标排放量计算，计算结果见表2.3-2。

表2.3-2  大气环境影响评价等级计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度 (μg /m3) | 占标率Pi(%) | 环境质量标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 26.977 | 2.997 | 0.45 |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 1.396 | 0.155 | 0.45 |
|  | 甲苯 | 7.79873 | 3.899 | 0.2 |
|  | 二甲苯 | 7.46569 | 2.489 | 0.3 |
|  | 非甲烷总烃 | 39.965 | 1.998 | 2 |
| 3#排气筒 | 颗粒物 | 8.1041 | 0.900 | 0.45 |
| 4#排气筒 | 颗粒物 | 1.8567 | 0.206 | 0.3 |
|  | 二甲苯 | 8.71456 | 2.905 | 2 |
|  | 非甲烷总烃 | 7.60442 | 0.380 | 0.45 |
| 6#排气筒 | 二甲苯 | 28.864 | 9.621 | 0.3 |
|  | 非甲烷总烃 | 25.0617 | 1.253 | 2 |
| 内业车间 | 颗粒物 | 6.8928 | 0.766 | 0.45 |
|  | 甲苯 | 7.54749 | 3.774 | 0.2 |
|  | 二甲苯 | 7.41161 | 2.471 | 0.3 |
|  | 非甲烷总烃 | 39.158 | 1.958 | 2 |
| 涂装车间 | 颗粒物 | 8.9802 | 0.998 | 0.45 |
|  | 二甲苯 | 8.37669 | 2.792 | 0.3 |
|  | 非甲烷总烃 | 7.33866 | 0.367 | 2 |
| 晾干房 | 二甲苯 | 25.783 | 8.594 | 0.3 |
|  | 非甲烷总烃 | 22.6578 | 1.133 | 2 |
| 船坞 | 颗粒物 | 20.344 | 2.260 | 0.45 |
|  | 甲苯 | 23.9501 | 7.983 | 0.2 |
|  | 二甲苯 | 36.5376 | 1.827 | 0.3 |
|  | 非甲烷总烃 | 37.925 | 4.214 | 2 |
| 危废仓库 | 甲苯 | 5.3793 | 2.690 | 0.2 |
|  | 二甲苯 | 28.5164 | 9.505 | 0.3 |
|  | 非甲烷总烃 | 50.1253 | 2.506 | 2 |

由表2.3-2可看出，上述各污染物的的最大地面浓度占标率Pi均小于10%，同时，本项目不属于高耗能行业，评价范围内未包含一类环境空气质量功能区，评价范围内主要评价因子的环境质量未接近或超过环境质量标准，项目排放的污染物不会对人体健康或生态环境有严重危害，根据导则评价工作级别的划分原则，本项目大气环境影响评价工作等级定为二级。

〔2〕水环境影响评价等级

本项目废水经厂内自建污水处理设施预处理后排放江海污水处理厂，直接引用污水处理厂环评结论，本次评价重点对废水预处理工艺、接管可行性及利用现有工程设施可行性进行分析。

〔3〕噪声影响评价等级

项目位于江苏省启东市船舶工业园区内，项目所在地声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）相关规定，确定声环境影响评价等级为三级。

〔4〕生态影响评价等级

本项目位于启东市船舶工业园，周边无重要或特殊生态敏感区，为一般区域，因此，根据导则要求，本项目生态评价等级定为三级，对生态环境影响进行一般性分析，提出适当的生态保护要求和措施。

〔5〕环境风险评价等级

本项目原辅料经分析，不构成重大危险源，且项目所在地不属于环境敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），确定本项目环境风险评价等级为二级。

表2.3-3  环境风险评价工作级别判定

| 等级项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

〔6〕地下水影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据附录A确定建设项目地下水环境影响评价项目类别，根据建设项目的地下水环境敏感程度确定建设项目环境影响评价工作等级。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目地下水环境影响评价项目类别为 “I 金属制品 53金属制品制造加工有电镀或喷漆工艺的”为Ⅲ类。

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3-4。现场调查显示，项目所在地不属于地下水饮用水水源地准保护区和补给径流区，不属于地下水分散式饮用水水源地，不属于特殊地下水资源保护区和分布区，地下水环境敏感程度为“不敏感”。

表2.3-4  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式居民饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

本项目属于Ⅲ类项目，且处于不敏感区域，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表二划分，确定本项目的地下水评价工作等级为三级。划分依据见表2.3-5。

表2.3-5评价工作等级分级表

|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.3.2评价范围

根据以上各环境要素单项评价等级的判定结果，确定各环境要素的评价范围如下表2.3-6所示：

表2.3-6  评价范围表

| 评价范围 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以项目建设地为中心，边长5km的矩形 |
| 地表水 | 江海污水处理厂排放口上游700m至下游1500m |
| 地下水 | 以项目为中心6km2范围圆形区域 |
| 噪声 | 建设项目厂界外1m及周围200m |
| 风险 | 以项目为中心，半径3km圆形区域范围 |
| 生态评价 | 本项目周边20km2 |

## 2.4相关规划及环境功能区划

### 2.4.1相关规划情况

1、城市总体规划

《启东市城市总体规划（2012-2030）》确定的的城市性质为：长三角北翼重要的现代制造业基地和现代物流基地，沿海新兴的港口城市，上海一小时都市圈内重要的门户城市，具有江海特色的生态宜居城市。

市域空间结构：形成“一主两副三片区”的空间结构。“一主”指汇龙镇中心城区。强化其极核功能和综合服务功能，是全市生产和生活服务中心，以发展现代服务业和高新技术产业为主。“两副”指吕四港镇和寅阳镇副中心。吕四港镇副中心包括吕四港镇和吕四海洋经济开发区，以海洋渔业为基础，以产业功能为主导，发展电力能源、新材料等临港工业和大型港口物流，结合产业的发展，配套相对完善的居住和公共服务设施。寅阳镇副中心重点打造休闲旅游、会议会展、体育训练基地，发展主题地产、商务办公和文化创意产业，增加商业、酒店和会所等配套功能。“三片区”指将市域划分为沿海片区、沿江片区和中部片区。沿海片区以临港重化工业、先进制造业、现代物流和旅游业为主；沿江片区突出中心城区的服务功能，重点推进城市化进程，发展新近制造业；中部片区以高效生态农业为主导，注重公平发展条件的创造。

规划指出：启东市将在沿海聚力打造“一港五区”，一港即海港吕四，五区为吕四临港产业区、东元湾生态功能区、滨海高新产业区、生态湿地观光区和寅阳休闲度假区；在沿江着力构建“一城五园”，一城为中心城区，五园为启隆绿色产业园、启东高新产业园、滨江休闲商务园、惠萍生态农业园和沿江船舶工业园。

本项目位于沿江船舶工业园内，符合城市总体规划。

2、船舶工业园区规划

项目位于启东市船舶工业园寅阳片区内，启东市政府【启政复[2008]15号】批复同意《启东市船舶工业园区控制性详细规划》（2008~2018）、南通市环境保护局【通环管[2008]110号】批复同意《启东市船舶工业园区区域环境影响报告》。2017年启东市船舶工业园管委会根据园区开发建设情况，又开始新一轮规划修编工作，目前已委托环评单位进行规划环评的修编工作。启东市船舶工业园区的现有规划概况如下：

（1）规划目标

启东市船舶工业园将建设成为长江北支第一的现代船舶制造业基地、海洋工程制造基地、启动沿江重要的产业园、长江三角洲地区重要的船舶配套产业中心。

（2）规划范围

启东市船舶工业园东至连兴港，南至长江北支，西北侧界限是以三条港河、寅北线、和江路、沿江公路围合而成；规划用地约23.85平方公里，沿江岸线长约18267米，腹地进深500~2500米，地形呈沿江带状。其中，惠萍区东至五效港、南至长江、西至三条港、北至寅北线，规划用地约5.07平方公里；和合片区东至戤效港、南至长江、西至五效港、北至沿江一级公路，规划用地约8.70平方公里；寅阳片区东至连兴港、南至长江、西至戤效港、北至沿江一级公路，规划用地约10.08平方公里。

（3）人口规模

规划船舶工业园区域现状人口约1.5万人。区内人口除考虑常住人口进入企业务工和从事相关第三产业外，尚需考虑船舶制造工业导入外来人口。规划船舶工业园总人口约3.5～4万人，其中管理技术人员及固定职工约1.2～1.4万人，约占三分之一，劳务工人约2.3～2.6万人，占三分之二。

（4）功能结构

启东市船舶工业园的功能结构为“一带、三层、三区”；

一带为沿江分布的船舶类工业带；

三层主要是沿江的船舶类工业用地、为船舶企业服务和相互协作的配套工业用地以及发展备用地；

三区以惠萍镇、寅阳镇以及原和合镇的行政界限划分的三个片区。

（5）各类用地规划

启东市船舶工业园规划用地总面积约为23.85平方公里，其中居住用地规划总面积约为23.37公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的1.05%；工业用地规划总面积为1975.52公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的85.02%；仓储用地规划总面积为16.18公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的0.85%；公共设施用地规划总面积为12.66公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的0.55%；道路广场用地规划总面积为159.50公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的6.86%；绿化用地规划总面积为106.71公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的4.59%；市政公用设施用地规划总面积为17.42公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的0.75%；港口码头用地规划总面积为11.37公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的0.71%；特殊用地规划总面积为6.68公顷，占启东市船舶工业园规划建设总用地的0.29%。

启东市船舶工业园及寅阳片区规划用地构成分别见表2.4-1和表2.4-2，启东市船舶工业园及寅阳片区规划用地分布详见附图2.4-1及附图2.4-2。

表2.4-1  启东市船舶工业园总体规划用地汇总表

| 代码 | 用地名称 | 占地面积(公顷) | 百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设总用地 | 2323.73 | 97.42 |
| 其中 | R | 居住用地 | 24.37 | 1.02 |
|  | C | 公共设施用地 | 12.66 | 0.53 |
|  | 其中 | C1 | 行政办公 | 9.12 | 0.38 |
|  |  | C2 | 公建用地 | 3.54 | 0.15 |
|  | M | 工业用地 | 1975.52 | 82.82 |
|  | 其中 | M1 | 船舶工业用地 | 1371.14 | 57.48 |
|  |  | M2 | 配套工业用地 | 604.38 | 25.34 |
|  | W | 物流仓储用地 | 16.18 | 0.68 |
|  | S | 道路广场用地 | 159.50 | 6.69 |
|  | T | 港口用地 | 11.37 | 0.48 |
|  | U | 市政设施用地 | 17.42 | 0.73 |
|  | D | 军事用地 | 6.68 | 0.28 |
|  | G | 绿地 | 106.71 | 4.47 |
| E | 河流 | 61.45 | 2.58 |
| 规划总用地 | 2385.18 | 100 |

表2.4-2  启东市船舶工业园（寅阳镇）总体规划用地汇总表

| 代码 | 用地名称 | 占地面积(公顷) | 百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设总用地 | 974.87 | 96.74 |
| 其中 | C | 行政办公 | 9.12 | 0.90 |
|  | M | 工业用地 | 832.39 | 82.60 |
|  | 其中 | M1 | 船舶工业用地 | 806.12 | 79.99 |
|  |  | M2 | 配套工业用地 | 26.26 | 2.61 |
|  | W | 物流仓储用地 | 5.95 | 0.59 |
|  | S | 道路广场用地 | 58.91 | 5.85 |
|  | T | 港口用地 | 7.33 | 0.73 |
|  | U | 市政设施用地 | 10.92 | 1.08 |
|  | G | 绿地 | 50.25 | 4.99 |
| E | 河流 | 32.87 | 3.26 |
| 规划总用地 | 1007.74 | 100 |

（6）水域和岸线利用总体规划

规划拟建设一条可通航3000吨级江海轮的航道，并于戤滧港至连兴港之间拟建航道南侧，设置一规模为750m×10000m的锚地；或于启兴沙南侧设置一规模为1000m×20000m的锚地。

启东市长江北支岸线长约47km（不包括兴隆沙至永隆沙间岸线10km），长江岸线利用规划见附图2.4-3，岸线利用现状见附图2.4-4，近岸水深大于5m且较稳定的岸线主要在三条港至连兴港之间，岸线为18.3km，目前已有部分修造船企业落户该段岸线。

（7）基础设施规划

(给水工程规划

1）水源：根据启东市城市总体规划，区内生活用水由南通市区域供水水厂供给。

2）水压：城市给水管网水压考虑管网末稍压力为0.28MPa，除了高层建筑外，多层建筑直接供水。

3）水质：符合国家现行的生活饮用水卫生标准。对水质有特殊要求的单位，可由用水单位自行处理。

4）管网：区内形成三大片供水管网，主次干道布置DN300配水管，形成配水环网，以提高供水的安全可靠性。

5）供水接口：分别在惠萍镇大同线向东1.5km、二效河西侧18-20m处设Φ300的供水接口；在和合镇和江线、戤效港西路（盈康农庄围墙西侧50m处）分设；在寅阳镇中远路（三星河向西50m）、华浮路（侯字村与戤效港村交界公墓东侧小沟）处分设Φ300的供水接口为船舶工业园提供用水。

园区给水工程规划见附图2.4-5。

(污水工程规划

污水处理厂：江海污水处理厂启东市船舶工业园，原和合镇和寅阳镇交界处，戤效河东侧，二道堤、三道堤之间。服务范围主要包括启东市船舶工业园以及周边寅阳镇、原和合镇、惠萍镇的综合污水，镇上各工业企业以及船舶工业园区内的工业废水及生活污水经预处理达三级标准后，方可排入污水处理厂。江海污水处理厂采用“改良型厌氧--缺氧--好氧生物脱氮除磷工艺(即改良型A2/O工艺)”进行处理，处理规模为2万t/d，出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求设计，尾水排水长江。

雨水管道的规划，以区内发生一定强度的暴雨时，能够及时排除，不出现积水为前提；雨水的排放以分散式排放为主，重力流排至附近的河道。市政道路铺设雨水管道主要排除道路本身及临近街坊的雨水，靠近河道区域雨水应通过小区内雨水管道直接排入。

园区污水工程规划见附图2.4-6。

(供电工程规划

1）变电所规划

启东市供电局规划对110KV江海变、35KV惠萍变及35KV寅阳变增变扩容，扩容后均为两台主变，其中江海变为40＋50MVA两台；惠萍变为8＋8MVA两台；寅阳变为6.3＋8MVA两台，另外2009年规划在新安建设220KV新安变电所。

规划在船舶工业园中东部（戤效港南）新建一座110KV船舶变电所，电源引自220KV新安变电所，规划主变容量2×63MVA，可根据需要先装一台主变。远期该规划110KV船舶变电所不能满足工业园用电需求，在工业区西北侧发展备用地内规划一处110KV变电站，最终容量2×63MVA。中远期根据周边地块的发展需求，35KV惠萍变及寅阳变均升级为110KV变电所。

2）供配电网架结构

根据现状船舶工业的分布情况及各船舶工业项目基本建设的计划，参照南通市同类船舶工业的用电情况，对于工业园内船舶及配套制造能力大于40万吨的企业采用110KV供电，对园内船舶及配套制造能力为20～40万吨的造船企业采用35KV供电，对20万吨以下的中小型船舶制造企业采用10KV供电。近期根据建设的情况，园区内坐落的企业用负荷都比较大，一般均建议10KV及以上的专用线路。个别企业可根据分期建设的情况，装机容量在2MVA以下的可接用10KV公用线路。

另外根据江苏省电力公司推广20KV配电电网的要求，在船舶工业园区内的规划110KV变电所建成后，将在工业带内将逐步建设20KV电网，以满足电力负荷日益增长的需求。

10KV及以上线路均用架空线路沿道路敷设，高压走廊宽度：110KV为20～30m，35KV为15～20m，20KV(10KV)线路原则以路东和路南为主通道，控制线路通道宽度为10m～12m。

配电网络基本结构三分段四联络网格式结构。

（8）园区开发建设情况

船舶工业带从三条港向东至寅阳连兴港，长约18.3公里，腹地进深1至2.5公里，占地面积35.8平方公里。按照“深水深用、浅水浅用、集约开发”的原则。高起点规划、高标准建设的沿江船舶工业带，紧紧围绕建成“长江入海口一流的海洋工程和现代船舶制造基地”的目标，规划编制不断完善，基础设施稳步推进，产业集聚效应彰显。船舶工业带总体规划、控制性详细规划、区域环评获得批准；惠江路、和江路和中远大道等连接船舶工业带的纵向主干道路工程全面竣工；区域供水管道全线贯通，电力设施建设快速推进，通讯网络实现全面覆盖。已经基本完成了水、电、路、通讯、天然气、土地平整等“八通一平”基础设施建设。区内另设物流仓储、公用码头等公用设施。园区通过大力度的招商选资，船舶工业带引进落户了一批海洋工程等重型装备制造和船舶修造及配件项目。目前园区已有中远海工、宏华重工、宏强重工、太平洋重工、振华重工、华滋奔腾控股等20多家海工船舶制造企业入驻。预计到2020年，整个船舶工业带将形成年销售300亿元销售规模，成为市经济发展的一个重要增长极。

本项目位于船舶工业园区内，符合园区产业定位和用地规划要求，园区配套设施齐全，满足项目建设发展的需求。

表2.4-3 船舶工业园区基础设施建设情况

| 序号 | 基础设施名称 | 规划情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水工程 | 区内形成三大片供水管网，主次干道布置DN300配水管 | 已全线贯通 |
| 2 | 污水工程 | 规划建设2万t/d污水处理厂 | 目前已建成1万m3/d的处理规模并已投入试运行，目前接管水量约3000 m3/d。 |
| 3 | 电力设施 | 110KV变电所1座 | 已建成运行 |

### 2.4.2区域环境功能规划

环境空气：船舶工业园区环境空气功能区划为二类区。

水环境：根据2003年3月18日江苏省水利厅、江苏省环保厅联合发布的《江苏省地表水（环境）功能区划》，将启东市长江近岸段划为Ⅲ类水体，中弘段划为Ⅱ类水体。

声环境：工业区执行3类标准。

具体划分见表2.4-4。

表2.4-4  启东市船舶工业园区环境功能区划

| 环境要素 | 功能区划 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 启东市船舶工业园区及周围地区为二类功能区 |
| 水环境 | 长江启东段、三条港、连兴港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；五效河、戤效港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；南引河、二效河、四效河、六效河、小春港、七效河、效闸港以及三星河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 工业园区内及周围地区居住、商业、工业混杂区执行2类标准；工业区执行3类标准；道路交通干线两侧执行4类标准 |

### 2.4.3生态环境规划

根据《南通市生态红线区域保护规划》（南通市人民政府，2013年12月）以及《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发[2013]72号）中的相关规定，本项目东南侧的启东长江口(北支)湿地省级自然保护区是全市唯一一个规划的自然保护区，是江苏省政府批准的省级自然保护区（批准文号：苏政复[20021262号、苏政复[2007]52号]，该自然保护区总面积为214.91km2，主导生态功能为生物多样性保护，其中一级管控区面积149.59km2。详细内容见表2.5-5，与本项目位置关系图见附图2.4-7。

根据《南通市生态红线区域保护规划》（南通市人民政府，2013年12月）以及《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发[2013]72号）中的相关规定，本项目东侧的启东沿海重要湿地是南通市6个规划湿地之一。启东沿海重要湿地总面积为7.23km2，主导生态功能为湿地生态系统保护，无一级管控区。详细内容见表2.5-6，与本项目位置关系图见附图2.4-8。启东市生态红线图见附图2.4-9。

表2.4-5  启东长江口(北支)湿地省级自然保护区规划

| 序号 | 1 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 启东市 |  |
| 红线区域名称 | 启东长江口(北支)湿地省级自然保护区 |  |
| 主导生态功能 | 生物多样性保护 |  |
| 红线区域范围 | 一级管控区 | 一级管控区坐标： 1.E121°53′26.50″，N31°40′17.23″； 2.E121°52′40.31″，N31°39′20.10″； 3.E121°53′51.46″，N31°37′26.14″； 4.E122°04′25.40″，N31°36′04.90″； 5.E122°06′43.40″，N31°38′45.00″； 6.E122°07′10.40″，N31°39′49.50″； 7.E122°04′20.00″，N31°42′58.00″。 |  |
|  | 二级管控区 | 二级管控区坐标： 1.E121°56′11.38″，N31°44′14.10″； 2.E121°58′47.15″，N31°44′23.47″； 3.E121°58′46.51″，N31°42′39.54″； 4.E121°56′05.93″，N31°42′26.95″； 5.E121°45′06.10″，N31°41′12.37″； 6.E121°53′26.50″，N31°40′17.23″； 7.E121°52′40.31″，N31°39′20.10″； 8.E121°53′51.46″，N31°37′26.14″； 9.E121°43′59.07″，N31°40′08.90″。 |  |
| 面积(km2) | 总面积 | 214.91 | 214.91 |
|  | 一级管控区面积 | 149.59 | 149.59 |
|  | 二级管控区面积 | 65.32 | 65.32 |
|  | 与前述保护区重叠面积 | - | - |

表2.4-6  启东沿海重要湿地规划区域

| 序号 | 1 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 启东市 |  |
| 红线区域名称 | 启东沿海重要湿地 |  |
| 主导生态功能 | 湿地生态系统保护 |  |
| 红线区域范围 | 一级管控区 |  |  |
|  | 二级管控区 | 二级管控区坐标： 1.E121°58′47.15″，N31°44′23.45″； 2.E121°58′46.52″，N31°42′39.55″； 3.E121°00′07.89″，N31°42′46.05″； 4.E121°00′07.16″，N31°44′28.14″。 |  |
| 面积(km2) | 总面积 | 7.23 | 7.23 |
|  | 一级管控区面积 | 0 | 0 |
|  | 二级管控区面积 | 7.23 | 7.23 |
|  | 与前述保护区重叠面积 | - | - |

从附图2.4-8及附图2.4-9可知，本项目建设位置均不在启东长江口(北支)湿地自然保护区和启东沿海重要湿地的管控区之内。

## 2.5主要环境保护目标

本项目位于江苏省启东市船舶工业园区内上海振华重工启东海洋工程股份有限公司厂区内现有厂房。项目东侧为南上海振华重工启东海洋工程股份有限公司，西侧为宏华海洋油气装备（江苏）有限公司，南侧紧临长江，北面分布少量戤效村居民。用地范围内无文物保护单位及压覆矿床，不影响航道及军事设施。

本项目地理位置图详见附图2.5-1，项目周边500m环境概况图详见附图2.5-2，敏感目标分布情况见图2.5-3。项目主要环境保护目标见表2.5-1。

表2.5-1 主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 最近距离（m） | 规模及功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 寅西村 | N | 1500 | 居住（1500人） | GB3095-2012二类区 |
|  | 寅南村 | NNE | 1500 | 居住（950人） |  |
|  | 稷字村 | NNW | 2400 | 居住（1320人） |  |
|  | 寅阳镇 | NNE | 2500 | 居住（10000人） |  |
| 水环境 | 长江 | S | 紧临 | 大河 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 戤效河 | W | 2000 | 小河 |  |
| 声环境 | 项目厂界 | -- | 1 | 集中工业区 | GB3096-2008 3类 |
|  | 寅西村 | N | 1500 | 居住（1500人） | GB3096-2008 2类 |
|  | 寅南村 | NNE | 1500 | 居住（950人） |  |
|  | 稷字村 | NNW | 2400 | 居住（1320人） |  |
|  | 寅阳镇 | NNE | 2500 | 居住（10000人） |  |
| 生态环境 | 启东长江口（北支）湿地省级自然保护区 | S | 距保护区实验区北侧2300米 | -- |

# 3工程分析

## 3.1现有项目概况

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司（原名启东道达重工有限公司）位于位于南通港启海港区寅阳作业区，目前生产建设的主要产品为10万吨以下各型成品邮轮、化学品船、散装货船、海工等产品，目前均已建设完成，并已投入生产。上海振华重工启东海洋工程股份有限公司现状布置图见附图3.1-1。

项目现址：启东市船舶工业园内；

职工人数：一期项目员工人数3300人；

工作制度：主体工段全年工作日300天，一班制，8小时/班，生产时数为2400小时。

### 3.1.1现有项目建设规模

1、主体工程建设内容

现有项目建设规模为2000吨级舾装码头（F型）一座，5万吨级船坞两座以及相应的配套设施。

（1）水工建筑物：建成船坞2座，舾装码头1座

（2）陆域：主要分区为内业车间、组立区、涂装车间、管装车间、装焊平台、各类堆场及相应配套的辅助工程。现有项目主体、公用及辅助工程详见表3.1-1：

表3.1-1  现有项目功能分配表

| 序号 | 工程名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 水工建筑物 | 船坞 | 38m×360m，2座 | 均已建成 |
| 2 |  |  | F型舾装码头（含系缆墩） | 1#码头：（475+35）×20m 2#码头：520×25m 栈桥：（250+225）×10m | 已建成，实际为L型 |
| 3 |  |  | 材料码头 | 500×12.5m | -- |
| 4 |  |  | 预留面积 | 720×300m，216000 m2 | -- |
| 5 |  | 陆域 | -- | 占地面积 | 建筑面积 | -- |
| 6 |  |  | 内业车间 | 64296 m2 | 64296 m2 | 含预处理区 |
| 7 |  |  | 组立区 | 19727 m2 | -- | 237×83.5m |
| 8 |  |  | 管装车间 | 13500 m2 | 13500 m2 | 150×90m |
| 9 |  |  | 涂装车间 | 8974 m2 | 8974 m2 | 116.7×76.9m |
| 10 |  |  | 装焊平台 | 10516 m2 | -- | 2#平台：155×90m 3#、4#、5#平台：535×42m 6#、7#、8#平台：458×50m+220×138m 16#、17#、18#平台：360×43m |
| 11 |  |  | 探伤车间 | 555 m2 | 555 m2 | 1F |
| 12 |  |  | 钢材堆场 | 15120 m2 | -- | -- |
| 13 |  |  | 综合仓库 | 8064 m2 | 8064 m2 | -- |
| 14 |  |  | 堆场 | 9400 m2 | -- | 3座： 余料堆场2100 m2 管子堆场2700 m2 舾装件堆场4600 m2 |
| 15 | 公用工程 | 罐区 | 6450 m2 |  | 液氧、CO2、天然气罐区： 天然气储罐：50m3×2 液氧储罐：30m3×2 CO2储罐：30m3×2 |
| 16 |  | 空压站 | 1152 m2 | 1152 m2 | 空压机6台，为焊接等工序提供压缩空气 |
| 17 |  | 变电所控制站 | 373 m2 | 546 m2 | 2F |
| 18 |  | 辅房 | 3917 m2 | 3917 m2 | 油漆仓库560 m2 辅房4860 m2 |
| 19 |  | 消防泵站 | 213.2 m2 | 213.2 m2 | -- |
| 20 |  | 临时堆场（一般固废堆场） | 7600 m2 | -- | 所有一般工业固废（除危废）的堆场，位于整个厂区西侧 |
| 21 |  | 危废仓库 | 300 m2 | 300 m2 | 全封闭，30×10m |
| 22 | 辅助工程 | 设备维修间 | 332 m2 | 664 m2 | 2F |
| 23 |  | 办公楼 | 1726 m2 | 5179 m2 | 3F |
| 24 |  | 宿舍楼 | 9157 m2 | 27471 m2 | 3幢，6F |
| 25 |  | 食堂 | 1195 m2 | 3586 m2 | 3F |
| 26 |  | 洗衣房 | 102.6 m2 | 102.6 m2 | 1F |
| 27 |  | 现场办公房 | 1134.5 m2 | 2269 m2 | 码头办公楼40×5m×2F 涂装办公楼31.5×8m×3F 内业办公楼31.5×8m×3F 码头彩钢房22.5×7m×2F |
| 28 |  | 门卫 | 242 m2 | 242 m2 | 警卫室108.8 m2 门卫18 m2 门卫115.2 m2 |

2、公用及辅助工程

（1）给水

①给水水源

根据《园区规划》，工业用水、生活用水采取分供。生活用水以南通市区域供水“启海线”为主要水源，接自基地北侧的沿江公路市政给水管；工业用水以深井水为主要水源。

②给水

生活用水管和工业用水管DN500铺设至公司传去外，厂区自来水干管为DN300与之相接。要求供水能力为110t/h，给水压力为0.4Mpa。供水管道在厂区形成环状，生产办公和消防管道分开。室外给水管采用球墨铸铁管，橡胶圈接口；室内生活、办公给水管采用PVC管，消防给水管采用镀锌钢管。

在船坞水泵房内设1套供水装置，水源为长江。船坞设一套碱水给水管网，供给船坞注水、船舶压舱用水、消防用水，码头的江水管道敷设在管沟内，总管DN300，分若干进口从室外接入。江水接头箱均采用地上式接头箱。

现有项目用水见表3.1-2，工厂的生活用水、冷却水、管道试压水、船舶饮用水舱用水等均采用自来水，年用水量约为94500m3，船舶压舱水采用长江水，年用水量约为15000m3。项目总用水量109500m3。

表3.1-2  用水标准及用水量

| 序号 | 用水部位 | 用水标准 | 数量 | 平均年用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 80L/（人·日） （不住宿在厂内） | 2905人 | 87500 |
|  |  | 150L/（人·日） （住宿在厂内） | 395人 |  |
| 2 | 冷却水 | - | - | 700 |
| 3 | 密闭试验用水 | - | - | 1300 |
| 4 | 船舶饮用水舱加水 | - | - | 2000 |
| 5 | 车间地面冲洗水 | - | - | 3000 |
| 6 | 船舶压舱水 | - | - | 15000 |
| 总计 | - | - | - | 109500 |

（2）排水

厂区采用雨、污分流制，雨水经独立设置的雨水管网排入。

建设项目所产生的污水主要为生产废水、车间地面冲洗水、初期雨水和生活污水。生产废水主要为分段冷却排水、船坞气密试验排水，这两股废水经隔油沉淀处理后均循环使用，不外排。车间、码头及平台地面冲洗水经各有沉淀处理后回用于道路及厂区降尘。厂区、码头、平台初期雨水经收集后沉淀处理，处理达标后回用于绿化、道路及厂区降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理达接管标准后排入园区污水处理厂进行集中处理后排入长江。

现有项目水平衡如下：

图3.1-1    现有项目水平衡图（单位：t/a）

（3）供电

现有项目总用电量为2100万度/年，供电电源引自启东市变电站市政电网，以35KV输入厂区，公司设有变电站意见，内有变配电装置两座，主变压容量均为10000KW（一用一备），可满足项目所需电力。

（4）供气

①氧气

企业现设有一座液氧气化站。

按液氧气化方案供应氧气，液氧外购，将液氧运至本工程液氧气化站，卸入储罐，经气化减压计量后，通过管道送至各用气环节。设有30m3液氧储罐3只，年用氧气量870吨。

②LNG（液化天然气）

现有项目使用LNG为切割气体，瓶装LNG气排减压后，通过管道输送至各用气环节的供气系统。现设有50 m3储罐2只，年用LNG约300吨。

①压缩空气

现有项目使用压缩空气采用60 立方无油螺杆空压机和100 立方离心空压机供应，设计能力为450~500 立方/分钟，各有四台。

（5）环保工程

①钢材预处理车问、抛丸房、喷砂房、喷涂房车间设置废气处理装置。

②隔油池、化粪池，铺设污水管网。

⑦固废暂存场所。

现有项目其他公用工程及环保工程详见表3.1-3：

表3.1-3  现有项目公用及辅助工程一览表

| 工程名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 公用工程 | 给水 | 94500 t/a | 市政自来水管网 |
|  |  | 15000 t/a | 取自长江 |
|  | 排水 | 69500 t/a | 排入江海污水处理厂 |
|  | 供电 | 2100万 kWh/a | 电压等级35kV |
|  | 绿化 | 80000 m2 | 绿化率12% |
|  | 氧气 | 870 t/a | 储罐30 m3×2 |
|  | 二氧化碳 | 900 t/a | 储罐30 m3×2 |
|  | 天然气 | 800 t/a | 储罐50 m3×2 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活废水处理设施 | 11座 | 经化粪池预处理达接管标准后接管至及江海污水处理厂进行处理，尾水排入长江 |
|  |  | 隔油沉淀装置 | 3座 | -- |
|  |  | 初期雨水池 | 120m3 | 未建 |
|  |  | 消防水池 | 120m3 | 已建 |
|  |  | 事故水池 | 120m3 | 未建 |
|  | 废气处理 | 钢材预处理 | 抛丸除锈 | 滤筒1套 | 15m高排气筒（1#） |
|  |  |  | 喷漆 | 直接燃烧+活性炭吸附1套 | 15m高排气筒（2#） |
|  |  | 喷砂工序 | 旋风+滤筒1套2台；滤筒1套2台 | 15m高排气筒（3#） |
|  |  | 涂装工序 | 有机废气净化装置1套 | 15m高排气筒（4#） |
|  |  | 焊接工序 | 强制机械通风 | -- |
|  |  | 天然气烘干工序 | 热管热风炉1套2台 | 15m高排气筒（5#） |
|  |  | 分段置放晾干工序 | 活性炭吸附装置2套16台 | 15m高排气筒（6#） |
|  | 固废处理 | 一般工业固废堆场 | 7600m2 | 分类堆放，分类处置 |
|  |  | 危险废物品库 | 300m2 | 分类堆放，分类处置 |

### 3.1.2现有项目工程分析

1、产品方案

根据《启东道达重工有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化学品船、散装货船、海工等产品制造项目》的修编报告工程分析章节相关内容。上海振华重工启东海洋工程股份有限公司建设有2000吨级舾装码头（F型）一座，5万吨级船坞三座，以及相应的配套设施。岸线位于长江口北支下段，三条港至兴港中间，长约1100米。主体工程水工建筑物包括船坞、舾装码头和材料码头；陆域包括内业车间、组立车间、涂装车间、管装车间、装焊平台、钢材堆场、材料堆场等，同时配套建有各类仓库、给排水、供电、动力、环保设施等相应公用工程。

《启东道达重工有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化学品船、散装货船、海工等产品制造项目》已于2007年12月取得了江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2007]277号文）。于2013年进行了《启东道达重工有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化学品船、散装货船、海工等产品制造项目》的修编，并于2014年1月取得了江苏省环境保护厅的批复（苏环便管[2014]7号文）。

目前船坞建成2座，舾装码头建成1座，其他1座船坞及舾装码头待建，其余均已建设完成，并已投入生产，尚未验收。公司产品生产方案见表3.1-4。

表3.1-4  产品方案表

| 序号 | 产品名称及规格 | 总长L（m） | 型宽B（m） | 型深H（m） | 空载吃水T（m） | 数量（艘） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55000吨散装货船 | 189 | 32.2 | 17.8 | 2.5 | 12 | 设计船型 |
| 2 | 3500箱集装箱船 | 277 | 32.2 | 18.8 | 4.5 | 6 | 主要船型 |
| 3 | 6万m3LPG运输船 | 201 | 32.2 | 17.8 | 4.8 | / | 主要船型 |
| 4 | 5000PCC汽车运输船 | 180 | 32.2 | 32.21 | 3.8 | 4 | 主要船型 |
| 5 | 150万m3LNG运输船 | 118.44 | 24 | 12.5 | 2.3 | / | 兼顾船型 |
| 6 | 300000BBL FSO | 209 | 32.2 | 18.39 | 4.5 | 4 | 兼顾船型 |
| 7 | 23000HP AHTS | 91 | 22.0 | 14.8 | 4.0 | / | 兼顾船型 |
| 8 | 7.4万吨巴拿马型散货船 | 220 | 32.26 | 17.8 | 2.5 | / | 兼顾船型 |
| 9 | 2.4万吨化学品船 | 164 | 26 | 14 | 2.5 | / | 兼顾船型 |
| 10 | 33500吨散货船 | 182 | 28.2 | 15.3 | 3.5 | / | 兼顾船型 |
| 设计年制造能力 | 66万吨/年 |

2、生产工艺

现有项目海洋工程生产工艺主要包括抛丸、喷漆、焊接、喷砂、分段涂装、烘干、晾干、组装等环节，主要使用各类钢材、焊材、油漆、钢丸等原辅材料，先在钢板预处理工场进行预处理操作，主要清除钢材表面的锈蚀、氧化皮和污物，并进行底漆喷涂，防止二次锈蚀；然后在切割工场实施钢板和型钢的切割，切割工场布置实行分道作业，主要由平直板切割、板条切割、内部构件切割、曲形外板切割、型钢切割及弯曲加工等部分组成；然后在装焊工场实施海洋工程产品曲形外板、曲形构件的弯曲加工以及承担海洋工程产品部件装焊；然后在分段装焊车间将模块分层，并按设备单元安装的要求将各层甲板分块（或分段）安排在本工场内进行甲板结构制造，并完成部分预舾装工作；分段装焊完毕后至涂装车间进行分段喷砂除锈、涂装；然后在船坞区的总组装焊平台将涂装后的各种分段拼装成更大尺寸的海洋工程总段，并进行总段舾装得到成品船舶，最后试航出厂。其生产工艺流程及产物环节与本项目一致，详见3.4章节。

3、原辅材料使用量

现有项目主要原辅材料、动力能源的年用量、储存量、来源及运输情况详见表3.1-5。

表3.1-5  现有项目主要原辅材料、动力能源消耗表 （单位：吨）

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 主要组份 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 钢材 | 84000 | Fe、C、Si、Mn | 国内、水运 |
| 辅料 | 焊条 | 1000 | Fe、Si、Mn | 国内、汽车 |
|  | 油漆 | 468 | 挥发性有机物、甲苯、二甲苯 | 进口、汽车 |
|  | 整船油漆 | 312 |  |  |
|  | 稀释剂 | 156 | 水基有机物、甲苯、二甲苯 | 国内、汽车 |
|  | 钢丸 | 100 | Fe | 国内、汽车 |
|  | 金刚砂 | 100 | φ1.5~2mm | 国内、汽车 |
| 动力 能源 | 天然气 | 800 | 主要成分为甲烷 | 外购、汽运 |
|  | 氧气 | 870 | 99.9% | 外购、汽运 |
|  | 二氧化碳 | 900 | 99.9% | 外购、汽运 |

4、主要设备参数

现有项目各车间、生产区域、站房内主要设备的名称、规格型号和数量详见表3.1-6。

表3.1-6  主要工艺设备

| 所在车间 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外业车间（1#、2#、3#坞室及其外侧的装焊平台） | 1 | 龙门起重机 | MU2×170+250/20(Gn≤500)-138 | 2 | 中国 |
|  | 2 | 龙门起重机 | MEA100-41.5A3 | 3 | 中国 |
|  | 3 | 龙门起重机 | MEC300-88 A5 | 1 | 中国 |
|  | 4 | 塔吊 | 4T\6T\8T | 6 | 中国 |
|  | 5 | 三工位手工焊 |  | 250 | 中国 |
|  | 6 | 六工位手工焊 |  | 6 | 中国 |
|  | 7 | 六工位手工焊（逆变直流） |  | 2 | 中国 |
|  | 8 | 单工位手工焊 |  | 0 | 中国 |
|  | 9 | 氩弧焊机 |  | 34 | 中国 |
|  | 10 | 埋弧焊机 |  | 48 | 中国 |
|  | 11 | 二氧焊机(松下） |  | 506 | 中国 |
| 舾装码头 | 12 | 门座式起重机 | MS5070 | 2 | 中国 |
| 材料码头 | 13 | 门座式起重机 | 25吨 | 1 | 中国 |
| 钢材堆场 | 14 | 电磁吊 | 20吨 | 4 | 中国 |
| 组立厂房 | 15 | 桥式起重机 | 20吨 | 6 | 中国 |
|  | 16 | 双小车桥式起重机 | 60吨+60吨 | 6 | 中国 |
|  | 17 | 半门式起重机 | 20吨 | 1 | 中国 |
| 内业车间 | 18 | 预处理设备 | 4m | 1 | 中国 |
|  | 19 | 60t横移台车 |  | 1 | 中国 |
|  | 20 | 辊道 |  | 8 | 中国 |
|  | 21 | 小池等离子切割机 | MAXIGRAPH-5500DD | 3 | 中国 |
|  | 22 | 梅塞尔等离子切割机 | Omnimat T 600078000 | 2 | 中国 |
|  | 23 | 火焰切割机 |  | 1+1 | 中国 |
|  | 24 | 1000T油压机 | 1000T | 1 | 中国 |
|  | 25 | 315t面板弯曲加工油压机 | 315T | 1 | 中国 |
|  | 26 | 桥式单梁起重机 | 3T | 8 | 中国 |
|  | 27 | 桥式单梁起重机 | 5T | 10 | 中国 |
|  | 28 | 20T电磁吊 | 20T | 3 | 中国 |
|  | 29 | 桥式双梁起重机 | 20T+20T | 2 | 中国 |
|  | 30 | 桥式双梁起重机 | 50T/10T | 4 | 中国 |
|  | 31 | 半龙门式起重机 | 10T | 4 | 中国 |
|  | 32 | 半龙门式起重机 | 5T+5T | 27 | 中国 |
|  | 33 | 小径生产线 |  | 1 | 中国 |
|  | 34 | 中径生产线 |  | 1 | 中国 |
|  | 35 | 大径生产线 |  | 1 | 中国 |
|  | 36 | 碳刨机 |  | 138 | 中国 |
| 涂装车间 | 38 | 喷砂缸 |  | 16 | 中国 |
|  | 39 | 高压无气喷漆机 |  | 5 | 中国 |
|  | 40 | 磨料输送和回收系统 |  | 2 | 中国 |
|  | 41 | 通风除尘系统 |  | 2 | 中国 |
|  | 42 | 有机溶剂处理系统 |  | 1 | 中国 |
|  | 43 | 电气控制系统 |  | 2 | 中国 |
|  | 44 | 扫砂车 |  | 2 | 中国 |
|  | 45 | 热管热风炉 | 加热除湿功能 | 一套2台 | 中国 |

### 3.1.3现有项目三废产生及处理

根据现有项目环评报告、修编报告及现场实际建设情况，现有项目三废产生及处理情况见下表：

表3.1-7  现有项目三废产生及处理情况

| 污染物产生工段 | 污染物 | 已批防治措施 | 已批治理设施 | 实际建设情况 | 存在差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 经厂内化粪池预处理达接管标准后接入江海污水处理厂进行处理，尾水排入长江 | 化粪池 | 化粪池 | 无 |
|  | 分段冷却水排水气密实验排水 | 经各自的隔油沉淀处理后循环使用，不外排 | 隔油沉淀装置2套 | 合用1套隔油沉淀装置 | 未单独设立 |
|  | 车间地面冲洗水 | 经隔油沉淀处理后回用于道路及厂区降尘 | 隔油沉淀装置1套 |  | 未单独设立 |
|  | 初期雨水 | 经收集后沉淀处理，处理达标后排入长江 | 120m3初期雨水池1座 | 未建 | 缺少初期雨水收集池 |
|  | 船舶试航含油废水 | 直接交由海事部门收集处理 | -- | 交由海事部门收集处理 | 无 |
| 废气 | 钢材预处理工序 | 抛丸粉尘 | 经滤筒除尘器处理后经1#排气筒（15m）排放 | 滤筒除尘器1台；排气筒1座 | 滤筒除尘器1台；排气筒1座 | 无 |
|  |  | 喷漆废气 | 经收集后进入燃烧器内燃烧处理，处理后废气经活性炭吸附后经2#排气筒（15m）排放 | 直接式废气燃烧器+活性炭吸附装置1套；排气筒1座 | 活性炭吸附+催化燃烧装置1套；排气筒1座 | 无 |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 强制机械通风 | -- | 强制机械通风 | 无 |
|  | 分段涂装工序 | 喷砂粉尘 | 经旋风+滤筒除尘器处理后经3#排气筒（15m）排放 | 旋风除尘器+滤筒除尘器1套2台；滤筒除尘器1套2台；排气筒1座 | 旋风除尘器+滤筒除尘器1套2台；滤筒除尘器1套2台；排气筒1座 | 无 |
|  |  | 喷漆废气 | 经收集后经有机废气净化装置进行处理，处理达标后经4#排气筒（15m）排放 | 有机废气净化装置1套；排气筒1座 | 有机废气净化装置1套；排气筒1座 | 无 |
|  | 总涂装工序 | 喷漆废气 | 无组织排放 | -- | 无组织排放 | 无 |
|  | 天然气烘干 | 燃烧废气 | 直接经5#排气筒（15m）排放 | -- | 直接经5#排气筒（15m）排放 | 无 |
|  | 分段烘干、置放晾干 | 有机废气 | 经车间内活性炭吸附装置处理达标后经6#排气筒（15m）排放 | 活性炭吸附装置两套 | 活性炭吸附+催化燃烧装置 | 处理效果提高 |
| 噪声 | 厂房隔声门窗、基础减振，绿化隔离带一级独立减震等降噪措施降噪 | 隔声厂房，减震装置等 | 隔声厂房，减震装置等 | 无 |
| 固废 | 分类堆放、分类处置 | 一般工业固废堆场7600m2；危险废物品库1间，120m2 | 一般工业固废堆场7600m2；危险废物品库1间，120m2 | 无 |

### 3.1.4现有项目污染物排放总量

根据上海振华重工启东海洋工程股份有限公司现有项目环评修编报告，上海振华重工启东海洋工程股份有限公司项目满负荷运转时污染物排放总量指标见表3.1-8：

表3.1-8  现有项目污染物排放总量指标（t/a）

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 92022 | 22522 | 69500 | 69500 |
|  | COD | 30.82 | 6.495 | 24.325 | 3.475 |
|  | SS | 25.01 | 11.11 | 13.9 | 0.695 |
|  | NH3-N | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.3475 |
|  | 总磷 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0.03475 |
|  | 石油类 | 0.915 | 0.915 | 0 | 0 |
| 废气 | 有组织 | 粉尘 | 109.2 | 108.11 | -- | 1.09 |
|  |  | 甲苯 | 26.1 | 23.17 | -- | 2.93 |
|  |  | 二甲苯 | 32.7 | 29.03 | -- | 3.67 |
|  |  | SO2 | 0.00018 | 0 | -- | 0.00018 |
|  |  | NO2 | 0.0021 | 0 | -- | 0.0021 |
|  | 无组织 | 烟尘 | 5.26 | 0 | -- | 5.26 |
|  |  | 甲苯 | 3.12 | 0 | -- | 3.12 |
|  |  | 二甲苯 | 3.12 | 0 | -- | 3.12 |
| 固废 | 一般工业固废 | 6370 | 6370 | -- | 0 |
|  | 危险固废 | 117.2 | 117.2 | -- | 0 |
|  | 生活垃圾 | 990 | 990 | -- | 0 |

### 3.1.5现有项目验收情况

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司原有项目由于建设不到位，尚未进行验收，依据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），属于重大变动，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件，待本项目建成后申请验收。

## 3.2技改项目工程概况

### 3.2.1技改项目名称、项目性质、建设地点及投资总额

项目名称：10万吨以下各种成品邮轮、化学品船、散装货轮、海工等产品生产项目

建设单位：上海振华重工启东海洋工程股份有限公司

建设性质：技改

行业类别：C3731  金属船舶制造

建设地点：启东市船舶工业园上海振华重工启东海洋工程股份有限公司内厂区

投资概况： 总投资约200000万人民币，环保投资约为100万人民币，占总投资的0.05%

职工人数：无新增人员。

工作制度：主体工段全年工作日300天，一班制，8小时/班，生产时数为2400小时。

### 3.2.2技改项目主体工程及产品方案

本项目将2座38m×360m的船坞合并，改建成为1座360×70×12m，新增若干移动式焊接烟尘收集器，减少焊接及切割打磨过程无组织排放；新增事故池、初期雨水收集池，将分段冷却水排水和气密试验排水的2套隔油沉淀装置、地面冲洗水的1套隔油沉淀装置合并为1套隔油沉淀装置；新增分段涂装工序的烘干废气处理装置，其他设备、原辅材料、主体工程及公辅工程均保持不变。项目建成后，产能不发生改变。项目产品方案和生产规模详见表3.2-1。

表3.2-1  技改前后项目主体工程及产品方案

| 序号 | 工程名称 | 总长L（m） | 型宽B（m） | 型深H（m） | 空载吃水T（m） | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 技改前 | 技改后 | 增减量 |  |
| 1 | 55000吨散装货船 | 189 | 32.2 | 17.8 | 2.5 | 12 | 12 | 0 | 2400h |
| 2 | 3500箱集装箱船 | 277 | 32.2 | 18.8 | 4.5 | 6 | 6 | 0 |  |
| 3 | 6万m3LPG运输船 | 201 | 32.2 | 17.8 | 4.8 | / | / | 0 |  |
| 4 | 5000PCC汽车运输船 | 180 | 32.2 | 32.21 | 3.8 | 4 | 4 | 0 |  |
| 5 | 150万m3LNG运输船 | 118.44 | 24 | 12.5 | 2.3 | / | / | 0 |  |
| 6 | 300000BBL FSO | 209 | 32.2 | 18.39 | 4.5 | 4 | 4 | 0 |  |
| 7 | 23000HP AHTS | 91 | 22.0 | 14.8 | 4.0 | / | / | 0 |  |
| 8 | 7.4万吨巴拿马型散货船 | 220 | 32.26 | 17.8 | 2.5 | / | / | 0 |  |
| 9 | 2.4万吨化学品船 | 164 | 26 | 14 | 2.5 | / | / | 0 |  |
| 10 | 33500吨散货船 | 182 | 28.2 | 15.3 | 3.5 | / | / | 0 |  |

### 3.2.3技改项目公用及辅助工程

技改项目舾装码头、内业车间、组立区、涂装车间、管装车间、装焊平台、油漆仓库、各类堆场均使用上海振华重工启东海洋工程股份有限公司厂区内现有的相关设施。技改项目主体工程见表3.2-2，公用及辅助工程详见表3.2-3。

表3.2-2  技改项目主体工程

| 序号 | 工程名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前 | 技改后 |  |
| 1 | 主体工程 | 水工建筑物 | 船坞 | 38m×360m，2座 | 360×70×12m，1座 | 将原先2座船坞合并为1座 |
| 2 |  |  | L型舾装码头（含系缆墩） | 1#码头：（475+35）×20m 2#码头：520×25m 栈桥：（250+225）×10m | 码头：450m 栈桥：220×10m | 已批码头为F型码头，实际建成为L型码头 |
| 3 |  |  | 材料码头 | 500×12.5m | 无 | 材料置于堆场及车间，不设材料码头 |
| 4 |  |  | 预留面积 | 720×300m，216000 m2 | 依托现有 | -- |
|  |  | 陆域 | -- | 占地面积 | 建筑面积 | -- | -- |
| 5 |  |  | 内业车间 | 64296 m2 | 64296 m2 | 依托现有 | 含预处理区 |
| 6 |  |  | 组立区 | 19727 m2 | -- | 依托现有 | 237×83.5m |
| 7 |  |  | 管装车间 | 13500 m2 | 13500 m2 | 依托现有 | 150×90m |
| 8 |  |  | 涂装车间 | 8974 m2 | 8974 m2 | 依托现有 | 116.7×76.9m |
| 9 |  |  | 装焊平台 | 10516 m2 | -- | 依托现有 | 2#平台：155×90m 3#、4#、5#平台：535×42m 6#、7#、8#平台：458×50m+220×138m 16#、17#、18#平台：360×43m |
| 10 |  |  | 探伤车间 | 555 m2 | 555 m2 | 依托现有 | 1F |
| 11 |  |  | 钢材堆场 | 15120 m2 | -- | 依托现有 | -- |
| 12 |  |  | 综合仓库 | 8064 m2 | 8064 m2 | 依托现有 | -- |
| 13 |  |  | 堆场 | 9400 m2 | -- | 依托现有 | 3座： 余料堆场2100 m2 管子堆场2700 m2 舾装件堆场4600 m2 |
| 14 | 配套辅助工程 | 罐区 | 6450 m2 |  | 依托现有 | 液氧、CO2、天然气罐区： 天然气储罐：50m3×2 液氧储罐：30m3×2 CO2储罐：30m3×2 |
| 15 |  | 空压站 | 1152 m2 | 1152 m2 | 依托现有 | 空压机6台，为焊接等工序提供压缩空气 |
| 16 |  | 变电所控制站 | 373 m2 | 546 m2 | 依托现有 | 2F |
| 17 |  | 辅房 | 3917 m2 | 3917 m2 | 依托现有 | 油漆仓库560 m2 辅房4860 m2 |
| 18 |  | 消防泵站 | 213.2 m2 | 213.2 m2 | 依托现有 | -- |
| 19 |  | 临时堆场（一般固废堆场） | 7600 m2 | -- | 依托现有 | 所有一般工业固废（除危废）的堆场，位于整个厂区西侧 |
| 20 |  | 危废仓库 | 120 m2 | 120 m2 | 300m2 | 新增180m2，全封闭 |
| 21 |  | 设备维修间 | 332 m2 | 664 m2 | 依托现有 | 2F |
| 22 |  | 办公楼 | 1726 m2 | 5179 m2 | 依托现有 | 3F |
| 23 |  | 宿舍楼 | 9157 m2 | 27471 m2 | 依托现有 | 3幢，6F |
| 24 |  | 食堂 | 1195 m2 | 3586 m2 | 依托现有 | 3F |
| 25 |  | 洗衣房 | 102.6 m2 | 102.6 m2 | 依托现有 | 1F |
| 26 |  | 现场办公房 | 1134.5 m2 | 2269 m2 | 依托现有 | 码头办公楼40×5m×2F 涂装办公楼31.5×8m×3F 内业办公楼31.5×8m×3F 码头彩钢房22.5×7m×2F |
| 27 |  | 门卫 | 242 m2 | 242 m2 | 依托现有 | 警卫室108.8 m2 门卫18 m2 门卫115.2 m2 |

表3.2-3  技改项目公用及辅助工程

| 工程名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 技改前 | 技改后 |  |
| 公用工程 | 给水 | 94500 t/a | 依托现有 | 市政自来水管网 |
|  |  | 15000 t/a | 依托现有 | 取自长江 |
|  | 排水 | 69500 t/a | 依托现有 | 排入江海污水处理厂 |
|  | 供电 | 2100万 kWh/a | 依托现有 | 电压等级35kV |
|  | 绿化 | 80000 m2 | 依托现有 | 绿化率12% |
|  | 氧气 | 870 t/a | 依托现有 | 储罐30 m3×2 |
|  | 二氧化碳 | 900 t/a | 依托现有 | 储罐30 m3×2 |
|  | 天然气 | 800 t/a | 依托现有 | 储罐50 m3×2 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活废水处理设施 | 1座 | 依托现有 | 经化粪池预处理达接管标准后接管至及安海污水处理厂进行处理，尾水排入长江 |
|  |  | 隔油沉淀装置 | 3座 | 1座 | 将现有3座合并为1座 |
|  |  | 初期雨水池 | 无 | 120m3 | 新建 |
|  |  | 消防水池 | 120m3 | 依托现有 | -- |
|  |  | 事故水池 | 无 | 120m3 | 新建 |
|  | 废气处理 | 钢材预处理 | 抛丸除锈 | 滤筒1套 | 旋风除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器1套 | 增加旋风除尘器+高效过滤器，15m高排气筒（1#） |
|  |  |  | 喷漆 | 直接燃烧+活性炭吸附1套 | 预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧 | 增加无纺布过滤装置，改直接燃烧为催化燃烧，改蜂窝活性炭为颗粒活性炭，15m高排气筒（2#） |
|  |  | 喷砂工序 | 旋风+滤筒1套2台；滤筒1套2台 | 依托现有 | 15m高排气筒（3#） |
|  |  | 涂装工序 | 滤筒+活性炭吸附 | 预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧 | 15m高排气筒（4#） |
|  |  | 焊接工序 | 强制机械通风 | 若干移动式焊接烟尘收集器 | 新增若干移动式焊接烟尘收集器 |
|  |  | 天然气烘干工序 | 热管热风炉1套2台 | 依托现有 | 15m高排气筒（5#） |
|  |  | 分段烘干、置放晾干工序 | 活性炭吸附装置2套 | 活性炭吸附+催化燃烧 | 15m高排气筒（6#） |
|  | 固废处理 | 一般工业固废堆场 | 7600m2 | 依托现有 | 分类堆放，分类处置 |
|  |  | 危险废物品库 | 120m2 | 300m2 | 分类堆放，分类处置 |

## 3.3技改项目总平面布置及周边环境概况

### 3.3.1总图布置及合理性分析

本项目厂址及周边概况不发生变化，厂区总平面布置不发生变化，详见厂区平面布置图见图3.3-1，雨污管网见图3.3-2。

企业工程场地岸线长约1100m，东侧纵深约400m，西侧纵深约700m，呈梯形，占地面积约66.7万m2。岸线选址位于长江口北支下段，三条港至连兴港之间，工程区上缘距三条港潮位站约13km，工程区下缘距连兴港潮位站约6km。

企业工程水工建筑物有：船坞和舾装码头；陆域建筑物有内业车间、组立区、涂装车间、管装车间、装焊平台、各类堆场、仓库、办公室及其他给排水、供电、动力、环保设施等相应公用工程。根据各自功能和特点，结合厂址的具体条件，将整个厂区分为5个区：舾装码头作业区、船坞区、船舶制造生产区各类堆场和办公生活区。

企业征用岸线1100m，在该段征用水域范围内，上游段河床比较平坦，高程在-6.6m左右，下游段河床高程在-6.5~-7.5m。根据水流、河床及舾装作业特点，上游段布置舾装码头，下游段布置船坞港池。为满足船舶舾装作业需求和充分利用岸线，在厂区前方布置L型舾装码头1座，距岸边220m，码头与岸边设220m长栈桥连接。栈桥与厂区前沿线垂直，并与厂区西侧主干道成一线。

厂区陆域西侧腹地约850m，东侧腹地约550m，地面高程4.5m。为方便物料提高生产效率，船舶制造区紧靠钢板堆场，布置，位于西段中南部；办公、生活区布置在西段北侧。中、东段布置船坞区，包括坞室、装焊平台和涂装工场等。

公用设施包括变电所、空压站、消防泵站、污水处理站、液态LNG站、CO2站、O2站、加油站、油化库、地磅房等，这些设施主要为船体制造、舾装、涂装等生产作业服务，结合厂址条件分别布置在陆域边角位置，节约了用地。

厂区内主干道宽度18m，沿坞室北侧、船坞两侧及西边界布置，主要用于场内外的物料输送；次干道宽12m，主要布置于各车间、生活、办公区之间，为物料输送和消防的主要通道。厂区进口布置在办公、生活区东侧，大门内东侧设停车场。厂区内道路与滨江公路和沿江公路连通。

由此可见，各功能区按工艺流程、物料输送方向，降低能耗、便于检修、重视安全、有利生产为目标进行布局，功能明确，本项目厂区及平面布置较合理。

### 3.3.2厂区周围环境概况

技改项目位于启东市船舶工业园上海振华重工启东海洋工程股份有限公司内厂区现有土地。项目东侧为南上海振华重工启东海洋工程股份有限公司，西侧为宏华海洋油气装备（江苏）有限公司，南侧紧临长江，北面分布少量戤效村居民。

## 3.4码头、船坞及装焊平台工程分析

### 3.4.1基础前沿线布置

1、船坞

①船坞设计水位

设计高水位：2.63m（高潮累计频率10%潮位）

设计低水位：-1.42m（低潮累计频率90%潮位）

历史最高潮位：4.58m

历史最低潮位：-2.38m

设计防洪水位：4.69（按“长流规”确定）

②船坞有效长度：考虑船坞对各类产品的适应性，船坞有效长度取用360m。

③船坞坞室宽度：设计取坞室宽度为38m。

④船坞坞口宽度：坞口宽度取与坞室同宽，即38m。

⑤船坞竖向设计：

船坞顶高程

历年最高潮位4.58m。为确保船厂在洪水期能正常作业，坞顶高程取用4.5m，与厂区地面高程一致。

坞室底高程

坞室底高程HD按下式计算：

HD=Hw-Tk-h-a=1.0-4.8-1.5-1.0=-6.3m

式中：Hw——进出坞水位，取1.0m（约3小时70%保证率）；

Tk——设计船舶进出坞时最大吃水，按6万m3液化石油气船吃水深度考虑，取4.8m；

H——船坞中龙骨墩高度，取1.5n；

a——船舶收尾下缘最低至龙骨墩顶面的富裕深度，取1.0m；

因此，坞室底高程为-6.3m。

坞首、坞槛高程

坞首顶高程采用理念最高潮位加0.5~1.0m超高，取用5.5m，高于设计防洪水位4.69m。

为防止坞室内杂物聚积到坞门门座处，影响坞门落座，坞槛高度取1.0m，则坞槛高程为-5.3m。

船坞深度

船坞深度：4.5-（-6.3）=10.8m。

2、舾装码头

①舾装码头长度

独立不止的单个泊位的泊位长度按下式计算：

Lb=L+2d=277+2×20=317

式中：Lb——码头泊位长度；

L——设计船长，对于船长超过180m的泊位，按3800TEU集装箱船船长277m计算；对于船长小于180m的泊位，按5000PCC汽车运输船船长180m计算；

D——富裕长度，取20m。

②舾装码头宽度

舾装码头的宽度根据门机轨距、舾装作业的需要等因素综合考虑，取用20m。

③舾装码头前沿高程

舾装码头前沿高程应考虑高潮时码头面不被淹没，还能作业，此外，还应兼顾码头前后方高程的衔接，按照《海港总平面设计规范》中有关规定确定。

设计高程：设计高位水+超高值（1.0~1.5m）

=2.63+（1.0~1.5）=3.63~4.13m

校核高程：历史最高水位+超高值（0~0.5m）

=4.58+（0~0.5）=4.58~5.08m

综合考虑，码头前沿高程取4.5m。

④舾装码头前沿设计水深

码头前沿设计水深，按下面公示确定：

D=T+Z+△Z=4.8（4.0）+0.3+0=5.10（4.3）m

式中：D——码头前沿设计水深

T——设计船型吃水，6万m3液化气船空载吃水4.8m（23000HP AHTS 吃水4.0m）

Z——龙骨下富裕水深，取0.3m；

△Z ——其他富裕深度，不计。

⑤舾装码头前沿设计泥面高程

码头设计低水位-1.42m，故码头前沿设计泥面标高为-6.52（-5.72）m。

（3）锚地

《园区规划》确定在戤效港至连兴港之间，航道南侧设置750m×10000m锚地（1），在启兴沙南侧设施1000m×20000m锚地（2）。若遇台风或特大风暴，要求船舶停泊在锚地，不得停靠舾装码头。

### 3.4.2水工建筑物

企业水工建筑物包括船坞和舾装码头。

企业利用江堤内外滩地吹填而成，地面高程4.5m。厂区内原防洪堤改线，采取沿厂区东、西侧边界筑新堤与二道堤连接。新筑防洪堤960m，利用二道堤加固加高980m，堤顶高程和堤身断面与区内现有江提一致。

本项目船坞布置在厂区东部，坞室有效长度360m，净宽70m，船坞两侧场地设龙门吊和门座式起重机。坞首设排水系统，安装2台1000HD（S）-17混流泵和2台400WQ1500-18-110潜水排污泵。

由于厂区利用粉砂土吹填增高，且坞底下存在粉砂土层，透水性较强，加之坞室为透水底板，距水域较近，因此防渗布置显得十分重要。本工程船坞采用两道地下连续墙防渗，沿坞首、坞室四周布置，在整体上形成防渗封闭圈。

#### 3.4.2.1干船坞

（1）坞首

坞首具有挡水功能，承受水压力大，防渗要求高，因此，是干船坞安全作业的重要屏障和防渗止水系统的关键防线。

坞口采用“U”型重力式现浇钢筋砼结构。坞口门槽采用花岗岩镶面。船坞坞口沿船坞纵轴线方向长度为20m，底板厚1.8~3.8m。船坞坞首顶高程为5.5m，底板采用分离式结构，坞首孔宽70m，坞门承担的水平力传至两侧边墩。坞首边墩采用整体空箱结构，排水主泵和日常排渗水潜水泵布置在空箱内。为便于水泵抽排，边墩底板采用空箱结构，布置水泵汇流廊道。为满足地基承载力要求，底板下设PHC管桩基础。

沿坞首底板外围布置一圈地下连续墙，作为坞首永久防渗墙，同时兼作坞首基坑临时开挖挡土墙，以减少土方开挖范围和深度。坞首闸门采用浮箱式钢闸门，尺度为L×B×H=40.6m×6m×11.7m。坞门内设置坞室灌水系统和自平衡系统。

（2）坞室

船坞采用排水减压式结构。坞墙下部采用钢筋砼地下连续墙兼顾防渗，上部结合工艺管道采用空箱式挡墙。为避免大面积土方开挖与回填，钢筋砼地下连续墙在高程1.0m层面施工，地连墙底高程为-20m，顶高程0.7m，厚度45cm。为满足设置止水防渗和坞内美观要求，在-7.8m以上地连墙外侧现浇20cm厚钢筋砼护面。空箱挡墙高3.80m，底板宽5.50m，采用坞墙和墙后管桩支撑。为满足坞墙稳定要求，在空箱挡墙后设置管桩锚碇结构。为方便员工上下坞室，在坞尾设楼梯1道，并在坞室中部两侧设临时云梯1道。

坞室底板面高程-6.3m，坞墙顶高程4.5m，上设栏杆和牵引车轨道。坞室长360m，净宽70m，沿长度方向分15节。底板纵向设1道伸缩缝。伸缩缝内采用聚乙烯低发泡接缝板嵌缝，并设橡皮止水和紫铜片止水各1道。

船坞西侧布置150t移动式门机轨道2道，180t跨度为94m的龙门吊轨道2道。东侧布置180t龙门吊轨道2道，40t移动式门机轨道2道。其中180t龙门吊伸出坞首前沿线约56m。距坞室较近的轨道利用坞室上部空箱墙布置，其他轨道设桩基承台梁。部分坞室拉杆承台结合邻近轨道梁基础布置。

坞室底板采用分离式结构，底板厚80cm，其下铺设60cm的反滤层，并埋设透水软管，使底板下渗水汇入排水沟，再汇入坞首由水泵抽排。底板坐落在第4层粉土夹粉质黏土层上，地基允许承载力为110kPa，采用φ60PHC管桩基础。

#### 3.4.2.2舾装码头

舾装码头呈“L”型平面布置，码头长450m在其下游侧约20m处布置系缆墩1座.根据工程所在地地质、地形等条件，码头主体采用梁板式高桩码头结构。码头顶标高取用4.5m，港地底标高-6.52（-5.72）m；码头面宽度根据工艺要求，确定为20m。为避免码头结构产生过大的温度应力和不等沉降应力，码头沿长度方向分5断，设伸缩缝4道。伸缩缝宽度2cm，采用泡沫塑料或其他柔性材料填充，码头排架间距均为7.0m。引桥采用管桩基础，大空板码头面结构，顶标高▽4.5m，宽12m，长度为500m，分18跨，每跨13m，3跨一联。

桩基是码头结构的主要构件，也是码头主要受力单元。根据水文、地质、施工和受力条件等因素分析，码头和栈桥采用直径800PHC桩基。码头横向排架每榀设一组叉桩，5根直桩。每段码头布置9~10组排架，排架间距7.0m，全码头8（3+5）断，共75榀。引桥分成18跨，每跨1组排架，每榀排架设4根值桩，排架间距13m。

码头上部采用梁板式结构。沿桩轴线相应位置布置纵横梁，以满足码头整体刚度和强度要求。码头纵向设2道轨道梁、4道系梁。横向设30（45）道横梁。下横梁高1.0m，宽1.4m，与桩顶连接段整体浇筑。上横梁高1.82m，宽0.7m。预制轨道梁高1.82m、宽0.6m，系梁高1.52m、宽0.5m，纵梁在支座处与横梁整体连接。砼预制面板取25cm、上铺20cm厚现浇砼，再做3~8cm磨耗层。码头两侧设置靠船构件，靠船构件采用悬臂梁式，通过水平撑增强悬臂梁的纵向刚度。纵横梁、面板和靠船构件之间通过铰接或固结形成整体，作用于下部桩基上。

引桥采用大空板结构，大空板高70cm，桩顶承台高1.0m，上铺12cm厚现浇砼，再做3~8cm磨耗层。

## 3.5生产区工程分析

船舶制造属于钢结构制造，由于产品超大、超重、超长、超宽，要求提高生产条件与设备制造能力。船舶制造包括抛丸除锈、喷漆、分段加工、舾装、喷砂、合拢总装、密闭试验、总涂装、码头舾装、试航等相应生产工作。生产方案将采用先进工艺制造方法，关键设备着重于生产加工可靠性，确保工艺质量与规模化生产要求。其生产工艺流程如图3.4-1。

生产工艺中抛丸除锈、喷漆、分段加工、喷砂、总涂装等工序依托现有车间完成；合拢总装、密闭试验及总涂装在改造后的船坞内完成；舾装作业依托现有舾装码头。其生产工艺与现有项目基本一致。

图3.4-1  工艺流程图

工艺流程说明：

（1）钢材预处理生产线：

外购的钢材由辊道输送系统送至封闭的抛丸清理室，利用抛丸器高速旋转的叶轮使弹丸加速抛打至工件表面，对工件表面进行冲击、刮削以清除表面的铁锈和污物，并利用滚刷、收丸螺旋和高压吹丸将工件表面的积丸和浮尘吹扫干净，然后将除锈清理后的钢材通过喷漆室进行喷漆并晾干。钢材预处理采用环氧富锌漆，自然晾干，其中表面干化约需2h，环氧富锌漆完全固化约需连续晾干7天。

预处理过程中主要污染物为抛丸清理下的氧化铁皮、漆渣、定期更换的钢丸（S1）、粉尘（G1），同时在调配油漆、喷漆、钢材晾干过程中产生的有机溶剂气体（G2）、漆渣（S2），以及在抛丸过程中会产生噪音。

（2）板、型材加工，部件装焊

预处理后的钢材通过辊道送到加工工段，完成钢材加工、船体零件、部件的焊接等工作。钢材加工采用计算机放样，数控切割下料，光电跟踪切割设备进行高效切割。切割后的板材和型材大件由厂内运输车运到部件装焊车间，切割料运至各类油压机进行所需的弯曲加工。切割过程中会产生切割粉尘及一些废角料。一些船体零件和部件在部件装焊车间进行装配焊接，又称小组立。将加工后的钢板或型钢组合成板列、T型材、肋骨框架或船首尾柱等部件的过程，均在车间内装焊平台上进行。

对于零件的成形加工采用水火成形的加工方法，即在板材上按预定的加热线用氧-乙炔烘炬进行局部加热，并用水跟踪冷却，使板材产生局部变形，弯成所要求的曲面形状，对钢板加工中需加水冷却，有废水产生（W1），废水经隔油沉淀处理后循环使用。板、型材加工过程会有切割粉尘（G3）边角料产生（S3），焊接过程中会产生无组织焊接烟尘（G4），经移动式焊接烟尘收集器收集处理。

（3）管子加工及舾装件生产过程

舾装工艺上的管系制作的定型弯头、法兰等附件外购，管舾车间主要完成非标管子加工、单元组装和管子涂装等工作。加工时产生切割粉尘（G5）废角料（S4、S5），焊接过程中产生少量无组织排放的焊接烟尘（G6、G7）及少量废焊条，焊接烟尘经移动式焊接烟尘收集器收集处理。

（4）分段装焊、预舾装

本道工序主要是完成穿条分段焊接和一些部件的预舾装工件。分段装配焊接又称中组立，将零部件组合成平面分段、曲面分段或立体分段，如舱壁、船底、舷侧和上层建筑等分段；或组合成在船长方向横截主船体而成的环形立体分段，称为总段，如船首部段、船尾总段等。分段的装配和焊接均在装焊平台或胎架上进行。在切割过程中产生废边角料（S6），焊接过程中有无组织其他焊接烟尘产生（G8），经移动式焊接烟尘收集器收集处理。

（5）分段喷砂

分段船体送入封闭的喷砂房进行喷砂，通过钢砂对分段船体的表面冲击，清除分段船体表面的铁锈和污物。然后。喷砂过程中主要污染物为喷砂清理下的氧化铁皮、定期清理出的漆渣、定期更换的钢砂（S7），粉尘（G9）。喷砂过程中会产生噪音。

（6）分段涂装、烘干

经吸砂吸尘后将分段船体送入喷漆房喷漆并烘干，分段涂装采用环氧漆，烘干温度控制在40℃，需要持续烘干8h使工件表面干化，采用天然气进行加热。油漆喷涂及烘干过程会产生有机溶剂废气（G10）及漆渣（S8）

（7）分段置放晾干

烘干后的工件温度较高，为保证工件表面整洁性和干燥性，将工件放入分段置放晾干区进行连续7天晾干，目的使环氧漆完全固化。在晾干过程中工件表面会挥发少量的油漆废气（G11）。

（8）船台（坞）合拢、密闭实验

将经过涂装的分段船体在露天船台（坞）进行合拢焊接，即船体总装，又称大合拢。将船体零部件、分段、总段在船台（坞）上装焊成船体。该生产工段在焊接过程中会产生少量无组织排放的焊接烟尘（G12）和少量废焊条，焊接烟尘经移动式焊接烟尘收集器收集处理。合拢完成后对船舱、油舱等分别进行气密、水密实验。这过程会产生废水（W2），这部分废水循环使用，不外排。

（9）整船喷涂

在船台（坞）上对合拢后的船体进行整船喷涂，喷涂前先对焊缝进行补漆，然后整船涂上防腐漆。喷漆过程有机溶剂气体（G13）无组织排放，还会有漆渣（S9）产生。

（10）码头舾装

将气密试验合格后的船体放下水，移至舾装码头进行舾装。将外购的机电设备、电缆、管道经过焊接、螺丝、插接等方式装入加工好的船体中。

该工段产生的污染物主要有少量无组织排放的焊接烟尘（G14）、废焊条和边角料（S10）。

（11）试航出厂

将完成舾装的船舶拖至江上进行试航，最终成品船舶出厂销售。试航过程中会产生少量含油废水（W3）。该废水经过船舶自备的油水分离器处理达标后由海事局专用收集船收走。

## 3.6生产设备清单

技改项目主要生产设备较现有项目均未发生改变，详见第3.1.2章节表3.1-6。

## 3.7技改项目原、辅材料消耗及燃料动力供应情况

技改项目产品加工生产需要油漆采用高固份油性漆，油漆及稀释剂用量及组分较现有项目发生改变，其余原辅材料较现有项目均未发生改变，详见第3.1.2章节表3.1-5。由于油漆使用种类繁多，本次报告列出企业使用的最主要的几种油漆及稀释剂。

本项目采用高压无气喷涂，利用高压泵将油涂料加压到15MPa左右，然后通过一个特制的喷嘴小孔喷出。当加过高压的涂料离开喷嘴，到达大气中时，便立即剧烈膨胀，雾化成极细的扇形气流喷向物面。其喷涂效率是普通喷涂的3倍左右，钢材预处理工序底漆质地较厚，底漆上漆率约为90%，分段涂装底漆上漆率约为80%、面漆上漆率约为90%，整船种涂装面漆喷涂效率约为90%。本项目喷漆核算参数及过程物料平衡见表3.6-1及表3.6-2。

表3.6-1  项目喷涂参数表

| 涂层 | 喷涂面积m2/a | 漆膜厚度μm | 漆膜密度t/m3 | 漆膜重量t/a | 上漆率% | 理论油漆用量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 底漆 | 19300 | 50 | 1.5 | 144.75 | 90 | 229.76 |
| 分段喷涂 | 底漆 | 1400 | 100 | 1.62 | 22.68 | 80 | 34.58 |
|  | 面漆 | 8800 | 100 | 1.6 | 140.8 | 90 | 195.56 |
| 整船喷涂 | 底漆 | 7100 | 120 | 1.6 | 136.32 | 90 | 189.33 |
|  | 面漆 | 2000 | 60 | 1.5 | 18 | 90 | 20 |

表3.6-2  油漆使用情况 （单位：吨）

| 工段 | 品牌 | 规格 | 年耗量 | 主要组份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材预处理 | 底漆 | 中远关西 | 无机硅酸锌车间底漆1000HA（S）主剂 | 230t | 二甲苯5%，异丙醇25%，锌粉70% |
|  |  | 中远关西 | 1000HA（S）稀释剂 | 16t | 甲苯75%，异丙醇25% |
| 分段喷涂 | 底漆 | 振华牌 | 环氧玻璃鳞片漆 | 35t | 环氧树脂40%、玻璃磷片20%、二甲苯10%、正丁醇8%，其他无害固相成分22% |
|  |  | 振华牌 | 稀释剂ZP103 | 3t | 二甲苯60%、正丁醇25%、醋酸丁酯15% |
|  | 面漆 | 振华牌 | ZPTank高固体份环氧压载舱漆 | 196t | 环氧树脂25%、乳香树脂5%、铁红粉10%、石英粉20%、滑石粉15%、铝粉5%、二甲苯10%、正丁醇10% |
|  |  | 振华牌 | 稀释剂ZP103 | 14t | 二甲苯60%、正丁醇25%、醋酸丁酯15% |
| 整船喷涂 | 底漆 | 振华牌 | ZPGuard8417环氧底漆 | 190t | 环氧树脂25%、乳香树脂5%、铁红粉10%、石英粉20%、滑石粉15%、铝粉5%、二甲苯10%、正丁醇10% |
|  | 面漆 | 振华牌 | ZPTank无溶剂环氧饮水舱漆 | 22t | 128环氧树脂50%、助剂8%、其他无害固相成分42% |

由表3.6-1计算可知，本项目油漆用量理论上符合企业生产所需。

## 3.8物料平衡分析

1、物料总平衡

技改项目物料投入产出表见表3.8-1。

| 序号 | 入方（t/a） | 出方（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 钢材 | 84000 | 成品 | / | 79344.796 |
| 2 | 焊条 | 1000 | 废气 | 颗粒物 | 125.6232 |
| 3 | 油漆及稀释剂 | 706 |  | 甲苯 | 12 |
| 4 | 钢丸 | 100 |  | 二甲苯 | 63.8 |
| 5 | 金刚砂 | 100 |  | VOCs | 111.46 |
|  |  |  | 固废 | 废钢砂 | 100 |
|  |  |  |  | 废钢丸 | 10 |
|  |  |  |  | 废钢材边角料 | 6000 |
|  |  |  |  | 废焊条 | 100 |
|  |  |  |  | 漆渣 | 38.3208 |
| 合计 | 85906 | 85906 |

2、油漆平衡

由于本项目使用高固份油漆材料，除分段涂装中底漆上漆率约为80%外，其余油漆上漆率均能达到90%。钢材预处理油漆喷漆工段有机溶剂挥发率约为20%，晾干工段有机溶剂挥发率为80%；分段涂装油漆喷涂工段有机溶剂挥发量为20%，烘干工段有机溶剂挥发率为50%，晾干工段有机溶剂挥发率30%；整船喷涂油漆喷漆工段有机溶剂挥发率约为20%，晾干工段有机溶剂挥发率为80%。喷漆、烘干和晾干均在密闭微负压下空间内完成，产生的废气通过排风口以及排风系统送入废气处理装置中处理，除工件进出时会有废气无组织排放，其余时间废气可以被全部收集。因此无组织排放的废气量按照废气产生量的10%计算，废气的收集效率为90%。钢材预处理喷涂、晾干废气及分段涂装喷涂废气处理采用2套“预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧”的处理方式，处理达标后由15m的排气筒（2#、4#）排放；分段烘干、置放晾干工序废气采用“活性炭吸附+催化燃烧装置”的处理方式，处理达标后由15m的排气筒（6#）排放。建设项目油漆使用投入产出表见表3.7-2，二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃的平衡见图3.7-3至3.7-5。

表3.7-2 技改项目油漆使用投入产出表

| 投入（t/a） | 产出（t/a） |
| --- | --- |
| 钢材预处理面漆 | 基料 | 二甲苯 | 11.5 | 进入产品 | 锌粉 | 144.9 |
|  |  | 异丙醇 | 57.5 |  | 环氧树脂 | 107.95 |
|  |  | 锌粉 | 161 |  | 玻璃鳞片 | 5.6 |
|  | 稀释剂 | 甲苯 | 12 |  | 乳香树脂 | 17.37 |
|  |  | 异丙醇 | 4 |  | 铁红粉 | 34.74 |
| 分段底漆喷涂 | 基料 | 环氧树脂 | 14 |  | 石英粉 | 69.48 |
|  |  | 玻璃鳞片 | 7 |  | 滑石粉 | 52.11 |
|  |  | 二甲苯 | 3.5 |  | 铝粉 | 17.37 |
|  |  | 正丁醇 | 2.8 |  | 其他无害固相 | 14.476 |
|  |  | 其他无害固相成分 | 7.7 | 去除 | 漆雾 | 10.029096 |
|  | 稀释剂 | 二甲苯 | 1.8 |  | 甲苯 | 10.2492 |
|  |  | 正丁醇 | 0.75 |  | 二甲苯 | 38.57148 |
|  |  | 醋酸丁酯 | 0.45 |  | 非甲烷总烃 | 77.803182 |
| 分段面漆喷涂 | 基料 | 环氧树脂 | 49 | 进入排气筒 | 漆雾 | 0.101304 |
|  |  | 乳香树脂 | 9.8 |  | 甲苯 | 0.5292 |
|  |  | 铁红粉 | 19.6 |  | 二甲苯 | 1.97568 |
|  |  | 石英粉 | 39.2 |  | 非甲烷总烃 | 3.99987 |
|  |  | 滑石粉 | 29.4 | 无组织废气 | 漆雾 | 6.2928 |
|  |  | 铝粉 | 9.8 |  | 甲苯 | 1.2216 |
|  |  | 二甲苯 | 19.6 |  | 二甲苯 | 23.25284 |
|  |  | 正丁醇 | 19.6 |  | 非甲烷总烃 | 29.656948 |
|  | 稀释剂 | 二甲苯 | 8.4 | 进入固废 | 漆渣 | 38.3208 |
|  |  | 正丁醇 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 醋酸丁酯 | 2.1 |  |  |  |
| 整船底漆喷涂 | 无溶剂基料 | 环氧树脂 | 47.5 |  |  |  |
|  |  | 乳香树脂 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 铁红粉 | 19 |  |  |  |
|  |  | 石英粉 | 38 |  |  |  |
|  |  | 滑石粉 | 28.5 |  |  |  |
|  |  | 铝粉 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 19 |  |  |  |
|  |  | 正丁醇 | 19 |  |  |  |
| 整船面漆喷涂 | 无溶剂基料 | 环氧树脂 | 11 |  |  |  |
|  |  | 助剂 | 1.76 |  |  |  |
|  |  | 其他无害固相成分 | 9.24 |  |  |  |
| 总计 | 706 | 总计 |  | 706 |

注：除二甲苯、甲苯外，其他挥发性有机废气异丙醇、正丁醇、醋酸丁酯、助剂等物质均以非甲烷总烃合并计算。

图3.7-1  预处理喷涂面漆平衡图  (单位：t/a)

图3.7-2  分段喷涂底漆平衡图  (单位：t/a)

图3.7-3  分段喷涂面漆平衡图  (单位：t/a)

图3.7-4  整船喷涂底漆平衡图  (单位：t/a)

图3.7-5整船喷涂面漆平衡图   (单位：t/a)

图3.7-6 油漆中甲苯平衡图  (单位：t/a)

图3.7-7  油漆中二甲苯平衡图  (单位：t/a)

图3.7-9   油漆中其他VOCs平衡图  (单位：t/a)

3、水平衡

技改项目给、排水均依托现有项目，用量及排放量较现有项目均未发生该项，因此技改项目水平衡于现有项目一致，详见第3.1.1章节公用及辅助工程现有项目水平衡。

## 3.9公用工程及辅助生产设施

技改项目给、排水、供电及供气等公辅工程均依托现有项目，未发生改变，详见3.1.1章节公用及辅助工程内容。

## 3.10技改项目污染源分析

### 3.10.1废气污染源及污染物分析

技改项目生产过程主要大气污染源来自于抛丸、喷砂产生的粉尘，切割产生的粉尘，焊接产生的烟尘，喷漆、烘干、晾干过程产生的喷漆废气，天然气燃烧废气。

#### 3.9.10.1有组织废气

（1）抛丸粉尘（G1）

技改项目年处理各类钢材84000 t/a，抛丸粉尘产生量约为钢材用量的0.1%，则抛丸过程产生粉尘约84t/a，经风机捕集后，由旋风除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器处理，风机风量为7000m3/h，由于抛丸过程中抛丸室密闭设置，因此能100%收集处理，处理效率高达99%，处理后经1根15米高的排气筒（1#）排放。则抛丸过程粉尘排放量约为0.84t/a，排放速率约为0.35kg/h，排放浓度约为50mg/m3。本项目抛丸粉尘产生及排放情况较现有项目未发生改变。

（2）喷漆废气（G2、G10、G11）

技改项目喷漆废气分为钢材预处理涂装、分段涂装及整船涂装。其中由于整船体积较大，整船喷涂在船坞内完成，因此该部分涂装废气均无组织排放。

- 钢材预处理涂装（G2）

钢材预处理喷涂使用环氧富锌漆，预处理喷漆、固化室规格尺寸约为：15m×5m×14m，喷涂需约8h/d，油漆上漆率约为90%，喷涂完后自然晾干，其中表面干化约需2h，环氧富锌漆完全固化约需连续晾干7天。

考虑喷漆工段有机溶剂挥发率为20%（其中有90%在漆雾中挥发，有10%在危废暂存处间的漆渣中挥发），晾干工段有机溶剂挥发率为80%，喷漆和晾干均在密闭微负压下空间内完成，考虑人员进出时的情况，废气捕集率以90%计，其余未捕集的10%的废气均以无组织形式排放，产生的废气通过排风口以及排风系统送入废气处理装置中处理，风机风量为16000m3/h。根据物料平衡计算得，预处理喷涂过程产生漆雾4.83t/a、甲苯2.16t/a、二甲苯2.07t/a、非甲烷总烃11.07t/a，晾干过程产生甲苯9.6t/a、二甲苯9.2t/a、非甲烷总烃49.2t/a。预处理喷涂、晾干废气采用“预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧”的处理方式，处理达标后依托原有的1根15m排气筒（2#），无纺布滤袋对漆雾的处理效率高达99%，活性炭吸附+催化燃烧对二甲苯及非甲烷总烃的处理效率达95%。经处理后，喷涂过程漆雾、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃排放量分别为0.0435t/a、0.0972t/a、0.0932t/a、0.498t/a，晾干过程甲苯、二甲苯及非甲烷总烃排放量分别为0.432t/a、0.414t/a、2.214t/a。

- 分段涂装（G10、G11）

分段涂装采用环氧漆，在涂装房内完成，涂装房规格尺寸约为40m×30m×12m。喷涂时间约为8h/d，底漆上漆率约为80%，面漆上漆率约为90%。烘干温度控制在40℃，需要持续烘干8h使工件表面干化，采用天然气进行加热。烘干后的工件温度较高，为保证工件表面整洁性和干燥性，将工件放入分段置放晾干区进行连续7天晾干，目的使环氧漆完全固化。

考虑喷漆工段有机溶剂挥发率为20%（其中有90%在漆雾中挥发，有10%在危废暂存处间的漆渣中挥发），烘干工段有机溶剂挥发率为50%，分段置放晾干工序有机溶剂挥发率为30%。根据物料平衡计算得，分段涂装、烘干及晾干过程产生喷漆废气（G10、G11） 漆雾6.426t/a、二甲苯33.3t/a、非甲烷总烃29.2t/a。喷漆、烘干及晾干均在密闭微负压下空间内完成，产生的废气通过排风口以及排风系统送入“预过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理装置处理。

其中喷涂废气单独采用一套“预过滤+活性炭吸附+催化燃烧”装置，处理后依托原有的1根15m排气筒（4#）排放，风机风量为34000 m3/h，产品进出时会有废气无组织排放，无组织排放的废气量按照废气产生量的10%计算，因此废气的收集效率为90%，喷涂有组织捕集量约为漆雾5.783t/a、二甲苯5.395t/a、非甲烷总烃4.73t/a。无纺布滤袋对漆雾的处理效率高达99%，活性炭吸附+催化燃烧对二甲苯及非甲烷总烃的处理效率达95%。经处理后，喷涂过程漆雾、二甲苯、非甲烷总烃排放量分别为0.0578t/a、0.27t/a、0.237t/a。

烘干及晾干共用一套“活性炭吸附+催化燃烧”处理装置，处理后依托原有的1根15m排气筒（6#）排放，风机风量为42000 m3/h，产品进出时会有废气无组织排放，无组织排放的废气量按照废气产生量的10%计算，因此废气的收集效率为90%，晾干有组织捕集量约为二甲苯8.991t/a、非甲烷总烃7.884t/a；烘干有组织捕集量约为二甲苯14.985t/a、非甲烷总烃13.14t/a。活性炭吸附+催化燃烧对二甲苯及非甲烷总烃的处理效率达95%。经处理后烘干过程二甲苯、非甲烷总烃排放量分别为0.749t/a、0.657t/a；晾干过程二甲苯、非甲烷总烃排放量分别为0.450t/a、0.394t/a。

（3）喷砂粉尘（G9）

技改项目对于部分存放时间过长而产生锈蚀的分段在喷涂前必须进行喷砂二次除锈，喷砂二次除锈工程量约为预处理的30%，则喷砂二次除锈各类钢材25200t/a，喷砂粉尘产生量约为钢材用量的0.1%，则抛丸过程产生粉尘约25.2t/a，经风机捕集后，由旋风+滤筒处理，风机风量为3000m3/h，由于喷砂过程中喷砂室密闭设置，因此能100%收集处理，处理效率高达99%，处理后经1根15米高的排气筒（3#）排放。则喷砂过程粉尘排放量约为0.252t/a，排放速率约为0.105kg/h，排放浓度约为35mg/m3。本项目喷砂粉尘产生及排放情况较现有项目未发生改变。

（4）天然气燃烧废气

本项目烘干采用天然气作为热源，天然气年用量约为1087m3/a。本项目工业废气量、二氧化硫、氮氧化物产排污系数参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》计算，烟尘的产排污系数参考《环境保护实用数据手册》（1990，胡名操主编，机械工业出版社）计算，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，天然气燃烧产生废气量13.6259万 m3/万m3、烟尘按2.682kg/万m3、SO24kg/万m3、NOx18.71kg/万m3，天然气用量约1087m3/a，燃烧废气量1.48万m3/a，烟尘、SO2和NOx的排放量分别为0.00029t/a、0.00043t/a和0.002t/a，通过15m排气筒（5#）排放。

#### 3.9.1.2无组织废气

（1）喷漆废气（G2、G10、G11、G13）

①钢材预处理涂装（G2）

钢材预处理喷涂的底、面漆密度质地较厚，油漆上漆率约为90%，考虑喷漆工段有机溶剂挥发率为20%，晾干工段有机溶剂挥发率为80%，喷漆和晾干均在密闭微负压下空间内完成，产生的废气通过排风口以及排风系统送入废气处理装置中处理，产品进出时间会有废气无组织排放，无组织排放的废气量按照废气产生量的2%计算。根据油漆平衡，钢材预处理过程中喷涂无组织排放量漆雾0.483t/a、甲苯0.216t/a、二甲苯0.207t/a、非甲烷总烃1.107t/a，晾干无组织排放量甲苯0.96t/a、二甲苯0.92t/a、非甲烷总烃4.92t/a。

- 分段涂装（G10、G11）

分段涂装底漆上漆率约为80%，面漆上漆率约为90%，考虑喷漆工段有机溶剂挥发率为20%，烘干工段有机溶剂挥发率为50%，分段置放晾干工序有机溶剂挥发率为30%。喷漆、烘干及晾干均在密闭微负压下空间内完成，产生的废气通过排风口以及排风系统送入废气处理装置中处理，产品进出时会有废气无组织排放，无组织排放的废气量按照废气产生量的10%计算。根据油漆平衡，分段喷涂无组织排放量漆雾0.643t/s、二甲苯0.599t/a、非甲烷总烃0.526t/a，烘干无组织排放量二甲苯1.665t/a、非甲烷总烃1.46t/a，分段置放晾干无组织排放量二甲苯0.999t/a、非甲烷总烃0.876t/a。

- 整船涂装（G13）

本项目整船喷涂主要为总装以后的焊缝喷涂及局部的修补，分为船外船板喷涂及船舱内部喷涂，因此油漆用量较少。由于整船体积较大，整船喷涂在船坞码头进行，该部分涂装废气均以无组织排放；船板及船舱均使用机舱环氧漆、亨佩尔牌稀释剂进行喷涂。整船喷涂以后需晾干24h，根据油漆平衡，整船涂装喷涂过程无组织排放量漆雾5.167t/a、二甲苯3.42t/a、非甲烷总烃3.737t/a，晾干过程无组织排放量二甲苯15.2t/a，非甲烷总烃16.608t/a。由于整船喷涂为露天喷涂，因此无组织排放范围按厂界计算。

（2）切割粉尘（G3、G5）

钢材切割过程产生的粉尘（G3、G5）产生量按金属结构加工量的0.1‰计算为8.4t/a，切割加工工场作业时产生切割粉尘采用移动式切割机烟尘净化装置，捕集率为70%，净化效率大于90％，经处理后，无组织排放量为3.108t/a。

（3）焊接烟尘（G4、G6、G7、G8、G12、G14）

本项目的焊接工序（包括手工电弧焊和CO2保护焊）会产生电焊烟尘（G4、G6、G7、G8、G12、G14）。焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。电焊烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO等，其中含量最多为Fe2O3，占烟尘总量的35.56%，其次SiO2，含量占10～20%，MnO占5～20%左右。本项目焊接烟尘主要来源于焊条，电焊烟尘产生量与焊条的种类有关，根据同类工厂焊条使用情况，本项目焊条年消耗量为1000t/a，焊条主要去向主要包括电焊头、进入焊缝、进入移动式焊接烟尘收集器和排入大气。

本项目装焊平台难以采取整体收集，企业采用多套移动式焊接烟尘净化器收集处理。平均电焊烟尘系数为5.4kg/t，年用焊条1000t，则焊接烟尘产生量为5.4t/a。移动式焊接烟尘净化器捕集率约为70%，处理率为90%，捕集的烟尘数量为3.78t/a，另有未捕集到的焊接烟尘与处理后的焊接烟尘以无组织形式排放，数量为1.998t/a。

（4）危废暂存场所有机废气

本项目在危废暂存场所设有通风口，在通风口处设有风机抽风，并采用活性吸附装置净化处理，风机风量为3000m3/h。经活性炭吸附后的有机废气经通风口低空无组织排放。根据油漆平衡，本项目危废仓库漆渣中挥发的有机废气主要有甲苯、二甲苯及非甲烷总烃，产生量分别为0.24t/a、1.276 t/a、2.229 t/a，风机捕集率约90%，活性炭吸附效率约90%，则危废暂存间甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放量分别为0.0456 t/a、0.242t/a、0.424t/a。

表3.10-1  全厂排气筒建设和移动式烟尘净化器依托和建设情况

| 编号 | 高度（m） | 内径（m） | 废气种类 | 现有项目 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 15 | 0.6 | 抛丸粉尘G1 | 已建 | 依托现有 |
| 2# | 15 | 0.6 | 预处理喷漆废气G2 | 已建 | 依托现有 |
| 3# | 15 | 0.6 | 喷砂粉尘G9 | 已建 | 依托现有 |
| 4# | 15 | 0.6 | 分段涂装喷漆废气G10 | 已建 | 依托现有 |
| 6# | 15 | 0.6 | 分段涂装晾干废气G11 | 已建 | 依托现有 |
| 无组织排放 | / | / | 预处理喷漆废气G2 | / | / |
|  | / | / | 分段涂装喷漆废气G10 |  |  |
|  | / | / | 分段涂装晾干废气G11 |  |  |
|  | / | / | 整船喷漆废气G13 |  |  |
|  | / | / | 切割粉尘G3、G5 | / | 新增移动式焊 接烟尘净化器 |
|  | / | / | 焊接烟尘G4、G6、G7、G8、G12、G14 |  |  |
|  | / | / | 危废暂存场所有机废气 | 已建 | 依托现有 |

项目有组织废气产生及排放情况见表3.10-2，无组织废气产生及排放情况见表3.10-4。

表3.10-2  技改项目有组织大气污染物产生及处置情况

| 污染源 名称 | 产污节点 | 排气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率 （%） | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 年产生量 （t/a） |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 年排放量（t/a） | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排气筒编号 | 高度(m) | 内径(m) | 温度 (℃) |  |
| 钢材预处理 | 抛丸 | 7000 | 粉尘 | 5000 | 35 | 84 | 除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器 | 99 | 50 | 0.35 | 0.84 | 120 | 3.5 | 1# | 15 | 0.6 | 25 | 间歇2400h |
|  | 喷涂 | 16000 | 漆雾 | 125.781 | 2.013 | 4.83 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧 | 99 | 1.33 | 0.0181 | 0.0435 | 18 | 0.51 | 2# | 15 | 0.6 | 25 | 间歇2400h |
|  |  |  | 甲苯 | 56.25 | 0.9 | 2.16 |  | 95 | 2.531 | 0.0405 | 0.0972 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 53.906 | 0.863 | 2.07 |  |  | 2.427 | 0.0388 | 0.0932 | 70 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 288.281 | 4.613 | 11.07 |  |  | 12.969 | 0.208 | 0.498 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 晾干 |  | 甲苯 | 83.33 | 1.33 | 9.6 |  |  | 3.75 | 0.06 | 0.432 | 70 | 1.0 |  |  |  |  | 连续7200h |
|  |  |  | 二甲苯 | 79.86 | 1.28 | 9.2 |  |  | 3.59 | 0.058 | 0.414 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 427.08 | 6.83 | 49.2 |  |  | 19.18 | 0.31 | 2.21 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 分段涂装 | 喷涂 | 34000 | 漆雾 | 78.75 | 2.678 | 6.426 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧 | 99 | 0.708 | 0.0241 | 0.0578 | 18 | 0.51 | 4# | 15 | 1.0 | 25 | 间歇2400h |
|  |  |  | 二甲苯 | 73.456 | 2.498 | 5.994 |  | 95 | 3.309 | 0.113 | 0.270 | 70 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 64.412 | 2.19 | 5.256 |  |  | 2.904 | 0.0988 | 0.237 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 烘干 | 42000 | 二甲苯 | 148.66 | 6.24 | 14.985 | 活性炭吸附+催化燃烧 | 95 | 7.43 | 0.31 | 0.749 | 70 | 1.0 | 6# | 15 | 1.0 | 25 | 间歇 2400h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 130.36 | 5.48 | 13.14 |  |  | 6.52 | 0.27 | 0.657 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 晾干 |  | 二甲苯 | 29.73 | 1.25 | 8.991 |  |  | 1.49 | 0.063 | 0.450 | 70 | 1.0 |  |  |  |  | 连续7200h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 26.07 | 1.10 | 7.884 |  |  | 1.30 | 0.055 | 0.394 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 喷砂 | 喷砂 | 3000 | 粉尘 | 3500 | 10.5 | 25.2 | 旋风除尘+滤筒除尘器 | 99 | 35 | 0.105 | 0.252 | 120 | 3.5 | 3# | 15 | 0.4 | 25 | 间歇2400h |
| 燃烧废气 | 天然气燃烧 | 1.48万m3/a | 烟尘 | 19.763 | 0.000121 | 0.00029 | -- | -- | 19.763 | 0.000121 | 0.00029 | 20 | -- | 5# | 15 | 0.6 | 80 | 间歇 2400h |
|  |  |  | SO2 | 29.390 | 0.000179 | 0.00043 |  |  | 29.390 | 0.000179 | 0.00043 | 50 | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 137.38 | 0.000833 | 0.002 |  |  | 137.38 | 0.000833 | 0.002 | 200 | -- |  |  |  |  |  |

表3.10-3  技改项目有组织大气污染物最大产生及处置情况

| 污染源 名称 | 产污节点 | 排气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率 （%） | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 年产生量 （t/a） |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 年排放量（t/a） | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排气筒编号 | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) |  |
| 钢材预处理 | 抛丸 | 7000 | 粉尘 | 5000 | 35 | 84 | 除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器 | 99 | 50 | 0.35 | 0.84 | 120 | 3.5 | 1# | 15 | 0.6 | 25 | 间歇2400h |
|  | 喷涂、晾干 | 16000 | 漆雾 | 125.781 | 2.013 | 4.83 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧 | 99 | 1.33 | 0.0181 | 0.0435 | 18 | 0.51 | 2# | 15 | 0.6 | 25 | 间歇2400h |
|  |  |  | 甲苯 | 139.58 | 2.23 | 11.76 |  | 95 | 6.281 | 0.101 | 0.529 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 133.766 | 2.143 | 11.27 |  |  | 6.017 | 0.0968 | 0.507 | 70 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 715.361 | 11.443 | 60.27 |  |  | 32.149 | 0.518 | 2.708 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 分段涂装 | 喷涂 | 34000 | 漆雾 | 78.75 | 2.678 | 6.426 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧 | 99 | 0.708 | 0.0241 | 0.0578 | 18 | 0.51 | 4# | 15 | 1.8 | 25 | 间歇2400h |
|  |  |  | 二甲苯 | 73.456 | 2.498 | 5.994 |  | 95 | 3.309 | 0.113 | 0.270 | 70 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 64.412 | 2.19 | 5.256 |  |  | 2.904 | 0.0988 | 0.237 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 烘干、晾干 | 42000 | 二甲苯 | 178.39 | 7.49 | 23.976 | 活性炭吸附+催化燃烧 | 95 | 8.92 | 0.373 | 1.199 | 70 | 1.0 | 6# | 15 | 1.8 | 25 | 连续7200h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 156.43 | 6.58 | 21.024 |  |  | 7.82 | 0.325 | 1.051 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 喷砂 | 喷砂 | 3000 | 粉尘 | 3500 | 10.5 | 25.2 | 旋风除尘+滤筒除尘器 | 99 | 35 | 0.105 | 0.252 | 120 | 3.5 | 3# | 15 | 0.4 | 25 | 间歇2400h |
| 燃烧废气 | 天然气燃烧 | 1.48万m3/a | 烟尘 | 19.763 | 0.000121 | 0.00029 | -- | -- | 19.763 | 0.000121 | 0.00029 | 20 | -- | 5# | 15 | 0.6 | 80 | 间歇 2400h |
|  |  |  | SO2 | 29.390 | 0.000179 | 0.00043 |  |  | 29.390 | 0.000179 | 0.00043 | 50 | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 137.38 | 0.000833 | 0.002 |  |  | 137.38 | 0.000833 | 0.002 | 200 | -- |  |  |  |  |  |

表3.10-4   技改项目无组织废气排放情况

| 污染工序 | 工段 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染物产生量（t/a） | 排放时间（h/a） | 排放速率（kg/h） | 面源面积（m×m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材预处理 | 喷涂 | 漆雾 | 内业车间 | 0.483 | 2400 | 0.201 | 280×230 | 10 |
|  |  | 甲苯 |  | 0.216 |  | 0.09 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.207 |  | 0.0863 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.107 |  | 0.461 |  |  |
|  | 晾干 | 甲苯 |  | 0.96 | 7200 | 0.13 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.92 |  | 0.13 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.92 |  | 0.68 |  |  |
| 分段涂装 | 喷涂 | 漆雾 | 涂装车间 | 0.643 | 2400 | 0.268 | 76.9×116.7 | 10 |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.599 |  | 0.250 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.526 |  | 0.219 |  |  |
|  | 烘干 | 二甲苯 | 晾干房 | 1.665 | 2400 | 0.69 | 116.7×76.9 | 10 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.46 |  | 0.61 |  |  |
| 分段置放晾干 | 晾干 | 二甲苯 |  | 0.999 | 7200 | 0.14 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.876 |  | 0.12 |  |  |
| 整船涂装 | 喷涂 | 漆雾 | 船坞 | 5.167 | 2400 | 2.153 | 700×335 | 12 |
|  |  | 二甲苯 |  | 3.42 |  | 1.425 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 3.737 |  | 1.557 |  |  |
|  | 晾干 | 二甲苯 |  | 15.2 | 7200 | 2.11 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 16.608 |  | 2.31 |  |  |
| 切割 | 切割 | 粉尘 | 内业车间 | 3.108 | 2400 | 1.295 | 280×230 | 10 |
| 焊接 | 焊接 | 烟尘 | 装焊平台 | 1.998 | 2400 | 0.833 | 700×335 | 3 |
| 危废暂存 | 甲苯 | 危废暂存间 | 0.0456 | 7200 | 0.00633 | 10×12 | 5 |
|  | 二甲苯 |  | 0.242 |  | 0.0336 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.424 |  | 0.0589 |  |  |

表3.10-5   技改项目无组织废气最大排放情况

| 污染工序 | 工段 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染物产生量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源面积 （m×m） | 面源高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材预处理、切割 | 喷涂、晾干、切割 | 漆雾/颗粒物 | 内业车间 | 0.483 | 0.201 | 280×230 | 10 |
|  |  | 甲苯 |  | 1.176 | 0.22 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 1.127 | 0.216 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 6.027 | 1.141 |  |  |
| 分段涂装 | 喷涂 | 漆雾 | 涂装车间 | 0.643 | 0.268 | 76.9×116.7 | 10 |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.599 | 0.250 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.526 | 0.219 |  |  |
| 分段置放晾干 | 烘干、晾干 | 二甲苯 | 晾干房 | 3.125 | 0.83 | 116.7×76.9 | 10 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.875 | 0.73 |  |  |
| 整船涂装 | 喷涂、晾干 | 漆雾 | 船坞 | 5.167 | 2.153 | 700×335 | 12 |
|  |  | 二甲苯 |  | 18.62 | 3.535 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 20.345 | 3.867 |  |  |
| 焊接 | 焊接 | 烟尘 | 装焊平台 | 1.998 | 0.833 | 700×335 | 3 |
| 危废暂存 | 甲苯 | 危废暂存间 | 0.0456 | 0.00633 | 10×12 | 5 |
|  | 二甲苯 |  | 0.242 | 0.0336 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.424 | 0.0589 |  |  |

#### 3.9.1.3非正常排放

假定非正常工况为各股废气处理措施均降为0。

表3.10-6  本项目有组织废气非正常排放源强表

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排气筒高度(m) | 内径(m) | 烟气量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 源强(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 粉尘 | 15 | 0.6 | 7000 | 25 | 35 |
| 2# | 漆雾 | 15 | 0.5 | 16000 | 25 | 2.013 |
|  | 甲苯 |  |  |  |  | 2.23 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  | 2.143 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 11.443 |
| 3# | 粉尘 | 15 | 0.5 | 3000 | 25 | 10.5 |
| 4# | 漆雾 | 15 | 0.5 | 34000 | 25 | 2.678 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  | 2.498 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 2.19 |
| 6# | 二甲苯 | 15 | 0.5 | 42000 | 25 | 7.49 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 6.58 |

### 3.10.2废水污染源及污染物分析

技改项目不新增员工，不新增生活废水，生产过程与现有项目一致，无生产废水增加。技改项目建成后，区域排水采用雨污分流、清污分流制，雨水经雨水管道收集后排入长江。

### 3.10.3固废污染源及污染物分析

企业固体废弃物产生量估算如下：

1、废钢丸（S1）：预处理工场、抛丸除锈工序会产生废钢丸，产生量约为10t/a；

2、钢材边脚料（S3、S4、S5、S6、S10）：切割加工工场会产生废钢材边角料，产生量约为6000t/a；

3、废钢砂（S7）：二次除锈喷砂过程会有废钢砂产生，产生量约为100t/a；

4、除锈粉尘：预处理工场、抛丸除锈、二次除锈工序会产生除锈粉尘，产生量约为108.11t/a；

5、废焊条：根据焊材平衡，装焊工场、内件安装等工序手工焊共产生废焊条100t/a；

6、漆渣（S2、S8、S9）：根据油漆平衡，钢材预处理、分段涂装、总涂装共产生漆渣约38.32t/a，钢材预处理、分段涂装喷涂废气采用无纺布滤袋对漆雾进行预处理，处理的漆雾量约为10.03t/a，则漆渣总产生量约为48.35；

7、废油漆桶：油漆喷涂后产生的废油漆桶，以200L的油漆桶计，本项目每年产生约1953个油漆桶，每个油漆桶重约15kg，则每年产生废油漆桶约29.3t/a；

8、废活性炭：本项目废气处理装置中的活性炭，总装机量为3t，2年更换一次，则本项目年平均产生废活性炭的量为1.5t/a；

9、废催化剂：本项目废气处理装置中的催化剂，总装机量为4.5t，2年更换一次，则本项目年平均产生废催化剂的量为2.25t/a

10、废机油：设备运行时使用的机油年用量约为150t，定期添加的过程中产生少量废机油，其产生量一般为年用量的5%，约为7.5t/a；

11、废定影液：本项目焊接完成后，会对焊缝进行检查，采用X光射线探伤，在X线影像形成过程会有废定影液产生，根据历年更换统计，企业每年产生废定影液约0.3t。

12、废电瓶：厂内叉车等运输设备采用电能作为能源，车辆电瓶需定期更换，根据历年更换统计，企业每年产生废电瓶约1t。

13、污水处理站污泥：企业水处理污泥主要来源于各有沉淀装置及化粪池，污泥产生量约为60t/a；

14、生活垃圾：企业现有员工约为3300人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，则年产生生活垃圾约为990t。

项目副产物产生情况汇总表见3.10-7；固体废物分析结果汇总表见3.10-8；固废产生及处置表见3.10-9。

表3.10-7 项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 种类判别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产物 | 判定依据 |
| 1 | 废钢砂 | 抛丸 | 固体 | 碳、锰、硅、磷 | √ |  | 回收出售 |
| 2 | 废钢材边角料 | 切割 | 固体 | 碳、锰、硅、磷 | √ |  | 回收出售 |
| 3 | 废钢砂 | 喷砂 | 固体 | 碳、锰、硅、磷 | √ |  | 回收出售 |
| 4 | 除锈粉尘 | 抛丸除锈、二次除锈 | 固体 | 碳、锰、硅、磷 | √ |  | 回收出售 |
| 5 | 废焊条 | 焊接 | 固体 | 碳、锰、硅、铁 | √ |  | 回收出售 |
| 6 | 漆渣 | 喷漆 | 固体 | 油漆 | √ |  | 价值是负 |
| 7 | 废油漆桶 | 喷漆 | 固体 | 油漆 | √ |  | 价值是负 |
| 8 | 废活性炭 | 废气处理 | 固体 | 活性炭、有机物 | √ |  | 价值是负 |
| 9 | 废催化剂 | 废气处理 | 固体 | 贵金属 | √ |  | 价值是负 |
| 10 | 废机油 | 设备运行 | 液态 | 矿物油 | √ |  | 价值是负 |
| 11 | 废定影液 | 显影 | 液态 | 显影剂、保护剂、促进剂、抑制剂 | √ |  | 价值是负 |
| 12 | 废电瓶 | 运输设备 | 固态 | 含电解液 | √ |  | 价值是负 |
| 13 | 水处理污泥 | 废水处理 | 半固态 | 污泥 | √ |  | 价值是负 |
| 14 | 生活垃圾 | 生活办公 | 固态 | 果皮纸屑 | √ |  | 价值是负 |

表3.10-8 固体废物分析结果汇总

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢丸 | 一般废物 | 喷抛丸 | 固体 | 碳、锰、硅、铁 | / | / | 矿物型 废物 | 83 |
| 2 | 废钢材边角料 | 一般废物 | 切割 | 固体 | 碳、锰、硅、铁 | / | / | 矿物型 废物 | 83 |
| 3 | 废钢砂 | 一般废物 | 喷砂 | 固体 | 碳、锰、硅、铁 | / | / | 矿物型 废物 | 83 |
| 4 | 除锈粉尘 | 一般废物 | 抛丸除锈、二次除锈 | 固体 | 碳、锰、硅、铁 | / | / | 矿物型 废物 | 55 |
| 5 | 废焊条 | 一般废物 | 焊接 | 固体 | 碳、锰、硅、铁 | / | / | 工业垃圾 | 86 |
| 6 | 漆渣 | 危险废物 | 喷漆 | 固体 | 油漆 | 浸出毒 性鉴别 | 毒性 | 涂料废物 | HW12 900-252-12 |
| 7 | 废油漆桶 | 危险废物 | 喷漆 | 固体 | 油漆 | 浸出毒 性鉴别 | 毒性 | 其他废物 | HW49 900-041-49 |
| 8 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | 固体 | 活性炭、有机物 | 浸出毒 性鉴别 | 毒性 | 其他废物 | HW49 900-041-49 |
| 9 | 废催化剂 | 危险废物 | 废气处理 | 固体 | 贵金属 | / | / | 工业垃圾 | 86 |
| 10 | 废机油 | 危险废物 | 设备运行 | 液态 | 矿物油 | 浸出毒 性鉴别 | 毒性 | 废矿物油 | HW08 900-214-08 |
| 11 | 废定影液 | 危险废物 | 显影 | 液态 | 显影剂、保护剂、促进剂、抑制剂 | 浸出毒 性鉴别 | 毒性 | 其他废物 | HW16 900-019-16 |
| 12 | 废电瓶 | 危险废物 | 运输设备 | 固态 | 含电解液 | 浸出毒 性鉴别 | 毒性 | 其他废物 | HW49 900-044-49 |
| 13 | 废水处 理污泥 | 危险废物 | 废水处理 | 半固态 | 污泥 | / | / | 工业垃圾 | 86 |
| 14 | 生活垃圾 | 一般废物 | 生活办公 | 固态 | 果皮纸屑 | / | / | 生活垃圾 | 99 |

表3.10-9固废产生与处置情况一览表

| 序号 | 固废种类 | 产生环节 | 废物代号 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 危废代码 |  |  |
| 1 | 废钢砂 | 喷砂 | 矿物型废物 | 83 | 100 | 海门市春锋固废处置有限公司 |
| 2 | 除锈粉尘 | 抛丸除锈、二次除锈 | 矿物型废物 | 55 | 100 |  |
| 3 | 废钢丸 | 抛丸 | 矿物型废物 | 83 | 10 |  |
| 4 | 废钢材边角料 | 切割 | 矿物型废物 | 83 | 6000 | 南通市德邦金属材料有限公司 |
| 5 | 废焊条 | 焊接 | 工业垃圾 | 86 | 100 | 江苏海盛物质回收有限公司回收 |
| 6 | 漆渣 | 喷漆 | HW12 | 900-252-12 | 48.35 | 南通润启环保服务有限公司 |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 | HW12 | 900-251-12 | 1.5 |  |
| 8 | 废油漆桶 | 喷漆 | HW49 | 900-041-49 | 29.3 | 南通海之阳环保工程技术有限公司 |
| 9 | 废催化剂 | 废气处理 | -- | -- | 2.25 | 厂价回收 |
| 10 | 废机油 | 设备运行 | HW08 | 900-249-08 | 7.5 | 南通信炜油品有限公司 |
| 11 | 废定影液 | 显影 | HW16 | 900-019-16 | 0.3 | 南通惠民固废处置技术有限公司 |
| 12 | 废电瓶 | 运输设备 | HW49 | 900-044-49 | 1 | 南通科环环保科技有限公司 |
| 13 | 废水处理污泥 | 废水处理 | 工业垃圾 | 86 | 60 | 环卫清运 |
| 14 | 生活垃圾 | 办公、生活 |  |  | 990 |  |
|  | 总计 | / | -- | -- | 7450.2 | / |

### 3.10.4噪声污染源及污染物分析

本工程噪声源主要来源于车间、场地的加工设备以及钢料堆场钢板卸料的撞击声、空压机运行噪声和其他零星噪声源。项目设计通过选用低噪声设备，并采取加设吸声罩、隔音墙、厂房屏蔽、减振，同时通过优化平面布置、设置绿化带等措施可使厂界噪声达标。主要噪声设备及排放情况见表3.10-10。

表3.10-10 技改项目主要设备噪声及排放情况

| 设备名称 | 噪声级别(dB（A）) | 台数 | 所在工段 | 治理措施 | 降噪后效果(dB(A)) | 距厂界最近距离m | 预计厂界噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引风机 | 120 | 2 | 生产 车间 | 减震、隔声罩、消声、绿化等 | ≤70 | 35 | 厂界达标 |
| 喷砂机 | 95 | 24 |  |  | ≤85 | 66 | 厂界达标 |
| 抛丸机 | 95 | 1 |  |  | ≤70 | 54 | 厂界达标 |
| 焊机 | 88 | 1133 |  |  | ≤70 | 67 | 厂界达标 |
| 切割机 | 95 | 11 |  |  | ≤85 | 65 | 厂界达标 |
| 空压机 | 95 | 6 | 空压站 |  | ≤85 | 65 | 厂界达标 |

### 3.10.5污染物排放源强汇总

本项目污染物治理前后的产生量、削减量和排放量的“三本帐”见表3.10-11，本项目建成后全厂污染物排放情况见表3.10-12。

表3.10-11  本项目建成后全厂三废排放情况  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 厂内削减量 | 接管量/最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 颗粒物 | 120.456 | 119.262 | 1.194 |
|  |  | 甲苯 | 11.76 | 11.231 | 0.529 |
|  |  | 二甲苯 | 41.24 | 39.264 | 1.976 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 86.55 | 82.554 | 3.996 |
|  |  | VOCs | 139.55 | 133.049 | 6.501 |
|  |  | SO2 | 0.00043 | 0 | 0.00043 |
|  |  | NOx | 0.002 | 0 | 0.002 |
|  | 无组织 排放 | 颗粒物 | 8.291 | 0 | 8.291 |
|  |  | 甲苯 | 1.222 | 0 | 1.222 |
|  |  | 二甲苯 | 23.713 | 0 | 23.713 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 29.197 | 0 | 29.197 |
| 固废 | 一般固废 | 6372.25 | 6372.25 | 0 |
|  | 危险固废 | 87.95 | 87.95 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 990 | 990 | 0 |

注：VOCs的成分主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

表3.10-12  全厂污染物排放“三本账”  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 原有项目排放量 | 扩建项目 | 以新带老削减量 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |
| 废水 | 废水量 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500/69500 |
|  | COD | 24.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.325/3.475 |
|  | SS | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9/0.695 |
|  | NH3-N | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39/0.3475 |
|  | 总磷 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139/0.03475 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废气（有组织） | 颗粒物 | 1.09 | 120.456 | 119.262 | 1.194 | 1.09 | 1.194 |
|  | 甲苯 | 2.93 | 11.76 | 11.231 | 0.529 | 2.93 | 0.529 |
|  | 二甲苯 | 3.67 | 41.24 | 39.264 | 1.976 | 3.67 | 1.976 |
|  | 非甲烷总烃 | / | 86.55 | 82.554 | 3.996 | 0 | 3.996 |
|  | VOCs | / | 139.55 | 133.049 | 6.501 | 0 | 6.501 |
|  | SO2 | 0.00018 | 0.00043 | 0 | 0.00043 | 0.00018 | 0.00043 |
|  | NO2 | 0.0021 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.0021 | 0.002 |
| 固废 | 危险固废 | 0 | 6372.25 | 6372.25 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 0 | 87.95 | 87.95 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 |

## 3.11清洁生产分析

### 3.11.1工艺和设备先进性

本项目设备部分按照当前国内较先进的造船工艺要求配备。主要表现在：

（1）在钢材预处理设备中设置了能按原料的长度、宽度进行控制的装置，这样就可按需要的尺寸进行抛丸除锈处理，按需要的尺寸进行喷漆，可节省设备的动力损耗和有关材料的消耗。

（2）在板材加工中，大量使用先进的数控切割技术，可以提高切割工件的效率和质量，钢材的利用率从85%提高到90%以上，避免了在部件和分段的装配焊接过程中二次切割的工作量，大大降低原材料的消耗，也减少了污染物的产生。

（3）板弯曲加工采用具有移动压头的大型框式油压机，型钢弯曲采用程控肋骨冷弯机，减低了噪声对环境的影响。

（4）采用先进的技术全封闭涂装房。预处理喷漆系统采用先进的高压无气喷涂机，大大降低了预处理过程中粉尘和漆雾的产生；双缸四强枪连续加砂喷砂，大大提高喷砂效率和减轻了工人的劳动强度；除尘回风技术运用，降低了能耗。

（5）提高CO2保护焊和自动焊的使用量，减少焊接烟尘的排放。

目前，国内船舶行业焊接工艺生产分手工焊和自动焊两种，自动焊的烟尘发生量为手工焊的60%，根据统计，目前造船行业中手工焊使用率约占30%，自动焊占70%。

本项目为减少了焊接烟尘的排放，在分段焊接车间、船体舾装现场等场所推广使用自动焊，提高全厂自动焊率。同时，在难以用自动焊的工位设置移动式焊接烟尘净化装置，最大限度地减少了焊接烟尘的排放。

（6）使用优质钢板和铁矿砂，减少喷砂除锈粉尘产生量。

由统计数据可知，一般A级钢板除锈粉尘产生量是B、C级的二分之一，因此，本项目通过使用优质A级钢板，减少粉尘排放量。一般要求喷砂用铁矿砂的粒径为1~2.5mm，而铁矿砂往往由于采购途径的不同而在质量上有所差异。本项目通过严格控制铁矿砂的采购质量，保证不使用粒径小于要求的铁矿砂，从而达到减少粉尘排放的目的。

### 3.11.2生产过程控制及原辅材料、资源、能源利用情况分析

（1）采取集中供应各类动力、水、电的方案，这样可提高工效，减少损耗。

（2）对各主要用电、动力、气、水的车间和厂房设置了计量仪表，以便进行控制管理，达到节能的目标。

（3）对与大型设备及水泵等高耗电设备采用不同时使用的原则。

（4）造船工艺的用水量较小，本项目对分段冷却、气密试验等工序中产生的废水进行循环利用，这一措施每年可节约用水10000吨，这部分水的重复利用率可达83.3%。车间地面冲洗水经隔油沉淀处理后回用于道路及厂区降尘用水，每年可节约用水3000吨。

（5）本项目厂区绿化、道路及厂区降尘用水均为再生水，主要来自于处理后的生活污水、车间地面冲洗水及初期雨水，每年可节约用水47640吨，其中绿化用水16000吨，道路及厂区降尘用水31640吨。

### 3.11.3产污水平分析

由于造船行业目前尚无统一的清洁生产指标，且大部分企业根据订单造船，所造船型、规模均不统一，无法核算单位产品排污量，因此本次仅对造船厂的主要污染治理措施污染物去除率作对比分析，详见表3.11-1。

表3.11-1  造船厂污染治理措施的去除率对比

| 造船厂名称 | 喷砂房粉尘治理措施/去除率 | 喷漆房二甲苯治理措施/去除率 |
| --- | --- | --- |
| 扬州大洋造船厂 | 袋式除尘器/99% | 过滤器+活性炭吸附/90% |
| 江苏苏港造船有限公司 | 无喷砂房 | 活性炭吸附/90% |
| 舟山隆昇船业有限公司 | 旋风除尘器+滤筒组合式除尘器/92.5% | 干式过滤+吸附+催化燃烧/90% |
| STX（大连）重工有限公司 | 袋式除尘器/99% | 过滤+活性炭吸附+催化燃烧/90% |
| 厦门船厂 | 滤筒组合式除尘器/95% | 过滤+活性炭吸附+催化燃烧/90% |
| 本项目 | 旋风除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器/99% | 预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧/95% |

从表3.11-1可以看出，本项目采用的污染治理措施在同行业中属于较先进，污染物去除率较高。

### 3.11.4清洁生产结论

本项目主要原辅材料选用符合国家清洁生产要求的原辅材料，生产工艺技术设备成熟先进，过程控制严密，末端治理有效；项目所产生的各种污染物的处置可以达到国家和地方的环境保护要求；危险废弃物按国家和地方规定进行了无害化处理，因此符合清洁生产要求。

建议公司在发展过程中，严格按照ISO14000要求运行环境管理体系，进一步提高水的循环利用率，降低新鲜水用量。排污口要实行规范化整治和管理，排气口和污水排口实行在线监测。

公司在完善硬件的同时还需加强管理措施和职工教育，提高环境保护意识，造船厂因其特殊作业条件的箱子，多数大气污染物排放无法通过工程措施加以控制，因此造船厂的环境保护不仅仅取决于治理力度的大小，更重要的是在管理措施上。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

启东市位于东经121°25′40″-121°54′30″，北纬31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。

启东市寅阳镇位于启东市的东南、长江北支口。东临黄海，地处中国大陆沿海沿江“T”型经济带交接点；隔江与上海、苏锡常相依，隔海与韩国、日本相望，溯江与中上游七省相连。工业园区中心距启东市区18公里，距上海主城区50公里。

本项目位于江苏南通启东市船舶工业园区南上海振华重工启东海洋工程股份有限公司现有厂区。

### 4.1.2自然环境

1.地形、地貌

启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物--砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。

项目所在地地势平坦，水网交织，高程一般在2-3米（黄海高程）。启海平原成陆较晚，为海相沉积。汉代以前长江口为喇叭形的海湾，与钱塘江口的杭州湾相似，由于江口骤然开放，江流流速陡降，泥沙大量沉积，特别是长江上游森林破坏，土壤流失增加，加速了江口地段的泥沙沉积。

地基承载力为7.1～9.2吨/平方米，地下水埋深0.52～2.0米。地貌类型属典型的长江三角洲平原。地震动峰值加速度为0.05g，反映谱特征周期为0.40sec。

2.气候、气象

项目所在地属北亚热带季风湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，无霜期短。常年主导风向为东南风、东北风，平均风速3.7米/秒，最大风速22米/秒，极大风速29米/秒，4-8月多东南风，秋冬及初春多西北西-东北风。台风多出现在7-10月份，集中于7-9月。

年平均气温14.9℃，极端最高气温38.7℃，极端最低气温-11.4℃，全年大于等于35℃高温日数平均为4.6天，最多为16天。年平均降雨量1057.5毫米，最大年降水量1424.4mm，最大日降水量314mm。

根据启东市气象局1998-2001年的气象数据，绘制风玫瑰图，如下图4.1-1所示。

图4.1-1 年均风向玫瑰图

3.水系水文

启东境内地势平坦，沟河纵横，属于沿海低平地区。属于长江水系，流域闭合，沿江沿海口由闸门控制可进一步分为：引江内河水系、南部入江（港）及引河水系、中部入海水系、北部入海水系。境域内一、二、三级河水水域面积3.954万亩，占水域总面积的11.3%。常年地下水位1.2—1.6米。

长江启东境内江堤岸线长67.5km，根据开发利用现状和国民经济发展规划，水功能主要为风景娱乐区。长江启东段水环境功能区划为Ⅲ类。根据大通水文站资料统计，长江多年平均流量为29310m3/s，年径流总量为92400亿m3，最大洪峰流量为92600m3/s，最小枯水流量为4620m3/s，两者之比为20：1。

项目所在的长江启东段无引水取水口及相应的水源保护区域。主要通长江的河流有：三条港、五效河、戤效港、连兴港等。

根据《江苏省地表水水域功能类别划分》（2010-2020）（江苏省水利厅、江苏省环保厅，苏水（2003）29号文，2003年3月），本项目周边水系功能类别见表4.1-1，项目所在区域水系图详见附图4.1-1。

表4.1-1  区域内主要河流功能类别详情

| 河流名称 | 起止位置 | 功能排序 | 长度(km) | 重点控制城镇 | 水质目标(2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 | 连兴港-三条港 | 景观 | 18.2 | 寅阳镇、大兴镇、东兴镇 | 中泓Ⅱ 近岸Ⅲ |
| 戤效河 | 兴垦进水闸～戤效闸 | 渔业、农业 | 9.25 | 寅阳镇 | Ⅲ |
| 五效河 | 崇海界河～五效河 | 渔业、农业 | 14.5 | 原和合镇 | Ⅲ |
| 三条港 | 半滩效河～三条港闸 | 渔业、工业、农业 | 20.9 | 大兴镇 | Ⅲ |
| 连兴港 | 中央河～连兴港闸 | 渔业、农业 | 20.9 | 寅阳镇 | Ⅲ |

4.自然资源

（1）生物资源

根据《长江口（北支）湿地保护与自然保护区建设规划研究报告》，项目所在地附近有丰富的动植物资源。

主要的植物资源有沉水水生植被，如金鱼藻科、木鳖科以及眼子菜科、小二仙科的某些属的植物；浮水水生植被，如菱群落、凤眼莲群落、空心莲子草群落、槐叶草群落、水鳖群落等；挺水水生植被，如莲群落和慈姑群落；湿生植被，如莎草群落、芦苇群落等。长江口北支范围内的珍稀水生植物种类和数量较为稀少，主要由野生稻（国家二级保护植物）和中华水韭（国家二级保护植物）等。

主要的动物资源有湿地鸟类，湿地底栖动物，湿地浮游生物以及鱼类。根据不完全统计，长江口北支共观察到鸟类165种，占全国湿地鸟类的14%，主要有18目51科。北支范围内共有国家一级保护鸟类4种，分别为白鹳、白头鹤、丹顶鹤和白鹤，国家二级保护鸟类有18种，主要有鸳鸯、鸢、乌雕、灰鹤等，国家级保护鸟类占到13%以上，在《中日保护候鸟极其栖息环境的协议》中，保护的鸟类有106种，占总种数的64.2%，在这165种鸟类中，大多数为旅鸟和越冬鸟，夏候鸟和留鸟相对较少。根据江苏省1996年开展的海岛资源综合调查，长江北支水域共采集到底栖生物27种，其中鱼类11种，甲壳类9种，贝类5种，多毛类1种，蛏类1种。长江口北支区域内鱼类资源比较丰富，约有鱼类140多种。主要包括银鱼、白鲟、中华鲟、大黄鱼、小黄鱼、海鲶和各种虾虎鱼。根据江苏省1996年开展的海岛资源综合调查，长江北支水域共有64种浮游动物，其中原生动物9种（水母类2种，轮虫7种）、枝角类5种、桡足类12种、虾类8种、蟹类1种、端足类2种、毛颚类1种、鱼卵和仔稚鱼17种，主要优势种有长硬钩手水母。虫肢歪水蚤、中华哲水蚤等。长江口北支水域中目前生存有多种珍稀水生动物，其中有代表性的是中华鲟（国家一级保护动物）、江豚（国家二级保护动物）、双齿围沙蚕（国家二级保护动物）等等。

（2）旅游资源

启东三面环水，形似半岛，拥有得天独厚的旅游资源，自然赋予的独特环境，使启东的旅游资源逐渐突出，被誉为“江海明珠”。

本项目南侧为长江口（北支）湿地自然保护区，该保护区位于长江与东海、黄海的交汇处，是典型的滨海型河口湿地，具有大江和大海两类雄伟的自然景观，这里大部分沙洲仍是保持自然本底状态的湿地滩涂，兼具陆域生态系统和水域生态系统的双重特征。保护区气候温和，阳光充足，雨量充沛，植被生长繁茂，拥有丰富多样的生态环境，物种多样性非常丰富，是亚太候鸟迁徙通道的重要驿站，每年都有数量庞大的鸟类（其中有一部分都是国际性鸟类）在这里越冬、觅食和繁衍生息。

本项目东侧的圆陀角自然风景旅游区是江苏最早看日出的旅游胜地，风景区内有长江入海纪念碑、大禹石雕巨像、寅阳楼、人造湖、天然浴场、度假村等。

5.启东长江口（北支）湿地省级自然保护区

江苏启东长江口（北支）湿地自然保护区位于世界第三大河流、中国第一大河流长江入海口，行政区划上位于江苏省启东市和上海市崇明县之间的喇叭型区域。流经数千里的滚滚长江水从这里注入东海，由于潮汐和咸淡水的交织和物化作用，长江携带的大量泥沙在入海口沉积，形成了长江独有的奇特现象----不断长大和变迁的沙洲，塑造了典型的滨海型河口湿地----长江口（北支）湿地。这里滩涂辽阔，食源丰富，是生物多样性最丰富、生产力最高和最具生态价值的自然景观类型之一，不仅是多种生物周年性溯河和降河洄游的必经通道，而且是为过境的候鸟提供营养补充和休养生息的中转站，是越冬候鸟类为第二年积蓄能量的疗养院，是亚太候鸟迁徙通道的重要驿站。

根据近十年来的调查资料，长江口（北支）湿地内约有种子植物100余种，浮游动物约有30余种，鸟类约有140余种，兽类10余种，鱼类90余种，底栖生物70余种。其中列数全球性珍稀濒危物种较多，共有国家二级保护鸟类7种，国家一级保护鱼类2种。为了保护这块具有重要生态意义和经济价值的湿地及其丰富多样的湿地生物资源，2002年，江苏省人民政府正式批准建立了启东长江口（北支）湿地自然保护区。

启东长江口(北支)湿地自然保护区位于东经121°43′59.07″--122°07′10.40″，北纬31°36′04.90″--31°44′23.47″。保护区西侧是崇启大桥，南侧是上海市地界，东侧是黄海水域，地貌上包括了潮滩、启兴沙（又称颐园沙）、连兴沙，以及长江口北支水域。

启东长江口（北支）湿地自然保护区境内湿地生态环境保存较好，鸟类、鱼类等水生生物种类较为丰富，为迁徙鸟类提供重要的越冬地和栖息地，是鱼类等水生生物产卵、索饵和洄游的重要场所，并具有良好的自然属性，适宜的面积，根据《自然保护区类型与级别区分原则》（GB/T14529-93），该保护区属于湿地鸟类和湿地生态系统类型的滨海型河口湿地自然保护区。

保护对象为典型河口湿地生态系统和生物多样性；栖息其中的珍惜濒危鸟类，如天鹅、白琵鹭等；濒危洄游水生生物和珍稀水生动物，如中华鲟、江豚、白鲟等；其他经济鱼类、中华绒螯蟹苗、河蚬等。

### 4.1.3区域环境达标情况分析

根据南通市环境保护局公开发布的2017年南通市环境质量监测数据：南通市市区环境空气主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度为21μg/m3，二氧化氮（NO2）年均浓度为38μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为 65μg/m3，一氧化碳（CO）日均值第95百分位数为1.4mg/m3，均达到二级标准；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为39μg/m3，劣于二级标准；臭氧（O3）日最大8小时均值第90百分位数为179μg/m3，超过环境空气质量二级标准0.1倍，主要超标季节为春夏。项目所在区域南通市区各评价因子数据见下表：

表4.1-1  南通市区大气环境质量监测结果统计表（μg/m3）

| 评价因子 | 平均时段 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 21 | 60 | 0.00 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 47 | 150 | 0.00 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 38 | 40 | 0.00 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 112 | 80 | 0.40 | 超标 |
| PM10 | 年均值 | 65 | 70 | 0.00 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 212 | 150 | 0.41 | 超标 |
| PM2.5 | 年均值 | 39 | 35 | 0.11 | 超标 |
|  | 24小时平均第95百分 | 132 | 75 | 0.76 | 超标 |
| O3 | 日最大8小时均值第90百分位数 | 179 | 160 | 0.12 | 超标 |
| CO | 日均值第95百分位数 | 1.4 | 10 | 0.00 | 达标 |

由上表可知，2017年度南通市区空气中PM10、NOx、SO2、CO指标均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年均值的二级标准，PM2.5和O3二项指标的年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年均值的二级标准。项目所在区域属于不达标区。

为进一步改善环境质量，根据《南通市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现方案中的总体要求和目标，到2020年，到2020年，重点行业工艺装备、污染治理水平显著提升，污染治理设施稳定有效运行。全市VOCs排放总量削减20%以上，重点工业行业VOCs排放总量削减30%以上，通过与NOx的协同减排，O3污染加重态势得到遏制。

另外根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，将采取优化产业布局、严控“两高”产业，强化散乱污企业治理，深化污染物治理等措施，到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5日均浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。

## 4.2环境质量现状调查与评价

本次环境质量现状评价引用2017年5月《南通蓝岛海洋工程有限公司基于3-10MW重型海上风能装备的研发及产业化项目》的本底检测报告，该本底监测委托南通市启测环境检测技术有限公司进行监测，分别有《南通市启测环境检测技术有限公司检测报告（2017）启测（气）字第（031）号》、《南通市启测环境检测技术有限公司检测报告（2017）启测（水）字第（031）号》、《南通市启测环境检测技术有限公司检测报告（2017）启测（声）字第（013）号》、《南通市启测环境检测技术有限公司检测报告（2017）启测（固）字第（005）号》。南通蓝岛海洋工程有限公司位于本项目东侧，仅与本项目一墙之隔，主要从事重型海上风能装备及海洋工程产品制造，生产工艺主要为钢构的机加工及表面处理安装等，与本项目工艺类似。

### 4.2.1环境空气质量现状监测和评价

（1）监测点位及监测因子

监测点的具体布设位置是根据评价区内的大气环境保护目标、功能区划分、主导风向等原则的基础上来设定的，共设监测点3个，监测点位具体布置见表4.2-1。

表4.2-1 空气环境现状监测点位

| 监测点编号 | 名称 | 方位 | 距离 | 监测项目 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | / | 0m | SO2、NO2、PM10、TSP、甲苯、二甲苯，同步监测气象数据 | 居住区 |
| G2 | 候字村 | NW | 1100m |  |  |
| G3 | 戤效村 | NW | 1800m |  |  |

（2）监测项目

监测因子：SO2、NO2、PM10、TSP、甲苯、二甲苯，同步监测气象数据。

（3）监测频次和时间

SO2、NO2、甲苯、二甲苯连续监测7天，每天监测4次，每次监测时间不少于45分钟。PM10、TSP监测7天，每天一次，每天不少于20小时采样时间。监测时间为2017年5月16日至5月22日。采样监测同时纪录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

（4）分析方法

按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》执行，详见表4.2-2。

表4.2-2  监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |
| 2 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 |
| 3 | PM10 | 重量法 HJ618-2011 |
| 4 | TSP | 重量法GB/T15432-1995 |
| 5 | 甲苯 | 气相色谱法 HJ 584-2010 |
| 6 | 二甲苯 | 气相色谱法HJ 584-2010 |

（5）监测结果及评价

监测期间气象资料见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气质量现状监测期间气象资料

| 检测日期 | 采样日期 | 气温℃ | 气压kPa | 湿度（%） | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.5.16 | 2:00 | 13 | 101.3 | 65 | SE | 1.9 |
|  | 8:00 | 19 | 101.4 | 64 | SE | 1.8 |
|  | 14:00 | 24 | 101.4 | 64 | SE | 1.8 |
|  | 20:00 | 20 | 101.5 | 64 | SE | 1.7 |
| 2017.5.17 | 2:00 | 13 | 101.4 | 63 | SE | 1.6 |
|  | 8:00 | 18 | 101.4 | 63 | SE | 1.7 |
|  | 14:00 | 26 | 101.5 | 62 | SE | 1.7 |
|  | 20:00 | 20 | 101.5 | 62 | SE | 1.8 |
| 2017.5.18 | 2:00 | 14 | 101.3 | 64 | SE | 2.0 |
|  | 8:00 | 19 | 101.2 | 65 | SE | 2.0 |
|  | 14:00 | 25 | 101.2 | 65 | SE | 1.9 |
|  | 20:00 | 19 | 101.2 | 65 | SE | 1.9 |
| 2017.5.19 | 2:00 | 18 | 101.4 | 66 | SE | 1.9 |
|  | 8:00 | 21 | 101.5 | 65 | SE | 1.9 |
|  | 14:00 | 29 | 101.5 | 65 | SE | 1.8 |
|  | 20:00 | 19 | 101.4 | 65 | SE | 1.8 |
| 2017.5.20 | 2:00 | 18 | 101.3 | 67 | SE | 1.7 |
|  | 8:00 | 22 | 101.2 | 66 | SE | 1.8 |
|  | 14:00 | 26 | 101.2 | 66 | SE | 1.8 |
|  | 20:00 | 20 | 101.2 | 65 | SE | 1.7 |
| 2017.5.21 | 2:00 | 18 | 101.2 | 68 | SE | 1.6 |
|  | 8:00 | 21 | 101.2 | 66 | SE | 1.7 |
|  | 14:00 | 26 | 101.1 | 66 | SE | 1.7 |
|  | 20:00 | 19 | 101.2 | 66 | SE | 1.7 |
| 2017.5.22 | 2:00 | 20 | 101.2 | 67 | SE | 1.8 |
|  | 8:00 | 21 | 101.1 | 67 | SE | 1.9 |
|  | 14:00 | 26 | 101.1 | 68 | SE | 1.9 |
|  | 20:00 | 20 | 101.2 | 68 | SE | 1.7 |

本次监测及评价结果详见表4.2-4。

采用单因子指数法，计算公式为：

式中：Iij——i测点j项污染物单因子质量指数；

Cij——i测点j项污染物监测值，μg/m3；

Si——j项污染物相应的评价标准值，μg/m3。

表4.2-4 现状监测及评价结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 浓度μg/m3 | 平均值(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 最大占标率 (%) | 超标率 (%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 （南通蓝岛海洋工程有限公司） | SO2(小时) | 22~28 | 25 | 500 | 5.6 | 0 | 达标 |
|  | NO2(小时) | 19~24 | 21 | 200 | 12 | 0 | 达标 |
|  | PM10(日均) | 80~120 | 100 | 150 | 80 | 0 | 达标 |
|  | TSP(日均) | 130~170 | 150 | 300 | 56.7 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯(小时) | ND | - | 600 | - | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯(小时) | ND | - | 300 | - | 0 | 达标 |
| G2 （候字村） | SO2(小时) | 22~28 | 26 | 500 | 5.6 | 0 | 达标 |
|  | NO2(小时) | 19~24 | 21 | 200 | 12 | 0 | 达标 |
|  | PM10(日均) | 60~120 | 90 | 150 | 80 | 0 | 达标 |
|  | TSP(日均) | 140~180 | 160 | 300 | 60 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯(小时) | ND | - | 600 | - | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯(小时) | ND | - | 300 | - | 0 | 达标 |
| G3 （戤效村） | SO2(小时) | 23~28 | 25 | 500 | 5.6 | 0 | 达标 |
|  | NO2(小时) | 19~24 | 21 | 200 | 12 | 0 | 达标 |
|  | PM10(日均) | 70~110 | 90 | 150 | 80 | 0 | 达标 |
|  | TSP(日均) | 140~180 | 160 | 300 | 60 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯(小时) | ND | - | 600 | - | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯(小时) | ND | - | 300 | - | 0 | 达标 |

注：ND表示未检出，甲苯、二甲苯的检出限均为1.5×10-3mg/m3/10L。

监测结果表明：项目所在区域SO2、NO2、PM10、TSP浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级质量标准；二甲苯浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度；甲苯浓度满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》。

### 4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

（1）监测断面

根据项目排水情况和受纳水域特点，本项目污水最终排入江海污水处理厂集中处理，根据评价区域内水文特征、排污口的分布，在长江启东段共设置8个断面，具体监测点位详见表4.2-5。

表4.2-5 地表水水质监测点

| 编号 | 河流 | 断面位置(m) | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 长江 | 污水排口距北岸100m | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、 LAS、SS、锌及河流水文资料 |
| W2 |  | 污水排口距北岸500m |  |
| W3 |  | 排污口上游700m距北岸100m |  |
| W4 |  | 排污口下游700m距北岸500m |  |
| W5 |  | 排污口下游2000m距北岸100m |  |
| W6 |  | 排污口下游2000m距北岸500m |  |
| W7 |  | 雨水排口距北岸100m |  |
| W8 |  | 雨水排口距北岸500m |  |

（2）监测项目

水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、LAS、SS、锌及河流水文资料。

（3）监测时间和频次

监测时间分别为2017年5月17日～19日，连续监测三天，每天一次，监测时同步监测河深、河宽、流向、流速、流量等水文参数。

（4）监测分析方法

按国家环保总局《水和废水监测分析方法》第四版进行，具体方法见表4.2-6。

表4.2-6监测方法一览表

| 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920－1986 |
| 水温 | 温度计法 | GB/T13195-1991 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 |
| 化学需氧量 | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲兰分光光度法 | GB/T7494-1996 |
| 总锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1997 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
| 溶解氧 | 电化学探头法 | HJ506-2009 |
| 高锰酸盐指数 | 滴定法 | GB/T11892-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |

（5）地表水环境质量现状评价

采用单因子标准指数法。单项因子i在第j点的标准指数为：

pH的标准指数为：

其中溶解氧为:

DOj≥DOs

DOj<DOs

式中：Sij—为单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—为水质参数i在监测j点的浓度值，mg/L；

Csi—为水质参数i在地表水水质标准值，mg/L；

SpH,j—为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj—为j点的pH值；

pHsu—为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd—为地表水水质标准中规定的pH值下限；

DOf—为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；

DOj—为实测溶解氧值，mg/L；

DOs—为溶解氧的标准值，mg/L；

Tj—为在j点水温，℃。

地表水环境质量统计及评价结果见表4.2-7。

表4.2-7地表水监测数据统计及评价（单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 断面 | 监测日期 | pH(-) | 水温(°C) | SS | COD | 总磷 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 2017.5.17上午 | 6.72 | 20.0 | 26 | 19 | 0.079 | ND |
|  | 2017.5.17下午 | 7.21 | 22.9 | 22 | 18 | 0.088 | ND |
|  | 2017.5.18上午 | 7.07 | 20.9 | 24 | 19 | 0.081 | ND |
|  | 2017.5.18下午 | 7.11 | 21.1 | 16 | 17 | 0.088 | ND |
|  | 2017.5.19上午 | 7.22 | 20.3 | 26 | 19 | 0.092 | ND |
|  | 2017.5.19下午 | 7.20 | 22.2 | 24 | 19 | 0.084 | ND |
|  | 评价标准 | 6～9 | / | 30 | 20 | 0.20 | 0.2 |
|  | 最大单因子指数 | 0.28 | / | 0.87 | 0.95 | 0.46 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 监测日期 | 总锌 | 石油类 | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |
|  | 2017.5.17上午 | ND | ND | 7.65 | 5.64 | 0.731 |  |
|  | 2017.5.17下午 | ND | ND | 8.00 | 4.27 | 0.669 |  |
|  | 2017.5.18上午 | ND | ND | 7.56 | 5.22 | 0.868 |  |
|  | 2017.5.18下午 | ND | ND | 7.91 | 4.57 | 0.818 |  |
|  | 2017.5.19上午 | ND | ND | 7.68 | 4.13 | 0.996 |  |
|  | 2017.5.19下午 | ND | ND | 8.26 | 4.74 | 0.709 |  |
|  | 评价标准 | 1.0 | 0.05 | 5 | 6 | 1.0 |  |
|  | 最大单因子指数 | 0 | 0 | 0.27 | 0.94 | 0.996 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| W2 | 监测日期 | pH(-) | 水温(°C) | SS | COD | 总磷 | LAS |
|  | 2017.5.17上午 | 6.85 | 21.0 | 16 | 14 | 0.081 | ND |
|  | 2017.5.17下午 | 7.15 | 21.6 | 12 | 12 | 0.092 | ND |
|  | 2017.5.18上午 | 6.88 | 20.6 | 14 | 13 | 0.094 | ND |
|  | 2017.5.18下午 | 7.13 | 22.7 | 10 | 13 | 0.081 | ND |
|  | 2017.5.19上午 | 7.12 | 20.3 | 12 | 14 | 0.075 | ND |
|  | 2017.5.19下午 | 7.12 | 22.5 | 10 | 10 | 0.072 | ND |
|  | 评价标准 | 6～9 | / | 25 | 15 | 0.10 | 0.2 |
|  | 最大单因子指数 | 0.15 | / | 0.64 | 0.93 | 0.94 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 监测日期 | 总锌 | 石油类 | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |
|  | 2017.5.17上午 | ND | ND | 7.62 | 3.65 | 0.481 |  |
|  | 2017.5.17下午 | ND | ND | 8.11 | 3.67 | 0.169 |  |
|  | 2017.5.18上午 | ND | ND | 7.65 | 3.58 | 0.468 |  |
|  | 2017.5.18下午 | ND | ND | 7.81 | 3.18 | 0.418 |  |
|  | 2017.5.19上午 | ND | ND | 7.60 | 3.67 | 0.471 |  |
|  | 2017.5.19下午 | ND | ND | 7.83 | 3.27 | 0.446 |  |
|  | 评价标准 | 1.0 | 0.05 | 6 | 4 | 0.5 |  |
|  | 最大单因子指数 | 0 | 0 | 0.42 | 0.92 | 0.96 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| W3 | 监测日期 | pH(-) | 水温(°C) | SS | COD | 总磷 | LAS |
|  | 2017.5.17上午 | 6.92 | 19.9 | 24 | 17 | 0.075 | ND |
|  | 2017.5.17下午 | 6.92 | 22.1 | 20 | 16 | 0.089 | ND |
|  | 2017.5.18上午 | 6.89 | 20.8 | 24 | 17 | 0.088 | ND |
|  | 2017.5.18下午 | 6.96 | 21.7 | 20 | 16 | 0.092 | ND |
|  | 2017.5.19上午 | 6.87 | 20.1 | 20 | 17 | 0.084 | ND |
|  | 2017.5.19下午 | 6.67 | 22.3 | 16 | 17 | 0.079 | ND |
|  | 评价标准 | 6～9 | / | 30 | 20 | 0.20 | 0.2 |
|  | 最大单因子指数 | 0.33 | / | 0.8 | 0.85 | 0.46 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 监测日期 | 总锌 | 石油类 | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |
|  | 2017.5.17上午 | ND | ND | 7.69 | 4.83 | 0.606 |  |
|  | 2017.5.17下午 | ND | ND | 8.11 | 3.87 | 0.981 |  |
|  | 2017.5.18上午 | ND | ND | 7.60 | 4.13 | 0.968 |  |
|  | 2017.5.18下午 | ND | ND | 8.17 | 4.76 | 0.918 |  |
|  | 2017.5.19上午 | ND | ND | 7.53 | 4.41 | 0.821 |  |
|  | 2017.5.19下午 | ND | ND | 8.19 | 5.34 | 0.759 |  |
|  | 评价标准 | 1.0 | 0.05 | 5 | 6 | 1.0 |  |
|  | 最大单因子指数 | 0 | 0 | 0.31 | 0.89 | 0.981 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| W4 | 监测日期 | pH(-) | 水温(°C) | SS | COD | 总磷 | LAS |
|  | 2017.5.17上午 | 6.88 | 20.9 | 10 | 12 | 0.084 | ND |
|  | 2017.5.17下午 | 6.81 | 22.0 | 8 | 11 | 0.081 | ND |
|  | 2017.5.18上午 | 7.13 | 20.4 | 10 | 12 | 0.089 | ND |
|  | 2017.5.18下午 | 7.18 | 22.5 | 8 | 11 | 0.076 | ND |
|  | 2017.5.19上午 | 7.13 | 20.0 | 14 | 13 | 0.098 | ND |
|  | 2017.5.19下午 | 6.82 | 21.7 | 6 | 14 | 0.095 | ND |
|  | 评价标准 | 6～9 | / | 25 | 15 | 0.10 | 0.2 |
|  | 最大单因子指数 | 0.19 | / | 0.56 | 0.93 | 0.98 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 监测日期 | 总锌 | 石油类 | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |
|  | 2017.5.17上午 | ND | ND | 7.54 | 3.23 | 0.106 |  |
|  | 2017.5.17下午 | ND | ND | 7.87 | 3.13 | 0.419 |  |
|  | 2017.5.18上午 | ND | ND | 7.56 | 3.17 | 0.168 |  |
|  | 2017.5.18下午 | ND | ND | 7.86 | 3.22 | 0.268 |  |
|  | 2017.5.19上午 | ND | ND | 7.67 | 3.87 | 0.296 |  |
|  | 2017.5.19下午 | ND | ND | 8.28 | 3.77 | 0.334 |  |
|  | 评价标准 | 1.0 | 0.05 | 6 | 4 | 0.5 |  |
|  | 最大单因子指数 | 0 | 0 | 0.47 | 0.96 | 0.84 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| W5 | 监测日期 | pH(-) | 水温(°C) | SS | COD | 总磷 | LAS |
|  | 2017.5.17上午 | 7.03 | 20.5 | 28 | 16 | 0.080 | ND |
|  | 2017.5.17下午 | 7.22 | 22.0 | 24 | 17 | 0.091 | ND |
|  | 2017.5.18上午 | 7.09 | 20.8 | 16 | 18 | 0.080 | ND |
|  | 2017.5.18下午 | 7.09 | 21.4 | 12 | 17 | 0.272 | ND |
|  | 2017.5.19上午 | 7.17 | 20.3 | 14 | 17 | 0.096 | ND |
|  | 2017.5.19下午 | 6.88 | 21.7 | 12 | 18 | 0.073 | ND |
|  | 评价标准 | 6～9 | / | 30 | 20 | 0.20 | 0.2 |
|  | 最大单因子指数 | 0.12 | / | 0.93 | 0.9 | 1.36 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | 0 | 16.7 | 0 |
|  | 监测日期 | 总锌 | 石油类 | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |
|  | 2017.5.17上午 | ND | ND | 7.57 | 3.88 | 0.856 |  |
|  | 2017.5.17下午 | ND | ND | 8.23 | 3.76 | 0.544 |  |
|  | 2017.5.18上午 | ND | ND | 7.61 | 3.82 | 0.793 |  |
|  | 2017.5.18下午 | ND | ND | 8.20 | 4.66 | 0.843 |  |
|  | 2017.5.19上午 | ND | ND | 7.62 | 4.34 | 0.946 |  |
|  | 2017.5.19下午 | ND | ND | 8.13 | 3.76 | 0.909 |  |
|  | 评价标准 | 1.0 | 0.05 | 5 | 6 | 1.0 |  |
|  | 最大单因子指数 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.946 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| W6 | 监测日期 | pH(-) | 水温(°C) | SS | COD | 总磷 | LAS |
|  | 2017.5.17上午 | 7.11 | 20.7 | 14 | 13 | 0.095 | ND |
|  | 2017.5.17下午 | 7.07 | 21.0 | 10 | 13 | 0.080 | ND |
|  | 2017.5.18上午 | 6.76 | 20.0 | 12 | 13 | 0.081 | ND |
|  | 2017.5.18下午 | 7.16 | 22.6 | 6 | 15 | 0.092 | ND |
|  | 2017.5.19上午 | 7.07 | 20.8 | 16 | 12 | 0.088 | ND |
|  | 2017.5.19下午 | 7.04 | 21.1 | 8 | 12 | 0.084 | ND |
|  | 评价标准 | 6～9 | / | 64 | 15 | 0.10 | 0.2 |
|  | 最大单因子指数 | 0.24 | / | 0.53 | 0.75 | 0.95 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 监测日期 | 总锌 | 石油类 | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |
|  | 2017.5.17上午 | ND | ND | 7.61 | 3.07 | 0.356 |  |
|  | 2017.5.17下午 | ND | ND | 8.23 | 3.26 | 0.169 |  |
|  | 2017.5.18上午 | ND | ND | 7.70 | 3.73 | 0.318 |  |
|  | 2017.5.18下午 | ND | ND | 7.84 | 3.14 | 0.368 |  |
|  | 2017.5.19上午 | ND | ND | 7.57 | 3.88 | 0.384 |  |
|  | 2017.5.19下午 | ND | ND | 7.92 | 3.45 | 0.434 |  |
|  | 评价标准 | 1.0 | 0.05 | 6 | 4 | 0.5 |  |
|  | 最大单因子指数 | 0 | 0 | 0.46 | 0.97 | 0.86 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| W7 | 监测日期 | pH(-) | 水温(°C) | SS | COD | 总磷 | LAS |
|  | 2017.5.17上午 | 6.88 | 20.9 | 22 | 18 | 0.091 | ND |
|  | 2017.5.17下午 | 7.14 | 21.3 | 18 | 16 | 0.077 | ND |
|  | 2017.5.18上午 | 6.93 | 20.7 | 18 | 17 | 0.092 | ND |
|  | 2017.5.18下午 | 7.22 | 22.8 | 14 | 18 | 0.073 | ND |
|  | 2017.5.19上午 | 6.98 | 20.9 | 18 | 16 | 0.087 | ND |
|  | 2017.5.19下午 | 7.17 | 21.4 | 14 | 16 | 0.085 | ND |
|  | 评价标准 | 6～9 | / | 30 | 20 | 0.20 | 0.2 |
|  | 最大单因子指数 | 0.12 | / | 0.73 | 0.9 | 0.46 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 监测日期 | 总锌 | 石油类 | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |
|  | 2017.5.17上午 | ND | ND | 7.62 | 2.52 | 0.794 |  |
|  | 2017.5.17下午 | ND | ND | 7.83 | 2.88 | 0.481 |  |
|  | 2017.5.18上午 | ND | ND | 7.54 | 2.92 | 0.993 |  |
|  | 2017.5.18下午 | ND | ND | 8.26 | 3.24 | 0.943 |  |
|  | 2017.5.19上午 | ND | ND | 7.58 | 3.10 | 0.971 |  |
|  | 2017.5.19下午 | ND | ND | 8.18 | 3.41 | 0.771 |  |
|  | 评价标准 | 1.0 | 0.05 | 5 | 6 | 1.0 |  |
|  | 最大单因子指数 | 0 | 0 | 0.36 | 0.568 | 0.971 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| W8 | 监测日期 | pH(-) | 水温(°C) | SS | COD | 总磷 | LAS |
|  | 2017.5.17上午 | 6.72 | 20.2 | 12 | 11 | 0.081 | ND |
|  | 2017.5.17下午 | 7.17 | 22.8 | 8 | 13 | 0.088 | ND |
|  | 2017.5.18上午 | 7.23 | 20.6 | 10 | 10 | 0.091 | ND |
|  | 2017.5.18下午 | 7.13 | 21.2 | 8 | 13 | 0.077 | ND |
|  | 2017.5.19上午 | 7.04 | 20.6 | 12 | 14 | 0.091 | ND |
|  | 2017.5.19下午 | 6.87 | 21.2 | 6 | 11 | 0.092 | ND |
|  | 评价标准 | 6～9 | / | 25 | 15 | 0.10 | 0.2 |
|  | 最大单因子指数 | 0.28 | / | 0.48 | 0.93 | 0.92 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 监测日期 | 总锌 | 石油类 | DO | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |
|  | 2017.5.17上午 | ND | ND | 7.64 | 3.17 | 0.294 |  |
|  | 2017.5.17下午 | ND | ND | 7.95 | 3.22 | 0.106 |  |
|  | 2017.5.18上午 | ND | ND | 7.69 | 3.23 | 0.193 |  |
|  | 2017.5.18下午 | ND | ND | 8.08 | 3.74 | 0.293 |  |
|  | 2017.5.19上午 | ND | ND | 7.55 | 3.77 | 0.334 |  |
|  | 2017.5.19下午 | ND | ND | 7.82 | 3.11 | 0.496 |  |
|  | 评价标准 | 1.0 | 0.05 | 6 | 4 | 0.5 |  |
|  | 最大单因子指数 | 0 | 0 | 0.48 | 0.94 | 0.99 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：ND表示未检出，化学需氧量的检出限为5 mg/L，石油类的检出限为0.01 mg/L，高锰酸盐指数的检出限为0.5 mg/L，磷0.01mg/L，LAS 0.05 mg/L，锌0.05 mg/L，氨氮0.025 mg/L。

监测结果表明，W5断面总磷一次值超标率16.7%。除此以外，所在区域其余监测因子均能达到相应环境功能要求。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测点设置

在厂界共设置8个噪声监测点，监测因子为连续等效A声级。

（2）监测时间和频率

监测两天，每天昼夜各测一次。2018年9月15日和16日对厂界噪声进行了监测。

（3）监测分析方法

监测方法按《声环境质量标准》GB3096-2008第6部分规定测量，使用符合国家计量规定的声级计进行监测。

（4）监测结果评价

监测结果见表。

表4.2-8环境噪声现状监测结果及评价表（单位：dB(A)）

| 测点号 | 测点 位置 | 监测结果 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-9-15 | 2018-9-16 |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| Z1 | 西厂界 | 53.8 | 45.3 | 53.9 | 41.6 | 65 | 55 | 达标 |
| Z2 | 西厂界 | 54.3 | 44.1 | 55.1 | 43.6 | 65 | 50 | 达标 |
| Z3 | 北厂界 | 53.3 | 43.4 | 54.2 | 44.4 | 65 | 50 | 达标 |
| Z4 | 北厂界 | 53.4 | 43.2 | 54.3 | 43.3 | 65 | 50 | 达标 |
| Z5 | 东厂界 | 54.5 | 43.2 | 54.2 | 44.1 | 65 | 50 | 达标 |
| Z6 | 北厂界 | 53.5 | 42.2 | 53.5 | 43.1 | 65 | 50 | 达标 |
| Z7 | 东厂界 | 53.6 | 43.8 | 52.6 | 43.9 | 65 | 50 | 达标 |
| Z8 | 东厂界 | 54.2 | 43.8 | 54.2 | 43.5 | 65 | 55 | 达标 |

由监测结果可知：东、西、北厂界各监测点昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》GB3096-2008Ⅲ类和Ⅳ类标准，说明项目所在地区声环境质量良好。

### 4..2.4地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测布点、监测因子、监测时间和频率

根据区域环境特征，在区域内设3个地下水水质监测点位和6个地下水水位监测点位，监测点位布设情况详见表4.2-9、表4.2-10。

表4.2-9地下水水质监测点位表

| 序号 | 测点位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、锌 |
| D2 | 候字村 |  |
| D3 | 戤效村 |  |

表4.2-10地下水水位监测点位表

| 点位编码 | 点位名称 |
| --- | --- |
| H1 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 |
| H2 | 候字村 |
| H3 | 戤效村 |
| H4 | 戤效港村 |
| H5 | 寅南村 |
| H6 | 红星七组 |

监测时间与频率：D1、D2、D3点的监测时间为2017年5月16日，监测一天，采样一次。

（2）分析方法

按国家环保总局《水和废水监测分析方法》第四版进行分析。

（3）监测结果

具体监测结果见表4.2-11、表4.2-12。

表4.2-11地下水质监测结果（单位：mg/L）

| 监测结果 | 测点编号 |
| --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |
| pH值(-) | 7.27 | 7.52 | 7.36 |
| 钙 | 157.4 | 141.7 | 139.3 |
| 镁 | 102.5 | 89.9 | 92.5 |
| 钾 | 32.4 | 29.1 | 30.7 |
| 钠 | 356.3 | 315.5 | 329.1 |
| 氨氮 | 0.464 | 0.227 | 0.237 |
| 溶解性总固体 | 449 | 286 | 557 |
| 亚硝酸盐 | 0.008 | 0.010 | 0.007 |
| 铬 | 0.027 | 0.018 | 0.015 |
| 总铅 | ND | ND | ND |
| 镉 | ND | ND | ND |
| 砷 | 0.0023 | 0.0047 | 0.0019 |
| 总大肠杆菌(个/L) | ＜3 | ＜3 | ＜3 |
| 高锰酸盐指数 | 2.32 | 1.66 | 3.10 |
| 氰化物 | ND | ND | ND |
| 锰 | 0.152 | 0.031 | 0.044 |
| 铁 | 0.057 | 0.041 | 0.039 |
| 锌 | 0.069 | ND | ND |
| 总汞 | ND | ND | ND |
| 细菌总数(个/L) | 82 | 85 | 93 |
| 总硬度 | 366 | 394 | 537 |
| 氟化物 | 0.44 | 0.67 | 0.58 |
| 硝酸盐 | 2.31 | 2.97 | 2.42 |
| 硫酸盐 | 84 | 121 | 83 |
| 挥发酚 | 0.00051 | 0.00079 | 0.00044 |
| 氯化物 | 97 | 204 | 107 |

注：ND表示未检测出。钙：0.02mg/L；镁：0.002mg/L；钾：0.05mg/L；钠：0.01mg/L；亚硝酸盐：0.003mg/L；铬检出限：0.03 mg/L；铅检出限：0.2mg/L；砷检出限：0.0001mg/L；镉检出限：0.05mg/L；锰检出限：0.01mg/L；铁检出限：0.03mg/L；汞检出限：0.00005mg/L；硬度检出限：5.00mg/L；氯化物检出限：0.02mg/L；硝酸盐检出限：0.08mg/L；氟化物检出限：0.02mg/L；硫酸盐检出限：0.09mg/L；挥发酚检出限：0.0003mg/L；氰化物检出限：0.004mg/L。

表4.2-13 地下水水位监测结果

| 监测点位 | 名称 | 地下水水位（m） |
| --- | --- | --- |
| H1 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | 1.20 |
| H2 | 候字村 | 1.20 |
| H3 | 戤效村 | 1.20 |
| H4 | 戤效港村 | 1.20 |
| H5 | 寅南村 | 1.10 |
| H6 | 红星七组 | 1.00 |

（4）地下水质量现状评价

由表可知，D1点的pH、砷、总大肠杆菌、铁、细菌总数、氟化物、挥发酚符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅰ类标准，溶解性总固体、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物符合Ⅱ类标准，铬、高锰酸盐指数、总硬度达到Ⅲ类标准，氨氮、锰达到Ⅳ类标准，其余因子未检出；

D2点的pH、溶解性总固体、砷、总大肠杆菌、锰、铁、细菌总数、氟化物、挥发酚符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅰ类标准，亚硝酸盐、高锰酸盐指数、硝酸盐、硫酸盐达到Ⅱ类标准，铬、总硬度、氯化物符合Ⅲ类标准，氨氮达到Ⅳ类标准，其余因子未检出；

D3点的pH、砷、总大肠杆菌、锰、铁、细菌总数、氟化物、挥发酚符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅰ类标准，亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物达到Ⅱ类标准，溶解性总固体、铬符合Ⅲ类标准，氨氮、高锰酸盐指数、总硬度达到Ⅳ类标准，其余因子未检出。

### 4.2.5土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测点位置及项目

设一个监测点，具体点位详见表4.2-14。

表4.2-14  土壤环境监测点位表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | pH、镉、铅、镍、铬、锌、铜、砷、汞 |

（2）监测频次

2017年5月16日监测1天、采样一次。

（3）分析方法

分析方法执行《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004有关规定和要求进行。具体分析方法见表4.2-15。

表4.2-15  土壤样品分析方法一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤pH值的测定数显PH计法NY/T1377-2007 | -- |
| 2 | 铜 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 | 2 mg/kg |
| 3 | 铬 | 土壤质量总铬的测定火焰原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局(2002) 3.6.5 | 0.4 mg/kg |
| 4 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 5 | 汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 6 | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 7 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 0.2mg/kg |
| 8 | 锌 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 | 0.5mg/kg |
| 9 | 镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997 | 5mg/kg |

（4）监测结果分析

土壤中pH、镉、铅、铜、锌、汞、砷、铬、镍执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，监测结果见表4.2-16。

表4.2-16 土壤环境质量现状监测结果及评价表

| 监测点位 | 监测值（除注明外，单位mg/kg） |
| --- | --- |
|  | pH (-) | 铅 | 汞 | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| T1 | 8.2 | 28.1 | 0.092 | 1.86 | 0.13 | 30.8 | 25.4 | 89.7 | 36.6 |
| 二级标准 | >7.5 | 350 | 1.0 | 20 | 0.30 | 250 | 100 | 300 | 60 |

监测结果显示，评价范围内监测点土壤pH、镉、铅、铜、锌、汞、砷、铬、镍能够达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

## 4.3区域污染源调查

### 4.3.1入园企业概况

目前启东市船舶工业园区主要入驻企业包括南通惠港造船有限公司、启东豪威船舶重工有限公司、南通蓝岛海洋工程有限公司和中远船务（启东）等，入区企业基本情况见表4.3-1。因园区各企业废水均排入污水处理厂集中处理，故本次污染源调查仅对废气和固废进行了调查统计。

表4.3-1  启东市船舶工业园区入区项目概况

| 序号 | 项目名称 | 项目占地(亩) | 总投资(万元) | 行业 | 建设情况 | 环评情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通惠港造船 | 1150 | 102000 | 船舶制造 | 验收 | 批复 |
| 2 | 启东豪威船舶重工 | 170 | 30500 | 船舶制造 | 已建 | 批复 |
| 3 | 南通启亚船务 | 350 | 55090 | 船舶制造 | 已建 | 批复 |
| 4 | 南通东江船业 | 210 | 20000 | 船舶制造 | 已建 | 批复 |
| 5 | 联合重工 | 1950 | 230362 | 船舶配套 | 已建 | 批复 |
| 6 | 南通顺恒船舶 | 200 | 30000 | 船舶制造 | 已建 | 批复 |
| 7 | 江苏锴炼风机(寅阳) | 300 | 200000 | 风力发电机制造 | 已建 | 批复 |
| 8 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | 1000 | 52200 | 海上风能装备及海洋工程 | 已建 | 批复 |
| 9 | 江苏人民重工 | 1216 | 200000 | 船舶制造 | 已建 | 批复 |
| 10 | 中远船务（启东） | 1527 | 320510 | 海洋工程制造 | 在建 | 批复 |
| 11 | 宏强船舶重工 | 210 | 35000 | 船舶制造 | 已建 | 批复 |
| 12 | 奔腾船业 | 690 | 100000 | 船舶修造 | 已建 | 批复 |
| 13 | 连兴港造船 | 403 | 65000 | 船舶制造 | 已建 | 批复 |

### 4.3.2大气污染源现状调查与评价

1、大气污染源现状调查

启东市船舶工业园区入区企业主要以电、液化气、太阳能等清洁能源作为生产、生活所需能源，其中南通启亚船务有限公司单独建有燃煤锅炉1台（燃煤量为800t/a）。

园区主要污染物为SO2、烟（粉）尘、甲苯、二甲苯等，与本项目排放的污染物相同的主要废气污染源有：联合重工、恒顺船舶、启亚船务和锴炼风机等，园区废气调查见表4.3-2。

表4.3-2  启东市船舶工业园区现有企业大气污染物排放情况

| 序号 | 名称 | 烟粉尘 （t/a） | 二氧化硫 (t/a) | 甲苯 (t/a) | 二甲苯 (t/a) | 其他VOCs (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通惠港造船 | 6.95 |  | 9.835 | 19.67 |  |
| 2 | 启东豪威船舶重工 | 0.047 |  | 0.19 | 0.23 |  |
| 3 | 南通启亚船务 | 6.25 | 8.70 | 0.64 | 1.26 | 3.16 |
| 4 | 南通东江船业 | 5.5 |  | 1.68 | 3.27 |  |
| 5 | 联合重工 | 8.746 |  | 9.296 | 18.592 | 42.6 |
| 6 | 南通顺恒船舶 | 2.19 |  | 0.43 | 0.84 | 2.11 |
| 7 | 江苏锴炼风机（寅阳分厂） | 3.54 |  | 1.1 | 1.7 | 4.6 |
| 8 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | 8.632 |  | 0.078 | 1.849 | 1.086 |
| 9 | 江苏人民重工 | 2.763 | 0.024 | 2.45 | 3.07 |  |
| 10 | 中远船务（启东） | 8.411 | 0.156 |  | 4.92 |  |
| 11 | 宏强船舶重工 | 5.5 |  | 1.68 | 3.27 |  |
| 12 | 奔腾船业 | 3.24 |  | 2.32 | 2.91 |  |
| 13 | 连兴港造船 | 0.24 |  | 1.02 | 1.28 |  |
|  | 合 计 | 62.009 | 8.88 | 30.719 | 62.861 | 53.556 |

2、大气污染源评价

采用等标污染负荷法确定主要污染源和主要污染物。

（1）等标污染负荷

某污染物的等标污染负荷：

Pi＝（Qi/C0i）×10-9

式中：Pi为污染物的等标污染负荷，m3/h；

C0i为污染物的环境质量标准，mg/m3；

Qi为污染物的绝对排放量，t/h。

若第j个污染源共有几种污染物参与评价，则该污染源的总等标污染负荷为：

若评价区共有m个污染源含有第i种污染物，则该污染物在评价区内的总等标污染负荷为：

（2）等标污染负荷比

为了确定污染物和污染源对环境的贡献，这里引入污染负荷比。

在第j个污染源中，第i种污染物的污染负荷比Kij：

式中：P——为评价区域内所有污染源的等标污染负荷之和；

Kij——无量纲，它是一个确定污染源内各种污染物排序的参数。

评价区内，第j个污染源的污染负荷比Kj：

式中：P——为评价区域内所有污染源的等标污染负荷之和；

Kj——为无量纲，确定评价区主要污染源及污染源排序。

计算数据见表4.3-3。

表4.3-3 大气污染源的等标污染负荷(×10-9m3/h)

| 序号 | 企业名称 | P烟粉尘 | PSO2 | P甲苯 | P二甲苯 | P 烃类 | ∑Pn | Kn（%） | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通惠港造船 | 23.17 | 0.00 | 16.39 | 65.57 | 0.00 | 105.13 | 19.00 | 2 |
| 2 | 启东豪威船舶重工 | 0.16 | 0.00 | 0.32 | 0.77 | 0.00 | 1.25 | 0.23 | 13 |
| 3 | 南通启亚船务 | 20.83 | 58.00 | 1.07 | 4.20 | 1.58 | 85.68 | 15.48 | 3 |
| 4 | 南通东江船业 | 18.33 | 0.00 | 2.80 | 10.90 | 0.00 | 32.03 | 5.79 | 6 |
| 5 | 联合重工 | 29.15 | 0.00 | 15.49 | 61.97 | 21.30 | 127.91 | 23.11 | 1 |
| 6 | 南通顺恒船舶 | 7.30 | 0.00 | 0.72 | 2.80 | 1.06 | 11.88 | 2.15 | 11 |
| 7 | 江苏锴炼风机（寅阳分厂） | 11.80 | 0.00 | 1.83 | 5.67 | 2.30 | 21.6 | 3.90 | 10 |
| 8 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | 28.77 | 0.00 | 0.13 | 6.16 | 0.54 | 35.6 | 6.43 | 5 |
| 9 | 江苏人民重工 | 9.21 | 0.16 | 4.08 | 10.23 | 0.00 | 23.68 | 4.28 | 9 |
| 10 | 中远船务（启东） | 28.04 | 1.04 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 45.48 | 8.22 | 4 |
| 11 | 宏强船舶重工 | 18.33 | 0.00 | 2.80 | 10.90 | 0.00 | 32.03 | 5.79 | 6 |
| 12 | 奔腾船业 | 10.80 | 0.00 | 3.87 | 9.70 | 0.00 | 24.37 | 4.40 | 8 |
| 13 | 连兴港造船 | 0.80 | 0.00 | 1.70 | 4.27 | 0.00 | 6.77 | 1.22 | 12 |
|  | ∑Pi | 206.69 | 59.2 | 51.2 | 209.54 | 26.78 | 553.41 | / | / |
|  | Ki% | 37.35 | 10.70 | 9.25 | 37.86 | 4.84 | 100.00% | / | / |

从表4.3-3中可以看出，评价区域内主要大气污染企业为联合重工，占区域等标污染负荷的23.11％，其次为惠港造船和南通启亚船务；区域最主要大气污染物为二甲苯，占区域污染物等标负荷的37.86％，其次为烟（粉）尘及SO2。

### 4.3.3固体废弃物污染源现状调查

启东市船舶工业园区固体废物产生及处置情况见表4.3-4。

表4.3-4 启东市船舶工业园区固废产生情况统计

| 序号 | 名称 | 一般工业固废 | 危险废物 | 生活垃圾 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通惠港造船 | 19860 | 488 | 1710 | 一般工业固废外售综合利用、危险废物交启东市金阳光固废处置有限公司等危废单位处置、生活垃圾交环卫部门处置 |
| 2 | 启东豪威船舶重工 | 2135.1 | 9.2 | 150 |  |
| 3 | 南通启亚船务 | 6188.55 | 193 | 400 |  |
| 4 | 南通东江船业 | 1685 | 185 | 130 |  |
| 5 | 联合重工 | 4064.2 | 539.2 | 1900 |  |
| 6 | 南通顺恒船舶 | 4216 | 94.8 | 135 |  |
| 7 | 江苏锴炼风机（寅阳分厂） | 13097.1 | 45.3 | 863.7 |  |
| 8 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | 2018.88 | 99.496 | 90 |  |
| 9 | 江苏人民重工 | 12770 | 157.45 | 1200 |  |
| 10 | 中远船务（启东） | 17378.83 | 94.41 | 1140 |  |
| 11 | 宏强船舶重工 | 1685 | 185 | 130 |  |
| 12 | 奔腾船业 | 13626 | 178.5 | 1200 |  |
| 13 | 连兴港造船 | 5205 | 51 | 270 |  |
|  | 合 计 | 108280.78 | 2285.86 | 10218.7 |  |

# 5环境影响预测与评价

## 5.1大气环境影响预测

### 5.1.1污染气象特征

本次预测采用2016年01月至2016年12月常规气象资料进行预测，气象资料来自南通市气象观测站，统计结果如下。

（1）温度

年平均气温月变化情况见表5.1-1，年平均温度月变化曲线见图5.1-1。

表5.1-1  2016年逐月平均气温（单位：°C）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 3.3 | 4.0 | 9.4 | 19.3 | 22.8 | 27.0 | 30.2 | 28.3 | 22.6 | 18.8 | 10.4 | 3.6 |

图5.1-1  2016年年平均气温月变化曲线

从年平均气温月变化资料中可以看出，7月份平均气温最高，为30.2°C，1月份平均气温最低，为3.3°C。

（2）风速

月平均风速随月份的变化见表5.1-2，月平均风速变化曲线见图5.1-2。季平均风速随月份的变化见表5.1-3，季平均风速变化曲线见图5.1-3。

表5.1-2  2016年各月平均风速（单位：m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |

图5.1-2  2016年年平均风速的月变化曲线

从月平均风速统计资料中可以看出4月份平均风速最高（2.6m/s），1、7、12月份平均风速最低（2.0m/s）。

表5.1-3  2016年季小时平均风速的日变化（单位：m/s）

| 风速(m/s) 小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.96 | 2.03 | 2.09 | 2.14 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.48 | 2.65 | 2.83 | 3.01 | 3.16 |
| 夏季 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.77 | 1.88 | 2.01 | 2.15 | 2.29 | 2.43 | 2.55 | 2.66 | 2.74 |
| 秋季 | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.74 | 1.80 | 1.88 | 1.99 | 2.14 | 2.33 | 2.54 | 2.74 | 2.90 |
| 冬季 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.61 | 1.67 | 1.76 | 1.91 | 2.11 | 2.34 | 2.58 | 2.78 |
| 风速(m/s) 小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.24 | 3.23 | 3.11 | 2.91 | 2.65 | 2.38 | 2.14 | 1.95 | 1.85 | 1.81 | 1.83 | 1.89 |
| 夏季 | 2.78 | 2.79 | 2.75 | 2.68 | 2.58 | 2.45 | 2.31 | 2.17 | 2.03 | 1.90 | 1.79 | 1.71 |
| 秋季 | 3.01 | 3.04 | 2.96 | 2.81 | 2.59 | 2.36 | 2.13 | 1.93 | 1.79 | 1.70 | 1.65 | 1.64 |
| 冬季 | 2.92 | 2.96 | 2.89 | 2.72 | 2.50 | 2.24 | 2.00 | 1.79 | 1.65 | 1.56 | 1.52 | 1.51 |

图5.1-3  2016年季小时平均风速的日变化

（3）风向、风频

南通市2016年每月各风向风频情况见表5.1-4、各季及全年平均各风向风况见表5.1-5。各季及年平均风向玫瑰图见图5.1-4。

表5.1-4  年平均风频的月变化情况

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 7.26 | 16.94 | 8.06 | 10.48 | 0.81 | 4.84 | 1.61 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 4.03 | 9.68 | 5.65 | 8.06 | 16.94 | 4.03 |
| 二月 | 8.04 | 13.39 | 7.14 | 9.82 | 7.14 | 13.39 | 10.71 | 1.79 | 0.89 | 1.79 | 0.00 | 3.57 | 0.89 | 5.36 | 2.68 | 5.36 | 8.04 |
| 三月 | 6.45 | 8.87 | 3.23 | 4.84 | 3.23 | 11.29 | 7.26 | 3.23 | 15.3 | 2.42 | 1.61 | 8.06 | 4.03 | 5.65 | 2.42 | 8.06 | 4.03 |
| 四月 | 8.33 | 5.00 | 6.67 | 5.83 | 2.50 | 12.50 | 7.50 | 11.6 | 5.83 | 7.50 | 3.33 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 1.67 | 7.50 | 2.50 |
| 五月 | 4.03 | 8.87 | 12.90 | 2.42 | 0.81 | 7.26 | 6.45 | 16.9 | 9.68 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 5.65 | 2.42 | 3.23 | 5.65 | 4.03 |
| 六月 | 1.67 | 7.50 | 10.83 | 5.83 | 4.17 | 20.00 | 9.17 | 11.6 | 11.7 | 4.17 | 4.17 | 1.67 | 2.50 | 0.83 | 1.67 | 2.50 | 0.00 |
| 七月 | 5.65 | 8.06 | 11.29 | 5.65 | 2.42 | 10.48 | 5.65 | 12.1 | 4.03 | 8.06 | 5.65 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.81 | 4.84 | 5.65 |
| 八月 | 4.03 | 12.10 | 10.48 | 9.68 | 8.06 | 12.10 | 0.81 | 3.23 | 6.45 | 5.65 | 7.26 | 2.42 | 1.61 | 2.42 | 4.03 | 4.84 | 4.84 |
| 九月 | 8.33 | 20.83 | 10.83 | 10.00 | 6.67 | 11.67 | 2.50 | 5.83 | 1.67 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 5.00 | 3.33 | 10.00 | 1.67 |
| 十月 | 8.87 | 12.10 | 15.32 | 18.55 | 9.68 | 8.06 | 5.65 | 0.81 | 0.00 | 2.42 | 1.61 | 3.23 | 1.61 | 3.23 | 1.61 | 4.03 | 3.23 |
| 十一月 | 9.17 | 13.33 | 6.67 | 7.50 | 7.50 | 17.50 | 5.83 | 1.67 | 4.17 | 0.00 | 1.67 | 2.50 | 3.33 | 2.50 | 1.67 | 10.83 | 4.17 |
| 十二月 | 10.48 | 10.48 | 9.68 | 5.65 | 4.03 | 12.90 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 5.65 | 7.26 | 14.52 | 8.06 |

表5.1-5  风频的季变化及年均风频

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 6.25 | 7.61 | 7.61 | 4.35 | 2.17 | 10.33 | 7.07 | 10.6 | 10.3 | 4.35 | 2.72 | 5.43 | 4.35 | 3.80 | 2.45 | 7.07 | 3.53 |
| 夏季 | 3.80 | 9.24 | 10.87 | 7.07 | 4.89 | 14.13 | 5.16 | 8.97 | 7.34 | 5.98 | 5.71 | 2.45 | 2.45 | 2.17 | 2.17 | 4.08 | 3.53 |
| 秋季 | 8.79 | 15.38 | 10.99 | 12.09 | 7.97 | 12.36 | 4.67 | 2.75 | 1.92 | 1.10 | 1.10 | 1.92 | 1.92 | 3.57 | 2.20 | 8.24 | 3.02 |
| 冬季 | 8.61 | 13.61 | 8.33 | 8.61 | 3.89 | 10.28 | 4.17 | 0.83 | 0.28 | 1.67 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 12.50 | 6.67 |
| 全年 | 9.45 | 8.01 | 4.73 | 11.78 | 5.27 | 5.82 | 5.00 | 9.45 | 8.01 | 3.29 | 2.40 | 3.42 | 3.42 | 3.77 | 3.22 | 7.95 | 4.18 |

图5.1-4  2016年全年风频玫瑰图

### 5.1.2预测模式及参数

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。选择推荐模式中的估算模式ARESCREEN，结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围。

AERSCREEN为美国环保署开发的基于AERMOD估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平矩形面点源、水平矩形面点源、水平矩形面圆形面源、体和火炬圆形面源、体和火炬，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出 1小时、8小时、24小时平均、及年地面浓度最大值小时平均、及年地面浓度最大值小时平均、及年地面浓度最大值小时平均、及年地面浓度最大值，评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。预测参数见表5.1-6。

表5.1-6  大气预测参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 20万 |
| 最高环境温度/℃ | 40.7 |
| 最低环境温度/℃ | -10.8 |
| 土壤利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

### 5.1.3预测源强

（1）预测因子：按照导则要求，根据项目特点和当地大气污染状况，选择颗粒物、漆雾、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃等作为预测因子。

（2）主要预测内容如下：

a.分别选取有组织废气排气筒和无组织挥发废气面源进行预测，分别给出颗粒物、漆雾、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃等距源中心下风向不同距离的浓度值，并计算占标率；

b.根据以上预测结果，挑选出各污染因子下风向浓度最大值，并列出最大值出现距离。

c.根据面源源强计算大气防护距离和卫生防护距离。

（3）根据工程分析内容，正常情况下大气有组织排放污染源强参数见表7-6，项目无组织排放参数见表5.1-7。

表5.1-6  有组织废气正常排放源强参数

| 编号 | 点源名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒 底部海拔高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒 内径/m | 烟气出口速度/m/s | 烟气出口温度/℃ | 年排放 时数/h | 排放 工况 | 源强 /kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| 1# | 钢材预处理 | 121.84 | 31.69 | 0 | 15 | 0.6 | 7.51 | 25 | 2400 | 间歇 | 0.35 | / | / | / |
| 2# |  | 121.84 | 31.69 | 0 | 15 | 0.6 | 17.16 | 25 | 2400 | 间歇 | 0.0181 | 0.101 | 0.0968 | 0.518 |
| 3# | 喷砂 | 121.84 | 31.69 | 0 | 15 | 0.4 | 7.24 | 25 | 2400 | 间歇 | 0.105 | / | / | / |
| 4# | 分段涂装 | 121.84 | 31.69 | 0 | 15 | 1.0 | 13.13 | 25 | 2400 | 间歇 | 0.0241 | / | 0.113 | 0.0988 |
| 6# |  | 121.85 | 31.69 | 0 | 15 | 1.0 | 16.21 | 25 | 7200 | 连续 | / | / | 0.373 | 0.325 |

表5.1-7   本项目有组织废气非正常排放源强表

| 编号 | 点源名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒 底部海拔高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒 内径/m | 烟气出口速度/m/s | 烟气出口温度/℃ | 年排放 时数/h | 排放 工况 | 源强 /kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| 1# | 钢材预处理 | 121.84 | 31.69 | 0 | 15 | 0.6 | 7.51 | 25 | 2400 | 间歇 | 35 | / | / | / |
| 2# |  | 121.84 | 31.69 | 0 | 15 | 0.6 | 17.16 | 25 | 2400 | 间歇 | 2.013 | 2.23 | 2.143 | 11.443 |
| 3# | 喷砂 | 121.84 | 31.69 | 0 | 15 | 0.4 | 7.24 | 25 | 2400 | 间歇 | 10.5 | / | / | / |
| 4# | 分段涂装 | 121.84 | 31.69 | 0 | 15 | 1.0 | 13.13 | 25 | 2400 | 间歇 | 2.68 | / | 2.498 | 2.19 |
| 6# |  | 121.85 | 31.69 | 0 | 15 | 1.0 | 16.21 | 25 | 7200 | 连续 | / | / | 7.49 | 6.58 |

表5.1-8 本项目废气无组织排放源强表

| 编号 | 面源名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/℃ | 面源有效排放高度/m | 年排放 时数/h | 排放 工况 | 源强 /kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 内业车间 | 121.84 | 31.69 | 468 | 280 | 230 | 0 | 10 | 2400 | 间歇 | 0.201 | 0.22 | 0.216 | 1.141 |
| 2 | 涂装车间 | 121.84 | 31.69 | 468 | 116.7 | 76.9 | 0 | 10 | 2400 | 间歇 | 0.268 | / | 0.250 | 0.219 |
| 3 | 晾干房 | 121.84 | 31.69 | 468 | 116.7 | 76.9 | 0 | 10 | 7200 | 连续 | / | / | 0.83 | 0.73 |
| 4 | 船坞 | 121.84 | 31.69 | 468 | 700 | 335 | 0 | 12 | 2400 | 间歇 | 2.153 | / | 2.535 | 3.867 |
| 5 | 装焊平台 | 121.84 | 31.69 | 468 | 700 | 335 | 0 | 3 | 2400 | 间歇 | 0.833 | / | / | / |
| 6 | 危废暂存间 | 121.84 | 31.69 | 468 | 12 | 10 | 0 | 5 | 7200 | 连续 | / | 0.00633 | 0.0336 | 0.0589 |

### 5.1.4预测结果

1、下风向最大落地浓度预测结果

根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式清单选择估算模式进行大气进行预测。结果表明，在正常排放、非正常排放和无组织排放情况下，各污染物下风向最大落地浓度均未出现超标情况，符合相应环境质量标准。

表5.1-9  1#、2#排气筒正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒1# | 排气筒2# |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 颗粒物 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 1.8961E-06 | 2.10678E-007 | 3.2417E-07 | 3.60189E-008 |
| 25 | 1.4001 | 1.55567E-001 | 0.022111 | 2.45678E-003 |
| 50 | 10.982 | 1.22022E+000 | 0.2455 | 2.72778E-002 |
| 75 | 15.93 | 1.77000E+000 | 0.42279 | 4.69767E-002 |
| 100 | 15.131 | 1.68122E+000 | 0.44653 | 4.96144E-002 |
| 125 | 13.485 | 1.49833E+000 | 0.42514 | 4.72378E-002 |
| 150 | 12.091 | 1.34344E+000 | 0.6257 | 6.95222E-002 |
| 175 | 16.587 | 1.84300E+000 | 0.85838 | 9.53756E-002 |
| 200 | 19.971 | 2.21900E+000 | 1.0335 | 1.14833E-001 |
| 225 | 24.515 | 2.72389E+000 | 1.2686 | 1.40956E-001 |
| 250 | 26 | 2.88889E+000 | 1.3455 | 1.49500E-001 |
| 275 | 26.752 | 2.97244E+000 | 1.3844 | 1.53822E-001 |
| 300 | 26.976 | 2.99733E+000 | 1.3885 | 1.54278E-001 |
| 325 | 26.831 | 2.98122E+000 | 1.3679 | 1.51989E-001 |
| 350 | 26.433 | 2.93700E+000 | 1.3387 | 1.48744E-001 |
| 375 | 25.868 | 2.87422E+000 | 1.304 | 1.44889E-001 |
| 400 | 25.198 | 2.79978E+000 | 1.2661 | 1.40678E-001 |
| 425 | 24.465 | 2.71833E+000 | 1.2265 | 1.36278E-001 |
| 450 | 23.7 | 2.63333E+000 | 1.1863 | 1.31811E-001 |
| 475 | 22.924 | 2.54711E+000 | 1.1463 | 1.27367E-001 |
| 500 | 22.152 | 2.46133E+000 | 1.3885 | 1.54278E-001 |
| 1000 | 11.64 | 1.29333E+000 | 0.60237 | 6.69300E-002 |
| 1500 | 7.2604 | 8.06711E-001 | 0.37572 | 4.17467E-002 |
| 2000 | 5.0761 | 5.64011E-001 | 0.26268 | 2.91867E-002 |
| 2500 | 3.8106 | 4.23400E-001 | 0.19719 | 2.19100E-002 |
| 下风向最大浓度 | 26.977 | 1.396 |
| 最大浓度出现距离m | 301 | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 2.997 | 0.155 |

表5.1-10  2#排气筒正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒2# |
| --- | --- |
|  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度C（μg/m3） | 占标率Pi(%) | 浓度C（μg/m3） | 占标率Pi(%) |
| 10 | 1.81097E-06 | 9.05485E-007 | 1.73363E-06 | 5.77877E-007 | 9.28041E-06 | 4.64021E-007 |
| 25 | 0.123523 | 6.17615E-002 | 0.118248 | 3.94160E-002 | 0.632999 | 3.16500E-002 |
| 50 | 1.37148 | 6.85740E-001 | 1.31291 | 4.37637E-001 | 7.02823 | 3.51412E-001 |
| 75 | 2.36191 | 1.18096E+000 | 2.26104 | 7.53680E-001 | 12.1037 | 6.05185E-001 |
| 100 | 2.49453 | 1.24727E+000 | 2.388 | 7.96000E-001 | 12.7834 | 6.39170E-001 |
| 125 | 2.37504 | 1.18752E+000 | 2.27361 | 7.57870E-001 | 12.171 | 6.08550E-001 |
| 150 | 3.49546 | 1.74773E+000 | 3.34619 | 1.11540E+000 | 17.9127 | 8.95635E-001 |
| 175 | 4.79532 | 2.39766E+000 | 4.59054 | 1.53018E+000 | 24.5739 | 1.22870E+000 |
| 200 | 5.77363 | 2.88682E+000 | 5.52707 | 1.84236E+000 | 29.5873 | 1.47937E+000 |
| 225 | 7.08701 | 3.54351E+000 | 6.78436 | 2.26145E+000 | 36.3178 | 1.81589E+000 |
| 250 | 7.51661 | 3.75831E+000 | 7.19562 | 2.39854E+000 | 38.5193 | 1.92597E+000 |
| 275 | 7.73392 | 3.86696E+000 | 7.40365 | 2.46788E+000 | 39.6329 | 1.98165E+000 |
| 300 | 7.79873 | 3.89937E+000 | 7.46569 | 2.48856E+000 | 39.965 | 1.99825E+000 |
| 325 | 7.75683 | 3.87842E+000 | 7.42558 | 2.47519E+000 | 39.7503 | 1.98752E+000 |
| 350 | 7.64175 | 3.82088E+000 | 7.31541 | 2.43847E+000 | 39.1606 | 1.95803E+000 |
| 375 | 7.47862 | 3.73931E+000 | 7.15925 | 2.38642E+000 | 38.3246 | 1.91623E+000 |
| 400 | 7.28477 | 3.64239E+000 | 6.97368 | 2.32456E+000 | 37.3312 | 1.86656E+000 |
| 425 | 7.07304 | 3.53652E+000 | 6.77099 | 2.25700E+000 | 36.2462 | 1.81231E+000 |
| 450 | 6.85182 | 3.42591E+000 | 6.55921 | 2.18640E+000 | 35.1125 | 1.75563E+000 |
| 475 | 6.62724 | 3.31362E+000 | 6.34423 | 2.11474E+000 | 33.9617 | 1.69809E+000 |
| 500 | 6.40378 | 3.20189E+000 | 6.13031 | 2.04344E+000 | 32.8165 | 1.64083E+000 |
| 1000 | 3.36513 | 1.68257E+000 | 3.22142 | 1.07381E+000 | 17.2448 | 8.62240E-001 |
| 1500 | 2.09895 | 1.04948E+000 | 2.00932 | 6.69773E-001 | 10.7562 | 5.37810E-001 |
| 2000 | 1.46746 | 7.33730E-001 | 1.40479 | 4.68263E-001 | 7.52006 | 3.76003E-001 |
| 2500 | 1.1016 | 5.50800E-001 | 1.05455 | 3.51517E-001 | 5.6452 | 2.82260E-001 |
| 下风向最大浓度 | 7.79873 | 7.46569 | 39.965 |
| 最大浓度出现距离m | 301 | 301 | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 3.899 | 2.489 | 1.998 |

表5.1-11  3#排气筒正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒3# |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 2.7348E-07 | 3.03867E-008 |
| 25 | 0.63916 | 7.10178E-002 |
| 50 | 4.9414 | 5.49044E-001 |
| 75 | 5.8203 | 6.46700E-001 |
| 100 | 5.5862 | 6.20689E-001 |
| 125 | 4.8755 | 5.41722E-001 |
| 150 | 4.2839 | 4.75989E-001 |
| 175 | 4.983 | 5.53667E-001 |
| 200 | 5.9994 | 6.66600E-001 |
| 225 | 7.3646 | 8.18289E-001 |
| 250 | 7.8107 | 8.67856E-001 |
| 275 | 8.0366 | 8.92956E-001 |
| 300 | 8.104 | 9.00444E-001 |
| 325 | 8.0602 | 8.95578E-001 |
| 350 | 7.9407 | 8.82300E-001 |
| 375 | 7.7712 | 8.63467E-001 |
| 400 | 7.5698 | 8.41089E-001 |
| 425 | 7.3497 | 8.16633E-001 |
| 450 | 7.1199 | 7.91100E-001 |
| 475 | 6.8867 | 7.65189E-001 |
| 500 | 6.6546 | 7.39400E-001 |
| 1000 | 3.4968 | 3.88533E-001 |
| 1500 | 2.1811 | 2.42344E-001 |
| 2000 | 1.5249 | 1.69433E-001 |
| 2500 | 1.1447 | 1.27189E-001 |
| 下风向最大浓度 | 8.1041 |
| 最大浓度出现距离m | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 0.900 |

表5.1-12  4#排气筒正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒4# |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci（μg/m3） | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 9.0156E-07 | 1.00173E-007 | 4.23154E-06 | 1.41051E-006 | 3.69249E-06 | 1.84625E-007 |
| 25 | 0.016343 | 1.81589E-003 | 0.0767071 | 2.55690E-002 | 0.0669355 | 3.34678E-003 |
| 50 | 0.2227 | 2.47444E-002 | 1.04526 | 3.48420E-001 | 0.912105 | 4.56053E-002 |
| 75 | 0.41397 | 4.59967E-002 | 1.943 | 6.47667E-001 | 1.69548 | 8.47740E-002 |
| 100 | 0.48366 | 5.37400E-002 | 2.27009 | 7.56697E-001 | 1.98091 | 9.90455E-002 |
| 125 | 0.47412 | 5.26800E-002 | 2.22532 | 7.41773E-001 | 1.94184 | 9.70920E-002 |
| 150 | 0.83219 | 9.24656E-002 | 3.90594 | 1.30198E+000 | 3.40837 | 1.70419E-001 |
| 175 | 1.1417 | 1.26856E-001 | 5.35865 | 1.78622E+000 | 4.67602 | 2.33801E-001 |
| 200 | 1.3745 | 1.52722E-001 | 6.45132 | 2.15044E+000 | 5.62949 | 2.81475E-001 |
| 225 | 1.6873 | 1.87478E-001 | 7.91946 | 2.63982E+000 | 6.91062 | 3.45531E-001 |
| 250 | 1.7895 | 1.98833E-001 | 8.39915 | 2.79972E+000 | 7.32919 | 3.66460E-001 |
| 275 | 1.8413 | 2.04589E-001 | 8.64228 | 2.88076E+000 | 7.54135 | 3.77068E-001 |
| 300 | 1.8567 | 2.06300E-001 | 8.71456 | 2.90485E+000 | 7.60442 | 3.80221E-001 |
| 325 | 1.8467 | 2.05189E-001 | 8.66762 | 2.88921E+000 | 7.56346 | 3.78173E-001 |
| 350 | 1.8193 | 2.02144E-001 | 8.53902 | 2.84634E+000 | 7.45124 | 3.72562E-001 |
| 375 | 1.7804 | 1.97822E-001 | 8.35644 | 2.78548E+000 | 7.29192 | 3.64596E-001 |
| 400 | 1.7343 | 1.92700E-001 | 8.14006 | 2.71335E+000 | 7.10311 | 3.55156E-001 |
| 425 | 1.6839 | 1.87100E-001 | 7.90351 | 2.63450E+000 | 6.89669 | 3.44835E-001 |
| 450 | 1.6312 | 1.81244E-001 | 7.65616 | 2.55205E+000 | 6.68085 | 3.34043E-001 |
| 475 | 1.5778 | 1.75311E-001 | 7.40552 | 2.46851E+000 | 6.46214 | 3.23107E-001 |
| 500 | 1.5246 | 1.69400E-001 | 7.15582 | 2.38527E+000 | 6.24425 | 3.12213E-001 |
| 1000 | 0.80116 | 8.90178E-002 | 3.7603 | 1.25343E+000 | 3.28128 | 1.64064E-001 |
| 1500 | 0.49971 | 5.55233E-002 | 2.34543 | 7.81810E-001 | 2.04664 | 1.02332E-001 |
| 2000 | 0.34937 | 3.88189E-002 | 1.63979 | 5.46597E-001 | 1.4309 | 7.15450E-002 |
| 2500 | 0.26227 | 2.91411E-002 | 1.23098 | 4.10327E-001 | 1.07417 | 5.37085E-002 |
| 下风向最大浓度 | 1.8567 | 8.71456 | 7.60442 |
| 最大浓度出现距离m | 301 | 301 | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 0.206 | 2.905 | 0.380 |

表5.1-13  6# 排气筒正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 排气筒6# |
| --- | --- |
|  | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 0.000024419 | 8.13967E-006 | 2.12023E-05 | 1.06012E-006 |
| 25 | 0.16967 | 5.65567E-002 | 0.147319 | 7.36595E-003 |
| 50 | 2.6137 | 8.71233E-001 | 2.2694 | 1.13470E-001 |
| 75 | 4.6907 | 1.56357E+000 | 4.07279 | 2.03640E-001 |
| 100 | 6.0306 | 2.01020E+000 | 5.23618 | 2.61809E-001 |
| 125 | 7.3706 | 2.45687E+000 | 6.39967 | 3.19984E-001 |
| 150 | 12.937 | 4.31233E+000 | 11.2328 | 5.61640E-001 |
| 175 | 17.748 | 5.91600E+000 | 15.41 | 7.70500E-001 |
| 200 | 21.368 | 7.12267E+000 | 18.5532 | 9.27660E-001 |
| 225 | 26.23 | 8.74333E+000 | 22.7747 | 1.13874E+000 |
| 250 | 27.819 | 9.27300E+000 | 24.1544 | 1.20772E+000 |
| 275 | 28.624 | 9.54133E+000 | 24.8533 | 1.24267E+000 |
| 300 | 28.863 | 9.62100E+000 | 25.0609 | 1.25305E+000 |
| 325 | 28.708 | 9.56933E+000 | 24.9263 | 1.24632E+000 |
| 350 | 28.282 | 9.42733E+000 | 24.5564 | 1.22782E+000 |
| 375 | 27.678 | 9.22600E+000 | 24.032 | 1.20160E+000 |
| 400 | 26.961 | 8.98700E+000 | 23.4094 | 1.17047E+000 |
| 425 | 26.177 | 8.72567E+000 | 22.7287 | 1.13644E+000 |
| 450 | 25.358 | 8.45267E+000 | 22.0176 | 1.10088E+000 |
| 475 | 24.528 | 8.17600E+000 | 21.2969 | 1.06485E+000 |
| 500 | 23.701 | 7.90033E+000 | 20.5788 | 1.02894E+000 |
| 1000 | 12.455 | 4.15167E+000 | 10.8143 | 5.40715E-001 |
| 1500 | 7.7683 | 2.58943E+000 | 6.74498 | 3.37249E-001 |
| 2000 | 5.4312 | 1.81040E+000 | 4.71574 | 2.35787E-001 |
| 2500 | 4.0772 | 1.35907E+000 | 3.54011 | 1.77006E-001 |
| 下风向最大浓度 | 28.864 | 25.0617 |
| 最大浓度出现距离m | 301 | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 9.621 | 1.253 |

表5.1-14  1#、2#排气筒非正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒1# | 排气筒2# |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 颗粒物 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 0.00018965 | 2.10722E-005 | 0.000036026 | 4.00289E-006 |
| 25 | 140.04 | 1.55600E+001 | 2.4573 | 2.73033E-001 |
| 50 | 1098.4 | 1.22044E+002 | 27.283 | 3.03144E+000 |
| 75 | 1593.3 | 1.77033E+002 | 46.986 | 5.22067E+000 |
| 100 | 1513.4 | 1.68156E+002 | 49.624 | 5.51378E+000 |
| 125 | 1348.8 | 1.49867E+002 | 47.247 | 5.24967E+000 |
| 150 | 1209.3 | 1.34367E+002 | 69.536 | 7.72622E+000 |
| 175 | 1659.1 | 1.84344E+002 | 95.394 | 1.05993E+001 |
| 200 | 1997.5 | 2.21944E+002 | 114.85 | 1.27611E+001 |
| 225 | 2452 | 2.72444E+002 | 140.99 | 1.56656E+001 |
| 250 | 2600.5 | 2.88944E+002 | 149.53 | 1.66144E+001 |
| 275 | 2675.8 | 2.97311E+002 | 153.85 | 1.70944E+001 |
| 300 | 2698.2 | 2.99800E+002 | 155.14 | 1.72378E+001 |
| 325 | 2683.6 | 2.98178E+002 | 154.3 | 1.71444E+001 |
| 350 | 2643.8 | 2.93756E+002 | 152.02 | 1.68911E+001 |
| 375 | 2587.4 | 2.87489E+002 | 148.77 | 1.65300E+001 |
| 400 | 2520.3 | 2.80033E+002 | 144.92 | 1.61022E+001 |
| 425 | 2447.1 | 2.71900E+002 | 140.7 | 1.56333E+001 |
| 450 | 2370.5 | 2.63389E+002 | 136.3 | 1.51444E+001 |
| 475 | 2292.9 | 2.54767E+002 | 131.84 | 1.46489E+001 |
| 500 | 2215.6 | 2.46178E+002 | 127.39 | 1.41544E+001 |
| 1000 | 1164.3 | 1.29367E+002 | 66.943 | 7.43811E+000 |
| 1500 | 726.19 | 8.06878E+001 | 41.755 | 4.63944E+000 |
| 2000 | 507.71 | 5.64122E+001 | 29.193 | 3.24367E+000 |
| 2500 | 381.14 | 4.23489E+001 | 21.915 | 2.43500E+000 |
| 下风向最大浓度 | 2698.2 | 155.14 |
| 最大浓度出现距离m | 301 | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 299.8 | 17.238 |

表5.1-15  2#排气筒非正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒2# |
| --- | --- |
|  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度C（μg/m3） | 占标率Pi(%) | 浓度C（μg/m3） | 占标率Pi(%) |
| 10 | 3.98928E-05 | 1.99464E-005 | 3.83461E-05 | 1.27820E-005 | 0.000204878 | 1.02439E-005 |
| 25 | 2.72105 | 1.36053E+000 | 2.61555 | 8.71850E-001 | 13.9745 | 6.98725E-001 |
| 50 | 30.2114 | 1.51057E+001 | 29.04 | 9.68000E+000 | 155.157 | 7.75785E+000 |
| 75 | 52.0292 | 2.60146E+001 | 50.0119 | 1.66706E+001 | 267.207 | 1.33604E+001 |
| 100 | 54.9504 | 2.74752E+001 | 52.8198 | 1.76066E+001 | 282.209 | 1.41105E+001 |
| 125 | 52.3182 | 2.61591E+001 | 50.2897 | 1.67632E+001 | 268.691 | 1.34346E+001 |
| 150 | 76.9996 | 3.84998E+001 | 74.0142 | 2.46714E+001 | 395.447 | 1.97724E+001 |
| 175 | 105.633 | 5.28165E+001 | 101.537 | 3.38457E+001 | 542.5 | 2.71250E+001 |
| 200 | 127.177 | 6.35885E+001 | 122.246 | 4.07487E+001 | 653.145 | 3.26573E+001 |
| 225 | 156.123 | 7.80615E+001 | 150.07 | 5.00233E+001 | 801.802 | 4.00901E+001 |
| 250 | 165.58 | 8.27900E+001 | 159.16 | 5.30533E+001 | 850.368 | 4.25184E+001 |
| 275 | 170.363 | 8.51815E+001 | 163.758 | 5.45860E+001 | 874.936 | 4.37468E+001 |
| 300 | 171.792 | 8.58960E+001 | 165.131 | 5.50437E+001 | 882.272 | 4.41136E+001 |
| 325 | 170.862 | 8.54310E+001 | 164.237 | 5.47457E+001 | 877.495 | 4.38748E+001 |
| 350 | 168.337 | 8.41685E+001 | 161.81 | 5.39367E+001 | 864.529 | 4.32265E+001 |
| 375 | 164.738 | 8.23690E+001 | 158.351 | 5.27837E+001 | 846.046 | 4.23023E+001 |
| 400 | 160.475 | 8.02375E+001 | 154.253 | 5.14177E+001 | 824.151 | 4.12076E+001 |
| 425 | 155.802 | 7.79010E+001 | 149.761 | 4.99203E+001 | 800.153 | 4.00077E+001 |
| 450 | 150.93 | 7.54650E+001 | 145.078 | 4.83593E+001 | 775.13 | 3.87565E+001 |
| 475 | 145.991 | 7.29955E+001 | 140.331 | 4.67770E+001 | 749.766 | 3.74883E+001 |
| 500 | 141.063 | 7.05315E+001 | 135.594 | 4.51980E+001 | 724.459 | 3.62230E+001 |
| 1000 | 74.1283 | 3.70642E+001 | 71.2542 | 2.37514E+001 | 380.701 | 1.90351E+001 |
| 1500 | 46.2368 | 2.31184E+001 | 44.4441 | 1.48147E+001 | 237.458 | 1.18729E+001 |
| 2000 | 32.3264 | 1.61632E+001 | 31.0731 | 1.03577E+001 | 166.019 | 8.30095E+000 |
| 2500 | 24.2672 | 1.21336E+001 | 23.3263 | 7.77543E+000 | 124.629 | 6.23145E+000 |
| 下风向最大浓度 | 171.792 | 165.131 | 882.272 |
| 最大浓度出现距离m | 301 | 301 | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 85.896 | 55.044 | 44.114 |

表5.1-16  3#排气筒非正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒3# |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 0.00002732 | 3.03556E-006 |
| 25 | 63.85 | 7.09444E+000 |
| 50 | 493.63 | 5.48478E+001 |
| 75 | 581.43 | 6.46033E+001 |
| 100 | 558.04 | 6.20044E+001 |
| 125 | 487.05 | 5.41167E+001 |
| 150 | 427.95 | 4.75500E+001 |
| 175 | 497.79 | 5.53100E+001 |
| 200 | 599.32 | 6.65911E+001 |
| 225 | 735.71 | 8.17456E+001 |
| 250 | 780.26 | 8.66956E+001 |
| 275 | 802.84 | 8.92044E+001 |
| 300 | 809.56 | 8.99511E+001 |
| 325 | 805.19 | 8.94656E+001 |
| 350 | 793.26 | 8.81400E+001 |
| 375 | 776.32 | 8.62578E+001 |
| 400 | 756.21 | 8.40233E+001 |
| 425 | 734.22 | 8.15800E+001 |
| 450 | 711.26 | 7.90289E+001 |
| 475 | 687.96 | 7.64400E+001 |
| 500 | 664.78 | 7.38644E+001 |
| 1000 | 349.33 | 3.88144E+001 |
| 1500 | 217.89 | 2.42100E+001 |
| 2000 | 152.33 | 1.69256E+001 |
| 2500 | 114.36 | 1.27067E+001 |
| 下风向最大浓度 | 809.57 |
| 最大浓度出现距离m | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 89.952 |

表5.1-17  4#排气筒非正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒4# |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci（μg/m3） | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 0.00010026 | 1.11400E-005 | 9.35221E-05 | 3.11740E-005 | 8.19329E-05 | 4.09665E-006 |
| 25 | 1.8175 | 2.01944E-001 | 1.69536 | 5.65120E-001 | 1.48527 | 7.42635E-002 |
| 50 | 24.766 | 2.75178E+000 | 23.1016 | 7.70053E+000 | 20.2389 | 1.01195E+000 |
| 75 | 46.038 | 5.11533E+000 | 42.944 | 1.43147E+001 | 37.6225 | 1.88113E+000 |
| 100 | 53.789 | 5.97656E+000 | 50.1741 | 1.67247E+001 | 43.9566 | 2.19783E+000 |
| 125 | 52.728 | 5.85867E+000 | 49.1845 | 1.63948E+001 | 43.0895 | 2.15448E+000 |
| 150 | 92.549 | 1.02832E+001 | 86.3293 | 2.87764E+001 | 75.6314 | 3.78157E+000 |
| 175 | 126.96 | 1.41067E+001 | 118.428 | 3.94760E+001 | 103.752 | 5.18760E+000 |
| 200 | 152.86 | 1.69844E+001 | 142.587 | 4.75290E+001 | 124.918 | 6.24590E+000 |
| 225 | 187.65 | 2.08500E+001 | 175.039 | 5.83463E+001 | 153.348 | 7.66740E+000 |
| 250 | 199.01 | 2.21122E+001 | 185.636 | 6.18787E+001 | 162.632 | 8.13160E+000 |
| 275 | 204.77 | 2.27522E+001 | 191.009 | 6.36697E+001 | 167.339 | 8.36695E+000 |
| 300 | 206.48 | 2.29422E+001 | 192.604 | 6.42013E+001 | 168.736 | 8.43680E+000 |
| 325 | 205.37 | 2.28189E+001 | 191.568 | 6.38560E+001 | 167.829 | 8.39145E+000 |
| 350 | 202.33 | 2.24811E+001 | 188.733 | 6.29110E+001 | 165.345 | 8.26725E+000 |
| 375 | 198.01 | 2.20011E+001 | 184.703 | 6.15677E+001 | 161.815 | 8.09075E+000 |
| 400 | 192.88 | 2.14311E+001 | 179.918 | 5.99727E+001 | 157.622 | 7.88110E+000 |
| 425 | 187.27 | 2.08078E+001 | 174.685 | 5.82283E+001 | 153.038 | 7.65190E+000 |
| 450 | 181.41 | 2.01567E+001 | 169.218 | 5.64060E+001 | 148.249 | 7.41245E+000 |
| 475 | 175.47 | 1.94967E+001 | 163.678 | 5.45593E+001 | 143.395 | 7.16975E+000 |
| 500 | 169.55 | 1.88389E+001 | 158.156 | 5.27187E+001 | 138.557 | 6.92785E+000 |
| 1000 | 89.098 | 9.89978E+000 | 83.1102 | 2.77034E+001 | 72.8113 | 3.64057E+000 |
| 1500 | 55.573 | 6.17478E+000 | 51.8383 | 1.72794E+001 | 45.4145 | 2.27073E+000 |
| 2000 | 38.854 | 4.31711E+000 | 36.2428 | 1.20809E+001 | 31.7517 | 1.58759E+000 |
| 2500 | 29.167 | 3.24078E+000 | 27.2069 | 9.06897E+000 | 23.8354 | 1.19177E+000 |
| 下风向最大浓度 | 206.49 | 192.613 | 168.745 |
| 最大浓度出现距离m | 301 | 301 | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 22.943 | 64.204 | 8.437 |

表5.1-17  6# 排气筒非正常排放废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 排气筒6# |
| --- | --- |
|  | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 0.00048861 | 1.62870E-004 | 0.000429207 | 2.14604E-005 |
| 25 | 3.3951 | 1.13170E+000 | 2.98234 | 1.49117E-001 |
| 50 | 52.299 | 1.74330E+001 | 45.9407 | 2.29704E+000 |
| 75 | 93.859 | 3.12863E+001 | 82.448 | 4.12240E+000 |
| 100 | 120.67 | 4.02233E+001 | 105.999 | 5.29995E+000 |
| 125 | 147.48 | 4.91600E+001 | 129.55 | 6.47750E+000 |
| 150 | 258.86 | 8.62867E+001 | 227.389 | 1.13695E+001 |
| 175 | 355.12 | 1.18373E+002 | 311.946 | 1.55973E+001 |
| 200 | 427.56 | 1.42520E+002 | 375.579 | 1.87790E+001 |
| 225 | 524.86 | 1.74953E+002 | 461.05 | 2.30525E+001 |
| 250 | 556.64 | 1.85547E+002 | 488.966 | 2.44483E+001 |
| 275 | 572.75 | 1.90917E+002 | 503.117 | 2.51559E+001 |
| 300 | 577.55 | 1.92517E+002 | 507.334 | 2.53667E+001 |
| 325 | 574.43 | 1.91477E+002 | 504.593 | 2.52297E+001 |
| 350 | 565.91 | 1.88637E+002 | 497.109 | 2.48555E+001 |
| 375 | 553.83 | 1.84610E+002 | 486.497 | 2.43249E+001 |
| 400 | 539.48 | 1.79827E+002 | 473.892 | 2.36946E+001 |
| 425 | 523.79 | 1.74597E+002 | 460.11 | 2.30055E+001 |
| 450 | 507.41 | 1.69137E+002 | 445.721 | 2.22861E+001 |
| 475 | 490.8 | 1.63600E+002 | 431.13 | 2.15565E+001 |
| 500 | 474.25 | 1.58083E+002 | 416.593 | 2.08297E+001 |
| 1000 | 249.21 | 8.30700E+001 | 218.912 | 1.09456E+001 |
| 1500 | 155.44 | 5.18133E+001 | 136.542 | 6.82710E+000 |
| 2000 | 108.68 | 3.62267E+001 | 95.4671 | 4.77336E+000 |
| 2500 | 81.582 | 2.71940E+001 | 71.6636 | 3.58318E+000 |
| 下风向最大浓度 | 577.55 | 507.334 |
| 最大浓度出现距离m | 301 | 301 |
| 浓度占标率Pmax | 192.517 | 25.367 |

预测结果表明，1#排气筒颗粒物下风向最大落地浓度为26.977μg /m3，占标率2.997%，出现在距离点源301米处。2#排气筒污染物下风向最大落地浓度为颗粒物1.396μg /m3，占标率0.155%；甲苯7.79873μg/m3，占标率3.899%；二甲苯7.46569μg /m3，占标率2.489%；非甲烷总烃39.965μg /m3，占标率1.998%，出现在距离点源301米处。3#排气筒颗粒物下风向最大落地浓度为8.1041μg /m3，占标率0.900%，出现在距离点源301米处。4#排气筒污染物下风向最大落地浓度为颗粒物1.8567μg /m3，占标率0.206%；二甲苯8.71456μg /m3，占标率2.905%；非甲烷总烃7.60442μg /m3，占标率0.380%，出现在距离点源301米处。6#排气筒污染物下风向最大落地浓度为二甲苯28.864μg /m3，占标率9.621%；非甲烷总烃25.0617μg /m3，占标率1.253%，出现在距离点源414米处。由此可见各污染源污染物下风向最大落地浓度占标率均小于10%，说明正常排放时，排放的废气对环境影响较小。

表5.1-18   内业车间无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 内业车间 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 甲苯 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 2.1045 | 2.33833E-001 | 2.30439 | 1.15220E+000 |
| 25 | 2.3797 | 2.64411E-001 | 2.60573 | 1.30287E+000 |
| 50 | 2.8677 | 3.18633E-001 | 3.14008 | 1.57004E+000 |
| 75 | 3.3771 | 3.75233E-001 | 3.69786 | 1.84893E+000 |
| 100 | 3.8985 | 4.33167E-001 | 4.26879 | 2.13440E+000 |
| 125 | 4.4281 | 4.92011E-001 | 4.84869 | 2.42435E+000 |
| 150 | 4.9612 | 5.51244E-001 | 5.43243 | 2.71622E+000 |
| 175 | 5.4823 | 6.09144E-001 | 6.00302 | 3.00151E+000 |
| 200 | 5.9252 | 6.58356E-001 | 6.48799 | 3.24400E+000 |
| 225 | 6.2794 | 6.97711E-001 | 6.87583 | 3.43792E+000 |
| 250 | 6.5532 | 7.28133E-001 | 7.17564 | 3.58782E+000 |
| 275 | 6.736 | 7.48444E-001 | 7.3758 | 3.68790E+000 |
| 300 | 6.8413 | 7.60144E-001 | 7.4911 | 3.74555E+000 |
| 325 | 6.8853 | 7.65033E-001 | 7.53928 | 3.76964E+000 |
| 350 | 6.8895 | 7.65500E-001 | 7.54388 | 3.77194E+000 |
| 375 | 6.8872 | 7.65244E-001 | 7.54136 | 3.77068E+000 |
| 400 | 6.8548 | 7.61644E-001 | 7.50588 | 3.75294E+000 |
| 425 | 6.7984 | 7.55378E-001 | 7.44413 | 3.72207E+000 |
| 450 | 6.7252 | 7.47244E-001 | 7.36397 | 3.68199E+000 |
| 475 | 6.6383 | 7.37589E-001 | 7.26882 | 3.63441E+000 |
| 500 | 6.5423 | 7.26922E-001 | 7.1637 | 3.58185E+000 |
| 1000 | 4.4702 | 4.96689E-001 | 4.89479 | 2.44740E+000 |
| 1500 | 3.2287 | 3.58744E-001 | 3.53537 | 1.76769E+000 |
| 2000 | 2.4384 | 2.70933E-001 | 2.67 | 1.33500E+000 |
| 2500 | 1.9172 | 2.13022E-001 | 2.0993 | 1.04965E+000 |
| 下风向最大浓度 | 6.8928 | 7.54749 |
| 最大浓度出现距离m | 360 | 360 |
| 浓度占标率Pmax | 0.766 | 3.774 |

续表5.1-18   内业车间无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 内业车间 |
| --- | --- |
|  | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 2.2629 | 7.54300E-001 | 11.9557 | 5.97785E-001 |
| 25 | 2.55882 | 8.52940E-001 | 13.5191 | 6.75955E-001 |
| 50 | 3.08355 | 1.02785E+000 | 16.2914 | 8.14570E-001 |
| 75 | 3.63129 | 1.21043E+000 | 19.1853 | 9.59265E-001 |
| 100 | 4.19194 | 1.39731E+000 | 22.1474 | 1.10737E+000 |
| 125 | 4.7614 | 1.58713E+000 | 25.1561 | 1.25781E+000 |
| 150 | 5.33462 | 1.77821E+000 | 28.1846 | 1.40923E+000 |
| 175 | 5.89495 | 1.96498E+000 | 31.145 | 1.55725E+000 |
| 200 | 6.37118 | 2.12373E+000 | 33.6611 | 1.68306E+000 |
| 225 | 6.75204 | 2.25068E+000 | 35.6733 | 1.78367E+000 |
| 250 | 7.04645 | 2.34882E+000 | 37.2288 | 1.86144E+000 |
| 275 | 7.24301 | 2.41434E+000 | 38.2672 | 1.91336E+000 |
| 300 | 7.35624 | 2.45208E+000 | 38.8654 | 1.94327E+000 |
| 325 | 7.40355 | 2.46785E+000 | 39.1154 | 1.95577E+000 |
| 350 | 7.40806 | 2.46935E+000 | 39.1393 | 1.95697E+000 |
| 375 | 7.40559 | 2.46853E+000 | 39.1262 | 1.95631E+000 |
| 400 | 7.37075 | 2.45692E+000 | 38.9421 | 1.94711E+000 |
| 425 | 7.31011 | 2.43670E+000 | 38.6217 | 1.93109E+000 |
| 450 | 7.2314 | 2.41047E+000 | 38.2059 | 1.91030E+000 |
| 475 | 7.13796 | 2.37932E+000 | 37.7122 | 1.88561E+000 |
| 500 | 7.03473 | 2.34491E+000 | 37.1668 | 1.85834E+000 |
| 1000 | 4.80667 | 1.60222E+000 | 25.3952 | 1.26976E+000 |
| 1500 | 3.47172 | 1.15724E+000 | 18.3423 | 9.17115E-001 |
| 2000 | 2.62194 | 8.73980E-001 | 13.8526 | 6.92630E-001 |
| 2500 | 2.06151 | 6.87170E-001 | 10.8916 | 5.44580E-001 |
| 下风向最大浓度 | 7.41161 | 39.158 |
| 最大浓度出现距离m | 360 | 360 |
| 浓度占标率Pmax | 2.471 | 1.958 |

表5.1-9   涂装车间无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 涂装车间 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 2.068 | 2.29778E-001 | 1.92902 | 6.43007E-001 | 1.68998 | 8.44990E-002 |
| 25 | 3.0038 | 3.33756E-001 | 2.80193 | 9.33977E-001 | 2.45472 | 1.22736E-001 |
| 50 | 4.6024 | 5.11378E-001 | 4.2931 | 1.43103E+000 | 3.7611 | 1.88055E-001 |
| 75 | 6.1665 | 6.85167E-001 | 5.75208 | 1.91736E+000 | 5.03929 | 2.51965E-001 |
| 100 | 7.4169 | 8.24100E-001 | 6.91845 | 2.30615E+000 | 6.06112 | 3.03056E-001 |
| 125 | 8.075 | 8.97222E-001 | 7.53233 | 2.51078E+000 | 6.59892 | 3.29946E-001 |
| 150 | 8.8914 | 9.87933E-001 | 8.29386 | 2.76462E+000 | 7.26609 | 3.63305E-001 |
| 175 | 8.9076 | 9.89733E-001 | 8.30897 | 2.76966E+000 | 7.27933 | 3.63967E-001 |
| 200 | 8.6664 | 9.62933E-001 | 8.08398 | 2.69466E+000 | 7.08222 | 3.54111E-001 |
| 225 | 8.3188 | 9.24311E-001 | 7.75974 | 2.58658E+000 | 6.79816 | 3.39908E-001 |
| 250 | 7.9368 | 8.81867E-001 | 7.40341 | 2.46780E+000 | 6.48599 | 3.24300E-001 |
| 275 | 7.4858 | 8.31756E-001 | 6.98272 | 2.32757E+000 | 6.11743 | 3.05872E-001 |
| 300 | 7.0211 | 7.80122E-001 | 6.54925 | 2.18308E+000 | 5.73767 | 2.86884E-001 |
| 325 | 7.1509 | 7.94544E-001 | 6.67033 | 2.22344E+000 | 5.84375 | 2.92188E-001 |
| 350 | 7.4801 | 8.31122E-001 | 6.97741 | 2.32580E+000 | 6.11277 | 3.05639E-001 |
| 375 | 7.7277 | 8.58633E-001 | 7.20837 | 2.40279E+000 | 6.31511 | 3.15756E-001 |
| 400 | 7.9069 | 8.78544E-001 | 7.37552 | 2.45851E+000 | 6.46155 | 3.23078E-001 |
| 425 | 8.0296 | 8.92178E-001 | 7.48998 | 2.49666E+000 | 6.56182 | 3.28091E-001 |
| 450 | 8.0976 | 8.99733E-001 | 7.55341 | 2.51780E+000 | 6.61739 | 3.30870E-001 |
| 475 | 8.1251 | 9.02789E-001 | 7.57906 | 2.52635E+000 | 6.63987 | 3.31994E-001 |
| 500 | 8.1183 | 9.02033E-001 | 7.57272 | 2.52424E+000 | 6.63431 | 3.31716E-001 |
| 1000 | 6.1377 | 6.81967E-001 | 5.72522 | 1.90841E+000 | 5.01575 | 2.50788E-001 |
| 1500 | 4.3272 | 4.80800E-001 | 4.03639 | 1.34546E+000 | 3.53621 | 1.76811E-001 |
| 2000 | 3.3317 | 3.70189E-001 | 3.1078 | 1.03593E+000 | 2.72268 | 1.36134E-001 |
| 2500 | 2.5666 | 2.85178E-001 | 2.39411 | 7.98037E-001 | 2.09744 | 1.04872E-001 |
| 下风向最大浓度 | 8.9802 | 8.37669 | 7.33866 |
| 最大浓度出现距离m | 161 | 161 | 161 |
| 浓度占标率Pmax | 0.998 | 2.792 | 0.367 |

表5.1-20   晾干房无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 晾干房 |
| --- | --- |
|  | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 8.716 | 2.90533E+000 | 7.65952 | 3.82976E-001 |
| 25 | 11.151 | 3.71700E+000 | 9.79936 | 4.89968E-001 |
| 50 | 15.156 | 5.05200E+000 | 13.3189 | 6.65945E-001 |
| 75 | 18.896 | 6.29867E+000 | 16.6056 | 8.30280E-001 |
| 100 | 22.055 | 7.35167E+000 | 19.3817 | 9.69085E-001 |
| 125 | 24.375 | 8.12500E+000 | 21.4205 | 1.07103E+000 |
| 150 | 25.742 | 8.58067E+000 | 22.6218 | 1.13109E+000 |
| 175 | 25.452 | 8.48400E+000 | 22.3669 | 1.11835E+000 |
| 200 | 24.692 | 8.23067E+000 | 21.699 | 1.08495E+000 |
| 225 | 23.701 | 7.90033E+000 | 20.8282 | 1.04141E+000 |
| 250 | 22.566 | 7.52200E+000 | 19.8307 | 9.91535E-001 |
| 275 | 22.858 | 7.61933E+000 | 20.0873 | 1.00437E+000 |
| 300 | 23.548 | 7.84933E+000 | 20.6937 | 1.03469E+000 |
| 325 | 24.074 | 8.02467E+000 | 21.1559 | 1.05780E+000 |
| 350 | 24.455 | 8.15167E+000 | 21.4908 | 1.07454E+000 |
| 375 | 24.701 | 8.23367E+000 | 21.7069 | 1.08535E+000 |
| 400 | 24.837 | 8.27900E+000 | 21.8265 | 1.09133E+000 |
| 425 | 24.866 | 8.28867E+000 | 21.8519 | 1.09260E+000 |
| 450 | 24.809 | 8.26967E+000 | 21.8018 | 1.09009E+000 |
| 475 | 24.685 | 8.22833E+000 | 21.6929 | 1.08465E+000 |
| 500 | 24.509 | 8.16967E+000 | 21.5382 | 1.07691E+000 |
| 1000 | 18.241 | 6.08033E+000 | 16.03 | 8.01500E-001 |
| 1500 | 12.995 | 4.33167E+000 | 11.4198 | 5.70990E-001 |
| 2000 | 9.7237 | 3.24123E+000 | 8.54507 | 4.27254E-001 |
| 2500 | 7.9029 | 2.63430E+000 | 6.94497 | 3.47249E-001 |
| 下风向最大浓度 | 25.783 | 22.6578 |
| 最大浓度出现距离m | 154 | 154 |
| 浓度占标率Pmax | 8.594 | 1.133 |

表5.1-21   船坞无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 船坞 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二甲苯 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 6.9067 | 7.67411E-001 | 8.13096 | 2.71032E+000 |
| 25 | 7.1862 | 7.98467E-001 | 8.46001 | 2.82000E+000 |
| 50 | 7.6389 | 8.48767E-001 | 8.99295 | 2.99765E+000 |
| 75 | 8.0783 | 8.97589E-001 | 9.51024 | 3.17008E+000 |
| 100 | 8.4977 | 9.44189E-001 | 10.004 | 3.33467E+000 |
| 125 | 8.9321 | 9.92456E-001 | 10.5154 | 3.50513E+000 |
| 150 | 9.3813 | 1.04237E+000 | 11.0442 | 3.68140E+000 |
| 175 | 9.831 | 1.09233E+000 | 11.5736 | 3.85787E+000 |
| 200 | 10.267 | 1.14078E+000 | 12.0869 | 4.02897E+000 |
| 225 | 10.684 | 1.18711E+000 | 12.5778 | 4.19260E+000 |
| 250 | 11.106 | 1.23400E+000 | 13.0746 | 4.35820E+000 |
| 275 | 11.517 | 1.27967E+000 | 13.5585 | 4.51950E+000 |
| 300 | 11.908 | 1.32311E+000 | 14.0188 | 4.67293E+000 |
| 325 | 12.281 | 1.36456E+000 | 14.4579 | 4.81930E+000 |
| 350 | 12.968 | 1.44089E+000 | 15.2667 | 5.08890E+000 |
| 375 | 13.612 | 1.51244E+000 | 16.0248 | 5.34160E+000 |
| 400 | 14.24 | 1.58222E+000 | 16.7641 | 5.58803E+000 |
| 425 | 14.816 | 1.64622E+000 | 17.4422 | 5.81407E+000 |
| 450 | 15.393 | 1.71033E+000 | 18.1215 | 6.04050E+000 |
| 475 | 15.929 | 1.76989E+000 | 18.7525 | 6.25083E+000 |
| 500 | 16.393 | 1.82144E+000 | 19.2988 | 6.43293E+000 |
| 1000 | 20.342 | 2.26022E+000 | 23.9478 | 7.98260E+000 |
| 1500 | 19.087 | 2.12078E+000 | 22.4703 | 7.49010E+000 |
| 2000 | 16.598 | 1.84422E+000 | 19.5401 | 6.51337E+000 |
| 2500 | 14.21 | 1.57889E+000 | 16.7288 | 5.57627E+000 |
| 下风向最大浓度 | 20.344 | 23.9501 |
| 最大浓度出现距离m | 983 | 983 |
| 浓度占标率Pmax | 2.260 | 7.983 |

续表5.1-21   船坞、装焊平台无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 船坞 | 装焊平台 |
| --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 12.4043 | 6.20215E-001 | 25.836 | 2.87067E+000 |
| 25 | 12.9063 | 6.45315E-001 | 26.456 | 2.93956E+000 |
| 50 | 13.7194 | 6.85970E-001 | 27.458 | 3.05089E+000 |
| 75 | 14.5085 | 7.25425E-001 | 28.426 | 3.15844E+000 |
| 100 | 15.2618 | 7.63090E-001 | 29.358 | 3.26200E+000 |
| 125 | 16.0419 | 8.02095E-001 | 30.259 | 3.36211E+000 |
| 150 | 16.8487 | 8.42435E-001 | 31.132 | 3.45911E+000 |
| 175 | 17.6563 | 8.82815E-001 | 31.978 | 3.55311E+000 |
| 200 | 18.4394 | 9.21970E-001 | 32.8 | 3.64444E+000 |
| 225 | 19.1883 | 9.59415E-001 | 33.599 | 3.73322E+000 |
| 250 | 19.9462 | 9.97310E-001 | 34.376 | 3.81956E+000 |
| 275 | 20.6844 | 1.03422E+000 | 35.133 | 3.90367E+000 |
| 300 | 21.3866 | 1.06933E+000 | 35.871 | 3.98567E+000 |
| 325 | 22.0565 | 1.10283E+000 | 36.591 | 4.06567E+000 |
| 350 | 23.2904 | 1.16452E+000 | 37.293 | 4.14367E+000 |
| 375 | 24.447 | 1.22235E+000 | 37.796 | 4.19956E+000 |
| 400 | 25.5748 | 1.27874E+000 | 36.884 | 4.09822E+000 |
| 425 | 26.6093 | 1.33047E+000 | 34.826 | 3.86956E+000 |
| 450 | 27.6456 | 1.38228E+000 | 32.871 | 3.65233E+000 |
| 475 | 28.6083 | 1.43042E+000 | 31.019 | 3.44656E+000 |
| 500 | 29.4416 | 1.47208E+000 | 29.514 | 3.27933E+000 |
| 1000 | 36.534 | 1.82670E+000 | 16.674 | 1.85267E+000 |
| 1500 | 34.28 | 1.71400E+000 | 12.32 | 1.36889E+000 |
| 2000 | 29.8098 | 1.49049E+000 | 9.8301 | 1.09223E+000 |
| 2500 | 25.521 | 1.27605E+000 | 8.0955 | 8.99500E-001 |
| 下风向最大浓度 | 36.5376 | 37.925 |
| 最大浓度出现距离m | 983 | 373 |
| 浓度占标率Pmax | 1.827 | 4.214 |

表5.1-22   危废仓库无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向 距离D(m) | 危废仓库 |
| --- | --- |
|  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) | 浓度Ci(μg/m3) | 占标率Pi(%) |
| 10 | 4.2942 | 2.14710E+000 | 22.7641 | 7.58803E+000 | 40.0141 | 2.00071E+000 |
| 25 | 5.2862 | 2.64310E+000 | 28.0229 | 9.34097E+000 | 49.2578 | 2.46289E+000 |
| 50 | 4.7557 | 2.37785E+000 | 25.2106 | 8.40353E+000 | 44.3145 | 2.21573E+000 |
| 75 | 4.0985 | 2.04925E+000 | 21.7267 | 7.24223E+000 | 38.1906 | 1.90953E+000 |
| 100 | 3.4618 | 1.73090E+000 | 18.3515 | 6.11717E+000 | 32.2577 | 1.61289E+000 |
| 125 | 2.9302 | 1.46510E+000 | 15.5334 | 5.17780E+000 | 27.3041 | 1.36521E+000 |
| 150 | 2.5035 | 1.25175E+000 | 13.2714 | 4.42380E+000 | 23.3281 | 1.16641E+000 |
| 175 | 2.1688 | 1.08440E+000 | 11.4971 | 3.83237E+000 | 20.2093 | 1.01047E+000 |
| 200 | 1.9003 | 9.50150E-001 | 10.0737 | 3.35790E+000 | 17.7073 | 8.85365E-001 |
| 225 | 1.6796 | 8.39800E-001 | 8.90379 | 2.96793E+000 | 15.6508 | 7.82540E-001 |
| 250 | 1.4985 | 7.49250E-001 | 7.94375 | 2.64792E+000 | 13.9633 | 6.98165E-001 |
| 275 | 1.3467 | 6.73350E-001 | 7.13904 | 2.37968E+000 | 12.5488 | 6.27440E-001 |
| 300 | 1.2193 | 6.09650E-001 | 6.46368 | 2.15456E+000 | 11.3617 | 5.68085E-001 |
| 325 | 1.1103 | 5.55150E-001 | 5.88585 | 1.96195E+000 | 10.346 | 5.17300E-001 |
| 350 | 1.0373 | 5.18650E-001 | 5.49887 | 1.83296E+000 | 9.66575 | 4.83288E-001 |
| 375 | 0.95297 | 4.76485E-001 | 5.05182 | 1.68394E+000 | 8.87995 | 4.43998E-001 |
| 400 | 0.87962 | 4.39810E-001 | 4.66299 | 1.55433E+000 | 8.19646 | 4.09823E-001 |
| 425 | 0.81539 | 4.07695E-001 | 4.32249 | 1.44083E+000 | 7.59795 | 3.79898E-001 |
| 450 | 0.75876 | 3.79380E-001 | 4.02229 | 1.34076E+000 | 7.07026 | 3.53513E-001 |
| 475 | 0.70852 | 3.54260E-001 | 3.75596 | 1.25199E+000 | 6.60212 | 3.30106E-001 |
| 500 | 0.66371 | 3.31855E-001 | 3.51842 | 1.17281E+000 | 6.18457 | 3.09229E-001 |
| 1000 | 0.26805 | 1.34025E-001 | 1.42097 | 4.73657E-001 | 2.49774 | 1.24887E-001 |
| 1500 | 0.15573 | 7.78650E-002 | 0.825546 | 2.75182E-001 | 1.45112 | 7.25560E-002 |
| 2000 | 0.10563 | 5.28150E-002 | 0.559959 | 1.86653E-001 | 0.98428 | 4.92140E-002 |
| 2500 | 0.078083 | 3.90415E-002 | 0.413929 | 1.37976E-001 | 0.727592 | 3.63796E-002 |
| 下风向最大浓度 | 5.3793 | 28.5164 | 50.1253 |
| 最大浓度出现距离m | 16 | 16 | 16 |
| 浓度占标率Pmax | 2.690 | 9.505 | 2.506 |

无组织预测结果表明：内业车间无组织排放的污染物下风向最大浓度分别为颗粒物6.8928μg /m3、甲苯7.54749μg /m3、二甲苯7.41161μg /m3、非甲烷总烃39.158μg /m3，占标率分别为颗粒物0.766%、甲苯3.774%、二甲苯2.471%、非甲烷总烃1.958%，出现在距离面源360m处；涂装车间无组织排放的污染物下风向最大浓度分别为颗粒物8.9802μg /m3、二甲苯8.37669μg /m3、非甲烷总烃7.33866μg /m3，占标率分别为颗粒物0.998%、二甲苯2.792%、非甲烷总烃0.367%，出现在距离面源161m处；晾干房无组织排放的污染物下风向最大浓度分别为二甲苯25.783μg /m3、非甲烷总烃22.6578μg /m3，占标率分别为二甲苯8.594%、非甲烷总烃1.133%，出现在距离面源154m处；船坞无组织排放的污染物下风向最大浓度分别为颗粒物20.344μg /m3、二甲苯23.9501μg /m3、非甲烷总烃36.5376μg /m3，占标率分别为颗粒物2.260%、二甲苯7.983%、非甲烷总烃1.827%；危废仓库无组织排放的污染物下风向最大浓度分别为甲苯5.3793μg /m3、二甲苯28.5164μg /m3、非甲烷总烃50.1253μg /m3，占标率分别为甲苯2.690%、二甲苯9.505%、非甲烷总烃2.506%出现在距离面源16m处。

3、大气环境防护距离

采用大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。根据计算，本项目厂界不存在超标点，不需设大气防护距离。

4、卫生防护距离计算

本项目无组织排放的废气卫生防护距离L按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201－91)中公式计算：

式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

L——工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），可按生产单元占地面积S换算：

r=(S/)1/2

本项目无组织排放的污染物主要为颗粒物、H2S和非甲烷总烃，无组织排放污染源卫生防护距离结果见表5.1-14。

表5.1-14   无组织排放污染源卫生防护距离

| 污染源位置 | 污染物 | 污染源强（kg/h） | 面源面积（m×m） | 计算系数 | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | 计算值 | 取值 |
| 内业车间 | 颗粒物 | 0.201 | 280×230 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.110 | 50 |
|  | 甲苯 | 0.22 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 7.409 | 50 |
|  | 二甲苯 | 0.216 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.474 | 50 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.141 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.391 | 50 |
| 涂装车间 | 颗粒物 | 0.268 | 76.9×116.7 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 5.052 | 50 |
|  | 二甲苯 | 0.250 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 17.149 | 50 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.219 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.536 | 50 |
| 晾干房 | 二甲苯 | 0.83 | 76.9×116.7 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 68.817 | 100 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.73 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 6.437 | 50 |
| 船坞 | 颗粒物 | 2.153 | 700×335 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 8.657 | 50 |
|  | 二甲苯 | 2.535 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 38.867 | 50 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.867 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 6.719 | 50 |
| 装焊平台 | 颗粒物 | 0.833 | 700×335 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.795 | 50 |
| 危废仓库 | 甲苯 | 0.00633 | 12×10 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.478 | 50 |
|  | 二甲苯 | 0.0336 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 16.799 | 50 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0589 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.122 | 50 |

根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定卫生防护距离为厂界100m；项目大气卫生防护距离包络线见图2.5-2。本项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，在今后引进项目时，100m大气卫生防护距离内不适宜建设居住点、学校、医院等对外环境敏感的项目。

## 5.2地表水环境影响分析

本项目无人员增加，无生活废水增加，本项目生产废水较现有项目未发生改变，实行“雨污分流”的排水体制。产生的废水主要有一般性生产性废水、生活污水和码头冲洗排水，其中一般性生产废水主要为切割冷却排水、密闭试验废、水初期雨水和地面冲洗水。一般性生产废水经废污水处理站隔油、沉淀预处理后进中水回用处理站处理后回用或道路及厂区降尘；试航废水由海事局专用收集船直接收走；生活污水接管排入园区污水管网，进入园区江海污水处理厂集中处理。

江海污水处理厂已于2015年取得环评批复，其一期工程总投资14157万元，设计污水处理能力为20000t/d，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据江海污水处理厂环评结论，在尾水正常排放情况下，涨落潮均对长江水体产生的影响较小，水质能够达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。涨潮期横向最大扩散距离为80m，落潮期达到100m。涨潮期对崇启大桥断面及三条港断面水质几乎没有影响，落潮期对七效闸断面及连兴港断面水质影响增量约为0.2mg/L。

由此可知，在污水处理厂正常排放期间，对长江水质产生的影响较小，处于可接受范围。

## 5.3地下水环境影响分析

根据污染源分析，可能对地下水产生影响的因素为油漆中稀释剂甲苯、二甲苯的泄漏。现有项目已经正常投入运行。根据地下水环境质量现状监测结果可知，项目所在地及周边共布设了3个水质监测点，对照《地下水质量标准》（GB/T14848—93），各监测点石油类、亚硝酸盐、碳酸盐（CO32-）未检出，pH、氨氮、硝酸盐、挥发酚类、总硬度、氟、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、Cl-、SO42-监测因子达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅳ类及以上标准。其余因子未检出。

因相邻某同类企业2017年建成并投入使用。地下水实际监测数据可以直接反映项目建成后对地下水环境的影响情况。项目所在地周边共布设了3个水质监测点，对照《地下水质量标准》（GB/T14848—93）（见表2.2-8），根据监测数据，各监测点石油类、亚硝酸盐、碳酸盐（CO32-）未检出，pH、氨氮、硝酸盐、挥发酚类、总硬度、氟、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、Cl-、SO42-监测因子达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅳ类及以上标准。

类比分析表明现有项目和同类项目没有对地下水环境造成明显污染影响。本期技改项目所排废水污染物与二期基本相同，类比分析预计也不会对地下水环境产生明显的影响。

## 5.4噪声影响预测分析

### 5.4.1价目的及评价范围

（1）评价目的

通过对项目营运期间各个噪声源对环境影响的预测，评价项目声源对周围声环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出污染防治措施提供依据。

（2）评价范围

项目的声评价范围为厂界

### 5.4.2噪声源强

调查工程项目声源种类与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声压级。项目的噪声源情况主要来源于本工程噪声源主要来源于车间、场地的加工设备以及钢料堆场钢板卸料的撞击声、空压机运行噪声和其他零星噪声源，各设备的噪声值和距离见表5.4-1

表5.4-1  技改项目主要设备噪声及排放情况

| 设备名称 | 噪声级别(dB（A）) | 台数 | 所在 工段 | 治理措施 | 降噪后效果(dB(A)) | 距厂界最近距离m | 预计厂界噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引风机 | 120 | 2 | 生产 车间 | 减震、隔声罩、消声、绿化等 | ≤70 | 35 | 厂界达标 |
| 喷砂机 | 95 | 24 |  |  | ≤85 | 66 | 厂界达标 |
| 抛丸机 | 95 | 1 |  |  | ≤70 | 54 | 厂界达标 |
| 焊机 | 88 | 1133 |  |  | ≤70 | 67 | 厂界达标 |
| 切割机 | 95 | 11 |  |  | ≤85 | 65 | 厂界达标 |
| 空压机 | 95 | 6 | 空压站 |  | ≤85 | 65 | 厂界达标 |

### 5.4.3噪声传播预测模式

预测采用等距离衰减模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），动力车间噪声预测计算的基本公式为：

LA(r)=LAref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)－距离声源r处的A声级，dB；

LAref(r0)－参考位置r0处的A声级，dB；

Abar－声屏障引起的A声级衰减量，dB；

Adiv－声源几何发散引起的A声级衰减量，dB；

Aatm－空气吸收引起的A声级衰减量，dB；

Aexc－附件衰减量，dB；

对于有厂房结构的噪声源，按一定声源衰减考虑声强，通常衰减量为10～20dB（A）。对于建筑物的阻挡效应，衰减量通常为5～20dB（A），楼房越高，遮挡面越大，衰减量越大。

Aatm＝，为声在大气传播时的衰减系数，与空气的温度、湿度和声波频率分布有关。

（1）室内声压级公式

SPL=SWL+10log()

式中：SPL－室内墙壁某一点处声压级分布d B (A)

SWL－独立噪声设备的声功率级d B (A)

R－房间常数，等于sa/l-a，S为室内总表面积（m2），a为室内平均吸声系数。

Q－独立声源的指向性因素。

首先利用该公式计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级。

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：

（4）厂房内隔量公式

式中：Tc－组合墙的平均透射系数

Ti－组合墙体中不同结构的透射系数

Si－组合墙体中不同结构所占的面积

N－组合墙体中不同结构类型的种类数

（5）将室外声级SPL2和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oct—：

式中：S－透声面积，m2。

（6）距离衰减公式

LP=Lw-20logr-8+10logQ

式中：LP－距声源r米处的声压级d（B）A

Lw－点声源的声功率级d（B）A

r－观察点距声源的径向距离（m）

Q－声源的指向性因子

（7）屏障衰减公式

Abar=10log(3±20N)+△LH(厚壁屏障)

Aexc=         (温湿度衰减)

（8）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为

式中：T－计算等效声级的时间

N－室外声源个数

M－等效室外声源个数。

### 5.3.4噪声预测结果与评价

利用工程分析给出的噪声源强，考虑评价范围内在建、项目的噪声源强，通过模式计算，表5.3-2给出了考虑周围声源叠加影响条件下昼、夜间厂界噪声预测结果。

表5.3-2  厂界噪声预测结果    单位：dB(A)

| 测点序号 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价结果 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价结果 |
| Z1 | 53.85 | 48.6 | 54.0 | 达标 | 43.45 | 35.5 | 44.3 | 达标 |
| Z2 | 54.7 | 57.0 | 60.9 | 达标 | 43.85 | 40.3 | 43.1 | 达标 |
| Z3 | 53.75 | 63.2 | 63.7 | 达标 | 43.9 | 41.2 | 43.4 | 达标 |
| Z4 | 53.85 | 58.7 | 59.8 | 达标 | 43.25 | 36.9 | 43.3 | 达标 |
| Z5 | 54.35 | 54.9 | 56.8 | 达标 | 43.65 | 38.2 | 43.2 | 达标 |
| Z6 | 53.5 | 62.3 | 62.7 | 达标 | 42.65 | 37.2 | 43.1 | 达标 |
| Z7 | 53.1 | 57.8 | 58.9 | 达标 | 43.85 | 33.6 | 42.9 | 达标 |
| Z8 | 54.2 | 50.8 | 55.2 | 达标 | 43.65 | 40.1 | 42.8 | 达标 |

由表5.3-1可见，本项目实施后噪声影响贡献值叠加本底值后，各噪声敏感点均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准，采取的噪声防治措施可靠。本项目噪声对外界环境影响不大。

## 5.5固体废物环境影响分析

项目固体废物产生及处置情况见表5.5-1。

表5.5-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废种类 | 产生环节 | 废物代号 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 危废代码 |  |  |
| 1 | 废钢砂 | 喷砂 | 矿物型废物 | 83 | 100 | 海门市春锋固废处置有限公司 |
| 2 | 除锈粉尘 | 抛丸除锈、二次除锈 | 矿物型废物 | 55 | 100 |  |
| 3 | 废钢丸 | 抛丸 | 矿物型废物 | 83 | 10 |  |
| 4 | 废钢材边角料 | 切割 | 矿物型废物 | 83 | 6000 | 南通市德邦金属材料有限公司 |
| 5 | 废焊条 | 焊接 | 工业垃圾 | 86 | 100 | 江苏海盛物质回收有限公司回收 |
| 6 | 漆渣 | 喷漆 | HW12 | 900-252-12 | 39.85 | 南通润启环保服务有限公司 |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 | HW12 | 900-251-12 | 50 |  |
| 8 | 废油漆桶 | 喷漆 | HW49 | 900-041-49 | 29.3 | 南通海之阳环保工程技术有限公司 |
| 9 | 废催化剂 | 废气处理 | -- | -- | 2.25 | 厂价回收 |
| 10 | 废机油 | 设备运行 | HW08 | 900-249-08 | 7.5 | 南通信炜油品有限公司 |
| 11 | 废定影液 | 显影 | HW16 | 900-019-16 | 0.3 | 南通惠民固废处置技术有限公司 |
| 12 | 废电瓶 | 运输设备 | HW49 | 900-044-49 | 1 | 南通科环环保科技有限公司 |
| 13 | 废水处理污泥 | 废水处理 | 工业垃圾 | 86 | 60 | 环卫清运 |
| 14 | 生活垃圾 | 办公、生活 |  |  | 990 |  |
|  | 总计 | / | -- | -- | 7450.2 | / |

建设项目固体废物产生总量约为7450.2t/a，其中危险固废的总量为87.95t/a，固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则，具体处置方式如下：

危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW08、HW12、HW49类危险废物，上述危险废物均委托有资质单位进行处置。

一般工业固废：主要包括废钢砂、废钢材边角料、废电焊头、除尘粉尘、废催化剂，产生量为6372.25t/a，收集后出售。

本项目厂区设有完善的一般工业固废和危险固废分类收集区域，并且强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，产生的各类工业固废在安全处置前，可暂存厂区内部，同时做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，避免造成二次污染。

本项目产生的固体废物在产生、收集、贮存、转运、处置环节，严格管理，规范操作，各类固废均可得到有效处理、处置，不会对外环境影响产生明显影响。

本项目产生的固体废物应分类收集、分类贮存，如将危险废物与一般工业废物混合贮存，会互相污染，不利于选择正确的处置方式增加处置风险，不利于固废减量化、资源化，甚至造成环境二次污染。

因此，采取以下措施防范固体废物的环境风险和环境污染：

（1）项目产生的危险废物，采用符合标准的塑料桶或者其他容器盛装后，运送至危险废物暂存场暂存。危险废物暂存间面积为120m2，设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，危险废物暂存场做到“防扬散、防流失、防渗漏”，并由专人管理和维护，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求。

（2）项目产生的一般工业固废，采用装袋包装后，运送至一般固废暂存库，一般固废堆场占地面积7600m2，设置了标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，并由专人管理和维护，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

（3）严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物和一般工业固废收集后由厂区内叉车分别运送至危废暂存场和一般固废堆场分类、分区暂存，杜绝混合存放。

（4）严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。

（5）危废暂存场由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

综上所述，通过以上措施，项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。

## 5.6环境风险分析

### 5.6.1现有项目风险情况调查

根据现场调查，现在振华重工厂区主要风险源为油漆库，油漆库中甲类油漆最大存放量50.0t，乙类油漆最大存放量：40.0t，甲类稀料最大存放量：30.0t，均低于临界量（5000t），因此，振华重工油漆仓库未构成重大危险源。根据振华重工现有项目环境影响评价批复文件，振华重工尚未编制完善的事故防范和应急措施、人员和组织机构，配套有应急预案，建议需完善。

### 5.6.2风险识别

1、物质危险性判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中对于物质危险性的释义，对于项目中的化学品主要分为剧毒危险性物质、一般毒性危险性物质、可燃易燃危险性物质、爆炸危险性物质四类，对于物质危险性判定的结果将作为评价工作等级划分的主要依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》第4.4.2条的要求，可在初步工程分析的基础上，选取在生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的1-3个主要化学品作为判定的对象。

项目涉及的危险物质主要为油漆中的二甲苯、喷涂废气处理产生的废活性炭等，其中，二甲苯属于附录A.1的表2有毒物质。并且根据附录A.1有毒物质判定标准，二甲苯属于一般毒物；废活性炭属于易燃物质。根据技改项目中所涉及的化学品的危险特性及使用、储存量并结合工程分析的结果，其判定依据见表5.6-1。

表5.6-1 物质危险性判定表

| 物质类别 | 等级 | LD50(大鼠经口)mg/kg | LD50(大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体－在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物； 其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体－闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体－闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下 （如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的 物质 |

2、重大危险源辩识

重大危险源辨识的依据为国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类。标准给出了物质的名称及其临界量。重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮运危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

单元内存在的危险物质为多种品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

本生产项目所涉及到的易燃物质及有毒有害品的临界量及其企业实际存量见表5.6-2。

表5.6-2 危险品工作场所使用量和临界量表

| 序号 | 危化品名称 | 项目实际储存量 ( t ) | GB18218 临界量 ( t ) | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 3.6 | 10 | 0.36 |
| 2 | 废活性炭 | 20 | / | / |
|  | 合计 | / | / | 0.36 |

由表5.6-2可知，项目生产场所及贮存场所的贮存量远小于标准临界量限值，经计算，P=0.36<1，故技改项目的生产场所及贮存场所不构成重大危险源。

3、物质风险性识别小结

根据上述危险物料的危险特性分析并结合重大危险源辩识结果，可以认为技改项目所使用和储存的物质存在环境风险的主要是有毒有害物质及。

2、

### 3.6.3泄漏事故风险预测

1、油漆和稀释剂泄漏

（1）危险化学品泄漏量

1)液体泄漏速率

技改项目油漆及稀释剂均为液体，采用伯努利方程进行计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64。

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度，m。

（2）过热液体闪蒸量可按下式估算

Q1=FV·WT/t1

式中：Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

FV——蒸发的液体占液体总量的比例，按下式计算。

式中：Cp——液体的定压比热，J/(kg·K)；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H——液体的气化热，J/kg。

由上式计算的FV一般都在0~1之间，这种情况下一部分液体将作为极小的分散液滴保留在蒸汽云中。随着与具有环境温度的空气混合，部分液滴将蒸发。如果来自空气的热量不足以蒸发所有液滴，部分液体将降落地面形成液池。

对于液体是否被带走目前尚没有可接受的模型。有关实验表明，如果FV值大于0.2，则液池不太可能形成。当FV小于0.2时，可以假定带走流体与FV成线性关系。FV=0，没有流体被带走；FV=0.1，有50%液体被带走等。

因此，考虑到液滴被带走的量，闪蒸带走的液体量按下式计算：

a、当FV≤0.2时

D=5×FV×Q1

地面液池内液体量：

Ds＝（1-5×Fv）×Q1

b、 当Fv≥0.2时

液体被全部带走，地面无液池形成。

（3）热量蒸发

对于不发生闪蒸或者闪蒸不完全的液体，泄漏出的部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

式中：Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k；Tb——沸点温度；k；

S——液池面积，m2；

H——液体气化热，J/kg；

λ——表面热导系数（见表5.6-3），W/m·k；

α——表面热扩散系数（见表5.6-3），m2/s；

t——蒸发时间，s。

表5.6-3 某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（w/m·k） | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 土地（含水8%） 干阔土地 湿地 砂砾地 | 1.1 0.9 0.3 0.6 2.5 | 1.29×10-7 4.3×10-7 2.3×10-7 3.3×10-7 11.0×10-7 |

（4）质量蒸发

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：Q——质量蒸发速度，kg/s；

a,n——大气稳定度系数，见表5.6-4；

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——物质的质量，kg/mol；

R——气体常数；取8.314J/mol·k；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，取10m。

表5.6-4 大气稳定度系数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(C,D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

因而液体的蒸发总量，也即扩散量为：

Q=Q1t1+Q2t2+Q3t3

式中：Q——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸蒸发液体量，kg；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

t2——热量蒸发时间，s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t3——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

技改项目油漆及稀释剂采用桶装，规格有200L、20L两种，本报告以200L佐敦17#稀释剂桶破损，全部稀释剂泄漏进行风险评价。根据建设单位提供的资料，200L佐敦17#稀释剂桶中二甲苯的含量为20%，则技改项目二甲苯的泄漏源强为34.4kg。

本报告以佐敦17#稀释剂桶破损进行风险评价，闪蒸蒸发量为0kg/s；二甲苯沸点温度均在100℃以上，热量蒸发量为0kg/s；二甲苯的蒸发量主要二甲苯的质量蒸发。

根据质量蒸发公式，在不同气象条件下，二甲苯的蒸发速率见表5.6-5。

表5.6-5  二甲苯不同气象条件下质量蒸发速率（kg/s）

| 污染物名称 | 不稳定(B) | 中性(D) | 稳定(E) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 静风（0.5m/s） | 0.0224 | 0.0268 | 0.0297 |
|  | 小风(1.5m/s) | 0.0551 | 0.0630 | 0.0669 |
|  | 有风(3m/s) | 0.0971 | 0.1080 | 0.1117 |

静风、小风、有风条件下不同稳定度的扩散量见表5.6-6。计算扩散量时，均假定从液体泄漏到液体全部处理完毕持续10min。

表5.6-6  不同气象条件下二甲苯的扩散量（kg）

| 污染物名称 | 不稳定(B) | 中性(D) | 稳定(E) |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 静风 | 13.44 | 16.08 | 17.82 |
|  | 小风 | 33.06 | 37.8 | 40.14 |
|  | 有风 | 43 | 43 | 43 |

（5）影响预测

根据环境风险评价技术导则，预测模式采用多烟团模式:

式中：C——下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg/m3）；

——烟团中心坐标；

Q——事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σx=σy。

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：——第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,0)的地面浓度；

Q’——烟团排放量（mg），为释放率（mg/s），为时段长度（s）；

、、——烟团在w时段沿x、y和z方向等效扩散参数(m)；

、——第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

（6）计算结果

利用烟团模式计算下风向不同距离处地面空气中的浓度。计算结果见表5.6-7～表5.6-9。

表5.6-7  静风条件下风向不同距离处最大浓度（mg/m3）

| 下风距离 （m） | 二甲苯 |
| --- | --- |
|  | 天气稳定度类型 |
|  | B | D | E |
| 100 | 9.1258 | 25.5589 | 61.3197 |
| 200 | 2.7779 | 8.4351 | 23.3862 |
| 300 | 1.3488 | 4.2406 | 12.5796 |
| 400 | 0.8017 | 2.5737 | 7.9636 |
| 500 | 0.5337 | 1.7386 | 5.5438 |
| 600 | 0.3732 | 1.2585 | 4.1071 |
| 700 | 0.2756 | 0.9562 | 3.1795 |
| 800 | 0.2117 | 0.753 | 2.5432 |
| 900 | 0.1677 | 0.6087 | 2.0856 |
| 1000 | 0.1352 | 0.4918 | 1.6941 |
| 2000 | 0.0023 | 0.0001 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 |

表5.6-8  小风条件下风向不同距离最大浓度（mg/m3）

| 下风距离 （m） | 二甲苯 |
| --- | --- |
|  | 天气稳定度类型 |
|  | B | D | E |
| 100 | 22.4479 | 60.0826 | 138.1241 |
| 200 | 6.8331 | 19.8288 | 52.678 |
| 300 | 3.3179 | 9.9686 | 28.3358 |
| 400 | 1.972 | 6.0501 | 17.9381 |
| 500 | 1.3129 | 4.0869 | 12.4875 |
| 600 | 0.918 | 2.9585 | 9.2513 |
| 700 | 0.6778 | 2.2478 | 7.1618 |
| 800 | 0.5208 | 1.77 | 5.7286 |
| 900 | 0.4125 | 1.4309 | 4.6979 |
| 1000 | 0.3327 | 1.1562 | 3.816 |
| 2000 | 0.0058 | 0.0003 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 |

表5.6-9  有风条件下风向不同距离最大浓度（mg/m3）

| 下风距离 （m） | 二甲苯 |
| --- | --- |
|  | 天气稳定度类型 |
|  | B | D | E |
| 100 | 39.5589 | 102.9987 | 230.6198 |
| 200 | 12.0416 | 33.9922 | 87.9541 |
| 300 | 5.8469 | 17.0889 | 47.311 |
| 400 | 3.4752 | 10.3716 | 29.9505 |
| 500 | 2.3136 | 7.0061 | 20.8498 |
| 600 | 1.6178 | 5.0717 | 15.4465 |
| 700 | 1.1945 | 3.8534 | 11.9578 |
| 800 | 0.9179 | 3.0343 | 9.5647 |
| 900 | 0.7268 | 2.453 | 7.8438 |
| 1000 | 0.5862 | 1.982 | 6.3715 |
| 2000 | 0.0102 | 0.0005 | 0 |
| 3000 | 0.0001 | 0 | 0 |

（7）后果综述

资料显示，二甲苯属低毒类物质； 急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；14100mg/kg(兔经皮)。一般二甲苯空气浓度200~300 mg/ m3吸入8h即可产生轻度中毒症状，3.76g/ m3浓度吸入1h即发生急性中毒，71.4g/m3浓度下数分钟可使吸入者迅速昏迷、死亡。另根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），二甲苯的车间空气中有害物质的最高容许浓度均为100mg/m3。根据预测结果，技改项目二甲苯泄漏后不会出现污染物最大落地浓度超过半致死浓度的状况，均不会造成中毒致死情况的发生，二甲苯泄漏造成的风险较小。

2、火灾后果影响

对技改项目而言，当可燃气体浓度（与空气混合物）处于燃烧极限以内，又存在超过最小点燃能量的着火源时，便会发生火灾；废活性炭暂存区域遇明火也会发生火灾。

明火和违章作业、电气及设备缺陷或故障是导致火灾爆炸事故的主要原因，静电的危害也比较明显。

在工业生产及储运中，火灾比爆炸、有毒物质泄漏更经常发生，火灾是通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积收到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。一般而言，火的辐射热局限于近火源的区域内（约200米），对邻近地区影响不大。

（1）油漆作业区火灾

由于在技改项目油漆已经在生产企业配制完毕，油漆（含有机溶剂）全部采用铁皮桶密封包装，因此，生产区易燃物质的危险性远远大于库区，因此该区域发生火灾的几率和危害远远大于其他地方。当大量的可燃性有机溶剂泄漏到地面后，将向四周流淌、扩展，由于受到围堰的阻挡，液体将在限定区域内得以积聚，形成一定厚度的液池，这时，若遇到火源，液池将被点燃，发生地面池火。池火一旦发生，除对处于池火中的人员和设备设施的安全构成严重威胁外，也会对周围的人员和设备造成损坏。在热辐射的作用下，受到伤害或破坏的目标可能是人、设备、设施、厂房、建筑物等。

主要考虑有机溶剂发生池火事故，其源项详见表5.6-10。

表5.6-10 危险品库区发生池火参数选择

| 类别 | 二甲苯 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧热 | 42869.74 | kJ/kg |
| 蒸发热 | 409.25 | kJ/kg |
| 定压热容 | 1.77 | kJ/（kg·K） |
| 沸点 | 144.4 | ℃ |
| 总质量 | 59 | kg |
| 环境温度 | 25 | ℃ |
| 等效半径 | 2 | m |
| 液池面积 | 12.56 | m2 |
| 时间 | 30 | s |

以上几种物质中主要成分为C、H、O，因此火灾爆炸产生的污染物主要为CO2和H2O，因此对火灾危险性的识别着重于辐射通量的计算。池火损害采用TNDL标准的经验公式确定燃烧速度、总辐射热、火焰高度和入射热。当池火发生时假设其全部热量由池中心点小立面辐射出来，相对地面池，在距池中心R处的入射热为：

I=TQ/4ΠR2

式中：T—空气传导系数

R—至池子中心距离，m

Q—池子的总辐射热能量，W/m2

Q=（Πr2+2ΠrH）（dm/dt）ηHc（dm/dt）0.61+1

式中：r—池子的半径，m

η—效率因子，0.13-0.35

Hc—燃烧热，J/kg

H—火焰高度，m

H=84r[(dm/dt)/ρa(2gr)1/2]0.6

式中：ρa—空气密度，kg/m3

dm/dt—液体表面单位面积的燃烧速度

当液体沸点高于周围温度时：

dm/dt=0.001Hc/[Cp(Tb-Ta)+Hvap]

当液体沸点低于周围温度时：

dm/dt=0.001Hc/Hvap

按前面所确定的池火灾源项进行计算，火灾爆炸灾害评估结果见表5.6-11。

表5.6-11 火灾爆炸灾害损坏估算结果表

| 序号 | 损伤半径 | 单位 | 危害性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二甲苯 |
| 1 | 燃烧速率 | kg/（m2·s） | 0.069 |
| 2 | 持续时间 | s | 271.7 |
| 3 | 火焰高度 | m | 5.7 |
| 4 | 表面热辐射通量 | W/m2 | 83.82 |
| 5 | 死亡半径 | m | 2.3 |
| 6 | 重伤半径 | m | 3.1 |
| 7 | 轻伤半径 | m | 5 |
| 8 | 财产损失半径 | m | 1.8 |

从上表可以看出，二甲苯发生池火事故时的危害较大，在半径2.3m范围内有死亡的危险，在半径3.1m范围内有重伤危险，在半径5m的范围内有轻伤损害危险，在半径1.8m范围内的建筑物将收到损坏。

（2）废活性炭暂存区域火灾

技改项目喷漆废气处理装置产生的废活性炭在送危废处理单位前暂存于厂区危废堆场，存放期间若遇明火容易引发火灾，废活性炭不完全燃烧时产生的CO气体会对环境产生影响。但由于活性炭为固体物质，相对于油漆不具有流动性，一旦火灾发生较易控制；并且技改项目喷漆废气处理装置中的活性炭装机量较少，更换后及时外送处置不在厂内堆积，在厂区暂存的活性炭数量较少。因此废活性炭火灾风险相对于油漆作业区火灾风险较小，且对环境影响较小。

3、风险事故对周边环境的影响

（1）有机溶剂泄漏

根据表5.6-7～5.6-9预测结果，技改项目二甲苯泄漏后不会出现污染物最大落地浓度超过半致死浓度的状况，均不会造成中毒致死情况的发生，二甲苯泄漏造成的风险较小。但当有机溶剂泄漏时，项目周边一定范围内二甲苯浓度超环境质量标准，使周边环境空气质量下降。若在大雨情况下有机溶剂泄漏，会使得有机溶剂随雨水进入附近河流，污染水体环境。

（2）火灾

二甲苯发生池火事故、活性炭火灾事故危害集中在厂区内部，通过及时控制火灾，不会对周边环境产生严重影响。

4、风险值和可接受水平分析

（1）风险值计算公式如下：

油漆库发生火灾爆炸的最大可信事故概率为1.1×10-5次/年，最大可信事故造成的危害C为2人/事故（死亡半径为2.3m，主要为附近操作人员），则风险值为2.3×10-5。

有机溶剂发生泄漏的最大可信事故概率为1.2×10-6次/年，经预测不会造成人员伤亡，风险值较小，处于可接受水平；

废气处理装置失效，一般不会致人急性中毒死亡，风险值较小，处于可接受水平。

因此，技改项目最大风险值为2.3×10-5（死亡/年）。

（2）风险可接受水平分析

为了进行有效的风险管理和风险评价，各行业事故风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平，最大可接受水平是不可接受风险的下限。在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度列于表5.6-12。

表5.6-12 各种风险水平及其可接受程度

| 序号 | 风险水平（a-1） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-3数量级 | 操作危险性特别高，相当于人自然死亡率 | 不可接受，必须立即采取措施改进 |
| 2 | 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 应采取改进措施 |
| 3 | 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿意采取措施预防 |
| 4 | 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 5 | 10-7～10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿为此事投资加以预防 |

技改项目的最大风险值为2.3×10-5（死亡/年），属于可接受水平。

### 3.6.3废气处理装置失效风险评述

本项目中废气处理装置失效分为三个情况：

1、前端漆雾过滤器堵塞，引起抽风量减少，会导致废气捕集率降低，增加车间废气无组织排放。

2、活性炭失效或去除率降低时会引起排放超标；

解决办法：定期检测排放，发现去除率降低，立刻更换活性炭。

3、催化燃烧失效（温度达不到、催化剂性能降低）导致燃烧不充分，使活性炭吸附量增加，最终引起排放超标。

根据第5.1.4章节对非正常排放废气预测，出现严重超标现象。因此企业需定期维护各废气处理措施的运行。

## 5.7生态环境影响分析

1、对陆域生态系统影响分析

从现有项目建设结果来看，项目建设未对周边陆域生态系统造成较大影响。本技改项目建成后预计也不会对周边陆域生态系统造成明显影响。

2、水生生态系统影响分析

本项目距离启东长江口(北支)湿地省级自然保护区约2300米，项目对周边水生态环境可能造成的影响主要为事故情况下废水泄漏或各类液体罐泄漏进入周边水体对长江等水体水质造成影响并威胁水生生物安全。本项目在厂内设置了120m3事故池1座，并在厂区配套建有围堰和管网收集系统，能够确保在发生事故时有效收集废水确保废水不排入周边水体，另外厂区在固废暂存仓库以及危险品库等重点区域进行了地面防渗，以最大限度的减小污染物下渗对地下水环境造成影响的风险。

# 6环境保护措施及其经济、技术论证

## 6.1废气治理措施评述

技改项目废气产生环节、处理工艺及排气筒衔接流程图见图6.1-1，本项目废气处理设施及排气筒设置情况一览表见表6.1-1。

图6.1-1  技改项目废气产生环节、处理工艺及排气筒衔接流程图

表6.1-1 技改项目废气处理设施及排气筒设置情况一览表

| 车间名称 | 废气来源 | 治理措施 | 废气量（m3/h） | 排气筒直径(m) | 温度（℃） | 排放 高度 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材预处理抛丸间 | 抛丸 | 除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器 | 7000 | 0.6 | 25 | 15 | 1# |
| 钢材预处理喷漆房 | 喷涂、晾干 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧 | 16000 | 0.6 | 25 | 15 | 2# |
| 喷砂房 | 打砂粉尘 | 旋风除尘+滤筒除尘器 | 3000 | 1.0 | 25 | 15 | 3# |
| 分段涂装喷漆房 | 喷涂 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧 | 34000 | 1.0 | 25 | 15 | 4# |
|  | 烘干、晾干 | 活性炭吸附+催化燃烧 | 42000 | 1.8 | 25 | 20 | 6# |
| 天然气燃烧 | 燃烧废气 | / | 1.48万m3/a | 0.6 | 80 | 15 | 5# |

### 6.1.1废气治污染防治措施处理效果分析

（1）钢材预处理

钢材预处理在抛丸作业时产生的粉尘采取旋风除尘器+滤筒除尘器+高效过滤处理，捕集率为100%，处理效率为99%。处理后的尾气由1根15m高排气筒（1#）高空排放。

钢板预处理流水线和型钢预处理流水线在喷漆作业时产生的漆雾、二甲苯、非甲烷总烃采取“预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧”方式净化处理，处理风量为16000m3/h，捕集率为90%，净化效率在95％以上。则经处理后漆雾、二甲苯、非甲烷总烃可以做到达标排放。处理后的尾气由1根15m高排气筒（2#）高空排放。

（2）分段涂装

分段涂装在喷漆作业时产生的漆雾、二甲苯、非甲烷总烃采取 “预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧”方式净化处理，处理风量为34000m3/h，捕集率为90%，净化效率在95％以上。则经处理后漆雾、二甲苯、非甲烷总烃可以做到达标排放。处理后的尾气由1根15m高排气筒（4#）高空排放。

（3）分段烘干、置放晾干

分段烘干、置放晾干作业时产生的二甲苯、非甲烷总烃采取“活性炭吸附+催化燃烧装置”方式净化处理，处理风量为42000m3/h，捕集率为90%，净化效率在95％以上。则经处理后二甲苯、非甲烷总烃可以做到达标排放。处理后的尾气由1根15m高排气筒（6#）高空排放。

（4）喷砂

钢材喷砂作业时产生的粉尘采取“旋风除尘+滤筒除尘”处理，捕集率为100%，处理效率为99%。处理后的尾气由1根15m高排气筒（3#）高空排放。

（5）装焊平台焊接烟尘及切割粉尘治理

项目的焊接工序会产生焊接烟尘，切割过程会产生切割粉尘，治理措施为移动式焊接烟尘净化器，该净化器具有体积小，使用方便，净化效率高，并配有进口三维旋转手臂吸风口，具有自动定位和360°旋转，能有效捕集焊接烟尘，收集率为70%，之后通过高效滤芯处理。未捕集到电焊烟尘以无组织形式排放。

### 6.1.2有组织废气防治措施评述

本项目主要有组织废气污染源包括以下几种类型：

①粉尘：抛丸、打砂粉尘；

②有机废气：喷漆废气。

1、粉尘治理措施

打砂房及抛丸间内打砂机及抛丸机内均设有吸尘口，与除尘系统相连。抛丸过程产生的金属氧化物粉尘采用“除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器”除尘处理；喷砂过程产生的金属氧化物粉尘采用“旋风除尘+滤筒除尘器”除尘处理。技改项目共设1套抛丸废气处理系统，配套引风机风量为7000m3/h ；1套喷砂废气处理系统，配套引风机风量为3000m3/h，可以将抛丸、喷砂废气全部收集，处理效率达99%。

处理流程如图8.1-2所示。

图6.1-2  除尘系统工艺流程

除尘过滤装置参数如下：

表6.1-2    除尘装置设计参数一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机型号 | ECB153-9型集尘机 | / |
| 2 | 滤材材质 | 聚酯纤维覆膜防静电 | / |
| 3 | 滤材尺寸数量 | Φ100*3000mm*95条 | / |
| 4 | 过滤面积、处理风量 | 100m2 、3000CHM | / |
| 5 | 控制系统 | PLC程序控制 | / |
| 7 | 主机外形尺寸 | L1200*W1200*H2000mm | / |
| 8 | 主机材质、颜色 | Q235B*3-5mmt 适度补强 灰色 | / |
| 9 | 爬梯护栏材质、颜色 | Q235B 黄色 | / |
| 10 | 主机重量 | 约1t | / |

抛丸粉尘经除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器处理后的含尘废气通过1#排气筒排放；喷砂粉尘经旋风除尘+滤筒除尘器处理后的含尘废气通过3#排气筒排放；排气筒高度均为15米，内径均为0.6m，排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的限值要求（粉尘最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）。

2、有机废气治理措施

喷漆在专用的喷漆室内进行，钢材预处理喷涂及晾干、分段喷涂喷漆时产生漆雾和有机废气分别经各自的“预过滤+活性炭吸附+催化燃烧”装置净化处理，系统风量分别为16000 m3/h、34000 m3/h，分段喷涂烘干及晾干时产生的有机废气经“活性炭吸附+催化燃烧”装置净化处理，系统风量为42000 m3/h。除进出料时有废气无组织排放，其余废气可被全部收集后送入处理装置，总收集效率可达90%。“预过滤”装置采用无纺布袋，对于收集到的漆雾处理效率可达99%，“活性炭吸附+催化燃烧”对收集到的各种喷漆有机废气处理效率为95%。

（1）漆雾

本项目第喷涂废气采用无纺布袋预过滤，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器地，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

（2）有机废气

技改项目喷漆、烘干晾干均产生有机废气（主要为非甲烷总烃、甲苯和二甲苯），本项目采用“活性炭吸附+催化燃烧”装置处理喷漆、烘干及晾干过程中产生的有机废气。

有机废气一般处理方法有吸附法、焚烧法、冷凝法等方法。吸附法主要是利用高孔隙、高比面积的吸附剂，籍由物理性吸附和化学性键结作用，将有机气体分子自废气种分离出来，达到净化空气的目的，一般采用物理性吸附，操作时间长了之后吸附剂会逐渐饱和，需要进行再生或进行更换。焚烧法主要是利用高温下所有有机气体都可以燃烧转化为二氧化碳和水的原理，对有机废气进行高温燃烧分解成无毒害的水、CO2等。冷凝主要是利用废气中的有机物的不同冷凝成分来将有机物分离出来。三种主要方法比较见表6.1-3。

表6.1-3    三种主要的有机废气处理方法技术特性比较

| 序号 | 比较项 | 吸附法 | 焚烧法（直燃） | 冷凝法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风量 | 小-大 | 小-大 | 小 |
| 2 | 温度 | 常温 | 700-800℃ | 低温（一般零度下） |
| 4 | 成分浓度 | 适用高浓度处理 | 适宜于高浓度 | 高浓度 |
| 5 | 设备费用 | 中等 | 高 | 高 |
| 6 | 运行费用 | 低 | 高 | 高 |
| 7 | 开机难度 | 中等 | 难 | 易 |
| 8 | 二次污染 | 有 | 无 | 无 |
| 9 | 实际应用 | 常见 | 常见 | 少 |
| 10 | 处理效果 | >90% | >98% | 一般不单独应用 |

由上表可知，三种方法中活性炭吸附法处理成本低廉，方法成熟，国内外应用较多，但处理废气若风量较大则设备投资较大，同时会产生活性炭固废。焚烧法适宜处置高浓度废气，优点是处理效率较高，缺点是因需要消耗燃料或电能，增加了运行成本。因本项目的废气产生浓度较低，从经济上考虑，采用活性炭吸附法更为适宜。

①吸附净化装置

废气经预处理装置处理后进入活性炭吸附箱，此时有机废气经过活性炭时溶剂被吸附在活性炭表面，而洁净气体由后置引风机排空。活性炭吸附废气中的有机溶剂是非常适合的。这是因为其他吸附剂具有亲水性，能吸附气体中的水分子，而对无极性或弱极性的有机溶剂，吸附率低：而活性炭则相反，它具有疏水性，对有机溶剂有较高的吸附效率。

利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附装置采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达95%。有机废气通过吸附装置，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附装置排出的气流已达排放标准，可直接排放。

活性炭吸附有机废气达饱和后利用活性炭脱附再生装置使活性炭再生，因此本项目活性炭可以多次循环使用，正常更换周期为2年。

本工程选用优质活性炭纤维，其主要技术性能如下：

表6.1-4  活性炭纤维参数一览表

| 主要成份 | 活性炭 |
| --- | --- |
| 过滤风速 | 0.48m/s |
| 吸附面积 | 9.24m2 |
| 吸附厚度 | 450mm |
| 装填量 | 4.2m3 |
| 密度 | 0.2g/cm3 |
| 抗压强度 | 正压＞0.8MPa; 负压＞0.3MPa |
| 脱附再生周期 | 2.5h |
| 脱附再生时间 | 50min |
| 脱附再生介质及温度 | 热空气，100℃ |
| 脱附再生废气量 | 1000m3/h |
| 脱附再生废气浓度 | 25000mg/m3 |

②催化燃烧装置

1）工艺原理

催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，净化效率高达95%，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。其反应过程为：

在将废气进行催化燃烧的过程中，废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温，再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用，催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃，大大低于直接燃烧法的燃烧温度670-800℃，因此能耗远比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下，反应后的气体产生一定的热量，高温气体再次进入热交换器，经换热冷却，最终以较低的温度经风机排入大气。

催化燃烧装置装有温度探头及补冷阀，当炉体催化室反应温度超过设定上限时，开启补冷阀对进气源进行稀释，保护设备延长使用寿命，防止意外发生。

本装置的主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构，炉体周边整体保温，保温层厚100mm，炉体外表温度≤环境温度+30℃。

工艺流程示意图如：

图6.1-4 喷漆废气催化燃烧工艺流程图

2）主要部件

阻火器

将设备和废气源之间的危险阻隔开来，保证处理设备和生产设备之间的安全，同时除去废气源中的粉尘。结构为波纹网型，参照国家标准制造；更换快捷，清理方便。是本设备中安全设施之一。

热交换器

将有机气体分解后的热能和废气源冷气流进行冷热交换，置换热能，提高废气源的温度。当废气浓度达到一定值时，通过热交换器的作用，可以保证设备在无运行功率的状态下正常运转，是催化净化装置中对废气源进行第一次温度提升的装置，也是设备中节能设施之一；通过热交换器内部对气流的合理控制，使交换器的效率保证在60%以上。结构采用冷轧钢板制，合理的布置，使冷热气流全面接触进行能量置换。

预热室

废气源在进入催化燃烧室之前，经温度检测仪检测温度达不到催化反应的条件，由布置在预热室内的电加热系统进行温度的第二次提升；电加热元件为红外线加热管，由固定绝缘板固定，维护更换十分方便。

催化反应室

达到温度条件的有机废气源进入第一级催化反应室；第一催化反应室采用抽屉式，内装催化剂，中间分插电加热元件，利用红外线辐射原理，使催化剂温度达到反应温度，使部份有机物进行分解，释放出能量，直接使废气温度提升，是本设备设计的第三温度提升处，也叫催化升温；温度提升后的有机气体进入催化固定床，内置蜂窝状催化剂，满足反应条件的有机气体在此完全分解，废气变成洁净气体。本设施为催化净化装置的心脏。

引风机

选用国内名牌优质通用风机，耐高温低转速，没有二次污染。是整个装置气流运转的动力源。配置减振台座及减振器。

控制系统

监控所有动力点起动、停止、故障，反映整个运转过程中气体的升温、气体分解状况，对设备整个过程进行全方位安全动力保护；可以根据废气源性质及生产线状态进行设定。主要控制元件选用进口产品。保证设备的良好运行、安全性及使用寿命。

催化剂

VOCs催化燃烧催化剂采用堇青石蜂窝陶瓷作为载体，以贵金属Pt、Pd等为主要活性成分，经特殊工艺，使之高分散律均匀分布的方法制备而成，是一种新型高效的应用于有机废气净化的催化剂。

3）设备主要技术参数

表6.1-5  催化燃烧装置工艺参数

| 1 | 处理设备型号 | HCH-500型 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 处理风量 | 1000 N m3/h |
| 3 | 空速 | 10000h-1 |
| 4 | 催化剂填充尺寸 | 1000mm*1000mm*100cm（1m3） |
| 5 | 催化剂使用寿命 | 1-2年 |
| 6 | 预热温度 | ～250℃ |
| 7 | 燃烧温度 | ～450℃ |

4）脱附

本设备催化后的废不直接通过排气筒排放，经一次催化燃烧后的废气浓度＜500mg/m3；由于脱附为循环风，废气经多次催化室分解反应，除超温情况下会通过烟囱排放，正常情况下只有少量气体重新回到吸附器再吸附净化。

（3）风机风量计算依据

①钢板预处理废气收集系统：

预处理喷漆、固化室总容积：1.5m×5m×14m =1050m3，按每小时15次的换气率，则废气流量为15750m3/h，则总风量按照16000m3/h设计计算。

②分段涂装喷涂废气收集系统：

分段涂装喷涂房总容积：40m×30m×12m =14400m3，由于分段涂装喷涂房空间较大，按每小时2次的换气率，废气流量为28800m3/h，则总风量按照34000m3/h设计计算。

③分段涂装烘干、晾干废气收集系统：

分段涂装烘干、晾干房总容积：40m×30m×12m =14400m3，由于分段涂装烘干、晾干房空间较大，产生的有机废气浓度较高，按每小时2.9次的换气率，则废气流量为41760m3/h，则总风量按照42000m3/h设计计算。

（4）本项目排气筒设置合理性分析

建设项目设6个排气筒，高度均为15m，排气筒高度均高于车间高度5m以上。环境影响预测结果表明，本项目废气排放对周边环境影响较小。由此确定，本项目排气筒的设置是合理的。

（5）喷漆房及烘干房使用注意事项：

①在进行喷涂前必须先检查喷涂的气压是否正常，同事确保过滤系统清洁；

②检查空气压缩机和油水微尘分离器，使喷漆软管保持洁净；

③喷枪、喷漆软管和调漆罐要存放在感觉的地方；

④除了用风枪和粘尘布除尘外，其他所有喷涂前的工序都应该在喷漆房外完成；

⑤在烤漆房只能进行喷涂和烘烤工序，二期烤漆房房门只可能在车辆、物料、人员进出时开启，开启房门时必须开动喷涂时的废气处理装置风机以产生微负压，确保房内的有机废气不能外溢，确保废气收集能达90%以上；

⑥必须穿着指定的喷漆服和佩戴安全防护用具才能进入烤漆房进行操作。

### 6.1.3无组织排放废气治理措施评述

本项目无组织排放废气主要为喷涂作业时开关门瞬间未收集废气及机加工、焊接等产生的未收集的金属尘；

对于车间无组织废气主要采取加强车间自然通风、加强生产管理等措施以减轻无组织排放对环境的影响。对于焊接平台船台等敞开式工作场所产生的废气，采用移动式焊接烟尘收集装置，在工位定点收集焊接烟尘及切割粉尘，以减少无组织废气的排放。

焊烟净化器是一种工业环保设备，通常用在锡焊、手弧焊等焊接场所，用来收集净化产生的焊接烟尘，起到保护环境，保护工人身体健康的目的。焊烟净化器是一款专门针对治理焊接、切割、打磨时，产生在空气中大量悬浮对人体有害的细小金属颗粒而设计的净化装置，适应于单双工位，它净化效率高，轻巧灵活，配有2-3米长的柔性吸气臂，在不同的工作地点移动更灵活，操作更方便。

移动式焊接烟尘净化器特点如下：

（1）设备采用过载过流保护控制，且配有电控面板，操作简单；

（2）设备配有万向柔性吸气臂，可在空间任意位置悬停，360度全方位移动，轻松达到任意产尘点；

（3）滤芯采用覆膜滤材，精度高（0.3μm），寿命长无需频繁更换，节约环保；

（4）设备配有万向脚轮，可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点不固定的约束；

（5）移动式双臂焊接烟尘净化器高效的处理效率，在额定处理风量下，烟尘处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放；

（6）经工艺减震降噪处理后，保证了设备的噪音环保；

（7）利用可360度随意活动的万向吸臂，可从烟气发生处吸除烟气，大大提高了烟尘的收集率，保证了作业人员的健康；

（8）移动式焊接烟尘净化器可将污染源进行移动式单机处理或多工位系统式集中处理；

设计参数如下：

表6.1-6  移动式焊接烟尘净化器工艺参数

| 1 | 原理 | 过滤式除尘设备 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 除尘率 | 99.9% |
| 3 | 出口含尘浓度 | 30mg/m3 |
| 4 | 使用温度范围 | 小于80℃ |
| 5 | 处理风量 | 3000 m3/h |
| 6 | 过滤速度 | 2m/s |
| 7 | 规格 | 700mm×800mm×1100mm |
| 8 | 功率 | 2.2KW |
| 9 | 电压 | 220v |
| 10 | 过滤面积 | 16m2 |

所有生产操作均按照规范执行，对废气收集和处理设备定期检查、检修和维护，确保其正常运行，以进一步减少车间无组织废气的排放。根据章节5.1-2大气无组织排放预测可知，处理后的烟尘排放最大浓度满足GBZ2.1-2007中表2“工作场所空气中粉尘允许浓度值”，车间有机废气无组织排放不会危害职工健康。

通过上述措施，本项目无组织排放废气将可以得到有效控制，对当地大气环境影响较小。

### 6.1.4废气治理措施经济技术可行性分析

根据上述分析，本项目有机废气经处理后均能达标排放。因此从技术上讲，本项目废气污染防治措施技术上可行。本项目废气治理的投资约为100万元，废气处理运行成本约20万元，属于企业可接受范围，因此本项目拟采取的废气治理措施在技术、经济上可行。

根据环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）中（十五）规定：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

根据《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》苏环办[2014]128号规定，鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、形状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。

本项目生产过程中产生的有机废气收集效率、处理效率均超过90%，因此本项目挥发性有机废气收集及处理均符合要求。

## 6.2废水治理措施评述

### 6.2.1废水治理措施评述

本项目无人员增加，无生活废水增加，本项目生产废水较现有项目未发生改变。现有生产及生活废水处理方式主要为：一般性生产废水、地面冲洗水及初期雨水经废污水处理站隔油、沉淀预处理后进中水回用处理站处理后回用或用作厂区道路及绿化；生活污水接管排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。试航含油废水由海事部门清运处理。

（1）一般性生产废水、地面冲洗水及初期雨水

本工程一般性生产废水主要切割冷却、气密试验过程排放的废水，排放量为47m3/d，污染物主要为CODcr、石油类和SS等。由于该部分排水水质污染程度较低，且排放量相对较大，该部分排水经隔油沉淀装置处理后进入污水管网。

（2）生活污水、试航含油废水

本次技改不新增员工，因此本环评不再对职工生活污水进行评价；试航含油废水由当地海事船清运，不在本环评的评价范围。

废水处理工艺见图6.2-1：

图6.2-1  工艺水处理工艺流程图

### 6.2.2废水处理构筑物参数

本项目目前设有3座各有沉淀装置，其构筑物参数如下：

表6.2-1  原有隔油沉淀池技术参数

| 序号 | 设施名称 | 处理工段 | 规格 | 有效容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#隔油沉淀装置 | 分段冷却排水 | 4×2.5×2.5 m | 25 m3 | 钢混结构 |
| 2 | 2#隔油沉淀装置 | 车间地面冲洗废水 | 4×2.5×2.5 m | 25 m3 | 钢混结构 |
| 3 | 3#隔油沉淀装置 | 气密试验排水 | 5×3×1.5 m | 22.5 m3 | 不锈钢结构 |

为了规范厂区内的雨污管网，使得厂区内部管网布设更加合理，同时方便日后的监管，企业拟对厂区内雨污管网进行改造，将3座隔油沉淀装置合并为1座，改造后隔油沉淀装置构筑物参数如下：

表6.2-2  现有隔油沉淀池技术参数

| 序号 | 设施名称 | 处理工段 | 规格 | 有效容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#隔油沉淀装置 | 分段冷却排水、车间地面冲洗废水、气密试验排水 | 1×3×1m | 3m3 | 钢混结构 |

### 6.2.3废水处理措施可行性分析

企业生产废水处理效果如下表：

表6.2-3  生产废水处理效果

| 处理工段 | COD | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 去除率％ | 浓度 | 去除率％ | 浓度 | 去除率％ |
| 隔油沉砂池 | 进水 | 50 | － | 200 | － | 10 | － |
|  | 出水 | 48 | 5% | 60 | 70% | 2 | 80% |
| 过滤装置 | 出水 | 40 | 5% | 24 | 60% | 2 | － |

项目分段冷却排水、车间地面冲洗废水、气密试验排水主要污染物为SS、石油类，浓度分别在200mg/L、10 mg/L。经隔油沉淀系统处理后，SS去除率约在70%，石油类去除率约在80%，SS、石油类浓度均可达到《污染物综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用于道路及厂区降尘。

### 6.2.4本项目废水接管港闸区东港污水处理厂的可行性分析

企业废水经污水预处理站处理后，COD、SS等指标均可以达到江海污水处理厂的接管标准。项目污水将从厂区北侧污水管网接口处接入船舶工业园污水管网。

江海污水处理厂污水收集系统主要包括启东市船舶工业园以及周边寅阳镇、原和合镇、惠萍镇的综合污水。江海污水处理厂规模为日处理污水2万吨。污水处理厂通过设置在南匡河的尾水排口，最终排入长江。对长江水环境影响不大。

结合污水处理厂处理的污废水总量以及处理规模，污水处理厂的处理规模能够满足船舶工业园的发展需要。

①江海污水处理厂已于2015年8月取得环评批复，现已处于运营阶段，污水处理厂处理能力能满足本项目污水处理的需要。

②污水处理厂的服务范围与管网建设

江海污水处理厂的服务范围为整个工业园及附近集镇，污水处理厂的建设与管网的建设同步运行，管网的建设与工业园的开发同步进行，污水管网可满足项目接管要求。

③项目废水水质、水量能否被污水厂接纳

污水处理厂考虑了各企业污水经简单预处理后排入污水处理厂的状况，设计的主要进水指标见表，设计指标如表6.2-4。

表6.2-4  污水处理厂进出水设计水质

| 污染物 指标 | pH | COD | BOD5 | SS | 石油类 | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水(mg/L) | 6-9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤20 | ≤45 | ≤8.0 |
| 出水(mg/L) | 6-9 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤3.0 | ≤15 | ≤1 |

江海污水处理有限公司目前已建成1万m3/d的处理规模并已投入试运行，目前接管水量约3000 m3/d。企业仅生活废水进入江海污水处理有限公司内，日最大排放量为232m3，占江海污水处理有限公司处理能力（10000t/d）的2.32%，经厂内污水站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，建设项目废水处于污水处理厂接管能力和处理能力范围内，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击。

江海污水处理厂在设计中针对船舶工业园产业定位，本项目处理进水中的污染因子能满足园区污水处理厂处理的设计要求，因此项目废水中的污染物均可在园区污水处理厂进行处理。因此对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，能达到江海污水处理厂的接纳要求。

④污水处理厂处理工艺的主要特点

江海污水处理厂处理工艺采用“水解酸化+改良型A2/O生化+混沉过滤紫外线消毒”的三级处理工艺，比传统的老式污水处理厂出水水质更优。

江海污水处理厂处理工艺流程见图6.2-1。

图6.2-1  江海污水处理厂污水处理工艺流程

综上所述，江海污水处理厂接纳本项目废水是可行的。

## 6.3噪声治理措施评述

### 6.3.1噪声治理措施

对建设项目中的主要固定噪声源，主要采取如下噪声控制措施：

①钢材预处理工场

对抛丸机、喷砂机和漆雾治理风机及室内通风风机，分别采取局部隔声罩、隔声罩；风机进出口装设消声器，离心风机装设减振装置；

②装焊工场

对焊烟净化风机和全室通风风机，采取装设消声器、减振装置等措施；

③切割工场

对切割设备采取装设消声器、减振装置等措施；

④涂装工场

设备间布置一定面积的吸声结构，降低混响声，风机设置隔振台和隔声罩，风机出口装设消声器，通过隔声、吸声和消声等措施，控制噪声达到厂界标准。

⑤空压站

通风窗采用通风消声窗；站房内控制室和水泵间装设吸声吊顶；机房大门装设隔声大门；贮气罐装设消声器，机房散热轴流风机装设消声器。

⑥各类泵站

对泵房建筑结构，采取吸声结构和隔声门、窗，对泵房通风，采用消声通风道形式。

### 6.3.2预期效果分析

企业主体工段全年工作日为300天，工作班制为一生产，各生产工序按照需要时段开展，通过以上噪声治理措施，根据检测结果可知，昼间、夜间厂界处的环境噪声均可达到3类标准，即昼间Leq≤65dB，夜间Leq≤55dB。

## 6.4固废防治措施评述

1、采取的处置方案

建设项目生产所产生的固体废物分为一般生产固废和危险固废两大类，各自的处置措施分述如下：

（1）一般生产固废

一般生产固废收集后统一回收出售，生活垃圾及水处理污泥由环卫部门清运。

（2）危险固废

危险废物统一收集后送委托有资质的单位处理。该单位具有处理本项目产生的危险废物类别的相应资质。

本项目的固废均得到有效处置，外排量为0，对周边环境影响较小。危险固体废物暂存过程中利用专用的危险废物储存区，并采取必要的防渗、防漏处理，符合危险废物的暂时储存要求。固体废物类别和处置利用见表6.4-1。

表6.4-1   项目固体废物利用处置

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 产生量（吨/年） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢砂 | 喷砂 | 一般废物 | 83 | 100 | 海门市春锋固废处置有限公司 |
| 2 | 除锈粉尘 | 抛丸除锈、二次除锈 |  | 55 | 100 |  |
| 3 | 废钢丸 | 抛丸 |  | 83 | 10 |  |
| 4 | 废钢材边角料 | 切割 |  | 83 | 6000 | 南通市德邦金属材料有限公司 |
| 5 | 废焊条 | 焊接 |  | 86 | 100 | 江苏海盛物质回收有限公司回收 |
| 6 | 漆渣 | 喷漆 | 危险废物 | 900-252-12 | 39.85 | 南通润启环保服务有限公司 |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 |  | 900-251-12 | 1.5 |  |
| 8 | 废油漆桶 | 喷漆 |  | 900-041-49 | 29.3 | 南通海之阳环保工程技术有限公司 |
| 9 | 废机油 | 设备运行 |  | 900-249-08 | 7.5 | 南通信炜油品有限公司 |
| 10 | 废定影液 | 显影 |  | 900-019-16 | 0.3 | 南通惠民固废处置技术有限公司 |
| 11 | 废电瓶 | 运输设备 |  | 900-044-49 | 1 | 南通科环环保科技有限公司 |
| 12 | 废催化剂 | 废气处理 | 一般废物 | 86 | 2.25 | 厂家回收 |
| 13 | 废水处理污泥 | 废水处理 |  | 86 | 60 | 环卫清运 |
| 14 | 生活垃圾 | 办公、生活 |  |  | 990 |  |

2、固废处置可行性分析

项目废钢砂、除锈粉尘、废钢丸出售给海门市春锋固废处置有限公司综合利用，废钢材边角料出售给南通市德邦金属材料有限公司综合利用，废水处理污泥及生活垃圾委托环卫部门清运。

项目漆渣及废活性炭委托南通润启环保服务有限公司处理，废油漆桶委托南通海之阳环保工程技术有限公司处理，废机油委托南通信炜油品有限公司处理，废定影液委托南通惠民固废处置技术有限公司处理，废电瓶委托南通科环环保科技有限公司处理。采取以上处置措施后，本项目固废可实现资源化、无害化、减量化，不会对周边环境产生污染影响。

危险废物暂存污染防治措施分析：

目前现有厂区危废暂存场所面积120m2，现有堆积的危废最大量时仅占库容的三分之一，有充足的余量满足本项目危废暂存需求。危险废物应及时送往委托处置单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，在设计、运行与管理、安全防护方面必须遵循《危险化学品安全管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》等法规的相关规定。应做到以下几点： ① 贮存场所必须符合GB18597—2001规定的贮存控制标准，必须有符合要求的专用标志。② 贮存场所内禁止混放不相容危险废物。 ③ 贮存场所要有防雨淋、集排水和防渗设施。应建有堵截泄漏的裙脚，地面和裙脚要用坚固防漏的材料；基础防渗层为粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂隙； ④ 贮存场所符合消防要求。

危险废物日常管理

建设单位须根据《关于印发<工业危险废物产生单位规范化管理实施指南>的通知》（苏环办﹝2014﹞232号）的要求，加强危险废物规范化管理。

3、危险固废临时堆放仓库废气净化处理措施

本项目危险固废临时堆放仓库密闭、负压抽风，风机风量约为3000m3/h，在排气口设置活性炭吸附装置对废气进行净化处理。废气进入活性炭吸附箱，此时有机废气经过活性炭时溶剂被吸附在活性炭表面，而洁净气体由后置引风机排空。

本工程选用优质活性炭纤维，其主要技术性能如下：

表6.4-2  活性炭纤维参数一览表

| 主要成份 | 活性炭 |
| --- | --- |
| 过滤风速 | 0.15m/s |
| 吸附面积 | 0.25m2 |
| 吸附厚度 | 300mm |
| 装填量 | 2.4m3 |
| 密度 | 0.2g/cm3 |

因此，本项目危险废物储存满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）相关要求。

## 6.5土壤和地下水保护措施评述

为防止土壤和地下水污染，本项目对污水处理站的池底施工采取多种防渗措施，同时，本项目对涉及物料储存的室外设备区设置围堰，地面防渗和废水导流设施。

（1）在处理或储存危险固废的所有区域将设有不渗漏的地基，以防止渗漏，从而防止环境污染。

（2）不在地下设置化学品输送管线，不设地下储存罐。

（3）固液废弃物在厂内危险废物堆存区暂存期间，如属有毒有害物质，将用桶或罐包装后存放，存放场地采取严格的防渗防流失措施，以免对地表水和地下水造成污染。

（4）工程建设过程中高度重视原材料存储区、危险固废存储区生产区的防渗措施，以防止污染土壤及地下水。具体防渗措施如下：

a.池底板垫层压光后刷冷底子油一遍，热沥青二遍，其上做池底板。

b.水池内壁和底板均采用花岗岩贴面防腐。

c.池外壁冷底子油一遍，热沥青二遍。

d.预埋件油漆做法为刷两道环氧富锌底漆，刷两道醇酸磁漆面漆。

主动控制(源头控制措施)

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的风险事故降低到最低。 确保管道质量，选用新型防渗性能良好的管材，如高密度聚乙烯管，增加管段长度，减少管道接口；在排水管与构筑物连接的地方，采用防渗漏的套管连接，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口；日常生产过程中应加强管理，节约用水：设专人定期检查污水设施及排污管道，加强维护；避免废水的跑、冒、滴、漏现象的发生。

被动控制(末端控制措施)

项目设计及施工时，厂区划分防止地下水污染区，不同区域采取相应地面防渗方案。污染防治区分为一般污染防治区、重点污染防治区和特殊污染防治区。

重点防渗区：污水站，污水收集池、水帘池、事故应急池底部和四壁，等地面采用重点防渗工程，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001 ）相关要求。

一般防渗区：项目所在的低温装备车间地面采用常规防渗工程，参照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求

日常管理措施

及时清运各类危险废物，缩短储存周期，降低危险废液的渗漏。

在装置投产后，加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

事故状态下，及时切换雨水、污水阀门，确保泄漏废液和消防尾水进入事故废水收集池。

（1）地下水环境监测与管理

地下水监测计划为了及时准确掌握厂址区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目拟建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004），结合评价区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。

（2）地下水监测原则地下水监测将遵循以下原则：

①加强重点污染防治区监测；

②以潜水含水层地下水监测为主；

③充分利用现有监测孔；

④水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848－93）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

监测井布置依据地下水监测原则，结合水文地质条件，本项目在厂址区及外围布设地下水监测孔5眼。其中上游1口，污水站下游最近处设置1口，污水收集池下游最近处设置1口，水帘池下游最近处设置1口，事故应急池下游最近处设置1口。

监测方案本次监测层位均为潜水含水层。 监测因子：pH、高锰酸钾指数、总硬度、氨氮、氯化物、细菌总数、硫酸盐、铅、镍、苯系物等。监测频率：每年两次，宜在枯水期及丰水期实施。

⑤监测数据的管理上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据（至少包括项目特征因子的数据）应该进行信息公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（3）应急处置措施

①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。

②当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

③组织装专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

④对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

## 6.6码头、船坞、装焊平台污染防治措施评述

项目初期雨水经厂区船台的雨水收集渠收集后经收集渠一侧的集水池用泵抽至新建的隔油池，经多级斜板沉淀池沉淀后达标排放。

项目在每个船台接近涨潮高位处设置雨水收集渠一个，在一端设置集水池可以在下雨时收集雨水，收集池内用磁力悬浮启动水泵。项目利用雨污管道自流进入沉淀池，在沉淀池前设置隔油池，初期雨水先经隔油池隔油后在进入多级斜板沉淀池内多级溢流后可达标排放。天晴后对沉淀池进行清运泥沙，环卫清运。

## 6.7环境风险防范措施

项目涉及的危险物质主要为油漆中的二甲苯、喷涂废气处理产生的废活性炭等，其中，二甲苯属于附录A.1的表2有毒物质。并且根据附录A.1有毒物质判定标准，甲苯、二甲苯属于一般毒物；废活性炭属于易燃物质。根据风险分析，技改项目的最大风险值为2.3×10-5（死亡/年），属于可接受水平。为进一步做好风险防控，提出防止风险事故的措施对策及发生风险污染事故后的应急措施。

### 6.7.1 废气处理设施风险防范措施

（1）对废气处理设施定期检查、维护，对活性炭定期检查、更换，以确保废气处理设施正常运行，按制度定期更换漆雾过滤材料，做好设备日常维护及运行数据检测（记录好催化室温度及电加热工作状况），定期检测排放数据，找出原因；

（2）制定废气处理设施操作规程，责任到专人负责；

（3）废气治理设施应有标识，并注明注意事项，以防止误操作后以外的事故排放；

（4）增加备用设备：以备事故发生时及时更换，同时适当备存吸附剂（活性炭），以备事故发生时作应急处理；

（5）事故停产：发生事故时，应停止相关的生产，防止事故废气大量排放。

### 6.7.2 废水处理设施风险防范措施

（1）要定期检查废水处理设施，是否有损伤和存在事故隐患。

（2）必须建立废水紧急事故排放池，排放池容积应不小于120m3。

（3）事故停产：发生事故时，应停止相关的生产，防止事故废水大量排放；

（4）延时抢修：污水处理站出现故障，及时组织人员分析原因，找出事故所在处并及时抢修，以便尽快使废水处理设施正常运行；

（5）及时通报：业主应尽快组织力量进行监测，取得有关数据，并立即通报有关部门。

### 6.7.3 物料储运方面主要风险防范措施

（1）油漆、稀释剂

① 新购油漆在贮存或投入使用前必须经验收合格，包括储罐外形尺寸、焊缝检测、水密性试验等项目。一切完好，方可贮存或投入使用；

② 油漆应使用防腐蚀材料做成，附近不得堆放可燃物；

③ 贮存区应设置泡沫灭火器材；设置备用消防柴油机泵，并定期检查盘车，确保备用泵处于良好状态；

④ 贮存区夏季应考虑降温措施和消防灭火设施，并有良好的避雷装置及防雷接地、静电接地系统，夏季温度不宜超过30℃，防止阳光直射；

⑤ 严格控制油漆的贮存量不超过临界值；

⑥ 各类承压容器应符合国家压力容器管理的有关规定，投产前必须按照规范进行探伤试压验收，其压力表、温度计、液位计、安全阀、呼吸阀等附件应完整可靠；

（2）仓库

① 确保仓储条件如通风、温度、湿度、防日晒等良好，符合GB17914—1999《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》、GB17915—1999《腐蚀性商品储藏养护技术条件》、GB17916—1999《毒害性商品储藏养护技术条件》要求；

② 根据物料的特性确定其类别实行隔离、隔开、分离储存，严禁混存；

③ 对每批进料都应进行标识，记录，包括来源单位、进料日期、名称及相应备注。仓储物料应实行定置管理；

④ 仓储区域设置醒目的安全标志，严禁各类火种。所有带电、用电电气均应防爆。物料开桶、分装等操作均应在库房外进行，不得使用易产生火花的铁制工具，并采取静电接地措施，防止静电危害；

⑤ 加强对包装容器的检查，必须使用定点资质单位生产的包装容器；

⑥ 危险化学品的运输，项目单位应委托具备相应资质单位承运。厂区内物料的搬运应注意谨慎操作，不得摔、碰、撞、击、拖拉、滚动等，防止包装容器破损、物料泄漏而导致事故。

### 6.7.4 火灾、爆炸事故的预防措施

A、建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种：

①安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。

②防火防爆制度：是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。

③用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限。

④安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。

⑤其他安全制度：如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。

B、采取防火防爆措施

根据对上述火灾风险及影响的分析，针对可能造成的重大灾害性大气污染事件，提出如下事故防范措施：

①合理分区，在防爆区内杜绝火源。

按照有关要求，新建工程的安全卫生设计，应充分考虑生产装置区与生活区、防爆区与非防爆区之间的防火间距和安全卫生距离。

②在易燃、易爆及有害气体存在的危险环境中，设置可燃气体或有毒气体检测报警系统和灭火系统。

③在爆炸危险区域内的照明、电机等电力装置的选型设计，结合其所在区域的防爆等级，严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92的要求进行。

④采取防静电、明火控制等措施。

C、设立报警系统

设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。

D、消防废水收集池

根据《建筑设计防火规范》，计算得生产车间消防用水量为最大室内消防水量10L/S，一次火灾延续时间为3小时，则消防用水量为108m3。消防尾水收集利用厂区事故池。

### 6.7.5 建立处理事故的组织管理制度

（1）明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责，处理事故的步骤，事故的隔离，事故的上报制度，人员疏散路线等，并组织实际演习；

（2）建立事故安全教育，企业内全体人员应了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，一旦出现事故，各就各位处理，控制事故影响。

## 6.8环境影响减缓和生态补偿措施

### 6.8.1生态保护性措施

本次技改无岸线工程施工。但企业周边岸线主要为已经投入营运的船舶企业，该区域已形成成片港区规模，有鱼类活动现象但不属于产卵及索饵区域，为了进一步减小对水生动物的影响，建设单位应着重做好以下几方面工作：

（1）加强生产管理，应尽量缩短试车工期，水域活动范围应尽可能小。

（2）为了给水生动物平静时间以进行日常觅食等行为，船只来往动作应从时间上尽可能集中；

（4）加强有关野生生物的宣传教育，加强护岸、护坡、护堤等工作。

本项目的建设不改变主流的流向，不会改变对岸的水流流态，对长江水流及流场的干扰影响很小。工程的建设对长江行洪的影响十分有限，对河势及航道的影响甚微。对鱼类的洄游通道及水生生物不会产生明显的不利影响。

### 6.8.2生态补偿性措施

考虑到尽快恢复水生生态环境，应投入一定的资金用于增殖放流，鱼类放流品种为青、草、鲢、鲤四大家鱼等工程附近水域的主要物种。增殖放流分两年放流，每年一次，放流工作将安排在休渔期间。建设单位应委托专业部门对增殖放流效果进行跟踪监测，根据监测结果及时调整增殖放流方案。

生态补偿由建设单位提供费用。同时，为了保证放流的质量和成活率，本项目增殖放流时间、地点应该与江苏省渔业行政管理部门进一步商定，放流的种源应来自江苏省渔业行政主管部门指定国家级原种场或养殖场，放流的苗种需由国家认定的农业部水产种质检验测试中心检查合格后方可放流。

建议继续做好原有人工放流计划。

### 6.8.3厂区绿化措施

在厂区车间建筑物四周、道路两侧和空地进行绿化，尤其是厂前区，以良好的绿化，衬托出工厂优美的景观。为保护环境，降低污染，在厂前区设置集中绿化，对阻隔厂区废气和噪声对外界的影响将起到积极的作用。在绿化树种的选择上注意布置乔木、灌木结合的绿化隔离带。因本项目属于技改项目，应见缝插针在现有基础上继续做好厂区绿化，大力推行立体绿化等措施，提高绿化率。

## 6.9排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求设置与管理排污口（指废水接管口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

（1）废水排放口规范化设置

根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，项目厂区的排水体制必须实施“ 雨污分流”制，本项目建成后，设一个废水接管口和一个雨水排放口。污水接管口将设置明显排口标志，装备污水流量计，并设置采样点定期监测。

（2）废气排气筒（烟囱）规范化

建设项目实施后，不新增排气筒，现有项目共设置6根排气筒，按要求规范装好标志牌。

（3）固体废物贮存（处置）场所规范化整治

本项目固废利用厂区危险废物储存区内暂时堆存，并在醒目处设置标志牌。

表6.9-1  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 清下水 雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

## 6.10环境保护措施、投资汇总及“三同时”一览表

根据以上分析论证，将项目环境保护对策措施及“三同时”汇总于表6.10-1。

表6.10-1  建设项目 “三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 环保投资（万元） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接区 | 焊接烟尘 | 移动式电焊烟尘收集处理器、车间强制通风+滤芯处理 | 10 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 | 与本 项目同时完成 |
|  | 预处理抛丸 | 粉尘 | 旋风除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器1套，设1根15m排气筒 | 依托现有 |  |  |
|  | 预处理喷漆 | 漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧，设1根15m排气筒 | 依托现有 |  |  |
|  | 切割 | 粉尘 | 移动式电焊烟尘收集处理器、车间强制通风+滤芯处理 | 10 |  |  |
|  | 喷砂房 | 粉尘 | 旋风+滤筒1套2台；滤筒1套2台，设1根15m排气筒 | 依托现有 |  |  |
|  | 分段喷涂 | 漆雾、二甲苯、非甲烷总烃 | 预过滤（无纺布滤袋）+活性炭吸附+催化燃烧，设1根15m排气筒 | 60 |  |  |
|  | 分段烘干、置放晾干 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 活性炭吸附+催化燃烧，1个15 m排气筒 | 50 |  |  |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOx | — | 依托现有 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |
| 废水 | 生活废水 | COD、SS等 | 化粪池 | 依托现有 | 达到接管标准 |  |
|  | 生产废水 | COD、SS、石油类等 | 隔油沉淀装置 |  | 回用或用于降尘 |  |
|  | 试航含油废水 | 石油类 | 海事局清运 |  | 达到接管标准 |  |
|  | 雨污分流 | — | — |  | 雨污分流 |  |
| 噪声 | 喷砂房、空压机等 | 噪声 | 构筑物隔声、消声器、隔声罩、设减震基础等 | 依托现有 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |  |
| 固废 | 焊接 | 废电焊头 | 对外出售 | 依托现有 | 固废零排放，危险废物临时储存达到危险废物堆存要求 |  |
|  | 喷砂 | 废钢砂 | 对外出售 |  |  |  |
|  | 废气处理 | 工业粉尘 | 对外出售 |  |  |  |
|  | 废催化剂 | 贵金属 | 厂家回收 |  |  |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 | 送有资质厂家处理 |  |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 送有资质厂家处理 |  |  |  |
|  |  | 过滤材质 | 送有资质厂家处理 |  |  |  |
|  | 喷漆 | 废油漆桶 | 送有资质厂家处理 |  |  |  |
|  | 废水处理 | 污泥 | 送有资质厂家处理 |  |  |  |
|  | 废定影液 | 显影 | 送有资质厂家处理 |  |  |  |
|  | 废电瓶 | 运输设备 | 送有资质厂家处理 |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |  |  |
| 绿化 | 厂区绿化 | — | — |  |
| 事故应急措施 | 火灾防范措施、消防系统、环境风险应急预案、应急物资，新增1座120 m3事故应急池 | 20 | 环境风险水平可接收 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 安环科，配备专职环保工作人员1-2名 | — |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 雨污分流；排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌 | — | 达到江苏省排污口规范化管理要求 |  |
| 总量平衡具体方案 | 大气污染物由建设单位向启东市环境保护局申请，在启东市船舶工业园区范围内调配解决；废水区域总量指标内平衡；固废零排放 |  |
| 区域解决问题 | 无 |  |
| 卫生防护距离设置 | 本项目以厂设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内不存在居民点。 |  |

# 7环境经济损益分析

工程环境经济损益分析是一项很重要的工作。由于生态与环境因素相互联系，受工程的影响程度难以量化和以货币形式衡量，加之需要其它大量的基础研究成果和资料配合，而这些资料和成果目前尚无法得到，这给定量分析带来很多困难，分析结果难已做到恰如其分。因此，本节对项目建设对该区域的影响按定性和定量相结合的原则进行分析。

## 7.1经济效益分析

根据建设单位财务预算，项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目年均销售收入约为360000万元，年均利润总额约为25106.87万元，项目的全部投资利润率约为16.6%，投资回收期约为8年。因此本项目在预期情况下财务可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

## 7.2社会效益分析

本项目建成投产后的社会效益具体表现在以下几个方面：

⑴提高企业市场竞争力，促进企业整体良性循环

本项目生产的产品具有市场竞争力，可确保在今后的市场竞争中为企业增强活力，并带来新的经济增长点。

⑵提高企业的清洁生产水平，减轻劳动强度

本项目通过优化生产工艺、加强环保治理措施，制定科学合理的管理制度，以确保提高工人的工作环境，减轻其劳动强度。

⑶改善社会投资环境，促进地区经济发展

由于技改项目采用先进、合理、可靠的工艺技术和污染治理手段，大大减少了各类污染物的排放量。同时，工程经济效益良好，除上缴国家一定利税外，还能促进本地区相关企业发展，为地方经济发展做出贡献。

⑷增加社会直接和间接就业机会，促进就业，有利于社会稳定

项目实施后会安排一定的社会劳动力，直接促进社会就业，同时该项目的实施推动当地相关行业生产发展，由此带来间接的就业机会，二者均有利于社会安定。

## 7.3环境效益分析

### 7.3.1环保投资估算

在建设项目中，安排一定比例的环保费用是达到环境目标，将项目可能对环境产生的不利影响控制到最小程度的必要保证。根据本报告提出的环境污染防治对策，估算环保投资约100万元，占工程总投资（200000万元）的0.05%。

### 7.3.2环境效益

本项目在污染治理和控制方面投入比率较大，通过环保设施的建设和日常运转，可保证各类污染物的达标排放，也能实现厂区周围各类环境质量控制在预定的环境保护目标以内，对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。项目废水经厂内现有污水处理装置处理后，排入污水厂进行深度处理，达一级标准后排放，符合国家有关排放标准要求，从而大大降低了对纳污水体的污染影响。在生产工艺上，采用清洁生产工艺，从源头预防污染产生。江苏项目生产中产生的有组织、无组织排放的废气经相应的处理后，经预测不会对周围大气环境造成明显影响。高噪声级设备经消声、隔声处理后，大大降低了高声级设备对周围声环境的影响。

根据绿化规划，厂区周围拟种植常绿树木。合理绿化布局，提高绿地比例，不但美化了厂区环境。同时，由于绿化植物对废气、尘类、噪声有一定的净化作用，是一项综合治理措施，因此绿化对改善厂区内的环境和减轻对环境的污染都能收到一定的效果。以上分析表明，由于该项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对水、气、噪声、固废的污染进行有效的控制，对减轻建设区域的环境污染、保护环境质量起到了重要的作用。

总之，本项目的建设对区域的环境影响方面，正面的将大于负面的，负面影响中的主要部分也将可通过严格的管理得到减缓。基于上述分析，可以认为本项目的环境损益是可以接受的。

## 7.4环境经济损益分析

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司10万吨以下各种成品邮轮、化学品船、散装货轮、海工等产品生产项目具有较好的经济效益，抗风险能力强。同时，项目的建设将产生良好的社会效益，在保证各项环保资金落实到位的前提下，项目在经济效益、社会效益和环保效益方面均是可行的。

# 8环境管理及环境监测计划

环境管理与环境监测计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标的。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过采取环境污染防治措施得以控制。环境管理与环境监测计划的实行就是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理的目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

### 8.1.2环境管理机构设置

为了保证环境管理工作的正常开展，上海振华重工启东海洋工程股份有限公司将建立一套环境管理结构，环境组织结构如下：

图8.1-1  环境管理组织机构图

公司由董事会负责全面工作，并负有法律责任。公司设立一个环保职能中心，负责企业日常环境管理与监测的具体工作，落实上级环境管理部门下达的各项环境管理任务，审定厂内各项环境管理规章制度、环境保护年度计划和长远规划等，并协调厂内各部门的环境管理工作。

### 8.1.3环境管理计划

〔1〕环境管理计划

本项目环境管理计划详见表8.1-1。

表8.1-1  建设项目环境管理计划表

| 建议书阶段 | 根据项目性质、规模、厂址、环境现状等有关资料，对项目建成后可能造成的环境影响进行简要说明。 |
| --- | --- |
| 可研阶段 | 委托评价单位进行环境影响评价工作 |
|  | 进行环境现状监测 |
| 施工阶段 | 依法执行环保设施与主体工程“三同时”制度 |
|  | 保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻烟尘、噪声的影响，项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中受到破坏的环境，此阶段应进行施工环境监测。 |
| 试生产阶段 | 完善准备、最大限度减少事故发生 |
|  | 进行多方技术论证，完善工艺方案；严格施工设计监理，保证工程质量；建立生产工序管理和生产运转卡；向环保部门提交竣工验收报告。 |
| 规模生产阶段 | 加强环保设备运行检查，力求达产达标 |
|  | 监督检查环保措施的执行 监督检查环保设施的运行情况 监督检查污染物的监测工作。 |
| 信息反馈和 群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 |
|  | 建立奖惩制度确保环保设施正常运转；整理监测数据，技术部据此研究并改进工艺的先进性；收集附近村民意见并选代表作为监督员。 |

〔2〕环境管理指标体系

企业环境管理指标体系见图8.1-2所示。

〔3〕运营期环境管理

本项目运营期环境管理详细计划见表8.1-2。

表8.1-2  重点环节环境管理方案

| 环境问题 | 防 治 措 施 | 经 费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 排 放 | 对各废气排放源点进行严格控制，采用环评报告中所要求的废气处理设施。要加强操作技能，以减少泄漏，并加强对各处理设施的维护和管理，保证达标水平；提高车间自动化操作水平。 | 列入环保 经费中 | 生产期 |
|  | 定期进行生产知识强化训练，不断提高操作人员的文化素质及环保意识。 | 基建资金 | 生产期 |
|  |  |  | 施工期 生产期 |
|  | 选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植，强化绿化措施。 | 列入环保 经费中 | 建设期 |
| 废水 排放 | 严格雨污分流管理，严格废水处理管理。 | 基建资金 | 施工期 |
|  | 保证废水输送管铺设质量，避免污水泄漏对周围地下水环境造成影响。加强事故池的管理和维护。 |  |  |
| 固体废物 | 厂区内设立固废暂存仓库，固废及时清运。 | 基建资金 | 施工期 生产期 |
| 噪声 | 定期检查降噪隔声设备的正常运行。 | 计入成本 | 生产期 |
| 污染物 排放口 | 按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置符合要求的环保图标；图标牌应设置在靠近采样点，醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 | 列入环保资金 | 施工期 生产期 |

〔4〕建立技术资料档案保管制度

建立健全技术资料档案管理制度，并建立下列技术资料档案及系统图表：

1、地表水、地下水的水文地质资料；

2、当地气象资料；

3、污染防治设施及技术改进资料；

4、污染源调查等技术档案、环境监测及评价资料，污染指标考核资料；

5、监测仪器使用说明书及校验证书；

6、本厂污染事故的记实材料；

7、“三废”排放系统图；

8、“三废”排放采样监测点噪声监测点布置图；

9、本厂污染物排放动态图表。

### 8.1.4环保制度

（1）报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废水、废气处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。

（3）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

## 8.2污染源排放清单

本项目污染源排放清单见下表。

表8.2-1  污染物排放清单（排放浓度单位：废气mg/m3，废水mg/L）

| 类别 | 污染源位置 | 主要污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 接管总量（t/a） | 拟采取的污染防治措施 | 主要运行参数 | 排污口信息 | 执行标准 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1# | 粉尘 | 50 | 0.84 | 除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器 | 风量7000m3/h，连续排放2400h | 设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，在环境保护图形标志牌上表明排气筒高度、出口内径，排放污染物种类 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 废气处理装置定期检查、维护 |
|  | 2# | 漆雾 | 1.33 | 0.0435 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧 | 风量16000m3/h，连续排放2400h |  | 《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) |  |
|  |  | 甲苯 | 6.281 | 0.529 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 6.017 | 0.507 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 32.149 | 2.708 |  |  |  |  |  |
|  | 3# | 粉尘 | 35 | 0.252 | 旋风除尘+滤筒除尘器 | 风量3000m3/h，连续排放2400h |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |  |
|  | 4# | 漆雾 | 0.708 | 0.0578 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧 | 排气量34000m3/h，连续排放2400h |  | 《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) |  |
|  |  | 二甲苯 | 3.309 | 0.270 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.904 | 0.237 |  |  |  |  |  |
|  | 5# | 颗粒物 | 19.763 | 0.00029 | -- | -- |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |
|  |  | 二氧化硫 | 29.390 | 0.00043 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 137.38 | 0.002 |  |  |  |  |  |
|  | 6# | 二甲苯 | 8.92 | 1.199 | 活性炭吸附+催化燃烧 | 风量42000m3/h，连续排放2400h |  | 《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.82 | 1.051 |  |  |  |  |  |
|  | 厂界下风向 | TSP、甲苯、二甲苯、VOCs | - | - | - | - |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |  |
| 废水 | 污水总排口 | 水量 | 350 | 69500 | 化粪池 | -- | 具备采样监测条件，污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌； | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） | 对废水排口水质定期监测 |
|  |  | COD | 200 | 24.325 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 13.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 2 | 1.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | TP | 350 | 0.139 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 厂界 | LeqA 声级 | -- | 75～90 90dB(A) | 室内隔声、减振、利用绿化带隔声 | - | 固定噪声污染源对边界影响最大的，应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点位，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | - |
| 固废 | 固废堆场 | 一般固废 | -- | -- | 按规范设置一般固废和危险废物堆放场 | 一般固废堆场7600m2，危废堆场120m2 | 设置专用的固体废物贮存设施或堆放场地，有防雨、防火、防腐蚀、防流失等措施；固体废物贮存场所应在醒目处设置标志牌 | 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集 储存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求 | 防雨淋、防晒、防渗漏措施 |
|  |  | 危险固废 | -- | -- |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 监测井 | COD、SS、氨氮 | - | - | 重点防渗区域防渗漏处理 | - | 设置标志牌 | - | 防渗漏处理 |

## 8.3污染物总量控制建议

(1)水污染物总量控制方案

技改项目生产废水循环使用不外排，生活废水经厂内自建化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接管至江海污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入长江。因此，本项目建成后，所需总量指标可在区域内平衡。

(2)大气污染物总量控制方案

技改项目大气污染物中颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs作为总量控制指标需向启东市环保局申请备案。

现状监测结果表明，区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，尚有环境容量。预测结果表明，正常运行状况下，这些污染物对区域大气环境质量影响较小，不会降低当地大气环境功能现状类别。因此，技改项目实施后新增的特征因子总量可根据实际情况由环保局在区域内进行平衡解决，以达到控制污染、保护环境的目的。

(3)固体废物的总量控制方案

各类固体废物全部得到有效的处置，正常情况不会对外环境产生影响和危害。因此，项目的工业固体废物总量以项目实际发生量进行控制是可行的，可以实现排放量为零。

本项目实施后污染物排放情况汇总见表8.3-1。

表8.3-1  建设项目污染物排放量汇总 单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 厂内削减量 | 接管量/最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 92022 | 22522 | 69500/69500 |
|  | COD | 30.82 | 6.495 | 24.325/3.475 |
|  | SS | 25.01 | 11.11 | 13.9/0.695 |
|  | NH3-N | 1.39 | 0 | 1.39/0.3475 |
|  | 总磷 | 0.139 | 0 | 0.139/0.03475 |
|  | 石油类 | 0.915 | 0.915 | 0 |
| 废气 | 有组织排放 | 颗粒物 | 120.456 | 119.262 | 1.194 |
|  |  | 甲苯 | 11.76 | 11.231 | 0.529 |
|  |  | 二甲苯 | 41.24 | 39.264 | 1.976 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 86.55 | 82.554 | 3.996 |
|  |  | VOCs | 139.55 | 133.049 | 6.501 |
|  |  | SO2 | 0.00043 | 0 | 0.00043 |
|  |  | NOx | 0.002 | 0 | 0.002 |
|  | 无组织 排放 | 颗粒物 | 8.291 | 0 | 8.291 |
|  |  | 甲苯 | 1.222 | 0 | 1.222 |
|  |  | 二甲苯 | 23.713 | 0 | 23.713 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 29.197 | 0 | 29.197 |
| 固废 | 一般固废 | 6372.25 | 6372.25 | 0 |
|  | 危险固废 | 87.95 | 87.95 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 990 | 990 | 0 |

注：VOCs的成分主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

## 8.4环境监测计划

### 8.4.1运营期监测计划

#### 8.4.1.1管理要求和内容

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对建设项目的公建设施给水管网、污水处理设施等进行定期维护和检修，确保这些设施的正常运行及管网畅通。

（3）生活垃圾和生产固废的收集管理应由专人负责，分类收集；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

#### 8.4.1.2污染源监测计划

一、大气污染源监测计划

按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表8.4-1。

表8.4-1    建设项目建成后全厂废气污染源监测

| 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | TSP | 半年/次，由建设单位自行委托专业监测单位进行监测，并做好记录 |
| 2#排气筒 | TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
| 3#排气筒 | 粉尘 |  |
| 4#排气筒 | TSP、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
| 5#排气筒 | 烟尘、SO2、NOx |  |
| 6#排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃 |  |

二、水污染源监测计划

企业应根据排污口规范化设置要求，对建设项目废水排放口的主要水污染物、雨水排放口水污染物进行监测，设置环境保护图形标志牌。

有关废水监测项目及监测频次见表8.4-2。

表8.4-2    废水监测项目及监测频次

| 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 污水接管口 | 水量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类 | 1次/季度 |
| 雨水排放口 | 水量、pH、COD、SS、石油类 | 1次/日 |

三、噪声污染源监测计划

定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。

四、地下水监测计划

（1）监测点的位置

根据导则，对于三级评价项目，项目运行期跟踪监测点的布置一般不少于1 个，应至少在建设项目场下游布设1 个。在厂区污水站下游设置一个点位，为地下水环境影响跟踪监测点。

（2）监测井深及结构要求

根据勘探资料，厂区潜水含水层厚度为8-15m，因此监测孔深度为10m 左右。监测孔开孔110mm，管井为75mm 的PVC 管或水泥管，从地表往下2m 为不透水管，2m 以下设置过滤器在，孔壁和PVC 管或水泥管之间充填沙子或小的砾石。

（3）监测层位

潜水含水层，采样深度：水位以下1.0m 之内

（4）监测因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数、LAS、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等。

（5）监测频率

每年监测一次。

五、土壤

在项目厂区内设置土壤检测点1个，1年监测一次，监测因子pH、Hg、Pb、Cr、Cd、Cu、As、Ni。

#### 8.4.1.3环境质量监测计划

大气：在厂界外北侧最近居民点设1 个点，每年测1 次，每次连续测2 天，每天4 次，监测因子为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、	TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

噪声：在厂界四周设测点4 个，每半年监测一次，每次昼间进行。监测项目：等效连续A 声级。

环保管理人员可根据单位实际情况，制定其它污染物监控计划，

并建立污染监测数据档案，如发现数据异常，及时跟踪分析，找出原因并采取相应对策。如监测工作受到单位人员的限制无法进行，可委托有资质的环境监测单位实施。

项目建成后，建议由启东市环境保护局对该企业环境管理及监测的具体执行情况加以监督。

#### 8.4.1.4应急监测计划

为及时有效的了解本企业事故排放对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，委托有资质检测机构进行环境监测，具体监测方案和计划如下：

(1)应急防护监测范围的划定：以发生事故区为圆心，事故发生时下风向为主轴的60°扇形区。

(2)应急监测对象：主要是针对甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有害物质。

(3)布点方式与范围：根据当地的风力，风向及有毒气的特性，监测时，可采用扇形布点法，在上风向100m设一对照点，以事故发生时的下风向为轴心，污染源为圆心，300m和1500m半径作60°扇形，扇形区为应急监测区，监测区内间隔200m布设一条弧线，每条弧线上设置3～5个监测点。

(4)采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。空气动力采样频次为每2小时一次，流量0.5L/min，采样时间为40min。气体检测管直接测定频次为每半小时一次。

(5)快速监测

①监测人员接到事故通报后立即赶赴事故现场，实施快速监测，及时将监测结果报告指挥部，快测快报，必要时，可以采用先口头报告，后书面报告的形式。

②指挥部依据快速监测的结果，结合事故初步调查评估的结论，确定进一步行动布置以及是否启动精确监测程度。

(6)精确监测

精确监测程序一旦启动，监测单位应立即着手采样准备，实验分析，确保以最快的速度实施监测、报告结果。

根据现场情况和监测结果，采取有效的防治措施，控制可能被污染的人数、范围，并及时通知相关部门采取应急措施，对物料泄漏进行排险。

事故得到控制，紧急情况解除后，污染事故应急处理人员立即进入现场，配合消防、卫生等部门指导相关人员清除泄漏现场遗留危险物质，消除物料泄漏对环境产生的影响，同时检测核实没有隐患、空气环境质量达标后，通知被疏散群众返回，恢复正常生产和生活。

(7)监测人员的防护和监护措施

①危险化学品事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。

②监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，需2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

### 8.4.2环保验收监测计划

本项目竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：

（1） 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。

（2）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。

（3）在厂界上风向设置一个参照点，下风向布设3个厂界无组织监控点。

监测因子为：TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等。

（4）污水总排口、雨水排口

废水处理装置排口监测项目为：废水量、各装置进出口浓度、排放最终浓度。

厂区污水总排口：监测因子为：水量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类；检测项目为：水量、进水浓度、出水浓度。

厂区雨水排口：监测因子为：pH、COD、SS、石油类。

（5）厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。

（6）固体废物处理情况。

（7）大气环境防护距离的核实，确定。

（8）是否有风险应急预案和应急计划。

（9）污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。

（10）检查各排污口是否设置规范化。

针对项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表8.4-3。

表8.4-3 本项目监测项目统计表

|  | 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 厂区外口 | 水量、pH、COD、SS、NH3-N、TP | 委托有监测能力的单位实施监测 |
|  |  | 雨水口 | 水量、pH、COD、SS、石油类 |  |
|  | 废气 | 1#排气筒 | TSP |  |
|  |  | 2#排气筒 | TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 3#排气筒 | 粉尘 |  |
|  |  | 4#排气筒 | TSP、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 5#排气筒 | 烟尘、SO2、NOx |  |
|  |  | 6#排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 下风向厂界 | TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |  |
|  | 噪声 | 厂界 | 等效A声级 |  |

### 8.4.3排污口规范化

根据苏环控[1997]122 号《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》，污（废）水排放口、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置。

1、废水排放口

本项目所在地污水管网已接通，本项目将设置1个排污口。

2、废气排放筒

①本项目设6根废气排气筒，高度均为15m。

②在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

3、固定噪声源

在固定噪声源（如空压机、风机等）对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。

4、固体废物贮存场所

本项目产生的固废（液）暂存在固体废物临时贮存场内。一般来说，固废贮存场所要求：

①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

②固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）规定制作。

危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中对危险废物贮存、处置的要求进行贮存、处置，当中应做到以下几点：

a.贮存场所必须有符合GB15562.2 的专用标志；

b.贮存场所内禁止混放不相容固体废物；

c.贮存场所要符合消防要求；

d.废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

## 8.5环保“三同时”

本项目环保“三同时”验收一览表详见表8.5-1：

表8.5-1  项目环保 “三同时”一览表

| 项目名称 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司10万吨以下各种成品邮轮、化学品船、散装货轮、海工等产品生产项目 |
| --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 废气 | 1# | TSP | 除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器，排气量7000m3/h | 抛丸粉尘及喷漆废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；甲苯、二甲苯、VOCs有组织排放参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2（续）中表面涂装相关标准，无组织排放参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表5无组织排放标准；天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉相关限值 | 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行 |
|  | 2# | TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧，排气量16000m3/h |  |  |
|  | 3# | 粉尘 | 旋风除尘+滤筒除尘器，排气量3000m3/h |  |  |
|  | 4# | TSP、二甲苯、非甲烷总烃 | 预过滤+活性炭吸附+催化燃烧，排气量34000m3/h |  |  |
|  | 5# | 烟尘、SO2、NOx |  |  |  |
|  | 6# | 二甲苯、非甲烷总烃 | 活性炭吸附+催化燃烧，排气量42000m3/h |  |  |
| 废水 | 生活废水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 | 满足江海污水处理厂接管标准 |  |
|  | 地下水污染防治 | 重点防渗区：油漆库、涂装房、危废贮存库 | 渗透系数≤10-10cm/s |  |
|  |  | 一般防渗区：内业车间、管工车间、装焊平台等 | 渗透系数≤1.0×10-7cm/s |  |
| 固废 | 生产 | 危险固废 | 120m2危废堆场一座 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的有关要求 |  |
|  |  | 一般固废、生活垃圾 | 一般固废堆场、厂内垃圾桶 | 满足《一般工业固体粪污贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) |  |
| 噪声 | 生产 | 高噪声设备 | 设备进行车间隔声、加装减震胶垫、绿化等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类区限值 |  |
| 绿化 | 利用物流园绿化 | -- |  |
| 风险防范措施 | 设置120m3应急事故池1座 | 确保事故发生时对环境的影响较小 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- |  |
| “以新带老”措施 | -- |  |
| 总量平衡具体方案 | ①废水：项目新增水污染物接管水量69500m3/a、COD24.325t/a、SS13.9t/a、总磷0.139t/a、氨氮1.39t/a；水污染物排放总量包含在区域内平衡； ②废气：本项目新增颗粒物1.194t/a、甲苯0.529 t/a、二甲苯1.976 t/a、非甲烷总烃3.996 t/a 、VOCs6.501 t/a；气污染物排放总量在区域内平衡。 ③固废：固废排放量为零，无需申请总量。 |  |
| 区域解决问题 | -- |  |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 项目厂界外需设置100m卫生防护距离，此范围内无居民等敏感保护目标，可满足卫生防护距离的要求。 |  |

# 9评价结论

## 9.1建设项目概况

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司的前身为启东道达重工有限公司，是由南通华浮港务有限公司投资兴建，位于启东市寅阳镇、长江北支口的启东市船舶工业园内，以建造10万吨以下各型成品邮轮、化工船、散装货船、海工为主，项目不含修、拆船业务。

现有项目《启东道达重工有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化学品船、散装货船、海工等产品制造项目》已于2007年12月取得了江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2007]277号文）。于2013年进行了《启东道达重工有限公司10万吨以下各型成品邮轮、化学品船、散装货船、海工等产品制造项目》的修编，并于2014年1月取得了江苏省环境保护厅的批复（苏环便管[2014]7号文）。

2012年6月，由于业务发展需要，启东道达重工有限公司更名为江苏道达海洋重工股份有限公司，2016年1月，江苏道达海洋重工股份有限公司更名为上海振华重工启东海洋工程股份有限公司。

项目已于2012年11月建设完毕，所需的生产设备已到位，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。经江苏省环境保护厅批准，企业顺利进行了试运行。但在项目建设过程中，企业对项目总平面布置进行了较大的调整，同时对配套的污染防治措施进行了完善、调整。

## 9.2评价结论

### 9.2.1符合国家和地方产业政策

本项目不属于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》（发改委[2013]第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中淘汰类项目。本次技改项目已于2016年5月12日经启东市行政审批局备案（启行审投资备2016107号），符合产业政策。

### 9.2.2项目选址符合区域规划要求

技改项目属于金属船舶制造（代码C3731），项目选址位于启东市船舶工业园区南上海振华重工启东海洋工程股份有限公司现有厂区内，不新增建设用地，地块性质为工业用地，符合选址要求。该园区已通过区域环境影响评价，环保基础设施配备较完善，技改项目建成后可实现污水集中处理；纳污水体（长江）各项指标均满足功能区要求；项目废水、废气和噪声经治理后可实现达标排放，固废（液）零排放。卫生防护距离内无敏感目标存在。项目符合国家及地方环保政策和要求。因此，项目选址符合当地规划要求，选址可行。

### 9.2.3污染物可以实现达标排放

（1）废气

焊接过程会产生电焊烟尘，通过移动式焊接烟尘净化器处理后以无组织形式排放。抛丸过程产生的主要污染物为粉尘，采用“除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器” 处理后，由15m高排气筒（1#）排放；钢材预处理喷漆产生的废气经“预过滤+活性炭吸附+催化燃烧” 处理后，由15m高排气筒（2#）排放；分段涂装喷漆工序产生的废气经“预过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理后，由15m高排气筒（4#）排放；分段烘干、置放晾干工序产生的有机废气经“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后，由15m高排气筒（6#）排放；二次除锈喷砂工序产生的粉尘经“旋风除尘+滤筒除尘器” 处理后，由15m高排气筒（3#）排放；天然气燃烧废气经15m高排气筒（5#）排放。各类废气经处理后可以做到达标排放。

（2）废水处理

本项目无人员增加，无生活废水增加，本项目生产废水较现有项目未发生改变，实行“雨污分流”的排水体制。产生的废水主要有一般性生产性废水、生活污水和码头冲洗排水，其中一般性生产废水主要为切割冷却排水、密闭试验废、水初期雨水和地面冲洗水。一般性生产废水经废污水处理站隔油、沉淀预处理后进中水回用处理站处理后回用或道路及厂区降尘；试航废水由海事局专用收集船直接收走；生活污水接管排入园区污水管网，进入园区江海污水处理厂集中处理，可以做到达标排放。

（3）噪声

本项目各噪声源均采取了相应的降噪措施，主要噪声源采取了隔声、减振等措施，并对生产设备合理布局，可实现厂界达标。

（4）固废

项目固体废物均得到妥善处置不会对当地环境产生不良影响。

### 9.2.4项目建成后不改变区域环境功能现状

（1）大气环境影响预测

本项目大气污染物估算模式计算结果表明，正常排放、非正常排放和无组织排放情况下，各污染物下风向最大落地浓度均未出现超标情况，符合相应环境质量标准。对环境敏感点影响的预测结果叠加值也无超标现象。

（2）水环境影响评价

企业生活废水接入江海污水处理厂集中处理后排放，项目水污染物排放对附近水环境影响小。

（3）噪声影响评价

技改项目实施后，厂址周围的声环境质量均可以达到功能区划要求。

（4）固废环境影响分析

技改项目固废的处置、处理方式可行，不会对环境产生不良影响和二次污染。

### 9.2.5符合区域污染物总量控制要求

技改项目实施后，废水接入江海污水处理厂进一步处理后排放，其污染物排放总量指标将在区域内平衡。废气污染物排放量将在启东市船舶工业园内平衡，各自项目污染物排放总量指标能够满足当地环保部门的总量控制要求。

### 9.2.6环境风险处于可接受水平

根据预测结果，技改项目甲苯、二甲苯泄漏或火灾后不会出现污染物最大落地浓度超过半致死浓度的状况，均不会造成中毒致死情况的发生，甲苯、二甲苯泄漏造成的风险较小。在做好风险事故防范措施及应急预案的前提下，技改项目建成后最大可信事故风险环境是可以接受的。

### 9.2.7公众参与多数人支持或有条件赞成项目建设

建设项目公众参与采用网上公示和现场调查相结合的方式，网上调查未收到意见。调查范围为在项目周边2.5公里范围内，涵盖了本项目环境敏感保护目标。建设单位于2017年7月在现场调查中共发放调查问卷120份，收到113份, 113份有效问卷中，表示“支持”本项目的为104人，占92%；有8人“有条件赞成”，占7%，1人表示反对，占1%。1反对但未提具体意见。有条件赞成的公众的条件和要求是希望项目在发展的同时，要加强环境保护工作。建设单位接受公众意见，承诺要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。本次公众参与符合公开、平等、广泛和便利的原则，符合环保部《公众参与环境影响评价办法》的相关要求，调查结果可以作为项目建设的参考。

## 9.3建议

（1）认真落实项目的各项治理措施，尽快与有资质单位办理危险废物处置续约合同，确保污染物达标排放。

（2）加强内部管理，努力杜绝非正常及事故情况下的污染物排放，以减少对水体、大气等周围环境的影响。

（3）建立健全环保安全责任制，安排专人负责污染治理设施的维护、保养和使用，加强废气、污水处理站的运行维护，确保污染防治设施能够正常运行。

（4）在处理设施出现故障时应及时维修，确保处理设施正常运行；如短时间内无法修复，应立即安排停产检修。

（5）根据《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》，在废气排放口设立明显的标志牌，并在排气筒预留固定采样孔和采样平台，便于环保管理部门监督监测。

（6）本项目未经环保审批同意不得开工建设。应加快本项目一、二期工程环境保护三同时验收，对环境遗留问题进行有效整改。

（7）按照《南通市“263”专项行动挥发性有机物污染治理实施方案》的要求，全面使用高固份、低挥发VOCs替代原有的有机溶剂。因此，一旦政策要求和技术成熟可靠，应立即无条件更换油漆品种。

## 9.9总结论

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司10万吨以下各种成品邮轮、化学品船、散装货轮、海工等产品生产项目符合国家产业政策和地方环保要求；各项污染治理得当，经有效处理后可使污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求；项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范和减缓措施后，项目环境风险在可接受水平范围内；公众调查结果表明无人反对；项目建成后，具有一定的环境、社会和经济效益；因此，从环保的角度来说，在认真落实本项目的各项污染防治措施的前提下，项目在建设地建设是可行的。

# Text boxes

图4.8-1  预处理底漆平衡图  (单位：t)

风机

高效滤芯

达标排放

含尘气体

粉尘

董事会

总经理

分管经理

环保监测站

车间环保领导组

环境空气、水、噪声监测

环保职能部门

协助

企业环境管理指标体系

直接指标

间接指标

监督管理

环境质量指标

总量控制指标

经济指标

社会指标

生态指标

三同时指标

法规情况指标

环境空气指标

水环境指标

噪声指标

固废指标

产值指标

资源指标

自然指标

景观指标

图8.1-2  企业环境管理指标体系分类结构