和平县环境保护局环境监察设备采购

项目(重招)

询

价

文

件

采购编号：XSDHY201507X402

委托单位：和平县环境保护局

采购代理机构：广东信仕德建设项目管理有限公司

2015年8月

目   录

第一部分  询价邀请书	2

第二部分　采购项目内容	4

一、供应商资格：	4

二、项目说明：	4

三、采购项目内容及要求：	5

第三部分  报价须知	27

一、说  明	27

二、报价文件	28

三、报价文件的编制	29

四、报价要求	32

五、询价文件的份数、封装和递交	33

六、报价的步骤	33

七、确定成交供应商办法	34

八、质疑	35

九、签订合同	35

十、适用法律	35

第四部分　合同书格式	37

第五部分　报价文件格式	42

一、报价函	43

二、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	44

三、关于资格的声明函	46

四、无违法记录的声明	47

五、报价一览表（货物）	49

六、投标明细报价表（货物）	50

七、货物说明一览表（货物类适用）	52

八、技术响应、偏离说明表	53

九、一般商务条款响应表	55

十、报价保证金退还说明	56

十一、成交服务费承诺书	57

十二、开标信封	58

# 第一部分  询价邀请书

广东信仕德建设项目管理有限公司受和平县环境保护局的委托，对和平县环境保护局环境监察设备采购项目(重招)进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 采购项目编号：XSDHY201507X402

- 采购项目名称：和平县环境保护局环境监察设备采购项目(重招)

- 采购预算：人民币 36万元。

- 报价人应对项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 符合资格的供应商在2015年8月20日起至2015年8月26日期间上午9：00时至11：30时，下午15：00时至17：00时止（法定节假日除外）到广东信仕德建设项目管理有限公司购买询价文件，询价文件售价：人民币200元/套，售后不退。

购买询价文件时须提供以下资料：

- 营业执照副本原件及复印件（加盖公章提供原件核对）；

- 税务登记证原件及复印件（加盖公章提供原件核对）；

- 组织机构代码证副本原件及复印件（加盖公章提供原件核对）；

- 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（原件提供）；

- 购买人的二代身份证（复印件，提供原件核对）；

- 若投标人不是制造商，必须提供主要设备（水质快速测定仪、粉尘快速

测定仪、烟气污染物快速测定仪、标准采样设备、测距仪、酸度计、笔式溶解氧化、放射性个人剂量警报仪）生产厂家出具的针对本项目的合法《授权书》及《售后服务承诺函》复印件（原件核对）；

- 递交报价文件时间：2015年8月28日上午9：30至10：00时（北京时间），逾期不予受理。

- 报价截止时间及询价时间：2015年8月28日上午10：00时（北京时间），逾期不予受理。

- 递交报价文件和开标地点：河源市源城区建设大道142号锦天大厦13A楼F.G座

- 报价方式：由报价人或授权代表以密封包装当面递交报价文件。

- 本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时报价人的法定代表或其授权代表务必出席开标会（携带身份证原件以备查核）。

- 本次招标项目公告、结果公示等相关信息在河源市政府采购网（http://heyuan.gdgpo.com）上公布，并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式（加盖公章）到采购代理机构释疑。

- 购买了询价文件，而不参加报价的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

- 联系方式：

1、采购代理机构：广东信仕德建设项目管理有限公司

联系人：朱小姐                  邮编：517000

电话： 0762-3838883             传真： 0762-3606669

联系地址：河源市源城区建设大道142号锦天大厦13A楼F.G座

（中标服务费、标书费）存款账户：

名称：广东信仕德建设项目管理有限公司河源分公司

开户银行：中国银行河源广晟支行

账号：7380 5773 7250

（保证金）存款账户：

名称：广东信仕德建设项目管理有限公司河源分公司

开户银行：中国银行河源分行营业部

账号：6821 5808 0131
   2、采购人：和平县环境保护局

联系人：朱先生

联系电话：0762-5677977

采购信息查询：河源市政府采购网（http://heyuan.gdgpo.com）

广东信仕德建设项目管理有限公司

2015年8月19日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

      - 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

      - 6）法律、行政法规规定的其他条件。

      - 在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营

业执照，并具有相关经营范围。

      - 若投标人不是制造商，必须提供主要设备（水质快速测定仪、粉尘快速测定

仪、烟气污染物快速测定仪、标准采样设备、测距仪、酸度计、笔式溶解氧化、放射性个人剂量警报仪）生产厂家出具的针对本项目的合法《授权书》及《售后服务承诺函》原件；

      - 投标人须在广东省内设有售后服务机构（提供工商证明材料）。

      - 本项目不接受联合体投标。

二、项目说明：

- 本项目为：和平县环境保护局环境监察设备采购项目(重招)

- 项目预算：人民币36万元。

- 本项目要求中所出现的设备、工艺、材料或参照的品牌、图片样式等仅为方便描述而没有限制性，报价人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

- 本项目要求的技术指标中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此作出实质性的响应。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将有可能导致投标无效

- 报价人应对项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

6.

三、采购项目内容及要求：

（一）、项目背景

根据国家环保部关于印发《全国环境监察标准化建设标准》和《环境监察标准化建设达标验收管理办法》的通知（环发[2011]97号）文件精神，结合市环保局关于印发《2015年河源市环境保护责任考核目标任务》的通知（河环[2015]100号）要求。我局环境监察分局标准化建设需在2015年底实现达标验收。为提高我局执法能力，满足监察执法需求，对照《全国环境监察标准化建设标准》需配备的装备，我局环境监察分局还缺车载GPS卫星定位仪等31种设备（见和平县环保局环境监察设备采购项目清单）。

（二）、和平县环保局环境监察设备采购项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量（台/部） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载GPS卫星定位仪 | 1 |  |
| 2 | 车载样品保存设备 | 1 |  |
| 3 | 数码摄像机 | 2 |  |
| 4 | 照相机 | 2 |  |
| 5 | 水质快速测定仪 | 1 |  |
| 6 | 粉尘快速测定仪 | 1 |  |
| 7 | 烟气污染物快速测定仪 | 1 |  |
| 8 | 标准采样设备 | 3 |  |
| 9 | 测距仪 | 1 |  |
| 10 | 录音设备 | 2 |  |
| 11 | 酸度计 | 2 |  |
| 12 | 笔式溶解氧化 | 1 |  |
| 13 | 放射性个人剂量警报仪 | 4 |  |
| 14 | 声级计 | 1 |  |
| 15 | 扫描棒 | 3 |  |
| 16 | 流量计 | 1 |  |
| 17 | PDA执法终端 | 2 |  |
| 18 | 移动执法工具箱 | 1 |  |
| 19 | 手持GPS定位仪 | 1 |  |
| 20 | 影像设备（电视机、DVD等） | 2 |  |
| 21 | 勤务随录机 | 3 |  |
| 22 | 个人防报设备 | 3 |  |
| 23 | 4G上网卡 | 1 |  |
| 24 | 笔记本电脑 | 2 |  |
| 25 | 台式电脑 | 6 |  |
| 26 | 立式空调 | 6 |  |
| 27 | 打印机 | 3 |  |
| 28 | 便携式打印机 | 2 |  |
| 29 | 传真机 | 4 |  |
| 30 | 复印机 | 1 |  |
| 31 | 彩色打印机 | 1 |  |

（三）、监察设备技术参数

1、车载GPS卫星定位仪

技术参数

- 操作系统Android4.2，后续可以升级

内置内存4GB

其它娱乐功能WIFI：802.11 b/g/n
3G模块：支持WCDMA/EVDO制式的USB 3G网卡

其他性能CPU/GPU：四核APM A9处理器，主频1.6GHz
图形加速器：内置4核Mali400图形加速器

2、车载样品保存设备

技术参数

1）产品容量12L

2）制冷温度-5℃

3）制热温度55℃

4）电源方式内置电源转换器，12V电源连接线

5）其他特点独立两个单元，避免存储物品相互挤压、容积为12L，可以存放8瓶660ML的矿泉水和4厅可乐、数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况并可以自由调节两端配备内置提手，可以方便移动，同时配备便携背带，可以方便随身携带。

3、数码摄像机

技术参数

1）产品类型高清摄像机，无线摄像机，闪存摄像机

2）产品定位家用摄像机

3）传感器类型：

4)传感器尺寸（1/3.91）英寸

5)最大像素543万

6)有效像素约223万（16:9），167万（4:3）

7)光学变焦30倍

8)数字变焦350倍

9)扩展变焦延伸光学变焦：55倍

10)镜头特点G镜头

11)实际焦距f=1.9-57mm

12)等效35mm焦距动态模式：26.8-804.0mm（16:9），32.8-984.0mm（4:3）
13)静态模式：26.8-804.0mm（16:9），32.8-984.0mm（4:3）

14)最大光圈F1.8-F4.0

15)镜头盖有（电动）

16)液晶屏类型触摸屏，翻转屏

17)液晶屏尺寸3英寸

18)液晶屏像素23万

19)液晶屏描述16:9模式触摸屏，翻转角度约270度

20)对焦方式自动对焦，手动对焦

21)最近对焦距离1-80cm

22)快门描述笑脸快门
23)自动快门速度：1/6-1/10000秒
24)标准快门速度：1/25-1/10000秒

25)最低照明度标准模式：6lux（1/25秒快门速度）
26)Low Lux模式：3lux（1/25秒快门速度）

27)白平衡自动，预设（一键式，户外，室内）

28)其它性能自动风噪减弱
29)清晰语音
30)人脸检测

31)逆光补偿（自动）

32)录制格式图片：JPEG
33)视频：AVCHD，MPEG-2，MP4

34)动态影像HD模式：1920×1080/50p（PS），25p（FX，FH），50i（FX，FH），1440×1080/50i（HQ，LP）
35)STD模式：720×576/50i
36)MP4模式：1280×720，25p

37)静态影像静态图像尺寸（动态模式）:
8.9M 16:9（3984×2240），6.7M 4:3（2992×2240）
4.5M 16:9（2816×1584），3.3M 4:3（2112×1584）
2.1M 16:9（1920×1080），0.3M 4:3（640×480）
38)静态图像尺寸（静态模式）:
8.9M 16:9（3984×2240），6.7M 4:3（2992×2240）
4.5M 16:9（2816×1584），3.3M 4:3（2112×1584）
2.1M 16:9（1920×1080），0.3M 4:3（640×480）

39)麦克风内置（变焦麦克风）

40)扬声器支持

41)录音系统杜比数字5.1声道/杜比数字2声道 
42)支持MPEG-4 AAC-LC 2声道

43)防抖性能平稳光学防（增强模式）

44)无线性能WiFi（需另购适配器）

4、照相机

技术参数

1)传感器：1/2.3英寸

2)有效像素：2040万

3)显示屏尺寸：3英寸

4)显示屏像素：92.1万像素液晶屏

5)连拍速度：支持（最高约10张/秒）

6)快门速度：智能自动：4-1/1600秒 程序自动：1-1/1600秒 光圈优先：8-1/1600秒 快门优先：30-1/1600秒

7)电池类型：锂电池（NP-BX1）

8)续航能力：约400张照片或3小时20分钟视频

5、水质快速测定仪

★技术参数

1)余氯、化合氯:0-2.5mg/L , 0.01mg/L

2)总氯：0-10mg/L , 0.01mg/L

3)DPD余氯：0-2.5mg/L , 0.01mg/L

4)DPD总氯：0-2.5mg/L , 0.01mg/L

5)低浊度：0-20, 0.01NTU

6)高浊度：0-1000NTU , 0.1NTU

7)二氧化氯：0-2.0mg/L , 0.01mg/L

8)氨氮:0-10mg/L , 0.01mg/L

9)悬浮物：0-100mg/L , 0.01mg/L

10)铜：0-2.0mg/L , 0.01mg/L

11)溶解氧：0-12mg/L , 0.01mg/L

12)磷酸盐：0-2.0mg/L , 0.01mg/L

13)亚硝酸盐：0-0.3mg/L , 0.01mg/L

14)铬：0-0.5mg/L , 0.01mg/L

15)锰：0-0.5mg/L , 0.01mg/L

16)铁:0-0.8mg/L , 0.01mg/L

17)镍：0-1.0mg/L,0.01mg/L

18)色度:0-100PCU,0.01PCU

19)高色度：0-500PCU,0.01PCU

6、粉尘快速测定仪

技术参数：

★1) 可吸入颗粒物浓度测量范围：0.001～10mg/ m3

★2) 可吸入颗粒物径分辨率：0.3μm～10μm

★3) 可吸入颗粒物检测灵敏度：0.001mg/m3

4) 时间周期设定：任意设定

★5) 颗粒物计数浓度范围：350～999999粒/升

6) 湿度修正范围：90～85%，85～75%，75～60%，60%以下

7) 场合选择：居室、室外、公共场合

★8) 开机噪声：≤10dB

★9) 辅助功能：数据存储及打印（数据储存库2000组，打印无需另外连接电源，可直接连接主机打印）。

10) 修正系数：0.1～9.9

11) 工作电源：内置电池，交直流两用；在内置电池充足电的情况下，可连续测量8小时。

★12）报警功能：可配报警功能，用户可设置报警限值，超标报警

★13）频谱曲线功能：本仪器可选配频谱曲线功能，实时观测粉尘浓度变化。

技术特点：

★ 具有自校功能

★大屏幕液晶中文显示，显示内容丰富，液晶带蓝色背光，方便夜间应用。

★具有内置的实时时钟，测量数据带时间存储，方便用户的统计与分析。

★轻触按键操作 ，无需在仪器上面选择内外置电源及自交或测量。

★具有温湿度等修正功能 。

★可配超标报警功能。

★可选配频谱曲线功能。

★可同时测试大于1万级空间的粒子浓度数 。

★采样时间:可预置10组采样时间，每组的测量与停止时间在0~99分钟内用户均可设置；

★数据最大容量2000组，分十区域存贮，每个区域储存200组；分区域查询，打印；配置标准并行口及与RS232兼容的串行接口；与多种打印机接配，★微型打印机，仅通过数据线与主机连接，随时随地直接打印，不再受因没有交流电源而无法打印的困扰；

★主机体积：230mm×120 mm×42 mm；

★主机重量：600g；

7、烟气污染物快速测定仪

技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 0.1L/min~2L/min, 出厂设置1 L/min |
| O2(标配) | (0～30)% | 0.1% | 示值误差： 优于±2.5 %； 重复性：≤2.0 %； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内 示值变化≤5.0 %。 |
| SO2 | (0～5700/最大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO | (0～1300/最大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO2 | (0～200/最大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| CO | (0～5000/最大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| CO2 | (0～20)% | 0.01% |  |
| H2S | (0～300/最大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| 烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 |
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(内置) |
| 噪声 | < 50dB(A) |
| 功耗 | <50W |
| 整机重量 | 约3kg |

8、有机玻璃采水器

技术参数

★采水瓶体：有机玻璃材质，配重铅块，上下盖可轻松翻转，实现开合；

★容量：1000mL，2500mL，5000mL

★采样深度：0-30m；

★温度计：测温误差±1℃；

有机玻璃采水器:由桶体、带轴的两个半圆上盖和活动底板等组成，用于海上采集海水水样。

9、激光测距仪

技术参数

| ★范围 | 高达200米 |
| --- | --- |
| 测量单位 | 米，英尺，英寸，码 |
| 功率范围技术 | 有 |
| ★在米的距离 ★以mm为单位的激光点直径 | 10，50，100米 6，30，60毫米 |
| 倾斜传感器的测量范围 | 360° |
| Pointfinder 4倍变焦 | 有 |
| ★记忆 | 30显示 |
| ★免费应用程序 | 有 |
| 数据接口 | 蓝牙智能 |
| 每电池组的测量 | 高达5000 |
| 多功能结束件 | 自动识别 |
| 电池 | AAA型2×1,5 V |
| 三脚架螺纹 | 有 |
| ★防护等级 | IP65 - 水射流保护和防尘 |
| 尺寸 | 143×58×29毫米 |
| 带电池重量 | 198克 |

10、录音设备

技术参数

1)存储容量8GB

2)录音时间约13小时左右

3)录音功能录音品质：HQ、SQ、LQ
4)录音格式WAV
5）支持压缩速率WAV：32Kbps～192Kbps

6）录音设备内置麦克风（指向性麦克）

7）屏幕类型尺寸：0.8英寸
8）背光段码显示屏

9）传输接口USB2.0

10）电池类型锂电池3.7V/200mAh

11）外形尺寸110×18mm

12）产品重量58g

# 11、CT6021A 酸度计

技术参数

★测量范围：0.00to14.00pH

★解析度：0.1pH

精度：±0.1pH、pH6.86,、pH4.01、pH9.18三点校准

★温度显示：0.1℃

测温精度：1℃/2℉

★温度自动补偿：0～50℃

工作温度：0～50℃

12、溶解氧测试仪

技术参数

| 测量范围 | 0-12mg/L |
| --- | --- |
| 最小示值 | 0.001mg/L |
| 重复性 | ≤2% |
| 精度 | ±5%FS±1个字 |
| 电源电压 | DC 9V 50Hz |

13、个人剂量仪

技术参数

1)★探测器：GM计数管(经补偿)

2)★显示：4位LCD

3)★测量范围(二种功能)： 累积剂量当量：Hp(10)0.0μSv - 99.99mSv、剂量当量率：Hp(10)0.1μSv/h - 99.99mSv/h

4)★测量时间：＜6.0μSv/h 36s ＞6μSv/h ≤3.6s

5)★剂量当量率响应：≤±20%(1μSv/h-99.99mSv/h)

6)★能量响应：≤±30% 50KeV-1.3MeV

7)★相对误差：＜±20%(137Cs)

8)★报警功能：

剂量率和累积剂量在测量范围内可预置报警阈值。本仪器现设有固定报警阈值。

a、累积剂量：每增加0.1μSv，响一短声，发光一次；≥50μSv，声光报警5s，有"ALARM"显示。

b、剂量率：≥25μSv/h，声光报警约6s，有"ALARM"显示。

c、阻塞报警：当计数管计数阻塞时，连续报警不停，有"ALARM"显示。

d、报警声音强度：在30cm处约80dB。

9)欠压指示：电池电压＜2.7±0.05V，仪器显示电池欠压符号"LOBAT"。

10)电源功耗：AAA型1.5V碱性电池两节(7号电池)环境本底下，功耗＜2mW，连续使用720小时。

11)温度特性：≤±10% -10℃ --  +50℃

12)湿度特性：≤±10%  95%RH(+35℃)

13)外形尺寸：55(宽)×92(长)×18(厚)

14)重量：＜75克(含电池＜98克)

14、多功能声级计

技术参数

1）符合标准：GB/T 3785.1-2010 2级 、IEC61672  2级

2）频率范围：20～12500Hz

3）测量上限：130dB或140dB(用户定制）

4）本机噪声：小于23dB(A)、27dB(C)、30dB(Z)

5）频率计权：A、C、Z

6）时间计权：F、S、I

7）指示器：128×128点阵LCD，带LED背光，可实时显示10个测量指标，或显示动态条图、统计分布图、24小时分布图

8）测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等

注：x为A，C，Z；y为F,S；N为5，10，50，90，95。（只选积分测量功能时无LxN、SD）.

9)积分测量时间：手动、1s到99小时任意设置或分档设置。

10)样频率：32kHz

11)24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1min～ 59min之间选择

12)储存：2048组积分结果或1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果

13)输出接口：AC（交流）、DC（直流）、RS-232C计算机或AH40微型打印机

14)内部时钟：每月误差小于5分钟，内置后备电池。

15)电池：4节LR6 碱性电池或可充电电池，可连续使用40小时以上。也可采用5V外部电源。

16)外形尺寸（mm）：240×80×30

17)质量：0.37kg

18)工作温度范围：-10℃～50℃

15、扫描棒

技术参数

1)产品用途商业应用

2)产品类型便携式（手刮式）+扫描笔

3)最大幅面A4

4)光学分辨率300x300dpi

5)最大分辨率600x600dpi

6)扫描介质文件（纸张，书籍，信封，票据），图片，照片，名片，卡片，证件（身份证）等

7)扫描速度彩色高分辨率：13秒/页，低分辨率：3秒/页
黑白高分辨率：6秒/页，低分辨率：2秒/页

8)接口类型USB2.0

9)扫描模式彩色、黑白

10)色彩位数24位

11)输出格式JPEG

12)双面扫描手动

13)网络扫描不支持

14)液晶显示屏支持

15)存储方式MicroSD（1-32GB）

16)产品颜色黑色磨砂面

17)产品尺寸256×30×29mm

18)产品重量212g（含干电池）

19)操作系统Windows 2000/ME/XP/Vista
MAC OS 9.2或以上版本

20)电源类型2×5号碱性电池

16、流量计

技术参数

1)流量范围：0.05-2L/min
2)示值误差：±1.0%

3)测量精度：1级 
  4)重复性：0.5% 
  5)工作温度：-10C-50C 
  6)工作湿度：15-80%

17、PAD执法终端

技术参数

1）操作系统Windows Mobile® 6 Classic

2）处理器类型Marvell PXA310 处理器

3）处理器主频(MHz)624

4）显示屏3.5英寸TFT
5）320 x 240、65K 色彩、16 位

6）RAM容量（MB）64

7）ROM容量（MB）256

8）内存/存储描述64MB SDRAM 主内存用于运行应用程序，256MB 闪存 ROM

9）扩展插槽SDIO 高容量卡插槽

10）通讯端口/各类接口1 个微型 USB 连接器用于同步化和充电

11）产品电源交流电源 — 交流输入：100 — 240 伏交流电，50/60 赫兹，交流输入电流：12 — 17 伏安，输出电压：5 伏直流电（典型），输出电流：1 安（典型）

12）外形尺寸:6.89 x 1.36 x 11.67 厘米

13）产品重量:114.6 克

14）其他参数集成无线局域网 802.11b/g 和 WPA2 安全性、蓝牙® 2.0 和 EDR微型 USB 台式同步电缆、触摸屏和手写笔

18、移动执法工具箱

技术参数

承重：15KG

加工定制：是

板材：铝合金

表面材质：铝合金

颜色：白色

类型：工具箱

内衬材质：高密度泡沫槽

中号尺寸：600X500X190MM

19、手持GPS定位仪

技术参数

1）产品类型GPS手持机

2）屏幕类型4色灰阶，背光显示

3）产品尺寸85×51×21mm

4）产品重量84g

5）GPS芯片20通道高感度接收芯片

6）内置内存内置4MB闪存，可记录高达16万个航迹点

7）数据接口MiniUSB2.0

8）定位精度3-5m

9）定位时间38秒

10）电池类型内置可充电式锂电池，1050mAh

11）待机时间20小时

12）其他性能防水等级：IPX7级

13）其他特点传感器：内置3维电子罗盘和气压式高度计
14）面积测量：直观操作界面，可保存测量数据，可输入单价计算测亩金额
15）数据处理：强大后处理软件ezTour，丰富功能，应用广泛

16）工作温度-10℃-60℃

17）存放温度-20℃-70℃

20-1、电视机

技术参数

1）产品类型：LED电视

2）颜色：黑色

3）功能：网络电视

4）含底座尺寸：969*612*173mm

5）单屏尺寸：959*560*79mm

6）含底座重量（kg）：10.6 kg

7）单屏重量（kg）：7.7

8）接口：支持

9）屏幕尺寸：40-43英寸

10）分辨率：全高清（1920*1080）

11）响应时间:4ms

12）智能电视：不支持

20-2、DVD播放器

技术参数

1）高清EVD

2）黑色磨砂上盖

3）带断电记忆

4)USB接口

5)超强电子抗震

6)原装进口65位全新内存

7)带MP5（通过U盘或碟片）

21、勤务随录机

技术参数

22、个人防护设备

每套安全设备内含：

1）防化服一套（包括手套和长靴）
2）大围裙一件
3)长袖特别手套一副
4)气密防护眼镜一副

23、上网卡

技术参数

设备类型：4G上网卡

网络类型：4G：LTE-TDD 3G：CDMA，WCDMA 2G：GSM

数据传输率：TDD：下行最大112Mbps，上行最大10Mbps

频率范围：暂无数据

总线接口：USB

存储卡：支持Micro SD卡，最高可支持8GB

产品尺寸：93.5×57×14.4mm

产品重量：100（含电池）g

24、笔记本电脑

技术参数

双核处理器3558U（1.7GHz 2MB缓存 15W） /4GB DDR3 1600MHz/500GB /AMD R5 M230 1G独立显卡 支持双显卡切换/DVD_RW/802.11 BGN无线局域网卡/Windows7 home basic简体中文版/14.0"防眩光屏幕 16: 9/30万像素摄像头/4cell 电池/170度全合金转轴/4★USB 接口 其中2★USB 3.0、VGA、HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器/A面亚光喷涂

25、台式电脑

技术参数

(Celeron 2.7G 2M缓存)/MATX H61 无PCI主板/1★2G DDRIII1333/500G 硬盘/DVD-ROM/集成千兆网卡/集成显卡/防水抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI /无耳麦/DOS/三年有限保修及上门/门到桌安装验机/教育应用/前2后4 USB/220V 180W电源/20L  机箱配18.5寸

26、立式空调

技术参数

规格：2匹

制冷量：5200W

制热量：5720W+1500W(PTC)

额定电压：220V-

额定频率：50Hz

标准、制冷/热输入功率：1635W/1550W

工况、制冷/热输入电流：7.4A/7.0A

电辅热输入功率：1500W(PTC)

最大输入功率：3800W

最大输入电流：17.3A

能源消耗效率(EER)：3.18

排气侧最高工作压力：4.3Mpa

吸气侧最高工作压力：2.5Mpa

高/低压测最大允许压力：4.3MPa

27、打印机

技术参数

产品类型：黑白激光打印机

最大打印幅面：A4

黑白打印速度：达到12ppm

最高分辨率：600x600dpi

耗材类型：鼓粉一体

进纸盒容量：150页

网络打印：不支持有线网络打印

双面打印：手动

28、便携式打印机

持术参数

产品定位：照片打印机

最大打印幅面：A4

打印速度：黑白：20ppm，彩色：14ppm照片（8"x10"图像）：约99秒 照片（4"x6"图像）：约50秒 数码相机直接打印（4"x6"无边距）：约104秒

最高分辨率：9600x2400dpi

墨盒类型：一体式墨盒

墨盒数量：五色墨盒

网络打印：不支持网络打印

接口类型：USB2.0 PictBridge（直接打印）

29、传真机

技术参数

产品定位：多功能商用一体机

产品类型：黑白激光多功能一体机

涵盖功能：打印/复印/扫描/传真

最大处理幅面：A4

耗材类型：鼓粉分离

耗材容量：硒鼓LD2441：12000页，墨粉LT2441：1500页，墨粉LT2441H：2600页

处理器:200MHz

内存:32MB

网络功能:不支持网络打印

双面功能:手动

接口类型:Hi-Speed USB2.0

30、复印机

持术参数

产品类型：数码复合机

颜色类型：黑白

最大原稿尺寸：A3

复印分辨率：600×600dpi

速度类型：中速

复印速度：23cpm

主机尺寸：607x570x572mm

重量：约35.6kg

31、彩色打印机

技术参数

商品毛重：15.31Kg

商品产地：中国大陆

网络打印：不支持

类型：彩色激光

幅面：A4

自动双面打印：不支持

四、商务要求

- 报价要求

- 投标人报价应包括设计、采购、运输、调试、相关部门验收及保修期内的

维护保养等所有费有，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

- 投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必须但询价文件没

有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。

- 质量标准

- 中标人所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及询价文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。

- 所投货物必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。

- 设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- 运输及保管、保险

- 中标人负责根据各品目不同的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的调试等；

- 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕；

- 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 安装调试与验收

- 安装：中标人负责到各品目不同的安装地点配合安装并进行调试。中标人应设安装调试负责人，负责协调安装管理工作。

- 调试：按国家相关验收规范进行，分阶段进行调试。设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 交货时间：签订合同后20天内完成供货、调试、经验收合格并交付使用。

- 交货地点：用户指定地点。

- 验收

- 设备安装调试完成正常工作的7个工作日内，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。

- 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合询价文件规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

- 培训

为了使得用户指定的员工熟练操作设备系统，保证设备系统良好运作，中标人应提供免费培训服务计划，对操作和管理人员进行培训。

- 质量保证及售后服务

- 保修期：按生产厂家的标准执行，系统设备不得少于一年（按验收之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。

- 保修期内，中标人负责对其提供的设备整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。

- 响应时间：中标人应在接到报障后0.5小时内响应，8小时内派维修人员到达现场进行排障。（若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。

- 所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即中标人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 保修期外的服务要求：免费保修期满后，提供终身维护服务。

- 技术资料

- 中标人应于验收后向用户提供项目验收报告和有关技术资料，包括但不限于产品说明书（中文）、操作手册及产品资料彩页图片、系统软件操作简介等。

- 货物装箱清单，包括但不限于配件、备品备件、专用工具和软件等。

- 付款方式：验收合格后7个工作日内一次性付清。

第三部分  报价须知

一、说  明

1．适用范围

1.1  适用的主要法律：依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法以及财政部和本省、市颁布的有关法律法规制定本须知。适用于本项目的采购人、供应商、采购代理机构及其他相关当事人。

1.2  本询价文件仅适用于本次《询价邀请函》中所叙述的项目内容。

1.3  资金来源：本项目已得到有关部门批准，资金为财政资金。

1.4  本询价文件有关条款由采购代理机构负责解释。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：和平县环境保护局

2.2 “采购代理机构”是指：广东信仕德建设项目管理有限公司

2.3 “监管部门”是指：和平县政府采购管理办公室

2.4  “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目内容的特殊条件要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8  质保期：是指非人为因素情况下，一切维修换件保养费用由中标人承担的期限。

2.9  天：指日历日。

2.10  书面形式：是指以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4.  报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

5.  保证

5.1报价人应保证所提交给采购人/用户和采购代理机构的资料和数据是真实的；因提交

的资料和数据不真实所引起的后果由报价人自行承担。

5.2 保证采购人/用户在中华人民共和国使用合同项下的设备或设备的任何一部分时，

免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的起诉。

5.3 除非有特别规定，报价人应保证成交后不再转包或分包。若违反，采购人保留追究

其责任的权利。

6 .  询价费用的承担

6.1  无论询价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有与参加询价有关的全部费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、报价文件

7. 报价文件的构成

7.1报价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  询价邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价人须知

第四部分  合同条款及格式

第五部分  报价文件格式

7.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

8.    询价文件的澄清和修改

8.1   报价人对询价文件如有疑问，可要求澄清，在报价文件递交截止时间前3天按询价邀请函中载明的地址以书面形式通知到采购代理机构。采购代理机构根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面答复发给已购买询价文件的每一报价人，该澄清的内容为询价文件的组成部分。

8.2   询价文件的修改是指采购代理机构对询价文件中出现的错误进行修订。询价文件的修改将以书面形式发给所有询价文件收受人，该修改书将构成询价文件的一部分，对报价人有约束力。报价人在收到通知后应立即以书面形式予以确认。

三、报价文件的编制

9.    报价文件的组成

9.1   报价文件应包括下列部分：

- 报价函

- 报价一览表

- 报价明细表

- 关于资格的声明函

- 资格证明文件格式

- 报价人公司概况

- 技术响应文件格式

- 商务响应文件格式

- 报价保证金退还说明

- 中标服务承诺书

- 开标信封

9.2   上述文件及表格为报价人必须提交的文件，各报价人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。（报价人应将报价文件装订成册）

10．  报价文件的组成

10.1  报价人应按询价文件中规定的报价文件格式提供有关材料。

11.   报价

11.1  报价应按报价文件的报价表格式进行填写。

11.2  报价是以报价人可以提供满足采购项目内容中各项要求及符合验收标准的所有货物的基础上的综合性报价，对报价中未有明确列述、报价方案设计遗漏失误、市场变化因素和不可预见的费用均视为已考虑到并包括在报价总价之内，对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

11.3 对超出常规、具有特别意义或独具竞争力的报价须做出说明。对常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

  - 在报价有效期内为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据。

  - 报价错误更正准则：

- 单价与对应的合计价不相称时，以单价为准，修正该项合计价；

- 报价一览表中各项报价之和与报价总价不一致，以报价总价为准；

- 报价一览表与分项明细表或其它相关报价表的报价不一致，以报价一览表为准；

- 中文大写与小写数值标注价格不一致的，以中文大写表示的报价为准。

11.6  本次报价一律用人民币填报。

11.7  出现下列情况之一者，将作无效报价处理；并依法追究报价人的相关责任。

- 在报价文件有效期内，撤回或放弃其报价的；

- 报价文件中提供伪造、虚假的材料；

- 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

- 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

- 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行报价承诺和合同义务；

- 擅自将成交项目转让他人的；

- 签订合同后，无法如期履行合同及报价承诺的。

12．  证明报价人合格和资格的文件

12.1  报价人必须提交证明其有资格进行询价和有能力履行合同的证明文件，作为报价文件的一部分。

12.2  报价人提交的资格证明文件应符合询价文件要求：

- 报价人已具备履行合同所需的财务、技术和经营能力；

- 报价人应有能力履行询价文件中合同条款和技术要求；

- 报价人满足询价文件中列出的资格要求。

13．  证明服务的合格性和符合询价文件规定的文件

13.1  报价人应提交其拟提供的合同项下的服务符合询价文件规定的证明文件，并作为其报价文件的一部分。

13.2  询价文件若允许联合体投标时，报价人应组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体投标协议并注明主投人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。

  - 证明服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图片和数据，包括：对照询价文件技术规格，说明所提供的服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。

14.   报价保证金

14.1  报价保证金为报价文件的组成部分之一。

14.2  报价人应按规定向采购代理机构提交报价保证金：

人民币叁仟元整（￥3000.00元）

14.3  报价保证金必须用银行划帐的形式提交，应符合下列规定：

名    称：广东信仕德建设项目管理有限公司河源分公司

开户银行：中国银行河源分行营业部

账    号：6821 5808 0131

（2）报价保证金必须在报价截止日前一天到达采购代理机构账户，开标会现场不接受任何形式的报价保证金。

（3）保证金转账底单请传真采购代理机构（电话：0762－3896663；传真：0762-3606669），并注明采购编号，联系电话、邮箱等。

14.4  未按规定提交报价保证金的报价人，将拒绝其参加询价。

14.5  报价保证金的退还，按如下规定执行：

  - 未成交的报价保证金，将在发出《成交通知书》后五个工作日内无息退还。

  - 成交人的报价保证金在签订合同后，凭合同到采购代理机构办理退还保证金手续，五个工作日内无息退还。

  - 在报价有效期内不能确定成交人的，在报价有效期满后五个工作日内退回所有报价人的报价保证金。

▲报价人提供的退还保证金帐户必须与实际报价人名称一致，否则后果自负。

15.   报价有效期

报价有效期是指询价文件所规定的递交报价文件截止时期后的一段时间，在这段时间内，采购代理机构可以就本项目对报价人进行资质审查、确定其为成交报价人及授予合同，报价人不得对询价文件的实质性内容做出修改，并且以报价保证金进行担保。从截止之日起，报价有效期为90天。

16.   报价文件的签署及规定

16.1  报价人提交的全部材料都必须密封，具体包括：

- 报价文件一式3份（正本1份，副本2份，其中正本密封件为一个独立包装件）；

- 开标信封（开标会上使用，须单独密封，见报价文件格式）

- 报价文件的电子文档1份（以刻录光盘形式与报价文件正本一起密封提交，并注明项目编号）。

16.2  报价文件的正本需按照询价文件中已明示需要盖章签名处，均须由报价人法定代表人或其授权代表签名和盖章；报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有报价文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

16.3  报价文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。每份报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。报价文件副本的资料可以用正本复印而成。

16.4  报价文件的“正本”及所有“副本”的封面均须由报价人加盖报价人公章。

16.5  报价文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。

16.6  电报、电话、电子邮件、传真形式的报价概不接受。

四、报价要求

17 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

18 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、调试、验收、培训售后服务等全部工作。

五、询价文件的份数、封装和递交

19、报价文件的份数和封装

19.1、报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。报价人应将响应文件正本（一份）和所有的副本（二份）分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。注意：如供应商同时投标本项目中的所有包组，须各包单独制作及封装各包的报价文件。

19.2、询价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）包（组）号及报价货物、服务名称；

4）报价人名全称；

5）日期；

19.3. 询价文件的递交

19.4所有询价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前到规定递交文件地点递交报价文件。

19.5迟交的询价文件，按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒收或原封退回在其规定的递交询价文件截止时点之后收到的任何询价文件。

六、报价的步骤

20  报价文件的澄清

20.1任何要求对报价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。（采购代理机构）将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，（采购代理机构）将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

20.2报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的，（采购代理机构）将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

21、 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

22、采购代理机构依法组建询价小组。询价小组由3名成员组成，其中采购人代表1人，其他2名从河源市财政局政府采购管理办公室建立的专家库中随机产生。

23、资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，对报价文件中的资格证明等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

24、符合性审查：依据询价文件的规定，对报价文件技术、商务、实物样板的实质性内容响应程度进行审查。

25、除非询价文件中有明确规定，询价小组判断报价文件的有效性和响应情况，仅依靠报价人所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它任何外部证据。

26、如果发现下列情况之一者，其报价将被拒绝或作无效报价处理：

1）在近二年内参与同类项目的政府采购中有不良行为记录或正处于处罚期内；

2）报价文件编写及签署不符合询价文件要求的；

3）对项目的技术、商务要求未能有效地作实质性响应，出现重大偏离的；

4）超出财政预算且采购人不能接受的；

5）评审期间没有按询价小组要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；

6）拒绝、对抗询价小组所作的决定或合理要求的；

7）符合询价文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求的；

8)如果本项目的有效报价人数不足三家，则本项目作废标处理，询价人可知会各相关报价人，根据采购监督管理部门的批准改用其它招标方式；

27、采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行现场记录。

七、确定成交供应商办法

28.确定成交供应商

29.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。如报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29.2成交人确定后，（采购代理机构）将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

八、质疑

30. 如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

九、签订合同

31.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十、适用法律

32. （采购人）、（采购代理机构）及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

十一、成交服务费

33. 本次招标按国家相关规定向中标人收取成交服务费。中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳成交服务费，该中标服务费按国家计委（计价格[2002]1980号）文规定进行收取，按中标金额计算：

|  | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

说明：

- 中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物类项目中标金额为500万元(人民币)，计算中标服务费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500-100）×1.1%=4.4万元

- 中标服务费不在投标报价中单列。

- 中标服务费支付方式：一次性以银行划帐形式支付。

初步审查表

评委签名：

| 序号 | 评审内容 | 报价人 审核情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格条件是否符合询价文件的要求 |  |
| 2 | 报价人提供的资格证明文件是否符合询价文件的要求 |  |
| 3 | 保证金是否按时足额提交 |  |
| 4 | 报价文件签字人不是法定代表人的是否有法定代表人的有效授权 |  |
| 5 | 报价文件是否符合询价文件的签署和盖章要求的 |  |
| 6 | 投标有效期符合询价文件的要求 |  |
| 7 | 符合★号条款，或商务和技术响应内容没有严重偏离用户需求书要求的 |  |
| 8 | 投标报价是固定不变价 |  |
| 9 | 投标报价无明显不合理或低于合理成本价的 |  |
| 10 | 投标报价没有超出采购预算的 |  |
| 11 | 报价文件实质性响应询价文件的要求，且无经评委认定为无效标的 |  |
| 结论 |  |

注： 1．表中只需填写“√”表示合格或“X”表示不合格。

2．评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”

3．有半数以上的评委对报价人的结论为“不通过”则该报价人为不合格报价人，不得进入下一步详细评审。

第四部分　合同书格式

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

五、付款方式：按《采购项目内容》。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期” ）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后  小时内响应，  小时内到达现场，  小时内处理完毕。若在  小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各报价人的报价有限期内有权要求报价人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、报价文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：   年     月    日      签定日期：    年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　报价文件格式

市（县、区）政府采购

报价文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

报价内容：

报价人名称：

日     期：    年  月   日

一、报价函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本_1__份，副本  2 份。

1、 报价函；

2、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

3、 报价一览表；

4、 分项报价表；

5、 货物说明一览表（货物类适用）；

6、 技术响应、偏离说明表；

7、 商务响应、偏离说明表。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2、报价有效期为递交报价文件之日起 90 天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

报价供应商：

地址：

电话：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

二、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人/政府采购代理机构）：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人/政府采购代理机构）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

三、关于资格的声明函

致：广东信仕德建设项目管理有限公司

根据贵方组               项目采购（采购编号：            ）的询价邀请，本签字人愿意参加投标，提供项目要求的货物及相关服务，证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚询价文件的要求及有关文件规定。

- 工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等的复印件。

- 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书。

- 确认符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

- 其它能使采购人满意的资格证明文件。

单位的名称和地址：

名   称：

地   址：

传   真

电   话：

邮   编：

报价人名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日  期：

四、无违法记录的声明

（参考格式）

致：广东信仕德建设项目管理有限公司

我公司参加贵司组织               项目采购（采购编号：        ）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

报价人名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日  期：

注：各报价人应在报价文件中须主动申报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动申报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按照有关规定从重处理。

4.1、经销代理商授权证明格式

经销代理商授权证明

（参考格式，适用于非生产厂商/制造商）

致：广东信仕德建设项目管理有限公司

作为生产（或代理）（产品名称）的（生产或进口品种代理企业全称），我企业在此授权（经销商全称）用我厂（公司）生产（或代理）的（产品名称）参加和平县环境保护局环境监察设备采购项目(重招)（采购编号：XSDHY201507X402）的采购活动，递交投标函并签署采购合同。

我厂（公司）郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权投标品种在交易期内保证货物的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：2014   月起至本次中标货物采购期结束。

采购合同规定的采购期限与本证明文件的有效期限应一致。若采购合同规定的采购期限延期，本证明文件期限自动顺延到采购期限届满。此证明文件一经开出，在投标截止期后将不作任何修改。

生产（或代理）企业名称（盖章）

联系电话、传真：

法定代表人（签字）

日期：      年    月    日

（加盖报价人公章)

注：本证明文件必须打印，不得手写（法人代表人签字除外），不得行间插字和涂改，如有涂改，必须在涂改处加盖公章。

五、报价一览表（货物）

采购项目名称: 和平县环境保护局环境监察设备采购项目(重招)

采购项目编号：XSDHY201507X402

| 项目内容 | 报价总价（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写：￥ |  |  |

注：1、询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

六、投标明细报价表（货物）

采购项目名称：                   采购项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

七、货物说明一览表（货物类适用）

采购项目名称：                  采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，报价供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

八、技术响应、偏离说明表

技术条款响应表

| 序号 | 询价规格/要求 | 报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。

2、报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

商务响应、偏离说明表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：1、对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

九、一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 具备采购项目内容要求的业绩要求 |  |  |
| 5 | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 交货/完工期/服务期：按采购项目内容。 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1、对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

十、报价保证金退还说明

致：广东信仕德建设项目管理有限公司：

我方为和平县环境保护局环境监察设备采购项目(重招)  （采购编号：XSDHY201507X402）所提交的询价保证金人民币      元，请贵公司退还时划入下列账户：

开 户 人：

开 户 行：

账    号：

★报价人提供的退还保证金帐户必须与实际报价人名称一致，否则后果自负。

报价人名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日  期：

十一、成交服务费承诺书

致：广东信仕德建设项目管理有限公司

如果我方在贵公司组织的和平县环境保护局环境监察设备采购项目(重招)  （采购编号：XSDHY201507X402）报价中获成交，我方保证在收到《成交通知书》后，按要求向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在我方提交的报价保证金和/或买方付给我方的成交合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应广东信仕德建设项目管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日  期：

十二、开标信封

开标信封内装

1．投标报价一览表；

2．法定代表人授权委托书；

3．报价保证金退还说明（仅作退保证金时用）。

说明： 本“开标信封”需单独密封提交。

# Text boxes

服

务

类

型

费

率

中

标

金

额

(

万

元

)

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件