嘉联益电子(昆山)有限公司

突发环境事件应急预案

建设单位：嘉联益电子(昆山)有限公司

2013年7月

法人：蔡长颖

应急预案负责人：王长振

应急预案指导单位：苏州新视野环境工程有限公司

应急预案编写：张崇（苏环应急预案岗证字第20120214号）

应急预案审核:陆小平(苏环应急预案岗证字第20120378号)

发布日期：2013年7月1日

董事长令

经研究决定，公司即日起成立突发环境事件应急救援小组，小组由下列成员组成：

小组主要负责人：苏溪溁

小组副组长：谢汉忠

小组成员：徐银华 高和荣 王长振 冯霞宁 华杰 肖以朋 魏叶明 汤成伟 等。

本令自即日起执行，希全体员工认真执行。

嘉联益电子(昆山)有限公司

董事长：蔡长颖           二0一三年七月一日

嘉联益电子（昆山）有限公司

颁布《突发环境事件应急预案》令

嘉联益电子（昆山）有限公司突发环境事件应急救援小组于2013年6月30日修订突发环境事件应急预案，并报上级主管部门备案，现将已修订的环境风险防范措施及应急预案发布，望本公司各部门、全体员工认真学习，遵照执行。

附：突发环境事件应急预案

嘉联益电子（昆山）有限公司

董事长：蔡长颖

2013年7月1日

目  录

1.总则	- 1 -

1.1编制依据	- 1 -

1.1.1法律、法规、规定依据	- 1 -

1.1.2 技术、排放标准、规范及相关资料	- 2 -

1.2适用范围	- 3 -

1.2.1  适用范围	- 3 -

1.2.2  突发环境事件类型、级别	- 4 -

1.3  应急预案体系	- 5 -

1.4  工作原则	- 5 -

2 基本情况	- 6 -

2.1 企业简介	- 6 -

2.2环境风险源基本情况	- 7 -

2.2.1产品方案	- 7 -

2.2.2 主要原辅材料消耗	- 8 -

2.4.8 贮存情况	- 9 -

2.2.9 运输情况	- 10 -

2.2.3 主要原辅料理化特性及危险性说明	- 11 -

2.2.4 公辅工程	- 21 -

2.2.5 主要设备	- 22 -

2.2.6主要生产工艺流程	- 23 -

2.2.7企业“三废”排放及处理情况	- 33 -

2.3 厂区周围环境概况	- 49 -

2.3.1 周边环境状况	- 49 -

2.3.2环境保护目标	- 49 -

2.3.3.厂区平面布置	- 50 -

3 环境风险源与环境风险评价	- 51 -

3.1 环境风险源识别	- 51 -

3.2重大环境风险源识别	- 52 -

3.3危险目标的危险特性及其对周边影响	- 54 -

4 企业应急能力评估	- 58 -

4.1现有事故防范设施分析	- 58 -

4.2应急装备能力评估	- 60 -

4.3应急队伍能力评估	- 61 -

4.4 综合应急能力评估	- 61 -

5 组织机构及职责	- 62 -

5.1组织机构组成	- 62 -

5.2 指挥机构组成及职责	- 63 -

5.2.1 指挥机构组成	- 63 -

5.2.2 指挥机构的主要职责	- 63 -

5.2.3 指挥机构各小组职责	- 65 -

6预防与预警	- 67 -

6.1预防措施	- 67 -

6.1.1风险源控制	- 67 -

6.1.2健全制度与责任落实	- 68 -

6.1.3环境风险监控	- 68 -

6.1.4 危险化学品储运	- 68 -

6.2 预警行动	- 69 -

6.3 报警、通讯联络方式	- 69 -

6.3.1 24小时有效报警装置	- 69 -

6.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段	- 70 -

6.3.3 运输危险化学品、危险废物的驾驶员、押运员报警及与本单位、生产车间、托运方联系的方式	- 70 -

7 信息报告与通报	- 70 -

8.1 内部报告	- 70 -

8.2 信息上报	- 71 -

8.3 信息通报	- 71 -

8.4 事件报告内容	- 72 -

9 应急响应与措施	- 72 -

9.1 分级响应机制	- 72 -

9.2 应急措施	- 74 -

9.2.1 突发环境事件现场应急措施	- 74 -

9.2.2 危险区的隔离	- 80 -

9.2.3 水污染事件保护目标的应急措施	- 82 -

9.2.4 大气污染事件保护目标的应急措施	- 82 -

9.2.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治	- 82 -

9.3应急监测	- 86 -

9.3.1 应急监测方案的确定	- 86 -

9.3.2 应急监测方法及仪器	- 86 -

9.3.3 仪器与药剂	- 87 -

9.3.4 监测布点与频次	- 87 -

9.3.5 应急监测人员安全防护措施	- 90 -

9.3.6 应急监测分工	- 90 -

9.4 应急终止	- 92 -

9.4.1 应急终止的条件	- 92 -

9.4.2 应急终止的执行	- 92 -

9.5 应急终止后的行动	- 93 -

10 后期处置	- 93 -

10.1善后处置	- 93 -

10.2 保险	- 94 -

11 应急培训和演习	- 94 -

11.1 原则、目的、作用及范围	- 94 -

11.1.1 应急培训和演习的原则	- 94 -

11.1.2 应急培训和演习的目的	- 95 -

11.1.3 应急演习的作用及对象	- 95 -

11.2 应急培训的基本内容	- 96 -

11.3 应急演习分类	- 96 -

11.3.1 桌面演习（口头演习）	- 97 -

11.3.2 功能演习	- 97 -

11.3.3 全面演习	- 97 -

11.3.4区域联动演习	- 98 -

12 奖惩	- 98 -

13 保障措施	- 99 -

13.1 经费及其他保障	- 99 -

13.2 应急物资装备保障	- 99 -

13.3 应急队伍保障	- 100 -

13.4 通信与信息保障	- 100 -

14 预案的评审、备案、发布和更新	- 101 -

14.1 评审	- 101 -

14.1.1 内部评审	- 101 -

14.1.2 外部评审	- 101 -

14.2 备案	- 101 -

14.3 发布	- 101 -

14.4 更新	- 101 -

15 预案的实施和生效时间	- 102 -

17 附件	- 102 -

# 1.总则

为了进一步健全我厂环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高我厂环境保护应急反应能力，确保突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件得到迅速有效地处理，使环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。特制定本突发环境事件应急预案，作为我厂事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据。

我厂编制完成了本环境污染事件应急预案，作为我厂事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范我厂环境风险源得监控和环境污染事件应急的措施。

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律、法规、规定依据

[1]《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26

[2]《中华人民共和国环境影响评价法》2002.10

[3]《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996.10.29

[4]《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令[2008]87号，2008年6月1日起施行）

[5]《中华人民共和国大气污染防治法》2000.04.29

[6]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2004.12.29修订

[7]《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）

[8]《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）

[9]《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月1日起施行）

[10]《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

[11]《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

[12]《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

[13]《危险化学品名录》(国家安全生产监督管理局公告2003第1号)

[14]《剧毒化学品目录》(国家安全生产监督管理局等8 部门公告2003 第2号)

[15]《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，国家环保总局，环发〔2005〕152号

### 1.1.2 技术、排放标准、规范及相关资料

[1]《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1－2011)

[2]《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)

[3]《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3－93)

[4]《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T169－2004)

[5]《重大危险源辨识》(GB18218－2009)

[6]《常用化学危险品贮存通则》（GB15603－1995）

[7]《常用化学危险品的分类及标致》（GB13690－92）

[8]《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）

[9]《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2006-01-24）

[10]《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，国家安全生产监督管理局，安监管危化字〔2004〕43号

[11]《突发性污染事故中危险品档案库》

[12]《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿）

[13]《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（江苏省环境保护厅，2009-04-21）

[14]《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）

[15]《地下水质量标准》（GB/T 14848）

[16]《环境空气质量标准》（GB3095－2012）

[17]《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）

[18]《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

[19]《工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素》(GBZ2.1－2002)

[20]《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)

[21]《苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》

[22] 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的一级标准

## 1.2适用范围

### 1.2.1  适用范围

本预案适用于范围如下：

1.在我厂内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

2.在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

3.易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；

4.企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

5.因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

6.其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

### 1.2.2  突发环境事件类型、级别

#### 1.2.2.1 突发环境事件的类型

根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为：

（1）环境污染事件（即水污染事件、大气污染事件、噪声与振动污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品和废弃化学品污染事件、农业环境污染事件等）；

（2）生态环境破坏事件。

根据本公司的生产和原辅料的使用情况判断，本公司可能发生的突发环境事件为环境污染事件。

#### 1.2.2.2 突发环境事件的级别

针对突发环境事件的严重性、紧急性、可控性和影响范围，本公司突发环境事件分为2个等级：重大事故（Ⅰ级）、一般事故（Ⅱ级）。

突发环境事件造成人员伤亡，或引发中毒、重伤事故，或造成厂区外区域纠纷的，为重大事故（Ⅰ级）。

突发环境事件影响车间生产，未造成人员伤害后果，但有群众性影响的，为一般事故（Ⅱ级）。

## 1.3  应急预案体系

本公司应急预案体系由公司根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的实际情况制定本公司环境突发事件总体应急预案，不单独制定各单项应急预案。

## 1.4  工作原则

（1）以人为本,预防为主。加强对环境风险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防，及时控制，消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导,分级负责。实行行政领导责任制，在总经理的统一领导下,公司各部门相互协作,紧密配合,根据不同污染源所造成的环境事件的严重性、可控性、所需动用资源、影响范围等因素,分级设定和启动预案,严防事态进一步扩大。

（3）内外结合，协调高效。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用公司环境应急救援力量，加强与外部救援力量联系，发挥经过专门培训的环境应急救援力量的作用。

（4）依法规范,加强管理。依据有关法律、法规和规章,加强应急管理,维护公众的合法权益,使应对突发环境事件的工作规范化、制度化、法制化。

# 2 基本情况

## 2.1 企业简介

嘉联益电子(昆山)有限公司(CAREER ELECTRONIC (KUNSHAN) CO.,LTD)位于江苏省昆山市经济技术开发区金沙江南路18号，为台商独资企业，由台湾嘉联益科技股份有限公司于1998年投资建设，专业生产各类柔性电路板，可以广泛应用于手机、笔记本电脑、DVD、LCD、PDP、CD-ROM等产品，是传统PCB的替代产品、各种积体电路和各项电子元器件混合集成电路以及电路连接用排线、电缆线、高频传输用级细同轴电缆线、光缆线等电子产品及相关零组件。设计年产各种柔性线路板60万m2项目。

嘉联益电子(昆山)有限公司占地面积44,870m2，建筑面积10400m2，现有职工2300人。

本公司基本情况汇总表见表2.1，环保手续情况见表2.2。

表2.1  企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 蔡长颖 | 法人代码 | 蔡长颖 |
| 单位地址 | 昆山市经济技术开发区金沙江南路 | 邮政编码 | 215334 |
| 经济性质 | 有限责任公司 | 隶属关系 |  |
| 职工人数 | 2300 | 所在市 | 昆山市 |
| 联系电话 | 0512-57718998 | 所在镇 | 开发区 |
| 企业规模 | 大型 | 所在村 |  |
| 所属行业 | 电路板制造业C3972 | 占地面积 | 全厂10400㎡ |
| 主要原料 | 覆铜板、铜箔、工业级双氧水、氢氧化钠、硫酸、棕化剂、硫酸铜、碱性蚀刻液、酸性蚀刻液、油墨等 |
| 主要产品 | 柔性线路板 | 经度坐标 | 121°0' |
| 联系人 | 王长振 | 纬度坐标 | 31°21' |
| 联系电话 | 15312155182 | 历史事故 | 无 |

表2.2  各期工程审批与验收

| 序号 | 项目名称 | 项目文号 | 批复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《关于嘉联益电子（昆山）有限公司环境影响申报表的批复》 | [昆环（1999）] | 1999.7.2 |
| 2 | 《关于对嘉联益电子（昆山）有限公司二期项目环境影响报告表的审批意见》 | [昆环建（2002）108号] | 2002.12.18 |
| 3 | 《关于对嘉联益电子（昆山）有限公司年扩产30万平方米柔性线路板项目环境影响报告书审核意见》 | [昆环建（2006）3735号] | 2006.9.19 |
| 4 | 《关于对嘉联益电子（昆山）有限公司新增年产柔性线路板30万平方米建设项目环境影响报告书的审批意见》 | [苏环建（2006）891号] | 2006.10.16 |
| 5 | 《关于对嘉联益电子（昆山）有限公司干制程设备搬迁项目环境影响报告表的审批意见》 | 昆环建[2012]2946号 | 2012.9.5 |
| 6 | 《关于对嘉联益电子有限公司新增年产柔性线路板30万平方米项目竣工环境保护验收申请报告的审核意见》 | 苏环验[2009]12号 | 2009.1.15 |
| 7 | 《关于捷安特（中国）有限公司等三家企业通过重点企业清洁生产审核验收的意见》 | 苏环科字[2012]102号 | 2012.12.6 |

## 2.2环境风险源基本情况

### 2.2.1产品方案

项目产品方案见表2.3。

表2.3 产品方案表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称及规格 | 设计能力 (万m2/年) | 年运行时数(hr) | 产品用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔性线路板生产线 | 单面板 | 16.5 | 3600 | 为LG、康佳、SONY等企业配套 |
| 2 |  | 双面板 | 36 |  | 为LG、康佳、SONY等企业配套 |
| 3 |  | 多层板(8层) | 7.5（以双层板计） |  | 为LG、康佳、SONY等企业配套 |

### 2.2.2 主要原辅材料消耗

主要原辅材料消耗见表2.3。

表2.3主要原辅材料消耗情况表

| 种类 | 名称 | 主要成分 | 年用量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜箔基板 | 铜箔、环氧树脂、玻璃布，铜含量180-360克/张 | 240000张 | 汽运 |
| 2 | 半固化片 | 玻璃纤维布、环氧树脂 | 320t | 汽运 |
| 3 | 铜箔 | 铜含量99.9% | 80t | 汽运 |
| 4 | 覆铜板 | 铜、玻璃纤维布、环氧树脂、FR-4 | 20t | 汽运 |
| 5 | 稀硫酸 | H2SO4（50%） | 120t | 汽运 |
| 6 | 过硫酸钠 | Na2S2O8 | 0.5t | 汽运 |
| 7 | 油墨 | 环氧树脂、感光树脂 | 1t | 汽运 |
| 8 | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 0.5t | 汽运 |
| 9 | 碳酸钠 | Na2CO3 | 40t | 汽运 |
| 10 | 酸性蚀刻液 | 20%NaCl，盐酸 | 180t | 汽运 |
| 11 | 氢氧化钠 | NaOH | 30t | 汽运 |
| 12 | 双氧水 | 35%H2O2 | 25t | 汽运 |
| 13 | 黑氧化剂 | NaCl | 100t | 汽运 |
| 14 | 防焊油墨 | 环氧树脂、SiO2 | 20t | 汽运 |
| 15 | 显影液 | 30%K2CO3溶液 | 40t | 汽运 |
| 16 | 高锰酸钾 | KMnO4 | 4t | 汽运 |
| 17 | 活化液 | 0.8%PdCl2，15%SnCl2 | 2t | 汽运 |
| 18 | 预活化液 | SnCl2 | 3t | 汽运 |
| 19 | 硫酸铜 | CuSO4·5H2O | 8t | 汽运 |
| 20 | 化学铜液 | CuSO4 45g/L，NaOH160g/L，甲醛50g/L | 80t | 汽运 |
| 21 | 铜球 | 含铜99.9% | 80t | 汽运 |
| 22 | 干膜 | 聚酯树脂 | 10万平方米 | 汽运 |
| 23 | 硫酸镍 | 98% NiSO4 | 160kg | 汽运 |
| 24 | 金盐 | KAu(CN)2 | 180kg | 汽运 |
| 25 | 锡条 | 含锡99% | 8t | 汽运 |
| 26 | 防氧化剂 | 5%甲酸 | 5t | 汽运 |
| 27 | 文字油墨 | 树脂，无机填料 | 1.2t | 汽运 |
| 28 | 清洁剂 | 表面活性剂 | 10t | 汽运 |

### 2.4.8 贮存情况

厂区北侧中部设有一个丙级危险品仓库，用于贮存所用药品。具体情况见表2.4。

表2.4 原辅材料贮存情况一览表

| 药品名称 | 包装规格 | 包装方式 | 主要分布 | 最大存储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-333镀铜开缸剂 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 2桶 |
| CM-333镀铜光泽剂 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 20桶 |
| CM-333镀铜调整剂 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 2桶 |
| 抗氧化剂AT-6400 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 30桶 |
| 工业级双氧水35% | 25KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 5桶 |
| 氢氧化钠CP级96% | 25KG/包 | 袋 | 丙类化学品仓库，车间 | 20包 |
| AR级硫酸50% | 25KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 60桶 |
| CP级硫酸50% | 25KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 100桶 |
| 硝酸 68±2% | 25KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 5桶 |
| 非矽类消泡剂 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 15桶 |
| 显影添加剂 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 60桶 |
| 显影建浴剂 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 15桶 |
| 去膜液5530 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 2桶 |
| 日蚀清洁A剂 115758 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 10桶 |
| 日蚀清洁B剂 115759 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 10桶 |
| 日蚀补充剂 115756 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 5桶 |
| 日蚀抗氧化剂 115761 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 2桶 |
| 电镀酸性清洁剂 119271 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 6桶 |
| 氨水 | 500ML/瓶 | 玻璃瓶 | 丙类化学品仓库，车间 | 20瓶 |
| 碳酸钠 NA2CO3 | 50KG/包 | 袋 | 丙类化学品仓库，车间 | 1包 |
| 离子膜液碱30% | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 40桶 |
| 柠檬酸 | 25KG/包 | 袋 | 丙类化学品仓库，车间 | 2包 |
| AR级盐酸 | 500ML/瓶 | 玻璃瓶 | 丙类化学品仓库，车间 | 20瓶 |
| 双氧水(不含氯) | 20KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 10桶 |
| 黑影剂2 | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 5桶 |
| 黑影抗氧化剂 | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 2桶 |
| 黑影定影剂 | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 6桶 |
| 黑影清洁剂III | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 8桶 |
| 黑影微蚀添加剂 | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 3桶 |
| 黑影微蚀建浴剂 | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 3桶 |
| 电镀铜光泽剂PC-630B | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 20桶 |
| 电镀铜光泽剂PC-630D | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 3桶 |
| 碱性清洁剂402-L | 5GA/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 6桶 |
| 蚀铜安定剂ST-180 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 停用 |
| 抗氧化剂AT-722 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 3桶 |
| 酸性脱脂剂CA-350 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 6桶 |
| 湿压前处理药水CM-905 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 3桶 |
| 消泡剂 AF-901 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 5桶 |
| 水洗槽清洁剂HT-121 | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 10桶 |
| 酸性洗槽剂(UL-717) | 20L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 当天叫货 |
| 碱性洗槽剂 UL-712 | 25L/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 当天叫货 |
| 棕化活化剂 ACTIVATOR | 25KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 5桶 |
| 棕化清洁剂 ALK | 30KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 5桶 |
| 棕化主剂 MS-100 | 25KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 5桶 |
| 硫酸铜(金袋鼠) | 25KG/包 | 袋 | 丙类化学品仓库，车间 | 30袋 |
| 微蚀药液CPE-760 | 20KG/桶 | PVC塑胶桶 | 丙类化学品仓库，车间 | 30桶 |
| 过硫酸钾ZA-200 | 25KG/袋 | 袋 | 丙类化学品仓库，车间 | 50袋 |
| 微蚀剂SUR-1100 | 25KG/包 | 袋 | 丙类化学品仓库，车间 | 50袋 |
| 蚀刻再生剂（次氯酸钠） |  | 槽车 | 东#1厂房楼顶储罐，车间 | 4吨 |
| 工业级盐酸 31% |  | 槽车 | 东#1厂房楼顶储罐，车间 | 4吨 |
| 氰化金钾 | 100g/瓶 | 玻璃瓶 | 剧毒品专用仓库，镀金线 | 20瓶 |

### 2.2.9 运输情况

本项目所用原辅材料均为国内采购。

盐酸、酸性蚀刻液采用槽车运输，每次运送量不超过5吨，将药剂泵送至东侧#1厂房屋顶PE储罐，泵上设有止回阀，装液不超过储罐容积的80%。

其余所有原辅材料均采用陆路桶、袋装运输。公司无专门危险品运输车辆，所有危险品的运输均委托有资质单位运输。

### 2.2.3 主要原辅料理化特性及危险性说明

原辅材料理化性质及毒理特性和应急措施见表2.5。

表2.5.1  过硫酸钠理化性质及毒理特性和应急措施表

|  | 名称：过硫酸钠 | 英文名：sodium persulfate | 分子式：Na2S2O8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：51504 | UN编号：1505 | 分子量：238.13 |
| 理化 特性 | 外观与性状：白色晶状粉末，无臭。 |
|  | 主要用途：用作漂白剂、氧化剂、乳液聚合促进剂。 |
|  | 相对密度（水=1）：2.4 | 饱和蒸汽压[Kpa]： |
|  | 溶解性：溶于水。 |
| 危险特性 | 无机氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：助燃 | 燃烧热（KJ/mol）：无意义 |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 自燃点(℃)：无意义 |
|  | 爆炸下限：无意义 | 爆炸上限：无意义 |
|  | 稳定性：稳定 | 有害燃烧产物：氧化硫 |
|  | 禁忌物：强还原剂、活性金属粉末、强碱、醇类、水、硫、磷 |
|  | 灭火方法：采用雾状水、泡沫、砂土灭火。 |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、砂土。 |
| 毒性及危害 | 接触 极限 | ACGIH 5mg[S2O8]/m3 |
|  | 毒性 | LD50：226 mg/kg(小鼠腹腔) | LC50：无资料 |
|  | 侵入 途径 | 吸入 食入 皮肤接触 眼睛接触 |
|  | 健康 危害 | 本品对眼、上呼吸道和皮肤有刺激性。某些敏感个体接触本品后，可能发生皮疹和（或）哮喘。 |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与还原剂、活性金属粉末、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |

表2.5.2  硫酸液理化性质及毒理特性和应急措施表

| 标识 | 分子式： | H2SO4 分子量：98.08 |
| --- | --- | --- |
|  | CAS号： | 7664—93—9 RTECS号：WS5600000 |
|  | UN编号： | 1830 |
|  | 危险货物编号： | 81007 IMDG规则页码：8230 |
| 理化性质 | 外观与性状： | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |
|  | 主要用途： | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.83 相对密度(空气=1): 3.4 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 0.13/145.8℃ 溶解性：与水混溶。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 助燃 建规火险分级：乙 |
|  | 危险特性： | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氧化硫。 稳定性：稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 灭火方法：砂土。禁止用水。 |
|  | 禁忌物： | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第8.1类 酸性腐蚀品 |
|  | 危险货物包装标志： | 16 |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：2mg/m3；苏联MAC：1mg[H+]/m3； 美国TWA：ACGIH 1mg/m3；美国STEL：ACGIH 3mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 |
|  | 毒性： | 属中等毒类。LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3 2小时(大鼠吸入)；320mg/m3 2小时(小鼠吸入) |
|  | 健康危害： | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化。 |
| 急救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4％碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 |
|  | 食入： | 误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 防护措施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 其 他 | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |

表2.5.3  硫酸铜理化性质及毒理特性和应急措施表

| 标 识 | 中文名： | 硫酸铜 | 英文名： | Copper sulfate ；Cupric sulfate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | CuSO4·5H2O | 分子量： | 249.68 |
|  | CAS号： | 7758-98-7 | 国家编号： | 61519 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 蓝色三斜晶系结晶。 |
|  | 主要用途： | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |
|  | 熔点： | 200℃(无水物) | 相对密度(水=1)： | 2.28 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： |  | 溶解性： | 溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨 |
|  | 稳定性： | 稳定 | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
|  | 主要用途： | 用来制取其他铜盐，也用作纺织品媒染剂、农业杀虫剂、杀菌剂、并用于镀铜 |
| 毒性 | 毒性： | 属中等毒性 |
|  | 急性毒性： | LD50300mg/kg(大鼠经口)；33mg/kg(小鼠腹腔) |
|  | 危险特性： | 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 |
|  | 燃烧(分解)产物 | 氧化硫、氧化铜。 |
| 环境影响及健康危害 | 环境标准： | 前苏联：车间空气中有害物质的最高容许浓度：0.5mg/m3 苏联：环境空气中最高容许浓度：0.009mg/m3(一次量)；0.004mg/m3(日平均量) 中国（GB/T14848-93）：地下水质量标准（mg/L）：I类50；II类150；III类250；IV类350；V类350以上(硫酸盐） 中国（GHZB1-1999）：地表水环境质量标准（mg/L）：I类250以下；II类250；III类250；IV类250；V类250(硫酸盐) 中国(GB5749-85)：生活饮用水水质标准：250mg/L(硫酸盐) 前苏联(1978)：渔业水中最高容许浓度：4μg/L 前苏联(1975)：水体中有害物质最高允许浓度：0.1mg/L(以铜计) |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 |
|  | 健康危害： | 本品对胃肠道有刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭和尿毒症。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼粘膜刺激并出现胃肠道症状。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 |
|  | 眼睛接触： | 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： | 误服者用0.1%亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 NIOSH/OSHA 50ppm：装药剂盒的呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装滤毒罐防酸性气体的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 可采用安全面罩。 |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。 |
| 泄漏处置： | 戴好防毒面具和手套。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |

表2.5.4  硝酸理化性质及毒理特性和应急措施表

| 英文名 | nitric acid | 分子式 | HNO3 | 分子量 | 63.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 透明、无色或带黄色有独特的窒息性气味的腐蚀性液体。 |
|  | 熔点℃ | -42(无水) | 相对密度(空气=1) | 2.17 |
|  | 沸点℃ | 86(无水) | 临界温度℃ | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 1.50(无水) | 临界压力MPa | 无资料 |
|  | 饱和蒸汽压KPa | 4.4(20℃) | 燃烧热Kj/mol | 无意义 |
|  | 最小引燃能量mJ | 无意义 |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |
| 毒 性 与 危 害 | 接触限值 | 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 ；前苏联MAC(mg/m3)：5 TLVTN：OSHA 2ppm,5mg/m3; ACGIH 2ppm,5.2mg/m3 TLVWN：ACGIH 4ppm,10mg/m3 |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 健康危害 | 其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。 慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 不燃 | 闪点℃ | 无意义 |
|  | 引燃温度℃ | 无意义 | 爆炸极限% | 无意义 |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 |
|  | 燃烧分解产物 | 氮氧化物。 |
|  | 稳定性 | 遇潮气或受热分解而成有刺鼻臭味的二氧化氮。 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏，尽可能切断泄漏缘，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。喷水雾能减少蒸发，把泄漏物稀释成不燃物。但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后用泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或无害处理后废弃。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 灭火方法：砂土。禁止用水。 |

表2.5.5  盐酸理化性质及毒理特性和应急措施表

| 标 识 | 中文名： | 盐酸；氢氯酸 | RTECS号： | MW4025000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Hydrochloric acid | UN编号： | 1789（溶液） |
|  | 分子式： | HCl | 危险货物编号： | 81013 |
|  | 分子量： | 36.46 | IMDG规则页码： | 8183 |
|  | CAS号： | 7647-01-0 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |
|  | 主要用途： | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |
|  | 熔点： | -114．8(纯) | 溶解性： | 与水混溶，溶于碱液。UN1050(无水的)；UN2186(冷冻) |
|  | 沸点： | 108．6(20%) | 临界温度(℃)： |  |
|  | 相对密度(水=1)： | 1．20 | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 相对密度(空气=1): | 1．26 | 燃烧热(kj/mol) | 无意义 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 30．66／21℃ |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 燃烧性： | 不燃 | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 建规火险分级： |  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |  |  |
|  | 危险特性： | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。与乙酸酐、脂肪胺类、链烷醇胺类、烯基氧化物、芳香胺类、氨基化合物、2-氨基乙醇、氨、氢氧化氨、二磷化三钙、氯磺酸、乙撑二胺、二甲亚胺、环氧氯丙烷、异氰酸酯类、乙炔基金属、发烟硫酸、有机酸酐、高氯酸、3-丙内酯、磷化铀、硫酸、氢氧化钠及其他碱类、强氧化剂、醋酸乙烯酯及二氟乙烯接触发生反应。接触绝大多数金属，放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 易燃性(红色)：0 化学活性(黄色)：0 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氯化氢。 | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 | 禁忌物： | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |
|  | 灭火方法： | 雾状水、砂土。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第8．1类 酸性腐蚀品 | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 危险货物包装标志： | 20 |  |  |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素(氟、氯、溴)、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”。用碱液－石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入下水道。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木箱或半花格箱。 ERG指南：125(无水的)；157(溶液)；125(冷冻) ERG指南分类：125：气体—腐蚀性的； 157：有毒和／或腐蚀性物质(不燃／遇水反应的) |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC；15mg／m3 苏联MAC：5mg／m3 美国TWA：OSHA 5ppm，7．5[上限值] ACGIH 5ppm，7．5mg／m3[上限值] 美国STEL：未制定标准 检测方法：硫氰酸汞比色法 |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 |
|  | 毒性： | LD50：900mg／kg(兔经口) LC50：3124ppm 1小时(大鼠吸入) 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |
|  | 健康危害： | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 IDLH：50ppm 嗅阈：6．31ppm；在1～5ppm范围内有强烈的窒息气味 OSHA：表Z—1空气污染物 OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910．119．附录A，临界值 5000lb(2268kg)(以无水盐酸氯化氢计) 健康危害(蓝色)：3 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 食入： | 误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 NIOSH/OSHA 50ppm：装药剂盒的呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装滤毒罐防酸性气体的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： | 戴橡皮手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄漏处置： | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 法规信息：化学危险品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学危险品规定[1996]劳部发423号）法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB13690－92）将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。其它法规：合成盐酸生产安全技术规定（HGA004－83）。 环境信息： 排放溶液状态的盐酸，可使地表水pH暂时降低，对水生物成不良影响。因土壤和地面水对排入的盐酸具有缓冲能力，可在一定程度上起中和作用。中和反应的程度，取决于具体环境的特点。 防止空气污染法：防事故泄漏／可燃物(款112(r)表3)，临界值(TQ) 2270kg。 防止水污染法：款311有害物质应报告量 主要化学物(同CERCLA)。 应急计划和社区知情权法：款304应报告量 2270kg。 应急计划和社区知情权法：款313表R 最低应报告浓度 1．0％。 |

表2.5.6  双氧水理化性质及毒理特性和应急措施表

| 化学品名称 | 过氧化氢 | 化学俗名 | 双氧水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称 | hydrogen peroxide | 俗名英文名称 |  |
| 危险货物编号 | 51001 | UN | 2015 | CAS.NO | 7722-84-1 |
| 主要成分 | 工业级 分为27.5%、35%两种。 |
| 理化特性 |
| 外观与形状 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |
| 熔点℃ | -2(无水) | 沸点℃ | 158(无水) | 相对密度 | 1.46(无水) | 相对蒸汽密度 | 无资料 |
| 分子式 | H2O2 | 分子量 | 34.01 | 饱和蒸汽压（kPa） | 0.13(15.3℃) | 燃烧热（Kj/mol） |  |
| 临界温度℃ |  | 临界压力MPa |  | 闪点℃ |  | 燃点℃ |  |
| 火灾危险特性 | 甲类 | 最小点火能量（mJ） |  | 爆炸极限%（V/V） |  |
| 溶解性 | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 |
| 其他理化性质 |  |
| 危险性概述 |
| 危险性类别 | 第5.1类 氧化剂 | 侵入途径 | 吸入 | √ | 皮肤 |  | 食入 | √ |
| 急性毒性 | LD50 | 大鼠经口(mg/kg):376(H2O2 90%) | LC50 |  | 职业危害分级 |  |
| 健康危害 | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |
| 环境危害 | 无资料 |
| 燃爆危险 | 本品助燃，具强刺激性。 |
| 稳定性和反应活性 |
| 稳定性 | 不稳定 | 聚合危害 | 不聚合 | 分解产物 | 氧气、水 |
| 禁配物 | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末等。 |
| 避免接触的条件 | 强光、受热、撞击。 |
| 急救措施 |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入 | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 消防措施 |
| 危险特性 | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |
| 有害燃烧产物 | 氧气、水 |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |
| 泄漏应急处理 |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作处置与存储 |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 存储注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 接触控制/个体防护 |
| 接触限值 | PC-TWA(mg/m³):1.5；PC-STEL(mg/m³):3.75 |
| 监测方法 | 四氯化钛分光光度法 |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 |
| 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护 | 穿聚乙烯防毒服。 |
| 手防护 | 戴氯丁橡胶手套。 |
| 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

表2.5.7  次氯酸钠理化性质及危险特性

| 英文名 | sodium hypochlorite /hypochlorous acid | 分子式 | NaClO | 分子量 | 74.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 |
|  | 熔点℃ | -6 | 相对密度(空气=1) | 无资料 |
|  | 沸点℃ | 102.2 | 临界温度℃ | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 1.10 | 临界压力MPa | 无资料 |
|  | 饱和蒸汽压KPa | 无资料 | 燃烧热Kj/mol | 无意义 |
|  | 最小引燃温度℃ | 无意义 |
|  | 溶解性 | 溶于水 |
| 毒 性 与 危 害 | 急性毒性： | LD50：8500 mg/kg(小鼠经口) |
|  | 接触限值 | 中国MAC(mg/m3)： 未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准 TLVTN： 未制定标准；TLVWN： 未制定标准 |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 不燃 | 闪点℃ | 无意义 |
|  | 引燃温度℃ | 无意义 | 爆炸极限% | 无意义 |
|  | 危险特性 | 水溶液在真空中可浓缩到密度1.282，即浓度40.1%。 加热到40℃时即分解，并发生爆炸，分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |
|  | 燃烧分解产物 | 氯化物 |
|  | 稳定性 | 不稳定，见光分解。 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 碱类。 |
|  | 灭火方法 | 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |
| 泄 漏 应 急 处 理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |

表2.5.8  氰化金钾理化性质及毒理特性和应急措施表

| 标识 | 中文名：氰化金钾；氰金酸钾 | 英文名：potassium cyanaurite |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：KAu(Cu)2 | 分子量：340.1 | CAS号： |
|  | 危规号：61001 |
| 理化性质 | 性状：白色结晶性粉末。 |
|  | 溶解性： 溶于水，微溶于醇，几乎不溶于醚。 |
|  | 熔点（℃）： 563.7 | 沸点（℃）： 1496 | 相对密度（水＝1）： 1.60 |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： | 相对密度（空气＝1）： |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： | 饱和蒸汽压（KPa）： 0.13（817℃） |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 | 燃烧分解产物： 氰化氢，氧化氮 |
|  | 闪点（℃）： | 聚合危害： |
|  | 爆炸下限（％）： | 稳定性： 稳定 |
|  | 爆炸上限（％）： | 最大爆炸压力（MPa）： |
|  | 引燃温度（℃）： | 禁忌物： 酸类，强氧化剂，水 |
|  | 危险特性： 不燃。与氯酸盐或亚硝酸钠（钾）混合引起爆炸。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。 |
|  | 灭火方法： 本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴供氧式防毒面具、穿全身防护服。 灭火剂： 雾状水。禁止用酸碱灭火剂灭火。 |
| 毒性 | 剧毒GA58－93A1020 |
| 对人体危害 | 健康危害： 气态或粉状吸入中毒，严重者致死。非骤死的氰化物中毒者，先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呕吐、四肢沉重以及呼吸困难等症状，随后面色苍白，失去自觉。甚至呼吸停止而死亡。 |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动的清水或5％硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 食入： 饮足量温水，催吐，用1︰5000高锰酸钾或5％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 |
| 防护 | 工程防护： 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护： 可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。穿连衣式胶布防毒衣。戴橡胶手套。工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣物，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。对泄漏物处理必须戴好防毒用具与手套，扫起，倒至大量水中，加入过量次氯酸钠，放置24小时，确认全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用次氯酸钠溶液浸泡24小时后，用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。 |
| 贮运 | 包装标志：毒害品 UN编号： 包装分类：Ⅰ 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存于干燥、通风的仓间内。宜专库专储。仓间应由双人双锁加强保管。工作人员进入库房要穿戴工作服、防毒口罩以及其他防护用具，工作后脱去全部防护用品，再用水冲洗手、脸，双手浸入次氯酸钠内消毒后用水洗净。工作间隙不可饮食、吸烟，皮肤伤口未愈不可接触。切忌与酸类、氯酸盐、亚硝酸（钾）钠或食用原料共储混运，不可受潮，保证容器密封。 |

### 2.2.4 公辅工程

厂区公辅工程详见表2.6

表2.6 项目厂区公辅工程

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 |
| --- | --- | --- |
| 公用工程 | 给水 | 25.71万t/a |
|  | 供电 | 220万kwh/a，5KVA输电变压器1台 |
|  | 排水 | 排水量277800t/a(生活污水16800t/a；生产废水180000 t/a，127800 t/a回用) |
|  | 恒温、恒湿、空气净化系统 |  |
|  | 消防系统 |  |
|  | 绿化 | 1752m2 |
| 环保工程 | 回用水池 | 600m3 |
|  | 酸性废气处理 | 采用喷淋洗涤处理 |
|  | 丝网印刷、文字印刷产生的有机废气 | 活性炭吸附 |
|  | 废水处理 | 酸碱及含铜废水量1200t/d，含镍废水100t/d，含氰废水100t/d，含锡废水100t/d |
|  | 噪声治理 | 采取选用低噪声设备、隔声减震、绿化吸声等措施 |
|  | 固体废弃物 | 由供应商或有相应资质单位进行回收利用或处置 |
| 办公室及生活设施 | 办公楼 | 1座，占地面积912m2,建筑面积2736m2 |
|  | 宿舍 | 3座(男、女及台干宿舍)，占地面积1354m2,建筑面积3762m2 |
|  | 食堂 | 1座，占地面积756m2,建筑面积2268m2，供2000人用餐 |
|  | 浴室 | 1座，供2000人洗浴 |
|  | 篮球场 | 1座，占地面积420m2 |
| 贮运工程 | 成品仓库1 | 18m×30m，建筑面积540m2。 |
|  | 成品仓库2 | 20m×53m，建筑面积1060m2。 |
|  | 运输道路 | 占地面积11600m2。 |
|  | 固废临时堆场 | 5m×15m，建筑面积75m2。 |
|  | 原料储罐 | 5t PE桶 |
|  | 原料储罐 | 5t PE桶 |

### 2.2.5 主要设备

项目主要设备见表2.7。

表2.7 主要设备清单

| 类型 | 名称 | 数量单位 | 所在工段 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 真空贴膜机 | 1台 | 曝光 | 国产 |
|  | 平行曝光机 | 1台 | 曝光 | 国产 |
|  | DES线 | 1台 | 蚀刻 | 德国 |
|  | CNC机台 | 2台 | CNC | 德国 |
|  | 全自动镀铜线 | 1套 | 镀铜 | 台湾 |
|  | 化金自动线 | 1套 | 化学镀镍、金 | 香港 |
|  | 镀镍、金自动线 | 1套 | 电镀镍、金 | 香港 |
|  | 微蚀磨刷机 | 2台 | 电镀 | 国产 |
|  | 研磨机 | 1台 | 电镀 | 香港 |
|  | 水平线DESMEAR | 1台 | 电镀 | 香港 |
|  | RTR贴膜机 | 1台 | 贴膜 | 香港 |
|  | RTR曝光机 | 1台 | 贴膜 | 台湾 |
|  | RTR冲孔 | 1台 | 贴膜 | 德国 |
|  | RTR假贴机 | 1台 | 贴膜 | 国产 |
|  | RTR快压机 | 2台 | 贴膜 | 国产 |
|  | RTR FP冲孔机 | 1台 | 贴膜 | 国产 |
|  | CCD网印机 | 1台 | 丝网 | 国产 |
|  | 气压冲床 | 10台 | 冲制 | 香港 |
|  | 模具研磨机 | 1台 | 冲制 | 香港 |
|  | 模具钻孔机 | 1台 | 冲制 | 香港 |
|  | 回焊炉 | 3台 | SMT | 以色列 |
|  | 中高速打件机 | 3台 | SMT | 香港 |
|  | 泛用型打件 | 3台 | SMT | 以色列 |
|  | 送板机 | 5台 | SMT | 国产 |
|  | 全自动印刷机 | 3台 | SMT | 国产 |
|  | 氮气产生机 | 2台 | SMT | 德国 |
|  | UTS-100测试机 | 3台 | 测试 | 德国 |
|  | 自动裁剪机 | 2台 | 研发 | 国产 |
| 生产 | 自动冲机 | 1台 | 研发 | 台湾 |
|  | 自动滴定机 | 1台 | 品保 | 日本 |
|  | 弹片荷重测试仪 | 1台 | 品保 | 德国 |
|  | EDX测试设备 | 1台 | 品保 | 意大利 |
|  | 二元量测仪 | 1台 | 品保 | 英国 |
|  | CNC型三次元量测仪 | 1台 | 品保 | 英国 |
|  | 金相显微镜并配量软件 | 1套 | 品保 | 英国 |
|  | 拉力机 | 1台 | 品保 | 日本 |
| 公用 | 20t/h纯水设施 | 1套 | 纯水制备间 | 国产 |

### 2.2.6主要生产工艺流程

1.工艺流程图

企业主要从事柔性和刚性多层电路板的生产，生产的工艺流程见图2.1-2.3

图2.1    单面板生产工艺流程图及产污环节

图2.2    双面板生产工艺流程图及产污环节

图2.3    多面板生产工艺流程图及产污环节

2.工艺流程说明

表2.8  工艺流程说明

| 序号 | 工程区域 | 工序 | 流程说明 | 反应控制条件 | 化学反应方程式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 辅助 | 基材开料 | 利用裁切机,将成卷之铜箔、覆盖膜裁成所需尺寸之（片状铜箔）半成品 |  |  |
| 02 | 辅助 | 表面处理 | 用稀硫酸喷淋铜箔表面，除去铜箔表面的氧化物、污染物，粗化铜箔表面。 | H2SO4 浸泡过程中浓度3～5%左右 |  |
| 03 | 辅助 | CNC钻孔 | 用CNC钻孔机在铜箔或盖膜上钻出（设计导通孔位置的）通孔 | CNC是双面以上FPC流程的第一站,其品质对后续程序有很大影响（单面FPC此工序略） |  |
| 04 | 电镀 | PTH/黑孔 | 利用黑孔剂吸附于通孔孔壁，完成对双面、多层印制线路板的表层-里层间CNC所打通孔孔壁导通，使得后道对孔壁镀上铜层。 |  |  |
| 05 | 电镀 | 镀铜 | 内层导体通过电镀孔铜，达到金属化实现内外层电路的连接导通。 |  |  |
| 06 | 线路 | 贴干膜 | 使用感光干膜层压在铜箔上 | 膜主要构成： PE-感光阻剂（连接剂，起始剂，单体，附着力促进剂，色料）-PET （PE和PET起保护和隔离的作用） 层压温度(℃) 100～120推荐115±5℃ 压力(kgf/cm2)3～5，推荐4±1 kg/cm2 速度(m/min)1～3，推荐1～2.0m/ min |  |
| 07 | 线路 | 曝光 | 通过UV线照射，在干膜上形成（与底片相同的线路）线路图案。在此过程中干膜主要起到了影象转移的功能，而且在蚀刻的过程中起到保护线路的作用。 | 曝光能量: 30～90mj/cm2mj (mili-joule)，贴膜后置15min以上再曝光（留置时间太短会使干膜受UV光照射，发生的有机聚合反应未完全，留置太长则不容易被水解，发生残留导致镀层不良） |  |
| 08 | 线路 | 显影 | 将已经曝光过的附干膜的板材用经过（碱性）显影液——碳酸钾K2CO3溶液的处理，除去未感光的干膜。（即：洗去未受UV光照射的干膜，保留受到UV光照射发生聚合反应的干膜）使线路基本成型。 | Ka2CO3溶液（7.9g/L） 药液浓度: 0.9%～1.1%wt K2CO3 分离点控制:5～70%. 温度:28～32℃ 压力：0.1～0.15Mpa |  |
| 09 | 线路 | 蚀刻\剥膜\防氧化 | 一定温度下蚀刻药液经过喷头均匀喷淋铜箔的表面，腐蚀除去多余的铜箔，(与无蚀刻阻剂保护的铜发生氧化还原反应，将铜反应掉，露出基材)在铜箔上形成线路。 用NaOH药液剥落附在线路上的干膜： | 蚀刻药液温度 50±2 ℃ NaOH药液:1～3%wt 剥离液温度:50±5℃ | Cu +CuCl2 → 2CuCl 氯化铜液比重1.27～1.33 2CuCl+H2O2+2HCl→2CuCl2+2H2O 盐酸浓度（2.0～3.0） Cu2+浓度=130～170g/l H+浓度=2.1 |
| 10 | 覆膜 | 表面处理 | 硫酸喷淋铜箔表面，除去铜箔表面的氧化物、污染物，粗化铜箔表面。 | H2SO4浸泡过程中浓度3～5%左右 |  |
| 11 | 覆膜 | 贴保护膜 | 用冲压机器、模具冲压（绝缘用聚酰亚胺）覆盖膜，在产品表面贴合绝缘用聚酰亚胺覆盖膜 |  |  |
| 12 | 压合 | 层压 | 覆盖膜与产品压合在一起。 | 使用耗材： 离形纸：PTFE离形纸主要作用是便于多层板表面铜箔与分隔板分离，保护分隔板； 缓冲纸：牛皮纸硅橡胶降低传热速率，缩小多层板层与层之间的温差，并加热固化。 |  |
| 13 | 辅助 | 表面处理 | 硫酸喷淋铜箔表面，除去铜箔表面的氧化物、污染物，粗化铜箔表面。 | H2SO4浸泡过程中浓度3～5%左右 |  |
| 14 | 电镀 | 镀镍 | 利用电镀学原理，将线路板置于含镍槽液(主要成分为硫酸镍、氯化镍、氨基磺酸镍、硼酸等)中镀镍，以增强其触点的抗磨性及耐焊性。 |  |  |
| 15 | 电镀 | 镀金 | 利用电镀学原理，将线路板置于氰化金钾槽液中镀金，以增强其触点的导电性及耐焊性。 |  |  |
| 16 | 电镀 | 镀锡 | 利用电镀学原理，将锡镀覆在（连机器阴极的）欲镀端子及焊盘部（作为保护铜面防氧化和可焊性）。 |  |  |
| 17 | 化学镍/金 | 化镍/金 | 化学镍/金是通过还原剂将化学镍中的镍、金盐中的金还原沉积在工件表面。 化学镍机理：在以次磷酸钠为还原剂的化学镀液中，次磷酸根离子在有催化剂存在的情况下，会释放出具有强活性的原子氢、氢原子将氯化镍中的镍还原出沉积在工件表面。 化学金机理：化学镀金是金直接沉积在化学镍的基体上。 |  |  |
| 18 | 丝网 | 丝网印刷 | 即阻焊、文字印刷。阻焊是在线路板表面不需要焊接的部分导体，以永久性的树脂皮膜(防焊油墨)。使其所覆盖的线路起到保护与绝缘作用。文字印刷是用永久性油墨在线路板表面加印文字符号或数字，以指示组装或换修各种零件的位置 |  |  |
| 19 | 成型 | 冲切 | 用冲床将线路板裁切为一定规格 |  |  |
| 20 | 检验 | 电气测试 | 依据不同线路板的设计要求，使用电脑对完成冲切的每块线路板进行检测，不符合要求的线路板需重新检修，直至符合要求为止。 |  |  |
| 21 | 贴装 | 表面贴装 | 按客户的要求，在线路板上加装电子零件，如加装电阻、电容、电子连接器等 |  |  |
| 22 | 检验 | 功能测试 | 电脑对线路板进行组合功能的相关测试 |  |  |
| 23 | 检验 | 目检 |  |  |  |
| 24 | 成品 | 包装出厂 | 对测试合格的线路板，按一定包装规格进行包装，并经检验合格后，出厂销售 |  |  |

3.各工段污染产生情况

表2.9  建设项目生产工艺各工段污染物产生情况

| 序号 | 工程区域 | 工序 | 废气产生状况 | 废水（液）产生状况（t/d） | 固体废物产生状况（kg/d） | 等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 辅助 | 基材开料 | G1:裁切粉尘废气 废气量1.54 （m3/min），粉尘浓度9.17（mg/m3） |  | S1:裁切边角料15.79 | N1:60～65 |
| 02 | 辅助 | CNC钻孔 | G2:钻孔（辅料粉尘） 废气量21.4 m3/min 所含粉尘浓度9.17 mg/m3 |  | S2:电木板8.95 铜屑0.3 | N2:90～95 |
| 03 | 辅助 | 表面处理 | G3:酸性废气量9.6 m3/min | W1:酸性废水10.0 |  |  |
| 04 | 电镀 | PTH/黑孔 | G4:酸性废气量46 m3/min | W2:水洗水180.0 | S3:废滤芯1支/d |  |
| 05 | 电镀 | 镀铜 | G5:酸性废气量510 m3/min | W3:水洗水285.0 | S4:废滤芯1支/d 硫酸铜废液1.56 |  |
| 06 | 线路 | 贴干膜 |  |  | S5:无尘纸4.20 | N3:75～85 |
| 07 | 线路 | 曝光 |  |  | S6:无尘纸4.20 底片1.135 |  |
| 08 | 线路 | 显影 |  | W4:水洗水15.00 | S7:干膜保护膜17.50 |  |
| 09 | 线路 | 蚀刻 | G6:酸性废气量150 m3/min | W5:水洗水285.0 | S8:蚀刻废液15.00 |  |
| 10 | 线路 | 剥膜、防氧化 |  | W6:水洗水15.0 | S9:干膜膜渣17.50 |  |
| 11 | 辅助 | 表面处理 | G7:酸性废气量3.2 m3/min | W7:水洗水10.0 |  |  |
| 12 | 覆膜 | 贴保护膜 |  |  | S10:无尘纸4.20 |  |
| 13 | 压合 | 层压 |  |  | S11:离型纸9.625 | N4:70～80 |
| 14 | 辅助 | 表面处理 | G8:酸性废气量3.2 m3/min | W8:水洗水10.0 |  |  |
| 15 | 电镀 | 镀镍 | G9:酸性废气量3.2 m3/min | W9:含镍废水35.0 | S12:镀镍废液5.0 废滤芯1支/d |  |
| 16 | 电镀 | 镀金 | G10:酸性废气量3.2 m3/min | W10:含氰废水35.0 | S13:镀金废液5.0 |  |
| 17 | 电镀 | 镀纯锡 | G11:酸性废气量84 m3/min | W11:酸性废水70.0 | S14:镀锡废液8.6 |  |
| 18 | 化镍 | 化学镀镍 | G12:酸性废气量3.2 m3/min | W12:含镍废水35.0 | S15:镀镍废液5.0 废滤芯1支/d |  |
| 19 | 化镍 | 化学镀金 | G13:酸性废气量3.2 m3/min | W13:含氰废水35.5 | S16:镀金废液5.0 |  |
| 20 | 辅助 | 丝网印刷 | G14:有机溶剂废气量2.4 m3/min |  | S17:废网板0.53 废油墨0.19 | N5:70～80 |
| 21 | 成型 | 冲切 |  |  | S18:铜屑+聚酰亚胺废屑3.16 | N6:70～80 |
| 22 | 检验 | 电气测试 |  |  | S19:废板1.15 |  |
| 23 | 贴装 | 表面贴装 |  |  |  |  |
| 24 | 检验 | 功能测试 |  |  | S20:废板1.15 |  |
| 25 | 检验 | 目检 |  |  | S21:废板0.50 |  |
|  | 合并处理 | 酸性废气量1100.0 m3/min 有机溶剂废气36 m3/min | 酸碱废水785.5 含锡废水70.0 含镍废水70.0 含氰废水70.5 剥膜显影废水30.0 | —— | —— |
|  | 合计 | 1156.0 | 1026.0 | 135.24 |  |

### 2.2.7企业“三废”排放及处理情况

#### 2.2.7.1废水

（1）水污染物排放状况

表2.10  水污染物排放状况

| 种类 | 编号 | 废水量 （万t/a） | 污染物名称 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 标准浓度限值(mg/L) | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/l) | 产生量 (t/a) |  | 浓度 (mg/l) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 酸碱及含铜废水 | W1 W2 W3 W5 W7 W8 | 23.5650 (10.785排放，12.78回用) | CODcr Cu | 160 5.84 | 37.7040 1.3666 | 厂内废水处理站物化处理 | 100 0.5 | 10.7850 0.0539 | 100 0.5 | 连续 夏驾 河 |
| 剥膜显影废水 | W4W6 | 0.9000 | CODcr SS 氨氮 | 3000 500 20 | 27.0000 4.5000 0.1800 | 厂内废水处理站生化+物化处理 | 100 70 15 | 0.9000 0.6300 0.1350 | 100 70 15 | 连续 夏驾河 |
| 含镍废水 | W9W12 | 2.1000 | CODcr Ni2+ | 150 4.5 | 3.1500 0.0953 | 废水处理站物化处理 | 100 0.8 | 2.1000 0.0168 | 100 1.0 | 连续 夏驾河 |
| 含锡废水 | W11 | 2.1000 | CODcr Sn2+ | 150 0.16 | 3.1500 0.0034 | 废水处理站物化处理 | 100 0.09 | 2.1000 0.0019 | 100 — | 连续 夏驾河 |
| 含氰废水 | W10W13 | 2.1150 | CODcr CN- | 150 10.0 | 3.1725 0.2115 | 废水处理站物化处理 | 100 0.02 | 2.1150 0.0004 | 100 0.5 | 连续 夏驾河 |
| 生活污水 | W14 | 1.6800 | CODcr BOD5 SS 氨氮 TP | 300 150 200 30 3 | 5.0400 2.5200 3.3600 0.5040 0.0504 | 昆山开发区(港东)污水处理厂处理 | 60 20 20 15 1.0 | 1.0080 0.3360 0.3360 0.2520 0.0168 | 60 20 20 15 1.0 | 连续 太仓 塘 |

（2）废水污染防治措施

本项目排水实行清污分流、雨污分流。生产废水分为清洗及含铜废水、剥膜显影废水含镍废水、含氰废水。生产废水分管收集，独立排至废水处理站，处理达标后经昆山经济技术开发区电镀废水监测中心通过专用管道排至夏驾河；雨水及清洁下水直接排至夏驾河。生活污水进入市政污水管道，接入昆山开发区(港东)污水处理厂处理，尾水排至太仓塘。废水排放量为：清洗及含铜废水359.5m3/d(产生量为785.5m3/d，其中426m3/d回用)，剥膜显影废水30m3/d，含镍废水70m3/d、含锡废水70m3/d、含氰废水70.5m3/d。生活污水56m3/d。

本项目酸碱及含锡废水、含铜废水、含镍废水及含氰废水处理设施新建，剥膜显影废水采用已建废水处理设施。

（3）厂内废水水处理站简介

表2.11  废水处理站处理能力一览

| 指标 分项 | 酸碱废水 | 含镍废水 | 含氰废水 | 剥膜废水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计处理量(m3/h) | 60.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 |

①设计进出水水质及排放标准

废水处理站设计进出水质见表2.12，排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1及表4一级标准。

表2.12  废水处理站进出水水质

| 指标 分项 | pH值 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | Cu (mg/L) | Ni (mg/L) | 氰化物 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铜废水 | 4～6 | 200 | —— | —— | —— | 20～30 | —— | —— |
| 含镍废水 | 6～8 | 200 | —— | —— | —— | —— | 30 | —— |
| 含氰废水 | 4～6 | 200 | —— | —— | —— | —— | —— | 20 |
| 剥膜废水 | 10～12 | 2000～3000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 排水 | 6～9 | ≤100 | ≤20 | ≤70 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |

②处理流程简述

a.酸碱清洗、含锡废水及含铜废水中含Cu2+、SS、PH、Sn2+等污染物，废水先进入综合调节池，经水质、水量调节后提升进入PH调整池一，在此先调整PH至9.5～10.5，重金属与氢氧化钠反应生成金属氢氧化物沉淀，然后进入PH调整池二与剥膜显影预处理水合并，调整PH至9.5～10.5，混凝池再投入适量的FeCL3、PAM，使形成大颗粒沉淀絮体在沉淀池进行泥水分离。

b.剥膜显影废水中主要污染物为COD、SS等，由于该水有机物主要由油墨、脂类物质组成，可生化性较差，因此废水先进行化学酸化处理，调整PH至7-8后再经生物接触氧化处理将废水中有机物生化降解，后续在综合PH调整池二与其它废水合并进行混凝沉淀二次化学处理，使废水中有机物得以有效去除。

c.含镍废水

镍为一类控制污染物，要求在车间或车间处理设施排放口采样，需进行单独处理。含镍废水采用传统化学混凝沉淀法处理。先在PH调整池添加液碱反应生产氢氧化镍沉淀，再投加混凝剂，发生混凝反应，最后经沉淀分离，达标废水进入中和槽调整PH值合格。

d.含氰废水

本项目的含氰废水主要来自镀金和化金废液回收金后废水及和含氰废气洗涤塔排放废水。含氰废水因氰根离子有剧毒，且不易采用沉淀法去除，需先经氧化破氰处理。本项目采用传统二段氧化处理法。出水进入综合废水调节池。

一级处理反应过程

氰化物在碱性条件下被次氯酸根氯化成氰酸盐：

CN¯+ClO¯+H2O=CNCl+20H          [1]

CNCl+20H¯=CNO¯+Cl¯+H2O          [2]

上述反应只能在碱性条件下进行,因为在酸性条件下反应生成的CNCl有剧毒，且极易挥发而造成危害。在碱性条件下,CNCl会很快地转化成徽毒的CNO¯，PH值越高，转化越快，PH值小于8.5时便有挥发出CNCl的危险，废水pH值宜大于11。氧化剂的用量应按废水中总氰计算。考虑到电镀含氰废水中含有其它还原性物质,实际上氧化剂的用量，以次氯酸钠计为氰量的5～8位控制，可达处理要求。

二级处理反应过程

一级处理反应过程生成的氰酸盐虽然毒性低(仅为氰的1%),但CNO¯易水解生成NH3。二级处理则是继一级处理反应后,再将生成的CNO-进一步氧化成N2、CO2清除氰酸盐对环境的污染：

2NaCNO+3HClO=2CO2↑+N2↑+2NaCl+HCl+H2O

一级处理反应中残存在氯化氰,也被进一步氧化破坏:

2CNCl+3HClO+H2O=2CO2↑+N2↑+5HCl

二级处理的关键是控制反应的pH值。pH≧8时反应很慢，pH为8.5～9时反应时间需要30分钟，pH≧12时则反应停止，但也不能太低，否则氰酸盐水解生成氨，并与次氰酸反应生成有害的氯胺。因此二级处理的PH值应控制在7.5～8.0之间。

嘉联益电子(苏州)有限公司废水处理与本项目采用同样工艺，其处理效果良好，各项出水指标均达到排放标准，说明该工艺稳定可靠，可保证本项目废水处理后稳定达标排放

图2.4    废水处理工艺流程图

③废水处理系统主要构筑物一览见表2.13

表2.13  废水处理系统主要构筑物一览表

| 处理单元 | 停留时间(hr) | 构造材质 |
| --- | --- | --- |
| 综合调节池 | 24 | 钢砼+防腐 |
| 含镍废水调节池 | 24 | 钢砼+防腐 |
| 含氰废水收集池 | 24 | 钢砼+防腐 |
| 剥膜显影废水调节池 | 24 | 钢砼+防腐 |
| 含氰废水氧化池一、二 | 0.5 | 钢砼+防腐 |
| 剥膜显影废水酸化池 | 1.5 | 钢砼+防腐 |
| 综合、镍、PH调整池 | 0.5 | 钢砼+防腐 |
| 综合、镍混凝池 | 0.5 | 钢砼+防腐 |
| 综合、镍沉淀池 | 2.5 | 钢砼+防腐 |
| 生化反应池 | 10.0 | 碳钢+防腐 |
| 污泥浓缩池 | 5.0 | 钢砼+防腐 |
| 中和池 | 0.5 | 钢砼+防腐 |

回用水处理

本项目生产废水有426m3/d经处理后回用于生产线作清洗水。回用水处理采用石英砂、活性炭过滤+RO反渗透，处理出水绝缘电阻率大于1MΩ，满足生产用水水质要求。处理流程见图2.5。

图2.5    回用水处理工艺流程图

（2）昆山开发区(港东)污水处理厂简介

据工程分析，项目生活污水排放量56m3/d，经金沙江路——洞庭湖路污水干管排入昆山开发区(港东)污水处理厂，处理达标后尾水排入太仓塘。

①简介

昆山开发区(港东)污水处理厂位于外塘角村，杨树路以北、吴淞江和洞庭湖路之间，向北紧傍太仓塘。一期工程规模2.5万吨/天（其中接纳生活污水应达0.9万吨/天），尾水排入太仓塘。目前一期工程已建成，其废水处理工艺采用活性污泥法生物除磷脱氮技术。主要接纳生活污水及一般工业废水。其服务范围具体为青阳港以东，夏驾河以西，太仓塘以南，沪宁铁路以北，详图2-2。现状服务面积为14Km2，现状服务人口5.63万人；2010年服务面积为28Km2，服务人口8万人。嘉联益电子(昆山)有限公司处于其服务范围内。本项目生活污水中卫厕污水先经化粪池处理、餐厅污水先经隔油池处理，然后与其它生活杂用合并排入昆山开发区(港东)污水处理厂。

②污水收集系统

污水处理厂的位置决定了污水干管的走向将是从南向北。服务区域内分布着3条东西走向的河道，从南至北分别是景王浜、白士浦和桃花江；同时分布着2条南北走向的河道，由西向东依次为金鸡河、南北干渠。根据污水厂的位置、服务区域的地形条件以及河道的分布，依据污水管网布置原则，将港东区污水系统分成3个主干管系统：

系统一服务范围包括庆丰路以北、河滨西路以东、南浜路以南、顺帆路(金鸡河)以西。在樾河路上布置一条南北向主干管，主干管管径为d400～d800，支干管一般从东西侧接入主干管。

在该系统中包括2个中途污水泵站，1#污水站规模8500m3/d，负责收集范围为庆丰路以北、青阳路以东、景王浜以南，顺帆路(金鸡河)以西区域的污水，污水提升后通过压力管穿越景王浜；2#污水站规模30000m3/d，负责收集范围为景王浜以北、河滨西路以东、南浜路以南、顺帆路(金鸡河)以西区域的污水以及1#污水泵站传输的污水，污水提升后通过压力管穿过金鸡河。

系统二服务范围包括庆丰路以北、顺帆路(金鸡河)以东、南浜路以南，洞庭湖路以西。在金沙江路上布置一条南北向主干管，主干管管径为d400～d1000，支干管一般从东西侧接入主干管。

在该系统中包括2个中途污水泵站，3#污水站规模22000m3/d，负责收集范围为庆丰路以北、顺帆路(金鸡河)以东、景王浜以南、洞庭湖路(南北干渠)以西区域的污水以及4#污水泵站传输的污水，污水提升后通过压力管穿过桃花江。

系统三服务范围包括庆丰路以北、洞庭湖路以东、杨树路以南、夏驾河路以西。在太湖路上布置一条南北向主干管，主干管管径为d400～d800，支干管一般从东西侧接入主干管。

在该系统中包括2个中途污水泵站，5#污水站规模12000m3/d，负责收集范围为庆丰路以北、洞庭湖路(南北干渠)以东、景王浜以南、夏驾河路以西区域的污水，污水提升后通过压力管穿过景王浜；6#污水站规模25000m3/d，负责收集范围为景王浜以北、洞庭湖路(南北干渠)以东、同丰路以南、夏驾河路以西区域的污水以及5#污水泵站传输的污水，污水提升后通过压力管穿过桃花江。

系统一末端d1000的污水干管与系统二末端d1000的污水干管在杨树路与金沙江路交叉口汇合成d1200的污水干管，沿杨树路从西面通向污水处理厂；系统三末端d800的污水干管与来自夏驾河路以东配套区的d1000的污水干管在南浜路与太湖路交叉口汇合成d1200的污水干管，沿太湖路折向杨树路，从东面通向污水处理厂。最终两条d1200的污水干管汇合成d1500的污水干管接入污水处理厂。

③工艺流程概述

该污水处理厂采用A2/O工艺，工艺流程见图4-6。

A2/O工艺法即厌氧、缺氧、好氧活性污泥法。污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群的作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除。该工艺在系统上是简单的同步除磷脱氮工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，有利于处理后污泥与污泥的分离。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，因此除磷脱氮效果好。但由于池数多，所需设备较多，因此一般应用于较大规模的污水处理。

④昆山开发区(港东)污水处理厂尾水达标排放的可靠性分析

昆山开发区(港东)污水处理厂进水控制水质及设计出水水质见表2.14。

表2.14  昆山开发区(港东)污水处理厂进水与出水水质

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水控制水质(mg/L) | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35 | ≤8.0 |
| 设计出水水质(mg/L) | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤0.5 |
| 处理效率（%） | 88.0 | 93.3 | 95.0 | 57.1 | 93.8 |

该污水厂采用的工艺在技术上已经成熟，在国内外广为应用。设计中主要设备采用进口和国产优质设备。监测仪表和控制系统采用进口设备，自动监控水平较高。因此，昆山开发区(港东)污水处理厂正常运转是有保证的，类比已建成运营的昆山市港西污水厂处理效果，昆山开发区(港东)污水处理厂工艺可保证出水要求。

图2.6  昆山开发区(港东)污水处理厂工艺流程图

#### 2.2.7.2废气

1.废气产生源强及污染物排放量分析

表2.15  废气产生状况及治理措施一览表

| 序号 | 废气名称及代号 | 废气来源 | 废气产生量及组成 | 排放方式 | 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裁切含尘废气G1 | 基材开料工段 | 废气量100.0Nm3/h 废气中粉尘浓度20.83mg/m3 | 连续 | 袋式除尘器 | 大气 |
| 2 | 钻孔含尘废气G2 | CNC钻孔工段 | 废气量1100 Nm3/h 废气中粉尘浓度20.83mg/m3 | 连续 | 袋式除尘器 | 大气 |
| 3 | 酸性废气G3 | 表面处理工段 | 废气量2760Nm3/h 废气中H2SO4浓度7.99 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 4 | 酸性废气G4 | PTH/黑孔工段 | 废气量3840Nm3/h 废气中甲醛浓度1.59 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 5 | 酸性废气G5 | 镀铜工段 | 废气量10320Nm3/h 废气中H2SO4浓度7.99 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 6 | 酸性废气G6 | 蚀刻工段 | 废气量3120Nm3/h 废气中H2SO4浓度7.99 mg/m3，HCl 7.22 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 7 | 酸性废气G7 | 表面处理工段 | 废气量2760Nm3/h 废气中H2SO4浓度7.99 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 8 | 酸性废气G8 | 表面处理工段 | 废气量2760Nm3/h 废气中H2SO4浓度7.99 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 9 | 酸性废气G9 | 电镀镍工段 | 废气量3120Nm3/h 废气中H2SO4浓度7.99 mg/m3，HCl 7.22 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 10 | 酸性废气G10 | 电镀金工段 | 废气量500Nm3/h 废气中HCN浓度1.13 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 11 | 酸性废气G11 | 镀锡工段 | 废气量5040Nm3/h 废气中H2SO4浓度7.99 mg/m3，Sn0.022 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 12 | 酸性废气G12 | 化学镀镍工段 | 废气量3120Nm3/h 废气中H2SO4浓度7.99 mg/m3，HCl 7.22 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 13 | 酸性废气G13 | 化学镀金工段 | 废气量600Nm3/h 废气中HCN浓度1.13 mg/m3 | 连续 | 洗涤塔处理 | 大气 |
| 14 | 有机溶剂废气G14 | 丝网印刷 | 废气量15000Nm3/h，非甲烷总烃 | 连续 | 活性碳吸附 | 大气 |

表2.16  无组织排放废气产生源强

| 编号 | 污染源位置 | 污染物 | 污染物产生量 （t/a） | 面源面积(m2) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G15 | 盐酸原料槽区 | 氯化氢 | 0.0259 | 560 | 3 |
| G16 | 硫酸原料槽区 | 硫酸雾 | 0.0190 | 560 | 3 |

注：1.无组织废气排放源强按全厂原料使用量的0.01%估算。

表2.17  大气污染物排放状况

| 种类 | 污染源及编号 | 污染物名称 | 排气量 （Nm3/h） | 产生状况 | 治理措施 | 去除率 (%) | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 年产 生量(t/a) |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 年排 放量(t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 高度 （m） | 直径 （m） | 温度 （℃） |  |
| 生 产 废 气 | 集尘机(G1、G2) | 粉尘 | 1200.0 | 20.83 | 0.025 | 0.090 | 袋式集尘 | 95 | 1.042 | 0.001 | 0.0045 | 120 | 3.5 | 15 | 0.50 | 20 | 连续 |
|  | 湿式洗涤塔1(酸排1) (G3、4、5、6、7、8) | HCl | 42000 | 7.22 | 0.303 | 1.092 | 喷淋洗涤 | 95 | 0.361 | 0.015 | 0.0546 | 100 | 0.06 | 15 | 0.50 | 20 | 连续 |
|  |  | H2SO4 |  | 13.67 | 0.574 | 2.067 |  | 95 | 0.684 | 0.029 | 0.1033 | 45 | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 湿式洗涤塔2(酸排2) (G9、11、12) | HCl | 24000 | 4.13 | 0.099 | 0.357 | 喷淋洗涤 | 95 | 0.207 | 0.005 | 0.0179 | 100 | 0.06 | 15 | 0.50 | 20 | 连续 |
|  |  | H2SO4 |  | 7.99 | 0.192 | 0.690 |  | 95 | 0.399 | 0.010 | 0.0345 | 45 | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 湿式洗涤塔3(酸排3) (G10、13) | 氰化氢 | 1200 | 1.13 | 0.001 | 0.0049 | 喷淋洗涤 | 90 | 0.113 | 0.0001 | 0.0005 | 1.9 | 0.15 | 25 | 0.30 | 20 | 连续 |
| 原料槽区无组织排放废气 | G15 | 氯化氢 | —— | —— | —— | 0.0259 | —— | — | —— | —— | 0.0259 | — | — | —— | —— | 20 | 连续 |
|  | G16 | 硫酸雾 | —— | —— | —— | 0.0190 | —— | — | —— | —— | 0.0190 | — | — | —— | —— | 20 | 连续 |

注：无组织废气排放源强按全厂原料使用量的0.01%估算。

2.废气来源及治理措施

（1）废气收集系统说明

生产过程排放的废气有粉尘、酸性废气、有机废气及热废气。废气收集情况如下：

①酸排1：主要收集PTH/黑孔、镀铜、表面处理、蚀刻线产生的酸性废气。

②酸排2：收集镀锡、镀镍线产生的酸性废气。

③酸排3：收集镀金线产生的酸性废气。

④有机废气：主要收集丝网印刷、热压处的有机废气。

⑤粉尘：主要收集基材开料区、钻孔区的粉尘废气。

（2）废气治理措施

粉尘利用布袋除尘机收集处理；酸性废气采用逆流式碱液喷淋洗涤塔处理后达标排放；有机废气采用活性炭吸附处理；废热气直接排放。

①布袋除尘器

粉尘主要利用布袋除尘机去除，去除效果可达95%以上。处理系统流程见图2.7。

脉冲式布袋除尘机其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成，箱体全部采用焊接结构，检修门用泡沫橡胶条密封，保证除尘器严密不漏风。

除尘器的工作原理如下：含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室，由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓，粉尘由卸灰阀排出。

图2.7    粉尘处理工艺流程图

②喷淋洗涤塔

废气经由填充式洗涤塔被洗涤液中和（利用填充物增加接触面积），去除有害物质。采用气液逆向吸收方式处理，即吸收液雾撒而下形成小水滴，气体由塔底逆向而上，使气液充分接触。采用具疏松表面的填充滤料，较大的表面积可使气体、液体的停留时间延长，提高吸收效率。酸性废气采用碱性药剂中和。洗涤塔处理流程见图2.8。

图2.8   酸性废气处理工艺流程图

氰化氢废气收集率达99%以上，不考滤无组织排放量，洗涤水单独收集与含氰废水合并处理，其它洗涤水并入酸碱废水处理系统处理。

③活性炭吸附

图2.9    有机废气处理工艺流程图

活性炭是一种多孔的含碳物质，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，很容易与空气中的有毒有害气体充分接触，活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内。活性炭是一种国际公认的高效吸附材料，其在废气处理方面的应用也很成熟。

本项目活性炭定期更换(每月一次)，每次更换量为1.1t。类比嘉联益电子(苏州)有限公司有机废气处理效果，本项目有机废气处理措施安全、经济、可靠。

#### 2.2.7.3固废

固废产生源强及排放量分析见表2.18。

表2.18  固废排放状况

| 序号 | 名称 | 分类 编号 | 产生量(t/a) | 性状 | 含水率(%) | 综合利用方式及其数量(t/a) | 处理处置方式及其数量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电木板 | HW13 | 77.084 | 固体 | —— | —— | 苏州市工业园区和顺企业环保服务有限公司39.5 苏州市時钻环保实业 有限公司37.584 |
| 2 | 无尘纸 离型纸 干膜渣 | HW13 | 43.39 | 固体 | —— | —— | 苏州市工业园区和顺企业环保服务有限公司26.69 苏州市時钻环保实业 有限公司16.7 |
| 3 | 蚀刻废液 | HW22 | 553.7 | 液体 | —— | —— | 昆山市千灯三废净化有限公司处理553.7 |
| 4 | 硫酸铜废液 | HW22 | 0.86 | 液体 | —— | —— | 昆山市千灯三废净化有限公司处理0.86 |
| 5 | 镀金废液 | HW33 | 7.91 | 液体 | —— | —— | 昆山市金骏玮资源綜合开发有限公司7.91 |
| 6 | 生活垃圾 | 一般固废 | 400 | 固体 | 10 | —— | 环卫部门处理400 |
| 7 | 废油墨 | HW12 | 0.376 | 液体 | —— | —— | 苏州市工业园区和顺企业环保服务有限公司0.29 苏州市時钻环保实业 有限公司0.086 |
| 8 | 含铜污泥 | HW22 | 1497.9 | 固体 | —— | —— | 昆山市中粵工业固废处置有限公司1497.9 |
| 9 | 废边角料 | HW49 | 60.802 | 固体 | —— | —— | 苏州鑫达資源再生利用有限公司31.06 昆山培鑫再生物质回收有限公司29.742 |
| 10 | 含镍废液 | HW17 | 224.88 | 液体 | —— | —— | 昆山市昆鵬环境技术有限公司224.88 |

## 2.3 厂区周围环境概况

### 2.3.1 周边环境状况

嘉联益电子(昆山)有限公司位于昆山市经济技术开发区金沙江路18号，玉山路以北。基地无重要管线穿越，无需保护的文物古迹及自然景观。地理位置详见附图1，周围 环境详见附图2。

### 2.3.2环境保护目标

环境保护目标见表2.19。

表2.19 周边5公里内的环境敏感点敏感目标

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离(m) | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 莫家湾村 | E | 65 | 应达《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 二级标准 |
|  | 平巷新村 | SE | 400 |  |
|  | 黄浦花园 | SW | 910 |  |
|  | 摩玛公社 | SW | 2300 |  |
|  | 沙家村 | SW | 2070 |  |
|  | 新昆公寓 | SW | 2400 |  |
|  | 龙邑小区 | SW | 2600 |  |
|  | 富华二村 | W | 1700 |  |
|  | 富华园 | W | 2000 |  |
|  | 庆枫花苑 | W | 2100 |  |
|  | 景枫嘉苑 | SW | 2260 |  |
|  | 青阳港中学 | W | 2280 |  |
|  | 绿中海 | W | 2800 |  |
|  | 三中心小学 | W | 2810 |  |
|  | 华尔兹花苑 | WN | 2760 |  |
|  | 昆山开发区前景学校 | WN | 3000 |  |
|  | 南河村 | WN | 1146 |  |
|  | 南河浦村 | WN | 1127 |  |
|  | 康悦小区 | WN | 1890 |  |
|  | 昆山文峰高级中学 | WN | 2030 |  |
|  | 美华东村 | WN | 1833 |  |
|  | 美华西村 | WN | 2400 |  |
|  | 包桥小学 | WN | 2300 |  |
|  | 泱浦村 | WN | 2560 |  |
|  | 震川高级中学 | WN | 2670 |  |
|  | 隆祺丽景国际 | N | 2700 |  |
|  | 沉村 | N | 2340 |  |
|  | 绿地21新城 | NE | 2000 |  |
|  | 蓝湾苑 | NE | 2700 |  |
|  | 东城蓝郡 | NE | 2600 |  |
|  | 阳光水世界逸品湾 | E | 3000 |  |
|  | 盛庄村 | E | 2750 |  |
|  | 北管泾村 | E | 280 |  |
|  | 强巷村 | SE | 1700 |  |
| 声环境 | 厂界外1m | —— | 1m | 应达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  | 莫家湾村 | E | 65 | 应达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地表水环境 | 太仓唐（污水厂排口） | —— | —— | 应达《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 |
|  | 附近河流 | —— | —— | 应达《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 |

### 2.3.3.厂区平面布置

项目厂区南北长约159m，东西长约294m，呈梯形状，占地约44870平方米，总建筑面积58144.8平方米，绿化率21.5%。

厂区由东向西依次为#1、#2、#3厂房，北侧为丙级仓库、水处理设施、消防水池及事故水池等。

具体平面布置图见附图3。

# 3 环境风险源与环境风险评价

## 3.1 环境风险源识别

本公司生产过程中采用的危险物料统计如下：

表3.1 主要危险物料情况表

| 物料名称 | 性状 | 年消耗量 | 日常最大储量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内层蚀刻废液（酸性氯化铜） | 液态 |  |  | 槽车运载，8tPVC桶装，存放于储桶区 |
| 盐酸原液（8T） | 液态 |  | 12t | 槽车运载，2个8tPVC桶装，存放于储桶区 |
| 外层蚀刻废液（碱性氯化铜） | 液态 |  | 4t | 槽车运载，2个3tPVC桶装，存放于储桶区 |
| 氰化金钾 | 固态 | 0.0158t | 0.002t | 100g瓶装，贮存于保险柜中 |
| 油墨类 | 液态 | 3.5t | 0.4t | 塑胶桶装 |

主要危险物质的物化性质如下表所示：

表3-2 主要危险物料理化性质一览表

| 物质名称 | 外观与性状 | 危险类别 | 毒性指标LD50MG/kg | 爆炸性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 爆炸极限% |
| 硫酸 | 无色透明油状液体 | 8.1类酸性腐蚀品 |  |  | 330 |  |
| 碳酸钠溶液 | 白色液体 |  | 4090（大鼠经口） |  |  |  |
| 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体，有酸味 | 8.1类酸性腐蚀品 |  |  | 86 |  |
| 甲醛 | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液 | 8.3类其它腐蚀品 | 8000（大鼠经口） | 50 | -19.4 | 7~73 |
| 氰化金钾 | 白色固体 | 剧毒品 | 5（大鼠经口） |  |  |  |
| 油墨类 | 白色糊状物，含芳香味 |  |  | 110~130 |  |  |

根据GB-5044-1985《职业性接触毒性危害程度分级》的所列标准，本项目所涉及的危险无聊中氰化金钾属于氰化物，其危害程度为Ⅰ级（极度危害）、甲醛的危害程度为Ⅱ级（高度危害）、硫酸、盐酸的危害程度为Ⅲ级（中度危害）、氢氧化钠和油墨的危害程度为Ⅳ级（轻度危害）。

本项目所涉及的危险物料中的氰化金钾被列入2002版《剧毒化学品目录》（序号8），其位剧毒化学品。

综合考虑上表和附件，物料的梨花毒理性质，结合仓库储量、车间使用量，确定本厂风险为止为以上物质。项目最大、最具典型和易发的潜在的大环境风险为以上物质在生产、存储过程中发生泄漏，从而导致中毒和爆炸。

## 3.2重大环境风险源识别

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）可知：本公司生产区域和存储区域已构成重大风险源。存在着火灾、爆炸、中毒、腐蚀、化学灼伤、粉尘等危险、有害因素、主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒事故。主要风险类型也为火灾、爆炸和中毒。火灾、爆炸产生的破坏和危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。事故后果主要是对人员伤亡，对厂区的生产装置、建（构）筑物造成破坏。

依据环境因素识别评价准则主要对公司以下几方面进行了风险基本情况调查分析，主要环境风险主要有三大项：

一是存储和生产过程中，盐酸、酸性蚀刻液储罐由于腐蚀或管道泄漏等原因等各种有毒有害物质泄漏造成人员中毒和大气、水等环境污染；

二是在生产等作业生产过程中发生火灾、爆炸等安全事故，引发物料泄漏或消防灭水等流出造成水、大气环境污染；

三是治污设施运转不正常造成事故排放，造成环境污染的情况。

具体如下：

（1）运储系统的潜在风险

本项目物料运储系统由槽车和储罐组成，该系统的事故隐患主要是事故性泄漏，其中有运输车因交通事故槽罐破损，危险物品（包括废液）大量溢出而对环境造成污染或人员伤害；化学品储罐和废液储罐破损造成泄漏造成人员伤害、环境污染和厂房设备腐蚀。

（2）生产运行系统的潜在风险

本项目生产过程中的主要危险集中在电镀工段，在电镀生产过程中忽悠甲醛气体，对人体存在中毒的潜在危险，电镀液对操作人员有造成中毒、化学灼伤的潜在危险，其次在生产过程中所使用的强酸强碱物料，如在生产现场音设备、管道、阀门受腐蚀而破裂而发生泄漏，如喷溅至操作人员的皮肤而造成化学灼伤。

生产装置中含剧毒氰化物或其它有毒和危险化学品的废水和废液，在处理过程中存在的主要危害是有毒和危险化学品若未完全分解破坏就排放，特别是废液处理不当造成的泄漏，如人的皮肤伤口接触有中毒的危险，甚至造成死亡事故，还会造成水体环境损害。

本项目在生产过程此潜在的危险有害因素见表11-9.

表3-3 生产过程潜在危险有害因素识别表

| 工艺单元 | 主要装置 | 危险云 | 主要危险因素 | 主要有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料、成品储运输送单元 | 内层蚀刻液 | 物料（酸性二氯化铜） | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
|  | 外层蚀刻液 | 物料（碱性二氯化铜） | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
|  | 盐酸储罐 | 物料（盐酸） | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
|  | 原料输送管线 | 物料（盐酸等） | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
|  | 成品库 | 物料（PCB成品） | 物体打击、车辆伤害 | 噪声 |
|  | 危险化学品库 | 物料（甲醛、腐蚀液等） | 火灾、化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
|  | 危险化学品库 | 油墨 | 火灾 | 中毒 |
| 主生产单元 | 钻孔机 | 物料、机械设备 | 机械伤害 | 噪声、粉尘 |
|  | 磨边机 | 物料、机械设备 | 机械伤害 | 噪声、粉尘 |
|  | 压膜机 | 机械设备 | 机械伤害、触电 | 噪声 |
|  | 裁剪机 | 机械设备 | 机械伤害、触电 | 噪声 |
|  | 化学电镀装置 | 物料、机械设备 | 火灾、化学灼伤、腐蚀 | 中毒、噪声 |
|  | 空压机 | 机械设备 | 机械伤害 | 噪声 |
|  | 冷却水塔 | 设备 | 高出坠落、触电 | 噪声 |
|  | 发电机 | 设备 | 触电 | 噪声 |

（3）污水、废弃处理系统故障

污水处理设施出现故障，主要是使得周围河流受到重金属、有毒有害物质或者酸碱的污染，导致生态系统破坏，环境质量下降。

废弃处理设施出现故障，主要是未经处理的酸雾和重金属对周围大气产生危害，从而对人体健康产生直接危害。

## 3.3危险目标的危险特性及其对周边影响

根据事故隐患分析，从危险性和可能性角度确定本项目两种事故情况预测。

（1）泄漏事故

本项目化学品集中贮存于仓库中，其中剧毒物氰化金钾擦用100g瓶装贮存于保险柜中，不易发生泄漏。本评价计算盐酸（采用PVC桶装）发生泄漏时源强。

化学品泄漏包括生产设备中化学品的泄漏，储罐超压或受导热致易熔塞熔化泄漏或操作不当导致阀门泄漏。在实际生产中，生产设施由于投入物料的量有限、泄漏裂口面积一般较小。与之相比较，储罐泄漏量相对较大，在储罐泄漏中尤其以储罐底部泄漏更为严重。本评价选取最严重的储罐底部泄漏计算化学品的泄漏量。

泄漏速率计算

泄漏速率按伯努利方程计算：

其中：QL—泄漏量，Kg/s

A —裂口面积

Cd—特体泄漏系数，此值常用0.6-0.64

P—容器内介质压力

P0—环境压力

g—重力加速度

h—裂口之上液位高度（取储罐高度）

本项目储罐内介质压力与外界大气压基本相同，可视为P=P0;根据对储罐发生泄漏进行类比调查，在最严重的风险条件下（外力击破），一般铁质储罐裂口面积小于0.0005m2；本项目裂口之上液位高度取最严重时（底部破裂）整个储罐的高度。同时，由于本项目储桶均为8t的PVC桶，因此，在单个储桶泄漏条件下，液体泄漏量以密度最大者速率最快，发挥速率最大，危害最大者影响最大，故本评价选取盐酸不能进行分析。

通过计算，硫盐酸的最大泄漏速率=2.4Kg/s，随着物料的泄漏，泄漏速率逐渐减小，本项目盐酸单桶贮存量为6t。

本项目化学品储罐设在厂区北侧，围绕储罐区设有围堰，在发生化学品泄漏时保证围堰体积若干个储桶容积，即大于1m3可以有效对泄漏化学品进行截流不会进入外部地表水环境，同时，要求围堰与事故池以管道相连以便对泄漏品进行收集和回收，因此，项目化学品泄漏对地表水的影响较小。

通过计算，可以计算出有毒有害物质泄漏后所造成的多种危害后果。通过综合分析，列出本项目的最大可信事故的“危害距离表”，间表3.4.

表3.4 有毒有害物质泄漏的影响距离表

| 泄漏物质：盐酸 泄漏速率=2.4kg/s 释放时间：300s |
| --- |
| 事故类型 | 影响后果 | 影响范围 |
| 硫酸事故泄漏 | 进入事故池收集 | 仓库及事故池以内 |
|  | 对周围员工造成腐蚀等伤害 | 仓库周围 |
| 硫酸事故泄漏挥发 | 胸闷、神经麻醉和昏迷 | 事故发生点周围50m |
|  | 刺激粘膜 | 事故发生点周围150m |
| 废水超标排放 | 对受纳水体造成不利影响 | 主要是铜，影响范围以100米以内 |

（2）生产运营系统事故

1.废弃净化装置丧失净化功能

因本项目排放的工艺废弃中污染物的原始浓度较低，大部分在不经处理的情况下也能达到标准的要求，废弃净化装置不可能同时丧失净化功能，且出现故障的时间不长，概率不大，对周围环境不会造成不良影响。

2.废水处理设施故障

本项目废水采用分质处理再合并进入清水废水处理系统的方式，共有八类废水处理设施，每一种废水处理前均进入的集水池暂存，以保证处理流量稳定，故处理设施不可能同时产生故障较小。废水处理出现的风险主要取决于管理。根据本项目生产工艺项目，结合工程类比调查，生产期可能产生的风险事故来自于云霞几个方面：

① pH值监测系统发生故障引起化学反应条件发生变化，造成污染物超标；

②自动头摇装置发生机械或电路故障引起化学品的添加量失衡，使化学反应过程受到干扰引起的污染物超标排放；

③停电造成污染物处理系统停止工作，致使废物非正常排放；

④处理装置的管理系统出现故障造成废水处理系统非正常运转引起的事故排放；

⑤管道破裂、容器倾倒亲戚的废物泄漏；

⑥化学品储存室发生泄漏。

项目应在做好废水处理工作的同时，采用有效的风险防范措施，严格杜绝废水处理不达标外排及含镍、含氰废水外泄等现象的发生。

本项目在项目用地西北侧设置事故池，污水处理设施发生事故时收集超标废水，以及发生火灾后收集消防废水。事故池的溶剂应保证6小时的存储能力，以便处理系统发生意外事故时，有6小时的处理时间，超过6小时仍不能解决，应使项目停止相关生产。通过计算，项目拟设置应急事故池的总体积为300m3.由于该项目所用材料总可燃有机物的储存量很小，且车间均为混凝土结构，当发生火灾时，不易发生大面积火灾，故300m3的事故池满足消防废水的收集。

事故池设为地下或半地下式，以便于废水能自流进入事故池，随时应对可能发生的泄漏事件，并保持事故池处于空置状态。

（3）运输系统事故

本公司所采用大量原料为危险废物，一旦泄漏对周围环境会产生巨大影响。由于本公司无危险品运输资质，均委托有资质单位进行运输，由其对运输过程总可能产生的事故进行防范和治理。

综上所述，对公司各环节可能产生的环境污染环节总结如下：

表3.5 主要环境污染情况

| 序号 | 活动/产品/服务 | 环境因素 | 物质组分 | 时态 | 状态 | 影响类型 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 废气排放 | PM10等 | 现在 | 正常 | 大气 | 运行控制 |
| 2 | 生产过程 | 废水排放 | COD、TN、T-P、PH等 | 现在 | 正常 | 水体 | 运行控制程序目标、指标和方案 |
| 3 | 生产、后勤管理 | 固体废物（含危险废弃物）处理 | 工业废渣、包装物、生化污泥、煤渣、报废设备、生活垃圾等 | 现在 | 正常 | 土地 | 运行控制程序目标、指标和方案 |
| 4 | 生产过程 | 化学品的泄漏 | 详见化学品清单 | 将来 | 紧急 | 土地 | 运行控制程序 应急准备与相应控制程序 |
| 5 | 生产、后勤管理、公用工程 | 火灾发生 | 烟气、污水、固废等 | 将来 | 紧急 | 大气/土地 | 运行控制程序应急准备与相应控制程序 |
| 6 | 生产设备、后勤管理 | 噪声的排放 | 设备噪声 | 现在 | 正常 | 大气 | 运行控制程序 |
| 7 | 生产、后勤管理 | 水电及原材料的消耗 | 资源和能源 | 现在 | 正常 | 资源和能源 | 运行控制程序目标指标和控制程序 |
| 8 | 污水处理、事故应急 | 污水的事故排放 | 污水 | 将来 | 紧急 | 土地/将来 | 应急准备与响应控制程序 |

# 4 企业应急能力评估

## 4.1现有事故防范设施分析

表4.1  现有事故防范设施

| 序 号 | 应急措施 | 位 置 | 布 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故应急池 | 东南角 | 300m3 | 已建成 |
| 2 | 初期雨水收集池 | 西南 | 30m3 | 准备建设 |
| 3 | 围 堰 | 储罐区 | 0.5m高围堰，配导流管 | 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，经计算围堰不能满足应急需求 |
|  |  | 化学品仓库 | 厂区中北部，配导流管 |  |
| 4 | 标志牌 | 危险化学品区 | 在危险化学品的储罐区粘贴危险的标志 | 已有 |

企业已针对罐区设置围堰，厂区设置导流渠，可收集厂区地面所有废水并汇至事故池。罐区间距应合理布置，详细要求见表4.2.

表4.2  甲、乙、丙类液体储罐、堆场与建筑物的防火间距

| 液体类别 | 储罐形式 间距 单罐容量（m3） | 固定顶罐 | 浮顶储罐 | 卧式储罐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上式 | 半地下式 | 地下式 |  |  |
| 甲、乙类 | ≤1000 | 0.75D | 0.5D | 0.4D | 0.4D | 不小于0.8m |
|  | >1000 | 0.6D |  |  |  |  |
| 丙类 | 不论容量大小 | 0.4D | 不限 | 不限 | — |  |

厂区需实现雨污分流与明管改造，防止暗管泄露污染土壤。

化学品仓库中化学品分类管理存放，酸类、碱类、有机易燃类围堰之间间距不小于1m。

企业厂区应急事故池容积计算如下：

V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置计算（V1+ V2- V3），取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；

根据相关消防规范，按1处着火点计算，结合物质的性质和最大储存量。单桶最大储量为6000L，即6m3，故V1取6m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
    V2=∑Q消t消 
    Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量（室外消防水量以25L/s计，室内消防水量以10L/s计）； 
    t消 ——消防设施对应的设计消防历时（按2h计），h； 
    V2=10×60×60×2/1000=72m3

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取值为0.2 m3； 
    V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，取值为0； 
    V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，取值为120m3；

则，V总= 78 m3，考虑超高，事故池容积确定为220m3。

目前企业的事故池容积300m3，可以满足要求。

## 4.2应急装备能力评估

表4.3应急物资、装备表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 完好情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水带 | 25m | 21 | 完好 |
| 水枪喷头 | 常规 | 21 | 完好 |
| 消防开关扳手 | 常规 | 5 | 完好 |
| 消防箱 | XL-2 | 64 | 完好 |
| 消防栓 | 常规 | 21 | 完好 |
| 消防高压泵 | 常规 | 4 | 完好 |
| 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 226 | 完好 |
| CO2灭火器 | 3KG | 16 | 完好 |
| 水剂性灭火器 | MPZ/AR3 | 3 | 完好 |
| 吸眼器 | 常规 | 6 | 完好 |
| 消防沙箱 | 常规 | 30 | 完好 |
| 烟排 | 常规 | 2 | 完好 |
| 耐酸碱手套 | 常规 | 40 | 完好 |
| 防护面具 | 常规 | 18 | 完好 |
| 防护眼睛 | 常规 | 15 | 完好 |
| 防护围裙 | 常规 | 18 | 完好 |
| 高腰水鞋 | 常规 | 20 | 完好 |
| 防毒面具 | 常规 | 20 | 完好 |

参考《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（征求意见稿）中型危险化学品单位应急物资配备标准，并从环境应急角度出发，可以看出，企业储备了一定的个体防护装备，具有一定的应急能力。

## 4.3应急队伍能力评估

企业所招聘一线员工都应具有过硬的专业知识，自身综合素质较高，应在进厂之初经过严格的岗前环境安全管理培训，并学习相关的岗位操作知识，经过企业前一段时间的设备调试、试生产运行，积累一定的实际操作经验，对所在岗位的操作规程、技术工艺已经有所了解，目前企业可基本做到，但尚缺乏相关培训学习。

企业的中层领导大多是在一线工作多年的技术人员担任，他们具备较为丰富的实践经验，在突发环境事件发生时，企业应急队伍具备一定的应急处置能力。但是由于企业环境保护方面技术人员数量不足，环境风险专业知识培训不到位，并缺乏专门的突发环境事件应急预案作指导，应急演练经验不足，因此在应急队伍的应急救救能力上还需要通过加强实践演练，逐步提高。

## 4.4 综合应急能力评估

经过近几年的发展，目前企业已经在环境安全管理方面形成了较为完善的管理体制。该项目项目委托环评单位编制了江苏华神电子有限公司（变更地址）建设项目环境影响报告书，较好地执行了建设项目环境影响评价制度，在一定程度上提高了企业的环境应急预防能力。

除此之外，企业还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了环保管理小组，配备有专职安全环保人员。因此在Ⅳ级突发环境事件发生时，企业具备相应的应急救援能力。

但是因企业内部专业环保技术人员数量较少，现有事故预防设施欠缺，应急物资储备种类、数量还有不足，分级响应体系尚不完善，以企业现有应急能力还不足于有效应对更高级别的突发环境事件，因此，企业的综合应急能力还须进一步提高。

# 5 组织机构及职责

## 5.1组织机构组成

公司设立公司级和车间级二级突发环境事件应急指挥机构。公司成立“指挥领导小组”为一级指挥机构；各生产、辅助车间成立二级应急救援指挥机构。公司内部应急联络电话见附件F4。

本公司成立了应急指挥部，下设应急抢险组、应急救援组、应急监测组、后勤保障组、善后处理组，组织体系详见图5-1所示。

图5.1 应急指挥组织结构图

## 5.2 指挥机构组成及职责

### 5.2.1 指挥机构组成

本公司突发环境事件应急指挥部包括总指挥、副总指挥和指挥部成员。具体组成如下：

公司应急指挥机构：

（1）总指挥：苏溪溁，副总；

（2）副总指挥：谢汉忠，经理；

（3）应急抢险组由徐银华担任组长，由魏叶明担任副组长；

（4）应急救援组由高和荣担任组长，由肖以朋担任副组长；

（5）应急监测组由王长振担任组长，由华杰担任副组长；

（6）后勤保障组由冯霞宁担任组长，由汤成伟担任副组长；

（7）善后处理组由高和荣担任组长。

表5.1  “应急救援领导班子”通讯联络号码

| 总指挥 | 苏溪溁副总 | 13773170288 |
| --- | --- | --- |
| 副总指挥 | 谢汉忠经理 | 13912676681 |
| 应急抢险 | 徐银华课长 | 13962646786 |
|  | 魏叶明主任 | 15190100186 |
| 应急救援 | 高和荣课长 | 13511629337 |
|  | 肖以朋课长 | 18012669761 |
| 应急监测 | 王长振课长 | 13405182148 |
|  | 华杰 主任 | 13862620901 |
| 后勤保障 | 冯霞宁课长 | 15850345580 |
|  | 汤成伟队长 | 15062462370 |
| 善后处理 | 高和荣课长 | 13511629337 |

### 5.2.2 指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新，负责审定内部各级应急方案；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本方案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

总指挥在接到事件报警后，决定启动公司环境应急预案，通知应急救援的相关部门做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥部给予支援，副总指挥和各成员单位协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

### 5.2.3 指挥机构各小组职责

（1）应急指挥部

指挥部由总经理担任总指挥，副总经理担任副总指挥。主要职责职下：

①第一时间接警，确定一般还是重大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理部门上报事故发生情况；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

⑤落实环境事件应急处理指挥部的指令。

（2）应急抢险组

应急抢险组由总工担任组长。主要职责如下：

①在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在上级专业应急队伍来到之前，进行污染防治，危险物质泄漏和收集，尽可能减少环境污染危害；

②在上级专业应急队伍来到后，按专业应急队伍的指挥员要求，配合进行环境事件应急工作；

③突发环境事件应急处理结束后，尽快组织力量抢修公司内的公共设施，尽快恢复功能。

④进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助

领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

⑤负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

（3）后勤保障组

后勤保障组由采购主管担任组长。主要职责职下：

①负责各组间的联络和对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。

②负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

③在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

④负责公司区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护公司内交通秩序；

⑤负责公司内车辆及装备的调度。

（4）应急救援组

应急救援抢险组由行政副理担任组长。主要职责职下：

①负责现场治安、交通秩序维护，设置警戒，组织指导疏散、撤离与增援指引向导。

②担负本公司各类事故的救援及处置，负责现场灭火和泄漏防污染抢险及洗消。

③组建有专职消防队及义务消防队，负责公司事故应急救援任务；在保卫、安全消防科的直接领导下实行军事化管理，全天候执勤。

④负责现场医疗急救，联系/童装医疗机构救援，协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置，联络伤者家属。

⑤发生重大污染事故时，组织公司区人员安全撤离现场；

（5）应急监测组：水处理主管

应急监测组由后勤部经理担任组长。主要职责职下：

①.负责环境污染物的检测、分析工作，如不能分析指标，请求质检科协助；

②.负责污染物的处理方案的设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；

③.负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、检测工作几事故原因的分析，处置工作的技术问题的解决。

（6）善后处理组

善后处理组由行政副总担任组长。主要职责职下：

负责伤亡人员的抚恤、安置及医疗救治，亲属的接待、安抚，遇难者遗体、遗物的处理。

# 6预防与预警

## 6.1预防措施

### 6.1.1风险源控制

（1）在危险化学品仓库和原料仓库化学品存储间均设置监控摄像头，危险化学品仓库和储罐区均设置毒气监测报警系统。在车间个生产工段、排污口以及重点风险源均设监控系统；

（2）对全厂、主要风险源有巡查制度；

（3）对危险品仓库、储罐区、废液收集储存区涉及有害液体的生产单元外围设置围堰，地面做相应的防渗漏防腐蚀处理；

（4）对气体处理设施排放口和生化处理总排出水有在线自动监控设施；

（5）对于各工段车间、关键岗位设有应急处置措施标识牌。

### 6.1.2健全制度与责任落实

（1）加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或出于良好的待命状态；

（2）加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理处理程度和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

（3）设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

### 6.1.3环境风险监控

（1）对全厂、重点风险源有巡查制度；

（2）危险品仓库等重点风险源有泄漏报警设备与远程影像监控；

（3）对废水处理总排水有在线自动监控设施；

（4）对废气处理排口设有监控设施；

（5）对于安全等危险事故有安全应急预案。

### 6.1.4 危险化学品储运

（1）在危险品仓库中，药品和化学产品应分门别类单独存放，特别是互相干扰、互相影响的物品应隔离存放；对人体、环境有毒、有害的化学品或易燃、易爆物品应有专门存储区，这类区域与其他物品存放区有一定的距离，并设有一定的隔离带，非操作人员不得随意进出；危险化学品存放应有标识牌和安全使用说明。

（2）储罐加盖遮阴顶棚，避免光照对储罐的影响，周围设置围堰，地面做防渗漏、防腐蚀处理。

（3）加强有毒有害物质及易燃物品的管理，有毒有害物质及易燃物品必须存放专门的场所，有专人管理，制定严格的制度，进、出、存、放和使用必须有严格的记录，防止流失造成危害。

（4）危险化学品必须有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

（5）危险废物必须对方在专用的场所，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理。

## 6.2 预警行动

发生一般事故启动Ⅱ级预警，发生事故后应急保障组及时疏散现场无关人员和群众，设立警戒范围；综合协调组安排人员使用监测仪器对有毒有害物质进行监测，对警情进行评估，当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，公司应急指挥部将根据事态发展，及时调整应预警级别，启动Ⅰ级预警，并发布预警信息，可向昆山市环境保护局突发环境事件应急指挥部请求援助。有重大警情的，通知昆山市人民政府，由昆山市人民政府统一对外发布险情。及时组织群众转移、并妥善安置，公安部门要做好现场治安维护工作。

## 6.3 报警、通讯联络方式

### 6.3.1 24小时有效报警装置

岗位操作人员发现突发环境事件后，立即通过电话系统（包括手机、小灵通、对讲机等）及全天候值班的方式报送应急指挥部。

### 6.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急人员之间采用内部和外部电话（包括手机、小灵通、对讲机等）线路进行联系，应急小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向指挥部报告。指挥部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

24小时值班室接警电话：820

公司区内联系电话见附件4；

外部应急单位联系电话见附件5。

### 6.3.3 运输危险化学品、危险废物的驾驶员、押运员报警及与本单位、生产车间、托运方联系的方式

本公司无化学品运输车辆及人员，化学品的运输均依托外单位。

# 7 信息报告与通报

## 8.1 内部报告

公司内设24小时应急接警室（隶属于应急保障组），生产车间、仓库、污水处理站、办公室均配有外部电话，生产岗位配有内部电话。在生产过程中，如岗位操作人员或巡检时发现环境事件，应立即采取相应措施处理。操作人员无法控制时，应立即用电话向公司应急接警室报警。接警室接到报警后，做好详细记录后立即向应急救援指挥部总指挥及副总指挥报告事件内容，并通知各应急指挥小组与相关部门。

报告内容如下：

事故发生的时间和地点；

主要污染物质；

估计造成事故的泄漏量；

事故可能持续的时间；

健康危害与必要的医疗措施；

联系人姓名和电话。

## 8.2 信息上报

对于一般级的突发环境事件（Ⅱ级），应急指挥部应在接报后1小时内向昆山市环境保护局突发环境事件应急指挥部请求援助，同时向昆山市环保局及昆山市人民政府报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。对于重大级以上突发环境事件（Ⅰ级），应急指挥部应在接报后1小时内直接报告昆山市环保局和昆山市人民政府。

应急指挥部按规定的时间、要求，陆续发出事件动态情况续报，必要时可以以电子信息等形式报告，直至事件平息或稳定。续报是在初报基础上报告有关确切数据，包括事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等。

应急指挥部与各应急小组成员单位保持密切联系，及时收集情况，编制事件处置初报、续报，经审核和应急指挥部同意，在规定时间内向昆山市环境保护局突发环境事件应急指挥部报告事件处理进展情况。

## 8.3 信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应由综合协调组组长及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；应将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

## 8.4 事件报告内容

事件信息报告包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

# 9 应急响应与措施

## 9.1 分级响应机制

根据所发事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

（1）一般事故（Ⅱ）应急响应程序

①应急接警室接到报警后，根据事件发生地点首先通知应急指挥部人员5分钟内到达现场负责现场应急工作，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向公司应急指挥部报告；

②应急监测组在10分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部。由应急指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作；

③在污染事故现场处置妥当后，经公司应急指挥部研究确定后，向昆山市环境保护局突发环境事件应急指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

（2）重大事故（Ⅰ级）应急响应程序

①公司应急指挥部接到事故报警后，立即通知各应急小组5分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向昆山市环境保护局突发环境事件应急指挥部报告；

②应急监测组在10分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部；

③由应急指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向昆山市人民政府、昆山市环境保护局突发环境事件应急指挥部请求支援；

④昆山市环境保护局突发环境事件应急指挥部、各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，公司内应急指挥部移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；公司内的应急小组应听从现场指挥部的领导。

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向苏州市突发环境事件应急指挥部请求援助。

## 9.2 应急措施

### 9.2.1 突发环境事件现场应急措施

1.危险化学品泄漏

（1）对各类化学品泄漏的应急处置，应注意根据其化学危险特性，采取不同的处置措施，按照应急处理的要求进行处置。

①屋顶储罐区

a.停止该泄漏储罐区所有相关进料或发货作业。

b.立即关闭屋顶至地面雨水排口，通知控制室远程切断事故区域雨污水管线阀门。

c.优先切断泄漏点两端管线上最近的切断阀，不具备条件时，切断储罐塞根阀。

d.若发现储罐有少量泄漏，应立即修补，随后将罐内废液转移，对储罐进行彻底检修。

e.若储罐发生大量泄漏，应及时转移围堰中废液，紧急状态下可打开屋顶至地面雨水排口，地面设10t以上空罐，收集屋顶泄露液体。并对可能污染土壤的碱液、酸液及时中和。

f.尽可能将泄漏控制在该储罐区围堰之内。

②危险化学品仓库

所有原料均为25L桶装，硫酸、双氧水等原料桶泄漏时，可用大量水稀释或用石灰、干苏打中和，浓硫酸泄漏时，不宜用水稀释，用泥土、沙子作为收容材料及时收集，残余废液可用大量水冲洗，冲洗废水及时收集，处理后排放。

（2）液体有毒有害物质泄漏时，为防止液体向厂外扩散，可采取筑堤堵截泄漏液或者引流到安全地点。关闭厂区雨水应急闸阀（位于厂区外南侧）、污水阀（位于厂区外南侧），防止物料外流。确认闸阀关闭后，冲洗水、消防水自流至厂区雨水应急管道，由应急泵送至事故池（位于厂区北侧地下，容积170m3）。对于大量泄漏，可选择用泵将泄漏物料抽入容器车或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子吸附材料、中和材料等吸收中和，并将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。

（3）现场清理残余物料时，将废液排至污水处理系统；危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

2.火灾

发生火灾后，根据火情，启动相应的灭火程序并及时报警，消防水可由消防泵从河流取水，同时关闭厂区雨水、污水闸门，确保消防废水流入事故水池，并由罐车及时转移，处理达标前，不可外排。

#### 9.2.1.1 应急处理办法

（1）盐酸

①泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿酸碱化学防护服。不要直接接触泄漏物，更不要让水进入包装容器内。少量泄漏用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，应构筑围堤或挖坑收集，用泵转移至槽车内，残余物回收或无害处理后废弃。

②防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿防腐材料制作的防护服。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

③急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

使伤员保持安静和体温正常。伤员受伤害的影响可能延迟出现，应观察一段时期。

（2）次氯酸钠

①泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

③急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

#### 9.2.1.2 生产单元发生泄漏、着火的应急措施

（1）发现泄漏者立即通知生产组组长，同时通知公司应急指挥部总指挥和副总指挥；

（2）应急指挥部首先通知综合协调小组到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案；

（3）公司应急指挥部根据现场察勘情况，组织各应急小组实施紧急应急预案（应急小组人员的自我防护，喷水，废水管理，紧急停车等）；同时联系消防队等相关部门；

（4）由公司应急指挥部将事故情况向相关管理部门报告；

（5）生产装置区应急抢险组依照紧急停车规程将装置紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源，避免发生着火爆炸事故；可能情况下，堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围；

（6）生产装置区应急小组将废水系统从工艺排水流程切换到事故排水流程，将泄漏废液排到应急废水池；

（7）应急保障组进行泄漏点的监视，并对喷水、废水管理等现场进行监视；

（8）应急保障组赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防毒面罩，并有班组人员陪同；

（9）应急救援组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员；

（10）在消防队或上级应急指挥小组到达后，将指挥、排险工作移交消防队或上级应急指挥部；

（11）紧急停车后约1～2小时完成物料转移、泄压，泄漏停止。泄漏的物料在事故区即进行泄漏物质的拦截处理，在应急废水池中再进一步回收、去除处置；

（12）根据污染物的特性，选择有针对性的拦截、处置、吸收措施和设备、药剂，进一步减少污染物量，待事故污水可满足后续污水处理要求时，方可进入污水处理装置处理。

#### 9.2.1.3 储存单元发生泄漏、着火的应急措施

（1）发现泄漏者立即联系生产部管理员，同时通知公司应急指挥部；

（2）公司应急指挥部首先通知综合协调小组到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案；

（3）公司应急指挥部根据现场察勘情况，组织各应急小组实施紧急应急预案（应急小组人员的自我防护，初期灭火，废水管理，紧急停车等）；同时联系消防队等相关部门；

（4）应急抢险小组立即停止进料，同时依照紧急停车规程进行紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源，避免发生着火爆炸事故；可能情况下，堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围；必要时将废水系统由工艺排水流程切换为事故排水流程；

（5）应急抢险小组监视泄漏点，并进行初期灭火、废水管理等现场的监视；

（6）应急保障小组赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防毒面罩，并有班组人员陪同；

（7）应急救援组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员；

（8）在消防队或上级应急指挥部到达后，将指挥、排险工作移交消防队或上级应急指挥小组；

（9）根据污染物的特性，选择有针对性的拦截、处置、吸收措施和设备、药剂，进一步减少污染物量，待事故污水可满足后续污水处理要求时，方可进入污水处理装置处理。

### 9.2.2 危险区的隔离

（1）危险区、安全区的设定

发生重大突发环境事件，以事故地为中心，将半径150米以内区域划分为危险核心区，将距事故点中心周边300米以内的区域划分为危险区。危险区以外为安全区。

发生一般环境事件，以事故地为中心，将半径50米以内的区域为危险核心区，将距事故地周边150米区域内为危险区。危险区以外为安全区。

危险区、安全区初步划定后，应根据现场污染情况、火势、环境监测和当时气象资料，由指挥部确定扩大或缩小划定危险核心区和危险区。

（2）隔离区的设定

对重大事故危险、危害核心区按划定的危险区边缘以黄黑带设置警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。对一般事故危险、危害核心区的隔离、警戒由应急抢险组组织实施。

#### 9.2.2.1 事件现场人员清点、撤离方式、方法

当发生重大泄漏事故时，由应急指挥部实施紧急疏散、撤离计划。根据事故的影响程度由指挥部执行紧急疏散、撤离命令。应急指挥部应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。

员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾唔住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。

疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

#### 9.2.2.2 应急人员进入、撤离事件现场

应急工作人员应学会自救互救。应急工作人员在完成应急处理工作，应急指挥部宣布应急结束后方可离开现场。事件较难控制，可能发生火灾爆炸事故并危及生命安全时，应急工作人员请求应急指挥部撤离。

#### 9.2.2.3 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大泄漏事故时，应急指挥组应根据当时气象条件，以烟雾扩散后可能污染的区域、场所内的人员，实施有序疏散。疏散人员应到指定的地点集中，疏散之前做好各生产装置的停车工作。

#### 9.2.2.4 周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法

发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥组应与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至安全地方。

#### 9.2.2.5 人员在撤离、疏散后的报告

事故现场、非事故现场和周边区域的人员按指挥组命令撤离、疏散至安全地点集中后，由相关负责人清点、统计人数后，及时向指挥组报告。

#### 9.2.2.6 道路隔离或交通疏导办法

一旦发生重大事故，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内，其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

### 9.2.3 水污染事件保护目标的应急措施

本公司在发生泄漏以及火灾、爆炸事故时，将所有废水、废液均收集入污水处理收集池内，待事故结束后，对污水处理收集池内废水进行监测，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。

### 9.2.4 大气污染事件保护目标的应急措施

（1）应急指挥部对紧急疏散人员要妥善安置，可以利用机关、学校、文化场所、娱乐设施，必要时也可利用经营性宾馆、招待所、酒店作为临时避难场所。并确保疏散人员生活所需。

（2）突发环境事件处理过程中，通往厂区附近道路实行交通管制，历经本厂区段禁止非应急车辆通行。过往车辆可选择其他道路绕行。

### 9.2.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治

#### 9.2.5.1 对患者进行分类现场紧急抢救方案

针对公司危险化学品情况，项目主要危险化学品的危害健康、毒理毒害以及抢救措施等情况如下：

（1）健康危害及毒理毒害情况

①盐酸

A、健康危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

B、毒理学资料及环境行为

急性毒性：LD50：900mg/kg(兔经口)；

LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入)。

②次氯酸钠

A、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

B、毒理学资料及环境行为

急性毒性：LD50：8500 mg/kg(小鼠经口)

急性致死：暂无资料

（2）抢救措施

发生泄漏中毒事故时，公司应急救援组应根据中毒或受伤的程度分别采用相应的救助措施，并根据伤病程度选择就近医院进行救治。

①对呼吸心跳停止者应就地进行心肺复苏术，首先要得到呼吸道畅通，然后再进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。具体方法：

a.人工呼吸。采取口对口式人工呼吸，方法：抢救者用手捏住患者的鼻孔，以每分钟16-20次的速度向患者口中吹气。

b.按压术。针对心跳骤停者，方法：患者平躺在硬地上或木板床上，抢救者用双手挤压患者胸骨下端略靠左方，每分钟挤压60-70次，挤压时不要用力过猛，防肋骨骨折，心跳恢复的可靠指征是颈动脉或股动脉搏动恢复，血压复升，听诊有心音。

c.除立即作心脏胸外挤压术外，同时作人工呼吸、输氧、心内注射三联针（肾上腺素、异丙肾上腺素、去甲肾上腺素）和碳酸轻钠注射液并输液、升压、纠正、酸中毒，为保护脑细胞，用脱水和低温冬眠疗法及脑细胞代谢促进剂。

②对生命体征不稳定的重度中毒和复苏后的患者，应积极维持生命体征的稳定。

a.即吸氧，观察患者呼吸、脉搏、血压以及有无昏迷、惊厥；

b.必要时可用呼吸兴奋剂；

c.喉头梗阻或水肿时行切开气管术；

d.休克者：如血压降低（低于80/50mmHg）时，应立即采取患者平卧位，头低脚高，吸氧、输液、补充电解质，纠正酸中毒，注射去甲肾上腺素提升血压；

e.昏迷者：应首先检查患者的呼吸、循环血压情况并给予相应处理，如有躁动、惊厥、抽搐等应用镇静剂。

③对中度中毒以上患者应积极送入医院进一步治疗。

④对于烧伤或灼伤的人员应立即送往医院救治。

#### 9.2.5.2 记录受伤人员的信息

（1）受伤人员应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息（年龄、职业、婚姻状况、原病史等资料）；

（2）所接触毒物的名称、接触的时间、毒物浓度及现场抢救情况；

（3）接触的有毒物质理化性质、中毒机理，临床表现、诊断标准及治疗方案；

（4）必要时提供应急救援指挥中心信息，以便请求及时救援。

#### 9.2.5.3 伤员转运

伤员转运过程中要保证他们意识清醒、呼吸通畅。昏迷及休克患者不宜进行搬动，应该先进行初步治疗至生命体征较平稳后再进行转运。

骨折的伤员，应先将其受伤部位进行固定，轻抬轻放，在搬运时要几个人同时抬起，尽量平稳，以避免运输中的颠簸给伤员带来的痛苦和二次受伤。对于受到严重外伤及截肢的病人，则需要进行止痛、止血和防感染处理，在彻底清创并观察体温、脉搏、血压等较为正常后才可以转运。

有些伤员因为重物砸压造成头部严重受伤及内脏出血，这类伤员不宜长途转运，而应立即进行手术。脑部轻伤及内脏挫伤未破裂的伤员，可以在进行初步治疗并观察体征平稳后，转运到有条件的医院进行救治。

## 9.3应急监测

突发环境事件时，环境应急监测小组应迅速组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内作出判断，以便对事件及时正确进行处理。

### 9.3.1 应急监测方案的确定

根据应急领导小组的指示，建立应急监测网络，组织制定全公司突发性环境污染事故应急监测预案。通过初步现场及实验室分析，对液碱、过氧化氢等污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。由公司应急领导小组进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

### 9.3.2 应急监测方法及仪器

（1）现场监测应当优先选用试纸、气体检测管、水质速测管及便携式测定仪。

（2）对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

（3）对于某些特殊污染事件或污染物，也可适当采用生物法进行监测。

表9.3.1 全厂主要危险物监测方法

| 监测项目 | 监测对象 | 推荐监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 氰化物 | 废水 | —— |
| 盐酸、硫酸 | 环境空气 | 1 气体检测管 2 便携式检测仪 |

### 9.3.3 仪器与药剂

当场内仪器设备无法满足监测需求时应当向县、市监测站寻求帮助，若发生重大危险事故时应与国家相关监测部门联系进行监测。

表9.3.2 全厂仪器统计

| 仪器设备名称 | 用途及监测项目 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 大气采样器 | 大气采样 | 环保部 |
| 水采样器 | 水采样 |  |
| 分光光度计 | 对采回的水质样品进行氨氮等定量分析，对采回的空气样品进行氨、氮氧化物等定量分析 | 环保科 |
| 紫外可见分光光度计 | 对采回的水质样品进行总氮、总磷等定量分析 | 环保科 |
| 酸度计 | 现场对水质进行pH值测定 | 环保科 |
| 应急检测箱 | 现场对空气进行测定 | 环保科 |

### 9.3.4 监测布点与频次

1、监测布点

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境化学污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围和程度等极为重要。这就需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

（1）大气环境污染事故

对于有毒物质，若产生挥发性气体物质的泄漏，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生的当日的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点发生的范围。而且需要在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

对于火灾以及爆炸事故，首先应当确定事故中可能产生的衍生污染物，再根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。

采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

（2）水环境污染事故

危险化学物质发生泄漏造成水环境污染，采样时，以事故发生地为主，按水流的方向，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。采样在事故发生地事故发生地的下游布设若干点位，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面；由于厂外水沟水流速度较小，且河面宽度小，因此需要在同一断面的不同水层进行采样；另外，在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口也设置采样断面。采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。若根据污染物质类型需要，应当使用塑料广口瓶对水体的沉积物采样密封后分析。

（3）土壤环境污染事故

土壤污染的采样应当以事故发生地为中心，根据不同的污染物质确定一定范围，然后在该范围内离事故发生地不同距离设置采样点，并根据污染物类型在不同的深度采样，另外采集未受污染区域的样品作为对照。除了对土壤进行采样，还需要采集事故发生地的作物样品。若事故发生地在相对开阔区域，采样应采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形蛇形布点方法，采样点不少于5个。不同采样点采集的样品在除去小石块和杂草后混合放入密封塑料袋。

对于所有采集的样品（包括大气样品，水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析，样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

2、监测频率

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于两小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

表8.1 水质监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 江、河在事故发生地、事故发生地下游的混合处 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 江、河事故发生地上游的对照点 | 1次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |

表8.2 环境空气监测频次表

| 监测定位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生地污染物浓度的最大处 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故发生地最近的居民居住区或其他敏感区 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故发生地的下方向 | 4次/天 | 连续监测2-3天 |
| 事故发生地上风向对照点 | 2次/应急期间 |  |

表8.3 土壤监测频次表

| 监测定位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生地受污染的区域 | 1次/应急期间 | 清理后、送填埋场处理 |
| 受事故污染水质灌溉的区域 | 1次/应急期间 | 清理后、送填埋场处理 |
| 对照点 | 1次/应急期间 |  |

### 9.3.5 应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

### 9.3.6 应急监测分工

队 长：应急监测总指挥，负责组织领导应急监测分队的工作，组织完成上级下达的应急监测任务。

副队长：分管仪器设备组工作、后勤保障组工作、分管化验分析组工作。

协助队长做好应急监测现场指挥工作，分管现场监测组工作，并分管仪器设备组工作、后勤保障组工作。负责应急监测技术工作，分管质量保证组工作。

（1）现场调查组：

负责人：

成 员：设备科、环保科

分 工：负责应急监测现场调查、制定初步应急监测方案及提出现场处置建议。

（2）现场监测组：

负责人：

成  员：化验室

分  工：负责对应急监测现场空气、水质和土壤进行采样，对噪声进行监测。

（3）化验分析组

负责人：

成  员：化验室

分  工：负责应急监测现场采回的空气、水质和土壤样品进行化验分析。

（4）质量保证组

负责人：

成  员：

分  工：负责应急监测的质量保证工作和应急监测方案审核、应急监测报告审定。

（5）仪器设备组

负责人：

分  工：负责应急监测现场电力系统和气象系统安装架设、仪器设备、通信照明器材保障工作。

（6）后勤保障组

负责人：

分  工：负责车辆后勤保障、药品后勤保障、现场救助、摄影和录像、协助安装架设电力系统和气象系统等工作。

## 9.4 应急终止

### 9.4.1 应急终止的条件

事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限制以内；事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；事件现场的各种专业应急装置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 9.4.2 应急终止的执行

事件现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生衍生事件隐患消除后，经事件现场应急指挥部批准后，各应急小组和所属各应急单位下达应急终止命令，现场应急结束。现场应急结束后继续进行环境监测和后评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

## 9.5 应急终止后的行动

（1）应急保障组负责通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

（2）应急救援组对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）公司应急指挥部向上级主管部门汇报事件经过及处理结果等事项；

（4）综合协调组负责事件原因、损失调查与责任认定；

（5）综合协调组负责向环境事件调查处理小组移交相关事项（事件原因、损失调查与责任认定等情况）；

（6）公司应急指挥部牵头组成事故调查组会同有关部门对事故原因进行调查，在15天内形成事件总结报告，按照要求存档备案，并上报政府有关部门；

（7）据实战经验，公司应急指挥部总结突发环境事件基本情况，接报和处置过程，组织指挥和应急预案执行情况，抢救各阶段采取的主要措施，抢救效果，遇到的问题及解决办法，经验和教训，组织对应急过程进行评价，并及时修订本预案；

（8）维护、保养应急仪器设备。本公司应急保障组负责对消防设施、个人防护设备器材等应急设施维修养护，确保事故时能应对实施措施。

# 10 后期处置

## 10.1善后处置

突发环境事件发生后，要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态恢复等工作。

## 10.2 保险

本公司职工均已办理社保，包括养老保险、医疗保险、工伤保险等。对公司从事环境应急人员和特殊岗位工作人员均办理意外伤害保险。

# 11 应急培训和演习

## 11.1 原则、目的、作用及范围

### 11.1.1 应急培训和演习的原则

应急演习类型有多种，不同类型的应急演习虽有不同特点，但在策划演习内容、演习情景、演习频次、演习评价方法等工作时，必须遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定；在组织实施演习过程中，必须满足“领导重视、科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效”的原则。另外应急培训、演习中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演习过程尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演习，以避免不必要的伤亡；

（2）演习之前对演习情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演习前对有关人员进行必要培训，但不应将演习的场景介绍给应急响应人员；

（4）演习结束后认真总结经验教训和整改。

### 11.1.2 应急培训和演习的目的

应急培训和演习的目的是通过培训、评估、改进等手段，提高本预案的可操作性；提高应急救援人员的工作水平与应急救援队伍的反应和衔接配合的协调能力；增强干部职工应对突发事件的心理素质，有效发挥应急预案的防范和化解风险的作用；提高企业对环境事件的综合应急能力。具体包括以下3方面：

（1）检验预案的实用性和可行性，为预案的修订和完善提供依据；

（2）检验企业各级领导、员工是否明确自己的职责和应急行动程序，以及各专业队伍间的协同反应能力和实战能力；

（3）提高人们抵抗事故的能力和对事故的警惕性，有效降低或消除危害后果、减少事故损失。

### 11.1.3 应急演习的作用及对象

突发环境事件应急演习是一项经常性的工作。正确运用可发挥如下作用：

（1）评估企业应急准备状态，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足；

（2）评估企业环境事件应急能力，了解资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调关系；

（3）检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求。同时，作为一种培训手段，通过调整演习难度，进一步提高应急响应人员的应急素质和能力；

（4）促进企业领导和员工对应急预案的理解，争取他们对事故应急救援工作的支持。

本企业应急培训和演习的对象主要是本企业范围内所有员工。

## 11.2 应急培训的基本内容

企业每年至少进行1次环境应急培训，每年组织1次突发环境事件应急演练。培训和演习工作主要由环境应急领导小组负责，应急工作小组参与完成，培训时间由企业根据自身实际具体安排，一般定在生产淡季。主要培训内容如下：

（1）硫酸、盐酸、蚀刻液、盐酸、NaOH溶液等危险化学品的物理化学性质、危险特性等基础知识；

（2）雨污水阀门的关闭及切换；

（3）各危险化学品存在位置及日常管理注意事项；

（4）危险化学品泄漏或事故废液收集的处理措施；

（5）应急装备、器材的使用及防护措施的佩戴知识培训及练习；

（6）事故发生时的报警方式及信息上报；

（7）隔离区设置及人员疏散隔离注意事项；

（8）各应急小队在应急过程中的协调配合；

另外要在全厂加强环境保护及应急科普宣传教育工作，在企业宣传栏等醒目处进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识。

## 11.3 应急演习分类

应急演习根据演习规模不同总的可以分为桌面演习、功能演习和全面演习。下面具体介绍：

### 11.3.1 桌面演习（口头演习）

桌面演习的特点是对演习情景进行口头演习，一般可在会议室内举行。指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时采取行动的演习活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本企业，可以由应急领导小组发起组织，指定副总经理邓有森具体负责，由安全环保部制定口头演习计划，编写桌面演习方案和演习内容，指定演习参加人员、演习时间。安环部要将含有上述内容的计划方案报告应急领导小组，经批准后组织实施。演习结束后，汇总所有参加人员为口头演习所作的书面报告，总结口头演习活动的经验和实效，对活动提出新的改进建议。并以书面形式报告应急领导小组，为功能演习和全面演习做准备。

### 11.3.2 功能演习

功能演习主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主。功能演习比桌面演习规模要大，需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。

### 11.3.3 全面演习

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。全面演习一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，提交正式的书面报告。

企业组成的以总经理为指挥长的应急预案指挥部在组织筹划本企业的应急演习活动，确定采取哪种类型的演习方法时，首先重视的主要因素有以下6个方面：

①国家及地方政府主管部门颁布的有关应急演习的规定；

②预先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况；

③本企业面临突发环境事件的性质和大小，突出重点；

④本企业目前的应急响应能力；

⑤应急演习成本及资金筹措情况；

⑥应急救援所需的外部资源情况。

本企业每年1次的演习应以功能演戏和全面演习为主，桌面演习为辅。

### 11.3.4区域联动演习

考虑到富民工业区内多为线路板企业，相似性高，建议政府组织编制本工业园区内的整体联动应急预案，并定期组织综合演练。

# 12 奖惩

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的单位和个人，依据有关规定给予表彰：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 13 保障措施

## 13.1 经费及其他保障

为确保应急救援的需要，本公司在财务预算中拨出一定数额的应急救援专项资金，该项资金专款专用，主要用于更新应急装备，应急救援队伍补贴、保险，购买应急物资等。情况紧急时缺多少补多少，确保应急救援所需。

## 13.2 应急物资装备保障

企业指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

本公司拟在仓库、车间等新增一定数量的灭火器、铁锹、防化服等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作了明显的标识；厂区内贮存了一定数量的黄沙，在事故发生的紧急情况下，可以用来在厂区内设围栏（堤）等；应急物资装备保障工作由应急保障组负责。

## 13.3 应急队伍保障

（1）公司应急指挥机构：

本公司应加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握本公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

（2）外部救援体系

单位互助体系：与周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

公共援助力量：企业还可以联系昆山市消防大队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

## 13.4 通信与信息保障

公司应急指挥部总指挥、副总指挥、各组组长、值班人员，值班驾驶员以及各相关部门主要负责人必须保证24小时通信畅通，配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时，应急指挥部和各应急专业组人员之间的通信联系。采购一批对讲机作为现场指挥工作备用。

及时更新突发环境事件应急指挥机构和各应急小组成员地址和联系方式（固定电话和移动电话），地方政府和应急服务机构的地址和联系方式等。

# 14 预案的评审、备案、发布和更新

## 14.1 评审

### 14.1.1 内部评审

公司应急指挥部应定期在进行预案演练或经历环境应急实战后对参与演练和实战的部分进行评审，评审由上级主管部门的人员和专家参加，与时俱进，对预案内容不断充实和完善。

### 14.1.2 外部评审

邀请环境应急专家、环保主管部门、公司附近社区领导、企业领导等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

## 14.2 备案

预案经内部评审、外部评审，并修改完善后，按照要求存档备案，并上报昆山市环保局等相关政府部门备案。

## 14.3 发布

本预案自2013.1.1发布，抄送昆山市人民政府。

## 14.4 更新

预案根据公司生产情况的变化及其周边环境条件的变化进行更新完善，每次更新后及时备案

# 15 预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，公司组织落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

# 17 附件

附件F1  企业地理位置图

附件F2  企业周边环境示意图

附件F3  厂区平面布置图

附件F4  内部应急人员通讯录

附件F5  依托外部相关部门人员通讯录

附件F6  消防设施物资分布、应急逃生图

附件F7  应急和消防物资、设施清单

附件F8  主要危险物质的理化性质

附件F9  污水处理工艺流程图

附件F10 排水管网图及污水处理设施分布图

# Text boxes

二级反渗透

超滤

微滤

炭滤

砂滤

废水处理站

沉淀池出水

至用水点

贮槽

城市污水

粗格栅间

进水泵房

细格栅间

涡流沉砂池

巴式计量槽

配水井

A2/O生物池

结合井

二沉池

接触消毒池

太仓塘

加氯间

污泥泵房

浓缩池

消化池

储泥池

脱水机房

泥饼外运

集气系统

粉尘

袋式除尘机

达标排放

集气系统

废气

喷淋洗涤塔

达标排放

中和药剂

引风机

活性炭吸附

初级过滤

级过滤

有机废气

集气系统

达标排放

厂应急监测

领导小组

现场调

查组

质量保

证组

现场监

测组

化验分

析组

仪器设

备组

后勤保

障组

土壤监测小组

空气检测小组

水质监测小组