公司简介

深圳市三本机械有限公司是一家集研发、制造、销售于一体的高科技企业，公司座落于现代化的工业城市-深圳市观澜街道，多年来公司坚持立足高科技、高起点，采用德国、日本、台湾等地先进技术，主要机器零部件均为发达进口，融合三本机械完善的技术研发、加工、装配、检测等体系，创造出一系列卓越的三本产品，广受海内外新老客户的青睐。公司特设专门的胶粘制品（含不干胶印刷和各类胶粘产品模切）培训中心，并聘请多名资深的不干胶制品生产师傅，随时为广大新老客户提供全方位的辅导和交流服务。
    本公司生产的产品具有噪音低，能耗低，价格低，效率高等优点，旗下有各类不干胶商标印刷机、不干胶产品模切机、卷对卷丝网印刷机、多功能单双座模切机及多功能滚刀模切机，广泛用于各种不干胶标签、布标、吊牌等印制和手机辅料、背光源产品及各类胶粘产品的模切成型。

日新月异的21世纪，我们三本人正全力以赴，抢抓机遇，坚决立足市场，以“产品就是广告”为宗旨，坚定“以人为本，以创新为本，以客户为本”的信念，意气风发的与您共同谱写美好的新篇章。

全自动精密模切机SBM—320

性能特点
    该机带独立放料机、排废采用进口电机，也可装五金冲模。放料—复模

—模切—排废—切片—收卷，由电脑全程控制一次完成．

适用材料:
1、防震产品：橡胶脚垫、3M、EVA、高发泡。
2、绝缘材料：铝箔、铜箔、PVC、PET、牛皮纸、海棉护套、珍珠棉护套。
3、胶贴产品：各种电子、电器、手机胶垫、硅胶贴、双面胶、3M胶背光屏等电子工业、IT业。汽车制造业中所用的胶贴产品。
4、防尘材料：相机棉、过滤棉、防尘网、无防布。

| 三：主要规格参数 |  |
| --- | --- |
| 项次 | 设备参数指标 | 参 数 |
| 1 | 最大进料宽度 | 320mm |
| 2 | 最大加工面积 | 320*300mm |
| 3 | 设备加工速度 | 3000-12000次/h |
| 4 | 加工材料厚度 | 0.01-0.2mm |
| 5 | 模具要求 | 高度为8mm的刀模,镜面刀效果更佳 |
| 6 | 送料步距精度 | 正负0.03mm |
| 7 | 料架最大承载重量 | 50kg |
| 8 | 最大料卷外径 | 500mm |
| 9 | 料卷筒直径 | 3英寸(内径） |
| 10 | 废料回收 | 废料自动分离回收装置 |
| 11 | 操作模式 | 自动/手动模式 |
| 12 | 控制系统 | 智能微电脑控制 |
| 13 | 总功率 | 3.7kw/单相AC220V |
| 14 | 机器尺寸 | 3750*1050*1750mm |
|  | A：自动送料系统 |  |
| A1 | 机架板厚 | 8MM铁板采用框架式焊接 |
| A2 | 拉料马达 | 韩国东马 |
| A3 | 放料感应装置 | 正泰微动开关（延时可调） |
| A4 | 拉料滚筒（上） | 研磨PU胶滚筒，表面防刮花处理 |
| A5 | 拉料滚筒（下） | 表面研磨无缝钢管，电镀抛光防刮花处理 |
| A6 | 放料夹盘 | 两块放料夹盘使材料定位更准 |
|  | B：机械导向系统 |  |
| B1 | 导向滚轴 | 材料表面研磨，防刮花处理(5条) |
| B2 | 吸风板 | 材料：SUS304，表面电镀防刮花处理 |
| B3 | 标识尺 | 材料前后定位用，使调机更人性化，效率更高 |
| B4 | 吸风机 | 220V 380W 富力（吸风过滤） |
| B5 | 除静电装置 | 离子除静电装置 |
| B6 | 吸风管 | 耐伸缩性波纹管 |
|  | C:复膜贴合系统 |  |
| C1 | 收料杆一套 | 采用韩国东马可调减速电机，可正反转 |
| C2 | 放料杆一套 | 采用弹簧可调涨力，带前后微调功能 |
| C3 | 复膜胶辊 | PU胶研磨加工，防刮花处理 |
| C4 | 复膜架 | 带左右微调装置，防止材料走偏 |
|  | D：精密模切成型系统 |  |
| D1 | 机架 | 采用250型号铸件，材料退火和长时间风化处理， |
| D2 | 精密导柱 | 采用40CR材料，表面高频处理，研磨，自带油槽设计。 |
| D3 | 刀模底板 | 采用250型号铸件，材料退火和长时间风化处理，从而保证材料不变型，平整度好，无气孔沙孔。 |
| D4 | 曲轴 | 材料：40CR，材料高频处理，材料硬度：55-60度，通过曲轴磨研磨加工，与铜套精密配合。 |
| D5 | 离合器 | 台湾研新 |
| D6 | 主动齿轮 | 进口蓝色尼龙材料加工，冷冻装配方法。 |
| D7 | 从动齿轮 | 材料：球墨铸铁精加工完成，达到最低的噪音效果 |
| D8 | 联杆 | 采用250型号铸件，材料退火和长时间风化处理 |
| D9 | 铜套 | 材料：耐磨锡青铜，采用汽车发动机镗缸研磨设备，独家采用环形自动存油油槽设计，从而保证主轴与铜套之间的润滑油不间断。达到最佳模切效果。 |
| D10 | 离合器主轴 | 材料：40CR，材料调质处理，表面外圆磨加工。 |
| D11 | 供油系统 | 机械式油泵强制自动供油。 |
| D12 | 油管 | 进口PP透明油管，耐酸碱等化学物品。透明材料可直接看供油系统是否正常。 |
| D13 | 调节刀模压力 | 蜗轮手动调节压力 |
| D14 | 锁紧刀模压力 | 特殊材料锁紧压力（带弹性） |
| D15 | 刀模可左右调节 | 方便调试，提高生产效率 |
| D16 | 刀模可前后调节 | 方便调试，提高生产效率 |
| D17 | 刀模可角度调节 | 方便调试，提高生产效率 |
| D18 | 润滑油 | 型号：WD-35 品牌：长城 18L（首次换油时间不能超过工作时间一个月，其后每8-10个月换油一次，视工作环境而定。）第一次换油我公司提供技术指导，以后客户自行解决。 |
| D19 | 过滤网 | 采用标准机油过滤网，避免垃圾二次污染润滑油，堵塞油管，造成机械至命性的损坏。 |
|  | E：伺服拉料系统触摸控制系统 |
| E1 | 伺服电机 | 品牌：日本安川 |
| E2 | 减速机 | 品牌：台湾利铭 |
| E3 | 拉纸滚筒（大） | 材料：表面PU包胶+无缝管通过高温处理，表面研磨加工，防刮花处理技术 |
| E4 | 压纸滚筒（小） | 材料：PU胶，整条胶辊表面研磨加工，防刮花处理 |
| E5 | 触摸屏功能 | 详细请看说明书 |
|  | F:安全控制系统 |  |
| F1 | 安全电眼装置 | 多点红外线感应保护 |
| F2 | 急停开关安全保护 | 二套 |
| F3 | 背面防护板装置 | 材料：透明PVC |
|  | G:排废收卷装置 |  |
| G1 | 排废收料杆 | 品牌：韩国东马。电机可调速，正反转功能 |
| G2 | 收成品装置（套） | 品牌：韩国东马。电机可调速，正反转功能 |
|  | H:电脑微智能切纸机 |  |
|  | 拉料电机 | 品牌：韩国东马。电机可调速 |
|  | 切刀 | 整体材料调质处理，刀口用白钢刀片焊接加工，从而保证材的锋利与耐磨 |
|  | 可左右微调装置 | 提高生产效率。 |
|  | 可设定记张数 |  |
|  | 可设定记总数 | 到时报警提示功能 |

设备优点：

本机机架采用整体铸造框架式结构，整体铸件经过至少六个月风化处理，保证机架整体不变形和机械自身的稳定性，采用铜套研磨加工，独家采用发动机镗缸技术，从而保证机械性能的稳定性和非常低的噪音效果。

本机生产效率高，压力稳定性能好，所有过料部分都做防刮花处理。

地址：深圳市宝安区观兰街道牛湖大水田工业B区

联系人：江R15919904732

QQ498924287