# 金河生物科技股份有限公司1500t/a土霉素碱转产项目

# 竣工环境保护验收意见

# 2019年6月10日，金河生物科技股份有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求，组成验收组对金河生物科技股份有限公司1500t/a土霉素碱转产项目进行竣工环境保护自主验收。验收组成员：项目建设单位金河生物科技股份有限公司、验收监测单位内蒙古航峰检测技术有限公司、监测报告编制单位內蒙古亦泽环境工程有限公司、环境监理单位内蒙古环亚环保咨询有限公司及邀请的两位专家共8人（名单附后）。验收组对该项目配套的环保设施、措施的建设与运行情况进行了现场核查，并在会上听取了內蒙古亦泽环境工程有限公司对验收监测报告的汇报、内蒙古环亚环保咨询有限公司对环境监理情况的汇报，审查并核实了有关材料。经认真讨论，形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

金河生物科技股份有限公司1500t/a土霉素碱转产项目位于原厂区103车间和提炼二车间内，原厂区位于内蒙古呼和浩特托克托县城关镇新坪路71号，本项目利用面积6773m2。

工程建设规模：本项目生产厂房、办公及公用辅助设施等全部利用公司原有建筑，只对原有生产车间等进行改造，其中发酵103车间占地面积3715m2、提炼2车间占地面14472m2，干燥车间占地面积为1698m2，辅助生产设施包括空压站、仓库、水泵房、锅炉车间、配电室等，年产1500t土霉素碱。新建了封闭式储煤棚与灰渣棚、危险废物暂存库、脱色尾气处理装置、改造了废气排气筒、增加两套尾气处理装置。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2014年11月3日在呼和浩特市经济和信息化局备案，备案文号为：呼经信审字[2014]36号。金河生物科技股份有限公司1500t/a土霉素碱转产项目于2014年12月委托内蒙古新创环境科技有限公司编制完成了《金河生物科技股份有限公司1500t/a土霉素碱转产项目环境影响报告书》，并于2017年5月31日得到呼和浩特市环境保护局《关于金河生物科技股份有限公司1500t/a土霉素碱转产项目环境影响报告书的批复》（呼环政批字[2017]47号）。本项目已于2018年9月开工建设，2019年1月竣工。建设期间和调试阶段未发生扰民和污染事故，符合建设项目环境管理的有关规定。

（三）投资情况

本项目计划总投资1000万元，环保投资50万元。实际总投资2557.88万元，环保投资1557.88万元，环保投资占总投资60.9%。增加的投资全部用于环保投资。

（四）验收范围

本次验收范围包括：103车间和提炼2车间年产1500 t土霉素碱转产项目的生产设施和设备、配套建设的封闭式储煤棚与灰渣棚、危险废物暂存库、脱色尾气处理装置、改造的废气排气筒、增加的两套尾气处理装置。

# 二、工程变动情况

| 项目 | 环评设计 | 实际变更情况 |
| --- | --- | --- |
| 103车间 恶臭处理方式 | 发酵工段有10个120m3的发酵罐，每两个发酵罐对应一个25m高排气筒，共有5个排气筒，H2S、NH3等有害气体较少，经水汽分离后直接排空。 | 发酵罐气体集中收集后，采用1套光氧催化氧化装置+碱吸收塔+超氧微纳米气泡设备处理，处理后由1根30高的排气筒排放。 |
| 提炼二车间 恶臭处理方式 | 提炼二车间产生提炼蛋白降解废气和干燥尾气，通过干燥车间的立式送流废气洗涤塔、干燥塔、光催化塔组合装置对发酵废气进行除臭除尘杀菌，通过30m排气筒高空排放。 | 废气采用1套旋风分离除尘器+布袋除尘器+碱喷淋塔+超氧微纳米气泡+光氧化催化+水洗设备集中收集处理，处理后通过1根25高排气筒排放。 |

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

本项目不新增人员，不增加生活用水和生活污水，生产废水和生活污水全部依托内蒙古金河环保科技有限公司污水处理厂处理。

## （二）废气

本项目废气主要为103车间及提炼二车间生产废气。

A、103车间废气主要为配料时产生的配料尾气和发酵时产生的发酵废气。配料尾气的主要污染物为粉尘，尾气经旋风分离器分离后，含尘气体经2个布袋除尘器除尘后经1根20m高排气筒排放；发酵废气的主要污染物为颗粒物、氨气、硫化氢，每2个发酵罐配套有1套汽水分离装置（旋风分离器），发酵罐的气体收集汽水分离后，废气选择1套碱洗+超氧微纳米气泡+光催化+水洗（水洗与活性炭可互换）组合装置对废气进行除臭除尘杀菌，通过1根30m高排气筒排空。

B、提炼二车间生产废气主要为脱色、结晶、干燥及筛分时产生的废气。 脱色结晶废气为结晶罐中碱化剂分解产生的SO2，用碱液吸收利用，吸收率100%，而产物作为碱化剂中的亚硫酸钠配制液使用综合利用；土霉素碱干燥及分筛废气主要为H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物，该部分废气均经过旋风分离，旋风分离机主要为闪蒸干燥过程中产生的结晶粉尘进行收尘，再经过1套布袋除尘器+碱喷淋塔+光氧催化氧化装置+干燥塔，处理后通过1根25m高的排气筒排放。

## （三）噪声

本项目主要噪声源包括生产设备、风机、空气压缩机、发酵搅拌机、引风机、鼓风机、水泵等高噪声设备等噪声。本项目采取对高噪声设备如空压机等设专门的隔声操作室；在发酵罐消毒排气口、锅炉蒸汽排空口加装直管式阻性消声器；风机和空压机的进出口加装微孔消声器，室内衬贴吸声板等。

## （四）固体废物

本项目不新增人员，不新增生活垃圾。固体废物主要包括废弃包装材料、过滤废渣、光氧催化系统含汞废灯管、废脱色树脂以及员工生活垃圾。废弃包装材料经收集后定期外售给废品回收公司；过滤废渣经吨包袋收集后暂存于厂区现有危废暂存间，定期委托呼和浩特市联合鼎盛固体废物有限公司处置；脱色树脂的更换时间为两年，更换下来的废脱色树脂、光氧催化系统含汞废灯管在危废库内暂存，由生产厂家回收利用，目前未产生。员工生活垃圾经厂区内垃圾箱收集后，由托克托县环卫部门清运。

厂区内已经建成面积为450m2的危废暂存间，各类危险废物分区存放，建立了完善的管理制度及台账。危险废物暂存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求。

# 四、工程建设对环境的影响

# 验收监测结果表明：103车间、提炼二车间、配料车间净化器排气口颗粒物最大排放浓度分别为4.75mg/m3、3.78mg/m3、39.3mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准限值要求；103车间氨气、硫化氢最大排放速率为0.18kg/h和1.0×10-3kg/h，提炼二车间氨气、硫化氢最大排放速率分别为0.084kg/h和7.2×10-4 kg/h，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。

# 厂界无组织排放氨气、硫化氢最大浓度分别为0.13mg/m3、0.016mg/m3，臭气浓度的最大值为<10，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求；无组织排放颗粒物最大差值为0.196mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准限值要求。

# 厂界东、西、南、北厂界噪声最大监测结果为：昼间56.7dB(A)，夜间48.5dB(A)。四周厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

# 本项目生产废水和生活污水全部依托内蒙古金河环保科技有限公司污水处理厂处理；产生的固体废物已按国家相关要求妥善处置。

# 五、验收结论

# 本项目落实了环评及批复要求，相关环保设施均已建成且正常运转，各类污染物均稳定达标排放，固体废弃物妥善处置，符合竣工环境保护验收条件。

# 六、后续要求

# 1、进一步建立健全环保管理制度，完善环保台账；

# 2、加强污染治理设施的运行维护，确保各类污染物长期稳定达标排放。

验收组

2019年05月30日