河北鲁克机械设备有限公司

您好！

感谢贵公司一直以来对我公司的信任和惠顾，在此祝贵公司生意兴隆，事业蒸蒸日上！

现将贵公司所需设备技术参数及报价如下：联系电话：13785717599  在线QQ:2367545173

780型设备技术参数及报价

设备技术参数

| 成型主机 | 设备生产型号 | SB35-130-780 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备外形尺寸 | 8000mm*1300mm*1200mm |
|  | 设备总重量 | 4T |
|  | 主机大架构造 | 300H钢 |
|  | 滚压成型排数 | 18排 |
|  | 成型轴材质 | 45# 钢 淬火处理 |
|  | 成型轴尺寸 | 70 |
|  | 成型压辊材质 | 45#镀硬铬处理 |
|  | 传动方式 | 链轮链条传动 |
|  | 链轮链条规格 | 1寸 |
|  | 设备总功率： | 4 KW |
|  | 设备成型速度 | 8-10米/分钟 |
|  | 滚压材质厚度 | 0.3mm~0.8mm |

|  | 液晶显示屏 | 液晶显示屏，包含中英文对照程序 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作原理 | 采用全自动工业电脑PLC控制系统，准确控制出板尺寸，压板精度，滚压速度 |

| 液压剪切系统 | 液压系统型号/厂家 | 310型 |
| --- | --- | --- |
|  | 剪切模具材料 | Cr1260-62℃高温淬火处理 |
|  | 液压剪切功率 | 3 KW |
|  | 工作原理 | 采用最新液压剪切系统，利用齿轮油泵工作原理。系统包含液压泵站一台，液压油缸一台，液压油管两根，电磁阀两套。 |